(PROIECT)

ACORD DE MEDIU

Nr. ........ din ......05.2019

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA PESTERA reprezentata legal de PRIMAR PETRE MARIUS-LIVIU, cu sediul in Judetul Constanta, Comuna Pestera, str. Izvorului nr. 25A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 5852RP din 25.04.2017, în baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: “CONSTRUCTIA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA IN COMUNA PESTERA, JUDETUL CONSTANTA’’, propus a fi amplasat in judeţul Constanţa, Comuna Pestera, Satul Pestera, intravilan si extravilan, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,care prevede:

- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa II, pct. 10, lit. b)., pct. 10, lit. f), pct. 11, lit. c).

- Proiectul se încadrează în prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul se suprapune partial peste limita sitului ROSCI353 Pestera Deleni.

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

- Descrierea proiectului

  - Detalii de amplasament

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze investitia este proprietate publica a comunei Pestera si reprezinta strazi principale si secundare, drumuri comunale, situate in intravilanul si extravilanul comunei Pestera, satul Pestera, aflate in administrarea Consiliului local al comunei Pestera, judetul Constanta si drum judetean aflat in administrarea Consiliului Judetean Constanta.

Realizarea retelei de canalizarea menajeră și stația de epurare în localitatea Peștera constituie proiectul pe care comuna Peștera il promoveaza în cadrul Planului de Dezvoltare Județean Constanța pe perioada 2017-2020, din fonduri obținute prin Programul de Dezvoltare Locala - PNDL

Conform Certificatului de Urbanism nr. 03/06.03.2017 folosirea actuala a terenului este: teren cu destinatie speciala-teren pentru retele edilitar-gospodaresti.

  - Descrierea proiectului

Prin proiect se propune realizarea următoarelor obiective:

- Racorduri individuale - materializate prin cămine de racord, amplasate la limita proprietăților, cu diametrul DN500 mm, realizate din materiale plastice (PVC). Căminul de racord va prelua apa uzată de la consumatori si o va transporta către colectorul stradal, prin intermediul unei conducte de racord, cu diametrul de 160 mm, din PVC. Racordul în colectorul stradal se va realiza prin intermediul unei piese de racord sau direct în căminele de linie.

- Reţea de canalizare menajeră – realizată din colectoare menajere stradale principale sau secundare cu regim de scurgere gravitaţional. Colectoarele vor avea diametrul nominal DN250 mm, din PVC, montate la o adâncime corespunzătoare realizării unei curgeri gravitaționale, pe cât de mult este posibil şi prevăzute cu cămine de vizitare pozitionate la distanţe consecutive ce nu depaşesc 60 m.

- Stații de pompare apă uzată - sunt prevăzute pentru preluarea apei uzate și transportul acesteia către punctele de cotă mai ridicată; in localitatea Peștera, datorită configuraţiei terenului şi necesitatea subtraversării Derelei Peștera cu apa uzată menajeră sunt necesare staţii de pompare.

- Conducte de refulare – sunt prevăzute pentru transportul apelor uzate menajere din staţiile de pompare spre colectoarele menajere cu regim de curgere gravitaţional. Conductele de refulare vor fi din PEID Dn cuprins intre 63-75 mm şi se vor poza sub adâncimea de ingheţ.

- Stație de epurare de tip mecano-biologic, ce va prelua apa uzată colectată de la consumatori, care prin intermediul proceselor etapizate de epurare, o va aduce la parametrii corespunzători de evacuare in emisar, în conformitate cu legislația națională în vigoare,  respective NTPA001.

Racorduri individuale

Prin proiect este prevăzută realizarea unui număr total de 532 de racorduri individuale, cu o lungime medie de 8 m care vor asigura bransarea imobilelor la colectorul stradal proiectat.

Racordul la rețeaua de canalizare va fi realizat din:

- piesă de racord pe colectorul stradal, din PVC, cu montare pe diametrul Dn250 și ieșire pe diametrul Dn160;

- Conductă Dn160, PVC, SN8, cu lungime variabilă, ce face legătura între colectorul stradal și căminul de racord;

- Cămin de racord amplasat la limita proprietății, cu diametrul DN500, realizat din materiale plastice (PVC, PP, PE). Căminul de racord va prelua apa uzată de la consumatori şi o va transporta către colectorul stradal, prin intermediul unei conducte de racord, cu diametrul de 160mm, din PVC. Racordul în colectorul stradal se va realiza prin intermediul unei piese de racord sau direct în căminele de linie.

Rețeaua de canalizare

Rețeaua de canalizare propusă va avea o lungime totală de  aproximativ 21.500 m si  va fi amplasată în axul străzilor, excepție făcând străzile asfaltate unde va fi amplasată pe marginea drumului (str. Izvorului, DJ222, DJ223B). Rețeaua se va realiza pe toate strazile din localitate.

Prin intermediul retelei de canalizare, apa uzată preluată de la consumatori  va fi transportată gravitațional către stația de epurare propusă.

In tabelul nr. 1, sunt evidentiate tronsoanele de canalizare  prevazute a se realiza pe fiecare stradă.

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Stradă / Tronson | Lungime [m] | Nr. camine | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izvorului | 1882 | 38 | 1 |
| 2 | Florilor | 2003 | 46 | - |
| 3 | DJ222 | 1809 | 41 | - |
| 4 | Veteranului (spre Veteranu) | 800 | 17 | - |
| 5 | Morilor (+intre Morilor si Florilor) | 1175 | 33 | - |
| 6 | Carierei (+spre Izvorului zona intersectie str. Plopilor, + zona str. Smochinilor) | 2267 | 48 | 1 |
| 7 | Macesilor | 150 | 2 | - |
| 8 | Viorelelor | 310 | 6 | - |
| 9 | Visinilor | 515 | 7 | - |
| 10 | Macesilor | 90 | 1 | - |
| 11 | Smochinilor | 50 | 1 | - |
| 12 | Agrisului | 184 | 2 | - |
| 13 | Stejarilor | 299 | 6 | - |
| 14 | Padurii | 684 | 18 | - |
| 15 | Piersicilor | 275 | 6 | - |
| 16 | Ciresilor | 279 | 6 | - |
| 17 | Gutuilor | 281 | 6 | - |
| 18 | Bradului | 176 | 3 | - |
| 19 | Nucilor | 279 | 3 | - |
| 20 | Plopilor | 327 | 4 | - |
| 21 | Artarilor | 80 | 2 | - |
| 22 | Pesterica | 550 | 12 | - |
| 23 | Castanilor | 80 | 2 | - |
| 24 | Salciilor | 140 | 3 | - |
| 25 | Coacazului | 175 | 4 | - |
| 26 | Mestecanilor | 180 | 6 | - |
| 27 | Merilor | 515 | 13 | - |
| 28 | Teilor | 285 | 4 | - |
| 29 | Abrudului | 752 | 16 | - |
| 30 | Telegrafului | 770 | 17 | - |
| 31 | Salcamilor | 180 | 4 | 1 |
| 32 | Perilor | 300 | 6 | - |
| 33 | Caisilor | 50 | 1 | - |
| 34 | Viilor | 250 | 6 | - |
| 35 | Izvorului (catre S.E.) | 250 | 5 | 1 |
| 36 | DJ223B | 712 | 14 | 1 |
| 37 | Porumbelului (toata zona) | 2361 | 58 | 2 |
| TOTAL | 21465 | 467 | 7 |

Rețeaua de canalizare a fost dimensionată astfel încât sa poată deservi toți consumatorii acoperind întreaga zonă construită a localității. Aceasta va fi realizată din tuburi de PVC, cu diametrul Dn 250 mm ce vor fi pozate în săpătură deschisă, pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, la adâncimea de minim 90 cm între generatoarea superioară şi nivelul terenului (adâncimea de îngheț), însă pe adâncimi variabile, astfel încât să asigure o curgere gravitațională.

Pe traseul retelei de canalizare se vor executa subtraversări de ape cu lungimea de 100 m și subtraversări de drum județean (DJ 222)  cu lungimea de 76 m. Subtraversarea se va executa la o adancime de 90cm de talvegul râului (și minim 1.50 de axul drumului) și se va proteja într-un tub metalic din OL Dn 350/OL DN100mm.

Subtraversări de cursuri de apă

Subtraversarile de curs de apa vor fi amplasate la o adancime minima de 90cm de la generatoare superioara a conductei de protectie pana la cota talvegului albiei.

Subtraversarea se poate realiza:

- prin sapatură in tranşee deschisă;

- prin foraj orizontal dirijat.

Procedeul de realizare a subtraversării va fi ales funcţie de condiţiile din teren şi se va ţine cont de evaluarea corectă a situaţiei din teren la realizarea detalilor de execuţie.

Subtraversări de drum judeţean

La proiectarea si executia subtraversarilor de drumuri se va obtine acordul prealabil al beneficiarului caii de comunicatie respective. Deasemenea trebuie sa se identifice lucrarile subterane si supraterane existente in zona si se vor lua masurile necesare pentru evitarea degradarii acestora. In jurul caminelor, terenul va fi amenajat astfel incat scurgerea apei in caz de avarie la conducta sa nu inunde calea de comunicatie respectiva.

Subtraversarile vor fi amplasate la o adancime minima de 1,5 m fata de cota drumului in ax. Subtraversarile de DJ 222 din localitatea Peștera se vor executa prin intermediul unor foraje orizontale. Subtraversările se vor realiza conform prevederilor STAS 9312-87. Astfel, ansamblul prevăzut pentru subtraversare va cuprinde: tub de protecție din otel DN 350 mm (De355,6x2,6mm) / DN 100mm (De114,3x2,0mm), cămine de vizitare / vane prefabricate din beton amonte și aval de subtraversare.

Camine de vizitare

Pe traseul conductelor  de canalizare gravitationale au fost prevăzute 467 cămine de vizitare din tuburi prefabicate din beton având diametrul 1000 mm şi cu înălțimea cuprinsă între h = 1,50 m şi h = 3,31 m. Căminele de vizitare vor fi prevăzute cu piesă tronconică, şi vor fi acoperite cu capace carosabile din fonta, prevăzute cu sistem antiefracţie.

Căminele de vizitare sunt construcţii accesorii ale reţelei de canalizare care permit accesul la canale în scopul controlării şi întreţinerii stării acestora, respectiv pentru curăţirea canalelor şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ şi cantitativ al apelor.

Statii de pompare

Avand în vedere aspectul sinusoidal al profilului longitudinal al traseelor, în cateva puncte coborite ale profilului au fost prevazute 7 statii de pompare care vor asigura, prin pompare în punctele inalte (cumpana apelor) continuitatea fluxului apei spre statia de epurare.

Statiile de pompare vor fi tip cheson prefabricat si vor fi dotate cu 1+1 electropompe submersibile, avand debitele acoperitoare pentru debitele calculate pentru tronsoanele aferente respectivelor statii de pompare. Inaltimile de pompare s-au calculat pentru acoperirea diferentelor de nivel intre pompe si viitoarea cumpana a apelor pe traseul colectoarelor spre statia de epurare la care s-au adaugat pierderile de sarcina longitudinale si locale plus adancimea nivelului minim al apei în bazinele de retentie. Pompele vor fi dotate cu tocator si vor asigura o inaltime de pompare minima pentru a transporta apa în canalizarea gravitationala urmatoare si pentru a putea functiona tot timpul economicos din punct de vedere al consumului de energie electrica. Pompele vor fi automatizate în functie de nivelele de apa din bazinul de retentie.

Pe conductele de refulare se va asigura un debit de pompare care va realiza o viteza de autocuratire, tinind cont de recomandarea normativului pentru canalizari sub presiune ca minimum o data pe zi pe conductele de refulare ape uzate sa se realizeze o viteza mai mare de 0,7-0,8 m/sec.

Aceasta viteza va asigura, mentinindu-se o durata mai mare decit timpul necesar pentru golirea totala a conductei de refulare, curatarea conductei inlaturind riscul aparitiei fermentarii anaerobe a apei din conducta.

Stațiile de pompare se vor realiza subteran, tip cheson prefabricat astfel:

Di = 1,5 m si H = 2,50 m – 4 buc.(SP1, SP3, SP5, SP6),

Di = 1,5 m si H = 3,00 m – 1 buc (SP2).,

Di = 1,5 m si H = 4,00 m – 1 buc. (SP7),

Di = 1,5 m si H = 4,50 m – 1 buc. (SP4),

Staţia de pompare este o construcţie subterana realizata din elemente prefabricate din beton armat montate vertical, cu diametrul interior de 1500 mm şi aşezate pe un strat de egalizare din balast cu grosimea de 20 cm. Elementele prefabricate din care este alcătuita staţia de pompare se vor alege cu pereţii exteriori hidroizolaţi.

Pe conducta de canalizare influentă în stația de pompare se va prevedea o cameră grătar, în scopul reținerii corpurilor solide apărute accidental în apa menajeră.

Se va avea în vederea ca placa staţiei de pompare, sa aiba dispuse goluri tehnologice pentru posibilitatea de intervenţie la pompele submersibile, precum şi pentru acesul în staţie. Golurile prevăzute în placă vor fi acoperite cu capace metalice.

În vederea asigurării ventilaţiei în interiorul construcţiei, pentru a nu favoriza acumularea de gaze, se va prevede dispunerea unui sistem de aerisire cu tiraj natural printr-o conducta de aerisire  cu diametrul de 110 mm.

In interiorul caminului se va monta un senzor de alarmare la gaze toxice, conectat la sistemul de automatizare a statiei de pompare, si la sistemul de avertizare sonora si luminoasa din exteriorul statiei.

Statia de pompare va respecta specificatiile din SR EN 752-6 pct. 7.1, printre care si conditiile de control al mirosurilor rezultate, instalatia de alarmare pentru gaze inflamabile si ventilatia pentru eliminarea gazelor toxice, nocive sau inflamabile.

Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare ape uzate

Tablourile electrice ale statiilor de pompare se prevad incastrate intr-un soclu de beton si vor fi protejate de o cutie metalica prevazuta cu usa cu lacat, fiind astfel protejate de intemperii si de accesul persoanelor neautorizate la tablourile electrice. Tabloul de automatizare va fi astfel conceput ca in caz de avarie prelungita la alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare sa se poata interveni cu un grup generator portabil, pentru a se asigura functionarea statiei.

Staţiile de pompare se alimentează din reţeaua electrică existentă de joasă tensiune de pe stradă, in baza unui aviz tehnic de racordare de la ENEL DOBROGEA.

Conducte de refulare

Transportul apelor uzate de la stațiile de pompare către căminele amplasate la o cotă superioară se va face prin intermediul conductelor de refulare având următoarele caracteristici:

- refulare SP1, L=50 m, PEID Dn 63 mm;

- refulare SP2, L=600 m, PEID Dn 75 mm;

- refulare SP3, L=195 m, PEID Dn 63 mm;

- refulare SP4, L=515 m, PEID Dn 75 mm;

- refulare SP5, L=695 m, PEID Dn 63 mm;

- refulare SP6, L= 355 m, PEID Dn 63 mm;

- refulare SP7, L=730 m, PEID Dn 63 mm;

TOTAL: Ltotal = 3140 m

Traseul în plan al conductei de refulare a fost ales astfel încât apa uzată influentă în staţie să fie transportată către un colector, a cărui traseu spre staţia de epurare este cel mai scurt, iar curgerea este pe cât posibil gravitaţională.

Pozarea conductei de refulare se va face în tranşee deschise la adâncimi care să determine o acoperire cu pământ de minim 1,00 m.

Profilul de pozare al conductei, în special patul de rezemare şi modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform recomandărilor producătorului de material tubular.

Conducta de refulare este realizată din tuburi din PEID ce vor fi îmbinate prin fuziunea cap la cap a capetelor.

Pe traseul conductelor de refulare se vor amplasa 6 cămine de curățire cu dimensiunile generale 1x1x1,5m,  în punctele de cotă cele mai înalte și cele mai joase.

Se vor realiza  subtraversări de drum județean (DJ 222) și subtraversări de curs de apă cu lungimea totală de cca. 185 m .

Stația de epurare

Apa uzată menajeră colectată prin intermediul rețelei de canalizare de pe teritoriul localității Peștera  va ajunge prin intermediul unei conducte cu nivel liber, într-o nouă stație de epurare amplasată în zona joasă a localității, în imediata apropiere a canalului natural de colectare/descărcare a scurgerilor de suprafață de pe versanți (Valea Peșterii). Acest pârâu ce are un debit permanent destul de mic reprezintă și emisarul în care se va evacua efluentul stației de epurare.

Staţia de epurare se va amplasa în partea de nord-vest a localităţii, pe un teren cu suprafata de 1260 mp, ce face parte din categoria pășune.

Amplasamentul staţiei de epurare a fost ales astfel încât să respecte exigenţele tehnico-economice pentru colectarea facilă a apelor uzate menajere şi descărcarea acesora în emisar cât şi cu respectarea prevederilor legale impuse prin Conform Ordinului 994/2018 pentru modificarea si completarea normelor de igiena si sanatate publica aprobate prin Ordinul 119/2014 - Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei - statie de epurare a apelor uzate menajere tip compact, cu bazine acoperite va respecta distanta de 150 m.

Volumele de apa evacuate pentru care a fost proiectata statia de epurare sunt:

Mediu zilnic-  213,6mc( 2,5l/s)

Maxim zilnic- 277,68 mc( 3,2l/s)

Maxim orar – 23,043 mc

Principalele etape de tratare a apei in carul procesului tehnologic de epurare, sunt urmatoarele:

- Tratarea primară a apei uzate brute;

- Tratare secundară biologică;

- Tratarea nămolului si deshidratarea în instalatie cu saci.

Tratarea primară a apei uzate brute

Treapta I mecanica

Debitul de apă uzată este colectat in caminul de receptie si dirijat gravitational  in caminul (canal) echipat cu gratar cu snec. Aici are loc indepartarea solidelor din apa uzata bruta, colectarea, presarea si deshidratarea acestora cu ajutorul echipamentului de tip gratar cu snec. Debitul de apa tratat este Q= 20 mc/h.

In urma separarii mecanice va rezulta o apa uzata bruta fara corpuri mari sau in flotatie care va fi dirijata gravitational spre bazinul tampon de omogenizare. La intrare in acest bazin este construita prin reamenajare o sicana de tip separator de grăsimi.

Treapta II mecanica

Îndepărtarea grăsimilor este o etapă importantă în cadrul staţiei. Apa uzată brută traverseaza separatorul de grăsimi înainte de a intra în bazinul tampon de omogenizare. Cea mai mare parte a grăsimilor şi a uleiurilor sunt separate gravitational din apa uzată în separator si cu ajutorul aerului insuflat printr-un sistem de aerare cu bule fine, astfel evitându-se complicaţii accidentale în funcţionarea în bune condiţii a staţiei. Conţinutul separatorului va fi monitorizat si va fi descarcat de cate ori este cazul deschizand vana de golire. Separatorul  are debitul util Q=10 l/sec.

Pentru o tratare optimă a apei uzate, influentul trebuie să fie nu numai uniform din punct de vedere al debitului (incarcare hidraulica) dar trebuie să aibă şi celelalte caracteristici uniforme. Completa uniformizare a încărcărilor, necesitând ambele aspecte debit şi concentraţii, este o condiţie ideală care nu poate fi realizată în practică, dar poate fi atinsă prin intermediul unui bazin de tampon de omogenizare. Acest aranjament care va minimiza variaţiile de încărcări în stadiul biologic, protejează de asemeni fata de şocuri hidraulice, care pot influenţa negativ performanţa întregului sistem biologic.

Bazinul de egalizare

Apa uzată curge din separatorul de grăsimi în bazinul de tampon de omogenizare unde se afla aspiratia pompelor de alimentare cu apa uzata a modulului biologic. Pompele asigură funcţionarea optimă fiind actionate cu convertizor de frecventa ceea ce asigura alimentarea constanta si controlata a treptei biologice. Debitul constant este realizat prin introducerea in circuitul de automatizare a unui debitmetru electromagnetic al carui semnal unificat este preluat de convertizorul ce piloteaza pompele.

Bazinul de egalizare propus este construit din beton. Montajul este suprateran. Datorita tehnologiei de epurare folosite, respectiv debitul de alimentare al modulului de epurare, bazinul trebuie sa poata inmagazina minim 40% din Qu zi med.

Acesta va avea volumul minim de: V = 100 mc. Un debit constant din apa uzată pre-tratata este descarcată în treapta biologică prin pompare.

Tratarea biologică

Apa pre-tratată din bazinul de tampon de omogenizare este pompata în linia biologică. Pentru tratatrea biologică a apei uzate este folosit procedeul cu suport artificial mobil , pentru  tratarea constanta a unui debit Qu-tratat  = 14 mc/h.

Treapta de tratare biologică este formată din doua (2) linii cu functionare paralela care contine tehnologia suportul artificial mobil. Aceasta are urmatoarea succesiune de compartimente:

- un bioreactor cu aerare intensiva cu tehnologie suportul artificial mobil pentru nitrificare si indepartare CBO5;

- al 2 -lea bioreactor cu aerare intensiva cu tehnologie suportul artificial mobil pentru nitrificare avansata si material organic remanent dupa primul reactor;

- al 3 -lea bioreactor anoxic cu tehnologie suportul artificial mobil cu mixare cu mixer lent pentru de-nitrificare avansata pentru nitrificare/denitrificare si indepartare CBO5 ;

- un bazin de decantare cu decantor lamelar;

- un sistem de separare si deshidratare nămol.

Bioreactoarele cu tehnologie suportul artificial mobil cu  aerare intensiva

Apa care e pompată din bazinul de tampon de omogenizare traverseaza bioreactoarele cu tehnologie suportul artificial mobil cu  aerare intensiva. Pereţii despartitori verticali ai compartimentelor bioreactoarelor cu tehnologie suportul artificial mobil cu  aerare intensivă au deschideri in partea inferioara respectiv superioara care  impun un traseu sinusoidal si care ajută la realizarea amestecului hidraulic în fiecare compartiment. Deschiderile sunt protejate cu plase de inox cu perforatii de maxim 10 mm, care impiedica migrarea suportul artificial mobil dintr-un compartiment in altul.

Fiecare compartiment este aerat şi mixat prin intermediul aerului comprimat produs de o suflanta. Aerul este injectat prin intermediul unui sistem de aerare cu bule grosiere realizat din conducte de otel inoxidabil, care este instalat pe radierul fiecarui bioreactor cu tehnologie suport artificial mobil cu  aerare intensiva.

In primul compartiment are loc indepartarea masiva a substantei organice dizolvate exprimate prin CBO5 (70%) concomitent cu nitrificarea azotului amoniacal in proportie de  70%. O mica parte din nitratii rezultati din acest proces sunt folositi ca nutrienti in procesul de metabolizare a substantei organice.

In compartimentul al 2-lea in conditiile unei concentratii mult mai scazute a substantei organice si a unei aerari intensive (oxigenul atinge pragul de saturatie), transformarea amoniului in nitriti si respectiv nitrati atinge cote mult mai ridicate, de peste 85% din totalul azotului amoniacal ramas. In acest compartiment se realizeaza o reducere a substantei organice cu aproximativ 70 %.

Compartimentul al 3 –lea este destinat de-nitrificarii in conditii anoxice unde nutrientii sunt transformati de organismele heterotrofe in molecule simple (CO2, N2 si apa) folosind ca sursa de carbon substanta organica ramasa nedegradata. Molecule simple CO2, N2 fiind gaze sunt eliberate in atmosfera. In cadrul acestui proces aproximativ 70% din substanta organica este indepartata.

Considerand in medie o reducere cu 70% per compartiment (bioreactor) a materiei organice exprimate prin CBO5 rezulta o eficienta a procesului de epurare de 97%. In realitate acest procent poate fi mai mare. Se observa de asemennea ca azotul amoniacal este indepartat in proportie de peste 97%.

Luand in considerare cele de mai sus si cunoscand concentratiile maxime admise de NTPA 001/2002 pentru substanta organica exprimata prin CBO5 si azot amoniacal (20mg/l respectiv 3 mg/l) se vor efectua calculele de verificare .

- 300 mg/l - 97% = 9 mg/l < 20 mg/l (reprezentand concentratia maxima admisa conform NTPA 001/2002)

- 30 mg/l - 97% = 0,9 mg/l < 2 mg/l (reprezentand concentratia maxima admisa conform NTPA 001/2002)

Suflante

Suflantele sunt de tipul cu turbina, sistem robust si fiabil care nu necesita consumabile si operatiuni de intretinere complicate. Necesarul de aer este dirijat catre difuzori printr-un sistem de distributie din conducte de inox dimensionate corespunzator.

Decantor

După aerare şi indepartarea substantelor organice si a nutrientilor în bazinul de aerare, apa uzata trece în faza finala de decantare, unde nămolul se depune la baza bazinului iar apa tratată se descarcă prin intermediul unei conducte in emisar.

Un sistem de placi, montate oblic – la 600 - bine proiectat asigură o decantare eficienta pe toata lungimea bazinului. Secţiunea dreptunghiulara transversală a decantorului şi construcţia interioară asigură o stabilitate a lichidului şi retenţia efectivă a nămolului.

Nămolul depus pe radierul decantorului este colectat si repompat prin „hidrociclon” cu ajutorul pompei de namol, care este amplasata în camera tehnica. Nămolul dens, mineralizat este descarcat periodic în instalatia de deshidratare in saci de unde este indepartat manual dupa stabilizare.

Tratarea nămolului

Surplusul de nămol, mineralizat, separat prin centrifugare, este descarcat în unitatea de deshidratare nămol. Aceasta este formată din distribuitor cu robineti si cadru din otel inox, sistem de prindere si saci realizaţi special pentru filtrarea si reţinerea namolului. Nămolul, descarcat în aceşti saci, sedimenteaza si se deshidrateaza gravitaţional. Nămolul este reţinut în saci şi partea filtrată este reintrodusă în bazinul de omogenizare pentru o altă tratare. După filtrare, sacii sunt înlăturaţi din staţie şi pot fi depozitaţi într-o zonă deschisă. Materialul din care sunt executaţi sacii împiedică pătrunderea din exterior a apei provenite din ploi.

Echipamentul de deshidratare namol in saci este unul foarte simplu compus dintr-un sistem de distributie a namolului cu 6 duze care se descarca in saci de filtrare din material biodegradabil. Namolul se filtreaza natural iar apa de namol (supernatant) este colectata in partea inferioara a echipamentului de unde se evacueaza gravitational. Aceasta este dirijata printr-o conducta inapoi in primul bioreactor.

Platforma statiei de epurare este prevazuta cu centura de impamantare de protectie pentru protectia consumatorilor electrici.

Descărcarea apei epurate in emisar

Vor fi realizate toate lucrările necesare pentru amenajarea unei guri de descărcare in emisar. Apa epurata va fi evacuata in emisarul natural Paraul Pestera in conformitate cu conditiile impuse prin NTPA 001/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Emisarul natural Paraul Pestera se descarca in canalul colector CC Ivrinezu-Cochirleni din Amenajarea de desecare Rasova-Vederoasa, plot Cochirleni, aflat in administrarea ANIF-Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Constanta (conform Avizului tehnic de specialitate nr. A9/18.02.2019, emis de ANIF).

Amenajare incinta

Se vor amenaja in incinta statiei drumuri, platforme, alei. Toate drumurile din incintă trebuie amenajate, având 5÷7m lățime, îmbrăcămintea rutieră, panta transversală de  2% şi vor fi dimensionate la trafic greu.

Împrejmuiri şi porți

Se va executa o împrejmuire corespunzătoare în jurul stației de epurare.

Amenajare peisagistică

Va consta în plantare copaci, arbusti şi iarbă în zonele ramase libere dupa realizarea turturor constructiilor din incinta.

PROCESE TEHNOLOGICE

Principalele etape de realizare a investiţiei pot fi considerate după cum urmează:

Etapa execuţiei propriu-zise, care se va desfăşura pe o perioadă de 17 luni, și constă din două faze:

Faza 1 – Organizarea execuţiei lucrărilor de construcţii

Lucrările legate de organizarea de şantier, ce vor cădea în sarcina Constructorului selectat, se vor desfăşura pe o perioadă de cel mult 1 lună (30 zile calendaristice) şi vor avea la bază un proiect elaborat şi autorizat conform legislaţiei în vigoare, aprobat de Beneficiar.

Faza 2 – Execuţia lucrărilor de construcţii

Execuţia lucrărilor se va derula după emiterea ordinului de începere a execuţiei eliberat de beneficiar.

Amplasarea conductelor de canalizare se va face pe un strat de nisip, având 10 cm grosime. Pentru protecţia conductei se va efectua umplerea cu nisip a tranşeei până la 15 cm deasupra generatoarei superioare.

Umplutura va fi compactată manual până la 0.3 m deasupra stratului de nisip şi apoi mecanic pe restul înălţimii.

La pozarea rețelelor de canalizare proiectate se va ține seama de celelalte rețele edilitare existente (rețele alimentare cu apă,  telefonice, electrice etc.). Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare menajera  se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondaj se face in prezenta detinatorilor de retele edilitare subterane. Pe baza sondajelor pentru pozitionarea retelelor existente se vor marca pe teren, prin reperi speciali, intersectiile acestora cu reteaua de distributie proiectata, si consemnarea lor in procese verbale cu detinatorii lor.

In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala. La intersectie ca si la schimbarea directiei, pantei sau diametrului pe retelele de canalizare se prevad camine de vizitare cu camera de lucru  Dn = 1000 mm (pentru camine de vizitare in care H > 2,00 m) si fara camera de lucru pentru H ( 2,00 m. Distanta maxima prevazuta in proiect intre doua camine succesive este de 50-60m. Caminele de vizitare se vor acoperi cu rama si capac de fonta carosabil STAS 2308, tip B.A.F.

Construcţia căminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regulă din aval spre amonte.

Ordinea operaţiunilor de executare a căminelor de vizitare va fi următoarea:

- montare element de baza cu radier pe un strat de beton de egalizare C8/10 de 10 cm grosime, turnat pe suport de balast in grosime de 15 cm;

- pozarea camerei de lucru din tuburi de beton Dn 1000 mm şi a coşului de acces din tuburi de beton simplu (cu mufă si garnitura din cauciuc), monolitizarea şi rostuirea tuburilor se va face cu mortar de ciment M50;

- montarea piesei tronconice si a inelului de aducere la cota si monolitizarea acestora de corpul căminului (coş acces) cu mortar de ciment M100;

- pozare capac circular din fonta de tip IV carosabil care sa suporte o sarcina de 400 KN conform SR EN 124/1996, cu balama antifurt, si garnitura din neopren. Acesta va fi încastrat într-o placă circulară din beton armat conform detaliului din proiect;

- montarea scărilor de acces în cămin, executate din oţel cu manson cauciucat ø 20 mm, prima treaptă urmând a fi fixată la max. 50 cm distanţă de capac, iar ultima la max. 30 cm distanţă faţă de bancheta de lucru;

- rigola caminului se va executa din mortar de ciment M50;

- curăţirea rigolei din cămin, de eventualele materiale căzute în timpul execuţiei căminului şi sclivisirea acesteia cu mortar de ciment.

Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se va face concomitent cu verificarea şi probarea tronsoanelor de canal realizate, ţinând cont de condiţiile de exploatare a acestora.

Pozarea conductei de refulare se va face în tranşee deschise la adâncimi care să determine o acoperire cu pământ de minim 1,00 m. Profilul de pozare al conductei, în special patul de rezemare şi modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform recomandărilor producătorului de material tubular. Conducta de refulare este realizată din tuburi din PEID ce vor fi îmbinate prin fuziunea cap la cap a capetelor.  Pe traseul conductelor de refulare se vor amplasa 6 cămine de curățire, în punctele de cotă cele mai înalte și cele mai joase.

Pe traseul retelei de canalizare se vor executa subtraversări de ape cu lungimea de 100m și subtraversări de drum județean (DJ 222)  cu lungimea de 76 m. Subtraversarea se va executa la o adancime de 90cm de talvegul râului (și minim 1.50 de axul drumului) și se va proteja într-un tub metalic din OL Dn 350/OL DN100mm.

Subtraversări de cursuri de apă

Subtraversarile de curs de apa vor fi amplasate la o adancime minima de 90cm de la generatoare superioara a conductei de protectie pana la cota talvegului albiei.

Subtraversarea se poate realiza:

- prin sapatură in tranşee deschisă;

- prin foraj orizontal dirijat.

Procedeul de realizare a subtraversării va fi ales funcţie de condiţiile din teren şi se va ţine cont de evaluarea corectă a situaţiei din teren la realizarea detalilor de execuţie.

Subtraversarea cursurilor de apă se vor realiza in conformitate cu prevederile STAS 9312 – 87.Dupa astuparea santului, in cazul aplicarii procedeului de sapatura in sant deschis, terenul de umplutura se compacteaza la gradul de compactare prevazut in STAS 2914-84 pentru drumuri. Dupa compactarea terasamentelor trebuie sa se refaca suprastructura caii de comunicatie respectiva.

Subtraversări de drum judeţean

La proiectarea si executia subtraversarilor de drumuri se va obtine acordul prealabil al beneficiarului caii de comunicatie respective.

La proiectarea subtraversarilor trebuie sa se identifice lucrarile subterane si supraterane existente in zona si sa se ia masurile necesare pentru evitarea degradarii acestora.

Unghiul de intersectie intre axul conductei si axul caii de comunicatie trebuie sa fie cat mai aproape de 900, dar nu mai mic de 600.

In jurul caminelor, terenul va fi amenajat astfel incat scurgerea apei in caz de avarie la conducta sa nu inunde calea de comunicatie respectiva.

Subtraversarile vor fi amplasate la o adancime minima de 1,5 m fata de cota drumului in ax. Subtraversarea cailor de comunicatii, se va realiza in conformitate cu prevederile STAS 9312 – 87.

Subtraversarile de DJ 222 din localitatea Peștera se vor executa prin intermediul unor foraje orizontale. Subtraversările se vor realiza conform prevederilor STAS 9312-87. Astfel, ansamblul prevăzut pentru subtraversare va cuprinde: tub de protecție din otel DN 350 mm (De355,6x2,6mm) / DN 100mm (De114,3x2,0mm), cămine de vizitare / vane prefabricate din beton amonte și aval de subtraversare.

La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse după caz la starea inițială, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele și spațiile verzi afectate.

Exploatarea sistemului  de canalizare

Exploatarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare cuprinde totalitatea operaţiunilor şi activităţilor efectuate de către personalul angajat în vederea funcţionării corecte a sistemului de canalizare, în scopul obţinerii, în final, a unui efluent epurat care să respecte indicatorii de calitate impuşi de actele normative specifice, aplicabile, în vigoare.

Etapele fluxului tehnologic in cadrul exploatarii sistemului de canalizare, sunt urmatoarele:

- apa uzata din gospodarie va ajunge prin intermediul caminului de racordare si a canalului de racordare  din PVC cu D=160mm în colectorul principal paralel cu frontul de case.

- Apa ajunsa în colector va fi transportata sub efectul gravitatiei până în bazinul de retentie a primei statii de pompare ape uzate din aval. Apa se colecteaza pâna se ajunge la nivelul de pornire al pompei de ape uzate cu tocator. Prin intermediul pompei suspensiile plutitoare si cele grosiere vor fi tocate mărunt astfel încât se înlature riscul înfundarii conductelor de refulare.

- Prin intermediul conductei de refulare din polietilena apa uzata se transporta până la urmatorul camin gravitational amplasat fie la cumpana apelor fie chiar linga statia de pompare dar cu radierul mai ridicat decit radierul ultimului camin  din amontele statiei de pompare. De aici apa ajunge în final în statia de epurare.

Colectoarele principale cat si cele secundare vor fi realizate, cu pante diferite, cu mentiunea ca este imperios sa asiguram, macar o data pe zi la Qu orar max  viteza de autocuratire adica minim minimorum 0.7 m/s.

Lucrări necesare organizării de șantier:

Organizarea de șantier se va realiza în interiorul limitei de proprietate a terenului studiat, fără a afecta proprietățile vecine și rețelele edilitare existente. Aceasta va cuprinde o suprafață pe care constructorul va amenaja o platformă de depozitare temporară a materialelor, de staționare a utilajelor și amplasarea unei barăci.

Organizarea de șantier va fi împrejmuită, pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor străine. Se vor monta panouri de avertizare. În incintă se vor amenaja suprafețe destinate depozitării materialelor de construire și spații/recipiente pentru colectarea temporară și selectivă a deșeurilor provenite din construcții. Depozitarea materialelor de construcție se va face doar în cadrul organizării de șantier în condiții adecvate de dotare.

După darea în funcțiune a obiectivului, organizarea de șantier se va desființa, cu aducerea terenului la starea inițială. Pentru lucrările de săpare ulterioare  nu va mai fi necesară organizare de șantier, fără necesități de depozitare/staționare suplimentară. Pământul care se va disloca prin săparea gropilor va fi folosit la acoperirea mormintelor. În cazul cavourilor, pământul excavat va fi utilizat pentru nivelarea terenului în incinta cimitirului. Excesul va fi transportat în locurile indicate de autoritățile locale.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului și ale participării publicului

- Concluziile favorabile ale Raportului privind Impactul asupra Mediului, elaborat de Blue Terra Consulting SRL:

- În urma  evaluarii  impactului asupra mediului se consideră ca acceptabile limitele de afectare a calității mediului prin proiectul propus, fiind create condițiile necesare pentru reducerea sau eliminarea efectelor negative identificate, indicele de poluare globală (IPG)  fiind estimat la -1;

- Impactul estimat al proiectului analizat asupra factorilor de mediu va fi în limite admisibile numai dacă vor fi respectate în mod riguros tehnologiile, și se va realiza o monitorizare continuă pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului.

- La dezbaterea publică din data de 09.05.2019 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat a formulat observaţii cu privire la locatia statiei de epurare.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu:

1. Factor de mediu APA

- se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere;

- se va elabora un regulament de exploatare si functionare a intregului sistem de canalizare si vor efectua toat lucrarile de revizii si intretinee necesare astfel incat sistemul sa functioneze in parametii optimi.

În perioada executării lucrărilor de amenajare a investiției se preconizează generarea  următoarelor categorii de deșeuri:

| Denumirea deșeului | Starea fizică (solid - S Lichid - L Semisolid- SS) | Codul deșeului | Sursă |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de pământ excavat | S | 17 05 04 | realizarea fundaţiilor in statia de epurare, a santurilor retelei de canalizare |
| Beton | S | 17 01 01 | surplus de la turnarea betoanelor |
| Resturi de materiale de construcții și deșeuri din construcții | S | 17 09 04 | construcții și construcții-montaj |
| Deșeuri menajere | S | 20 03 01 | personalul muncitor |
| Material absorbant uzat | S | 15 02 02* | intervenția în cazul apariției unor poluări accidentale |

În perioada de funcționare a obiectivului:

| Denumirea deșeului | Starea fizică (solid - S Lichid - L Semisolid- SS) | Codul deșeului | Sursă |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri reținute pe site | S | 19 08 01 | Gratarele din statiile de pompare si din statia de epurare |
| Nămoluri dela epurarea apelor uzate | S | 19 08 05 | Treapta de preepurare mecanică |
| Deșeuri menajere | S | 20 03 01 | personalul ce deserveste statia |
| Hârtie și carton colectate separat | S | 20 01 11 | Activitati administrative |
| Material absorbant uzat | S | 15 02 02* | intervenției în cazul apariției unor poluări accidentale |

2. Factor de mediu AER

În perioada realizării investiției:

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii, cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelate, pentru evitarea imprastierii acestor materiale ;

- evacuarea ritmica a deseurilor, de pe amplasament, evitandu-se depozitarea necontrolata a acestora;

- Statia de pompare va respecta specificatiile din SR EN 752-6 pct. 7.1, printre care si conditiile de control al mirosurilor rezultate, instalatia de alarmare pentru gaze inflamabile si ventilatia pentru eliminarea gazelor toxice, nocive sau inflamabile.

- În vederea asigurării ventilaţiei în interiorul statiilor de pompare , pentru a nu favoriza acumularea de gaze, se prevede dispunerea unui sistem de aerisire cu tiraj natural printr-o conducta de aerisire  cu diametrul de 110 mm.

- În cazul statiilor de pompare, în interiorul caminului se va monta un senzor de alarmare la gaze toxice, conectat la sistemul de automatizare a statiei de pompare, si la sistemul de avertizare sonora si luminoasa din exteriorul statiei.

- Pompele vor fi dotate cu tocator si vor asigura o inaltime de pompare minima pentru a transporta apa in canalizarea gravitationala urmatoare si pentru a putea functiona tot timpul economicos din punct de vedere al consumului de energie electrica.

- Se va asigura curatarea periodica a camerelor grătar.

- La nivelul stației de epurare, prin folosirea sistemului de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare, productia de aerosoli cu efect asupra atmosferei este redusa la minimum.

- Se va avea în vedere gestionarea corespunzătoare a nămolului generat în statia de epurare , precum și posibilitatea utilizării de substanțe inhibitori de miros.

În perioada de funcționare a obiectivului:

- Perimetral statiei de epurare va fi amenajată o perdea vegetală, cu rol de reducere a impactului asupra aerului atmosferic, precum și pentru a asigura conforul vizual

- Pentru o mai mare eficiență, se recomandă utilizarea de arbori, arbusști și tufișuri pentru realizarea acestei perdele vegetale, astfel încât suprafața foliară să fie cât mai mare, pe mai multe segmente de înălțime.

3. Factori de mediu SOL/SUBSOL

În perioada realizării investiției:

- preluarea ritmica  a deseurilor rezultate de pe amplasament, evitarea depozitarii necontrolate a acestora in afara incintei obiectivului sau a organizarii de santier;

- intreaga zona nefunctionala din jurul platformelor betonate, in cadrul incintei statiei de epurare  se va amenaja ca spatiu verde;

- interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta obiectivului.

4. Factor de mediu Biodiversitate:

În perioada realizării investiției:

- In ceea ce priveste acest aspect s-a aratat pe parcursul studiului ca :

  - amplasamentul nu se afla pe o ruta majora de migratie iar lucrarile propuse nu sunt de natura sa influenteze in sens negativ sau pozitiv migratia pasarilor in zona,

  - in zona propusa pentru amplasarea statiei de epurare nu sunt incluse habitate naturale deosebite ce presupun existenta unor specii de flora , fauna si avifauna cu valoarea conservativa mare, ce necesita protectie ;

  - proiectul se dezvolta in inravilanul localitatii si intr-o zona cu terenuri agricole cultivate și pășuni ,unde pe parcursul cercetarii efectuate in cadrul studiului nu au fost identificate elemente deosebite de fauna, specii cu valoare conservativa mare ori in numar semnificativ.

  - au fost luate masuri fezabile si au fost facute si recomandari in cadrul studiului astfel incat eventuale impacturi negative sa fie diminuate chiar pana la eliminare.

În perioada de funcționare a obiectivului:

- Se vor amenaja spațiile verzi cu specii locale, adaptate climatului și specificul zonei.

- Se va evita utilizarea speciilor invazive.

5. Factorul de mediu Peisajul

- Amenajarea spațiilor verzi, atât perimetral statiei de epurare, pentru a asigura o integrare în peisaj.

6. Factorul de mediu Mediul social și economic

Activitatea ce se va desfasura in zona studiata, atat in perioada executarii lucrarilor cat si perioada functionarii obiectivului nu va aduce modificari cu efecte negative asupra asezarilor umane sau altor obiective de interes public.

Pentru deşeuri s-au prevăzut următoarele măsuri:

În perioada realizării investiției:

- materiale inerte - vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Pestera prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare, conform criteriilor prevazute în Ordinul MMGA nr. 95/2005, sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat în valorificarea acestora;

- o parte a pământului excavat pentru pozarea conductelor se va utiliza pentru acoperirea acestora și aducerea terenului la starea initiala; dacă va rămâne pământ excedentar, acesta va fi folosit ca material de umplutură în locuri indicate de Primăria Pestera prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte;

- materialele izolante/  se vor preda unui operator specializat autorizat, in vederea valorificarii/eliminarii acestora;

- deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate  care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru de izolatie) de materialul plastic.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate pe terenurile aflate în vecinătatea obiectivului sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În perioada de funcționare a obiectivului:

Apa uzata este adusa gravitational in gratarul rar (actionat manual) al statiei de pompare de unde este pompata in echipamentul integrat pentru retinerea impuritatilor mecanice fine, a nisipului si a grasimilor (sitare + deznisipare + indepartare grasimi). Nisipul retinut ajunge intr-o pubela mobila ce are rolul de a indeparta apa de nisip iar impuritatile mecanice fine ajung intr-o alta pubela mobila. In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorita principiului de functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire din cadrul deznisipatorului de unde pot fi indepartate, manual, de catre operator si depozitate intr-un recipient special de grasimi. Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop. Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un container, iar in caz de depozitare pe o perioada mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorura de var.

Pe tot parcursul derulării activităților de construcții și ulterior pe perioada exploatării obiectivului se recomandă respectarea cerințelor legislației în domeniu, privind întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor generate și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Se va promova colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea lor prin societăți autorizate.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

În perioada organizării de şantier şi a realizării investiţiei:

- organizarea de santier se va amplasa pe o suprafata de teren judiciar planificata, astfel incat terenul afectat sa fie de dimensiuni minime, fara afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut;

- pentru deşeurile produse pe şantier se va asigura colectarea selectivă şi transportarea lor în vederea valorificării prin societăţi autorizate sau pentru eliminare în depozite autorizate de deşeuri, în condiţii de siguranţă pentru mediu;

- interzicerea deversării necontrolate a apelor uzate, indiferent de provenienţa acestora; se va asigura colectarea lor, iar destinaţia acestora este sistemul de colectare/canalizare, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de calitate conform N.T.P.A. nr. 002/2005; în cazul în care sunt impurificate peste prevederile acestui normativ, se va asigura preepurarea acestora până la îndeplinirea condiţiilor de calitate;

- se interzic lucrările de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzatoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să  prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta prevederile SR nr. 10009/2017 Acustica – conform SR 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul 994/2018 pentru modificarea si completarea normelor de igiena si sanatate publica aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se vor respecta prevederile H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 si 4, din Ord. nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actul de reglementare. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Monitorizarea cantitativă şi calitativă a următorilor parametri:

- calitatea aerului: analiza semestrială pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continuă de 30 zile/trimestru de raportare; prelevare semestrială de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate;

- zgomot: măsurători semestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, în timpul desfășurării lucrărilor de construcții, conform  SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- deșeuri: conform Legii 211/2011, republicată, cu modificări și completări raportul semestrial privind gestiunea deșeurilor generate în timpul lucrurilor de construire, va conține: tipurile de deșeuri codificate conform HG 856/2002, cantitățile rezultate, destinația finală a acestora; la prima raportare se vor prezenta contractele încheiate cu unități autorizate pentru preluarea fiecărui  tip de deșeu în vederea tratării / eliminării / reciclării.

Menţionăm că monitorizarea în timpul construirii trebuie să se realizeze pe tot parcursul perioadei de desfășurare a lucrurilor de construire.

Rapoartele  semestriale ce vor cuprinde rezultatele monitorizării parametrilor prezentați anterior vor fi înaintate autorității de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, în ziarul „Cuget Liber” din data de 26.05.2017, precum și afișaj la Primăria Comunei Pestera în data de 25.05.2017, precum și afișare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului asupra deciziei etapei de încadrare, în ziarul „Cuget Liber” din data de 24.07.2017, precum și afișaj la Primăria Comunei Pestera în data de 20.07.2017, precum și afișare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- informarea publicului privind audierea publică a Raportului privind impactul asupra mediului şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ în ziarul „Cuget Liber” din data de 06-07.04.2019 şi afişare la sediul Primăriei Comunei Pestera în data de 05.04.2019, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

- şedinţa de dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului s-a desfășurat la sediul Primăriei Comunei Pestera în data de 09.05.2019;

- informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în ziarul …………….. din data de …...06.2019 şi afişaj la sediul Primăriei Comunei Pestera în data de …….06.2019 şi pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Beneficiarul va notifica periodic A.P.M. Constanţa despre avansarea lucrărilor de execuţie, în scopul realizării controlului de specialitate pentru verificarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul acord şi încheierii procesului verbal de constatare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul tehnic și în Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, revine titularei de proiect și evaluatorului atestat.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,    	                                              SEF SERVICIU AAA,

###### Celzin LATIF				                                  Lavinia-Monica ZECA

Întocmit,

consilier Camelia COSTACHE

NOTA: Acordul de mediu s-a emis în 3 (trei) exemplare.

# Text boxes

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată

Str. Unirii, Nr. 23, Constanţa			       www.mediu-constanta.ro		         Tel: 0241 546 596, 0241 546 696

Jud.Constanţa, cod 900532		               E-mail: office@mediu-constanta.ro	         	              Fax: 0241 543 717

Printed on recycled paper / Imprimat pe hârtie reciclată