ACORD DE MEDIU

Nr. ….. din ……….2019

Proiect din data de 01.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de EUROEXTRACT SRL, cu sediul in mun. Constanta, str. Amzacea nr. 17, judetul Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 7326 RP din 13.06.2018, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „ EXTINDEREA ZONEI DE EXPLOATARE IN PARCELELE N129/1/1 SI N129/2 ”, amplasat in comuna Mihail Kogalniceanu, extravilan, parcelele N129/1/1 si N129/2, jud. Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.2, lit a.

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul se afla la o distanta de aproximativ 383 m fata de limita sitului Natura 2000 ROSPA 0060 Lacurile Tasaul Corbu. In urma parcurgerii etapei de incadrare s-a luat decizia ca proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare adecvata, conform Ord. 19/2010;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Extinderea perimetrului  de exploatare „Piatra - Vest” (1.5 ha),   se localizeaza in imediata vecinatate a perimetrului de exploatare „Piatra Vest”, in estul acestuia, in aceleasi parcele, respectiv N129/1/1 si N129/2, extravilanul  localitatii Piatra, pe teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogalniceanu,  jud Constanta,  ce  apartine   firmei S.C. EUROEXTRACT  S.R.L.  si  pentru care  firma detine  Autorizatia  de Mediu Nr. 276/21.06.2011.

Perimetrul studiat este incadrat in catregoria de folosinta – neproductiv.

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Corelarea cu forma morfologica a terenului, proprietate teren, vecinatati,  a condus la                 stabilirea extinderii  perimetrului de exploatare care are ca proiectie, o suprafata de 15000 mp (1.5 ha) la nivelul terenului.  Scopul economic al activităţii miniere viitoare este obţinerea sorturilor de agregate:  8-16, 25/63  si >63, piatra sparta si blocuri  pentru comercializare.

Coordonatele de delimitare ale Extinderea perimetrului de exploatare “PIATRA VEST”,  judet Constanta,  (Sistem Stereo ’70), sunt:

| Inventar de coordonate : Stereo 70 |
| --- |
| Nr. Pct. | X[m] | Y[m] |
| 1 | 329196 | 783049 |
| 2 | 329189 | 783100 |
| 3 | 328969 | 783100 |
| 4 | 328953 | 783021 |

Lucrarile prevazute prin proiect:

Lucrarile miniere ce urmeaza a fi efectuate vor consta, din urmatoarele categorii:

-	Lucrari de deschidere;

-	Lucrari miniere de pregatire;

-	Lucrari de exploatare;

-	Lucrari de protectie a zacamantului si a lucrarilor de suprafata.

Prepararea miniera are scopul să realizeze sorturile granulare solicitate de cererea existenta pe piata acestui tip de produs.

Activitatea de prelucrare, livrare,  logistica si social - administrativa se va desfasura in spatii   amplasate in zone specifice pe care le  denumim incinta de prelucrare/tehnologica si incinta sociala si administrativa, care sunt situate in zona nord- vestica, acestea deservind in prezent perimetrul de exploatare  existent  "Piatra Vest" .

### Fluxul tehnologic necesar pentru realizarea producţiei finite – amplasat integral în cadrul Incintei de prelucrare  cuprinde  staţie de concasare si sortare volumetrică a materialului brut derocat din carieră, agregatele minerale fiind obţinute la granulometrii dependente de sorturile de material finit care se doresc a fi obţinute, funcţie de cerinţele pieţei. Produsul finit ce poate fi obţinut în urma procesului de prelucrare va consta aşadar din sorturi de piatră spartă, clasele de granulometrie obţinute în urma acestui proces fiind  0/4,4/8, 8/16, 16/25,  0/63, 25/63 si >63.

### Sorturile  menţionate vor fi stocate în depozite tip platforme deschise,  amplasate in cadrul incintei de prelucrare a  perimetrului  vecin "Piatra Vest" de unde vor fi incarcate pentru livrare in mijloace auto cu ajutorul unui autoincarcator frontal.  In urma fluxului de prelucrare va rezulta acel material deseu/steril ce va fi depozitat temporar, urmand a fi valorificat la intretinerea drumurilor sau vandut ca atare.

Activitatea de haldare:   Extinderea exploatarii nu va face obiectul unui alt permis de exploatare, exploatarea resursei va avea continuitate in cadrul aceluiasi permis de exploatare.  Avand in vedere acest lucru si tinand cont de cantitatea redusa de steril ce ar putea rezulta exploatand resursa din extinderea perimetrului de exploatare (1.5 ha) nu s-au propus zone noi de depozitare a sterilului, ci utilizarea celor existente.  Pe masura ce vor fi disponibilizate suprafete se recomanda trecerea la haldarea interioara in golurile de excavare create in anii anteriori in perimetru de exploatare.

În perioada activităţii de exploatare existente, în amplasament s-a constituit o zonă de organizare a activităţii care asigura conditii de  desfasurare a activitatii miniere pentru perimetrul existent  "Piatra Vest"  situata la nord –vest de perimetru si anume:

  - Container tip birou şef şantier şi personal tehnic;

  - grup social pentru muncitori, grupuri sanitare ecologice

  - post pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

  - rezervor de apa industriala

  - rezervor de motorina cu capacitate de 5000 litri

  - punct de cantarire  format din pod -bascula

  - platforma tehnologică cu  instalaţiei de prelucrare şi depozitare produse finite,

### Accesul in perimetru „Piatra Vest”,  se face pe Soseaua E 87 Constanta –Tulcea , pana la Km 32, iar de aici pe distanta de pe 3,0 Km pe drumul comunal, DC 100,  asfaltat, pana la 1 Km NV  Piatra,  si pe un drum de exploatare, pe o distanta de cca 500m.

Descrierea fluxului tehnologic

Principalele operatii care compun fluxul tehnologic de exploatare si de prelucrare a pietrei de constructii sunt urmatoarele:

Lucrari de deschidere

Pregatirea resursei se va realiza in principal prin lucrari de descopertare.

Tot ca lucrari de pregatire se considera si amenajarea platformei superioare  pentru inceperea excavatiilor si accesul utilajelor la fronturile de lucru, care se vor programa pentru realizare, dupa finalizarea  lucrarilor de descopertare din sectorul respectiv.

Faza de descopertare a resursei va cuprinde:  dislocarea păturii de sol prin următoarele două procedee complementare:

- mecanizat, cu ajutorul buldozerului, prin razuirea şi adunarea materialului dislocat în gramezi, operatiune greu de  executat avand in vedere morfologia terenului.

- manual, numai în zonele inaccesibile pentru utilaje şi atunci când rămân porţiuni de copertă izolate după executarea mecanizată a lucrărilor.

Volumul de sol vegetal dislocat (grosimea stratului fiind de cca. 0.2m) va fi adunat în grămezi şi va fi încărcat cu încărcătorul frontal.  Solul vegetal rezultat va fi depozitat temporar urmand ca apoi dupa incetarea activitatii sa fie relocat in ampriza carierei, in vederea reconstructie/resolificarii acesteia.

La stratul de sol vegetal se adauga zone depresionare cu umplutura loessoida ce se dezvolta intre stratul de sol si roca utila. Grosimea acestor depozite variaza putand sa creasca pana la 1,00m. Inlaturarea stratului de roci loessoide se va realiza: mecanizat, cu ajutorul buldozerului prin razuirea si adunarea materialului in gramezi, fiind apoi incarcat cu incarcatorul frontal si transportat la depozitul temporar  de steril.

Lucrari miniere de pregatire

Pregatirea resursei care urmeaza a fi exploatata la suprafata , consta in descopertare si formarea treptelor care  trebuie sa respecte, pe toata durata exploatarii, limitele topografice (inaltime unghi, taluz , latime berme) reclamate de tehnologiile de derocare, incarcare si transport.

Astfel, se impun ca lucrari de pregatire a rocii utile, lucrari de decopertare si recuperare a solului vegetal, prin impingere cu utilaje necesare, in portiunile in care acest lucru este permis. Dislocarea paturii de sol vegetal se face mecanizat, cu ajutorul buldozerului prin razuirea si adunarea materialului dislocat in gramezi, fiind apoi incarcat cu incarcatorul frontal si transportat la depozitul temporar de sol vegetal.

Solul vegetal rezultat este depozitat temporar, dupa care, atunci cand situatia o va permite, va fi relocat in vatra carierei, in cadrul lucrarilor de refacere, obligatorii la inchiderea exploatarii. Dupa indepartarea covorului vegetal, daca este cazul, se va proceda la decaparea loessului si a depozitelor loessoide.

Sterilul rezultat reprezentat prin depozite de loess si calcare alterate din partea superioara a resursei  va fi utilizat pentru amenajarea drumurilor de acces si a  platformelor de lucru. Cantitatea de steril care nu isi va gasi utilizarea va fi depozitata la depozitul  de steril. Loessul este o roca pamantoasa, moale, ce poate fi extrasa direct cu cupa excavatorului, fara puscari miniere. Operaţiunea se va executa de la partea superioara a frontului carierei, cu excavatorul ; materialul rezultat va fi transportat auto la depozitul de steril.

Pentru depozitul de sol vegetal se vor respecta urmatoarele masuri  de ordin constructiv:

- pentru asigurarea unei  bune infratiri cu terenul se va brazda cu buldozerul partea superficiala de sol

- se vor executa lucrari de drenare la baza depozitului, prin santuri sapate in terenul de baza,

- se vor respecta : inaltimea , unghiul de taluz  si celelalte elemente constructive, stabilite prin proiect;

- materialul  se va compacta si nivela cu utilaje  adecvate;

- prin lucrari specifice se vor intercepta, dirija si indeparta apele superficiale din  depresiuni,     gropi sau alte acumulari de ape ce pot aparea, dupa precipitatii abundente, in cadrul depozitului

Deasemenea, pentru realizarea unei stabilitati mai bune a depozitului de sol  trebuie respectate urmatoarele:

- nivelarea materialului  depozitat cu buldozerul;

- realizarea unui unghi de taluz de maxim de 25o;

- inaltimea maxima a depozitului  nu va depasi 5 m;

- la piciorul depozitului de sol se vor executa drenuri colectoare pentru preluarea apelor de siroire;

- pentru fixarea depozitelor de sol se vor efectua lucrari de plantare cu lastaris.

Depozitul temporar de steril:  Caracterul temporar al depozitarii sterilului este dat de faptul că acest material în timp va fi valorificat pentru amenajarea platformelor tehnologice si a drumului de acces precum si la umplerea golurilor de excavare create in anii anteriori.

Ca masuri suplimentare pentru stabilitatea taluzului depozitului  de steril, depozitarea materialului se va realiza, astfel incat sa se asigure compactarea lui prin circulatia utilajelor de nivelare:

-          unghiul de taluz al depozitului va fi de maxim 30o;   \

-          inaltimea  depozitului de steril va fi hmax = 5,0 m;

-        se vor realiza lucrări de biodrenare prin plantarea unor arbuşti specifici zonei,  Volumul de rocă sterilă ce va rezulta în urma exploatării cantităţii de rocă utilă preliminate  va consta din  5% din masa miniera derocata care constituie pierderi de exploatare.

Lucrari de exploatare

Metoda de exploatare, ce urmeaza a fi aplicata, se alege astfel incat sa fie asigurata productia necesara anului de permis solicitat, valorificarea rationala a resursei minerale, in conditiile realizarii unor indicatori tehnico-economici pozitivi .

La alegerea metodei de exploatare, se tine cont de :

* morfologia terenului

* adincimea maxima de exploatare

* valorificarea rationala a resursei

* protectia zacamantului

* utilajele detinute de unitate, precum si performantele acestora

* necesarul de masa miniera

Extractia resursei utile se va realiza cu metoda de exploatare prin lucrari miniere la zi in cariera, in trepte descendente, care se caracterizeaza prin extragerea substantei minerale utile pe toata lungimea treptei de exploatare, sau pe sectoare ale acesteia.

Fazele tehnologice principale ale extractiei rocii  dupa descopertare, sunt: forare gauri de sonda, incarcare exploziv in acestea, puscare si derocarea prin explozie a masivului de roca, selectionarea, incarcarea cu incarcatoare frontale de 4,5m3 a materialului in instalatia de concasare sau/si  cca 5% din extras industrial “blocuri” direct la beneficiari fara prelucrare.

Din materialul derocat cca. 10% se va constitui ca deseu la extractie ramas dupa claubajul mecanic in frontul de lucru, care  nefiind valorificabil se va depozita temporar. Forarea găurilor de sondă se va  realiza din partea superioară a frontului, cu o înclinare egală cu unghiul de taluz al treptei respective, pentru a se obţine aceeaşi linie de minimă rezistenţă, pe toată lungimea găurii.  Săparea găurilor se va face cu foreză termică Atlas Copco.

Încărcarea cu explozivi a găurilor de puşcare se va face  utilizând ca exploziv de bază                 amestecul  AM1 (nitramon)  iar ca exploziv de iniţiere, dinamita sau echivalent acesteia produse omologate (Austrogel, Lambrex). Iniţierea exploziei se realizează  cu capse electrice cu microintarziere de tip Nonel  cu elemente de intarziere tip SL (17 mls, 25mls, 42mls)  si conectarea a gaurilor in manunchi.

Ca o activitate derivata/complementara se impune si activitatea de haldare/depozitare de steril din descoperta si cele rezultate din exploatare reprezentand atat o activitate tehnologica miniera dar si aceea prin care se depoziteaza si gospodaresc deseurile miniere.

Pentru depozitul de sol s-au prevazut urmatoarele masuri de ordin constructiv:

- pentru asigurarea unei  bune infratiri cu terenul se va brazda cu buldozerul partea superficiala de sol;

- se vor executa lucrari de drenare la baza depozitului, prin santuri sapate in terenul de baza,cu scurgere asigurata;

- se vor respecta : inaltimea, unghiul de taluz  si celelalte elemente constructive, stabilite prin proiect;

- prin lucrari specifice se vor intercepta, dirija si indeparta apele superficiale din  depresiuni, gropi sau alte acumulari de ape ce pot aparea, dupa precipitatii abundente, in cadrul depozitului

Deasemenea, pentru realizarea unei stabilitati mai bune a depozitului temporar de sol s-au prevazut:

- nivelarea materialului  depozitat cu buldozerul;

- realizarea unui unghi de taluz de maxim de 250;

- inaltimea maxima a depozitului  nu va depasi 5 m;

- la piciorul depozitului de sol se vor executa drenuri colectoare pentru preluarea apelor de siroire;

Depozitul temporar de steril:  Sterilul rezultat pe amplasament va fi depozitat temporar iar în timp va fi valorificat pentru amenajarea  drumului de acces precum si la umplerea golurilor de excavare create in anii anteriori.

Ca masuri suplimentare pentru stabilitatea taluzului depozitului  de steril, depozitarea materialului  se va realiza, astfel incat sa se asigure compactarea lui prin circulatia utilajelor de nivelare:

-   unghiul de taluz al depozitului va fi de maxim 300;

-  inaltimea  depozitului de steril va fi hmax = 5,0 m;

Volumul de rocă sterilă ce va rezulta în urma exploatării cantităţii de rocă utilă preliminate  va consta din  10% din masa miniera derocata care constituie pierderi de exploatare. Sterilul rezultat din prelucrare va   fi utilizat in totalitate la intretinerea drumurilor si platformelor.

Prepararea minieră are scopul să realizeze sorturile granulare dorite, dar şi să corijeze tendinţa naturală a rocii utile de a se sfărâma în fragmente cu aspect mai mult sau mai puţin aşchios, corijare asigurată prin granulare în utilaje adecvate.

Pe amplasamentul  analizat  nu vor avea loc un proces de prelucrare a rocii utile, acesta se va desfasura in spatii amplasate in zone specifice pe care le  denumim incinta de prelucrare/tehnologica si incinta sociala si administrativa, care sunt situate in zona nord- vestica, acestea deservind in prezent perimetrul de exploatare  existent  "Piatra Vest" .

Produsul finit ce poate fi obţinut în urma procesului de prelucrare va consta aşadar din sorturi de piatră spartă, clasele de granulometrie obţinute în urma acestui proces fiind 8-16, 25/63  si >63.

În urma fluxului de prelucrare va rezulta acel material deseu/steril ce va fi depozitat temporar, urmand a fi valorificat la intretinerea drumurilor.

Schemele de împuşcare aplicate

Cea mai importanta metoda aplicata in cariera va fi cea care utilizeaza gruparea de explozii cu microintarziere. Aceasta metoda mareste randamentul impuscarilor, actionand in sensul reducerii efectului seismic si al cresterii efectului de derocare.

Cum intreaga activitate de de forare - derocare  se executa de catre societati specializate si  atestate , beneficiarul impune varianta corespunzatoare si anume:

- granulatia si  randamentul maxim pentru 1m de gaura forata si derocata

- costuri reduse cu forare si derocare

- efecte seismice reduse si unda de soc minima

Schemele de forare si impuscare vor fi avizate da catre un consultant de specialitate.

Se va avea in vedere ca in frontul unde urmeaza a fi executate lucrari de foraj si derocare sa se tina cont de conditii de siguranta ale utilajului de front precum si masurile de siguranta pe timpul executarii si pregatirii lucrarilor de puscare.

In procesul de puscare. vor fi respectate : Legea 126/1995 şi toate "Normele specifice de protectie a muncii pentru depozitarea, transportul si folosirea materiilor explozive", elaborate de M.M.P.S. prin Ordinul nr. 838/14.11.1997.

Lucrarile de protectie a zacamantului si a lucrarilor de suprafata

Masuri pentru protectia zacamantului

Pentru protejarea masivului din zona adiacenta perimetrului de exploatare se vor lua masuri de evitare a activarii si dezvoltarii fisurilor naturale preexistente, precum si pentru eliminarea posibilitatii de aparitie de noi fisuri artificiale. In acest sens se vor intreprinde urmatoarele:

- se va evita supraincarcarea artificiala a bermei superioare;

- se vor elimina socurile seismice date de explozivi, controland derocarile prin adaptarea impuscarilor cu microintarzieri si prin ecranarea masivului adiacent cu un mediu cu ingredienta acustica mai mica decat cea a mediului in care se propaga undele seismice. In acest scop se va putea utiliza impuscarea de prefisurare;

- se vor limita vibratiile produse de functionarea utilajelor din cariera la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

- se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta;

- se vor evita total infiltratiile de apa, prin executia unor drenuri de apa pe berme si vatra carierei (sau se va sigura un unghi de scurgere naturala a vetrei) pentru eliminarea apelor in cazul unor precipitatii abundente;

Protectia taluzurilor si a bermelor de cariera

La taluzurile treptei in miscare (in exploatare) se vor lua urmatoarele masuri:

- se vor respecta elementele geometrice ale treptei, determinate prin proiect, si anume: unghiul si inaltimea taluzului, latimile minime ale bermelor de lucru, transport si siguranta;

- se va verifica vizual si prin masuratori topografice stabilitatea taluzurilor (acest lucru se va face periodic si ori de cate ori este necesar);

- se vor preciza contururile taluzelor definitive la marginea in exploatare a carierei in functie de proprietatile fizico-mecanice ale rocilor din masiv si durata de serviciu programata pentru taluzurile respective;

- se va urmari periodic stabilitatea taluzurilor definitive atat vizual cat si prin ridicari topografice;

In cazul constatarii unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua masuri de stabilizare cu ancore sau cabluri pretensionate.

Protectia stabilitatii depozitului de sol vegetal

Pentru prevenirea pierderii stabilitatii si alunecarii depozitului de sol, se impune adoptarea unor masuri de ordin constructiv si de intretinere a acestui depozit de sol fertil, pe toata durata activitatilor de exploatare:

- materialul haldat va fi cat mai uniform repartizat pe suprafata de depozitare;

- se vor executa lucrari de drenare la baza depozitului, prin santuri sapate in terenul de baza, cu scurgere asigurata;

- se vor respecta cu strictete: inaltimea depozitului, unghiul de taluz si celelalte elemente constructive, stabilite prin proiect dupa metodele de calcul ale mecanicii rocilor si in baza parametrilor  fizico-mecanici.

- depozitul  se va compacta si nivela cu utilaje de haldare adecvate;

- realizarea unui unghi de taluz al depozitului de maxim 25°;

- inaltimea maxima a depozitului nu va depasi 5 m;

- prin lucrari specifice se vor intercepta, dirija si indeparta apele superficiale din depresiuni, gropi sau alte acumulari de ape ce pot aparea, dupa precipitatii abundente.

Dotari cu utilaje si echipamente

S.C. EUROEXTRACT SRL detine prin Contractul de Inchiriere utilaje necesare desfasurarii activitatii de extractie a rocilor utile in cariera, respectiv:

- instalatie concasare CMPCK 240;

- Granulator GR 8 cu alimentator;

- ciur si benzi transportoare’

- incarcator frontal YTO ZL 50 F;

- incarcator frontal CASE 821 B;

- excavator JCB JS 330 NLC;

- excavator NEW HOLLAND KOBELCO E 3025;

- autoutilitara basculanta VOLVO FM 12/380/8X4.

Informatii privind productia realizata si resursele folosite

Estimarea s-a facut pe baza gradului de asigurare cu resurse, pana la cota +20.00m, de 420 000 tone resursa utila, extractibila, la o productivitate de cca. 80 000-85 000tone/an.

| Nr. Crt. | SPECIFICATIE | U.M. | TOTAL AN | TOTAL PERIOADA DE 5 ANI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consum de resursa | To | 130 000 | 650 000 |
| 2. | Pierderi de exploatare 10% | To | 13 000 | 65 000 |
| 4. | Pierderi de prelucrare 5% | To | 5850 | 29 250 |
| 6. | Grad de recuprerare la exploatare | % | 80% | 80% |
| 7. | Rand. Inst. de prelucrare | % | 80% | 80% |

Ca si resursa naturala utilizata, fiind vorba despre o cariera de piatra, aceasta este reprezentata de calcar industrial si de constructii.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electric a utilitatilor de pe platform organizarii de santier se va face din reteaua de distributie a sistemului energetic national.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza distinct pentru zona administrativa si pentru fronturile de lucru. Pentru personalul din exploatare necesarul de apa tehnologica, exista un rezervor metalic, care va fi alimentat periodic, cu cisterna, din localitatea Piatra.

Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice utilizate

Ca si in cazul majoritatii carierelor, activitatea de derocare se bazeaza pe utilizarea exploziilor controlate, folosind in aceasta activitate substante si preparate chimice periculoase.

Explozivul de baza – AM-1 (nitramon). Explozivi de initiere dinamita (DII) sau echivalent acesteia, produse omologate in tara (Austrogel, Lambrex). Ca mijloace de initiere vor fi utilizate capse electrice cu microintarziere de tip Nonel, cu elemente de intarziere tip SL si conectori de legare a gaurilor in manunchi.

Intre gaurile aceluiasi rand se vor folosi intarzieri de 17-25mls (se vor lega cate 2-3 gauri pe aceeasi treapta de intarziere), iar intre randuri intarzierea va fi de 25mls, dar nu va depasi intarzierea intregului sistem NONEL de 500S. Cantitatea de material exploziv de baza si de initiere este calculat pentru fiecare gaura, pe trepte si totala, se determina prin calcul si este evidentiata in monografie, pentru fiecare puscare in parte.

Sistemul de initiere Nonel in variantele lui aflate pe piata interna sunt recunoscute pentru siguranta in manipulare si efect maxim al derocarii, diminuand si zgomotul si mai ales anihiland unda de soc si transmiterea vibratiilor.

De asemeni, in procesul de productie se vor folosi combustibili pentru motoarele cu ardere interna si lubrifianti pentru angrenajele utilajelor, aceste produse, prin compozitia lor putand fi asimilate preparatelor chimice.

Activitati de dezafectare

Inchiderea carierei „Piatra Vest” presupune realizarea unui ansamblu de lucrari si masuri care au menirea de a aduce si mentine zona afectata de lucrarile miniere la o stare corespunzatoare din punct de vedere al mediului si de a preveni degradarea ei în timp.

Activităţile de dezafectare se vor desfăşura în baza unui proiect tehnic de închidere a carierei conform legislaţiei din domeniu. Dupa incetarea lucrarilor de exploatare a pietrei de constructii din perimetrul „Piatra Vest”, se vor executa urmatoarele lucrari:

- retragerea tuturor utilajelor si instalatiilor din zona de exploatare;

- refacerea unghiurilor de taluz ale exploatarii, pentru evitarea alunecarilor de teren

- nivelarea si finisarea bermelor la treptele finale;

- executarea lucrarilor de umplutura si nivelare a terenului;

- stabilizarea depunerilor  interioare (rambleuri) de steril.

Principalele lucrari pentru refacerea mediului la terminarea activitatii vor fi cele legate de refacerea solului si de asigurarea stabilitatii acestuia. Totodata sunt necesare lucrari menite sa indeparteze din fostul perimetru minier toate potentialele surse de poluare.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Utilitati:

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa necesara pentru consum uman se va realiza prin intermediul cisternei existente la nivelul organizarii de santier pentru apa menajera, iar apa potabila va fi de forma imbuteliata.

Procesul tehnologic de concasare este unul în mediu uscat şi deci nu rezultă ape uzate industriale.  Apele pluviale care spală versanţii carierei nu sunt ape poluate şi nici poluante.

Evacuarea apelor uzate

Exploatarea calcarului nu beneficiaza de alimentare cu apa potabila sau industriala.  Stropirea materialului derocat din front, sau a umectarii in punctele generatoare de praf din instalaţia de preparare, necesarul de apa industriala este asigurat cu cisterna auto.

Se concluzionează ca din fluxul uscat de extracţie si prelucrare nu rezulta ape uzate .

Evacuarea apelor pluviale

In faza de deschidere si exploatare a carierei, calitatea apelor de suprafata si subterane este influentata in mica masura si se refera la posibilitatea de antrenare a materialului fin dislocat si scurgerea pe panta a acestuia in rigolele de scurgere amplasate de-a lungul drumurilor pana la decantorul gravitational si de aici in emisar.

Scurgerea apelor provenite din precipitatii va fi asigurata prin intermediul santurilor trapezoidale, cu sectiunea de 0,48 mp (1,20 m x 1,0 m x 0,40 m).

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Proiectul se regaseste in PLANUL URBANISTIC GENERAL-  adoptat de catre Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu prin HCL nr. 15/26.01.2012. si a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului;

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Avand in vedere conditiile geomorfologice, amplasarea proiectului si adancimea de exploatare a zacamantului si posibilitatile tehnice si tehnologice de exploatare si prelucrare, s-a optat pentru varianta de exploatare la suprafata, a calcarului si refacerea zonei afectate de lucrarile de investii proiectate. Date fiind informatiile disponibile si estimarile resurselor exploatabile, s-a ajuns la concluzia ca actuala propunere de dezvoltare constituie o alternativa viabila si sustenabila. Se evita astfel deschiderea de noi zacaminte si abandonarea („conservarea”) altora deja deschise.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – nu se aplica;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul este in afara ariilor de interes comunitar;

Impactul cumulat

In prezent, in vecinatatea sitului  ROSPA0060 Lacurile Tasaul – Corbu se afla 6 cariere active si alte zone industriale precum si fabrica de ciment si derivate Celco.

Ca alte activitati economice in zona analizata, cu impact deosebit, mentionam activitatile agricole, in special cresterea animalelor – activitate considerata de noi ca avand impactul cel mai pronuntat, turismul de agrement si expeditiile organizate de cluburile de automobilism 4x4.

Putem afirma cu certitudine existenta unui impact cumulat la nivelul intregii zone, impact ce se poate manifesta in principal asupra prezentei si abundentei unor specii identificate in zona inainte de implementarea proiectelor mentionate. Cuantificarea impactului cumulat, insa, va fi posibila numai in urma monitorizarii pe termen lung a acestor proiecte, acest proces fiind in derulare, in diferite stadii, pentru toate aceste investitii.

In ceea ce priveste o prognozare a valorii impactului cumulat al investitiei analizate cu celelalte activitati economice din aceeasi sfera de activitate (exploatari miniere de suprafata) desfasurate in vecinatatea ariei ROSPA0060 Lacurile Tasaul - Corbu, mentionam faptul ca proiectul nu va afecta integritatea habitatelor caracteristice speciilor pentru care s-a instaurat sit-ul de protectie avifaunistica ROSPA0060 Lacurile Tasaul - Corbu, deoarece amplasamentulse afla la o distanta de cca 400 m si un are legatura cu apa lacului si habitatele specifice acestuia.

In momentul de fata, datele colectate ca urmare a monitorizarilor efectuate si analiza acestora, disponibile in rapoartele postate pe site-ul APM Constanta nu prezinta modificari deosebite fata de datele disponibile anterior implementarii investitiilor, majoritatea rapoartelor aratand un impact nesemnificativ al investitiilor analizate asupra biodiversitatii din zonele respective.

Impactul proiectului, cumulat  cu impactul celorlalte investitii din zona este nesemnificativ, in special datorita faptului ca proiectul propus este prevazut a fi implementat intr-o zona industriala, cu o puternica amprenta antropica, in special asupra peisajului.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

In perioada derularii lucrarilor de exploatare, in conditiile respectarii tehnologiilor de exploatare si a executarii tuturor amenajarilor pentru protectia factorilor de mediu, mediul va fi afectat in limite admisibile.

In zona obiectivului “Extinderea perimetrului de exploatare “Pantelimonu de Sus” nu exista asezari umane care sa necesite protejarea de efectele negative ale activitatii. Cele mai apropiate localitati sunt localitatea Palazu Mare, situata la cca. 2.3 km NE de amplasamentul obiectivului minier si Piatra, situata la aprox. 2.6 km ESE..

Lucrarile de exploatare a calcarelor din perimetrul analizat nu se constituie in surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona.

Zona in care se resimte impactul direct al lucrarilor de exploatare a rocilor utile se limiteaza strict la perimetrul de exploatare si pe termen scurt. Intr-o masura mai mica, impactul se resimte si in zonele invecinate.

Efectele lucrarilor de exploatare a rocilor utile nu se vor resimti asupra cursurilor de apa sau asupra obiectivelor existente in zona: rezervatii naturale, terenuri agricole, drumuri si localitati.

Din punct de vedere peisagistic, impactul poate fi atenuat prin bariere verzi si proiectare arhitectonica destinata a integra obiectivul in mediul inconjurator.

In ceea ce priveste vegetatia, putem afirma ca habitatul identificat este intr-o stare stabila, dar total inadecvata de conservare. Acest lucru este evident, avand in vedere amplasarea acestuia intr-o zona industriala, aflata in exploatare de peste 5 decenii.

Extinderea activitatii de extractie nu va afecta biodiversitatea din vecinatatea zonei de extractie propuse, impactul manifestandu-se cu precadere pe amplasamentul carierei si de-a lungul drumului de acces. Activitatea de extractie nu va ridica probleme deosebite in ceea ce priveste biodiversitatea din aria de importanta avifaunistica si se poate extinde, cu respectarea obligatiilor legale in ceea ce priveste protectia mediului.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere;

- personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

- prin nivelarea vetrei carierei cu buldozerul se va urmari realizarea unei pante de scurgere naturala a apelor meteorice, in canalul deversor existent pe conturul perimetrului; in capatul acestuia, inainte de intrarea in emisar se va executa un decantor cu filtru de nisip;

- se vor executa lucrari de drenare la baza depozitului de sol, prin santuri sapate in terenul de baza, cu scurgere asigurata;

AER

- utilizarea de autobasculante si utilaje dotate cu motoare cât mai nepoluante, ce se încadrează în normativele legale in vigoare privind emisiile de noxe în atmosferă, în timpul funcţionării;

- întreţinerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică si înlocuirea celor cu deficienţe majore;

- menţinerea nivelului gazelor de esapament produse sub limitele admise, prin asigurarea funcţionării motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteză si încărcătură si respectarea metodologiei de exploatare;

- umezirea si stropirea periodica a platformelor si drumurilor de acces.

SOL SI SUBSOL

In vederea protejarii impotriva poluarii solului si subsolului, in perioada de executie a lucrarilor de exploatare a pietrei de constructii din cadrul proiectului analizat, se impune respectarea mai multor masuri si anume:

- respectarea elementelor geometrice ale treptei de util: înălţime, lăţime, unghi de taluz şi întreţinerea şanţurilor de gardă şi a rigolelor, pentru evitarea antrenării materialului din amonte şi a alunecărilor de teren;

- diminuarea la minimum a pierderilor aferente procesului de exploatare si transport ale agregatelor minerale;

- depozitarea provizorie a pamantului excavat  si a sterilului se va realiza pe suprafete cat mai reduse;

- solul indepartat de pe suprafata amplasamentelor, daca este cazul, se va decapa, selecta si depozita in depozitul temporar de sol din care se vor prelua cantitatile necesare pentru refacerea terenulul si executarea de lucrari de protectie si conservare in timp;

- pentru limitarea poluarii accidentale si indepartarea riscurilor, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la societăţi specializate, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop;

- platformele din incinta se vor mentine curate, in special rigolele perimetrale in vederea colectarii apelor pluviale;

- canalele si rigolele de protectie si colectare ape pluviale de la depozite de steril si drumuri tehnologice se vor intretine in permanenta conform prevederilor din proiectul tehnic;

- deseurile (altele decat cele miniere) rezultate din activitate vor fi colectate si evacuate in vederea valorificarii/eliminarii de catre societati specializate;

- instruirea personalului care executa lucrari de reparatii si intretinere, in vederea prevenirii poluarii solului;

- constituirea unui depozit cu materiale pentru interventia de urgenta in cazul unor poluari accidentale a solului, cerinta ce implica si instruirea lucratorilor pentru astfel de activitati.

În Planul de refacere a mediului vor fi prevăzute măsuri de protecţie a tuturor factorilor de mediu posibil afectaţi de activitatea de exploatare desfăşurată precum şi lucrări de refacere a mediului afectat de activitatea propusa.

BIODIVERSITATEA

- adoptarea unor tehnologii de lucru moderne, astfel incat emisiile de orice fel sa fie reduse la minim ;

- îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor tehnologice prin repararea şi menţinerea permanentă în bună stare.

- menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare, efectuarea reviziilor şi intreţinerii în ateliere specializate;

- determinarea periodică a cantităţii de praf rezultat in faza de implementare a proiectului, iar dacă este cazul, aplicarea unor măsuri suplimentare de diminuare a cantităţilor de praf eliberate în atmosferă, cum ar fi imprejmuirea carierei cu panouri realizate din stuf si utilizarea in permanenta a dispozitivului de umectare al concasorului ;

- determinarea periodică a nivelului emisiilor de gaze de eşapament al utilajelor destinate implementării proiectului, iar în cazul în care nivelul de nivelul acestora îl depăşeşte pe cel maxim  admis, se va lua măsura înlocuirii lor sau montarea unor echipamente mai performante de reducere a nivelului noxelor;

- determinarea nivelului de zgomot, iar în cazul în care nivelul de zgomot îl depăşeşte pe cel maxim  admis, montarea unor echipamente mai performante de reducere a zgomotului la motoare (amortizoare de zgomot si vibratii) sau montarea de panouri fonoabsorbante (din stuf) ;

- dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea încărcăturii în timpul transportului, pentru a  diminua  cantitatea de praf eliberat în atmosferă;

- dotarea permanentă a punctelor de lucru cu recipienţi adecvaţi depozitării şi transportului deşeurilor menajere şi transportul periodic al acestora la un operator autorizat in preluarea acestora;

- dotarea punctului de lucru cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire, pentru intervenţii în caz de incendiu şi pentru diminuarea cantităţii de praf ridicat în atmosferă

- instruirea personalului privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, de protectie a muncii şi a celor privind conduita în vecinatatea ariilor protejate

- intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei, vitezei de circulaţie si a modului de transport al încărcăturii

- transportul şi depozitarea carburanţilor  si lubrifiantilor in recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere ;

- se vor lua toate masurile in ceea ce priveste evitarea poluarilor accidentale;

- ca parte a instruirii periodice a personalului angajat, se va avea in vedere aducerea la cunostinta acestuia, a aspectelor relevante din regulamentul ariei protejate ROSPA0060 Lacurile Tasaul - Corbu;

- se va interzice accesul in perimetrul proiectului propus a oricaror persoane sau vehicule neautorizate. In acest scop drumurile tehnologice vor fi prevazute cu bariera si punct de control pentru restrictionarea accesului;

- Masuri specifice:

- in situatia in care se vor identifica cuiburi de pasari de interes comunitar in zonele de inaintare a frontului de lucru, nu se vor efectua derocari in acele zone pana la incheierea sezonului de reproducere. In acest sens se va contacta o societate sau asociatie de profil care sa monitorizeze zona pana la eliberare;

- nu se va permite acumularea apei de la precipitatii in vatra carierei, aceste acumulari constituind posibile habitate pentru speciile de amfibieni si sursa de apa pentru alte specii de fauna din zona, putand astfel contribui la sporirea numarului de incidente;

- colaborarea cu o societate sau asociatie de profil pentru indepartarea si relocarea in siguranta a elementelor de fauna posibil a aparea pe amplasament, cu referire speciala la amfibieni si reptile.

- colaborarea cu ceilalti operatori economici din zona sau chiar de la nivelul ROSPA0060 Lacurile Tasaul - Corbu sub coordonarea custodelui ariei protejate, posibil in cadrul unei asociatii, care sa aiba ca scop dezvoltarea durabila a zonei prin exploatarea rationala a resurselor, protejarea biodiversitatii si refacerea zonelor afectate de exploatarea de piatra.

- Interzicerea utilizarii substantelor chimice pentru controlul rozatoarelor din zona administrativa a proiectului.

- In vederea excluderii riscurilor de incidente in care sunt implicate specii de fauna salbatica, propunem interzicerea atragerii pe amplasament, prin oferire de hrana, a speciilor salbatice din zonele adiacente.

- Controlul si eliminarea prin metode mecanice (cosire) a speciilor invazive alogene de flora ce pot sa apara pe marginea drumurilor tehnologice.

PEISAJ

- realizarea de inierbari ale taluzelor si bermelor carierei, precum si realizarea lucrarilor de înierbare si plantare arbusti pe depozitele de steril;

- realizarea unei perdele de arbori si arbusti, din specii native, pe conturul carierei si in lungul drumului principal de acces, atat pentru diminuarea impactului asupra imaginii de ansamblu a zonei si asupra vegetatiei, constituind totodata si bariera pentru diminuarea zgomotului la < 65 dB.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- functionarea, la parametrii optimi proiectati, a utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor si a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- optimizarea traseelor utilajelor de extractie si mijloacelor de transport al agregatelor, astfel incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;

- limitarea cantitatilor de exploziv la detonarea rocilor si folosirea unor explozivi cu actiune brizanta redusa, pentru diminuarea vibratiilor;

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de transport, pe drumurile publice;

- stropirea zilnica a drumurilor din incinta carierei si a drumurilor de transport a rocilor utile la beneficiari, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- mentinerea masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor stabiliti de fabricant;

- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport prin asigurarea camioanelor cu prelate;

- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare;

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII

-alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinând seama de natura activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia lucrătorilor echipamente care sa respecte cerinţele legale al căror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;

- intretinerea si functionarea la parametri normali a mijloacelor de transport, utilajelor de extractie, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

- utilajele si masinile existente vor fi echipate cu dispozitive de esapare a gazelor (tobe) in stare buna de functionare, care sa conduca la diminuarea zgomotului in timpul functionarii motorului;

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor, in perioada de executie a lucrarilor de exploatare, se recomanda ca programul de lucru sa nu se desfasoare in timpul noptii, ci doar in perioada de zi, intre orele 06,00 – 20,00;

- se vor utiliza drumurile de transport numai in baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare;

- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de zgomot si vibratii;

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de transport pe drumurile publice;

- programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de muncă;

- -    organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru;

-  utilizarea mai eficienta a energiei exploziei, prin imbunatatirea cantitativa a burajului;

- orientarea frontului de lucru, prin folosirea de scheme de puscare diagonale;

- limitarea cantitatilor de exploziv la detonarea rocilor sub si folosirea unor explozivi cu actiune brizanta redusa, pentru diminuarea vibratiilor.

DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul comunei Mihail Kogalniceanu.

- baterii si acumulatori uzati (cod 16 06 05);

- deseuri menajere si asimilabil menajere rezultate din activitatea sociala a personalului implicat in realizarea lucrarilor (cod 20 03 01);

- pamant si pietre (cod 17 05 04);

- uleiuri uzate (cod 13 02 08).

- imbracaminte de protectie ( cod 15 02 03)

Deseurile miniere generate pe amplasament corespund urmatoarelor  tipuri de deşeuri:

- deseuri de pietris si sparturi de piatra (cod 01 04 08) -deseu rezultat in urma prelucrării prin concasare - sortare a rocii utile in instalatia carierei.

- deseuri sub forma de praf si pulberi ( cod 01 04 10);

- deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere ( cod 01 01 02);

- steril provenit din descoperta treptei I de exploatare (format din sol, loess si sisturi alterate) ;

- steril rezultat prin claubare mecanica, dupa excavarea rocii puscate, format din sisturi alterate  constituind "pierderi" de exploatare (extractie).

- solul  valorificabil se va depozita separat  pentru a fi folosit la refacerea suprafetelor exploatate

- roca sterila (loess, calcare alterate) se va depozita temporar, urmand ca la incetarea activitatii  sa fie relocat pe vatra carierei ca strat suport pentru solul vegetal (in vederea ecologizarii)

- deseul de la prelucrare  va fi valorificat in totalitate.

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu Legea 211/2011, art 17, alin. 3, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

Avand in vedere ca perioada de executie a proiectului coincide cu perioada de desfasurare a lucrarilor de exploatare, masurile de diminuare a impactului sunt cele identificate mai sus.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Conform Legii minelor nr. 85/18.03.2003 şi a Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, în perioada de derulare a activităţii de exploatare şi până la încetarea acesteia, beneficiarul are obligaţia de a executa lucrări de conservare, dezafectare şi închidere a exploatării, care, în final, să asigure reconstrucţia ecologică a zonei.

Principalele lucrari de inchidere si refacere a mediului sunt urmatoarele:

Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali

Pentru protejarea masivului din zona adiacenta a perimetrului de exploatare se vor lua masuri de evitare a activarii si dezvoltarii fisurilor naturale preexistente, precum si pentru eliminarea posibilitatii de aparitie de noi fisuri artificiale. In acest sens se vor intreprinde urmatoarele:

-	se va evita supraincarcarea artificiala a bermei superioare treptei de exploatare;

-	se vor elimina socurile seismice date de explozivi, controland derocarile prin adaptarea impuscarilor cu microintarzieri si prin ecranarea masivului in care se propaga undele seismice.

-	se vor limita vibratiile produse de functionare a utilajelor din cariera la un nivel  nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

-	se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta;

-	se vor evita total infiltratiile de apa, prin executia unor drenuri de apa pe berme si vatra carierei ( sau se va asigura un unghi de scurgere naturala a vetrei) pentru eliminarea apelor in cazul unor precipitatii abundente; va fi realizata, cu ajutorul buldozerului, o panta de cca 10 % a vetrei carierei pentru asigurarea scurgerii naturale a apei din precipitatii, spre santul drenor principal, surplusul de apa din precipitatii fiind dirijat catre separatorul gravitational.

Lucrari de asigurarea stabilitatii taluzurilor treptelor carierei

Pentru asigurarea stabilitatii taluzurilor treptele de cariera, se va asigura un unghi de taluz, care sa conduca la evitarea surparilor.

Astfel avandu-se in vedere inaltimea treptelor din cariera, se va asigura :

-	treapta cu h = 20 m inaltime – un unghi de taluz de cca  α = 750  - 800;

-	treapta in stationare (de scurta durata) - unghiul de taluz maxim de α = 750;

-	unghiul de taluz al marginii de exploatate a carierei va fi  de β(y)fmax= 650;

La taluzurile treptei in miscare ( in exploatare) se vor lua urmatoarele masuri:

-	se vor respecta elementele geometrice ale treptei determinate prin proiect si anume: unghiul si inaltimea taluzului, latimile minime ale bermelor de lucru, transport si siguranta;

-	se va verifica vizual prin masuratori topografice si stabilitatea taluzurilor (acest lucru se va face periodic si ori de cate ori este necesar);

-	se vor preciza contururile taluzurilor definite la marginea in exploatare a carierei in functie de proprietatile fizico-mecanice ale rocilor din masiv.

-	in cazul constatarii unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua masuri de stabilizare cu ancore sau cabluri pretensionate.

Bermele de siguranta cu parametrii constructivi definitivi vor fi realizate numai dupa epuizarea tuturor resurselor geologice promovate, in faza de reconstructie ecologica.

Lucrari de rambleiere a excavatiilor

Pe durata de viata a proiectului minier sunt prevazute a se executa lucrari de rambleiere, lucrari curente pentru intretinerea drumurilor de acces si platformelor, care implica si umplerea unor excavatii (gropi), aparute in urma unor precipitatii abundente, cu material steril provenit de la prelucrarea rocii utile.

Dupa terminarea activitatii de extractie din cariera, suprafata se va rambleia cu sterilul rezultat din procesul de exploatare. Rambleierea suprafetei afectate prin exploatare va fi prima faza de reconstructie ecologica a zonei. Dupa rambleiere se va trece la urmatoarele faze de reconstructie ecologica (resolificare si inierbare cu ierburi perene). La finalul activitatii de exploatare din cariera sunt prevazute lucrari de rambleiere a excavatiilor, sterilul din depozitul temporar urmand a fi relocat in ampriza carierei, prin asternere si nivelare ca strat suport pentru solul vegetal.

Asternerea uniforma a solului fertil pe terenul amenajat este urmata de insamantarea terenurilor cu ierburi perene  si intretinerea suprafetelor inierbate.

In functie de suprafetele disponibilizate, in perimetrele vecine, se recomanda trecerea la haldare interioara  in golurile de excavare create in anii anteriori.

Lucrari pentru ecologizarea haldelor de steril

Se impune intretinerea in permanenta a depozitelor si evitarea depozitarii sterilelor miniere in alte spatii decat cele prevazute prin prezenta documentatie.

Dupa finalizarea lucrarilor de extractie, dupa relocarea intregii cantitati de steril se vor executa lucrari de ecologizare pe terenurile rambleiate, respectiv copertare cu sol vegetal din depozitul de sol sau din surse externe, pe terenul amenajat (strat de cca 20cm) si insamantarea terenurilor cu ierburi perene.

Deasemenea, intreaga cantitate de sol recuperata din decopertare va fi utilizata dupa incheierea lucrarilor de exploatare la reconstructia ecologica finala.

Lucrari de decontaminare a terenurilor

Nu sunt prevazute lucrari de decontaminare a terenurilor din cadrul perimetrului de exploatare. Insa, in cazul in care vor aparea scurgeri accidentale de carburanti sau uleiuri, se va actiona cu material absorbant tip Spill Sorb. Pentru reducerea riscurilor poluarii cu produse petroliere (combustibili si lubrifianti), reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor tehnice in unitati specializate. Alimentarea cu combustibil se va face in zone special amenajate (zona organizarii de santier a carierei). Autovehiculele care vor efectua transportul in zona, vor avea inspectia tehnica obligatorie, efectuata.

La reconstructia ecologica finala se vor executa decontaminarea terenurilor in cazul  in care se constata infestarea cu poduse petroliere.

Lucrari de resolificare a terenurilor

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de exploatare  nu sunt prevazute lucrari de resolificare.

Sterilul din depozitul temporar va fi relocat la sfarsitul lucrarilor de exploatare in ampriza carierei, pe vatra, pentru rambleierea suprafetei, ca strat suport pentru solul vegetal. Asternerea solului vegetal se va  face in straturi de 0,20m pe toate suprafetele amenajate din zonele afectate de excavatii. Solul vegetal va fi preluat din depozitul temporar sau din depozite de imprumut din zona.

Lucrari pentru refacerea vegetatiei (plantari, inierbari)

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare in cariera  se va trece la executarea lucrarilor de reconstructie ecologica a suprafetelor de teren eliberate. Pentru reconstructia ecologica a zonelor afectate prin exploatare sunt prevazute lucrari de rambleiere cu sterile miniere din exploatare, urmate de lucrari de nivelare,  resolificarea si inierbare a suprafetelor.

Solul vegetal necesar va fi preluat din depozite de imprumut din zona , asternerea solului vegetal se va face in straturi de  0,20m pe suprafetele amenajate.

Pentru refacerea vegetatiei, suprafetele afectate de excavatii, incinta de organizare de santier, si suprafetele ocupate cu depozite de steril din perimetrul minier vor fi inierbate. Pentru inierbare se vor utiliza seminte de ierburi perene autohtone. Nu vor fi folosite specii de plante incadrate ca fiind invazive sau cu un potential invaziv ridicat precum: Ailanthus altissima (cenuser), Robinia pseudoacacia (salcam), etc.

Prin executia acestor lucrari se urmareste pe de o parte sa se armonizeze suprafata terenurilor ecologizate cu cadrul natural inconjurator iar pe de alta parte se va asigura cresterea stabilitatii terenului si evitarea fenomenului de eroziune de la suprafata.

Lucrarile de refacerea vegetatiei vor tine cont de urmatoarele mentiuni privind cultivarea:

- lucrarile nu vor avea loc in conditii nefavorabile  sau atunci cand solurile sunt excesiv de umede;                                                                                                                                                                                              	- se va evita utilizarea masinilor excesiv de grele pe o suprafata care trebuie semanata;

- toate corpurile straine : pietre si alte deseuri vor fi indeparate de pe amplasament;                                                          	- in momentul in care solul este destul de uscat  si poate fi lucrat, va fi nivelat in contururi line cu pante specificate pentru o drenare adecvata;                                                                                                                                	- semanarea va avea loc in conditii adecvate, cand vremea este umeda si calda  iar solul are rezerva suficienta de miditate.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  printre care:

    - art.28, alin.(1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;păstrarea unor eventuale produse expirate/neconforme  în depozit se va realiza în condiţii de siguranţă până la identificarea soluţiilor de distrugere şi neutralizare a acestora;

- producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform Legii 211/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

  - Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de construcţii se va face prin firme specializate şi autorizate;

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr.  211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 12.03.2019, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 22.10.2019 etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 25.03.2019,  etapa de incadrare – 17.05.2019, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice - 31.08.2019, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 15.10.2019;

-Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: Oprescu Daiana Madalina si Enviro Quality Concept SRL,  avand nr. de inregistrare 109 si 593 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 30.09.2019; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori semestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului;

    - deseuri : raportul semestrial  privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- calitatea aerului: analiza semestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile; prelevare trimestriala de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate ;

- zgomot : măsurători trimestriale  si la orice solicitare a autoritatii de mediu,  la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor, se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor, conform Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care va contine: tipurile de deseuri codificate conform HG 856/2002, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- raportarea lucrarilor efectuate pentru refacerea mediului, conform Planului de Refacerea Mediului si  a proiectului Tehnic pentru Refacerea Mediului;

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Notificare înregistrată la A.P.M. Constanta 2830RP din data de 06.03.2019;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 2830RP din data de 21.03.2019;

- Memoriu de prezentare inregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 3576RP/26.03.2019;

- Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu la A.P.M. Constanta, aparut in ziarul „Cuget Liber” din 25.03.2019;

-  Anunţ public privind decizia etapei de incadrare, in ziarul „Cuget Liber” din 17.05.2019;

- Decizia etapei de incadrare 2830RP din data de 10.06.2019;

- Indrumar nr. 2830RP/02.08.2019 emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului;

- Raport la studiul de impact asupra mediului, înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr.8789RP/08.08.2019;

- Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice aparut in ziarul „Cuget Liber” din 31.08.2019;

- Proces verbal al sedintei de dezbatere publica din data de 30.09.2019 inregistrat la APM Constanta cu nr.2642/30.09.2019;

- Decizia finala nr. 2830RP din 11.10.2019 pentru emiterea acordului de mediu;

- Anunţ public privind emiterea acordului de mediu aparut in ziarul „Cuget Liber”  din data de 15.10.2019;

- Dovada achitarii tarife si taxa: chit. nr. 1162/06.03.2019 – 100 lei; chit. nr. 1044/28.02.2019–400 lei; chit. nr. 3653/24.06.2019–1000 lei; chit. nr. –2000 lei.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificat de urbanism nr.255/05.03.2019, emis de Primaria orasului Navodari;

- Administratia Bazinala de Apa- Dobrogea Litoral  4789/O.A./13.03.2019;

-Ministerul Culturii si Identitatii Nationale- DirectiaJudeteana pentru Cultura Constanta  703/Z/23.04.2019;

- E-Distributie Dobrogea SA  - 259159851/19.03.2019;

- Distrigaz Sud Retele -  313.707.320/15.03.2019;

- RAJA SA - 370/26602/23.04.2019

- Ministerul AparariiNationale  DT/2059/26.04.2019;

- Planuri de amplasament si plan de incadrare in zona.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                         Lavinia  Monica  ZECA

Prezentul acord contine 26 pagini si s-a redactat in trei exemplare.