MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru emiterea acordului de mediu

- Denumirea proiectului:

Modificare proiect in timpul executiei proiect autorizat cu A.C. nr.4/05.06.2015 –

“ MODERNIZARE DC 30A INTRE LOCALITATILE FANTANA MARE – TUFANI,

COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL. CONSTANTA »

- Titular :

COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL CONSTANTA

- adresa postala :

Judetul Constanta , Comuna Independenta, sos. Constantei nr. 37, cod postal 907145

- telefon : 0241/857860, fax :0241/857930, adresa e-mail : primariaind@gmail.com

- numele persoanelor de contact :

- reprezentant legal : Primar Stefan Marius

- responsabil pentru protectia mediului : Pirse Maria Carmen

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Rezumatul proiectului

Drumul proiectat incepe din marginea estica a localitatii Fantana Mare si se desfasoara pe directia N – V pe langa cimitirul existent, traverseaza canalul de irigatii pe podetul existent, se inscrie pe langa culmea dealului Fantana Mare, dupa care coboara in valea dintre dealurile Fantana Mare si Obstei, traverseaza un alt canal de irigatii inapropierea statiunii de mecanizare din Tufani si patrunde in localitate prin partea de S – E.

Drumul proiectat are o lungime de 3947.5 m.

Lucrarile de modernizare pastraza traseul actualului drum din pamant, pe unele zone fiind necesara variatia latimii carosabilului intre 5.50 m si 3.50 m, precum si variatia profilelor santurilor de scurgere a apelor pluviale.

Traseul drumului ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.

In vederea eliminarii unor suprapuneri cu alte terenuri s-a procedat la o revizuire a proiectului fiind necesara variatia latimii pe unele portiuni de la 5.50 m la 3.50 m, ceea ce a dus la eliberarea unui nou Certificat de Urbanism și la modificarea denumirii proiectului .

Parametri de proiectare avuti in vedere conform Ord. MT nr. 50/98 si STAS 863-85 sunt:

- Drum clasa tehnica V

- Viteza de baza = 40 km/h pentru clasa tehnica V

- Raza minima recomandabila - 60 m

- Distantele de vizibilitate – 70 m

- Declivitatea maxima – 7 %

- Lungimea minima a pasului de proiectare – 50 m

- Raza minima de racordare in plan vertical:

- racordare convexa - 1000 m

- racordare concava - 1000 m

- Latimea benzii –  2.75 m

- Panta transversala - 2.5%

- Latimea benzilor de incadrare – 0.75 m

- Latimea platformei – 10.0 m

Drumul a fost impartit in 3 tronsoane :

Tronsonul 1 incepe de la marginea vestica a localitatii Fantana Mare pana la intersectia cu canalul de irigatii avand o lungime de 671 m.

Pe acest tronson s-au prevazut 4 curbe cu raze de 35, 350, 60 si 250 m. Pentru curba 1 a fost introdusa o limitare de viteza de 20 km/h.

Declivitatea maxima in profil longitudinal este de 8.50% pe o lungime de 50 m Racordarea declivitatilor s-a facut cu raze de 1000 m.

Pe zonele cu declivitati mai mari de 3% rigolele au fost prevazute cu pereu rostuit din placi de beton in campuri de 2 mp suprafata cu rosturi de 2.50 cm si 10 cm grosime pe substrat de nisip de 5 cm.

In profil transversal s-au prevazut, in aliniament, pante de 2.50% la carosabilul cu latimea de 2 x 2.75 m si 4% la acostamentele de 0.75 m, care asigura scurgerea apelor pluviale.

Pe prima parte de 45 m carosabilul s-a prevazut de 4.00 m cu acostamente de 0.50 m in vederea incadrarii intre rigolele betonate existente.

Semnalizarea orizontala si verticala se face conform prevederilor din planul de semnalizare.

Pentru trecerea pe podetul existent peste canalul de irigatii s-a prevazut un aliniament de racordare de 36.5 m. Pe lungimea acestuia si pe racordarile la Tronsonul 1 si 2 s-a prevazut montarea de parapeti metalici deformabili.

Tronsonul 2 incepe de la racordarea peste canalul de irigatii si are o lungime de 3116 m.

Pe acest tronson s-au prevazut 17 curbe cu raze intre 40 si 400 m. Pentru curbele cu raze mai mici de 70 m au fost introduse limitari de viteza de 25 km/h.

Intre km 0+550 si 0+800 s-a prevazut ingustarea carosabilului la 3.50 m cu acostamente de 0.25 m pentru evitarea suprapunerilor mentionate in avizul OCPI si  panta unica la carosabil si acostamente.

Declivitatea maxima in profil longitudinal este de 15.00% pe o lungime de 55 m Racordarea declivitatilor s-a facut cu raze de mai mari de 1000m

In profil transversal s-au prevazut, in aliniament, pante de 2.50% la carosabilul cu latimea de 2 x 2.75 m si 4% la acostamentele de 0.75 m, care asigura scurgerea apelor pluviale.

Pe zonele cu declivitati mai mari de 3% rigolele au fost prevazute cu pereu rostuit din placi de beton in campuri de 2 mp suprafata cu rosturi de 2.50 cm si 10 cm grosime pe substrat de nisip de 5 cm.

La intersectiile cu vaile de pe versanti s-au prevazut podete tubulare Dn 1000 mm din tuburi PREMO pentru continuizarea scurgerii apelor pluviale.

Avand in vedere configuratia terenului s-au prevazut un numar de 7 podete de descarcare pentru apele pluviale conform planului de situatie si a profilului longitudinal la km 0+181, km 1+158, km 1+284, km 1+932, km 2+152, km 2+440 si km 2+747.

Podetele se vor realiza din tuburi prefabricate de beton precomprimat Dn 1000 mm asezate pe o fundatie de beton simplu clasa C12/15, cu timpane de beton simplu monolit clasa C16/20 pe fundatii de beton simplu clasa C12/15. Hidroizolatia tuburilor Dn 1000 mm se face cu membrane hidroizolatoare agreate pentru lucrari de poduri. Colectarea apelor pluviale din santurile laterale se face prin camine de colectare adiacente timpanului din amonte.

Semnalizarea orizontala si verticala se face conform prevederilor din planul de semnalizare.

Pentru trecerea pe podetul existent la capatul tronsonului 2 peste valea existenta s-a prevazut un aliniament de racordare de 28 m si prelungirea podetului existent Dn 1000 mm cu un tronson de 6.00 m. Pe lungimea acestuia si pe racordarile la Tronsonul 2 si 3 s-a prevazut montarea de parapeti metalici deformabili.

Prelungirea podetului se va realiza conform detaliilor din piesele desenate, dupa demolarea timpanului din amonte.

Tronsonul 3 incepe de la trecerea peste podetul existent 2  avand o lungime de 97 m.

Pe acest tronson s-au prevazut 1 curba cu raze de 250 m.

Declivitatea maxima in profil longitudinal este de 1.63% pe o lungime de 40 m Racordarea declivitatilor s-a facut cu raze de 2000m.

In profil transversal s-au prevazut, in aliniament, pante de 2.50% la carosabilul cu latimea de 2 x 2.75 m si 4% la acostamentele de 0.75 m, care asigura scurgerea apelor pluviale.

Semnalizarea orizontala si verticala se face conform prevederilor din planul de semnalizare.

Pentru evacuarea apelor de infiltratie din fundatia drumului s-a prevazut realizarea de drenuri de acostament pe ambele parti la distanta de 10 m intre ele. Pe portiunile unde rigolele sunt pereate cu dale de beton se va asigura debusarea drenurilor de acostament in rigole. Pe aceste zone drenurile se vor executa cu o inclinare de 600 fata de axul drumului in sensul pantei.

Materialele folosite la realizarea sistemelor rutiere asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii 10/1995 si HG 766/1997 privind calitatea in constructii si a standardelor nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia sistemelor rutiere ( produse de cariera si balastiera, bitum ) trebuie sa provina din surse omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrare, descrirea detaliata a punerii lor in opera si a verificarilor, fazele determinante, urmarirea in exploatare se vor detalia in caietul de sarcini intocmit in cadrul proiectului tehnic.

Categoria de importanta stabilita conform metodologiei MLPAT este normala ( C ) si va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia ( autorizatia de construire, proiectul tehnic, cartea tehnica a constructiei ).

Pentru "Modernizare DC 30A de legatura intre localitatile Fantana Mare si Tufani apartinand comunei Independenta" s-a prevazut urmatoarea structura constructiva:

Pentru carosabil :

- Imbracaminte EB16 RUL 50/70 ( Ba16 ) – 4 cm

- Beton asfaltic EB 20 LEG 50/70 ( BAD 20 ) – 5 cm

- Macadam ordinar - 8 cm

- Fundatie piatra sparta mare - 15 cm

- Strat de forma din material granular - 10 cm

Sistemul rutier pentru acostamente este:

- Impietruire piatra sparta - 10 cm

- Substrat nisip - 5 cm.

Amenajarea drumului de legatura intre Fantana Mare si Tufani se va face dupa extragerea stratului de pamant vegetal si completarea daca este cazul pana la cota de fundare cu umpluturi controlate sau compactarea stratului de baza in cazul in care nu sunt necesare umpluturi.

Santurile laterale se vor perea cu dale de beton la declivitati mai mari de 3% pentru a preveni spalarea lor de apele pluviale si a corpului terasamentului drumului

Amenajarea drumului ce face obiectul prezentului proiect tehnic se va face fara a prejudicia in vreun fel ambientul, salubritatea, starea de sanatate si confort a populatiei avandu-se in vedere :

- Executarea de amenajari sigure pentru circulatia rutiera si pietonala.

- Protectia apelor de suprafata si subterane

- Sistemul de scurgere a apelor este proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente

- Lungimea totala a drumului amenajat = 3.947.5 km

- Latimea proiectata = 2 x 2.75 m ; 1 x 3.50 m

- Latime acostamente – 0.25 - 0.75 m

- Lungime rigole dalate – 2 660 m

- Suprafata construita totala 31 108 mp, din care :

- carosabil : 	21 191 mp

- acostamente: 	  5 661 mp

- rigole dalate :    4 256 mp

- Justificarea necesitatii proiectului

Legaturile rutiere intre localitatile componente ale comunei Independenta se realizeaza pe DJ 392 intre Movila Verde si Independenta, pe DJ 392 di DJ 391A intre Independenta si Olteni si Independenta si Tufani si prin DC 30 intre Independenta si Fantana Mare.

Intre Fantana Mare si Tufani nu exista o legatura directa fiind necesar un ocol de cca 19 km pe DC 30, DJ 392 si DJ 391A.

Drumul studiat de legatura intre Fantana Mare si Tufani se afla in extravilanul localitatilor pe amplasamentul unui drum de exploatare din pamant.

Traseul drumului propus pentru modernizare se inscrie pe traseul existent intre limitele de proprietate si punctele fixe de pe traseu.

Pentru executia lucrarilor nu sunt necesare cai de acces provizorii, utilizandu-se drumul existent. Drumul propus pentru modernizare este in domeniul public administrat de Primaria comunei Independenta.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este :

- Total general - 3 664 727 lei ( Fara TVA )

- Din care C+M - 3 388 380 lei ( Fara TVA )

- Perioada de implementare propusa

Investitia este inclusa in programul PNDL si urmeaza sa se realizeze in anii 2019 – 2020.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului

Plansele sunt prezentate in piesele desenate anexate, iar amplasarea lucrarii in tabelul de coordonate atasat in sistem Stereo 70.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Lungimea totala a drumului amenajat = 3.947.5 km

- Latimea proiectata = 2 x 2.75 m ; 1 x 3.50 m

- Latime acostamente – 0.25 - 0.75 m

- Lungime rigole dalate – 2 660 m

- Suprafata construita totala 31 108 mp, din care :

- carosabil : 	21 191 mp

- acostamente: 	  5 661 mp

- rigole dalate :    4 256 mp

IV.  Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

- Descrierea amplasarii proiectului

Localizarea proiectului

Romania, Dobrogea, Judetul Constanta, Comuna Independenta, in extravilanul localitatii.

Comuna Independenta este situata in partea de sud a judetului Constanta fiind formata din localitatile Independenta, Movila Verde, Tufani, Fantana Mare si Olteni.

Legaturile rutiere intre localitatile componente ale comunei Independenta se realizeaza pe DJ 392 intre Movila Verde si Independenta, pe DJ 392 di DJ 391A intre Independenta si Olteni si Independenta si Tufani si prin DC 30 intre Independenta si Fantana Mare.

Intre Fantana Mare si Tufani nu exista o legatura directa fiind necesar un ocol de cca 19 km pe DC 30, DJ 392 si DJ 391A.

Drumul studiat de legatura intre Fantana Mare si Tufani se afla in extravilanul localitatilor pe amplasamentul unui drum de exploatare din pamant.

Plansele sunt prezentate in piesele desenate iar aplasarea lucrarii in tabelul de coordonate atasat in sistem Stereo 70.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona de modernizare a DC 30A, se vor proiecta santuri, canale, podete si rigole pentru a proteja drumul si terenurile adiacente. Toate aceste lucrari se vor dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu. Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

- PROTECTIA AERULUI

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii. Pe toata perioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sa urmareasca:

- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv;

- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinta o alta sursa posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

- la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a balastului si pietrei sparte, pot rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;

- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

- respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa caz, de masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier, prin modernizarea drumului in cauza, se va micsora poluarea sonora a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active surse de radiatii.

Nu este cazul

- PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul drumului cu organele specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma strazilor afectate.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

In general, lucrarile de modernizare aferente drumului, propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea unui drum existente nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Pentru asigurarea acestei cerinte si pentru eliminarea surselor de poluare ale solului si subsolului pe parcursul executiei se vor respecta urmatoarele :

- amplasamentul organizarilor de santier se va realiza in zone lipsite de sarcini si in spatii minime ca amploare ;

- toate organizarile de santier vor avea un caracter provizoriu si vor fi evacuate de constructor, asfel incat amplasamentele vor avea aspectul si calitatile initiale ;

- cantitatile de pamant vegetal rezultate din miscarea de terasamente in interiorul lucrarilor vor fi tratate distinct in proiect si vor fi dirijate la discretia factorilor locali de decizie pentru a ameliora zonele deficitare ;

- se vor lua masuri de combatere a eroziunii solului si de stabilizare a acestuia incat fenomenele de eroziune sa fie excluse ;

- nu se vor folosi materiale cu risc de contaminare imediat sau in timp.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

In zona de amplasament a lucrarii nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Drumul este amplasat in extravilanul satelor, in zone lipsite de o flora si fauna protejabila.

Activitatile care concura la realizarea obiectivelor propuse nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul modernizat nu afecteaza prin emisii de poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor. Modernizarea drumului nu numai ca nu va afecta constructiile si asezarile umane din vecinatate, ci va ajuta la reducerea poluarii cu praf si la eliminarea deteriorarii gradinilor si locuintelor ca urmare a inexistentei unei dirijari a apelor in lungul strazii.

Modernizarea si asfaltarea drumului contribuie la eliminarea prafului si noroiului cresterea nivelului vietuirii in conditii civilizate si prin eliminarea sau diminuarea vibratiilor si zgomotelor la protectia asezarilor umane.

- GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri diverse (solide – balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul, surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri, precum si mixtura asfaltica frezata. Pietrisul, nisipul, mixtura asfaltica frezata si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu. Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria si se vor transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrari de terasamente. In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii de gospodarie comunala.

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a strazilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Proiectul va contine prevederi speciale pentru inlaturarea deseurilor generate pe amplasament de activitatile de constuctii-montaj ce concura la realizarea obietivului : materiale rezultate din decapari si demolari.

- GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare. Solutia tehnica proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a strazilor modernizate.

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Administratorul drumului, impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul drumului va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Masuri preventive si de protectie propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de pamant autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra l-i se va impune circulatia cu viteza redusa beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana fum, si va urmari indepartarea din santier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | groapa de imprumut pentru terasamente, va fi finisata dupa utilizare, si apoi se va completa suprafata cu solul vegetal decopertat de pe amplasament lucrari de amenajare casiuri si camere de cadere (linistire) se vor face, pe cat posibil lucrari de inierbare a zonelor afectate, pentru stoparea erodarii solului |
| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianti | vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau de combustibil sa nu contamineze solul depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de zonele de protectie severe ale surselor de apa sau de fantani, la o distanta de minim 100 m. spalarea autovehiculelor si a utilajelor, in timpul procesului tehnologic, se va face numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apa sau de fantana |
| 4. | Zgomot | pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se realizeze in zona institutiilor de invatamant, institutiilor publice si dispensarului uman, in afara orelor de functionare a acestora se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in zona locuintelor, intre orele 6 - 8 dimineata. |

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un efect pozitiv.

Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante, iar la executie vor fi recomandate si tehnologii ameliorate, de exemplu utilizarea mixturilor asfaltice realiate “ la rece “. Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

Proiectul nu contine obiective sau tehnologii care pot conduce la modificarea conditiilor de mediu.

Natura activitatilor ce se vor desfasura in zona nu necesita masuri speciale de monitorizare a emisiilor de poluanti, acestea fiind minore.

In exploatare se vor respecta normele de intretinere si curatare a amenajarilor hidrografice.

- LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME /STRATEGII /DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

Nu este cazul.

- PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE

Programul national de dezvoltare locala

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile de modernizare a strazilor nu necesita lucrari speciale pentru organizarea de santier, care sa implice surse de poluanti.

Organizarea de santier se va face pe teren pus la dipozitie de beneficiarul lucrarii in vecinatatea amplasamentului, traseul drumului.

- LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse:

Prin modernizarea drumului vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:

- reducerea poluarii;

- reducerea zgomotului;

- din punct de vedere economic:

- reducerea consumului de carburant;

- reducerea uzurii autovehiculelor;

- reducerea timpilor de parcurs;

- facilitarea dezvoltarii zonei, prin infrastructura de transport modernizata;

- din punct de vedere social:

- deplasari mai rapide;

- cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar in urma realizarii lucrarilor. In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Nu exista situatii cu risc potential de afectare a mediului inconjurator.

Nu exista posibilitatea aparitiei de fenomen adverse.

In cazul aparitiei accidentelor datorate antreprenorului si la terminarea lucrarilor, toate amplasamentele ocupate se vor aduce la forma initiala.

- ANEXE – PIESE DESENATE

- Plansa nr. 1 - Plan de incadrare in zona ;

- Plansa nr. 2.1, 2.2. 2.3 si 2.4 – Plan de situatie general ;

- Plansa nr. 6 – Profiluri transversale tip ;

Intocmit,

ing. Vasile APOSTOL