MEMORIU TEHNIC

conform ANEXA nr.5E  la Legea  nr. 292/2018

I. Denumirea proiectului:

CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE

II. Titular:

BENEFICIAR:	SC UNIGRAINS TRADINIG SRL

ADRESA POŞTALĂ: 	Str Hatman Arbore, nr. 13B, Constanta, Jud. Constanta

–  numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

–  numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator; 		Lainer Mihaela

• responsabil pentru protecţia mediului. 	Lainer Mihaela

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Pe un teren in suprafata de cca 3420 mp, aflat in intravilanul comunei Adamclisi, jud. Constanta, beneficiarul doreste sa construiasca prin accesare de Fonduri Europene, F.E.A.D.R, submasura 4.1. “Modernizarea exploatatiilor agricole”, un  centru pentru depozitarea cerealelor si produselor agricole. Investitia este necesara si benefica pentru localitate deoarece creaza noi locuri de munca, si are ca scop infiintarea unui centru modern de depozitare, conform normelor in vigoare

Locatia in care urmeaza sa se realizeze investitia se afla in intravilanul Com. Adamclisi, Jud. Constanta si se incadreaza in categoria “proprietate privata a unei persoane juridice”, conform actelor doveditoare ale proprietatii ce fac parte din prezenta documentati.

### Terenul este proprietatea  SC UNIGRAINS TRADINIG SRL

Pe terenul propuse investitiei este edificata o constructie cu functiunea de Sopron utilaje agricole, imobil edificat in baza Autorizatiei de construire nr. 70/05.06.2018 emisa de Primaria Comunei Adamclisi, Jud. Constanta, imobil in curs de finalizare.

Se solicita lucrari de construire pentru investitia “CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE” respectiv lucrari de construire pentru SILOZ DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE.

Suprafata teren din acte							3420 mp

Suprafata teren din masuratori						3419.54 mp

Suprafata construita existent						612.56 mp

Suprafata construita desfasurata existent				612.56 mp

Suprafata construita propusa						750.98 mp

Suprafata construita desfasurata propusa				750.98 mp

Suprafata construita rezultata(existent+propus)				1363.54 mp

Suprafata construita desfasurata rezultata(existent+propus)		1363.54 mp

Suprafata betonata existenta						390.97 mp

Suprafata betonata propusa						144.46mp

Suprafata trotuare de protectie propuse					93.28mp

Suprafata spatiu verde							1427.15mp

POT existent								17.92 %

CUT existent								0.18

POT max propus							40 %

CUT max propus							0.40

- justificarea necesităţii proiectului;

Investitia este necesara si benefica pentru localitate deoarece creaza noi locuri de munca, si are ca scop infiintarea unui centru modern de depozitare, conform normelor in vigoare

- valoarea investiţiei;

144100 euro + tva

- perioada de implementare propusă;

3 ani de la data semnarii contractului de finantare

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasament);

S-au atasat prezentei documentatii planurile anexa la Certificatul de urbanism din care rezulta amplasarea silozului de depozitare al produselor agricole.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se solicita lucrari de construire pentru investitia “CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE” respectiv lucrari de construire pentru SILOZ DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE

Constructia  nou propusa va pastra o retragere de minim 1.00 m fata de latura de Nordest a proprietatii si de min 1.00 m fata de limita de SudEst a proprietatii. La limita de SudVest se va pastra retragerea existenta de 7.88, iar fata de limita proprietatii de la NordEst se va pastra distanta de minim 41.67m.

Prin propunere se urmareste realizarea unei ansamblu  de  constructii ce va avea accesul principal pietonal si auto din drumul de acces adiacent proprietatii (latura de SudVest) astfel incat sa nu fie deranjati nici vecinii, nici pietonii sau conducatorii auto. Gararea autoturismelor se va face pe platforma amplasata in proprietate.

A - Siloz depozitare produse agricole

Gabaritul general propus      					cca. 25.40 x 48.00m

Suprafata construita propusa existenta     			750.98 mp

Suprafata construita desfasurata existenta  			750.98mp

Hmax 								24.00m

Silozul de depozitare va fi format  dintr-un grup de 3 celule x cca 12.51 m diametru cu o capacitate de cca 1500 t, acestea sunt constructii metalice prefabricate pe fundatii de beton armat.

Realizarea cuprinde:

- acoperis autoportant compus din sectoare trapezoidale din tabla ALUZINC, cu sisteme de inchidere speciale ce permit o etanseizare ermetica fara ajutorul vreunui sigilant, fereastra de inspectie laterala, cupola centrala cu grinzi de sprijin zincate la cald.

- Cilindru format din placi de otel zincat ondulat, gaurite si unite intre ele prin dubla insurubare paralela in otel zincat la cald de calitate 8G. Procesul de zincare a profilelor este obtinut prin sistemul “sendzimir” de acoperire cu zinc (450gr/m2). Intre placile de otel in contact este pus un cordon de plastic cu rol in etanseizarea inchiderilor metalice ale cilindrului.

- Stalpii verticali de intarire de grosime si cantitate variabila, in functie de capacitatea silozului, sunt realizati din otel FE37, zincat la cald; prinderea in fundatii a acestora se realizeaza prin intermediul unui sistem  cu doua dibluri si doua profile metalice, asigurand distribuirea greutatii pe o suprafata cat mai mare.

Silozurile cuprind toate utilajele si instalatiile aferente, fiind livrate complet utilate, tot sistemul (utilaje si instalatii + depozitare) fiind considerat o instalatie tehnologica. Depozitarea si conservarea produselor agricole necesita si o instalatie de aerare ce are ca scop conservarea acestora pe o perioada de timp cat mai mare.

Bunker de receptie

Groapa de receptie este o constructie din beton armat turnat “in situ”, fiind compusa dintr-o groapa cu gratar carosabil cu pereti si radier din b.a. de cca 3.00m latime x 15.00m lungime x 3.00 m adancime, cu un gratar metalic pe o structura din profile metalice tip IPE si instalatii de transport al cerealelor din vehiculele rutiere. Intregul ansamblu de descarcare si incarcare propus va fi acoperit de o structura din stalpi si grinzi metalice cu panouri din tabla cutata

-  profilul şi capacităţile de producţie;

Silozul de depozitare va fi format  dintr-un grup de 3 celule x cca 12.51 m diametru cu o capacitate de cca 1500 t, capacitate totala de depozitare 4500t

–  descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul

–  descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Proiectul a urmarit utilizarea terenului in vederea realizarii unui flux logic de aprovizionare si livrare cu marfuri, de acces pentru personal, de evacuare a ambalajelor si deseurilor.

Descarcarea cerealelor se face la punct fix, in buncarul de receptie, urmand ca acestea sa fie preluate de un elevator central si doua benzi transportoare, depozitarea cerealelor realizandu-se prin cadere libera controlata si taluzare naturala in interiorul silozului.

Incarcarea produselor agricole din siloz se va face la punct fix alaturat buncarului de receptie prin intermediul elevatorui central ce va incarca in camioane sau remorci, cerealele.

Considerentele de conformare luate in calcul la realizarea solutiei au condus la o zonificare functionala, astfel:

A  - Siloz depozitare produse agricole

Constructiile  vor fi dotate cu urmatoarele utilaje si echipamente:

- Echipamente insilozare, preluare, precuratire, alimentare, depozitare, aerisire, golire, senzori temperatura, clapete, tubulaturi

- Linie presare ulei la rece

- Instalatie sortare si tratare seminte

- Instrument NIR

- Aparat pentru determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice

- Divizor

- Set site

- Banda transportoare

- Incarcator multifunctional cu brat telescopic

- Remorca de transbordare

–  materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materia prima depozitata (cereale si produse agricole) provine din productia proprie sau prin achizitia de la furnizori. Pentru functionarea instalatiei este necesar racordul la reteau de distributie a energiei electrice, prin intermediul unui POST TRAFO amplasat la limita de proprietate.

–  racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Se propune racordul la reteau de medie tensiune aflata la cca 250 m de proprietate, prin intermediul unui POST TRAFO.

–  descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Nu este cazul

–  căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul

–  resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Nu este cazul

–  metode folosite în construcţie/demolare;

Pentru realizarea silozului se propun lucrari de construire ce constau in realizarea fundatiilor de tip radier general cu tunele din b.a. de descarcare, lucrari ce cuprind sapaturi, compactari de pamant si piatra sau balast, cofraje, armari de placi si pereti, turnari de beton. Silozurile si instalatiile aferente insilozarii se vor atasa fundatiei prin intermediul unui sistem de ancore chimice si/sau buloane

–  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Faza de constructie este constituita din doua etape, turnarea fundatiilor din b.a. si montarea instaltiei tehnologice de insilozare, punerea in functiune se face de catre beneficiar impreuna cu reprezentantul furnizorului silozului si reprezentantul constructorului. Exploatarea investitiei se face conform cu specificatiile furnizorului deasemenea, refacerea si folosirea ulterioara va fi in functie de acordul furnizorului de echipamente.

–  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Alaturat terenului propus investitiei beneficiarul are un contract de superficie privind utilizarea terenului si a constructiilor existente, repectiv grupul sanitar, vestiarul, necesare personalului angajat, acestea vor fi asigurate la punctul de lucru al societatii situat la sudvest  : pe o lungime de 39.54 m  proprietate privata  nr cad. 101625, -respectiv, str. Decebal nr. 64, unde sunt indeplinite conditiile legale de functionare din punct de vedere al normelor DSV, DSP, Mediu, etc

–  detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

–  alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul

–  alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

Locatia in care urmeaza sa se realizeze investitia, in suprafata totala de 3420 mp din acte se afla in intravilanul Com. Adamclisi, Jud. Constanta

Vecinatati.

Terenul are accesul auto si pietonal din drumul de acces si se invecineaza:

La nordest : pe o lungime de 94 ml cu  proprietate Primaria Comunei Adamclisi.

La sudest : pe o lungime de 39.80 m  cu  proprietate privata nr cad. 101113

La sudvest : pe o lungime de 39.54 m  cu proprietate privata  nr cad. 101625 si pe o lungime de 57.60m cu drum de acces Aleea Duzilor

La nordvest : pe o lungime de 37.65 m cu drum Primaria Adamclisi

Folosinta actuala este teren “Cc – curti constructii”, destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate:”teren aflat in intravilan - TDI”

Constructia  nou propusa va pastra o retragere de minim 1.00 m fata de latura de Nordest a proprietatii si de min 1.00 m fata de limita de SudEst a proprietatii. La limita de SudVest se va pastra retragerea existenta de 7.88, iar fata de limita proprietatii de la NordEst se va pastra distanta de minim 41.67m.

Prin propunere se urmareste realizarea unei ansamblu  de  constructii ce va avea accesul principal pietonal si auto din drumul de acces adiacent proprietatii (latura de SudVest) astfel incat sa nu fie deranjati nici vecinii, nici pietonii sau conducatorii auto. Gararea autoturismelor se va face pe platforma amplasata in proprietate

-  distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa <LLNK 11991     0252BO01   0 10>Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 12 211   0 17>Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

–  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul

–  hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

Nu este cazul

–  coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Planul de situatie este intocmit pe suport Stereo 70

–  detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

-  sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul

–  staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul

b) protecţia aerului:

-  sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Traficul auto genereaza emisii de NO2, CO si SO2 si pulberi dar acestea sunt nesemnificative deoarece frecventa traficului este redusa daca se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse care respecta limitele legale.

Prin solutiile adoptate nu exista surse de poluanti pentru aer.

–  instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

In urma depozitarii/livrarii cerealelor, respectiv dupa incarcarea acestora cu ajutorul utilajelor mecanice in autovehiculele de transport, nu vor rezulta deseuri in zona de descarcare/incarcare, resturile de produse agricole (seminte, coji, etc) vor reintra in circuitul tehnologic (semintele) sau vor fi depozitate separat in recipiente speciale (coji, impuritati, etc) pentru a fi indepartate, datorita dublei functionalitati a bunkerului de descarcare si a precuratitorului. Eventualele deseurile vegetale ce nu pot reintra in fluxul tehnologic se vor aduna si se vor depozita in containerele cu capac ale incintei, urmand a fi evacuate de catre societatea de salubritate.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-  sursele de zgomot şi de vibraţii;

Instalatiile de depozitare (elevatoare, benzi transportoare, instalatii pneumatice de depozitare si livrare/incarcare). Carcasele utilajelor sunt protejate impotriva coroziunii si corespund prescriptilor sanitare.

–  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

- echipamente silentioase

- postamente flotante

- tampoane elastice pentru sprijinirea echipamentelor

- racorduri flexibile pentru echipamente si tubulaturi

- carcasare  cu panouri fonoizolante a grupului instalatiei  de frig

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

-  sursele de radiaţii;

Nu este cazul

–  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul

e) protecţia solului şi a subsolului:

-  sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu este cazul

–  lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Nu este cazul

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-  identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul

–  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

-  identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Nu este cazul

–  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-  lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Singurele deseuri generate in timpul executiei vor fi ambalajele, etichetele si foliile de protectie ale materialelor de constructii (panouri de tabla, confectii metalice) si ale instalatiilor tehnologice, cantitati totale preconizate a fi de cca 100 kg.

–  programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Nu este cazul

–  planul de gestionare a deşeurilor;

Nu este cazul

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-  substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul

–  modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-  impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu este cazul

–  extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

–  magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul

–  probabilitatea impactului;

Nu este cazul

–  durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

–  măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

–  natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

-  descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.  Se vor prevedea  măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei site-ului se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante (civil,electric,etc…), pentru evitarea poluarii zonei.

In conf. cu O.M. nr. 860/2001, Anexa 1, lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului.

–  localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren fara a afecta in vreun fel celelalte vecinatati.

–  descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Nu este cazul

–  surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul

–  dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

-  lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu este cazul

–  aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

–  aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

–  modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Investitia propusa (depozitarea si procesarea produselor agricole) nu afecteaza mediul inconjurator in momentul incetarii activitatii, instalatiile se vor dezafecta conform normelor in vigoare, iar terenul va fi eliberat, nepoluat

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

-  bazinul hidrografic;

Nu este cazul

–  cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Nu este cazul

–  corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Intocmit:

Arh. Andrei ISTINA

Str Hispania, nr. 15,

Sector 2, Bucuresti

Tel/fax: 021 322 54 22

e-mail: office@allomorphicstudio.ro