MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

## Denumire:  EXECUȚIE FORAJ PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ DIN SURSĂ

## SUBTERANĂ A OBIECTIVULUI AEROPORT TUZLA

Amplasament: localitatea Tuzla, strada AERODROM TUZLA, jud. Constanța

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrarilor: REGIONAL AIR SERVICES S.R.L., cu sediul în localitatea Tuzla, str. Aerodrom Tuzla,  jud. Constanta

Proiectantul lucrărilor: FLUID DEVELOPMENT S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

Persoana de contact: Selea Adriana , mobil 0745010624

Manuel Zaharia, mobil 0722473717

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

# Justificarea necesității proiectului

In prezent alimentarea cu apă a aeroportului Tuzla se realizează din sistemul de alimentare cu apă existent pe platforma aeroportului Tuzla,  dar care este exploatat de U.M.02040.

Printr-un protocol încheiat cu U.M. 02040 se stipulează folosirea în comun a sursei de alimentare cu apă, situată la intrarea in U.M. 02040.

Sistemul de alimentare al aeroportului Tuzla cuprinde în prezent următoarele elemente:

- Conducta de aducțiune de la puț U.M. la rezervor Dn75mm OL (3,,), cu lungime de 125m;

- Rezervor de înmagazinare V=200mc, executat subteran,  din beton armat;

- Rețea de distribuție Dn 110mm PEHD, cu ungime de 195m, cu branșamente Dn 25-50mm la consumatorii obiectivului;

- Stație de hidrofor pentru distribuția apei în incinta obiectivului, echipată cu trei eelctropompe tip OCCHI VLR 16-40, avand caracteriticile:

Q=6,21mc/h

H= 50-30mCA;

P= 4kW

Având în vedere creșterea consumurilor de apa ale aeroportului Tuzla ca urmare a lucrarilor de modernizare si extindere proiectate sau in curs de realizare, debite ce nu pot fi asigurate din sursa existentă a U.M. 02040, beneficiarul a prevazut in programul de investitii asigurarea necesarului de apa din sursa proprie, prin realizarea unui put forat de medie adâncime amplasat in incinta aeroportului Tuzla ( anexa 1).

Valoarea investitiei: -

Perioada de implementare propusa:  3 luni de la data obtinerii Autorizatiei de

Construire.

# Caracteristicile proiectului

Pentru acoperirea necesarului de apă solicitat pentru alimentarea cu apă a aeroportului civil Tuzla, care este aproximativ 1,76 l/s în perioada de consum maxim, prin prezentul proiect se propune executarea unui foraj de explorare-exploatare, cu adâncimea de 80,0 m, care sa capteze apa din acviferul Sarmațian și care să asigure un debit de 2,0 l/s.

Nivelul hidrostatic prognozat este 45-46m.

Forajul va avea următoarea construcți si coloana de tubare informativa:

- -0,0-30,0 m – coloana de protecție Ø=400 mm OL cimentată în spate pentru închiderea acviferului cuaternar de la baza loessurilor, în general poluat;

- -30,0 -80,0 m- coloană filtrantă Ø=180mm PVC, pentru deschiderea și captarea orizontului acvifer din depozitele calcaroase-grezoase sarmațiene, cu centrori si cu pietris margaritar în spate, în intervalul 40,0-80 m.

La adâncimea de cca. 35,0-40,0 m va fi realizat un brâu din argilă bentonitică deasupra stratului de pietriș măgăritar și un brâu de cimentare pe o înălțime de 5-10m, pentru izolarea de eventuale infiltrații din acviferul superior.

Programul de executie si de echipare al forajului va fi definitivat de comun acord cu proiectantul in functie de situatia reala intalnită pe teren.

Se va executa un carotaj electric înainte de tubarea coloanei definitive Ø=180mm PVC.

Executantul va preleva probe de sită din 3 în 3 m ș la schimbarea litologică.

Se prognozează pentru acviferul sarmatian un debit de 2,0-3,0 l/s.

Nivelul hidrostatic prognozat este situat la adâncimi de 45,0-46,0 m.

Cerinta de apă pentru aeroport Tuzla este :

Qs mediu/zi = 34,02 mc/zi;

Qs max/zi  = 44,22 mc/zi ( 0,55 l/s);

Qref. incendiu = 1,25 l/s

Debit total necesar = 1,76 l/s.

Suprafața de teren  ocupată provizoriu în perioada executării lucrarilor de realizare a forajului  va fi de 150 mp.

Suprafata de teren ocupata definitiv  dupa echiparea si punerea in functiune a forajului va fi de 9 mp.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu e cazul.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Aeroportul Tuzla,  situat în sud-estul localității Tuzla a fost utilizat pentru zboruri aviochimice fiind construit după anul 1962. Din anul 1998 a intrat în proprietatea REGIONAL SERVICES S.R.L., diversificându-și an de an activitatea.

Din punct de vedere urbanistic această suprafață a fost reglementată prin intermediul PUZ - Aeroport Tuzla, aprobat prin HCL nr. 60/2011.

Terenul ocupat de aeroportul Tuzla are următoarele vecinătăți (anexa 2):

- nord: proprietăți private și domeniul privat al Consiliului Local Tuzla ;

- est: Ministerul Apărării Naționale (unitate militară) ;

- sud: proprietăți private / domeniul privat al Consiliului Local Tuzla/M.A.N.;

- vest: proprietăți private.

Conform certificatului de urbanism nr. 4/22.01.2019( anexa 3), terenul ocupat de amenajările  ce deservesc aeroportul Tuzla are  o suprafată de 11351 mp, este identificat cu numar cadastral 101310 inscris in cartea C.F. nr. 101310 UAT TUZLA ,  este proprietatea  Regional Air Services S.R.L.,  în baza actului de dezmembrare nr.  1214 din 03.04.2001 și rectificare nr. 2873/09.04.2001 emise de BNP Mariana Iosif, asa cum este mentionat ăn extrasul de carte funciară nr.1299/16.01.2019 ( anexa 4).

Circulația principală în zonă se realizează pe DN39 (Constanța-Mangalia), iar amplasamentul are accese auto din DN 39 și din drumul de exploatare existent pe latura vestică.

Folosirea actuală a terenului este curti-constructii.

Destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, respectiv , conform PUZ aprobat cu HCL nr. 60/2011, este zona de reglementare urbanística Za4- dotări si servicii aferente aeroportului: terminal, turn de control, depozite, cargo, grup popmpieri, grup electric, depozit carburanți, unitate de cazare si alimentatie publică, locuințe de serviciu, autobaza, hangare, etc.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada executării lucrărilor rezultă ape uzate menajere, din organizarea de șantier, ca urmare a prezentei personalului muncitor care execută lcrarile. Pentru aceasta organizarea de santier va fi dotata cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar. Apa pentru baut va fi asigurata din surse imbuteliate.

Toaleta ecologica va fi periodic vidanjata de o firma autorizata iar apele uzate vidanjate vor fi transportate in cea mai apropiata stie de epurare autorizata.

În perioada funcționării obiectivului nu sunt generate ape uzate.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt prevăzute astfel de instalații si nu sunt necesare.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii lucrarilor de constructii  principalele surse de emisii in aer sunt reprezentate de :

- traficul determinat de asigurarea personalului, a utilajelor si a materialelor necesare avand asociate emisii de poluanti specifici gazelor de esapament( NOx, SOx, CO, COV-uri, metale grele, etc.);

- procese de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, avand asociate emisii de poluanti precum NOx, SOx, CO, pulberi.

In perioada functionarii obiectivului,  nu există surse de emisii in aer .

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de realizare efectivă a puțului, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În perioada funcționării obiectivului,  principalele surse de zgomot sunt generate de funcționarea pompelor care asigura extractia apei din subteran.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Zona în care se propune realizarea investiției are functiunea de aeroport si este situata la distante de peste 850 m de orice zona locuita astfel incat zgomotele generate atat in perioada executarii lucrarilor cat si in perioada functionarii obiectivului un sunt de natura sa produca disconfort.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- spălarea autovehiculelor, echipamentelor utilajelor  si/sau efectuarea de lucrari de intretinere ale acestora in incinta obiectivului, in spatii neadecvate, direct pe sol.

În perioada funcționării obiectivului

- având in vedere specificul obiectivului nu se preconizeaza surse de poluare a solului in această perioadă

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul studiat se află în intravilanul localității Tuzla, nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate- nu e cazul.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Zona în care se propune realizarea investiției are functiunea de aeroport si este situata la distante de peste 850 m de orice zona locuita astfel incat lucrarile prevazute prin proiect un sunt de natura sa creeze disconfort pentru locuitorii localitatii.

.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Nu e cazul.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate / Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Pământ și pietre | Lucrarile de sapare a putului | 5mc/ material inert care va fi transportat in vederea utilizarii ca material de umplutura in locuri stabilite de Primaria Tuzla prin Autorizația de Construire |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 50kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

În perioada funcționării obiectivului nu vor fi generate deșeuri.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

Lucrarile propuse prin proiect se vor executa cu o firmă de construcții iar deseurile rezultate vor fi colectate pe categorii si depozitate temporar in spatii special amenajate in incinta organizării de santier  atunci cand nu vor putea fi evacuate de pe amplasament imediat dupa producere.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Nu e cazul.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apa

Din punct de vedere geologic zona in care este amplasat aeroportul Tuzla este horstul Tuzla –Topraisar,  in care sunt prezente trei orizoturi acvifere: cuaternar, cantonat in loessuri, sarmatian-eocen, cantonat in calcarele sarmatiene si in nisipurile si calcarele eocene si orizontul acvifer cretacic inferior cantonat in nisipurile si pietrisurile albian-cenomaniene. Principalul din  aceste trei orizonturi, cu importanță hidrogeologică este orizontul sarmatian. Acesta este alimentata din precipitații, in zonele in care sarmatianul apare la zi si prin drenanta din acviferul cuaternar.In zona localitatii tuzla limita inferioara a complexului sarmatia-eocen este situat la cote cuprinse intre -20-60m, iar grosimea complexului este cuprinsă intre20 si 70m.

Chimismul apei din orizontul acvifer sarmațian din zona aeroportului, pe probe prelevate din forajele existente în zonă se incadreaza in limitele prevazute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile.

În perioada executării lucrărilor prevazute prin proiect, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - coloana de protectie Ø=400mm OL va fi cimentată în spate pentru închiderea acviferului cuaternar de la baza loessurilor, în general poluat;

  - la adancimea de 35-40 m se va executa un brau de argila bentonitica si un brau de cimentare, pe o inaltime de 5-10m, pentru izolarea de eventuale infiltratii din acviferul superior;

  - se vor preleva probe de sita din 3 in 3 m si la schimbarea litologica;

  - in timpul executarii lucrarilor se vor lua toate masurile astfel încât sa nu fie afectată calitatea apelor subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață si subterane;

  - caracteristicile forajului se vor determina prin pompări experimentale( teste de pompare experimentală) executate cu o pompă submersibilă. În urma acestora se va stabili debitul optim de exploatare al forajului. Se va intocmi fisa forajului conform prevederilor Ordinului 799/2012. Se prognozează pentru acviferul sarmatian un debit de cca. 2-3 l/s. Debitul total necesar pentru folosinta de apă din cadrul obiectivului este 1,76 l/s;

  - forajul va fi echipat cu cabină de protectie si pompa submersibila corespunzatoare. Debitul pompei cu care se va echipa forajul se va corela cu debitul de exploatare;

În perioada funcționării obiectivului:

  - după finalizarea executiei forajului se vor preleva probe de apă pentru analize fizico-chimice în vederea stabilirii calității acesteia si se vor propune, daca vafi cazul, solutii de tratare;

  - se vor institui zone de protecție sanitară pentru foraj în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  - după echiparea pentru exploatare a forajului , pe conducta de refulare a pompei submersibile se va monta un apometru verificat metrologic in conformitate cu normele legale în vigoare pentru masurarea volumelor de apa captate;

  - punerea in functiune a forajului se va face numai dupa incheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă.

# Factorul de mediu aer și clima

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc. De asemenea, executarea propriu-zisă lucrărilor poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

În perioada de funcționare a obiectivului, nu există sursele de emisii in aer

# Protecția solului și subsolului

În perioada executiei lucrarilor va fi afectata o suprafata de teren de 150mp reprezentata de zona organizarii de santier si zona executiei lucrarilor. Organizarea de santier va fi amenajata in imediata vecinatate a zonei unde se va realiza forajul.

La terminarea lucrarilor, suprafata ocupata definitiv de lucrari va fi de 9 mp.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

Perioada executiei lucrarilor

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii

Perioada functionarii obiectivului

Nu e cazul.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Zona în care se propune realizarea investiției are functiunea de aeroport si este situata la distante de peste 850 m de orice zona locuita astfel incat zgomotele generate atat in perioada executarii lucrarilor cat si in perioada functionarii obiectivului nu sunt de natura sa produca disconfort si nu se impun masuri deosebite de diminuare a zgomotului.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

# Terenul studiat se află în zona aeroportului Tuzla, nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

# Nu e cazul.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, in perioada executării lucrarilor de realizare a forajului.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Un impact direct se manifesta asupra apelor subterane si asupra subsolului prin realizarea fizica a forajului.  Este un impact nesemnificativ  avand in vedere ca prin caracteristici si debit extras nu se modifica conditiile geologice si hidrogeologice ale amplasamentului si se manifesta pe termen mediu si lung, pe perioada existentei forajului.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidentala sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situatia ce determina aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in conditii de desfasurare normala a activitatii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Din punct de vedere urbanistic această suprafață a fost reglementată prin intermediul PUZ - Aeroport Tuzla, aprobat prin HCL nr. 60/2011.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier si descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# șantier

- organizarea de șantier se va amenaja pe o suprafață de 150 mp, strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public;

- în incinta organizării de șantier se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate;

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Se va resimti un impact asupra factorului de mediu sol-subsol , prin desfiintarea suprafetei de sol vegetal, in vederea amenajarii organizarii de santier.

Executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrările de forare propriu-zise.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de constructii, terenul afectat de lucrri se va readuce la forma initiala.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul dezafectarii putului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- se va proceda la dezafectarea putului conform proiectului de dezafectare;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber).

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000, astfel încât nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

# INFORMATII  CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU PROIECTELE

# CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE,

  - Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic Litoral

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral – nu e cazul

- corpul de apă de suprafață: nu  e cazul

- corpul de apă subteran: Cobadin – Mangalia, codul - RO DL 04

  - Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață

Nu e cazul.

  - Indicarea stării cantitative / chimice a corpului de apă subteran

Din punct de vedere geologic zona in care este amplasat aeroportul Tuzla este horstul Tuzla –Topraisar,  in care sunt prezente trei orizoturi acvifere: cuaternar, cantonat in loessuri, sarmatian-eocen, cantonat in calcarele sarmatiene si in nisipurile si calcarele eocene si orizontul acvifer cretacic inferior cantonat in nisipurile si pietrisurile albian-cenomaniene. Principalul din  aceste trei orizonturi, cu importanță hidrogeologică este orizontul sarmatian. Acesta este alimentata din precipitații, in zonele in care sarmatianul apare la zi si prin drenanta din acviferul cuaternar.In zona localitatii tuzla limita inferioara a complexului sarmatia-eocen este situat la cote cuprinse intre -20-60m, iar grosimea complexului este cuprinsă intre20 si 70m.

Chimismul apei din orizontul acvifer sarmațian din zona aeroportului, pe probe prelevate din forajele existente în zonă se incadreaza in limitele prevazute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile.

De asemenea, din analiza realizată în cadrul Planului de management al spațiului hidrografic Dobrogea-Litoral rezultă că corpul de apă  RODL04 și RODL06 are o stare chimică bună.

Pentru proiectul propus a fost obtinut Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 35 din 21.03.2019.

  - Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu sunt prevazute.

14. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018  PRIVIND

EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE

ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

Conform articolului 9 aliniatul (3) din legea 292/2018 prezentul capitol se refera la atributii ale autorității competente de mediu  privind utilizarea unor criterii  pentru a stabili daca proiectul analizat  se supune evaluarii impactului asupra mediului.

# 15. ANEXE

ANEXA 1 -  PLAN DE  SITUAȚIE

ANEXA 2 – PLAN DE INCADRARE IN ZONA

ANEXA 3 -  CERTIFICAT DE URBANISM

ANEXA 4 -  ACTE DETINERE SPATIU

ANEXA 4 – AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

Întocmit,

ing. Adriana Selea

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.

16.04.2019