## MEMORIU

necesar obtinerii AVIZ  AGENTIA  DE  PROTECTIA  MEDIULUI  pentru

- „CONSTRUIRE  IMOBIL  LOCUINTE  COLECTIVE P + 3E + 4Epartial si

- TERASA  CIRCULABILA”

- I.  DENUMIREA  PROIECTULUI   „CONSTRUIRE  IMOBIL  LOCUINTE  COLECTIVE

P + 3E + 4Epartial si TERASA  CIRCULABILA”

- Titular

Baciu Florin Vasile

Navodari, Str. T1  Nr. 10

Tel. 0723683858

- Descrierea caracteristicilor  fizice ale intregului  proiect

a)  Rezumat al proiectului:

Prezenta documentaţie, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr. 10/1995 actualizata cu Legea nr. 177/2015, cuprinde piesele scrise si desenate pentru

construirea unui imobil cu  regim de inaltime P + 3E + E4p cu functiunea de locuinte colective amplasat pe teren conform  planului de situatie .

b ) Justificarea necesitatii proiectului:

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune construirea unui imobil cu  regim de inaltime P + 3E + E4p cu functiunea de locuinte colective

Construirea acestui imobil este justificata avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona destinata constructiilor cu caracter de locuire si turism, conform PUZ „Litoral Mamaia Nord” aprobat pe zona de Primaria Orasului Navodari

c) Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de aprox. 1.000.000 lei

d)  Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este sep. 2018 – mai 2019.

e)  plan de situatie

f)   descriere caracteristici fizice ale proiectului

Suprafata terenului  este de 1257.00mp.

Imobilul P + 2E + M – C1  existent are suprafata construita Sc = 144,90 mp si suprafata desfasurata Sd = 579,60 mp.

Imobilul proiectat  P + 3E + 4E partial – C2 are suprafata construita Sc = 172,00 mp si suprafata desfasurata Sd = 808,00 mp.

Coeficientii urbanistici pentru situatia studiata sunt:

P.O.T. existent/ autorizat	= 11,5 %		P.O.T. proiectat 	= 25,2%

C.U.T. existent/autorizat	= 0,46		           C.U.T. proiectat 	= 1,1

Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 30% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiilor fiind  «bloc de locuinte». Pe teren se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 377,10 mp reprezentand un procent de 30% din suprafata amplasamentului. Se vor planta arbori « abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda».

Parcarea auto este rezolvată în cadrul parcelei prin amenajarea initiala a 8 locuri de parcare exterioare la care se adauga 10 locuri de parcare suplimentare pentru imobilul proiectat C2.

In partea de Nord a terenului se prevad doua platforme betonate in suprafata totala de 10 mp, pentru depozitare selectiva a deseurilor, in pubele ecologice.

Accesul pietonal si accesul auto pe parcela se vor realiza  din Strada T3.

In cadrul  constructiei proiectate se vor realiza urmatoarele spatii functionale :

- la parter:

-  hol + scara, 2 apartamente cu 2 camere

  - la  etajele 1,2,3 :

-  hol + scara, 2 apartamente cu 2 camere

  - la  etajul 4p :

-  hol + scara, 2 apartamente  cu 1 camera

Imobilul P + 3E + E4p va  avea structura din cadre din BA cu inchideri din zidarie BCA.

Plansele  sunt din BA monolit.

Fundatiile sunt retea de grinzi de fundatie cu talpi de BA.  Acoperisul este tip terasa circulabila din BA.

Accesul pe verticala se va face cu ajutorul unei scari interioare din BA.

Potrivit P100/1-2013, imobilul se încadrează în clasa III de importanţă, particularitatile

seismice ale amplasamentului caracterizandu-se prin valoarea acceleratiei de varf ag = 0.20g si perioada de colt Tc = 0.7 sec. Categoria de importanţă a construcţiei este C.

- Sistem constructiv:

- sistem constructiv:  fundatii – retea de talpi si grinzi  din  BA; structura -  cadre şi planşee din BA;

- sistem acoperire: terasa hidroizolata si termoizolata.

- inchideri perimetrale: zidarie din caramida sau BCA 25cm + termoizolatie polistiren 5cm.

- compartimentările interioare; pereţi cu rol nestructural din zidărie de 20cm si 15cm.

- Finisajele interioare sunt alcatuite din:

- zugraveli lavabile in camere;

- faianta pana la inaltimea +2,10m in bai;

- pardoseală gresie in bucatarie, bai;

- pardoseala din parchet laminat in camere;

- tamplarie interioara din lemn;

- Finisajele exterioare sunt alcatuite din:

- tencuieli exterioare drişcuite si zugrăvite cu vopsea lavabilă;

- placare cu piatra decorativa;

- tamplarie exterioara din PVC, cu geam termopan;

- balustrade din inox cu sticla la balcoane si terasa.

Profilul si capacitatile de productie:

Profilul:

Investitia va fi realizata pe persoane fizice, si are ca obiectiv construirea si  ulterior exploatarea cladirii sub functiunea de locuinte colective

Capacitatea de productie:

# Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

# Descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente

# Nu e cazul.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului, produse si subproduse obtinute:

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus:

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Materiile prime , energia si combustibilii utilizati:

# Materiile prime:

# Se folosesc nisip, pietris, apa, lemn  - achizitionate prin cumparare.

# Energie si combustibil:

In functionarea imobilului se va folosi energie electrica pentru aparate electrocasnice, iluminat si de aer conditionat. Pentru incalzire si asigurarea apei calde vor fi instalate centrale proprii pe fiecare unitate locativa ( apartament ).Centralele termice vor folosi drep combustibil gaz natural. Apa curenta  pentru consumul locatarilor se va face prin racord la reteaua RAJA.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa:

Alimentare cu apa: bransament din reteaua de apa potabila din Str. T3 (pe cheltuiala beneficiarului) - conf. aviz;

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere se evacueaza gravitational prin tuburi de PVC.

Apele manajere uzate se vor deversa in reteaua de canalizare de pe Str. T3.

Canalizare ape uzate menajere: racord la reţeaua de canalizare de pe Str. T3.

Apele pluviale de pe terasele imobilelor se vor dirija catre spatiile verzi existente la nivelul terenului amenajat.

Sistemul de canalizare pentru evacuarea apelor menajere se va realiza de catre o firma specializata, la cererea beneficiarului, pana la  finalizarea executiei imobilului;

Canalizare ape pluviale: prin scurgerea naturală – la reţeaua de canalizare din Str. T3, respectiv catre spatiile verzi de la nivelul solului de pe amplasament, daca retelele de canalizare nu sunt executate pana la finalizarea obiectivelor de investitie;

Alimentarea cu energie electrica:

Branşare la sistemul de distribuţie existent in zona. pe str. T3

Executia retelelor electrice de la punctul de bransare si pana la amplasament se va face pe cheltuiala beneficiarului;

Asigurarea apei tehnologice:

Nu e cazul.

Asigurarea agentului termic:

Incalzirea imobilului si producerea apei calde menajere se va face cu centrale proprii de apartament pe combustibil gaz natural.

Racord la sistemul de distribuţie existent în zonă, conf. aviz.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie, iar suprafetele de teren ramase libere  se vor amenaja si intretine ca spatii verzi.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Accesul pietonal si accesul auto pe parcela se vor realiza  din Str. T3 in partea de VEST a terenului. Nu se creeaza cai noi de acces.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare.

# Se folosesc  nisip, pietris, apa,  lemn  in faza de constructie.

# Se foloseste apa, gaz natural,  in faza de functionare

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Pe teren se afla un imobil cu regim de inaltime P + 2E + M  notat C1 executat in intregime si locuit.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de   exemplu,   extragere

agregate,   asigurarea   unor   noi   surse   de   apa,   surse   sau   linii   de

transport   al   energiei,   cresterea   numarului   de   locuinte,   eliminarea   apelor   uzate   si   a deseurilor).

Prin construirea imobilului P + 3E + 4E partial va creste numarul de apartamente din

zona.

Alte avize si acorduri cerute pentru proiect:

In vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru proiectul propus, pe langa avizul de la AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, prin certificatul de urbanism emis au fost solicitate urmatoarele avize:

- Aviz ALIMENTARE CU APA

- Aviz  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

- Aviz  GAZE NATURALE

- Aviz  SANATATEA POPULATIEI

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului

Conform PUZ „Litoral Mamaia Nord” aprobat pe zona de Primaria Orasului Navodari, terenurile sunt destinate constructiilor cu functiuni de locuire si turism (mixta), hoteluri si pensiuni cu facilitati de turism balneaer, restaurante si spatii pentru alimentatie publica, inchise, acoperite si descoperite, comert cu amanuntul specific turismului sezonier, spatii pentru agrement si sport, servicii de uz cotidian specifice functiunii principale.

Terenul studiat, în suprafaţa de 1257.00 mp, conform actelor de proprietate este situat în orasul Navodari, Str. T3, FN, LOT 1/1/1, jud. Constanta.

Date din documentaţiile topografice şi de cadastru:

- S= 1257.00 mp, intravilan, acces direct din str. T3

- nr. cadastral al parcelei: 117741;

- regim juridic: contract de vanzare - cumparare

Terenul studiat are următoarele  vecinătăţi:

- la Nord –   Radu Tatiana si IE 103131 -pe terenul alaturat  se afla o locuinta

P + 1E + M situata la o distanta de 3,50 m fata de constructia proiectata. In

continuare , dupa 14 m, este o locuinta P + 1E situata la o distanta de

2,70 m fata de constructia propusa, apoi inca o constructie aflata la nivelul

planseului de peste etaj 1 situata la o distanta de 1,80 m fata de aceasta

din urma.

- la Sud –    IE 115639 - In partea de SUD, pe acelasi teren, se gaseste o constructie

P + 2E + M  situata la o distanta de 7 m fata de constructia proiectata.

Aceasta cladire, pe fatada dinspre constructia proiectata nu are ferestre ale

unor camere de locuit. Deasemenea , tot la SUD, pe terenul alaturat ,se

afla o un imobil P + 5E situat la o distanta de 21,40 m fata de constructia

proiectata.

- la Est  –    Tatarca  Mihai – pe teren se afla o locuinta P + 1E situata la o distanta de

37,80 m fata de constructia proiectata

- la Vest –   Str. T3 ( IE 110945 ) . Str. T3 are latimea de aprox.20 m, iar peste strada se

afla o locuinta P + 1E situata la o distanta de aprox. 32 m fata de constructia

proiectata.

Distanta fata de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu completarile ulterioare :

Nu e cazul.

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul.

Folosintele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cat

si pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala a terenului in cauza si a celor vecine este curti constructii (Cc). Nu se modifica destinatia acestor terenuri.

Politici de zonare si folosire a terenului

Conform P.U.Z.

Areale sensibile:

Nu este cazul.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

a )Protectia calitatii apelor:

in perioada de executie :

- Poluarea poate aparea accidental prin scurgeri de combustibili ale utilajelor de constructii

In perioada de exploatare

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – pot exista doar accidental, datorita degradarii instalatiilor sanitare;

- statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute – apele uzate sunt evacuate gravitational pana la reteaua de canalizare; apele pluviale colectate de pe terasa imobilului vor fi dirijate prin burlane pana la spatiile verzi de pe amplasament.

b ) Protectia calitatii aerului:

in perioada de executie :

- Pe durata lucrarilor de executie, sursele de poluanti pentru aer pot fi sub forma de pulberi si gaze de esapament ale utilajelor de constructii. Utilajele de constructii vor fi dotate cu filtre specifice

- In perioada de exploatare

- surse de poluanti pentru aer – va exista un nivel foarte redus de poluare a aerului din emisiile echipamentelor pentru incalzire. Centralele termice pe gaz vor detine certificate de calitate si agemente de functionare si vor fi verificate periodic, conform prevederilor in vigoare.

- instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – echipamentele pentru incalzire se vor prevede cu filtre speciale in functie de tipul de centrale termice folosite. Pulberile ce se pot degaja in aer vor fi limitate prin udarea in prealabil a materialelor ce pot genera astfel de degajari (doar daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnologic),.

c ) Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

in perioada de executie :

- surse de zgomot si de vibratii –  pot aparea doar in faza de executie prin functionarea

utilajelor de constructie,  dar nivelul de zgomot poate fi  limitat prin solutii tehnice.

- In perioada de exploatare

- In faza de exploatare nu apar surse de zgomot si de vibratii

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – in functie de solutia tehnica adoptata;

d ) Protectia impotriva radiatiilor:

in perioada de executie :

- sursele de radiatii – nu este cazul

In perioada de exploatare

- sursele de radiatii – nu este cazul

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul;

e ) Protectia solului si a subsolului:

in perioada de executie :

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – se rezuma doar la poluari prin scurgeri accidentale de combustibili, de la utilajele de executie;

- In perioada de exploatare

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – poluare prin eventualele degradari ale instalatiilor sanitare,

- lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului – retelele de instalatii sanitare si canalizare propuse vor fi verificate si reparate periodic pentru a evita scurgerile accidentale indelungate. Colectarea apelor pluviale si menajere se va face separat. Apele pluviale vor fi dirijate prin burlane catre spatiile verzi de pe amplasament. Se interzice cu desavarsire realizarea de lucrari de intretinere a utilajelor de executie in cadrul amplasamentului (schimburi de ulei, alimentari cu combustibili, etc), iar organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante a scurgerilor de uleiuri si combustibili.

f ) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect – nu sunt

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – nu este cazul, amplasamentul studiat nu este in arie protejata

g ) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificare obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictii, zone de interes traditional – nu sunt afectate monumente de nici un fel;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public – se va realiza delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonei pe durata executiei lucrarilor;

h ) Prevenirea si gestionarea  deseurilor generate pe amplasament:

Colectarea si depozitarea gunoiului menajer:

Gunoiul menajer se va depozita pe platforma betonata pozitionata pe latura de Nord a amplasamentului, in europubele pentru colectare selectiva. Colectarea gunoiului se va face de catre o firma specializata, avand grija sa fie respectata colectarea selectiva a deseurilor.

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate: deseurile din constructii si demolari, rezultate in urma lucrarilor de executie se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 17 01 01 – beton – in cantitati foarte reduse ce pot aparea pe zonele de spalare a pompei de beton;

- 17 01 02 – caramizi – resturi rezultate in urma taierii blocurilor de zidarie pentru realizarea compartimentarilor proiectate – cantitati reduse;

- 17 02 01 – lemn – resturi rezultate din taierea cofrajelor refolosibile – cantitati reduse;

- 17 02 03 – materiale plastice – resturi rezultate din ambalajele produselor de constructii – cantitati reduse;

- 17 04 05 – fier si otel – resturi rezultate in urma fasonarii barelor de armatura / armaturi ramase in urma executiei – cantitati reduse;

- 17 05 04 – pamant si pietre fara continut periculos – rezultat in urma lucrarilor de sapatura – aproximativ 50-60mc;

- 17 08 02 – materiale de constructie pe baza de gips, necontaminate - resturile rezultate in urma lucrarilor de compartimentare – in cantitati foarte reduse;

- 17 09 04 – amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, necontaminate si nepericuloase – amestecuri de moloz, in cantitati reduse;

- 15 01 01- hartie provenind de la amabalaje – cantitati reduse

- 15 01 02 – materiale plastice provenite de la lucrarile de termo si hidroizolatii, ambalaje – in cantitati reduse

- deseurile municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, rezultate in urma functionarii obiectivului si a caror cantitate se determina in momentul punerii in functiune a investitiei, se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 20 01 01 – hartie si carton;

- 20 01 02 – sticla;

- 20 01 11 – textile;

- 20 01 39 – materiale plastice;

- 20 03 01 – deseuri municipale amestecate;

- 20 03 04 – namoluri din fosele septice;

- modul de gospodarire a deseurilor:

- deseurile rezultate in timpul functionarii obiectivului vor fi colectate selectiv in pubele speciale (europubele), inscriptionate, separate in functie de tipul deseului (deseuri metalice, plastice, hartie si carton, sticla, menajere, etc), depozitarea temporara a acestora pe amplasament, realizandu-se pe doua platforme betonate, pozitionata pe latura de Nord a amplasamentului. Colectarea, transportul si depozitarea definitiva / valorificarea acestora se va face prin societati autorizate specializate.

- deseurile municipale amestecate rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, sticla, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale si inscriptionate, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- alte tipuri de deseuri nereciclabile si nepericuloase vor fi transportate catre groapa de gunoi indicata de catre Primarie.

i ) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse – sunt reprezentate de unele materiale folosite in cadrul lucrarilor de executie (vopseluri, eventuale uleiuri);

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – substantele cu caracter periculos pentru mediu sau sanatatea populatiei vor fi pastrate in recipienti inchisi, clar inscriptionati, respecatandu-se conditiile de depozitare pentru fiecare substanta / material in parte, conform prevederilor de utilizare impuse de producatorul acestora;

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Impactul asupra zonei si a populatiei va fi mic, in zona existand deja o dezvoltare considerabila a cartierului. Sanatatea populatiei nu va fi afectata. Asupra faunei si florei impactul va fi mic. Proprietatile solului, calitatea apei si a aerului nu vor fi afectate. Nu se produc zgomote mari si vibratii atat pe durata executiei cat si pe durata de exploatare a investitiei.

Prevederi preliminare:

- In timpul executiei constructorul se va angaja sa respecte Normele de diminuare a efectelor asupra mediului aferente obiectivului, care prezinta urmatorii parametrii:

  - pubele degajabile;

  - zgomot generat de utilajele de constructii;

  - procesul de gestionare a deseurilor;

  - evacuarea apelor uzate;

  - evacuarea dejectiilor;

  - curatirea pneurilor utilajelor inainte de intrarea pe drumurile publice;

  - identificarea materialelor de constructii periculoase de tip asbest, vopseluri pe baza de plumb, etc. si inlocuirea acestora cu materiale de calitate nepericuloasa;

  - protejarea traficului pietonal;

  - aplicarea normelor de protectia mediului si respectarea normelor de protectie a muncii.

- Vegetatia, ecosistemele terestre sau acvative nu sunt afectate in nici un fel de realizarea obiectivului proiectat. Deseurile vor fi colectate selectiv, in europubele si containere pe platformele amenajate in apropierea blocului vor fi preluate in mod periodic de firme specializate. Obiectivul de investitie nu constitue factor poluant. Lucrarile de constructii fiind de natura civila / drumuri, de categorie normala „C” – conf. H.G. nr. 766/1997, nu vor prezenta nici un pericol de poluare asupra mediului.

- Zona adiacenta suprafetei studiate va fi amenajata cu plantatii de arbori si arbusti, covoare florale, etc, acolo unde acest lucru este posibil.

- Amplasamentul propus cu destinatia de imobil de locuinte nu prezinta un factor important de poluare asupra mediului inconjurator, nivelul de noxe generate de traficul auto, zgomot, vibratii,etc., fiind minime, imobilul propus avand functiunea de locuinte.

- extinderea impactului – nu este cazul;

- magnitudinea si complexitatea impactului – mica;

- probabilitatea impactului – mica;

- durata, frecventa si reversebilitatea impactului – continua pe durata de existenta a obiectivului / variabila in functie de perioada din zi sau noapte / reversibila;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnficitativ asupra mediului –evacuare a apelor menajere prin tuburi PPR catre bazinul vidanjabil proiectat. Apele pluviale de pe terasele imobilului vor fi dirijate prin burlane catre spatiile verzi existente pe amplasament;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu – raportarea modului de gestionare a deseurilor;

- Legatura cu alte acte normative si / sau palnuri / programe /strategii / documente de planificare

Nu este incadrata in alte acte normative.

- Lucrari necesare organizarii de santier

- organizarea de santier se va realiza doar prin delimitarea zonelor de parcare a utilajelor specializate pentru executia pe timp de noapte, respectiv pentru amplasarea baracii pentru muncitori si a magaziei de materiale;

- se va amplasa o toaleta ecologica pentru muncitorii de pe santier in cadrul organizarii de santier;

- organizarea de santier va fi pozitionata pe latura de Nord a terenului studiat, pe zona in care va fi executata ulterior parcarea auto, si va ocupa o suprafata maxima de 100.00mp.

- materialele de constructie ce vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier, va asigura cantitatea necesara pentru cate o singura zi de executie.

- impactul asupra mediului a organizarii de santier este mic;

- nu sunt surse de polunati si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier. In cadrul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice;

- nu se emit poluanti in urma organizarii de santier, altii in afara de cei rezultati din executia lucrarilor de C+M, eventualele deseuri fiind colectate selectiv si preluate de o firma specializata in acest sens;

- organizarea de santier va fi prevazuta cu materiale absorbante pentru eventualele scurgeri accidentale de combustibili / uleiuri.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investititi, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii –se vor planta arbori si arbusti in zonele care ofera spatiu liber; se va reface iarba prin imprastirea in zonele afectate a semintelor de gazon.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale – in cazul unor poluari accidentale din retelele de canalizare existente sau propuse se vor anunta concomitent autoritatea proprietara a retelelor si autoritatea de mediu;

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei – nu este cazul;

- refacerea starii initiale/reabilitare pentru utilizarea ulterioara a terenului se va face prin: demolare controlata, deseuri selectionate pe categorii, transportarea la zonele de colectare a deseurilor, aducerea la strarea intiala prin nivelarea terenului;

- Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 30% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiilor fiind  «bloc de locuinte».

- Pe teren se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 377,10 mp reprezentand un procent de 30% din suprafata amplasamentului. Se vor planta arbori « abies alba/brad, querqus pedunculiflora/stejar brumariu » si flori « hydrangea macr/hortensie, lavandula/lavanda».

Autorizaţia de construire se va obţine de către beneficiar de la primăria orasului Navodari, în baza proiectului (faza D.T.A.C) şi a avizelor solicitate de către serviciul de urbanism al primăriei prin Certificatul de Urbanism, obţinerea avizelor revine beneficiarului.

Beneficiarul este obligat să respecte amplasamentul construcţiei, regimul de înălţime precum şi elementele funcţionale şi estetice ale proiectului.

Beneficiarul este obligat să anunţe Primăria şi Inspectoratul de Stat în Construcţii înainte de începerea lucrărilor de execuţie a imobilului.

- Anexe – plan de situatie si de incadrare in zona

OBSERVATII

Orice modificare sau completare se poate face numai cu acordul scris al proiectantului-S.C. CREO MIXT S.R.L.

Prezenta documentatie poate fi folosita numai in scopul pentru care a fost elaborata.

PROIECTANT GENERAL:					 ÎNTOCMIT:

S.C. CREO-MIXT S.R.L.		     		       Arh.  Dan Pavel

Ing. Olteanu  Luminita