Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I.Date Generale

I.1.Denumirea proiectului- Construire stație preparare betoane și imprejmuire incinta (teren)

-Proiectul propus nu se incadreaza în categoriile de lucrări prevazute în anexele Legii 292 / 2018

-Proiectul propus nu se incadreaza în categoriile de lucrări prevazute în articolele 48 și 54 ale Legii Apelor nr. 107 / 1996

II. Titular

- Numele companiei – persoana juridica: S.C. TOMIS Agregate SRL

- Adresa poştală – Jud. Constanța, Oraș Ovidiu, strada Garii  nr. 1

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Numărul de telefon:		0722 – 332.407

Fax:					0241 – 606.174

Adresa de e-mail:			office@tomisagregate.ro

Adresa paginii de internet:	www.tomisagregate.ro

- Numele persoanelor de contact:

- administrator: - IORDACHE Tudora

- responsabil pentru protecţia mediului – PANA Mugurel

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului

Respectivul imobil este amplasat in estul intravilanului orasului Ovidiu, jud. Constanta, Zona Fabricii Munca Ovidiu – Platforma Industriala. Conform nomenclator stradal adresa este Str. Garii nr. 2A, lot 2.

Nr. cadastral: 109765	; Nr. Carte Funciara: 109765

Vecinatati: Domeniul public - Str. Garii (N), Est-Domeniul privat al Consiliului local Ovidiu, Vest- nr.cad. 109764

Proiectul propus nu se incadreaza în categoria prevazuta în Anexa nr. 1 a legii 22 / 2001.

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar dar tinand cont de  particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor, al orientarii fata de punctele cardinale, al insoririi si iluminarii, al conditiilor stabilite prin documentatiile de urbanism in ceea ce priveste regimul de aliniere si de inaltime, al asigurarii numarului de locuri necesare pentru parcarii, al posibilitatii de racord la utilitatile publice, al  conditiilor geotehnice, al conditiilor impuse prin certificatul de urbanism si nu in ultimul rand din punct vedere al volumelor, al aspectului arhitectural si al finisajelor propuse.

Tema prevede construirea pe amplasamentul studiat al unei statii de betoane și imprejmuirea aferenta.

Funcţiuni

1.Ansamblu 	: producție betoane

1.1.Poarta acces incinta

1.2 clădire nr. 2 - Cabina administratie: spatii administrative –

2 x container prefabricat			S = 28,80 mp

1.3.Cantar bascula – utilaj dispus partial suprateran		S = 60 mp

1.4.Post trafo – prefabricat - S = 12mp, platforma betonata - 	S = 45 mp

1.5.Celule Silozuri – parapeti de beton armat			S = 1350 mp

1.6.Rampa încărcare banda transport alimentare malaxor	S = 225

1.7.Banda transportoare – structura metalica suspendata	S = 25 mp

1.8.Malaxor betoane							S = 28 mp

1.9.Silozuri ciment							S = 60 mp

1.10.Platforma spălare auto – zona recuperare resturi beton	S = 60 mp

1.11.Rezervor subteran – colectare /decantoare ape pluviale	S = 36 mp

1.12.Bazin subteran vidanjabil					S = 9 mp

1.13.Platforma pietruita (amenajare)				S = 4111 mp

1.14.Platforma parcare (amenajare inclusa în 1.13.)		S = 125 mp

1.15.Spatiu verde	S = 4567 mp,	Procent sp. Verzi = 50 %

Suprafata teren: 	9134.00 mp

Volumetrie:	Containerele sunt de tip monovolum.

HCORNISA = 2.50 m ( de la cota terenului amenajat)  - nu este cazul fiind utilaje

HMAX. = 12.50 m (de la cota terenului amenajat);

HULTIMULUI PLANSEU UTILIZABIL. = 0.10 m (de la cota terenului amenajat);

Suprafaţa construită cladiri		- Sc = 40.80 mp;

Suprafaţa desfăşurată cladiri	- Sd = 40.80 mp;

Suprafaţa construită 		- Sc = 1930.80 mp;

Suprafaţa desfăşurată	- Sd = 1930.80 mp;

POT existent = 		0,00%

CUT existent = 	0,000

POT propus =		21.13%

CUT propus = 	0,211

CATEGORIA „D” DE IMPORTANŢĂ - REDUSA (conform H.G. nr. 766/1997 publicată în M.O. 352 din 10 decembrie 1992)

CLASA „III” DE IMPORTANŢĂ (conform Normativ P 100-1-2006).

Gradul „II” de rezistenta la foc

Constructia va fi dispusa izolat in cadrul lotului,, conform cerintelor urbanistice indicate in certificatul de urbanism, respectand retragerile fata de cele doua strazi.

Date constructive

Cladirile vor fi prefabricate și nu vor avea fundatii proprii / clasice, ci vor fi dipuse direct pe platforme din beton armat.

Descriere teren

Terenul, inclusiv cel ocupat de constructii prezinta o declivitate usor moderata, ce se dezvolta pe diagonala terenului, coborand catre nord est. Diferenta de nivel este de aproximativ 0,15m- 0,25cm. In zona unde este amplasata constructia, declivitatea este undeva intre 10cm, maxim 15cm.

Situatie actuala

Terenul este actualmente liber de constructii – fiind necesare lucrari de sistematizare verticala a acestuia pentru a putea fi amplasate utilajele necesare prepararii betoanelor.

Propunere

Lucrarile de construire care se vor realiza constau in nivelari de teren, amenajari de platforme:

1.impietruite pentru circulatii in incinta

2.impietruite pentru parcaje auto

3.betonate pentru spalare utilaje si recuperare betoane.

4.inierbate pentru spatii verzi.

5.betonate si armate – suport pentru containere si utilaje.

Utilajele de producere a betonului vor fi alimentate prin rampe betonate.

Suplimentar acestor platforme vor fi amenajate silozuri pentru agregate. Acestea vor consta in elevatii de beton armat, grupate in trei celule.

Incinta ce va functiona ca statie de productie betoane va fi imprejmuita pe toate laturile, pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate. Gardul va avea inaltimea de 3m.

Ansamblul statiei de preparare betoane cuprinde in afara utilajelor si agregatelor specializate doua containere prefabricate cu dimensiuni in plan 6,00m x 2,40m, ce vor adaposti urmatoarele functiuni:

1.container birou – o singura incapere, prevazuta cu usa acces, 2 ferestre, instalatie electrica, iluminat si climatizare

2.container vestiar – cu doua incaperi, a) spatiu destinat echiparii / pastrarii echipamentului si b) grup sanitar complet echipat.

Iluminarea ambelor containere se va realiza prin grupuri de cate 2 ferestre, din PVC si geam izoterm.

Cele doua containere ce vor fi amplasate in incinta statiei de preparare betoane, au fuctiuni ce se incadreaza in fuctiunea de baza prin complementaritate, fiind vorba de:

1.container birouri - functiunea cladirii/prefabricatului este complementara, întrucât aici se vor desfasura actvitati de comanda / administrare a aintergii activități.

2.container vestiar – funcțiune complementara de asemeni, întrucât aici muncitorii și personalul administrativ se vor schimba și vor rezolva necesitatile fiziologice – grup sanitar.

Numar personal ce va fi necesar functionarii statiei de preparare betoane:

6 persoane.

Functiunile spatiilor ce compun imobilul (containerul) vor fi urmatoarele:

Parter

Container 1 – birouri / adminstrativ

S construit = 2,40m x 6,00m = 14,40mp

S util = 2,10m x 5,70m = 11,97mp

Container 2 – vestiar

S construit = 2,40m x 6,00m = 14,40mp

S util = 2,10m x 5,70m = 11,97mp

S util	C1 + C2 = 23,94 mp	S locuibil = nu e cazul fiind spatii productive

S constr. = 28,80 mp		S desf. = 28,80 mp

Conform HGR 525/1996, Anexa nr. 5, pct. 5.12 – activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 m2, un loc de parcare la 25 m2; astfel sunt necesare doua locuri de parcare.

Data fiind locatia si dificultatea accesarii de catre angajati, vom considera 1 loc parcare  / fiecare angajat si 4 locuri suplimentare pentru situatii neprevazute.

Accesul auto si pietonal la teren se propune a se realiza din strada existenta de pe latura nordica – strada Garii.

Parcajele vor fi amenajate in incinta – in numar de 10 locuri si o suprafata de 125mp.

In functionarea ansamblului se va folosi energia electrica pentru alimentarea utilajelor, a iluminatului si a climatizarii (aer condiționat) în zona dministrativa. Incalzirea biroului (administrativa) pe perioada sezonului rece se face folosind o instalatie tip climatizare alimentata cu energie electrica. Apa calda menajera va fi produsa cu boilere electrice in completare cu panouri solare. Apa menajera (pentru functionarea bailor si grupurilor sanitare) va fi asigurata prin racord la reteaua edilitara RAJA.

Cladirea va fi racordata la retelele edilitare existente in zona.

Evacuarea apelor menajere se va face in bazinul vidanjabil ce va fi construit in extrema nordica a terenului. Capacitatea acestuia va fi de 25mc.

Imprejmuirea terenului se va realiza pe toate cele 4 laturi.

Spatiile verzi vor fi realizate conform prevederilor HCJ 152 / 2013, adica in suprafata de 4600mp. Aceste spatii verzi vor consta in 30% spatii plantate cu gazon, 20% arbusti mici, decorative, gard verde, 30% spatii plantate cu pomi fructiferi si arbori decorativi, ultimii 20% fiind alcatuiti din trotuare inierbate – trotuare realizate din pavele prefabricate cu goluri pentru gazon.

- justificarea necesităţii proiectului

Conform PUG Oras Ovidiu ce a stat la baza conformarii urbanistice a zonei, aceasta zona UTR 7, este “platforma Activități Producție – depozitare / activitati industriale”, iar S.C. TOMIS Agregate S.R.L. doreste a dezvolta si exploata aceasta oportunitate de afaceri pe care comunitatea a oferit-o investitorilor, construind o statie de productie betoane.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Nu este cazul

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Cadastru – lucrarile de reabilitare nu vor schimba cadastrul.

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- NU ESTE CAZUL

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- Nu este cazul, fiind lucrari de construire intr-un amplasament urbanistic analizat, avizat si aprobat, ce a cuprins si studii de mediu.

- Respectivul amplasament unde se va amenaja statia de preparare betoane este situat in intravilanul orasului Ovidiu, platforma Activități Producție – depozitare / activitati industriale, conform PUG Oras Ovidiu – UTR 7. Vecinatatile au același specific – activități productive

- -La Nord - carosabil acces – domeniu public, str. Garii

- -La Est – teren viran – domeniu privat al Consiliului Local Ovidiu

- -La Sud – domeniu privat, liber de constructii

- -La Vest - domeniu privat, liber de constructii

- Distanta obiectivului fata de locuinte – 1,33km > 500m in zona UAT Ovidiu.

- Din analiza planurilor consultate nu rezulta exista altor locuinte.

- Conform Ordinului Ministrului 119/2014 - Normele de igiena referitoare la zonele de locuit, Capitol 1, Art. 2, al. 2 – “La zonificarea functionala a localitatilor se va avea in vedere: separarea functiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone functionale, evitarea incompatibilitatilor functionale in zonele destinate locuirii si functiunilor complementare ale acestora. ”. OM 119 / 2014 se aplica zonelor de locuit si nu retroactiv zonelor productive deja planificate si in functiune. Orice alta abordare obstructioneaza dezvoltarea economica.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Nu este cazul fiind lucrari de construire a unui spatiu de cazare, situat in intravilanul construibil al localitatii.

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul –

nu e cazul, nerezultand ape ce vor fi deversate in ape de suprafata.

Pe timpul producției betonului nu exista ape rezultate ce se pot revarsa în ape de suprafata sau subterane.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute –

Spatiul birouri – administrativ va fi pentru inceput prevazut cu un bazin colector vidanjabil, ulterior urmand ca imobilul sa fie racordat la reteaua de canalizare RAJA, retea ce urmeaza a fi realizata, conform planurilor de dezvoltare ale localitatii.

2. Protecţia aerului:

sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi - nu e cazul, stația urmand a folosi pentru productia betonului linii automatizate de productie.

instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă - nu e cazul

Pe timpul producției betonului nu exista poluanti sub forma de praf, materialele de construcție folosite fiind umede și semiumede. Dimensiunile particulelor ce alcatuiesc materialele de construcție au dimensiuni macroscopice mai mari de 1mm, sunt foarte grele și nu pot fi purtate de vânt.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii – utilajele folosite la producerea betonului sunt dispozitive / utilaje produse cu agrement, conform normelor și reglementarilor în vigoare.

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - nu e cazul

Activitatea de producție betoane se va desfasura într-o zona prevazuta pentru aceste activitati.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

sursele de radiaţii - nu e cazul fiind vorba de o functiune productiva.

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor - nu e cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice – STATIA preparate betoane nu genereaza poluanti, apele menajere rezultate vor fi colectate si evacuate prin tevi PPR sau HP catre un sistem de colectare modern – bazin vidanjabil, ce va fi ulterior inlocuit de un racord la canalizarea edilitara a localitatii.

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului – vehicolele care transporta betonul sunt spalate într-o zona special amenajata – nota cu 10 pe planul de situație – denumita rampa spălare. Aici este recuperata apa și resturile de beton ce vor fi reintroduse în procesul de producție.

Pe timpul efectuarii constructiei materialele de construcție ce pot deteriora solul prin amestecare cu acesta (var, mortare, betoane etc) vor fi depozitate pe platforme de lemn, targi sau în cuve din lemn izolate cu folie PVC.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - nu e cazul fiind vorba de o constructie ce se va realiza in intravilanul construibil al localitatii.

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate - nu e cazul fiind vorba de un spatiu de cazare și lucrări de construire a acestuia dintr-o zona dedicata acestei functiuni.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc. constructia propusa face parte dintr-o zona dedicata functiunii de cazare a localitatii.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public - nu e cazul

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate - cele menajere (de la camere, bucatarie, baie) – cca.10 litri / zi / persoana. Total = 6 litri x 25 persoane = 125 litri / zi.

- modul de gospodărire a deşeurilor – vor fi colectate in pubele ecologice si eliminate printr-un serviciu de specialitate.

- Pe timpul efectuarii constructiei deseurile rezultate (resturi de materiale de construcție) vor fi colectate în recipiente adecvate, pubele ecologice etc.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse – nu e cazul fiind vorba de preparare betoane în stații automate inchise, ce nu genereaza asemenea substante;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei – nu e cazul fiind vorba de preparare betoane în stații automate inchise;

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu –

nu e cazul fiind vorba de preparare betoane în instalații automate inchise.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.) – nu e cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Adiacent constructiei ce se va realiza (spre latura de vest), se va amenaja o platforma din pavele prefabricate pentru depozitarea materialelor de constructie, nisipul va fi depozitat intr-un perimetru delimitat cu scandura, mortarul cu var si betoanele semiumede vor fi depozitate in cuve prefabricate sau delimitari adhoc cu folie PVc pentru a orpi infiltratiile in sol. Molozul rezultat (caramida, mortar si beton) va fi colectat in pubele si ridicat in vederea depozitarii in zona de extindere a portului – conform prevederilor actuale. Depozitarile de moloz si alte eventuale deseuri, nu vor excede proprietatea.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se vor folosi caile de acces existente ( strazi proiectate in partea de nord a terenului). Nu se creeaza cai noi de acces.

  - localizarea organizării de şantier;

pe terenul din fata constructiei, delimitat si asigurat impotriva imprastierii, cu parapet din scandura si plasa textila / PVC folosita in constructii.

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier –

redus, fiind vorba de zgomot redus, generat de masini, utilaje si actiunea muncitorilor.

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier – resturile de materiale de constructii vor fi colectate intr-un perimetru delimitat cu parapet de scandura de 40cm inaltime. Ulterior acestea vor fi evacuate cu ajutorul unui serviciu de specialitate.

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu –

nu e cazul;

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii –

La finalul lucrarilor de construire, se va trece la realizarea unui spatiu verde adiacent constructiei / trotuare, platformei betonate, neexistent azi.

IX. Anexe - piese desenate

## 1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

## 2. Schemele-flux pentru: - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

## 1.Materia prima va fi adusa cu :

## -nisip si pietris diferite sorturi - basculante, cantarita intai pe cantarul adiacemt portii, apoi descarcata in silozurile din sudul proprietatii.

-ciment – cu autospeciale inchise ce se descarca cu aer comprimat în silozurile verticale.

2.Fluxul de producție continua apoi cu încărcarea mecanizata cu utilaj cu cupa din silozuri pe

banda transportoare către malaxor.

3.Cimentul va fi trimis în malaxor prin conducte sub presiune.

4.Betonul rezultat va fi dozat și încărcat în autospeciale, de unde va pleca către beneficiari.

## 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

## Nu este cazul;

## X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

## a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar.

Lucrari de edificare a unei constructii noi, adaptata nevoilor actuale de productie – pentru a fi eficienta energetic si astfel prietenoasa cu mediul, protejand mediul printr-un consum scazut de energie.

Distanta fata de aria protejata LACUL SIUTGHIOL – 1.300 m fata de tarm.

Amplasamentul afectat de lucrari NU se SUPRAPUNE cu aria protejata.

## coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

## ;

## b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

ROSPA0057 Lacul Siutghiol

Amplasamentul proiectului ″Construire Stație producție betoane și gard imprejmuire, Oras Ovidiu, Str. Garii nr. 2A, lot 2” nu intersecteaza zone de interes SITE Natura 2000 – distanta pina la site Lacul Siutghiol – 1,30 km.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Confom FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 pentru ariile de protecie special (SPA) – Lacul Siutghiol avem urmatoarele specii

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul – proiectul propus nu are legatura cu aria naturala protejata si nici nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul – construirea unui imobil situate in afara ariei protejate (intr-o zona dedicata, anterior analizata si avizata) nu va afecta in niciun fel speciile sau habitatul acestora.

- 29 mai 2019

Semnătură şi ştampilă

c.arh. Ionut SAVU