REGULAMENT DE URBANISM

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI:

DENUMIREA LUCRARII : REGULAMENT DE URBANISM  AFERENT   PUZ  INFIINTARE PLANTATIE NUCI SI ANEXE ALE EXPLOATATIEI AGRICOLE

EXTRAVILAN  COMUNA COMANA   ,   PARCELA A163/1

BENEFICIAR :     SC WALNUTS FARM   SRL .

PROIECTANT: S.C. ARHIGRAF S.R.L., Arh. Diana  Bucur

DATA ELABORARII :mai        2019

OBIECTUL DOCUMENTAŢIEI:

Obiectul prezentei documentatii il constituie studierea unui teren de cca 16,6  ha care  cuprinde terenul  care a generat planul urbanistic zonal , in suprafata de  100 000  mp ( parcelela A 163/1  )si zona imediat  limitrofa acestuia si    determinarea conditiilor in care  destinatia actuala , de < arabil > a acestui teren   poate fi  schimbata in < plantatie de nuci > si  partea desud - est a acestui  teren  ( in suprafata de 1200 mp ) poate fi introdus in intravilan ca trup (alipit intravilanului existent )   pentru construirea anexelor exploatatiei agricole ( plantatia de nuci )    .

Prevederile acestei documentatii vor fi reluate si cuprinse in PUG-ul localitatii.

Terenul este proprietate ICHIM IOANA CATALINA si ICHIM THEODOR LUCIAN ,    conform Contract de vanzare – cumparare autentificat cu nr .1074  BNPA Doinita Crisan si Delia Crisan , cu intabulare drept de superficie  pentru  SC WALNUTS FARM   SRL .  prin Contract de constituire a dreptului de superficie autentificat cu nr 3878/12.12.2018 BIN Chivu Nicolae Bogdan .

Terenul are destinatia actuala de arabil

BAZA LEGALA

La baza elaborarii prezentului regulament de urbanism , precum si a documentatiei de urbanism pe care o insoteste , au stat urmatoarele legi ( si nu numai )

-LEGEA  50/1991privind autorizarea executarii constructiilor si unele unele masuri pentru realizarea locuintelor, actualizata

-LEGEA 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

-Ordinul 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei

-LEGEA 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

-LEGEA 82/1998  privind regimul juridic al drumurilor

REGULAMENT DE URBANISM

FUNCTIUNI PERMISE- productie  agricola si anexe  ale exploatatiei agricole  : depozitare a produselor si procesare  , asigurarea utilitatilor , etc

FUNCTIUNI STRICT INTERZISE – locuire , sanatate, invatamant ,  industrie poluanta

- DIVIZAREA LOTULUI – Terenul poate fi parcelat ( in conditiile legii in vigoare ) doar respectand  obligatoriu si cumulative urmatoarele conditii  pentru fiecare lot in parte :

-suprafata minima  500 mp

-acces la cel putin o cale de circulatie carosabila si pietonala de 3,5 m

-latime ( deschidere la strada ) minimul 12,0 m

Este de preferat ca loturile sa aiba o forma geometrica regulata ,  cat mai apropriata de dreptunghi Desi prin aceasta documentatie nu se prevede de nici un fel parcelarea terenului , aceste prevederi au fost mentionate pentru eventualitatea in care , in perioada de valabilitate a PUZ-ului si in limitele prevederilor legale , s-ar dori aceasta

-AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE LOT- codul civil privind distanta constructiilor fata de limita proprietatii va fi respectat in toate situatiile

REGIM DE INALTIME – in functie de necesitatile functionale poate varia de la (Subsol),Parter+ 1etaj până la (Subsol)+Parter+2 etaje; inaltimea maxima a constructiilor va fi data de necesitatile tehnologice

-PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ( P.O.T)  maxim 60 % (raportat la suprafata introdusa in intravilan )

- COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR( C.U.T.) maxim 1,2 (raportat la suprafata introdusa in intravilan )

-CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE imobilele urmează a fi construite cu materiale şi finisaje de calitate superioară ;constructiile pe schelet metallic cu  inchideri panouri tristat in culori vii  sau sticla ( sere ) sunt posibile  ; constructiile pe schelet de lemn sunt de asemeni admise ;

Panta invelitorilor va fi de maximum 50 % (adică 45°)

si va fi strict interzisă folosirea tablei zincate    ori a celei din                  aluminiu stralucitoare, precum şi a azbocimentului ondulat.

-ASIGURAREA PARCARILOR toate parcarile se vor asigura in incinta proprie, inclusiv stationarea autovehicolelor pentru incarcare-descarcare marfa

-INCHIDEREA LOTURILOR – Gardurile se pot realiza din plasa de sarma dublata de gad viu sau pot fi inchideri complet opace ( panouri prefabricate , zidarie de BCA cu stalpisori de BA , lemn , etc )

-ASIGURAREA UTILITATILOR, EVACUAREA DESEURILOR MENAJERE retelele de alimentare cu energie electrica , alimentarea cu apa si canalizare menajera si pluviala vor fi proiectate si executate odata cu executarea drumurilor de acces,  anterior finalizarii constructiilor

-este posibila asigurarea din resurse proprii a acestor utilitati ( put forat, fosa septic , generator de electricitate , etc ) sau amplasarea unui post de transformare pe lot

-se recomanda si folosirea metodelor alternative pentru asigurarea electricitatii – panouri solare , pompe de caldura

-orice deseuri rezultate din procesul de cultivare /procesare primara  vor fi depozitate si eliminate corespunzator, conform cu legislatia in vigoare

-agentii economici au obligatia colectarii selective a deseurilor reciclabile         ( hartie, metal, plastic, sticla )

-SPATII VERZI- functiunea propusa ( plantatie de nuci ) urmeaza sa ocupe 98,8 % din suprafata terenului

PROTECTIA MEDIULUI

Pentru diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare a mediului, se recomandă:

Pe timpul executarii constructiilor:

-nu se permite amplasarea de depozite temporare de carburanti si lubrefianti pe teren ; miloacele de transport si utilajele utilizate vor fi in buna stare de functionare , astfel incat sa nu se produca scurgeri accidentale de produs petrolier ; se va utiliza material absorbant dispus in zonele vulnerabile pentru a colecta orice scurgere accidentala ( si care va fi colectat intrun recipient metalic acoperit si eliminat prin unitati specializate ) ; se interzice spalarea , efectuarea de reparatii si lucrari de intretinere pe amplasament  la mijloacele  de transport  si utilaje

-spatiul destinat depozitarii materialelor de constructie va fi redus la minimum

-pamantul rezultat din sapatura se va aseza in depozite protejate , astfel incat sa nu se permita dispersarea lui ; solul va fi utilizat ulterior la alte lucrari in constructii si pentru refacerea zonelor afectate ;excesul de sol nefertil excavat va fi transportat in perimetrele indicate de Primaria Comana

-pe perioadele cu praf puternic se vor reduce etapele din procesul tehnologic care produc praf ( sapaturi, manipulari de praf excavat )

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat  pana la extinderea retelei de apa a localitatii)

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

În perioada exploatarii constructiilor:

-panouri solare vor fi amplasate pe acoperisul constructiilor acolo unse este posibil

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat )

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-separatoare de grasimi se vor monta pentru a preveni ori ce scurgere accidentala ( oriunde functiunea o cere )

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

Intocmit,

### arh.  Diana  Bucur

# MEMORIU  TEHNIC

A. DATE  GENERALE

DENUMIREA LUCRARII : PUZ -INFIINTARE PLANTATIE NUCI SI ANEXE ALE EXPLOATATIEI AGRICOLE

EXTRAVILAN  COMUNA COMANA   ,   PARCELA A163/1

BENEFICIAR :     SC WALNUTS FARM   SRL .

PROIECTANT: S.C. ARHIGRAF S.R.L., Arh. Diana  Bucur

DATA ELABORARII : mai   2019

B.  NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PLANULUI

Obiectul prezentei documentatii il constituie studierea unui teren de cca 16,6  ha care  cuprinde terenul  care a generat planul urbanistic zonal , in suprafata de  100 000  mp ( parcelela A 163/1  )si zona imediat  limitrofa acestuia si    determinarea conditiilor in care  destinatia actuala , de < arabil > a acestui teren   poate fi  schimbata in < plantatie de nuci > si  partea desud - est a acestui  teren  ( in suprafata de 1200 mp ) poate fi introdus in intravilan ca trup (alipit intravilanului existent )   pentru construirea anexelor exploatatiei agricole ( plantatia de nuci )    .

Prevederile acestei documentatii vor fi reluate si cuprinse in PUG-ul localitatii.

Terenul este proprietate ICHIM IOANA CATALINA si ICHIM THEODOR LUCIAN ,    conform Contract de vanzare – cumparare autentificat cu nr .1074  BNPA Doinita Crisan si Delia Crisan , cu intabulare drept de superficie  pentru  SC WALNUTS FARM   SRL .  prin Contract de constituire a dreptului de superficie autentificat cu nr 3878/12.12.2018 BIN Chivu Nicolae Bogdan .

C.   DESCRIEREA LUCRARILOR EXISTENTE

1. EVOLUTIA ZONEI

Zona studiată se afla acum in extravilan si  terenul are  folosinta de <<arabil  >.

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul ce face obiectul acestei documentatii se afla  in nord-estul localitatii  Comana    si are urmatoarele vecinatati:

-SUD -EST –  DN 185 si proprietate particulara ( intravilan )

- NORD- EST – drum de exploatare De 135

-NORD- VEST – A163/2  proprietate privata Iordache Tudor

- SUD-VEST  – drum comunal , intravilan sat Comana

3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful este aproximativ plat  , fără accidente de relief care să reprezinte riscuri naturale, şi nu este străbătut de nici un fel de cursuri de apă.

4CIRCULAŢIA

Circulatia principala in  zona studiată  se face   pe  DN185 ( 38 ) / E 675   .Accesul la parcela care face obiectul acestei documentatii  se face pe drumul comunal De  ( aflat la su-vest , unde se afla terenul ce se doreste a fi introdus in intravilan  si De 135  ( aflat la nord-est )

5 OCUPAREA TERENURILOR

Terenul care a generat PUZ-ul este ocupat in intregime de teren arabil si se invecineaza cu vatra satului Comana ( teren intravilan , gospodarii individuale ) la sud -vest  si partial la sud-est si cu teren arabil , extravilan , pe celelalte laturi ( partial sud-est, nord-est, nord-vest )

6 ECHIPAREA EDILITARĂ

Pe terenul studiat nu exista retele de alimentare cu apa, canalizare sau  gaze . O  retea de alimentare cu energie electrica  exista la limita terenului  adiacent drumului comunal si adiacent drumului national  .

7 PROBLEME DE MEDIU

Pe terenul studiat nu există riscuri naturale şi nu există valori de patrimoniu care să necesite protectie. Funcţiunea propusă, de  productie agricola  creaza un impact pozitiv asupra mediului , iar cea  de prelucrare primara /depozitare   a  productiei agricole   crează un impact minim asupra mediului.

8 OPŢIUNI ALE POPULATIEI

Dorinta de a da o utilizare superioara acestor terenuri agricole ,    a facut proprietarii acestora  sa ia in considerare construirea unor facilitati care sa valorifice resursele terenului  agricol din zona   .

D.DISFUNCTIONALITATI

Nu exista disfunctionalitati legate de functiunea ( existenta si propusa ) a acestui teren.

E. PROIECTE APROBATE / LUCRARI IN CURS DE REALIZARE

Nu exista  aprobate lucrari in curs pe acest pateu.

## F. CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM

1 	CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – nu este cazul

2 	PREVEDERI ALE PUG

Conform prevederilor PUG-ului  localitatii suprafata  studiata are destinatia de <,teren agricol>.

3  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Nu este cazul , neexistand in zona elemente ale cadrului natural care sa necesite o valorificare adecvata

4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Avand in vedere amenajarea existenta a racordarii drumului comunal cu drumul national , se va continua modernizarea /latirea acestui drum comunal pentru a asigura accesul la plantatia de nuci nou creata ( in zona ce se propune a se introduce in intravilan )

In interiorul parcelei se vor amenaja drumuri de acces, platforme de depozitare si parcaje in functie de necesitatile functionale .

5 ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTARI

Pe teren urmeaza a fi infiintata o plantatie de nuci ( pe cca  98 800 MP , 98,8 % din teren )

Restul terenului ( cca 1200 mp , 1,2 % din teren )  urmeaza a fi  partial introdus in intravilan ca trup izolat  pentru  realizarea de anexe a exploatatiei agricole  ( depozitare si procesare primara , paza, asigurarea utilitatilor )

Adiacent constructiilor  se vor realize drumuri de acces ( auto si pietonale ) , parcare si platforme de depozitare  .  Intregul teren va fi imprejmuit .

6REGULAMENT DE URBANISM

- Functiuni permise- productie  agricola si anexe  ale exploatatiei agricole  : depozitare a produselor si procesare  , asigurarea utilitatilor , etc

- Functiuni strict interzise – locuire , sanatate, invatamant , industrie poluanta

- Regimul de înălţime  poate varia de la (Subsol),Parter+ 1etaj până la (Subsol)+Parter+2 etaje; inaltimea maxima a constructiilor va fi determinata de necesitatile functionale

- Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 60 %, ( raportat la suprafata de teren introdusa in intravilan )

La calculul procentului de ocupare nu se adauga suprafata platformelor , parcarilor, drumurilor, etc .

- Coeficientul de utilizare al terenului va fi de maxim 1,2.

- Constructiile urmeaza a fi ridicate  cu materiale şi finisaje de calitate superioară. Sunt admise si constructii pe schelet metalic sau lemn  cu inchideri  din panouri tristrat  sau sticla ( sere )

- Panta invelitorilor va fi de maximum 50 % (adică 45°)

si va fi strict interzisă folosirea tablei zincate    ori a celei din                  aluminiu stralucitoare, precum şi a azbocimentului ondulat.

- La amplasarea constructiilor pe lot  se vor respecta prevederile Codului Civil

- Amplasarea constructiilor  se va face cu o retragere de minimum 3,0 m de la   limita  spre De a lotului .

- Terenul poate fi parcelat  ( in conditiile legii in vigoare ) doar respectand  obligatoriu si cumulative urmatoarele conditii  pentru fiecare lot in parte :

-suprafata minima  500 mp

-acces la cel putin o cale de circulatie carosabila si pietonala de 3,5 m

-latime ( deschidere la strada ) minimul 12,0 m

Este de preferat ca loturile sa aiba o forma geometrica regulata ,  cat mai apropriata de dreptunghi

Desi prin aceasta documentatie nu se prevede de nici un fel parcelarea terenului , aceste prevederi au fost mentionate pentru eventualitatea in care , in perioada de valabilitate a PUZ-ului si in limitele prevederilor legale , s-ar dori aceasta

- Gardurile se pot realiza din plasa de sarma dublata de gad viu sau pot fi inchideri complet opace ( panouri prefabricate , zidarie de BCA cu stalpisori de BA , lemn , etc )

- Cresterea animalelor va fi permisa conform normelor sanitar veterinare privind vecinatatea cu zonele  de locuit

7 BILANŢ TERITORIAL

Bilanţul teritorial se prezintă astfel:

EXISTENT         	    PROPUS

-TEREN AGRICOL                        100 000 MP-100%      98 800 MP -98,8

-TEREN INTRAVILAN                                                         1 200  MP-1,2%

destinat construirii de anexe ale exploatarii agricole

Din care

CONSTRUCTII                                                     MAX          720 MP  -0,72%

### TOTAL SUPRAFAŢA            	 100 000 mp                   100 000 mp

8.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

-alimentarea cu apa  se va face dintrun put forat

-evacuarea apelor uzate se va face intro fosa septic vidanjabila

- alimentarea cu energie electrica se va face prin prelungirea  retelei existente in zona , de catre lucratori autorizati si dupa obtinerea avizelor necesare; -incalzirea spatiilor ( necesara in mica masura ) precum si asigurarea apei calde pentru grupurile sanitare se va face cu ajutorul unei central termice proprii

Adiacent acestor solutii, panouri solare se recomanda a fi instalata pe acoperis

G. RELATIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAME

Nu este cazul

H. IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU

Pentru diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare a mediului, se recomandă:

Pe timpul executarii constructiilor:

-nu se permite amplasarea de depozite temporare de carburanti si lubrefianti pe teren ; miloacele de transport si utilajele utilizate vor fi in buna stare de functionare , astfel incat sa nu se produca scurgeri accidentale de produs petrolier ; se va utiliza material absorbant dispus in zonele vulnerabile pentru a colecta orice scurgere accidentala ( si care va fi colectat intrun recipient metalic acoperit si eliminat prin unitati specializate ) ; se interzice spalarea , efectuarea de reparatii si lucrari de intretinere pe amplasament  la mijloacele  de transport  si utilaje

-spatiul destinat depozitarii materialelor de constructie va fi redus la minimum

-pamantul rezultat din sapatura se va aseza in depozite protejate , astfel incat sa nu se permita dispersarea lui ; solul va fi utilizat ulterior la alte lucrari in constructii si pentru refacerea zonelor afectate ;excesul de sol nefertil excavat va fi transportat in perimetrele indicate de Primaria Comana

-pe perioadele cu praf puternic se vor reduce etapele din procesul tehnologic care produc praf ( sapaturi, manipulari de praf excavat )

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat  pana la extinderea retelei de apa a localitatii)

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

În perioada exploatarii constructiilor:

-panouri solare vor fi amplasate pe acoperisul constructiilor acolo unde este posibil

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat )

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-separatoare de grasimi se vor monta pentru a preveni ori ce scurgere accidentala ( oriunde functiunea o cere )

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

Intocmit,

### arh.  Diana  Bucur