FERMA DE PORCI MANGALITA

MEMORIU DE PREZENTARE

IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

AMPLASAMENTUL INVESTITIEI:

Lumina, extravilan, parcela 915/21/1, 915/21/2, 915/22/1, 915/22/2

BENEFICIAR:

S.C. GREEN WAY FARM S.R.L.  CONSTANTA

I. Denumirea proiectului: FERMA DE PORCI MANGALITA

II. Titular

SC GREEN WAY FARM SRL

Sediul social: Municipiul Constanta, Strada Stefan cel Mare nr. 126, Bloc F1B, Scara A, apart. 55

Persoane de contact:

▪ administrator: ROSU ALEXANDRU

▪ responsabil pentru protectia mediului: ROSU VALENTIN Tel. 0721819492

III. Descrierea proiectului:

Rezumatul proiectului

Investitia propusa vizeaza infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare a porcilor din rasa Mangalita, cu unitate proprie de reproductie, punct de taiere si unitate de procesare a carnii. In scopul realizarii investitiei, se propun urmatoarele:

1. Hala adapost pentru animale, cu compartimente pentru fatari, scroafe gestante, scroafe lactante si sectorul de ingrasare.

2. Linie de taiere care sa serveasca doar capacitatii fermei

3. Sectie de procesare in care se vor produce mezeluri si preparate din carne proaspata, materia prima provenind doar din ferma proprie

3. Spatii anexa pentru personal (filtru sanitar, laborator, farmacie, birou sef ferma)

4. Bucataria furajera: moara pentru prepararea hranei animalelor si capacitati de depozitare

5.  Alei si platforme de acces

6. Imprejmuire

7. Fose septice pentru colectarea apei uzate menajere din spatiile pentru personal, linia de taiere si sectia de procesare

8. Retelele de utilitati necesare: alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica, retele termice

9. Dotarea cu echipament tehnologic modern, automatizat, in scopul respectarii standardelor si a cerintelor sanitar-veterinare

10. Achizitia de utilaje specializate necesare desfasurarii activitatii in ferma

Capacitati fizice ale fermei

Capacitati fizice

Sectorul de reproductie: 70 scroafe, durata ciclului de productie fiind de 182 zile ( 114 zile gestatie +  60 zile alaptare + 8 zile vid sanitar), ceea ce reprezinta 2 cicluri de productie pe an.

Prolificitatea medie este de 5 purcei/fatare/scroafa.

Rata medie a mortalitatii: cca 2%

Sectorul ingrasare: 350 capete/ciclu, durata ciclului de productie pentru greutatea de 120 kg la sacrificare fiind de cca 300 zile (conform performantelor rasei Mangalita). Rezulta cca 1,2 cicluri de ingrasare/an.

Greutatea medie la finalul ciclului de ingrasare: 120 kg/cap.

Justificarea necesitatii proiectului

Desi multi si-ar pune intrebarea de ce mai este inca nevoie de investitii in ferme de crestere a porcilor, necesitatea lor deriva  chiar din datele satistice ale ultimilor ani.

Alimentatia este unul dintre cei mai importanti indicatori ai nivelului de trai al unei natiuni. Urmarind datele statistice la nivelul Europei, in ultimii 10 de ani, consumul de carne a crescut cu 55 -60%. Si la nivelul tarii noastre se manifesta o tendinta clara de crestere a consumului de carne, dupa ce, pana in urma cu 2-3 ani s-a inregistrat o scadere semnificativa datorata scaderii puterii de cumparare.

In ultimii 2 ani situatia s-a schimbat, datorita, printre altele, unor masuri guvernamentale, consumul anual de carne pentru fiecare roman fiind de cca 65 - 70 kg, potrivit asociatiilor din domeniu; preferata ramane carnea de porc.

Fiecare roman mananca anual 30-32 de kilograme de carne de porc, motivatia fiind, pe de o parte, gustul carnii de porc si varietatea de produse si sortimente ce se pot obtine prin procesare, dar si aspectul financiar, carnea de porc avand un pret mai mic decat multe alte tipuri de carne de pe piata.

Crescatorii de animale prefera porcinele si datorita randamentului la sacrificare, de cca 75-85%, superior celui inregistrat la alte specii, de exemplu 55-70% la taurine sau cu 45-56,5%  la ovine.

Porcul valorifica foarte bine furajele concentrate. Pentru 1 kg spor ponderal, consuma 4-5 UN, in timp ce rumegatoarele, de exemplu, necesita 8-10 UN.

Oportunitatea investitiei

Solicitantul a dorit sa valorifice la maxim oportunitatile pe care le are, in scopul realizarii unei investitii rentabile economic:

- existenta unei suprafete de teren

- tendinta accentuata de orientare a consumatrilor catre produsele traditionale, sau cel putin catre producatorii autohtoni, cu grad de procesar ecat mai redus

- posibilitatea accesarii unei finantari nerambursabile ofera garantia unei investitii moderne, care va respecta toate standardele aplicabile si va furniza produse de calitate superioara

Modul de adaptare la standardele Uniunii Europene

Fiind vorba despre o investitie noua cu intentia de extindere in viitor, beneficiarul intelege sa faca toate investitiile necesare in vederea respectarii standardelor comunitare in domeniul sanitar, sanitar-veterinar si de mediu aplicabile in activitatea de crestere a porcilor

Adaptarea la cerintele  Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

- amenajarea unui sistem de preluare si stocare a dejectiilor direct din adapost, in bazine subterane.  De aici vor fi evacuate periodic cu vidanja, pentru a fi administrate ca ingrasamant natural. Apele uzate rezultate in ferma vor fi colectate in fos septice si evacuate, de asemenea, prin vidanjare.

Adaptarea la cerintele Directive 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

» colectarea selectiva a deseurilor din ferma

» contracte de prestari servicii cu firme specializate pentru neutralizarea deseurilor

Adaptarea la cerintele Directivei  98/58/CE privind protectia animalelor din crescatorii

- suprafata libera de pardoseala disponibila de 0,8 mp pentru fiecare porc cu o greutate vie cuprinsa intre 85 si 110 kg

- suprafata libera de pardoseala disponibila pentru fiecare scroafa dupa monta de 2,25 mp

- adapostul va fi dotat cu dozatoare automate pentru furajul concentrat care asigura accesul liber la furaj al fiecarui animal

-  sistem de ventilatie

- personal calificat pentru ingrijirea si supravegherea animalelor in adapost

- asistenta medicala de specialitate

- intocmirea si respectarea unui grafic de vaccinare si tratamente

- amenajarea unui spatiu pentru pastrarea unui stoc tampon de medicamente si aunui laborator pentru efectuarea analizelor de urgenta

Adaptarea la politica de mediu a Uniunii Europene

- conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului: utilizarea tehnologiilor moderne, nepoluante, management eficient al deseurilor

- protectia sanatatii umane: respectarea distantei minime intre ferma si  asezarile umane, utilizarea de tehnologii moderne, care nu permit emanarea gazelor daunatoare sanatatii umane

Prezentarea procesului tehnologic  si a tehnologiei ce va fi aplicata in cadrul fermei

Sistemul de crestere aplicat in ferma va fi cel semiintensiv, in boxe comune care asigura miscarea libera a animalelor in adapost si padoc exterior pentru miscare in aer liber. Principiul pe care se bazeaza ferma este acela al crearii unui circuit inchis, in ferma obtinandu-se atat necesarul de tineret pentru ingrasare cat si materialul pentru reproductie.

FLUX TEHNOLOGIC REPRODUCTIE

Sectorul de maternitate, populat cu scroafe de reproductie de rasa, furnizeaza purceii pentru popularea fermei proprii.  Efectivul matca  de scroafe este lotizat, insamantarea se face in serii succesive, cu o frecventa lunara, pentru a se asigura continuitatea fluxului de crestere si ingrasare.

Fiecare scroafa inregistreaza 2 cicluri complete de productie pe an.

Fluxul incepe prin insamantarea  artificiala a efectivului matca. Dupa insamantare, scroafele sunt tinute in boxe colective o perioada de cca. 110 zile.

Dupa aceasta perioada, scroafele sunt pregatite pentru maternitate: sunt deparazitate si transferate in compartimentele  de maternitate unde vor fi adapostite in boxe individuale. Timp de 35 de zile dupa fatare, fiecare scroafa ramane impreuna cu purceii. La 35 de zile, se face intarcarea purceilor, ceea ce presupune separarea lor de mama, prin transferarea purceilor in  compartimentele de crestere si a scroafelor inapoi in boxele colective.

Dupa intarcarea scroafelor si purceilor, compartimentele de maternitate sunt  dezinfectate, practicandu-se vidul sanitare cu o durata de 8 pana la 14 zile.

Ciclul de monta – maternitate – intarcare poate fi reluat dupa cca 7 zile.

Scoafele  montate la varsta si greutatea corporala optime, intretinute si hranite corespunzator, pot produce purcei pana la varsta de 3-5  ani. Pentru ferma propusa, s-a luat in calcul reformarea scroafelor dupa 3 ani.

FLUX TEHNOLOGIC CRESTERE SI INGRASARE

Cand  ating greutatea de cca. 20 kg, purceii sunt transferati in sectorul de ingrasare, in boxe colective.

La finalul unui ciclu de crestere de cca 300 zile porcii ating greutatea de 120 kg si sunt livrati liniei de sacrificare iar in hala se face curatenia  mecanica si dezinfectia compartimentului precum si verificarea tehnica si lucrari de intretinere a instalatiilor si echipamentelor.

Datorita caracteristicilor rasei, porcii Mangalita ating greutatea optima pentru sacrificare intr-o perioada  cca 360 de zile.

HRANIREA procilor se face cu furaj preparat dupa retete speciale, alcatuite conform necesarului zilnic de nutrienti, in scopul obtinerii unui spor zilnic cat mai bun. Furajul se administreaza uscat, sistemul de hranire fiind automatizat.

Hranirea animalelor se va face diferentiat in functie de categorie si varsta.

Hranirea scroafelor

- scroafele care alapteaza vor primi furaj la discretie, consumul fiind de cca 2,8 kg/zilnic

- incepand cu ziua a 3-a dupa intarcare, o scroafa va consuma 3-3,5 kg de nutret combinat, cu un nivel de 14,5 % proteina bruta, aceasta ratie mentinandu-se pana la 30 de zile dupa monta.

- la o luna dupa monta, ratia zilnica se va reduce la cca. 2 kg nutret combinat pentru urmatoarele doua luni, asigurand circa 6600 kcal zilnic

- pentru ultimele trei saptamani de gestatie, ratia zinica va reveni la  3 – 3,5 kg furaj

Hranirea tineretului porcin in perioada de crestere

Hranirea tineretului intarcat trebuie sa urmareasca realizarea unor sporuri mari prin dezvoltarea musculaturii si osaturii. Intrucat in aceasta perioada cresterea scheletului este intensa se va acorda o atentie deosebita asigurarii necesarului de vitamine si saruri minerale. Pentru hranirea purceilor, in primele 5 zile de la trecerea in compartimentele comune se foloseste reteta de furaj combinat din maternitate. In primele 2 zile animalele vor primi exclusive aceasta reteta, dupa care se inlocuieste treptat (cate 25 % in fiecare zi) cu furaj pentru tineret. Furajarea se face la discretie.

Hranirea porcinelor in perioada de ingrasare

Ratia porcinelor puse la ingrasat trebuie sa aiba un grad inalt de digestibilitate, sa contina cel mult 6-7 % celuloza, necesarul de unitati nutritive, de proteina digestibila si de aminoacizi indispensabili.

Avand in vedere ca rasa Mangalita are un procent ridicat de slanina, ingrasarea cea mai eficienta este aceea care asigura un spor zilnic de greutate  de 0,4 kg, astfel incat la sacrificare raportul carne – grasime sa fie unul optim pentru a se asigura calitatea si eficienta in sectia de procesare.  Furajarea se face cu un nutret care sa asigure 15,7 % proteina bruta pana la atingerea unei mase corporale de 60 kg si  13,7 % proteina bruta pana la 100 – 120 kg.

Consumul  specific de  furaje in perioada de ingrasare este 4-5 UN / kg spor, ceea ce inseamna un consum mediu  zilnic de cca. 2, 2 kg furaj.

Reteta furajera este urmatoarea: 84% cereale; 10% faina de carne; 5% faina de lucerna; 1% sare.

ADAPAREA

In toate fazele de crestere si dezvoltare, retetele furajere trebuie insotite cu cantitati optime de apa. Adaparea porcinelor este deosebit de importanta, aceasta avand rolul de a ajuta la asimilarea nutrientilor, la mentinerea poftei de mancare si a starii de sanatate.

Consumul mediu de apa la porcine este de 2 ori mai mare decat cel de furaj, crescand semnificativ daca temperatura in adapost creste.

Adaparea animalelor se face cu ajutorul sistemului de adapare, prevazut cu adapatori cu suzete.

SANATATEA ANIMALELOR

Asistenta sanitar – veterinara in ferma va fi asigurata de catre un medic veterinar care va intocmi calendarul vaccinarilor si un plan de administrare a medicatiei in situatii de necesitate. Tot prin grija medicului veterinar, in ferma va exista un stoc permanent de medicamente, astfel incat sa se poata intervene operativ in situatii de urgenta.

FLUX TEHNOLOGIC LINIE DE SACRIFICARE

Inainte de sacrificare se vor face demersurile necesare pentru obtinerea avizelor sanitar veterinare necesare.

Efectivul de porci ingrasati ajunsi la finalul ciclului de productie sunt sacrificati in linia de taiere. Animalele sunt dirijate catre boxa de asteptare, de unde ajung, ulterior, in boxa de asomare.

Asomarea se efectueaza electric, cu ajutorul unui cleste racordat la un tablou electric pentru reglarea voltajului.

Sangerarea are rolul eliminarii surplusului de sange care se scurge din corpul animalului. Se realizeaza intr-un bazin de sangerare racordat la bazinul exterior de colectare a reziduurilor.

Oparirea – depilarea este opertatiunea de indepartare a parului de pe corpul animalului. Se efectueaza intr-un utilaj special, a carui temperatura este reglata automat. Dupa oparire, animalul este ridicat cu ajutorul unui brat pneumatic prevazut cu carlige, comandat manual de catre operator. Cu ajutorul acestui brat, corpul animalului oparit ajunge in zona de sectionare.

Eviscerarea este operatiunea prin care se indeparteaza masa gastrointestinala, care,  cu ajutorul unei benzi transportoare, ajuge intr-o cuva de unde sunt separate organele si intestinele pentru prelucrare.

Dupa fiecare operatiune de sacrificare, linia tehnologica este spalata cu apa calda si substante dezinfectante, la fel ca si instrumentarul de lucru.

Preracirea carcaselor se face in celula frigorifica si are rolul de a scadea temperatura carnii, pana la nivelul optim in vederea prelucrarii in sectia de procesare. Carcasele raman depozitate in aceasta incapere pana cand sunt preluate pentru procesare.

PROCES TEHNOLOGIC PROCESARE

Produsele pe care solicitantul isi proprune sa le obtina cu precadere in sectia proprie de procesare sunt pastrama, carnatii si slanina. Procesul tehnologic va cuprinde insa si fazele necesare in vederea valorificarii integrale a carcasei, organelor si intestinelor.

Transarea, dezosarea si alesul carnii de porc

Portiunile anatomice obtinute la transare sunt: gusa, piept, slanina, spata, rasol din fata, muschiulet, garf, pulpa, rasol din spate. Aceste piese se dezoseaza iar carnea se alege si se sorteaza in functie de destinatie.

Oasele sunt transate si pregatite pentru a fi livrate spre vanzare. Soriciul este sortat, partile mai fragede sunt ambalate in vederea comercializarii, restul va fi utilizat pentru preapararea carnatilor.

Organele sunt curatate de resturi si pielite si se valorifica prin vanzare in stare proaspata.

Suncile sunt curatate si condimentate, dupa care vor fi afumate.

Carnea obtinuta dupa transarea carcasei va fi sortata inca o data, in scopul pastrarii doar a portiunilor de carne fara viscere, pielite sau grasime, pentru prepararea carnatilor. Bucatile mai mici si portiuni de grasime vor servi prepararii carnii tocate care va fi valorificata prin vanzare in stare proaspata.

Echipamentele folosite in sectia de procesare sunt: masini de tocat, malaxor, masina de umplere carnati, cuve de depozitare, mese de lucru.

Dupa preparare, specialitatile sunt aduse in celula de afumare si asezate pe dispozitivele speciale.

In afumatoria calda, se usuca intai la temperatura de 40 – 45 C ,apoi se face afumarea calda propriu-zisa la o temperatura de 75 – 80 C, pana cand produsul capata o culoare caramiziu-roscata.

Deoarece tehnologia de afumare difera de la un produs la altul, celula de afumare va functiona in cicluri, fiecare diferentiat in functie de sortimentul de produse.

Ambalarea produselor pentru livrarea spre comercializare se face cu un utilaj special, folosindu-se ambalajele din polietilena speciala pentru produse alimentare.

Pastrarea produselor pana la comercializare se face in incapere cu temperatura controlata, compartimentata pentru produse in stare proaspata si cele procesate.

Normele de igiena vor fi respectate cu strictete, personalul va purta echipament de lucru specific, toate echipamentele si dispozitivele utilizate vor fi spalate cu apa calda si solutii speciale, la sfarsitul programului de lucru al fiecarei zile se vor dezinfecta atat echipamentele cat si peretii si pardoselile.

DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Sistem de compartimentare boxe

Va asigura cazarea animalelor in functie de varsta si stadiul de dezvoltare: compartimente maternitate, fatare, gestatie, ingrasare. Fiecare compartiment este dotata cu echipamente pentru furajare si adapare. Compartimentele de fatare  si maternitate sunt prevazute cu sistem de incalzire. Panourile tip gard sunt realizat din otel inox, se respecta suprafata de pardoseala necesara animalelor in functie de varsta si greutate.

Sistem de furajare

Inafara halei se va monta un buncar exterior care va alimenta linia de trasport a furajului in interior.

In fiecare compartiment se monteaza hranitori in numar egal cu numarul animalelor cazate, pentru a se asigura frontul de furajare optim

Alimentarea este  automatizata.

Sistem de ventilatie

Ventilatoarele montate vor avea control automatizat, capacitatea de ventilare fiind intre 2800 si 5600 mc, corespunzatoare fiecarui sector

Sistem racire

Racirea se va face  prin pulverizare

Sistem iluminat

Se vor utiliza corpuri de iluminat cu lumina alba, care vor completa lumina naturala din adapost.

Sistem control

Intreaga activitate in adapostul animalelor va fi controlata automatiza, prin intermediul unui calculator dotat cu senzori pentru umiditate si temperatura, astfel incat, in permanenta, factorii de climat sa fie in parametrii optimi pentru efectivul de animale.

Echipamentul din dotarea liniei de taiere

Echipamentele ce compun flluxul tehnologic al liniei de taiere se compune din asomator electric, jgheab de sangerare, bazin de oparire, fierastrau de transare, spatii frigorifice pentru depozitarea carcaselor si ustensile de lucru. Intregul echipament va fi autorizat si conform cerintelor comunitare in domeniu.

Echipamentul sectiei de procesare

Se compune din mese de lucru confectionate din inox, malaxor pentru prepararea amestecurilor de carne, masini de tocat, masini pentru prepararea carnatilor, spatii frigorifice pentru pastrare.

MATERII PRIME SI MATERIALE UTILIZATE

| Produs furnizat | Cantitate aproximativa/an | Mod de aprovizionare |
| --- | --- | --- |
| Scroafe gestante pentru reproductie | 70 capete | Furnizor intern , selectat dupa criterii de performanta |
| Cereale pentru prepararea furajului concentrat pentru hrana porcilor | 200 to | Producator din zona |
| Medicamente si vaccinuri | 450 doze | Depozit farmaceutic local |
| Energie electrica | 50 Mw | Enel Constanta |
| Apa | 2000 mc | Sursa subterana proprie |
| Materiale consumabile, echipament de protectie, combustibili, etc | _ | Agenti comerciali locali |

MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR

Alimentarea cu energie electrica

Obiectivul se va alimenta cu energie electrica in regim trifazat de 400V/50Hz de la reteaua aeriana de medie tensiune existenta, prin intermediul unei statii de transformare. Iluminatul exterior in ferma se realizeaza prin crearea unui circuit ce urmareste aleile de acces din incinta, executat din  cablu 4x4 si alimentat din tablourile de distributie ale cladirilor. Corpurile de iluminat se monteaza pe stalpi metalici.

Alimentarea cu apa

Necesar mediu de apa: 2000 mc/an; in medie 5,5 mc/zi .

Debitul mediu de apa in ferma, raportat la consumul de mai sus, este de 0,06 l/s .

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului proiectat, se va fora un put de adancime, echipat cu pompa pentru transportul apei de la sursa catre hale si spatii anexa, presiunea fiind mentinuta cu

ajutorul unui hidrofor . Rezerva de apa va fi asigurata cu  un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 40 mc.

Pe reteaua de distributie proiectata se vor monta hidranti de incendiu .

Evacuarea apelor uzate

Pentru evacuarea apelor uzate menajere de la spatiile anexa si a celor tehnologice provenite din sectia de procesare, se va executa o retea de canalizare gravitationala, care conduce la un bazin colector de 9 mc.

Apele uzate provenite de la linia de taiere sunt colectate prin sifoane si rigole intr-un bazin subteran betonat cu capacitatea de 50 mc.

Toate categoriile de ape uzate rezultate vor fi evacuate periodic prin vidanjare  de catre firme autorizate.

Alimentarea cu agent termic

Incalzirea halei in sectoarele maternitate si fatari  se va face utilizand convestoare electrice.

REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

In cadrul organizarii de santier s-a avut in vedere ca lucrarile de construire sa afecteze suprafete minime de teren. Astfel, lucrarile au afectat doar suprafata de teren destinata incintei fermei.

In perimetrul  alocat constructiilor, suprafetele de teren ramase neocupate vor fi amenajate ca spatii verzi, iar acolo unde nu va fi posibil, se vor executa lucrari de copertare, astfel ca, la final, sa nu ramana suprafete de teren afectate.

Calea de acces la ferma o reprezinta un drum de exploatare la care se ajunge dintr-un drum national. Nu sunt prevazute a se amenaja alte cai de acces din exterior. La intrarea in incinta fermei se vor amenaja locuri de parcare si spatii verzi.

Resurse naturale folosite

Resursa naturala utilizata in timpul executarii lucrarilor este apa.

In perioada de exploatare se vor utiliza urmatoarele resurse naturale:

- apa  - pentru necesarul animalelor,  in spatiile anexa pentru personal, in linia de taiere si sectia de procesare

- cereale necesare pentru hrana porcilor

Metode folosite in constructie

Hala productie

Dimensiuni: 14,5 m x 55 m ; suprafata construita 798 mp ; suprafata utila 726 mp

Regim de inaltime: parter

b. Linie de taiere

Dimensiuni: 12 m x 22 m ; suprafata construita 264 mp ; suprafata utila 235 mp

Regim de inaltime: parter

c. Sectia de procesare

Dimensiuni: 10 m x 10 m ; suprafata construita 100 mp ; suprafata utila 88 mp

Regim de inaltime: parter

d. Bucataria furajera

Dimensiuni: 8 m x 8 m ; suprafata construita 64 mp

Regim de inaltime: parter

Solutia tehnica de executie a cladirilor

Structura de rezistenta: fundatii de beton armat si placa beton armat.

Structura portanta va fi realizata din stalpi si grinzi din metal, profil HEA.

Inchiderile exterioare vor fi realizate din panouri termoizolante cu izolatie din spuma poliuretanica.

Sarpanta va avea o structura metalica, iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica.

Pardoseala: in adapostul animalelor se executa din panouri de beton sprijinite pe o stuctura din beton armat. Panourile sunt prevazute cu fante prin care dejectiile se scurg in bazinul colector executat sub pardoseala. In zona spatiilor pentru personal si sectia de procesare, pardoseala se executa din placi ceramice.

Accesul in zona de adapost se va face printr-o usa metalica, iar in celelalte spatiii prin usi PVC cu geam termopan.

Finisajul exterior: panouri termoizolante

Finisajul interior: in zona de adapost si linia de taiere panouri termoizolante pe care se aplica un strat de vopsea, pentru curatare periodica. In zona pentru personal, se vor aplica straturi de vopsea lavabila in birouri si placi ceramice in filtrul sanitar, farmacie si laborator.

Fose septice

Se  executa subteran, din beton armat, fara a permite infiltrarea apelor in sol. La nivelul solului se vor executa guri de vizitare pentru facilitarea vidanjarii. Capacitatea fosei de colectare a apei uzate din  linia de taiere va fi de 50 mc, iar a celei care va servi pentru colectare apei uzate din sectia de procesare de 9 mc.

Alei si platforme betonate

Aleile de acces si platformele se vor excuta din pietris compactat peste care se va turna beton. In incinta se vor amenaja si spatii verzi. In zona de acces, se va executa filtrul auto, iar la intrare vor fi amenajate locuri de parcare.

Imprejmuire

Fundatie din beton in care se fixeaza stalpi metalici de sustinere si plasa industriala. Inaltimea imprejmuirii: 2,5 m.

Reteaua de alimentare cu energie electrica

Obiectivul se va alimenta cu energie electrica din reteaua de medie tensiune aflata in vecinatate, printr-o statie de transformare care va alimenta un tablou electric general. Solutia tehnica privind capacitatea si tipul statiei de transformare va fi data de catre ENEL.

Reteaua de alimentare cu apa

Se va executa un foraj la adancimea de max. 50 m, de unde, prin pompare, apa va ajunge la consumatori printr-o retea de tevi si tuburi PVC. Un hidrofor va mentine presiunea in retea. Se va executa un camin de vizitare si se vor monta apometre pentru monitorizarea consumului de apa. Rezerva de apa pentru incendii va fi asigurata cu un rezervor cu capacitate de 40 mc

Reteaua de evacuare ape uzate

Se propune executia a doua fose septice  cu  capacitatea de 50 mc, respectiv 9 mc, in care apa va ajunge printr-un sistem de colectare executat din conducte PEHD cu Ǿ 40 mm,  montate subteran. Pentru evcuarea apelor pluviale se vor construi rigole care vor canaliza  apa catre santurile de scurgere existente in zona.

REGIMUL TEHNIC

Toate lucrarile de constructii si constructii-montaj aferente realizarii invetitiei propuse se vor desfasura cu respectarea prevederilor OUG 195/2005 modificata si completata.

Procesul tehnologic specific lucrarilor de constructii-montaj nu are impact negativ asupra mediului – aer, apa, sol, subsol, daca se respecta specificatiile tehnice existente pentru tipurile de operatiuni ce se executa.

Se vor respecta in mod deosebit: lucrul pe vreme favorabila, lucrul in conditii de vizibilitate favorabila, curatenia la locul de munca, in scopim evitarii poluarii de orice fel.

Lucrarile ce se vor executa nu produc radiatii sau emanatii de gaze si nu presupun folosirea substantelor toxice. Utilajele folosite la executia lucrarilor se incadreaza  in clasa de zgomot admisa de normele in vigoare.

La finalizarea lucrarilor nu raman resturi materiale care sa degradeze sau sa polueze zona, iar dupa punerea in functiune a instalatiilor nu se impun masuri speciale de protectie a mediului.

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind  evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru darea in exploatare a fermei, concomitent cu procedura de emitere a acordului de mediu si ulterior a autorizatiei integrate de mediu,  se vor parcurge etapele necesare in vederea emiterii autorizatiilor de catre urmatoarele foruri:

- Directia Apelor Dobrogea - Litoral

- Autoritatea sanitar-veterinara si de siguranta a alimentelor

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea

- Aviz racord ENEL

Localizarea proiectului

Amplasamentul investitiei si vecinatatile

Investitia se realizeaza pe un teren in suprafata de 38.815 mp,  situat in extravilanul comunei Lumina, parcela  915/21/1, 915/21/2, 915/22/1, 915/22/2,  lot 3

Vecinatati:

N – proprietate privata

S – De 916

E – De 914

V – De915/20

Accesul se face din De 916, adiacent amplasamentului.

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

In prezent, terenul a are destinatia ‚’arabil’’.

Suprafata teren: 38.815 mp

Suprafata totala construita: 1.363 mp

Suprafata desfasurata: 1.363 mp

P.O.T. existent = 0%

CUT existent =  0.0

POT propus =  3.51%

CUT propus =  0.035

Vecinatatile fermei nu vor fi afectate in urma realizarii investitiei.

Impactul potential al investitiei asupra mediului

In timpul executarii lucrarilor de construire, cantitatea de deseuri rezultate este  mica, toate sunt deseuri solide, a caror depozitare temporara este permisa si se va face chiar in perimetrul de executie a

lucrarilor, pe o rampa special amenajata, iar la final vor fi transportate la rampele de depozitare autorizate.

Utilajele folosite la executarea lucrarilor vor fi din clase superioare, cu nivel scazut de zgomot si vibratii. Nu se utilizeaza substante sau procedee chimice, nu rezulta deseuri toxice sau radioactive.

Caracteristicile impactului  potenţial

Intrucât proiectul propus  se încadrează in prevederile art. 1 pct. e din   Anexa nr. 2 la H.G. nr. 445/2009, beneficiarul a solicitat incadrarea proiectului din punct de vedere al  impactului potential asupra mediului.

Amplasamentul pe care se va realiza investitia nu face parte dintr-o arie naturala protejata, parc sau rezervatie naturala sau zona de protectie.

Distanta dintre obiectivul propus si cea mai apropiata locuinta este de 4 km, in zona nu exista areale cu potential arheologic sau istoric.

Impactul potential asupra factorului de mediu apa

In faza de exploatare impactul previzionat asupra factorilor de mediu  va fi in limitele prevazute de legislatia in vigoare , in conditiile in care se respecta:

- prevederile proiectului;

- tehnologia de executie;

- tehnologia de exploatare;

- masurile de prevenire si reducere a poluarii factorilor de mediu

In urma desfasurarii activitatii pe amplasament vor rezulta :

a) ape uzate menajere, care rezulta de la folosirea apei de catre personal in scopuri igienico-sanitare (filtre sanitare, sediu administrativ)

b) ape uzate tehnologice  provenite din activitatea linie de taiere si a sectiei de procesare.

Apele uzate vor fi colectate in doua bazine betonate subterane  cu capacitati de 9 mc, respectiv 50 mc, de unde vor fi evacuate periodic prin vidanjare de catre firme autorizate.

c) Apele pluviale vor fi dirijate pe terenurile invecinate printr-un sistem de rigole.

Impactul potential asupra factorului de mediu aer

Emisiile de poluanti in aer sunt cele mai importante emisii care provin din activitatea de crestere a porcilor. Cele mai importante emisii sunt cele de amoniac, mirosuri. Acestea rezulta atat in urma activitatii de crestere a porcilor, cat si a managementului dejectiilor.

Sursele de emisii  care pot induce un impact asupra factorului de mediu aer se clasifica  in:

- Surse fixe nedirijate: emisii de poluanti proveniti din activitatea de crestere  in hala evacuarea fortata a aerului prin sisteme de ventilatie.

- Surse mobile – emisii de la  sursele mobile care deservesc ferma pentru  manipulare materii prime, dejectii, furaje, etc

- Surse de suprafata: emisiile provenite de la bazinele de colectare a dejectiilor  (miros)

Data fiind utilizarea tehnologiilor performante, controlate automatizat, se poate aprecia ca impactul asupra aerului va fi in limitele prevazute de legislatia in vigoare  in condiţiile respectării măsurilor de reducere a impactului menţionate,cat si a prevederilor proiectului  si a tehnologiei de executie  .

Impactul potential  asupra factorului de mediu sol

Principalele surse de poluare ale solului in perioada de exploatare a fermei sunt reprezentate de:

-   depozitarea necontrolată a deseurilor provenite din activitătile desfăsurate in amplasament;

-   scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;

-  spălarea agregatelor, utilajelor de transport sau a altor substante de către apele de precipitatii poate constitui o altă sursă de poluare a solului.

In conditii normale, activitatea din ferma nu reprezinta surse de poluare pentru solul de pe amplasament.

Amenajarea bazinelor subterane pentru dejectiile animaliere elimina posibilitatea poluarii solului si subsolului cu diverse substante continute de acestea (azot amoniacal, fosfor, potasiu, substante organice, microelemente – cupru, zinc, mangan, fier, etc. Dejectiile sunt colectate automat prin gratarele executate in pardoseala adapostului, ajung in bazinele subterane executate din beton, care nu permit infiltrarea in sol a dejectiilor lichide. Evacuarea se va face cu vidanja special destinata acestui scop, astfel incat poluarea solului si a subsolului nu se poate produce decat accidental.

Impactul prognozat asupra factorului de mediu biodiversitate

Obiectivul propus prin activitatea care se va desfasura in cadrul amplasamentului nu va produce modificari ale suprafetelor de padure, zone umede, ape de suprafata .

Obiectivul analizat este situat in extravilanul comunei Lumina, zona caracterizata de o vegetatie sărăcăcioasă, compusa majoritar din ierburi.

Strict in jurul amplasamentului, biocenoza nu cuprinde nici o specie vegetala sau animala protejata prin reglementarile legale in vigoare

Extinderea impactului

Data fiind distanta dintre amplasamentul investitiei si cea mai apropiata comunitate umana, precum si faptul ca acesta nu se afla intr-o zona cu potential biologic, arheologic sau de alta natura, putem afirma ca impactul investitiei nu se extinde asupra populatiei, habitatelor  sau specii   protejate.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

Factorii care pot induce un impact  asupra apelor de subterane in zona amplasamentului fermei si masuri adoptate

| Factori poluanti posibili | Masuri aplicate |
| --- | --- |
| defectiuni aparute la reteaua de colectare ape uzate menajere | - utilizarea de materiale de calitate - intocmirea si respectarea unui plan de revizie si intretinere a instalatiilor |
| Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor | - colectarea selectiva a deseurilor rezultate in amplasament - amenajarea unui loc anume destinat amplasarii de pubele de colectare a deseurilor - evacuarea deseurilor prin preluarea lor de catre firme autorizate |
| Scurgeri accidentale de produse petroliere si uleiuri minerale | - cai de acces betonate; nu permit infiltrarea produselor in sol - deplasarea mijloacelor de transport numai pe caile de acces - stationarea autovehiculelor in amplasament numai atat cat este necesar pentru executarea operatiunilor de inrcare – descarcare - interzicerea efectuarii operatiunilor de reparatii si intretinere a vehiculelor in amplasament |

2. Protectia aerului:

In timpul functionarii fermei

Se identifica urmatoarele surse de emisii:

Surse stationare  nedirijate: emisiile de poluanti provenite din activitatea de crestere porci  – evacuarea fortata a aerului prin sisteme de ventilatie, emisii  ocazionale de la generatorul propriu de curent.

Surse stationare dirijate: emisiile provenite de la centralele  termice

Surse mobile – emisii de gaze de esapament provenite de la circulatia atat in incinta cat si pe drumurile conexe.

Surse de suprafata: emisiile de la bazinele de colectare a  a dejectiilor

| POLUANT | SURSA | Masuri |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | - Hala adapost - Evacuarea dejectiilor din bazinele de stocare | - instalarea unui sistem de ventilatie performant - controlul automatizat al halelor face posibila monitorizarea permanenta si alertarea in situatii speciale |
| Metan (CH4) |  |  |
| Protoxid de azot (N2O) |  |  |
| Dioxid de carbon (CO2) | - Hala adapost - Combustibil utilizat la transport auto | - mijloacele de transport auto vor ajunge in amplasament doar atunci cand este necesar si vor stationa numai pe perioada efectuarii operatiunilor pentru care au fost destinate |
| Miros (H2S) | - Hala adapost - Evacuarea dejectiilor din bazinul subteran | - sistemul de ventilatie este unul performant - bazinele vor fi golite numai cu mijloace specializate – vidanja. Operatiunea va fi asistata de angajatii cu responsabilitati in acest sens |
| Praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10, PM2,5) | - Transportul si manipularea furajelor in incinta, - Evacuarea dejectiilor din bazinul subteran Evacuarea de dejectii din adaposturi | - alimentarea buncarului exterior al halei se face direct din mijloacele de transport, emisia de praf fiind minima - bazinele vor fi golite numai cu mijloace specializate – vidanja. Operatiunea va fi asistata de angajatii cu responsabilitati in acest sens |
| Gaze de esapament (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | - Mijloace de transport in incinta (pentru furaje, dejectii ) | - alimentarea cu furaje se face la intervale relativ mari de timp, data fiind capacitatea mare de depozitare existenta in ferma |
| Gaze de ardere, praf | Generator curent | Functioneaza doar in situatii de urgenta, pentru perioade destul de scurte de timp |

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Sistem de ventilatie performant, cu control automatizat. Admisia aerului va  asigura  volumul de aer corespunzator, prin reglare automata.

In ferma vor fi aplicate cele mai importante tehnici de reducere a emisiilor atmosferice recomandate de BREF, respectiv:

► porciilor li se aplică un regim de furajare diferentiat, în functie de vârstă;

► pentru hrana animalelor se utilizează un furaj a cărui retetă respectă principiul minimizării cantitătii de nutrienti din dejectii;

► sistemele de adăpostire, furajare, adapare, ventilatie fortata si incalzire sunt în concordantă cu cele recomandate de BAT;.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot din ferma sunt :

-  stocul de animale

- echipamentele liniei de taiere

- manevrarea dejectiilor

Principalele surse de zgomot si vibratii in cadrul amplasamentului

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

| Surse de zgomot si vibratii | Masuri, amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor |
| --- | --- |
| Vehiculele care transporta materiile prime, produse finite, etc | - planificarea activitatilor in conditiile fermei - acces limitat pentru vehicule in amplasament (doar atunci cand este necesar, stationare pe timp limitat) - amenajarea de bariere naturale |
| Motoarele electrice care actioneaza utilajele procesului tehnologic | - utilizarea de echipament cu generare de zgomot redus |
| Ventilatoarele instalate in hala adapost | - ventilatoarele vor fi selectate dupa criterii de performanta tehnica, printre care si zgomotul. Ventilatoarele de viteza mare cu motoare in 2 timpi vor fi evitate deoarece ele tind sa fie foarte zgomotoase. - localizarea ventilatoarelor |
| Masuri adiacente de limitare a efectelor zgomotului si vibratiilor: - planificarea si respectarea unui grafic de intretinere a motoarelor si utilajelor - amenajarea de bariere naturale - proiectarea intregii asezari a obiectivului in amplasament astfel incat activitatile poluante pentru factorii de mediu sa fie concentrate in zona cea mai indepartata de asezari umane |

4. Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

Sursele posibile de poluare a solului in perioada de exploatare a fermei sunt reprezentate de:

| Factori poluanti posibili | Masuri aplicate |
| --- | --- |
| dejectii depozitate necorespunzator | Bazine subterane in care dejectiile ajung direct din hala prin gratarele executate in pardoseala |
| aplicarea necorespunzatoare a dejectiilor | Nu este cazul , bazinele subterane sunt evacuate prin vidanjare si livrate altor operatori economici |
| poluări accidentale prin deversarea unor produse ( produse petroliere) direct pe sol; | in incinta exterioara a fermei au fost proiectate si executate platforme betonate pentru stationarea temporara a mijloacelor auto, astfel incat, in cazul unor scurgeri accidentale, produsele petroliere sa nu se infiltreze in sol. |
| depozitarea necontrolată a deseurilor provenite din activitătile desfăsurate pe amplasament; | in ferma sunt prevazute amenajari speciale pentru depozitarea temporara a deseurilor. Se vor amplasa containere speciale pentru fiecare categorie de deseu rezultata si se vor incheia contracte cu firme specializate pentru neutralizarea acestora linia de taiere este prevazuta cu spatiu frigorific pentru pastrarea temporara a resturilor organice rezultate in urma sacrificarii porcilor |
| spălarea agregatelor, utilajelor de transport sau a altor substante de către apele din precipitatii | toate utilajele si echipamentele utilizate in ferma vor fi instalate in spatii inchise |

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Amplasamentul propus de titularul proiectului pentru construirea fermei nu se află în interiorul sau în vecinătatea vreunei arii naturale protejate de interes local, national sau european

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Distanta pana la cea mai apropiata asezare umana este de 4 k m.  In zona nu exista obiective de interes public, monumente istorice sau alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc. In vecinatatea amplasamentului exista o exploatatie avicola, a carei capacitate este de 40.000 capete pui carne/serie.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

| Tip deseu | Cantitate aprox. (to/an) | Mod propus de eliminare/valorificare deseu |
| --- | --- | --- |
| Cadavre porci | 0,700 | Se vor colecta intr-o incinta special amenajata, dotata cu instalatie frigorifica; se predau la unitati de ecarisare |
| Dejectii lichide | 300,00 | Se colecteaza in bazine subterane, se evacueaza periodic prin vidanjare |
| Masa organica rezultata in urma procesului de sacrificare | 5,00 | Se stocheaza temporar in spatiu frigorific special amenajat, se vor ridica pentru neutralizare de catre firme autorizate |
| Deseuri menajere | 0,500 | Stocate temporar intr-un spatiu amenajat, apoi trimise la rampa de deseuri conforma, prin operator autorizat |
| Deseuri din ambalaje | 1,00 | Se colecteaza selectiv si se valorifica prin unitati specializate |
| Deseuri metalice | 1,00 | Se depoziteaza temporar pe platforma betonata si se valorifica prin unitati specializate |
| Ambalaje de medicamente | 0,50 | Se colecteaza in recipiente speciale si se elimina prin unitati specializate |
| Ambalaje de la substantele dezinfectante | 0,5 | Se colecteaza in recipiente speciale si se elimina prin unitati specializate |

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Monitorizarea calităţii apei freatice

Se va executa un foraj de observatie in vecinatatea forajului pentru alimentare cu apa din care se vor recolta periodic probe si se va monitoriza calitatea apei freatice.

Monitorizarea zgomotului

Măsurătorile de zgomot se vor efectua de catre laboratoare specializate o dată pe an, la limita exterioara a fermei in toate punctele cardinale, pe perioada de desfasurarii activitatii.

Activitatile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS 10009/88 in timpul zilei 65 dB, curba de zgomot Cz60.

Monitorizarea deseurilor

Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar , conform prevederilor HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, date privind expeditiile respinse, data predarii deseului.Vor fi pastrate inregistrari privind persoanele fizice sau juridice care preiau deseurile de dejectii pentru imprastierea pe terenuri agricole.

Monitorizarea emisiilor in aer

Puncte de prelevare

1. emisii la limita incintei , poluanti analizati PM10, NH3, CH4.

Monitorizarea calitatii solului

Puncte de prelevare : o proba martor in afara amplasamentului, o proba in zona bazinelor de dejectii. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinta prevazute de legislatia aplicabila

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

O caracteristică importantă este cerinţa de stabilire a Celor mai Bune Tehnici Disponibile (BAT), înseamnand: toate tehnicile, inclusiv tehnologia, planificarea, construirea, întreţinerea, exploatarea şi dezafectarea, care se pot pune în practică în condiţii economice şi tehnice acceptabile şi sunt cele mai eficiente din punct de vedere al nivelului înalt de protecţie a mediului luat ca întreg.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

Organizarea de şantier se va face în sistemul „fluxuri în lanţ” – desfăşurarea fluxurilor tehnologice fiind următoarea:

- lucrări de împrejmuire

- lucrări de infrastructură

- lucrări de suprastructură

- lucrări de închidere şi compartimentare

- lucrări de tâmplărie şi finisaje

- lucrări de amenajare exterioară.Pag

Localizarea organizarii de santier

Întreaga organizare de şantier se va desfăşura pe amplasament, nefiind necesare alte suprafeţe de teren (ale vecinilor sau din domeniul public).

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Primele operaţiuni care trebuie efectuate la deschiderea şantierului sunt cele legate de asigurarea baracilor pentru muncitori, şoproanelor / platformelor pentru  depozitarea materialelor, branşamentului electric.

Organizarea va fi împrejmuită cu panouri de şantier sau cu plasă ochiuri sârmă după disponibilităţile constructorului.

Fazele in care se va asigura executia lucrarilor cuprinde:

Faza 1

Se va amenaja un container ca vestiar pentru muncitori. Alimentarea cu apa se va asigura prin achizitionarea de apa imbuteliata . Se vor folosi toalete ecologice pentru igiena muncitorilor.

Faza 2

Se vor aduce mijloace de incarcare si transport auto-mecanizate care vor facilita transportul materialului  rezultat din lucrarile de santier, in camioane. Accesul camioanelor se va putea face in interiorul proprietatii.

Faza 3

Se vor incepe lucrarile pentru constructii, prin trasarea axelor acestora, apoi indepartarea stratului vegetal si excavarea pentru turnarea fundatiilor. Lucrarile de constructie se vor realiza sub supravegherea unui diriginte de santier si se vor lua toate masurile pentru protectia personalului si a mediului inconjurator.

Faza 4

La sfarsitul lucrarilor, se vor reface spatiile verzi si terenul liber se va amenaja, aducandu-se la starea initiala prin completarea stratului vegetal.

Practic , in faza de constructie se vor realiza urmatoarele lucrari:

- lucrari de constructie a halelor de crestere a pasarilor, filtrului sanitar, platformei pentru depozitarea dejectiilor solide, gospodariei de apa, retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- montarea echipamentelor specifice tehnologiei de crestere a pasarilor (adapare, hranire, iluminare, climatizare).

- amenajare cai de acces.ina

Toate lucrarile se vor desfasura in incinta amplasamentului si vor genera doar niveluri reduse de pulberi si zgomot precum si deseuri specifice din  constructii.

Se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi si a zgomotului astfel incat efectul acestora sa nu se resimta in afara amplasamentului

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele principale de poluare sunt reprezentate de activitatile specifice organizarii de santier, iar impactul se manifesta in special asupra factorilor de mediu aer, sol.

Prin aplicarea pe toata durata executiei obiectivelor din program a unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de

poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

Surse de poluanti pentru ape in perioada organizarii de santier

Tehnologia de executie adoptata, nu implica utilizarea apei in frontul de lucru :

- Pregatirea platformelor betonate si a drumurilor de acces nu necesita utilizarea apei;

- Apa potabila se aduce la frontul de lucru  in sistem imbuteliat, iar pentru nevoi igienico-sanitare se utilizeaza toalete ecologice.

In perioada de executie a lucrarilor de constructie proiectate, potentialele surse de poluare pentru factorul de mediu apa care pot genera impact sunt:

- pierderi accidentale de carburanti de la utilajele folosite la executia lucrarilor, poluantul caracteristic fiind produsele petroliere;

- pierderi accidentale de materiale folosite la executia lucrarilor;

Pierderile accidentale de produse petroliere se pot produce pe drumurile de acces sau punctual, la frontul de lucru .

Printre masurile de protejare a factorului de mediu apa mentionam:

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin operatori economici specializati si acreditati in domeniu;

Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa (faza de constructie, reamenajare);

Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

In concluzie, la realizarea lucrarilor nu apare o poluare semnificativa a retelei hidrografice naturale si nici a apelor subterane.

In consecinta, nu sunt necesare instalatii de epurare sau preeepurare a apelor uzate, fiind suficiente numai masurile de natura organizatorica enumerate anterior.

Masurile propuse pentru perioada de executie au drept scop prevenirea si reducerea semnificativa a impactului asupra factorului de mediu apa si nu in ultimul rand respectarea legislatiei de mediu in vigoare. Beneficiarul va aloca toate resursele financiare si umane necesare pentru asigurarea acestor masuri.

Sursele de poluare a aerului si emisii de poluanti în perioada organizarii de santier

Conform celor prezentate anterior, in faza de constructie se vor realiza urmatoarele lucrari:

- lucrari de constructie a halelor de crestere a porcilor, filtrului sanitar,  platformei pentru depozitarea  dejectiilor, gospodariei de apa, retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- montarea echipamentelor specifice tehnologiei de crestere  (adapare, hranire, iluminare, climatizare).

- amenajare cai de acces.

Toate lucrarile se vor desfasura in incinta fermei si vor genera doar niveluri reduse de pulberi specifice lucrarilor de constructii.

Sursele de poluare a aerului in timpul realizarii obiectivului sunt:

1. Utilajele folosite: autobasculante, buldozer

2. Incarcarea si descarcarea solului excavat

Incarcarea-descarcarea solului excavat pentru realizarea sistematizarii pe verticala, a realizarii pardoselelor si a celorlalte fundatii tehnice ar putea genera praf in conditiile in care solul este uscat.

3. Manipulare / transport materii prime si materiale in perioada de constructie

-  particulele minerale in suspensie, dar care sedimentează rapid chiar si intr-o atmosfera stabilă.

4. Gazele de esapament din funcţionarea utilajelor si a mijloacelor de transport

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, activitatea din santier are un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.

Executia lucrarilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt asociate lucrarilor  de vehiculare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice.

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul studiat sunt surse libere, deschise, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam:

- Materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; materialele se vor aproviziona treptat pe masura utilizarii acestora.

- Mixtura asfaltica va fi adusa gata preparata de la o statie centralizata pentru evitarea manipularii materialelor cu generare de emisii de pulberi

- Stropirea cu apa a materialelor (pamant, nisip), program de control al prafului in perioadele uscate pentru suprafetele de teren cu imbracaminte asfaltica nedecvata, cu ajutorul camioanelor cisterna;

- Utilizarea vehiculelor si utilajelor performante, asigurarea functionării motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză si incărcătură);

- respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;

- Utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf;

- masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;

- interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

Sursele de poluare a solului in timpul executiei lucrarilor sunt:

- poluari accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol la nivelul fronturilor de lucru;

- depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor sau a diverselor materiale la nivelul fronturilor de lucru provenite din activitatile de constructie desfasurate in amplasament;

- depozitarea necontrolata, direct pe sol, a deseurilor rezultate din activitatea de constructii poate determina poluarea solului si a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spalarea acestor deseuri de apele pluviale;

- scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de constructie; in timpul manipularii sau stocarii acestora pot sa ajunga in contact cu solul;

- spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului;

- pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de constructii si depuse pe sol, pot fi spalate de apele pluviale urmate de infiltrarea in subteran.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu sol mentionam:

- Reducerea la minimum a suprafetelor destinate constructiilor sau organizarii de santier;

- Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol;

- Manipularea materialelor  se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- Gestionarea corespunzatoare a deseurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si prin opratori economici specializati si acreditati pe domeniu;

- Evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumuui de acces;

- Interzicerea depozitarii materialelor de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

In cazul unor deversari accidentale de substante poluante, se vor lua masuri rapide de interventie prin imprastierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de deseuri periculoase.

Monitorizarea lucrarilor de constructie va asigura adoptarea masurilor necesare de protectia mediului.

Respectand masurile propuse impactul asupra solului in perioada de executie este nesemnificativ.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Planul de inchidere a activitatii si de refacere a amplasamentului

  - Curătarea si dezinfectarea halei

Inchiderea completa a activitatii va fi precedata de curatarea si dezinfectarea halei de productie respectandu-se aceeasi tehnologie ca in cazul unei depopulari obisnuite, mai putin actiunile de pregatire a halei pentru repopulare.

  - Golirea continutului de dejectii lichide din toate structurile subterane si supraterane: fosa septica, conducte si bazine colectoare si de stocare.

Se va proceda la golirea prin vidanjare a intregii cantitati de apa cu continut de resturi de dejectii rezultata din spalarea halelor si adunata in bazinele colectoare.

    - Spălarea si igienizarea bazinelor colectoare ape uzate

- Demolarea  structurilor supraterane.

In functie de destinatia ulterioara a amplasamentului, este posibil sa se doreasca demolarea tuturor structurilor supraterane. In acest caz:

- se va elabora un proiect de demolare;

- se va obtine autorizatia de demolare;

- actiunile propriu-zise se vor desfasura pe baza proiectului si in conformitate cu toate normele de securitate specifice;

- deseurile de constructie vor fi manevrate si eliminate in conformitate cu regulile aplicabile pentru gestionarea deseurilor, in baza prevederilor din proiectul de demolare.

a. Gestionarea materialelor de constructie periculoase

b.Substantele de dezinfectie si curatare. Se interzice evacuarea acestora in ape de suprafata, subterane sau pe sol. Daca sunt in stoc vor fi valorificate sau predate unei firme autorizate in vederea eliminarii.

c.Colectarea si evacuarea din incintă a tuturor deseurilor menajere si industriale.

De asemenea in baza prevederilor din proiectul de demolare, toate deseurile ramase in incinta vor fi colectate si eliminate corespunzator

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

In cazul inchiderii activitatii desfasurate pe amplasamentul studiat , in vederea analizarii calitatii factorilor de mediu se vor efectua analize fizico – chimice a  probelor  de sol şi subsol de pe amplasament  şi din amonte de aceasta, dupa  analiza se compară rezultatele obtinute cu valorile de referinta (la punerea în functiune a obiectivului), in cazul contaminării solului şi subsolului se vor efectua lucrări de decontaminare functie de poluantul depistat.

INTOCMIT