PROIECT NR. 1094 P/2019

DOCUMENTATIE TEHNICA

FAZA ACORD DE MEDIU

DEZAFECTARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI EXISTENTA

COMUNA AGIGEA

SAT LAZU

DN 39

JUDETUL CONSTANTA

BENEFICIAR :

SC  SOCAR PETROLEUM SA :

PROIECTANT

SC REMARK VISIO SRL

BUCURESTI

2018

RC J 40/14067/2011

Anexa nr. 5 E /LEGEA 292/2018

MEMORIUL DE PREZENTARE

IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

- Denumirea  proiectului :

DEZAFECTARE STATIE DISTRUBUTIE CARBURANTI, ELEMENTE SEMNALISTICA

COMUNA AGIGEA SAT LAZU JUDET CONSTANTA

II. Titular

SOCAR PETROLEUM SA - RC J 40/13723.2012

Sediul :Municipul  Bucuresti Sector. 1 Str Pechea 32-36 etaj 4

ileana.schinagel@remark.ro

- Numele persoanelor de contact:

- responsabil pentru protecţia mediului: arh Ileana Schinagel 0722200588

III. Descrierea proiectului

a)rezumatul proiectului:

LUCRARI DE DEZAFECTARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

b) justificarea necesitatii proiectului:Beneficiarul intentioneaza sa valorifice terenul in proprietate pentru servicii comerciale de carburanti auto si comert complementar lor prin dezafectareas obiectelor existente care sunt in grad de uzare,

c)valoarea lucrarii se estimeaza la cca 350000 roni perioada de implementare propusa: 1 luni

e) propunerea  de amplasare a obiectivelor componenete :conform planul de ampalsare studiat si aprobat de beneficiar

f)proiectul de construire Statie Distributie Carburanti  se studiaza pe terenul in proprietate ,avand suprafata de 1666,60 mp

Elementele componente  edificate in incinta in proprietate sunt :

- Corp C 3        cabina vanzare , cu suprafata construita de 		   47,00 mp.

- Corp C 4       spatiu commercial   acoperita suprafata 	                124,00 mp

- Copertina protectie peron pompe

- 2 insule  pompe

- Parcul de rezervoare subteran

- Camin guri de descarcare

- Bloc de aerisire  rezervoare

- Parcare auto

- Camin apometru

- Totem preturi

- Steaguri

- Platform carosabila incinta

- Racord rutier intrare iesire

- Imprejmuire

Vecinatati:

Nord	- Strada Gr Moisil

Sud	- Depozit mobila

Est	- DN 39

Vest	- Locuinta parter IE 110678

Principalele  procese tehnologice desfasurate  in obiectivul  de zafectat au fost :

- Distribuire carburanti

Activitatea specifica ce s-a  desfasurat  in  statie a fost de  primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere catre beneficiar si a activitatilor comerciale conform

cod CAEN:

4532-comertul cu amanuntul de piese si accesorii pt autovehicule

4730-comert cu amanuntul al carburantilor pt autovehicule in magazine specializate

Echipamente tehnologice ce se dezafecteaza :

- demontarea  a 2 pompe MPD, bifrontale, fara  sistem de recuperare a vaporilor de COV

- demontarea gurii de descarcare produse petroliere

- demontare bloc aerisire

- Dezafectare rezervoare subterane metalice cu manta dubla capacitate 120 mc

-  Copertina metalica ce protejeaza peronul cu  pompele multiprodus;

-  Insule de postare pentru pompe;

\obiecte ce se dezafecteaza integral sunt cabina corp C3,C4

Cabina statie este o cladire cu functiuni civile mixte (administrative, comert, alimentatie publica):

- Regim de inaltime:		          parter   H  =   4,50 m

- Suprafata construita / desfasurata	  Sc/d   =  150,00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc CABINA II (P 118)

Utilitati :

- Alimentarea cu apa: se va mentine caminul de bransament  proiectat   si echipat cu apometru pe racord 1 ½’’.si pentru hidrant de incendiu Dn 100 mm. Bransamentul de apa se va face din conducta subterana exitenta.

- Apele uzate menajere deversate la reteaua interna si apoi evacuate la reteaua publica.

- Alimentarea cu energie electrica se mentine  de la reteaua electrica din zona din punctul de bransament proiectat

- Accesul si iesirea din incinta se va realiza prin racordarea la  drumul public DN 39.

Regimul de functionare

Regimul de functionare al statiei este permanent. Se preconizeaza exploatarea obiectivului pe  o durata de 15 ani.

Numar de personal

Numarul total al personalului angajat a fost de 6, organizati in doua schimburi

** In organizarea incintei statiei de distributie carburanti se vor respecta masurile prevazute în "Normativul de proiectare, executie, exploatare si postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor (benzinarii), pentru asigurarea sigurantei la foc" - Indicativ NP 004-03

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:-

2.2 DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Lucrarile de demolare proiectate se refera la intregul amplasament din incinta prevazand:

- dezafectarea tuturor instalatiilor

- constructiilor de pe amplasament: conducte tehnologice,

- Dezafectarea platformelor.

- Constructiile propuse spre demolare sunt debransate de la retelele utilitare adiacente arnplasamentului.

Constructia parter si etaj existent ce se demoleaza este realizata din zidarie de caramida si structura cadre beton armat cu regim de inaltime parter+etaj

Operatiunile  de dernolare nu necesita mijloace mecanice  deosebite sau utilaje grele.

Data construirii incepand cu anul 1999 cladirea nu mai corespunde cu standardul de operare si imagine a companiei operatoare.

# Etapa de organizare de santier:

Cuprinde  evaluarea  amplasamentului  sub  aspectul  pozitionarii  utilajelor,

'-	stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (birou diriginte de santier, magazie, paza, closete ecologice, etc.)

# Etapa de demolare

Etapa de demolare se refera la perioada de timp aferenta demolarii propriu­ zise si include totalitatea operatiilor de natura sa transforme  actuala reprezentare a amplasamentului continand constructii supraterane si amenajari subterane in teren liber.

Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate de la demolare cu luarea masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu si predarea materialelor valorificabile catre reprezentantii autoritatii locale ( metal, lemn, neferoase- cabluri).

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a terenurilor adiacente.

Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:

Demolarea constructiilor din beton si zidarie;

Demolarea tuturor anexelor;

Dezaf ectarea retelelor tehnologice;

Demolarea  sistemului  de canalizare  interioara

Demolarea  retelei  de termoficare

Demontarea instalatiilor electrice

Demolarea imprejmuirilor interioare

.IIInaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare a structurii 	Se vor identifica elementele de legatura si se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare. Structurile includ acoperis, pereti, tamplarie, elemente din beton simplu sau armat, resturi tevi instalatii pozate ingropat.Corpurile de cladire -constructiile se vor demola complet inclusiv fundatiile.Structura se va demola in ordine inversa  construirii acesteia  ( pornind  de la planseu etaj la planseu parter).

Elementele structurale metalice sau din beton armat se vor desface/ taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora.

Pentru desfacerea structurii metalice se va utiliza macaraua. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartarea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.Se va  imprejmui  constructia  ce urmeaza  a fi demolata,  iar la punctele  de acces  spre locul de  demolare  se vor  instala  pancarte  de avertizare.

Demolarea partilor   componente . ale  cladirii  trebuie  astfel  executata  incat  demolarea  unei parti  din  cladire  sau  a  unui  element  de  constructie  sa  nu  atraga  prabusirea neprevazuta  a altei parti  .

Se va  folosi plasa antipraf  pentru a evita praful rezultat ( pe portiuni) tronsonae din cladire vor fi stropite cu apa. n cazul  unui  front  mic  de  lucru,  sau  al  unei  rezistente   si  stabilitati insuficiente a elementelor  ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu   centuri de siguranta de elemente fixe si rezistente  a

- Se desface invelitoarea cu atentie pentru a se evita producerea de accidente, avand in vedere gradul de deteriorare al constructiei

- Odata cu desfacerea invelitorii, de sus in jos se va urmari sa nu se produca prabusiri ale acesteia prin slabirea unor reazeme sau contravantuiri. resturile ce nu pot fi utilizate (mortarul si cioburile de caramida, caramizile inmuiate, sfaramicioase) se vor transporta cu containere speciale la spatiile special amenajate si autorizate .

- Se va desface tarnplaria interioara si exterioara .

- Se desface tavanul fals dintre grinzile planseului atent Urnplutura se depoziteaza in containere speciale transportandu-se catre spatiile special arnenajate si autorizate.

- Plansele din beton armat se sparg pe bucati  incepand dintr-un colt, cu pickhammerul, pe.felii mid. Se disloca betonul pe o portiune si se taie armaturile. Bucatile sparte din beton se transporta la locuri de depozitare special amenajate si autorizate.

- Se trece la desfacerea zidurilor, de sus in jos pe toata suprafata constructiei evitandu-se lasarea de zone inalte care se pot prabusi (prin demolarea cornpleta a unui perete transversal celalalt nu rnai are sprijinul de contrafort necesar stabilitatii lui).

Ca regula generala, retelele de conducte aflate in incinta vor fi dezafectate si indepartate. Caminele situate pe conductele abandonate vor fi demolate inclusiv radierul iar groapa la fel ca si traseele .conductelor vor fi umplute cu material de umplutura, suprafata fiind refacuta prin umpluturi la un finisaj similar cu eel al zonei inconjuratoare . Toate tevile purtatoare de apa se vor goli de apa si namol ( dupa caz) inainte de inceperea activitatii de demolare.

# C. Etapa de inchidere

Aceasta  etapa se refera  la finalizarea  lucrarilor  de demolare si pregatirea terenului

Retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare;

Masuri ce trebuie luate si instructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si utilajelor tehnologice sunt urmatoarele:

- Zona de lucru va fi  delimitata.

- Se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii.

- Se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din incinta in care se afla instalatiile si din incintele ce urmeaza a fi demolate.Inceperea lucrarilor de demolare nu este admisa decat dupa luarea tuturor masurilor de siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executa aceste lucrari.

In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca (SSM) in vigoare

Se atrage atentia asupra urmatoarelor:

A nu se manevra cu foc deschis deoarece exista material combustibil.

La desfacerea invelitorii, a sarpantei si a planseului se vor folosi centuri de siguranta si podine provizorii si se cerceteaza inainte de folosire starea de rezistenta a elementelor pe care se circula.

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de dezafectare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii cladirilor, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate inmunca specifice acestor tipuri de lucrari.

Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul pentru depozitare temporara  a molozului si a materialelor  valorificabile, urmand  ca materialelevalorificabile sa fie predate reprezentantilor legali ai autoritatii locale iar molozul catre spatiile special amenajate si autorizate.

ncarcarea, transportul, preluarea si tratarea/eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea H.G. 1061/2008 si H.G. 856/2002.

V.DESCRIEREA PROIECTULUI:

-Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare-

- nu este cazul

Pe terenul in proprietate se propune dezafectarea statiei de distributie carburanti respectand normele de proiectare conform: NP004/ 03 , OMTCT 1395/2006 P118/2005 NP037/99  :

In conformitate cu certificatul de urbanism emis de Primaria comunei Agigea

Terenul este intravilan, si nu este localizat  in  raport incidental cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:cf extras cf atasat

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:in present terenul este liber de constructii.-nu este cazul

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;-se vor respecta paramentrii urbanistici aprobati de Autoritatea emitenta Serviciul Urbanism PM Agigea

-- arealele sensibile;-nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  anexa carte funciara teren

-plan amplasare staie distributie carburanti-atasat

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

Intrucit functiunea de statie distributie carburanti este implementata in structura urbanistica a zonei prin functionare de vecinatati cu aceeasi functiune  se considera ca fiind  nesemnificativ  asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) -nesemnificativ

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului = parametrii functionali sunt la aceeasi capacitate ca cei anteriori etapei de modernizare

- probabilitatea impactului=nesemnificativ

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului = nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului se vor aplica conformari cu legislatia in vigoare .

- natura transfrontieră a impactului = nu este cazul

IV.	SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

  - Protectia calitatii apelor

# Datorita dotarilor si specificului obiectivelor nu rezulta ape uzate.

In etapa de dezafectare, principalul aspect ce trebuie analizat se refera la tehnologia de executie a lucrarilor si la masurile adoptate in incinta organizarii de santier.

In scopul reducerii I eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele

masuri:Pentru stocarea deseurilor	periculoase (  · azbociment,  materiale bituminoase) se vor folosi recipienti etansi.

Aplicarea  unor proceduri  si masuri  de prevenire  a poluarii  accidentale, care includ:

- Delimitarea zonelor de depozitare temporara pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor (deseuri metalice, moloz, sticla etc.) si pentru deseurile menajere;

- Operatiile de intretinere a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii cu dotari adecvate;

- Orice materiale sau depuneri in zona canalizarii, datorate lucrarilor de demolare vor fi indepartate imediat pentru a se evita obturarea acesteia.

  - Protectia aerului

Din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care se constituie in surse de impurificare sunt cele legate de demolarea cladirilor si i anume praful, precum si noxele provenite de la utilajele necesare in activitatea de demolare.

Pentru  perioada de dezafectare, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti:

Intretinerea corespunzatoare a echlpamentelor utilizate in conf ormitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire (daca este cazul) Reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;

Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului.

  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Singura sursa de poluare este zgomotul produs de echipamentele angrenate in activitatea de demolare si dezmembrare a instalatiilor, care va crea un disconfort pentru personalul angrenat in aceasta activitate.

Zgomotul si vibratiile produse de functionarea echlpamentelor si utilajelor de demolare vor inregistra valori intre 75 si 90 dB. Nu se vor executa lucrari de demolare in timpul noptii.

Mentionam ca impactul zgomotului se va manifesta pe perioada limitata, de circa. 2 saptamani.

  - Protectia  impotriva  radiatiilor  .

Activitatea de demolare si dezafectare a structurilor si platformelor din incinta, nu va genera radiatii electromagnetice , radiatii ionizante si nici poluare biologica.

  - Protectia solului si subsolului:

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul functionarii . Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica instalatiile si caminele.

In cazul unor poluari accidentale( scurgeri de motorina, uleiuri de la intretinerea utilajelor), pamantul contaminat va £i excavat si preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de catre firme autorizate.

Pe durata de executie a lucrarilor de dezafectare I demolare sursele de poluare a solului ar putea fr depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea pe amplasament si scurgerile de carburanti/uleiuri de la utilaje.

Deseurile	generate in urma activitatii de demolare vor fi depozitate pe sorturi(tipuri - ex. : azbociment, materiale bituminoase) in recipient etansi si vor

si predate, agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare).

Prin tehnologiile de demontare si dezafectare prevazute nu se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau  in  subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau substante periculoase direct pe sol, deci nu exista surse continue de poluare a subsolului.

Pentru evitarea unei poluari accidentale a solului se recomanda ca evacuarea deseurilor rezultate din demolare sa fie evacuate de pe amplasament progresiv si folosirea de utilaje si echipamente in buna stare de functionare.

Masuri propuse pentru protectia solului sisubsolului:

Accesul auto si  parcarea auto  pe  suprafetele prevazute cu aceasta destinatie;

Zone  amenajate  pentru  depozitarea  deseurilor  prin  impermeabilizarea suprafetelor utilizate si asigurarea impotriva imprastierii;

.   IV.6.Protectia  ecosistemelor  terestre  si acvatice

Obiectivul supus demolarii reprezinta o incinta delimitata ce va fi securizata pe perioada demolarii. Ca urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi afectate prin lucrarile de demolare proiectate.

Impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru ecosistemele terestre .

  - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile propuse au in vedere aducerea terenului la starea :curatat si eventual nivelat lasandu-se pregatit pentru noi constructii.

Cele mai apropiate zone rezidentiale sistematizate sunt situate la distante relativ mici, insa este putin probabila crearea unui disconfort in zonele cu aceasta folosinta.

In zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice.

  - Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma  lucrarilor  de demolare  vor rezulta  urmatoarele  tipuri  si cantitati de deseuri :

| Codul deseului | Denumirea deseului | Cantitatea estimata |
| --- | --- | --- |
| 10 1103 | Deseuri din sticla | 0,95 to |
| 17 0101 | Beton | 865 to |
| 17 0102 | Caramizi | 1148,56 to |
| 17 0106* | Amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice cu continut de substante periculoase | 10, 00 mC |
| 17 04 05 | Fier si otel | 44,47 to |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 0,50 to |
| 17 05 03* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase | 20,00 mc |
| 17 06 04 | Materiale izolante altele decat cele specificate la 17 06 01si 17 06 03 | 4,62 to |
| 17 06 05* | Materiale de constructii cu continut de azbest | 0 to |

17 0101 - Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice  rezultate  in  urrna dernolarii constructiilor, platforrnelor betonate.

17 0106*   - Amestecuri sau fractii de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice cu continut de substante periculoase ; Deseurile rezulta din dernolarea fundatiilor, a caminelor, platformelor si echipamentelor la care au avut loc scurgeri accidentale de substante ( uleiuri, motorine).

17 04 05 - Fier si otel . Deseurile vor rezulta in urma demolarii cladirilor - ferrne metalice ale acoperisurilor, armaturi in betoane.

17 04 11- Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10. Deseurile vor rezulta in urrna dezafectarii retelei electrice aeriene si subterane.

17 05 03*  - Pamant si pietre cu continut de substante periculoase. Deseurile vor rezulta in urrna eventualelor scurgeri accidentale de carburant, uleiuri folosite in procesul de demolare.

17 06 04 - Materiale izolante altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03. Deseurile vor rezulta in urma demolarii cladirilor cu invelitori din carton bitumat.

Dintre acestea, posibile  deseuri  valorificabile sunt cele din tabelul de mai jos :

| Codul deseului | Denumirea deseului | Cantitatea estimata |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Moloz betoane, zidartii bca | 875 to |
| 17 04 05 | Fier si otel | 14,47 to |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat Cele specificate la 17 04 10 | 0,50 to |

Deseurile periculoase ( azbociment, materiale bituminoase, estimat posibil pamant, moloz imbibat din scurgeri accidentale de uluiuri, motorine) vor fi colectate si predate unitatilor autorizate pentru eliminare.

Deseurile nepericuloase rezultate din molozuri( beton, caramida, tigla, mortare, lemn putred) care nu pot fi valorificate vor fi eliminate in depozite autorizate , iar materialele valorificabile vor fi predate catre reprezentantii legali ai autoritatii locale.

Depozitarea molozului la spatii special amenajate cade exclusiv in sarcina executantului.

In  timpul executiei	lucrarilor executantul raspunde in fata organelor	s1 organismelor competente( Agentia pentru Protectia Mediului, Garda de Mediu) de  depozitarea  legala  (  selectiva) a deseurilor  si  materialelor  rezultate  din demolare.

a)  PROTECTIA CALITATII APELOR

- Apele uzate ce rezulta din dezafectarea  obiectivului  sunt reprezentate de :

- apele uzate menajere rezultate din dezafectarea grupurilor sanitare

- Sursele de poluanti pentru ape: in procesul de dezafectare nu sunt angrenati factori de pouare;

Apele uzate menajere -nu se vor produce

- Caracterizarea zonei de amplasare

In zona exista retea de canalizare ape menajere

In zona exista retea alimentare cu apa potabila.

- Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic

Se vor mentine :racordul de canalizare si racordul de alimentare cu apa

- Alimentarea cu apa potabila :bransament la reteaua publica

- Evacuarea apelor uzate menajere la reteaua publica

- Evacuarea apelor pluviale la reteaua publica

- Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa

Conf.  STAS 4273/83 categoriile constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:

- alimentare cu apa				categ. 3

- canalizare				            categ. 4

- aparare contra inundatiilor			categ. 4

Clasele de importanta ale constructiilor hidrotehnice din incinta sunt urmatoarele:

- alimentare cu apa				clasa III

- canalizare				            clasa IV

- aparare contra inundatiilor			clasa IV

fiind constructii definitive, de importanta locala.

b) PROTECTIA AERULUI

Surse de poluanti pentru aer

Noxele ce vor fi evacuate in atmosfera vor rezulta din urmatoarele operatii:

O sursa de impurificare a atmosferei, o constituie gazele de esapament de la utilajele  de auto, macarale, excavatoare folosite pentru demolari. Avand in vedere perioada limitata de santier pentru demolari  gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.

Neexistand posibilitati de poluare accidentala sau avarie, nu s-au prevazut sisteme speciale de protectie sau de alertare a populatiei.

c) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR

Nu este cazul

d). PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul

e) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

In perioada de dezafectare  curenta a Statiei Distributie Carburanti pentru a nu polua solul cu produse petroliere rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri:

( evitarea eventualelor deversari in timpul dezafectarii rezervoarelor,

Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale conductelor, s-au prevazut urmatoarele masuri:

( damfuire si evacuare a apei cu produsi petrolieri prin firme autorizate de evacuare slam.

f) PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

dezafectarea obiectivului integral, va permite construirea unui obiectiv statie distributie carburanti de inalt standard.

g) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

In zona nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură, sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restrictie.

S-a evidentiat ca impactul emisiilor de hidrocarburi asupra calitatii aerului este strict local.

Avand in vedere aceste constatari se estimeaza ca in zona nu vor apare probleme deosebite.

Amplasarea obiectivului se proiecteaza in functie de distantele normate de proiectare conform NP004-03,NP037/99  OMTCT 1395/2006, respectiv P118/99.

h) GOSPODARIREA  DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri produse  :

- slamuri rezultate din procesul de preepurare locala

- industriale - depuneri lichide si semisolide pe fundul rezervoarelor

Deseurile periculoase sunt reprezentate de:

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere (slamul rezultat din operatia de curatare a rezervoarelor de   stocare si a filtrelor coalescente din separatorul de hidrocarburi).

Deseuri stocate temporar :

- deşeurile moloz betoane, zidarii bca, table plane, confectii mealice

- uleiurile uzate se vor depozita temporar în butoaie etanse, amplasate în spaţiul special amenajat pentru gospodărirea deşeurilor;

- şlamuri provenite din procesul de preepurare locală a apelor uzate, reziduuri din rezervoare – vor fi evacuate şi eliminate prin societăţi autorizate.

Deseurile valorificate (pe tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

- deseurile de ambalaje (hartie, carton si material plastic) vor fi predate la unitati specializate in valorificarea acestora

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere vor fi predate la fabricile de ciment autorizate pentru utilizarea acestui tip de deseu prin co-incinerare  si vor fi transportate de firma autorizata

Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului:

- depozitare pe platforma  si imprejmuita din incinta, in containere pe sorturi de deseuri si  evacuarea auto.

- evidenta cantitatilor de deseuri produse si colectate cf. HG 856/2002

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :

-deseurile menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de specialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii.

- deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora.

- deseurile periculoase periculoase vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate

Se vor respecta prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

i) GOSPODARIREA  SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE- nu este cazul

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

*Impactul asupra populatiei va fi unul pozitiv prin crearea  unui pol de servicii publice de comert si alimentatie publica.

*Dezafectarea statiei de distributie carburanti nu va afecta habitatul limitrof

*amplasamentul intravilan studiat  nu este inclus in habitate naturale protejate nefiind impuse conservari de flora, fauna salbatica, ternuri soluri bunuri materiale

*conform incadrarilor dela capitolul VI,natura impactului pe termen scurt /lung este pozitiv,

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);investitia se integreaza in intravilanul existent al localitatii  fara modificari ale populatiei,schimbari de habitat sau specii fauna /flora

- magnitudinea şi complexitatea impactului- este propus ca nesemnificativ

- probabilitatea impactului- dezafectarea obiectivului in vederea reconstruirii unei statii de distributie carburanti va avea un impact pozitiv

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; se vor respecta cerintele avizatorului si conformarea la legislatia in vigoare.

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

In conformitate cu prevederile factorilor de emitere autorizati, solicitati prin acordul de mediu.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Proiectul se incadreaza în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării),

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa,

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ aplicat

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

Accesul se va face din drumul public adiacent propietatii ,cf planului de amplasare anexat si corelat cu planul de executie a tuturor lucrarilor fara ca aceasta sa afecteze lucrarile de investitie.

Suprafata aferenta necesara este de cca 400 mp ,din totalul lotului si se va imprejmui zona de lucru a santierului, temporar cu plasa sudata.

Imprejmuirea santierului va fi provizorie, alcatuita din: panouri mobile, vopsite,cu H=2,00 m si instalate in incinta proprietate a beneficiarului .

Aceste panouri vor avea prin montaj porata de intrare din 2 canaturi 2x2x2 cu deschidere interioara ; panotarea va fi dezafectata  la terminarea lucrarilor.

Se vor mentine imprejmuirile existente cu vecinii fara a le dezafecta sau avaria In situatia cind vecinatatile vor conveni cu beneficiarul pentru schimbarea imprejmurii , se va incheia o conventie comerciala si juridica intre  parti.

Poarta de intrare unica pentru muncitori 1x2,10 si un portal pentru acces basculante de 4x2,1.

Obiectele necesare instalarii si functionarii santierul conform Planului de Securitate  Sanatatea Muncii (SSM) va contine :

-zona de baracamente pentru muncitori si seful de santier cu baraci metalice termoizolante cu bransament electric

- grupuri sanitare ecologice livrate de firma autorizata prin contract deinchiriere

- racord temporar de apa – din camin apometru existent pe amplasament

- depozit de balast

- platforma de confectie metalica

- depozitare temporara materiale usoare

- tablou electric pentru organizare de santier  - din post existent pe amplasament

- panou prezentare al investitiei monta intr-un loc cu vizibilitate la drumul public

Se vor respecta normele de protectie a muncii, protectia vecinatatilor si eliminarea tuturor factorilor poluanti.

- Operatiile  necesare  executiei  tuturor  lucrarilor,  se va face numai cu muncitori carora li s-a facut instructajul special de protectia muncii.

- La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute în legislatia în vigoare în special din Legea 319/2006  a securitatii si sanatatii in munca

- Punctul P.S.I. si protectia muncii va fi utilat cu stingatoare portabile, nisip, galei, lopeti, tarnacoape, rangi fier, scara, CF. C 300/94 NORMATIV DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ACESTORA

- Punctul de prim ajutor, împreuna cu Trusa medicala de prim ajutor dotata conform Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei 427/14.06.2002.

- In timpul executiei lucrarilor se vor face instructajele periodice privind protectia muncii si se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrari. Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru cu material de protectie specific si unelte corespunzatoare, care respecta legislatia in vigoare si regulamentul de ordine, si vor fi instruiti periodic de catre personal autorizat.. Masurile prevazute în norme nu sunt limitative. Executantul va prevedea si va executa  toate  normele  de  protectia  muncii  pe  care  le  considera  specifice conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente.

- La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi securitatea si sanatatea in  munca prevăzute de a Legea  319/2006, completata si modificata.

- Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarieri reţele, funcţie de condiţiile specifice din şantier.

Toti muncitori si personalul (aflat in incinta si in afara ei) implicati in lucrarile de executie au obligativitatea de a respecta legislatia in vigoare privind protectia muncii.

Începând cu declanşarea oricărei activităţi pentru realizarea obiectivului de investiţie propus constructorul este obligat să elaboreze fişe de instructaj pentru protecţia muncii pentru următoarele activităţi (enumerare cu titlu exemplicativ)

- terasamente (săpături, umpluturi, compactări realizare mecanizat sau manual);

- transportul, depozitarea, lansarea în şanţuri, pozarea cablurilor necesare obiectivului de investiţie propus;

- lucrări de dulgherie şi cofrare (la sol sau la înălţime);

- confecţionare, transport şi montare armături pentru beton armat;

- realizarea şi montarea confecţiilor metalice (cu precizări privind sudarea elementelor);

- turnare betoane în radiere;

- desfăşurarea activităţilor în prezenţa utilajelor grele (macarale, excavatoare, buldozere, compresoare etc)

Executarea lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de prevenire a incendiilor reprezintă responsabilitatea executantului şi pe parcursul executiei se vor respecta prevederile legale.

Executarea lucrărilor de construcţii în condiţii de siguranţă şi igienă a muncii precum şi de prevenire a incendiilor reprezintă responsabilitatea executantului şi pe parcursul executiei se vor respecta prevederile din:

Ø       C 300/94, Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

·         Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

·         CODUL MUNCII - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 2005

·         Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

·         Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

·         Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaii si sanatatii in munca nr. 319/2006

·         Ordin Nr. 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001.

La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, respectarea prevederilor cuprinse în normativele menţionate, care vizează activitatea pe şantier.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: sunt lucrari de imprejmuire lot in prorpieatte fara afectarea aliniamentelor de vecinatati,realizarea unei zonei verzi de ambientare a incintei, executarea racordului rutier la drumul public in conformitate cu avizul administratorului de drum.

Se vor amenaja platformele carosabile  cu beton carosabil, borduri si spatii verzi.

Se va construi o imprejmuire de incinta din retea de plasa sudata plastificata.

Se va semnaliza si ilumina exterior specific  functiunii

.Se va executa racordului rutier la drumul public in conformitate cu avizul administratorului de drum.

XII.Anexe - piese desenate:

Plan amplasare general topo

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

*nu este cazul

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

-Statia de distributie carburanti este ca teren integrat la frontul stradal existent al bulevardului ICBratianu ,avand limtrofe terenuir libere de constructii.

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;- nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;- nu este cazul

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;-proiectul nu are legatura directa cu arii natural protejate/

e)a estimarea  impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;- nu este impact direct asupra speciilor si habitatelor ,amplasamentul nefiind in arii protejate.

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

* nu este cazul

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

REMARK VISIO SRL

ARH SCHINAGEL ILEANA

16.06.2019