MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI:

“Reabilitare infrastrutură rutieră, comuna Topalu, județul Constanța”

- TITULAR:

Denumirea titularului: COMUNA TOPALU

adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Comuna Topalu, Str. Dinu si Sevasta Vintila, nr. 364, Jud. Constanta, cod 907280, telefon: 0727.217.416; e-mail:  secretar@primariatopalu.ro

reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare: Primar Valentin Stanciu, tel. telefon: 0727.217.416; e-mail:  secretar@primariatopalu.ro

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

  - Rezumatul proiectului

Proiectul prevede amenajarea unor trotuare cu lățimea de 1,00m pe str. Grădiniței, str. Dinu și Sevasta Vintilă și str. Hîrșovei din satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța.

Lungimea totală a trotuarelor proiectate este de 1.000ml.

Sistemul rutier propus pentru amenajarea trotuarelor este cu îmbrăcăminte din beton de ciment (de tip rigid) și are următoarea structură:

- pavele de beton de ciment, grosime 10cm;

- piatră spartă, grosime de 12cm;

- nisip ca strat anticapilar, grosime 7cm.

Detaliu execuție sistem rutier trotuare pe străzile

din satul Topalu, com. Topalu, jud. Constanța

Pentru executarea trotuarelor pe străzile str. Grădiniței, str. Dinu și Sevasta Vintilă și str. Hîrșovei din satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța, se vor realiza următoarele lucrări:

a. Lucrari pregatitoare:

  - sapaturi pentru realizarea fundatiei trotuarelor.

b. Lucrari de terasamente:

  - uniformizarea terenului in vederea executarii platformelor;

  - incarcarea si transportul pamantului rezultat in urma sapaturilor.

c. Lucrari de suprastructura platforma betonată:

  - asternerea stratului de nisip anticapilar;

  - asternerea stratului de fundatie din piatra sparta 12cm (sort 0-63 mm);

  - pozarea pavelelor de beton de ciment.

Lucrările sunt simple/reduse, se vor executa cu un număr redus de utilaje și NU necesită amenajarea unei organizări de șantier.

Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 9 luni.

  - Justificarea necesităţii proiectului

Străzile rurale investigate situate în satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța NU au trotuare sau alte căi de acces pietonal.

  - Valoarea investiției

Costul estimativ al investiţiei este de 684,283 mii RON cu TVA inclus respectiv 575,028 mii RON fara TVA din care:

- 523,600 mii RON cu TVA inclus respectiv 440,000 mii RON fara TVA reprezentand constructii + montaj

  - Perioada de implementare propusă

Perioada de implementare a proiectului este demaxim 9 luni, după obținerea autorizației de construcție.

  - Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Străzile de interes local pe care se vor amenaja trotuare pentru pietoni sunt situate în satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța și sunt proprietate a domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Topalu, fiind în conformitate cu PUG – ul comunei Topalu.

Destinație: Căi de acces de utilitate publică.

Vecinătății: 	proprietăți particulare, conform planului de încadrare în zonă.

Suprafața care urmează sa fie ocupată de lucrare:

Suprafața totală construită (trotuare) este de aproximativ 1.000mp.

Menționăm că lucrările se vor efectua fără amenajarea unei organizării de șantier.

NU sunt necesare defrișări.

Plan de încadrare în zonă – Străzi de inters local pentru

amenajarea trotuarelor în sat Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța

Antreprenorul va respecta amplasamentul și proiectul, NU va afecta alte proprietăți (terenuri) decât cele pentru amenajarea trotuarelor (1.000mp).

  - Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

  - Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Lungimea totală a trotuarelor (str. Grădiniței, str. Dinu și Sevasta Vintilă și str. Hîrșovei): 1.000ml;

Lățime trotuare: 1,00m.

Sistemul rutier propus pentru amenajarea trotuarelor este cu îmbrăcăminte din beton de ciment (de tip rigid) și are următoarea structură:

- paleve de beton de ciment, grosime 10cm;

- piatră spartă, grosime de 12cm;

- nisip ca strat anticapilar, grosime 7cm.

  - Profilul și capacitățile de producție

NU este cazul.

  - Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

NU este cazul.

  - Descrierea proceselor de producție ale proiectului, în funcție de specificul investiției, mărimea, capacitatea

NU este cazul.

  - Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Materii prime

Nisip și piatră spartă

Nisipul și piatra spartă se vor achiziționa de la un furnizor autorizat (balastieră/carieră autorizată).

Pavele de beton de ciment

Pavelele de betonul de ciment se vor achiziționa de la un furnizor autorizat.

Se recomandă ca furnizorului autorizat să fie cât mai apropriat de amplasamentul lucrării.

Energia şi combustibili utilizați

Energia electrică

Energia electrică necesară desfăşurării activităţilor de construcţie, dacă va fi cazul, va fi asigurată cu generatoare de curent de către Antreprenor.

Carburanţi (motorina, benzină)

Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având toate reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie.

În cazul în care vor fi necesare operaţii de întreţinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea NU se vor executa în amplasamentul lucrării (pe șantier), ci în atelierele specializate autorizate, unde se vor efectua şi schimburile de anvelope.

Cantități de materiale folosite în lucrare

Singurele materii prime încadrate în categoria PERICULOASE sunt:

- motorină folosită pentru circulația utilajelor, mijloacelor de transport - INFLAMABIL, NOCIV, TOXIC - R10; R11; R45 (FAZA DE RISC).

Principalele cantitățile de materiale folosite în lucrare (cantitățile prezentate sunt acoperitoare) sunt prezentate în cele ce urmează:

- pavele de beton de ciment: 100mc ;

- piatra spartă: 120mc;

- nisip anticapilar: 70mc;

  - Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Lucrările prevăzute în proiect NU impun racordarea la rețele utilitare (alimentarea cu energie electrică, apă sau gaze).

Dacă va fi cazul, energia electrică va fi asigurată, în perioada de execuție, de către Antreprenor cu generatoare de curent.

Pentru execuţia lucrărilor, apa necesară se va asigura, dacă este cazul, cu ajutorul cisternelor auto.

Apa potabilă va fi asigurată din surse controlate. Transportul apei potabile se va face în recipiente igienice.

  - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției se vor rezuma la:

- evacuarea (încărcarea şi transportul) eventualelor:

    - deşeuri (pământ excavat sau deșeuri menajere) rămase după terminarea lucrărilor;

    - materiale rămase la punctul de lucru;

    - utilaje și mijloace de transport din amplasament.

- evacuarea toaletei ecologice.

Deșeul rezultat din lucrare (pământ excavat) va fi folosit la gropi de umplutură în amplasamente indicate de autoritățile locale (se va obține acordul autorităților locale).

Antreprenoul va respecta H.G. nr. 856/2002 și Legea nr. 211/2011.

În perioada de execuție a lucrării, în cazul constatării unor contaminări accidentale a amplasamentului cu produse petroliere, se vor folosi materiale absorbante.

  - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la lucrare se va asigura printr-un străzile existente ale comunei Topalu, sau Topalu, respectiv pe str. Grădiniței, str. Dinu și Sevasta Vintilă și str. Hîrșovei.

Proiectul NU pevede realizarea de căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, ci doar amenajarea unor trotuare cu lățimea de 1,00m pe străzile existente (lungime trotuare 1.000ml).

  - Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

În perioada de construcție, singurele resurse naturale folosite sunt:

- agregatele naturale (piatră spartă, nisip);

- combustibil tip benzină şi/sau motorină pentru alimentarea mijloacelor de transport și a utilajelor.

Aprovizionarea cu materialele necesare se va face de la furnizorii cei mai apropiați și care prezintă o garanție în privința calității acestora.

În acest sens, Antreprenorul iși va alege furnizorii autorizați de materiale: balastiere autorizate, furnizori de materiale.

NU se vor utiliza resurse naturale (nisip sau piatră spartă) din apele de suprafață.

În perioada de exploatare nu sunt necesare resurse naturale.

  - Metode folosite în construcţie/demolare

Metodele ce vor fi folosite la realizarea lucrărilor de construcții sunt metodele uzuale pentru astfel de proiecte, care vor fi în conformitate cu cerințele tehnice și legale în vigoare, în conformitate cu caietele de sarcini care stau la baza atribuirii lucrărilor de execuție.

Lucrările prevăzute în proiect NU implică lucrări de demolare, ci doar lucrări de excavare (săpătură) pentru realizarea trotuarelor.

  - Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Lucrările de amenajare a trotuarelor pe străzile din satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța se vor realiza eșalonat, conform graficului de execuție (max. 9 luni) și sunt lucrări simple/reduse.

În perioada de reabilitare a străzilor de inters local (amenajare trotuare), utilajele (excavator/buldozer, compactor/placă vibratoare, etc.), vor fi parcate grupat și aliniate la terminarea zilei de lucru, pe amplasamentul străzilor.

Mijloacele de transport (basculante, etc.) vor fi garate în baza de producție a Antreprenorului (nu vor fi garate pe timpul nopții în amplasamentul lucrării).

Se recomandă ca materialele folosite pentru reabilitarea străzilor de interes local (piatra spartă, nisipul) să fie aduse şi puse direct în operă.

Menționăm că unele materiale (pavele prefabricate de beton de ciment), pe măsura aducerii acestora, pot fi depozitate temporar în amplasamentul străzilor pentru circa 1-3 zile.

Depozitarea materialelor în stivă sau în grămezi se va face cu grijă, iar manipularea se face cu respectarea condiţiilor impuse de fiecare material în parte şi a Normelor de Tehnica Securităţii Muncii.

Precizăm că lucrările se vor desfășura fără amenajarea unei organizări de șantier; se va folosi forţa de muncă din zonă (20 persoane calificate şi necalificate).

NU se vor amenaja depozite de combustibil. Utilajele din amplasamentul lucrării se vor alimenta cu combustibil de la cisterne; se va folosi personal calificat pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Apa necesară execuţiei lucrărilor va fi asigurată cu ajutorul cisternelor, dacă este cazul.

Toate lucrările vor fi semnalizate conform normelor în vigoare prin grija Antreprenorului.

Pentru transportul materialelor, Antreprenorul va folosi drumurile existente din comuna Topalu.

### Pentru executarea trotuarelor pentru pietoni pe străzile str. Grădiniței, str. Dinu și Sevasta Vintilă și str. Hîrșovei din satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța, se vor executa:

a. Lucrari pregatitoare:

  - sapaturi pentru realizarea fundatiei trotuarelor.

b. Lucrari de terasamente:

  - uniformizarea terenului in vederea executarii platformelor;

  - incarcarea si transportul pamantului rezultat in urma sapaturilor.

c. Lucrari de suprastructura platforma betonată:

  - asternerea stratului de nisip anticapilar;

  - asternerea stratului de fundatie din piatra sparta 12cm (sort 0-63 mm);

  - pozarea pavelelor de beton de ciment.

Antreprenorul va respecta pe durata execuţiei lucrării legislaţia privind protecţia mediului și acordul de mediu emis de APM Constanța.

După terminarea lucrărilor de execuție, toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament.

Deșeurile rezultate se vor gestiona conform capitolului 8 – Gestionarea deșeurilor.

  - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Lucrările prevăzute în proiect vor demara după obţinerea autorizaţiei de construcţie și vor dura maxim 9 luni lucrătoare.

Alt proiect existent și/sau planificat este:

- Modernizare și extindere sistem de canalizare apă uzate menajeră în localitatea Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța (Studiu de Fezabilitate).

Lucrările de amenajare a trotuarelor pentru pietoni pe străzile din satul Topalu, comuna Topalu sunt locale, simple/reduse, eșalonate în timp (maxim 9 luni) și desfăşurate în cea mai mare parte în amplasamentul existent al străzilor.

Lucrările de amenajare a trotuarelor vor conduce doar la o uşoară creştere a traficului auto în zonă, ca urmare a transportului muncitorilor și a materialelor necesare execuţiei lucrărilor, respectiv a deșeurilor rezultare (pământ excavat).

În concluzie, putem estima că lucrările prevăzute în proiect NU vor influența și NU vor fi influențate de alte lucrări, ele vor conduce doar la o uşoară intensificare a traficului în zonă.

  - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Singurele alternativele posibile luate în considerare sunt:

- Un alt sistem rutier (tip suplu - elastic) pentru amenajarea trotuarelor cu următoarea structură:

- beton asfaltic BA 8 de 3cm;

- 10cm beton C12/15;

- piatra sparta 12cm;

- nisip ca strat anticapilar 7cm.

Menționăm că soluția aleasă pentru amenajarea trotuarelor cu dale de beton de ciment a fost aleasă în urma unui calcul tehnico-economic și de tonaj, luand in considerare si recomandarea titularului de proiect.

- Aprovizionarea materialelor de la furnizorii autorizați (balastiere, cariere, societăți autorizate); NU se vor folosi materiale (agregate, piatră) din albia unor ape de suprafață.

- modificarea perioadei de execuție.

  - Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

NU este cazul. Proiectul nu generează alte activități.

Proiectul va folosi pavele/piatră spartă/nisip de la furnizori autorizați.

NU se vor folosi materiale (nisip, piatră spartă) din albia unor cursuri de apă naturală.

  - Alte autorizatii cerute pentru proiect

Autorizaţiile cerute pentru proiect sunt cele conform Certificatului de Urbanism.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

  - Plan de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Pentru realizarea proiectului propus NU sunt necesare lucrări de demolare, întrucât pe amplasamentul proiectului nu sunt construcții.

Pentru realizarea trotuarelor se vor executa lucrări de săpături.

Lucrările se vor executa fără amenajarea unei organizări de șantier.

  - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Pentru realizarea proiectului NU sunt necesare lucrări de demolare.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției sunt  prezentate în cap. 3.13. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.

  - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

Pentru realizarea proiectului NU sunt necesare căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

  - Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

Pentru realizarea proiectului NU sunt necesare lucrări de demolare.

  - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

Pentru realizarea proiectului NU sunt necesare lucrări de demolare.

  - Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării

Nu este cazul.

Pentru realizarea proiectului NU sunt necesare lucrări de demolare. Pământul rezultat din lucrările de săpătură (realizarea trotuare) va fi încărcat și folosit (valorificat) ca material de umplutură la gropi din județul Constanța, cu acordul autorităților locale.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

  - Distanța faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

  - Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, și Repertoriului arheologic național

Străzile Grădiniței, str. Dinu și Sevasta Vintilă și str. Hîrșovei propuse pentru amenajarea trotuarelor sunt situate în satul Topalu, comuna Topalu, judeţul Constanța.

Străzile sunt proprietate a domeniului public de interes local al comunei Topalu, județul Constanța.

În comuna Topalu, județul Constanța, potrivit Listei monumentelor istorice, este:

| Nr. crt. | Amplasament | Sit |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sat Topalu, comuna Topalu „Stânca”, la cca. 5 km N de sat | Cetate sec. II - IV p. Chr., Epoca romană CT-I-s-B-02764 (RAN: 63054.01) |

  - Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

Planul de încadrare în zonă este prezentat în cele ce urmează:

Plan de încadrare în zonă - Topalu

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Străzile de interes local pe care se vor amenaja trotuare pentru pietoni sunt situate în satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța și sunt proprietate a domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Topalu, fiind în conformitate cu PUG – ul comunei Topalu.

Destinație: Căi de acces de utilitate publică.

Vecinătății: 	proprietăți particulare, conform planului de încadrare în zonă.

- politici de zonare şi de folosire a terenului:

Străzile sunt proprietate a domeniului public de interes local al comunei Topalu, județul Constanța.

Destinație: Căi de comunicație și transport, conform Planului Urbanistic General aprobat.

- arealele sensibile:

Amplasamentul proiectului este situat la circa 430m de ROSCI0022 Canaralele Dunării și ROSPA0002 - Allah Bair – Capidava, conform planului de mai jos.

Menționăm că lucrările propuse se vor desfășura în cea mai mare parte în amplasamentul străzilor existente, pe actualul amplasament al acestora (amplasament puternic antropizat).

Foto - Amplasament proiect fată de ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării și ROSPA0002 - Allah Bair – Capidava.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

NU este cazul. Lucrările sunt simple (amenajare trotuare pe străzile existente) și se vor executa fără amenajarea unei organizării de șantier.

- DESCRIEREA TUTUROR  EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMIAT INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

A. SURSA DE POLUANŢI ŞI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU:

  - Protecţia calităţii apelor

Lucrările de reabilitare infrastructură rutieră (amenajare trotuare pe străzile de interes loca)l în comuna Topalu, sat Topalu, jud. Constanța NU implică procese tehnologice care să genereze ape reziduale.

În perioada de execuţie a lucrărilor, IMPACTUL ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU “APA” se poate manifesta prin:

- scurgeri accidentale de combustibili sau lubrefianţi de la utilajele care vor fi folosite pentru execuţia lucrării;

- deversări fecaloid-menajere de la toaleta ecologică.

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minim a posibilităţilor de poluare (pierderi de materiale) a pânzei subterane, se vor adopta următoarele MĂSURI PENTRU PROTECȚIA APELOR:

- eşalonarea în timp a lucrărilor (max. 9 luni) şi respectarea graficului de lucru;

- se recomandă ca materialele necesare execuției lucrării să fie aduse în amplasament și puse direct în operă (piatră spartă, nisip), fără o depozitare temporară a acestora;

- dacă va fi cazul, unele materialele vor putea fi depozitate temporar în amplasamentul lucrării pentru 1-3 zile (ex: pavele prefabricate de beton de ciment);

- Antreprenorul va respecta întocmai tehnologia de execuție și se va lua toate măsurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cu combustibil/uleiuri de la utilajele tehnologice;

- se va monitoriza permanent activitatea, în perioada de execuţie a lucrărilor, din punct de vedere al protecţiei mediului;

- transportul și manipularea materialelor se va efectua astfel încât să NU se producă poluarea solului și a apelor subterane;

- se interzice evacuarea/abandonarea deșeurilor (pământului excavat) în locuri neautorizate; pământul excavat se va folosi la gropi de umplutură cu acordul autorităților locale;

- utilajele vor fi alimentate cu carburant de la cisterne cu combustibil; personalul va fi instruit pentru a evita pierderile accidentale de combustibil; toate mijloacele auto vor fi alimentate la stații autorizate;

- se vor respecta condiţiile impuse în acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța;

- se interzice spălarea autovehiculelor lângă/în apele de suprafață;

- în amplasamentul lucrării se va monta o toaletă ecologică, iar Antreprenorul va încheia contract de întreţinere cu firme specializate;

- întreţinerea şi reparaţia utilajelor se va executa numai în ateliere specializate şi autorizate; în șantier, la punctul de lucru se interzice efectuarea schimbului de ulei și/sau lucrări de întreținere și reparații la utilaje/mijloace de transport;

- NU se vor stoca combustibili în amplasamentul lucrării;

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere (pierderile accidentale de carburanţi/lubrifianţi de la utilaje/mijloacele de transport) se va interveni imediat cu material absorbant;

- dirigintele de șantier va fi direct responsabil pentru orice incident/accident de natură a aduce prejudicii (poluare) mediului și sănătății;

- la terminarea lucrărilor, toate materialele rămase și deșeurile rezultate se vor degaja/gestiona conform proiect/legislației pentru protecția mediului în vigoare pentru a nu afecta apele subterane.

  - Protecţia aerului

În perioada de execuţie a lucrărilor, POLUAREA AERULUI SE POATE MANIFESTA LOCAL prin:

- noxe rezultate prin arderea combustibilului în timpul funcţionării utilajelor pe pneuri (excavator/buldozer, compactor/placă vibratoare) şi a mijloacelor de transport folosite pentru transportul materialelor (basculante).

Această sursă generatoare de substanţe poluante se încadrează în categoria surselor de poluare mobile, conform O.U.G. 243/2000, privind protecţia atmosferei. Ca noxe, se degajă pulberi, SO2, NOx şi CO, cu efect local, neafectând zonele învecinate.

- praf, pulberi în suspensie ca urmare a lucrărilor de excavare, încărcare, descărcare materiale, a lucrărilor de execuție a sistemului rutier pentru trotuare. Așadar, compoziţia aerului atmosferic va fi afectată de lucrările de construcție și de transportul materialelor și al deșeurilor (pământ excavat).

Lucrările sunt locale, amplasate în satul Topalu, comunei Topalu, jud. Constanța, eşalonate în timp (max. 9 luni) şi nu vor depăşi concentraţiile maxime admisibile (CMA) de pulberi în suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87, privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate şi Ordin nr. 592/2002.

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minim a efectelor agenţilor poluanţi asupra mediului, se recomandă adoptarea următoarelor MĂSURI PENTRU PROTECȚIA AERULUI în perioada de execuție:

- folosirea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea nivelului de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament; se vor folosi doar acele utilaje/mijloace de transport ce corespund cerințelor tehnice;

- respectarea graficului de lucru prin etapizarea lucrărilor în timp şi spaţiu;

- încărcarea pământului excavat în mijloace de transport astfel încât distanţa între cupa excavatorului şi bena autocamionului să fie cât mai mică pentru a evita astfel împrăştierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente;

- se vor stabili trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale (nisip, piatră spartă, pământ, etc.) ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face cu vehicule dotate cu prelate (încărcătura va fi acoperită);

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport;

- viteza de circulație a mijloacelor de transport în amplasamentul proiectului va fi redusă; se va instrui personalul Antreprenorului;

- se recomandă punerea în operă a materialelor (nisip, piatră spartă, etc.), fără depozitarea temporară a acestora;

- lucrările se vor realiza cu personal calificat şi instruit, cu respectarea tehnologiilor de lucru performante.

Pământul excavat (≈290mc) se va încărca direct în mijloace de transport corespunzătoare şi se va transporta în vederea utilizării ca material de umplutură numai în locaţiile indicate de autoritățile locale.

Amenajarea trotuarelor pe străzile de interes local se va executa etapizat, conform grafilului de execuție.

Lucrările sunt locale, reduse/simple, eşalonate în timp şi nu vor depăşi concentraţiile maxime admisibile (CMA) de pulberi în suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate şi Ordin nr. 592/2002.

În perioada de exploatare, singura sursă de poluare a aerului este constituită de traficul rutier desfășurat pe străzi.

Se estimează o îmbunătățire a calității aerului ca urmare a reducerii emisiilor de poluanți (trotuarele reabilitate conduc la înlăturarea apariţiei prafului).

  - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În perioada de execuție a lucrărilor, ZGOMOTUL ȘI VIBRAŢIILE SE POT PRODUCE ca urmare a:

- lucrărilor de execuție pentru amenajarea trotuarelor pe străzile de interes local;

- traficului auto al autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor și a pământului excavat.

În perioada de execuţie, utilajele şi mijlocele de transport vor avea revizia tehnică la zi.

Având în vedere numărul redus de utilaje și mijloace auto folosite pentru execuţia lucrărilor şi transportul materialelor, eşalonarea lucrărilor, se poate estima ca nivelul de zgomot şi de vibraţii se vor încadra în limitele impuse de SR 10009/2017 şi Ord nr. 119/2014.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada de execuție a lucrării se recomandă următoarele MĂSURI:

- realizarea lucrărilor conform unui program de lucru pe timp de zi între orele 6,00 – 22,00; se recomandă Antreprenorului să NU efectueze lucrări pe timpul nopții, deoarece zgomotul produs de utilaje ar crea un disconfort sonor populației din vecinătatea lucrărilor;

- folosirea utilajelor cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot, precum şi utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje);

- instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de inactivitate, precum şi oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor/pământului excavat;

- desfășurarea lucrărilor etapizat prin grija Antreprenorului, astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

- limitarea vitezei de circulație în localități a autovehiculelor care transportă materiale/pământ excavat;

- nivelul de zgomot generat de lucrări/utilaje/mijloace de transport va respecta limitele maxime admisibile conform SR 10009-2017.

Având în vedere eşalonarea lucrărilor în timp și spațiu, numărul redus de utilaje și mijloace de transport folosite, dar și măsurile adoptate în perioada de execuție a lucrărilor, se poate estima că nivelul de zgomot şi de vibraţii se va încadra în limitele impuse de  SR 10009-2017.

În perioada de exploatare a lucrării, zgomotele şi vibraţiile sunt produse doar de circulaţia rutieră pe străzile locale.

  - Protecţia  împotriva radiaţiilor

Pentru realizarea trotuarelor pe străzile de interes local, NU este necesară utilizarea sau stocarea substanţelor radioactive.

Prin natura lucrărilor propuse nu rezultă radiaţii.

  - Protectia solului şi a subsolului

În perioada de execuţie, SURSELE POSIBILE DE POLUARE ŞI DEGRADARE A SOLULUI ŞI SUBSOLULUI sunt în principal următoarele:

- scurgeri accidentale de combustibili şi lubrifianţi de la mijloacele auto/utilaje;

- depozitarea necontrolată a pământului excavat şi a materialelor de construcţie.

În perioada execuţiei lucrărilor se impun următoarele MĂSURI PENTRU PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI:

- gestionarea corespunzătoare a materialelor procesate;

- se vor vehicula cantităţi reduse de materiale;

- nu se vor stoca combustibili în amplasamentul lucrării;

- întreţinerea şi reparaţia utilajelor/mijloacelor de transport se va executa de către Antreprenorul lucrării, numai în ateliere specializate;

- în amplasamentul lucrării, Antreprenorul va amplasa o toaletă ecologică, având în vedere şi întreţinerea/vidanjarea acestora prin contract cu societăţi autorizate;

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

- pământul excavat din amplasametul lucrării va fi încărcat direct în mijloace auto, pe măsură ce acestea rezultă, şi se va evacua/valorifica ca material de umplutură la gropi cu acordul autorităților locale;

- pentru colectarea deşeurilor menajere, Antreprenorul va pune la dispoziţia personalului angajat, o europubelă, şi va avea în vedere evacuarea acesteia prin contract cu o firmă autorizată, conform cerinţelor legale.

Deoarece lucrările de amenajare a trotuarelor pe străzile de interes local sunt desfăşurate în amplasamentul lucrării, într-o perioadă scurtă de timp (max. 9 luni), cu respectarea graficului de lucru și cu adoptarea măsurilor de protecție a factorului de mediu SOL, putem estima faptul că impactul asupra solului şi subsolului este nesemnificativ.

  - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Străzile de interes local propuse pentru amenajarea trotuarelor sunt situate în comuna Topalu, sat Topalu, judeţul Constanța.

Amplasamentul proiectului/lucrării NU este amplasat într-o arie naturală protejată.

Menționăm că lucrările propuse de amenajare a trotuarelor pe străzile de interes local în sat Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța se vor desfășura în cea mai mare parte pe amplasamentul străzilor existente, pe actualul amplasament al acestora (amplasament puternic antropizat).

IMPACTUL produs asupra florei şi faunei limitrofe se poate manifesta prin:

- emisii atmosferice;

- producerea de zgomot şi vibraţii;

- tăierea/defrișarea vegetaţiei ierboase și lemnoase din vecinătatea lucrării.

Pentru protejarea florei și faunei limitrofe, la execuția lucrării se vor respecta următoarele MĂSURI:

- se interzice utilizarea resurselor naturale din ariile naturale protejate (nisip, piatră spartă);

- se interzice distrugerea, arderea și tăierea/defrișarea vegetaţiei ierboase și lemnoase din vecinătatea lucrării.

- lucrarea se va executa fără DEFRIȘĂRI;

- amplasamentul lucrării se va limita la cel existent; NU se vor ocupa alte suprafețe adiacente;

- se va evita poluarea de orice natură a habitatului;

- se interzice orice formă de recoltare, capturare, ucidere, vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural;

- lucrările se vor desfășura strict în amplasamentul străzilor existente (amplasament puternic antropizat).

Lucrările se vor desfăşura eşalonat, astfel încât nivelul de zgomot şi vibraţii, precum şi noxele emise de mijloacele auto, respectiv utilaje să se încadreze în limitele impuse de legislaţia în vigoare.

Antreprenorul va respecta amplasamentul existent al străzilor și proiectul, tehnologia de execuție și NU va afecta alte proprietăți (terenuri) adiacente.

Antreprenorul va respecta legislația pentru protecția mediului și decizia de încadrare emisă de APM Constanța.

În perioada de exploatare, impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei se poate manifesta doar prin zgomot şi vibraţii produse de traficul rutier (trafic redus), impact estimat a fi nesemnificativ.

  - Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Străzile de interes local din sunt situate în satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța și se învecinează cu proprietăți particulare, respectiv terenuri agricole.

Foto – Amplasament străzi de interes local în sat Topalu,

comuna Topalu, jud. Constanța

În perioada de execuție a lucrării, singurele surse de disconfort pentru locuitorii comunei Topalu pot fi zgomotul şi vibraţiile produse de circulaţia rutieră.

De asemenea, în urma efectuării lucrărilor de excavare se va produce praf, particulele în suspensie pot fi antrenate de vânt, putând pricinui, astfel o stare de disconfort locuințelor situate în imediata vecinătate a străzilor.

Lucrările este locale, simple/reduse, eșalonate în timp și spațiu, executate pe etape şi desfăşurate într-o zonă deschisă.

Zona va fi delimitată, semnalizată, executată cu utilaje performante.

Lucrările care produc praf vor fi reduse în zilele cu vânt puternic. În perioadele secetoase, suprafetele excavate se vor stropi.

La terminarea lucrărilor impactul asupra componentei sociale va fi unul pozitiv, prin asigurarea circulației pietonale în condiții de siguranță, precum și prin înlăturarea apariţiei prafului ca urmare a antrenării particulelor în suspensie de către vânt.

  - Prevenirea și gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ân timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

6.8.1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantitățile de deșeuri generate:

În perioada executării lucrării, Antreprenorul va ţine evidenţa deşeurilor lunar conform HG nr. 856/2002 şi Legii nr. 211/2011.

În perioada executării lucrărilor se preconizează generarea următoarelor categorii/tipuri de deşeuri:

- Deşeurile menajere (resturi alimentare) se vor colecta şi depozita temporar în pubele, apoi se vor transporta şi depozita la groapa de gunoi cea mai apropiată.

Se poate estima o cantitate de 0,5 kg/persoană/zi, astfel că la punctul de lucru deservit de circa 20 de muncitori, se vor produce câte 10kg/ zi.

- Deşeuri tehnologice rezultate: deşeuri inerte: 290mc pământ excedentar din săpătură.

Pământul excedentar rezultat din săpătură va fi încărcat imediat după excavare în mijloace de transport şi folosit ca material de umplutură în locații indicate de autoritățile locale (primărie).

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii astfel încât cantităţile de pământ excavat să fie limitate la minimum.

Antreprenoul va lua toate măsurile pentru ca fiecare tip de deşeu să fie depozitat corect și evacuat într-un timp cât mai scurt.

- Deşeurile toxice şi periculoase sunt:

- gaz, petrol, combustibil folosit pentru echipament şi vehicule de transport;

- motorină / benzină;

- lubrifianţi (uleiuri, parafină);

Schimbul uleiurilor hidraulice şi de transmisie se vor efectua numai în atelierele autorizate.

Conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifică astfel:

| Codul deşeului | Denumirea deşeului |
| --- | --- |
| 20 | Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, institutii, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate |
| 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasament) |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |

    - Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Având în vedere că, lucrările necesare pentru amenajarea trotuarelor pe străzile din satul Topalu, vor genera doar o cantitate de deșeu de circa 290mc pământ din excavare (realizare trotuare adiacente străzilor), program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate constă în respectarea proiectului, a tehnologiei de lucru și respectarea legislației privind gestiunea deșeurilor în vigoare.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcţii astfel încât cantităţile de deșeuri generate să fie limitate la minimum.

    - Planul de gestionare a deșeurilor

În perioada executării lucrării, Antreprenorul va ţine evidenţa deşeurilor lunar conform HG nr. 856/2002 şi Legii nr. 211/2011.

## Managementul deşeurilor

Modul de gospodărire al deşeurilor rezultate este prezentat în următorul tabel:

| Tip deşeu | Mod de colectare/evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri menajere sau asimilabile (max. 2,7to/max. 9luni) | Se vor colecta la punctul de lucru în containere de tip pubelă. Periodic (ori de câte ori e necesar) acestea vor fi evacuate prin contract cu firma specializată la rampa de deşeuri cea mai apropiată. | Se vor păstra evidenţe privind datele calendaristice, cantităţile eliminate. |
| Pământ excedentar rezultat din săpătură (290mc) | Se va încărca direct în autobasculantă și se va transporta la gropile de umplutură din județul Constanța cu acordul autorităților locale. | Se vor păstra evidenţe privind datele calendaristice, cantităţile eliminate. |

În perioada de execuţie, singurele deşeuri rezultate care necesită un program special de gospodărire, în acord cu reglementările în vigoare, sunt cele rezultate din activităţile de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto. De la utilajele folosite în lucrare pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: anvelope uzate, acumulatori uzaţi, uleiuri de motor, piese metalice uzate şi înlocuite, filtre de ulei.

Activitatea de  întreţinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc.) NU se va executa la punctul de lucru, ci numai în centre autorizate.

Toate utilajle vor fi aduse la punctul de lucru în stare normală de funcţionare, cu reviziile tehnice efectuate la zi.

Antreprenorul va încheia contracte cu unităţile autorizate pentru eliminarea/valorificarea  deşeurilor, pe categorii.

În perioada de exploatare NU se vor genera deşeuri. Nu este cazul.

  - Gospodărirea substanţelor și preparatelor chimice periculoase

În perioada de execuţie a lucrărilor, substanţele toxice şi periculoase pot fi: carburanţii (motorina) şi lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor.

Utilajele (număr redus) cu care se va lucra, vor fi aduse la punctul de lucru în perfectă stare de  funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Mijloacele de transport (basculante) se vor alimenta doar la stațiile autorizate.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor de la punctul de lucru se va putea face de la o cisternă de combustibil. Personalul va fi instruit pentru eliminarea pierderilor accidentale de combustibil. Mijloacele auto vor fi alimentate cu combustibil de la stațiile autorizate.

Schimbarea lubrifianţilor şi întreţinerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere specializate.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populației

În perioada de execuție, lucrările de amenajare a trotuarelor pot determina un disconfort populației (zgomot, praf, noxe de la funcționarea utilajelor/echipamentelor folosite). Având în vedere măsurile prevăzute în proiect, se apreciază că impactul asupra populației este nesemnificativ, acesta se manifesta temporar și local.

În perioada de exploatare

Amenajarea trotuarelor pe străzile de interes local din satul Topalu va avea efecte pozitive asupra populației (asigurarea circulației pietonale în condiții de siguranță).

Impactul asupra apelor

În perioada de execuție a lucrărilor, impactul asupra apelor subterane și asupra apelor de suprafață este nesemnificativ, se manifesta temporar și local.

Se apreciază că poluanții generați din traficul rutier specific șantierului ca și cei generați prin manevrarea materialelor de construcții NU vor determina o poluare a apelor subterane sau de suprafață.

Lucrările NU au legătură cu apele de suprafață; NU se pune problema unei modificări a categoriei de calitate a unor ape de suprafață, a afectării ecosistemelor acvatice.

Pentru reziduurile de la toaleta ecologică, Antreprenorul va încheia contract cu o firmă specializată pentru vidanjarea/întreținerea acestora.

Impactul asupra solului și subsolului

În perioada de execuție, impactul asupra solului și subsolului este nesemnificativ, se manifestă tempor, local și are efecte reversibile.

Lucrările se vor desfășura fără amenajarea unei organizări de șantier, astfel că NU se vor ocupa temporar suprafețe noi de teren.

Lucrările se vor desfășura doar în amplasamentul existent al străzilor de interes local.

Pentru întreținerea, curățarea toaletei ecologice, Antreprenorul va încheia contract cu o firmă specializată.

Deșeurile menajere vor fi colectate într-o europubelă și evacuate prin contract.

În perioada de exploatere, datorită amenajării trotuarelor pe străzile de interes local (protecția solului și subsolului prin executarea sistemului rutier), impactului va fi nesemnficativ.

Impact asupra calității aerului

În perioada de execuție, impactul asupra calității aerului este datorat emisiilor de praf și emisiilor de poluanți specifici arderii combustibililor fosili în motoarele utilajelor, echipamentelor și respectiv a mijloacelor de transport folosite la punerea în operă a lucrărilor.

Se estimează că impactul asupra calității aerului generat se manifestă local (zona lucrării), este nesemnficativ fiind temporar.

Emisiile de poluanți în atmosferă și de praf variază de la o zi la alta, acestea fiind determinate de tipul de activitate desfășurată și de condițiile meteorologice.

În perioada de exploatare, singura sursă de poluare a atmosferei este traficul rutier pe străzile locale.

Impact asupra peisajului și mediului vizual

În perioada de execuție, impactul asupra peisajului este nesemnificativ. Activitatea de execuție are durată limitată (max. 9 luni), iar la finalizarea lucrărilor peisajul va fi îmbunătățit ca urmare a amenajării trotuarelor pe străzilor de interes local.

Natura impactului

Impactul generat de lucrările de amenajare a trotuarelor pe străzile locale din satul Topalu, comuna Topalu, jud. Constanța are caracter nesemnificativ, se manifesta temporar (doar în perioada de execuție) și local (în special în zona frontului de lucru).

Extinderea impactului

În perioada de execuție impactul se manifestă local în special în zona frontului de lucru. În perioada de exploatare, NU se pune problema unei extinderi a impactului având în vedere caracteristicile lucrării (trotuare pietonale).

Magnitudinea și complexitatea impactului

Prin analiza impactului asupra factorilor de mediu se apreciază că impactul asupra mediului este nesemnificativ.

Probabilitatea impactului

Prin respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în proiect se apreciază că probabilitatea de manifestare a impactului este foarte redusă.

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

În perioada de execuție se apreciază că impactul asupra mediului este nesemnificativ, se manifestă temporar și reversibil.

În perioada de exploatare impactul asupra mediului este nesemnficativ, nul (trotuare pentru pietoni). Efectele pozitive se manifesta pe durată lungă și sunt datorate siguranței circulației pietonale.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului Alte măsuri suplimentare față de cele prevăzute NU sunt necesare.

Măsurile generale de prevenire/reducere/ameliorare sunt prezentate în capitolul IV.

Natura transfrontieră a impactului

Proiectul NU are un impact transfrontier.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului.

Lucrările prevăzute în proiect se vor desfăşura cu un număr redus de utilaje, fiind eşalonate în timp, iar volumul de materiale vehiculat zilnic cu auto va fi redus.

Pentru limitarea efectelor negative accidentale, în perioada de execuţie a lucrărilor, se va implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu.

Astfel, lucrările vor fi urmărite permanent în perioada de execuţie, prin observaţii directe, vizuale, la punctul de lucru.

Personalul va fi instruit periodic din punct de vedere al protecţiei mediului.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu, se vor adopta următoarele măsuri:

„Aer”

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor auto în parametri prevăzuţi de fabricant;

- transportul corespunzător al materialelor necesare execuţiei lucrărilor (siguranţa transporturilor).

„Sol şi subsol”

- evitarea degradării solului din imediata vecinătate a amplasamentului străzilor, prin urmărirea strictă a lucrului (NU se vor ocupa temporar alte suprafețe de teren);

- urmărirea activităţii utilajelor pentru evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere, care ar afecta proprietăţile solului. În cazul producerii unor incidente se vor utiliza substanţe neutralizante;

- urmărirea punerii direct în operă a materialelor fără depozitarea temporară a acestora în amplasamentul lucrării;

- evacuarea pământului excavat pe măsură ce acesta rezultă, prin încărcarea în mijloacele auto și evacuarea din amplasament la gropile de umplutură;

- alimentarea cu carburant a utilajelor din șantier se va face cu grijă, cu personal instruit, pentru evitarea pierderilor de combustibil;

- nu se va extrage nisip sau piatră din albia cursurilor de apă de suprafață pentru a fi folosit în lucrare.

„Apă”

- încheia unui contract de întreţinere a toaletei ecologice cu firme specializate.

„Biodiversitate”

- asigurarea că lucrările se desfăşoară în amplasamentul proiectului (NU vor fi afectate alte suprafețe de teren).

- evitarea poluării de orice natura a habitatului;

- NU se va extrage nisip sau piatră din albia cursurilor de apă de suprafață pentru a fi folosit în lucrare;

- interzicerea distrugerii/arderii/tăierii/defrișării vegetaţiei ierboase și lemnoase din vecinătatea lucrării;

- interzicerea oricărei forme de recoltare, capturare, ucidere, vătămare a eventualelor exemplarelor aflate în mediul lor natural;

- evitarea activităţilor ce degradează habitatul speciilor.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ

Nu este cazul.

Proiectul respecta legislatia de protectia mediului in vigoare.

B. PLANUL/PROGRAMUL/STATEGIA/DOCUMENTUL

DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Lucrările de amenajare a trotuarelor pe străzile de interes local se va executa fără amenajarea unei organizări de șantier.

La punctul de lucru va exista o europubelă pentru colectarea deșeurilor menajere și un număr sufficient de toalete ecologice.

În perioada de execuție a lucrărilor, utilajele (excavator/buldozer, compactor/placă vibratoare, etc.), vor fi parcate grupat și aliniate la terminarea zilei de lucru, pe amplasamentul drumului.

Mijloacele de transport (basculante, etc.) vor fi garate în baza de producție a Antreprenorului, respectiv la stația de preparare a betonului (nu vor fi garate pe timpul nopții în amplasamentul lucrării).

Menționăm că numărul utilajelor și al mijloacelor de transport este foarte redus.

Se recomandă ca materialele folosite pentru execuția lucrării (piatra spartă, nisipul) să fie aduse şi puse direct în operă.

Menționăm că unele materiale (pavele de beton de ciment), pe măsura aducerii acestora, pot fi depozitate temporar în amplasamentul străzilor pentru circa 1-3 zile. Depozitarea materialelor în stivă (pavele) se va face cu grijă, iar manipularea se face cu respectarea condiţiilor impuse de fiecare material în parte şi a Normelor de Tehnica Securităţii Muncii.

Se va folosi forţa de muncă din zonă (20 persoane calificate şi necalificate).

NU se vor amenaja depozite de combustibil.

Utilajele din amplasamentul lucrării se vor alimenta cu combustibil de la cisterne; se va folosi personal calificat pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

Apa necesară execuţiei lucrărilor va fi asigurată cu ajutorul cisternelor, dacă este cazul.

Pentru transportul materialelor, Antreprenorul va folosi drumurile existente din comuna Topalu. Se vor adopta toate măsurile necesare pentru marcarea și semnalizarea zonei de lucru în timpul lucrărilor. Se vor respecta măsurile de securitate și sănatate în muncă.

Beneficiarul investitiei, va preda atât amplasamentul viitoarei investiții, libere de orice sarcini.

Având în vedere că lucrările sunt reduse, simple (amenajarea a 1000mp de trotuare),  executate fără amenajarea unei organizări de șantier, se apreciază că impactul este nesemnificativ (nu se pune problema ocupării temporare a unor suprafețe noi de teren).

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției se vor rezuma la:

- evacuarea (încărcarea şi transportul) eventualelor:

    - deşeuri (menajere și/sau pământ excavat) rămase după terminarea lucrărilor;

    - materiale rămase în amplasament;

    - utilaje și mijloace de transport din amplasament.

- evacuarea toaletei ecologice din amplasament.

Deșeul rezultat din lucrare (pământ excavat) va fi folosit la gropi de umplutură în amplasamente indicate de autoritățile locale (se va obține acordul autorităților locale).

Antreprenoul va respecta H.G. nr. 856/2002 și Legea nr. 211/2011.

În perioada de execuție a lucrării, în cazul constatării unor contaminări accidentale a amplasamentului cu produse petroliere, se vor folosi materiale absorbante.

În perioada de exploatare, dar şi în perioada de execuţie, riscul major identificat poate fi cel al unui accident rutier.

Măsurile de prevenire şi reducere a efectelor adverse semnificative asupra mediului pentru evitarea producerii unui accident rutier sunt:

- semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor;

- utilizarea personalului calificat;

- efectuarea de instructaje periodice a personalului angajat privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- respectarea normele metodologice şi a legislaţiei naţionale;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi mijloacelor de transport.

În perioada de exploatare, circulația pietonilor se va desfășura în siguranță pe trotuarele amenajate (1000mp).

- ANEXE - PIESE DESENATE

- Plan de încadrare în zonă

- Detaliu de execuție trotuare

| Întocmit, ................................... | Titular proiect, COMUNA TOPALU ………………………………………….. |
| --- | --- |