MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5E – Legea 292/ 03.12.2018

- Denumirea proiectului: „Extindere retea electrica de interes public, Zona Sat Pelinu, localitatea Comana, jud.Constanta”

- Titular :

- numele companiei: SC E-DISTRIBUŢIE  DOBROGEA S.A – Zona MT-JT Constanta

-  adresa poştală : str. Nicolae Iorga nr. 89A, loc. Constanta, jud. Constanta

-  numărul de telefon: 0241 805 702, fax: 0372 875 752

-  adresa paginii de internet : https://www.e-distributie.com

-  numele persoanelor de contact:

- Inginer Sef Zona MT-JT Constanta: ing. Chiriac Victor Marius

- Proiectant: teh. Puschila Emil, tel 0241 805 317,

puschila.emil@e-distributie.com

III.  Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- Un rezumat al proiectului

Pentru alimentarea cu energie electrica a celor 9 consumatori din Zona sat Pelinu,  se propune o singura solutie, care consta in costructia, din PTA nr. 6034 a unui circuit in LES 0,4 kV in lungime de 0,19 km si respectiv in LEA 0,4 kV in lungime de 0,16 km.

LES 0,4 kV  si LEA 0,4 kV proiectate va fi ampasata pe domeniul public conform planului de situatie nr. 2.

Din retelele de distributie stradale vor pleca bransamentele aeriene individuale cu masura in BMPM, BMPT, in baza avizului de racordare emis pentru pentru fiecare consumator, care nu fac obiectul lucrarii.

Pentru alimentarea cu energie electrica a celor 9 de consumatorilor din Zona Sat Pelinu, se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Montare cutie cu intrerupator in PTA nr. 6034 – bc;

- LES 0,4 KV proiectata 3X95+50N AL - 0,19 km;

- LEA 0,4 KV proiectata TYIR 3x70+54,6N - 0,16 km.

- Montare cutie cu intrerupator in PTA nr. 6034

Pentru alimentarea cu energie electrica a celor 9 consumatori din Zona sat Pelinu,  se propune o singura solutie, care consta in costructia, din PTA nr. 6034 a unui circuit in LES 0,4 kV in lungime de 0,19 km si respectiv in LEA 0,4 kV in lungime de 0,16 km.

Pentru alimentarea LES JT proiectata din PTA, este necesar sa se monteze 1 cutie din poliester armat cu fibră de sticlă echipata cu 1 întreruptor automat cvadripolar de j.t. 400 V, 80 A, cu protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, pentru racordarea 1 circuit in cablu. Cutia se va monta pe unul din stâlpii  tip SC 15014 ai PTA existent, la 1,5 m de la sol, pentru racordarea 1 circuit subteran.

Cutia va fi prevăzuta cu întreruptor cvadripolar automat de joasă tensiune 400 V, 80 A, cu nulul continuu, cu protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit. Întreruptorul se vor racorda printr-un cablu JT 3x95+50N pentru circuitul in LES, direct din bornele trafo. Pentru plecare se va utiliza 1 cablu JT 3x95+50N. Atât conductoarele de intrare în cutie cât şi cele pentru plecări se vor proteja în tub PVC până la 2,5 m de la sol. Cutia va fi etanşă şi va fi prevăzută cu încuietoare antiefracţie, fără posibilitatea de manevrare din exterior a  întrerupătoarelor.

Clemele utilizate la realizarea racordurilor vor fi adecvate lucrului sub tensiune.

Bornele de utilizare vor fi protejate împotriva atingerii indirecte.

- LES 0,4 kV proiectata

LES 0,4 kV proiectate in lungime de 0,19 km, se va realiza cu cablu JT 3x95+50N, cf. DC 4146.

Traseul LES 0,4 kV proiectat este conform planului de situaţie nr. 2 anexat.

LES 0,4 kV proiectata se vor poza pe domeniul public, în spaţiul destinat trotuarului, la 0,5 m de marginea bordurii existente şi la 0,6 m de limitele proprietăţilor.

Cablul proiectat va fi pozat în profil A tip Enel ,,m”, iar la subtraversări în profil B tip Enel ,,t'', in  tub de protecţie Φ160 mm DS 4247, încastrat în nisip sau material inert prescris, în funcţie de natura traseului (spaţiu verde, trotuar, alei de acces la proprietăţi sau subtraversări de drumuri).

Profile de cablu

Pozarea cablurilor de medie si joasa tensiune in profil se va face cu respectarea conditiilor impuse de NTE 007/08/00 si de Ghidul pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT si JT – Enel Distributie.

Cablurile MT noi tripolare cu elice vizibila (DC4385 RO) se vor monta in tub de protectie flexibil tip pliabil Φ160mm pe toata lungimea lor (DS 4247/6), iar ce le JT se vor monta in tub de protectie flexibil tip pliabil Φ125mm (DS 4247/5).

Pozarea cablurilor de medie si joasa tensiune in profil se va face conform pl. nr. 5, in canalizatie tip B cu adancimea de 1.4m prin spatii verzi si trotuare, carosabil si  la subtraversarea platformelor betonate destinate acesului auto.

Pozarea cablurilor se va face cu un strat de nisip de 20 cm deasupra tubului, peste care se va pune o folie avertizoare si pamantul rezultat din sapatura bine compactat.

La pozarea prin carodsabil si platforme betonate, peste pamantul bine compactat se vor turna straturile necesare refacerii acestora.

Distantele pe orizontala si pe verticala intre cabluri si intre cabluri si alte instalatii din zona vor respecta valorile din NTE 007/08/00 si anume (pl.8):

- distanta minima in plan vertical intre cablu si axul drumului este de 1m, iar tubul va depasi bordura cu 0.5m; unghiul de traversare 750 – 900.

- pe orizontala, distanta de la bordura la cablu va fi de min. 0.5m.

- traseul cablului va fi marcat prin borne din beton asezate in punctele in care cablul schimba directia, traversari, intersectii ce alte canalizari subterane, acolo unde este posibil, astfel incat sa nu impiedice circulatia. Bornele vor fi fixate lateral de cablu la 0.8 m de la ax cu placa de inscriptie spre cablu.

- distanta minima intre cablu si conductele de apa si canalizare va fi in plan orizontal de 0,5m iar in plan vertical de 0.25m.

- distanta minima intre cablul nou si alte cabluri de energie electrica 1-20kV va fi in plan orizontal de 7 cm iar in plan vertical de 0.5m.

- distanta minima intre cablul nou si cablurile de telecomunicatii va fi in plan orizontal de 0.5m iar in plan vertical de 0.5m.

- distanta minima intre cablu si conductele de gaze va fi in plan orizontal de 0.6m iar in plan vertical de 0.25m, cu conditia ca conducta de gaz sa fie deasupra. In caz contrar, cablul se va introduce in tub pe o lungime de 0.8m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prezazut cu rasuflatori, iar unghiul minim  de traversare este de 600.

- distanta minima intre cablu si fundatiile cladirilor va fi de 0.6m, iar fata de axul arborilor de 1m.

- distanta minima intre cablu si marginea fundatiilor stalpilor LEA 0.4kV va fi 0.5m, iar pentru LEA 20kV de 1m.

- Distanta minima intre cablu de energie si conducte cu abur in plan orizontal 1.5 m ( apropieri) si in plan vertical 0.5m (intersectii)

- Distanta minima intre cablu de energie si conducte cu apa fierbinte in plan orizontal 0.5m ( apropieri) si in plan vertical 0.2m (intersectii)

- distanta minima intre cablu de energie si conducte cu lichide combustibile in plan orizontal 1.0 m ( apropieri) si in plan vertical 0.5m (intersectii)

Data fiind posibilitatea existentei  altor retele edilitare pe traseu, sapatura pentru executarea profilelor se va realiza manual, in prezenta dirigintelui de  santier din partea beneficiarului si a delegatilor detinatorilor de utilitati. Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura se vor realiza sapaturi de sondaj.

Dupa executarea profilelor de cabluri se vor reface trotuarele, carosabilele si spatiile verzi, toate zonele afectate de sapatura, pana la aducerea lor in starea initiala.

Alte precizari

La executia lucrarii se vor respecta : Specificatia tehnica pentru executarea lucrarilor in instalatiile de distributie MT-JT si Ghidul pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT si JT – Enel Distributie.

Toate materialele si echipamentele vor fi puse la dispozitie de catre Enel, conform listei de materiale furnizate de Enel.

Restul materialelor vor fi achizitionate de catre constructor. Toate materialele achizitionate de catre constructor vor fi conforme specificatiilor tehnice Enel.

Partile metalice supuse coroziunii vor fi acoperite cu acoperiri de protectie conform DY 991 RO si DY 2101 RO

Lucrarile ascunse (profile de cabluri, prize de pamant) se vor realiza in prezenta dirigintelui de santier din partea beneficiarului.

Pe timpul executiei lucrarilor in zonele drumurilor se vor lua masuri de semnalizare si ingradire a locului acestora conform legislatiei in vigoare.

In cazul in care traseul LES este paralel cu traseul conductelor de gaze si nu se poate respecta distanta de 1,5m la paralelism, se va adopta solutia intreruperii tuburilor din loc in loc pentru a evita acumularile de gaze in acestea.

Materialele rezultate din demontari se vor preda cu forme legale la CE MT+JT Constanta sau unitatilor specializate in preluarea deseurilor.

Pozarea cablurilor de medie si joasa tensiune in profil se va face cu respectarea conditiilor impuse de NTE 007/08/00. La realizarea lucrarii se vor respecta prevederile NTE 007/08/00 si PE 101/A - 85 si PE 106/2003. cu privire la distante, apropieri, coexistenta cu alte instalatii. Lucrarile ascunse se vor realiza in prezenta dirigintelui de santier din partea beneficiarului.

Se va avea in vedere sa nu fie blocate  caile de acces in postul de transformare proiectat. Se va asigura un culoar unde se pot poza instalatiile electrice proiectate.

Executarea lucrarilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001-2008.

- LEA 0,4 kV proiectata

Din PTA nr. 6034 existent sat pelinu- circuit cablu aerian existent amplasat pe strada Principala, sa prevazut un circuit in LES 0,4 kV in lungime de 0,19 km si respectiv in LEA 0,4 kV in lungime de 0,16 km. Caderea de tensiune la capatul circuitului proiectat va fi de 2,38%.

LEA 0,4 kV proiectate se vor construi pe stalpi SC 10A la sustinere si SC 10E la intindere pe care se  va monta 1 circuit, realizat in  torsadat cu conductor TYIR 3x70 +54,6N, conform DC 4182/2.

Lungimea totala de TYIR 3x70 +54,6N este de 0,15 km.

Conform 1RE-Ip-30/2004 şi 1RE-Ip-35/2/2004 şi STAS 2612/87, pe fiecare circuit la plecarea din PTAB se va monta câte o priză de pământ de 4 ohmi. Prizele de pământ se vor construi  la stălpii LEA 0,4 kV existente, la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de PTA proiectat.

Consolele LEA de m.t. şi j.t., armăturile corpurilor de iluminat, conductorul de nul din fascicolul torsadat se vor lega la borna superioară a fiecărui stâlp, prin conductor OL AL 50 mmp cu papuci.

Toti stalpii de beton ai LEA 0,4 kV şi elementele de pe aceştia se vor lega la nulul retelei.

Dimensionarea stâlpilor din beton vor respecta standardele SR 2970:2005 - Stâlpi prefabricaţi din beton armat şi beton precomprimat pentru linii electrice aeriene. Condiţii tehnice generale de calitate, standard care se aplica împreuna cu standardele SR EN 12843/2005 - Produse prefabricate din beton. Stâlpi şi SR EN 13369 - Reguli comune pentru produse prefabricate de beton.

Stâlpii de beton vor fi prevăzuţi cu plăcute avertizoare.

In vederea asigurării condiţiilor tehnice pentru verificarea lipsei tensiunii şi montării dispozitivelor mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit se vor monta conectoare pentru conductoarele de fază şi nul, la derivaţii şi la capete de reţea. Stâlpii pe care se montează conectoarele se marchează cu vopsea roşie.

Conform PE 106/2003 se vor respecta următoarele distanţe:

-  1,5 m intre conductoarele LEA j.t. şi m.t., in deschideri mai mici de 40 m.

-  2,0 m intre conductoarele LEA j.t. şi m.t., in deschideri mai mici de 40 m.

-  0,2 m între fundaţia stâlpului şi conducta de apă;

- 1 m între stâlpul LEA 0,4 kV şi orice parte a clădirii;

- 1,5 m intre fundaţia stâlpului LEA 0,4 Kv şi cablul LTc;

La traversarea LEA 0,4 kV peste carosabil se va respecta distanţa pe verticala (gabaritul) mai mare de 7 m.

Conform SR 6290/2004 la intersecţiile cu liniile de telecomunicaţii se va respecta :

- distanta pe orizontala dintre cel mai apropiat stâlp LTc si conductorul LEA 0,4 Kv > 2 m.

- distanta pe orizontala dintre cel mai apropiat stâlp LEA 0,4 Kv şi reţea Tc > 2 m.

- distanta pe verticala între conductorul LEA 0,4 Kv izolat şi conductorul Tc > 0,6 m.

Se vor dezlega de la reţeaua existenta branşamentele şi corpurile de iluminat şi se vor racorda la noua reţea torsadată cu cleme cu dinţi conform specificaţiilor ENEL.

Se vor realiza prize de pământ de 4 ohmi la iesirile din PTAB la minim 20 m distanţă de acesta.

Lucrările ascunse (fundaţii, prize de pământ) se vor realiza in prezenta dirigintelui de şantier din partea beneficiarului.

Materialele rezultate din demontări se vor preda cu forme legale la UOMTJT Navodari, sau unităţilor specializate in preluarea deşeurilor

# La realizarea lucrării se vor respecta prevederile NTE 003/04/00 cu privire la distanţe, apropieri, săgeţi, coexistenţa cu alte instalaţii.

Executarea lucrărilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001-2008.

Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Unitatea Operativa  MT/JT Navodari pentru identificarea instalaţiilor de m.t.şi j.t.si cu toţi deţinătorii de utilităţi pentru identificarea acestora.

După terminarea lucrărilor se vor reface zonele afectate.

Lucrarile prevazute in acest proiect vor avea impact nesemnificativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Investitia se va realiza in intravilanul localitatii Pelinu si nu va afecta zone sensibile din punct de vedere ecologic avand in vedere pozitia geografica a amplasamentului.

Precizari privind semnalizarea temporara a lucrarii:

- sa se respecte semnul de executie, sa nu se ingreuneze circulatia rutiera, sa nu se depoziteze materialul pe partea carosabila, sa se readuca la starea initiala zona afectata de executia lucrarilor.

Se vor respecta prevederile Art.8 alin 2,3,4 din HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Executarea lucrărilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 si SR EN ISO 14001/2015.

- Justificarea necesitatii proiectului .

Primaria Comunei  Comana  solicita  extinderea retelei electrice si alimentarea cu energie electrica pentru un numar de 9 locuinte individuale, situate in localitatea Pelinu.

Amplasamentul obiectivului descris mai sus, se regaseste in planurile de situatie anexate.

- Valoarea investitiei

Devizului general s-a intocmit în conformitate cu HG 907/2016

Valoarea totală a investitiei, (fără TVA) = 57.285,63 lei

Din care C+M (fara TVA) = 44.751,03 lei.

- Perioada de implementare propusa

Durata de execuţie este de doua luni, exclusiv perioada de aprovizionare cu aparataj si materiale. Lucrarea se încadrează in categoria „C” de importanta (normala), conform HG nr.766/2007.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata.

Terenul pe care se execută lucrarea este situat in intravilanul localitatii Pelinu, judetul Constanta.

Suprafaţa de teren totala ocupată cu pozarea conductoarelor noi si fundatiile stalpilor  LEA 0,4 kV, cu amplasarea casetelor stradale si pozarea cablurilor subterane, este de 358 m2 din care:

- 8 m2 reprezinta suprafata ocupata definitiv de catre stalpi LEA 0,4 kV si casete stradale si 350 m2 reprezinta suprafata ocupata temporar pentru pozare cabluri aeriane si subterane.

Pentru aceasta suprafata se va solicitata eliberarea Certificatul de Urbanism la Consiliul Judetean Constanta.

Pe perioada execuţiei lucrărilor se va ocupa temporar teren cu pământul rezultat din sapaturi si cu echipamentele electrice pe perioada provizoratului. Daca in urma acestui lucru traficul pietonal va fi afectat se vor  realiza zone de acces, semnalizate corespunzator pentru pietoni.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Capacitatile proiectate :

- Cablu subteran  0,4 kV = 0,2 km

- Cablu aerian = 0,16 km

- Stalp 10/A = 5 buc;

- Stalp 10/E = 2 buc;

- Casete Stradale 1+3 DS 4522/2 RO = 1 buc;

Organizarea de santier se va amplasa cat mai aproape de lucrare pentru a se  asigura accesul direct si facil atat al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de interventie rapida in caz de urgenta.

Coexistenţa cu diverse construcţii, căi de acces, drumuri naţionale sau terenuri : se realizează cu respectarea NTE 003/04/00, PE 101-A/1985, OTU 195/2005, P 118/1999.

Caile de acces provizorii: se vor amplasa astfel incat sa nu se intersecteze cu traseele retelelor de utilitati existente pe amplasamentul lucrarii (dupa caz). Podeţele provizorii raman in exploatare si asigura circulatia rutiera si pietonala pe toata durata de construcţie necesara realizării obiectivului.

Nu se vor bloca, prin realizarea lucrarii, drumurile si accesul acestora din zona.

Se vor respecta: „Norme metodologice privind conditiile de inchidere sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protectia drumului” editia 2002.

Seful de lucrare va instrui lucratorii pentru specificul lucrarii cu grad de pericol de accidente.

Pentru construcţiile tehnologice aferente alimentării cu energie electrică s-au respectat prevederile din Legea 10/1995 privind Calitatea în Construcţii

IV Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului :

Lucrarea se va executa in intravilanul localitatii Pelinu, din judetul Constanta.

Terenul in prezent conform CU nr. 67/25.04.2019 are categoria de folosinta < cai de comunicatie rutiera > .

Proiectul prezent are ca scop realizarea instalatiilor energetice aferente alimentatii cu energie electrica a celor 9 loturi cu destinatie de locuinte individuale.

Amplasamentul proiectului nu se afla in vecinatatea ariilor naturale protejate de interes national, comunitar si international.

Lucrarile prevazute in acest proiect vor avea impact nesemnificativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a. Protecţia calităţii apelor:

In perioada de execuție a lucrărilor, sursele posibile de poluare a apelor subterane sunt datorate manipulării si operării materialelor cat si pierderile accidentale de combustibili si uleiuri de la utilaje.

Pentru protecția apelor se vor respecta următoarele:

- Toate lucrările pentru realizarea investiției se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate;

- Se interzice orice deversare de substanțe poluante sau deșeuri pe suprafața terenului;

- Se interzice spălarea mașinilor / utilajelor în zona lucrărilor.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru apele subterane si de suprafata.

In urma lucrarilor nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei.

b. Protecţia aerului:

Din punct de vedere al impactului asupra calității aerului, singurele activități care se constituie in surse de impurificare sunt gazele de eșapament ale utilajelor și camioanelor necesare în activitatea de șantier.

Ca măsuri de protecție se impun ca, în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, in timpul lucrărilor constructorul :

- va utiliza echipamente si utilaje performante, aflate într-o stare de funcționare corespunzătoare si care au efectuate verificările tehnice periodice;

- va respecta programul de lucru si va efectua etapizat si organizat lucrările prevazute in proiect;

- pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje / camioane.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Instalatiile proiectate nu produc zgomot sau vibratii. Se apreciazã cã în timpul executiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sã depaseascã limitele admisibile. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul materialelor, astfel incat functionarea lor in aceasta perioada nu afecteaza poluarea fonica a zonei.

Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Nu exista surse de vibratii.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu exista surse generatoare de radiatii. Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator.

e. Protecţia solului şi a subsolului:

Activitatea nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol.

Pentru protecția solului si a subsolului se prevăd următoarele :

• evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilaje;

• evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite;

• interzicerea depozitarii deșeurilor rezultate din activitate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzător;

• deșeurile se vor depozita separat pe categorii în recipiente sau containere destinate colectării acestora;

• refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

• se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Investiția se afla in intravilanul localitatii Pelinu si prin urmare nu vor fi afectate habitate, specii de flora si fauna de importanta naționala, comunitara sau internaționala.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

In zona in care se realizează lucrările nu exista instituit un regim de restricție,  zone de interes tradițional, conform planului de situație anexat la documentație. Lucrările se vor desfășura in intravilanul localitatii Pelinu si se vor respecta condițiile stabilite in autorizația de construcție emisa de Consiliul Judetean Constanta si a avizelor emise de autoritatile competente.

Distantele intre instalațiile electrice si așezările umane respecta prevederile normelor in vigoare.

In timpul execuției constructorul:

• va delimita zonele de lucru si a celor protejate;

• va interzice admiterea la lucru a personalului fără echipament corespunzător;

• respectarea curățeniei și a normelor privind protecția si igiena muncii in construcții;

• va asigura serviciile sanitare corespunzătoare.

Instalatiile proiectate nu afecteaza in niciun fel asezarile umane, obictivele de interes public sau monumentele istorice si de arhitectura.

h. Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament:

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor sunt:

| Denumire | Cod deseu conf. HG 856/2002 | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseu stalpi beton | 17 01 01 | kg | 0 |
| Deseu fier vechi(console) | 17 04 05 | kg | 0 |
| Deseu AL sarma | 17 04 02 | kg | 0 |
| Deseuri izolatori | 17 02 02 | kg | 0 |

Exista un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate la nivel de societate, intocmit in conformitate cu procedurile interne si legislatia de mediu aplicabila.

Stocarea / depozitarea temporara a deșeurilor rezultate din lucrări se va face controlat, pentru a nu genera impact asupra mediului înconjurător, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011, republicata, privind regimul deșeurilor.

Deșeurile rezultate din lucrări vor fi gestionate de către constructor care are următoarele obligații :

• să gestioneze deșeurile rezultate în urma lucrărilor în conformitate cu cerințele legale in vigoare privind regimul deșeurilor și în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini;

• să ia măsurile necesare de reducere la minim a cantităților de deșeuri rezultate;

• să asigure echipamente de protecție și de lucru adecvate operațiunilor aferente gestionării deșeurilor în condiții de securitate a muncii;

• să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

• să nu abandoneze deșeurile, sa nu amestece diferitele categorii de deseuri și să le depoziteze numai în locuri special amenajate;

• să gestioneze deșeurile și materialele rezultate (cantități fizice, bucăți) până la predarea acestora;

• deșeurile industriale reciclabile (metalice feroase, metalice neferoase) se predau la firme autorizate în vederea valorificării deșeurilor.

i. Gospodarirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

In cadrul procesului de lucru, ca si in faza de functionare, nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu: Nu este cazul

VII Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Lucrările prevăzute in acest proiect vor avea impact nesemnificativ asupra populației, sănătății umane, biodiversitatii (speciilor de flora si fauna, habitatele naturale ), terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

Investiția se va realiza in intravilanul localitatii Pelinu si nu va afecta zone sensibile.

In perioada construcției va exista un impact direct, de scurta durata, de intensitate si magnitudine scăzută asupra factorilor de mediu:

• sol  - Depozitarea materialelor se va face controlat in zone special amenajate si deșeurile rezultate din lucrări se vor preda societăților autorizate in vederea valorificării;

• aer -  gazele de ardere de la utilajele folosite la efectuarea lucrărilor de investiții si particule de praf rezultate in urma efectuării lucrărilor de excavare. S-au prevazut in acest sens masuri de protectie, exemplificate mai sus.

Zona afectată se va reface după încheierea lucrărilor.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negative calitatea aerului în zonă.

Lucrările prevăzute nu au un impact semnificativ asupra mediului si nu este necesar a fi prevăzute dotări si masuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanți in mediu.

# In urma respectării condițiilor stabilite pe fiecare factor de mediu la punctele anterioare nu este necesar sa se monitorizeze indicatorii specifici pentru principalii factori de mediu.

IX. Legaturi cu alte acte normative

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene (Directiva 2010/75/UE IED, Directiva 2012/18/UE, Directiva 96/82/CE,  Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.): nu este cazul

- Planul din care face parte proiectul si actul normativ prin care a fost aprobat.

Actul administrativ prin care a fost aprobat in conditiile legii, proiectul tehnic : aviz CTE nr. 28/1/15.05.2019 eliberat de SC E- Distribuţie Dobrogea SA. pentru PT+CS nr. 7/2019 „Extindere retea electrica de interes public, Zona Sat Pelinu, localitatea Comana, jud.Constanta”, inclus in planul de investitii 2019.

X.  Lucrări necesare organizării de şantier:

Lucrările de organizare de șantier se vor realiza prin grija constructorului.

Începerea lucrărilor se va face după stabilirea în prealabil a unui program de lucru, in vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor care sa respecte condițiile din avizele obtinute de la autoritatile din domeniu.

Pentru perioada de execuție : conform duratei normate de execuție prezentată de constructor odată cu oferta, beneficiarul va urmări prin personalul său de specialitate care asigură dirigenția lucrării, respectarea condițiilor de calitate și execuție convocând și pe proiectant pentru fazele determinante.

Pentru realizarea lucrărilor aferente, constructorul își va planifica organizarea de șantier pe baza unui proiect propriu în funcție de distanta sediului de șantier și de dotările de care dispune.

Organizarea de șantier se va asigura fără a afecta proprietățile si rețele edilitare existente si alegerea amplasamentului va depinde de modul de organizare a lucrarilor prevazute in proiect pe care constructorul va trebui sa le execute.

In functie de proiectul stabilit de constructor pentru organizarea de santier necesara bunei desfasurari a lucrarilor, se va tine cont si de urmatoarele aspecte:

- amplasarea unei barăci pentru vestiar muncitori (daca este cazul);

- 1 buc. wc ecologic (daca este cazul);

- perioada de desfășurare a activității va fi de 2 luni de la începerea lucrărilor;

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic , dar nu mai târziu de ora 20;

- toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite si semnalizate corespunzător, existând persoana specializata pentru aceasta activitate;

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

- materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se montează de regula in aceeași zi;

- echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel încât ele sau parți ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decât distanta de vecinătate fata de instalațiile electrice aflate sub tensiune;

- echiparea si racordarea la rețeaua de 0,4 kV, precum si demontările din vecinătatea instalațiilor aflate sub tensiune se vor face cu rețeaua  scoasa de sub tensiune;

- aplicarea de masuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului in ordine si asigurarea  curățeniei in zona;

- căile de acces pietonale si rutiere nu vor fi blocate cu utilaje si materiale. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor prevedea cai de acces pietonale si rutiere marcate corespunzător;

- in apropierea șantierului, la momentul elaborării proiectului, daca sunt prevăzute alte lucrări care ar putea sa interfereze cu activitățile care urmează a se desfășura, se vor lua masurile necesare;

- accesul la șantier se face pe drumurile publice existente;

- semnalizarea șantierului se va realiza conform normelor în vigoare ținând cont de condițiile în care se realizează lucrările;

- la terminarea lucrărilor se vor demonta toate lucrările de organizare de șantier si se va curata terenul din zonă.

Organizarea de șantier se supune strict regulilor de protecție a sanatatii si securitatii in munca, protecția mediului si de protecție împotriva incendiilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare in zona.

Depozitarea materialelor (daca este cazul) necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate. La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate, de orice materiale si deseuri.

Activitățile de realizare a investiției nu au posibilitatea potențiala de a produce un accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Impactul direct asupra factorilor de mediu este de scurta durata si cu efecte pe termen scurt si nesemnificativ.

Din datele prezentate si analiza efectuata in cadrul prezentei documentații se desprinde concluzia ca lucrările de realizare a investiției nu vor afecta factorii de mediu, atâta timp cat vor fi respectate toate masurile privind protecția mediului.

XII . Anexe - piese desenate

1. Plan de incadrare in zona

2. Plan de situatie cu amplasamentul instalatiei proiectate.

3. Anexa - Managementul Deseurilor

4. Anexa - Plan de masuri de mediu

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Proiectul nu intra sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 – nu este cazul.

Semnătura si stampila titularului,

Ing. Sef  Zona MTJT Constanta

Ing. Chiriac Victor Marius