PRIMARIA CRUCEA

MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA CRUCEA,

JUDETUL CONSTANTA, LOCALITATILE GALBIORI SI BALTAGESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

Cuprins

Lista tabele	6

Lista figuri	6

I. DENUMIREA PROIECTULUI:	8

II. TITULAR:	8

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	8

3.1. Rezumatul proiectului	8

3.2. Justificarea necesitatii proiectului	9

3.3 Valoarea investiţiei	9

3.4 Perioada de implementare a proiectului	9

3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)	9

3.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)	12

3.6.1. Lucrari propuse	12

3.6.1.1. Traseul in plan	12

3.6.1.2. Profilul in lung	12

3.6.1.3. Profilul transversal tip	13

3.6.1.4. Structura rutiera	13

3.6.1.5. Scurgerea apelor	13

3.6.1.6. Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale	13

3.6.1.7.  Lucrari de siguranta circulatiei	13

3.6.2. Elemente specifice caracteristice proiectului propus	14

3.6.2.1. Profilul si capacitatile de productie	14

3.6.2.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente in amplasament	14

3.6.2.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea	14

3.6.2.4. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora	14

3.6.2.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona	15

3.6.2.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	15

3.6.2.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	15

3.6.2.8. Resurse naturale folosite in constructie si functionare	15

3.6.2.9. Metode folosite in constructie	16

3.6.2.10. Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	18

3.6.2.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	18

3.6.2.12. Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului	18

3.6.2.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	20

3.6.2.14. Alte autorizatii cerute pentru proiect	20

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	20

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	21

5.1.  Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera	21

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare	21

5.3. Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si zone adiacente acestuia	21

5.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale	22

5.5. Politici de zonare si de folosire a terenului	22

5.6. Areale sensibile	23

5.7.  Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare	23

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI	23

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	23

6.1. Protectia calitatii apelor	23

6.1.1. Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	23

6.1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute	24

6.1.3. Masuri de diminuare a impactului	25

6.2. Protectia aerului	25

6.2.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti	25

6.2.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera	26

6.2.3. Masuri de reducere a impactului:	26

6.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	28

6.3.1. Sursele de zgomot si vibratii	28

6.3.2. Amenajari si dotari pentru pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor	29

6.3.3. Masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor	29

6.4. Protectia impotriva radiatiilor	29

6.4.1. Sursele de radiatii	29

6.4.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	30

6.5. Protectia solului si a subsolului	30

6.5.1. Sursele de poluare a solului si subsolului	30

6.5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului	30

6.5.3. Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului	30

6.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	31

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	31

6.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate	33

6.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	34

6.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional	34

6.7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si / sau de interes     public ............	35

6.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament	35

6.8.1. Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate	35

6.8.2. Modul de gospodarire a deseurilor rezultate	36

6.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	37

6.9.1. Substante si preparate chimice periculoase utilizate si / sau produse	37

6.9.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei	38

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	38

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE    PROIECT		38

7.1. Descrierea impactului asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunii dintre aceste elemente. Natura impactului	38

7.2. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)	51

7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului	51

7.4. Probabilitatea impactului	51

7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului	51

7.6. Masurile de evitare, reducere si ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	51

7.7. Natura transfrontiera a impactului	51

7.8. Vulnerabilitatea proiectului faţă de schimbări climatice	51

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	54

8.1 Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu	54

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE	56

9.1. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor, etc)	56

9.2. Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	56

X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	57

10.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	57

10.2.  Localizarea organizarii de santier si a bazei de productie	57

10.3 Impactul asupra mediului generat de organizarea de santier	58

10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in cadrul organizarii de santier	59

10.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul imisiilor de poluanti in mediu generati de organizarea de santier	59

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	61

11.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii	61

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale	63

11.3. Aspece referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei	63

11.4. Modalitati de refacere a starii initiale  / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului	63

XII. ANEXE	63

XIII. DATE PENTRU PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA	64

13.1. Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.	64

13.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar	65

13.3. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului	65

13.4. Legaturile proiectului cu managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar	68

13.5. Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar	68

## Lista tabele

Tabel 1. Amplasamentul si lungimea strazilor analizate	8

Tabel 2. Cantitati de substante folosite pentru marcarea strazilor	13

Tabel 3. Timpul total de folosire al utilajelor pentru realizarea lucrarilor	13

Tabel 4. Concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele protejate	25

Tabel 5. Concentratii maxime admise de substante toxice in atmosfera fronturilor de lucru	25

Tabel 6. Concentratiile maxime admise de pulberi in atmosfera zonei de munca	26

Tabel 7. Deseuri produse in amplasamentul proiectului	34

Tabel 8. Specii de flora identificate in amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia	44

Tabel 9. Estimarea efectivului speciilor observate in amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia	66

## Lista figuri

Figura 1. Plan de amplasament localitatea Baltagesti	9

Figura 2. Plan de amplasament localitatea Galbiori	10

Figura 3. Starea actuala a amplasamentului proiectului	20

Figura 4. Starea actuala a strazilor	31

Figura 5. Amplasarea proiectului in raport cu corpurile de apa de suprafata	38

Figura 6. Zone in care apa pluviala stagneaza in corpul drumului	39

Figura 7. Zone in care rigolele pentru scurgerea apelor lipsesc	40

Figura 8. Drumuri de pamant in comuna Crucea	41

Figura 9. Amplasarea strazilor din localitatea Galbiori in raport cu ariile naturale protejate	42

Figura 10. Amplasarea strazilor din localitatea Baltagesti in raport cu ariile naturale protejate	43

Figura 11. Aspecte ale vegetatiei pe traseul strazilor din comuna Crucea	44

Figura 12. Aspecte ale peisajului pe traseul strazilor din comuna Crucea	49

Figura 13. Aspecte ale vegetatiei identificate pe traseul strazilor ce vor fi modernizate	65

MEMORIU DE PREZENTARE

## DENUMIREA PROIECTULUI:

Modernizare drumuri in comuna Crucea, judetul Constanta, localitatile Galbiori si Baltagesti

## TITULAR:

Titularul proiectului: Primaria Crucea

Adresa: Soseaua Constantei, nr. 45, Crucea, judetul Constanta

Telefon: 0241.874.703

Fax: 0241.874.825

Persoana de contact: Frigioi Gheorghe – primar

Elaboratorul studiului:

S.C. PROVIA DESIGN S.R.L.

Adresa: Str. Jean Steriadi, nr. 40, bl. M11, ap.9, sector 4, Bucuresti

Telefon: 0729.510.466

Fax: 031.404.21.42

Data elaborarii:  mai 2019

## III. DESCRIEREA PROIECTULUI

## 3.1. Rezumatul proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea infrastructurii rutiere locale din comuna Crucea, localitatile Baltagesti si Galbiori prin modernizarea unui numar de 36 de strazi.

In cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele lucrari:

- lucrari de drum: realizare structura rutiera flexibila,  cu respectarea elementelor geometrice;

- lucrari pentru scurgerea apelor: rigole noi de pamant;

- lucrari pentru siguranta circulatiei: realizarea marcajului orizontal si plantarea indicatoarelor rutiere.

Sat Galbiori:

- 5 strazi cu o lungime totala de 2,3 km vor fi modernizate:

- va fi realizată structura rutiera noua;

- li se va asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si a podetelor amplasate la accesele proprietatilor cat si la drumurile laterale;

- 13 strazi cu o lungime totala de 3,99 km au fost deja reabilitate, urmand a se asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si al podetelor amplasate la accesele proprietatilor.

Sat Baltagesti

- 12 strazi cu o lungime totala de 4,13 km vor fi modernizate:

- va fi realizată structura rutiera noua;

- li se va asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si a podetelor amplasate la accesele proprietatilor cat si la drumurile laterale;

- 6 strazi cu o lungime totala de 1,92 km au fost deja reabilitate, urmand a se asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si al podetelor amplasate la accesele proprietatilor.

Realizarea acestor lucrari va contribui la:

- reducerea timpului de deplasare;

- imbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii drumului;

- asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate.

## 3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Strazile se desfasoara pe raza comunei Crucea, judetul Constanta.

In prezent, un numar de 17 strazi din satele Galbiori si Baltagesti sunt pietruite, din pamant si se afla intr-o stare avansata de degradare. In profil transversal nu au o configuratie clara. Alte 19 strazi din satele Galbiori si Baltagesti au fost sau sunt in curs de reabilitare.

Santurile lipsesc pe alocuri, ceea ce face ca apa sa stagneze pe partea carosabila, accentuand si mai mult starea de degradare. In timp s-au format gropi si fagase, ceea ce face ca circulatia autovehiculelor sa se desfasoare in conditii improprii.

Tinand cont de starea actuala a strazilor, pentru stoparea fenomenului de degradare cat si pentru imbunatatirea capacitatii portante este necesara executia lucrarilor de modernizare a strazilor.

## 3.3 Valoarea investiţiei

## Valoarea totală a investiției este de 14.480.639,43 lei, din care pentru constructie și mentenanță 12.688.222,80 lei.

## 3.4 Perioada de implementare a proiectului

Perioada de realizare a lucrărilor propuse in cadrul proiectului este de 12 luni.

## 3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Comuna Crucea se situează în partea de sud-est a judeţului Constanţa, la o distanţă de 63 km de municipiul  Constanţa, pe  drumul naţional DN 2A / E60.

Cele 36 de strazi, in lungime total de 12.34 km, fac parte din reteaua de drumuri locale din comuna Crucea, localitatile Galbiori si Baltagesti, conform planurilor de amplasament din figurile 1 – 2.

Tabel 1. Amplasamentul si lungimea strazilor analizate

| Strazi sat Galbiori |
| --- |
| Nr.crt. | Denumire strada | Lungime (m) |
| Modernizare strazi (inclusiv rigole de beton si podete de acces la proprietati) |
| 1 | Transformatorului | 162 |
| 2 | Zootehniei | 377 |
| 3 | Laterala | 339 |
| 4 | Campului | 940 |
| 5 | Podului | 485 |
| Realizare rigole de beton si podete de acces la proprietati |
| 6 | Cazanului | 280 |
| 7 | Garofitei | 395 |
| 8 | Plopilor | 296 |
| 9 | Vadului | 272 |
| 10 | Scolii | 71 |
| 11 | Morii | 438 |
| 12 | Eternitatii | 163 |
| 13 | Bucovinei | 420 |
| 14 | Vaii | 380 |
| 15 | Zorile | 86 |
| 16 | Orizontului | 188 |
| 17 | Tineretului | 450 |
| 18 | Socului | 548 |
| TOTAL | 6290 |
| Strazi sat Baltagesti |
| Nr.crt. | Denumire strada | Lungime (m) |
| Modernizare strazi (inclusiv rigole de beton si podete de acces la proprietati) |
| 1 | Eternitatii | 417 |
| 2 | Gradinarilor | 757 |
| 3 | Plopilor | 412 |
| 4 | Podului | 190 |
| 5 | Salcamilor | 399 |
| 6 | Rapelor | 170 |
| 7 | Stancii | 117 |
| 8 | Trandafirului | 289 |
| 9 | Verde | 790 |
| 10 | Ciairului | 184 |
| 11 | Transformatorului | 263 |
| 12 | Pompierului | 144 |
| Realizare rigole de beton si podete de acces la proprietati |
| 13 | Baciului | 278 |
| 14 | Campului | 352 |
| 15 | Busuiocului | 132 |
| 16 | Ciobanului | 477 |
| 17 | Dunarii | 561 |
| 18 | Zorilor | 116 |
| TOTAL | 6048 |

Figura 1. Plan de amplasament localitatea Baltagesti

Figura 2. Plan de amplasament localitatea Galbiori

Suprafata de teren afectata de proiect este de 83.220 m2, cu respectarea traseului existent al strazilor, conform planurilor de situatie.

Suprafata ocupata temporar de lucrari (pentru realizarea organizarii de santier) este de 600 m2. Aceasta suprafata va fi refacuta la finalizarea lucrarilor de modernizare si adusa la starea initiala.

## 3.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)

## 3.6.1. Lucrari propuse

## 3.6.1.1. Traseul in plan

Lungimea totala a strazilor este de 12,34 km.

Traseele proiectate se suprapun in totalitate pe traseele existente, nefiind necesare exproprieri.

## 3.6.1.2. Profilul in lung

La proiectarea liniei rosii s-au respectat pe cat posibil, prevederile STAS 863/85 privind declivitatile, punctele obligatorii si pasul de proiectare.

## 3.6.1.3. Profilul transversal tip

- latime carosabil				- 1 x 3,00 m / 1 x 4,00 m / 2 x 2,50 m;

- latime acostamente			- 2 x 0,50 m;

- rigola 					- stanga / dreapta;

- panta transversala carosabil		- 2,50%;

- panta transversala acostamente		- 4%;

## 3.6.1.4. Structura rutiera

Va fi utilizata structura rutiera flexibila, cu urmatoarea alcatuire:

- 4,0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70;

- 5,0 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70

- 15,0 cm strat de piatra sparta sort 0-63;

- 25,0 cm strat de piatra sparta sort 63-80;

- 7,0 cm strat de forma din nisip.

## 3.6.1.5. Scurgerea apelor

Pentru eliminarea excesului de apa din corpul drumului, au fost prevazute lucrari pentru colectarea si evacuarea controlata a apelor de suprafata.

Scurgerea apelor pluviale se va face prin rigolele si prin podetele tubulare proiectate.

## 3.6.1.6. Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale

Intersectiile cu drumurile laterale vor fi amenajate.

## 3.6.1.7.  Lucrari de siguranta circulatiei

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale cat si auto.

Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, intocmit in cooperare cu Politia Judetului Constanta. Indicatoarele prevazute raspund cerintelor de avertizare, reglementare (prioritate, restrictie si obligatie) si de orientare - informare.

Pe perioada de executie, semnalizarea punctelor de lucru, precum şi asigurarea siguranţei circulaţiei pe timpul execuţiei lucrărilor se vor face în conformitate cu „Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului” – emise de Ministerul de Interne şi Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 şi constau din măsuri privind siguranţa şi controlul circulaţiei rutiere prin dirijarea temporară a traficului.

Materialele de constructie necesare pentru realizarea proiectului sunt prezentate in capitolul 3.6.2.4.

## 3.6.2. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

## 3.6.2.1. Profilul si capacitatile de productie

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de productie, ci modernizarea unor strazi existente si realizarea lucrarilor pentru scurgerea apelor.

In perioada de exploatare, proiectul va fi destinat traficului rutier si nu implica procese de productie.

## 3.6.2.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente in amplasament

In amplasamentul proiectului nu exista instalatii sau fluxuri tehnologice. Terenurile din amplasamentul proiectului sunt terenuri aferente strazilor ce vor fi modernizate conform certificatului de urbanism nr. 8 / 08.05.2019 emis de Primaria Comunei Crucea.

## 3.6.2.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Proiectul nu implica procese de productie, ci modernizarea unor strazi existente si realizarea lucrarilor pentru scurgerea apelor.

In perioada de operare nu vor fi obtinute produse si subproduse, strazile fiind destinate traficului rutier.

## 3.6.2.4. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi prelevata din reteaua de alimentare cu apa existenta in zona analizata, iar apa potabila va fi achizitionata imbuteliata. Pentru furnizarea energiei electrice va fi realizat racord la reteaua electrica existenta in amplasamentul lucrarilor.

Cantitatea de materii prime si de energie care va fi necesara pentru realizarea proiectului a fost estimata pe baza volumului de lucrari. Materiile prime vor fi procurate de la balastierele si carierele din vecinatatea amplasamentului.

Betonul necesar pentru realizarea lucrarilor nu va fi preparat in amplasamentul lucrarilor, ci va fi adus de la centre autorizate, pentru a reduce emisiile de poluanti atmosferici si nivelul zgomotului in amplasamentul proiectului.

Motorina necesara pentru transportul materialelor de constructie va fi achizitionata de la statiile de combustibil din vecinatatea amplasamentului.

Consumul de materii prime pentru realizarea proiectului

- Piatra sparta = 29.042 m3;

- Binder BAD20 =664 tone;

- Uzura BA16 =6.440 tone;

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea vor fi folosite si substante chimice pentru marcarea strazilor, conform tabelului 2.

Tabel 2. Cantitati de substante folosite pentru marcarea strazilor

| Substanta chimica | Cantitate |
| --- | --- |
| Vopsea clar – cauciuc | 617 kg (50 kg/km de banda continua) |
| Microbile de sticla | 197,44 kg (16 kg/km) |
| Diluant | 30,85 kg (2,5 kg/km) |

Pentru realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea (inclusiv a lucrarilor pentru scurgerea apelor) vor fi folosite urmatoarele utilaje:

Tabel 3. Timpul total de folosire al utilajelor pentru realizarea lucrarilor

| Nr. Crt. | Denumirea Utilajului | Buc. | Ore | Consum specific de carburant (l/ora) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXCAVATOR | 2 | 90 ore | 20 l/h |
| 2 | BULDOZER | 2 | 50 ore | 24 l/h |
| 3 | CILINDRU COMPRESOR 8 – 14 t | 2 | 45 ore | 16 l/h |
| 4 | AUTOINCARCATOR WOLLA | 2 | 50 ore | 35 l/h |
| 5 | REPARTIZATOR MIXTURI ASFALTICE | 2 | 20 ore | 20 l/h |

## 3.6.2.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In perioada realizarii lucrarilor de modernizare, organizarea de santier va fi racordata la retelele de alimentare cu apa si la cea de energie electrica. In perioada de operare a strazilor nu este necesara racordarea la retelele utilitare.

## 3.6.2.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de modernizare si vor fi aduse la starea initiala. Lucrarile de refacere sunt prezentate detaliat in cadrul capitolului XI.

## 3.6.2.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru realizarea investitiei se va utiliza drumul public, cu reglementarea circulatiei de catre antreprenor.

## 3.6.2.8. Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu vor fi folosite resurse naturale din amplasamentul proiectului.

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate.

## 3.6.2.9. Metode folosite in constructie

Realizarea proiectului presupune amplasarea organizarii de santier si realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea, inclusiv a lucrarilor pentru scurgerea apelor.

Organizarea de santier va fi amplasata in localitatea Galbiori, in afara ariilor naturale protejate. Locatia organizarii de santier a fost aleasa in amplasamentul proiectului pentru a reduce emisiile de poluanti atmosferici generate de transportul materiilor prime si al deseurilor, conform recomandarilor ghidului JASPERS pentru constructia de drumuri si autostrazi.

Pentru amplasarea organizarii de santier va fi ocupata temporar o suprafata de 600 m2. Lucrarile necesare organizarii de santier sunt descrise in capitolul X.

Realizarea lucrarilor de modernizare

Va fi decapata pietruirea existenta pe toata grosimea si va fi realizata o structura rutiera noua.

Fazele de executie si procesele tehnologice de executie a caii rutiere

Un drum este alcatuit din patru elemente structurale principale:

- terasamente;

- fundatie;

- strat de baza;

- imbracaminte.

Terasamentele

Terasamentele sustin calea de rulare si asigura racordarea acesteia la terenul natural. Rolul acestora este de a prelua eforturile ce apar din solicitarile autovehiculelor. Terasamentele trebuie sa isi pastreze capacitatea portanta, indiferent de conditiile climatice.

Executia unui drum implica realizarea unui numar important de terasamente. Terasamentele se realizeaza in mai multe etape:

- lucrari pregatitoare;

- lucrari de baza;

- lucrari de finisare.

Lucrarile pregatitoare reprezinta prima faza din executia unui terasament si presupun: verificarea si restabilirea traseului, curatarea terenului de vegetatie (ierburi, tufisuri, copaci), excavarea pamantului (pe categorii vegetal si nevegetal) si pichetarea amprizei.

Lucrarile de baza reprezinta realizarea lucrarilor de terasamente propriu-zise si constau din saparea pamantului din debleuri, santuri, incarcarea, transportul si nivelarea pamantului in rambleu si compactarea pamantului.

Lucrarile de finisare cuprind operatiile necesare pentru aducerea platformei, taluzurilor si a dispozitivelor de evacuare a apelor de suprafata intr-o stare de functionare buna si pentru incadrarea acestora in peisaj. Zonele care au fost terasate trebuie acoperite cu pamant vegetal si insamantate pentru refacerea covorului vegetal.

Toate suprafetele care au fost ocupate temporar (organizarile de santier, drumurile de santier) vor fi curatate, toate deseurile trebuie indepartate, terenurile trebuie nivelate si aduse in starea initiala. Se urmari procesul de refacere a covorului vegetal.

Strat de forma

Capacitatea portanta la nivelul patului drumului influenteaza in mod determinant grosimea totala a structurii rutiere. Imbunatatirea acesteia se face prin prevederea stratului de forma, al carui mod de alcatuire se stabileste in baza calculelor tehnico-economice, in functie de materialele ce alcatuiesc terasamentele, in functie de materialele disponibile din zona drumului. In prezentul proiect stratul de forma este din balast si are un rol important la imbunatatirea capacitatii portante.

Fundatia											Reprezinta partea dintre patul drumului si imbracaminte si are rolul de a primi, a repartiza si a trasmite terasamentelor sau terenului natural sarcinile vehiculelor care actioneaza asupra imbracamintii.

Imbracamintea

Reprezinta partea drumului asezata deasupra fundatiei si care suporta traficul. Poate fi alcatuita din unul sau mai multe straturi.  Ansamblul de straturi ale imbracamintii si fundatiei se numeste sistem rutier. Iar sistemul rutier impreuna cu terasamentele alcatuiesc complexul rutier.

Tehnologia de executie a sistemului rutier impune folosirea a numeroase materiale si materii prime pentru procesele tehnologice de fabricare a betoanelor, mixturilor asfaltice.

Tehnologia de realizare a suprastructurii drumului

Strat de fundatie din piatra sparta (strat inferior de fundatie)

- se asterne si se niveleaza piatra sparta in straturi (inainte de compactare);

- se adauga prin stropire cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare;

- se compacteaza cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare si apoi cu compactoare cu pneuri vibratoare.

Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal (strat superior de fundatie)

- se realizeaza amestecul de sorturi din agregate naturale (in proportiile stabilite) si de apa, corespunzatoare umiditatii optime de compactare, intr-o instalatie fixa cu predozator cu patru compartimente;

- piatra sparta, amestec optimal, se asterne pe fundatie intr-un strat uniform si se compacteaza cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare si apoi cu compactoare cu pneuri vibratoare.

Activitati de dezafectare

Realizarea investitiei nu presupune dezafectarea unor echipamente, utilaje sau cladiri.

Pietruirea existenta va fi decapata si va fi realizata o structura rutiera noua.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructiile si instalatiile existente in cadrul organizarii de santier vor fi demontate si evacuate, iar spatiile ocupate temporar de organizarea de santier vor fi aduse la forma initiala. Terenul va fi recopertat cu solul fertil excavat initial.

Lucrarile necesare pentru dezafectarea organizarii de santier sunt prezentate in capitolul X.

## 3.6.2.10. Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Perioada de executie propusa este de 12 luni.

Lucrarile se vor realiza dupa urmatorul plan de executie:

A. amplasarea organizarii de santier;

B. decaparea pietruirii existente;

C. realizare structura rutiera noua;

D. realizarea lucrarilor pentru scurgerea apelor pluviale;

E. realizarea marcajului orizontal si a semnalizarilor verticale;

F. refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari.

Durata normala de exploatare a unui drum este de 15 ani, in conditiile realizarii lucrarilor de intretinere si de reparatii conform normativelor in vigoare.

## 3.6.2.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia nu exista alte proiecte cu care modernizarea strazilor din comuna Crucea ar putea genera impact cumulat.

## 3.6.2.12. Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului

Au fost analizate varianta zero si mai multe alternative constructive. Nu a fost cazul analizarii unor alternative de amplasament deoarece proiectul presupune modernizarea unor strazi existente.

Alternativa zero nu poate fi adoptata deoarece strazile analizate sunt la nivel de pamant sau pietruire, marcajul orizontal lipseste, iar cel indicatoarele sunt insuficiente. Pentru remedierea acestor deficiente si asigurarea confortului si sigurantei participantilor la trafic este strict necesara modernizarea acestor strazi.

Alternativele constructive sunt prezentate in continuare.

A1. Alternative constructive pentru realizarea lucrarilor la partea carosabila

In cadrul memoriului tehnic au fost studiate doua solutii de modernizare a strazilor existente. Solutiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice si a calculului de dimensionare.

Solutia 1: structura rutiera supla

Adoptarea solutiei 1 presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Decaparea pietruirii existente pe toata grosimea;

- Executia structurii rutiere noi cu urmatoarea alcatuire:

- 4,0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70;

- 5,0 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 leg 50/70;

- 15,0 cm strat de piatra sparta sort 0-63;

- 25,0 cm strat de piatra sparta sort 63-80;

- 7,0 cm strat de forma din nisip.

Solutia 2: structura rutiera semirigida

Adoptarea solutiei 2 presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Decaparea pietruirii existente pe toata grosimea;

- Executia structurii rutiere noi cu urmatoarea alcatuire:

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAR16;

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20;

- 20.0 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici;

- 30.0 cm balast;

Analiza comparativa a celor doua solutii propuse

Ambele structuri rutiere propuse rezista la solicitarile datorate traficului pentru perioada de perspectiva de 10 ani.

Structura rutiera semirigida prezinta dezavantaje fata de structura rutiera supla si anume:

- amestecul de agregate naturale, ciment si apa se prepara in statii fixe;

- este necesara protectia suprafetei stratului pentru mentinerea umiditatii;

- executia stratului rutier superior se incepe dupa minim 7 zile, timp in care nu se poate circula;

- pentru preintampinarea fenomenului de fisurare reflectiva este necesara prefisurarea stratului stabilizat;

- straturile stabilizate sunt supuse la solicitari mari de intindere prin incovoiere;

- straturile stabilizate prezinta contractii datorita prizei liantului si termice;

- fisurile de contractii, sub actiunea traficului se dubleaza, favorizand patrunderea apei in structura rutiera.

Dezavantaje structura supla

- agregatele naturale din alcatuirea fundatiei au o rigiditate scazuta care depinde de cea a pamantului de fundare si grosimea acestuia;

- rigiditatea relativ redusa a acestor structuri rutiere determina o sensibilitate deosebita a capacitatii portante a acestor drumuri la variatia regimului hidrologic al terasamentelor.

Avantajele structurii rutiere semirigide

- stabilizarea cu lianti hidraulici a agregatelor naturale confera straturilor alcatuite din aceste materiale o rigiditate ridicata, care determina tensiuni reduse transmise la nivelul patului drumului;

Avantajele structurii rutiere suple

- straturile din piatra sparta amestec optimal se utilizeaza pentru drumurile cu clase de trafic greu si foarte greu;

- modul de alcatuire pe principiul volumului minim de goluri, asigura o capacitate ridicata de preluare si de repartizare stratului suport a solicitarilor din trafic;

- tehnologia mecanizata de executie constituie un alt argument pentru utilizarea acestui strat in alcatuirea drumurilor moderne.

Pe baza avantajelor si dezavantajelor prezentate anterior, in cadrul memoriului tehnic a fost propusa punerea in aplicare a structurii rutiere suple.

Va fi respectat traseul existent al strazilor si elementele geometrice ale acestora.

## 3.6.2.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Implementarea proiectului nu va conduce la aparitia altor activitati. Agregatele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate, este strict interzisa extragerea de agregate din amplasamentul proiectului.

Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi prelevata din reteaua de alimentare cu apa existenta in zona analizata, iar apa potabila va fi procurata imbuteliata din comert.

Nu este necesara suplimentarea numarului de locuinte.

Apele uzate generate in perioada de realizare a lucrarilor vor fi colectate in bazine vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate.

## 3.6.2.14. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin certificatul de urbanism nr. 8 / 08.05.2019 emis de Primaria Comunei Crucea au fost solicitate urmatoarele avize / autorizatii:

- C.N.A.I.R – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta;

- Consiliul Judetean Constanta –acord privind amplasarea in zona drumurilor judetene;

- Inspectoratul Judetean in Constructii Constanta;

- Inspectoratul de Stat in Constructii;

- I.P.J. Constanta – Serviciul Rutier;

## IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrări de demolare. Lucrările necesare pentru dezafectarea organizării de şantier şi refacerea spaţiilor afectate temporar de lucrări sunt descrise in cadrul capitolului XI.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul. Nu sunt necesare lucrări de demolare.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu sunt necesare lucrări de demolare şi implicit nu este necesară realizarea de căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare pentru demolare

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării

Nu este cazul.

## V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Proiectul va fi implementat pe teritoriul administrativ al comunei Crucea, localitatile Galbiori si Baltagesti.

Coordonatele STEREO 70 ale proiectului sunt prezentate in format shp in anexe.

Comuna  Crucea se situează în partea de sud est a judeţului Constanţa, la o distanţă de 63 km de municipiul  Constanţa, pe  drumul naţional DN 2A / E60.

Comuna Crucea are in componenta urmatoarele localitati: Crucea (resedinta), Baltagesti, Galbiori, Crisan, Stupina si Siriu.

Proiectul va fi realizat preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. Celelalte strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului se afla la distante variabile fata de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava (cele mai apropiate de sit fiind strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti).

Deoarece lucrarile vor fi realizate preponderent in afara ariilor naturale protejate (cu exceptia strazii Campului), cu respectarea traseului existent al strazilor, implementarea proiectului nu va avea impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate.

## 5.1.  Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, deoarece amplasamentul este situat la aproximativ 58 km de cea mai apropiata granita, iar impactul modernizarii strazilor din comuna Crucea se manifesta strict in amplasamentul acestor strazi, cu exceptia impactului asupra aerului care se manifesta pana la aproximativ 100 m de limita amplasamentului.

## 5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia nu exista obiective istorice sau alte obiective apartinand patrimoniului cultural.

## 5.3. Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si zone adiacente acestuia

Conform certificatului de urbanism nr. 8 / 08.05.2019, terenul este situat in intravilanul comunei Crucea, localitatile Baltagesti si Galbiori si apartine domeniului public al acestei comune.

Categoria de folosinta actuala este de cai de comunicatie rutiera DR si constructii aferente acestora, iar destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate este de teren cu destinatie speciala.

## 5.4. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

| Strada Atelierului | Strada Campului |
| --- | --- |
| Strada Gradinilor | Strada Margini |
| Figura 3. Starea actuala a amplasamentului proiectului |

## 5.5. Politici de zonare si de folosire a terenului

La realizarea proiectului vor fi respectate prevederile documentatiei de urbanism nr. 6 / 2000 faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Crucea nr. 23 / 18.04.2008, a carei valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 20 / 29.03.2018, in conformitate cu prevederile legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale certificatului de urbanism nr. 08 / 08.05.2019  eliberat de Primaria Crucea.

Pentru terenul analizat nu au fost stabilite directii speciale de dezvoltare.

## 5.6. Areale sensibile

Proiectul va fi realizat preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. Celelalte strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului se afla la distante variabile fata de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava (cele mai apropiate de sit fiind strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti). In vecinatatea amplasamentului proiectului mai exista:

### situl RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac;

- situl de importanta comunitara ROSCI0053 Dealul Allah Bair;

- rezervatia naturala 2.367 Dealul Allah Bair.

### Teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava se  suprapune partial cu teritoriul sitului RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac). Celelalte doua arii naturale protejate sunt amplasate la distanta mare de limita proiectului (aproximativ 1,284 km pana la limita suprapusa a ROSCI0053 Dealul Allah Bair cu limita rezervatiei naturale 2.367 Dealul Allah Bair.

### Deoarece modernizarea strazilor se va face cu respectarea traseului existent, realizarea proiectului nu va avea impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate.

Pentru protectia arealelor sensibile au fost propuse masuri adecvate in cadrul capitolului VI, astfel incat impactul asupra biodiversitatii nu va fi semnificativ.

## 5.7.  Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Deoarece proiectul presupune modernizarea unor strazi existente nu au fost analizate alternative de amplasament, ci numai alternative constructive, prezentate in cadrul capitolului 3.6.2.12.

## VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

## A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## Protectia calitatii apelor

## Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada realizarii lucrarilor de modernizare

Realizarea lucrarilor de modernizare si exploatarea strazilor din comuna Crucea nu reprezinta sursa directa de poluare a apelor de suprafata sau subterane. Distanta minima intre amplasamentul lucrarilor si corpurile de apa de suprafata este de aproximativ 15 m (pana la raul Derea). In toata perioada realizarii lucrarilor de modernizare vor fi adoptate tehnici de constructie moderne, va fi pastrat regimul de curgere, adancimea apei si caracteristicile fizico-chimice ale corpurilor de apa de suprafata.

Sursele potentiale de poluare a apelor in timpul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea pot fi clasificate in:

- surse punctiforme (stationare);

- surse difuze de poluare.

Surse punctiforme de poluare a apelor: pot fi reprezentate de evacuarea apelor uzate menajere generate in cadrul fronturilor de lucru si a organizarii de santier. Din procesele tehnologice nu vor rezulta ape uzate. Cantitatea de apa uzata generata in cadrul organizarii de santier depinde de numarul muncitorilor prezenti si de conditiile de lucru, etc). Apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de catre o firma specializata. Apele uzate pot produce numai poluarea accidentala a apelor subterane sau a solurilor din amplasamentul proiectului.

Sursele difuze de poluare a apei pot fi reprezentate de:

- lucrarile de modernizare: traficul asociat lucrarilor, functionarea utilajelor;

- activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier: depozitarea si manevrarea materialelor de constructie in vrac (mai ales cele pulverulente) care pot fi spalate de apele pluviale sau antrenate de catre vant, particulele fine fiind antrenate catre terenurile adiacente;

- lucrarile de decopertari/recopertari, sapaturi / umpluturi;

- spalarea utilajelor: apele care rezulta in urma acestor spalari au un caracter alcalin (pH>8,5) si pot fi impurificate cu uleiuri sau hidrocarburi;

- activitati de intretinere a utilajelor (reparatii, schimbarea pieselor).

## Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Apele uzate menajere vor fi colectate in bazine vidanjabile care vor fi golite periodic de o firma specializata. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol.

Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier. In jurul depozitelor vor fi realizate santuri perimetrale pentru colectarea eventualelor scurgeri de materiale de constructie. Apele pluviale care spala platforma organizarii de santier vor fi colectate si conduse catre un bazin decantor.

Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier  in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va face numai in amplasamentul organizarii de santier.

Platforma organizarii de santier va fi dotata cu santuri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale, care vor fi conduse catre un bazin de sedimentare. In toata perioada realizarii lucrarilor, constructorul va lua toate masurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi reparate si spalate numai in centre autorizate, amplasate in afara ariilor naturale protejate.

Impactul potential asupra apelor este temporar si reversibil. La finalizarea lucrarilor de modernizare vor disparea si potentialele surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

In timpul functionarii obiectivului

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea va fi inregistrat impact pozitiv asupra calitatii apelor datorita realizarii sistemului de scurgere a apelor pluviale, apele pluviale care spala platforma strazilor vor fi colectate si epurate corespunzator.

## Masuri de diminuare a impactului

- vor fi adoptate tehnici de constructie moderne astfel incat sa fie limitate emisiile de substante poluante;

- organizarea de santier va fi amplasata in afara ariilor naturale protejate;

- materialele de constructie in vrac vor fi depozitate in spatii inchise sau vor fi acoperite pana vor fi utilizate;

- deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate. Este interzisa depozitarea si/sau aruncarea deseurilor de orice fel direct pe sol;

- apele pluviale care spala platforma organizarii de santier vor fi colectate in santuri perimetrale si vor fi conduse catre decantoare pentru retinerea pierderilor de materiale de constructie si/sau pamant;

- in zona depozitelor de carburanti vor fi montate separatoare de hidrocarburi astfel incat apele pluviale care spala platforma organizarii de santier sa fie epurate corespunzator;

- apele uzate generate in cadrul organizarii de santier vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de o firma specializata;

- punctele de lucru / fronturile de lucru vor fi dotate cu toalete ecologice pentru muncitori;

- va fi interzisa intrarea in santier a utilajelor si a echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- masinile vor fi spalate la iesirea din santier, in spatii special amenajate;

- utilajele vor fi verificate si reparate numai in centre specializate;

- folosirea unor utilaje ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului.

## Protectia aerului

## Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

La alegerea solutiilor constructive pentru obiectivele propuse in acest studiu s-a tinut cont de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului.

In perioada de realizare a lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea se poate produce poluarea aerului din cauza activitatii parcului de utilaje, organizarii sediului de santier, bazelor de utilaje, depozitelor de materiale, traficului pe amplasamentul lucrarii.

Principala sursa de poluare a aerului este reprezentata de manevrarea pamantului (executia lucrarilor de decopertari / recopertari, excavatii / umpluturi). Manevrarea pamantului poate genera concentratii ridicate de PM10 si PM2,5.

O alta sursa de impurificare a atmosferei este reprezentata de functionarea utilajelor de constructie si a autoutilitarelor folosite pentru transportul materialelor de constructie. Acestea pot conduce la emisii de NO2, CO, CO2.

Impactul asupra aerului variaza in functie de:

- activitatea desfasurata;

- durata activitatilor;

- suprafata amplasamentului proiectului;

- conditiile meteorologice (viteza si directia vantului, precipitatii etc.);

- distanta pana la receptorii sensibili (locuinte, zone sensibile);

- poluarea existenta in zona;

- aplicarea unor masuri adecvate de reducere a impactului asupra aerului.

Avand in vedere specificul lucrarilor propuse si caracteristicile amplasamentului, impactul asupra aerului nu va fi semnificativ. Acesta se va manifesta strict in amplasamentul proiectului si pe durata de lucru, dar este temporar si reversbil. La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, fara afectarea calitatii aerului.

## Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul utilizarii unor instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, deoarece sursele de poluare a aerului sunt in general difuze. Pentru reducerea impactului asupra aerului vor fi adoptate masurile descrise mai jos.

## Masuri de reducere a impactului:

- folosirea celor mai bune tehnologii  pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici;

- betonul si asfaltul necesare pentru realizarea lucrarilor nu vor fi preparate in amplasamentul proiectului, ci vor fi procurate de la centre autorizate, astfel incat sa se reduca concentratia poluantilor atmosferici si nivelul zgomotului;

- curatarea regulata a fronturilor de lucru pentru a preveni acumularea de praf;

- interzicerea arderii oricarui material/ deseu in cadrul fronturilor de lucru;

- diminuarea cantitatii de deseuri produse si reciclarea lor;

- limitarea accesului la depozitele de materiale de constructie pentru a diminua riscul de furt sau de deteriorare;

- utilizarea unor echipamente etans pentru transportul agregatelor;

- vor fi alese trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;

- materialele vor fi acoperite in timpul transportului si vor fi depozitate la distanta mare de receptorii sensibili;

- utilajele vor fi intretinute in mod corespunzator si vor fi oprite cand nu lucreaza;

- verificarea periodica a utilajelor si autovehiculelor implicate in trafic.

Aplicarea acestor masuri de reducere a impactului asupra aerului va conduce la respectarea prevederilor impuse prin STAS 12574/1987 care stabileste concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele protejate.

Tabel 4. Concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele protejate

| Substanta poluanta | CMA de scurta durata (mg/mc) | CMA de lunga durata (mg/mc) |
| --- | --- | --- |
|  | 30 minute | zilnica | lunara | anuala |
| CO | 6.0 | 2.0 | - | - |
| NO2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.04 |
| SO2 | 0.75 | 0.03 | - | - |
| Pulberi in suspensie | 0.5 | 0.15 | - | 0.075 |

De asemenea, vor fi respectate prevederile legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si ale ordinului 462/1993 privind aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Impactul asupra aerului generat de executarea proiectului analizat este temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului si pana la 100 m de limita acestuia, fara a afecta calitatea aerului din zonele rezidentiale sau a ariilor protejate existente in zona analizata.

Pentru a elimina riscul aparitiei imbolnavirilor profesionale, se vor respecta obligatoriu limitele privind concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera zonelor de munca prevazute in "Normele generale de protectie a muncii" elaborate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii si al Institutului de Igiena si Sanatate Publica.

Concentratiile admisibile (medii si de varf) sunt concentratiile maxime admise in zona fronturilor de lucru. Acestea sunt prezentate in tabelul 5.

Tabel 5. Concentratii maxime admise de substante toxice in atmosfera fronturilor de lucru

| Denumirea substantei | Indicativ | Concentratie maxima admisa (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie | Varf |
| Acetaldehida |  | 90 | 180 |
| Amoniac |  | 15 | 30 |
| Benzen | CP | 15 | 30 |
| Dioxid de sulf (anhidrida sulfuroasa) |  | 5 | 10 |
| Crom hexavalent | C | 0,05 | - |
| Crom nvalent |  | 0,5 |  |
| Cadmiu | pC | 0,05 | - |
| Cupru (pulberi) |  | 0,5 | 1,5 |
| Etil benzen |  | 200 | 300 |
| Etil toluen |  | 300 | 400 |
| Formaldehida | pC | 1,2 | 3 |
| Heptan (n) |  | 1500 | 3000 |
| Hidrocarburi alifatice |  | 700 | 1000 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | C | 0,2 | - |
| Metan |  | 1200 | 1500 |
| Nichel (compusi solubili) | C | 0,1 | 0,5 |
| Octan |  | 1500 | 2000 |
| Ozon |  | 0,1 | 0,2 |
| Oxizi de azot (exprimati in NO2) |  | 5 | 8 |
| Pentan |  | 1800 | 2400 |
| Plumb si compusi ai Pb (exceptand PbS) |  | 0,05 | 0,1 |
| Propan |  | 1400 | 1800 |
| Seleniu |  | 0,1 | 0,2 |
| Toluen |  | 100 | 200 |
| Xilen | p | 200 | 300 |

Legenda:

- concentratia admisibila de varf = concentratia noxelor in zona fronturilor de lucru ce nu trebuie depasita in niciun moment al zilei de lucru;

- concentratia admisibila medie = rezulta dintr-un numar de determinari reprezentativ pentru fiecare front de lucru in diferite faze tehnologice si nu trebuie depasita pe perioada unui schimb de munca;

- pC = substante potential cancerigene;

- C = substante cu actiune cangerigena, necesita aplicarea unor masuri speciale de protectie;

- FD = substante foarte periculoase; nu trebuie permisa expunerea la aceste substante;

- p = aceste substante patrund prin piele in organism, fiind necesare masuri speciale de protectie a pielii si mucoaselor.

Tabel 6. Concentratiile maxime admise de pulberi in atmosfera zonei de munca

| Nr. crt. | Denumirea pulberilor | Concentratia maxima admisa CMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi cu continut de SiO2 liber cristalin, intre 1 si 5% | 8 mg/m3 |
| 2 | Pulberi cu continut de SiO2 amorf (pamant de diatomee natural – necalcitat) | 8 mg/m3 |
| 3 | Pulberi de alta natura | 15 mg/m3 |

Comparand datele privind emisiile estimate a fi generate in cadrul fronturilor de lucru cu limitele impuse de Normele Generale de Protectie a Muncii, se poate concluziona ca emisiile generate in amplasamentul proiectului se incadreaza sub limita maxima admisibila si corelate cu perioada de expunere redusa, nu vor avea impact semnificativ asupra muncitorilor care executa lucrarile de modernizare.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

## Sursele de zgomot si vibratii

Realizarea investitiei va genera zgomote si vibratii, care se vor suprapune peste fondul existent, fara a depasi limitele impuse prin STAS 10009 – 2017 acustica urbana.

Zgomotele generate de realizarea proiectului se vor datora in special transportului materialelor de constructie si lucrarilor, respectiv:

- Realizarea terasamentelor si a fundatiilor:

- sapaturi cu excavatorul;

- nivelare si transport cu autogrederul si buldozerul;

- incarcare transport cu incarcatorul frontal;

- compactarea pamanturilor cu role compactoare.

- Manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructie:

- transport, pompare si vibrare beton;

- folosirea ciocanelor perforatoare, frezelor rutiere si rulourilor compactoare vibratoare.

Puterile acustice asociate acestor utilaje sunt urmatoarele:

- buldozere – Lw = 115 dB(A);

- incarcatoare Wolla - Lw = 112 dB(A);

- excavatoare - Lw = 117 dB(A);

- screpere - Lw = 110 dB(A);

- compactoare - Lw = 105 dB(A);

- basculante - Lw = 107 dB(A).

In camp liber, cand sunetul nu este reflectat de obstacole, nivelul acustic scade cu 6 dB la dublarea distantei fata de sursa, astfel incat pana la limita locuintelor nivelul zgomotului se va diminua semnificativ, incadrandu-se in limitele prevazute de STAS 10009-2017 acustica urbana.

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, singura sursa de zgomot va fi traficul rutier, dar nivelul zgomotului va fi mai mic decat cel inregistrat in prezent datorita imbunatatirii conditiilor de trafic.

## Amenajari si dotari pentru pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Nu este cazul, nivelul zgomotelor in vecinatatea fronturilor de lucru nu va depasi limitele maxime admisibile conform standardelor si prevederilor legale in vigoare.

## Masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai mic;

- verificarea si repararea periodica a utilajelor pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot;

- materialele de constructie vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier astfel incat sa creeze o bariera acustica in directia locuintelor;

- santierul va fi imprejmuit si nu se va lucra in timpul orelor de odihna;

- pentru transportul materialelor de constructie se va evita pe cat posibil zonele rezidentiale, iar in cazul in care vor fi traversate localitati, viteza de deplasare va fi limitata la maxim 40 km/ora;

## Protectia impotriva radiatiilor

## Sursele de radiatii

Realizarea proiectului nu reprezinta sursa directa de radiatii.

## Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Deoarece aparatele folosite pentru realizarea lucrarilor pot emite radiatii periculoase, vor fi adoptate toate masurile necesare de verificare/ reparare a aparatelor astfel incat nivelul radiatiilor emise sa nu depaseasca limitele admise de normativele in vigoare.

## Protectia solului si a subsolului

## Sursele de poluare a solului si subsolului

Investitia nu reprezinta sursa directa de poluare a solului, dar se poate produce poluarea accidentala a solului, ca urmare a:

- depunerii pulberilor rezultate din transportul si descarcarea materialelor de constructie;

- sedimentarii substantelor poluante din aer generate de mijloacele de transport aflate in miscare, de operarea echipamentului de constructie;

- deversarii necontrolate sau acidentale de hidrocarburi (uleiuri, lubrifianti, combustibili, vopsele) in cadrul fronturilor de lucru sau in timpul transportului;

- scurgerii pe sol de: mortar, pasta de ciment si suspensii din locurile unde este turnat betonul in cadrul lucrarii;

- depozitarii neadecvate a deseurilor si a materialelor de constructie;

- evacuarii neadecvate a apelor uzate menajere produse in cadrul organizarii de santier;

- spalarii utilajelor in afara platformelor special amenajate si deversarii acestor ape direct pe sol;

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv a celor periculoase;

- scurgerii accidentale a unor substante toxice sau hidrocarburi ca urmare a unor accidente rutiere sau hidrocarburi.

La executarea lucrarilor se vor folosi utilaje cu caracteristici corespunzatoare, pericolul poluarii cu produse petroliere fiind minim. Lucrarile propuse nu vor afecta semnificativ solul si respectiv subsolul.

Lucrarile de modernizare vor fi realizate cu respectarea traseului existent, suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de modernizare, nu vor exista emisii de substante poluante, astfel incat impactul asupra solului si subsolului nu va fi semnificativ.

Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor sensibile (zone rezidentiale, paduri, arii naturale protejate).

Nu va exista impact remanent asupra solului.

## Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Nu este necesara realizarea unor lucrari speciale pentru protectia solului si a subsolului, ci vor fi respectate masurile de reducere a impactului asupra solului si subsolului.

## Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului

- limitarea suprafetelor de teren ocupate temporar sau permanent si delimitarea exacta a acestor suprafete;

- materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate numai in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier;

- este strict interzisa depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor pe spatiile verzi sau direct pe sol;

- deseurile vor fi indepartate din amplasamentul proiectului prin intermediul unei firme specializate, cele reciclabile vor fi valorificate;

- utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat sa se incadreze in normele legale;

- utilajele vor fi spalate si reparate numai in centre specializate, amplasate in afara ariilor naturale;

- se va preveni erodarea solului, spatiile decopertate vor fi limitate la minimul necesar si vor fi recopertate in cel mai scurt timp posibil dupa finalizarea lucrarilor;

- solul vegetal decopertat va fi depozitat separat de materialul nefertil si va fi utilizat pentru refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari;

- apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol;

- platforma organizarii de santier va fi dotata cu santuri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale  ce vor fi conduse catre decantoare;

- in cadrul organizarii de santier si al fronturilor de lucru vor fi montate toalete ecologice;

- depozitul de carburanti va fi amplasat pe o platforma betonata pentru a elimina riscul de contaminare a solului cu hidrocarburi;

- alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in cadrul organizarii de santier;

- la finalizarea lucrarilor de modernizare, toate utilajele, materialele de constructie si deseurile vor fi indepartate din amplasamentul proiectului;

- in cazul terenurilor afectate temporar de lucrari, se va reface morfologia initiala a terenului si acestea vor fi redate destinatiei initiale.

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea, impactul asupra soluilor va fi mai mic decat cel inregistrat in prezent, ca urmare a imbunatatirii conditiilor de trafic, astfel incat nu este necesara adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra solului.

Masuri pentru reducerea impactului asupra solului in perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea:

- verificarea gradului de refacere a spatiilor afectate temporar de lucrari;

- colectarea corespunzatoare a apelor pluviale care spala platforma drumului;

- verificarea periodica a starii strazilor si intretinerea corespunzatoare a acestora.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

## 4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul va fi realizat preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. Celelalte strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului se afla la distante variabile fata de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava (cele mai apropiate de sit fiind strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti). In vecinatatea amplasamentului proiectului mai exista:

### situl RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac;

- situl de importanta comunitara ROSCI0053 Dealul Allah Bair;

- rezervatia naturala 2.367 Dealul Allah Bair.

### Teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava se  suprapune partial cu teritoriul sitului RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac). Celelalte doua arii naturale protejate sunt amplasate la distanta mare de limita proiectului (aproximativ 1,284 km pana la limita suprapusa a ROSCI0053 Dealul Allah Bair cu limita rezervatiei naturale 2.367 Dealul Allah Bair.

Deoarece modernizarea strazilor din localitatile Baltagesti si Galbiori se va face cu respectarea traseului existent, realizarea proiectului nu va avea impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate.

| Strada Podului | Strada Pompierului |
| --- | --- |
| Strada Rapelor | Strada Salcamilor |
| Figura 4. Starea actuala a strazilor |

## 6.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

- lucrarile de modernizare vor fi realizate cu respectarea traseului existent;

- vor fi adoptate tehnici de constructie moderne astfel incat sa fie limitate emisiile de poluanti atmosferici;

- spatiile prevazute in proiect a fi afectate temporar/permanent de lucrari vor fi limitate la strictul necesar si vor fi clar delimitate in teren inaintea inceperii lucrarilor;

- este strict interzisa afectarea altor spatii de realizarea lucrarilor sau deplasarea utilajelor in afara drumurilor de acces/exploatare existente in zona analizata;

- se va preveni afectarea suprafetelor din vecinatatea amplasamentului proiectului pentru a preveni pierderi de habitat. Totodata aceasta masura asigura existenta unor spatii similare in vecinatatea amplasamentului proiectului in care exemplarele de animale se pot retrage in perioada realizarii lucrarilor de constructie;

- santierul va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot si afectarea spatiilor din vecinatatea amplasamentului proiectului;

- solul vegetal va fi excavat si depozitat separat de materialul nefertil si va fi utilizat pentru refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari;

- organizarea de santier va fi amplasata in afara ariilor naturale protejate;

- apele uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate;

- vor fi folosite utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat activitatii de constructie care alunga speciile de animale (inclusiv pasarile), precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- utilajele se vor deplasa numai pe drumurile de exploatare existente pentru a preveni compactarea solului si deterioarea habitatelor din vecinatatea amplasamentului proiectului;

- verificarea zilnica a utilajelor si echipamentelor utilizate;

- interzicerea intrarii in santier a utilajelor si echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- spalarea masinilor la iesirea din santier, in spatii special amenajate;

- folosirea unor utilaje ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate in timpul lucrarilor (pamant, namol rezultat din operatiile de excavatii si umpluturi);

- interzicerea depozitarii materialelor de constructie si a deseurilor direct pe sol;

- deseurile vor fi colectate si depozitate selectiv in cadrul organizarii de santier in spatii special amenajate si dotate cu pubele de unde vor fi preluate de catre o firma specializata in baza unui contract;

- etapizarea operatiilor generatoare de praf si umectarea suprafetelor decopertate din frontul de lucru/ in perioadele secetoase astfel incat nivelul concentratiilor de pulberi in atmosfera sa fie situate sub valoarea limita pentru protectia ecosistemelor;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice se va realiza la punctele de alimentare din incinta organizarii de santier sau la unitatile specializate;

- evitarea pierderilor de hidrocarburi petroliere de la utilajele si mijloacele de transport care ar putea conduce la poluarea solului;

- in toata perioada realizarii lucrarilor de modernizare va fi respectat planul de prevenire a poluarii accidentale;

- constructorul va desemna o persoana responsabila cu protectia factorilor de mediu si implementarea masurilor de reducere a impactului;

- amplasamentul proiectului va fi monitorizat periodic (conform planului  de monitorizare propus) de catre o firma specializata in domeniul biodiversitate;

- spatiile afectate temporar de lucrari vor fi refacute cu solul vegetal excavat initial, in cel mai scurt timp dupa finalizarea lucrarilor de modernizare;

- este interzisa utilizarea solului din alte zone pentru a evita introducerea de specii invazive si modificarea compozitiei specifice a biocenozei;

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea, pentru protectia biodiversitatii pot fi adoptate urmatoarele masuri:

- verificarea gradului de refacere a spatiilor afectate temporar de lucrari;

- verificarea si intretinerea periodica a starii strazilor;

- colectarea corespunzatoare a apelor pluviale care spala platforma strazilor.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

## Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional

Proiectul va fi realizat in intravilanul localitatilor Baltagesti si Galbiori, comuna Crucea, judetul Constanta Organizarea de santier este amplasata in afara zonelor rezidentiale. In amplasamentul proiectului nu exista monumente istorice si de arhitectura, zone de interes traditional sau alte zone asupra carora a fost instituit un regim de restrictie.

Prezenta santierului si a utilajelor de constructie poate genera disconfort celor care tranziteaza zona, dar deoarece acesta se manifesta mai ales prin impact vizual, neexistand emisii care sa afecteze starea de sanatate a muncitorilor sau a persoanelor care tranziteaza zona, impactul asupra populatiei umane nu este semnificativ.

Impactul pozitiv al proiectului se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie a lucrarilor, cat si prin asigurarea conditiilor optime de circulatie pe strazile din comuna Crucea.

## Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si / sau de interes public

- organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor rezidentiale;

- betonul si asfaltul necesare pentru realizarea lucrarilor nu vor fi preparate in amplasament, ci vor fi procurate de la centre autorizate pentru a reduce emisiile de zgomot si poluanti atmosferici;

- vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- vor fi respectate orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea;

- santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare si va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot;

- drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie;

- punctele de lucru vor fi dotate cu echipament PSI necesare interventiilor in cazul producerii unor incendii;

- itinerariul vehiculelor care vor transporta materialele de constructie va fi ales astfel incat sa nu afecteze populatia locala, pe cat posibil sa fie alese rutele din afara localitatilor;

- viteza de deplasare a vehiculelor care transporta materialele de constructie nu poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localitatilor;

- depozitele de materiale de constructie in vrac vor fi imprejmuite pentru a limita antrenarea de particule de catre precipitatii sau vant;

- utilajele vor fi verificate si reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe si de zgomot;

- nivelul zgomotului in amplasamentul organizarii de santier si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic;

- iluminarea lucrarilor de modernizare se va face astfel incat sa nu afecteze locuitori din zona analizata;

- desi pe traseul strazilor din comuna Crucea nu a fost semnalata prezenta unor vestigii arheologice, daca in timpul realizarii lucrarilor de modernizare vor fi descoperite astfel de vestigii, lucrarile vor fi sistate si vor fi respectate prevederile legale.

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea nu va exista impact asupra asezarilor umane sau a obiectivelor protejate,  astfel incat nu se impune adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra mediului socio-economic si a populatiei locale.

## Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

## Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Deseurile produse pe timpul executarii lucrarilor de modernizare pot fi:

- pamant si materiale excavate (cod deseu 17.05.04);

- deseuri de piatra si sparturi de piatra (cod deseu 01.04.08);

- amestec de beton, caramizi (cod deseu 17.01.07);

- asfalturi bituminoase (altele decat cele be baza de gudron de huila) (cod deseu 17.03.02);

- deseuri amestecate de materiale de constructie (cod deseu 17.09.00);

- deseuri de lemn (cod deseu 17.02.01);

- deseuri de sticla (cod deseu 17.02.02);

- deseuri de materiale plastice (cod deseu 17.02.03);

- deseuri de amestecuri metalice (cod deseu 17.04.07);

- deseuri menajere sau asimilabile (cod deseu 20.03.01);

Tabel 7. Deseuri produse in amplasamentul proiectului

| Tip deseu | Cantitate | Generatorul deseului | Modul de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Menajer | 2 t/ luna | Muncitorii care vor desfasura activitati in cadrul organizarii de santier si al fronturilor de lucru | Containere de tip pubele in interiorul organizarii de santier. Acestea vor fi transportate periodic la o rampa de gunoi autorizata prin intermediul unei firme autorizate cu care constructorul va incheia un contract |
| Deseuri materiale de constructie | Lunar circa 12 m3, daca vor exista incarcaturi de beton sau mixturi asfaltice respinse | Respingerea incarcaturilor de beton sau de mixturi asfaltice | Deseurile materiale de constructie vor fi valorificate prin: pavarea drumurilor de exploatare; utilizarea ca material de acoperire intermediara in cadrul depozitelor de deseuri comunale din zona |
| Pamant si materiale excavate | 3.466 m3 sol fertil 16.926 m3 material nefertil | Executarea excavatiilor pentru realizarea lucrarilor de modernizare | Materialul nefertil va fi utilizat pentru terasamente, iar solul fertil pentru refacerea suprafetelor afectate temporar de lucrari |
| Deseuri lemn | Lunar circa 1 mc | Activitatile curente de intretinere, ambalaje | Vor fi folosite ca elemente de sprijin in lucrarile de constructie. Sau vor fi valorificate ca lemn de foc pentru populatia locala. |
| Hartie si carton | Lunar circa 25 kg | Activitati de pastrare a evidentelor, supraveghere si dirigentie de santier | Vor fi colectate si depozitate separat in vederea reciclarii. |
| Deseuri periculoase | Ambalaje de la vopseluri, adezivi, rasini, solventi | Marcarea strazilor | Recipientele in care au fost livrate aceste substante vor fi returnate producatorilor / furnizorilor, conform legislatiei in vigoare prin intermediul unor centre autorizate |

* In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

** Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2002 privind statisticile asupra deseurilor (odata cu data aderarii Romaniei la UE, Regulamentele UE se aplica direct in Romania)

Deoarece reparatiile utilajelor nu vor fi efectuate in amplasamentul lucrarilor, ci numai in centre autorizate, nu vor fi generate deseuri constand in acumulatori uzati, anvelope uzate sau uleiuri uzate.

## Modul de gospodarire a deseurilor rezultate

In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate si depuse la rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor. Colectarea/ evacuarea acestor deseuri se va face astfel:

- constructorul va incheia un contract cu o firma de salubritate pentru transportul si depozitarea deseurilor generate in amplasament;

- deseurile vor fi colectate si depozitate selectiv, in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier;

- deseurile reciclabile vor fi colectate separat si vor fi valorificate prin intermediul unor centre specializate;

- deseurile inerte rezultate din realizarea lucrarilor trebuie pe cat posibil reutilizate;

- in conformitate cu H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in puncte de colectare prevazute cu containere tip pubela. Periodic vor fi transportate de o firma de salubritate in conditii de siguranta la cea mai apropiata rampa de depozitare a gunoiului. Se va tine o evidenta stricta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii mijloacelor de transport utilizate;

- deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentelor si vor fi valorificate obligatoriu la unitatile specializate;

- pamantul vegetal excavat la inceperea lucrarilor de modernizare va fi folosit pentru refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari, nu va exista excedent;

- deseurile materialelor de constructii (resturi de beton, mortar, alte pierderi tehnologice rezultate in timpul transportarii si manevrarii materialelor de constructie etc) pot fi valorificate local in pavimentul drumurilor de exploatare sau pentru acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare;

- deseurile de asfalt vor fi transportate la statia de asfalt si vor fi reintroduse in procesul de producere a asfaltului;

- piatra sparta nevalorificata va fi folosita la alte lucrari de reparatii / constructii care necesita piatra sparta;

- deseurile lemnoase vor fi selectate si eliminate in functie de dimensiuni;

- deoarece repararea utilajelor nu va fi facuta in cadrul organizarii de santier, ci in centre specializate, in amplasamentul proiectului nu vor exista uleiuri uzate, anvelope uzate, deseuri metalice;

- deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate separat, in vederea valorificarii;

- recipientele in care a fost adusa vopseaua pentru marcaje vor fi returnate producatorilor sau distribuitorilor, conform normelor legale in vigoare;

- la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru fronturile de lucru vor fi curatate si vor fi eliminate toate elementele care au devenit deseuri;

- deseurile periculoase nu vor fi colectate / stocate in punctele de lucru;

## Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

## Substante si preparate chimice periculoase utilizate si / sau produse

In perioada de realizare a lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea pot rezulta urmatoarele categorii de deseuri periculoase:

- combustibil folosit pentru utilaje si autoutilitare (cod deseu 13.07.01*);

- slamuri petroliere rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant (05.01.03*);

- vopsele, diluant  folosite pentru marcarea drumului (cod deseu 08.01.99);

Manevrarea, depozitarea si utilizarea substantelor chimice periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare pentru a asigura siguranta personalului constructorului, a populatiei locale si a celei care tranziteaza zona analizata.

## Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si autoutilitarelor se va face numai in cadrul organizarii de santier. In cadrul fronturilor de lucru nu vor fi depozitati carburanti.  Rezervoarele de carburant vor fi curatate de firme autorizate. Slamurile petroliere nu vor fi depozitate nici macar temporar in amplasamentul proiectului.

Betonul nu va fi preparat in amplasamentul proiectului, ci va fi adus de la centre autorizate, pentru a reduce emisiile de poluanti atmosferici si nivelul zgomotului in amplasamentul proiectului. Resturile de asfalt vor fi restituite catre statia de asfalt pentru a fi reintroduse in procesul de preparare a asfaltului, astfel incat sa nu rezulte deseuri de asfalt.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi aduse in amplasamentul proiectului in perfecta stare de functionare si vor fi verificate periodic. Reparatiile acestora si schimburile de ulei si de anvelope vor fi facute numai in centre specializate, in afara amplasamentului proiectului.

Vopseaua folosita pentru marcarea drumului va fi adusa in recipienti etansi ce vor fi returnati producatorilor / furnizorilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

## Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale utilizate pentru modernizarea strazilor din comuna Crucea sunt:

- pământ;

- agregate naturale (nisip, piatra sparta,etc).

Nisipul, piatra naturala vor fi achizitonate de la carierele/balastierele existente in zona proiectului. Transportul agregatelor de la cariere/balastiere la zona proiectului se va efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri nationale si/sau locale, dupa caz.

Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi prelevata din reteaua de alimentare cu apa existenta in zona analizata.

## DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## 7.1. Descrierea impactului asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunii dintre aceste elemente. Natura impactului

Realizarea obiectivelor acestui proiect (modernizarea strazilor din comuna Crucea) nu va avea impact semnificativ asupra mediului. Va fi respectat traseul existent, fara scoaterea unor suprafete din circuitul agricol sau forestier. Nu vor exista emisii poluante in apa sau in sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative, se vor manifesta numai pe amplasamentul proiectului si pana la 100 de m de limita acestuia.

Toate terenurile afectate temporar de realizarea lucrarilor de modernizare vor fi refacute si aduse la starea initiala, astfel incat la finalizarea lucrarilor nu vor fi afectate decat spatiile strict prevazute in proiect a fi ocupate definitiv. Pentru refacerea terenurilor afectate temporar au fost prevazute fonduri in bugetul general al proiectului.

Impactul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea va fi nesemnificativ, temporar si reversibil. In perioada de exploatare a acestor strazi va fi inregistrat impact semnificativ pozitiv asupra mediului deoarece se vor imbunatati conditiile de trafic si implicit vor fi diminuate emisiile de poluanti atmosferici asociati traficului, iar apele pluviale vor fi colectate si eliminate corespunzator.

Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In amplasamentul proiectului nu exista corpuri de apa de suprafata. Distanta minima intre amplasamentul lucrarilor si raul Derea este de aproximativ 15 m, conform hartii din figura 5.

Figura 5. Amplasarea proiectului in raport cu corpurile de apa de suprafata

In prezent, pe majoritatea strazilor  analizate nu exista sistem de colectare a apelor pluviale, apa stagnand in corpul drumului.

| Strada Podului | Strada Pompierului |
| --- | --- |
| Figura 6. Zone in care apa pluviala stagneaza in corpul drumului |

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va avea impact direct asupra calitatii apelor de suprafata sau subterane. Distanta minima intre amplasamentul lucrarilor si corpurile de apa de suprafata este de aproximativ 15 m (pana la raul Derea). In toata perioada realizarii lucrarilor vor fi adoptate tehnici de constructie moderne si vor fi adoptate masuri adecvate astfel incat sa nu existe emisii de materiale poluante.

Apele uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier vor fi colectate in bazine vidanjabile care vor fi golite periodic de catre o firma specializata. Nu vor fi generate ape uzate tehnologice.

Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier. Este strict interzisa depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor direct pe sol.

Realizarea lucrarilor nu va avea efect asupra calitatii si regimului cantitativ al apei.

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea se poate produce numai poluarea accidentala a apelor subterane ca urmare a defectarii utilajelor si autoutilitarelor folosite pentru realizarea lucrarilor, a gospodarii neadecvate a deseurilor si a producerii unor accidente in care sunt implicate autovehicule care transporta substante periculoase.

In astfel de situatii se va actiona in cel mai scurt cu material absorbant, iar ulterior se va apela la serviciile unei firme specializate in depoluari.

Apa necesara in procesele tehnologice va fi prelevata din reteaua de alimentare cu apa existenta in zona analizata, iar apa potabila va fi achizitionata imbuteliata din comert.

Apele uzate menajere vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol.

Impactul potential al realizarii lucrarilor de modernizare asupra apelor este nesemnificativ, poate avea numai efecte locale si este reversibil. La finalizarea lucrarilor de modernizare mediul va reveni la starea initiala.

In perioada de operare a strazilor din comuna Crucea va fi inregistrat impact pozitiv asupra apelor deoarece apele pluviale care spala platforma strazilor vor fi colectate si epurate corespunzator.

Pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma strazilor au fost prevazute in proiect rigole noi din beton si podete tubulare, astfel incat apele pluviale sa fie colectate si epurate corespunzator.

| Strada Zootehniei | Strada Podului |
| --- | --- |
| Figura 7. Zone in care rigolele pentru scurgerea apelor lipsesc |

In perioada de operare a strazilor din comuna Crucea nu va fi influentat regimul de curgere a apelor.

Impactul potential asupra calitatii aerului si climei

In prezent, o parte din strazile analizate sunt la nivel de pietruire sau pamant, astfel incat in perioadele ecetoase traficul pe aceste strazi genereaza cantitati insemnate de pulberi sedimentabile.

| Strada Stancii | Strada Trandafirului |
| --- | --- |
| Figura 8. Drumuri de pamant in comuna Crucea |

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va avea impact semnificativ asupra calitatii aerului din amplasamentul proiectului. Vor fi utilizate tehnologii si utilaje moderne, astfel incat emisiile de poluanti atmosferici sa fie cat mai mici.

La poluarea aerului pot contribui: activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier (depozitarea si manevrarea materialelor de constructie, alimentarea cu carburanti a utilajelor), activitatile desfasurate in cadrul fronturilor de lucru (recopertarea / recopertarea suprafetelor, lucrari de excavare / umplere, realizarea terasamentelor, punerea in opera a betoanelor / asfaltului), trafic pe amplasamentul lucrarii si traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Sursele aferente lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea sunt surse libere (degajare de praf), nivelul emisiilor (concentratiile maxime admisibile) nu sunt normate nici in legislatia nationala, nici in cea comunitara. Acestea se vor manifesta punctual in cadrul fronturilor de lucru, fara afectarea intregii suprafete a zonei analizate.

Emisiile de poluanti atmosferici actioneaza in cadrul fronturilor de lucru, intensitatea acestora scade o data cu cresterea distantei fata de amplasamentul lucrarilor.

Impactul local asupra calitatii aerului generat de realizarea lucrarilor, va avea un caracter temporar, fiind limitat la perioada de desfasurare a lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea.

Impactul asupra aerului este nesemnificativ, temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea calitatii aerului. La finalizarea lucrarilor de modernizare, mediul va reveni la starea initiala, nu va exista impact rezidual asupra aerului.

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea va fi inregistrat impact pozitiv asupra aerului, datorita imbunatatirii conditiilor de trafic si reducerii emisiilor de poluanti atmosferici asociati traficului rutier.

Impactul potential asupra florei si faunei

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va avea impact semnificativ asupra biodiversitatii.

### Conform hartilor din figurile 9 si 10, majoritatea strazilor din localitatile Galbiori si Baltagesti care vor fi modernizate in cadrul proiectului sunt amplasate in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. Celelalte strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului se afla la distante variabile fata de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava (cele mai apropiate de sit fiind strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti). In vecinatatea amplasamentului proiectului mai exista:

### situl RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac;

- situl de importanta comunitara ROSCI0053 Dealul Allah Bair;

- rezervatia naturala 2.367 Dealul Allah Bair.

### Teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava se  suprapune partial cu teritoriul sitului RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac). Celelalte doua arii naturale protejate sunt amplasate la distanta mare de limita proiectului (aproximativ 1,284 km pana la limita suprapusa a ROSCI0053 Dealul Allah Bair cu limita rezervatiei naturale 2.367 Dealul Allah Bair.

Figura 9. Amplasarea strazilor din localitatea Galbiori in raport cu ariile naturale protejate

Figura 10. Amplasarea strazilor din localitatea Baltagesti in raport cu ariile naturale protejate

### Deoarece modernizarea strazilor se va face cu respectarea traseului existent, realizarea proiectului nu va avea impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate.

Impactul potential asupra biodiversitatii se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de modernizare, dar este nesemnificativ, temporar si reversibil. La finalizarea lucrarilor de modernizaree, mediul va reveni la starea initiala.

Deoarece lucrarile vor fi realizate in intravilanul unor localitati, in amplasamentul acestora nu au fost identificate specii protejate de flora sau fauna. In vecinatatea strazilor ce vor fi modernizate au fost identificate in general specii ruderale si segetale de plante ce pot fi incadrate in habitatul 87.2. Ruderal communities. Alaturi de acestea au mai fost identificate exemplare de corcodus (Prunus cerasifera), nuc (Juglans regia), salcie (Salix alba), salcam (Robinia pseudoacacia), porumbar (Prunus spinosa), lemn cainesc (Ligustrum vulgare) care nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea.

| Strada Salcamilor | Strada Verde |
| --- | --- |
| Strada Eternitatii | Strada Transformatorului |
| Figura 11. Aspecte ale vegetatiei pe traseul strazilor din comuna Crucea |

Deoarece lucrarile vor fi realizate pe traseul existent, nu vor avea impact semnificativ asupra biodiversitatii.

In zonele cu vegetatie spontana au fost identificate speciile de flora prezentate in tabelul 8.

Tabel 8. Specii de flora identificate in amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia

| Denumirea stiintifica a speciei | Familie | Ordin |
| --- | --- | --- |
| Conium maculatum | Apiaceae | Apiales |
| Cicuta virosa |  |  |
| Aegopodium podagraria |  |  |
| Achillea millefolium | Asteraceae | Asterales |
| Artemisia annua |  |  |
| Artemisia austriaca |  |  |
| Artemisia vulgaris |  |  |
| Arctium lappa |  |  |
| Tragopogon pratense |  |  |
| Centaurea austriaca |  |  |
| Centaurea calcitrapa |  |  |
| Conyza canadensis |  |  |
| Cichorium intybus |  |  |
| Cirsium vulgare |  |  |
| Matricaria recutita |  |  |
| Matricaria inodora |  |  |
| Sonchus arvensis |  |  |
| Taraxacum officinale |  |  |
| Lactuca serriola |  |  |
| Thlaspi arvense | Brassicaceae | Brassicales |
| Erysimum diffusum |  |  |
| Capsella bursa-pastoris |  |  |
| Lepidium latifolium |  |  |
| Lepidium draba |  |  |
| Lepidium perfoliatum |  |  |
| Sinapis arvensis |  |  |
| Erysimum diffusum |  |  |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae |  |
| Polygonum aviculare | Polygonaceae |  |
| Polygonum lapathifolium |  |  |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | Cornales |
| Sambucus nigra | Adoxaceae | Dipsacales |
| Sambucus ebulus |  |  |
| Medicago lupulina | Fabaceae | Fabales |
| Medicago minima |  |  |
| Melilotus albus |  |  |
| Galega officinalis |  |  |
| Trifolium arvense |  |  |
| Trifolium campestre |  |  |
| Trifolium pratense |  |  |
| Trifolium repens |  |  |
| Lotus corniculatus |  |  |
| Vicia cracca |  |  |
| Galium aparine | Rubiaceae | Gentianalis |
| Echium vulgarae | Boraginaceae | Lamiales |
| Echium italicum |  |  |
| Verbascum phlomoides | Schrophulariaceae |  |
| Lamium purpureum | Lamiaceae |  |
| Lamium maculatum |  |  |
| Mentha arvensis |  |  |
| Ballota nigra |  |  |
| Mentha longifolia |  |  |
| Ligustrum vulgare | Oleaceae |  |
| Fraxinus pennsylvanica |  |  |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae |  |
| Plantago media |  |  |
| Verbena officinalis | Verbenaceae |  |
| Euphorbia agraria | Euphorbiaceae | Malpighiales |
| Euphorbia virgata |  |  |
| Poa angustifolia | Poaceae | Poales |
| Poa annua |  |  |
| Poa nemoralis |  |  |
| Poa pratensis |  |  |
| Poa palustris |  |  |
| Hordeum murinum |  |  |
| Agropyron cristatum |  |  |
| Agropyron repens |  |  |
| Setaria viridis |  |  |
| Lolium perenne |  |  |
| Sorghum halepense |  |  |
| Chelidonium majus | Papaveraceae | Ranunculales |
| Papaver rhoeas |  |  |
| Papaver dubium |  |  |
| Clematis vitalba | Ranunculaceae |  |
| Ranunculus repens |  |  |
| Geum urbanum | Rosaceae | Rosales |
| Fragaria viridis |  |  |
| Rosa canina |  |  |
| Rubus caesius |  |  |
| Prunus spinosa |  |  |
| Prunus cerasifera |  |  |
| Potentilla reptans |  |  |
| Urtica dioica | Urticaceae |  |
| Cuscuta campestris | Convolvulaceae | Solanales |
| Convolvulus arvensis |  |  |
| Datura stramonium | Solanaceae |  |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | Theales |

In perioada de exploatare, deoarece vor fi limitate emisiile de poluanti atmosferici asociate traficului rutier si va fi asigurata colectarea corespunzatoare a apelor pluviale, va fi inregistrat impact indirect pozitiv asupra biodiversitatii.

Deoarece lucrarile vor fi realizate in intravilanul unor localitati, in cadrul acestora nu au fost identificate specii protejate de fauna, cu exceptia exemplarelor de pasari. Majoritatea exemplarelor de fauna observate in amplasamentul lucrarilor si a celor din vecinatatea acestuia sunt frecvente in vecinatatea asezarilor umane. In cazul speciilor de pasari, dominante sunt cele comune (precum cioara de semanatura, graurii, gugustiucul, etc). In zona analizata nu au fost identificate specii endemice. Exemplarele identificate apartin urmatoarelor clase:

- Insecta: Bombus terrestris (bondar), Decticus verrucivorus (cosas), Calliptamus italicus (lacusta), Apis melifera (albina), Cetonia aurata, Gryllus campestris, Pieris rapae, Maniola jurtina, Lycaena thersamon, Lycaena phaleas, Colias croceus, Colias hyale, Pieris rapae, Vanessa cardui, Hyles euphorbiae, Sphingonotus caerulans, Sympetrum sanguineum, Hesperia comma;

- Gastropoda: Helix pomatia (melcul de livada), Limax sp;

- Mammalia: Microtus arvalis (soarece de camp), Apodemus agrarius (soarece vargat de camp), Talpa europaea (cartita), Vulpes vulpes (vulpe), Erinaceus europaeus (arici);

- Aves: Alauda arvensis (ciocarlie de camp), Anser albifrons (garlita mare), Anthus campestris (fasa de camp), Buteo buteo (sorecar comun), Calandrella brachydactyla (ciocarlia de stol), Carduelis cannabina (canepar), Carduelis carduelis (sticlete), Ciconia ciconia (barza alba), Coracias garrulus (dumbraveanca), Columba livia domestica (porumbel), Corvus frugilegus (cioara de semanatura), Corvus monedula (stancuta), Coturnix coturnix (prepelita), Cuculus canorus (cuc), Delichon urbica (lastun de casa),  Dendrocopos syriacus (ciocanitoare de gradina), Falco vespertinus (vanturel de seara), Galerida cristata (ciocarlan), Hirundo rustica (randunica), Lanius collurio (sfrancioc rosiatic), Lanius minor (sfrancioc cu fruntea neagra), Melanocorypha calandra (ciocarlie de baragan), Merops apiaster (prigorie), Motacilla alba (codobatura alba), Oenanthe oenanthe (pietrar sur), Passer domesticus (vrabie de casa), Passer montanus (vrabie de camp), Pica pica (cotofana), Riparia riparia (lastun de mal), Streptopelia decaocto (gugustiuc), Sturnus vulgaris (graur), Turdus merula (mierla), Upupa epops (pupaza).

Efectivele de pasari observate in amplasamentul proiectului sunt foarte mici.

Pasarile au fost observate in zona analizata in pasaj sau in cautarea hranei. Amplasamentul proiectului nu este folosit ca areal de reproducere sau de adapost de catre aceste specii.

Impactul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea asupra speciilor de fauna se poate manifesta prin deranjarea indivizilor care folosesc aceasta zona ca areal de hranire, ca urmare a prezentei utilajelor de constructie si a muncitorilor si din cauza nivelului zgomotelor si vibratiilor. Indivizii prezenti in cadrul fronturilor de lucru se pot deplasa in habitatele similare din vecinatatea amplasamentului, in zone in care nu se lucreaza, de unde vor reveni la finalizarea lucrarilor de constructie, astfel incat nu va fi afectat efectivul populational al speciilor identificate, ci se va modifica numai densitatea relativa a acestora.

Impactul asupra biodiversitatii este nesemnificativ, temporar si reversibil, la finalizarea lucrarilor mediul va reveni la starea initiala.

Realizarea lucrarilor de modernizare nu va destabiliza populatiile prezente la nivelul amplasamentului si nu va contribui la afectarea starii de conservare a speciilor si habitatelor pentru a caror protectie au fost desemnate ariile protejate din vecinatatea amplasamentului deoarece lucrarile vor fi realizate preponderent in afara ariilor naturale protejate (cu exceptia strazii Campului, din localitatea Baltagesti), cu respectarea traseului existent al strazilor.

Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor si aduse la starea initiala.

Impactul potential asupra solului, subsolului si folosintei terenurilor

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va avea impact semnificativ asupra solului deoarece va fi respectat traseul existent al strazilor. Nu vor exista emisii poluante care sa afecteze semnificativ calitatea solurilor din amplasamentul lucrarilor sau din vecinatatea acestora. Impactul asupra solului se poate manifesta atat direct, cat si prin intermediul mediului de dispersie al poluantilor.

Lucrarilor de modernizare a unor strzi existente le pot fi asociate urmatoarele forme de impact asupra solului:

- ocuparea temporara sau permanenta a unor suprafete;

- decopertarea stratului de sol fertil si posibilitatea modificarii calitatilor naturale ale acestuia in cazul depozitarii neadecvate;

- aparitia fenomenelor de eroziune a solului;

- poluarea accidentala a solurilor cu hidrocarburi sau alte substante;

- poluarea solurilor a urmare a deversarii apelor uzate inainte de a fi epurate;

- cresterea aciditatii solurilor ca urmare a depunerii poluantilor atmosferici.

Impactul asupra solurilor variaza in functie de magnitudinea lucrarilor, tehnologiile folosite si detaliile amplasamentului. In cazul modernizarii strazilor din comuna Crucea, impactul asupra solului nu va fi semnificativ.

Vor fi folosite utilaje si tehnologii de constructie moderne, astfel incat emisiile sa fie cat mai mici. Utilajele de constructie si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor actiona numai in cadrul fronturilor de lucru si pe drumurile de acces / exploatare existente. Toate suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea lucrarilor (va fi refacuta structura, astfel incat sa permita circulatia aerului, apei si inradacinarea plantelor), la finalizarea lucrarilor nu va exista impact remanent asupra solului.

Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier. Este strict interzisa depozitarea acestora direct pe sol.

Apele uzate vor fi colectate corespunzator in bazine vidanjabile care vor fi golite periodic de catre o firma specializata. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol.

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea, nu va fi inregistrat impact asupra solului, deoarece se vor imbunatati conditiile de circulatie si vor fi reduse considerabil emisiile de pulberi sedimentabile.

Lucrarile propuse nu vor afecta subsolul.

Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual

Impactul asupra peisajului se va manifesta mai ales in perioada realizarii lucrarilor, ca urmare a prezentei utilajelor, a fronturilor de lucru si a muncitorilor. Pentru diminuarea impactului asupra peisajului, santierul va fi imprejmuit, iar materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate numai in cadrul organizarii de santier, astfel incat sa fie redus riscul antrenarii acestora de catre vant sau apele din precipitatii.

Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor rezidentiale si a altor areale sensibile (ariile naturale protejate, zone impadurite, etc).

| Strada Gradinilor | Strada Laterala |
| --- | --- |
| Figura 12. Aspecte ale peisajului pe traseul strazilor din comuna Crucea |

In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea, impactul asupra peisajului va fi pozitiv ca urmare a imbunatatirii conditiilor de trafic.

Impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective

Prezenta santierului, a fronturilor de lucru si eventualele restrictii de circulatie pot contribui la crearea unui usor disconfort atat pentru populatia locala, cat si pentru persoanele care tranziteaza zona analizata. Deoarece organizarea de santier nu va fi amplasata in zonele rezidentiale, impactul asupra populatiei va fi redus considerabil. Rutele alese pentru transportul materialelor de constructie vor evita pe cat posibil traversarea zonelor rezidentiale.

In perioada de operare a strazilor din comuna Crucea va fi inregistrat impact pozitiv asupra populatiei datorita imbunatatirii conditiilor de trafic.

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea va determina cresterea nivelului zgomotului, dar acesta nu va avea impact semnificativ asupra locuitorilor comunei sau asupra persoanelor care tranziteaza zona. Vor fi respectate orele legale de odihna, iar nivelul zgomotului sa va integra in limitele prevazute in STAS 10009 - 2017 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot".

Pentru a nu exista impact asupra muncitorilor care realizeaza lucrarile de modernizare, acestia vor fi dotati cu echipament individual de protectie si vor fi adoptate masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti atmosferici (stropirea periodica a drumurilor de exploatare si a zonelor decopertate, acoperirea materialelor de constructie purverulente si a depozitelor de pamant, curatarea pneurilor utilajelor si autovehiculelor la iesirea din santier).

Disconfortul creat populatiei locale se va manifesta numai in perioada realizarii lucrarilor de modernizare. La finalizarea lucrarilor, nu va fi inregistrat niciun fel de impact negativ asupra populatiei locale.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Modernizarea si exploatarea strazilor din comuna Crucea nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in amplasamentul proiectului.

## 7.2. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul proiectului este local, se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea spatiilor din vecinatate.

In amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar ce ar putea fi afectate de realizarea proiectului. Speciile de fauna prezente in cadrul fronturilor de lucru se vor deplasa in habitatele din vecinatatea amplasamentului, astfel incat impactul asupra acestora nu va fi semnificativ.

## 7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de modernizare. In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea va fi inregistrat impact pozitiv asupra mediului datorita imbunatatirii conditiilor de trafic.

## 7.4. Probabilitatea impactului

Este redusa, se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de modernizare.

## 7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul este nesemnificativ, temporar si reversibil. Se manifesta in perioada executiei lucrarilor de modernizare. La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala.

## 7.6. Masurile de evitare, reducere si ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului. Masurile propuse pentru reducerea impactului potential al proiectului asupra fiecarui factor de mediu sunt prezentate in cadrul capitolului VI.

## 7.7. Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul. Proiectul este amplasat la aproximativ 58 km de cea mai apropiata granita, iar impactul se manifesta numai in amplasamentul proiectului.

## 7.8. Vulnerabilitatea proiectului faţă de schimbări climatice

Creşterea populaţiei globului, creşterea ratei de consum a resurselor naturale, dezvoltarea socio-economică şi industrializarea au condus la creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră care sunt direct responsabile de schimbările climatice şi implicit de creşterea frecvenţei evenimentelor meteorologice extreme (inundaţii, secetă, incendii).  Efectele negative ale schimbărilor climatice se resimt atât pe plan economic şi social, cât şi asupra ecosistemelor naturale.

La nivelul Europei schimbările climatice au determinat atât o creștere a nivelului și intensității precipitațiilor, cât și valuri de căldură din ce in ce mai intense şi acutizarea fenomenului de secetă in sudul Europei.

Conform ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice elaborat de Administrația Națională de Meteorologie, acţiunile trebuie canalizate pe două planuri: in primul rând este necesară reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a stabiliza nivelul concentraţiei acestor gaze în atmosferă, iar în al doilea rând este necesară stabilirea și implementarea unor măsuri pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Pentru implementarea proiectului a fost realizată o „Analiză a vulnerabilităţii proiectului faţă de schimbările climatice”, conform cerinţelor ghidului elaborat de către Directoratul General pentru Politici Climatice (DG Clima) din cadrul Comisiei Europene - „Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” si ale ghidului „Climate change and major projects” elaborat de Comisia Europeană.

Conform acestor ghiduri, pentru evaluarea vulnerabilităţii proiectului faţă de schimbările climatice au fost parcurse următoarele etape:

- identificarea senzitivităţii proiectului faţă de variabilele climatice: au fost identificate o serie de variabile climatice şi a fost evaluată senzitivitatea proiectului faţă de aceste variabile;

- evaluarea expunerii proiectului: a fost evaluată expunerea proiectului la variabilele climatice identificate, atât pentru condiţiile actuale, cât şi pentru condiţiile viitoare;

- analiza vulnerabilităţii – au fost identificate variabilele climatice care pot avea impact asupra proiectului, evaluând senzitivitatea şi expunerea proiectului faţă de aceste variabile climatice;

- evaluarea riscului – pentru variabilele climatice cu vulnerabilitate ridicată şi mare, au fost evaluate magnitudinea consecinţelor şi probabilitatea de apariţie a acestor riscuri;

- identificarea opţiunilor de adaptare – pentru diminuarea riscurilor identificate, au fost propuse măsuri adecvate;

- evaluarea opţiunilor de adaptare – a fost analizată fezabilitatea tehnico-economică a măsurilor propuse.

Ţinând cont de specificul proiectului şi de caracteristicile amplasamentului acestuia, au fost identificate 7 variabile climatice şi a fost determinată senzitivitatea proiectului faţă de aceste variabile:

- creșterea accelerată a temperaturii;

- creșterea nr. de zile cu temperaturi extreme pozitive;

- schimbări ale cantităţilor medii de precipitaţii;

- schimbări ale precipitațiilor extreme;

- eroziunea solului;

- îngheț -dezgheţ;

- ceață.

Pentru a evalua expunerea curentă a proiectului faţă de fiecare din variabilele climatice selectate, au fost utilizate date publice despre temperatură, precipitaţii, eroziunea solului, îngheţ-dezgheţ, ceaţă, etc. Pentru determinarea expunerii viitoare a proiectului faţă de variabilele climatice au fost folosite scenariile elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Pentru reducerea / eliminarea riscurilor asociate cu schimbările climatice au fost propuse măsuri / soluții de adaptare: au fost prevăzute structuri şi materiale reziliente la efectele schimbărilor climatice.

Imbunatatirea conditiilor de trafic va conduce indirect la scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

## PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

## Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de monitorizare in perioada de constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului in perioada de executie si care este supus aprobarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

Activitatile de protectie a mediului sunt structurate pe mai multe directii:

- adoptarea in perioada lucrarilor de amenajare, a unor tehnologii si echipamente de lucru prietenoase cu mediul, cu consum redus de combustibil si emisii cat mai mici de poluanti atmosferici;

- utilizarea de tehnologii performante cu rol in reducerea timpului de executie, reducerea consumului de materiale si reducerea consumului energetic;

- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide, menajere, tehnologice);

- utilizarea unor materiale de constructie care respecta standarde inalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantitatii de deseuri rezultate in urma lucrarilor de modernizare;

- utilizarea de materiale de constructii provenite din resurse locale  pentru reducerea consumului de carburanti necesar transportului de materii prime si materiale;

- adoptarea unui sistem de management operational cu masuri active de protejare si monitorizare a mediului;

- delegarea unei persoane responsabile cu urmarirea modului de realizare a proiectului aprobat si cu implementarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului.

Planul de monitorizare

Perioada de executie

In perioada executiei lucrarilor este necesara monitorizarea factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele specifice. In acest sens au fost propuse urmatoarele masuri:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de poluanti;

- respectarea programului de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata executiei lucrarilor;

- urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul pentru asigurarea randamentelor maxime;

- verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul organizarii de santier, cat si in zona fronturilor de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- respectarea programului de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesare a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident.

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor, precum si aplicarea masurilor de protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile exercitarii unui impact minim asupra mediului.

- Monitorizarea factorul de mediu apa

Monitorizarea in perioada de realizare a proiectului va urmari in principal:

- verificarea respectarii normelor de functionare ale utilajelor in perioada realizarii lucrarilor de modernizare;

- monitorizarea managementului apelor uzate menajere provenite din organizarea de santier, astfel incat sa fie colectate si eliminate corespunzator;

In timpul exploatarii strazilor din comuna Crucea nu este necesara monitorizarea factorului de mediu apa.

- Monitorizarea factorul de mediu aer

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea vor fi monitorizati urmatorii parametri: nivelul pulberilor in suspensie si a celor sedimentabile, nivelul parametrilor impusi prin STAS 12574/87 si legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. De asemenea, va fi monitorizat nivelul zgomotului.

In timpul exploatarii strazilor din comuna Crucea nu este necesara monitorizarea amplasamentului.

- Monitorizarea factorului de mediu sol

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare se va urmari respectarea cu strictete a proiectului tehnic (folosirea spatiilor si tehnologiilor de constructie prevazute in proiectul tehnic), modul de depozitare al materialelor de constructie si al deseurilor.

In timpul exploatarii strazilor din comuna Crucea nu este necesara monitorizarea solului si a subsolului.

- Monitorizarea factorului de mediu biodiversitate

Vor fi identificate toate speciile existente pe traseul strazilor din comuna Crucea si va fi monitorizata prezenta acestor specii in perioada realizarii lucrarilor de modernizare. Lucrarile vor fi executate fara afectarea speciilor si a habitatelor pentru a caror protectie au fost desemnate ariile protejate din vecinatatea amplasamentului proiectului.

In timpul realizarii lucrarilor de modernizare va fi monitorizat modul de realizare a lucrarilor, modul de depozitare a deseurilor si a materialelor de constructie, managementul apelor uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier, respectarea spatiilor prevazute in proiect a fi afectate temporar/ permanent de lucrari si nivelul zgomotului.

Dupa finalizarea lucrarilor, va fi monitorizat gradul de refacere a suprafetelor afectate temporar.

## LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor, etc)

Proiectul propus se incadreaza in prevederile:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului (Anexa 2, articolul 13, litera a);

- OUG nr. 57 / 2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (art. 28).

Activitatea propusa prin proiect nu cade sub incidenta prevederilor:

- Legii nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale;

- HG nr. 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Activitatile desfasurate in perioada de constructie si exploatare vor respecta prevederile legii 211 / 2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare si ale legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin masurile prevazute in proiect vor fi respectate prevederile legii 104/2011 privind protectia atmosferei.

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara.

## 9.2. Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul va fi finanțat din Programul Național de Dezvoltare Locală sau alte surse atrase de beneficiar.

## X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

## 10.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Sediul organizarii de santier va fi folosit pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie si a materiilor prime, pentru parcarea utilajelor si autoutilitarelor folosite, amplasarea unor birouri, a unui laborator de materiale de constructie, a unui punct de prim ajutor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Nu este cazul organizarii de spatii de locuit / cazare deoarece se va angaja in principal forta de munca locala, iar personalul de supervizare va fi cazat in zonele rezidentiale din vecinatate, in locuinte inchiriate, dotate cu toate utilitatile.

Amplasarea organizarii de santier necesita executarea urmatoarelor lucrari:

- decopertarea stratului de sol fertil si depozitarea acestuia in vecinatatea amplasamentului;

- nivelarea si compactarea terenului;

- trasarea in teren a spatiilor aferente constructiilor, drumurilor de acces, spatiilor de lucru, magaziilor, depozitelor de materii prime si de deseuri;

- platformele pentru stocarea temporara a pamantului excavat si de umplutura, a balastului, nisipului vor fi prevazute cu santuri perimetrale pentru colectarea pierderilor antrenate de apele pluviale si decantor pentru preepurarea apelor pluviale;

- platformele pentru depozitarea temporara a uleiurilor, vopselelor, diluantilor, deseurilor vor fi betonate, acoperite si imprejmuite;

- vor fi montate separatoare de hidrocarburi in zonele de parcare a utilajelor si in zonele de alimentare cu carburant.

Apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate.

Sediul organizarii de santier va fi imprejmuit si pazit.

Lucrarile necesare pentru organizarea de santier nu au caracter definitiv,  astfel incat la terminarea obiectivului trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate, in conformitate cu normele si legile de protectie a mediului.

Terenurile afectate temporar de organizarea de santier vor fi reintroduse in circuitul agricol.

## 10.2.  Localizarea organizarii de santier si a bazei de productie

Organizarea de santier va fi amplasata in terenuri arabile, la distanta de zonele rezidentiale si de limita ariilor naturale protejate.

La alegerea sediului organizarii de santier au fost respectate urmatoarele criterii:

- amplasarea in afara zonelor rezidentiale;

- amplasarea in afara ariilor naturale protejate, la distanta cat mai mare fata de limita acestora;

- terenurile ocupate sunt terenuri agricole / neproductive, astfel incat sa nu fie necesare defrisari sau ocuparea unor terenuri cu valoare conservativa;

- nu implica devierea unor retele aeriene sau subterane;

- accesul catre sediul organizarii de santier si fronturile de lucru se poate face pe drumurile de acces / exploatare existente;

- existenta in vecinatatea sediului organizarii de santier a unor centre autorizate de unde se poate face aprovizionarea cu materii prime si materiale de constructie.

## 10.3 Impactul asupra mediului generat de organizarea de santier

Principalul impact al organizarii de santier se manifesta prin ocuparea temporara a unor suprafete de teren. Aceasta forma de impact este directa, iar magnitudinea este redusa, tinand cont ca folosinta actuala a terenurilor este de teren arabil, iar suprafata ocupata este relativ mica raportata la zona analizata.

Alte forme de impact asociate organizarii de santier sunt:

- poluarea. Aceasta se manifesta direct sau indirect, in functie de natura poluantului. De asemenea, magnitudinea impactului depinde de intensitatea proceselor tehnologice, natura poluantilor;

- poluarea fonica.  Impact direct, pe termen scurt, temporar, a carui magnitudine difera in functie de distanta dintre limita santierului si cea mai apropiata locuinta;

- afectarea florei si faunei. Impact direct, pe termen scurt, temporar, local, care se manifesta numai in zona limitrofa organizarii de santier. Magnitudinea impactului difera in functie de locatia organizarii de santier si speciile existente in amplasamentul ales;

- producerea unor incendii. Impact indirect negativ, se poate manifesta numai accidental si local. Magnitudinea impactului depinde de amploarea incendiului si de locatia in care se produce;

- imbolnavirea muncitorilor. Impact indirect negativ, se poate manifesta strict in amplasamentul organizarii de santier, magnitudinea depinde de numarul muncitorilor afectati si de gravitatea bolii.

Ocuparea temporara a unor suprafete de teren nu va avea impact semnificativ, deoarece terenul in care va fi amplasata organizarea de santier este agricol si reprezinta un procent foarte mic din suprafata analizata. Nu va exista impact remanent, deoarece terenurile ocupate de organizarea de santier vor fi refacute si redate destinatiei initiale.

Poluarea nu va avea impact semnificativ asupra mediului deoarece vor fi adoptate tehnici si tehnologii de constructie moderne, astfel incat emisiile de poluanti sa fie semnificativ diminuate. Betonul si asfaltul necesare pentru realizarea lucrarilor nu vor fi preparate in cadrul organizarii de santier, ci vor fi aduse de la centre autorizate pentru a reduce considerabil nivelul emisiilor de poluanti atmosferici si nivelul zgomotului in amplasamentul proiectului.

Deoarece vor fi adoptate tehnici de constructie moderne si vor fi utilizate utilaje silentioase, poluarea fonica nu va avea un impact semnificativ asupra mediului. Nivelul zgomotului va fi monitorizat permanent, iar in situatia in care vor fi inregistrate depasiri ale valorilor maxime admise vor fi adoptate masuri adecvate: montarea unor panouri fonoabsorbante, sistarea lucrarilor, etc

Avand in vedere ca in amplasamentul organizarii de santier nu au fost identificate specii de flora de interes conservativ, iar amplasamentul nu reprezinta zona de reproducere, ci numai zona de hranire pentru speciile de fauna identificate, impactul asupra biodiversitatii nu va fi semnificativ.

Incendiile se pot produce numai accidental, dar pentru reducerea posibilitatii de producere vor fi adoptate masuri adecvate.

Pentru a diminua riscul de imbolnavire al muncitorilor, au fost adoptate tehnici de constructie moderne, muncitorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie si va fi atent monitorizata folosirea acestuia si respectarea tuturor normelor legale.

## 10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in cadrul organizarii de santier

Sursele de poluanti pentru fiecare factor de mediu si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu au fost descrise anterior, in cadrul capitolelor VI si VII.

## 10.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul imisiilor de poluanti in mediu generati de organizarea de santier

Pentru reducerea impactului asupra mediului al organizarii de santier vor fi respectate urmatoarele masuri:

- organizarea de santier va fi amplasata in afara arealelor sensibile (arii naturale protejate, paduri, zone rezidentiale)

- reducerea la minim a suprafetelor ocupate de organizarea de santier;

- depozitele de materiale vor fi acoperite sau inchise pentru a evita antrenarea acestora de catre vant sau apele din precipitatii;

- depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor;

- depozitarea si pastrarea aditivilor in ambalajul original in incaperi uscate;

- spalarea autovehiculelor se va face numai in centre specializate;

- asigurarea si pastrarea curateniei in zona fronturilor de lucru;

- adoptarea de tehnologii moderne pentru diminuarea emisiilor de pulberi;

- intretinerea si verificarea periodica a utilajelor pentru diminuarea emisiilor de pulberi sedimentabile;

- platforma organizarii de santier va fi dotata cu santuri perimetrale pentru colectarea apelor meteorice;

- deseurile vor fi depozitate numai in cadrul organizarii de santier de unde vor fi preluate de o firma specializata;

- imprejmuirea santierului pentru limitarea emisiilor de praf, reducerea nivelului zgomotului si a impactului vizual al santierului;

- organizarea de santier va fi imprejmuita;

- respectarea normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor;

- depozitarea materialelor inflamabile si a celor periculoase in magazii incuiate, la distanta mare de sursele de foc;

- materialele care pot fi direct puse in opera (pamant de umplutura, balast, piatra sparta) vor fi aduse in amplasamentul lucrarilor strict in momentul in care sunt necesare, nu vor fi create depozite intermediare;

- materialele care vor fi puse direct in opera vor fi aprovizionate treptat cu mijloace auto o data cu executia lucrarilor, se astern si se compacteaza strat cu strat conform tehnologiei adoptate;

- materialele care trebuie depozitate (material de concasaj, prefabricate din beton) vor fi depozitate in spatii special amenajate, dotate cu santuri perimetrale;

- frecventa aprovizionarii depinde de programul de lucru al constructorului;

- suprafetele afectate temporar de organizarea de santier vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de modernizare si redate destinatiei originale (vor fi reintroduse in circuitul agricol).

## XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

## 11.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi strict marcate in teren.

Constructorul are obligatia refacerii terenurilor afectate temporar de lucrari (amplasamentul organizarii de santier, zonele in care a fost depozitat materialul fertil si cel nefertil, alte spatii afectate temporar de lucrari).

Inaintea inceperii lucrarilor de modernizare, solul fertil va fi excavat si depozitat separat de materialul nefertil.

La finalizarea lucrarilor de modernizare, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate din amplasamentul proiectului.

Spatiile compactate vor fi scarificate cu ajutorul unui plug cu dinti distantati la maxim 45 cm montat pe un utilaj corespunzator, asfel incat adancimea de patrundere sa fie de minim 40 cm de-a lungul si de-a latul benzii de lucru cu treceri suficiente pentru a sfarama straturile compactate. Ulterior se vor face minim doua treceri cu plugul la o adancime  de 45 cm sub nivelul initial al solului, fara sa deterioreze drenurile existente.

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi acoperite cu solul fertil excavat la inceperea lucrarilor. Nu este necesara insamantarea spatiilor afectate temporar de lucrari. Acestea se vor inierba in mod natural in 1-2 sezoane de vegetatie. In perioadele secetoase, aceste suprafete vor fi udate.

Este strict interzisa utilizarea de fertilizatori sau ingrasaminte chimice.

In situatia in care in timpul realizarii lucrarilor de modernizare vor fi afectate drumurile de acces in amplasamentul proiectului, acestea vor fi refacute.

Pentru a limita impactul asupra strazilor din zona analizata, pneurile utilajelor vor fi curatate / spalate inainte de a patrunde pe drumurile existente.

Utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat emisiile de noxe sa se incadreze in limitele legale si sa nu existe pericolul pierderilor de produse petroliere.

Masuri PSI

La proiectarea si executia lucrarilor s-au avut in vedere si se vor respecta urmatoarele: Decret 232/1974, Decret  269/1979, Norme de prevenire si stingere a incendiilor.

Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/83, de Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin  Ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58/96.

Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare la data executiei.

Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia muncii

In timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind protectia muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate si conditiilor de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului.

La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii:

- Legea 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca;

- Ord. Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/2002 si al Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/2002 privind Norme generale de protectie a muncii;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;

Nota: Prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea unei depline securitati a muncii.

Prin aplicarea unui plan de management al riscului de mediu si respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului, lucrarile proiectate nu au efecte egative semnificative asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, peisajului sau a obiectivelor de interes cultural sau istoric.

Principalele actiuni solicitate constructorului, in vederea limitarii, reducerii sau eliminarii efectelor impactului activitatilor desfasurate asupra mediului sunt urmatoarele:

- conformarea proceselor/activitatilor desfasurate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia mediului;

- promovarea principiului dezvoltarii durabile (utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse si motoare nepoluante);

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, astfel incat acestea sa fie sigure in functionare si sa nu afecteze mediul;

- respectarea proiectului tehnic avizat;

- respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului si a planului de monitorizare a mediului.

Posibilitatea de deversare accidentala a materialelor de constructie si a produselor petroliere este cu probabilitate mica de manifestare.

Pentru prevenirea si reducerea probabilitatii de manifestare a hazardului in mediu se vor lua urmatoarele masuri:

- instruirea personalului angajat;

- respectarea instructiunilor de montaj si utilizare a echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor auto;

- respectarea programelor de revizii – intretinere;

- respectarea parametrilor de lucru ai echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor auto;

- obtinerea tuturor actelor de reglementare necesare;

- respectarea distantelor de siguranta si a masurilor speciale pe linie PSI;

- asigurarea dotarii corespunzatoare pentru interventie in caz de accident;

- respectarea reglementarilor in vigoare si a conditiilor impuse prin toate actele de reglementare;

- respectarea planului de prevenire si interventie in caz de poluare accidentala etc.

## 11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte. In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari.

## 11.3. Aspece referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei

Durata normala de exploatare a unui drum de 15 ani, in conditiile realizarii lucrarilor de intretinere si de reparatii conform normativelor in vigoare, astfel incat nu este cazul dezafectarii proiectului.

Lucrarile si structurile provizorii care trebuie dezafectate la finalizarea proiectului au fost descrise in cadrul capitolului X.

## 11.4. Modalitati de refacere a starii initiale  / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Lucrarile necesare pentru refacerea starii initiale a terenului au fost descrise in cadrul capitolului X.

## XII. ANEXE

- Certificat de urbanism

- Plan de amplasament

- Plan de situatie

- Harta arii protejate

- Coordonatele proiectului in sistem STEREO 70

## XIII. DATE PENTRU PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA

## 13.1. Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea infrastructurii rutiere locale din comuna Crucea, localitatile Baltagesti si Galbiori prin modernizarea unui numar de 36 de strazi.

In cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele lucrari:

- lucrari de drum: realizare structura rutiera flexibila,  cu respectarea elementelor geometrice;

- lucrari pentru scurgerea apelor: rigole noi de pamant;

- lucrari pentru siguranta circulatiei: realizarea marcajului orizontal si plantarea indicatoarelor rutiere.

Sat Galbiori:

- 5 strazi cu o lungime totala de 2,3 km vor fi modernizate:

- va fi realizată structura rutiera noua;

- li se va asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si a podetelor amplasate la accesele proprietatilor cat si la drumurile laterale;

- 13 strazi cu o lungime totala de 3,99 km au fost deja reabilitate, urmand a se asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si al podetelor amplasate la accesele proprietatilor.

Sat Baltagesti

- 12 strazi cu o lungime totala de 4,13 km vor fi modernizate:

- va fi realizată structura rutiera noua;

- li se va asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si a podetelor amplasate la accesele proprietatilor cat si la drumurile laterale;

- 6 strazi cu o lungime totala de 1,92 km au fost deja reabilitate, urmand a se asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si al podetelor amplasate la accesele proprietatilor.

Realizarea acestor lucrari va contribui la:

- reducerea timpului de deplasare;

- imbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii strazilor;

- asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate.

Localizarea si coordonatele proiectului

Cele 36 de strazi, in lungime total de 12,34 km, fac parte din reteaua de drumuri locale din comuna Crucea, localitatile Baltagesti si Galbiori.

Coordonatele STEREO 70 ale proiectului sunt prezentate in format shp in anexe.

Strazile din localitatile Galbiori si Baltagesti vor fi realizate preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava.

## 13.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Lucrarile vor fi realizate preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. Celelalte strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului se afla la distante variabile fata de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava (cele mai apropiate de sit fiind strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti).

In vecinatatea amplasamentului proiectului exista urmatoarele arii naturale protejate:

### situl RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac, cod RORMS0017;

### situl de importanta comunitara Dealul Allah Bair – cod ROSCI0053;

### rezervatia naturala Dealul Allah Bair – cod 2.367.

### Teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava se  suprapune partial cu teritoriul sitului RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac). Celelalte doua arii naturale protejate sunt amplasate la distanta mare de limita proiectului (aproximativ 1,284 km pana la limita suprapusa a ROSCI0053 Dealul Allah Bair cu limita rezervatiei naturale 2.367 Dealul Allah Bair.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va afecta sub nici o forma starea de conservare a speciilor pentru a caror protectie au fost desemnate ariile protejate existente in zona analizata deoarece amplasamentul lucrarilor nu reprezinta habitat de reproducere sau de hranire pentru aceste specii, iar strazile vor fi modernizate cu respectarea traseului existent. De asemenea, in amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate protejate.

## 13.3. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Situl de importanta comunitara ROSCI0053 Dealul Alah Bair are o suprafata de 193,5 ha, face parte integral din regiunea biogeografica stepica si teritoriul administrativ al judetului Constanta.

Situl a fost desemnat pentru protectia unui singur tip de habitat 62C0 * Stepe ponto-sarmatice (habitat prioritar) si a 3 specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Directiva Habitate). Alaturi de acestea, mai pot fi intalnite alte 49 specii importante de flora sau fauna.

Distanta minima intre amplasamentul proiectului si limita ROSCI0053 Dealul Alah Bair este de 1,284 km, astfel incat habitatul 62C0 * Stepe ponto-sarmatice nu va fi afectat sub nicio forma de realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea.

Habitatul 62C0 * Stepe ponto-sarmatice nu a fost identificat in amplasamentul proiectului deoarece nu a fost identificata niciuna dintre speciile caracteristice, edificatoare sau insotitoare specifice acestui habitat.

Speciile de flora observate in amplasamentul lucrarilor sunt specii fara valoare conservativa, in general specii ruderale si segetale, astfel incat realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor nu va avea impact semnificativ asupra biodiversitatii. Va fi respectat traseul existent al strazilor, fara afectarea unor suprafete suplimentare.

| Strada Verde | Strada Campului |
| --- | --- |
| Strada Plopilor | Strada Podului |
| Figura 13. Aspecte ale vegetatiei identificate pe traseul strazilor ce vor fi modernizate |

Aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair - Capidava are o suprafata de 11.645 ha si face parte integral din regiunea biogeografica stepica si din teritoriile administrative ale judetelor Ialomita (23%) si Constanta (77%).

Aceasta arie de protectie speciala avifaunistica a fost declarata pentru protectia a 43 specii de pasari mentionate in anexa 1 a Directivei Consiliului 2009 / 147 / EC (Directiva Pasari) si 37 specii de masari cu migratie regulata nementionate in anexa 1 a Directivei Pasari.

Dintre speciile mentionate in formularul standard al acestei arii de protectie speciala avifaunistica au fost identificate numai o parte in amplasamentul lucrarilor si in vecinatatea acestora In tabelul 9 sunt prezentate efectivele intalnite in zona analizata.

Tabel 9. Estimarea efectivului speciilor observate in amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia

| Nr. crt. | Denumire stiintifica | Denumire populara | Aproximarea efectivelor speciilor observate pe amplasament si in vecinatate | Predictie asupra evolutiei populatiilor la nivelul amplasamentului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | In timpul executiei lucrarilor | In timpul exploatarii |
|  | Alauda arvensis | ciocarlie de camp | c | < | = |
|  | Anser albifrons | garlita mare | c | = | = |
|  | Anthus campestris | fasa de camp | b | < | = |
|  | Buteo buteo | sorecar comun | a | < | = |
|  | Calandrella brachydactyla | ciocarlia de stol | c | < | = |
|  | Carduelis cannabina | canepar | b | = | = |
|  | Carduelis carduelis | sticlete | c | = | = |
|  | Ciconia ciconia | barza | a | = | = |
|  | Columba livia domestica | porumbel | b | = | = |
|  | Coracias garrulus | dumbraveanca | a | < | = |
|  | Corvus frugilegus | cioara de semanatura | d | = | = |
|  | Corvus monedula | stancuta | b | = | = |
|  | Coturnix coturnix | prepelita | b | < | = |
|  | Cuculus canorus | cuc | a | < | = |
|  | Delichon urbica | lastun de casa | c | < | = |
|  | Dendrocopos syriacus | ciocanitoare de gradina | a | = | = |
|  | Falco vespertinus | vanturel de seara | a | < | = |
|  | Galerida cristata | ciocarlan | b | < | = |
|  | Hirundo rustica | randunica | c | = | = |
|  | Lanius collurio | sfrancioc rosiatic | b | < | = |
|  | Lanius minor | sfrancioc cu frunte neagra | b | < | = |
|  | Melanocorypha calandra | ciocarlie de baragan | c | < | = |
|  | Merops apiaster | prigorie | b | < | = |
|  | Motacilla alba | codobatura alba | a | < | = |
|  | Oenanthe oenanthe | pietrar sur | a | < | = |
|  | Passer domesticus | vrabia de casa | c | = | = |
|  | Passer montanus | vrabia de camp | c | = | = |
|  | Pica pica | cotofana | b | = | = |
|  | Riparia riparia | lastun de mal | b | < | = |
|  | Streptopelia decaocto | gugustiuc | c | = | = |
|  | Sturnus vulgaris | graur | d | = | = |
|  | Turdus merula | mierla | c | = | = |
|  | Upupa epops | pupaza | a | < | = |

Legendă:

a: 1 – 10 indivizi; b: 10 – 30 indivizi; c: 30 – 100 indivizi;

d: 100 – 300 indivizi; e: 300 – 600 indivizi;  x – efectivul nu a putut fi estimat

“>>” se va inregistra o creştere substanţială a efectivelor care folosesc amplasamentul şi implicit a populaţiilor acestora;

“>” se va crea posibilitatea unor uşoare creşteri ale efectivelor care folosesc amplasamentul, existând posibilitatea unor uşoare creşteri ale populaţiilor;

“=” populaţia se va menţine, neexistând presiuni suplimentare care să influenţeze etologia speciei;

“≈” populaţia se va menţine, condiţionat de respectarea măsurilor de reducere a impactului;

“<” se apreciază o prezenţă scăzută pe amplasament, indivizii orientându-se către alte zone, existând posibilitatea unor uşoare scăderi ale populaţiilor acestora;

“<<” se apreciază o scădere substanţială a populaţiilor, ca urmare a impactului provocat de implementarea obiectivului.

## 13.4. Legaturile proiectului cu managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Lucrarile din Baltagesti si Galbiori vor fi realizate preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. Celelalte strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului se afla la distante variabile fata de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava (cele mai apropiate de sit fiind strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti).

Teritoriul sitului de importanta comunitara ROSCI0053 Dealul Alah Bair se suprapune cu teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair Capidava si cu teritoriul rezervatiei naturale 2.367 Dealul Alah Bair aflat in administrarea Regiei Nationale a Padurilor, Directia Silvica Constanta.

Exista un plan de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Realizarea proiectului nu are legatura directa cu managementul acestor arii naturale protejate, dar nu va afecta sub nicio forma starea de conservare a speciilor si habitatelor pentru a caror protectie au fost desemnate aceste arii naturale protejate deoarece acestea nu au fost identificate in amplasamentul lucrarilor,  iar lucrarile vor fi realizate cu respectarea traseului existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare.

Lucrarile de modernizare de la limita ROSPA0002 Allah Bair Capidava si cele din vecinatatea ariilor protejate nu vor fi realizate in perioada martie – iunie (perioada de reproducere a speciilor de fauna pentru a caror protectie au fost desemnate ariile protejate existente in zona analizata.

Nu vor exista emisii in aer, apa, sol care sa afecteze semnificativ starea mediului.

## 13.5. Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor nu va avea impact semnificativ asupra florei si faunei din zona analizata. Proiectul va fi realizat preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava.

In amplasamentul lucrarilor au fost observate numai o parte din speciile pentru a caror protectie a fost desemnata aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava.

Exemplarele erau in cautarea hranei si nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor.

Amplasamentul lucrarilor nu reprezinta loc de reproducere pentru exemplarele de fauna pentru a caror protectie au fost desemnate ariile naturale protejate existente in vecinatatea amplsamentului proiectului, astfel incat impactul asupra biodiversitatii nu va fi semnificativ.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor va avea impact nesemnificativ si reversibil asupra biodiversitatii, deoarece lucrarile vor fi realizate in amplasamentul existent.

Evaluarea impactului generat in faza de proiectare

Principalele masuri pentru asigurarea protectiei ariilor naturale protejate se iau inca din faza de proiectare, prin alegerea locatiei proiectului si a organizarii de santier. Deoarece proiectul implica modernizarea unor strazi existente, locatia proiectului este fixa. Organizarea de santier va fi amplasata in afara ariilor naturale protejate si a altor zone sensibile (zone rezidentiale, malurile raurilor, paduri, etc).

La alegerea locatiei organizarii de santier au fost folosite urmatoarele criterii:

- amplasarea in afara ariilor naturale protejate si a zonelor rezidentiale;

- amplasarea la distanta mare de albiile cursurilor de apa;

- sa nu fie necesare defrisari sau ocuparea unor terenuri cu valoare conservativa;

- nu implica devierea unor retele aeriene sau subterane;

- existenta in vecinatatea sediului organizarii de santier a unor centre autorizate de unde se poate face aprovizionarea cu materii prime si materiale de constructie.

Evaluarea impactului generat in faza de constructie

Fazele tehnologice pentru realizarea proiectului sunt pe scurt urmatoarele:

- amplasarea organizarii de santier;

- decopertarea zonelor in care vor fi executate lucrarile;

- excavarea solului si a materialului nefertil pana la adancimea recomandata in proiectul tehnic;

- depozitarea pe categorii a materialului fertil si a celui nefertil;

- realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor;

- execuţia lucrarilor pentru scurgerea apelor pluviale;

- refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari.

Fazele tehnologice si tehnologiile de constructie folosite sunt descrise pe larg in cadrul capitolului 3.6.2.9. Metode folosite in constructie si in capitolul 3.6.2.10. Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara. De asemenea, impactul acestor activitati asupra fiecarui factor de mediu a fost descris in cadrul capitolului 7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in Mod semnificativ de proiect.

In cadrul acestui capitol va fi evaluat impactul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor asupra biodiversitatii, asupra speciilor si habitatelor pentru a caror protectie au fost desemnate ariile naturale protejate existente in zona proiectului.

Evaluarea impactului asupra habitatelor

Pentru identificarea si evaluarea impactului trebuie cuantificate intensitatea si extinderea activitatii generatoare de impact, cat si tipul impactului care se produce in habitatul respectiv.

Impactul asupra habitatelor, respectiv impactul asupra valorilor si functiilor acestora se poate incadra in patru categorii:

- distrugerea habitatului;

- fragmentarea habitatului;

- simplificarea habitatului;

- degradarea habitatului.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor si exploatarea acestor strazi nu va conduce la distrugerea, afectarea sau simplificarea habitatelor deoarece lucrarile vor fi executate in afara ariilor naturale protejate (cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava), cu respectarea traseului existent al strazilor, fara afectarea unor suprafete suplimentare.

Toate suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de modernizare si vor fi aduse la starea initiala.

Amplasamentul proiectului este foarte antropizat, fiind reprezentat de strazi in intravilanul unor localitati.

Natura impactului depinde de tipul de stres exercitat de fiecare activitate asupra habitatului. Conform datelor din literatura de specialitate, lucrarilor de modernizare a unor strazi le pot fi asociati ca factori stresanti:

- lucrarile de decopertari / recopertari;

- contaminarea cu substante toxice;

- poluarea fonica.

Lucrarile de decopertari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi facute numai inaintea inceperii lucrarilor de modernizare a strazilor astfel incat sa fie redus impactul asupra mediului. In amplasamentul lucrarilor nu au fost identificate specii de flora de interes conservativ. Toate spatiile afectate temporar de lucrari vor fi recopertate cu solul fertil excavat initial si va fi monitorizata refacerea acestor suprafete, astfel incat lucrarile de decopertari – recopertari nu vor avea impact semnificativ asupra biodiversitatii.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va contribui la poluarea  terenurilor din amplasamentul proiectului deoarece vor fi folosite tehnici de constructie si echipamente moderne, astfel incat emisiile de substante poluante sa fie reduse / eliminate. Organizarea de santier va fi amplasata in afara ariilor naturale protejate si la distanta de malul raului Derea. Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier. In jurul depozitelor vor fi realizate santuri perimetrale pentru colectarea eventualelor scurgeri de materiale de constructie. Apele pluviale care spala platforma organizarii de santier vor fi colectate si conduse catre un bazin decantor.

Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in spatii speciale in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va face numai in amplasamentul organizarii de santier, astfel incat terenurile din amplasamentul proiectului si cele din vecinatatea acestora sa nu fie poluate.

Realizarea lucrarilor de modernizarea strazilor din comuna Crucea va contribui la cresterea nivelului zgomotului in amplasamentul analizat, dar acesta nu va avea impact semnificativ asupra biodiversitatii. Va fi inregistrat un nivel mai ridicat al zgomotului numai pe durata fiecarei zile de lucru, la finalizarea lucrarilor nivelul zgomotului va fi similar cu cel inregistrat in prezent, fara afectarea biodiversitatii.

Conform datelor din literatura de specialitate, factorii stresanti si procesele enumerate anterior pot avea urmatoarele efecte asupra habitatelor:

- mortalitate directa a speciilor native;

- stres fiziologic si diminuarea functiei reproductive;

- modificarea comportamentului si a activitatilor normale;

- modificarea interactiunii intre specii si invazia speciilor alohtone.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va contribui la mortalitatea directa a speciilor native deoarece exemplarele speciilor de fauna pentru a caror protectie au fost desemnate ariile naturale protejate existente in vecinatatea amplasamentului proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinatatea amplasamentului lucrarilor,  ca urmare a nivelului zgomotului si a prezentei muncitorilor si a utilajelor, astfel incat se poate produce numai mortalitatea accidentala a exemplarelor de fauna prezente in cadrul fronturilor de lucru. In perioada de exploatare a strazilor,  impactul va fi similar cu cel inregistrat in prezent.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va genera stres fiziologic exemplarelor de fauna identificate in amplasamentul proiectului deoarece acestea se vor deplasa in habitatele similare din vecinatatea amplasamentului. Realizarea lucrarilor de modernizare poate genera stres fiziologic exemplarelor de flora ca urmare a depunerii pulberilor sedimentabile pe aparatul foliar, dar deoarece in amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii protejate de flora, ci numai specii ruderale si segetale, impactul asupra biodiversitatii nu va fi semnificativ. Pulberile sedimentabile depuse pe aparatul foliar vor fi indepartate dupa primele ploi.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va contribui la diminuarea functiei reproductive deoarece amplasamentul lucrarilor nu reprezinta areal de reproducere pentru speciile identificate.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu va contribui la modificarea comportamentului si a activitatilor normale ale speciilor de fauna identificate in amplasamentul proiectului deoarece exemplarele de fauna identificate in zona analizata se pot deplasa in habitatele similare din vecinatatea amplasamentului proiectului. Deoarece lucrarile vor fi realizate cu respectarea traseului existent al strazilor, iar suprafata ocupata temporar de lucrari reprezinta un procent foarte mic din zona analizata, impactul asupra biodiversitatii nu va fi semnificativ. Se va modifica numai densitatea relativa a speciilor in zona analizata, dar realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor nu va contribui la diminuarea efectivului populational al speciilor identificate in amplasamentul proiectului sau a celor pentru a caror protectie au fost desemnate ariile naturale protejate existente in vecinatatea amplasamentului proiectului.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea si exploatarea acestora nu va contribui la modificarea interactiunii intre specii si invazia speciilor alohtone deoarece nu vor fi introduse specii alohtone. Speciile de fauna se vor deplasa in habitatele similare din vecinatate. Toate spatiile afectate temporar de lucrari vor fi refacute cu solul fertil excavat initial pentru a fi inlaturat riscul patrunderii speciilor alohtone.

Evaluarea impactului asupra speciilor de fauna

Conform datelor din literatura de specialitate, impactul lucrarilor de modernizare a unor strazi existente asupra speciilor de fauna se manifesta prin:

- perturbarea (deranjul) speciilor prezente in amplasamentul proiectului;

- modificarea comportamentului normal al indivizilor;

- pierderea de habitat;

- efectul de bariera;

- mortalitatea generata de coliziuni.

Amplasamentul lucrarilor nu reprezinta areal de reproducere sau de hranire pentru speciile de pasari pentru a caror protectie au fost desemnate ariile naturale protejate existente in vecinatatea amplasamentului proiectului.  Deoarece nu vor aparea modificari in comportamentul si activitatile normale ale speciilor de fauna, perturbarea speciilor prezente in amplasamentul proiectului nu va fi semnificativa. Lucrarile vor fi realizate intr-o zona foarte antropizata.

Nu vor fi inregistrate pierderi de habitat deoarece lucrarile vor fi realizate cu respectarea traseului existent al strazilor, fara afectarea unor suprafete suplimentare.

Realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea nu reprezinta bariera pentru speciile de fauna identificate in zona analizata.

Ca urmare a nivelului zgomotului, exemplarele de fauna identificate in amplasamentul lucrarilor se vor deplasa in habitatele similare din vecinatate, astfel incat nu va creste rata mortalitatii speciilor de fauna in perioada realizarii  lucrarilor. In perioada de exploatare, impactul va fi similar celui inregistrat in prezent.

Evaluarea impactului cumulat

La nivelul zonei analizate, nu se cunoaste existenta altor proiecte cu care realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea ar putea genera impact cumulat.

Realizarea lucrarilor de modernizare nu va afecta populatiile speciilor intalnite in amplasamentul lucrarilor si a celor din vecinatatea amplasamentului, inclusiv a celor pentru a caror protectie au fost desemnate aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, situl de importanta comunitara ROSCI0053 Dealul Allah Bair, situl RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac si rezervatia naturala 2.367 Dealul Allah Bair deoarece:

a. Proiectul nu implica scoaterea unor suprafete din circuitul agricol deoarece:

- lucrarile vor fi realizate cu respectarea traseului existent, fara ocuparea unor suprafete suplimentare;

-  terenurile afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea proiectului si vor fi redate destinatiei initiale;

- Nu vor fi afectate speciile pentru a caror protectie au fost desemnate ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, situl RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac si rezervatia naturala 2.367 Dealul Allah Bair deoarece:

- speciile observate in amplasamentul lucrarilor si in vecinatatea acestuia erau in cautarea hranei;

- amplasamentul lucrarilor este o zona foarte antropizata si nu reprezinta habitat de reproducere sau de hranire  pentru speciile pentru a caror protectie au fost desemnate aceste arii naturale protejate;

- in amplasamentul lucrarilor nu au fost identificati juvenili sau cuiburi;

- Nu vor fi afectate habitate de importanta comunitara deoarece:

- in amplasamentul lucrarilor si in vecinatatea acestora nu sunt prezente habitate de interes comunitar;

- habitatele pentru a caror protectie a fost desemnat ROSCI0053 Dealul Allah Bair nu vor fi afectate sub nicio forma de realizarea proiectului datorita distantei mari intre amplasamentul lucrarilor si limita acestei arii naturale protejate;

- Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:

- in amplasamentul proiectului nu exista habitate de importanta comunitara;

- lucrarile vor fi realizate cu respectarea traseului existent al strazilor, fara afectarea unor suprafete suplimentare;

- structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenti la nivelul amplasamentului;

- Nu se va pierde sau degrada habitatul de hranire a speciilor de fauna identificate in amplasamentul proiectului sau pentru a caror protectie au fost desemnate cele patru arii naturale protejate existente in zona analizata deoarece:

- lucrarile vor fi realizate cu respectarea traseului existent al strazilor, fara afectarea unor suprafete suplimentare;

- in vecinatatea amplasamentului proiectului exista habitate similare pe care exemplarele de fauna observate in amplasamentul proiectului le pot folosi pentru hranire sau adapost in perioada realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor;

- impactul se manifesta numai in amplasamentul fiecarui front de lucru, astfel incat nu va exista un impact care sa se manifeste la nivelul intregului amplasament;

- Nu vor fi afectate zonele de reproducere, odihna si adapost, deoarece:

- amplasamentul lucrarilor nu reprezinta habitat de reproducere pentru speciile identificate;

- in amplasamentul lucrarilor nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de fauna identificate in amplasamentul proiectului;

- realizarea proiectului nu afecteaza suprafetele cunoscute ca zone de odihna si adapost;

- Realizarea proiectului nu va conduce la modificari semnificative in densitatea populatiilor (nr.indivizi/suprafata), deoarece:

- realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor nu va contribui la reducerea efectivului populational al speciilor identificate in amplasamentul proiectului;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinatate de unde vor reveni la finalizarea proiectului, astfel incat nu se va modifica decat temporar densitatea relativa;

- realizarea lucrarilor de modernizare a strazilor nu va contribui la cresterea ratei mortalitatii;

- Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativa a speciilor de fauna identificate in amplasamentul proiectului deoarece:

- lucrarile de modernizare a strazii Campului şi a strazilor din vecinatatea ariilor protejate (strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti).nu vor fi realizate in perioada de reproducere a speciilor identificate in amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinatatea amplasamentului ca urmare a nivelului de zgomot si a prezentei utilajelor si a muncitorilor;

- aceste exemplare vor reveni la finalizarea lucrarilor de modernizare, astfel incat impactul nu va fi semnificativ;

- impactul zgomotului se manifesta numai in cadrul fiecarui front de lucru, astfel incat nu va fi afectata intreaga suprafata a amplasamentului;

- dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decat limitele impuse prin STAS 10009-2017 Acustica urbana;

- Nu vor fi deviate rutele de migratie deoarece:

- inaltimea zborului din timpul migratiei este mult superioara inaltimii pana la care se manifesta impactul realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor (pana la 4 m in cazul aerului);

- locatia proiectului nu reprezinta loc de popas sau de reproducere pentru speciile de pasari migratoare listate in formularul standard Natura 2000 al ROSPA0002 Allah Bair Capidava;

j. Efectele indirecte asupra populatiilor de fauna din cadrul amplasamentului sau din vecinatatea acestuia sunt nesemnificative deoarece:

- exemplarele de fauna observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinatatea proiectului de unde vor reveni la finalizarea lucrarilor;

- la finalizarea lucrarilor de modernizare a strazilor, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul proiectului.

Tinand cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui memoriu, impactul negativ al realizarii lucrarilor de modernizare a strazilor din comuna Crucea asupra mediului este nesemnificativ, temporar si reversibil.

XIV. Criteriile privind evaluarea impactului asupra mediului aplicate proiectului

1.Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea infrastructurii rutiere locale din comuna Crucea, localitatile Baltagesti si Galbiori prin modernizarea unui numar de 36 de strazi.

In cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele lucrari:

- lucrari de drum: realizare structura rutiera flexibila,  cu respectarea elementelor geometrice;

- lucrari pentru scurgerea apelor: rigole noi de pamant;

- lucrari pentru siguranta circulatiei: realizarea marcajului orizontal si plantarea indicatoarelor rutiere.

Sat Galbiori:

- 5 strazi cu o lungime totala de 2,3 km vor fi modernizate:

- va fi realizată structura rutiera noua;

- li se va asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si a podetelor amplasate la accesele proprietatilor cat si la drumurile laterale;

- 13 strazi cu o lungime totala de 3,99 km au fost deja reabilitate, urmand a se asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si al podetelor amplasate la accesele proprietatilor.

Sat Baltagesti

- 12 strazi cu o lungime totala de 4,13 km vor fi modernizate:

- va fi realizată structura rutiera noua;

- li se va asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si a podetelor amplasate la accesele proprietatilor cat si la drumurile laterale;

- 6 strazi cu o lungime totala de 1,92 km au fost deja reabilitate, urmand a se asigura scurgerea apelor prin intermediul rigolelor de beton si al podetelor amplasate la accesele proprietatilor.

Realizarea acestor lucrari va contribui la:

- reducerea timpului de deplasare;

- imbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii strazilor;

- asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate

Nu este cazul. In zona nu exista alte proiecte cu care modernizarea strazilor din comuna Crucea poate genera impact cumulat.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare sunt: agregatele naturale, diverse sorturi de pietriş şi nisip, apa și pământul vegetal.

Suprafata de teren afectata de proiect este de 83.220 m2, cu respectarea traseului existent al strazilor, conform planurilor de situatie.

Suprafata ocupata temporar de lucrari (pentru realizarea organizarii de santier) este de 600 m2. Aceasta suprafata va fi refacuta la finalizarea lucrarilor de modernizare si adusa la starea initiala.

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deseurile produse pe timpul executarii lucrarilor de modernizare pot fi:

- pamant si materiale excavate (cod deseu 17.05.04);

- deseuri de piatra si sparturi de piatra (cod deseu 01.04.08);

- amestec de beton, caramizi (cod deseu 17.01.07);

- asfalturi bituminoase (altele decat cele be baza de gudron de huila) (cod deseu 17.03.02);

- deseuri amestecate de materiale de constructie (cod deseu 17.09.00);

- deseuri de lemn (cod deseu 17.02.01);

- deseuri de sticla (cod deseu 17.02.02);

- deseuri de materiale plastice (cod deseu 17.02.03);

- deseuri de amestecuri metalice (cod deseu 17.04.07);

- deseuri menajere sau asimilabile (cod deseu 20.03.01);

e) poluarea şi alte efecte negative

Majoritatea efectelor se vor manifesta în perioada realizării lucrărilor de modernizare, dar vor fi temporare și reversibile. In această perioadă vor fi emisii de noxe și zgomot de la utilaje şi mijloace de transport. In perioada de operare se va reduce nivelul poluării la nivelul zonei analizate, datorită condițiilor de trafic.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Riscul producerii unor poluări accidentale este minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice

Nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor

Conform certificatului de urbanism nr. 8 / 08.05.2019, terenul este situat in intravilanul comunei Crucea, localitatile Baltagesti si Galbiori si apartine domeniului public al acestei comune.

Categoria de folosinta actuala este de cai de comunicatie rutiera DR si constructii aferente acestora, iar destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate este de teren cu destinatie speciala.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Resursele necesare pentru implementarea proiectului vor fi preluate de la centre autorizate. Solul excavat va fi folosit pentru umpluturi si pentru refacerea suprafetelor afectate temporar de lucrari.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

In amplasamentul proiectului nu exista corpuri de apa de suprafata.

2. zone costiere şi mediul marin

Nu este cazul.

3. zonele montane şi forestiere

Nu este cazul.

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional

In vecinatatea amplasamentului proiectului exista situl RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac, al carui teritoriu se suprapune cu teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. La aproximativ 1,284 km masurati in linie dreapta exista rezervatia naturala 2.367 Dealul Allah Bair.

Aceste arii nu vor fi afectate sub nicio forma de modernizarea strazilor din comuna Crucea datorita distantei mari si faptului ca va fi respectat traseul existent al strazilor.

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

Proiectul va fi realizat preponderent in afara ariilor naturale protejate, cu exceptia strazii Campului din localitatea Baltagesti care se suprapune partial cu limita ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava. Celelalte strazi care vor fi modernizate in cadrul proiectului se afla la distante variabile fata de situl ROSPA0002 Allah Bair – Capidava (cele mai apropiate de sit fiind strada Cazanului din localitatea Galbiori şi strada Verde din localitatea Baltagesti). In vecinatatea amplasamentului proiectului mai exista situl de importanta comunitara ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

### Teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0002 Allah Bair – Capidava se  suprapune partial cu teritoriul sitului RAMSAR Ostroavele Dunarii – Bucgeac – Iortmac). Distanta dintre amplasamentul proiectului si limita suprapusa a ROSCI0053 Dealul Allah Bair cu limita rezervatiei naturale 2.367 Dealul Allah Bair este de aproximativ  1,284 km.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri

Nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei

Nu este cazul.

8.peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

In amplasamentul proiectului nu exista situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. Proiectul prevede modernizarea unor strazi existente.

3.Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

Majoritatea efectelor din perioada execuției lucrărilor de modernizare se vor manifesta local (in amplasamentul proiectului si în zona din vecinătatea acestuia).

b) natura impactului

In perioada executiei lucrarilor de modernizare va fi inregistrat atat impact direct (ocuparea de suprafete de teren, emisii de pulberi sedimentabile, creșterea nivelului de zgomot), cat si indirect.

c) natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul, proiectul este amplasat la peste 58 km de granita cu Bulgaria.

d) intensitatea şi complexitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de modernizare. In perioada de exploatare a strazilor din comuna Crucea va fi inregistrat impact pozitiv asupra mediului datorita imbunatatirii conditiilor de trafic.

e) probabilitatea impactului

Impactul se manifestă preponderent în perioada realizării lucrărilor.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul asupra mediului se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de modernizare, dar este temporar si reversibil.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Nu este cazul. In amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia nu exista alte proiecte cu care modernizarea strazilor din comuna Crucea ar putea genera impact cumulat.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

In cadrul memoriului de prezentare au fost propuse măsuri adecvate pentru reducerea impactului asupra fiecărui factor de mediu.

Intocmit,							Verificat,

Ing. Radu Stanescu				  	   Ing. Florian Pasare