MEMORIU  TEHNIC

A)	DATE  GENERALE

PROIECT  NR		006/2016

DENUMIREA LUCRARII  PLAN URBANISTIC ZONAL

IMOBIL BIROURI FIRMA CU LOCUINTA DE SERVICIU P+1ETAJ, HALA DEPOZITARE PARTER INALT

LOCALITATEA  	ORAS OVIDIU, JUDETUL CONSTANTA, SOLA 81, PARCELA 431/7, LOTUL 1

BENEFICIAR		SC “UNINSTALL SERVICE” SRL CONSTANTA

PROIECTANT	BIACOSTELSCHIOPULT CONSTANTA

DOCUMENTATIE		PUZ – PLAN URBANISTIC ZONAL

AMPLASAMENT OBIECTIV - Suprafata supusa studiului este de 5000,00mp ( initiatorul detinind lotul1 din parcela 431/7, sola 81, cu numar cadastral 629/1, in suprafata de 2876,99mp ) amplasata in intravilanul Orasului Ovidiu, in partea de vest a intravilanului, pe DC419 drumul communal Ovidiu - Poiana. Avand urmatoarele vecinatati,  la nord proprietatea private Parvu A Ion, la vest proprietatea private Craciun Vasilica, la est proprietatile private Busuioc Eugenia si Vera Dumitru, iar la sud invecinandu-se cu DC419 drumul communal Ovidiu - Poiana.

B)	NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PLANULUI - Prezenta

documentatie a fost întocmita la solicitarea beneficiarului pentru determinarea conditiilor in care din punct de vedere functional , formal si tehnic este posibila construirea unui IMOBIL BIROURI FIRMA CU LOCUINTA DE SERVICIU P+1ET SI HALA DEPOZITARE PARTER INALT, cu destinatie de  birouri, depozitare si louire temporala, pe terenul in suprafata de 2876,99 mp, aflat in proprietatea beneficiarului persoana juridica SC “UNINSTALL SERVICE” SRL CONSTANTA reprezentata prin JURCA CLAUDIU CONSTANTIN.

Avind in vedere  pozitia  in  localitate  a  amplasamentului  studiat, in zona de vest a intravilanului orasului Ovidiu, documentatia  isi  propune  urmatoarele :

- stabilirea  unor  reglementari  ce se vor incadra in  potentilul  urbanistic  al  zonei  prin  ocuparea  terenurilor  libere  cu  functiuni  mixte  , functiuni ce vor da caracterul zonei.

- corelarea  retelelor  edilitare  nou  propuse  cu  cele  deja  existente  in  zona  pe  latura de est a amplasamentului, amplasate dea lungul DC419 drum communal Ovidiu - Poiana.

- schimbarea identitatii functionale si anume zona de terenuri intravilan arabil in zona cu functiuni mixte birouri, depozitare, locuire temporala.

C) DESCRIEREA LUCRARILOR - In cadrul amplasamentului

studiat teren in suprafata de 5000,00mp, este situat terenul cu numar cadastral 629/1 in suprafata totala de 2876,99 mp, este amplasat in intravilanul Orasului Ovidiu, pe DC419 drumul communal Ovidiu - Poiana.. Terenul are forma poligon neregulat  ( 78,08/40,39+40,80 X 49,49/23,63+25,16 ) avind o suprafata de 2876,99 mp conform masuratorilor topografice, orientat nord - sud si cu o declivitate de aproximativ cca 1,5% de la sud la nord.

Etape de dezvoltare, dupa obtinerea de avize si autorizatii se vor edifica simultan cele doua imobile si anume hala de depozitare parter inalt si imobilul birouri firma si locuinta de servici P+1. Functiunile celor doua imobile sunt compatibile cu functiunea majora aceea de locuit :- in hala se vor depozita obiecte de uz casnic si gospodaresc, unelte, acestea vor fi depozitate temporar functie de tipul de folosinta iarna, vara ; in imobilul P + 1etaj la parter se vor amenaja birouri pentru firma ,in etajul imobilului se va amenaja locuinta de serviciu a investitorilor.

Constructii hdrotehnice nu fac obiectul acestui studio.

Activitati desfasurate, depozitare produse finite si activitati ce decurg din activitatea de baza evidenta, contabilitate, manipulare - incarcare, paza.

Managementul deseurilor, deseurile sunt de tip menajer in mare majoritate ambalaje si vor fi depozitate pe o planforma de gunoi special amenajata.

ECHIPAREA EDILITARA

Zona  beneficiaza  de urmatorul  echipament  edilitar – apa, energie  electrica,  gaze naturale, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul drumului communal Ovidiu – Poiana, DC419,  aflat la limita de sud a proprietatii.

ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE

Imobilul este dotat cu obiecte sanitare (lavoare, cada de baie,dus, WC, spalator vesela) consumatoare de apa potabila.

Alimentarea cu apa a constructiei se face din caminul apometric ce se va racorda la reteaua stradala. Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare, se va realiza prin conducte din teava zincata. Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere, din PEHD, care vor fi deversate in bazinul vidanjabil de tip “VALROM” amplasat in limita de proprietate. Se vor respecta recomandarile RAJA SA, mentionate in avizul de amplasament nr 33/2000/10.03.2016

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Instalatiile electrice se vor executa cu conductoare AFY si FY in tuburi IPY si IPEY, montate ingropat.	Instalatiile se vor executa diferit, functie de destinatia spatiilor. Iluminatul se va realiza cu corpuri incandescente si fluorescente comandate local. Se prevad prize duble in camere si prize cu contact de protectie in spatiile umede. Se prevede instalatie pentru telefonie si TV.

Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor lega la priza de pamant partile metalice ale instalatiei care nu sunt in mod normal sub tensiune, dar putea fi in mod accidental. Se va lucra numai cu electricieni autorizati. Se vor respecta recomandarile ENEL Distributie, mentionate in avizul de amplasament nr 155645040/ 15.03.2016.

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Instalatia de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, legea 123/2012si ordinal nr 47/2003. Se vor respecta recomandarile DISTRIGAZ SUD RETELE, mentionate in avizul de amplasament nr 310386644/01.03.2016.

D)	DISFUNCTIONALITATI - Circulatia principala in zona se desfasoara in

lungul drumului communal Ovidiu – Poiana DC419, drum care are cite o banda de circulatie pe sens, acesta face legatura cu zona central a Orasului Ovidiu prin intermediul soselei de centura 3C a strazilor Poiana si Postei, strazi ce fac legatura si cu DN2A – DN22. Amplasamentul  este  marginit la sud de drumul communal Ovidiu – Poiana DC419. Circulatia pietonala este practice inexistenta in zona.Acesul auto la terenul studiat se face din drumul communal Ovidiu – Poiana DC419, si va fi unul singur. In incinta se va prevedea o parcare cu o capacitate de cca 10 locuri. Din punct de vederea al circulatiilor interioare si a acceselor auto nu exista disfunctionalitati , fiind luate toate masurile necesare ca sa nu fie perturbata circulatia in zona.

Relatia de cai ferate in zona nu exista transport feroviar.

Retele de utilitati in zona sunt retele electrice si retea de apa.

Tehnologii de operare nu este cazul.

Amplasarea unor constructii si terminale, amplasamentul va fi mobilat cu doua immobile de tip civil, imobilul birouri firma si locuinta de servici P+1 si hala de depozitare parter inalt.

Managementul deseurilor, deseurile sunt de tip menajer in mare majoritate ambalaje si vor fi depozitate pe o planforma de gunoi special amenajata.

Trafic de pasageri si siguranta acestuia num arul pesoanelor ce isi vor desfasura activitatea in incinta este de cca sase personae, pentru eventualii vizitatori se va amenaja o parcare pe latura de vest a prorietatii in incinta cca opt locuri de parcare.

E)	PROIECTE APROBATE - In prezent pe amplasament nu sunt edificate

constructii, acesta este liber de constructii.

In cadrul noului proiect se vor realiza urmatoarele lucrari care au ca scop protectia mediului:

-realizarea unei gospodarii de deseuri, amenajere realizata intr-un spatiu special in conformitate standardele in vigoare

-realizarea  centralei termice electrice, care deserveste imobilul conform normelor in vigoare

-realizarea racordurilor la utilitati (apa si canalizare) care sa permita functionarea imobilului in conditii optime.

F)	CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI URBANISTIC ZONAL - Planul urbanistic zonal - PUZ, cuprinde o analiza amanuntita a situatiei

existente din punct de vedere functional , al regimului de inaltime , al gradului de ocuparea al terenului ,al starii constructiilor existente si al regimului juridic al terenurilor .

Fata de situatia existenta se analizeaza posibilatea realizarii unui IMOBIL BIROURI FIRMA CU LOCUINTA DE SERVICIU P+1ET SI HALA DEPOZITARE PARTER INALT.

In acest sens documentatia isi propune urmatoarele:

-stabilirea unor reglementari ce vor asigura potentialul urbanistic al zonei prin ocuparea terenurilor libere, cu functiuni compatibile cu cele existente .

-corelarea retelelor edilitare nou propuse cu cele deja existentente in zona.

-pastrarea identitatii zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a cladirilor noi cu constructiile existente.

Prin analiza realizata se constata posibilatea construirii unui imobil cu functiunea de ansamblu rezidential  in urmatoarele conditii:

REGIM DE ALINIERE - Constructia se incadreaza in regimul de aliniere al zonei. Constructia nou propusa va avea un aliniament avansat la limita constructiei existente pe latura de est - nord.

REGIM  DE  INALTIME - Regimul de înaltime al cladirilor din zona este parter, parter cu un etaje. Constructiile nou propuse vor avea, parter inalt si parter cu un etaj, incadrindu-se in regimul de inaltime al zonei.

OCUPAREA TERENURILOR

In limita zonei studiate seafla urmatoarele functiuni :

-locuintaunifamiliala, cu regim de inaltime P + 1ET;

-anexa gospodareasca, cu regim de inaltime P

Amplasamentul ,ce a generat studiul PUZ, este teren liber de constructii si are o suprafata de 2876,99mp.

BILANT TERITORIAL

| FUNCTIUNI | EXISTENT (mp) | PROPUS (mp) |
| --- | --- | --- |
| LOCUINTE P+1 | 137,80 | 202,65 |
| ANEXE GOSPODARESTI P | 441,45 | 277,35 |
| TERENURI LIBERE | 4342,75 | 3725,75 |
| DOTARI EDILITARE | 6,00 | 12,00 |
| PARCAJE + ACCESE | 72,00 | 125,00 |
| TOTAL | 5000,00 | 5000,00 |

MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI - Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare a terenului (POT) si coeficientul de utilizare a terenului (CUT) raportând suprafata ocupata la sol si respectiv suprafata desfasurata a cladirilor la suprafata terenului aferent acestora .

Indicii terenurilor din zona studiata ne arata o ocupare a terenurilor de 60% pentru zonele adiacente amplasamentului.

Indicii recomandati pentru intregul teren pentru a obtine o utilizare maxima a terenului coroborata cu destinatia cladirilor,si regimul de înaltime sunt :

POT = 60,00 %             CUT = 1,50

INDICATORII URBANISTICI REZULTATI PENTRU OBIECTIVUL PROPUS

-suprafata  teren	      	  		= 	2876,99mp

-suprafata  construita la sol		=  	 485,00mp

-suprafata  constrpropusa desf		=      690,00mp

POT = 17,00% - recomandat aprobarii 60,00%

CUT =  0, 25 - recomandat aprobarii 1,5

G)	RELATIA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, CU ALTE PLANURI

URBANISTICE SAU PROGRAME DE MEDIU - Planul urbanistic zonal – IMOBIL BIROURI FIRMA CU LOCUINTA DE SERVICIU P+1ET SI HALA DEPOZITARE PARTER INALT, se incadreaza in reglemntarile Planului Urbanistic generalal orasului Ovidiu.

Constructia propusa nu face parte dintr-un program sau obiectiv de mediu.

H)	IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU –

Se estimeaza ca populatia din zona invecinata nu va fi afectata de

implementarea planului.

Solul - Impactul asupra solului se va manifesta in perioada de implementare a planului, prin lucrarile de amenjare a cailor de acces, parcarilor si fundatiilor. In etapa de implementare a planului ar putea  exista o poluare a solului produsa de scurgerile accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele folosite pentru construire .  Acest impact este putin probabil intrucat se vor folosi utilaje cu verificarile tehnice la zi.

Dupa implementare planului nu va exista un impact asupra solului. Pentru evitarea impactului, deseurile se vor depozita in spatii special amenajate, in recipienti specifici tipului de deseuri

Apa - Sursele de apa subterane sunt la adancimi considerabile avand asigurat gradul de prezervare corespunzator, astfel incat PUZ studiat nu va avea niciun impact asupra acestora.Ape de suprafata nu exista in perimetrul PUZ.

Aerul - Calitatea aerul va fi afectata numai pe perioada de construire / implementare a planului, datorita intensificarii traficului rutier si a utilajelor ce vor fi prezente in zona. Totusi, datorita faptului ca lucrarile de constructie nu se vor desfasura simultan, astfel incat nu va fi prezent un numar mare de utilaje si autovehicule concomitent, se poate aprecia ca impactul asupra aerului va fi in limite acceptabile.

Dupa implementarea planului singurii poluanti atmosferici vor fi reprezentati

de emisiile eventualelor centrale termice (de tipul celor de apartament) utilizate pentru producerea agentului termic (apa calda, incalzire). Aceste centrale termice vor functiona pe baza de gaze naturale astfel incat emisiile atmosferice vor fi semnificativ reduse.

Peisajul - Zona PUZ studiata este stabila din punct de vedere al amenajamentelor de spatii verzi. Planul propus nu va produce modificari insemnate ale cadrului peisagistic déjà existent , dar in orice caz nu va contribui la diminuarea suprafetelor verzi existente ,ci dimpotriva, la largirea lor.

PUZ analizat nu reprezinta un plan de anvergura astfel incat sa faca obiectul analizei unui impact asupra mediului inconjurator.

Constructia propusa prin plan urbanistic zonal, respecta conditiile impuse de legislatia de mediu pentru constructii cu functiuni mixte –birouri, depozitare produse finite, locuinta de service. Noua constructie propusa va respecta normele de mediu in  vigoare prin calitatea materialelor si tehnologiilor de executie folosite, dar si prin calitatea produsului rezultat.

In timpul executiei se vor lua toate masurile pentru ca realizarea acestei

investitii sa nu devina sursa de poluare . In acest sens cladirea va fi acoperita pe parcursul executiei  cu pinze de protectie care sa micsoreze emisiile de praf in atmosfera. Molozul rezultat in urma executiei constructiei precum si deseurile rezultate in timpul executiei vor fi duse intr-un depozit indicat de primaria Orasului Ovidiu.

Realizarea obiectivului IMOBIL BIROURI FIRMA CU LOCUINTA DE SERVICIU P+1ET SI HALA DEPOZITARE PARTER INALT se integreaza in reglementarile urbanistice din zona .

Obiectivul propus prin structura, finisaje si functionalitate va ridica la nivelul actual al cerintelor privind calitatea .

Realizarea  obiectivului  propus  va  duce  la  o  mai  buna  utilizare  a terenurilor  din  zona.  Prin  obiectivul  nou  realizat  se  doreste  o  revigorare a  zonei prin mobilarea terenurilor libere,  incercindu-se  creerea  unui  front  ce  va  avea  o  alcatuire  functionala mixta. Obiectivul  nou  propus,  prin  structura,  finisaje,  functionalitate  se  va  ridica  la  nivelul  actual  al cerintelor  privind  calitatea  in  constructii.

Intocmit,

arhitect, COSTELSCHIOPULET

F E B R U A R I E 2 0 1 6