STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ

pentru  proiectul

CONSTRUIRE 18 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER

Titular: SC LOGIS PROJECT SRL

Elaborator RIM: SC WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL

(Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului. poziția 264)

Rev 2 august 2020

Autori:   Lector dr. Ana Corpade

Conf. dr. Dan Traian IONESCU

Lector dr. Oana Viorica DANCI

Biolog Călin Hodor

Aprobat: SC WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL

CUPRINS

ABREVIERI	6

TERMENI ŞI DEFINIŢII	6

INTRODUCERE	10

A.	INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII	10

1.	Informații privind proiectul	10

◦	Denumirea proiectului: CONSTRUIRE 18 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER	10

◦	Descrierea şi obiectivele acestuia	11

◦	Informații privind producția care se va realiza	11

◦	Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate	12

2.	Localizarea geografică și administrativă, cu precizarea coordonatelor Stereo 70	16

3.	Modificările fizice ce decurg din proiectul și care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a proiectului	22

4.	Reţele edilitare	29

5.	Resursele naturale necesare implementării proiectului	35

6.	Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectului	35

7.	Emisii și deșeuri generate de proiect și modalitatea de eliminare a acestora	35

8.	Cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția proiectului	40

9.	Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului, respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar	42

10.	Durata construcției, funcționării, dezafectării proiectului și eșalonarea perioadei de implementare a proiectului	43

11.	Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului	43

12.	Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului	43

13.	Caracteristicile proiectului existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu proiectul care este în procedură de evaluare și care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar	43

13. Alte informații solicitate de către autoritatea competentă pentru protecția mediului	43

B.	INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	44

1.	Date privind aria naturală protejată de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea proiectului	44

2.	Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a proiectului, menţionate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar	46

3.	Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora	69

4.	Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar	73

5.	Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de implementarea PP, suprafaţa habitatului este suficient de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung)	73

6.	Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar	74

7.	Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management	75

8.	Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor	75

9.	Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariei naturale protejate de interes comunitar	76

10.	Alte aspecte relevante pentru ariilor naturale protejată de interes comunitar	76

C.	IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI	76

1.	Metode de lucru utilizate	76

2.	Evaluarea impactului	82

3.	Evaluarea impactului proiectului din perspectiva obiectivelor de conservare ale siturilor cu care interferează proiectul	126

D.	MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR DE PĂSĂRI ŞI A HABITATELOR ACESTORA	131

E.	CERINŢE DE MONITORIZARE	132

F.	CONCLUZII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI	132

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ CONSULTATĂ	133

CV ELABORATORI STUDIU	135

ABREVIERI

| AC | Autoritate competentă |
| --- | --- |
| DCA | Directiva cadru Apă |
| EA | Evaluare adecvată |
| EIM | Evaluarea impactului asupra mediului |
| GES | Gaz cu efect de seră |
| HG | Hotărâre de guvern |
| OM | Ordin de ministru |
| OUG | Ordonanţă de urgenţă a guvernului |
| RIM | Raport privind impactul asupra mediului |
| SEA | Evaluare strategică de mediu (evaluare de mediu pentru planuri şi programe) |

TERMENI ŞI DEFINIŢII

Acord de mediu – actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Arie naturală protejată - zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită (OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare);

Autoritate competentă pentru protecția mediului - autoritatea care emite aprobarea de dezvoltare, sau, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului organizate la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi Administraţia Naţională „Apele Române” şi unităţile aflate în subordinea acesteia (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Bazin hidrografic: înseamnă o suprafață de teren de pe care toate scurgerile de suprafață curg printr-o succesiune de curenți, râuri și posibil lacuri, spre mare într-un râu cu o singură gură de vărsare, estuar sau deltă (Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare);

Experţi -  sunt persoane fizice şi juridice care au dreptul de a elabora, potrivit legii, rapoartele prevăzute la alin. (1) din legea 292/2018 şi care sunt atestaţi de către comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului, recunoscută la nivel naţional (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Evaluarea impactului asupra mediului - un proces care constă în (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului):

1. pregătirea raportului privind impactul asupra mediului de către titularul proiectului, astfel cum se prevede la art. 10 şi 11 din legea 292/2018;

2. desfăşurarea consultărilor, astfel cum se prevede la art. 6, 15 şi 16 şi, după caz, la art. 17 din legea 292/2018;

3. examinarea de către autoritatea competentă a informaţiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului şi a oricăror informaţii suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului în conformitate cu art. 12 din legea 292/2018 şi a oricăror informaţii relevante obţinute în urma consultărilor prevăzute la pct. 2 din legea 292/2018;

4. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, ţinând seama de rezultatele examinării prevăzute la pct. 3 din legea 292/2018 şi, după caz, de propria examinare suplimentară;

5. includerea concluziei motivate a autorităţii competente în oricare dintre deciziile prevăzute la art. 18 alin. (8) şi (9) din legea 292/2018;

Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, fie ea pozitivă sau negativă, în totalitate sau parţial legată de activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii, totalitatea efectelor; sau: efect direct sau indirect al unei activităţi umane care produce o schimbare a sensului de evoluţie a stării de calitate a ecosistemelor, schimbare ce poate afecta sănătatea omului, integritatea mediului, a patrimoniului cultural sau condiţiile socio-economice (Rojanschi şi colab., 2004);

Impact semnificativ asupra mediului - efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea şi caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri şi programe, avându-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de mediu (Rojanschi şi colab., 2004);

Plan de management al bazinului hidrografic - instrumentul de implementare in cadrul activitatilor de gospodarire a apelor la nivel de bazin hidrografic, avand in vedere obiectivul principal al Directivei Cadru Apă, respectiv atingerea „stării  ecologice bune / potențialului ecologic bun” pentru toate apele. Acest plan este un document detaliat care include, in principal, rezultate privind: caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile si impactul activitatilor umane asupra apelor din bazinul hidrografic, precum si seturile de masuri necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu;

Proiect - executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări, precum şi alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Raport privind impactul asupra mediului - documentul care conţine informaţiile furnizate de titularul proiectului, potrivit prevederilor art. 11 şi 13 alin. (2) şi (3) din  legea 292/2018 (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Sit de interes comunitar – arie/sit care, în regiunea sau regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea stării de conservare favorabilă habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei natura 2000 şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea sau regiunile respective. Pentru speciile de animale ce ocupă arii întinse de răspândire, ariile de interes comunitar corespund zonelor din teritoriile în care aceste specii sunt prezente în mod natural şi în care sunt prezenţi factori abiotici şi biologici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea acestora (OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

Starea ecologică a apelor de suprafață: starea de calitate exprimată prin structura și funcționarea ecosistemelor acvatice din apele de suprafață, clasificată în funcție de elementele biologice, chimice și hidromorfologice caracteristice (Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare);

Zona de protecție: zona adiacentă cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcțiilor și instalațiilor aferente, în care se introduc, după caz, interdicții sau restricții privind regimul construcțiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcțiilor, respectiv pentru prevenirea poluării resurselor de apă (Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare).

INTRODUCERE

Prezentul studiu este elaborat în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE 18 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, titular LOGIS PROJECT SRL, cu sediul în oraşul Ovidiu, str. Dacia, nr. 35, judeţul Constanţa.

Studiul evaluează impactul proiectului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din zona proiectului (ROSPA0031 şi ROSCI0065).

- INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII

- Informații privind proiectul

Denumirea proiectului: CONSTRUIRE 18 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER

Descrierea şi obiectivele acestuia

Proiectul vizează construirea unui ansamblu rezidenţial cu funcţiuni de locuire sezonieră sau/şi permanentă, format din 18 corpuri de locuinţe colective, fiecare fiind la rândul său format din câte 8 apartamente.

Reglementarea urbanistică a terenului s-a făcut prin intermediul PUZ Lotizare sat de vacanţă cu specific pescăresc 1, aprobat prin HCL 34/2017, respectiv HCL 69/2017 pentru completarea HCL 34/2017. Pentru zona studiata sunt admise functiuni precum – Locuire permanentă / Locuire sezonieră / Case de vacanţă / Cazare turistică în locuinţe tradiţionale / Hoteluri cu maxim 20 de camere / Campare, Comert / Servicii.

Proiectul a fost conceput în contextul efervescenţei induse de transformările teritoriale din spaţiul litoralului românesc, cu intensităţi diferite de manifestare de la un sector litoral la altul. În acest context, se apreciază ca fiind esenţială dezvoltarea unor proiecte rezidențiale în imediata vecinătate a litoralului, care să poată contribui la creșterea calității locuitorilor din zonă. O condiţie pentru reuşita oricărui proiect de acest gen este aceea de a identifica modalităţile prin care resorturile funcţionale pot sa-si îndeplinească și obiectivele socio-economice, dar în același timp sa rezoneze și cu exigenţele principiilor de integrare peisagistică şi de mediu (dat fiind faptul ca un astfel de proiect este concomitent un liant spaţial, dar si o formă de restructurare teritorială). Zona Corbu reprezintă o zonă extrem de atractivă, cu un grad ridicat de naturalitate, dar cu deficienţe în ceea ce priveşte infrastructura turistică, fiind astfel stringentă nevoia de investiții. Proiectele de acest gen trebuie însă planificate riguros şi cu precauţie, ţinând cont că zona este inclusă în arii naturale protejate, găzduind ecosisteme şi specii valoroase.

Informații privind producția care se va realiza

Proiectul nu pregătește cadrul pentru desfășurarea niciunei activități de producție. În etapa de funcționare, complexul va avea funcții de locuire.

Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate

Tipurile de materii prime folosite în etapa de construcție sunt redate în tabelul 1.

În etapa de funcționare, nu se utilizează materii prime, proiectul nepregătind cadrul pentru o activitate de producție.

Tabel 1. Materii prime şi auxiliare ce vor fi utilizate în etapa de construcție a proiectului

| Nr. crt. | Materii prime auxiliare | Destinaţie | Provenienţă | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lemn | Pentru realizarea cofrajelor la structurile betonate/ placaje de lemn pentru decoratiunile exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 2 | Piatră spartă natural decorativă | Cu piatra sparta decorativa se vor placa pilotii, dar în jurul teraselor se la nivel soclu se va ingradi decorativ cu nuiele. | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Fier beton, bare de fier | Pentru rezistenta structurilor betonate | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Cărămidă | Pentru realizarea zidăriei exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 4 | Acoperiș din ţigle ceramic (argilă alba) | Pentru realizarea acoperişului | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 5 | Polistiren | Pentru realizarea termoizolaţiei exterioare a clădirilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 6 | Beton | Pentru realizarea structurilor din beton (fundatii, structuri de rezistenţă, plăci de beton) | De la staţiile de betoane | Nu se depozitează pe amplasament | periculos |
| 7 | Lavabil | Pentru realizarea zugrăvelilor de interior | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 8 | Gresie/faianţă | Pentru protecţia pardoselilor şi a pareţilor laterali | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 9 | Parchet | Pentru protecţia pardoselilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 10 | Nisip/balast | Pentru realizarea lucrărilor de pe amplasament | De la staţia de sortare a agregatelor minerale | Se depozitează provizoriu în organizare de şantier | nepericulos |
| 11 | Pavele înierbate | Pentru amenajarea parcărilor din incintă | De la producători autorizaţi | Se depozitează provizoriu în organizarea de şantier | nepericulos |
| 12 | Sol vegetal | Pentru realizarea umpluturilor necesare, ecologizarea zonei | Pământ rezultat din excavaţii | Nu se depozitează pe amplasament, se transportă şi se aşterne direct pe sol | nepericulos |
| Combustibili |
| 13 | Motorina | Pentru funcţionarea utilajelor de pe amplasament | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează combustibili pe amplasament | periculos |
| 14 | Ulei hidraulic | Pentru funcţionarea sistemului de ridicare, împingere a utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei hidraulic pe amplasament | periculos |
| 15 | Ulei de transmisie | Pentru funcţionarea în condiţii optime a cutiilor de viteză ale utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de transmisie pe amplasament | periculos |
| 16 | Ulei de motor | Pentru funcţionarea în condiţii optime a motoarelor utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de motor pe amplasament | periculos |

Toate substanţele/preparatele chimice utilizate vor fi achiziţionate de la producători, care furnizează totodată şi fişele tehnice de securitate ale acestora, care contin informatii de baza privind compozitia chimică a produsului, iar în cazul preparatelor chimice, ale principalilor componenţi şi care vor include cele 16 titluri conform  cu art. 31, al. 6 din Regulamentul(CE) nr. 1907/2007, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice(REACH),  Anexa II, partea B.

Recipientii cu continut de substante sau preparate chimice vor contine toate informatiile privind periculozitatea în conformitate cu clasificarea rezultată conform cu Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, informatii care se vor regasi şi în fisa tehnica de securitate a produsului. Acestea vor fi păstrate într-un dosar de evidenţă.

Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanţelor chimice sunt gestionate conform recomandărilor din fişele tehnice de securitate şi vor fi predate către operatori autorizaţi pentru valorificare/eliminare.

Depozitarea substantelor şi preparatelor chimice se va face conform cu cerințele specificate în fisele tehnice de Securitate ale acestora.

- Localizarea geografică și administrativă, cu precizarea coordonatelor Stereo 70

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, la circa 3 km vest de satul Corbu şi 8 km sud de satul Vadu şi are o suprafaţă totală de 19648.00 mp.

Terenul se suprapune peste Parcela NN 594/1/3, Nr. cadastral 110099.

Vecinătăţi:

- la Nord – proprietatea Primăriei Corbu pentru drum, Parcela NN 594/1/2 cu Nr. cadastral 110098;

- la Sud - proprietatea Primariei Corbu pentru drum, Parcela NN 594/1/4 cu Nr. cadastral 110100;

- la Est – plaja Corbu - Marea Neagra;

- la Vest - drum de exploatare, Parcela NN 592+HB 593-Lot1 cu Nr. cadastral 111171.

Coordonatele Stereo 70 ale limitei amplasamentului sunt redate mai jos.

| Nr. Crt. | Coordonata X | Coordonata Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 795486 | 326010 |
| 2 | 795391 | 325755 |
| 3 | 795339 | 325778 |
| 4 | 795341 | 325783 |
| 5 | 795343 | 325794 |
| 6 | 795349 | 325821 |
| 7 | 795353 | 325836 |
| 8 | 795358 | 325851 |
| 9 | 795372 | 325896 |
| 10 | 795379 | 325922 |
| 11 | 795386 | 325952 |
| 12 | 795392 | 325982 |
| 13 | 795397 | 326010 |
| 14 | 795402 | 326033 |
| 15 | 795409 | 326050 |
| 16 | 795411 | 326054 |
| 17 | 795486 | 326010 |

Amplasamentul este situat la o distanţă de 154 de m de limita estică a plajei Mării Negre.

Cotele absolute a terenului sunt cuprinse între 0.50m în partea de vest si 1.40 m în partea de Est.

Terenul este liber de construcţii, nu este utilizat agricol şi figura înaintea reglementării prin PUZ ca teren neproductiv.

În zona proiectului mai există construcţii care par a avea caracter rezidenţial sau turistic, însă din punct de vedere urbanistic nu sunt dezvoltate integrat şi structurat, ci mai degrabă haotic şi izolat. De asemenea, în proximitatea amplasamentului sunt şi turbine eoliene.

Foto 1. Imagine de ansamblu asupra amplasamentului (înspre nord)

Figura 1. Amplasamentul proiectului

Foto 2. Imagine de ansamblu asupra amplasamentului (înspre sud)

Cât priveşte utilizarea terenurilor, aceasta este descrisă în tabelul de mai jos.

Tabel 2. Indici tehnico-economici aferenţi planului de situaţie

Pe lângă valorile din tabelul 2, vor fi ocupate temporar o suprafaţă de 648.24 mp pentru organizarea de şantier, respectiv suprafeţele pentru reţelele edilitare şi anume:

- Reţea distributie apa. Suprafata = 576 mp

- Reţea alimentare cu apa. Suprafata = 1440 mp

- Retele colectare ape menajere. Suprafata =  648 mp

- Conducta refulare ape uzate. Suprafata =  1824 mp

- Retele evacuare ape pluviale. Suprafata = 360 mp

- Instalatii preepurare/epurare ape uzate, gospodarie ape. Suprafata = 210 mp

Menţionăm că suprafeţele ocupate de reţelele edilitare nu sunt ocupate definitiv şi nu se schimbă utilizarea terenurilor decât în cazul staţiilor de pompare (instalatii preepurare/epurare ape uzate, gospodarie ape).

- Modificările fizice ce decurg din proiectul și care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a proiectului

Etapa de construcţie

Ansamblul colectiv, format din 18 corpuri de cladiri, va fi parte integrantă din viitorul sat de vacanta cu specific Pescaresc-1.

Pe teren se propune construirea a 18 corpuri de locuinte colective, fiecare corp fiind format din câte 8 apartamente (4 apartamente/cuplate /Parter si 4 apartamente/cuplate /Etaj 1) cu regim maxim de inaltime P+1E, utilizari functionale - locuire sezoniera si permanenta.

Pe amplasament se vor amplasa în total = 144 apartamente.

Corpurile de cladiri amplasate în incinta proprietatii vor asigura locatarilor - apartamente, dotate cu spatii de acces – hol, bucatarie pentru prepararea bucatelor si servirea mesei, spatii pentru relaxare - living cu acces spre terasa, dormitor cu baie si WC.

Aspectul exterior al constructiilor va avea în vedere prevederile „Regulamentului Cadru de Urbanism pentru Rezevatia Biosferei Delta Dunarii”. Corpurile de cladiri vor avea o arhitectura cu motive traditionale Dobrogene din zona Centrala, tinand seama de vicinatati si reinterpretate dupa tendintile arhitecturale moderne, cu deschidere spre mare.

Cladirile vor avea terase deschise pe minimum 50% din lungimea fatadei.

Suprafata vitrata a cladirilor nu va depasi 50% din suprafata unei fatade, pentru a se pastra raportul plin-gol din arhitectura traditionala, în favoarea plinului.

Sarpanta se va executa din lemn cu acoperire (învelitoare) din tigla ceramica. Panta acoperisului clădirii este de maximum 30%, în doua ape, pentru scurgerea apelor pluviale spre exteriorul clădirii.

Cromatica exterioara a viitoarelor construcţii va respecta cerintele admise de Regulamentul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

Tabel 3. Indici tehnici pentru / corp de clădire

| Nr. poz. | Denumire | Suprafata, mp |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ap.1 | Ap.2 | Ap.3 | Ap.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ETAJ PARTER |  |  |  |  |
| 1 | Suprafata Utila, Su | 52.50 | 52.50 | 52.38 | 52.38 |
| 2 | Suprafata Terase, Ster | 23.06 | 23.06 | 19.81 | 19.81 |
| 3 | Suprafata Totala, Stot | 75.56 | 75.56 | 72.19 | 72.19 |
| 4 | Suprafata Construita, Sc | 62.00 | 62.00 | 62.05 | 62.05 |
|  | ETAJ 1 | Ap.5 | Ap.6 | Ap.7 | Ap.8 |
| 5 | Suprafata Utila, Su | 52.50 | 52.50 | 52.38 | 52.38 |
| 6 | Suprafata Terase, Ster | 23.06 | 23.06 | 19.81 | 19.81 |
| 7 | Suprafata Totala, Stot | 75.56 | 75.56 | 72.19 | 72.19 |
| 8 | Suprafata Construita, Sc | 62.00 | 62.00 | 62.05 | 62.05 |

Tabel 4. Indici tehnici / ansamblu rezidenţial

| Nr. PS | Denumire | Nr. nivele | Nr. imobile | Sc, unitate,mp | Sc, total,mp | Sd, unitate,mp | Sd, total,mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ÷ 18 | Corp cu 8 apartamente | P+1E | 18 | 248.10 | 4465.80 | 496.20 | 8931.60 |

Inaltimea libera a spatiilor la parter, Hliber =2.90m;

Circulatia pe verticala se va  realiza pe o scara în trei rampe din lemn, cu latimea de 120cm, cu trepte 30.0x16.0cm.

Inaltimea libera a spatiilor la etaj 1, Hliber =2.90m

Nivel de inaltime P+1E. Acoperis în doua ape:

- Inaltimea max. streasina, Hstreasina =7.50m, fata de cota terenului planat;

- Inaltimea max. creasta, Hcreasta =12.50m, fata de cota terenului planat.

Structura de rezistenta a cladirilor

Avand în vedere faptul ca viitoarele construcţii sunt situate într-un amplasament în care este foarte importanta protejarea mediului si impactul pe care constructiile il vor avea asupra mediului trebuie sa fie redus la minimum, solutia de fundare aleasa este cea de piloti armati, portanti pe varf, care vor traversa straturile nisipoase si vor ajunge intr-un teren bun de fundare (argila), astfel incat putem considera un sistem de fundare punctual, în dreptul pilotilor (coloanelor de fundare).

Totodata considerand faptul ca fundarea se va face punctual, în dreptul coloanelor din beton armat (piloti) si nu prin intermediul unui radier din beton armat care ar fi fost dispus pe o ampreta mare, putem considera cladirea ca fiind o constructie suspendata, lasand în acest mod vegetatia sa se dezvolte în continuare, în mod natural, sub placa de cota - 0.15.

Cu toate mentionarile de mai sus, putem preciza faptul ca impactul pe care viitoarea constructie il va avea  asupra mediului inconjurator, respectiv asupra vegetatiei, va fi redus la minim, nealterand terenul, decat punctual, în dreptul pilotilor. Vegetaţia va fi afectată uşor prin modificarea duratei şi intensităţii de strălucire a Soarelui datorită construcţiilor, dar nu va fi eliminată total de pe suprafaţa construcţiilor, reducându-se astfel impactul.

Ansamblul de piloti (coloane) va fi sistematizat, astfel incat sub fiecare element vertical structural (stalpi beton armat, stalpi metalici) va fi  cate un pilot care sa transfere eforturile din sprastructura la terenul bun de fundare.

Pilotii cu diametrul de 40 cm au lungimea de 8,5m de la cota -1.62m pana la cota -10.12, lungime din care 50 cm va fi beton simplu, iar restul beton armat. Tranzitia armarii din piloti la stalpii din beton armat se va face prin intermediul unei coloane din beton armat avand acelasi diametru ca pilotii cu o lungime 1.47 m, pornind de la cota -1.62 pana la cota -0.15.

Placa de cota -0.15, va avea grosimea de 20 cm iar perimetral va prezenta o grinda cu sectiunea de 20x40cm.

Suprastructura va fi realizata din stalpi patrati din beton armat, cu dimensiunile de 30x30cm, dispusi la distante interax de maxim 4m si planseu dala cu grosimea de 20 cm, cu grinda perimetrala, cu sectiunea de 30x45cm. Totodata va fi dispusa o grinda pe axul de simetrie 0-0 si pe axul frant 3-3;3*-3*.

Accesul de la parter la etaj se va face printr-o scara exterioara sustinuta de stalpi metalici, iar accesul de la etaj la pod se va face în interior, prin intermediul unei scari din beton armat.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn. Invelitoarea va fi din placi ceramice.

Betonul va contine aditivi de impermeabilizare, iar rosturile de turnare vor fi impermeabilizate.

Stalpii vor fi fundati pe un teren liber de orice sarcina. Specificam ca, daca în urma sapaturilor care vor fi efectuate va rezulta prezenta unor construcţii ingropate, caverne de a caror existenta nu se stia, acest lucru va fi adus la cunostinta proiectatului de structura si a inginerului geotehnician pentru a se lua masurile necesare.

În acord cu legislatia, proiectantul trebuie sa respecte normativele de proiectare aflate în vigoare la data proiectarii. Din punct de vedere al structurii de rezistenta obligativitatea proiectantului de structura este de a respecta, printre altele, Codul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale – indicativ P 100-1/2013.

Calculul structurii de rezistenta s-a efectuat atât sub sarcini gravitationale, cât si sub sarcini orizontale.

Materiale si finisaje folosite

Se vor folosi materiale de constructie traditionale, admise de Regulamentul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.

Finisajele interioare:

Pereti:

- Tencuieli decorative, zugraviti în culoarea alba;

- Faianta ceramica - la grupuri sanitare, pe toata inaltimea;

Tavane - scanduri de lemn;

Tamplaria interioara - usi din lemn;

Pardoseli:

- scanduri din lemn tare cu aspectul sau natural, în camere locative;

- gresie din placi ceramice la grupuri sanitare;

Finisajele exterioare:

Pereti – termoizolare din vata minerala bazaltica cu tencuiala traditionala, zugraviti cu var alb

în proportie de 100%;

Tamplaria exterioara:

- Ferestre – profile din aluminiu cu furnir din lemn, culoarea albastra, cu obloane din aluminiu cu furnir din lemn, culoare albastra;

- Suprafata vitrata nu depaseste 50% din suprafata unei fatade;

- Usi exterioare de acces în apartamente, din confectii metalice cu furnir din lemn, culoare albastra;

Pardosele terase:

La Parter - scanduri de lemn tare cu aspectul sau natural, executate pe placa din beton

monolit armat, pe stalpisori 30x30cm din beton monolit armat, placati cu piatra naturata, si

amplasati la 1.0m fata de terenul planat;

La Etaj - scanduri din lemn cu aspectul sau natural, executate pe stalpi si grinzi din lemn profilat

de rasinoase;

Scari exterioare –trepte si contratrepte, podeste din scanduri din lemn tare pe carcasa

(stalpi, grinzi) din lemn profilat de rasinoase;

Balustrade/mana curenta la terase si scari din lemn cu aspectul sau natural.

Pentru corelarea lemnului se folosesc lacuri transparente, rezistente la raze solare si inghet, care patrund în textura lemnului si lasa vizibil desenul natural al acestuia.

La soclu teraselor de la parter se va executa gard decorativ impletit din nuiele de rachita;

Imprejmuiri catre domeniu public-faleza pietonala, Hmax=1.50m, transparente.

Garduri între parcele din nuiele de rachita, stuf sau gard viu din plante agatatoare, vita-de-vie;

Amenajarea terenului se va executa din materiale naturale – scanduri din lenm, placi din piatra naturala. Piatra va fi pastrata la culoarea sa naturala.

Căi de acces:

Amplasamentul este deservit de căi de circulaţie perimetrale existente, respectiv drumul de exploatare DE 613 cu prelungire DE 608, DE 580, DE 547 cu prelungire DE 576. Nu se amenajează alte căi de acces. Proiectul presupune însă amenajarea aleilor de circulaţie interioare conform PUZ aprobat.

Suprafaţa ocupată de căile de acces la clădiri şi de parcări este de 3228.34 mp.

Accesul si parcarea autovehiculelor în incinta parcelelor se va face din caile de circulatie ce se vor amenaja.

Adiacent la terenul privat, clădirile vor fi deservite de următoarele drumuri:

- Drum 3 în partea de Nord cu acces auto de 440.0mp si pietonal de 352.0 mp

- Str. Madagascar în partea de Vest cu acces de 5.0m auto si pietonal de 1450.0 mp.

- Str. Pacific în partea de Est cu acces auto de 1960.0mp, pietonal de 840.0 mp si promenada de 3360 mp.

Toate drumurile pentru acces auto si trotuarele pt pietoni vor fi amenajate din piatra sparta pe pat din nisip.

Circulatiile pietonale, în incinta se vor realiza pe alei din scanduri din lemn.

Părcari

Numarul  necesar de  locuri  de  parcare va  fi asigurat în parcaje amenajate în zona ZR 2, cat si în incinta terenului privat adiacent la fiecare corp construit.

Locurile de parcare se vor realiza cu pavele inierbate.

Numarul parcarilor auto va fi egal cu 144 locuri, 50 în incinta si 94 în zona ZR 2.

Organizare de şantier

Pe perioada de desfăşurare a construcţiei este necesară realizarea unei organizări de şantier, care se va amenaja pe amplasamentul titularului fără a afecta zonele din proximitate, unde se vor depozita utilajele și echipamentele, materialele de construcţie, deşeurile, amenajare va cuprinde:

- Baraca pentru personalul implicat în activitatile de constructie şi grup sanitar ecologic;

- spatii de depozitare unelte, utilaje, echipamente și mijloace necesare;

- spatii necesare depozitarii temporare a materialelor (magazii, platforme deschise, gospodăria de produse petroliere), cu respectarea masurilor specifice pentru conservare pe timpul depozitarii;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate în urma executarii lucrarilor.

- spatii adecvate pentru parcarea utilajelor.

Organizarea lucrarilor de santier se va face pe platforma din zona de Nord a amplasamentului, pe terenul liber de construcţii Nr. 19, conform Plan Situatie plansa A.02, cu suprafata de 648.24mp, în limitele incintei detinute de titular. Imprejmuirea terenului de construire se va executa din tabla cutata cu h=2.0m si porti de acces în santier din cadre - profile de otel cu plasa metalica, latimea de 6.0m.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie în magazii provizorii pentru protejare impotriva interperiilor, în funcție de natura și gradul de periculozitate al acestora.

De asemenea, se vor amenaja, în caz de nevoie magazii, provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în cadrul organizării de șantier, se vor adopta următoarele măsuri:

- se vor ocupa areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă redusă;

- deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta, depozita temporar în locaţii și recipienţi adecvaţi și vor fi eliminate prin firme specializate și autorizate.

- la portile de acces în santier vor exista platforme de curatare a pneurilor de noroi.

- moluzul se va depozita exclusiv în containere ce vor fi preluate de autoritatile de salubritate.

- Reţele edilitare

În vederea reglementării situaţiei utilităţilor, titularul a obţinut avizul RAJA Constanţa cu numărul 364 /10621/30.10.2019, prin care se certifică faptul că în zonă nu există reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi că alimentarea se poate realiza din sistemul de pompare Corbu Rândunica.

De asemenea, a fost solicitat şi obţinut Avizul de gospodărire a apelor 121 / 23.12.2019.

Reţelele de utilităţi au fost proiectate unitar pentru proiectul de faţă şi pentru proiectul care va viza construcţia a 6 corpuri de clădire, iniţiat de acelaşi titular pe un amplasament învecinat.

Alimentarea cu apă

Sistemul zonal de alimentare cu apa al localitatii Corbu face parte din sistemul interconectat “Litoral”.

In sudul localitatii Corbu, la intrarea în localitate, este situat complexul de inmagazinare – pompare Corbu – Randunica.

In cadrul complexului este amplasat un rezervor cu volumul de V=200mc si o stataie de pompare. Alimentarea cu apa a acestui complex se face din complexul de inmagazinare-pompare “Interconectare “ Navodari.

Din complexul Corbu – Randunica , apa este trimisa în complexul de inmagazinare-pompare Corbu ( vechi) care asigura alimentarea retelei de distributie a localitătaii Corbu.

In cadrul complexului Corbu (vechi) sunt amplasate un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de V=500mc si o statie de pompare.

Pentru alimentarea cu apa a ansamblului care se va dezvolta în apropierea plajei Corbu se propune realizarea unui sistem propriu cu racordare la sistemul de alimentare al localitatii Corbu , al carui operator este S.C. RAJA S.A. Constanta.

Se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apa similar cu cel existent pentru alimentarea localitatii Corbu.

Astfel langa complexul Corbu-Randunica se doreste amplasarea unui rezervor si a unei statii de pompare dimensionate corespunzator , care sa deserveasca numai ansamblul de locuinte si amenajari turistice studiat.

Alimentarea rezervorului (cu rol de rezervor tampon) se va face din sistemul RAJA, din conducta care alimenteaza în prezent complexul Randunica.

Din complexul prevazut în aceasta zona , apa va fi transportata în zona locuintelor proiectate printr-o conducta (dimensionata pentru etapa finala) cu diametrul necesar de De225x13x4mm, PEHD, PE100, PN10. Traseul conductei De225mm va fi pe drumul de exploatare existent ( domeniu public) si va avea lungimea de cca. 4,00 Km .

In prima etapa se vor executa 30 corpuri de locuinte colective P+1E, fiecare format din 8 apartamente. In total vor fi 240 apartamente.

Pentru etapa I au rezultat urmatoarele debite necesare de alimentare cu apa:

    - Q med zi    = 121,95 mc/zi =  1,41 l/s

    - Q max zi    = 169,54 mc/zi =  1,96 l/s

    - Q max orar =   25,13 mc/h ~  7,00 l/s

    - Debit incendiu exterior =  5,00 l/s.

In ansamblul proiectat se va executa un complex de inmagazinare-pompare care va cuprinde rezervoare de inmagazinare si o statie de pompare care va trimite apa în reteaua de distributiecare se va dezvolta în interiorul zonei studiate si care va urmari trama stradala proiectata .care se va dezvolta în interiorul zonei studiate si care va urmari trama stradala proiectata.

Din Breviarul de calcul a rezultat ca volumul de inmagazinare necesar este de V=200mc.

Etapa I

Pentru imobilele din prima etapa, se propun urmatoarele variante de alimentare cu apa.

Varianta I

- Dimensionarea si executarea lucrarilor din complexul Corbu – Randunica (pentru imobile) si a conductei de refulare catre complexul de apa din ansamblul de locuinte pentru etapa finala .

- Dimensionarea si executarea complexului de blocuri doar pentru prima etapa, constand în principal dintr-un rezervor cu capacitatea de V=200mc si o statie de pompare de tip modular

Varianta II

Alimentarea cu apa a imobilelor din etapa I sa se realizeze din conducta de aductiune De350mm PEHD existenta , mentionata în adresa S.C. R.A.J.A. S.A. – Centrul Zonal Nord nr. 2941 / 04.05.2018 , printr-o conducta dimensionata corespunzator (numai pentru etapa I).

Functie de punctul posibil de racord în conducta De350mm se vor dimensiona si celelalte lucrari necesare care se vor executa în ansamblul de locuinte , astfel incat sa se asigure alimentarea cu apa a consumatorilor în conditii optime de debit si presiune ( rezervor , statie de pompare , etc ).

Canalizare menajeră

Cel mai apropiat sistem de canalizare existent  în zona proiectului este Instalatia de Epurare a Rompetrol Rafinare S.A. , amplasata la cca. 4,5 Km.

Canalizarea se va proiecta în sistem divizor.

Sistemul de canalizare menajera  va fi alcatuit din:

- Retele de canalizare stradale cu curgere gravitationala;

- Relee de pompare;

- Conducte de refulare.

Retelele de canalizare stradale se vor realiza din PVC-KG cu diametrul minim de Dn250mm si vor urmari traseul strazilor din zona lotizata. Retelele de canalizare vor fi echipate cu camine de vizitare cu diametrul D=1,00m care se vor amplasa la schimbari de directie si în aliniament la mazim 60m.

Statii de pompare

Vor fi necesare mai multe statii de pompare. Acestea se vor amplasa în zonele de cota minima si vor fi dimensionate functie de zonele pe care le vor deservi .

Statia de pompare finala va refula apele în statia de epurare Rompetrol Rafinare S.A.

In acest sens, beneficiarul a obtinut un aviz de principiu de la Rompetrol Rafinare S.A. , prin care se comunica faptul ca statia de epurare poate primi debite suplimentare în vederea tratarii.

În etapa de construcţie, până la implementarea sistemului de canalizare descris mai sus, se se vor folosi bazine vidanjabile din materiale anticorozive, prietenoase cu mediul (plastic biodegradabil special, poliesteri armati cu fibra de sticlă etc ) care vor fi adaptate volumetric în functie de capacitatea dorita si care asigura neinfiltrarea în sol , implicit în panza freatica a apelor uzate.

Figura 2. Plan de poziţionare a staţiilor de pompare

Canalizare pluvială

Apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirilor si de pe suprafata tramei stradale vor fi preluate si dirijate catre o retea de ape meteorice proiectata.

Retelele de canalizare a apelor pluviale se vor executa din tuburi PVC-KG cu diametrul minim Dn300 mm si vor fi echipate cu receptori pluviali, guri de scurgere si camine de vizitare circulare cu diametrul de D=1,00 m şi separatoare de hidrocarburi.

Se doreste ca preluarea apelor pluviale sa se faca de catre balta existenta în zona , asa cum a fost prevazuta si în P.U.Z.- ul aprobat de Autoritatea locala.

Alimentarea cu energie şi agent termic

Alimentarea cu energie se va face din sistemul Energetic Naţional, iar apa caldă şi căldura vor fi asigurate prin intermediul unor centrale şi boilere electrice.

Etapa de funcţionare

Proiectul nu pregătește cadrul pentru desfășurarea niciunei activități de producție. În etapa de funcționare, complexul va avea funcții de locuire.

Etapa de dezafectare

La momentul de față, nu s-a făcut o estimare a duratei de viață a investiției.

În vederea unui management eficient al activităţii de dezafectare a obiectivului analizat, urmatoarelor aspecte trebuie avute în vedere încă din faza de construcţie/funcționare:

- Inventarierea cladirilor, instalaţiilor și retelelor tehnologice şi de utilitati existente pe amplasament;

- Inventarierea substantelor din instalaţiile ce vor fi dezafectate (compozitie, cantitate, toxicitate);

- Stabilirea destinatiei materialelor din instalații;

- Stabilirea modului de neutralizare sau eliminare a substantelor periculoase sau depreciate calitativ, cu respectarea legislatiei în vigoare și numai prin unitati specializate şi autorizate;

- Stabilirea solutiilor de depozitare corespunzatoare pentru substantele sau materialele rezultate din activităţile de dezafectare pentru care nu exista solutii imediate de neutralizare şi eliminare, precum şi monitorizarea stricta a acestora;

- Stabilirea utilajelor, resurselor energetice şi umane necesare desfasurarii activităţii de dezafectare.

Tabel 5. Clădiri, instalaţii şi retele tehnologice şi de utilitati

| Nr. crt. | Denumire clădire/instalaţii/rețele | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imobil P+1e | 18 |
| 2. | Retele electrice | 18 |
| 3. | Rețea de alimentare cu apă | 18 |
| 4. | Reţea de canalizare ape menajere | 18 |

Arterele rutiere interioare şi clădirile nu se vor dezafecta decât în condițiile în care terenului i se va schimba funcţiunea.

Dezafectarea se va realiza pe baza unui plan de inchidere ce va identifica totodată și resursele necesare pentru punerea lui în practică.

Etapele principale pe care trebuie să le respecte titularul în cazul încetarii activității sunt urmatoarele:

- golirea instalaţiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica;

- dezafectarea instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor și transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materii prime;

- demolarea constructiilor și cladirilor;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

redarea terenului folosinţei de dinaintea implementării obiectivului analizat.

- Resursele naturale necesare implementării proiectului

Resursele necesare implementării proiectului au fost redate la punctul 1 Informaţii privind proiectul, subpunctul Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate.

- Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectului

Pentru implementarea proiectului, nu se vor utiliza resurse din arii naturale protejate.

- Emisii și deșeuri generate de proiect și modalitatea de eliminare a acestora

Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta în urma lucrărilor de construcție a complexului rezidențial şi ulterior pe perioada de funcționare sunt redate în tabelul 6.

Tabel 6. Tipuri de deșeuri generate

| Sursele de deşeuri (etapele proiectului) | Codurile deşeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Cantitate (kg) | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiţiei | 17 01 01 | Deşeuri de beton | 1080 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Reutilizare la realizarea umpluturilor fie în cadrul proiectului prezent, fie în alte proiecte ale titularului | Nepericulos |
|  | 17 01 02 | Cărămizi | 6885 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare | Nepericulos |
|  | 17 01 03 | Materiale ceramice (gresie, faianţă) | 1071 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare | Nepericulos |
|  | 17 02 01 | Deşeuri lemnoase | 6750 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 02 02 | Deşeuri din sticlă | 450 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 02 03 | Deşeuri din plastic | 450 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 02 | Deşeuri din aluminiu | 180 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 05 | Deşeuri metalice de la armături, alte construcţii | 1350 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea branşamentului reţelei electrice, realizarea sistemului de iluminat interior | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 05 04 | Pământ şi pietre | 4050 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor fie în cadrul proiectului prezent, fie în alte proiecte ale titularului | Nepericuloase |
|  | 17 08 02 | Materiale de construcţii pe bază de gips | 1665 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase |
|  | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 04 | Ambalaje metalice | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de activitatea personalului | 400 | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |
| Etapa de funcționare a investiţiei | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de locatari | Nu s-a putut estima, depinde de numărul de locatari, dar responsabilitatea gestiunii deşeurilor a va fi a fiecărui locatar n parte, nu a contructorului | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |

Modul de gospodărire a deşeurilor

Prin modul de gestionare a deşeurilor, se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deșeurile şi va fi păstrată evidenţa cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcție, se vor amenaja facilităţi corespunzătoare.

Deseurile menajere produse în perioada de construcție vor fi depozitate în containere specializate şi se vor prelua de catre operatorul de salubritate din zona, cu care se va incheia un contract. Daca vor rezulta deseuri de hartie, metal sau plastic, firma care va construi va trebui să predea aceste deseuri unei firme specializate.

Pentru etapa de executie a lucrărilor, se recomanda urmatoarele masuri, aplicate de antreprenorul de lucrări:

- inventarul tipurilor și cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

- evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, în special a tipurilor de deseuri periculoase sau toxice;

- determinarea modalitatii şi a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a deseurilor;

- pamantul de excavatie va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutura;

- stratul de sol vegetal va fi îndepartat și depozitat în gramezi separate și va fi utilizat la refacerea amplasamentului în zonele neacoperite de construcții;

- depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reduca riscul poluarii solurilor și a apei freatice.

Pentru înlăturarea poluărilor accidentale care pot apărea în perioada de construcție prin pierderi de carburanţi, care mai apoi pot ajunge în reţeaua de canalizare pluvială, titularul se va asigura că poate avea la dispoziţie, în cel mai scurt timp posibil, material absorbant şi baraje absorbante

- Cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția proiectului

Reglementarea urbanistică a terenului s-a făcut prin intermediul PUZ Lotizare sat de vacanţă cu specific pescăresc 1, aprobat prin HCL 34/2017, respectiv HCL 69/2017 pentru completarea HCL 34/2017.

Se propun următoarele zone de utilizare a terenului pe amplasamentul în suprafaţă de 19648.00 ha:

- teren cu suprafata de 18642.59 mp, pentru construirea a 18 corpuri de locuinte colective, fiecare corp fiind format din 8 apartamente (4 apartamente/cuplate /Parter si 4 apartamente /cuplate/Etaj 1) cu regim maxim de inaltime P+1E, utilizari functionale - locuire sezoniera si permanenta. Pe amplasament se vor amplasa in total = 144 apartamente.

- Teren cu suprafata de 1005.41mp - cedat pentru circulatii, conform PUZ;

- Teren cu suprafata 648.24mp - liber pentru constructii.

Tabel 7. Indici urbanistici propuşi

| Nr. poz | Denumire | Unitate | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aria teren privat, Parcela NN 594/1/3 | mp | 19648.00 |
| 2 | Aria teren privat cedat pt circulatii | mp | 1005.41 |
| 3 | Aria teren pentru constructii | mp | 18642.59 |
| 4 | c.a. Aria teren liber pentru constructii | mp | 648.24 |
| 5 | c.a. Aria teren pentru constructii – 18 corpuri de locuinte colective | mp | 17994.35 |
| 6 | Aria construita la sol pt 18 corpuri | mp | 4465.80 |
| 7 | Suprafata desfasurata pt 18 corpuri | mp | 8931.60 |
| 8 | Suprafata accese, parcari auto, terase | mp | 3228.34 |
| 9 | Aria spatiilor verzi | mp/ % | 10300.21/57.24% |
| 10 | P.O.T. |  | 24.82% |
| 11 | C.U.T. |  | 0.496 |
| 12 | Locuri de parcari auto in incinta | Nr. | 50 |
| 13 | Locuri de parcari auto in zona ZR2 | Nr. | 94 |

Pe lângă valorile din tabelul 1, vor fi ocupate temporar o suprafaţă de 648.24 mp pentru organizarea de şantier, respectiv suprafeţele pentru reţelele edilitare şi anume:

- Reţea distributie apa. Suprafata = 576 mp

- Reţea alimentare cu apa. Suprafata = 1440 mp

- Retele colectare ape menajere. Suprafata =  648 mp

- Conducta refulare ape uzate. Suprafata =  1824 mp

- Retele evacuare ape pluviale. Suprafata = 360 mp

- Instalatii preepurare/epurare ape uzate, gospodarie ape. Suprafata = 210 mp

Menţionăm că suprafeţele ocupate de reţelele edilitare nu sunt ocupate definitiv şi nu se schimbă utilizarea terenurilor decât în cazul staţiilor de pompare (instalatii preepurare/epurare ape uzate, gospodarie ape).

Adiacent la terenul privat, clădirile vor fi deservite de următoarele drumuri:

- Drum 3 în partea de Nord cu acces auto de 440.0mp si pietonal de 352.0 mp

- Str. Madagascar în partea de Vest cu acces de 5.0m auto si pietonal de 1450.0 mp.

- Str. Pacific în partea de Est cu acces auto de 1960.0mp, pietonal de 840.0 mp si promenada de 3360 mp.

- Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului, respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar

Nu este cazul.

- Durata construcției, funcționării, dezafectării proiectului și eșalonarea perioadei de implementare a proiectului

Durata construcţiei va fi de 24 de luni. Nu s-a stabilit la momentul actual o durată de funcţionare sau de dezafectare aferente proiectului.

- Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului

Proiectul propus are funcţiunea de zonă rezidențială, acesta nu pregătește cadrul pentru desfășurarea unor activități de producție.

- Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului

Nu exista activitati de productie în cadrul investitiei propuse prin proiect.

- Caracteristicile proiectului existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu proiectul care este în procedură de evaluare și care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

Zona este în plină dezvoltare imobiliară, prin urmare proiectul survine pe un fond ocupaţional de aceeaşi natură. În paralel cu proiectul propus, pe un amplasament situat la sud de cel vizat de prezentul proiect, se va dezvolta o investiţie similară, dar de amploare mai mica. Impactul cumulate al acestor proiecte este prezentat în cadrul capitolului C, punctul 2.

13. Alte informații solicitate de către autoritatea competentă pentru protecția mediului

Nu este cazul.

- INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

- Date privind aria naturală protejată de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea proiectului

Localizarea ROSPA 0031

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică având codul ROSPA 0031 este situată în partea sud-estică a României, în lunca Dunării (zona de formare a deltei și vărsare în Marea Neagră și zona lacurilor litorale, având următoarele coordonate geografice: latitudine N 44° 54’ 41”, longitudine E  28° 55’ 42”, cu o altitudine de la 0 m până la 137 m.

Din punct de vedere administrativ se situează în judeţele Tulcea şi Constanța. Suprafața proiectului analizat, este integral inclusă în SPA.

Localizarea ROSCI 0065

Situl de Importanță Comunitară având codul ROSCI 0065 are în cea mai mare parte aceeași poziționare ca și ROSPA 0031, având următoarele coordonate geografice: latitudine N 44° 54’ 1”, longitudine E  28° 55’ 13”, cu o altitudine de la 0 m până la 229 m.

Din punct de vedere administrativ se situează în judeţele Tulcea şi Constanța. Suprafața proiectului analizat, este integral inclusă în SCI.

Suprafaţă, limite

În conformitate cu H.G. 971/2011, suprafaţa ROSPA 0037 însumează 512 820 ha, iar cea a ROSCI 0065 totalizează 454 037 ha. Limitele ambelor arii protejate de interes comunitar pot fi consultate pe pagina web a Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Descrierea succintă a importanței și obiectivelor de conservare ale ROSPA 0031 și ROSCI 0065

Cele două situri, considerate împreună, prezintă numeroase caracteristici geo-morfologice, hidrologice, climatice, bio-ecologice etc. multe dintre ele unice în Europa. Astfel, considerând delta propriu-zisă, aceasta este a treia ca mărime din Europa și a 22-a la nivel mondial. Reprezintă una din cele mai mari zone umede din lume, importantă înspecial pentru păssările de apă, având cea mai mare suprafață de stuf compact din lume. Toate aceste caracteristici i-au conferit deltei statutul de nivel internațional, respectiv acela de Rezervație a Biosferei, dar și de Sit Ramsar – Zonă Umedă de Importanță Internațională.

ROSPA 0031

În privința păsărilor ca obiectiv de conservare al SPA-ului, aria deține populații însemnate sau cele mai mari populații naționale sau europene la numeroase specii (cuibăritoare, de pasaj sau de iarnă), precum: Pelecanus crispus, P. onocrotalus, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Ardea alba, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Cygnus cygnus, C. columbianus, Branta ruficollis, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Haliaeetus albicilla, Aquila pomarina, Falco cherrug, Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Larus genei, L. minutus, Sterna hirundo, S. caspia, S. albifrons, Gelochelidon nilotica, Chlidonias niger, C. hybrida etc.

ROSCI 0065

Pentru SCI au fost identificte mai multe tipuri de habitate de interes comunitar, precum și specii de plante și animale din anexa II a Directivei Habitate.

În ce privește habitatele de interes comunitar, se remarcă o mare varietate (aproape 30 de tipuri), dintre care le amintim doar pe cele prioritare: Stepe ponto-sarmatice, Lagune costiere, Dune gri, Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus, Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice, Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice, Pajiști xerice pe substrat calcaros.

Cinci specii de plante de interes comunitar au reprezentat obiectivele de desemnare și management ale sitului, dintre care: Centaurea pontica, Marsilea quadrifolia, Echium russicum.

Animalele nevertebrate sunt reprezentate de 11 specii, precum: Lycaena dispar, Catopta thrips, Theodoctus transversalis, Anisus vorticulus, Leptidea morsei etc.

Dintre vertebrate, cei mai bine reprezentați sunt peștii. Câteva specii edificante pentru SCI, sunt: Aspius aspius, Alosa immaculata, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Sabanejewia aurata, Zingel zingel, Umbra krameri, Rhodeus sericeus amarus etc. Amfibienii și reptilele au împreună 5 reprezentanți specii de interes comunitar, dintre care amintim: Testudo graeca, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis, Bombina bombina. Tot 5 specii de mamifere de interes comunitar sunt identificate în sit, astfel: Spermophilus citelus, Lutra lutra, Mustela lutreola, Vormela peregusna, Mustela eversmannii.

- Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a proiectului, menţionate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar

Localizarea suprafeței proiectului, cu tipurile majore de habitat, sunt prezentate în figurile 2 și 3.

Speciile de păsări de interes comunitar identificate pe suprafața proiectului și în vecinătatea acestuia (tabelul 8) sunt prezentate în  conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSPA 0031 din H.G. 971 / 2011, care cuprinde datele actualizate privind speciile şi numărul de perechi sau exemplare, pentru fiecare tip fenologic în parte.

Figura 3. Zona proiectului - stepă pe nisip, cu vegetație ierboasă rară (oval negru)

Figura 4. Vedere de sus a zonei studiate a proiectului analizat (oval alb) și a habitatelor adiacente (iunie 2019)

Tabel 8. Specii de păsări în ROSPA0031

| Specia | Prezența, localizarea și ecologia speciei identificată în suprafața și vecinătatea proiectului | Populația în suprafața și vecinătatea proiectului | Populaţie (la nivelul întregului sit) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rezidentă | Migratoare |
|  |  |  |  | Cuibărit | Iernat | Pasaj |
| Gavia stellata |  |  |  |  | 40-50 |  |
| Gavia arctica |  |  |  |  | 50-80 |  |
| Puffinus yelkouan |  |  |  |  |  | 20-100 |
| Pelecanus onocrotalus |  |  |  | 3560-4160 |  |  |
| Pelecanus crispus |  |  |  | 320-410 |  |  |
| Phalacrocorax ppygmeus |  |  |  | 8700-9500 | 4000-6500 | 4000-6500 |
| Botaurus stellaris |  |  |  | 800-1000 |  |  |
| Ixobrychus minutus |  |  |  | 3000-3500 |  |  |
| Nycticorax nycticorax |  |  |  | 3500-4000 |  |  |
| Ardeola ralloides |  |  |  | 3000-4000 |  |  |
| Egretta garzetta |  |  |  | 1700-2500 |  | 20-60 |
| Ardea alba |  |  |  | 320-360 | 1000-1200 |  |
| Ardea purpurea |  |  |  | 230-450 |  |  |
| Ciconia nigra |  |  |  | 2-5 i |  | 500-1000 |
| Ciconia ciconia |  |  |  | 100-120 |  | 45000-60000 |
| Plegadis falcinellus |  |  |  | 2000-3200 |  |  |
| Platalea leucorodia |  |  |  | 360-440 |  |  |
| Cygnus cygnus |  |  |  |  | 340-1270 |  |
| Cygnus columbianus |  |  |  |  | 10-40 |  |
| Branta ruficollis |  |  |  |  | 1000-3000 | 7000-24000 |
| Anser erythropus |  |  |  |  | 10-30 |  |
| Aythya nyroca |  |  |  | 3800-4200 |  |  |
| Oxyura leucocephala |  |  |  |  | 1-4 |  |
| Mergus albellus |  |  |  | R | 4000-5000 |  |
| Haliaeetus albicilla |  |  |  | 26-28 |  |  |
| Circus aeruginosus |  |  |  | 300-400 |  |  |
| Circus cyaneus |  |  |  |  | 150-200 |  |
| Circus pygargus |  |  |  | 3-6 i |  | 500-800 |
| Circus macrourus |  |  |  |  |  | 50-60 |
| Aquila heliaca |  |  |  |  |  | 1-3 |
| Aquila clanga |  |  |  |  | 8-14 |  |
| Aquila pomarina |  |  |  |  |  | 200-300 |
| Pandion haliaetus |  |  |  |  |  | RC |
| Hieraaetus pennatus |  |  |  |  |  | 50-80 |
| Circaetus gallicus |  |  |  |  |  | R |
| Buteo rufinus |  |  |  | 4-5 |  |  |
| Accipiter brevipes |  |  | 3-5 |  |  | 40-80 |
| Milvus migrans |  |  | 6-7 |  |  | 20-30 |
| Falco peregrinus |  |  |  | 2-4 | 10-20 |  |
| Falco columbarius |  |  |  | 20-60 |  |  |
| Falco vespertinus |  |  |  | 300-350 |  | 2000-3000 |
| Falco naumanni |  |  |  | 1-3 |  |  |
| Falco cherrug |  |  |  | 2-4 | 5-10 |  |
| Porzana porzana |  |  |  | 300-400 |  |  |
| Porzana parva |  |  |  | 2000-3000 |  |  |
| Porzana pusilla |  |  |  |  |  | V |
| Grus grus |  |  |  |  |  | R |
| Himantopus himantopus |  |  |  | 220-370 |  | 1400-2200 |
| Recurvirostra avosetta |  |  |  | 220-280 |  | 800-1200 |
| Pluvialis apricaria |  |  |  |  |  | 300-500 |
| Eudromias morinellus |  |  |  |  |  | R |
| Charadrius alexandriunus |  |  |  | 90-120 |  | 450-520 |
| Glareola ptatincola |  |  |  |  |  | 420-450 |
| Philomachus pugnax |  |  |  |  |  | 13000-18000 |
| Xenus cinereus |  |  |  |  |  | 1-3 |
| Limosa lapponica |  |  |  |  |  | 1-5 |
| Numenius tenuirostris |  |  |  |  |  | 1-3 |
| Gallinago media |  |  |  |  |  | 20-80 |
| Burhinus oedicnemus |  |  |  | 44-60 |  |  |
| Phalaropus lobatus |  |  |  |  |  | 700-1200 |
| Larus genei |  |  |  |  |  | 20-70 |
| Larus melanocephalus |  |  |  | 160-200 |  |  |
| Larus minutus |  |  |  |  |  | 1000-12000 |
| Gelochelidon nilotica |  |  |  | 8-12 |  | 320-350 |
| Sterna caspia |  |  |  |  |  | 500-1000 |
| Sterna albifrons |  |  |  | 40-100 |  |  |
| Sterna hirundo |  |  |  | 1800-2300 |  |  |
| Sterna sandvicensis |  |  |  | 250-300 |  | 3000-5000 |
| Chlidonias hybridus |  |  |  | 5000-6000 |  | 30000-50000 |
| Chlidonias niger |  |  |  | 200-300 |  |  |
| Asio flammeus |  |  |  |  | 8-12 |  |
| Alcedo atthis |  |  |  | 1500-1700 |  |  |
| Coracias garrulus |  |  |  | 500-600 |  |  |
| Picus canus |  |  | RC |  |  |  |
| Dryocopus martius |  |  | RC |  |  |  |
| Dendrocopos medius |  |  | R |  |  |  |
| Dendrocopos syriacus |  |  | RC |  |  |  |
| Melanocorypha calandra |  |  |  | RC |  |  |
| Lullula arborea |  |  |  | R |  | R |
| Anthus campestris | Specia este prezentă în habitate deschise, de tipul pajiștilor sau a stepelor, fiind la nivelul SPA-ului, o specie relativ comună și larg răspândită în aceste habitate. Practic, cuibărește în toate pajiștle aflate în zona perimetrală deltei propriu-zise, în Dobrogea. Este o pasăre migratoare, insectivoră, ce cuibărește pe sol, substrat unde își petrece cea mai mare parte a vieții. Exemplarele identificate de noi, au fost prezente pe pajiștea existentă, în 2014 și 2019, inclusiv prin manifestări nupțiale (cântec), în perioada de cuibărit. | 1-2 perechi (a fost identificată în timpul cuibăritului doar pe suprafața proiectului de construire a 6 imobile, pentru care s-a realizat evaluarea adecvată, separate. Cu toate acestea, având în vedere că zonele sunt alăturate nu putem exclude ca și acest amplasament să facă parte din teritoriul uneia dintre perechi) |  | RC |  |  |
| Acrocephalus melanopogon |  |  |  | 400-1000 |  |  |
| Sylvia nisoria |  |  |  | R |  | RC |
| Ficedula albicollis |  |  |  |  |  | C |
| Ficedula parva |  |  |  |  |  | C |
| Lanius collurio |  |  |  | RC |  | C |
| Lanius minor |  |  |  | R |  | C |
| Oenanthe pleschanka |  |  |  | 12-24 |  |  |
| Luscinia svecica |  |  |  | 300-700 |  |  |
| Emberiza hortulana |  |  |  | R |  |  |

Legendă:

- pentru speciile cuibăritoare din categoriile: cuibărit şi rezidentă, populaţiile sunt exprimate în număr de perechi, iar pentru celelalte rubrici în număr de exemplare / indivizi

- R – rară

- RC – relativ comună

- C – comună

- V - accidentală

În ce privește ROSCI0065 Delta Dunării, prezentăm mai jos informațiile privind obiectivele de conservare.

Tipurile de habitate de interes comunitar (tabelul 9) sunt prezentate în conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSCI 0065, care cuprinde datele actualizate privind situația habitatelor.

Tabel 9. Tipurile de habitate din ROSCI 0065, cuprinse în anexa I a Directivei Habitate, procentul din totalul suprafeței sitului și starea de conservare a lor

| Cod | Habitat | Procent din totalul suprafeţei sitului (%) | Stare de conservare |
| --- | --- | --- | --- |
| 40C0* | Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice | 0,001 | B |
| 62C0* | Stepe ponto-sarmatice | 1 | A |
| 91AA | Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | 0,002 | B |
| 1110 | Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apă de mare | 1 | B |
| 1210 | Vegetație anuală de-a lungul liniei țărmului | 1 | B |
| 1310 | Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase | 1 | B |
| 2160 | Dune cu Hippophae rhamnoides | 1 | A |
| 2190 | Depresiuni umede intradunale | 1 | A |
| 6410 | Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) | 1 | B |
| 6420 | Pajiști mediteraneene umede cu ierburi înalte de Molinio-Holoschoenion | 0,0001 | B |
| 6430 | Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | 30 | A |
| 6440 | Pajiști aluviale din Cnidion dubii | 1 | B |
| 6510 | Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) | 1 | B |
| 3130 | Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea | 1 | A |
| 3150 | Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Chenopodium rubri și Bidention | 10 | A |
| 3260 | Cursuri de apă din zonele de câmpie , până la cele montane, cu vegetație din ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion | 2 | A |
| 3270 | Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention | 1 | A |
| 92A0 | Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba | 3 | A |
| 2110 | Dune mobile embrionare (în formare) | 1 | B |
| 2130* | Dune fixate cu vegetație herbacee perenă (dune gri) | 5 | A |
| 1150* | Lagune costiere | 2 | B |
| 3140 | Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara | 1 | B |
| 1410 | Pajiști sărăturate de tip mediteraneean (Juncetalia maritimi) | 1 | A |
| 92D0 | Galerii ripariene și tufărișuri (Nerio-Tamaricetea și Securinegion-tinctoriae) | 0,2 | B |
| 3160 | Lacuri distrofice și iazuri | 1 | B |
| 7210* | Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus | 0,001 | B |
| 91F0 | Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | 0,8 | A |
| 1530* | Pajiști și nlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice | 1 | B |
| 6120* | Pajiști xerice pe substrat calcaros | 1 | A |

Speciile de plante de interes comunitar (tabelul 10) sunt prezentate în conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSCI 0065, care cuprinde datele actualizate privind situația acestora.

Tabel 10. Speciile de plante din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei Habitate și starea lor de conservare

| Cod | Specii de plante | Stare de conservare |
| --- | --- | --- |
| 4067 | Echium russicum | A |
| 1516 | Aldrovanda vesiculosa | B |
| 2253 | Centaurea jankae | B |
| 1428 | Marsilea quadrifolia | B |
| 2255 | Centaurea pontica | B |

Speciile de animale nevertebrate de interes comunitar (tabelul 10) sunt prezentate în  conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSCI 0065, care cuprinde datele actualizate privind situația acestora.

În cele ce urmează, se vor analiza detaliat habitatele și flora, așa cum apare în Memoriul de prezentare “CONSTRUIRE 18 CORPURI DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER”

Pentru habitatul de interes comunitar: 2110 Dune mobile embrionare [Embryonic shifting dunes], prezentăm în detaliu rezultatele studiului nostrum.

Singurul habitat de interes comunitar identificat pe suprafața analizată este 2110 Dune mobile embrionare [Embryonic shifting dunes], care ocupă - suprafața de 1,86425 ha ceea ce reprezintă 0,041% din suprafața totală a acestui habitat în SCI.

Specii de plante de interes comunitar

Nu au fost identificate pe amplasament specii de plante de interes comunitar.

Rezultate luna mai 2019

În luna mai 2019 releveele au fost plasate subieciv, de ambele parti ale canalului, astfel: 16, 19 în parte de E, spre mare și  17, 18 în partea de V, spre deal. Rezultatele releveelor sunt prezentate în tabelele de mai jos.

| Corbu 16 |  |
| --- | --- |
| Suprafața | 4mp |
| Acoperirea | 3 |
| Alt. | 1m |
| Specii | Acop. |
| Artemisia tscherneviana | 2 |
| Tanacetum vulgare | + |
| Euphorbia seguieriana | + |
| Secale sylvestre | + |
| Anthemis ruthenica | + |
| Bromus tectorum | + |
| Papaver rhoeas | + |

| Corbu 17 |  |
| --- | --- |
| Suprafața | 4mp |
| Acoperirea | 5 |
| Alt. | 0m |
| Specii | Acop. |
| Phragmites australis | 4 |
| Calystegia sepium | + |
| Juncus litoralis | 1 |

| Corbu 18 |  |
| --- | --- |
| Suprafața | 4mp |
| Acoperirea | 5 |
| Alt. | 0m |
| Specii | Acop. |
| Juncus litoralis | 3 |
| Phragmits australis | 2 |
| Calamagrostis arundinacea | + |
| Lythrum salicaria | + |
| Calistegia sepium | + |

| Corbu 19 |  |
| --- | --- |
| Suprafața | 4mp |
| Acoperirea | 3 |
| Alt. | 1m |
| Specii | Acop. |
| Artemisia tscherneviana | 3 |
| Anthemis ruthenica | + |
| Secale sylvestre | + |
| Bromus tectorum | + |
| Odonites vernus | + |

Foto 3. Odontites vernus (mai 2019)

Foto 4. Limita vestica a zonei studiate – schimbarea tipului de vegetație (mai 2019)

Releveele Corbu 16 și Corbu 19, se încadrează în asociația Artemisietum tschernievianae (arenariae) Popescu et Sanda 1977, edificatoare a habitatului Dunelor mobile embrionare - 2110. Din fotografiile 4 şi 5 se poate observa dispunerea vegetației acestei asociații pe șiruri paralele, dispunere datorată arării habitatului Natura 2000 în 2014.

Foto 5. Aspect de vegetație releveu 16 (mai 2019)

Releveele Corbu 17 și Corbu 18 surprind tranziția spre habitatul Pajiștilor sărăturate meditaraneene – 1410 – habitat situat în afara zonei studiate, spre vest. Aceste relevee surprind de asemenea și prezența în apopiere a unui canal de irigații, secat în lunile mai și iunie 2019, căruia se datorează prezența în zonă a speciei Orchis laxiflora ssp. elegans.

Foto 6. Orchis laxiflora ssp. Elegans – luna mai 2019, în canal (mai 2019)

Rezultate iunie 2019

În luna iunie 2019 releveele au fost amplasate în griduri generate în Arc Map, metodă obiectivă de amplasare, astfel încât toată zona de studiu să fie acoperită.

Zona care face obiectul de studiu al acestui memoriu cuprinde pătratele:  C1 (pătrat comun pt. ambele suprafețe studiate), C2, C3, D2, D3, D4, E2, E3, E4, F3, F4.

Rezultatele releveelor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 11. Rezultate relevee iunie 2019

|  | C1 | C2 | C3 | D2 | D3 | D4 | E2 | E3 | E4 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoperirea totala | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Specia |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Artemisia tscherneviana | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | + | 2 | 2 |
| Elymus sabulosus | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | + |  | 2 |
| Centaurea micrantha |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + |
| Tanacetum millefolium |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Bromus tectorum | + | + |  |  |  |  |  | + |  | 1 |  |
| Euphorbia seguieriana |  |  | 1 | + | 1 | + |  |  |  |  |  |
| Odontites vernus |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| Eleagnus angustiflia |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Achillea ochroleuca |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | + | + |
| Secale sylvestre | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |
| Polygonum maritimum |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xeranthemus annuus |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |
| Medicago litoralis |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| Plantago lanceolata |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Lythrum salicaia |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Juncus litoralis |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Convolvulus persicus |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Mentha aquatica |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Scirpoides holoschoenus |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Cichorium intybus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Tragopogon pratense |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Cuscuta europaea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Releveele au fost amplasate în pătrate și în interiorul limitei zonei de studiu. Toate releveele, cu excepția celor din pătratele E1 surprind vegetație inclusă în asociația Artemisietum tschernievianae (arenariae) Popescu et Sanda 1977. Acestă asociație este edificatoare a habitatului 2110 – Dune mobile embrionare.

Acoperirea vegetației este scăzută 35-75% și numărul speciilor din relevee este mic (22 specii), datorită degradării vegetației din cauza arării dunelor mobile embrionare și a turismului practicat în zonă. Acoperirea cea mai mare, în marea majoritate a releveelor o are specia Artemisia tscherneviana.

Foto 7. Aspect de vegetație – habitatul 2110 Dune mobile embrionare (iunie 2019)

Foto 8. Aspect de vegetație releveu 19 (iunie 2019)

Numărul speciilor identificate este mai scazut comparativ cu studiile elaborate în perioada 2013-2014.

Impactul asupra acestui habitat este foarte mare datorită apropierii lui față de plajă, acesta fiind traversat de drumuri, fiind folosit ca loc de campare pentru corturi. Habitatul prezintă urme de degradare datorită depozitării deșeurilor menajere rezultate din turismul neorganizat. Mai mult, în luna iunie 2014 s-a constatat ararea acestui habitat. Ararea habitatului duce la înrăutățirea stării lui de conservare și la menținerea structurii sale într-un stadiu incipient de dezvoltare, fără a putea atinge maturitatea habitatului și eventual fixarea dunelor de nisip. Datorită strategiei competitive a speciilor care edifică acest habitat, el are capacitatea de a se reface în scurt timp, dar structura acestuia este puternic afectată de lucrările agricole realizate.

Foto 9. Depozitarea deșeurilor menajere în zona de studiu (iunie 2019)

Figura 5. Distribuția tipurilor de habitate de interes comunitar din zona plajei Corbu. Suprapunerea proiectului cu tiurile de habitate identificate (dreptunghi negru)

În vecinătatea zonei studiate au fost identificate următoarele specii de plante invazive: Xanthium strumarium, Abutilon teophrasti și Ailanthus altissima. Specia Abutilon teophrasti a fost identificată ca nouă pentru acest amplasament, celelalte două specii fiind identificate și anii precedenți (2013-2014). Prezența acestor specii în zonă se datorează turismului necontrolat și accesului cu mijloace auto până în apropierea plajei, fiind cunoscut faptul că mijloacele auto și drumurile sunt căi de dispersie a speciilor alohtone invazive.

Foto 10. Aillantus altissima (iunie 2019)

Foto 11. Abutilon teophrasti (iunie 2019)

Foto 12. Xanthium strumarium (mai 2019)

Nu au fost identificate specii de plante sau de animale de interes comunitar, pe suprafața sau în vecinătatea suprafeței proiectului analizat.

Speciile de animale nevertebrate de interes comunitar (tabelul 12) sunt prezentate în conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSCI 0065, care cuprinde datele actualizate privind situația acestora.

Tabel 12. Speciile de nevertebrate din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei Habitate și starea lor de conservare

| Cod | Specii de nevertebrate | Stare de conservare |
| --- | --- | --- |
| 1037 | Ophiogomphus cecilia | B |
| 4028 | Catopta thrips | B |
| 1060 | Lycaena dispar | B |
| 4045 | Coenagrion ornatum | - |
| 1089 | Morimus funereus | - |
| 4027 | Arytrura musculus | B |
| 4030 | Colias myrmidone | B |
| 4064 | Theodoxus trasversalis | B |
| 4056 | Anisus vorticulus | B |
| 1082 | Graphoderus bilineatus | B |
| 4036 | Leptidea morsei | B |

Speciile de pești de interes comunitar (tabelul 13) sunt prezentate în conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSCI 0065, care cuprinde datele actualizate privind situația acestora.

Tabel 13. Speciile de pești din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei și starea lor de conservare

| Cod | Specii de pești | Stare de conservare |
| --- | --- | --- |
| 4127 | Alosa tanaica | B |
| 1130 | Aspius aspius | A |
| 1149 | Cobitis taenia | B |
| 1124 | Gobio albipinnatus | A |
| 1157 | Gymnocephalus schraetzer | B |
| 1145 | Misgurnus fossilis | A |
| 2522 | Pelecus cultratus | B |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus | A |
| 1146 | Sabanejewia aurata | B |
| 1160 | Zingel streber | B |
| 2511 | Gobio kessleri | - |
| 1159 | Zingel zingel | B |
| 2011 | Umbra krameri | B |
| 2555 | Gymnocephalus baloni | A |
| 4125 | Alosa immaculata | B |

Speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar (tabelul 14) sunt prezentate în  conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSCI 0065, care cuprinde datele actualizate privind situația acestora.

Tabel 14. Speciile de amfibieni și reptile din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei și starea lor de conservare

| Cod | Specii amfibieni și reptile | Stare de conservare |
| --- | --- | --- |
| 1298 | Vipera ursinii | A |
| 1219 | Testudo graeca | B |
| 1993 | Triturus dobrogicus | B |
| 1220 | Emys orbiculris | B |
| 1188 | Bombina bombina | A |

Speciile de mamifere de interes comunitar (tabelul 15) sunt prezentate în conformitate cu Formularul Standard al Sitului ROSCI 0065, care cuprinde datele actualizate privind situația acestora.

Tabel 15. Speciile de mamifere din ROSCI 0065, cuprinse în anexa II a Directivei și starea lor de conservare

| Cod | Specii de plante | Stare de conservare |
| --- | --- | --- |
| 1335 | Spermophilus citellus | B |
| 1355 | Lutra lutra | B |
| 1356 | Mustela lutreola | B |
| 2635 | Vormela peregusna | B |
| 2633 | Mustela eversmannii | B |

- Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora

Singura specie de pasăre de interes comunitar identificată în perimetrul proiectului, a fost fâsa de câmp (Anthus campestris). Aceasta este o pasăre tipică zonelor deschise, în general relativ uscate, cu vegetație ierboasă scundă, nu obligatoriu uniform repartizată pe substrat. Cuibărește pe sol, în pajiști uscate, iar hrana, formată din insecte și alte nevertebrate, este capturată tot din acest tip de habitat. Este așadar, o specie consumatoare primară, în cadrul lanțului trofic. Fâsa de câmp este o specie cuibăritoare în toată partea sudică și sud-vestică învecinată cu Delta Dunării (Dobrogea Nordică), respectiv în ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia (400-500 perechi) și în ROSPA0073 Măcin-Niculițel (700-1200 perechi), dar și în habitatele propice din afara ariilor protejate.

Din cele 29 tipuri de habitate de interes comunitar identificate în SCI, strict pe suprafața proiectului analizat, a fost identificat un singur tip de habitat, neprioritar – marcat cu bolt în tabel (figura 4).

2110 Dune mobile embrionare [Embryonic shifting dunes]

CLAS. PAL.: 16.211

1) Formaţiuni costiere reprezentând primele stadii ale formării dunelor, constituite de ondulaţii sau suprafeţe de nisip înălţate ale plajei superioare, sau de o bordură situată înspre mare la baza dunelor înalte.

2) Plante:

16.2111 - Elymus farctus (Agropyron junceum), Leymus sabulosus;

HdR R1602, R1605

Veg Elymetum gigantei Morariu 1957; Artemisietum tschernievianae (arenariae) Popescu et Sanda 1977; Secali sylvestris-Alyssetum borzeani (Borza 1931) Morariu 1959; Aperetum maritimae Popescu et al. 1980; Brometum tectorum Bojko 1934; Crambetum maritimae (Şerbănescu 1965) Popescu et al. 1980; Secali sylvestris-Brometum tectorum Hargitai 1940.

NrSCI 1

Adonieto ‐Delphinietum Br. ‐Bl. 1970 (Syn.:Adonieto flammaeae ‐Valerianelletum lasiocarpae (Morariu 1959) Popescu et al. 1983); ass. Delphinium orientale ‐ Vicia striata (Slavnič  1944) Soó 1947; Adonieto ‐ Delphinietum consolidae banaticum Borza 1962)

Asociația este răspândită în culturile de grâu, mirişti, pârloage de unu ‐doi ani unde Consolida regalis  şi Adonis aestivalis, ca specii edificatoare, sunt însoțite frecvent de:

Bilderdykia convolvulus, Papaver rhoeas, Capsella bursa ‐pastoris, Caucalis platycarpos, Setaria pumila, Stachys annua, Hibiscus trionum, Lathyrus tuberosus, Sinapis arvensis , etc.

Asociația vegetează pe cernoziomuri levigate. Ca subasociații sunt semnalate: Polygonetosum convulvuli Todor al. 1971; lathyretosum hirsutae Todor et al. 1971; salvietosum reflexae (Vițalariu et Leucov 19710, Popescu, Sanda et Doltu 1983).

Acest tip de habitat este pe suprafața analizată, afectat prin arare și alte activități antropice.

Suprafața de maximum 2 ha ce va fi afectată, reprezintă 0,044% din suprafața totală a acestui habitat la nivelul ROSCI0065.

2

Figura 6. Distribuția tipurilor de habitate de interes comunitar din zona plajei Corbu. Suprapunerea proiectului cu tiurile de habitate identificate (dreptunghi negru)

Nu au fost identificate specii de plante sau de animale de interes comunitar, pe suprafața proiectului analizat cu excepția fâsei de câmp Anthus campestris.

- Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

Singura specie de pasăre de interes comunitar de pe suprafața proiectului – Anthus campestris, are un statut de conservare de tip B – stare de conservare favorabilă, conform formularului standard al sitului. De altfel, specia este relativ comună la nivelul ROSPA0031 și de asemenea cu populații cuibăritoare mari în siturile învecinate (sute sau chiar peste 1000 perechi).

În ce privește habitatele și speciile de interes comunitar, parte a Directivei Habitate, statutul de conservare a fost prezentat tabelar, la punctul 2.

Habitatul 2110 Dune mobile embrionare [Embryonic shifting dunes] este listat pe  anexa ANEXA 1 Tipuri de habitate naturale de interes comunitar a caror conservare necesita desemnarea zonelor speciale de conservare a Directivei Habitate și conform formularului standard, starea de conservare al acestui habitat la nivelul ROSCI 0065 Delta Dunării este B.

Corespondentul habitatului 2110 Dune mobile embionare cu alte sisteme de clasificare:

Eunis – cod. B1.31;

Pe zona de studiu nu au fost identificate specii de plante de interes conservativ menționate în formularul standard al sitului Natura 2000 ROSCI 0065 Delta Dunării.

- Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de implementarea PP, suprafaţa habitatului este suficient de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung)

Singura specie de pasăre de interes comunitar (Directiva Păsări, anexa I) este fâsa de câmp (Anthus campestris). Structura populației sale este una normală în tipurile de habitate optime – pajiști, sau zone cu vegetație scundă și în general uscate. Pentru ROSPA0031 populația sa este bine reprezentată, fiind considerată relativ comună în formularul stadard al sitului. De asemenea, pentru ariile de protecție specială avifaunsitică învecinate, specia prezintă populații cuibăritoare mari (400-500 perechi pentru ROSPA0009 și 700-1200 perechi pentru ROSPA0073), fiind astfel o pasăre cu o populație mare la nivelul Dobrogei de nord, evident în habitatele tipice. Nu există informații privind evoluția numerică a sa în cadrul sitului analizat, însă probabil specia este stabilă. Considerând un maxim de două perechi ce vor fi afectate de proiect, se constată la nivelul sitului ROSPA0031 o pierdere neglijabilă. Habitatul afectat de proiect (0,84 ha), raportat la suprafața totală a habitatului caracteristic – stepe și pajiști naturale (20512 ha) reprezintă un procent practic nul (0,004%). Așadar, suprafața habitatului este suficient de mare pentru a asigura menținerea speciei pe termen lung.

Estimarea celor 2 perechi se bazează pe observarea a 4 exemplare pe amplasamentele celor două proiecte învecinate. Acesta este considerat cel mai rău scenariu, și este posibil doar în cazul existenței a două teritorii a căror graniță să se fi suprapus pe zona proiectelor.

Aceste exemplare nu vor dispărea fizic din cauza proiectelor ci, datorită lucrărilor de construcție și apoi locuirii permanente, amplasamentele vor fi excluse din teritoriile acestora.

1 teritoriu al unei perechi = 6,5 ha (după The EBCC Atls of European Breeding Birds, 1997).

Pentru proiectul cu 6 imobile, rezultă 0,84 ha afectate, deci la un teritoriu de 6,5 ha pentru o pereche, rezultă o pierdere de 0,13 teritorii (o zecime dintr-un teritoriu).

De asemenea perechile se pot dispersa în habitatele adiacente, care sunt optime cuibăritului.

În ceea ce privește populația naționala a acestei specii de interes comunitar, aceasta este  evaluată la 150000 – 220000 perechi cuibăritoare. Astfel se poate spune că, în cazul în care vor fi deranjate două perechi, acestea reprezintă 0,001-0,0009% din populația națională, perechi care însă nu vor dispărea din cauza proiectului decât de pe amprenta acestuia.

- Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar

Cele două arii protejate de interes comunitar (SPA și SCI) cuprind un complex de ecosisteme acvatice și terestre, naturale și antropizate, sau cel puțin influențate antropic în ce privește structura lor. Așadar, există relații structurale și funcționale la toate nivelurile de organizare a materiei vii, inclusiv la cel de specie, habitat, ecosistem. Interdependeța între specii și ecosisteme este una evidentă și toate acestea mențin integritatea structurală și funcțională a celor două situri. Spre exemplu, relațiile trofice, sub forma lanțurilor trofice, există atât la nivelul tipurilor majore de habitat, cât și la nivelurile superioare de organizare, fie doar în cadrul ecosistemelor acvatice sau terestre, fie în ambele. Integritatea ariilor este una consistentă, mai ales prin existența deltei propriu-zise și a sistemelor lagunare, însă și prin alte tipuri de habitate, inclusiv de zone deschise (stepe, pajiști naturale) sau de pădure (păduri galerii, păduri de pe grinduri etc.). Se constată interdependențe chiar și între specii sau habitate diferite aparent, aparținând unor ecosisteme acvatice și terestre.

- Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

Pagina web a Administrației Rezervației Biodferei Delta Dunării prezintă un plan de management din anul 2008, unde nu sunt descrise implicit obiectivele de conservare ale celor două Situri Natura 2000. Pentru orice tip de arie protejată de interes comunitar, obiectivele principale sunt menținerea sau aducerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor / habitateleor pentru care a fost declarată.

- Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Starea generală de conservare a celor două situri este una bună, integritatea acestora este menținută în prezent. Este necesară însă, aplicarea măsurilor de conservare în echilibru cu dezvoltarea durabilă a teritoriului respectiv și deci un management adecvat scopului și obiectivelor celor două arii protejate de interes comunitar. Având în vedere presiunile / amenințările viitoare, pot apărea ulterior unele modifcări cu consecințe negative. Astfel, în ecosistemele de zone umede, este absolut necesară menținerea tuturor corpurilor de apă, atât a celor naturale, cât și a bazinelor piscicole amenajate, astfel încât să nu scadă suprafața zonelor umede, luând în considerare și statutul de Sit Ramsar. În același timp, o prioritate trebuie să fie renaturarea fostelor zone umede naturale (în prezent incinte agricole, rezultate prin desecările perioadei comuniste), prin măsuri specifice, inclusiv de reinundare, acolo unde terenul și interesele socio-economice ale comunităților locale, permit. O altă amenințare este transformarea pajiștilor / stepelor în teren arabil, chiar dacă legislația actuală nu permite acest fapt (legea administrării și gospodăririi pajiștilor). În acest sens, pot suferi pierderi de suprafață și alte modificări structurale sau funcționale, mai ales tipurile de habitate de interes comunitar.

- Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

- Alte aspecte relevante pentru ariilor naturale protejată de interes comunitar

Nu este cazul.

- IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI

- Metode de lucru utilizate

Identificarea speciilor, a tipurilor de habitate, a mărimii populațiilor, răspândirii / distribuției lor, precum și cuantificarea indicatorilor specifici ai evaluării impactului proiectului, s-a realizat prin metode standardizate, descrise pe scurt mai jos.

Metode de lucru avifaună

Metodele de lucru utilizate în prezentul studiu au avut în vedere descrierea tipurilor de habitate caracteristice avifaunei, în raport cu proiectul propus şi cu eventualul impact al său asupra obiectivelor de conservare ale sitului.

Identificarea tipurilor majore de habitate s-a realizat în teren prin observaţie directă, fiind notate caracteristicile determinante ale lor (asociaţiile vegetale, speciile de plante lemnoase etc.). Au fost utilizate fotografii şi imagini satelitare Google Earth.

S-au utilizat și alte surse, precum:

- datele și rezultatele obținute de noi în cadrul studiului de evaluare adecvată, privind cele două puz-uri imobiliare propuse în zonă;

- observaţiile efectuate în teren, care au avut drept scop: identificarea speciilor de pasări, identificarea locurilor de cuibărit, a zonelor de hrănire, înnoptare etc. au fost aplicate metode standardizate, precum: puncte pe transect (point count), ascultarea pasivă a sunetelor păsărilor sau provocarea sonoră a acestora;

- identificarea şi estimarea directă a numărului de exemplare observate s-a efectuat cu binoclu şi lunetă (spectiv).

Observațiile în teren din anul 2019 s-au efectuat pe parcursul lunilor aprilie-iunie, la care se adaugă toate observațiile noastre începând cu anul 2013.

În cazul fâsei de câmp (Anthus campestris), metoda de identificare si evaluare a populației, s-a realizat în perioadele 15 aprilie-15 mai si 16 mai-15 iunie, conform „Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din Romania”, 2014.

Au fost realizate 6 deplasări cu doi experți ornitologi, trei în prima parte a perioadei și trei în partea a doua.

Figura 7. Localizare puncte de observaţie

Metode de lucru pentru habitate

Pentru identificarea habitatelor, cercetările fitocenologice pornesc de la metodologia de identificare a asociațiilor vegetale aplicată de școala central-europeană, pe baza principiilor lui J. BRAUN-BLANQUET (1926).

Studiile efective în teren au la baza eşantioane de vegetație (relevee) cu suprafeţe variabile în funcţie de tipul de vegetaţie. Releveele constituie descrieri reprezentative ale fitocenozelor analizate. Pentru fiecare specie se notează abundenţa – dominanţa, uneori şi frecvenţa locală. Indicele A-D are la bază scara de apreciere Braun-Blanquet, cu 5+1 trepte:

1 – indivizi destul de abundenţi, dar care realizează o acoperire redusă,

2 – indivizi foarte abundenţi sau acoperind cel puţin 1/20 din suprafaţa de probă,

3 – număr variabil de indivizi, dar cu acoperire între ¼ şi ½ din suprafaţa de probă,

4 – număr variabil de indivizi, dar cu acoperire între ½ şi ¾ din suprafaţa de probă,

5 – indivizi realizând o acoperire de peste  ¾ din suprafaţa de probă.

Frecvenţa locală este un indice utilizat de şcoala românească de geobotanică (AL. BORZA & N. BOŞCAIU, 1965) care dă informaţii despre omogenitatea covorului vegetal. Pentru aprecierea lui se consideră releveul împărţit în unităţi (pătrate) mai reduse și se acordă note după o scară cu 5+1 trepte:

1 – indivizi prezenţi în proporţie de 5 – 20% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

2 – indivizi prezenţi în proporţie de 21 – 40% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

3 – indivizi prezenţi în proporţie de 41 – 60% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

4 – indivizi prezenţi în proporţie de 61 – 80% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

5 – indivizi prezenţi în proporţie de 81 – 100% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

+ - indivizi rari sub 10% din releveu.

Tabelul sintetic al asociaţiei se alcătuieşte pe baza releveelor şi constituie prelucrarea comparativă şi prezentarea sintetică a datelor. Descrierea asociațiilor vegetale include aspecte de chorologie, compoziţie floristică, sindinamică și au la bază lucrări recunoscute și la nivel european (e.g. SANDA V. et al., 1998; COLDEA GH., 1997, 1991).

Analiza asociațiilor vegetale reprezintă a etapă intermediară în identificarea propriu-zisă a habitatelor și permite inventarierea și cartarea acestora, conform cu principiile de conservare ale rețelei europene de arii protejate NATURA 2000. Identificarea și caracterizarea habitatelor are la baza Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România (coord.: GAFTA D. & MOUNTFORD O., 2008) și Habitatele din România (DONIȚĂ N. et al., 2005).

Cartarea speciilor și habitatelor se realizează prin înregistrarea coordonatelor GPS, introducerea acestora în baza de date GIS și realizarea harților de distribuție.

Cartarea speciilor și habitatelor se realizează prin înregistrarea coordonatelor GPS, introducerea acestora în baza de date GIS și realizarea harților de distribuție.

S-au realizat 2 campanii de teren în 2019, prima în luna mai 2019, fiind realizate relevee pe transect, de-o parte și de alta a canalului situate în apropierea limitei de V a perimetrului studiat, conform fig. 8. Acesta metoda urmarește subiectiv schimbaea tipului de vegetație la limita de V a zonei studiate.

Cea de-a doua campanie de tern s-a realizat în luna iunie 2019 și a presupus realizarea de relevee în gridurile generate automat de programul ArcMap 10.3, conform figurii 9, astfel încât în fiecare grid să fie realizat un releveu și suprața de studiu să fie acoperită în întregime. Aceasta metoda distribuie obiectiv punctele de probă pe suprafața de analizat.

Figura 8. Amplasamentul punctelor de colectare a datelor mai 2019

Figura 9. Amplasamentul punctelor de colectare a datelor iunie 2019 – caroiaj generat în ArcMap

Figura 10. Colectarea datelor de teren (mai 2019)

Metode de lucru pentru speciile de floră

Flora a fost studiată prin aceleași metode și concomitent cu identificarea habitatelor.

Metode de lucru pentru speciile de mamifere

S-au utilizat observațiile directe asupra exemplarelor, precum și indirecte privind urmele sau semnele lăsate de acestea în teren (excremente, urme ale prăzii, rosături, galerii etc.). Identificarea mamiferelor s-a realizat pe întreaga perioadă de studiu, începând cu anul 2013, concomitent cu aplicarea altor metode ce vizau specii de animale.

- Evaluarea impactului

Pentru analiza impactului proiectului, ne-am bazat pe măsurători în teren și pe imaginile satelitare, precum: distanțe, suprafețe, puncte în teren înregistrate cu GPS-ul etc.

În cadrul studiului de evaluare adecvată a fost luată în considerare identificarea şi evaluarea tuturor tipurilor de impact negativ al proiectului, susceptibile să afecteze în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.

Astfel, au fost analizate următoarele tipuri de impact potențial:

- direct şi indirect;

- pe termen scurt sau lung;

- din faza de construcţie, de operare şi de dezafectare;

- rezidual;

- cumulativ.

Tabel 16. Potenţialul efect al proiectului (18 case) pentru speciile de păsări de interes comunitar

| Specia | Informaţii despre populaţia speciei în interiorul sitului (cf. Formularului Standard) | Aprecierea pierderilor potenţiale în urma aplicării proiectului | Habitatul speciei în sit şi potenţialul efect al proiectului asupra sa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezidentă | Migratoare |  |  |
|  |  | Cuibărit | Iernat | Pasaj |  |  |
| Gavia stellata |  |  | 40-50 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, brațele Dunării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Gavia arctica |  |  | 50-80 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, brațele Dunării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Puffinus yelkouan |  |  |  | 20-100 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Zona costieră, în largul mării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Pelecanus onocrotalus |  | 3560-4160 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Pelecanus crispus |  | 320-410 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului, ci doar exempare izolate în zbor la înălțime. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Phalacrocorax ppygmeus |  | 8700-9500 | 4000-6500 | 4000-6500 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Botaurus stellaris |  | 800-1000 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș inundat, canale bogate în vegetație emersă, mlaștini. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ixobrychus minutus |  | 3000-3500 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș inundat, canale bogate în vegetație emersă, mlaștini. Impactul proiectului va fi nul. |
| Nycticorax nycticorax |  | 3500-4000 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș, sălcete și răchitiș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ardeola ralloides |  | 3000-4000 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș, sălcete și răchitiș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Egretta garzetta |  | 1700-2500 |  | 20-60 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor la înălțime. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș, sălcete și răchitiș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ardea alba |  | 320-360 | 1000-1200 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș, sălcete și răchitiș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ardea purpurea |  | 230-450 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor la înălțime. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ciconia nigra |  | 2-5 i |  | 500-1000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, pajiști, amenajări piscicole cu apă mică. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ciconia ciconia |  | 100-120 |  | 45000-60000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Zone rurarle, mlaștini, pajiști, amenajări piscicole cu apă mică. Impactul proiectului va fi nul. |
| Plegadis falcinellus |  | 2000-3200 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș, mlaștini, pajiști inundate și răchitiș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Platalea leucorodia |  | 360-440 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș, mlaștini, sălcete și răchitiș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Cygnus cygnus |  |  | 340-1270 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Cygnus columbianus |  |  | 10-40 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Branta ruficollis |  |  | 1000-3000 | 7000-24000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Anser erythropus |  |  | 10-30 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, culturi. Specie foarte rară. Impactul proiectului va fi nul. |
| Aythya nyroca |  | 3800-4200 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării, stufăriș, vegetație submersă. Impactul proiectului va fi nul. |
| Oxyura leucocephala |  |  | 1-4 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării. Specie foarte rară. Impactul proiectului va fi nul. |
| Mergus albellus |  | R | 4000-5000 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Haliaeetus albicilla |  | 26-28 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, brațele Dunării. Impactul proiectului va fi nul. |
| Circus aeruginosus |  | 300-400 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor. Nu vor exista pierderi | Stufăriș, pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Circus cyaneus |  |  | 150-200 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș, pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Circus pygargus |  | 3-6 i |  | 500-800 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș, pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Circus macrourus |  |  |  | 50-60 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Aquila heliaca |  |  |  | 1-3 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Aquila clanga |  |  | 8-14 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, zone umede. Impactul proiectului va fi nul. |
| Aquila pomarina |  |  |  | 200-300 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, păduri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Pandion haliaetus |  |  |  | RC | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Zone umede – lacuri, canale. Impactul proiectului va fi nul. |
| Hieraaetus pennatus |  |  |  | 50-80 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, păduri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Circaetus gallicus |  |  |  | R | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, păduri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Buteo rufinus |  | 4-5 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Accipiter brevipes | 3-5 |  |  | 40-80 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, păduri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Milvus migrans | 6-7 |  |  | 20-30 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, păduri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Falco peregrinus |  | 2-4 | 10-20 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș, pajiști, culturi, păduri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Falco columbarius |  | 20-60 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Falco vespertinus |  | 300-350 |  | 2000-3000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, păduri/culturi forestiere. Impactul proiectului va fi nul. |
| Falco naumanni |  | 1-3 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi. | Pajiști, culturi. Specie foarte rară. Impactul proiectului va fi nul. |
| Falco cherrug |  | 2-4 | 5-10 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, stufăriș, păduri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Porzana porzana |  | 300-400 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș, mlaștini, canale cu vegetație bogată. Impactul proiectului va fi nul. |
| Porzana parva |  | 2000-3000 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș, mlaștini, canale cu vegetație bogată. Impactul proiectului va fi nul. |
| Porzana pusilla |  |  |  | V | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi. Specie foarte rară | Mlaștini, canale cu vegetație bogată. Impactul proiectului va fi nul. |
| Grus grus |  |  |  | R | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Himantopus himantopus |  | 220-370 |  | 1400-2200 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Recurvirostra avosetta |  | 220-280 |  | 800-1200 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Pluvialis apricaria |  |  |  | 300-500 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Eudromias morinellus |  |  |  | R | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri, pajiști. Impactul proiectului va fi nul. |
| Charadrius alexandriunus |  | 90-120 |  | 450-520 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Glareola ptatincola |  |  |  | 420-450 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri, pajiști, terenuri sărăturoase. Impactul proiectului va fi nul. |
| Philomachus pugnax |  |  |  | 13000-18000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Xenus cinereus |  |  |  | 1-3 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Specie foarte rară. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Limosa lapponica |  |  |  | 1-5 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Numenius tenuirostris |  |  |  | 1-3 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Specie foarte rară. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Gallinago media |  |  |  | 20-80 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Burhinus oedicnemus |  | 44-60 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști. Impactul proiectului va fi nul. |
| Phalaropus lobatus |  |  |  | 700-1200 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Mlaștini, țărmuri, ape mici. Impactul proiectului va fi nul. |
| Larus genei |  |  |  | 20-70 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Larus melanocephalus |  | 160-200 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Larus minutus |  |  |  | 1000-12000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Gelochelidon nilotica |  | 8-12 |  | 320-350 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Sterna caspia |  |  |  | 500-1000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Sterna albifrons |  | 40-100 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Sterna hirundo |  | 1800-2300 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Sterna sandvicensis |  | 250-300 |  | 3000-5000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, zona litorală. Impactul proiectului va fi nul. |
| Chlidonias hybridus |  | 5000-6000 |  | 30000-50000 | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor. Nu vor exista pierderi | Lacuri bogate în vegetație. Impactul proiectului va fi nul. |
| Chlidonias niger |  | 200-300 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri bogate în vegetație. Impactul proiectului va fi nul. |
| Asio flammeus |  |  | 8-12 |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, stufăriș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Alcedo atthis |  | 1500-1700 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lacuri, canale, maluri verticale. Impactul proiectului va fi nul. |
| Coracias garrulus |  | 500-600 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști, culturi, maluri verticale. Impactul proiectului va fi nul. |
| Picus canus | RC |  |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Păduri deschise, lunci (sălcete), grădini mari. Impactul proiectului va fi nul. |
| Dryocopus martius | RC |  |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Păduri, lunci (sălcete). Impactul proiectului va fi nul. |
| Dendrocopos medius | R |  |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Păduri deschise îndeosebi de cvercinee. Impactul proiectului va fi nul. |
| Dendrocopos syriacus | RC |  |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Păduri deschise, lunci (sălcete), grădini mari. Impactul proiectului va fi nul. |
| Melanocorypha calandra |  | RC |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului ci doar exempare izolate în zbor. Nu vor exista pierderi | Culturi, pajiști, alte terenuri deschise cu vegetație erbacee. Impactul proiectului va fi nul. |
| Lullula arborea |  | R |  | R | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Lizierele sau deschiderile din păduri, terenuri semi-deschise. Impactul proiectului va fi nul. |
| Anthus campestris |  | RC |  |  | S-au identificat 2 exemplare Este posibilă cuibărirea a 1-2 perechi. Specia este prezentă în habitate deschise, de tipul pajiștilor sau a stepelor, fiind la nivelul SPA-ului, o specie relativ comună și larg răspândită în aceste habitate. Practic, cuibărește în toate pajiștle aflate în zona perimetrală deltei propriu-zise, în Dobrogea. Este o pasăre migratoare, insectivoră, ce cuibărește pe sol, substrat unde își petrece cea mai mare parte a vieții. Exemplarele identificate de noi, au fost prezente pe pajiștea existentă | Impactul direct al proiectului, constă în pierderea cel puțin teoretică a surafeței de habitat de cuibărit și hrănire, de 2 ha, care reprezintă la nivelul ROSPA0031, un procent practic nul (0,009%), fapt ce arată că impactul va fi nesemnificativ asupra speciei. |
| Acrocephalus melanopogon |  | 400-1000 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Sylvia nisoria |  | R |  | RC | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Terenuri semi-deschise, cu arbuști, preferabil cu țepi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ficedula albicollis |  |  |  | C | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Păduri, lunci (sălcete), arbori izolați sau pâlcuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Ficedula parva |  |  |  | C | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Păduri, lunci (sălcete), arbori izolați sau pâlcuri. Impactul proiectului va fi nul. |
| Lanius collurio |  | RC |  | C | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Terenuri semi-deschise, cu arbuști, preferabil cu țepi. Impactul proiectului va fi nul. |
| Lanius minor |  | R |  | C | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Terenuri semi-deschise, cu arbuști, arbori, perdele forestiere, aliniamente. Impactul proiectului va fi nul. |
| Oenanthe pleschanka |  | 12-24 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Pajiști pietroase, zone cu stâncă la suprafață, cariere. Impactul proiectului va fi nul. |
| Luscinia svecica |  | 300-700 |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Stufăriș. Impactul proiectului va fi nul. |
| Emberiza hortulana |  | R |  |  | Nu s-a identificat în perimetrul proiectului. Nu vor exista pierderi | Terenuri semi-deschise cu arbuști, margini de culturi agricole. Impactul proiectului va fi nul. |

Tabel 17. Speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitate) din SCI, în raport cu potențialul impact al proiectului asupra acestora

| Cod | Specii de amfibieni și reptile | Date privind speciile de amfibieni și reptile de pe suprafața proiectului și potențialul impact al acestuia |
| --- | --- | --- |
| 1298 | Vipera ursinii | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 1219 | Testudo graeca | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 1993 | Triturus dobrogicus | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 1220 | Emys orbiculris | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 1188 | Bombina bombina | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |

Tabel 18. Speciile de mamifere de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitate) din SCI, în raport cu potențialul impact al proiectului asupra acestora

| Cod | Specii de mamifere | Date privind speciile de mamifere de pe suprafața proiectului și potențialul impact al acestuia |
| --- | --- | --- |
| 1335 | Spermophilus citellus | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 1355 | Lutra lutra | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 1356 | Mustela lutreola | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 2635 | Vormela peregusna | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |
| 2633 | Mustela eversmannii | Nu s-a identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului va fi nul. |

Tabel 19. Analiza prezenței/absenței habitatelor Natura 2000 pe suprafața proiectului și potențialul impact al proiectului asupra acestora

| Nr crt. | Habitat conform standard | Observatii | Potențialul impact al proiectului asupra tipurilor de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1110 Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apă de mare | Bancurile de nisip sunt forme topografice înălţate, alungite, rotunjite sau neregulate, permanent submerse şi predominant înconjurate de ape mai adânci. Acestea constau în principal din sedimente nisipoase, însă depozite cu granulometrie mai mare, incluzând prundiş şi galeţi, sau cu granulometrie mai mică, incluzând mâl, pot fi de asemenea prezente pe un banc de nisip. Bancurile, pe care sedimentele nisipoase sunt dispuse într-un strat deasupra substratului dur, sunt clasificate drept bancuri de nisip, dacă bioturile asociate depind mai curând de nisip decât de substratul dur de dedesubt. “Permanent submerse la mică adâncime” înseamnă că deasupra unui banc de nisip adâncimea apei depăşeşte rareori 20 m sub nivelul hidrografic zero. Bancurile de nisip se pot însă extinde mai jos de 20 m sub nivelul hidrografic zero. De aceea, poate fi adecvată includerea unor astfel de zone mai adânci, care fac parte din formaţiunea caracteristică a bancului şi care găzduiesc biocenozele sale specifice. Zona studiată de noi nu include astfel de bancuri de nisip. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 1210 Vegetație anuală de-a lungul liniei țărmului | Formaţiuni de plante anuale sau anuale şi perene, ocupând depozite de material grosier adus de curenţii marini şi pietrişuri bogate în materie organică azotată (Cakiletea maritimae p.p.). Siturile propuse pentru acest habitat pot include comunităţi de Cakiletea maritimae dezvoltate pe pietriş sau pe substrate mixte de pietriş şi nisip (aceste amestecuri fiind adesea foarte dinamice şi variabile), însă astfel de tipuri de vegetaţie, dezvoltate pe plaje pur nisipoase, ar trebui considerate, după caz, ca parte a habitatului 2110 (dune mobile embrionare). Datorită faptului că substratul pe zona studiată de noi este unul nisipos, vegetația cu Cakiletea maritimae este încadrată la habitatul 2110 – dune mobile embrionare. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 1310 Comunități de salicornia și alte specii anuale care colonizează terenuri umede și nisipoase | Formaţiuni compuse mai ales sau predominant din specii anuale, în special Chenopodiaceae, din genul Salicornia sau graminee, care colonizează porţiunile mâloase sau nisipoase, periodic inundate, ale mlaştinilor sărăturate marine sau interioare. Speciile genului Salicornia nu au fost identificate pe teritoriul studiat. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 2160 Dune cu Hippophae rhamnoides | Formaţiuni de cătină albă ce constituie un stadiu premergător colonizării forestiere în depresiuni interdunale, atât uscate cât şi umede. Depresiuni intradunale umede există pe teritoriul studiat de noi, dar acestea nu sunt colonizate de cătină. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 2190 Depresiuni umede intradunale | Depresiuni umede ale sistemelor dunale. Depresiunile umede interdunale sunt habitate specializate şi bogate în specii, fiind ameninţate de scăderea nivelului pânzei freatice. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) | Pajişti cu Molinia din zona de câmpie până în etajul montan, pe soluri mai mult sau mai puţin umede şi sărace în nutrienţi (azot, fosfor). Acestea s-au format în urma unei exploatări extensive, ce implică uneori un cosit întârziat spre sfârşitul anului, sau corespund unui stadiu de deteriorare a mlaştinilor de turbă drenate. Specia Molinia caerulea lipsește din zona de studiu. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 6420 Pajiști mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion | Pajişti mediteraneene umede cu graminee înalte şi ţipirig, larg răspândite în întregul bazin mediteranean, extinzându-se de-a lungul coastelor Mării Negre, în special în sistemele dunale. Specia Molinia caerulea lipsește din zona de studiu, fiind identificată doar specia Holoschoenus vulgaris, în depresiunile intradunale umede. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | Comunităţi higrofile şi nitrofile de ierburi înalte, de-a lungul cursurilor de apă şi lizierelor forestiere, aparţinând ordinelor Glechometalia hederaceae şi Convolvuletalia sepium (Senecion fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, Filipendulion). Atât cursurile de apă cât și lizierele lipsesc în zona studiată de noi. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii | Pajişti aluviale cu regim natural de inundare aparţinând alianţei Cnidion dubii, în condiţii climatice continentale până la subcontinentale. Acesta este un habitat de tranziţie între pajiştile higrofile şi cele xerofile, ce acoperă arii restrânse. Teritoriul studiat nu prezintă condiții de instalare a acestui tip de habitat, vegetația specifică acestor pajiști fiind absentă în zona studiată. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) | Fâneţe bogate în specii, pe soluri slab până la moderat fertilizate, din zona de câmpie până în etajul submontan, aparţinând alianţelor Arrhenatherion şi Brachypodio-Centaureion nemoralis. Aceste pajişti exploatate extensiv sunt bogate în plante cu flori şi nu sunt cosite înainte ca gramineele să înflorească şi după aceea, numai o dată sau de două ori pe an. Sunstratul nisipos nu permite instalarea vegetației specifice acestor pajiști de joasă altitudine. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-Nano juncetea | Vegetaţie scundă perenă, acvatică până la amfibie, oligotrofă până la mezotrofă, a malurilor lacurilor, iazurilor şi bălţilor, şi a zonei ecotonale apă - uscat aparţinând ordinului Littorelletalia uniflorae. Vegetaţie scundă anuală, amfibie, pionieră, a zonei ecotonale cu uscatul de la marginea lacurilor, bălţilor şi iazurilor, cu soluri sărace în nutrienţi, sau care creşte în timpul uscării periodice a acestor ape stătătoare: clasa IsoëtoNanojuncetea. Aceste două unităţi pot creşte împreună în strânsă asociere sau separat. Depreziunile intradunale umede prezintă ape stătăoare oligotrofe până la mezotrofe dar pe acestea nu au fost identificate speciile edificatoare ale acestui tip de habitat. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition | Lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri închis către albastru-verzui, mai mult sau mai puţin tulburi, în mod special bogate în baze dizolvate (pH de obicei > 7), cu 29 comunităţi din Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau, în ape adânci, deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion). Pe teriroiul studiat de noi nu există lacuri și iazuri. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion | Teritoriul studiat de noi nu este traversat de cursuri de apă, în concluzie vegetația asociată acestora lipsește. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention | Teritoriul studiat de noi nu este traversat de cursuri de apă, în concluzie vegetația asociată acestora lipsește. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba | Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie înrudite cu acestea. Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi central-eurasiene cu Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare domină de obicei coronamentul prin înălţimea lor; aceştia pot fi absenţi sau rari în anumite grupări vegetale, care sunt atunci dominate de specii din genurile enumerate mai sus. Acest tip de habitat se instalează pe luncile râurilor, lunci absente în zona studiată de noi. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 62C0* Stepe ponto-sarmatice | Stepe ale câmpiilor, platourilor şi dealurilor situate la vest de Marea Neagră, de Nistru şi bazinele Transilvaniei şi Traciei de nord, inclusiv al cursului inferior al Dunării, limitei sudice şi văilor platoului podolic, platoului Rus Central, platoului Volgăi, Orenburg şi Bachkiria, cu graminee precum Stipa capillata, S. lessingiana, Kochia prostrata, Koeleria lobata (K. degeni), Festuca valesiaca, Dichanthium ischaemum (syn. Bothriochloa ischaemum). Acest habitat include tipuri de vegetaţie din alianţele Festucion valesiacae, Stipion lessingianae, Agropyro-Kochion şi Pimpinello-Thymion zygioidi. Zona studiată de noi nu include vegetație stepică, speciile caateristice de Stipa fiind absente. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 2110 Dune mobile embrionare | Formaţiuni costiere reprezentând primele stadii ale formării dunelor, constituite de ondulaţii sau suprafeţe de nisip înălţate ale plajei superioare, sau de o bordură situată înspre mare la baza dunelor înalte. Acest tip de habitat este prezent în zona studiată, fiind repartizat de-a lungul liniei tărmului și fiind arat periodic, motiv pentru care vegetația nu evoluează și gradul de închegare al vegetației este unul scăzut. | Habitatul a fost identificat pe suprafața proiectului. Impactul proiectului asupra sa va fi nesemnificativ. |
|  | 2130* Dune fixate cu vegetație herbacee perenă | 1) Dune fixate, stabilizate şi colonizate de pajişti mai mult sau mai puţin închise, formate din specii perene, şi de tapete de licheni şi muşchi, de pe coastele Atlanticului (şi Canalul Mânecii) între Strâmtoarea Gibraltar şi Capul Blanc Nez, şi ţărmul Mării Nordului şi al Mării Baltice. Dune similare apar şi de-a lungul coastelor Mării Negre. Subtipuri: 16.22B – Dune fixate pontice – dune fixate de pe coastele Mării Negre. Vegetaţia poate fi reprezentată de pajişti închise, de pajişti deschise formate din specii anuale, sau poate fi dominată de muşchi şi licheni; conţinutul de calcar (Ca2+) poate varia foarte mult şi în general se reduce odată cu vârsta şi desfăşurarea succesiunii spre sistemele de dune brune (dune cu lande). Datorită intervențiilor antropice repetate asupra habitatelor din zonă acest habitat lipsește, nefiind compatibil cu practicile de arare repetată a vegetației de nisipuri (dune mobile embrionare). Asociațiile vegetale edificatoare ale acestui tip de habitat lipsesc în zona studiată. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 1150* Lagune costiere | Lagunele sunt întinderi de apă sărată costiere, de mică adâncime, cu salinitate şi volum de apă variabil, total sau parţial separate de mare prin bancuri de nisip sau prundiş ori, mai rar, de roci. Salinitatea poate varia, de la salmastru până la hiperhalin, în funcţie de cantitatea de precipitaţii, intensitatea evaporării, aportul de apă de mare proaspătă în timpul furtunilor şi de inundarea temporară cu apă de mare în timpul iernii sau la flux. Cu sau fără vegetaţie din Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea sau Charetea. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara | Lacuri şi bălţi destul de bogate în baze dizolvate (pH adesea 6-7) (21.12) sau cu ape majoritar albastre-verzui, foarte limpezi, cu conţinut sărac (către moderat) de nutrienţi, bogate în baze (pH adesea >7.5) (21.15). Fundul acestor ape nepoluate este acoperit cu carofite, Chara şi Nitella, covoare de alge. În regiunea boreală acest tip de habitat include mici bălţi turboase (‘gyttja’) oligo-mezotrofe bogate în calciu, cu un covor dens de Chara, adesea înconjurate de diverse mlaştini eutrofe şi turbării cu pin silvestru. Speciile de Chara și Nitella nu au fost identificate în bălțile din regiunea studiată. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) | Diverse comunităţi mediteraneene şi vest-pontice (Marea Neagră) de Juncetalia maritimi. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 92D0 Galerii ripariene și tufărișuri (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae) | Galerii arborescente şi tufărişuri de cătină roşie, oleandru şi mielărea, precum şi formaţiuni lemnoase mai scunde, situate de-a lungul apelor curgătoare permanente sau temporare şi din zonele umede ale etajului termo-mediteranean şi din sud-vestul Peninsulei Iberice, precum şi din staţiunile cele mai higromorfe ale zonelor saharomediteraneană şi saharo-sindiană. Includ formaţiuni de Tamarix smyrnensis (syn. T. ramossissima) de pe malurile apelor curgătoare şi din staţiunile de coastă ale regiunilor pontice şi stepice din vestul Eurasiei. În zona studiată există exemplare izolate de Tamarix, care nu formează habitat galerii arborescente ripariene. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 3160 Lacuri distrofice și iazuri | Lacuri şi iazuri naturale cu apă brună datorită turbei şi acizilor humici, în general pe soluri turboase în mlaştini sau pe lande cu evoluţie naturală spre turbării. pH-ul este adesea scăzut, de la 3 până la 6. Zona studiată nu prezintă lacuri și iazuri pe zone de turbării. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 7210* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus | Comunităţi dense de Cladium mariscus din zone lacustre colonizate de plante, din terenuri abandonate (necultivate) sau pajişti umede aflate în stadii succesionale ulterioare exploatării lor extensive, aflate în contact cu tipuri de vegetaţie din Caricion davallianae sau cu alte specii de Phragmition. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice | Tufărişuri caducifoliate ale zonei de stepă cu arbuşti din regiunile pontică şi sarmatică şi ale teritoriilor adiacente din interiorul sau din afara zonei de limita estică a pădurilor de stejari cu Potentilla alba, din zona pădurilor stepice de stejari şi arţar tătăresc şi pădurilor stepice subeuxinice care fac parte din habitatul 91I0 - păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp. Habitatul include mai multe comunităţi vegetale cu specii endemice pentru Dobrogea, cum sunt asociaţiile Asphodelino luteae-Paliuretum şi Rhamno catharticae-Jasminietum fruticantis. Speciile edificatoare ale acestui habitat nu au fost identificate pe teren. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 91AA Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | Speciile edificatoare ale acestui habitat nu au fost identificate pe teren. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | Speciile edificatoare ale acestui habitat nu au fost identificate pe teren. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 1530* Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice | Stepe, depresiuni, lacuri superficiale şi mlaştini sărăturate panonice şi pontosarmatice, care sunt influenţate în mare măsură de un climat panonic cu temperaturi extreme şi ariditate estivală. Îmbogăţirea în săruri a solului se datorează evaporării intense a apei freatice în timpul verii. Aceste tipuri de habitate au origine parţial naturală şi parţial determinată de influenţa distinctă a păşunatului bovinelor. Vegetaţia halofitică constă în comunităţi de plante din depresiuni şi stepe sărăturate uscate, pajişti sărăturate umede, şi comunităţi de plante anuale din lacurile sărate, periodic inundate, cu zonare tipică. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |
|  | 6120* Pajiști xerice pe substrat calcaros | Pajişti uscate, adesea deschise, pe nisipuri mai mult sau mai puţin calcifere, cu un centru de distribuţie subcontinental (Koelerion glaucae, Sileno conicae-Cerastion semidecandri, Sedo-Cerastion p.p.). Acest habitat se întâlneşte doar în regiunea continentală (pe nisipurile sau solurile nisipoase din Oltenia şi sudul Moldovei), deosebindu-se floristic de celelalte habitate psamofile din România, fie panonice, fie pontice. | Acest habitat nu a fost identificat pe suprafața proiectului și nu va exista impact al acestuia. |

Potențialul impact direct și indirect

În privința SPA și a speciilor pentru care s-a desemnat aria, a fost identificată o singură specie – fâsa de câmp (Anthus campestris). Impactul direct al proiectului constă în pierderea surafeței de habitat de cuibărit și hrănire, de 2 ha, care reprezintă la nivelul ROSPA0031, un procent practic nul (0,009%) raportat la stepele sitului, fapt ce arată că impactul va fi nesemnificativ asupra speciei. De asemenea, nu va exista  un impact semnificativ indirect.

Estimarea celor 2 perechi se bazează pe observarea a 4 exemplare pe amplasamentele celor două proiecte învecinate. Acesta este considerat cel mai rău scenariu, și este posibil doar în cazul existenței a două teritorii a căror graniță să se fi suprapus pe zona proiectelor.

Aceste exemplare nu vor dispărea fizic din cauza proiectelor ci, datorită lucrărilor de construcție și apoi locuirii permanente, amplasamentele vor fi excluse din teritoriile acestora.

1 teritoriu al unei perechi = 6,5 ha (după The EBCC Atls of European Breeding Birds, 1997).

Pentru proiectul invecinat cu 6 imobile, rezultă 0,84 ha afectate, deci la un teritoriu de 6,5 ha pentru o pereche, rezultă o pierdere de 0,13 teritorii (o zecime dintr-un teritoriu).

Dacă luăm cumulat, rezultă 2,84 ha afectate, deci 0,43 teritorii pierdute, așadar sub 50% dintr-un teritoriu.

De asemenea perechile se pot dispersa în habitatele adiacente, care sunt optime cuibăritului.

În ceea ce privește populația naționala a acestei specii de interes comunitar, aceasta este  evaluată la 150000 – 220000 perechi cuibăritoare. Astfel se poate spune că, în cazul în care vor fi deranjate două perechi, acestea reprezintă 0,001-0,0009% din populația națională, perechi care însă nu vor dispărea din cauza proiectului decât de pe amprenta acestuia.

În ce privește ROSCI0065, s-a identificat un singur tip de habitat de interes comunitar – 2110- Dune mobile embrionate.

Impactul direct asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare constă în ocuparea cu construcții a unei suprafețe de 4465,80mp – aria construita la sol pt 18 corpuri și 3228,34 mp suprafață acces, parcări auto și terase, în total 7694,14mp (0,769414ha). Conform formularului standard, la nivelul Sitului Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării, suprafața ocupată de habitatul 2110 Dune mobile embrionare este de 1% din suprafața sitului, adică 4540,37ha, de unde rezultă faptul că procentul pierdut din habitatul 2110 Dune mobile embrionare este de 0,01694%. Considerăm acest procent ca nesemnificativ și evaluăm impactul direct al proiectului propus asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare ca nesemnificativ.

Impactul indirect asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare se manifestă în perioada de construcție și poate fi datorat amplasamentelor lucrarilor temporare, a organizării de santier sau a depozitelor temporare, care vor fi făcute în concordanta cu normele în vigoare, cu restrictiile și normele impuse de criteriile tehnice, economice și de mediu. Considerăm impactul indirect asupra habitatului Natura 2000 2110 Dune mobile embrionare ca fiind nesemnificativ, zonele potențial afectate având capacitatea de a se renatura după finalizarea lucrărilor, asta în primul rând datorită caracterului de pionierat al acestui tip de habitat, care necesită o perioadă scurtă de timp pentru a se reface.

Impactul direct și indirect asupra speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0065 este nul, datorită faptului că pe amplasamentul propus pentru proiect nu au fost identificate specii de plante menționate în formularul standard pentru declararea sitului, precum nici alte specii de plante de interes comunitar.

Potențialul impact pe termen scurt sau lung

Pentru orice specie sau tip de habitat de interes comunitar, impactul pe termen scurt constă perturbarea liniștii, prin activitățile specifice ale oamenilor și utilajelor de lucru, pe perioada de execuție. În această perioadă, dacă se va suprapune cu cea a cuibăritului (aprilie-iulie), fâsa de câmp este perturbată, dar nu va exista și un impact marginal, asupra habitatelor învecinate, deoarece specia nu s-a identificat decât pe suprafața de 2 ha a proiectului. Pe termen lung, atât pentru fâsă, cât și pentru habitatul de dune mobile embrionare, impactul va fi dispariția acestora, strict pe suprafața proiectului, iar raportat la suprafața siturilor, acesta va fi nesemnificativ.

Impactul pe termen scurt asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare se manifestă în perioada de construcție și poate fi datorat amplasamentelor lucrarilor temporare, a organizării de santier sau a depozitelor temporare. Considerăm impactul pe termen scurt asupra habitatului Natura 2000 2110 Dune mobile embrionare ca fiind nesemnificativ, zonele potențial afectate având capacitatea de a se renatura după finalizarea lucrărilor, asta în primul rând datorită caracterului de pionierat al acestui tip de habitat.

Impactul pe termen lung al proiectului asupra asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare constă în pierderea unei suprafețe de 0,769414ha din acesta, respectiv 0,01694% din suprafața habitatului la nivelul sitului Natura 2000 ROSCI0065, acesta fiind ocupat de construcții. Considerăm impactul pe termen lung asupra habitatului Natura 2000 2110 Dune mobile embrionare ca fiind nesemnificativ.

Impactul pe termen lung și scurt asupra speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0065 este nul, datorită faptului că pe amplasamentul propus pentru proiect nu au fost identificate specii de plante menționate în formularul standard pentru declararea sitului, precum nici alte specii de plante de interes comunitar.

Potențialul impact din faza de construcţie, de operare şi de dezafectare

În faza de construcție, a fost prezentat potențialul impact al proiectului, la punctul 2. În perioada de dare în funcțiune a proiectului, respectiv de ocupare a spațiilor de cazare, cu toate activitățile aferente, impactul se va manifesta în primul rând prin stresul sau deranjul cauzat speciilor de pe amplasament și din imediata vecinătate (pe o lățime de 15-20 m de la limitele terenului supus proiectului). Singura specie care poate astfel să fie afectată, este fâsa de câmp, care oricum va dispărea odată cu habitatul ei de pe cele 2 ha ale proiectului. Deranjul prin activitățile umane nu va afecta specia pe terenurile învecinate, aceasta nefiind identificată decât pe suprafața proiectului.

Impactul asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare în perioada de construcție poate fi datorat amplasamentelor lucrarilor temporare, a organizării de santier sau a depozitelor temporare. Considerăm impactul în faza de construcție, asupra habitatului Natura 2000 2110 Dune mobile embrionare, ca fiind nesemnificativ, zonele potențial afectate având capacitatea de a se renatura după finalizarea lucrărilor.

Impactul asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare, în faza de operare, constă în ocuparea cu construcții a unei suprafețe de 4465,80mp – aria construita la sol pt 18 corpuri și 3228,34 mp suprafață acces, parcări auto și terase, în total 7694,14mp (0,769414ha). Conform formularului standard, la nivelul Sitului Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării, suprafața ocupată de habitatul 2110 Dune mobile embrionare este de 1% din suprafața sitului, adică 4540,37ha, de unde rezultă faptul că procentul pierdut din habitatul 2110 Dune mobile embrionare este de 0,01694%. Considerăm acest procent ca nesemnificativ și evaluăm impactul în faza de operare a proiectului propus asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare ca nesemnificativ.

Impactul asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare în faza de dezafectare este nesemnificativ, faza de dezafectare va fi realizată în etape, după un plan bine stabilit și cu respectarea legislației în vigoare, astfel încât, în paralel să fie posibilă renaturarea suprafețelor potențial afectate.

Impactul în faza de construcție, operare și dezafectare asupra speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0065 este nul, datorită faptului că pe amplasamentul propus pentru proiect nu au fost identificate specii de plante menționate în formularul standard pentru declararea sitului, precum nici alte specii de plante de interes comunitar.

Potențialul impact rezidual

După aplicarea măsurilor de reducere a impactului sau a celor de conservare pe suprafața și în vecinătatea proiectului, nu va exista un impact rezidual, având în vedere că orice tip de impact analizat este nesemnificativ, iar prin aplicarea măsurilor de reducere a lui, va fi practic nul. Se vor propune unele măsuri de conservare specifice, pentru menținerea speciilor și habitatelor de interes comunitar și nu numai, la nivelul zonei proiectului. Menținerea la nivelul sitului a structurii habitateleor înierbate și a modului de folosință, mai ales prin evitarea transformării lor în terenuri arabile sau scoaterea din circuitul agricol pentru diverse scopuri, reprezintă o măsură de bază, mai ales pe suprafețele mari, compacte de pajiști.

Impactul rezidual asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare constă în ocuparea unei suprafețe de 7694,14 mp (0,769414ha) din acest habitat, adică 0,01694% din suprafața habitatului la nivelul sitului. Considerăm acest procent ca nesemnificativ și evaluăm impactul rezidualal proiectului propus asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare ca nesemnificativ.

Impactul rezidual asupra speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0065 este nul, datorită faptului că pe amplasamentul propus pentru proiect nu au fost identificate specii de plante menționate în formularul standard pentru declararea sitului, precum nici alte specii de plante de interes comunitar.

Potențialul impact cumulativ

Singurul impact cumulativ potențial identificat, este cel legat de cumularea efectelor celor două proiecte de construcții, propuse de același beneficiar, respectiv cel privind construirea celor 18 imobile (analizat în acest studiu) și cel care prevede construirea a 6 imobile (figurile 11, 12, 13). Ambele sunt amplasate în zona de studiu, pe structuri de habitat asemănătoare și într-o zonă geomorfologică identică (zona litorală), fiind analizate începând cu faza de PUZ.

Figura 11. Amplasamentul propus al celor două proiecte de construire a 6 și 18 imobile (ovale negre) față de limitele ariilor protejate (linie verde – limita SCI, linie roșie – limita SPA)

Figura 12. Amplasarea proiectului de construire a 6 imobile - detaliu (poligon negru)

Figura 13. Amplasarea proiectului de construire a 18 imobile - detaliu (poligon negru)

Practic, impactul cumulativ al celor două proiecte alăturate și semnificația acestuia asupra speciilor, habitatelor și integrității siturilor, se exprimă astfel:

Pierderea suprafeței de habitat util pentru fâsa de câmp, respectiv se va pierde o suprafață cumulată de 3 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0014% din totalul habitatelor utile ale speciei, din ROSPA0031, adică o suprafață practic nulă, raportându-ne și la populația relativ mare a speciei din sit (specie relativ comună, descrisă în formularul standard al sitului). Această pierdere, reprezintă doar un impact nesemnificativ asupra sa;

Pentru aceeași specie – fâsa de câmp, impactul direct cumulativ asupra sa, prin efectele celor două proiecte, va fi dispariția a maximum 4 exemplare (posibil 2 perechi), ceea ce reprezintă doar un impact nesemnificativ, ținându-se cont și de explicațiile anterioare;

Considerăm impactul cumulativ asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare având în vedere proiectul CONSTRUIRE 18 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER.

Astfel, suprafața maxim afectată din habitatul habitatului 2110 Dune mobile embrionare este de:

- 0,769414ha prezentul proiect;

- 0,2556 ha proiectul vecin.

Total: 1,021052 ha posibil a fi afectate de impactul cumulativ, adică 0,02248% din suprafața habitatului la nivelul sitului.

În concluzie estimăm impactul cumulativ al celor 2 proiecte asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare ca fiind nesemnificativ. Acest impact cumulativ nu afectează integritatea ariei naturale protejate

Impactul cumulativ asupra speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0065 este nul.

Concluzionând la cele prezentate anterior, va exista doar un impact nesemnificativ asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară din cele două situri (ROSPA0031 și ROSCI0065) și nici asupra integrității siturilor, integritate care se va păstra și după aplicarea proiectelor, respectiv a funcționării acestora (darea în folosință a ansamblurilor de case de vacanță de pe cele două amplasamente).

Indiferent de tipul de impact, constatăm de asemenea în privința singurei specii de pasăre de importanță comunitară de pe amplasamentul proiectului (fâsa de câmp – Anthus campestris), dar și în general a avifaunei, următoarele:

Nu se va produce fragmentarea habitatului de cuibărit / hrănire / staţionare sau utilizat în alte scopuri la nivelul întregului sit, considerând și poziționarea extrem-sudică a proiectului, dar și suprafața foarte mică ce va fi afectată, sub un hectar, raportată la suprafața totală a sitului – 512820 ha.

Pentru proiectul cu 6 imobile, rezultă 0,84 ha afectate, deci la un teritoriu de 6,5 ha pentru o pereche, rezultă o pierdere de 0,13 teritorii (o zecime dintr-un teritoriu).

Dacă luăm cumulat, rezultă 2,84 ha afectate, deci 0,43 teritorii pierdute, așadar sub 50% dintr-un teritoriu.

- nu vor apare efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor sau la alte fenomene negative pentru biodiversitate, din aceleași considerente prezentate anterior;

- efectele marginale vor fi inexistente, având în vedere și gradul de degradare și de perturbare a celorlalte tipuri de habitate din vecinătate (o parte a habitatului a fost arat în anii anteriori, existența unor poteci / cărări, gunoi menajer, activitate umană cvasi-permanentă mai ales în sezonul estival sau în week-endurile din perioada de primăvară-vară etc.).

Cât priveşte alte proiecte viitoare cu care s-ar putea cumula impactul, trebuie menţionat că proiectele fac parte dintr-un 2 PUZ-uri de aproximativ 30 de hectare cumulat. Pe lângă cele două proiecte care se află la acest moment în fază de reglementare, titularul mai deţine o suprafaţă de circa 1 ha, pe care intenţionează să dezvolte alte două proiecte, unul de construire a 5 case similare cu cele vizate de prezentul proiect şi un alt proiect pentru 1 restaurant. Suprafaţa construită pentru cele două proiecte care vor fi iniţiate ulterior este de circa 0.4509 ha. În cazul în care se vor iplementa, suprafaţa habitatului 2110 care va fi pierdută va fi de 1.47 ha, respectiv 0.03% din suprafaţa habitatului la nivelul sitului, rezultând un impact negativ nesemnificativ, care nu va afecta integritate sitului şi nici starea de conservare a habitatului la nivelul sitului.

- Evaluarea impactului proiectului din perspectiva obiectivelor de conservare ale siturilor cu care interferează proiectul

Nume sit: ROSPA0031

- Data desemnării sitului: 2007

- Data aprobării planului de management: situl u are plan de managemnet aprobat

- Componente: păsări

- Habitate/Specii identificate pe amplasament:

- Habitate/Specii identificate în apropierea amplasamentului: Anthus campestris

- Starea de conservare: necunoscută la nivelul sitului

- Obiective de conservare stabilite împreună cu ANANP:

- Menţinerea stării de conservare a speciei la nivelul sitului

- Obiective de conservare prevăzute în studiul de EA:

- Menţinerea stării de conservare a speciei la nivelul sitului

- Parametri stabiliţi de ANANP:

- Populaţia speciei la nivel naţional

- UM parametri:

- perechi

- Valoare ţintă stabilită de ANANP:

- 150000 – 220000

- Poate fi afectat de realizarea investiţiei?

Nu, se va diminua habitatul speciei în sit şi vor fu afectate maximum 2 perechi, însă acestea se vor retrage în alte habitate existente în proximitatea amplasamentului.

- Cuantificarea impactului: negativ nesemnificativ

- Estimarea impactului:

- Pierderea suprafeței de habitat util pentru fâsa de câmp, respectiv se va pierde o suprafață cumulată de 3 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0014% din totalul habitatelor utile ale speciei, din ROSPA0031, adică o suprafață practic nulă, raportându-ne și la populația relativ mare a speciei din sit (specie relativ comună, descrisă în formularul standard al sitului). Această pierdere, reprezintă doar un impact nesemnificativ asupra sa;

- Pentru aceeași specie – fâsa de câmp, impactul direct cumulativ asupra sa, prin efectele celor două proiecte, va fi dispariția a maximum 4 exemplare (posibil 2 perechi), ceea ce reprezintă doar un impact nesemnificativ

- Impact rezidual: Negativ nesemnificativ, se va pierde o suprafaţă din habitatul speciei, dar nu va afecta integritatea ariei protejate şi nici a populaţiei speciei în sit.

- Motivarea impactului rezidual: Nu există măsuri care pot să conducă la diminuarea impactului, dat fiind că proiectul presupune sxcoaterea din circuitul natural al suprafeteleor de teren destinate construcţiilor.

- Măsuri de conservare conform planului de management: nu există plan de management aprobat

- Măsuri de conservare prevăzute în EA în faza de execuţie:

- pentru evitarea sau minimizarea deranjului în general pentru faună, lucrările se vor executa pe o perioadă de timp cât mai scurtă, respectiv pe perioada stabilită în memoriul tehnic;

- utilizarea strictă a drumurilor tehnice existente sau realizate ulterior în perimetrul proiectului, care să nu afecteze habitatele limitrofe;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evita plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- conservarea în starea actuală a tuturor suprafețelor de stepe uscate din sit, îndeosebi prin menținerea statutului de pajiști, fără transformarea lor în teren arabil.

- Măsuri de conservare prevăzute în EA în faza de exploatare: nu este cazul

Nume sit: ROSCI0065

- Data desemnării sitului: 2007

- Data aprobării planului de management: situl u are plan de managemnet aprobat

- Componente: habitate

- Habitate/Specii identificate pe amplasament: habitat 2110  Dune mobile embrionare

- Habitate/Specii identificate în apropierea amplasamentului: 2190 Depresiuni umede intradunale, 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteraneean (Juncetalia maritimi)

- Starea de conservare: necunoscută

- Obiective de conservare stabilite împreună cu ANANP:

- Menţinerea funcţiilor specifice habitatului la nivelul amplasamentului

- Obiective de conservare prevăzute în studiul de EA:

- Menţinerea funcţiilor specifice habitatului la nivelul amplasamentului

- Parametri stabiliţi de ANANP:

- Suprafaţă habitat pe amplasament

- Suprafaţă habitat cu funcţionalitate bună

- % suprafaţă habitat din suprafaţa sitului

- UM parametri: ha parametru 1 şi 2; % parametru 3

- Valoare ţintă stabilită de ANANP:

- Suprafaţă habitat pe amplasament: 2.7 ha

- Suprafaţă habitat cu funcţionalitate bună: 0 ha

- % suprafaţă habitat din suprafaţa sitului: 0.059 %

- Poate fi afectat de realizarea investiţiei? Da

- Cuantificarea impactului: Negativ nesemnificativ  parametru 1/ pozitiv parametru 2

- Estimarea impactului:

- Impactul direct asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare constă în ocuparea cu construcții a unei suprafețe de 4465,80mp – aria construita la sol pt 18 corpuri și 3228,34 mp suprafață acces, parcări auto și terase, în total 7694,14mp (0,769414ha). Conform formularului standard, la nivelul Sitului Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunării, suprafața ocupată de habitatul 2110 Dune mobile embrionare este de 1% din suprafața sitului, adică 4540,37ha, de unde rezultă faptul că procentul pierdut din habitatul 2110 Dune mobile embrionare este de 0,01694%. Considerăm acest procent ca nesemnificativ și evaluăm impactul direct al proiectului propus asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare ca nesemnificativ. Împreună cu proiectul învecinat (6 case), 1,021052 ha este posibil a fi afectate de impactul cumulativ, adică 0,02248% din suprafața habitatului la nivelul sitului.

- Impact rezidual: Negativ nesemnificativ, se va pierde o suprafaţă din habitatul speciei, dar nu va afecta integritatea ariei protejate şi nici a populaţiei speciei în sit.

- Motivarea impactului rezidual: Nu există măsuri care pot să conducă la diminuarea impactului, dat fiind că proiectul presupune sxcoaterea din circuitul natural al suprafeteleor de teren destinate construcţiilor.

- Măsuri de conservare conform planului de management: nu există plan de management aprobat

- Măsuri de conservare prevăzute în EA în faza de execuţie:

- Se va reface structura habitatului neafectat de lucrările de construire prin îndepărtarea plantelor ruderale şi invasive pe o suprafaţă de 2 ha, fapt care va conduce la îmbunătăţirea stării habitatului neafectat de construcţii, care este acum afectat de plante invazive / ruderale şi alte activităţi antropice (agricole, turistice)

- depozitarea materialului săpat şi organizarea de şantier va evita mlaştinile, canalele și alte zone de habitat natural din zona adiacentă proiectului;

- drumurile tehnice se vor realiza doar în perimetrul proiectului sau pe suprafețele deja afectate de alte tipuri de drumuri sau activități umane;

- se va conserva habitatul de interes comunitar 2110 pe teritoriul sitului, îndeosebi prin menținerea utilizării terenului ca pajiște și evitarea transfărmării lui în teren arabil;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evta plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- se vor respecta toate condițiile de protecția mediului impuse de autorități, sau prin alte documente privind protecția mediului.

- Eșalonarea lucrărilor de șantier astfel încât să fie ocupate temporar simultan suprafețe cât mai mici;

- Monitorizarea lucrărilor în faza de operare pentru prevenirea extinderii suprafețelor ocupate de speciile de plante invazive aflate în apropierea zonei proiectului propus.

- Calendarul de realizare a acestor măsuri va corelat cu calendarul lucrărilor din faza de construcție.

- Măsuri de conservare prevăzute în EA în faza de exploatare: nu este cazul

- MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR DE PĂSĂRI ŞI A HABITATELOR ACESTORA

Pentru minimizarea efectelor asupra păsărilor de interes comunitar, se propun următoarele măsuri:

- pentru evitarea sau minimizarea deranjului în general pentru faună, lucrările se vor executa pe o perioadă de timp cât mai scurtă, respectiv pe perioada stabilită în memoriul tehnic;

- utilizarea strictă a drumurilor tehnice existente sau realizate ulterior în perimetrul proiectului, care să nu afecteze habitatele limitrofe;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evita plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- conservarea în starea actuală a tuturor suprafețelor de stepe uscate din sit, îndeosebi prin menținerea statutului de pajiști, fără transformarea lor în teren arabil.

Pentru minimizarea efectelor asupra habitatelor de interes comunitar, se propun următoarele măsuri:

- depozitarea materialului săpat şi organizarea de şantier va evita mlaştinile, canalele și alte zone de habitat natural din zona adiacentă proiectului;

- drumurile tehnice se vor realiza doar în perimetrul proiectului sau pe suprafețele deja afectate de alte tipuri de drumuri sau activități umane;

- se va conserva habitatul de interes comunitar 2110 pe teritoriul sitului, îndeosebi prin menținerea utilizării terenului ca pajiște și evitarea transfărmării lui în teren arabil;

- pe spațiile verzi aferente construcțiilor, se va evta plantarea de specii (ierboase sau lemnoase) alohtone, invazive și se va încerca pe cât posibil utilizarea florei spontane din perimetrul respectiv;

- se vor respecta toate condițiile de protecția mediului impuse de autorități, sau prin alte documente privind protecția mediului.

În vecinătatea zonei studiate au fost identificate următoarele specii de plante invazive: Xanthium strumarium, Abutilon teophrasti și Ailanthus altissima care afectează structura și funcțiile habitatelor în care acestea cresc, inclusiv a habitatului 2110 – Dune mobile embrionare și care reprezintă un pericol datorită capacității mari de dispersie a acestora, inclusiv asupra zonei de studiu. În scopul limitării și după caz eradicării acestor specii sunt necesare măsuri concrete de management, precum:

- Interzicerea introducerii ca specii ornamentale a speciilor de plante adventice cu potential invaziv pe suprafa proiectului.

- Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la introducerea, limitarea răspândirii și eradicarea speciilor alohtone și invazive.

- Aplicarea măsurilor de combatere manuale și mecanice exclusiv, cele chimice și biologice nefiind recomandate în arii protejate și în apropierea apelor: acoperire, sufocare, smulgere, cosit, incendiere controlată a resturilor biologice, urmate de renaturarea zonei afectate. Propunem ca acestă măsură să fie aplicată pe toate terenurile deținute de beneficiar.

Menționăm fatul că metodele mecanice de combatere a speciilor invazie crează terenuri noi propice instalării speciilor autohtone și regenerării habitatelor afectate.

- CERINŢE DE MONITORIZARE

Metodele de monitorizare alese vor fi adaptate după Ghidurile standard de monitorizare ale speciilor și habitatelor Natura 2000.

Tabel 20. Cerinţe de monitorizare

| Categorie de organisme | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitate | 0 | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevertebrate | 0 | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amfibieni/ Reptile | 0 | 0 | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 0 | 0 | 0 |
| Păsări | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi |
| Mamifere | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi | 1 zi |
| Raportare | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi | 0 | 0 | 1 zi |

Analiza se va face lunar pentru grupele active pe perioada construcţiei şi 1 an în perioada de operare.

Rapoarte vor fi efectuate trimestrial vor fi predate către APM și ARBDD.

- CONCLUZII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI

În urma analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că nu existǎ elemente care sǎ conducǎ la fundamentarea concluziilor conform cǎrora proiectul, singur sau în combinaţie cu celelalte existente şi propuse şi  luate în calcul în cazul impactului cumulat, poate:

  - sǎ reducǎ suprafeţele habitatelor şi/sau a numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar care să afecteze starea de conservare a acestora la nivelul sitului;

  - sǎ ducǎ la fragmentarea habitatelor sau habitatelor speciilor care să afecteze starea de conservare a acestora la nivelul sitului;;

  - sǎ aibǎ impact negativ asupra factorilor care determinǎ menţinerea stǎrii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - sǎ producǎ modificǎri ale dinamicii relaţiilor ce definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar;

In consecinţǎ, se poate afirma cǎ integritatea ariilor naturale de interes comunitar nu va fi afectatǎ ca urmare a implementǎrii proiectului.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ CONSULTATĂ

- Bense, U., 1995. Longhorn Beetle. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf Tropical Scientifical Books, Germany.

- Christian Dietz, Otto von Helversen, Dietmar Nill, 2009, Bats of Britain, Europe & Northwest Africa.

- Dijkstra, K.-D. B. & Lewington, R., 2006. Field guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Dorset, England

- Hůrka, K., 2005. Brouci České a Slovenské republiky - Beetles of the Czech and Slovak Republik. Nakladatelski Kabourek, Zlín

- Iorgu, I. & Iorgu, E., 2008. Bush-crickets, crickets and grasshoppers from Moldavia (Romania). Ed. PIM, Iaşi

- Koch, M., 1991. Schmetterlinge. Neumann Verlag Radebeul, Leipzig

- Lafranchis, T., 2004. Butterflies of Europe, New Field Guide and Key. Diatheo, Paris.

- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P., 2002, Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediţia II, Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, nr. 16, Cluj – Napoca.

- Papp T., Fântână C., - editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică din România, publicaţie comună a SOR şi Asociaţiei „Grupul Milvus”, Târgu – Mureş.

- Rákosy, L., 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia 46, Linz

- Rákosy, L., Goia, M. & Kovács, Z., 2003. Catalogul Lepidopterelor României / Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens. Soc. Lepid. Rom. Cluj-Napoca

- Sahlén, G., Bernard, R., Cordero-Rivera, A., Ketelaar, R. & Suhling, F., 2004. Critical species of Odonata in Europe. In: Clausnitzer V. & Jödicke R. (eds.) „Guardian of the watershed. Global status of dragonflies: critical species, thread and conservation”. International Journal of Odonatology 7(2): 385–398

- Tatole, V. & all, 2009. Speciile de animale Natura 2000 din România. Bucureşti.

- ***, 2004, BirdLife International: Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen.

- ***, 2004, Birdlife International: Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge.

- ***, Monitorul Oficial al României nr. 739 bis / 31 octombrie 2007 (H.G. 1284 / 2007).

- ***, H.G. 971 / 2011 privind modificarea şi completarea H.G. 1284 / 2007.

- ***, Monitorul Oficial al României nr. 846 bis / 2011 (O.M. 2.387/2011).

- ***, Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România, 2008, Liliecii şi evaluarea impactului asupra mediului - ghid methodologic.

- ***, Bat Conservation Trust, 2007, Bat Surveys – Good Practice Guidelines.

- ***, EUROBATS, 2006, Wind Turbines and Bat Populations.

- ***, EUROBATS, 2008, THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF POPULATIONS OF EUROPEAN BATS (EUROBATS), Report on the Implementation of the Agreement in Romania.

- ***, Manual de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor / proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000, București.

CV ELABORATORI STUDIU