RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru  proiectul

CONSTRUIRE 6 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI ŞI ORGANIZARE DE SANTIER

Titular: SC LOGIS PROJECT SRL

Elaborator RIM: SC WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL

(Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului. poziția 264)

Rev 2 august 2020

Autori: Biolog Călin Hodor

Conf. dr. Dan Traian IONESCU

Lector dr. Oana Viorica DANCI

Lector dr. Ana Corpade

Aprobat: SC WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL

CUPRINS

ABREVIERI	5

TERMENI ŞI DEFINIŢII	5

1.	INTRODUCERE	8

2.	DESCRIEREA PROIECTULUI	11

2.1.	Obiectivele şi necesitatea proiectului	11

2.2.	Amplasamentul proiectului	11

2.3.	Caracteristicile fizice ale proiectului	16

2.4.	Reţele edilitare / utilităţi	26

2.5.	Materii prime şi resurse naturale utilizate	30

2.6.	Deşeuri generate	34

3.	Descrierea alternativelor rezonabile	38

3.1.	Alernativa „0” sau scenariul „do nothing”	39

3.2.	Alternative în realizarea proiectului	39

4.	Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului (scenariul de bază)	41

4.1.	Descrierea mediului fizic	42

4.2.	Descrierea mediului biotic	43

4.3.	Descrierea mediului socio-economic	44

5.	Descrierea factorilor de mediu relevanți susceptibili de a fi afectați de proiect	44

5.1.	Apa	44

5.2.	Aerul şi schimbările climatice	45

5.3.	Solul şi subsolul	48

5.4.	Biodiversitatea	50

Impactul asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar	50

Măsuri pentru refacerea stării habitatului 2110 neafectat de lucrări	53

Impactul asupra altor specii de floră din Lista Roşie	54

Măsuri de management propuse pentru speciile de plante din Lista Roşie	56

5.5.	Populaţia şi sănătatea umană	57

5.6.	Peisajul	58

6.	DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI	59

7.	DESCRIEREA MĂSURILOR DE REDUCERE / PREVENIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI	61

8.	CERINŢE DE MONITORIZARE	63

9.	DESCRIEREA METODELOR DE EVALUARE UTILIZATE	64

10.	RISCURI DE ACCIDENTE MAJORE	68

11.	CONCLUZIILE EVALUĂRII ADECVATE	69

12.	REZUMAT NETEHNIC	71

13.	BIBLIOGRAFIE	73

ABREVIERI

| AC | Autoritate competentă |
| --- | --- |
| DCA | Directiva cadru Apă |
| EA | Evaluare adecvată |
| EIM | Evaluarea impactului asupra mediului |
| GES | Gaz cu efect de seră |
| HG | Hotărâre de guvern |
| OM | Ordin de ministru |
| OUG | Ordonanţă de urgenţă a guvernului |
| RIM | Raport privind impactul asupra mediului |
| SEA | Evaluare strategică de mediu (evaluare de mediu pentru planuri şi programe) |

TERMENI ŞI DEFINIŢII

Acord de mediu – actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Arie naturală protejată - zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită (OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare);

Autoritate competentă pentru protecția mediului - autoritatea care emite aprobarea de dezvoltare, sau, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului organizate la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi Administraţia Naţională „Apele Române” şi unităţile aflate în subordinea acesteia (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Bazin hidrografic: înseamnă o suprafață de teren de pe care toate scurgerile de suprafață curg printr-o succesiune de curenți, râuri şi posibil lacuri, spre mare într-un râu cu o singură gură de vărsare, estuar sau deltă (Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare);

Experţi -  sunt persoane fizice şi juridice care au dreptul de a elabora, potrivit legii, rapoartele prevăzute la alin. (1) din legea 292/2018 şi care sunt atestaţi de către comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului, recunoscută la nivel naţional (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Evaluarea impactului asupra mediului - un proces care constă în (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului):

1. pregătirea raportului privind impactul asupra mediului de către titularul proiectului, astfel cum se prevede la art. 10 şi 11 din legea 292/2018;

2. desfăşurarea consultărilor, astfel cum se prevede la art. 6, 15 şi 16 şi, după caz, la art. 17 din legea 292/2018;

3. examinarea de către autoritatea competentă a informaţiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului şi a oricăror informaţii suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului în conformitate cu art. 12 din legea 292/2018 şi a oricăror informaţii relevante obţinute în urma consultărilor prevăzute la pct. 2 din legea 292/2018;

4. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, ţinând seama de rezultatele examinării prevăzute la pct. 3 din legea 292/2018 şi, după caz, de propria examinare suplimentară;

5. includerea concluziei motivate a autorităţii competente în oricare dintre deciziile prevăzute la art. 18 alin. (8) şi (9) din legea 292/2018;

Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, fie ea pozitivă sau negativă, în totalitate sau parţial legată de activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii, totalitatea efectelor; sau: efect direct sau indirect al unei activităţi umane care produce o schimbare a sensului de evoluţie a stării de calitate a ecosistemelor, schimbare ce poate afecta sănătatea omului, integritatea mediului, a patrimoniului cultural sau condiţiile socio-economice (Rojanschi şi colab., 2004);

Impact semnificativ asupra mediului - efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea şi caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri şi programe, avându-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de mediu (Rojanschi şi colab., 2004);

Plan de management al bazinului hidrografic - instrumentul de implementare în cadrul activitatilor de gospodarire a apelor la nivel de bazin hidrografic, avand în vedere obiectivul principal al Directivei Cadru Apă, respectiv atingerea „stării  ecologice bune / potențialului ecologic bun” pentru toate apele. Acest plan este un document detaliat care include, în principal, rezultate privind: caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile şi impactul activitatilor umane asupra apelor din bazinul hidrografic, precum şi seturile de masuri necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu;

Proiect - executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări, precum şi alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Raport privind impactul asupra mediului - documentul care conţine informaţiile furnizate de titularul proiectului, potrivit prevederilor art. 11 şi 13 alin. (2) şi (3) din  legea 292/2018 (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului);

Sit de interes comunitar – arie/sit care, în regiunea sau regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea stării de conservare favorabilă habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei natura 2000 şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea sau regiunile respective. Pentru speciile de animale ce ocupă arii întinse de răspândire, ariile de interes comunitar corespund zonelor din teritoriile în care aceste specii sunt prezente în mod natural şi în care sunt prezenţi factori abiotici şi biologici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea acestora (OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

Starea ecologică a apelor de suprafață: starea de calitate exprimată prin structura şi funcționarea ecosistemelor acvatice din apele de suprafață, clasificată în funcție de elementele biologice, chimice şi hidromorfologice caracteristice (Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare);

Zona de protecție: zona adiacentă cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcțiilor și instalațiilor aferente, în care se introduc, după caz, interdicții sau restricții privind regimul construcțiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcțiilor, respectiv pentru prevenirea poluării resurselor de apă (Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare).

- INTRODUCERE

Prezentul raport este elaborat în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE 6 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI ŞI ORGANIZARE DE SANTIER, titular LOGIS PROJECT SRL, cu sediul în oraşul Ovidiu, str. Dacia, nr. 35, judeţul Constanţa.

Raportul privind impactul asupra mediului reprezintă documentul principal pe care se axează procedura EIM. Pentru că elaborarea RIM este parte a procedurii EIM, este important ca cei ce pregătesc rapoartele să cunoască întreaga procedură, astfel încât toți cei implicați să știe care este scopul raportului, de unde provin informațiile pe care RIM le conține şi care sunt motivele pentru care anumite informații trebuie incluse în acesta. Prin urmare, în cele ce urmează, se vor oferi câteva informații succinte privind procedura EIM, insistându-se asupra locului şi rolului RIM în cadrul acesteia.

Ca parte componentă a EIM, titularul proiectului trebuie să întocmească un raport (RIM) care să cuprindă informațiile necesare autorității competente pentru a putea lua o decizie cu privire la aprobarea/respingerea solicitării. RIM trebuie elaborat într-o fază a proiectului care să permită schimbări ale acestuia care să conducă la prevenirea sau reducerea impactului acestuia asupra mediului.

Directiva EIM prevede ca RIM să conțină următoarele aspecte:

Este esențial ca RIM să conțină informații clare, concise, să utilizeze metode de evaluare standardizate şi validate științific, astfel încât să se asigure că efectele potențiale au fost corect evaluate și bine comunicate sau prezentate.

- DESCRIEREA PROIECTULUI

  - Obiectivele şi necesitatea proiectului

Proiectul vizează construirea unui ansamblu rezidenţial cu funcţiuni de locuire sezonieră sau/şi permanentă, format din 6 corpuri de locuinţe colective, fiecare fiind la rândul său format din câte 8 apartamente. Proiectul presupune construcţia clădirilor, amenajarea căilor de acces şi a parcărilor, racordarea la utilităţi, amenajarea spaţiilor verzi.

Reglementarea urbanistică a terenului s-a făcut prin intermediul PUZ Lotizare sat de vacanţă cu specific pescăresc 1, aprobat prin HCL 34/2017, respectiv HCL 69/2017 pentru completarea HCL 34/2017. Pentru zona studiata sunt admise functiuni precum – Locuire permanentă / Locuire sezonieră / Case de vacanţă / Cazare turistică în locuinţe tradiţionale / Hoteluri cu maxim 20 de camere / Campare, Comert / Servicii.

Proiectul a fost conceput în contextul efervescenţei induse de transformările teritoriale din spaţiul litoralului românesc, cu intensităţi diferite de manifestare de la un sector litoral la altul. În acest context, se apreciază ca fiind esenţială dezvoltarea unor proiecte rezidențiale în imediata vecinătate a litoralului, care să poată contribui la creșterea calității locuitorilor din zonă. O condiţie pentru reuşita oricărui proiect de acest gen este aceea de a identifica modalităţile prin care resorturile funcţionale pot sa-şi îndeplinească şi obiectivele socio-economice, dar în același timp sa rezoneze şi cu exigenţele principiilor de integrare peisagistică şi de mediu (dat fiind faptul ca un astfel de proiect este concomitent un liant spaţial, dar şi o formă de restructurare teritorială). Zona Corbu reprezintă o zonă extrem de atractivă, cu un grad ridicat de naturalitate, dar cu deficienţe în ceea ce priveşte infrastructura turistică, fiind astfel stringentă nevoia de investiții. Proiectele de acest gen trebuie însă planificate riguros şi cu precauţie, ţinând cont că zona este inclusă în arii naturale protejate, găzduind ecosisteme şi specii valoroase.

  - Amplasamentul proiectului

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, la circa 3 km vest de satul Corbu şi 8 km sud de satul Vadu şi are o suprafaţă totală de 8099.00 mp.

Terenul se suprapune peste Parcela NN 594/1/5/1, Nr. Cadastral 114296.

Coordonatele Stereo 70 ale limitei amplasamentului sunt redate mai jos.

| Nr. Crt. | Coordonata X | Coordonata Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 795387 | 325748 |
| 2 | 795339 | 325617 |
| 3 | 795295 | 325637 |
| 4 | 795294 | 325648 |
| 5 | 795298 | 325675 |
| 6 | 795305 | 325701 |
| 7 | 795313 | 325722 |
| 8 | 795324 | 325743 |
| 9 | 795335 | 325766 |
| 10 | 795337 | 325772 |
| 11 | 795388 | 325748 |

Vecinătăţi:

- la Nord – proprietatea Primariei Corbu pentru drum, Parcela NN 594/1/2 cu Nr. cadastral 110100;

- la Sud - Parcela NN 594/1/5/2 cu Nr. cadastral 114297;

- la Est – plaja Corbu - Marea Neagra;

- la Vest - drum de exploatare, Parcela NN 592+HB 593-Lot1 cu Nr.cadastral 111171.

Amplasamentul este situat la o distanţă de 152.5 de m de limita estică a plajei Mării Negre.

Cotele absolute ale terenului sunt cuprinse între 0.80 m în partea de sud şi 1.40 m în partea de nord.

Terenul este liber de construcţii, nu este utilizat agricol şi figura înaintea reglementării prin PUZ ca teren neproductiv.

În zona proiectului mai există construcţii care par a avea caracter rezidenţial sau turistic, însă din punct de vedere urbanistic nu sunt dezvoltate integrat şi structurat, ci mai degrabă haotic şi izolat. De asemenea, în proximitatea amplasamentului sunt şi turbine eoliene.

Foto 1. Imagine de ansamblu asupra amplasamentului

Figura 1. Amplasamentul proiectului

Foto 2. Imagine de ansamblu asupra amplasamentului

Cât priveşte utilizarea terenurilor, aceasta este descrisă în tabelul de mai jos.

Pe lângă valorile din tabelul 1, vor fi ocupate temporar o suprafaţă de 648.24 mp pentru organizarea de şantier, respectiv suprafeţele pentru reţelele edilitare şi anume:

- Retea distributie apa. Suprafata = 192 mp

- Retea alimentare cu apa. Suprafata = 480 mp

- Retele colectare ape menajere. Suprafata =  216 mp

- Conducta refulare ape uzate. Suprafata =  608 mp

- Retele evacuare ape pluviale. Suprafata = 120 mp

- Instalatii preepurare/epurare ape uzate, gospodarie ape. Suprafata = 70 mp

Menţionăm că suprafeţele ocupate de reţelele edilitare nu sunt ocupate definitiv şi nu se schimbă utilizarea terenurilor decât în cazul staţiilor de pompare (instalatii preepurare/epurare ape uzate, gospodarie ape).

  - Caracteristicile fizice ale proiectului

Etapa de construcţie

Ansamblul colectiv, format din 6 corpuri de cladiri, va fi parte integrantă din viitorul sat de vacanta cu specific Pescaresc-1.

Pe teren se propune construirea a 6 corpuri de locuinte colective, fiecare corp fiind format din câte 8 apartamente (4 apartamente/cuplate /Parter şi 4 apartamente/cuplate /Etaj 1) cu regim maxim de inaltime P+1E, utilizari functionale - locuire sezoniera şi permanenta.

Pe amplasament se vor amplasa în total = 48 apartamente.

Corpurile de cladiri amplasate în incinta proprietatii vor asigura locatarilor - apartamente, dotate cu spatii de acces – hol, bucatarie pentru prepararea bucatelor şi servirea mesei, spatii pentru relaxare - living cu acces spre terasa, dormitor cu baie şi WC.

Aspectul exterior al constructiilor va avea în vedere prevederile „Regulamentului Cadru de Urbanism pentru Rezevatia Biosferei Delta Dunarii”. Corpurile de cladiri vor avea o arhitectura cu motive traditionale Dobrogene din zona Centrala, tinand seama de vicinatati şi reinterpretate dupa tendintile arhitecturale moderne, cu deschidere spre mare.

Cladirile vor avea terase deschise pe minimum 50% din lungimea fatadei.

Suprafata vitrata a cladirilor nu va depasi 50% din suprafata unei fatade, pentru a se pastra raportul plin-gol din arhitectura traditionala, în favoarea plinului.

Sarpanta se va executa din lemn cu acoperire (învelitoare) din tigla ceramica. Panta acoperisului cladirii este de maximum 30%, în doua ape, pentru scurgerea apelor pluviale spre exteriorul cladirii.

Cromatica exterioara a viitoarelor constructii arhitecturale vor respecta cerintele admise de Regulamentul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.

Tabel 1. Indici tehnici pentru / corp de clădire

| Nr. poz. | Denumire | Suprafata, mp |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ap.1 | Ap.2 | Ap.3 | Ap.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ETAJ PARTER |  |  |  |  |
| 1 | Suprafata Utila, Su | 52.50 | 52.50 | 52.38 | 52.38 |
| 2 | Suprafata Terase, Ster | 23.06 | 23.06 | 19.81 | 19.81 |
| 3 | Suprafata Totala, Stot | 75.56 | 75.56 | 72.19 | 72.19 |
| 4 | Suprafata Construita, Sc | 62.00 | 62.00 | 62.05 | 62.05 |
|  | ETAJ 1 | Ap.5 | Ap.6 | Ap.7 | Ap.8 |
| 5 | Suprafata Utila, Su | 52.50 | 52.50 | 52.38 | 52.38 |
| 6 | Suprafata Terase, Ster | 23.06 | 23.06 | 19.81 | 19.81 |
| 7 | Suprafata Totala, Stot | 75.56 | 75.56 | 72.19 | 72.19 |
| 8 | Suprafata Construita, Sc | 62.00 | 62.00 | 62.05 | 62.05 |

Tabel 2. Indici tehnici / ansamblu rezidenţial

| Nr. PS | Denumire | Nr. nivele | Nr. imobile | Sc, unitate,mp | Sc, total,mp | Sd, unitate,mp | Sd, total,mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ÷ 6 | Corp cu 8 apartamente | P+1E | 6 | 248.10 | 1488.60 | 496.20 | 2977.20 |

Inaltimea libera a spatiilor la parter, Hliber =2.90 m.

Circulatia pe verticala se va  realiza pe o scara în trei rampe din lemn, cu latimea de 120 cm, cu trepte 30.0 x 16.0 cm.

Inaltimea libera a spatiilor la etaj 1, Hliber =2.90 m

Nivel de inaltime P+1E. Acoperis în doua ape:

- Inaltimea max. streasina, Hstreasina =7.50m, fata de cota terenului planat;

- Inaltimea max. creasta, Hcreasta =12.50m, fata de cota terenului planat.

Structura de rezistenta a cladirilor

Avand în vedere faptul ca viitoarele constructii sunt situate intr-un amplasament în care este foarte importanta protejarea mediului şi impactul pe care constructiile il vor avea asupra mediului trebuie sa fie redus la valoare minimala, solutia de fundare aleasa este cea de piloti armati, portanti pe varf, care vor traversa straturile nisipoase şi vor ajunge intr-un teren bun de fundare (argila), astfel încât putem considera un sistem de fundare punctual, în dreptul pilotilor (coloanelor de fundare).

Totodata considerand faptul ca fundarea se va face punctual, în dreptul coloanelor din beton armat (piloti) şi nu prin intermediul unui radier din beton armat care ar fi fost dispus pe o ampreta mare, putem considera cladirea ca fiind o constructie suspendata, lasand în acest mod vegetatia sa se dezvolte în continuare, în mod natural, sub placa de cota - 0.15.

Cu toate mentionarile de mai sus, putem preciza faptul ca impactul pe care viitoarea constructie il va avea  asupra mediului inconjurator, respectiv asupra vegetatiei, va fi minim, nealterand terenul, decat punctual, în dreptul pilotilor. Vegetaţia va fi afectată uşor prin modificarea duratei şi intensităţii de strălucire a Soarelui datorită construcţiilor, dar nu va fi eliminată total de pe suprafaţa construcţiilor, reducându-se astfel impactul.

Ansamblul de piloti (coloane) va fi sistematizat, astfel încât sub fiecare element vertical structural (stalpi beton armat, stalpi metalici) va fi  cate un pilot care sa transfere eforturile din sprastructura la terenul bun de fundare.

Pilotii cu diametrul  de 40 cm,au lungimea de 8,5m de la cota -1.62m pana la cota -10.12, lungime din care 50 cm va fi beton simplu, iar restul beton armat. Tranzitia armarii din piloti la stalpii din beton armat se va face prin intermediul unei coloane din beton armat avand acelasi diametru ca pilotii cu o lungime 1.47 m, pornind de la cota -1.62 pana la cota -0.15.

Placa de cota -0.15, va avea grosimea de 20 cm iar perimetral va prezenta o grinda cu sectiunea de 20x40cm.

Suprastructura va fi realizata din stalpi patrati din beton armat, cu dimensiunile de 30x30cm, dispusi la distante interax de maxim 4m şi planseu dala cu grosimea de 20 cm, cu grinda perimetrala, cu sectiunea de 30x45cm. Totodata va fi dispusa o grinda pe axul de simetrie 0-0 şi pe axul frant 3-3;3*-3*.

Accesul de la parter la etaj se va face printr-o scara exterioara sustinuta de stalpi metalici, iar accesul de la etaj la pod se va face în interior, prin intermediul unei scari din beton armat.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn. Invelitoarea va fi din placi ceramice.

Betonul va contine aditivi de impermeabilizare, iar rosturile de turnare vor fi impermeabilizate.

Stalpii vor fi fundati pe un teren liber de orice sarcina. Specificam ca, daca în urma sapaturilor care vor fi efectuate va rezulta prezenta unor constructii ingropate, caverne de a caror existenta nu se stia, acest lucru va fi adus la cunostinta proiectatului de structura şi a inginerului geotehnician pentru a se lua masurile necesare.

În acord cu legislatia, proiectantul trebuie sa respecte normativele de proiectare aflate în vigoare la data proiectarii. Din punct de vedere al structurii de rezistenta obligativitatea proiectantului de structura este de a respecta, printre altele, Codul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice şi industriale – indicativ P 100-1/2013.

Calculul structurii de rezistenta s-a efectuat atât sub sarcini gravitationale, cât şi sub sarcini orizontale.

Materiale şi finisaje folosite

Se vor folosi materiale de constructie traditionale, admise de Regulamentul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.

Finisajele interioare:

Pereti:

- Tencuieli decorative, zugraviti în culoarea alba;

- Faianta ceramica - la grupuri sanitare, pe toata inaltimea;

Tavane - scanduri de lemn;

Tamplaria interioara - usi din lemn;

Pardoseli:

- scanduri din lemn tare cu aspectul sau natural, în camere locative;

- gresie din placi ceramice la grupuri sanitare;

Finisajele exterioare:

Pereti – termoizolare din vata minerala bazaltica cu tencuiala traditionala, zugraviti cu var alb în proportie de 100%;

Tamplaria exterioara:

- Ferestre – profile din aluminiu cu furnir din lemn, culoarea albastra, cu obloane din aluminiu cu furnir din lemn, culoare albastra;

- Suprafata vitrata nu depaseste 50% din suprafata unei fatade;

- Usi exterioare de acces în apartamente, din confectii metalice cu furnir din lemn, culoare albastra;

Pardosele terase:

La Parter - scanduri de lemn tare cu aspectul sau natural, executate pe placa din beton monolit armat, pe stalpisori 30x30cm din beton monolit armat, placati cu piatra naturata, şi amplasati la 1.0m fata de terenul planat;

La Etaj - scanduri din lemn cu aspectul sau natural, executate pe stalpi şi grinzi din lemn profilat de rasinoase;

Scari exterioare –trepte şi contratrepte, podeste din scanduri din lemn tare pe carcasa (stalpi, grinzi) din lemn profilat de rasinoase;

Balustrade/mana curenta la terase şi scari din lemn cu aspectul sau natural.

Pentru corelarea lemnului se folosesc lacuri transparente, rezistente la raze solare şi inghet, care patrund în textura lemnului şi lasa vizibil desenul natural al acestuia;

La soclu teraselor de la parter se va executa gard decorativ impletit din nuiele de rachita;

Imprejmuiri catre domeniu public-faleza pietonala, Hmax=1.50m, transparente;

Garduri între parcele din nuiele de rachita, stuf sau gard viu din plante agatatoare, vita-de-vie;

Amenajarea terenului se va executa din materiale naturale – scanduri din lenm, placi din piatra naturala. Piatra va fi pastrata la culoarea sa naturala.

Organizare de şantier

Pe perioada de desfăşurare a construcţiei este necesară realizarea unei organizări de şantier, care se va amenaja pe amplasamentul titularului fără a afecta zonele din proximitate, unde se vor depozita utilajele şi echipamentele, materialele de construcţie, deşeurile, amenajare va cuprinde:

- Baraca pentru personalul implicat în activitatile de constructie şi grup sanitar ecologic;

- spatii de depozitare unelte, utilaje, echipamente și mijloace necesare;

- spatii necesare depozitarii temporare a materialelor (magazii, platforme deschise, gospodăria de produse petroliere), cu respectarea masurilor specifice pentru conservare pe timpul depozitarii;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate în urma executarii lucrarilor.

- spatii adecvate pentru parcarea utilajelor.

Organizarea lucrarilor de santier se va face pe platforma din zona de Nord a amplasamentului, pe terenul liber de constructii Nr. 19, conform Plan Situatie plansa A.02, cu suprafata de 648.24mp, în limitele incintei detinute de titular. Imprejmuirea terenului de construire se va executa din tabla cutata cu h=2.0m şi porti de acces în santier din cadre - profile de otel cu plasa metalica, latimea de 6.0m.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie în magazii provizorii pentru protejare impotriva interperiilor, în funcție de natura și gradul de periculozitate al acestora.

De asemenea, se vor amenaja, în caz de nevoie magazii, provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în cadrul organizării de șantier, se vor adopta următoarele măsuri:

- se vor ocupa areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă redusă;

- deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta, depozita temporar în locaţii şi recipienţi adecvaţi şi vor fi eliminate prin firme specializate şi autorizate.

- la portile de acces în santier vor exista platforme de curatare a pneurilor de noroi.

- moluzul se va depozita exclusiv în containere ce vor fi preluate de autoritatile de salubritate.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Amplasamentul este deservit de căi de circulaţie perimetrale existente, respectiv drumul de exploatare DE 613 cu prelungire DE 608, DE 580, DE 547 cu prelungire DE 576. Nu se amenajează alte căi de acces. Proiectul presupune însă amenajarea aleilor de circulaţie interioare conform PUZ aprobat.

Suprafaţa ocupată de căile de acces la clădiri şi parcări este de 1067.78 mp.

Accesul şi parcarea autovehiculelor în incinta parcelelor se va face din caile de circulatie ce se vor amenaja.

Adiacent la terenul privat, pe care se vor construi clădirile se vor amenaja următoarele drumuri:

- Drum 1 în partea de Sud cu acces auto de 535.0mp şi pietonal de 290.0 mp

- Drum 2 în partea de Nord cu acces auto de 406.0mp şi pietonal de 290.0 mp

- Str. Madagascar în partea de Vest cu acces de 5.0m auto şi pietonal de 740.0 mp

- Str. Pacific în partea de Est cu acces auto de 1001.0mp, pietonal de 429.0 mp şi promenada de 2190 mp.

Toate drumurile pentru acces auto şi trotuarele pt pietoni din interiorul complexului vor fi amenajate din piatra sparta pe pat din nisip.

Părcari

Numarul  necesar de  locuri  de  parcare va  fi asigurat în parcaje amenajate în zona ZR 2, cat şi în incinta terenului privat adiacent la fiecare corp construit.

Locurile de parcare se vor realiza cu pavele inierbate.

Numarul parcarilor auto va fi egal cu 48 locuri, 16 în incinta şi 32 în zona ZR 2.

Accesul şi parcarea autovehiculelor în incinta parcelelor se va face din caile de circulatie ce se vor amenaja.

Etapa de funcţionare

Proiectul nu pregătește cadrul pentru desfășurarea niciunei activități de producție. În etapa de funcționare, complexul va avea funcții de locuire.

Etapa de dezafectare

La momentul de față, nu s-a făcut o estimare a duratei de viață a investiției.

În vederea unui management eficient al activităţii de dezafectare a obiectivului analizat, urmatoarelor aspecte trebuie avute în vedere încă din faza de construcţie/funcționare:

- Inventarierea cladirilor, instalaţiilor și retelelor tehnologice şi de utilitati existente pe amplasament;

- Inventarierea substantelor din instalaţiile ce vor fi dezafectate (compozitie, cantitate, toxicitate);

- Stabilirea destinatiei materialelor din instalații;

- Stabilirea modului de neutralizare sau eliminare a substantelor periculoase sau depreciate calitativ, cu respectarea legislatiei în vigoare și numai prin unitati specializate şi autorizate;

- Stabilirea solutiilor de depozitare corespunzatoare pentru substantele sau materialele rezultate din activităţile de dezafectare pentru care nu exista solutii imediate de neutralizare şi eliminare, precum şi monitorizarea stricta a acestora;

- Stabilirea utilajelor, resurselor energetice şi umane necesare desfasurarii activităţii de dezafectare.

Tabel 3. Clădiri, instalaţii şi retele tehnologice şi de utilitati

| Nr. crt. | Denumire clădire/instalaţii/rețele | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imobil P+1e | 6 |
| 2. | Retele electrice | 6 |
| 3. | Rețea de alimentare cu apă | 6 |
| 4. | Rețea de canalizare ape menajere | 6 |

Arterele rutiere interioare şi clădirile nu se vor dezafecta decât în condițiile în care terenului i se va schimba funcţiunea.

Dezafectarea se va realiza pe baza unui plan de inchidere ce va identifica totodată și resursele necesare pentru punerea lui în practică.

Etapele principale pe care trebuie să le respecte titularul în cazul încetarii activității sunt urmatoarele:

- golirea instalaţiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica;

- dezafectarea instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor și transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materii prime;

- demolarea constructiilor și cladirilor;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

- redarea terenului folosinţei de dinaintea implementării obiectivului analizat.

  - Reţele edilitare / utilităţi

În vederea reglementării situaţiei utilităţilor, titularul a obţinut avizul RAJA Constanţa cu numărul 364 /10621/30.10.2019, prin care se certifică faptul că în zonă nu există reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi că alimentarea se poate realiza din sistemul de pompare Corbu Rândunica.

De asemenea, a fost solicitat şi obţinut Avizul de gospodărire a apelor 120 / 23.12.2019.

Reţelele de utilităţi au fost proiectate unitar pentru proiectul de faţă şi pentru proiectul care va viza construcţia a 18 corpuri de clădire, iniţiat de acelaşi titular pe un amplasament învecinat.

Alimentarea cu apă

Sistemul zonal de alimentare cu apa al localitatii Corbu face parte din sistemul interconectat “Litoral”.

În sudul localitatii Corbu, la intrarea în localitate, este situat complexul de înmagazinare – pompare Corbu – Randunica.

În cadrul complexului este amplasat un rezervor cu volumul de V=200mc şi o stataie de pompare . Alimentarea cu apa a acestui complex se face din complexul de înmagazinare-pompare “Interconectare “ Navodari.

Din complexul Corbu – Randunica , apa este trimisa în complexul de înmagazinare-pompare Corbu ( vechi) care asigura alimentarea reţelei de distributie a localitătaii Corbu.

În cadrul complexului Corbu (vechi) sunt amplasate un rezervor de înmagazinare cu capacitatea de V=500mc şi o statie de pompare.

Pentru alimentarea cu apa a ansamblului care se va dezvolta în apropierea plajei Corbu se propune realizarea unui sistem propriu cu racordare la sistemul de alimentare al localitatii Corbu , al carui operator este S.C. RAJA S.A. Constanta.

Se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apa similar cu cel existent pentru alimentarea localitatii Corbu.

Astfel langa complexul Corbu-Randunica se doreste amplasarea unui rezervor şi a unei statii de pompare dimensionate corespunzator , care sa deserveasca numai ansamblul de locuinte şi amenajari turistice studiat .

Alimentarea rezervorului (cu rol de rezervor tampon) se va face din sistemul RAJA, din conducta care alimenteaza în prezent complexul Randunica.

Din complexul prevazut în aceasta zona , apa va fi transportata în zona locuintelor proiectate printr-o conducta (dimensionata pentru etapa finala) cu diametrul necesar de De225x13x4mm, PEHD, PE100, PN10. Traseul conductei De225mm va fi pe drumul de exploatare existent ( domeniu public) şi va avea lungimea de cca. 4,00 Km .

În prima etapa se vor executa 30 corpuri de locuinte colective P+1E, fiecare format din 8 apartamente. În total vor fi 240 apartamente.

Pentru etapa I au rezultat urmatoarele debite necesare de alimentare cu apa:

    - Q med zi    = 121,95 mc/zi =  1,41 l/s

    - Q max zi    = 169,54 mc/zi =  1,96 l/s

    - Q max orar =   25,13 mc/h ~  7,00 l/s

    - Debit incendiu exterior =  5,00 l/s.

În ansamblul proiectat se va executa un complex de înmagazinare-pompare care va cuprinde rezervoare de înmagazinare şi o statie de pompare care va trimite apa în reteaua de distributiecare se va dezvolta în interiorul zonei studiate şi care va urmari trama stradala proiectata .care se va dezvolta în interiorul zonei studiate şi care va urmari trama stradala proiectata.

Din Breviarul de calcul a rezultat ca volumul de înmagazinare necesar este de V=200mc.

Etapa I

Pentru imobilele din prima etapa, se propun urmatoarele variante de alimentare cu apa.

Varianta I

- Dimensionarea şi executarea lucrarilor din complexul Corbu – Randunica (pentru imobile) şi a conductei de refulare catre complexul de apa din ansamblul de locuinte pentru etapa finala .

- Dimensionarea şi executarea complexului de blocuri doar pentru prima etapa, constand în principal dintr-un rezervor cu capacitatea de V=200mc şi o statie de pompare de tip modular

Varianta II

Alimentarea cu apa a imobilelor din etapa I sa se realizeze din conducta de aductiune De350mm PEHD existenta , mentionata în adresa S.C. R.A.J.A. S.A. – Centrul Zonal Nord nr. 2941 / 04.05.2018 , printr-o conducta dimensionata corespunzator (numai pentru etapa I).

Functie de punctul posibil de racord în conducta De350mm se vor dimensiona şi celelalte lucrari necesare care se vor executa în ansamblul de locuinte , astfel încât sa se asigure alimentarea cu apa a consumatorilor în conditii optime de debit şi presiune ( rezervor , statie de pompare , etc ).

Canalizare menajeră

Cel mai apropiat sistem de canalizare existent  în zona proiectului este Instalatia de Epurare a Rompetrol Rafinare S.A. , amplasata la cca. 4,5 Km.

Canalizarea se va proiecta în sistem divizor.

Sistemul de canalizare menajera  va fi alcatuit din:

- Retele de canalizare stradale cu curgere gravitationala;

- Relee de pompare;

- Conducte de refulare.

Retelele de canalizare stradale se vor realiza din PVC-KG cu diametrul minim de Dn250mm şi vor urmari traseul strazilor din zona lotizata. Retelele de canalizare vor fi echipate cu camine de vizitare cu diametrul D=1,00m care se vor amplasa la schimbari de directie şi în aliniament la mazim 60m.

Statii de pompare

Vor fi necesare mai multe statii de pompare. Acestea se vor amplasa în zonele de cota minima şi vor fi dimensionate functie de zonele pe care le vor deservi .

Statia de pompare finala va refula apele în statia de epurare Rompetrol Rafinare S.A.

În acest sens, beneficiarul a obtinut un aviz de principiu de la Rompetrol Rafinare S.A. , prin care se comunica faptul ca statia de epurare poate primi debite suplimentare în vederea tratarii.

În etapa de construcţie, până la implementarea sistemului de canalizare descris mai sus, se se vor folosi bazine vidanjabile din materiale anticorozive, prietenoase cu mediul (plastic biodegradabil special, poliesteri armati cu fibra de sticlă etc ) care vor fi adaptate volumetric în functie de capacitatea dorita si care asigura neinfiltrarea în sol , implicit în panza freatica a apelor uzate.

Figura 2. Plan de poziţionare a staţiilor de pompare

Canalizare pluvială

Apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirilor şi de pe suprafata tramei stradale vor fi preluate şi dirijate catre o retea de ape meteorice proiectata.

Retelele de canalizare a apelor pluviale se vor executa din tuburi PVC-KG cu diametrul minim Dn300mm şi vor fi echipate cu receptori pluviali, guri de scurgere şi camine de vizitare circulare cu diametrul de D=1,00m şi separatoare de hidrocarburi.

Se doreste ca preluarea apelor pluviale sa se faca de catre balta existenta în zona, asa cum a fost prevazuta şi în P.U.Z.- ul aprobat de Autoritatea locala.

Alimentarea cu energie şi agent termic

Alimentarea cu energie se va face din sistemul Energetic Naţional, iar apa caldă şi căldura vor fi asigurate prin intermediul unor centrale şi boilere electrice.

  - Materii prime şi resurse naturale utilizate

Tipurile de materii prime folosite în etapa de construcție sunt redate în tabelul 3.

În etapa de funcționare, nu se utilizează materii prime, proiectul nepregătind cadrul pentru o activitate de producție.

Tabel 4. Materii prime şi auxiliare ce vor fi utilizate în etapa de construcție a proiectului

| Nr. crt. | Materii prime auxiliare | Destinaţie | Provenienţă | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lemn | Pentru realizarea cofrajelor la structurile betonate/ placaje de lemn pentru decoratiunile exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 2 | Piatră spartă natural decorativă | Cu piatra sparta decorativa se vor placa pilotii, dar în jurul teraselor se la nivel soclu se va ingradi decorativ cu nuiele. | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Fier beton, bare de fier | Pentru rezistenta structurilor betonate | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 3 | Cărămidă | Pentru realizarea zidăriei exterioare | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 4 | Acoperiș din ţigle ceramic (argilă alba) | Pentru realizarea acoperişului | De la societăţi comerciale specializate | Se depozitează în depozite deschise în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 5 | Polistiren | Pentru realizarea termoizolaţiei exterioare a clădirilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 6 | Beton | Pentru realizarea structurilor din beton (fundatii, structuri de rezistenţă, plăci de beton) | De la staţiile de betoane | Nu se depozitează pe amplasament | periculos |
| 7 | Lavabil | Pentru realizarea zugrăvelilor de interior | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 8 | Gresie/faianţă | Pentru protecţia pardoselilor şi a pareţilor laterali | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 9 | Parchet | Pentru protecţia pardoselilor | De la societăţi comerciale specializate şi autorizate | Se depozitează în magazie închisă în cadrul organizării de şantier | nepericulos |
| 10 | Nisip/balast | Pentru realizarea lucrărilor de pe amplasament | De la staţia de sortare a agregatelor minerale | Se depozitează provizoriu în organizare de şantier | nepericulos |
| 11 | Pavele înierbate | Pentru amenajarea parcărilor din incintă | De la producători autorizaţi | Se depozitează provizoriu în organizarea de şantier | nepericulos |
| 12 | Sol vegetal | Pentru realizarea umpluturilor necesare, ecologizarea zonei | Pământ rezultat din excavaţii | Nu se depozitează pe amplasament, se transportă şi se aşterne direct pe sol | nepericulos |
| Combustibili |
| 13 | Motorina | Pentru funcţionarea utilajelor de pe amplasament | De la staţiile de distribuţie a carburanţilor | Nu se depozitează combustibili pe amplasament | periculos |
| 14 | Ulei hidraulic | Pentru funcţionarea sistemului de ridicare, împingere a utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei hidraulic pe amplasament | periculos |
| 15 | Ulei de transmisie | Pentru funcţionarea în condiţii optime a cutiilor de viteză ale utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de transmisie pe amplasament | periculos |
| 16 | Ulei de motor | Pentru funcţionarea în condiţii optime a motoarelor utilajelor de pe amplasament | De la distribuitori specializaţi | Nu se depozitează ulei de motor pe amplasament | periculos |

Toate substanţele/preparatele chimice utilizate vor fi achiziţionate de la producători, care furnizează totodată şi fişele tehnice de securitate ale acestora, care contin informatii de baza privind compozitia chimică a produsului, iar în cazul preparatelor chimice, ale principalilor componenţi şi care vor include cele 16 titluri conform  cu art. 31, al. 6 din Regulamentul(CE) nr. 1907/2007, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice(REACH),  Anexa II, partea B.

Recipientii cu continut de substante sau preparate chimice vor contine toate informatiile privind periculozitatea în conformitate cu clasificarea rezultată conform cu Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, informatii care se vor regasi şi în fisa tehnica de securitate a produsului. Acestea vor fi păstrate într-un dosar de evidenţă.

Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanţelor chimice sunt gestionate conform recomandărilor din fişele tehnice de securitate şi vor fi predate către operatori autorizaţi pentru valorificare/eliminare.

Depozitarea substantelor şi preparatelor chimice se va face conform cu cerințele specificate în fisele tehnice de Securitate ale acestora.

  - Deşeuri generate

Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta în urma lucrărilor de construcție a complexului rezidențial şi ulterior pe perioada de funcționare sunt redate în tabelul 6.

Tabel 5. Tipuri de deșeuri generate

| Sursele de deşeuri (etapele proiectului) | Codurile deşeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Cantitate (kg) | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiţiei | 17 01 01 | Deşeuri de beton | 360 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Reutilizare la realizarea umpluturilor fie în cadrul proiectului prezent, fie în alte proiecte ale titularului | Nepericulos |
|  | 17 01 02 | Cărămizi | 2295 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare | Nepericulos |
|  | 17 01 03 | Materiale ceramice (gresie, faianţă) | 357 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare | Nepericulos |
|  | 17 02 01 | Deşeuri lemnoase | 2250 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 02 02 | Deşeuri din sticlă | 150 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 02 03 | Deşeuri din plastic | 150 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 02 | Deşeuri din aluminiu | 60 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 05 | Deşeuri metalice de la armături, alte construcţii | 450 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în recipienţi metalici | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 11 | Deşeuri de cabluri de la realizarea branşamentului reţelei electrice, realizarea sistemului de iluminat interior | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 05 04 | Pământ şi pietre | 1350 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier | Reutilizare la realizarea umpluturilor fie în cadrul proiectului prezent, fie în alte proiecte ale titularului | Nepericuloase |
|  | 17 08 02 | Materiale de construcţii pe bază de gips | 550 | Depozitare temporară pe amplasamentul organizării de şantier în container transportabil | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Nepericuloase |
|  | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 04 | Ambalaje metalice | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | NA | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de activitatea personalului | 150 | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |
| Etapa de funcționare a investiţiei | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de locatari | Nu s-a putut estima, depinde de numărul de locatari, dar responsabilitatea gestiunii deşeurilor a va fi a fiecărui locatar n parte, nu a contructorului | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |

Modul de gospodărire a deşeurilor

Prin modul de gestionare a deşeurilor, se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind deșeurile şi va fi păstrată evidenţa cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcție, se vor amenaja facilităţi corespunzătoare.

Deseurile menajere produse în perioada de construcție vor fi depozitate în containere specializate şi se vor prelua de catre operatorul de salubritate din zona, cu care se va incheia un contract. Daca vor rezulta deseuri de hartie, metal sau plastic, firma care va construi va trebui să predea aceste deseuri unei firme specializate.

Pentru etapa de executie a lucrărilor, se recomanda urmatoarele masuri, aplicate de antreprenorul de lucrări:

- inventarul tipurilor și cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

- evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide, în special a tipurilor de deseuri periculoase sau toxice;

- determinarea modalitatii şi a responsabililor pentru implementarea masurilor de gestionare a deseurilor;

- pamantul de excavatie va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutura;

- stratul de sol vegetal va fi îndepartat și depozitat în gramezi separate și va fi utilizat la refacerea amplasamentului în zonele neacoperite de construcții;

- depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reduca riscul poluarii solurilor și a apei freatice.

Pentru înlăturarea poluărilor accidentale care pot apărea în perioada de construcție prin pierderi de carburanţi, care mai apoi pot ajunge în reţeaua de canalizare pluvială, titularul se va asigura că poate avea la dispoziţie, în cel mai scurt timp posibil, material absorbant şi baraje absorbante.

- Descrierea alternativelor rezonabile

În cadrul acestui capitol sunt prezentate modul de selectare, descriere și evaluare a alternativelor rezonabile ale proiectuilui, aşa cum prevede Directiva EIM. În contextul procesului EIM, alternativele sunt modalități diferite de a realiza proiectul pentru a îndeplini obiectivul convenit. Alternativele pot lua diverse forme și pot varia de la ajustări minore la proiect, la o regândire completă a proiectului.

Conform prevederilor articolului 5, alineat 1 al Directivei, respectiv ale anexei IV, punctul 2, a acesteia, titularul proiectului trebuie să includă în RIM:

- descrierea alternativelor studiate;

- indicarea principalelor motive pentru selectarea opțiunii alese în ceea ce privește impactul asupra mediului.

Vor fi luate în analiză doar alternativele relevante pentru proiectul propus şi fezabile din punct de vedere tehnic.

O alternativă poate fi considerată nefezabilă dacă:

- Există obstacole tehnologice: costurile ridicate ale unei tehnologii impuse pot împiedica considerarea acesteia ca fiind o opțiune viabilă sau lipsa dezvoltării tehnologice poate împiedica luarea în considerare a anumitor opțiuni;

- Există obstacole bugetare: sunt necesare resurse adecvate pentru a implementa alternativele de proiect;

- Există obstacole din partea părților interesate: părțile interesate care se opun unei alternative de proiect pot face o anumită opțiune neatractivă;

- Există obstacole juridice sau de reglementare: pot exista instrumente de reglementare care limitează / interzic dezvoltarea unei anumite alternative.

Numărul alternativelor nu este impus, acesta este practic nelimitat, totuşi practica generală poate să dicteze câte alternative trebuie luate în considerare. Se recomandă analiza unui număr minim de 3 alternative, dintre care una trebuie să fie Alternativa 0 sau „Nicio acţiune”, respectiv descrierea a ce s-ar întâmpla dacă proiectul nu s-ar implementa şi justificarea necesităţii implementării acestuia.

Celelalte alternative identificate vor fi:

- descrise pe scurt;

- comparate în ceea ce priveşte impactul lor asupra mediului;

- justificarea alternativei selectate punându-se accent pe impactul acesteia asupra mediului.

  - Alernativa „0” sau scenariul „do nothing”

mentionam aspectele relevante de mediu din cadrul arealului şi caracteristicile acestora în conditiile evolutiei date de parametrii actuali, prin neimplementarea proiectului şi în lipsa dezvoltarii altor proiecte, de orice natura:

- functiunea actuală a terenului se va indrepta în ritm accelerat catre cea de teren neproductiv, prin neutilizarea acestuia şi dezvoltarea vegetatiei ruderale;

- dezvoltarea vegetatiei ruderale nu va putea stimula în timp indelungat revenirea la conditiile fitofaunistice naturale;

- predispozitia unei suprafete cu elemente de teren “abandonat” depozitarii necontrolate a deseurilor menajare, agricole şi din constructii, creandu-se premisele dezvoltarii unor comunitati faunistice ruderale (ciori, rozatoare) pe seama sa;

- alterarea caracteristicilor peisajului specific zonei, prin apariţia unor terenuri abandonate.

  - Alternative în realizarea proiectului

În urma unei analize facute de proiectant şi beneficiar, avand în vedere specificul activităţilor pe care le desfaşoară societatea, caracteristicile amplasamentului, morfologia și vecinatatile, contextul economic regional şi preocuparea față de respectarea legislatiei în vigoare, s-au analizat toate posibilitatile de derulare a proiectului în vederea selectarii celei optime. Investiţia se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală. Motivaţia alegerii amplasamentului a fost legata în primul rand de potenţialul acestuia (teren liber de construcții, într-o zonă în curs de dezvoltare) care îi permite dezvoltarea într-o zona de rezidențială cu potențial ridicat. Configuraţia actuala a amplasamentului corespunde condiţiilor de dezvoltare a unui complex rezidențial.

Alternativele de asigurare a utilitatilor și a conectivitatii cu infrastructura existenta în zona s-au adoptat în vederea asigurarii unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului. În ceea ce priveşte regimul de protecţie a biodiversităţii, amplasamentul este încadrat zonei care permite dezvoltare economică, funcţiunile propuse încadrându-se celor permise.

Au existat alternative privind accesul, privind dimensiunea proiectului, privind construcţia şi amenajarea, însă acestea nu induc diferențe în procesul de evaluare a impactului asupra mediului. În cele ce urmează sunt redate două variante constructive şi de amenajare.

Varianta 1:

- Fundatii din piloni metalici instalati prin infiletare în sol, cu grinda din metal peste piloni;

- Carcasa spatiala (stalpi, grinzi) din metal;

- Plansee din grinzi de lemn peste care se bat scanduri din lemn şi se executa strat de uzura la pardosele, iar pe dedesubt o captuseala de trestie cu driscuiala de ciamur;

- Pereti exterior, placi de OSB pe carcasa din lemn cu termoizolare din vata minerala  de 15 cm, în exterior tencuiala zugravita în alb şi din interior placare cu gips-carton cu vopsitorii;

- Pereti interiori despartitori din gips-carton în 2 straturi pe carcasa din confectii metalice;

- Sarpanta din lemn peste grinzi metalice, cu acoperis în 2 ape cu invelitoare din tigle ceramice tip olana;

- Ferestre din aluminiu cu obloane din aluminiu de culoare albastra;

- Usi exterioare din metal, interioare din lemn.

Varianta 2:

- Fundatii din piatra cu placa din beton armat la pardosele de la Parter;

- Carcasa spatiala (stalpi, grinzi) din beton armat;

- Plansee din grinzi de metal peste care se toarna placa de beton armat cu grosimea de 10-12cm;

- Pereti exterior din caramida POROTHERM cu grosimea de 30cm şi termoizolare din vata minerala la exterior cu tencuiala zugravita în alb;

- Pereti interiori despartitori din gips-carton în 2 straturi pe carcasa din confectii metalice;

- Sarpanta din lemn peste grinzi din beton armat, cu acoperis în 2 ape cu invelitoare din tigle ceramice tip olana pe capriori din lemn;

- Ferestre din aluminiu cu obloane din aluminiu de culoare albastra;

- Usi exterioare din metal, interioare din lemn.

Având în vedere că amplasamentul este situat într-o zonă valoroasă din punct de vedere biotic, Alternativa 1, cu fundare pe piloni şi păstrarea vegetaţiei naturale pe o suprafaţă mai mare, a fost considerată varianta optimă.

- Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului (scenariul de bază)

  - Descrierea mediului fizic

Din punct de vedere geografic, amplasamentul aparţine Podişului Dobrogean. Podişul Dobrogean este un podiş tabular, cu interfluvii larg vălurite şi plane, cu înălţimi medii cuprinse între 100 m şi 200 m, care se termină printr-un abrupt către Dunăre şi mare. Relieful a fost modelat de ape, în trepte, de la vest la est şi către Valea Carasu (zonă de maximă coborâre a reliefului Dobrogei Centrale şi de Sud) ce coincide cu o arie de afundare tectonică. Caracterul de platformă este evidenţiat de depozite slab ondulate, aproape plane, care au suferit mişcări de basculare epirogenetice, ultima afectând zona recent. Prezenţa văilor meandrate, cu pereţi abrupţi, care se continuă şi pe platforma continentală, sunt consecinţa acestor mişcări epirogenice. Energia mică de relief (în jur de 50 m ), suprafeţele interfluviale întinse şi slab văluite, cu înălţimi medii de 100 – 200m, dau un aspect de câmpie tabulară – structurală.

Fundamentul amplasamentului este reprezentat de calcare sarmatice. Depozitele mai noi, de varsta cuaternara apar deasupra calcarelor şi sunt reprezentate prin argile de diferite sorturi (argile galben-verzui sau verzi, argile cafenii-roscate cu cuiburi de gips, argile cafenii, argile prafoase cafenii, etc.). Aceste formatiuni sunt depuse în facies marin, uneori lagunar, În continuare, se dezvolta depozite loessoide, depuse în regim eolian, în pachete cu grosimi de pana la 10 m. La suprafata terenului se gaseste sol vegetal, cu grosime de 0,80-1,00 m sau  umpluturi antropice, cu grosimi de pana la 1-2 m. În zona nu exista cursuri de apa.

Climatul maritim, caracteristic acestei zone, prezinta o stabilitate termica a atmosferei. Temperatura medie în lunile iunie-august depaseste 25°C. Anotimpul cald înregistreaza 100-120 zile cu temperatura de 20-25°C şi 20-30 zile tropicale cu temperatura minima absoluta inregistrata 25°C. Temperaturile medii multianuale inregistreaza cele mai mari valori din intreaga tara, situandu-se la 11,2°C. Media maximelor lunare, cu valori de peste 30°C sunt atinse în iulie, august și septembrie; în aceste luni valorile minimelor lunare şi anuale atingand 12 -130C. Primavara, datorita prezentei marii, temperaturile sunt mai coborate cu 1 – 30C decat în interiorul Dobrogei, iar toamna, din acelea şi motive, sunt mai ridicate cu cateva grade. Durata de stralucire a soarelui se ridica la o valoare medie multianuala de 2286,3 ore/an. Energia radianta primita de la soare sub forma de radiatie globala anuala, exprimata în valori multianuale, insumeaza cca 4.000 calorii/cm2/an, pe timp cu cer acoperit reducandu- se cu peste ½ din valoarea inregistrata pe cer senin. Precipitatiile sunt reduse, sub 400 mm/an, comuna Corbu aflandu-se în arealul cu probabilitatea cea mai redusa a precipitatiilor din toata Dobrogea. Evapotranspiratia potentiala este de 697 mm, însă cea reala atinge numai 370 mm, excedentul de apa față de evapotranspiratia potentiala fiind de 0 mm, deficitul ajungand la 327 mm. Datorita evaporatiei ridicate, umezeala aerului este mare, media multianuala depasind 81%. Nebulozitatea se caracterizeaza printr-o evolutie inversa a valorilor medii lunare în comparatie cu temperatura aerului, cele mai mari valori inregistrandu-se în lunile de iarna (6,7 – 7,2), cu maxima în decembrie. Numarul mediu de zile cu ceata este de 50 zile/an, numarul maxim fiind în timpul iernii. În ceea ce priveste vanturile, în aceasta zona frecventa medie (%) cea mai ridicata se intalneste în cazul vanturilor din Nord (21,5%), urmata de cele din Vest (12,7 %) şi Nord – Est (11,7 %). Cea mai scazuta frecventa se inregistreaza pentru vanturile din directia Sud – Vest (5,9 %) și Est (6,1%), urmate de cele din Sud (8,7 %), Nord – Vest (8,8 %) și Sud (9,4%). Pe directiile vanturilor predominante, din sectorul nordic (NV, N, NE) se inregistreaza şi cele mai mari viteze medii anuale: 7,4 m/s pentru nord, 6,7 m/s pentru nord-est și 4,7 m/s pentru nord-vest. Situat intr-o zona puternic aerata şi ventilata, comuna Corbu nu se confrunta cu probleme majore de poluare a aerului. Emisiile de poluanti în aer sunt în general reduse și provin ca urmare a proceselor tehnologice şi industriale, de la autovehicule, ca efect al arderii combustibililor lichizi, de la instalaţiile individuale de alimentare cu caldura şi producere de apa calda etc.

  - Descrierea mediului biotic

Din punct de vedere al vegetaţiei, amplasamentul găzduieşte o vegetaţie naturală de dune, respectiv formaţiuni costiere reprezentând primele stadii ale formării dunelor, constituite de ondulaţii sau suprafeţe de nisip înălţate ale plajei superioare, sau de o bordură situată înspre mare la baza dunelor înalte, cu asociaţiile vegetale: Elymetum gigantei Morariu 1957; Artemisietum tschernievianae (arenariae) Popescu et Sanda 1977; Secali sylvestris-Alyssetum borzeani (Borza 1931) Morariu 1959; Aperetum maritimae Popescu et al. 1980; Brometum tectorum Bojko 1934; Crambetum maritimae (Şerbănescu 1965) Popescu et al. 1980; Secali sylvestris-Brometum tectorum Hargitai 1940.

Din punct de vedere faunistic, zona constituie habitat pentru o serie de păsări de terenuri deschise, respectiv pentru alte specii faunistice precum rozătoare, amfibieni şi reptile.

O analiză detaliată a amplasamentului din punct de vedere al biodiversităţii este prezentată în studiul de evaluare adecvată.

  - Descrierea mediului socio-economic

Situată la numai 23 de km Nord de municipiul Constanţa, comuna Corbu face parte din localităţile aflate pe litoralul Marii Negre şi are în componenţa sa satele Corbu, Vadu şi Luminiţa. Comuna se înscrie în categoria localităţilor rurale mari având o populaţie de peste 5000 de locuitori (5689), majoritatea de naţionalitate română, alături de care există şi etnici de naţionalitate bulgară, maghiară, germană, turcă etc.

Din punct de vedere al clasificării funcţionale, comuna Corbu intră în categoria localităţilor cu funcţii preponderent agricole. Pentru comuna, functia agricolă se asociază cu industria extractiva a materialelor de constructii (calcar la Luminita), industria petrochimică (Rafinaria Rompetrol) sau cu turismul.

- Descrierea factorilor de mediu relevanți susceptibili de a fi afectați de proiect

  - Apa

În prognozarea impactului pe care obiectivul propus il poate avea asupra factorului de mediu apa trebuie sa se tina cont de cele doua etape în derularea proiectului şi anume etapa de executie și etapa de functionare.

În etapa de construcție, au fost identificate următoarele forme de impact:

- manipularea materialelor în cazul executarii lucrărilor de construcție – impact direct asupra apei de suprafață şi solului, impact indirect asupra aerului şi apelor subterane; impact reversibil; impact local; probabilitate medie de apariție; impact negativ pe termen scurt şi negativ nesemnificativ pe termen mediu;

- depozitarea carburantilor și manevrarii acestora, care la o manipulare neatenta pot ajunge pe sol şi se vor infiltra în pamant, iar de aici în apa subterana – impact direct asupra apei de suprafață şi solului, impact indirect asupra aerului şi apelor subterane; impact reversibil; impact local; probabilitate medie de apariție; impact negativ pe termen scurt şi negativ nesemnificativ pe termen mediu;

- depozitarea materialelor de construcție care în cazul ploilor abundente pot fi antrenate în sol şi în apa freatică – impact direct asupra apei de suprafață şi solului, impact indirect asupra aerului şi apelor subterane; impact reversibil; impact local; probabilitate medie de apariție; impact negativ pe termen scurt şi negativ nesemnificaiv pe termen mediu;

În perioada de functionare, principalele forme de agresiune asupra factorului de mediu apa sunt:

- Diminuarea rezervei de apa prin consum al acesteia. Desi aceste implicatii sunt extrem de importante în sistemele naturale, se considera ca în conditiile în care amplasamentul se va alimenta din sistem centralizat, impactul din acest punct de vedere se reduce simtitor. Se va practica şi un mod de locuire durabilă în care populația va fi stimulată înspre un consum moderat de apă;

- Poluarea apei prin: functionarea necorespunzatoare a echipamentelor şi instalatiilor de colectare-epurare a apelor uzate de pe amplasament, depozitarea necontrolata de deseuri direct pe sol, cu implicatii şi asupra panzei freatice. Referitor la primul aspect, trebuie mentionat ca solutiile constructive propuse prin proiect sunt în masura sa asigure evacuarea controlata a tuturor apelor uzate de pe amplasament, fara a afecta apele de suprafata şi cele freatice.

Avand în vedere ca proiectul presupune mai degraba schimbari de ordin functional, fara a afecta calitatea apei, se consideră că prin respectarea normelor tehnice de întreținere a instalațiilor și a celor de gestionare a deșeurilor, respectiv prin adoptarea unor practici interne prin care se evită consumul exagerat de apă şi pierderile, impactul asupra factorului de mediu apa va fi nesemnificativ.

  - Aerul şi schimbările climatice

Având în vedere că lucrările se vor desfășura într-o zonă antropizată, în curs de dezvoltare, acestea se vor suprapune peste o serie de activități care pot produce poluarea aerului, cu particule de aceeași natură cu cele asociate lucrărilor.

Sursele de poluare atmosferică în zona în care se vor efectua lucrări pot fi asociate cu:

- activităţi casnice specifice aşezărilor umane – încălzire rezidenţială, preparare hrană;

- traficul rutier.

Principalele categorii de poluanți asociate activităților menționate sunt:

- surse staţionare de ardere: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compuşi organici volatili şi condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice - substanţe cu potenţial cancerigen);

- surse staţionare reprezentate de motoare cu ardere internă (pompe, generatoare, etc.): NO, NO2, N2O, CO, CO2, SO2, particule încărcate cu metale grele, compuşi organici volatili şi condensabili (incluzând HAP şi alţi componenţi potenţial cancerigeni);

- traficul rutier: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), SO2, CH4, compuşi organici volatili nonmetanici, particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn);

- unităţile de servicii, alte activităţi: poluanţi specifici arderii combustibililor, particule, compuşi organici volatili nonmetanici, alte substanțe specifice fiecărei categorii de activități în parte.

Executia lucrărilor de infrastructură, în general, poate avea un impact important asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. Ea constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, o sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate).

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrărilor pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- activitatea utilajelor de construcție;

- transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

- manipularea materialelor.

Trebuie specificat ca în termenul generic de „pulberi” se inteleg particule materiale solide, în suspensie și sedimentabile (inclusiv PM10 – particule avand diametrul mai mic de 10 μm care pot ajunge pe tractur respirator).

La executia lucrărilor, degajarea pulberilor din activităţile de excavatie și punerea în opera a umpluturilor nu are un impact semnificativ, intrucat se lucreaza cu materiale coezive avand umiditatea naturala sau la optimul de captare.

Pulberile sunt generate şi prin eroziunea eoliana din depozitarea temporara de material excavat. Pe traseul conductelor materialele excavate sunt din categoria: prafurilor argiloase, argilelor prafoase, nisipurilor prafoase, materiale cu coeziune care sunt mai greu antrenabile de vant.

Principala arie de emisie a poluantilor în atmosfera este amplasamentul zonelor de lucru (amplasamentul lucrărilor), iar sursele de emisie sunt incluse în urmatoarele tipuri:

- surse la sol sau în apropierea solului, cu inaltimi efective de emisie de pana la 4 m față de nivelul solului;

- surse deschise, deoarece implica manevrarea pamantului;

- surse mobile, constand în ansamblul utilajelor și mijloacelor de transport folosite.

Cantitatile de poluanti emise în atmosfera de utilajele de lucru depind, în principal, de urmatorii factori:

- consumul de carburanti (substante poluante: NOx, CO2, CO, COV, particule materiale din arderea carburantilor etc.);

- puterea motorului;

- capacitatea utilajului şi varsta motorului/utilajului;

- aria pe care se desfasoara aceste activităţi (substante poluante - particule materiale în suspensie și sedimentabile);

- distantele parcurse (substante poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafata drumurilor).

Natura temporara a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de executie, modificarea fronturilor de lucru, diferentiaza net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atat în ceea ce priveste estimarea, cat şi controlul emisiilor.

Se apreciază ca poluarea specifica activităţilor de alimentare cu carburanti, intretinere şi reparatii ale utilajelor și mijloacelor de transport este redusa și poate fi neglijata cu conditia respectarii normelor.

Se apreciaza ca emisiile în aer pe perioada de execuție a lucrărilor sunt reduse ca intensitate, afecteaza arii reduse ca suprafață şi se suprapun peste emisii de aceeași natură, nedirijate, din alte activități umane.

Toate tipurile de impact în perioada de construcție afectează direct aerul, indirect apa şi solul, sunt de scurtă durată, reversibile, locale, cu probabilitate medie de apariție, fiind încadrate în categoria negativ nesemnificativ.

Cât priveşte schimbările climatice, proiectul nu contribuie ecât într-o măsură extreme de redusă la intensificarea acestora, nu se produce o creştere directă semnificativă de GES ca urmare a implementării ptoiectului, iar creşterile indirecte de GES ca urmare a consumului energetic sau transporturilor asociate proiectului sunt nesemnificative. Nici creşterea emisiilor de GES asociate managementului deșeurilor în cadrul proiectului este nesemnificativ.

Având în vedere cele prezentate și în conditiile în care proiectul nu prevede dezvoltarea unor obiective industriale care ar putea contribui la poluarea aerului, se considera ca impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

  - Solul şi subsolul

Activităţile din santier, în general, implică manipularea unor cantitati importante de substante potential poluante pentru sol şi subsol. În categoria acestor substante trebuie inclusi carburantii, combustibilii, vopselele, solventii etc. Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activităţi potential poluatoare pentru sol şi subsol, în cazul pierderilor de carburant şi infiltrarea în teren a acestuia.

O altă sursa potenţială de poluare dispersă a solului şi subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în fronturile de lucru. Utilajele, în cazul unor defecţiuni tehnice, pot pierde carburant şi ulei. Neobservate şi neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului şi subsolului.

Erodarea sau poluarea solului impiedica dezvoltarea vegetatiei pe suprafetele afectate. Refacerea vegetatiei se produce în perioade de timp de ordinul anilor sau zecilor de ani.

În sinteza, principalii poluanti ai solului proveniti din activităţile de construcție ale obiectivelor vizate de proiect sunt grupati dupa cum urmeaza:

- Poluanti directi, reprezentati în special de pierderile de produse petroliere care pot să apara în timpul alimentarii cu carburanti, a reparatiilor, a functionarii defectuoase a utilajelor etc. La acestea se adauga pulberile rezultate în procesele de excavare, incarcare, transport, descarcare a pamantului.

- Poluanti ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluantilor din aer, proveniti din circulatia mijloacelor de transport, functionarea utilajelor de constructii etc.

- Poluanti accidentali, rezultati în urma unor deversari accidentale la nivelul zonelor de lucru sau cailor de acces.

- Poluanti sinergici, în special asocierea SO2 cu particule de praf.

Substantele poluante prezente în emisii şi susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx și metalele grele.

Impactul asupra solului în perioada de construcție este direct, dar și indirect, prin sedimentare, este reversibil, de scurtă durată, cu manifestare locală, cu probabilitate mica de apariție. Este încadrat în categoria impact negativ nesemnificativ.

  - Biodiversitatea

Impactul asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar

În cadrul studiului de evaluare adecvată a fost luată în considerare identificarea şi evaluarea tuturor tipurilor de impact negativ al proiectului, susceptibile să afecteze în mod semnificativ biodiversitatea şi ariile naturale protejate de interes comunitar.

Astfel, au fost analizate următoarele tipuri de impact potențial:

- direct şi indirect;

- pe termen scurt sau lung;

- din faza de construcţie, de operare şi de dezafectare;

- rezidual;

- cumulativ.

Potențialul impact direct şi indirect

În privința SPA şi a speciilor pentru care s-a desemnat aria, a fost identificată o singură specie – fâsa de câmp (Anthus campestris). Impactul direct al proiectului, constă în pierderea surafeței de habitat de cuibărit și hrănire, de 0,84 ha, care reprezintă la nivelul ROSPA0031, un procent practic nul (0,004%), fapt ce arată că impactul va fi nesemnificativ asupra speciei. De asemenea, nu va exista  un impact indirect.

În ce privește ROSCI0065, s-a identificat un singur tip de habitat de interes comunitar – 2110- Dune mobile embrionate. Impactul direct va fi reprezentat de eliminarea suprafeței de 0,84 ha, adică suprafața proiectului, ceea ce reprezintă la nivelul sitului, un procent de 0,018 % din totalul suprafeței habitatului respectiv din sit, adică un procent practic nul. Așadar, impactul va fi nesemnificativ asupra habitatului, suprafața sa la nivelul sitului fiind de peste 4500 ha, integritatea sa structurală şi funcțională fiind asigurată. De asemenea, nu va exista  un impact indirect.

Potențialul impact pe termen scurt sau lung

Pentru orice specie sau tip de habitat de interes comunitar, impactul pe termen scurt constă perturbarea liniștii, prin activitățile specifice ale oamenilor și utilajelor de lucru, pe perioada de execuție. În această perioadă, dacă se va suprapune cu cea a cuibăritului (aprilie-iulie), fâsa de câmp este perturbată, dar nu va exista şi un impact marginal, asupra habitatelor învecinate, deoarece specia nu s-a identificat decât pe suprafața de 0,84 ha a proiectului. Pe termen lung, atât pentru fâsă, cât şi pentru habitatul de dune mobile embrionare, impactul va fi dispariția acestora, strict pe suprafața proiectului, iar raportat la suprafața siturilor, acesta va fi nesemnificativ.

Potențialul impact din faza de construcţie, de operare şi de dezafectare

În faza de construcție, a fost prezentat potențialul impact al proiectului, la punctul 2. În perioada de dare în funcțiune a proiectului, respectiv de ocupare a spațiilor de cazare, cu toate activitățile aferente, impactul se va manifesta în primul rând prin stresul sau deranjul cauzat speciilor de pe amplasament și din imediata vecinătate (pe o lățime de 15-20 m de la limitele terenului supus proiectului). Singura specie care poate astfel să fie afectată, este fâsa de câmp, care oricum va dispărea odată cu habitatul de pe cele 0,84 ha ale proiectului. Deranjul prin activitățile umane nu va afecta specia pe terenurile învecinate, aceasta nefiind identificată decât pe suprafața proiectului. Dezafectarea nu va fi o etapă a proiectului analizat.

Potențialul impact rezidual

După aplicarea măsurilor de reducere a impactului sau a celor de conservare pe suprafața şi în vecinătatea proiectului, nu va exista un impact rezidual, având în vedere că orice tip de impact analizat este nesemnificativ, iar prin aplicarea măsurilor de reducere a lui, va fi practic nul. Se vor propune unele măsuri de conservare specifice, pentru menținerea speciilor și habitatelor de interes comunitar și nu numai, la nivelul zonei proiectului. Menținerea la nivelul sitului a structurii habitateleor de stepă şi a modului de folosință, mai ales prin evitarea transformării lor în terenuri arabile sau scoaterea din circuitul agricol pentru diverse scopuri, reprezintă o măsură de bază, mai ales pe suprafețele mari, compacte de pajiști.

Potențialul impact cumulativ

Singurul impact cumulativ potențial identificat, este cel legat de cumularea efectelor celor două proiecte de construcții, propuse de acelaș beneficiar, respectiv cel privind construirea celor 6 imobile (analizat în acest studiu) şi celui învecinat, care prevede construirea a 18 imobile. Ambele sunt amplasate în zona de studiu, pe structuri de habitat asemănătoare şi într-o zonă geomorfologică identică (zona litorală), fiind analizate începând cu faza de PUZ.

Practic, impactul cumulativ al celor două proiecte alăturate şi semnificația acestuia asupra speciilor, habitatelor și integrității siturilor, se exprimă astfel:

- Pierderea suprafeței de habitat util pentru fâsa de câmp, respectiv se va pierde o suprafață cumulată de 3 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0014% din totalul habitatelor utile ale speciei, din ROSPA0031, adică o suprafață practic nulă, raportându-ne și la populația relativ mare a speciei din sit (specie relativ comună, descrisă în formularul standard al sitului). Această pierdere, reprezintă doar un impact nesemnificativ asupra sa;

- Pentru aceeași specie – fâsa de câmp, impactul direct cumulativ asupra sa, prin efecctele celor două proiecte, va fi dispariția a maximum 4 exemplare (posibil 2 perechi), ceea ce reprezintă doar un impact nesemnificativ, ținându-se cont şi de explicațiile anterioare;

- Pierderea suprafeței tipului de habitat de importață comunitară – 2110, Dune mobile embrionare, cumulată prin existența celor două proiecte alăturate, va fi de 0,066% din totalul habitatului din ROSCI0065, adică o suprafață practic nulă, ceea ce reprezintă un impact nesemnificativ asupra acestuia;

Cât priveşte alte proiecte viitoare cu care s-ar putea cumula impactul, trebuie menţionat că proiectele fac parte dintr-un 2 PUZ-uri de aproximativ 30 de hectare cumulat. Pe lângă cele două proiecte care se află la acest moment în fază de reglementare, titularul mai deţine o suprafaţă de circa 1 ha, pe care intenţionează să dezvolte alte două proiecte, unul de construire a 5 case similare cu cele vizate de prezentul proiect şi un alt proiect pentru 1 restaurant. Suprafaţa construită pentru cele două proiecte care vor fi iniţiate ulterior este de circa 0.4509 ha. În cazul în care se vor iplementa, suprafaţa habitatului 2110 care va fi pierdută va fi de 1.47 ha, respectiv 0.03% din suprafaţa habitatului la nivelul sitului, rezultând un impact negativ nesemnificativ, care nu va afecta integritate sitului şi nici starea de conservare a habitatului la nivelul sitului.

Concluzionând la cele prezentate anterior, va exista doar un impact nesemnificativ asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară din cele două situri (ROSPA0031 şi ROSCI0065) și unul nul asupra integrității siturilor, integritate care se va păstra și după aplicarea proiectelor, respectiv a funcționării acestora (darea în folosință a ansamblurilor de case de vacanță de pe cele două amplasamente).

Indiferent de tipul de impact, constatăm de asemenea în privința singurei specii de pasăre de importanță comunitară de pe amplasamentul proiectului (fâsa de câmp – Anthus campestris), dar şi în general a avifaunei, următoarele:

- nu se va produce fragmentarea habitatului de cuibărit / hrănire / staţionare sau utilizat în alte scopuri la nivelul întregului sit, considerând şi poziționarea extrem-sudică a proiectului, dar și suprafața foarte mică ce va fi afectată (sub 1 ha) raportată la suprafața totală a sitului – 512820 ha;

- nu vor apare efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor sau la alte fenomene negative pentru biodiversitate, din aceleași considerente prezentate anterior;

- efectele marginale vor fi inexistente, având în vedere şi gradul de degradare și de perturbare a celorlalte tipuri de habitate din vecinătate (o parte a habitatului a fost arat în anii anteriori, existența unor poteci / cărări, gunoi menajer, activitate umană cvasi-permanentă mai ales în sezonul estival sau în week-endurile din perioada de primăvară-vară etc.)

Măsuri pentru refacerea stării habitatului 2110 neafectat de lucrări

În vecinătatea zonei studiate au fost identificate următoarele specii de plante invazive: Xanthium strumarium, Abutilon teophrasti și Ailanthus altissima care afectează structura și funcțiile habitatelor în care acestea cresc, inclusiv a habitatului 2110 – Dune mobile embrionare și care reprezintă un pericol datorită capacității mari de dispersie a acestora, inclusiv asupra zonei de studiu. În scopul limitării și după caz eradicării acestor specii sunt necesare măsuri concrete de management, precum:

- Interzicerea introducerii ca specii ornamentale a speciilor de plante adventice cu potential invaziv pe suprafa proiectului.

- Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la introducerea, limitarea răspândirii și eradicarea speciilor alohtone și invazive.

- Aplicarea măsurilor de combatere manuale și mecanice exclusiv, cele chimice și biologice nefiind recomandate în arii protejate și în apropierea apelor: acoperire, sufocare, smulgere, cosit, incendiere controlată a resturilor biologice, urmate de renaturarea zonei afectate. Propunem ca acestă măsură să fie aplicată pe toate terenurile deținute de beneficiar.

Menționăm fatul că metodele mecanice de combatere a speciilor invazie crează terenuri noi propice instalării speciilor autohtone și regenerării habitatelor afectate.

Impactul asupra altor specii de floră din Lista Roşie

Figura 3. Hartă colectare date de teren

Scara treptelor AD, conform sistemului Braun-Blanquet:

1 – indivizi prezenţi în proporţie de 5 – 20% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

2 – indivizi prezenţi în proporţie de 21 – 40% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

3 – indivizi prezenţi în proporţie de 41 – 60% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

4 – indivizi prezenţi în proporţie de 61 – 80% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

5 – indivizi prezenţi în proporţie de 81 – 100% din suprafeţele în care a fost împărţit releveul;

+ - puțini indivizi, cu acoperire foarte redusă.

- Artemisia tschernieviana – statut de conservare EN (Periclitată)

Proiect 6 case – pătratele A1, B1, B2, C1 – abundență între treptele 2 și 4 (vezi anexele 1 și 2)

Artemisia tschernieviana este specie edificatoare și dominant a habitatului 2110 – Dune mobile embrionare, asociația Artemisietum tschernievianae (arenariae) Popescu et Sanda 1977, explicând astfel acoperirea maxima/releveu de până la 80% din suprafața acestuia. Artemisia tschernieviana este specie perenă, formează tufișuri compacte cu o înălțime cuprinsă între 50 și 100 cm și peste sezonul rece trece prin protejarea mugurilor proprii de către propria tufa. Acestă strategie permite relocarea exemplarelor situate pe terenuri care vor fi ocupate permanent de construcții pe terenuri apropiate, sau renaturarea terenurilor cu Artemisia tschernieviana după lucrări, specia fiind una rezitentă.

- Elymus farctus – statut de conservare CR (critic periclitată)

Proiect 6 case – pătratele B2 și C1 - abundență între treptele 1 și 2 (vezi anexele 1 și 2)

Elymus farctus - pir de mare –specie perenă, geofită, crește pe nisipurile litorale din jud. Constanța și Tulcea, este specie edificatoare a habitatului 2110, deci comună în acestă zonă. Aceasă specie acoperă maxim 40% din suprafața releveelor analizate, fiind poaceu, nu se poate face estimarea decât la nivel de suprafață acoperită și nu ca nr. de indivizi.

- Crambe maritima – statut de conservare EN (Periclitată)

Proiect 6 case – pătratul A2 – abundență + (max.20 exemplare la nivelul zonei studiate) (vezi anexele 1 și 2)

Crambe maritima – varză de mare – specie perenă, cu înăltime între 30 și 70 cm, răspândită pe nisipurile litorale.

- Eryngium maritimum – statut de conservare VU (Vulnerabilă)

Proiect 6 case – pătratul A1 – abundență + (max. 25 exemplare la nivelul zonei studiate) (vezi anexele 1 și 2)

Este specie foarte puțin frecventă în zona de studiu, fiind întâlnită în pătratul A1. Eryngium maritimum este o specie perenă, cu înălțime între 15 și 60 cm, hemicriptofită.

- Alyssum borzaeanum - statut de conservare subendemică

Proiect 6 case – absent

Măsuri de management propuse pentru speciile de plante din Lista Roşie

Toate speciile de plante menționate anterior se găsesc în zona de studiu în habitatul lor caracteristic, acestea fiind specii rezistente, bine adaptate nisipurilor. Toată zona de studiu este afectată de turismul necontrolat, depozitatea deșeurilor și a fost chiar arată, dar, datorită caracterului de pionierat al acestui habitat – Dune mobile embrionare – acesta are mare capacitate de a-și reveni.

Foto 3. Factori care influențează negativ habitatul 2110 Dune mobile embrionare

Ca măsuri active de management al acestor specii propunem relocarea tuturor indivizilor de Crambe maritima și Eryngium maritimum de pe suprafețele care vor fi ocupate definitiv de construcții, protejarea cu mijloace mecanice a celorlalte exemplare pe perioada de realizare a proiectului, precum și colectarea de semințe locale, urmate de plantarea acestora între case, după finalizarea construcțiilor. Relocarea propunem să fie realizată înainte de perioada de înflorire a plantelor (mai). Încurajăm regenerarea prin semințe colectate local și folosirea speciei Crambe maritima ca specie decorativă între case, datorită valorii ornamentale și melifere.

Pentru speciile Artemisia tschernieviana și Elymus farctus propunem relocarea tufelor/asocierilor de indivizi pe care le formează, de pe terenurile care vor fi ocupate permanent de construcții pe terenuri apropiate, sau renaturarea terenurilor cu Artemisia tschernieviana și Elymus farctus după lucrări.

  - Populaţia şi sănătatea umană

Mediul socio-economic din arealul în care este localizat amplasamentul va fi afectat nesemnificativ în sens negativ de construcția acestui obiectiv, având în vedere concluziile gradului de afectare a factorilor de mediu abiotici, prezentate anterior. Impactul generat de implementarea acestei investiții va influența în mod pozitiv dinamica socio-economică a orașului. Beneficiile pentru locuitorii orașului sunt legate de sporirea confortului imobiliar, care va contribui la creșterea nivelului de trai.

Având în vedere că obiectivul se va dezvolta într-o zonă destul de puțin locuită în prezent, riscul de a crea disconfort populației din zonă, atât în perioada de construcție, cât şi în cea de funcționare, e relativ scăzut. Totuși, trebuie amintite potențialele forme de impact negativ care ar putea afecta componenta antropică în perioada de construcție și în cea de funcționare:

- organizarea de șantier, care întotdeauna provoaca disconfort populatiei riverane prin zgomot sau cresterea concentratiei de pulberi; posibila aparitie a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care transportă materiale de constructii sau cele care transport persoanele rezidente, după începerea funcționării; se consideră ca valorile normale de trafic vor creste relativ mult, însă accesul către amplasament este unul facil, dintr-un drum national, astfel încât se consideră că intensificarea traficului nu va genera problem deosebite în zonă;

- depozitarea necontrolata a deșeurilor de construcție care poate genera un impact estetic negativ;

- poluarea fonica, care ar putea afecta negativ populatia, poate crea disconfort populației din zonă, de aceea se recomandă respectarea orelor de liniște și consultarea reprezentanților obiectivelor existente în zonă privind nivelul de disconfort și luarea unor măsuri de comun acord.

În concluzie, se poate afirma că în ceea ce priveste impactul generat de implementarea proiectului propus asupra mediului socio-economic al comunei în care se implementează, acesta va fi în principal pozitiv, mai ales dupa începerea functionarii obiectivelor propuse prin proiect. Impact negativ vor implica doar activităţile din faza de executie, dar acesta va fi pastrat la niveluri minime prin respectarea conditiilor de trafic pe drumurile publice (rularea cu viteza redusa) şi a normelor de transport şi executie de catre personalul de pe santier. Aceste forme de impact negativ participa de fapt la cresterea poluarii de fond, caracteristica de altfel tuturor arterelor de circulatie și șantierelor de construcție.

  - Peisajul

Proiectul se suprapune peste un peisaj în care prezenţa antropică este evidentă, cu vegetaţie naturală şi seminaturală modificată, prin urmare implementarea proiectului propus nu va contribui la deprecierea aspectului general al zonei.

- DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI

Stabilirea semnificaţiei impacturilor prezentate mai sus, s-a efectuat răspunzând la următoarele întrebări:

Va fi o schimbare majoră a condițiilor de mediu?

•	Noile caracteristici vor fi disproporționate față de caracteristicile mediului existent?

RĂSPUNS: Nu, proiectul survine pe un fond ocupaţional de aceeaşi natură, zona este afectată de dezvoltare rezidenţială, de activităţi agricole, de turism neorganizat în perioada caldă, vegetaţia naturală este parţial modificată şi ruderalizată.

•	Impactul va fi neobișnuit în zonă sau deosebit de complex?

RĂSPUNS: nu, impactul este caracteristic tuturor şantierelor de construcţie.

•	Impactul se va extinde pe o arie largă?

RĂSPUNS: nu, toate formele de impact identificate mai sus se manifestă local

•	Va exista un potențial de impact transfrontalier?

RĂSPUNS: nu

•	Vor fi afectați mulți oameni?

RĂSPUNS: nu, populaţia va fi afectată uşor în perioada construcţiei şi nu direct, ci mai ales indirect, prin intensificarea traficului greu în zonă sau zgomot.

•	Vor fi afectați mulți receptori de alte tipuri (faună și floră, întreprinderi, facilități)?

RĂSPUNS: nu, biodiversitatea este potenţial afectată, însă nu semnificativ, după cum relevă studiul de evaluare adecvată.

•	Vor fi afectate caracteristicile sau resursele valoroase sau limitate?

RĂSPUNS: proiectul nu implică un consum ridicat de resurse.

•	Există riscul ca standardele de mediu să fie încălcate?

RĂSPUNS: Sursele de emisie nu sunt dirijate, majoritatea sunt comune tuturor şantierelor de construcţie, conform estimărilor efectuate nu există niciun risc ca standardele de mediu să fie încălcate.

•	Există riscul ca siturile, zonele, caracteristicile protejate să fie afectate?

RĂSPUNS: amplasamentul este inclus în arii naturale protejate, dar obiectivele de conservare ale acestora nu vor fi afectate decât nesemnificativ de implementarea proiectului.

•	Există o probabilitate mare de apariție a efectului?

RĂSPUNS: în condiţiile aplicării măsurilor, probabilitatea de apariţie a majorităţii fomelor de impact este redusă.

•	Impactul se va manifesta pentru o perioadă lungă de timp?

RĂSPUNS: nu, majoritatea formelor de impact se vor manifesta temporar, pe perioada construcţiei.

•	Efectul va fi permanent, mai degrabă decât temporar?

RĂSPUNS: efectele sunt temporare în cea mai mare măsură. Scoaterea unor suprafeţe de teren din circuitul natural este singurul impact permanent, dar nu este semnificativ.

•	Impactul va fi continuu sau intermitent?

RĂSPUNS: impactul va fi intermitent, manifestându-se în perioadele în care se efectuează lucrările de construcţie.

•	Dacă impactul este intermitent, acesta va fi frecvent sau rar?

RĂSPUNS: impacturile se manifestă intermitent, iar dacă se vor aplica măsurile de reducere, se vor manifesta rar.

•	Impactul va fi ireversibil?

RĂSPUNS: cele mai multe forme de impact sunt reversibile, după încheierea lucrărilor, factorii de mediu vor reveni la dinamica naturală, cu excepţia solului de pe suprafeţele acoperite de construcţii, a cărui dinamică naturală va fi întreruptă.

•	Va fi dificil să se evite, reducă, repare sau să se compenseze efectul?

RĂSPUNS: există măsuri de reducere a impactului care dacă vor fi aplicate, vor conduce la prevenirea / reducerea impactului.

Cât priveşte impactul cumulativ, zona este în plină dezvoltare imobiliară, prin urmare proiectul survine pe un fond ocupaţional de aceeaşi natură. În paralel cu proiectul propus, pe un amplasament situat la nord de cel vizat de prezentul proiect, se va dezvolta o investiţie similară, dar de amploare mai mare. Din analiza formelor de impact potenţiale şi a intensităţii, nu se estimeatză ca impactul cumulat să ajungă la intensitatea semnificativ pentru niciun factor de mediu

Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi concluziile studiului de evaluare adecvată, nu au fost identificate forme de impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

- DESCRIEREA MĂSURILOR DE REDUCERE / PREVENIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Măsuri pentru reducerea / prevenirea impactului asupra apei:

- gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare (depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;

- evitarea contactului unor deşeuri rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, deşeuri lemnoase, etc) cu solul sau direct cu elemente ale componentei hidrice;

- verificarea periodică a integrității conductelor în vederea evitării pierderilor de apă;

- atenție sporită privind activitățile care ar putea afecta funcțiile ecosistemului maritim din proximitate (depozitare de deșeuri, deversare ape încărcate cu detergenți/solvenți etc);

- se vor respecta cu stricteţe condiţiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor 120 / 23.12.2019.

Măsuri pentru reducerea / prevenirea impactului asupra aerului:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor și deseurilor;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor doar de la statii de alimentare centralizate şi nu pe amplasament;

- reducerea activitatilor care genereaza mult praf în perioadele cu vant puternic, precum și umectarea suprafetelor de lucru la nevoie;

- utilizarea unor utilaje şi echipamente în stare optimă de funcționare;

- respectarea vitezei maxime de rulare în perioada de funcționare a investiției – 25 km/h pe aleile interioare ale complexului;

- pulverizarea apei pe carosabil pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în atmosferă în perioadele secetoase.

Măsuri pentru reducerea / prevenirea impactului asupra solului/subsolului:

- limitarea la minimum a terenului scos din circuitul pedologic natural;

- management eficient al materiilor prime şi al deșeurilor cu potențial de poluare chimică şi biologică a solului;

- depozitarea adecvată a deșeurilor de construcție și a celor din perioada de funcționare, în locuri special amenajate şi pe perioade cât mai reduse de timp;

- întreținerea adecvată a bazinelor de retenție a apelor pluviale și menajere;

- monitorizarea emisiilor în aer pentru a nu depăși valorile estimate şi a nu produce poluarea solului prin sedimentare.

Măsuri pentru reducerea / prevenirea impactului asupra mediului socio-economic:

- Lucrările se vor executa în baza unui program şi vor afecta cat mai putin circulatia, cu semnalizarea corespunzatoare pe timp de zi şi noapte;

- Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate pe titularului, pentru a nu afecta circulatia, urmand a fi readuse la finalizarea lucrărilor în vederea refacerii suprafetei topografice initiale;

- Se va asigura accesul autovehiculelor de interventie (salvare, pompieri etc.) La imobilele din zona pe toata durata executarii lucrărilor, dar mai ales după, pe perioada funcţionării;

- Functionarea utilajelor de construcție, a mijloacelor de transport şi activitatea de santier nu vor afecta suprafețe extinse;

- Reprezentanții obiectivelor existente în zonă vor fi în permanență consultați privind nivelul de disconfort generat de lucrări prin zgomot sau poluare.

- CERINŢE DE MONITORIZARE

Activitatile de monitorizare sunt necesare în vederea cuantificarii impactului implementării proiectului asupra factorilor de mediu cu scopul adoptarii masurilor optime de protectie a acestora şi se poate desfasura atat în faza de executie, cat şi în cea de operare.

În etapa de executie, nu se impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu prin prelevarea de probe, obiectivul negenerând un nivel de poluare ridicat. Se va urmări însă ca disconfortul produs populației din zonă să fie redus la minim, fiind nevoie de o consulatre permanentă a titularului cu aceștia.

Stabilirea calitatii initiale a factorilor de mediu, ca reper pentru modificarile ce vor surveni ca efect al lucrărilor de reabilitare, se va face analitic, prin estimari maximale ale nivelurilor de poluare pornind de la informatiile prevazute în cartile tehnice ale utilajelor implicate în construcție. În ceea ce priveste nivelul de zgomot și vibratii, vor exista consultari permanente cu populatia posibil a fi afectata de acest aspect în vederea minimizarii starii de disconfort ce ar putea fi indusa acesteia.

Alegerea amplasamentelor lucrărilor temporare și definitive, a organizării de santier sau a depozitelor temporare se va face în concordanta cu normele în vigoare, cu restrictiile şi normele impuse de criteriile tehnice, economice şi de mediu.

În cazul acestui proiect, monitorizarea mediului este mai importantă în faza de realizare a investiţiei, având în vedere că proiectul nu pregătește cadrul pentru o activitate de producție. Pe perioada de realizare a investiţiei, se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea materialelor de construcție, depozitarea deşeurilor).

În perioada de exploatare a investiţiei se va monitoriza consumul de apă prin intermediul apometrelor, respectiv modul de gestionare a deșeurilor menajere.

- DESCRIEREA METODELOR DE EVALUARE UTILIZATE

În cadrul prezentului raport, au fost identificate mai multe forme potentiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate şi intensitati. În vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra mediului, în termeni cat mai relevanti, au fost stabilite categorii de impact care să permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului generate proiect.

În vederea evaluarii impactului activităţilor proiectului, s-a utilizat matricea de evaluare a semnificaţiei impactului din tabelul 7

Tabel 6. Categorii de impact

| Caracteristicile efectelor/criterii | Scara efectelor şi parametrii |
| --- | --- |
|  | Scăzut/minor | mediu | Ridicat/semnificativ |
| Magnitudinea efectului – mărimea sau gradul de impact în comparație cu condițiile sau pragurile inițiale și alți parametrii de măsurare aplicabili (de exemplu, standarde, ghiduri, obiective). Magnitudinea indică nivelul impactului într-o zonă, de la impact minor până la distrugere totală. Un impact de intensitate scăzută pe o suprafață mare ar putea fi mai rău decât un impact de intensitate mare într-o zonă mică, în funcție de anumite elemente. |
|  | Efectul modifică minor condițiile inițiale; totuși, este mai mic decât valorile de referinţă prevăzute în legislaţie | Efectele conduc la depăşirea valorilor de referinţă, dar are un efect limitat asupra componentelor importante ale mediului | Efectele conduc la depăşirea valorilor de referinţă şi la impact ridicat asupra componentelor importante ale mediului |
| Întinderea spațială (geografică) a efectului Zona în care impactul va avea loc și va fi măsurabil, de la metri pătrați la kilometri pătrați |
|  | Efect limitat la amplasamentul proiectului. | Efect la nivel local. | Efect la nivel regional / naţional / transnaţional |
| Durata/sincronizarea – perioada de timp în care impactul va persista. Evenimentele pe termen scurt pot crea impact semnificativ dacă ele au loc frecvent. Ele pot coincide cu perioade sensibile în mediul receptor, precum ciclurile de reproducere la specii. |
|  | Efectul este limitat la evenimente pe termen scurt (de exemplu, faza de pregătire a șantierului sau faza de construcție). | Efectul este limitat la faza de operare şi întreținere şi/sau faza de scoatere din funcțiune. | Efectul se extinde dincolo de faza de scoatere din funcțiune. |
| Frecvența (sau probabilitatea) – rata de recurență a impactului (sau condițiile care produc impactul) |
|  | Condițiile sau fenomenele care produc efectul au loc rar. | Condițiile sau fenomenele care produc efectul pot avea loc o dată sau de mai multe ori în timpul existenței proiectului. | Condițiile sau fenomenele care produc efectul pot avea loc des şi la intervale regulate şi frecvente. |
| Reversibilitatea – gradul în care impactul poate fi atenuat(măsurat de obicei prin necesar pentru ca mediul să revină la starea naturală). |
|  | Efectul este reversibil (de exemplu, încetează de îndată ce sursa/factorul de stres este îndepărtat(ă)). | Efectul persistă un anumit timp după ce sursa/factorul de stres este îndepărtat(ă), dar în final încetează (de exemplu, este reversibil pe toată durata proiectului). | Efectul nu este reversibil. |
| Importanța ecologică – importanța factorului afectat pentru păstrarea integrităţii şi funcţiilor ecosistemului. Calitatea mediului receptor este în general identificată prin declararea zonelor de conservare, identificarea speciilor protejate și alte trăsături naturale valoroase |
|  | Componentele biotice sunt comune şi abundente la nivel local. | Componentele biotice sunt mai puțin comune şi cu abundență limitată în regiune. | Componentele biotice sunt mai puțin comune şi cu abundență limitată pe teritorii mai extinse / inclusiv în context transfrontieră. |
| Valoarea pentru societate – valoarea atributului sau trăsăturilor mediului pentru societate |
|  | Componentele valoroase ale mediului joacă un rol limitat și indirect în menținerea nivelului economic, structurii sociale, stabilității comunității şi caracterului comunităților locale. | Componentele valoroase ale mediului joacă un rol important, dar indirect, în menținerea nivelului economic, structurii sociale, stabilității comunității şi caracterului comunităților locale, stării de sănătate şi bunăstării populaţiei locale. | Componentele valoroase ale mediului joacă un rol important, și direct în în menținerea nivelului economic, structurii sociale, stabilității comunității şi caracterului comunităților locale, stării de sănătate şi bunăstării populaţiei locale. |
| Impactul asupra sănătății umane – gradul în care unele aspecte ale sănătății umane pot fi afectate |
|  | Efectul modifică minor condițiile inițiale; totuși, este mai mic decât valorile de referinţă prevăzute în legislaţie | Efectele conduc la depăşirea valorilor de referinţă, dar are un efect limitat asupra sănătăţii umane | Efectele conduc la depăşirea valorilor de referinţă şi la impact ridicat asupra sănătăţii umane |
| Sustenabilitatea – gradul în care impactul ar putea conduce la compromiterea abilităţii generațiilor următoare de a-şi satisface nevoile |
|  | Efectul nu afectează existența componentelor valoroase ale mediului sau utilizarea acestora ca resurse. | Efectul va conduce la diminuarea unor resurse pe toată durata proiectului. Componentele valoroase ale mediului vor fi disponibile în continuare. | Efectul va conduce în timp scurt la epuizarea resursei şi va compromite deci satisfacerea nevoilor generaţiei viitoare cu privire la acea resursă. |
| Senzitivitatea amplasamentului - sensibilitatea mediului receptor asupra căruia se manifestă efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbările pe care Proiectele le pot aduce |
|  | Un receptor care nu este important pentru funcționarea sistemului din care face parte, sau care este important dar rezistent la schimbări (în contextul proiectului propus) și își va reveni rapid pe cale naturală la starea dinaintea impactului odată ce activitatea generatoare de impact se oprește. | Un receptor care este este important pentru funcționarea sistemului din care face parte. Poate fi mai puțin rezistent la schimbări dar poate fi readus la starea inițială prin acțiuni specifice, sau se poate reface pe cale naturală în timp. | Un receptor care este de importanţă majoră pentru funcționarea sistemului din care face parte, care nu este rezistent la schimbări şi care nu poate fi readus la starea inițială. |

Principiul de baza luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat în evaluarea propunerilor proiectului în raport cu legislația în vigoare și cu o serie de obiective de mediu, prezentate în tabelul 8.

Tabel 7. Obiective de sustenabilitate

| Sectoare relevante de dezvoltare | Criterii de sustenabilitate |
| --- | --- |
| Energie, transport, industrie | Minimizarea consumului de resurse neregenerabile |
| Energie, agricultură, exploatare forestieră | Utilizarea resurselor neregenerabile în relație cu cantitatea disponibilă şi cu capacitatea de regenerare |
| Industrie, energie, agricultură, resurse de apă, mediu | Managementul substanțelor periculoase și a deșeurilor să țină cont de capacitatea de asimilare a mediului (facilități de eliminare, senzitivitatea arealului receptor etc.) |
| Industrie, energie, agricultură, resurse de apă, mediu | Conservarea și îmbunătățirea stării florei şi faunei sălbatice, a habitatelor și peisajului |
| Agricultură, exploatare forestieră, resurse de apă, mediu, industrie, turism, resurse culturale | Conservarea și îmbunătățirea stării solului şi a resurselor de apă |
| Turism, mediu, industrie, transport, resurse culturale | Conservarea și îmbunătățirea stării resurselor culturale şi istorice |
| Mediu urban, industrie, turism, transport, energie, resurse hidrice, resurse culturale | Conservarea și îmbunătățirea stării mediului la nivel local |
| Transport, energie, industrie | Protecția atmosferei şi combaterea schimbărilor climatice |
| Cercetare, mediu, turism, resurse culturale | Creșterea gradului de conștientizare a populației față de problemele de mediu și dezvoltarea unor programe de educație în domeniul mediului. |
| Toate sectoarele | Promovarea participării publice în adoptarea deciziilor de dezvoltare la nivel local. |

Criteriile pentru determinarea gradului de compatibilitate a proiectului propus cu obiectivele de mediu sunt prezentate în tabelul 9.

Tabel 8. Criterii pentru determinarea impactului proiectului asupra factorilor de mediu

| Factor de mediu/aspect analizat | Criterii de evaluare |
| --- | --- |
| Implementarea pproiectuluiîn contextul teritorial şi socio-economic existent | Oportunitatea implementării proiectului Gradul în care proiectul creeaza un cadru pentru proiecte ierarhic inferioare şi alte activităţi viitoare Relevanta proiectului din perspectiva dezvoltarii durabile Corelatia cu alte planuri, programe şi proiecte |
| Apa | Captări de apă și implicatiile acestora în dinamica naturala a apei Evacuări de apă uzată Masuri privind reducerea consumului de apa Asigurarea alimentării centralizate cu apă care să corespundă standardelor de potabilitate Asigurarea canalizării centralizate, care să permită un control mai eficient asupra compoziției apelor deversate |
| Aer | - Concentratii de poluanti în emisiile de la sursele mobile (utilajele de executie, mijloacele de transport) |
| Sol/subsol/utilizarea terenurilor | Scoaterea din circuitul pedologic a terenurilor destinate construcțiilor Măsuri pentru un management eficient al deșeurilor care să reducă efectele indirecte asupra solului, apei frearice şi peisajului Surse de poluare asupra solului |
| Biodiversitate/peisaj/spații verzi | Raportul teritorial şi posibile implicatii asupra unor areale protejate Gradul de afectare a speciilor și habitatelor din zonele seminaturale cărora li se schimbă funcțiunea Fragmentarea/reducere ecosistemica Masurile de reducere a impactului asupra biodiversitatii Modificari asupra peisajului la scara locala Modificarea raportului dintre tipurile de utilizare a terenului Masuri de reducere a impactului asupra peisajului |
| Managementul riscurilor de mediu | Situații de risc indus de proiect Măsuri pentru eliminarea/reducerea riscului indus asupra factorilor de mediu |
| Mediul social şi economic | Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limita specifice pentru protectia sanatatii umane din zona de impact a proiectului Propuneri pentru rezolvarea problemelor la nivelul dotărilor edilitare (apă, canalizare, managementul deșeurilor etc.) Forme de impact socio-economic (dezvoltare imobiliara, economie, forta de munca, calitatea vietii etc.) |
| Moştenirea culturală şi patrimoniul istoric | Gradul de afectare de către proiect a elementelor cu valoare culturală şi istorică deosebită |

- RISCURI DE ACCIDENTE MAJORE

Construcţiile de orice fel, fie ele și cu funcție rezidențială, trebuie să ţină seama de o serie întreagă de norme de siguranţă de importanţă maximă, în caz contrar putând să apară un număr de potenţiale riscuri privind siguranţa oamenilor, a vieţuitoarelor şi mediului. Luarea măsurilor corespunzătoare de siguranţă are drept scop evitarea apariţiei oricăror riscuri, precum şi a situaţiilor neprevăzute, respectiv contribuția la asigurarea operării în siguranţă a complexului. Măsurile de siguranță ce se impun se referă în principal la următoarele aspecte, cele considerate mai importante fiind şi detaliate:

- Prevenirea exploziilor și a incendiilor. În acord cu Directiva Europeană 1999/92/EC, zonele periculoase (ex-zone) sunt clasificate în funcţie de frecvenţa şi durata de apariţie a atmosferelor explozive. Complexul rezidenţial cu ridică riscuri de explozii. În pofida faptului că producerea exploziilor are loc numai în anumite condiţii, există întotdeauna riscul de incendiu, în cazul existenţei focului deschis, a scurt-circuitelor apărute în interiorul dispozitivelor electrice sau a trăsnetelor. Ca măsuri de reducere a riscului de incendiu se pot menționa: elaborarea unei proceduri interne şi a unor instructaje; dotarea amplasamentului cu echipamente de intervenție rapidă în caz de incendiu (extinctoare); legarea la pământ a echipamentelor, pentru prevenirea descarcarilor electrostatice; Va fi asigurata siguranta și etanseitatea recipientilor de depozitare prin verificari periodice ale acestora;

- Prevenirea pericolelor mecanice;

- Soliditatea statică a construcţiilor;

- Siguranţa electrică;

- 2 electrice atmosferice;

- Siguranţa termică;

- Protecţia fonică;

- Evitarea emisiilor poluante pentru atmosferă;

- Prevenirea scurgerilor de carburant sau uleiuri în apele freatice şi de suprafaţă;

- Evitarea eliberării de poluanţi în timpul evacuării deșeurilor.

- CONCLUZIILE EVALUĂRII ADECVATE

A fost analizat şi estimat impactul cumulativ asupra obiectivelor de conseevare ale ariilor naturale protejate aferent celor două proiecte învecinate.

Practic, impactul cumulativ al celor două proiecte alăturate şi semnificația acestuia asupra speciilor, habitatelor și integrității siturilor, se exprimă astfel:

Pierderea suprafeței de habitat util pentru fâsa de câmp, respectiv se va pierde o suprafață cumulaă de 3 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0014% din totalul habitatelor utile ale speciei, din ROSPA0031, adică o suprafață practic nulă, raportându-ne și la populația relativ mare a speciei din sit (specie relativ comună, descrisă în formularul standard al sitului). Această pierdere, reprezintă doar un impact nesemnificativ asupra sa;

Pentru aceeași specie – fâsa de câmp, impactul direct cumulativ asupra sa, prin efecctele celor două proiecte, va fi dispariția a maximum 4 exemplare (posibil 2 perechi), ceea ce reprezintă doar un impact nesemnificativ, ținându-se cont şi de explicațiile anterioare;

Considerăm impactul cumulativ asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare având în vedere şi proiectul CONSTRUIRE 18 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI ŞI ORGANIZARE DE SANTIER.

Astfel, suprafața maxim afectată din habitatul habitatului 2110 Dune mobile embrionare este de:

- 0,251638ha prezentul proiect;

- 0,769416ha proiectul vecin.

Total: 1,021052 ha posibil a fi afectate de impactul cumulativ, adică 0,02248% din suprafața habitatului la nivelul sitului.

În concluzie estimăm impactul cumulativ al celor 2 proiecte asupra habitatului 2110 Dune mobile embrionare ca fiind nesemnificativ. Acest impact cumulativ nu afectează integritatea ariei naturale protejate

Impactul cumulativ asupra speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0065 este nul.

Concluzionând la cele prezentate anterior, va exista doar un impact nesemnificativ asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară din cele două situri (ROSPA0031 şi ROSCI0065) și nici asupra integrității siturilor, integritate care se va păstra și după aplicarea proiectelor, respectiv a funcționării acestora (darea în folosință a ansamblurilor de case de vacanță de pe cele două amplasamente).

Indiferent de tipul de impact, constatăm de asemenea în privința singurei specii de pasăre de importanță comunitară de pe amplasamentul proiectului (fâsa de câmp – Anthus campestris), dar şi în general a avifaunei, următoarele:

nu se va produce fragmentarea habitatului de cuibărit / hrănire / staţionare sau utilizat în alte scopuri la nivelul întregului sit, considerând şi poziționarea extrem-sudică a proiectului, dar și suprafața foarte mică ce va fi afectată, sub un hectar, raportată la suprafața totală a sitului – 512820 ha;

Pentru proiectul învecinat, de 18 imobile, 2 ha afectate, deci la un teritoriu de 6,5 ha pt o pereche, rezultă 0,31 teritorii pierdute (o treime din teritoriu).

Dacă luăm cumulat, rezultă 2,84 ha afectate, deci 0,43 teritorii pierdute, așadar sub 50% dintr-un teritoriu.

Nu vor apare efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor sau la alte fenomene negative pentru biodiversitate, din aceleași considerente prezentate anterior;

Efectele marginale vor fi inexistente, având în vedere şi gradul de degradare și de perturbare a celorlalte tipuri de habitate din vecinătate (o parte a habitatului a fost arat în anii anteriori, existența unor poteci / cărări, gunoi menajer, activitate umană cvasi-permanentă mai ales în sezonul estival sau în week-endurile din perioada de primăvară-vară etc.).

- REZUMAT NETEHNIC

TITULARUL PROIECTULUI

Numele SC LOGIS PROJECT SRL

Adresa poștală Ovidiu, str. Dacia nr. 35, judetul Constanta

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel.0751111334; e-mail: cristi.stanciu@tomisestate.ro

Numele persoanelor de contact: STANCIU CRISTIAN, tel.: tel.0751111334; e-mail: cristi.stanciu@tomisestate.ro

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI

Proiectul vizează construirea unui ansamblu rezidenţial cu funcţiuni de locuire sezonieră sau/şi permanentă, format din 6 corpuri de locuinţe colective, fiecare fiind la rândul său format din câte 8 apartamente. Proiectul presupune construcţia clădirilor, amenajarea căilor de acces şi a parcărilor, racordarea la utilităţi, amenajarea spaţiilor verzi.

Proiectul va fi implementat pe baza următoarelor etape:

- lucrări de organizare de şantier;

- lucrări de excavaţie;

- lucrări de execuţie a structurilor de rezistenţă;

- lucrări de instalaţii sanitare, electrice şi ventilaţie;

- lucrări de finisaje;

- lucrări de amenajare.

Proiectul nu pregătește cadrul pentru desfășurarea niciunei activități de producție. În etapa de funcționare, complexul va avea funcții de locuire şi servicii.

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul, cu o suprafaţă totală de 8099.00 mp, este situat în comuna Corbu, în zona plajei Corbu, la aproximativ 3 km est de satul Corbu şi 8 km sud de satul Vadu.

Terenul se suprapune peste Parcela NN 594/1/3, Nr. Cadastral 110099.

IMPACTUL PROGNOZAT

Folosindu-se practicile certificate în domeniu, s-a făcut o evaluare a impactului în mod analitic (pe fiecare componenta de mediu în parte, analizând atât efectele negative, cât și pe cele pozitive pe care obiectivul le implica), urmărindu-se evaluarea comparativă între starea ideala a mediului şi starea posibil a fi generată de proiect. Poluantii evacuati în mediu au fost estimati şi comparati cu limitele admise prin legislatia în vigoare.

Aspectele de mediu cu importanța cea mai ridicată având în vedere specificul proiectului au fost:

- Solul

- Biodiversitatea;

- Populația.

Majoritatea formelor de impact se vor produce în perioada de execuție, sunt locale, temporare, reversibile şi evaluate ca fiind negativ nesemnificative.

Concluzionăm asadar prin a afirma ca proiectul nu va afecta mediul în mod semnificativ

fapt pentru care propunem

ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL

CONSTRUIRE 6 CORPURI COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+1E, DEZMEMBRARE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI ŞI ORGANIZARE DE SANTIER

- BIBLIOGRAFIE

Rojanschi, V., Bran, F., Diaconu, G., Grigore, F. (2004), Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu, Editura ASE

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- OM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

- OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prim OM 2387/2011

- OM 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

- HG 1284/2007  privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin HG 971/2011

- HG 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

# Text boxes

Articolul 3(1) al Directivei EIM

Evaluarea impactului asupra mediului va identifica, descrie şi analiza, într-o manieră adecvată, pentru fiecare caz în parte, impactul direct şi indirect al unui proiect asupra următorilor factori:

populaţia şi sănătatea publică;

(b) biodiversitate, acordându-se o atenţie specială habitatelor şi speciilor protejate în conformitate cu Directiva 92/43/EEC şi Directiva 2009/147/CE;

(c) subsol, sol, apă, aer şi climă;

(d) bunuri materiale, patrimoniu cultural şi peisaj;

(e) interacţiunea dintre factorii menţionaţi la punctele a) – d)

Articolul 5(1) al Directivei EIM

O descriere a proiectului: prezentarea generală a Proiectului, cuprinzând descrierea locației acestuia, caracteristicile construcției şi etapele de funcționare ale Proiectului, cât și o estimare a reziduurilor, emisiilor și deșeurilor care se așteaptă a fi generate în timpul etapelor de construcție și funcționare (Articolul 5(1)(a) și Anexa IV punctul 1);

Alternativa zero: descrierea stării existente a mediului şi a evoluției acestuia fără implementarea Proiectului. Aceste informații vor sta la baza întocmirii raportului EIM, iar Statele Membre vor avea grijă ca informațiile pentru Alternativa 0, deținute de autorități, să fie disponibile pentru Dezvoltator (Anexa IV.3);

Componentele de mediu afectate: descrierea factorilor de mediu afectați de Proiect, punându-se accent pe schimbarea climatică, biodiversitate, resurse naturale şi accidente și dezastre (Articolul 3, Anexa IV punctele 4 şi 8);

Impactul asupra mediului: descrierea impactului potențial al proiectului (Articolul 5(1)(b), Anexa IV punctul 5);

Evaluarea alternativelor: Alternativele proiectului vor trebui descrise și comparate, prezentând motivele principale pentru alegerea opțiunii selectate (Articolul 5(1)(d) și Anexa IV punctul 2);

Măsuri de reducere sau compensare, se vor lua în considerare caracteristici sau măsuri pentru evitarea, prevenirea sau reducerea şi compensarea impactului negativ (Articolul 5(1)(c) și Anexa IV.7);

Monitorizarea: Măsurile de monitorizare propuse vor fi incluse în RIM. Monitorizarea va fi efectuată în timpul etapelor de construcție și de operare a proiectului (Anexa IV.7);

Rezumat fără caracter tehnic, adică un rezumat al conținutului RIM, ușor, accesibil, întocmit fără a folosi limbaj tehnic, astfel încât să fie ușor de înțeles de către orice persoană fără pregătire în domeniul mediului sau care nu cunoaște proiectul (Articolul 5(1)(e) și Anexa IV.9).