Decizia  etapei  de  încadrare ( proiect)

Nr. 9270RP din  31.03.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, cu sediul  in  judetul Sibiu, mun. Medias, str. C.I. Motas, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 9270RP din 26.08.2019,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  25.02.2020, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TECHIRGHIOL – OVIDIU, amplasat in jud. Constanta, mun. Constanta, oras Ovidiu, oras Techirghiol, com. Topraisar, com. Valu lui Traian, com. Cumpana, se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului si nu este necesara parcurgerea celorlalte etape din evaluarea adecvata..

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2018, Anexa nr.II, pct.10, lit.i);

b) proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: traseul conductei traverseaza  situl Natura 2000 ROSCI 0398 Straja-Cumpana si Rezervatia naturala Valul lui Traian;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Proiectul prevede realizarea pe teritoriul României a unei conducte noi de transport gaze naturale cu diametrul DN 250, în lungime totală de aproximativ 29,41 km (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică).

Obiectivul de investiţie se amplasează pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța, în extravilan şi intravilan, pe teritoriile administrative aparţinătoare orașelor Techirghiol și Ovidiu, al comunelor Topraisar, Cumpăna, Valu lui Traian.

Terenul aferent lucrărilor propuse face parte din domeniul public și/sau privat al unităților administrativ - teritoriale sau este proprietate privată a persoanelor fizice și / sau juridice.

Conducta de gaze naturale va avea un capăt pe teritoriul orașului Techirghiol, unde se va realiza cuplarea acesteia în conducta DN 250 Pecineaga- Techirghiol existentă, iar celălalt capăt va fi pe teritoriul orașului Ovidiu, unde se va realiza cuplarea acesteia în conducta DN 500 Racord SRM Constanța existentă. Curgerea gazelor va fi bidirecțională. Pentru realizarea efectivă a variantei constructive, proiectul va cuprinde :

- Conductă de transport gaze naturale DN 250, cu lungimea de 29,41 km;

- Interconectarea conductei proiectate cu conducta DN 250 Pecineaga – Techirghiol;

- Interconectarea conductei proiectate cu conducta DN 500 Racord SRM Constanța;

- La subtraversarea CF 800 se vor monta două robinete cu sferă DN 250 (ANSI 300) pe o parte și cealaltă a CF;

- Robinet de lansare/primire PIG

- Cale de acces la punctul de cuplare în conducta Racord SRM Constanța;

- Sistem de telecomunicații, fibră optică;

- Sistem de protecție catodică;

Caracteristici constructive și funcționale ale proiectului

| Denumire | Unitate de măsură | Mărime |
| --- | --- | --- |
| Presiune de proiectare | bar | 50 |
| Presiunea nominală în conducta Pecineaga- Terchighiol | bar | 50 |
| Presiunea nominală în conducta Racord SRM Constanța | bar | 45 |
| Lungime conductă în plan | km | 29,41 km |
| Diametrul nominal al conductei | mm | 250 |
| Diametrul exterior al conductei | mm | 273 (( 10”) |
| Traversări canale desecare | buc | 14 |
| Traversări canale de irigații | buc | 8 |
| Traversări Canal Dunăre-Marea Neagră | buc | 1 |
| Traversări autostrada A2 | buc | 1 |
| Traversări drumuri naționale | buc | 2 |
| Traversări drumuri județene | buc | 1 |
| Traversări drumuri comunale | buc | 2 |
| Traversări căi ferate | buc | 1 |
| Traversări linii electrice | buc | 8 |
| Pădure | m | 1147 |
| Statie de protectie catodica | buc | 1 |
| Robinete de secționare | buc | 2 |
| Robinete de lansare/primire PIG | buc | 2 |

Distribuția conductei de transport gaze naturale la nivelul unităților administrativ teritoriale este prezentată sintetic în tabel:

| Județ | UAT | Lungime tronson conductă (m) | Poziție kilometrică a conductei |
| --- | --- | --- | --- |
| Constanța | Techirghiol | 2590 | 0 - 2+590 |
|  | Topraisar | 6448 | 2+590 – 9+038 |
|  | Cumpăna | 3932 | 9+038 – 12+970 |
|  | Valu lui Traian | 10836 | 12+970 – 23+806 |
|  | Constanța | 1669 | 23+806 – 25+475 |
|  | Ovidiu | 3935 | 25+475 – 29+410 |

Conducta se va amplasa îngropat pe toată lungimea. Adâncimea de pozare a conductei este cca. 1,1 m între suprafața solului și generatoarea ei superioară, cu excepția subtraversării căilor de comunicații, unde adâncimea de pozare a conductei este de minim 1,5 m și a subtraversărilor de ape, unde adâncimea de pozare va fi de minim 1,5 m  sub cotele de afuiere.

Suprafața  de teren ocupată pentru realizarea obiectivului se prezintă astfel:

- Suprafața estimată a fi ocupată temporar de culoarul de lucru, este de aproximativ 308.577mp;

- Suprafața estimată a fi ocupată definitiv este de 259 mp.

Suprafețele de teren ocupate definitiv sunt prezentate astfel:

- suprafața necesară împrejmurii de la cuplarea conductei DN 250 în conducta DN 250 Pecineaga – Techirghiol care va fi scoasă definitiv din circuitul agricol este de cca. 63 mp;

- suprafața necesară împrejmurii robinetelor de lansare/primire de la Ovidiu care va fi scoasă definitiv din circuitul agricol este de cca. 125 mp + 6 mp drumul de acces;

- suprafața necesară împrejmurii de la cuplarea conductei DN 250 în conducta DN 500 Racord SRM Constanța care va fi scoasă definitiv din circuitul agricol este de cca. 15 mp;

- suprafața necesară amplasării robinetelor de secționare care va fi scoasă definitiv din circuitul agricol este  aprox. 50 mp.

Conucta de transport gaze naturale Dn 250, proiectată, intersectează siturile arheologice din localitatea Valu lui Traian, cunoscute sub numele de „Valul lui Traian”; un sistem de fortificații alcătuit din trei valuri de pământ, împreună cu  câte două șanțuri adiacente: “Valul mare de pământ”, „Valul mic de pământ” și „Valul de piatră” (de fapt tot de pământ, dar placat cu piatră). Subtraversările celor trei valuri se vor face prin foraj orizontal.

Traseul conductei intersectează parțial ROSCI0398 Straja Cumpăna între km 8 și km 9. Situl este împărțit în două areale, fiind străbătut de canalul Dunăre – Marea Neagră, canal ce se regăsește în afara ariei naturale protejate.

Lungimea traseului conductei în sit este de cca. 925 m, urmând a ocupa o suprafață de 12.267 mp. De asemenea, conducta proiectată va subtraversa canalul Dunăre – Marea Neagră prin foraj orizontal dirijat, platforma de foraj se regăsește în situl Natura 2000 (malul drept), UAT Topraisar, iar cealaltă platformă de foraj (malul stâng) pe UAT Cumpăna este amplasată în afara sitului la km 10+480.

Traseul conductei subtraversează rezervația naturală Valul lui Traian la km 18 prin foraj orizontal cu o lungime de 63,5 m.

Traseul conductei de transport gaze naturale DN 250 Techirghiol - Ovidiu afectează fondul forestier, administrat de RNP Romsilva – DS Constanta - Ocolul Silvic Murfatlar. Suprafața afectată pentru scoatere temporară din fond forestier este de 0,6342 ha localizat in UP V Murfatlar, u.a. 43A, 40A, 40B, 43F, 43G, 43C, 44A, 40C, 41D, 41E, 41B, 42D, 42B, 129A.,

- cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate :

Conducta de gaze naturale va avea un capăt pe teritoriul orașului Techirghiol, unde se va

realiza cuplarea acesteia în conducta DN 250 Pecineaga- Techirghiol existentă, iar celălalt capăt va fi pe teritoriul orașului Ovidiu, unde se va realiza cuplarea acesteia în conducta DN 500 Racord SRM Constanța existentă.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – agregate minerale, gaze naturale.

d)   producţia de deşeuri

Lista principalelor categorii de deșeuri și cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în etapa de construcție sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Codul deșeului | Denumirea deșeului | Cantitatea estimată a fi generată | Starea fizică |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 04 07 | Deșeuri metalice | 1 to | S |
| 17 02 01 | Deșeuri de lemn(resturi tâmplărie, cofraje) | 0,1 to | S |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri de la construcții, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 10 to | S |
| 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 03 01 | Deșeuri municipale și asimilabile, inclusiv fracțiuni colectate separat | 0,5 to/lună | S |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 | Deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice, metalice, sticlă) | 0,1 to | S |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,01 to | S |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 0,1 to | S |
| 01 05 04 | Noroaie de foraj pe bază de apă | 4 to | SS |

e) poluarea si alte efecte nocive:

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de execuție sunt reprezentate de:

•	Lucrările de execuție/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcție, traficul din zona organizării de șantier) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

•	Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: posibil risc de explozii/incendiu - in timpul functionarii.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu e cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: arabil, pasuni, islaz, neproductiv, cai de comunicatii rutiere – DR, cai ferate-CF, constructii-constructii edilitare, paduri si alte terenuri cu destinatie forestiera, ape curgatoare;destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate: terenuri cu destinatie agricola, teren cu destinatie speciala-TDS, teren cu destinatie aflate permanent sub ape, teren cu destinatie forestiera

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: conducta va subtraversa Canalul Dunare – Marea Neagra.

iii) zonele montane şi forestiere:  fondul forestier national administrat de RNP Romsilva – DS Constanta, Ocolul Silvic Murfatlar – U.P. V Murfatlar.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  traseul conductei traverseaza Rezervatia naturala Valul lui Traian .

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: traseul conductei traverseaza  situl Natura 2000 ROSCI 0398 Straja-Cumpana.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: mun. Constanta, oras Ovidiu, oras Techirghiol, com. Topraisar, com. Valu lui Traian, com. Cumpana.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: conducta proiectata intersecteaza siturile arheologice din localitatea Valu lui Traian – un sistem de fortificatii alcatuit din trei valuri de pamant: „Valul mare de pamant”, „Valul mic de pamant” si „Valul de piatra”.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  posibil impact .

b) natura impactului: posibil impact semnificativ.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului poate fi semnificativ asupra factorilor de mediu sol ( pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje), aer ( pulberi, zgomot si intensificarea traficului ).

e) probabilitatea impactului: semnificativa, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: : impactul acestui proiect se cumuleaza cu impactul : conducta DN 250 Pecineaga- Techirghiol existentă si conducta DN 500 Racord SRM Constanța existentă.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea conditiilor de realizare a proiectului, ce vor fi impuse in acordul de mediu.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata:

Impactul lucrarilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor si asupra integritatii ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI 0398 Straja-Cumpana si Rezervatia naturala Valul lui Traian, este nesemnificativ.

PROIECTUL  PROPUS  NECESITĂ  PARCURGEREA  CELORLALTE  ETAPE ALE  PROCEDURII  DE  EVALUARE  A  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI SI NU NECESITA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                          SEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF					                        Lavinia Monica ZECA

ŞEF SERVICIU C.F.M,                                                  	         Intocmit,

Simona CONSTANTIN    				      consilier Virginia MARIN								                     consilier Marcela POPOVICI

#### Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.