DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+11E CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL, CENTRU SPA SI PISCINA, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat in Municipiul Constanta, str. Strada Unirii, nr. 67, județul Constanța

BENEFICIAR:

SC MOTECO SRL

CAPITOLUL I.  -Denumirea proiectului

„CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+11E CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL, CENTRU SPA SI PISCINA, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat in Municipiul Constanta, str.Unirii, nr.67, judetul Constanta

CAPITOLUL II.  –Titular

- Numele titularului: SC MOTECO SRL;

- Adresa poştală: Municipiul Constanta, str.Traian, nr.34, bloc B3, scara A, apartament 44, judetul Constanta;

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon 0757379648 ; email:masstudio.constanta@gmail.com

- Numele persoanelor de contact: Radu Florea

CAPITOLUL III.  -Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

a) Rezumatul proiectului

Pe terenul situat in Municipiul Constanta, str.Unirii, nr.67, se intentioneaza executia unui imobil 2S+P+11E, cu destinatia de locuinte colective, cu spatiu comercial la parter, centru SPA si piscina. Proiectul include imprejmuirea terenului si organizarea de santier.

Corpul de cladire propus va avea suprafata construita de 4.454,21 mp si o suprafata desfasurata de 42.940,47 mp.

Imobilul va avea 193 de apartamente dispuse la etajele 1-11, spaţii comerciale, centru SPA, piscină la parter si parcare la subsolurile cladirii.

Suprafata terenului care face obiectul proiectului este de 8.857 mp conform măsurători.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Dezvoltarea economica a orasului Constanta si cresterea cererii pentru spatii locative, prin valorifcarea terenului. Realizarea proiectului va îmbunătăți calitatea zonei prin ridicarea standardului calitativ al construcțiilor din zonă.

c) Valoarea investitiei: 10954081 euro

d) Perioada de implementare propusa: 36 de luni de la inceperea lucrarilor.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- Plan de incadrare in zona

- Planuri de situatie

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (elementele specifice caracteristice proiectului propus):

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  Municipiul Constanta, str.Unirii, nr.67.

Terenul are suprafața de de 8.849 mp conform acte și 8.857 mp conform măsurători.

Imobilul, identificat cu numarul cadastral 231673, este proprietatea SC MOTECO SRL, conform inscrisurilor din Extrasulde Carte Funciara pentru informare nr.231673 eliberat la cerere sub nr.146668 in data de 22.10.2019.

Folosinta actuala a terenului conform Certificatului de Urbanism nr.3963 din 31.10.2019 este: teren constuibil cu C1-locuinta.

Destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului: ZRL5_1 – Subzona locuinţelor colective cu regim mare de inalţime şi serviciilor.

Utilizări admise:

- Locuinţe colective

- Constructii şi amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabie şi pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate şi subterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport şi loisir, construcţii pentru echiparea tehnico-edilitara, împrejmuiri.

Indici privind utilizarea terenului :

| Coeficienti urbanistici situatie existenta |
| --- |
| Suprafata teren | 8.857,00 mp |
| Suprafata construita existenta C1 | 564,00 mp |
| Suprafata desfasurata existenta C1 | 1.692,00 mp |
| POT existent | 6,35% |
| CUT existent | 0,19 |
| Coeficienti urbanistici propusi |
| Suprafata construita propusa C2 | 4.454.21 mp |
| Suprafata desfasurata construita propusa C2 | 42.940.47 mp |
| Regim inaltime constructie propusa C2 | 2S+P+11E |
| H maxim | +45 m |
| POT maxim admis | 60 % |
| POT propus (C1+C2) | 56,65 % |
| CUT maxim admis | 3,60 |
| CUT propus (C1+C2) | 3,52 |

Dimensiuni propuse în plan:

- 95,07 m lungime

- 48,65 m lățime

Spatii verzi:

Pentru calcul spatiilor verzi s-a tinut cont de prevederile HCJ Constanta nr.152/2013 prinvind stabilirea suprafetei minime de spatiu verde.

Suprafata amenajata ca spatiu verde va fi de 2.834,24 mp, reprezentand 32,00 % din suprafata totala, dispusa astfel:

- La sol – 1.082,65 mp

- Pe terase si in jardiniere – 1.751,59 mp

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament. Terenul vegetal va fi plantat cu gazon şi amenajări locale cu plante de talie mică şi mijlocie. Pentru a asigura o estetică permanentă a spaţiului verde se recomandă plante din grupa florilor perene: Aucuba japonica, Hortensii şi plante parfumate: Regina nopţii.  Spre proprietăţile vecine se va realiza o plantaţie perimetrală de protecţie, realizată cu conifere. Se prevede iluminatul decorativ al grădinii proprietate.

Pentru umectarea spaţiilor verzi amenajate se va folosi un sistem manual de irigare combinat cu un sistem automatizat care va permite menţinerea sănătăţii peisajului şi amenajarii.

Numar locuri de parcare:

Locurile de parcare necesare vor fi asigurate în conformitate cu prevederile HCL Constanta nr.113/2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanța și a Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, Indicativ P 132-93.

- Locuri de parcare necesare locuinţe colective = 250

- Locuri de parcare necesare centru spa şi piscina = 20

- Locuri de parcare necesare spaţiu comercial = 35

- Locuri de parcare necesare gradiniţă existentă = 3

TOTAL locuri necesare şi asigurate = 308 locuri de parcare

- Descrierea functionala:

Imobilul propus va avea un regim de înălţime 2S+P+Supantă+3E+4-11E retras+Supantă, cu urmatoarea structura :

- Subsol 2: parcare autovehicule, spatii tehnice si adapost de protectie civila;

- Subsol 2: parcare autovehicule, spatii tehnice;

- Parter: acces locuinte colective, spaţii comerciale cu supantă, centru spa şi piscină cu supantă, terase.

- Etaj 1 - 3 : cate 23 apartamente/etaj;

- Etaj 4: 23 apartamente;

- Etaj 5: 20 apartamente

- Etaj 6: 18 apartamente

- Etaj 7: 16 apartamente

- Etaj 8: 15 apartamente

- Etaj 9:13 apartamente

- Etaj 10: 11 apartamente

- Etaj 11: 2 apartamente şi 6 apartamente cu supantă.

TOTAL = 193 apartamente

- Solutii constructive si de finisaj:

Clădirea propusă se va integra functional în caracterul general al zonei și se va armoniza cu construcțiile învecinate.

Imobilul propus se supune tendinţei de dezvoltare urbană şi estetică a zonei, plastica arhitecturală a faţadelor propunând o lărgire a gamei de finisaje utilizate şi un rafinament al soluţiilor de detaliu specifice. S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de confort funcţional.

Construcţia necesită întreţinere permanentă. Reparatiile curente si observarea eventualelor deteriorari datorate factorilor externi, pe durata de viata a cladirii intra in obligatiile beneficiarului.

- Structura. Construcţia este independentă, cu un regim de înălţime de 2S+P+Supantă+3E+4-11Eretras+Supantă. Se utilizează o structură din cadre din beton armat. Închiderile exterioare vor fi de 30 cm grosime şi se vor executa cu zidărie de CARAMIDA sau BCA placata la exterior cu vata bazaltica cu clasa de reactie la foc Bs2d0 de 10 cm grosime. Placile intre etaje se vor realiza din beton armat, de 14 cm grosime turnat monolit.

- Acoperişul va fi tip  terasa necirculabila, terasa circulabilă si terasa verde.

- Hidroizolaţia va fi tip PLUVITEC.

- Pereţii interiori se realizează din CARAMIDA sau BCA de 30 cm, 20 cm, respectiv 15 cm grosime.

- Fundaţia este de tip radier. Umpluturile din jurul fundaţiilor  se vor executa imediat ce  construcţia a depăşit nivelul terenului natural.

- Volumetria si spatiul obtinut

Soluţiile au fost alese in functie de cerintele beneficiarului, astfel încât să fie în concordanţă cu condiţiile specifice amplasamentului si să ofere un maxim de eficienţă investiţiei. Volumetria ansamblului format din constructia propriu-zisa cu regim de inaltime 2S+P+Supantă+3E+4-11Retras+Supantă creaza o compozitie volumetrica omogena si unitar-estetica.

Aportul la plastica arhitecturală a aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate şi in rafinamentul soluţiilor de detaliu specifice. S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de confort funcţional.

- Finisajele:

Finisajele s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atat la interior, cat si la exterior, finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

Finisaje interioare:

- Pardoselile: Pentru locuinţe se prevăd pardoseli calde din parchet la camera de zi şi dormitoare şi reci la băi, bucătărie şi holuri. Spaţiile comune şi cele cu acces public vor fi prevazute cu pardoseli reci rezistente la trafic.

- Pereţii: Pentru locuinţe în băi şi în bucătării se prevede faianţă, în restul încăperilor zugrăveli cu var lavabil. Spaţiile comune vor avea pereţii trataţi cu zugraveli şi var lavabil, iar pentru spaţiile cu umiditate ridicată se vor adopta soluţii corespunzătoare.

- Tavanul: var lavabil pe suprafeţele de rigips ale tavanului.

- Iluminatul: va fi asigurat cu corpuri tip AB 18W la bai şi incandescente la celelalte încăperi. În casa scării, camere de locuit şi în holuri se pot prevedea aplice (spoturi de lumină). Se prevede iluminat exterior la intrările în imobil, la terase şi la aleile de acces. Pentru a pune în valoare plantaţiile din incinta, se prevede şi un iluminat decorativ de grădină. Faţada principală, dinspre strada Unirii, va avea parterul comercial iluminat arhitectural.

- Tâmplăria: tâmplărie interioară la parter si etaje din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile pline sau 80% vitrate. Tâmplărie exterioară din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile pline sau 80% vitrate.

- Vopsitorie: se prevede vopsitorie în două straturi la toate instalaţiile şi confecţiile metalice de la scară, terase şi balcoane, precum şi la toate elementele de lemn.

- Scara: se va realiza din beton armat, constituind cale de evacuare PSI.

- Ventilaţia se face natural. Se prevăd ferestre la parter si la etaje.

Finisaje exterioare:

- Placi fibrociment / tencuaiala decorativa culoare alb

- Placi fibrociment / tencuiala decorativa culoare gri antracit

- Placaj cu tablă perforată

- Tamplarie din PVC / aluminiu  – culoare gri antracit cu geam termopan

- Balustrada metalica / sticla

- Invelitoarea:

TERASĂ CIRCULABILĂ

- Finisaj pardoseală – 2 cm;

- Strat suport finisaj pardoseală – 1 cm;

- Șapă autonivelantă – 5 cm;

- Strat de protecție și separație – 0,5 cm;

- Strat de drenaj și retenție apa -  1 cm ;

- Element termoizolant – 10 cm;

- Strat de drenaj și retenție apa -  1 cm ;

- Membrană de hidroizolație (strat 2) – 1 cm;

- Membrană de hidroizolație (strat 1) – 1 cm;

- Element termoizloant – 5 cm;

- Placă beton armat – 14 cm.

TERASĂ VERDE

- Strat vegetal – 2,5 cm;

- Strat de cultură terasă verde – 20 cm;

- Strat de filtrare și drenaj – 0,5 cm;

- Strat de drenaj și retenție apă – 5 cm;

- Strat de protecție – 0,5 cm;

- Membrană de hidroizolație (strat 2) – 0,5 cm;

- Membrană de hidroizolație (strat 1) – 0,5 cm;

- Element termoizolant – 15 cm;

- Barieră contra vaporilor – Tefond HP – 1 cm;

- Placă beton armat – 15 cm.

TERASĂ NECIRCULABILA

- Membrană de hodroizolație (strat 2) – 1 cm;

- Membrană de hidroizlolație (strat 1) – 1 cm;

- Șapă autonivelantă – 7,5 cm;

- Strat de protecție – 0,5 cm;

- Element termoizolant – 15 cm;

- Tefond  difuzie vapori – 1 cm;

- Placa beton armat – 15 cm.

- Sistematizare verticala:

Sistematizarea verticală a avut în vedere alegerea celor mai judicioase soluţii privind asigurarea evacuării apelor pluviale de pe amplasament, utilizând sistemul de scurgere gravitaţională. Apele pluviale de pe construcţie se colectează în jgheaburi din PVC şi se dirijează la sol, prin burlane din acelaşi material. Se asigură trotuare de protecţie de min. 80 cm prevăzute cu rigole în jurul construcţiei.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de la statiile de distributie carburanti autorizate. Nu se vor depozita carburanti in cadrul organizarii de santier.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea consumatorilor cladirii cu energie electrică se va face dintr-un bloc de măsură și protecție amplasat in exteriorul cladirii, la limita de proprietate.

Consumatorii electrici ai clădirii vor fi racordati la tabloul general (TG) amplasat la parterul clădirii.

De la blocul de masura si protectie va pleca o coloană CYAbY 3x50 mmp ce va alimenta tabloul general. Protecţia coloanei de alimentare cu energie electrică se realizează prin intermediul intrerupatorului automat.

În scopul asigurării condiţiilor optime de confort termic se realizează o instalaţie de încălzire dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform normativelor in vigoare.

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la reteaua exterioara de alimentare cu apa rece, prin intermediul unui camin apometru, racordarea realizandu-se cu o conductă de PEHD 50 mm.

Se vor monta centrale termice de apartament, cu putere mica, certificate si verificate tehnic la momentul conexiunii la reteaua de gaze naturale.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

In timpul executiei lucrarilor de constructii vor fi afectate suprafete minime de teren, doar cele prevazute prin proiectul tehnic, iar dupa terminarea acestora surplusul de sol/subsol va fi depozitat in locurile indicate de administratia locala prin autorizatia de construire.

La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala si se vor amenaja cu spatiu verde.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Nu se vor crea cai noi de acces, fiind utilizate caile de acces existente. Accesul pietonal si auto se va realiza de pe str.Unirii, pe latura de est.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pentru realizarea lucrarilor pe amplasamentul propus se vor utiliza materiale de constructii achizitionate de pe piata interna de la distribuitori de profil. Nu se folosesc resurse naturale de pe amplasamentul studiat.

- Metode folosite în construcţie:

- lucrari de excavatii si realizare fundatii

- executare structura de rezistenta

- inchideri

- lucrari de instalatii

- racorduri la retelele de utilităti

- finisaje exterioare si interioare

Toate lucrarile vor fi realizate folosind tehnologii agreate specifice lucrărilor de constructii, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia de mediu in vigoare.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Lucrarile de realizare a imobilului cuprind:

- pregatirea organizarii de santier

- amenajarea accesului pentru utilaje

- lucrari de excavare pentru realizarea infrastructurii

- realizarea infrastructurii

- ridicarea suprastructurii etaj cu etaj

- realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare

- refacerea zonelor utilizate temporar pentru lucrari

- dezafectarea organizarii de santier

- amenajari in vederea folosirii cladirii

- amenajari spatii verzi

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Pentru realizarea proiectului, prin Certificatul de Urbanism nr.3963/31.10.2019 emis de Primaria Municipiului Constanta, s-au solicitat urmatoarele avize/acorduri/studii: avize privind utilitatile urbane si infrastructura (alimentare cu apa, gaze naturale, canalizare, telefonizare, alimentare cu energie electrica, salubritate, RCS & RDS); accord in forma autentica FUNDATIA ROMANIA DE MAINE sau Extras de Carte Funciara pentru informare fara sarcini; acord vecini in forma autentica conform art.612 Cod Civil (daca este cazul), acord vecini in forma autentica daca sunt necesare masuri pentru protejarea constructiilor invecinate conform art.27 din Normele de aplicare a Legii 50/1991; aviz comisia de circulatie; contract cu firma de colectare si transport deseuri inerte; aviz securitatea la incendiu; protectie civila; sanatatea populatiei; aviz Directia Judeteana pentru Cultura Constanta; acord Inspectoratul de Stat in Constructii si Expertiza tehnica daca sunt necesare masuri de interventie asupra cladirilor existente, respectiv subzidiri, consolidari sau alte lucrari de punere in siguranta; aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana (daca este cazul); aviz Statul major general; simulare tridimensionala, studiu de insorire; devizul general al lucrarilor, conform HGR nr.907/2016; studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator; calcul volum moloz.

CAPITOLUL IV. –DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare. Cladirea C1 existenta pe teren se integreaza functional cu proiectul propus.

CAPITOLUL V. –DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute prin Certificatul de Urbanism si nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in jurul amplasamentului.

- Localizarea proiectului:

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  Municipiul Constanta, str.Unirii, nr.67.

Inventar de coordonate

Sistem de proiectie Stereografic 1970

| Nr. Pct. | Coordonate puncte de contur |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| 1 | 307717.35 | 791406.7 |
| 2 | 307701.39 | 791409.4 |
| 3 | 307692.349 | 791411.06 |
| 4 | 307691.4 | 791411.233 |
| 5 | 307692.33 | 791417.03 |
| 6 | 307662.88 | 791430.99 |
| 7 | 307664.2 | 791438.26 |
| 8 | 307653.45 | 791448.68 |
| 9 | 307636.56 | 791451.79 |
| 10 | 307637.83 | 791458.904 |
| 11 | 307613.997 | 791463.423 |
| 12 | 307618.513 | 791489.771 |

- Vecinătăți:

- La Est – strada Unirii- cale de acces

- La Nord – proprietate privata, nr. cadastral 224999

- La Sud – proprietate privata, nr. cadastral 247707

- La Vest – proprietate privata, nr. cadastral 244264, 244267.

- Funcţiunile învecinate:

- La Est – Imobil locuinţe colective P+4E – 25,42 m

– Spaţiu comercial Parter – 22,91 m

– Imobil locuinţe colective P+4E – 27,63 m

- La Nord – Imobil locuinţe colective P+4E – 7,20 m

- La Sud – Gradiniţă P+2E – 22,48 m

– Clădire abandonată P+3E – 19,40 m

- Destinatia constructiei existente:

Functiunea imobilului – locuinte colective, cu spatiu comercial la parter, centru spa si piscina.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

La întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie s-a urmarit respectarea prevederile legislative în vigoare. Soluţiile au fost alese in functie de cerintele beneficiarului, în concordanţă cu condiţiile specifice amplasamentului.

CAPITOLUL VI. –Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Din activitatea de constructii vor rezulta doar ape uzate menajere. Pe perioada derularii lucrarilor, organizarea de santier se va dota cu o toaleta ecologica, inchiriata de la un operator economic autorizat, care va asigura vidanjarea apelor uzate si igienizarea grupului sanitar.

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport materiale sau de la utilajele folosite pe amplasament, pot migra din sol in panza freatica, si pot reprezenta astfel o sursa de poluare pentru ape. Este indicat sa se achizitioneze material absorbant bidegradabil si sa se intervina prompt si eficient pe suprafetele afectate.

Pe perioada exploatarii imobilului vor rezulta ape uzate menajere care se vor evacua in reteaua de canalizare urbana.

Impactul asupra apei, atat pe perioada realizarii investitiei, cat si pe timpul functionarii este nesemnificativ.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu este cazul. Apele uzate menajere preluate prin vidanjare se vor descarca intr-o statie de epurare, obligatie ce revine prestatorului de servicii de vidanjare si transport ape uzate, cu respectarea NTPA 002/2005.

Pe perioada exploatarii imobilului, apele uzate menajere care se vor evacua in reteaua de canalizare oraseneasca.

b) Protecţia aerului:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de functionarea utilajelelor pentru lucrarile desfasurate pe santier si de pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Unitatile locative vor fi dotate cu centrale termice cu tiraj fortat, alimentate cu gaze naturale.

-   instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Pe perioada realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor care provin din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

Se vor monta centrale termice de apartament, cu putere mica, certificate si verificate tehnic la momentul conexiunii la reteaua de gaze naturale.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-   sursele de zgomot şi de vibraţii:

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor şi de la autovehiculele de transport materiale. Zgomotele şi vibraţiile in zona organizarii de santier au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

-   amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol pot fi reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi si lubrifianţi

- depozitarea necontrolata a materialelor de constructii

- gospodărirea necorespunzatoare a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

- respectarea limitelor amplasamentului, fiind interzisa afectarea suprafetelor limitrofe

- managementul corepunzator al deseurilor generate, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate, pana la preluarea  acestora de catre societati autorizate

- depozitarea materialelor conform etichetelor/indicatiilor producatorilor

- se recomanda achizitionarea de material absorbant biodegradabil pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat nu este situat pe suprafata sau în vecinătatea unei arii naturale protejate. Realizarea și exploatarea ulterioara a imobilului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:  nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul propus nu va modifica functiunile prevazute prin Certificatul de Urbanism. In jurul amplasamentului nu exista obiective culturale sau religioase a caror activitate să fie stanjenita de functionarea noului obiectiv.

Executia lucrarilor de constructii nu va avea impact negativ asupra asezarilor umane.

-  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si utilizarea unor echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In urma activitatilor de construire pentru realizarea investitiei pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deșeului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Eliminare in depozite de deseuri inerte conform autorizatiei de construire si/sau transportat in locuri indicate de primarie prin autorizatia de construire |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Preluate de serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit de deseuri autorizat |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | Deseu lemn | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | Sticla | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, alte deseuri generate de personalul de pe santier) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsea, var lavabil, etc.) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 05 04 | Pamant si pietre din excavatii | Utilizat la realizarea fundatei. Surplusul va fi transportat in locuri indicate de primărie prin autorizatia de construire |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face în spații special amenajate si dotate cu recipienti adecvati, pentru colectarea deseurilor pe categorii.

Deseurile generate vor fi preluate de societati autorizate, in vederea eliminarii/valorificarii, dupa caz.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

• organizarea colectarii deseurilor, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

• instruirea personalului privind colectarea selectiva a deseurilor;

• instruirea personalului privind reducerea cantitatii de deseuri generate;

• sunt interzise lucrari de intretinere/reparatii la utilajele si mijloacele de transport materii prime si materiale.

Realizarea lucrarilor de construire va fi supravegheata de beneficiarul proiectului pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali, precum si a legislatiei privind protecţia mediului.

Deseurile generate pot varia din punct de vedere cantitativ,  in functie de tipul lucrarilor si de numarul persoanelor prezente pe santier.

Titularul proiectului va urmari reducerea ponderii deseurilor provenite din activitatile de construire din totalul deseurilor eliminate, prin cresterea gradului de valorificare si reciclare al acestora.

- planul de gestionare a deseurilor:

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate selectiv, in recipiente speciale si vor fi preluate periodic de societati autorizate.

- deseurile menajere vor fi colectate in recipiente inchise, depozitate în spații special amenajate pană la preluarea acestora de catre serviciul de salubrizare local.

- deseurile de constructii rezultate pe durata realizarii lucrarilor vor fi colectate si stocate temporar in spatii special amenajate si dotate, pana la preluarea de catre societati autorizate.

- deseurile inerte se vor depozita temporar in zona amplasamentului, pana la transportarea catre un depozit autorizat sau in locuri indicate de primarie.

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea acestora in locuri neautorizate sau inafara perimetrului organizarii de santier.

- la terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje si echipamente utilizate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu se depoziteaza/utilizeaza substante si preparate chimice, in perioada de executie.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Lucrările nu implică folosirea materialelor locale. Toate materialele necesare realizării obiectivului vor fi aduse pe amplasament pentru a fi puse în operă.

Nu vor fi utilizate resurse naturale din zonă (pământ, apă din lacuri/bălţi sau apa din pânza freatică).

Nu sunt afectate habitatele vieţuitoarelor din zonă.

CAPITOLUL VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp, respectiv pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.

Zgomotul de la utilajele de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor.

Deseurile rezultate pe perioada lucrarilor de construire vor fi colectate pe tipuri, in pubele/recipiente inscriptionate, amplasate in zone amenajate pentru a nu crea disconfort si vor fi preluate de operatori economici autorizati.

Amplasamentul proiectului, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. Nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si intindere in timp.

- Impactul asupra faunei si florei

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

- Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate de deseuri rezultate, de deversari necontrolate de ape uzate sau scurgeri de combustibili/lubrifianti de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrarilor, calitatea aerului poate fi afectata de pulberile rezultate ca urmare a manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii si de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport prezente pe santier.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor care provin din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

- Zgomote si vibratii

Zgomotul si vibratiile pot constitui factori de disconfort in vecinătatea amplasamentului, in faza de executie a lucrarilor.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona. Prin implementarea proiectului se urmăreste incadrarea constructiilor in zona.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului, pe perioada executării lucrarilor de construire.

Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor fi efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Un impact temporar, atat direct cat si indirect se poate manifesta asupra aerului prin emisiile de poluanti in aer determinate de functionarea utilajelor pentru lucrarile desfasurate pe santier, precum si de pulberile rezultate din manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii. Prin implementarea masurilor recomandate se apreciaza ca nu vor fi influente majore in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Emisiile de poluanti in aer sunt discontinue si reprezinta un impact nesemnificativ, manifestandu-se local, pe termen scurt si mediu.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi nesemnificativ si se va resimti la nivel local in zona amplasamentului.

Probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in cazul in care nu se iau masurile necesare pentru prevenirea oricarei situatii accidentale.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se poate aprecia ca va exista un impact temporar.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Impactul asupra mediului va fi nesemnificativ.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul. Proiectul nu are impact transfrontalier.

CAPITOLUL VIII. – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile: Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

CAPITOLUL IX. –Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele): Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat.

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  localitatii Constanta, str.Unirii, nr.67.

Imobilul, identificat cu numarul cadastral 231673, este proprietatea SC MOTECO SRL, conform inscrisurilor din Extras de carte funciara pentru informare nr. 231673 eliberat la cerere sub nr. 146668 in data de 22.10.2019.

Folosinta actuala a terenului, conform Certificatului de Urbanism nr.3963 din 31.10.2019 este: teren constuibil cu C1-locuinta.

Destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului: ZRL5_1 – Subzona locuinţelor colective cu regim mare de înălţime şi serviciilor.

Proiectul propus se incadreaza in Anexa nr.2, pct.10, lit.b, la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

CAPITOLUL X. –Lucrari necesare organizarii de santier

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare organizarii de  santier constau in inchiderea fronturilor de lucru aferente si ocupararea temporara a terenului pe care va fi realizat proiectul. Terenul se va imprejmui si se va semnaliza corespunzător.

Depozitarea materialelor de constructie se va face conform etichetelor/instructiunilor producatorului, astfel incat sa se prevină antrenarea acestora in mediu.

Se va organiza si amenaja corespunzator o zona pentru depozitarea temporara a deseurilor generate, pe tipuri, in vederea predarii acestora catre societati autorizate.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse se va asigura pe terenul proprietate, fara a afecta terenurile invecinate.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele stabilite prin documentatie. Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier este neglijabil si implica stabilirea unor zone pentru stocarea temporara a materialelor, amenajarea unei zone dotata cu recipienti corespunzatori pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate, amplasarea unui grup sanitar ecologic.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia  propriu-zisă a lucrărilor.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- se va amplasa un grup sanitar ecologic care se va vidanja si igieniza periodic de catre o firma specializată.

- vor fi amenajate spatii speciale, dotate cu recipienti pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier si personal

- se vor lua masurile necesare pentru colectarea in conditii corespunzătoare a deseurilor generate, urmarindu-se trasabilitatea deseurilor

- imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

CAPITOLUL XI. –Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa finalizarea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii vor fi indepartate cu material absorbant biodegradabil.

Pentru prevenirea dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul. De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie, in diferite faze de executie, pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si in vecinatati.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul in aceasta etapa.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul in aceasta etapa.

CAPITOLUL XII. –Anexe –piese desenate

- Plan de amplasament

- Plan de incadrare in zona

Semnatura si Stampila

SC Moteco SRL