##### MEMORIU TEHNIC

I. DENUMIREA PROIECTULUI

### CONSTRUIRE TERASA RESTAURANT

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI/BENEFICIARULUI PROIECTULUI DE INVESTITII

a. NUMELE TITULARULUI

SC AIRTOURS SRL

b. ADRESA TITULARULUI

STRADA GENERAL MANU, NR 20, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA, ROMANIA

TEL.

c. REPREZENTANTI LEGALI / IMPUTERNICITI, CU DATE DE IDENTIFICARE

NU ESTE CAZUL

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Pe terenul situat in intravilanul Orasului Navodari, beneficiarul doreste sa realizeze o constructie cu regim de inaltime P si cu destinatia de terasa restaurant. Constructia propusa va avea o arhitectura moderna, cu linii simple si odihnitoare, cu ferestre normale.

In urma observarii atente a pietei turistice, beneficiarul a considerat ca este rentabila realizarea unei terase restaurant, restaurantul avand capacitatea de 110 locuri.

Terenul pe care va fi amplasata constructia are 1000mp si se invecineaza pe o latura cu strada Prelungirea D17.

Constructia va avea destinatia de terasa restaurant, dezvoltata pe 1 nivel(P), si va avea o capacitate de maxim 110 de persoane.

Terenul pe care se va edifica cladirea are o suprafata de 1000mp, imobilele vor avea o suprafata construita de 314.35mp, suprafata desfasurata fiind de 314.35mp. Accesele si locurile de parcare vor avea avea o suprafata de 380.24mp, ramand o suprafata de 305.41mp spatiu verde.

In prezent, terenul este liber si nu dispune de utilitati pana nu se va obtine autorizatia de construire.

Cladirea nu va avea in componenta nici o facilitate de productie. In acest scop, nu se vor folosi materii prime pentru productie.

Deoarece cladirea va fi folosita doar pe timp de vara, nu se va realiza instalatie termoficare interna si nici o alta forma de reglare a temperaturii (ex. climatizare). In acest scop, s-a cerut de catre beneficiar ca cladirea sa nu aiba decit ferestrele strict necesare. Constructia va fi racordata la reteaua electrica. Acest consum include si incalzitoarele electrice de apa, proprii fiecarei bai in parte si bucatariei. Constructia va fi racordata la reteaua locala de alimentare cu apa potabila. Restitutia se va face in reteaua de canalizare oraseneasca, fiind aproximativ egala cu consumul. Conform SR EN 1825, agentii economici ale caror ape uzate sint susceptibile sa contina grasimi de origine vegetala sau animala trebuie sa instaleze separatoare de grasimi.S.C. AIRTOURS SRL va monta un separator de grasimi deoarece nu acestea nu se pot deversa in reteaua de canalizare. Apa uzata patrunde in separator prin racordul de intrare, trecand prin sacul de colectare namol, in care sunt retinute resturile alimentare mari. Dupa ce trece prin peretii sacului, apa intra intr-un regim de linistire. Aici se afla zona de separare a grasimilor, unde, datorita diferentei de densitate dintre apa si grasimi, acestea din urma se ridica la suprafata. Apoi, fluxul de apa trece in ultima camera. Aici se ridica la suprafata particulele mici de grasimi care nu s-au ridicat in zona de separare grasimi (datorita faptului ca au fost antrenate de fluxul de apa). Tot in aceasta camera se afla imersat capatul racordului de iesire, pe unde apa conventional curata iese spre instalatia de canalizare. Apele pluviale se vor dirija catre terenul liber, nu in reteaua de canalizare.

Pe parcursul executiei, organizarea de santier si activitatile ce se vor petrece pe parcursul construirii vor degrada terenul proprietate, insa dupa terminarea acestora, terenul se va aduce la stadiul de inainte de inceperea exeuctiei (panta naturala a terenului, vegetatia etc). Organizare de santier va fi organizata pe latura estica a terenului deoarece acolo va ramane o suprafata de aproximativ 250mp libera unde se va putea aseza organizarea de santier ce va contine 2 containere, unul fiind birou iar celalalt magazie de depozitare, si se va face si o rampa de spalare a rotilor la iesirea din santier, insa dupa terminarea acestora, terenul se va aduce la stadiul de inainte de inceperea executiei (panta naturala a terenului, vegetatia etc).Totusi, deoarece flora specfica dobrogei este una saracacioasa, beneficiarul va planta in incinta arbori si arbusti care sa produca umbra si un aspect deosebit. Astfel, zona din imediata vecinatate a Strazii Prelungirea D17 va fi tratata separat ca o gradina de fatada. Odata cu cresterea copacilor, aerul de sub acestia se va incalzi mai greu pe parcursul zilelor calduroase, ceea ce va spori atit confortul din exteriorul cladirii, cit si cel din interiorul acesteia.

Accesele pietonal cit si cel carosabil pe teren se vor realiza pe latura sudica, spre Strada Prelungirea D17. Caile existente de acces nu vor suferi modificari.

Pentru executie se vor folosi doar materiale uzinate, cu doua exceptii, primul fiind pamintul rezultat in urma sapaturii, deoarece acesta este materia prima pentru executia pernei de piatra si a doua exceptie sarpanta acoperisului, ce va fi executata in intregime din lemn. Pe parcursul executiei cladirea va consuma apa potabila si electricitate.

Constructia va fi realizata cu metode si tehnologii uzuale, nenecesitind proceduri de complexitate deosebita, acestea putind urca costul cladirii foarte mult. Asfel, lucrarile pentru structura cladirii vor include cofrare, armare, betonare, zidarie, sarpanta de lemn. Lucrarile pentru finisare vor include tencuire, gletuire, termoizolare, finisare, pardoseli, montare timplarie, montare instalatii electrice si sanitare, montare invelitoare.

Executia nu va pune probleme speciale, constructia fiind gindita pentru a putea fi realizata cu tehnologii uzuale si muncitori cu medie calificare. Estimam ca executia sa dureze efectiv 2 luni calendaristice, insa aceasta periada este posibil sa se prelungeasca, acest lucru depinzind in primul rind de beneficiar. Dupa executia cladirii se va amenaja terenul si se va utila si mobila constructia. Darea in folosinta nu necesita proceduri speciale (cum sint de exemplu la o fabrica). Referitor la urmarirea in timp a constructiei, aceasta se va face conform legislatiei in vigoare.

Constructia este in concordanta cu reglementarile locale (P.U.Z. – plan urbanistic zonal).

La luarea deciziei s-a tinut cont in primul rind de eficienta economica a cladirii, restaurantul fiind preferat.

In urma construirii si utilizarii constructiei, vor aparea alte activitati: eliminarea apelor uzate menajere in colectorul orasenesc, colectarea deseurilor de o societate specializata de salubrizare.

Avizele si autorizatiile cerute pentru obtinerea Autorizatiei de Construire sint detaliate in Certificatul de Urbanism.

Proiectul de fata nu face parte din nici una din categoriile prevazute in anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, semnata la Espoo, in 1991. Amplasamentul este amplasat la o distanta de 0.15 km de hotarul spre est (Marea Neagra), la o distanta de 60.4 km de granita spre sud (Bulgaria) si la o distanta de 105.0 km de granita nordica (Ucraina).

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Navodari. Terenul este identificat cu adresa : Strada Prelungirea D17, trup 4, lot 15 si lot 16, Oras Navodari, Jud. Constanta, Romania.

Terenul a fost introdus in intravilanul Orasului Navodari in ultimii 20 ani. Inainte de aceasta perioada, terenul avea destinatie nisipos. Apropierea de Marea Neagra insa a fost criteriul principal pentru care s-a propus introducerea acestui teren in intravilan. Terenul este situat pe faleza geografica a Marii Negre.

In prezent, terenul este reglementat prin PUZ ca facind parte din intravilanul construibil. Dimensiunea medie a parcelelor constuite este de aprox. 500mp. Pe viitor zona se va dezvolta in directie imobiliar/turistic, cladirea propusa prin proiect incadrindu-se in destinatia viitoare.

Arealele sensibile din apropierea cladirii propuse sint Canalul Poarta Alba – Midia Navodari, situat la o distanta de aprox. 900m de teren si Marea Neagra, situata la aprox. 150m de teren. Constructia prin activitatile care se petrec in ea, nu reprezinta insa un pericol pentru acestea. Cladirea a fost necesar a fi amplasata pe acest teren, deoarece este singurul teren detinut de beneficiar.

Impactul cladirii asupra mediului se considera a fi minim, atit pe perioada executiei, cit si pe perioada de exploatare. Pe perioada executiei se vor folosi in mare parte materiale de constructii uzinate. Exceptia o reprezinta utilizarea de lemn la acoperis si de pamint obtinut din sapatura la realizarea pernei de loess cerute prin studiul geotehnic. Pe parcursul realizarii constructiei, organizarea de santier va ocupa aproape tot terenul, insa acesta se va reface la pantele avute initial, pentru a nu deranja scurgerea naturala a apelor pluviale si se va planta vegetatie cu scop multiplu (umbra, inertie termica, aer curat etc).

La executie se vor folosi materale de contructie uzuale (caramida, beton armat, lemn, tigla, tencuieli normale etc). Aceste materale cit ci cladirea rezultata nu vor avea un impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, deoarece nu exista vreo sursa de poluare care sa afecteze in mod direct populatia din zona. Singura sursa ar putea fi apele uzate menajere, insa acestea sint preluate de reteaua de canalizare locala. Flora zonei este saracacioasa, urmind a fi refacuta dupa terminarea executiei cu arbori si arbusti.

Functiunile zonei nu vor fi afectate de cladirea propusa in mod negativ, aceasta incadrindu-se ca utilizare in functiunile din zona.

Bunurile matriale din zona de executie nu vor fi afectate de executie cladirii, deoarece toate lucrarile ce se vor executa se vor organiza in interiorul terenului proprietate. In situatia in care se va degrada accidental vreo retea (electrice, apa etc) sau proprietatile vecine (garduri, alei), beneficiarul este responsabil de aducerea acestora la stdiul de inainte de producerea incidentului. Apa potabila din zona este obtinuta prin racord la reteaua stradala de canalizare. Totusi, exista in zona cazuri de puturi forate de mica si medie adincime, insa calitatea apei lasa de dorit (duritate ridicata, microorganisme etc) Cladirea propusa nu va afecta in nici un fel aceste surse de apa, nici calitativ, nici cantitativ. Pentru alimentarea cladirii cua apa se va realiza un racord la reteaua de alimentare cu apa, iar pentru colectarea apei uzate se va realiza un racord la reteaua de canalizare existenta in zona. Pe terenul proprietate cele doa retele vor fi protejate impotriva exfiltratiilor.

Prin relizarea cladirii calitatea aerului nu va fi afectata. Singura perioada in care exista pericolul unei poluari atmosferice este pe perioada executiei structurii, insa pentru protectia vecinatatilor, executia etapelor sensibile se vaface sub perdea de apa.

Poluarea sonora va exista doar pe parcursul executiei, insa pentru ca deranjul sa fie minim, se va stabili un program de lucru de comun acord cu vecinii, pentru ca acetia sa nu fie deranjati decit intr-o proportie cit mai mica. Pe parcursul exploatarii cladirii nu vor exista surse de zgomote sau vibratii.

Clima nu va fi afectata de realizarea cladirii.

Peisajul si mediul vizual nu va fi afectat. In prezent terenul este liber de constructii, insa datorita apropierii marii, vegetatia este saracacioasa. In urma executarii cladirii, se va reface vegetatia, prin plantarea unor arbusti si arbori, rezultind o gradina de fatada, care, in combinatie cu constructia rezultata, vor imbogati vizual zona.

In vecinatea terenului nu exista monumente culturale sau istorice protejate. Astfel, constructia propusa nu pote afecta patrimoniul istoric sau cultural.

Pe parcursul executiei impactul asupra mediului va fi negativ scazut, insa se vor lua masuri pentru minimizarea acestuia. Impactul cladirii rezultate asupra mediului va fi unul pozitiv, aceasta imbogatind zona din punct de vedere arhitectural-urbanistic.

Nu se prevede extinderea impactului cladirii in vecinatate, astfel incit sa afecteze suplimentar populatia sau mediul.

Estimam impactul cladirii asupra populatiei si mediului ca fiind unul scazut, incadrindu-se prin parametri in zona invecinata.

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

IV.1. Protectia calitatii apelor

Destinatia constructiei este de terasa-restaurant sezonier si spatiu comercial. Alimentarea cu apa se va face prin bransare la retaua de alimentare cu apa din zona. Deoarece beneficiarul este utilizator final al acestei utilitati, distribuitorul este responsabil de calitatea apei. Totusi, periodic se vor realiza analize de catre beneficiar, iar in situatia in care calitatea este sub cea specificata prin contract, rezultatele vor fi comunicate distribuitorului. Deoarece destinatia este de terasa-restaurant si magazin alimentar cu functionare sezoniera, la sfirsitul sezonului turistic instalatiile interioare vor fi golite pentru protectie. Instalatiile interioare si exterioare de alimentare cu apa vor fi protejate impotriva exfiltratiilor.

Apele uzate vor fi evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca, restitutia fiind egala cu consumul. Conform SR EN 1825, agentii economici ale caror ape uzate sint susceptibile sa contina grasimi de origine vegetala sau animala trebuie sa instaleze separatoare de grasimi. Apele uzate nu contin cantitati mari de grasimi si uleiuri care sa necesite etapa ulterioara de epurare. Dimensionarea separatorului de grasimi se va face dupa contractarea producatorului separatorului de catre beneficiar, in functie de tehnologia utilizata de catre acesta.

Apele pluviale se vor dirija catre terenul liber, nu in reteaua de canalizare.

IV.2. Protectia calitatii aerului

Activitatile specifice functiunii nu pun probleme deosebite de protectie a calitatii aerului. Deoarece cladirea are utilizare doar sezoniera, nu se vor folosi instalatii de incalzire,dar nici de climatizare. Incalzirea apei se va face cu ajutorul incalzitoarelor electrice amplasate in fiecare baie. Acestea nu reprezinta surse de poluare a aerului.

IV.3. Protectia impotriva zgomotului

Activitatile ce se vor desfasura in cladire nu constituie surse de poluare sonora. Zgomotele si vibratiile de pe parcursul executiei sint insa inevitabile. Pentru ca impactul acestora sa fie minim asupra vecinatatilor, se va stabili un program de lucru de comun acord cu vecinii.

IV.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

IV.5. Protectia solului si a subsolului

Pentru minimizarea impactului cladirii asupra solului si subsolului, instalatiile interioare si exterioare de alimentare cu apa vor fi protejate impotriva exfiltratiilor. Conform SR EN 1825, agentii economici ale caror ape uzate sint susceptibile sa contina grasimi de origine vegetala sau animala trebuie sa instaleze separatoare de grasimi. Apele uzate nu contin cantitati mari de grasimi si uleiuri care sa necesite etapa ulterioara de epurare. Separatorul de grasimi va fi amplasat intr-o incinta vizitabila, pentru verificarea periodica a etanseitatii si functionarii.

IV.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

IV.7. Protectia asezarilor umane

Relatia cu terenurile si constructiile invecinate este reglementata prin certificatul de urbanism valabil. Proiectul nu pune probleme deosebite de protejare a asezarilor umane. In zona nu exista obiecte de patrimoniu cultural sau isoric care sa pota fi afectate in vreun fel de cladirea propusa (vizual etc)

IV.8. Gospodarirea deseurilor

Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma betonata in europubele, de unde vor fi ridicate de catre firme specializate in urma unui contract.

Pe perioada executiei (construire) deseurile rezultate in urma lucrarilor vor fi preluate de catre o societate de salubrizare in baza unui contract incheiat anterior inceperii lucrarilor. Responsabilitatee colectarii si sortarii deseurilor revine constructorului. Acest proces se va realiza imediat dupa producerea acestor deseuri (ex: resturi de beton rezultate in urma turnarii, resturi de materiale de zidarie rezultate in urma procesului de zidire).

IV.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Deoarece cladirea si activitatile asociate nu produc poluanti, nu este necesara amplasarea unor aparate de monitorizare. Totusi, periodic, se vor verifica retelele de alimentare cu apa si de canalizare, astfel incit sa nu existe exfiltratii din acestea. In acest scop, se vor amplasa pe traseele acestora cit mai multe puncte de vizitare/verificare.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN LEGISTATIA COMUNITARA

Nu este cazul.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Deoarece cladirea va fi amplasata astfel incit sa ramina suficient teren compact, organizarea de santier se va amplasa in interiorul terenului. Astfel, pentru inceput, se va amplasa o baraca sau un contaner pe coltul sud-estic al terenului, care sa contina spatiile necesare muncitorilor. De asemenea, se vor realiza racorduri la retelele din zona de electricitate, apa potabila si canalizare. Contoarul electric va fi montat pe baraca, iar caminul apometric si camimul de racord la canlizare in vecinatatea acesteia. Se va amplasa de asemenea inca din aceasta etapa o toaleta ecologica, a carei intretinere va fi facuta prin contract de o societate specializata.

Sapatura se va executa mecanizat, urmind ca pamintul sa fie evacuat imediat dupa excavare. Se va pastra insa cantitatea necesara pentru realizarea unei perne de piatra, in situatia in care geotehnicianul considera ca este posibil. In aceasta situatie se estimeaza o cantitate de pamint pastrat de aprox. 100mc. Daca situatia de la fata locului o va permite, se va pastra si restul pamintului extras, deoarece este necesar la umpluturi. Daca nu, acesta va fi dus la o groapa de imprumut din zona. In situatia in care geotehnicianul considera ca loessul extras nu corespunde cerintelor, va fi transportata toata cantitatea spre o groapa de imprumut, urmind a fi adus deseu de cariera pentru realizarea pernei de pamint pe cae va rezema fundatia. Perna de piatra va fi compactata de un compactor mecanizat, conform specificatiilor studiului geotehnic. Dupa realizare pernei de piatra va fi adus fierul beton, care va fi depozitat pe latura vestica a terenului, si panourile necesare la cofrare. Betonarea fundatiilor se va face in doua etape, talpa si soclul fundatiei. Dupa decofrare, se vor realiza umpluturile, dupa care se va realiza placa peste fundatie, ajungindu-se astfel la cota -0.05. In functie de constructor, se va realiza suprastructura cladirii, executindu-se din  lemn ecarisar. Se vor refolosi cofrajele de la fundatie. Pentru calare si betonare, pompa se va amplasa in incinta terenului, astfel incit sa nu deranjeze circulatia pe strazile adiacente. Elementele de lemn ale acoperisului vor fi aduse dupa decofrarea parterului si se vor depozita la parter, pentru se permite uscarea pina la montare. Pentru ridicare se va folosi o instalatie cu scripete, motorizata sau instalatie cu palan de ridicare, acest lucru urmind a fi stabilit de constructor.

Pentru finisaje, materiale se vor depozita pe terenul eliberat de alte materiale ce au fost necesare la executia ‘la rosu’. Se va lasa spatiu pentru schelele ce vor fi amplasate in jurul constructiei. Dupa terminarea executie, terenul se va curata de resturile de materiale ramase. In situatia in care este necesar, se va inlocui stratul superficial al pamintului cu un strat de pamint vegetal.

Prin propunerile descrise mai sus impactul asupra mediului pe parcursul executiei va fi redus la minim.

Executia nu presupune emiterea de poluanti in mediu, pentru a fi necesar controlul acestora.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Se estimeaza o perioada de utilizare a constructiei de aprox. 50 ani. Pana la aceasta data este posibil ca legislatia sa se modifice semnificativ, masurile propuse astazi pentru refacerea amplasamentului urmind a nu mai avea relevanta.

Accidentele constructiei posibil a se produce, vor fi urmate de demolarea cladirii, insa terenul va intra in circuitul construibil imediat dupa aceasta. Se estimeaza ca cladirea va avea aprox. 80 tone. Totusi, este posibil ca orice accident grav sa poata duce la consolidarea cladirii, ceea ce scoate eliberarea ternului din posibilitatile ulterioare. Indiferent in care din variante ne vom afla, terenul nu va fi eliberat definitiv nici dupa terminarea duratei de viata a cladirii, experienta spunindu-ne ca o zona odata construita ramine in circuitul construibil.

Intocmit,

SC UCSERTIMUD SRL