MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:	 SUPRAETAJARE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4E

in curs de executie cu 1 ETAJ PARTIAL

in conformitate cu legea 50/1991  (AC 138/18.03.2016)

#### II.Titular

- denumire titular S.C. DISTRIKTAP srl

- adresa postala - jud Bihor,Municipiul Oradea ,Piata 1 Decembrie nr 4-6

-numar telefon Tel.  0726720688

-adresa de e-mail  distriktap@gmail.com

-persoane de contact

-Administrator : Turcut Daniel

-arh. Dan Memet  0722326757

#### III.Descrierea proiectului

A. Rezumat al proiectului si prezentarea limitelor amplasamentului

Terenul este amplasat in intravilanul orasului Navodari , si face parte din sola 29 , parcela  A158/5 trup 6(D) lot1/2/1/1/1.

Terenul in suprafata de 614,00 mp este neconstruit  si are urmatoarele vecinatati :

-la Sud – teren in proprietate privata – lot 1/1 – teren neconstruit

-la Nord – aleea D30

-la Est –  teren proprietate privata -lot1/2/1/1/2 -teren neconstruit

-La Vest – teren Consiliul Local ( fisie teren ) si

proprietate privata – Hotel Leon Beach -constructii parter si parter+1 etaj

Pe amplasament se afla in curs de realizare un imobil cu regim de inaltime P+4 etaje cu destinatia de imobil locuinte colective in conformitate cu AC nr 138/18.03.2016. Imobil are urmatoarele retrageri la nivelul parterului : min 6,80 m fata de limita de nord , 4,52 m fata de limita de sud , min 1,00 fata de limita vest si 5,85 fata de limita de est. La nivelul etajelor constructia  iese in consola pe laturile de nord , sud si est iar distantele fata de limitele proprietatii sunt de min 2,61 pe latura de sud ,min 4,00 pe latura de est si min 5,00 fata de latura de nord.Terenul este in acest moment sub nivelul strazii , urmind sa se faca umpluturi pentru ridicarea nivelului terenului pina la cota strazii.	Cota 0,00 ( avind echivalentul cotei ne nivel +4,40) va fi  la 0,20 m fata de cota amenajata a terenului si la 0,30 fata de  cota cea mai ridicata a strazii .

Fata de documentatia autorizata beneficiarul doreste realizarea unei supraetajari cu un etaj partial reprezentind 20 % din suprafata desfasurata a constructiei autorizate in conformitate cu Legea 50/1991 (republicata) art 2 alin 4.

Cladirea e prevazuta cu accese auto dinspre aleea D30 si accese catre parcajele dispuse la strada .In conformitate cu HGR 525 republicata ,anexa 5 art 5.11.1 si cu Regulamnetul Local de Urbanism anexa a Planului Urbanistic Zonal aprobat vor fi asigurate 12 locuri de parcare pentru cele 24 de unitati locative (cite un loc de parcare la 2 unitati locative) . Sapte locuri de parcare vor fi prevazute cu acces din alee D30 iar 5 locuri de parcare vor fi prevazute cu acces dintr-o alee interioara .Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93.Accesul pietonal este prevazut din trotuarul aleii .

Constructia nu este lipita de nici o latura a proprietatii , accesul la cladire fiind asigurat pe trei laturi.

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. 	Suprafata totala a terenului este de 614 mp din care 245 mp o reprezinta suprafata constructiei la sol , 94 de mp o reprezinta totuarele de garda si aleiile de acces ,spatiile de parcare reprezinta 145 mp si sunt realizate cu dale inierbate (suprafata inierbata reprezentind 40% din suprafata parcarii  respectiv 58 mp) restul de 130de mp o reprezinta spatiile verzi . Spatiile verzi vor fi plantate cu gazon si izolat se vor planta arbusti de talie mica ( ienuperi tiritori) , vor fi prevazute si zone pentru plantat flori decorative in functie de fiecare sezon. Suprafata spatiilor verzi rezultata va fi formata din spatiul verde propriuzis si zona inierbata din cadrul locurilor de parcare si va fi de 130 +58 =188 mp reprezentind 30,61%.

Descrierea proiectului

Pe terenul propus se afla in curs de executie un imobil cu locuinte colective . Imobilul are un regim de inaltime de parter si patru nivele .Fata de proiectul autorizat beneficiarul doreste sa realizeze o supraetajare cu un etaj partial cu o suprafata de 314 mp reprezentind 20% din SD .  Conform proiect autorizat imobilul are3 garsoniere , 13 apartamente cu 2 camere si patru apartamente  de trei camere si se vor mai realiza inca patru apartamente de 2 camere.

Fata de proiectul autorizat va rezulta urmatoarea structura functionala

Parterul :

-hol de intrare					S=12,12 mp

-hol casa scarii					S=24,14 mp

-camera tehnica					S=  7,91 mp

-ap 1 -garsoniera 			S utila =29,21 mp  formata din:

-hol						S=  4,30 mp

-camera de zi				S=19,53 mp

-baie						S=  5,38 mp

-ap 2 -garsoniera 			S utila =38,13 mp  formata din:

-hol						S=  8,44 mp

-camera de zi				S=24,88 mp

-baie						S=  4,81 mp

-ap 3 -garsoniera 			S utila =37,47 mp  formata din:

-hol						S=  7,78 mp

-camera de zi				S=24,88 mp

-baie						S=  4,81 mp

-ap 4 -apartament 2 camere 	S utila=48,61 mp format din:

-hol						S=  6,24 mp

-camera de zi				S=25,31 mp

-dormitor					S=12,22 mp

-baie						S=  4,84 mp

Etajul 1:

-hol casa scarii					S=26,49 mp

-ap 5 -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

-ap 6 -apartament 3 camere	S utila=67,72 mp format din :

-hol						S=11,26 mp

-camera de zi				S=23,49 mp

-dormitor					S=12,43 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-baie						S=  3,89 mp

-baie						S=  3,51 mp

-balcon					S=  6,24 mp

-ap 7 -apartament 2 camere 	S utila=56,77 mp format din:

-hol						S=  5,17 mp

-camera de zi				S=30,48 mp

-dormitor					S=13,03 mp

-hol						S=  3,28 mp

-baie						S=  4,81 mp

-balcon					S=  5,76 mp

-ap 8 -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

Etajul 2:

-hol casa scarii					S=26,49 mp

-ap 9  -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

-ap 10-apartament 3 camere	S utila=67,72 mp format din :

-hol						S=11,26 mp

-camera de zi				S=23,49 mp

-dormitor					S=12,43 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-baie						S=  3,89 mp

-baie						S=  3,51 mp

-balcon					S=  6,24 mp

-ap 11-apartament 2 camere 	S utila=56,77 mp format din:

-hol						S=  5,17 mp

-camera de zi				S=30,48 mp

-dormitor					S=13,03 mp

-hol						S=  3,28 mp

-baie						S=  4,81 mp

-balcon					S=  5,76 mp

-ap 12-apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

Etajul 3:

-hol casa scarii					S=26,49 mp

-ap 13 -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

-ap 14-apartament 3 camere	S utila=67,72 mp format din :

-hol						S=11,26 mp

-camera de zi				S=23,49 mp

-dormitor					S=12,43 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-baie						S=  3,89 mp

-baie						S=  3,51 mp

-balcon					S=  6,24 mp

-ap 15-apartament 2 camere 	S utila=56,77 mp format din:

-hol						S=  5,17 mp

-camera de zi				S=30,48 mp

-dormitor					S=13,03 mp

-hol						S=  3,28 mp

-baie						S=  4,81 mp

-balcon					S=  5,76 mp

-ap 16-apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

Etajul 4:

-hol casa scarii					S=26,49 mp

-ap 17 -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

-ap 18-apartament 3 camere	S utila=67,72 mp format din :

-hol						S=11,26 mp

-camera de zi				S=23,49 mp

-dormitor					S=12,43 mp

-dormitor					S=13,14 mp

-baie						S=  3,89 mp

-baie						S=  3,51 mp

-balcon					S=  6,24 mp

-ap 19-apartament 2 camere 	S utila=56,77 mp format din:

-hol						S=  5,17 mp

-camera de zi				S=30,48 mp

-dormitor					S=13,03 mp

-hol						S=  3,28 mp

-baie						S=  4,81 mp

-balcon					S=  5,76 mp

-ap 20 -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

Etajul 5:

-hol casa scarii					S=26,49 mp

-apartament 21 -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

-apartament 22 -apartament 2 camere 	S utila=46,22 mp format din:

-hol						S=  3,11 mp

-camera de zi				S=22,66 mp

-hol						S=  2,34 mp

-dormitor					S=12,91 mp

-baie						S=  5,20 mp

-balcon					S=16,00 mp

-balcon					S=  6,32 mp

-apartament 23 -apartament 2 camere 	S utila=45,83 mp format din:

-hol						S=  2,72 mp

-camera de zi				S=22,66 mp

-hol						S=  2,34 mp

-dormitor					S=12,91 mp

-baie						S=  5,20 mp

-balcon					S=16,00 mp

-balcon					S=  6,32 mp

-apartament 24 -apartament 2 camere 	S utila=49,24 mp format din:

-hol						S=  3,48 mp

-camera de zi				S=25,49 mp

-dormitor					S=15,42 mp

-baie						S=  4,85 mp

-balcon					S=  5,25 mp

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie pentru ,bucatarie ,bai ,holuri si balcoane

si pardoseli din parchet pentru camere. Scarile au trepte din granit antiderapant si contratrepte din marmura alba si sunt prevazute cu balustrade din inox cu inaltimea parapetilor de 90 cm. Pe pereti se vor executa vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere iar in bai si bucatarii  pe inaltimea de 2.10 m, placaje din faianta .Compartimentarile se vor realiza din zidaire BCA cu grosimea de 30 cm la exterior de 25 cm intre apartamente si de 15 la interior.Timplariile interioare sunt din lemn.Se prevad tavane suspendate din elmente de gips-carton.Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate aplicate pe termositem ,tamplarie din PVC cu geam termopan ,balustrazi din sticla si balustrazi metalice. Constructia este acoperita in terasa iar invelitoarea este din memebrane bituminoase protejate cu ardezie.

B. Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea investitiei este necesara datorita dorintei investitorului de a exploata mai bine resursele din zona si pentru a extinde gama de servicii oferite atit turistior cit si localnicilor prin oferirea posibilitatii de inchiriere sau cumparare de apartamente la standarde moderne . Prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul realizarii constructiei cit si in exploatare.

#### C. Elemente specifice proiectului propus -profilul si capacitatile de productie

Firma S.C. Distriktap srl isi propune sa realizeze o supraetajare a imobilului de locuinte colective aflat in executie. 	Imobilul a fost autorizat cu urmatoarea structuta  : 3 garsoniere , 13 apartamente cu 2 camere si patru apartamente  de trei camere ,fata de proiectul autorizat prin supraetajare vor aparea inca patru apartamente de doua camere, apartamente care vor fi folosite in regim rezidential putind fii inchiriate sau cumparate de catre turisti (ca apartamente de vacanta) sau de localnici.Unitatile de locuit vor functiona individual ,fiecare proprietar urmind sa se ocupe de utlizare si intretinerea propriei unitati de locuit.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Fiind o cladire rezidentiala nu exista procese de productie. Apartamentele sunt destinate locuirii permanente sau temporare fie ca locuinte de vacanta fie ca locuinte permanente. Apartamentele au acces dintr-o circulatie comuna prevazuta cu un nod pe verticala dotat cu o scara si un lift.Apartamentele si garsonierele au holuri de intrare , camera de zi , dormitoare ,grupuri sanitare si balcoane.Toate spatiile de locuit sunt prevazute cu lumina naturala iar grupurile sanitare care nu au aerisire directa vor fi prevazute cu sisteme de ventilatie.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul va dispune de bransamente la apa,canalizare , curent electric si gaze ,urmind a se bransa la retelele existente in zona.Pentru reteau de canalizare se va realiza o ministatie de pompare . Pe amplasamnet exista bransament la reteaua electricitate iar pentru apa si gaze se vor realiza bransamente la retelele existente in zona.

1. Alimentarea cu apa

Imobilul este dotat cu obiecte sanitare: lavoare,cada de dus, wc.,  consumatoare de apa potabila. Alimentarea cu apa rece  a obiectelor sanitare se va realiza prin conducte de polietilena de inalta densitate din retelele existente in zona.Pe strada D30 exista conducta de apa DN110 mm PEHD din care se va face alimentarea imobilului.

2. Evacuarea apelor uzate

Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare. Deversarea apelor menajere se va face in conducta Dn 250 mm -PVC -kg aflata pe strada D5

3. Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

4. Asigurarea agentului termic

Imobilul se va incalzi cu centrale termice murale pe gaze montate in fiecare apartament.Instalatia folosita va fi cu o distibutie din conducte de tip Rehau iar corpurile de incalzire vor fi radiatoare de otel.Se va asigura racirea spatiilor prin montarea de aparate de aer conditionat individuale.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii si zonele pentru canalele necesare realizarii bransamentelor de apa si a canalului termic. Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate de jur imprejurul constructiei iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.Lucrarile de supraetajare nu vor afecta zona de amplasare.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Cladirea e prevazuta cu accese auto dinspre aleea D30 ,alee din care se vor realiza accese catre parcajele dispuse la strada .Accesul pietonal este prevazut din trotuarul aleii .Pentru investitia propusa se vor realiza 12 de locuri de parcare ce vor deservi cele 24 de apartamente propuse.In conformitate cu HGR 525 republicata ,anexa 5 art 5.11.1 si cu Regulamnetul Local de Urbanism anexa a Planului Urbanistic Zonal aprobat vor fi asigurate 12 locuri de parcare pentru cele 24 de unitati locative (cite un loc de parcare la 2 unitati locative) . Sapte locuri de parcare vor fi prevazute cu acces din alee D30 iar 5 locuri de parcare vor fi prevazute cu acces dintr-o alee interioara .Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu NP24-97 si P132-93.

-resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pamintul vegetal rezultat din sapaturi va fi folosit pentru fertilizarea altor terenuri .

Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unei constructii .Pentru realizarea supraetajarii nu se vor realiza lucrari de sapaturi suplimentare fata de cele autorizate in prima faza.

-metode folosite in constructii , planul de executie

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .Din aceste considerente structura de rezistenta este din cadre de beton armat  .Cadrele din beton armat se vor  executa din Bc 20 (B250) turnat monolit. Constructia are o solutie de fundatie cu grinzi de fundatie asezate pe o perna de piatra .Inchiderile nestructurale si compartimentarile interioare se vor executa din zidarie de BCA cu grosimea de 30 cm la exterior de 25 cm intre apartamente si de 15 la interior.

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate generale pina la atingerea cotei de fundare .De la cota de fundare se va incepe realizarea pernei de piatra pe o inaltime de 1,00 m . Pete perna de piatra se va realiza un stat de egalizare din beton peste care se  va realiza hidroizolatia si apoi inca un strat de protectie din beton armat . Fundatiile sunt fundatii continue tip grinzi de fundatii cu sectiuni de 75x200 si 55x200 cm si talpa din beton C20/25 armat cu otel PC52,. Din grinzile de fundatii se dezvolta  stalpii cu sectiuni 65x46, 55x45 si 45x45 cm precum si stalpisorii SbL 25x25din beton armat.Dupa realizarea infrastructurii se trece la realizarea cadrelor de beton armat si a placilor din beton armat.

Dupa realizarea structurii de beton se vor realiza zidariile de inchidere si compartimentare din BCA cu grosimea de 30 cm la exterior de 25 cm intre apartamente si de 15 la interior.

-relatii cu alte proiecte existente si planificate

Proiectul se incadreaza in reglementarile PUZ -zona Litoral Mamaia Nord -Navodari aprobat prin HCLM 275/24.11.2014.

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Pentru marirea cpacitatii imobilului s-a luat in calcul si extinderea imobilului ,dar acest lucru nu era permis deoarece s-ar fi depasit indicatorii urbanistici aprobati ,deci solutia de supaetajare a imobilului a fost singura care a permis cresterea capacitatii de cazare a imobilului si respectarea prevederilor planului urbanistic zonal.

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede o crestere a activitatii turistice in zona si o necesitate pentru aparitia de servicii conexe care sa deserveasca locuintele din zona.

#### D. Caracteristicile impactului potential

-impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona cu potential rezidential si turistic  .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

-impactul asupra faunei , florei si solului

Investitia propusa nu va afecta solul, adincimea de fundare neatingind nivelul pinzei freatice .In zona nu exista fauna sau flora ce ar putea fi afectata de realizarea sau functionarea investitiei .Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%. 	Suprafata totala a terenului este de 614 mp din care 245 mp o reprezinta suprafata constructiei la sol , 94 de mp o reprezinta totuarele de garda si aleiile de acces ,spatiile de parcare reprezinta 145 mp si sunt realizate cu dale inierbate (suprafata inierbata reprezentind 40% din suprafata parcarii  respectiv 58 mp) restul de 130de mp o reprezinta spatiile verzi . Spatiile verzi vor fi plantate cu gazon si izolat se vor planta arbusti de talie mica ( ienuperi tiritori) , vor fi prevazute si zone pentru plantat flori decorative in functie de fiecare sezon. Suprafata spatiilor verzi rezultata va fi formata din spatiul verde propriuzis si zona inierbata din cadrul locurilor de parcare si va fi de 130 +58 =188 mp reprezentind 30,61%.

-impactul asupra calitatii apei , a aerului , a climei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica .  Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

-zgomote si vibratii

Constructia nou propusa nu este generatoare de zgomote si vibratii. Intreaga activitate se va produce in spatii inchise. Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.La realizarea investitiei se va lucra in principal in extrasezon pentru a nu deranja activitatea turistica din zona.

-peisajul si mediul vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata ansamblurilor rezidentiale si turistice  , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

#### IV.Surse de poluanti

1. Protectia calitatii apelor :

-Nu exsita surse de poluanti pentru ape . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul unei ministatii de pompare.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.

-Nu exsita ape tehnologice deci nu sunt prevazute statii sau instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute .

2.Protectia aerului :

-Nu exista surse semnificative de poluanti pentru aer ,

-Nu sunt prevazute instaltii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Nu exista surse semnificative de zgomot si vibratii .

4.Protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

5.Protectia solului si subsolului

-Adincimea de fundare a constructiei nu va  atinge nivelul pinzei freatice . Nu exista deversari de substante sau ape tehnologice care sa afecteze solul sau subsolul . Prin realizarea investitiei nu exista riscul producerii de alunecari de terenuri sau inundatii . Pamintul vegetal rezultat in urma realizarii sapaturilor va fi folosit pentru fertilizarea altor zone.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice , de arhitectura sau alte zone cu regim de restrictie .

8.Gospodaria deseurilor generate pe amplasament.

-In urma desfasurarii activiataii vor rezulta deseuri menajere specifice unui bloc de locuinte colective.

-Deseurile menajere  vor fi sortate si depozitate in containere dispuse intr-un spatiu special amenajat. Deseurile vor fi preluate de firme specializate in baza unui contract.

9.Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Nu se folosesec substante sau preparate chimice periculoase

#### V.Prevederi pentru monitorizarea mediului

#### -Nu sunt necesare dotari sau masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

#### VI.Incadrarea proiectului in prevederile altor acte normative nationale.

-Proiectul nu este incadrat in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC , SEVESO , COV , LCP ,etc)

#### VII.Lucrari necesare organizarii de santier

Investitia se va realiza cu o firma specializata.

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra ,hidroizolatia si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura pe platforma betonata existenta ,o cabina pentru vestiar si o toaleta ecologica vidanjabila . Apa si curent electric se vor folosi din bransamentele existente in zona . La realizarea investitiei se vor monta o baraca pentru vestiare si o cabina WC ecologica.Va fi prevazut un punct de spalare a pneurilor autovehiculelor care parasesec santierul . Lucrarile de organizare de santier nu au impact asupra mediului fiind folosite   platformele si facilitatile existente.

#### VIII.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

-La finalizarea investitiei se vor realiza platformele betonate din jurul constructiei noi si pe zona de realizare a canalelor pentru instalatii.

-In cazul unor accidente sau la incetarea activitatii , constructiile pot fi dezafectate  .

IX. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie

-plan coordonate stereo 70

Întocmit ,

arh. Dan  Memet