MEMORIU de prezentare

I.Denumirea proiectului: „Alimentare cu energie electrica a obiectivului  depozit materiale de constructii si corp administrativ”-S.C. MAX S.R.L.

Amplasamentul obiectivului: judetul Constanta, oras Mangalia, strada M.I. Dobrogeanu, nr. 67

II. Beneficiar:  s.c. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA s.a.

Adresa: Str. Nicolae Iorga  nr. 89A, Constanta   Jud. Constanta

Administrator: ing. şef. zona MT-JT Constanta Maranda Gheorghe

Responsabil pentru protecţia mediului: -

Proiectantul lucrarilor: s.c. ELMONT CONSTRUCT  s.r.l.

Adresa: str. Biruintei, nr. 87,  Constanta   Jud. Constanta,   tel./ fax  0241635184

Administrator: ing. Mariana Popa

Responsabil pentru protecţia mediului: ing. G. Samoschi

III. Descrierea proiectului

1. Rezumat

Conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 154750912 din 11.03.2016 emis, alimentarea cu energie electrica a obiectivului Depozit Materiale de Constructii si Corp Administrativ presupune: extinderea circuitului LEA 0,4 kV, circuit alimentat din PTA 415 CRR Mangalia..

2. Justificare

s.c. MAX s.r.l. a solicitat întocmirea unei documentaţii pentru „Alimentare cu energie electrica a obiectivului  depozit materiale de constructii si corp administrativ”-S.C. MAX S.R.L.

Puterea aprobata este urmatoarea:

|  | Situaţia Existentă | Situaţia în primii 5 ani | Situaţia finală |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Puterea aprobată (kw/kVA) | - | 19/20,65 | 19/20,65 | 19/20,65 | 19/20,65 | 19/20,65 | 19/20,65 |

3. Suprafeţe de teren ocupate

# Suprafaţă de teren ocupată definitiv: 8,28 mp (fundatii stalpi + BMPT)

Suprafaţă de teren ocupată temporar: 6,5 mp ( montarea LES 0,4 kV )

4. Elementele specifice proiectului

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului Depozit materiale de Constructii si Corp Administrativ presupune executia urmatoarelor lucrari:

- extinderea circuitului LEA 0,4 kV cu cca 261 ml, prin plantarea a 8 stalpi noi, din beton, pe domeniul public, in continuarea retelei existente, de la stalpul tip SC10005 existent ( conform plansei nr. 2 anexata documentatiei ).

Noul tronson va fi executat astfel:

- la 15 m de stalpul SC10005 existent, pe trotuarul aferent strazii M.I.Dobrogeanu, se va monta un stalp nr. 1 proiectat tip SC 10005 echipat cu legaturi de intindere cablu torsadat

- in aliniament cu stalpul nr. 1 proiectat, pe trotuar, se vor planta 6 stalpi cu rol de sustinere, tip SC10001, echipati cu legaturi de sustinere cablu torsadat. Distanta dintre stalpi proiectati va fi de cca 35 m.

- la 36 m de stalpul nr. 7 proiectat, pe domeniul public conform plansei nr.2 anexata documentatiei, se va planta un nou stalp tip SC 10005 cu functie de stalp terminal, echipat cu legatura terminala cablu torsadat cu neutru central

Se vor realiza panourile dintre stalpi cu conductor de sectiune 3x35+54N mmp pentru pozare aeriana, intregul circuit LEA0,4kV proiectat avand lungimea de 261 ml.

- din ultimul stalp proiectat ( stalpul nr. 8 tip SC10005) se va realiza bransament trifazic nou, cu cablu de sectiune 3x25+16C in lungime de 21ml, din care 10 ml se vor poza pe stalpul de racord si 11 ml se vor poza subteran ( in profil tip B ENEL, in sant cu adancimea cuprinsa intre 1-1,5m ) pana la un BMPT 32A amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate a utilizatorului.

Traseul cablului 0,4kV proiectat este pe domeniul public, ocuparea facandu-se temporar numai pe perioada executarii lucrarii.

Montarea stalpilor se va executa pe trotuar, la minim 0,4 m de marginea exterioara a carosabilului.

Stalpii tip SC 10001 se vor monta in fundatie burata cu dimensiunile blocului de fundatie de 0,80x0,80x1,70 m iar stalpii tip SC10005 se vor monta in fundatie turnata cu dimensiunile blocului de 1,00x1,00x1,70 m.

Dupa terminarea lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala.

Prize de pământ

Stalpul nr. 1 proiectat tip SC 10005 va fi prevazut cu priza de pamant ce asigura o rezistenta de dispersie mai mica de 10 ohm. La BMPT se va realiza o priza de pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 ohm.

Localizarea proiectului:

a) folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia:

- conform proiectului şi certificatului de urbanism, instalaţiile proiectate se vor amplasa pe domeniul public - judetul Constanta, oras Mangalia, strada M.I. Dobrogeanu, nr. 67.

b) Caracteristicile impactului potenţial, în măsura informaţiilor disponibile:

Prezenta lucrare este o necesitate pentru a asigura racordul la reteaua electrica in condiţii optime a obiectivului Depozit Materiale de Constructii si Corp Administrativ.

Utilizarea energiei electrice oferă o multitudine de avantaje, care, din păcate sunt însoţite de câteva efecte negative asupra organismelor vii şi asupra mediului ambiant, pe care specialişti în domeniu încearcă să le diminueze acordând o deosebită atenţie şi preocupare.

La ora actuală există soluţii concrete, normate sau standardizate, pentru limitarea efectelor negative ale instalaţiilor electrice la un nivel acceptat pentru organismele vii şi mediul înconjurător.

Instalaţiile proiectate în proiectul propus afectează temporar o suprafaţă de 6,5 mp – montare linie electrica subterana, si definitiv o suprafata de 8,28 mp – fundatii stalpi si BMPT.

Linia electrică aeriană de joasă tensiune va fi amplasată pe stâlpii de beton la cca. 7 m faţă de nivelul solului pe domeniul public, judetul Constanta, oras Mangalia, strada M.I. Dobrogeanu, nr. 67 iar linia electrica subterana se va poza protejata in tub Ø 125 mmp, in sant cu adancimea cuprinsa intre 1-1,5 m si nu vor crea impact asupra populaţiei, sănătăţii umane, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului , climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual.

IV . Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

a) Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Instalatiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă. Pe parcursul prestării serviciilor/executării lucrării , executantul are obligaţia:

- să identifice eventualele surse posibile de poluare generate de modul de execuţie, în conformitate cu HGR 865/2002;

- să nu evacueze ape uzate în apele naturale şi să nu arunce în acestea nici un fel de deşeuri;

- să nu deverseze în apele de suprafaţă, subterane–ape uzate, menajere.

- să nu arunce şi să depoziteze pe maluri deşeuri de orice fel.

b) Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: nu este cazul

2. Protecţia aerului

a) Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi: nu este cazul

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru aer, în timpul execuţiei şi exploatării neexistând nici o formă de emisie.

b) Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

a) Surse de zgomot şi vibraţii: nu este cazul

Un aspect studiat de specialişti în ceea ce priveşte relaţia reţele electrice – mediu înconjurător este poluarea sonoră. Aceasta are multe efecte asupra organismului uman în funcţie de trei parametri: intensitate (tărie), înălţime (frecvenţă) şi durata. Nocivitatea zgomotelor are consecinţe diverse pentru oameni, pornind de la imprimarea unui sentiment de frică, de iritare nervoasă şi mergând până la pierderea totală sau parţială a auzului. Se consideră ca nivel de zgomot admisibil, nepericulos pentru om, valoarea de 55 dB, care corespunde unei conversaţii normale sau zgomotul de ploaie moderată pe frunzis. Poluarea sonoră produsă de reţelele electrice are un caracter intermitent sau permanent. Zgomotele cu caracter intermitent sunt produse, în general, de către unele utilaje şi echipamente de comutaţie, în regim de defect. Zgomote cu caracter permanent sunt produse în tot timpul funcţionării instalatiilor.

Zgomotul acustic este aproape imperceptibil pe timp frumos şi se simte, în special, pe vreme umedă. Din studiile de specialitate s-a constatat că zgomotul reţelelor electrice se înregistrează la liniile electrice aeriene de 110 kV. Având în vedere că proiectul propus spre avizare consta in montarea a 8 stalpi de joasa tensiune si executia unui bransament trifazic, nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Instalaţiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibraţii. În ceea ce priveşte modul de lucru la construcţii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice staţionează în zonă doar pentru descărcatul materialelor, funcţionarea lor în aceasta perioadă nu dăunează zonei. Pe parcursul lucrărilor executantul are obligaţia:

- să asigure măsuri şi dotări pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de vibraţii astfel încât să nu conducă prin funcţionare lor la depaşirea nivelului de zgomot.

- se va asigura programul de linişte legiferat, între orele 2200 şi 0600.

b) amenajările şi dotările împotriva zgomotului şi a vibraţiilor:  nu este cazul.

4. Protecţia asupra radiaţiilor

a) Surse de radiaţii: nu este cazul

Instalaţiile proiectate nu produc radiaţii poluante pentru mediul înconjurător, oameni sau animale. Radiaţiile electromagnetice produse de instalaţiile electrice nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

b) amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

5. Protecţia solului şi subsolului

a) Surse de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: nu este cazul.

b) lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia solului şi a subsolului: Lucrările de săpătură afectează parţial solul şi subsolul şi nu produc agenţi poluanţi pentru sistemele terestre. La finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului. Pământul rezultat din săpătura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor în zona făcându-se din Strada M.I.Dobrogeanu. Materialele necesare realizării se vor depozita în locuri marcate, după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate de acestea.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

a) identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul.

b) lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversivităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate. Pe parcursul executării lucrărilor executantul are obligaţia:

- să prevină pe baza reglementărilor în domeniu deteriorarea calităţii mediului terestru;

- să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenului;

- să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul silviculturiii şi protecţiei mediului;

- să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă;

- să depoziteze materialele necesare numai în locuri special amenajate şi marcate;

- la finalizarea lucrărilor va face nivelarea şi tasarea solului aducând terenul la starea iniţială;

Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi pentru ecosistemele terestre şi acvatice, respectând standardele internaţionale privind factorii poluanţi.

Materialele proiectate pe amplasamentul propus sunt:

- 8 stalpi din beton armat centrifugat

- BMPT 32 A

- Conductor 3x35+54,6N – 261 m

- Cablu 0,4kV 3x25+16C - 28 m

În urma verificării acestor elemente, rezultatele trebuie să corespundă standardelor şi normelor în vigoare asigurând astfel gradul necesar de protecţie.

Conform datelor precizate mai sus, instalaţia nouă, proiectată, are un grad protecţie şi siguranţă  mărită.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiecte de interes public

a) identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de arhitectură, alte zone de interes tradiţional etc.

Investiţia propusă este amplasată judetul Constanta, oras Mangalia, strada M.I. Dobrogeanu, nr. 67, pe domeniul public, aşadar nu vor fi aduse daune bunurilor altor titulari, nu afectează aşezările umane şi se supune legilor în vigoare privind lucrarile de construcţii montaj.

Materialele utilizate corespund standardelor naţionale şi europene privind poluarea şi protecţia factorului uman.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

a) tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Deşeurile rezultate sunt: ambalaje din plastic şi/sau carton, resturi de PVC, pământ rezultat din săpătură.

b) modul de gospodărire a deşeurilor: Materialele rezultate vor fi recuperate şi  predate la societăţi autorizate.

Deşeurile vor fi sortate şi vor fi depozitate temporar în incinta staţiei, după care vor fi evacuate şi valorificate (sau depozitate definitiv) prin societăţi autorizate de agenţia de mediu.

Deşeurile recuperabile (metalice, lemn, sticlă etc.) se predau spre valorificare societăţilor autorizate de agenţia de mediu.

Deşeurile inerte nerecuperabile se vor transporta la depozitul de deşeuri inerte ale localităţii.

Nu se vor depozita materiale şi echipamente pe sol, ci doar pe platforme special amenajate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

a) substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul.

b)modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:  nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară: nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier.

Datorită execuţiei etapizate a lucrărilor şi timpilor mici de execuţie a instalaţiilor proiectate, nu este necesară instalarea unei organizări de şantier. Executantul va avea în vedere, pe parcursul executării lucrărilor, să-şi marcheze zona de lucru, şi să o menţină semnalizată de la început până la sfârşitul lucrărilor.

VIII . Lucrări de refacerea a amplasamentului

Zonele afectate  de lucrări se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va reface stratul vegetal în zonele în care a fost afectat. Prin grija constructorului, pe toată durata de execuţie a lucrărilor, materialele folosite vor fi depozitate în locuri special amenajate, astfel încât influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curăţa şi amenaja, aducându-se la starea iniţială. Toate soluţiile şi tehnologiile adoptate vor fi moderne şi nepoluante.

IX . Anexe – Piese Desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor.

- Scheme-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: - nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului nu s-au solicitat.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesarea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes

comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului.

Coordonatele Stereo 1970 ale instalatiilor electrice sunt prezentate în tabelul de mai jos

|  |  | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalp SC10005 existent |  | 264964.971 | 787571.423 |
| Stalp nr. 1 proiectat |  | 264972.344 | 787581.771 |
| Stalp nr. 2 proiectat |  | 264952.429 | 787616.459 |
| Stalp nr. 3 proiectat |  | 264933.749 | 787645.924 |
| Stalp nr. 4 proiectat |  | 264915.647 | 787675.919 |
| Stalp nr. 5 proiectat |  | 264897.920 | 787706.197 |
| Stalp nr. 6 proiectat |  | 264880.241 | 787736.392 |
| Stalp nr. 7 proiectat |  | 264862.022 | 787766.619 |
| Stalp nr. 8 proiectat |  | 264844.196 | 787797.583 |
| BMPT 32A proiectat |  | 264833.400 | 787792.955 |

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul, proiectul propus nu intra sub incinta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

c) prezenta şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Lucrările proiectate se află în judetul Constanta, oras Mangalia, strada M.I. Dobrogeanu, nr. 67

d) se va preciza dacă proiectului propus nu are legătura directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar :

Proiectul propus nu are legatură cu managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar : asa cum s-a mentionat in capitolele anterioare NU va exista impact asupra speciilor şi habitatelor.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată – nu s-au solicitat .

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

Proiectant,

S. C. Elmont Construct S. R. L. Constanţa

Administrator

ing. Mariana  Popa