NOTIFICARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE MEDIU

CONSTRUIRE IMOBIL DM +PARTER  +2E+4 ET

MUN. CONSTANTA , STRADA DACA NR. 1B, LOT 2

DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE IMOBIL DEMISOL + PARTER  2E- 4 ETAJE

AMPLASAMENTUL PROIECTULUI:

MUN. CONSTANTA , STRADA DACA NR. 1B, LOT 2

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI

a) PROPRIETAR: FILIPESCU VICTOR

b) Adresa: ORAS OVIDIU , STRADA  B , NR. 66

c) Imputernicit legal

FILIPESCU VICTOR C.I. SERIA KZ NR: 344022 / 22.03.2016- SPCLEP Constanta

INCADRARE IN REGULAMENTUL DE URBANISM

Pentru acest obiectiv, Primaria orasului CONSTANTA  a emis Certificatul de Urbanism 	nr. 	3334/23.09.2015 pe baza reglementarilor urbanistice aprobate  prin HCLM. nr. 	351/22.06.2007

ACTIVITATI

Cladirea propusa a se construi are ca functiune principala locuire - apartamente la etajele 	1 – 4 si apartamente de tip duplex (apartamente dezvoltate pe 2 nivele in cadrul etajului 	4) la etajul 4 si in retragere casa scarii si lift, respectandu-se inaltimea maxima 	de 19,4 m .

La parter se prevade spatii cu activitati nepoluante de tip birouri .iar la demisol se 	amenajeaza, pe langa spatiile tehnice, parcaje in numar de 16 locuri.

Componenta apartamentelor este variata pe etaje – de la apartamente de 1 camera la 	apartamente de 3 si 4 camere.

BILANT TERITORIAL

Prin lucrarile propuse se vor modifica indicatorii urbanistici existenti – POT, CUT, 	REGIM DE INALTIME dupa cum urmeaza:

AC  =   255,00 m.p.    P.O.T = 50,06 %  conform reglementarilor urbanistice 	locale

AD  = 2340,00 m.p.    C.U.T. = 4,6   conform reglementarilor urbanistice locale

S TEREN = 509,00 m.p.

- DESCRIEREA SUMARA  A  PROIECTULUI

        - Se propune realizarea unei cladiri pe terenul liber de constructii si retele cu o suprafata de 509,00 mp cu un regim de inaltime de demisol, parter, 4 etaje ( etaj 4 apartamente de tip duplex)  , avand urmatoarele functiuni pe etaje:

          - - DEMISOL : spatii tehnice – centrala de climatizare, statie de huidrofor, etc., si parcaje libere ventilate natural, parcaje la cota -1,20 m fata de strada DACIA.

          - - PARTER : spatii de acces in cladire ( casa scarii cu circulatie pe verticala – lift) spatii de acces la spatiile libere create pentru desfasurarea de activitati nepoluante – cabinete avocatura, medicale , sedii de firme etc.

          - - ETAJELE 1- 3  - apartamente de 1 camera , 2 camere, 3 si 4 camere ;

          - - ETAJUL  4 - apartamente de tip duplex de 3-4 camere si etaj 5 retras – spatii pentru spalatorie, uscatorie, spatiu de socializare, inclusiv spatiu de joaca pentru copiii locatarilor, retragerea oferind si o terasa circulabila cu pergala.

CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI

Destinatia spatilor create - apartamente

Suprafata  construita = 255,00  m.p,

Suprafata desfasurata =  2.340,00 m.p.

Suprafata utila = cca 1.850,00 mp

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din beton armat ( plansee tip cheson, grinzi 	si stalpi din b.a.)

Compartimentari interioare - din pereti despartitori din zidarie dubla B.C.A.asigurandu-se 	izolarea fonica intre apartamente si circulatiile de etaj, impartirea spatiilor interioare se 	executa din pereti din gips carton.

Anveloparea se executa din pereti nestructurali de tp pereti cortina opaci si transparenti.

Instalatiile interioare de apa-canal, instalatii de energie electrica, termica si de gaze - se 	realizeaza coloane verticale majore, cu distribuitoare si contorizare pe apartamente.

Circulatia locatarilor in interiorul cladirii pe verticala se efectueaza pe doua scari cu doua 	ascensoare de 4 persoane , legaturile pe orizontala efectuandu-se prin culoare cu latimea 	de 1,35 m.

Orientarea cladirii este paralela cu strada DACIA orientata NORD-EST – SUD-VEST, 	cladirea avand doua fatade cu orientarea spre strada DACIA (Nord-Vest) si spre curtea 	interioara (Sud-Est). Toate apartamentele se vor ventila si ilumina natural, iar rezolvarea 	partiului de arhitectura rezolva toate exigentele din legea 10/1995 cu modificarile 	ulterioare.

GOSPODARIREA DESEURILOR REZULTATE IN URMA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

In timpul executiei in vederea preluarii deseurilor rezultate se va  incheia un contract intre beneficiar si 	S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L., firma de salubrizare care colecteaza 	toate deseurile rezultate in urma proceselor tehnologice de construire.

MODUL DE ASIGURARE CU UTILITATI

Terenul are asigurate utilitatile necesare: canalizare, alimentare cu apa si cu energie 	electrica, iar spatiile rezultate in urma lucrarilor vor fi dotate cu toate instalatiile necesare 	pentru realizarea cadrului optim de locuire.

Se anexeaza:

  - Certificat de Urbanism nr. 3334/23.09.2015

  - Plan de incadrare in localitate

  - Plan de amplasament

  - Plan de situatie sc. 1/500

Intocmit:

arh. Alexandru Balan

MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU  LUCRAREA

CONSTRUIRE IMOBIL DM + PARTER + 4ET

CONSTANTA , STRADA  DACIA nr. 1B,  LOT 2

1. DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

1.1- DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE IMOBIL DM+PARTER + 4ET

CONSTANTA , STRADA  DACIA nr. 1B,  LOT 2

2 - DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI

a) PROPRIETAR: FILIPESCU VICTOR

b) Adresa: ORAS OVIDIU, STRADA B  Nr. 66

c) Imputernicit legal

FILIPESCU VICTOR C.I. SERIA KZ NR: 344022 / 22.03.2016- SPCLEP Constanta

3 – DESCRIEREA  SUMARA A  PROIECTULUI

3.1. - INCADRARE IN REGULAMENTUL DE URBANISM

Pentru acest obiectiv, Primaria orasului CONSTANTA  a emis Certificatul de Urbanism 	nr. 3334/23.09.2015 pe baza reglementarilor urbanistice aprobate  prin HCLM nr. 351/22.06.2007.

3.2. - ACTIVITATI

Cladirea propusa va avea ca functiune principala locuire - apartamente la etajele 1 – 4 si apartamente de tip duplex (apartamente dezvoltate pe 2 nivele in cadrul etajului 4) la etajul 4 si in retragere la etajul casa scari si camera lift, respectandu-se inaltimea maxima de 19,4 m .

La parter se prevad spatii cu activitati nepoluante de tip birouri .iar la demisol se amenajeaza, pe langa spatiile tehnice, parcaje in numar de 16 locuri.

Componenta apartamentelor este variata pe etaje – de la apartamente de 1 camera la apartamente de 3 si 4 camere.

3.3 – DATE URBANISTICE SI BILANT TERITORIAL

EXISTENT

In prezent terenul este liber de orice constructie, spre strada DACIA exista un gard din

zidarie, ce se va dezafecta o data cu inceperea lucrarilor de executie.

Coeficientii urbanistici  existententi  - POT = 0,00%  CUT = 0,00

PROPUS

Pe terenul in suprafata de 509,00 m.p. se propune construirea unei cladiri  cu regimul 	de inaltime -DM+P+ 4 ETAJE (ultimul etaj cu apartamente tip DUPLEX) avand coeficientii 	urbanistici POT = 50,00%, CUT = 4,6

        - 3.4 -  CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI

Terenul are lungimea de cca 24,00 m si latimea de cca 11,00 m.

La  nivelul demisolului  (cota – 2 70m ) destinat parcarii, ce va fi cu 1,20 m mai jos decat cota strazii Dacia,  suprafata construita va fi pe toata suprafata terenului, accesul efectuandu-se din doua directii, dinspre strada Dacia si dinspre strada Sarmisegetuza

Parterul va fi cu 1,5 m mai sus decat nivelul strazii, avand suprafata construita de cca 255,00 m.p., iar accesele la acest spatiu si la etajele superioare se va face prin scari exterioare dimensionate conform normelor existente ( NORMATIV NP063-02), plus rampe 	pentru persoane cu dizabilitati cu panta de cca 8%.

Accesul a etajele 1-4 se va face atat prin scari interioare cat si mecanic – lifturi – de 6 	persoane cu usile dimensionate pentru persoane cu handicap locomotoriu.

Cladirea va avea o volumetrie adaptata zonei in care va fi amplasata.

3.5 - CAPACITATILE OBIECTIVULUI

Destinatia cladirii este de locuinte la etajele 1-4, cuprinzand apartamente de o camera, cu zona de zi si zona de noapte, bucatarie si grup sanitar , apartamente de de 2 camere, cu zona de 	zi  si spatii de recreere, bucatarie, grup sanitar cu 3 piese, dormitor cu spatii de depozitare si apartamente de 3 camere si 4 camere in sistem duplex (apartamente dezvoltate pe doua nivele)  cu zona de zi la primul nivel si zona de noapte la nivelul al doilea.

Scara de circulatie interioara va continua pana pe terasa cladirii, ce se va amenaja ca terasa circulabila, de recreere, cu spatii verzi amenajate

De asemenea, la parter se vor amenaja platforme din structura cladirii, cu spatii verzi.

Structura de rezistenta este astfel conceputa incat sa se poata construi o cladire cu inaltimea de 13,00 m, cu posibilitatea de a fi supraetajata in conditiile legii 50/1991 republicata cu modificarile ulterioare, in limita de 20% din aria  desfasurata realizata.

Calculul structurii de rezistenta va fi realizat pentru o cladire cu 5 nivele- (DM+P+4 ET si o posibila supraetajare.

Traveile folosite in proiect sunt: 4 travei de 5,40 m si o travee de 3,00 m, cu deschideri de 3,60 m si 7,20 m, permitand executarea de spatii de parcare autoturisme la demisol.

Conceptia spatiilor interioare asigura un hol de nivel la toate etajele, iar partiul de la etaje

se construieste pe suprafata de 390,00 m.p.

Din punct de vedere volumetric, cladirea este conceputa cu retragere  la ultimul etaj pe laturile de Est si de Vest.

Spatiile tehice ale cladirii vor fi asigurate atat in demisol, cat si la fiecare etaj si pe terasa cladirii, fara a avea un impact negativ asupra ansamblului, din punct de vedere volumetric si architectural.

3.6. MODUL DE ASIGURARE CU UTILITATI

Terenul are posibilitatea racordarii la retelele publice de alimentare cu apa, canalizare si energie electrica.

In prezent pe teren nu exista retele de utilitati care sa fie afectate de constructia propusa.

3.7. ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS.

  - Profilul si capacitatile – cladire de lucuinte, cuprinzand 6 apartamente de cate 1 camera si 14 apartamente de cate 2 camere, 3 camere si 4 camere.

  - Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament – pe amplasament nu exista instalatii industriale cu tehnologii deosebite  iar structura de rezistenta a cladirii va fi din beton armat, realizata fara tehnologii deosebite de construire.

  - Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei – constructia va fi construita in urmatoarele etape:

a - escavare generala a terenului, realizarea infrastructurii de rezistenta – fundatii de tip 	      radier general, realizarea structurii de rezistenta pana la cota 0,00 a cladirii

b – realizarea suprastructurii de rezistenta alcatuita din stalpi, grinzi si plansee;

c -  realizarea anvelopei exterioare si a compartimentarilor interioare;

d – realizarea instalatiilor interioare;

e -  realizarea finisajelor interioare si exterioare;

f -  realizarea racordurilor exterioare si amenajarea spatiilor verzi pe teren si la 			      aliniamentul stradal si realizarea spatiilor de joaca si a spatiilor verzi pe terasa cladirii.

  - Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; - sunt specifice constructiilor civile, materialele find furnizate de producatorii de materiale de constructii, ce se vor pune in opera cu tehnologiile caracteristice sistemelor acceptate de constructor si investitor.

  - Racordarea la retelele utilitare  existente in zona - Cladirea se va racorda la retelele de alimentare cu apa si de canalizare existente  in zona, respectiv pe strada DACIA si strada SARMISEGETUZA

  - Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia realizata

Dupa terminarea lucrarilor de executie a cladirii, ce la nivelul demisolului ocupa cca 90 	      – 95 % din suprafata terenului, incinta se va sistematiza prin realizarea de umpluturi 	     cu 	pamant vegetal pana la cota strazii Dacia si se va planta cu vegetatie la 	   		     aliniamentul stradal si in interiorul parcelei, in jardiniere construite.

  - Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente -  Calea principala de circulatie, este strada Dacia, ce nu va fi afectata de constructia realizata. Se va executa accesul in incinta si din strada Sarmisegetuza prin curtea de aprovizionare a spatiilor de la parterul cladirii, pe latura estica a lotului.

  - Resursele naturale folosite in constructie si functionare – nu este cazul, deoarece materialele de constructie folosite sunt materiale finite realizate de industrii cu specific in domeniu.

  - Metode folosite in constructie - Atat structura de rezistenta realizata din beton armat turnat, anveloparea exterioara si compartimentarile interioare, finisarile interioare si exterioare se vor executa manual si mecanizat de catre firme specializate .

  - Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatarea, refacerea si folosirea ulterioara - In conformitate cu Graficul de executie al constructiei, darea in folosinta se va realiza dupa 36 de luni de la emiterea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE si inceperea lucrarilor, cu punerea in folosinta dupa receptia finala in conformitate cu LEGEA 50/ 1991 cu modificarile ulterioare, functiunea principala fiind de LOCUIRE, in APARTAMENTE.

  - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate -  In conformitate cu PUG aprobat prin HCL 653/25.11.1999, cu valabilitatea prelungita prin HCLM nr: 81/26.03.2013 si  Regulamentul Local de Construire, precum si cu reglementarile PUD aprobat prin HCLM nr: 351/25.11.2007, pentru construirea unei cladiri de birouri si de locuinte la etajele 1-5, intocmit in anii 2008-2010 , ce a fost avizat si de Agentia pentru protectia mediului, cladirea propusa va respecta in totalitate prevederile urbanistice avizate anterior, functiunile, regimul de inaltime, aliniamentele si prevederile specificate in Certificatul de Urbanism nr: 3334 /23.09.2015.

  - Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare - Nu au fost luate in considerare alternative, sunt  respectate prevederile  urbanistice aprobate.

  - Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului - Nu este cazul.

  - Alte autorizatii cerute pentru proiect – nu este cazul – in Certificatul de Urbanism emis

sunt specificate avizele necesare pentru emiterea Autorizatiei de Construire.

3.8. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Conform PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, aprobat prin HCLM nr: 351/22.06.2007 Proiectul este localizat in municipiul Constanta, in Zona Centrala, in pateul delimitat de: Bd Tomis la Est, strada SARMISEGETUZA la Sud, strada RASCOALA 1907 la Vest, strada DACIA la Nord.

Se anexeaza Planul de situatie.

4 - SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI

DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

4.1. PROTECTIA CALITATII APELOR – Cladirea cu destinatia de locuinte colective apartamente va fi racordata la reteaua de canalizare existenta pe strada DACIA , ce este 	functionala, precum si la reteaua de colectare a apelor meteorice de pe aceeasi strada. Toate apele reziduale inclusiv de la demisol vor fi preluate de reteaua de canalizare menajera si pluviala existenta pe strada DACIA.

4.2.  PROTECTIA AERULUI  - In acest caz  nu se produc poluanti pentru aer.

Apa calda de consum se va prepara si prin panouri solare amplasate pe terasa cladirii, iar incalzirea spatiilor interioare se va face prin doua sisteme, amandoua folosind drept     combustibil energia electrica.

4.3. PROTECTIA INPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR - In acest caz nu exista surse de vibratii. Prin plantarea de arbori si arbusti de aliniament stradal  dupa realizarea cladirii, se va atenua zgomotul traficului stradal existent in zona.

4.4  PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR  -  In acest caz nu exista surse de radiatii.

4.5. PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI - Terenul ramas liber va fiamenajat si sistematizat astfel incat sa asigure stabilitatea impotriva eroziunii, apele meteorice de suprafata vor fi dirijate catre strada.

Apele uzate menajere vor fi preluate de reteaua de canalizare existenta in zona, iar         deseurile menajere vor fi depozitate in europubele si vor fi colectate de firme specializate.

La nivelul solului nu exista poluanti.

4.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE – Nu este cazul

4.7.  PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

In zona amplasamentului exista obiective de interes public, cladirea urmand a fi realizata in intravilanul localitatii in zona centrala in imediata apropriere a SALII SPORTURILOR, in zona construita protejata, sit urban si sit arheologic.

4.8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Dupa punerea in functiune a cladirii de locuinte colective – apartamente – se vor produce deseuri menajere in cantitate de cca 1,5 m.c./ saptamana.

Acestea se vor depozita in 6 europubele de cate 0,25 m.c. si vor fi colectatate de doua ori pe saptamana de catre firme specializate si agrementate .

4.9.- GOSPODARIREA SUBSTANTELOR PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE; 	  Nu este cazul. Pe amplasament nu sunt produse sau depozitate substante si preparate chimice  periculoase.

5. PREVEDERI DE MONITORIZARE A MEDIULUI  - Nu este cazul.

6. JUSTIFICAREA PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Cladirea nu incalca prevederile normativelor nationale care transpun legilatia comunitara.

7.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

- In vederea realizarii cladirii, pe amplasament se vor  pozitiona 2 baraci pentru organizare de santier, pentru vestiar muncitori  si depozit de scule, utilaje si materiale, si o cabina ecologica.

- Organizarea de santier se pozitioneaza in limitele lotului proprietate privata.

- In timpul realizarii cladirii impactul asupra mediului va fi minor, deoarece nu se creaza disfunctiuni in imediata apropriere a terenului – zona fiind ingradita in intregime. Iar accesul in santier se va face din strada DACIA.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier - Pe  timpul executiei se va degaja praf de la autocamioane si betoniere si se vor emite poluanti sonori specifici procesului de executie.

Se vor lua masuri specifice de diminuare a acestor tpuri de poluanti prin montarea de ecrane din perdele ce se vor monta in fata schelelor si se va respecta un program de lucru 	in afara orelor de odihna.

- Dotari si masuri de prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In vederea diminuarii degajarii de praf in atmosfera in timpul lucrarilor de executie se vor        stropi caile de acces ale utilajelor, se vor monta in jurul cladirii plase protectoare, iar deseurile rezultate din procesul de executie se vor depozita in conteinere speciale, si se vor transporta la groapa de gunoi din zona.

8. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI,

IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE

ACESTE  INFORMATII SUNT DISPONIBILE.

In timpul executiei si la finalizare nu se vor produce accidente care sa polueze mediul si nu este necesara refacerea terenului.

9. ANEXE :

Certificat de Urbanism

Plan de incadrare

Plan cadastral   sc 1/200

Plan de situatie sc. 1/500

Intocmit:  arh. Alexandru Balan