# I. Denumirea proiectului: „ CIRCULATII PIETONALE SI ASIGURARE SCURGERE APA DC5 SECTOR INTRAVILAN 23 AUGUST, JUD. CONSTANTA”

II. Titular

- numele : COMUNA 23 AUGUST

- adresa postala: Str. Geoerge Calinescu nr.50, localitatea 23August, Cod postal 907005,

- numarul de telefon , de fax si adresa de e-mail :Tel/FAX. 0241-733018 ;E-mail  primar@primaria23august.ro

- numele persoanelor de contact :

- director /manager / administrator

dl .MITRANA Viorel Mugur – Primar al Comunei 23August si  dl.TRUSCA  Danut -viceprimar

- reponsabil cu protectia mediului

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) rezumatul proiectului

Obiectivul de investitie  se afla in intravilanul  comunei  23 August .

Comuna 23  AUGUST  - comuna reprezentativa din cadrul judetului Constanta ocupa o suprafata de cca 2,6% din suprafata acestuia, este prezenta in partea de sud a teritoriului judetului Constanta ,la o distanta de cca. 30 km fata de municipiul Constanta.Comuna 23 August   se invecineaza cu teritoriile administrative ale comunelor Costinesti, Topraisar, Amzacea, Pecineaga  si  municipiul  Mangalia.

Comuna 23 August este formata din  trei localitati:

-  localitatea 23  August care este  resedinta de comuna ,

-   localitatea Dulcesti,

–  localitatea Mosneni.

Comuna se află în zona sud - estica a județului, pe malul Mării Negre (deși niciuna din localitati  nu este chiar pe malul mării), și pe malul lacului Tatlageac, la cca 30 km de municipiul Constanta  si  8 km de municipiul  Mangalia.

Prezentul studiul de fezabilitate „ CIRCULATII PIETONALE SI ASIGURARE SCURGERE APA DC5 SECTOR INTRAVILAN 23 AUGUST, JUD. CONSTANTA” executia unei circulatii pietonale si asigurarea scurgerii apelor pe Dc5 in intravilanul localitatii 23 August.

Aceasta investitie raspunde necesitatilor de modernizare a trotualelor din localitatea 23 August, din judetul Constanta.

Prezenta investitie consta in modernizarea trotuarelor, vizand atat crearea si asigurarea de conditii de viata la standarde de calitatea europeana pentru toti locuitorii comunei si pentru toti agentii economici care isi desfasoara activitatea aici, cat si imbunatatirea calitatii mediului, sanatatii populatiei, cresterea investitiilor in localitate si veniturilor la bugetul local. O infrastructura imbunatatita va creste atractibilitatea teritoriului, incurajeaza spiritul antreprenorial local, astfel va permite accesul in economia locala a serviciilor noi si a tehnologiilor inovatoare.

Pe partea stanga si dreapta a drumului comunal DC5 (str. Mihai Eminescu) s-au proiectat trotuare, (stanga si dreapta) cu o lungime totala (inclusiv accese)  de 630.75 ml si latime de 1.50 ml, incadrate de borduri  mici (10x15 cm).  De asemenea, s-au  proiectat  45 buc. accese auto si pietonale la curtile locuitorilor cu o lungime  totala  de  126 ml.

Zonele  cu spatiu  verde  au latimea  cuprinsa intre 0.60 – 9.65 ml, cu o suprafata totala de 1329.50 mp.

Pe intreaga lungime  a  drumului comunal, se vor monta borduri mari (20 x 25 cm), Lungimea bordurilor 20 x 25 va fi de 662.70 ml, iar celor 10 x15 cm va fi de 1376.80 ml.

Suprafata totala a trotuarelor (stanga si dreapta) este de 757.20 mp si a spatiului verde este de 1329.50 mp.

Suprafata acceslor auto este de 411.65 mp, iar a acceselor pietonale este de 84.30 mp.

Santul  existent   din prefabricate (la podetul din str. Octavian Goga - dreapta), va fi inlocuit cu o rigola din beton de ciment (tip 1) cu l = 0.90 ml si L = 5 ml. Pentru continuitatea totuarului la str. O. Goga se va amplasa un podet pietonal. Pe partea stanga a drumului,  santul existent va fi inlocuit cu o rigola din beton de ciment  (tip 1) cu l = 0.90 ml si L = 8 ml,  cu acostament din beton in lungime de 8 ml si latimea de 0.5 ml.Pe tronsonul din stanga (la drumul de piatra) rigola betonata proiectata (tip 2) in lungime de 16 ml, preia printr-o camera de cadere apa din zona, dupa care, cu o panta minima, descarca apa in zona dumului printr-o alta camera de cadere. Rigola proiectata traverseaza accesul auto existent, printr-o rigola carosabila cu L = 4 ml (tip 3).

TRONSON DREAPTA

Lungime trotuar (fara accese) = 240,25 ml

aceese auto = 12 buc.

accese pietonale = 10 buc.

S acces auto = 186,15 mp (fara borduri mari)

Supr. accese pietonale  = 39.80 mp (fara borduri mari)

S spatiu verde = 611.50 mp

Borduri 10 x 15 = 541.80 ml

Borduri 20 x 25 = 300 ml + 15 ml (lateral) = 315 ml

Borduri accese auto si pietonale (10 x 15 cm) = 102 ml

TRONSON STANGA

Lungime trotuar (fara accese) = 264.50 ml

accese auto = 15 buc.

acces pietonal = 8 buc.

S acces auto = 225, 50 mp (fara borduri mari)

S acces pietonal = 44.50 mp (fara borduri mari)

S spatiu verde = 718 mp

Borduri 10 x 15 = 600.50 ml

Borduri 20 x 25 = 354,70 ml (fara rigole)

Borduri accese  auto si  pietonale (10 x15 cm) = 132.50 ml

Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile existente. Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 863-85. S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a terenului. Pentru amenajarea trotuarelor si acceselor s-a asigurat o panta transversala de 2% catre drumul comunal DC5.

b) justificarea necesitãţii proiectului;

localitatea 23 August judetul Constanta.

Scopul realizarii obiectivului in cazul de fata, este  de modernizare a trotuarelor (incluzand trotuare, rigole, accese si spatii verzi) ocupa o suprafata de 2853,50 mp

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Studiu de fezabilitate sunt amplasate in comuna 23 August, localitatea 23 August judetul Constanta.

Amplasarea lucrarilor in cadrul localitatii 23 August, jud. Constanta

Dezvoltarea judetului Constanta  cu localitatile  sale  trebuie  sa stimuleze zonele ramase  in urma  si sa ofere  sanse echivalente  de dezvoltare a localitatilor.

Trotuarele care fac obiectul prezentului proiect  fac parte din infrastructura localitatii 23 August, iar modernizarea lor a fost propusa de Consiulul Local   23 August.

Amplasamentul  trotuarelor   este  neamenajat, fiind din pamant. Pentru  amenajarea trotuarelor proiectate,  configuratia  topografica este uniforma, cu zone in care se constata diferente  minime  la  teren.

Se urmareste modernizarea infrastructurii in zona, cu asigurarea scurgerii apelor  pluviale.

Lucrarile de construire   a circulatiei pietonale si asigurarea scurgerii apelor Dc5 sector intravilan nu produc efecte negative asupra solului, drenajului apelor de suprafata, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.

Prin executarea acestor lucrari vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social in stransa concordanta cu efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trai. Conformitatea cu politicile de mediu regionale, nationale si comunitare va fi asigurata prin folosirea de materiale de constructii si proceduri de executie care nu afecteaza mediul  iar,conformitatea cu politicile sectoriale nationale este asigurata prin faptul ca investitia are ca obiectiv si dezvoltarea spatiului rural.

Categoria de importanta este NORMALA  (C) conform H.G. nr. 766/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995 si va fi inscrisa  in toate documentele tehnice  privind constructia (autorizatia de contruire, proiectul tehnic, cartea tehnica  a constructiei).

Pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se  strazile existente.

Prezenta investitie , vizeaza atat crearea si asigurarea de conditii de viata la standarde de calitatea europeana pentru toti locuitorii comunei si pentru toti agentii economici care isi desfasoara activitatea aici, cat si imbunatatirea calitatii mediului, sanatatii populatiei, cresterea investitiilor in localitate si veniturilor la bugetul local.

O infrastructura imbunatatita va creste atractibilitatea teritoriului, incurajeaza spiritul antreprenorial local, astfel va permite accesul in economia locala a serviciilor noi si a tehnologiilor inovatoare.

Prin implementarea investitiei se vizeaza urmatoarele:

- cresterea gradului de confort si necesitatea unui trai decent al populatiei;

- protectia mediului inconjurator prin gestionarea circuitului apei in localitatea vizata;

- dezvoltarea infrastructurii din mediul rural;

- cresterea investitiilor in localitate si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca locale;

- cresterea veniturilor la bugetul local;

c) valoarea investitiei ;

Este conform devizului general varianta minimala si maximala anexat la documentatia  Stdiului de Fezabilitate.

Valoarea totala minimala a investitiei determinata de lucrarile din proiect :

- Valoarea totala a proiectului cu T.V.A.

Valoarea totala ( lei) / lucrari de C+M ( lei)                  604.866,64  / 521.400,17

- Valoarea totala a proiectului fara T.V.A

Valoarea totala ( lei) / lucrari de C+M ( lei)                   509.060,63 / 438.151,40

Valoarea totala  maximala a investitiei determinata de lucrarile din proiect :

- Valoarea totala a proiectului cu T.V.A.

Valoarea totala ( lei) / lucrari de C+M ( lei)                  607.269,82  / 523.746,47

- Valoarea totala a proiectului fara T.V.A

Valoarea totala ( lei) / lucrari de C+M ( lei)                   511.083,77/ 440.123,08

Se ia in consideratie varianta minimala.

d) perioada de implementare propusa ;

In literatura de specialitate, pentru previziunile financiare pentru lucrări de investitii se recomandă a lua în considerare ca perioadă de referinţă 20-25 ani apropiată de durata de viaţă economică a proiectului.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexeaza plan de situatie si plan de amplasament .

f) o descriere  a caracteristicilor  fizice ale proiectului, formele fizice ale proiectului  (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie  si altele);

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus :

-profilul si capacitatile de productie ;

Santul  existent   din prefabricate (la podetul din str. Octavian Goga - dreapta), va fi inlocuit cu o rigola din beton de ciment (tip 1) cu l = 0.90 ml si L = 8 ml. Pentru continuitatea totuarului la str. O. Goga se va amplasa un podet pietonal.

Anexate documentatiei  sunt :

- rigola din beton de  ciment (tip 1) cu l = 0.90 ml si L = 8 ml,  cu acostament din beton in lungime de 8 ml si latimea de 0.5 ml ce va inlocui  santul existent pe partea stanga a drumului;

- rigola betonata proiectata (tip 2) ) in lungime de 16 ml -pe tronsonul din stanga (la drumul de piatra), preia printr-o camera de cadere apa din zona, dupa care, cu o panta minima, descarca apa in zona dumului printr-o alta camera de cadere ;

- rigola carosabila cu L = 4 ml (tip 3) care traverseaza accesul auto existent.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ( dupa caz);

Obiectivul de investitie ”Circulatii pietonale si asigurare scurgere apa DC5 sector intravilan 23 August, jud.Constanta„ a fost analizat de catre elaborator in cel putin doua scenarii/optiuni tehnico-economice de realizare a acestuia. Elaboratorul a ales scenariul 1 prezentat mai jos.

Pe partea stanga si dreapta a drumului comunal DC5 (str. Mihai Eminescu) s-au proiectat trotuare, (stanga si dreapta) cu o lungime totala (inclusiv accese)  de 630.75 ml si latime de 1.50 ml, incadrate de borduri  mici (10x15 cm).  De asemenea, s-au  proiectat  45 buc. accese auto si pietonale la curtile locuitorilor cu o lungime  totala  de  126 ml.

Zonele  cu spatiu  verde  au latimea  cuprinsa intre 0.60 – 9.65 ml, cu o suprafata totala de 1329.50 mp.

Pe intreaga lungime  a  drumului comunal, se vor monta borduri mari (20 x 25 cm), Lungimea bordurilor 20 x 25 va fi de 662.70 ml, iar celor 10 x15 cm va fi de 1376.80 ml.

Suprafata totala a trotuarelor (stanga si dreapta) este de 757.20 mp si a spatiului verde este de 1329.50 mp.

Suprafata acceslor auto este de 411.65 mp, iar a acceselor pietonale este de 84.30 mp.

Santul  existent   din prefabricate (la podetul din str. Octavian Goga - dreapta), va fi inlocuit cu o rigola din beton de ciment (tip 1) cu l = 0.90 ml si L = 8 ml. Pentru continuitatea totuarului la str. O. Goga se va amplasa un podet pietonal. Pe partea stanga a drumului,  santul existent va fi inlocuit cu o rigola din beton de ciment  (tip 1) cu l = 0.90 ml si L = 8 ml,  cu acostament din beton in lungime de 8 ml si latimea de 0.5 ml.

Pe tronsonul din stanga (la drumul de piatra) rigola betonata proiectata (tip 2) in lungime de 16 ml, preia printr-o camera de cadere apa din zona, dupa care, cu o panta minima, descarca apa in zona dumului printr-o alta camera de cadere.

Rigola proiectata traverseaza accesul auto existent, printr-o rigola carosabila cu L = 4 ml (tip 3). Aceste profile sunt   anexate documentatiei.

TRONSON DREAPTA

Lungime trotuar (fara accese) = 240,25 ml

aceese auto = 12 buc.

accese pietonale = 10 buc.

S acces auto = 186,15 mp (fara borduri mari)

Supr. accese pietonale  = 39.80 mp (fara borduri mari)

S spatiu verde = 611.50 mp

Borduri 10 x 15 = 541.80 ml

Borduri 20 x 25 = 300 ml + 15 ml (lateral) = 315 ml

Borduri accese auto si pietonale (10 x 15 cm) = 102 ml

TRONSON STANGA

Lungime trotuar (fara accese) = 264.50 ml

accese auto = 15 buc.

acces pietonal = 8 buc.

S acces auto = 225, 50 mp (fara borduri mari)

S acces pietonal = 44.50 mp (fara borduri mari)

S spatiu verde = 718 mp

Borduri 10 x 15 = 600.50 ml

Borduri 20 x 25 = 354,70 ml (fara rigole)

Borduri accese  auto si  pietonale (10 x15 cm) = 132.50 ml

Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile existente. Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 863-85. S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a terenului.

Pentru amenajarea trotuarelor si acceselor s-a asigurat o panta transversala de 2% catre drumul comunal DC5.

-  descrierea proceselor de productie ale proiectului propus in functie de specificul investitiei si subproduse obtinute , marimea capacitatea;

Nu exista procese de productie.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materii prime  si materiale (balast, nisip, piatra sparta ciment, etc.) conform reglementarilor natioanae in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale corelate cu legislatia U.E.

Aceste materii prime  si materiale sunt aprovizionate de la diversi furnizori autorizati.Materialele folosite respecta normele de calitate.

Se va utiliza un personal redus de muncitori si utilaje cu asigurarea combustibililor din statiile de distributie autorizate.Materialele vor fi aprovizionate si aduse pe amplasament doar la punerea lor in opera.Nu se vor utiliza amplasamente vecine,  ci doar amplasamentul destinat  proiectului.

Materialele de constructie  folosite la realizarea lucrarilor mai sus mentionate asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale,care trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

-racordarea la retetelele utilitare existente in zona;

Nu este cazul.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

La executarea lucrarilor  se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator.

Depozitarea materialelor necesare pentru executia forajului de explorare exploatare  preum si construirea cabinei putului forat si intretinerea curenta a utilajelor se vor face in locuri  special amenajate ce nu vor permite imprestierea materialelor, combustibililor, lubrefiantilor si reziduriilor la intamplare.

La finalizarea lucrarilor se vor executa lucrari de refacere a solului, inclusiv in zona de depozitare a  materialelor in cadrul organizarii de santier.

Se va curata amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate pe perioada  realizarii proiectului.Terenul  pentru realizarea investitiei  nu implica  lucrari colaterale, provizorii, desfiintari sau devieri de instalatii.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Proiectul nu implica cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

In concluzie ,pentru executia  lucrarilor propuse  nu sunt necesare  cai de acces provizorii, utilizandu-se   cele existente.

-resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrarilor  se vor utiliza materiale agrementate cf.regulamentelor nationale in vigoare, precum si a standardelor nationale  aliniate cu legislatia UE.

Se va utiliza un personal redus de muncitori si utilaje cu asigurarea combustibililor din statiile de distributie autorizate.Materialele vor fi aprovizionate si aduse pe amplasament doar la punerea lor in opera.Nu se vor utiliza amplasamente vecine,  ci doar amplasamentul destinat  proiectului.

Materialele de constructie  folosite la realizarea lucrarilor mai sus mentionate asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale,care trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

-metode folosite în construcţie / demolare;

Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor de executie.

-  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor , document intocmit si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor.

Initierea implementarii graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar.

Pe parcursul executiei lucrarile vor fi supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/ 1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu completarie ulterioare.

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este  actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnica a construcţiei etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrărileexecutate şi ca acestea pot fi date în folosinţa.

Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se organizeaza receptia finala a lucrarilor.

Planul de executie va fi in concordanta cu  procesul tehnolgic de executie a lucrarilor de  CIRCULATII PIETONALE SI ASIGURARE SCURGERE APA DC5 SECTOR INTRAVILAN 23 AUGUST, JUD. CONSTANTA „, conform categoriilor de lucrari din proiectul tehnic.

-relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul .

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul UAT/comuna 23 August  impreuna cu proiectantul VLADIA PREST SRL a  analizat 2 scenarii tehnico-economice / optiuni scenariul 1-variata minimala  si  scenariul 2-varianta maximala

Cele 2 scenarii tehnico-economice / optiuni presupun urmatoarele lucrari:

Scenariul 1

Presupune: –varianta minimala

a)Trotuare si accese pietonale

- pavele din beton de ciment cu grosimea de 4 cm;

- 15 cm piatra sparta;

- 5 cm nisip;

b)Accese auto

- pavele din beton de ciment cu grosimea de 6 cm;

- 25 cm piatra sparta;

- 5 cm nisip;

c)Acostament si rigola beton

– 10 cm beton de ciment C25/30;

- 5 cm nisip;

Avantajele pavelelor din beton de ciment

- au rezistență mare la trafic intens și intemperii, inclusiv la ciclurile de îngheț-dezgheț;

- nu absorb umezeala și sunt de aproximativ trei ori mai rezistente decât betonul amprentat ;

- prin operațiunea de vibropresare, aceste pavele din beton sunt realizate în două straturi (de uzură, respectiv, de rezistență);

- pavelele de beton oferă un grad ridicat de siguranță, pentru că au suprafața antiderapantă și reduc, astfel, riscul de alunecare pe timpul iernii sau când suprafața este umedă;

- la pavelele din beton de ciment  prețul este mic, în comparație cu alte material;

- sunt ușor de reparat, iar modificările se fac rapid, fiindcă piesele se pot scoate una câte una. Apoi, sunt înlocuite doar bucățile afectate, fără să fie necesară intervenția în afara zonei afectate de crăpături sau deteriorări.

- intreținerea este ușoară, iar curățenia se realizează rapid, ambele operațiuni având costuri mici;

- pavelele de beton permit o aerisire mai bună a solului și o mai bună drenare a apei, care se scurge direct în pământ.

- costurile de montaj sunt reduse;

Dezavantajele pavelelor din beton de ciment

- pentru pavelele din beton de ciment, ofertele variate permit jocuri de forme și culori, mai puține, însă, decât modelele de beton amprentat;

- un alt posibil inconvenient ar putea fi faptul că, dacă nu se folosește mortar, pot crește buruieni între rosturile unui montaj de pavele vibropresate;

- de asemenea, există și riscul de deplasare a pavelelor, așa că e nevoie să se folosească nisip între acestea.

Scenariul 2-varianta maximala

a)Ttrotuare si accese pietonale

-10 cm  beton de ciment C25/30;

-10 cm piatra  sparta  sort 31.5/63;

- 5 cm  nisip natural sort 0/7;

b) Accese  auto

-10 cm  beton de ciment C25/30;

-15 cm piatra  sparta  sort 31.5/63;

-5 cm  nisip natural sort 0/7;

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

*nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

*prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

*prezinta rugozitate buna;

*necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata pavele;

*betonul nu este poluant atat in executie, cat si-n exploatare.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

- dupa turnarea dalelor, trotuarul  se poate utiliza la o durata mult mai mare decat pavelele;

- rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

Principalii indicatori ai investitiei sunt:

| *Lungime trotuare fara accese * Accese auto * Accese pietonale *Podet pietonal * Spatiu verde | 504,75 m 27 buc 18 buc 1buc 1329,50 mp |
| --- | --- |

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare ;

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul pe care se executa  lucrarile propuse  apartine domeniului  public  al comunei  23 August.

Obiectivul de investitie  se afla in intravilanul  comunei  23 August .

Comuna 23  AUGUST  - comuna reprezentativa din cadrul judetului Constanta ocupa o suprafata de cca 2,6% din suprafata acestuia, este prezenta in partea de sud a teritoriului judetului Constanta ,la o distanta de cca. 30 km fata de municipiul Constanta.Comuna 23 August   se invecineaza cu teritoriile administrative ale comunelor Costinesti, Topraisar, Amzacea, Pecineaga  si  municipiul  Mangalia.

Comuna 23 August este formata din  trei localitati:

-  localitatea 23  August care este  resedinta de comuna ,

-   localitatea Dulcesti,

–  localitatea Mosneni.

Localizarea proiectului /investitiei

- distanta fata de granite , pentru proiectele care cad sub influenta conventiei privind evaluarea impactului asupra mediuluiin context transfrontira , adoptata la Espoo la25 februarie 1991, ratificata prin legea nr.22/2001 cu completarile ulterioare;

Nu este cazul.

-localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata , aprobata prin ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004 cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de ordonanta Guvernului nr.43 /200 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata ,aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile si completarile ulterioare nr.43/200 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , terenul nu se afla in raza de protectie a nici unui Monument Istoric si de Arhitectura.

Mai jos este prezentata lista  monumentelor istorice din județul Constanța cuprinde monumentele istorice din județul Constanța înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015

.

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare | Creatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CT-I-s-B-02564 (RAN: 60605.01) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | Pe malul de N al lacului Tatlageac și malul mării | sec. II - IV p. Chr., Epoca romană |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-I-s-B-02565 | Situl arheologic de la 23 August, punct „Tatlageac” | sat 23 August; comuna 23 August | La capătul V al lacului Tatlageac, pe ambii versanțiaivăii |  |  |  |  |  |
| CT-I-m-B-02565.01 (RAN: 60605.02.02) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | La capătul V al lacului Tatlageac, pe ambii versanțiaivăii | sec. VIII - X, Epoca medieval timpurie, Cultura Dridu |  |  |  |  |
| CT-I-m-B-02565.02 (RAN: 60605.02.01) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | La capătul V al lacului Tatlageac, pe ambii versanțiaivăii | Epoca romană |  |  |  |  |
| CT-I-s-B-02566 (RAN: 60605.03) | Așezare | sat 23 August; comuna 23 August | Pe o mică peninsulă pe latura de SV a lacului Tatlageac | sec. III a. Chr. - sec. VI p. Chr., Epoca greco-romană |  |  |  | 43.90333°N 28.57972°E coordate |

- hãrţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se realizeaza proiectul, se afla in intravilanul localitatii 23 August , judetul Constanta. Folosinta actuala a terenului pe amplasament conform Certificatului de Urbanism  Folosinta va fi aceeasi dupa terminarea lucrarilor . Nu este cazul analizarii zonelor adiacente terenului pe care se realizeaza investitia.

● politici de zonare şi de folosire a terenului; -

● arealele sensibile;

Localitatea  23 August se invecineaza  cu  situl Natura 2000, respectiv Sit de importanta comunitara ROSCI0293 Costinesti – 23 August .

Suprafata totala a sit-ului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August este de 4.878 m2 si face parte din regiunea biogeografica Pontica Marina.

-coordonate geografice ale amplasamentului proiectului , care vor fi prezente sub forma de vector in format digital cu referinta geografica , in sistem de protectie nationala Stereo 1970.

Acestea sunt conforme cu planul topografic receptionat nr.4486 / 2022 de catre Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CONSTANTA Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Alternativele care au fost luate in considerare au fost descrise la punctul III.f).

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupr mediului ale proiectului , in limita informatiilor posibile:

A .Surse de poluati si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor de mediu :

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluati pentru ape , locul de evacuare sau emisarului ;

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafață, este necesar să fie respectate următoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întreținerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- în cazul intervenției la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de șantier unde se vor lua toate măsurile de protecție a mediului în timpul reparațiilor

- alimentarea cu carburanți și lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din activitate și a celor menajere la întâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate în locurile special amenajate.

Managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

b) protectia aerului

- sursele depoluati pentru aer , poluati inclusiv surse de mirosuri

In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este nesemnificativa. Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de executie.

Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.

Posibila sursă de poluare a aerului în perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el încadrându-se în fondul general al admisiei permise. Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenți în tabelul de mai jos :

| Poluanți | U.M. | Cantități Admise |
| --- | --- | --- |
| Particule | Kg/1000 l | 1,56 |
| SOx | Kg/1000 l | 3,24 |
| CO | Kg/1000 l | 27,00 |
| Hidrocarburi | Kg/1000 l | 4,44 |
| Nox | Kg/1000 l | 44,40 |
| Aldehide | Kg/1000 l | 0,36 |
| Acizi organici | Kg/1000 l | 0,36 |

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorină de 50 l/h la funcționarea concomitentă a cinci utilaje, comparate cu limitele maxime admise în Ordinul 462/1993 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr.crt. | Poluanti | U.M. | Cantităti emise | Limita maximă admisă conform Ord.462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Particule | g/h | 78 | 500g/h pct.4.1 anexa 1 |
| 2. | SOx | g/h | 162 | 500g/h tabel 6.1 cl.4 |
| 3. | CO | g/h | 1350 | Limita nespecificată |
| 4. | Hidrocarburi | g/h | 222 | 3000g/h tabel 7.1 cl.3 |
| 5. | NOx | g/h | 2222 | 5000g/h tabel 6.1 cl.4 |
| 6. | Aldehide | g/h | 18 | 100g/h tabel 7.1 cl.1 |
| 7. | Acizi organici | g/h | 18 | 200g/h tabel 7.1 cl.2 |

Din comparaţia între cantitățile de poluanți eliminaţi la functionarea concomitentă a cinci utilaje și maximele admise prezentate în tabelul de mai sus rezultă că în situaţia cea mai defavorabilă când toate utilajele implicate în execuţie ar funcţiona simultan, grupate în jurul obiectivului nu s-ar produce o depăşire a nivelului maxim admisibil pentru poluanţi proveniţi din arderea motorinei în motoare.

Utilajele implicate în realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Mentionam ca sursele caracteristice acitivitatilor din amplasamentul obiectivului nu lise pot  asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise  nedirijate, fapt pentru care acestea nu pot fi evaluate in raport cu prevederile O.M 462/1993.

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de lucru), a decopertării solului, a excavării și a umplerii șanțurilor.

Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru.

Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea prafului implementându-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante în afara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.

O sursa suplimentare de praf este reprezentata prin eroziunea vantului.

Praful generat de manevrare materialelor si de eroziunea vantului este in general de origine naturala (particule de praf, praf mineral de natura eoliana).

Aceste surse de praf sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere interna, reprezentate de motoarele utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa de poluati specifici sunt  motoarele cu ardere interna ce este repezentata de traficul auto de lucru (autovehicole care transporta materiale si produse necesare lucrarilor de construire a cabinei si instalatia de foraj hidraulic). In ceea ce priveste alte surse de poluare a aerului aferente lucrarilor de construire a canalului de interceptie pot fi considerate nesemnificative (prepararea betonul  se face in afara santierului ).

O alta sursa de emisie o constituie compusii volatili  care se emit in timpul operatiunilor de executie. Emisiile de poluati in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (in principiu 8 ore /zi)  putand unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta.

Totodata avand in vedere ca durata  lucrarilor  de executie este de cca 24 luni,  in sezonul de iarna emisiile inceteaza, dar variatia emisiilor variaza datorita categoriilor de operatiuni si a variatiilor conditiilor atmosferice.

Debiltele masice de poluati generati de traficul auto de lucru  s-au determinat cu metodologia EEA / EMEP /CORINAIR -2013 (pentru poluati emisi de autovehicule) si cu metodologia US EPA/ AP-42-2006 pentru particule emise  de pe arterele de trafic (considerate nepavate sau acoperite cu praf, in perioade lipsite de precipitatii).

Mai jos  sunt prezentate debitele maxime orare de poluati emisi in atmosfera in timpul lucrarilor de executie.

| Nox | Ca | COV | CO | N2O | SO2 | PM10 | Cd | Cu | Cd | Ni | K | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g/ h/ km | g/h/km *10-3 |
| 186,5 | 1,1 | 32,2 | 606,6 | 0,9 | 79,2 | 13,1 | 0,50 | 64,32 | 2,31 | 3,63 | 0,51 | 47,08 |

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul drumului sunt surse libere ,deschise, diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor

activitati industriale sau asemanatoare.Instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătății umane și a mediului, în principal din cauza substanțelor poluante emise în aer. Ca o consecință a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:– implementarea și eficacitatea legislației specifice emisiilor industriale și a recomandărilor documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile;– modul de respectare a cerințelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;– modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului, precum și în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calității aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanți atmosferici până în 2020 și după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999^1, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiții mai restrictive și ținte mai ambițioase în ceea ce privește emisiile de poluanți în mediu și în cazul particular al instalațiilor de ardere pentru cei trei poluanți reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi.

Notă 
^1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO_2, 45% pentru NOx și respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2,5) și va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabilește în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalații.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Urmare  a celor prezentate mai sus , nu se pune problema unor instalatii de captare –epurare evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.

Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru atovehicule rutiere  si respectarea acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor / antrepernorului  care vor fi implicate in traficul de lucru.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- surse de zgomot si vibratii

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi  executia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

Lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute in legea 121/03.07.2019.Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30-40 km/h;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

În general utilizatorii utilajelor  nu sunt surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind  motoarele acestora .

Prin proiect au fost asigurate condiţiile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor, constând din fiabilitatea privind starea tehnică a echipamentelor.

Pentru nivelul de zgomot generat pe amplasamentul analizat , va trebui sa se respecte valorile limita ale indicatorilor de zgomot impuse prin Ordinu Ministrului Sanatatii nr.119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei  actualizata.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

d) protectia impotriva radiatiilor

- sursele de radiatii

In cadrul obiectivului analizat, pe perioada de  executie si explotare  nu se vor folosi surse de radiatii. In situatia actuala si in conditii normale de operare nu pot rezulta surse de radiatii pentru personalul ce va lucra pe amplasamentul proiectului sau pentru populatie .

In activitatea desfășurată după darea în exploatare nu se vor produce substanțe radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului

- sursele de poluati pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime ;

Sunt prezentate   mai jos sursele de poluati   in perioada de executie .

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor , privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate .

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Periodic se vor efectua inspectii  tehnice ale  utilajelor pentru prevenirea  accidentelor ecologice .

Toate aceste solutii conduc la faptul ca ,nu se pot produce pierderi de substante toxice in sol , astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura a solului si subsolului din amplasament.

In concluzie ,prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atât în timpul executiei cât si după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deseuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete etc.).Deseurile se vor depozita separate pe categorii (hârtie, metale, ambalaje din polietilenă etc.) în recipienti sau containere destinate colectării acestora.

Tipurile de poluare mentionate mai sus pot determina modificarea urmatoarelor caracteristici ale solului:

- modificari ale ph-ului solului;impurificarea solului cu hidrocarburi, local in zona amplasamentului unde se realizeaza lucrarile;

In etapa de realizare a investitiei se poate mentioana ca, pentru obiectivul propus se prevede varianta  de investie etapizata pe zone de lucru;

Etapizarea presupune un numar redus de operatii tehnologice , cantitiati mai mici de materiale de constructie folosite.

In acelasi timp perioada de realizare a  lucrarilor  se reduce considerabil ca si personalul executat necesar.Intreaga executie a lucrarilor pentru realizarea planului propus implica activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea de santier, depozitare temporara de materiale , precum si o concentrare de efective umane.

In etapa de realizare a lucrarilor  de ececutie , in cadrul OS se vor utiliza doar constructii usoare tip baraca pentru depozitarea unor materiale de constructii si a unor echipamene si unelte utilizate la aceasta etapa .

Pentru personalul angrenat in implementare proiectului se vor monta toalete ecologice.

Sursele de poluare a subsolului se manifesta mai ales in perioada de construire a canalului de interceptie  , iar actiunele produse ale subsolului sunt temporare, manifestandu-se prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafetede teren pentru organizarea de santier.

Principalele efecte potentiale asupra structurii si caracteristicilor fizice si chimice ale subsolului se pot manifesta prin :

- degradarea fizica a solului si subsolului pe arii  adiacente obiectivului analizat ;se   apreciaza o periaoda scurta de reversibilitate dupa terminarea lucrarilor si refacerea zonelor limitrofe ;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru –posibilitatate relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului.

In concluzie poluarea chimica a subsolului poate fi generata de :

- depozitarea necontralata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de construire a acanalului de interceptie ape pluviale ;

- depunerea pulberilor de ardere din motorele de ardere interna a utilajelor si spalarea acestora de catre apele puviale urmate de infiltrarea in subteran ;

-scaperi accidentale de carburanti , uleiuri , ciment , substante chimice sau alte materiale , in timpul manipularii sau stocarii acestora.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice ;

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi adecvate de proiect ;

Realizarea lucrarilor proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

Aceste lucrari nu vor conduce la idensificarea factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate .In arealul proiectului se intalnesc portini de vegetatie specifica agrocenozelor si potiuni de vegetatie spontanta reduralizata ( margini de drum ).

Tipurile de habitate prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August sunt prezentate in tabelul urmator.

| Habitat | Reprezentare (%) | Suprafata (ha) | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| 1110 | Bancuri de nisip submerse de mica adancime | 25 | 1219,5 | Habitate sedimentare infralitorale si circalitorale pana la 20 m adancime, in mod exceptional si mai adanc |
| 1140 | Suprafete de nisip si mal descoperite la maree joasa | 5 | 243,9 | Habitate mediolitorale si supralitorale pe substrat sedimentar, inclusiv grosier (pietris, galeti, bolovani) |
| 1170 | Recifi | 70 | 3414,6 | Recifi geogeni (stancosi) sau biogeni, cu extinere din supralitoral pana in circalitoral |

Speciile de fauna pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, enumerate in Anexa II a Directivei 92/43/CEE, sunt prezentate in tabelul de mai jos :

| Specie | Motivatie | Tip populatie in arie | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| Specii de mamifere enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 1349 | Tursiops truncatus | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Afalinul este prezent in zona marina romaneasca in sezonul cald, pe toata suprafata platoului continental. Patrunde si in Dunare. |
| 1351 | Phocoena phocoena | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Marsuinul este o specie neritica (6-200 m adancime) care patrunde si in Dunare si in lagune. In Romania, populatiile sunt concentrate in apropierea coastei, unde hrana este mai abundenta si accesibila. Uneori este capturat accidental in plase de calcan. La apropierea iernii, migreaza inspre zonele de iernare din Georgia si Turcia. |
| Specii de pesti enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 4125 | Alosa immaculata | Directiva Habitate, anexa II | Pasaj | Specie pelagica criofila. Adultii se apropie de tarm numai in timpul migratiei de reproducere, in februarie-aprilie, cand este prezenta in toate siturile. Puietul poate fi intalnit adesea in apele costiere. |
| 4127 | Alosa tanaica | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Specia este prezenta in tot lungul coastei romanesti, pentru cea mai mare parte a anului. |
| Alte specii importante |
| 2581 | Pholas dactylus | Directiva Habitate Conventia de la Berna Conventia de la Barcelona | Rezident | Moluste bivalve care perforeaza roca moale, sapand galerii in calcare, marne si argile. Se dezvolta numai in zonele cu substrat stancos natural si sunt vulnerabile la colmatare cu sedimente. |

Lucrarile de executie a lucrarilor de circulatii pietonala si asigurare scurgerie apa Dc5

sector intravilan 23August   nu pot afecta habitatele prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, deoarece se executa in afara ariei protejate.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si a ariilor protejate

În timpul execuţiei constructorul va respecta Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului .

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena în construcţii și curaţenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

Perioada de executie a lucrarilor nu va implica riscuri iesite din comun asupra mediului inconjurator.

g) protectia asezarilor umane  si a altor oberctive de interes public ;

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţã de aşezãrile umane, respectiv faţã de monumente istorice şi de arhitecturã, alte zone asupra cãrora existã instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional si altele;

Pe  amplasament   nu sunt monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

- lucrãrile, dotãrile şi mãsurile pentru protecţia aşezãrilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

În timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia și igiena muncii în construcţii.

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena în construcţii și curaţenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

Perioada de executie a lucrarilor nu va implica riscuri iesite din comun asupra mediului inconjurator.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasment  intimpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii , inclusiv eliminarea;

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hârtie, metale, filtre de ulei, lavete, resturi de balast) în cantităţi nu foarte mari.

Antreprenorul general al lucrarilor va trebui sa incheie contracte cu operatorii de salubritate in vederea depozitorii lor.

Deseurile menajere in amplasament de la personalul de executie (hartie, pungi, folii de plastic, resturi alimentare vor fi depozitate in containere la locurile de munca  in continua miscare (circa 0,3kg/om/zi, rezultand circa 2 tone /an).

Aceste deseuri se vor elimina periodic prin grija executantilor, la firme specializate pentru revalorificarea dupa caz a acestora sau la un depozit ecologic de deseuri situate in zonele froturilor de lucru.

Se poate presupune ca toate materialele inerte vor fi folosite la umpluturi locale, sau transportate la un depozit ecologic de deseuri situat in zonele fronturilor de lucru.

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor  privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri

metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire.

Deseurile rezultate vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Deseurile rezultate in perioada desfasurarii activitatii propuse vor fi colectate si gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cadrul amplasamentului lucrarilor va fi desemnat un responsabil pentru gestiunea deseurilor care va urmari si asigura conformarea cu prevederile legale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor).

Pentru asigurarea unui grad ridicat de protectie a mediului, a sanatatii si a trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala, diferitele categorii de deseuri generate vor fi colectate, stocate si transportate separat in vederea eliminarii corespunzatoare.Materialele auxiliare  vor fi depozitate pe tipuri si etichetate in containerele metalice dotate cu rafturi de depozitare.

Carburantii – motorina și benzina  - se vor aproviziona zilnic, sau la 2-3 zile (dupa caz), in canistre de 25 l, direct de la distribuitori autorizati. Pe platforma de lucru, canistrele vor fi pastrate in containerul pentru depozitare materiale.

Uleiul va fi transportat si depozitat in butoaiele producatorului. Pe santier, pana la utilizare, butoaiele/recipientele vor fi depozitate in containere, pe o folie speciala (pentru situatii de urgenta) pentru a evita contaminarea accidentala a solului. In santier, vor exista in dotare minim 2 saci de material absorbant pentru situatii de urgenta.

-lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile )

Tipurile de deseuri si modul de gestionare al acestora

| Tip deseu (HG 856/2002) | Cod deseu (HG 856/2002) | Scurta descriere a deseului generat pe amplasament | Mod de depozitare | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Deseuri amestecate nepericuloase ce nu pot fi reciclate sau reutilizate | Depozitare in container pentru deseuri menajere | Preluate de o companie autorizata |
| Ambalaje de sticla | 15 01 07 | Sticla/ sticla de laborator | Depozitare in containere pentru deseuri de sticla, dupa ce au fost spalate | Preluat de o companie autorizata |
| Deseuri biodegradabile | 20 01 08 | Resturi de mancare | Depozitare in containere speciale | Preluat de o companie autorizata |
| Hartie si carton | 15 01 01 | Hartie, cutii de carton, ziare | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie autorizata |
| Ambalaje de material plastic | 15 01 02 | Sticle si alte ambalaje de plastic | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie utorizata |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Paleti, cutii | Se depoziteaza separat | Preluat de o companie autorizata |
| Metale feroase | 16 01 17 | Resturi de materiale feroase necontaminate, piese uzate | Se vor depozita separat in containere | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Uleiuri hidraulice sintetice Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13 01 11* 13 02 06* | Ulei uzat, hidraulic | Depozitat in recipiente metalice inchise etans, rezistente la soc termic, mecanic, stocate in spatii corespunzator amenajate | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare sau Livrarea uleiurilor uzate insotite de declaratii conform modelului prevazut de anexa 2 la HG 235/2007, operatorilor economici autorizati. |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 15 02 02* | Filtre de ulei, echipamente contaminate cu substante periculoase | Filtrele de ulei vor fi scurse inainte de depozitare in recipientul metalic inchis | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 18 01 03* | Manusi, medicamente, obiecte contaminate cu sange | Vor fi colectate in saci dubli galbeni/ rosii | Trimise/predate catre o unitate specializata |
|  | 17 05 04 | pamant si pietre,altele decat cele specificate la 17.05.03 |  |  |
|  | 17 05 08 | resturi de ballast,altele decat cele specificate la 17.05.07 |  |  |
|  | 17 09 04 | deseuri amestecate de materiale de constructie |  |  |

-programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;- planul de gestionare a desurilor.

Acesta intra in obligatia  Constructorului .

i)gespodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase ;

Substantele toxice si periculoase care se vor utiliza pentru construirea canalului de interceptie ape pluviale  pot fi carburanti (motorina) si lubrefianti necesari functionarii utilajelor.

Alimentrea cu carburanti a utilajelor va fi efectuata cu cistene auto,ori de cate ori va fi necesar.

Utilajle participante la procesul tehnologic al lucrarilor vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand facute reviziile tehnice  si schimburile de lubrefianti executate dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate unde se vor executa si schimburile de uleiuri hidraulica si de transmisie.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa pe santier, ci intr-un atelier specializat, unde se voe efectua si schimburile de anvelope.

B Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiveritatii

Se va asigura o suprveghere permaneta a amplasamentului analizat pentru sesizarea eventualelor incidente care ar putea influenta , populatia, fauna sau flora si raportarea imediata a acestora pentru luarea masurilor de corectie si prevenire .

Se vor verifica periodic utilajele si vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau combustibilsa nu contamineze solul.

In concluzie, se va asigura o supraveghere pemanenta a perimetrului proiectului.

In asamblu, se poate specifica ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile de construire   nu produc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva un efect pozitiv.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi efectuate in mod semnificativ de proiect :

-impactul asupra polpulatie , sanatatii umane , biodiversitatii , consrvarea habitatelor anturale , a florei si a faunei salbatice , ternurilor solului , folosintelor , bunurilor amteriale , calitatii si regimului calitativ al apei ,calitatii aerului , climei, zgomotului vibratiilor , peisajului si mediului vizuala , perimetrului istoric si cultural si asupra interctiunilor dintre aceste elemente.Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul preconizat poate fi indirect, temporar și pe termen scurt , dar având în vedere lipsa habitatelor și speciilor din fauna si avifauna de interes conservativ din zona proiectului, apreciem că impactul va fi nesemnificativ.

-extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); -  impactul va avea un caracter local

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - nu este cazul

- probabilitatea impactului; - nesemnificativ

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; -  temporar

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atât în timpul executiei cât si după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare .

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deseuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete etc.).Deseurile se vor depozita separate pe categorii (hârtie, metale, ambalaje din polietilenă etc.) în recipienti sau containere destinate colectării acestora.

In cazul in care exista scurgeri accidentale, acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante, ulterior inlaturate din amplasament prin societati abilitate;

Se va  face o colectare selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati specializate;

Se va interzice capturarea speciilor avifaunistice etc. de catre personalul de lucru;

Se va utiliza utilaje si tehnici performante, mai silentioase si cat mai nepoluante posibil;

La finalizarea etapei de executie suprafetele afectate vor fi aduse la starea initiala sau la o stare cat mai apropiata fata de aceasta, utilizand metode de refacere neinvazive asupra habitatelor si speciilor vegetale;

Lucrarilor de constructie  se vor reliza doar pe amplasamentul stabilit prin plan, fara a afecta speciile de fauna;

Se va respecta graficului de lucrari în sensul respectarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

Se vor lua urmatoareel masuri :

- respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investitie;

-desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare pentru a nu perturba speciile de pasari/fauna;

- reducerea emisiilor de zgomot si vibratii (zgomotul provenit de la utilaje), emisii ce ar putea perturba speciile de avifauna, reducere prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme CE, ceau efectuat la termen reviziile tehnice;

- inspectarea periodica a amplasamentului in eventualitatea depistarii exemplarelor speciilor de pasari identificate în zona;

- inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea prezentei eventualelor cuiburi depasari;

- interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari, in cazul depistarii acestora, de catre personalul aferent santierului;

-folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa in vederea limitarii emisiilor de praf;

- colectarea deseurilor menajere prin inlaturarea acestora de pe amplasament pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate în zona (ex.: ciori, vrabii, etc.);

- se vor folosi utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrarilor planificate, care poate deranja speciile de pasari, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor în atmosfera.

- depozitele nu se vor amenaja direct pe sol, ci pe platforme, in vederea evitarii poluarii solului

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare temporare cu impermeabilizarea suprafetelor de teren în vederea evitarii poluarii solului si panzei freatice;

- evitarea executarii de lucrari in perioada de imperechere si de cuibarit a speciilor; lucrarile se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care sunt supuse la stres componentele biotice.

Daca in zonele adiacente implementarii proiectului, vor fi identificate cuiburi active de pasari, sau specii de interes comunitar acestea vor fi mutate la indicatiile specialistilor;

- dotarea cu materiale absorbante/neutralizante pentru interventie in timp util in cazul producerii unei poluari accidentale

- nu se vor exploata resurse naturale din cadrul ariilor naturale protejate;

- se va urmari permanent eficienta masurilor de protectie a faunei;

- interzicerea arderii deseurilor sau a vegetatiei in zona proiectului;

- instruirea personalului privind interzicerea deplasarii în zona ariilor protejate, capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor/habitatelor cât si a respectarii cu strictete a cailor de acces stabilite;

- natura transfrontierã a impactului. – nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In tabelul de mai jos sunt prezentate câteva măsuri de monitorizare a mediului pe perioada de executie a lucrarilor de  construire a canalului de interceptie ape pluviale

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecvența | Responsabiitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Funcționarea utilajelor și autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuală | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivel decibeli emiși de utilaje | Când se lucrează mai aproape de clădirile de locuit | Antreprenor general |
| Deșeuri | Cantitate deșeuri din organizarea de șantier | Lunar | Antreprenor general |

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în România.

IX . Legatura cu alte acte normative si /sau planuri/ programe / strategii / documente de planificare

A Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene  : Directiva 2010/  75/EU (IED) a parlamentului European si a Consiliului ddin 24 noiembrie 2010  privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii ),Directiva 2012 /18/ EE a parlamentului European si a Consilului din 4iulie 2012privind controlulpericolelor de accidente majore care implica substante periculoase , de modificare si ulterior de abrogare a Directivei  92/ 82 CE a Consiliului , Directiva 2000/ 98/CE a parlamentului European si a Consiliului din 21mai 2008 privind calitatea aer 2008/50/CE a Parlamentului  European si Consiliului din 21 mai 2008  privind calitatea aerului inconjurator  si un aer mai curat pentru Europa , Directiva 2008/ 98 / CE a parlamentului European  si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele ).

Nu este cazul.

B Se va mentiona planul / programul / documentul de programare /planificare din care face parte proiectul , cu indicarea actului normativ  prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.Lucrãri necesare organizãrii de şantier:

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului.

În vederea amenajării organizării de șantier, constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei rulote birou maistru, o rulotă dormitor pentru personalul care asigura paza în organizarea de șantier, o magazie pentru materiale mărunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI. După terminarea lucrărilor se va curaţa , urmând să se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Se va avea în vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de șantier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protecția muncii, igiena în construcții, paza și stingerea incendiilor.aterialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare și de lucru indicate pe planul de situație.

Se va da o atenție deosebită manipulării și montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzătoare pe poziție a materialelor.

Lucrările cuprinse în proiect se încadreaza în categoria lucrărilor cu dificultate medie, execuția având o cotă de risc mică.

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier, se va face zilnic transportul muncitorilor.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare, prevedere și orientare judicioasă în desfășurarea proceselor de execuție. Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea de șantier.

- localizarea organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier se face la fața locului de către constructor, de comun acord cu beneficiarul.

Organizarea de șantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate.

Accesul la organizarea de șantier si la amplasament se va face din drumurile publice.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier creează o perturbare a mediului înconjurător. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate. Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise , iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Constructorul are obligația ca prin activitatea ce o desfașoară în șantier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier;

Utilajele și autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Alegerea amplasamentului pentru organizarea de șantier, astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii.

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar.

Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deșeurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice.

Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.

Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

Proiectantul  propune ca lucrarile de organizare de santier necesare obiectivului sa respecte prevederile HG 907/2016 -fiind lucrari conexe, avand justificarea fondurilor si organizarea in limutele cotelor procentuale.

In privinta  cheltuielilor conexe organizarii de santier, depozitarii materialelor, cailor de acces,  surselor si tehnologiilor  acestea sunt in conformitate cu legislatia actuala de ofertare pentru executie.

Cheltuielile conexe organizarii de santier cuprind :

- inchiriri semne de circulatie

-intreruperea temporara a retelelor de transport  sau a altor utilitati

- taxe pentru depozit ecologic

-costul transportului muncitorilor etc.

XI. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei in caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii – nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

. Planul de încadrare în zonã a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizãrii suprafeţelor; formele fizice ale proiectului ;planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Sunt anexate prezentului memoriu.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activitãţii, cu instalaţiile de depoluare – nu este cazul

3. Sheme flux a gestioanrii deseurilor

Gestionarea deseurilor a fost descisa mai sus. Nu este necesara de o shema – flux a gestionarii acestora.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicã pentru protecţia mediului. – nu este cazul

XIII. Pentru proiectele pentru care întra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , consrvarea habitatelor neturale , a florei si afaunei salbatice, aprobata cu modificari si completarii prin Legea nr.49 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatorele:

a)descrierea succintã a proiectului şi distanţa faţã de aria naturalã protejatã de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formã de vector în format digital cu referinţã geograficã, în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970;

Mai jos este tabelul cu coordonalele   punctelor caracteristice proiectului conform procesului verbal de receptie O.C.P.I. CONSTANTA , Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mangalia nr.4486/ 21.10.2022

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale , areale sensibile   acest proiect nu se suprapune peste sit-ului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August este de 4.878 m2 si face parte din regiunea biogeografica Pontica Marina.

Harta localizarii Sitului Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Tipurile de habitate prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August sunt prezentate in tabelul urmator.

| Habitat | Reprezentare (%) | Suprafata (ha) | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| 1110 | Bancuri de nisip submerse de mica adancime | 25 | 1219,5 | Habitate sedimentare infralitorale si circalitorale pana la 20 m adancime, in mod exceptional si mai adanc |
| 1140 | Suprafete de nisip si mal descoperite la maree joasa | 5 | 243,9 | Habitate mediolitorale si supralitorale pe substrat sedimentar, inclusiv grosier (pietris, galeti, bolovani) |
| 1170 | Recifi | 70 | 3414,6 | Recifi geogeni (stancosi) sau biogeni, cu extinere din supralitoral pana in circalitoral |

Speciile de fauna pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, enumerate in Anexa II a Directivei 92/43/CEE, sunt prezentate in tabelul de mai jos :

| Specie | Motivatie | Tip populatie in arie | Localizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire |  |  |  |
| Specii de mamifere enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 1349 | Tursiops truncatus | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Afalinul este prezent in zona marina romaneasca in sezonul cald, pe toata suprafata platoului continental. Patrunde si in Dunare. |
| 1351 | Phocoena phocoena | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Marsuinul este o specie neritica (6-200 m adancime) care patrunde si in Dunare si in lagune. In Romania, populatiile sunt concentrate in apropierea coastei, unde hrana este mai abundenta si accesibila. Uneori este capturat accidental in plase de calcan. La apropierea iernii, migreaza inspre zonele de iernare din Georgia si Turcia. |
| Specii de pesti enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| 4125 | Alosa immaculata | Directiva Habitate, anexa II | Pasaj | Specie pelagica criofila. Adultii se apropie de tarm numai in timpul migratiei de reproducere, in februarie-aprilie, cand este prezenta in toate siturile. Puietul poate fi intalnit adesea in apele costiere. |
| 4127 | Alosa tanaica | Directiva Habitate, anexa II | Rezident | Specia este prezenta in tot lungul coastei romanesti, pentru cea mai mare parte a anului. |
| Alte specii importante |
| 2581 | Pholas dactylus | Directiva Habitate Conventia de la Berna Conventia de la Barcelona | Rezident | Moluste bivalve care perforeaza roca moale, sapand galerii in calcare, marne si argile. Se dezvolta numai in zonele cu substrat stancos natural si sunt vulnerabile la colmatare cu sedimente. |

Lucrarile de executie a putului forat , instalatiei de automatizare si alimentare sistem de irigatii stadion  23 August nu pot afecta habitatele prezente in Situl Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August, deoarece se executa in afara ariei protejate.

d) se va preciza dacã proiectul propus nu are legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul conservãrii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0293 Costinesti – 23 August .

Destinatia actuala a terenului stabilita prin documentatia de urbanism fiind de: teren domeniul public al comunei 23 August cf. HCL 69/ 21.12.2020.

Prin urmare, zona in care se afla amplasamentul este alocata constructiilor prin planurile urbanistice deja existente, ce au fost aprobate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare de catre autoritatile romane tiand cont de toate aspectele specifice zonei, inclusiv cele de mediu.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã protejatã de interes comunitar;

In conditii normale de executie, prin realizarea lucrarilor de alimetare cu apa si canalizare,nu se vor crea situatii cu risc potential major sau semnificativ.

Se estimeaza ca activitatile propuse nu vor afecta in mod negativ faleza, plaja sau apele din apropiere.

In zona amplasamentului proiectului  nu au fost observate  habitate sau exemplare ale speciilor de fauna sau ihtiofauna pentru care a fost declarat situl ROSCI0293 Costinesti – 23 August, terenul analizat  apartine domeniului public al comunei 23 August.

Totusi, in perioada de migratie, pasarile pot tranzita aceasta zona, astfel ca nu excludem aparitia unor exemplare de pasari in zona proiectului sau in vecinatatea acestuia.

Mijloacele de transport utilizate si combustibilul folosit vor corespunde din punct de vedere tehnic astfel incat sa se diminueze, pe cat posibil, emisiile in aer.

Activitatile nu presupun descarcarea si infiltrarea apelor uzate sau altor fluide in sol.

Nu vor rezulta ape uzate de proces la executarea lucrarilor.

Deseurile generate vor fi stocate temporar pe amplasament, in zona special amenajata  si vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Tinand cont de cele prezentate anterior, estimam ca impactul produs de executarea  lucrarilor de executie   este nesemnificativ.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0293 Costinesti – 23 August nu va fi afectata deorece :

- Proiectul propus nu are impact negativ semnificativ asupra starii de conservare a ariei naturale protejate;

- Habitatele nu vor fi fragmentate si nici nu se va reduce numarul acestora sau al speciilor pentru care au fost desemnate in aria naturala protejata.

Bibliografie

Formularul Standard Natura 2000 ROSCI0293 Costinesti – 23 August http://www.mmediu.ro/img/attachment/33/arii-naturale-protejate-547857c5e7545.pdf

www.rowater.ro/dadobrogea/default.aspx

f) alte informaţii prevãzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvatã

-

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriu va fi complett cu urmatoarele informatii, preluate din planul de management bazinale actualizate  :

1.Localizarea proiectului :

-bazinul hidrografic ; ABA Dobrogea Litoral conform figurii de mai jos

-cursul de apa -

-corpul de apa subteran-

CAPITOLUL 4. CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ SUBTERANĂ

2. Indicarea starii ecologice /potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata

-

3Indicarea obiectivului /obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si termenelor aferente dupa caz

-

XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr,292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Formularul Standard Natura 2000 avand ca beneficiar Ministerul Mediului va  trebui actualizat  .

Semnãtura şi ştampila