MEMORIU DE PREZENTARE

anexa 5.e. -legea 292/2018

I. Denumirea proiectului:	" EXTINDERE HALA PRODUCTIE EXISTENTA -PARTER INALT , CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE -PARTER INALT , SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARE PLATFORME ,IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTIE "

#### II.Titular

-denumire titular S.C. ZACK COM IMPEX srl

-adresa postala   S.C. ZACK COM IMPEX srl cu sediul in Localitatea EFORIE NORD , strada Dunarii -GRUP HOTELIER DUNAREA

-numar telefon Tel.  0745024042

-adresa de e-mail  - raluca.zaharia@clubdunarea.ro

-persoane de contact

-Zaharaia Raluca 0745024042

-arh. Dan Memet  0722326757

-responsabil pentru protectia mediului -Florentina Spataru  0730672942

#### III.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a. Rezumat al proiectului

Terenul în suprafata de 10 058 mp identificat cu numar cadastral 104768 este amplasat în intravilanul localitatii Murfatlar in zona industriala din partea de vest a orasului fiind dispus pe  strada Pescarusului nr 5 .Terenul are categoria de folosinta curti constructii si se afla in posesia S.C. Zack Com Impex conform contract de concesiune nr 151 /15.12.2021 .Pe amplasament se afla o constructie parter cu functiunea de Atelier tamplarie aluminiu ,birouri si spatii de depozitare constructie autorizata cu Ac nr18/13.08.2020 si Ac nr 30 din 27.05.2008 si aflata in posesia S.C. Zack Com Impex prin contractul de vanzare nr .3885/09.11.2021

Terenul are o forma  neregulata  si are urmatoarele vecinatati:

-la sud-est :-strada Pescarusului

-la vest : -alee de acces lot 3 drum

-la nord-vest :-proprietate privata IE 103210 -teren neconstruit

-la nord-est:-proprietate privata IE 103115 -teren neconstruit

Pe amplasament se afla o constructie parter cu functiunea de Atelier tamplarie aluminiu ,birouri si spatii de depozitare constructie autorizata cu Ac nr18/13.08.2020 si Ac nr 30 din 27.05.2008 . Constructia existenta se afla amplasata la limita proprietatii spre strada Pescarusului ,la 22,31 m fata de limita de vest ,la minim 23 m fata de limita de nord-vest si la 37,65 fata de limita de nord-est.

Beneficiarul doreste sa realizeze o extindere a halei exsitente cu un spatiu de productie cu regim de inaltime parter inalt si sa construiasca o hala depozitare parter inalt. Extinderea se va lipi de constructia existenta pe latura de sud-est si va avea latimea de 17 m si lungimea de 61,30 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim5,00 m fata de limita de vest , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de  -Hala de depozitare parter inalt propusa .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi identica cu cota 0,00 a construiei exietnte. Hala de depozitare  cu regim de inaltime parter inalt se va amplasa pe limta proprietatii spre strada Pescarusului si va avea latimea de 14,80 m si lungimea de 72,80 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim 0,00 fata de limta terenului spre strada ,minim 5,00 m fata de limita de nord-est , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de extinderea ha;ei de productie existnete .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi +16,20 cota RMN.

b.Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea acestor extinderi  vine in intampinarea necesitatii extinderii activiatii aflate in derulare in construtia existenta . O asemenea investitie contribuie de asemenea la dezvoltarea zonei prin realizarea ei se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

c.Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitie (C+M) este de 2 544 000 roni ,valoare fara TVA

d.Perioada de implementare propusa

Invetitia va fi demarata in luna mai 2023  iar perioada de executie a investitei este preconizata a fi de 36 de luni.

e.Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului

Terenul în suprafata de 10 058 mp identificat cu numar cadastral 104768 este amplasat în intravilanul localitatii Murfatlar in zona industriala din partea de vest a orasului fiind dispus pe  strada Pescarusului nr 5 .

Planul de incadrare in zona

Terenul are o forma  neregulata  si are urmatoarele vecinatati:

-la sud-est :-strada Pescarusului

-la vest : -alee de acces lot 3 drum

-la nord-vest :-proprietate privata IE 103210 -teren neconstruit

-la nord-est:-proprietate privata IE 103115 -teren neconstruit

Pe amplasament se afla o constructie parter cu functiunea de Atelier tamplarie aluminiu ,birouri si spatii de depozitare constructie autorizata cu Ac nr18/13.08.2020 si Ac nr 30 din 27.05.2008 . Constructia existenta se afla amplasata la limita proprietatii spre strada Pescarusului ,la 22,31 m fata de limita de vest ,la minim 23 m fata de limita de nord-vest si la 37,65 fata de limita de nord-est.

Planul de situatie al investitiei propuse

f.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Amplasarea constructiei

Beneficiarul doreste sa realizeze o extindere a halei exsitente cu un spatiu de productie cu regim de inaltime parter inalt si sa construiasca o hala depozitare parter inalt. Extinderea se va lipi de constructia existenta pe latura de sud-est si va avea latimea de 17 m si lungimea de 61,30 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim5,00 m fata de limita de vest , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de  -Hala de depozitare parter inalt propusa .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi identica cu cota 0,00 a construiei exietnte. Hala de depozitare  cu regim de inaltime parter inalt se va amplasa pe limta proprietatii spre strada Pescarusului si va avea latimea de 14,80 m si lungimea de 72,80 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim 0,00 fata de limta terenului spre strada ,minim 5,00 m fata de limita de nord-est , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de extinderea ha;ei de productie existnete .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi +16,20 cota RMN.

Reglementari  Circulatii si Parcari

Cladirea este deservita de strada Pescarusului .

Cladirea e prevazuta cu 2 accesuri auto dinspre strada Pescarusului ,accese de o parte si de alta a halei existente .

In partea de sud-vest se va amenaja o platforma betonata pe care vor realiza 26 de locuri de parcare  iar in partea de nord este se va realiza o platforma betonata care sa permita accesul tirurilor la cele doua constructii pentru aprovizionare cu materii prime .

Constructiile vor fi prevazute cu trotuare de garda sim cu alei pietonale de acces.

Suprafata totala a platformelor betonate destinate parcarilor ,acceselor , aleilor si trotuarelor este de 4159 mp .

Spatii verzi si amenajari

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentruconstructiile industrialle   vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de 50% din suprafata terenului .Suprafata terenului  este de 10 058  mp din care suprafata construita totala  este 5144  mp ,suprafata spatiilor verzi este 755   mp ,suprafata parcarilor ,circulatiilor auto ,aleilor pietonale si platformelor  este 4 159 mp. Pentru a asigura restul de spatii verzi pina la 50% din teren conform HCJ 152/2013 restul spatiilor verzi in suprafata de  4274 mp trebuie asigurati pe verticala pe imprejmuirile terenului si pe  fatadele cladirilor .Spatiile verzi la sol  vor fi amenajate cu gazon si plante decorative de talie joasa la nivelul terenului .Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare.Vor fi plantati 15 arbori cite un arbore la 50 mp de spatiu verde.

Spatiile verzi verticale vor fi realizati din iedera ce se va planta in fata imprejmuirilor ce se vor realiza din plase de sirma bordurate oferind suport pentru catararea plantelor. Pe fatadele cladirilor se vor monta sisteme din cabluri pentru a permite dezvoltarea plantelor agatatoare.

Caracteristicile constructive

Dimensiunea terenului

Terenul are o forma neregulata

-latura de nord-est – 81,15 m

-latura de nord-est – 29,96 m

-latura de est -19,02 m+25,78 m+17,02 m +14,40 m+1,83 m

-latura de sud-est -4,62m+2,86m+3,20m+4,05m+3,07m+43,15m+61,43m+47,57m

Regim de inaltime propus :Parter  inalt

SUPRAFATA TEREN =10 058 MP

Suprafata construita existenta =3024 mp

Suprafata desfasurata existenta =3226 mp

Suprafata construita depozit=1078 mp

Suprafata desfasurata depozit =1078 mp

Suprafata construita extindere =1042 mp

Suprafata desfasurataextindere =1042 mp

Suprafata construita propusa totala=2120 mp

Suprafata desfasurata propusa totala =2120 mp

Suprafata construita REZULTATA =5144 mp

Suprafata desfasurata REZULTATA =5346 mp

POT existent =30% POT propus= 51,14%

CUT existent=0,32 CUT propus =0,53

SPATII VERZI la sol S=755 MP

Structura functionala

Pe amplasament se afla o constructie parter cu functiunea de Atelier tamplarie aluminiu ,birouri si spatii de depozitare constructie autorizata cu Ac nr18/13.08.2020 si Ac nr 30 din 27.05.2008 . Constructia existenta se afla amplasata la limita proprietatii spre strada Pescarului ,la 22,31 m fata de limita de vest ,la minim 23 m fata de limita de nord-vest si la 37,65 fata de limita de nord-est.

Beneficiarul doreste sa realizeze o extindere a halei exsitente cu un spatiu de productie cu regim de inaltime parter inalt si sa construiasca o hala depozitare parter inalt. Extinderea se va lipi de constructia existenta pe latura de sud-est si va avea latimea de 17 m si lungimea de 61,30 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim5,00 m fata de limita de vest , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de  -Hala de depozitare parter inalt propusa .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi identica cu cota 0,00 a construiei exietnte.

Din punct de vedere functional cladirea va avea un singur spatiu de productie cu o suprafata de 1033,34 mp . Hala va accese auto si pitenoale din platformele interioare de pe laturile de Nord-est si Sud-vest . Hala va fi prevazuta cu un pod rulant. Vor exista treceri intre constructia propusa si cea existenta.

Constructia propusa este o cladire  cu o structura metalica cu fundatii izolate din beton armat si inchideri perimetrale din panuri multistrat . Acoeprisul este din sarpanta metalica iar invelitoarea va fi din panouri multistrat .

Hala de depozitare  cu regim de inaltime parter inalt se va amplasa pe limta proprietatii spre strada Pescarusului si va avea latimea de 14,80 m si lungimea de 72,80 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim 0,00 fata de limta terenului spre strada ,minim 5,00 m fata de limita de nord-est , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de extinderea ha;ei de productie existnete .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi +16,20 cota RMN.

Din punct de vedere functional cladirea va avea un spatiu de depozitare cu o suprafata utila  de 1041,69 mp  . Hala va accese auto si pitenoale din platformele interioare de pe laturile de  Sud-vest .

Constructia propusa este o cladire  cu o structura metalica cu fundatii izolate din beton armat si inchideri perimetrale din panuri multistrat . Acoeprisul este din sarpanta metalica iar invelitoarea va fi din panouri multistrat .

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din structura metalica formata din stilpi din profile metalice  tip HEA si ferme din profile metalice .

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Inchiderile exterioae sunt din panouri multistrat din tabla cutata cu miez termoizolant onstructiile propuse nu au compartimentari interioare avind fiecare cite un singur spatiu.

Finisaje exterioare si interioare

Finisajele exterioare vor fi : inchideri din panori multistrat si timplariii PVC cu geam termopan iar pentru finisajele interioare vom avea pardoseli din beton elicopterat iar pentru pereti si tavane vom avea structura metalica aparenta si panourile multistrat aparente .

Elemente specifice proiectului propus

-Profilul si capacitatile de productie

Pe terenul exista o hala de productie in prezent care are urmatoarele activiati de productie in prezent  :

Executie si montaj tamplarie PVC

- Executie si montaj tamplarie aluminiu

- Productie geam termoizolant

- Executie si montaj structuri metalice

- Executie si montaj fatade ventilate

- Executie si montaj usi, porti, bariere rezidentiale si industriale

-    Executie si montaj partitii si fatade din sticla prelucrata si securizata

Activitatea de productie existenta este structurata pe 3 sectii de productie dupa cum urmeaza:

1. Sectia de productie tamplarie PVC ocupa o suprafata de aproximativ 660 mp

si are o capacitatea de productie este de aproximativ 75 mp timplarie /zi si 1500 mp timplarie /luna.

2. Sectia de productie tamplarie aluminiu  ocupa o suprafata de aproximativ 660 mp

si are o capacitatea de productie este de aproximativ 100 mp timplarie /zi si 2000 mptimplarie  /luna.

3. Sectia de productie geam ocupa o suprafata de aproximativ 1512 mp  si are o capacitatea de productie este de aproximativ 175 mp geam/zi si 3500 mp geam /luna.

Extindere activitate

Fata  de situatia existenta beneficiarul doreste sa extinda sectia de productie geam printr-un sptiu adiacent halei existente si realizarea unei constructii noi in care se vor depozita profile si accesorii pentru timplarie.

-Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Activitatea de productie existenta cuprinde :

1.Sectia de productie tamplarie PVC ocupa o suprafata de aproximativ 660 mp

Procesul tehnologic incepe la masina de debitat la 2 capete automata cu CNC ce este utilizata pentru debitarea profilelor PVC. Se debiteaza profile de 6 m la dimensiunea stabilita prin proiectarea lucrarii, astfel incat pierderile de material (capetele rezultate) sa fie minime.

Debitarea profilelor se face pe grupe de elemente de tamplarie: rame, cercevele, montanti. La debitarea profilelor PVC nu se foloseste ungerea, impuritatile de orice fel influentand negativ procesul de sudare. Dupa debitare, fiecare element de tamplarie este marcat de catre operator cu numele beneficiarului si cu informatiile necesare unei asamblari usoare.

Profilele debitate vor fi sudate  apoi vor fi duse la freza copiator pentru a se da gaurile de drenaj si gauri de broasca. Operatia de frezare incepe prin frezarea fantelor din rama, pentru drenajul apei si echilibrarea presiunii de vapori. Dupa executarea tuturor operatiunilor de frezare se sufla cu aer comprimat in lungul profilului in fiecare dintre capetele acestuia, pentru indepartarea spanului rezultat. Urmeaza introducerea armaturii din otel zincat in profil, care se fixeaza cu suruburi, cu ajutorul masinii de infiletat suruburi forante, rezultand rigidizarea profilului. Armaturile se vor taia in unghi drept, nefiind permisa armarea profilelor cu armaturi intrerupte.Pasul urmator consta in introducerea profilelor debitate si armate in caruciorul transportor si duse la robotul de lipire automatizat. Dupa ce capetele profilului au fost aduse in stare plastica prin incalzire la 250° C, sunt presate apoi la o presiune constanta care face posibila sudarea profilelor. Profilele se sudeaza cu ajutorul unor bacuri corespunzatoare. Incalzirea suprafetelor de sudare se realizeaza cu placi de sudare protejate cu folie de teflon, aceasta impiedicand aderenta placii la materialul sudurii, protejand totodata suprafetele de sudare impotriva depunerii impuritatilor. Pasul urmator consta in debavurarea – curatarea piesei cu ajutorul utilajului din dotare. Dupa sudarea profilelor se monteaza manual feroneria pe piesa, in functie de cerintele clientului.In functie de model, se fixeaza montantul fix in cadrul piesei, fiind frezat cu ajutorul utilajului PVC. La finalizarea piesei se debiteaza baghetele PVC pentru geam termopan cu ajutorul masinii de taiat. La final produsele sunt depozitate manual pe rastele, grupate pe fiecare beneficiar. Tamplaria pregatita pentru transport este preluata de echipa de montatori conform dispozitiei de montaj.

Capacitatea de productie este de aproximativ 75 mp de timplarie /zi si 1500 mp de timplarie /luna.

2.Sectia de productie tamplarie aluminiu  ocupa o suprafata de aproximativ 660 mp

Procesul tehnologic incepe la masina de debitat la 2 capete automata cu CNC ce este utilizata pentru debitarea profilelor din aluminiu. Se debiteaza profile de 6 m la dimensiunea stabilita prin proiectarea lucrarii, astfel incat pierderile de material (capetele rezultate) sa fie minime.Se aseaza pe bancul de lucru si se prind manual colturile cu coltari (bradut). In cazul in care modelul piesei necesita montant, el se frezeaza la masina de frezat aluminiu.Pentru cremon fereastra si broasca usa, se da gaura la copiatorul de frezat. Se taie baghetele la masina de taiat baghete, se pune sticla pe piesa si se pleaca la montaj.

Capacitatea de productie este de aproximativ 100 mp timplarie /zi si 2000 mp/luna.

3.Sectia de productie geam ocupa o suprafata de aproximativ 1512 mp

Sticla se aprovizioneaza neambalata cu masini speciale de transport. Procesul tehnologic incepe la masina automata de taiat geamuri. Se ia sticla prin ventuzare de pe post si se trimite la masa de taiat. Foaia de sticla se taie dupa cotele stabilite prin optimizare, iar apoi se aseaza in bancul de asteptare pentru a fi preluata manual si introdusa in masina verticala de spalat sticla. Dupa ce este spalata doar cu apa, fara alte substante chimice, sticla intra in zona de uscare cu aer cald, dupa care iese la impachetare.Separat se taie manual baghetele din aluminiu la dimensiunile necesare, cu o grosime de 12, 14, 16, respectiv 20 mm, in functie de grosimea pachetului de sticla.Sigilarea se realizeaza cu material de sigilare cu ajutorul robotului de sigilare din dotarea societatii. Optional, sticla se poate lamina in cuptorul de laminare Hurnos Pujol pentru cresterea gradului de duritate si siguranta in utilizare.

Capacitatea de productie este de aproximativ 175 mp/zi si 3500 mp/luna.

-Descrierea  proceselor de productie ale proiectului propuse

Prin investitia propusa beneficiarul doreste sa extinda sectia de sticla existenta si sa realizeze un corp separat pentru depozitarea profilelor si si a accesoriilor.

Extinderea spatiu de productie (sectie de sticla) se va realiza prin extindere constructiei existente cu un spatiu de productie cu regim de inaltime parter inalt .Extinderea se va lipi de constructia existenta pe latura de sud-est si va avea latimea de 17 m si lungimea de 61,30 .Din punct de vedere functional cladirea va avea un singur spatiu de productie cu o suprafata utila de 1033,34 mp . Hala va accese auto si pitenoale din platformele interioare de pe laturile de Nord-est si Sud-vest . Hala va fi prevazuta cu un pod rulant. Vor exista treceri intre constructia propusa si cea existenta.

Noua sectie propusa va avea o statie automata de incarcare si taiere , un cuptor de securizare sticla si linii pentru prelucrare si debitare sticla. Procesle tehnologice sunt similare sectiei de productie geam existente  Sticla se aprovizioneaza neambalata cu masini speciale de transport. Procesul tehnologic incepe la statia automata de incarcat si taiat sticla. Se ia sticla prin ventuzare de pe post si se trimite la masa de taiat. Foaia de sticla se taie dupa cotele stabilite prin optimizare, iar apoi se aseaza in bancul de asteptare pentru a fi preluata manual si introdusa in masina verticala de spalat sticla. Dupa ce este spalata doar cu apa, fara alte substante chimice, sticla intra in zona de uscare cu aer cald, dupa care iese la impachetare.Separat se taie manual baghetele din aluminiu la dimensiunile necesare, cu o grosime de 12, 14, 16, respectiv 20 mm, in functie de grosimea pachetului de sticla.Sigilarea se realizeaza cu material de sigilare cu ajutorul robotului de sigilare din dotarea societatii. Optional, sticla se poate securiza in cuptorul de securizare .

Capacitatea de productie va creste cu  de aproximativ 175 mp/zi si 3500 mp/luna.

Hala de depozitare  cu regim de inaltime parter inalt se va amplasa pe limta proprietatii spre strada Pescarusului si va avea latimea de 14,80 m si lungimea de 72,80 .

Din punct de vedere functional cladirea va avea un spatiu de depozitare cu o suprafata utila  de 1041,69 mp  . Hala va accese auto si pitenoale din platformele interioare de pe laturile de  Sud-vest . In hala se vor depozita pe rasteluri metalice profile din PVC sau aluminiu si accesorii pentru realizarea tamplariilor din PVC si Aluminiu. profilele vor fi sortate pe categorii si numerotate pentru o usoara inventariere si folosinta.

-Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime folosite in procesul de productie sunt profile PVC ,armaturi pentru profile PVC ,accesorii ( broaste,manere,balamale,butuci ,minere,suruburi ,dibluri ,garnituri) panel , plase tamtari , profile aluminiu , console ,conectori , colatre , stilca , baghete pentru geam . In procesle de productie se folosesec materiale auxiliare Silicagel , produse de etansare (poliuretan) , adezivi termofuzibili  (butil) si lichide pentru taierea sticlei .

Uitlajele  folosite in timpul productiei folosesc curent electric . Constructia existenta are bransamente de apa si curent iar pentru extindere si pentru corpul nou propus se va prelua curent din bransamentul existent. cele doua corpuri nou propuse nu se vor incalzi .

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile si armaturi  metalice, profile metalice , sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Utilajele si echipamentele folosite in timpul executiei se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul existent dispune de instalatii de apa,canalizare si curent electric  ,urmind ca corpurile nou realizate sa se branseze la retelele existente in zona.

Alimentarea cu apa Imobilul existent este dotat cu obiecte sanitare: lavoare, wc.,  consumatoare de apa potabila. Extinderea spatiului de productie si spatiul de depozitare propus nu vor avea obietce sanitare dar vor avea instalatii de stingerea incendiului care se vor alimenta din bransamentul existent.

Evacuarea apelor uzate

Apele menajere sunt  colectate si dirijate la canalizarea existenta in zona prin bransamentul existent . Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare. Apele pluviale de pe acoperişul clădirilor si de pe platformele betonate  vor fi colectate prin sistem de pluviale si deversate la rigola stradala.

Asigurarea apei tehnologice  -In procesul tehnologic se se foloseste doar apa pentru spalarea geamurilor ,apa care se ia din reteaua exitenta . Spalarea se efectueaza numai cu apa fara a fi folosite substante chimice. Colectarea apelor folosite la spalare se face in canalizarea menajera .

Asigurarea agentului termic

Cele doua corpuri nou propuse nu vor avea instalatii de incalzire cele doua spatii neincalzindu-se. Se asigura inclazirea doar a sptiilor de birouri si vestiare din cladirea existenta . Incalzirea acestor spatii s eva asigura cu o central termica electrica .

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirilor  . Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate si trotuare de garda de jur imprejurul constructiilor iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.Se vor face lucrari de terasamente prin aducerea de pamint vegetal pentru realizarea spatiilor verzi .

-Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Circulatia principala in zona se desfasoara pe strada Pescarusului ,strada cu cite o banda pe sens .

Ansamblul este prevazuta cu doua accesuri auto dinspre strada strada Pescarusului ,accese de o parte si de alta a halei existente .In partea de sud-vest se va amenaja o platforma betonata pe care vor realiza 26 de locuri de parcare  iar in partea de nord este se va realiza o platforma betonata care sa permita accesul tirurilor la cele doua constructii pentru aprovizionare cu materii prime .

Constructiile vor fi prevazute cu trotuare de garda sim cu alei pietonale de acces.

Suprafata totala a platformelor betonate destinate parcarilor ,acceselor , aleilor si trotuarelor este de 4159 mp .

-Resurse naturale folosite in constructie si functionare si metode de constructie folosite

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice,  sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor. Utilajele si echipamentele folosite in timpul constructiei se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

-Executarea de elemente structurale din beton armat si constructii metalice

-Finisaje interioare si exterioare

-Lucrari de instalatii (sanitare, electrice )

-Amenajari spatii verzi

-Amenajari platforme betonate si sistematizari pe verticala.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .Suprastructura este alcatuita din structura metalica formata din stilpi din profile metalice  tip HEA si ferme din profile metalice .

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate izolate pina la atingerea cotei de fundare .De la cota de fundare se va incepe realizarea pernei de piatra   . Peste perna se va realiza un stat de egalizare din beton peste care se vor realiza fundatiile izolate si grinzile de legatura . In fundatii vor fi lasate piese de prindere pentru  stalpii metalici   .Dupa realizarea infrastructurii se trece la montarea stalpilor si a fermelor metalice . Imbinarile se fac prin buloane  si susruburi metalice  .Dupa realizarea structurii se vor realiza inchiderile exterioare din panouri multistrat dinm tabla cutata cu miez termoizolant si timplarii .

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor. Termenul de dare in folosinta este strans legat de parcurgerea etapelor de reglementare a investitiei cat si de influenta factorilor caracteristici din perioada derularii propriu-zise a lucrarilor ( intemperii, lucrari neprevazute, etc.). Investitia va fi demarata in luna mai 2023   iar durata lucrarilor este preconizata pentru 36 de luni estimindu-se punerea in functiune a imobilului pentru luna mai 2026. Exploatarea caldirii va fi facuta de actualii proprietarii  avinduse in vedere urmarirea Planului de Comportare in timp a constructiei.

-Relatii cu alte proiecte existente si planificate

Constructia se incadreaza in reglementarile Planului Urbanistic General PROIECT 80/2014 aprobat prin HCL nr 30/31.03.2021  Pentru imobilul existent exista Autorizatia de Mediu nr 74/09.06.2022.

-Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate : UTR m6  zona „ID"- functiuni industrie si depozitare .

ZONA INDUSTRE si DEPOZITARE in suprafata totals de 18,92 ha din Cartierul de VEST, situata adiacent cu limita de Nord a Zonei Rezidentiale (de locuinte), cuprinsa intre, Canal Dunare - Marea Neagra, Portul Basarabi si Cartierul de locuinte,

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de hael de productie si depozitare .

-Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Fiind vorba de extinderea unei activitati existente nu au fost luate in clacul alternative de mutare a investitiei existente. .

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede un necesar suplimentar de consum pentru utilitatile curente (energie si apa) o suplimentare a deseurilor menajere si a apelor uzate .

-Alte autorizatii cerute prin proiect

Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat obtinerea de avize de la detinatorii de retele (Raja , E distribuite ) , aviz PSI , aviz Sanatatea populatiei  si aviz Salubrizare si aviz CNACN s.a. Agigea  ,obtinerea acestor avize aflindu-se in curs de finalizare.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Terenul nu este construit deci nu sunt necesare lucrari de demolare pe teren.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul în suprafata de 10 058 mp identificat cu numar cadastral 104768 este amplasat în intravilanul localitatii Murfatlar in zona industriala din partea de vest a orasului fiind dispus pe  strada Pescarusului nr 5 .Terenul are categoria de folosinta curti constructii si se afla in posesia S.C. Zack Com Impex conform contract de concesiune nr 151 /15.12.2021 .Pe amplasament se afla o constructie parter cu functiunea de Atelier tamplarie aluminiu ,birouri si spatii de depozitare constructie autorizata cu Ac nr18/13.08.2020 si Ac nr 30 din 27.05.2008 si aflata in posesia S.C. Zack Com Impex prin contractul de vanzare nr .3885/09.11.2021

Terenul are o forma  neregulata  si are urmatoarele vecinatati:

-la sud-est :-strada Pescarusului

-la vest : -alee de acces lot 3 drum

-la nord-vest :-proprietate privata IE 103210 -teren neconstruit

-la nord-est:-proprietate privata IE 103115 -teren neconstruit

Pe amplasament se afla o constructie parter cu functiunea de Atelier tamplarie aluminiu ,birouri si spatii de depozitare constructie autorizata cu Ac nr18/13.08.2020 si Ac nr 30 din 27.05.2008 . Constructia existenta se afla amplasata la limita proprietatii spre strada Pescarusului ,la 22,31 m fata de limita de vest ,la minim 23 m fata de limita de nord-vest si la 37,65 fata de limita de nord-est.

Beneficiarul doreste sa realizeze o extindere a halei exsitente cu un spatiu de productie cu regim de inaltime parter inalt si sa construiasca o hala depozitare parter inalt. Extinderea se va lipi de constructia existenta pe latura de sud-est si va avea latimea de 17 m si lungimea de 61,30 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim5,00 m fata de limita de vest , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de  -Hala de depozitare parter inalt propusa .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi identica cu cota 0,00 a construiei exietnte. Hala de depozitare  cu regim de inaltime parter inalt se va amplasa pe limta proprietatii spre strada Pescarusului si va avea latimea de 14,80 m si lungimea de 72,80 . Distantele fata de limita proprietatii vor fi de minim 0,00 fata de limta terenului spre strada ,minim 5,00 m fata de limita de nord-est , minim5 m fata de limita de nord-vest si de minim15,00 fata de extinderea ha;ei de productie existnete .Cota 0,00 a extinderii propuse va fi +16,20 cota RMN

-distanta fata de granite -Proiectul nu cade sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanta amplasamentului studiat fata de cea mai apropiata granita (Bulgaria ) este de peste 40 km  proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001  .

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice.

Constructia nu se afla in nici o zona protejata din punct de vedere al patrimoniului cultural si nu este in lista monumentelor istorice.

-fotografia amplasamnetului

-folosintele actuale si planificate ale terenului

Terenul în suprafata de 10 058 mp identificat cu numar cadastral 104768 este amplasat în intravilanul localitatii Murfatlar in zona industriala din partea de vest a orasului fiind dispus pe  strada Pescarusului nr 5 .Terenul are categoria de folosinta curti constructii si se afla in posesia S.C. Zack Com Impex conform contract de concesiune nr 151 /15.12.2021

Prin investitia propusa nu se schimba destinatia terenului terenul fiind folosit pentru spatii de productie si depozitare  .

-politici de zonare si folosire a terenului

Constructia se incadreaza in reglementarile Planului Urbanistic General PROIECT 80/2014 aprobat prin HCL nr 30/31.03.2021

Prin certificatul de urbanism nr 82/30.09.2022 emis de primaria Agigea se prevede: -Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate : UTR m6  zona „ID"- functiuni industrie si depozitare .

ZONA INDUSTRE si DEPOZITARE in suprafata totals de 18,92 ha din Cartierul de VEST, situata adiacent cu limita de Nord a Zonei Rezidentiale (de locuinte), cuprinsa intre, Canal Dunare - Marea Neagra, Portul Basarabi si Cartierul de locuinte,

Utilizari admise zona ID:

I.    Pentru ID existente apropiate de zone cu alte functiuni (locuinte, comerT, institutii, etc):

1.activitati productive din domenii de hi-tec, servicii conexe, cercetare - dezvoltare, 	invatamant, exersare si formare profesionala, expozitii, facilitatii pentru angajaji si 	client;

2. activitati productive din domeniul industriei extractive;

3. activitati productive nepoluante desfasurate in constructii  industriale mici si mijlocii, 	 cercetarea industrials;

4.activittatii industriale productive de diferite profile;

5.activitati din industria prelucratoare de materie prima rezultata din activitatea extractiva;

6. activitati  industriale productive si de servicii, IMM desfasurate in construcjii 		  industriale mari si mijlocii;

7.servicii pentru zona industriala, transporturi, depozitare, distributia bunurilor si 		materialelor, servicii comerciale legate de transporturi si depozitare;

8. activitati productive desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii, destinate 	productiei, distributiei si depozitarii bunurilor si materialelor, cercetarii industriale si 	anumitor activitati comerciale care nu necesita suprafefe mari de teren;

9. servicii comerciale legate de transporturi si depozitare;

10. parcaje la sol si in constructii  a masinilor uneltelor agricole;

11. comert, alimentatie publica si servicii personale de deservire a zonei industriale;

12. statii de intretinere si reparatii auto;

13. autobaze si statii de mecanizare;

14. maxim 1 apartament (locuinta) de serviciu pentru personalul care asigura 	permanent sau securitatea;

15. echipare edilitara corespunzatoare densitatii locuitorilor

16. circulatii carosabile si pietonale corespunzatoare conform OG 43/1997 si NP-116-04

17. parcaje publice la sol, subterane si supraterane supraetajate dimensionate 	conform Normativelor IPCT-SA- NP-24/1997 si NP-25/1997.

18. parcuri, gradini, scuaruri publice-cf.Instructiuni Indicativ P.41-73(vezi Art.l.2.,pag. 	7/207)

19.custi pentru cainii de paza.

II.      Pentru ID pe terenurile adiacente cailor de circulate majore/principale se adauga urmaoarele functiuni:

- centre logistice

- centre comerciale

- centre de cercetare si invatamant

- centre de agrement si distractii

pentru modificarea functiunii (ID), dar compatibilS cu func|iunea (ID), in afara functiunilor permise la prezentul aliniat se va intocmi, aviza si aproba un PUZ, conform legistlatiei, la cererea investitorului interesat.

Utilizari admise cu conditionari

I. Pentru ID existente apropiate de zone cu alte functiuni (locuinte, comert, institutii, etc): birouri si sedii de firme comerciale, finance, transport si constructii numai daca au profile direct legate de utilitatea concreta pe parcela si in conditia asigurarii numarului de parcari in interiorul parcelei;

-constructii cu profil industrial, cu conditia sa nu prezinte pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona sau cu vecinatatile ei si sa fie luate toate masurile pentru eviatrea poluarii mediului si a altor pericole; depozite si complexe vanzari en-gros;

-depozite si complexe vanzari en-gros pentru produsele rezultate din productia proprie, inclusiv productia extractiva;

-statii  de  benzina,  rezervoare  de hidrocarburi,  statii  de pompare  hidrocarburi  care  sa deserveasca orasul Murfatlar, fara sa incomodeze activitatile specifice acesteia; extinderea sau conversia activitatilor actuale va fi permisa cu conditia sa nu agraveze situatia poluarii.

II .Pentru ID pe terenurile adiacente cailor de circulatie majore/principale se permite a	daugarea urmaoarelor functiuni:

- functiuni de birouri,

- functiuni hoteliere,

pentru functiunii, altele decat cele admise mai sus, care presupun modificari ale functiunii (ID) se va intocmi, aviza si aproba un PUZ, conform legisflatiei.

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de hael de productie si depozitare .

Regimul tehnic:

Suprafata construita existenta =3024 mp

Suprafata desfasurata existenta =3226 mp

Suprafata construita depozit=1078 mp

Suprafata desfasurata depozit =1078 mp

Suprafata construita extindere =1042 mp

Suprafata desfasurataextindere =1042 mp

Suprafata construita propusa totala=2120 mp

Suprafata desfasurata propusa totala =2120 mp

Suprafata construita REZULTATA =5144 mp

Suprafata desfasurata REZULTATA =5346 mp

Suprafata spatii verzi organizate la sol =755 mp

Suprafata parcari,platforme,alei si trotuare S=4159 mp

Inaltimea cladirii si numarul de niveluri

P inalt

Extindere

Inaltimea maxima la cornisa este +6,61 m h max =+8,34

Depozit

Inaltimea maxima la cornisa este +6,61 m h max =+8,15

Volumul extinderii = 7 766 mc

Volum depozit  =7951 mc

POT existent =30% POT propus= 51,14%

CUT existent=0,32 CUT propus =0,53

-areale sensibile

Constructia propusa nu este amplasata intr-o zona sau in vecinatatea unor zone cu areale sensibile care ar necesita masuri de protectie specifice.

-coordonate geografie ale amplasamentului

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1       771654.22       302929.129

2       771627.962     302903.062

3       771606.705     302881.951

4       771587.168     302862.491

5       771586.421     302838.994

6       771585.284     302820.004

7       771586.504     302794.252

8       771588.817     302777.394

9       771592.772     302763.545

10     771593.812     302762.035

11     771596.562     302765.746

12     771598.329     302767.990

13     771600.358     302770.461

14     771603.033     302773.499

15     771605.140     302775.738

16     771633.125     302808.580

17     771679.690     302848.641

18     771717.178     302877.924

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 	Fiind vorba de extinderea unei activitati existente nu au fost luate in clacul alternative de mutare a investitiei existente. .

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului:

A: Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantiilor in mediu:

a)protectia calitatii apelor

-Sursele de poluanti pentru ape ,locul de evacuare sau emisarul

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin bransamentul existent . Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 6 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

-Statiile si  instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere rezultate din exploatarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

-mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

b)protectia aerului

-Sursele de poluanti pentru aer ,locul de evacuare sau emisarul

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

-Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

-efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare a agentului termic;

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt :

- traficul generat de aprovizionarea cu materii prime si de desfacerea produsului finit

- functionarea echipamentelor si utilajelor

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Deoarece n perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative nu sunt necesare amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

In perioada functionarii obiectivului

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

d)protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

e)protectia solului si subsolului

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 6 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00.

In perioada functionarii obiectivului  surrsele cu un posibil risc de poluarea sunt:

- un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate ;

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta materii prime si produs finit  ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice

-Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

-amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului: un management riguros al deseurilor generate pe durata functionarii in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate.

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

f)protectia ecositemelor terestre si acvatice

-Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

-Lucrarile ,dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

g)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Investitia nou propusa se va realiza in zona zona „ID"- functiuni industrie si depozitare, zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice si de arhitectura  .

Cladiri alaturate

Nu sunt edificate cladiri pe loturile invecinate .Cele mai apropiate cladiri edificate in zona se afla la urmatoarele distante :

-in partea de nord-vest cea mai apropiata constructie este o hala industriala cu regim de inaltime  parter inalt  aflata la minim 26 m distanta de lotul studiat

-in partea de sud-est sunt edificate mai multe hale industriale cu regim de inaltime parter inalt  cea mai apropiata aflata la 18 m distanta de lotul studiat

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie a aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public din zona,

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) 						0,10 mc/zi

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) 			0,60 mc/zi

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) 						0,25 mc/zi

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07)  	0,40 mc/zi

Prin activitatea desfăşurată vor fi generate următoarele categorii de deşeuri:

10 11 12 – deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11		0,22 t/zi

15 01 01 – ambalaje de hartie şi carton							0,005t/zi

15 01 02 – ambalaje de materiale plastice 						0,005t/zi

15 01 10* - ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

17 02 03 – materiale plastice								0,016t/zi

17 04 02 - aluminiu										0,005t/zi

17 04 05 – fier si otel									0,005t/zi

vor fi preluate de către colectori autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor..

20 03 01 – deşeuri municipale amestecate,						0,025t/zi

vor fi preluate de către operatorul de salubritate local, conform contractului de prestări servicii încheiat în acest sens.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

1. prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri prin:

- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

- stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestiunii deșeurilor;

- stabilirea de măsuri în vederea realizării obiectivelor prin alocarea de resurse 	financiare și umane;

- dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării 	deşeurilor; - creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării 	deşeurilor.

2.retilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin 	care se obţin materii prime secundare:

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea 	promovării unei reciclări de înaltă calitate;

- planul de gestionare a deşeurilor

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al municipiului

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

Ambalajele deşeurilor periculoase provenite de la soluţiile concentrate folosite vor fi predate operatorilor economici autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor, în baza contractelor încheiate în acest sens.

Ambalajele provenite de la produsele nepericuloase aprovizionate sunt returnate furnizorilor sau sunt predate operatorilor economici autorizaţi pentru valorificarea lor.

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Ȋn activitatea desfaşurată se vor folosi: produse de etansare (poliuretan), lichide pentru taierea sticlei, adezivi termofuzibili (butil

-produse de etansare (poliretant)  - 10.000 litri/an -destinat procesolr de productie (se depoziteaza in spatiu special amenajat)

-adezivi termofuzibili (butil) 8.000 kg/an -destinat proceselor de productie (se depoziteaza in spatiu special amenajat)

-lichide pentru taierea stilcei 65 litir/an -destinat proceselor de productie (se depoziteaza in spatiu special amenajat)

-Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Transportul substanţelor şi preparatelor periculoase se realizează cu autovehiculele operatorilor economici autorizaţi, conform prevederilor HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România şi HG 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România.

Materiile prime sunt aprovizionate în funcţie de necesităţi şi stocate temporar în spaţiul special amenajat din sectiile de productie.Nu se creează depozite de materii prime.

Pentru produsele periculoase folosite se vor respecta prevederile din fisele tehnice de securitate ale acestora.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 	de proiect

-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona destinata activitatilor productive  .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul in zona nefiind specii sau habitate protejate

Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Constructia nu este pozitionata intr-o zona care sa afecteze habitatul naturala a florei si a faunei salbatice  fiind dispusa intr-o zona industriala.

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentruconstructiile industrialle   vor fi prevazute spatii verzi si plantate in suprafata de 50% din suprafata terenului .Suprafata terenului  este de 10 058  mp din care suprafata construita totala  este 5144  mp ,suprafata spatiilor verzi este 755   mp ,suprafata parcarilor ,circulatiilor auto ,aleilor pietonale si platformelor  este 4 159 mp. Pentru a asigura restul de spatii verzi pina la 50% din teren conform HCJ 152/2013 restul spatiilor verzi in suprafata de  4274 mp trebuie asigurati pe verticala pe imprejmuirile terenului si pe  fatadele cladirilor .Spatiile verzi la sol  vor fi amenajate cu gazon si plante decorative de talie joasa la nivelul terenului .Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare.Vor fi plantati 15 arbori cite un arbore la 50 mp de spatiu verde.

Spatiile verzi verticale vor fi realizati din iedera ce se va planta in fata imprejmuirilor ce se vor realiza din plase de sirma bordurate oferind suport pentru catararea plantelor. Pe fatadele cladirilor se vor monta sisteme din cabluri pentru a permite dezvoltarea plantelor agatatoa

Impactul potential asupra solului si subsolului

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului principalele sursede poluare ar putea fi :

- un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate ;

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta materii prime si produs finit  ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si a functionarii obiectivului.

Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona prin intermediul bransamentului existent.  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 6 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va avecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie. In perioada de functionare a obiectivului apele uzate provenind de la imobil vor fi dirijate,prin camine de scurgere , spre reteaua de ape uzate centralizata .

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.Masurile de prevenire a pierderilor de cladura prin termoizolarea cladirii si a reducerii consumului de curent electric si micsoreaza indirect amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera .

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Impactul asupra peisajului , mediului  vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata spatiilor de productie si spatiilor de depozitare   , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

Natura impactului

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat si a vecinilor limtrofi)

-magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 24 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 	mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului. Se impune respectarea cerintelor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A)Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative

Proiectul nu se incadreaza in prevederile :

-Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 	-Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

-Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

-Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, 	-	-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile

B)Proiectul nu face parte din nici un plan/program/strategie/document de planificare .

X.Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrarilor

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra , si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura in partea de sud-vest a terenului .

Spatiile pentru vestiare , grupurile sanitare si biroul sefului de santiaer se vor asigura in spatiile existente in interiorul halei existente .

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou pus la dispozitie de beneficiar in cadrul constructiei exitente . Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţile de birou. Caile de acces pietonale si platformele vor fi pietruite. Se va asigura o parcare temporara pentru maşinile personalului de conducere, executata si delimitată corespunzător. Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Vestiarul pentru personal va fi asigurat in cadrul vestiarelor pentru personal care deservesc activitatea curenta .Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă..Se vor folosi toaletele din cadrul vestiarelor existente. Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupului sanitar, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurării acestor servicii revine antreprenorului  pe baza de contract cu beneficiarul.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat.Zona pentru depozitele meterialelor este in zona de nord a amplasamentului si are acces auto din strada Berlin . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice,precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni,astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare,transport si depozitare,conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descărcarea se va face in mod ordonat,materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse :
	-utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări

mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

-mijloace de transport auto

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare

-scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antrepenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva din bransamentul existent . Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 24 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica.La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.Incălzirea incintelor - birouri, spatii sociale  se realizează cu aparate electrice - calorifere, etc, racordate la instalaţia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalaţii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate in funcţiune nesupravegheate.Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzător, separate.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un

număr suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalaţii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfăşurării proceselor de munca in condiţii de securitate.Ne se admit instalaţii de iluminat improvizate sau improvizaţii de bransare a instalaţiilor la reţeaua electrica de alimentare.Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.

Delimitare si acces santier

Şantierul cu denumirea de proiect:"  EXTINDERE HALA PRODUCTIE EXISTENTA -PARTER INALT , CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE -PARTER INALT , SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARE PLATFORME ,IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTIE  " se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. . La ieşirea din şantier, se amplasează rampa de spălare auto, pentru curăţarea autovehiculelor care ies din şantier si panoul de indentificare a investiţiei.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si

corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

Localizarea organizarii de santier

#### Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul pe care se realizeaza investitia in spatiul ramas intre zona de constructie si limitele proprietatii.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

-Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Pe parcursul organizarea de santier poate produce un impact asupra vecinilor limtrofi prin zgomat, si disperii de praf . Impactul are caracter temporar

-Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul .

-Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Nu este cazul .

-Impactul potential asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei .

-Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

-Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri. Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

-Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.  Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. 	.

-Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.

-Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier.

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Surse de poluanti  ,instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor ;Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-Sursele de poluanti pentru ape

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

-Sursele de poluanti pentru aer

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Protectia apelor

Organizarea de santier va folosi grupurile sanitare existente .

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

Protectia aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

Zgomote si vibratii

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun

Protectia solului

In perioada de realizare a lucrarilor proiectului se impun urmatoarele masuri:

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

#### XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de construire. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului Prezentand o situatie ipotetica pentru a satisface cerintele acestui paragraf, in cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

-inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

-se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

-toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

-se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

-se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului. In fond, imobilul ce se va realiza va avea o durata nedeterminata de functionare, aspect ce subliniaza inoportunitatea celor precizate mai sus.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului. De subliniat este faptul ca obiectivul va functiona pe perioada nedeterminata.

XII. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice nefiind in proximitatea unei astfel de zone

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1       771654.22       302929.129

2       771627.962     302903.062

3       771606.705     302881.951

4       771587.168     302862.491

5       771586.421     302838.994

6       771585.284     302820.004

7       771586.504     302794.252

8       771588.817     302777.394

9       771592.772     302763.545

10     771593.812     302762.035

11     771596.562     302765.746

12     771598.329     302767.990

13     771600.358     302770.461

14     771603.033     302773.499

15     771605.140     302775.738

16     771633.125     302808.580

17     771679.690     302848.641

18     771717.178     302877.924

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  nu este cazul

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; 	nu este cazul

d)proiectul propus nu are legătură directă cu  managementul conservării unei ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 	protejată de interes comunitar; nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu este localizat in apropierea unei ape si nici nu are legatura cu apele

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic nu este cazul

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod nu este cazul

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă nu este cazul

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz nu este cazul

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului nu este cazul

Întocmit ,

arh. Dan  Memet