DECIZIA    ETAPEI    DE   INCADRARE

Nr.  75 din 24.11.2022

Titular:          MONSSON ALMA SRL, cu sediul in  Com. Crucea, sat Galbiori, jud. Constanta

Referitor la solicitarea Dumneavoastra, inregistrata la A.P.M. Constanta cu nr. 6750RP/26.09.2022,  prin care solicitaţi emiterea avizului de mediu  pentru: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC GALBIORI 2, amplasat in Com. Silistea, extravilan, parcela A(53/4/1/1+A53/4/1/2/)1, jud. Constanta.

In conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in urma analizarii documentatiei in sedinta Comitetului Special Constituit  ( CSC) din cadrul A.P.M Constanta din data de  26.10.2022, va comunicam decizia A.P.M. Constanta:

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC GALBIORI 2, amplasat in Com. Silistea, extravilan, parcela A(53/4/1/1+A53/4/1/2/)1, jud. Constanta,  nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii  de adoptare fara aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost urmatoarele:

- Zona studiată în cadrul planului menţionat nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Pe suprafata care a generat planul se propun proiecte care intra sub incidenta Lg. 292/2018, anexa 2 (proiecte de dezvoltare);

- In conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute in Anexa 1, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.

- Pană la luarea prezentei decizii, publicul nu a depus comentarii.

Informarea  şi participarea publicului in procedura s-a realizat astfel:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu  şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform H.G. nr. 1076/2004 au apărut in datele de  26.09.2022 şi  26.09.2022, in ziarul Cuget Liber;

- Decizia nr. 88/27.10.2022, conform consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit (CSC) din data de 26.10.2022, a fost afisata pe site-ul APM Constanta;

- Anuntul  privind luarea deciziei in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC,   din  data  de 09.11.2022,  in ziarul „Cuget Liber”, in conformitate cu art. 12 din HG nr. 1076/2004.

Scopul prezentei  documentatii:

Parcela de teren pe care se va realiza extinderea parcului fotovoltaic se afla in extravilanul comunei Silistea, judetul Constanta si este la o distanta de aproximativ 2 km fata de cea mai apropiata localitate ( localitatea Galbiori).

Accesul la parcul fotovoltaic se va realiza din drumul de exploatare De 47 – Tronson 3, pe drumurilor noi din interiorul parcului fotovoltaic. Drumurile noi nu fac obiectul prezentei documentatii.

Disfunctionalitati:

Singura disfunctionalitate majora in realizarea extinderii parcului fotovoltaic este aceea ca, in zona propusa spre reglementare extista o linie electrica aeriana 20kV. Se propune extinderea zonei edificabile pe zona de protectie aferenta LEA20kV care traverseaza aria studiata, prin ingroparea acesteia.

Panourile fotovoltaice se vor amplasa  cu ajutorul unor structuri de sustinere metalice si/sau din beton. Solutia tehnica pentru structura de sutinere  va fi aleasa de catre un proiectant de specialitate in functie de componenta solului,  a inclinatiei acestuia si a altor factori decisivi in buna functionare a panourilor.

Panourile fotovoltaice urmeaza a se amplasa cvasi-ordonat, urmarindu-se o pozitionare care sa exploateze cat mai judicios forma terenului, orientarea fata de soare, respectarea unor distante minime necesare unei bune functionari a intregului sistem de panouri fotovoltaice.

Totodata, se propune si realizarea instalatiilor electrice si infrastructurii necesare racordarii parcului fotovoltaic la reteaua nationala. Racordarea parcului fotovoltaic la reteaua nationala nu face obiectul prezentei documentatii.

Panourile fotovoltaice se vor conecta la invertoare prin realizarea unor circuite de curent continuu. Cablurile de curent continuu sau alternativ precum si cele de comunicatii sau fibra optica se vor poza subteran sau pe paturi de cabluri amplasate deasupra solului.

Amplasamentul panourilor fotovoltaice poate fi ingradit cu un gard si poate fi prevazut un sistem de iluminare si supraveghere.

In interiorul parcului se vor executa si drumuri / alei de acces. Drumurile / aleile de acces nu fac obiectul prezentei documentatii.

-regim inältime - 6 m maxim la panourile fotovoltaice;

- S+P+1E (max. 16 m) la substatia de transformare, sistem de stocare, centru de calcul/date;

- 40 m hmax. Paratrasnet;

-POT max = 70 %;

-CUT max = 1.

- retragerea minima fata de aliniament - constructile nou propuse se pot amplasa la limita de aliniament, cu respectarea zonelor de protectie si sigurantà a drumurilor.

• zona de protectie a drumului national este de 22 m din axul drumului, de o parte si de alta a acestuia; zona de sigurantà a drumului national este de 5 m de la ampriza drumului, de o parte si de alta a acestuia.

Suprafata studiata PUZ :		           38.12 ha

Suprafata reglementata PUZ:		2.2 ha

S UTR Ee = 			2.2 ha

Se vor monta 3500 panouri fotovoltaice cu puterea instalata totala de aproximativ 2MW.

In calitate de titular al planului aveti urmatoarele obligatii  :

- conform art. 26 din HG 1076/2004, veti supune procedurii de adoptare planul, precum si orice modificare a acestuia, dupa caz, numai in forma avizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului ;

- se vor respecta prevederile Lg. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului ;

- se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, cu completarile si modificarile ulterioare ;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii Conteciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                     ŞEF  SERVICIU   A.A.A,

Celzin LATIF                                                                      Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Simona SIMA

NOTA: redactat  in 3 ( trei) exemplare.