MEMORIU DE PREZENTARE

DATE GENERALE

- DENUMIREA LUCRARII:         Extindere conducta gaze naturale RP din PE – Str. NARCISELOR, AGIGEA, jud. CONSTANTA

- AMPLASAMENTUL LUCRARII:  str. Viorelelor, Orhideelor, Narciselor, Violetelor, Brandusei, Crinului, Crizantemelor, Margaretelor, Ghiocelului, al. Zambilei, al. Mangoliei, al. Liliacului, al. Toporasului, Irisului, Lacramioarei, Galbenelor, Stanjenelului, Panselutei, Freziei, Daliei, AGIGEA , jud. CONSTANTA

Beneficiarul investitiei:    ENGIE ROMANIA SA/DISTRIGAZ SUD RETELE

Client:                              UAT AGIGEA

Proiectant:                       SC NIRONA UNION EUROPE SRL

Executant:                       SC NIRONA UNION EUROPE SRL

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

Loc. AGIGEA  a solicitat alimentarea cu gaze naturale. Pe Str NARCISELOR , Loc. AGIGEA , la aceasta data nu exista conducta a sistemului de distributie gaze naturale, din care sa poata fi alimentate cu gaze naturale  imobilele construite. Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor mentionate este necesara extinderea conductei de gaze PE 100 SDR11 DN 63 mm existenta pe strada GEORGE ENESCU , cu conducta din PE 100 SDR11 DN 90 mm in lungime de aprox 3814 m  si conducta din PE 100 SDR11 DN 63 mm in lungime de aprox 831 m pe, Str. NARCISELOR.

Conducta nou proiectata din PE100 SDR11, DN 90 mm in lungime de 3814 m si conducta din PE 100 SDR11 DN 63 mm in lungime de aprox 831 m medie presiune pe Str NARCISELOR , Loc. AGIGEA  se va cupla in conducta  de gaze  medie presiune din PE 100 SDR11 DN 63 mm existenta pe strada GEORGE ENESCU conform planului de situatie anexat .

DESCRIEREA LUCRARILOR

Amplasamentul lucrarilor

Lucrarile se vor amplasa pe teritoriul administrativ al localitatii AGIGEA , jud. CONSTANTA, pe Str. Viorelelor, Orhideelor, Narciselor, Violetelor, Brandusei, Crinului, Crizantemelor, Margaretelor, Ghiocelului, al. Zambilei, al. Mangoliei, al. Liliacului, al. Toporasului, Irisului, Lacramioarei, Galbenelor, Stanjenelului, Panselutei, Freziei, Daliei pe domeniul public, drum de acces. Conducta proiectata va respecta prevederile ,, Ordinului ANRE nr.89/2018-Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ”, ale legislatiei in vigoare in domeniu, precum si avizele, acordurile si autorizatiile necesare pentru executarea lucrarilor.

Din punct de vedere topografic, zona analizata se caracterizeaza printr-un relief plat zona fiind de campie spre deal avand cota maxima situata la aprox 427 m.

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au folosit planurile cadastrale anexate Fisei Corpului de proprietate si plansele puse la dispozitie in cadrul ordinului de lucru incredintat de catre ENGIE ROMANIA SA.

Zona de protectie a unei conducte de gaze naturale din reteaua de distributie se întinde la suprafata solului, de ambele părti ale conductei, se măsoară în proiectie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei si este de 0,5 m.

În vederea asigurării functionării normale a retelelor de distributie gaze naturale si evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, în zona de protectie se impun tertilor restrictii si interdictii prevăzute de legislatia în vigoare.

Amplasarea de obiective noi, constructii noi si lucrări de orice natură, în zona de protectie a retelelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.

În zona de protectie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului ENGIE ROMANIA SA.

EXTINDEREA DE CONDUCTA IN CONFORMITATE CU SOLUTIA DE ALIMENTARE EMISA DE CATRE OSD SE VA REALIZA PE URMATOARE STRAZI DIN COMUNA AGIGEA PE DOMNIUL PUBLIC DUPA CUM URMEAZA:

| NUME STRADA | LOCALITATE | JUDET | LUNGIME in M | DN in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIORELELOR | AGIGEA | CT | 522 | 90 |
| CRINULUI | AGIGEA | CT | 489 | 90 |
| ORHIDEELOR | AGIGEA | CT | 536 | 90 |
| ORHIDEELOR | AGIGEA | CT | 65 | 90 |
| AL. LACRAMIOAREI | AGIGEA | CT | 55 | 63 |
| AL. IRISULUI | AGIGEA | CT | 71 | 63 |
| AL. TOPORASULUI | AGIGEA | CT | 97 | 63 |
| NARCISELOR | AGIGEA | CT | 543 | 90 |
| AL. PANSELUTEI | AGIGEA | CT | 100 | 63 |
| AL. STANJENELULUI | AGIGEA | CT | 100 | 63 |
| AL. GALBENELELOR | AGIGEA | CT | 119 | 63 |
| MARGARETELOR | AGIGEA | CT | 74 | 90 |
| MARGARETELOR | AGIGEA | CT | 165 | 90 |
| AL. LILIACULUI | AGIGEA | CT | 155 | 90 |
| GHIOCELULUI | AGIGEA | CT | 175 | 90 |
| AL. ZAMBILEI | AGIGEA | CT | 90 | 63 |
| AL. MAGNOLIEI | AGIGEA | CT | 95 | 63 |
| VIOLETELOR | AGIGEA | CT | 843 | 90 |
| CRIZANTEMELOR | AGIGEA | CT | 143 | 90 |
| AL. DALIEI | AGIGEA | CT | 104 | 63 |
| AL. FREZIEI | AGIGEA | CT | 104 | 90 |

Proiectarea conductei  de gaze naturale se face pentru regimul de medie presiune din punct de vedere al distantelor fata de utilitati, al probelor de presiune si al materialelor folosite si va putea functiona in viitor in regim de medie presiune.

Date tehnice ale proiectului

In localitate, retelele de distributie subterane se pozeaza numai in domeniul public, pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinând seama de urmatoarea ordine de preferinta:

- zone verzi;

- trotuare;

- alei pietonale;

- carosabil.

Pentru situatiile de exceptie (cai de acces private), solutiile de alimentare se vor stabili de catre operator, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acorda operatorului sistemului de distributie dreptul de uz si servitute pentru retelele amplasate pe proprietatea lor.

Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive, si cele cu pericol de alunecare. Pentru situatii deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in terenurile mentionate, se prevad masuri de protectie.

In cazul de fata, conducta nou proiectata se va amplasa ingropat in domeniu public, categoria de teren fiind: carosabil macadam   .

Suprafata de teren afectata din domeniul pubic va fi:

Lungime 4666 m x latime 0,4 m = 1866.4 mp + 10.0 mp (gropile de cuplare) = 1876.4 mp

Traseul conductei proiectate va fi pe cat posibil rectiliniu, iar la stabilirea acestuia se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta.

In timpul executarii sistemelor de distributie gaze naturale se iau masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinand altor detinatori.

Se vor respecta distantele impuse fata de retelele edilitare si/sau fata de cladiri (cu subsol), pentru regimul de medie presiune, distante date in tabelul de mai sus.

La executarea sistemelor de distributie cu gaze naturale, inainte de montare, se verifica calitatea echipamentelor, instalatiilor si produselor.

Extinderea de conducta gaze naturale proiectata se monteaza conform planului de situatie si a schemei izometrice anexate, iar cuplarea acesteia la conducta de gaze existenta din PE100 SDR11 DN 63 mm se va realiza in 4 puncte de cuplare diferite PC1, PC2, PC3 si respectiv PC4, trei dintre acestea fiind facute cu ajutorul unui TEU PE 100 SDR 11 DN 90 egal continuat cu mufa PE 100 SDR 11 DN 90mm iar ultima cuplare fiind facuta cu ajutorul unui TEU PE 100 SDR 11 DN 63 mm egal continuat cu reductie din PE 100 SDR 11 DN 63*90 mm.

Toate extinderile de conducta pe strazile adiacente celor patru conducte cuplate in conducta existenta se vor realiza la momentul executiei extinderii iar pe fiecare tronson dintre cele 4 se va realiza cate un bransament PE 100 SDR11 DN 32 mm ce va asigura refularea aerului in urma probelor de presiune si aerisirea conductelor dupa cuplare.

Cuplarea va fi efectuata de catre operatorul sistemului de distributie, conform detaliului de cuplare anexat, iar desfacerea si refacerea carosabilului, cat si realizarea gropii de pozitie necesare realizarii cuplarii vor fi realizate de catre executant.

Executantul are obligatia ca, dupa obtinerea autorizatiei de construire si a autorizatiei de spargere (dupa caz), sa solicite predarea amplasamentului lucrarii. Trasarea lucrarilor in teren se va face prin pichetarea traseului conductei.

La predarea de amplasament si la trasarea lucrarilor  se va solicita in mod obligatoriu prezenta reprezentantilor detinatorilor de retele edilitare din zona respectiva, in vederea asigurarii coordonarii si a evitarii deteriorarii la executie a retelelor existente.

Executantul va asigura manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor astfel incat sa nu se produca deteriorari ale acestora, in conformitate cu instructiunile impuse de producator.

Manipularea, transportul si depozitarea conductelor si fitingurilor din polietilena se face in conformitate cu instructiunile impuse de producator si trebuie efectuate astfel incat sa se evite actiunea directa a radiatiilor solare asupra acestora.

Conductele si fitingurile din polietilena se depoziteaza in magazii inchise, bine aerisite, sau in locuri acoperite si ferite de actiunea directa a radiatiilor solare sau a intemperiilor. Locul de depozitare va fi uscat, amplasat la cel putin 2 m distanta de orice sursa de caldura.

Santul pentru pozarea conductei de distributie se va realiza in functie de conditiile impuse in ,, Ordinul ANRE nr.89/2018-Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale”, manual sau mecanizat, in functie de conditiile locale.

Conductele, fitingurile si armaturile din polietilena se monteaza ingropat direct in pamant, adancimea minima de montaj fiind de 0.9 m de la generatoarea superioara a conductei sau a tubului de protectie.

Latimea santului pentru conducte (ls), se stabileste in functie de diametrul conductei (Dn):

- pentru Dn < 100 mm, ls = 0,4 m;

- pentru Dn ≥ 100 mm, ls = 0,4 m + Dn.

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare ale conductei, se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:

- latimea = latimea santului + 0,6 m;

- lungimea = 1,2 m;

- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Conducta de fata avand diametrul Dn 90 mm, latimea santului va fi de 0,40 m, iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea in conducta de gaze  existenta va fi   (1,2 x 1.50 x 1.5) m.

Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz, avandu-se in vedere consolidarea peretilor santului. Consolidarea peretilor santurilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.

Latimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latura a santului (ld), este in functie de natura acestora:

- pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri, ld =15 cm;

- pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm.

Consolidarea pereţilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare.

Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor.

Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar pereţii trebuie să fie fără asperităţi cazul. Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10-15 cm de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm.

In extinderi de conducta acoperirea conductei montata ingropat se va realiza cu nisip pana la cota -55cm.

In cazul intersectarii traseului conductei cu traseele altor retele de utilitati, cand distanta dintre acestea este   mai mica de 0.20m in conf. cu prevederile Ordinului ANRE nr.89/2018, conducta se va monta in tub de protectie, specific fiecarei retele, iar tipul de material va fi ales in conf. cu prevederile art. 178.

- justificarea necesitatii proiectului:

Tinand cont de dezvoltarea permanenta a zonei, a cresterii demografice, precum si pentru imbunatatirea calitatii vietii umane, alimentarea cu gaze naturale va aduce un confort sporit cetatenilor, fapt dorit de administratia publica locala.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele):

Lucrarea de investiții  Extindere conducta gaze naturale RP din PE – Str. NARCISELOR, AGIGEA, jud. CONSTANTA afectează terenuri din intravilanul Comunei Agigea .

Terenurile afectate sunt  pe drumuri de exploatare (căi de circulaţie de importanţă locală) şi din domeniul public proprietate a Consiliului Local al comunei Agigea.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Proietul propus nu are in vedere activitatea de productic.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Nefiind vorba de un proiect de productie, nu vor fi fluxuri tehnologice.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Nu este aplicabil in cadrul acestui proiect. .

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Toate materialele care se vor utiliza vor fi aduse in momentul realizarii proiectului , fiind depozitate in locurile stabilite de beneficiar.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Pentru acest proiect nu este necesara racordarea la utilitati.

- - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrarile pentru alimentarea cu gaze naturale se desfasoara in domeniul public pe drum din pamant nemodernizat si presupun lucrari de sapatura mecanizat si manual. Dupa montajul conductei, santul se acopera cu pamant, dupa care se compacteaza si se aduce la starea initiala. Lucrarea va fi semnalizata in permanenta, nu va fi afectata circulatia rutiera.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Caile de acces nu vor fi afectate de aceste lucrari..

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Proiectul propus nu implica sub nici  o forma utilizarea de resurse naturale .

- metode folosite în construcţie/demolare:

Lucrarile ce se vor realiza vor doar sub forma de sapaturi manuale si/sau mecanizate, iar la finalul lucrarii terenul va fi adus la forma initiala..

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

- sapatura: 360 zile;

- amenajare sant si imprastiere nisip: 120 zile;

- montaj conducte: 240 zile;

- probe cu aer: 5 zile;

- umplere, compactare, refacere: 120 zile;

- receptie: 14 zile;

- punere in functiune: 1 zi.

Durata de implementare a proiectului  este de 12 luni.

Durata de executie a lucrarii este de 12 de luni.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul propus nu este in corelatie cu alte proiecte existente, fiind un proiect de infrastructura..

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Comuna Agigea   detine retea de alimentare cu gaze, solutia propusa fiind optima in situatia de fata.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Alimentarea cu gaze naturale a gospodariilor va avea un impact semnificativ asupra stilului de viata  al locuitorilor, asupra conditiilor de locuit, precum si in modernizarea si dezvoltarea comunitatii .

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Toate avizele necesare au fost prevazute, confom prevederilor legale, in certificatul de urbanism, iar lucrarile de realizare a retelei de gaze naturale vor fi demarate doar in umra obtinerii autorizatiei de construire.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:

sapatura: 360 zile;

- amenajare sant si imprastiere nisip: 120 zile;

- montaj conducte: 240 zile;

- probe cu aer: 5 zile;

- umplere, compactare, refacere: 120 zile;

- receptie: 14 zile;

- punere in functiune: 1 z

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Lucrarile pentru alimentarea cu gaze naturale se desfasoara in domeniul public pe drum din pamant nemodernizat si presupun lucrari de sapatura mecanizat si manual. Dupa montajul conductei, santul se acopera cu pamant, dupa care se compacteaza si se aduce la starea initiala. Lucrarea va fi semnalizata in permanenta, nu va fi afectata circulatia rutiera.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Nu vor fi modificari ale cailor de acces existente si nici nu se vor realiza altele noi.

- metode folosite în demolare:

Principalele lucrari vor fi sapaturi manuale si / sau mecanizate.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Proiectul presupune realizarea unei retele noi de distributie gaze naturale si s-a luat in considerare cea mai buna solutie cost beneficiu.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor):

Lucrari propuse pentru refacere amplasament: Dupa montajul conductei pe pat de nisip, santul se acopera cu pamantul rezultat din excavatii, iar terenul afectat se aduce la starea initiala.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Reteaua de gaze se va realiza in localitatea Agigea, fiind amplasata în intravilanul localității

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Viitoarea conducta de presiune redusa nu va fi amplasata si nu va afecta zona de protectie a monumentelor istorice intrucat in zona nu au fost identificate obiective si/ sau situri de importanta arheologica sau aflate in patrimoniul cultural.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Terenul face parte din intravilanul comunei Agigea..

- politici de zonare şi de folosire a terenului:

Terenul nu va fi afectat decat intr-o foarte mica masura de proiectul ce urmeaza a se realiza in sensul ca se vor efectua doar lucrari de sapaturi, iar la final terenul va fi adus la starea initiala. Din aceste considerente nu se pune problema de zonare sau de folosire in alte scopuri decat cele prevazute in soluția tehnică.

- arealele sensibile:

Proiectul propus se va realiza la o distanta apreciabila de  arealele sensibile si nu va afecta  ariile protejate.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Solutia propusa este cea mai eficienta avand in vedere toti factorii luati in considerare in analiza SWOT a proiectului..

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

VI . DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

Proiectul este in concordantă cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendată cu directiva nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată si modificată prin Legea nr.426/2002.

Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra sănătătii publice si stabilirea unui program de monitorizare

Elaborarea prezentului plan urmăreste stabilirea conditiilor minime privind protectia mediului si prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrărilor sau datorate realizării noii investitii propuse, astfel incat sa se respecte O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor precum si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia mediului.

In acest sens, prezentul plan tratează pe scurt o serie de actiuni de monitorizare ce sunt recomandate a se realiza pe parcursul implementării proiectului si a exploatării ulterioare in vederea evitării sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului natural si social, ca urmare a realizării investitiei propuse.

-Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

-	Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp.

-	Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

-	In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

-	Pe durata lucrarilor toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

-Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei /habitatelor /speciilor afectate):

-	Finalizarea lucrarilor de construire nu are un impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu caracter temporar, iar distanta fata de constructii este in limita de siguranta.

Distantele de securitate intre conductele (retelele de distributie) subterane si diferite constructii sau instalatii invecinate sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.89/2018 si sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Instalatia, constructia sau obstacolul | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din PE de: | Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din OL de: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.j. | p.r. | p.m. | p.I. | p.j. | p.r. | p.m. | p.I. |
| 1 | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Cladiri fara subsoluri | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 |
| 3 | Canale pentru retele termice, canale pentru instalatii telefonice. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,0 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice montate direct in sol, sau caminele acestor instalatii | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.5 |
| 6 | Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare, statii sau camine subterane in constructii independente | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1.5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1.5 |
| 7 | Linii de tramvai pâna la sina cea mai apropiata | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1.5 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
| 9 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Linii de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte industriale - in rambleu | 1,5* | 1,5* | 1,5* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
|  | - in debleu, la nivelul terenului | 3,0** | 3,0** | 3,0** | 5.5** | 5,5** | 5,5** | 5,5** | 5.5** |

Magnitudinea si complexitatea impactului:

-	Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de sapaturi.

-	Se poate considera ca impactul pe perioada de realizare este pe termen scurt.

-Probabilitatea impactului:

-	Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor auxiliare.

-	Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulilor privind protectia calitatii mediului si prevenirea accidentelor.

-Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: - Nu este aplicabil in cazul de fata.

-Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

-	Vehiculele/utilajele utilizate pentru activitati de transport si constructie vor genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intreaga perioada de implementare a proiectului.

-	In  perioada de exploatare, reteaua de gaze nu produce emisii de poluanti in aer.

-	Zgomotul din perioada de realizare poate avea un impact pe termen scurt. Zgomotul emis de utilajele si vehiculele folosite pe santier pentru activitati de sapare se diminueaza pe masura cresterii distantei fata de sursa.

-Natura transfrontiera a impactului.

-	Proiectul propus nu are impact transfontalier.

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In timpul executiei lucrarilor de construire si amenajare nu se poate produce niciun fel de impact major asupra factorului de mediu „apa”.

Este necesar insa sa luam in calcul si sursele potentiale de poluare din perioada de constructie, care pot fi clasificate in surse punctiforme si difuze:

- surse punctiforme: evacuarile de ape uzate menajere provenite de la organizarea de santier;

- surse difuze: nu exista.

Depozitarea  se face in spatii inchise sau acoperite.

- alte surse difuze: spalarile de utilaje si mijloacele de transport ale santierului care daca se fac in organizarea de santier si nu la statii special amenajate pentru astfel de operatiuni pot produce ape impurificate cu substante de tip petrolier, gen carburanti si uleiuri – nu e cazul.

Astfel, operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate.

De asemenea, pentru a preveni eventualele pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol (poluare accidentală), provenite de la mijloacele de transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor de organizare de santier, vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

o	respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

o	dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

-	În faza de execuţie poluarea stratelor acvifere se poate realiza numai printr-o legătură hidraulică directă a mai multor orizonturi acvifere poluate şi nepoluate. Acest lucru se poate evita prin impermeabilizarea stratului freatic.

-	În timpul desfasurarii operatiilor de organizarare de santier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice sau a apelor pluviale potential impurificate în apele de suprafaţă sau subterane.

-	Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- Se considera ca nu vor exista modificari calitative ale apelor subterane ca urmare a executiei si functionarii obiectivului.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor în perioada executiei si în cea de functionare a obiectivului;

Se va elimina pericolul poluării apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale si substante cu potential poluant;

2.  Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant  (autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va afecta factorul de mediu aer.

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului, nu afectează în nici un fel calitatea aerului, neexistând surse de poluanţi pentru aer, concentraţii şi debite de poluanţi rezultaţi şi caracteristicile acestora pe faze tehnologice şi de activitate care sa afecteze calitatea mediului inconjurator.

Utilajele tehnologice folosite în timpul constructiei vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante de la acestea.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

-	Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor anexe şi de la utilajele de transport care tranzitează zona. Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, art. 17, amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot  şi vibraţii şi dimensionarea zonelor de protecţie sanitară s-a făcut astfel încât să asigure, în teritoriile protejate, ca nivel acustic continuu, măsurat la 3 m de peretele exterior al locuinţei şi la 1,5 m de sol să nu depăşească 50 dB (A) şi curba de zgomot de 45".

Sistemul propus nu generează zgomote şi vibraţii peste aceste limite Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului. In timpul executarii lucrarilor de organizare de santier, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile. Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Respecta nivelul de putere acustică impus de SR  10009/2017   privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirii. Există posibilitatea poluării fonice în zonă în perioada executiei proiectului. Pentru reducerea riscului de poluare fonică a vehiculelor ce ajută la realizarea investitiei si la transportul materialelor, se vor lua o serie de masuri precum limitarea vitezei de circulatie a vehiculelor si limitarea sarcinii vehiculelor.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, nu sunt prevazute amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime, pot aparea in timpul executiei lucrarilor, datorita utilajelor de lucru sau altor factori.

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi si substanţe chimice;

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Se vor gospodări materialele de constructii numai în perimetrul de lucru fără a afecta vecinătătile pe platforme amenajate cu santuri perimetrale;

Nu se va depăsi suprafata necesară frontului de lucru;

Se va realiza platforma drumului conform proiectului astfel încât să se asigure conducerea apelor pluviale la santuri;

Se va evita tasarea si distrugerea solului si se vor reface terenurile ocupate temporar;

Se vor întretine si exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzatoare, astfel încât să nu existe scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorile admise;

Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor (deşeuri metalice/plastice/hartie/lemn/materiale de constructii, deşeuri menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate

Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spatiile care nu apar in zonei de lucru;

Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu au fost identificate areale sensibile care art putea fi afectate de acest proiect.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Se vor respecta prevederile legale in vigoare pentru protectia biodiversitatii monumentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Pe traseul  ce face obiectul documentatiei tehnice, nu au fost identificate obiective de interes public.

Pe traseul drumului ce face obiectul documetatiei tehnice, nu au fost identificate monumente istorice si de arhitectura, sau alte zone asupra carora exista un regim de restrictie sau zone de interes si altele.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv refacerea sectorului de calamitat, nu este cazul de lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor si/sau de interes public.

Efectele economice și sociale ale  realizării  obiectivului de investitie de extinderea a rețelei de distribuție gaze naturale vor fi următoarele:

➢ Un sistem modern si eficient cu cresterea flexibilitatii, sigurantei si eficientei in operare a retelelor de distributie gaze naturale;

➢ Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din mediul rural;

➢ Reducerea impactului asupra mediului (taierea padurilor, poluarea);

➢ O mai buna dezvoltare economica a zonei, avand in vedere amplasarea comunei in vecinatatea municipiului Constanța.

In aceste conditii, necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei privind extinderea distributiei de gaze naturale este evidenta.

Pentru a asigura ridicarea nivelului de trai al populatiei prin marirea substantiala a gradului de confort al gospodariilor este necesara realizarea investitiei avand ca scop extinderea distributiei de gaze naturale in comuna.

Prin executarea acestei lucrări, vor fi ameliorate si imbunatatite conditiile de trai ale locuitorilor din comuna, implementarea proiectului avand si un impact pozitiv asupra mediului; se vor asigura arderi complete la nivel de consumatori, rezultand un nivel mai scazut de poluare prin neexistenta arderilor incomplete a combustibililor solizi care contribuie in acest moment si la cresterea efectului de sera.

Lucrarile privind alimentarea cu gaze naturale nu au un impact negativ asupra mediului.

Prin racordarea populației la sistemul  de distribuție a gazelor naturale se urmărește creșterea standardelor de viață și de locuit a populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite pentru încălzirea locuințelor sau prepararea hranei față de condițiile de locuire existente în prezent în care încălzirea locuințelor sau prepararea hranei se realizează pe bază de lemne, cu impact asupra emiterii unor cantități sporite de noxe și poluanți, în contradicție cu politicile de mediu la nivelul Uniunii Europene.

In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că această investiție  nu va avea un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitiv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate ale societăţii şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale. In timpul executiei lucrarilor, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier (temporar) si a pulberilor sedimentabile.  Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori se realizeaza prin obligarea muncitorilor de pe santier de a purta uniforme si de a se ingrijii utilaje de pe santier si al mijloacelor de transport. Exista si un impact pozitiv reprezentat de crearea unor noi locuri de munca. Apreciem ca investitia va avea un impact pozitiv asupra comunitatii locale, exprimandu-se prin:

- cresterea investitiilor in zona prin dezvoltarea infrastructurii;

- virarea unui venit la taxele locale;

Noul obiectiv nu constituie o sursa de poluare sau disconfort pentru locuitorii din zona si poate avea efecte benefice

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

-	Deseurile de orice fel, rezultate din multiplele activitati umane, constituie o problema, de o deosebita actualitate, datorata atat cresterii continue a cantitatilor si a tipurilor acestora (care prin degradare si infestare in mediul natural prezinta un pericol pentru mediul inconjurator si sanatatea populatiei), cat si a insemnatelor cantitati de materii prime, materiale refolosibile si energie care pot fi recuperate si introduse in circuitul economic.

-	Deseurile rezultate din activitatea de constructii sunt identificate ca un flux prioritar de deseuri de catre U.E. deoarece pot constitui o sursa pentru reciclare si refolosire in industria constructiilor. Actualele practici de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor urbane sunt în multe cazuri necorespunzătoare, generând un impact negativ asupra factorilor de mediu şi facilitând înmulţirea şi diseminarea agenţilor patogeni şi a vectorilor acestora. Deşeurile constituie surse de risc pentru sănătate şi mediu datorită conţinutului lor în substanţe toxice, precum metale grele, pesticide, solvenţi, produse petroliere.

-	Deseurile rezultate din activitatile realizarii obiectivului propus sunt stabilite pentru doua faze si anume:

	in timpul executiei obiectivului;

	in timpul perioadei de functionare a investitiei.

-	În urma activităţii de amplasare a investitiei vor rezulta deşeuri in principal în faza de construcţie a obiectivului. Astfel, în urma lucrărilor de construcţie a obiectivului vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

o	deseuri metalice, rezultate din activitatile de executie a structurilor metalice de rezistenta (armatura) si din activitatea de intretinere a utilajelor de santier, daca este cazul.

o	deseuri menajere rezultate din uzul personalului de pe santier, cum ar fi: hartie, saci de plastic, sticle, etc.

-	Avand in vedere ca  realizarea investitiei se preconizeaza a functiona pe termen lung, datorita functiunii acesteia, nu se pune problema, in momentul de fata a unei dezafectari. Toate aceste lucrari vor fi realizate in conformitate cu legislatia de mediu din acele vremuri.

-	In conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, se estimeaza urmatoarele categorii de deseuri:

o	deseurile nepericuloase care pot rezulta in urma activitatii de sapaturi pot fi sub forma de moloz, materiale plastice, cabluri, etc.

o	deseurile periculoase care pot rezulta in urma acestui proiect : nu e cazul.

-	Cantitatile de deseuri periculoase nu fac obiectul prezentului proiect intrucat faza de executie nu implica acest gen de materiale.

Dupa montajul conductei pe pat de nisip, santul se acopera cu pamantul rezultat din excavatii, iar terenul afectat se aduce la starea initiala nerezultand deșeuri.

Pentru eliminarea scaparilor de gaz din conducta de Gaze Naturale montata subteran se prevad rasuflatori de tip OL Dn 1” montate de-a lungul conductei.

o	Modul de gospodarire a deseurilor:

-	In conformitate cu legislatia in vigoare privind depozitarea deseurilor provenite din activitatile de constructii, menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier, in punctul de colectare prevazut cu containere metalice de capacitate mare pentru fiecare categorie de deseuri.

-	Deseurile metalice, vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentului si vor fi valorificate prin unitati specializate.

-	Deseurile inerte provenite din excavatii vor fi depozitate temporar intr-un spatiu special amenajat pe amplasament, urmand a fi evacuate treptat catre depozitul de deseuri inerte.

-	Deseurile de lemn vor fi depozitate si selectate, o parte din ele fiind reutilizate, iar restul fiind valorificate ca lemn de foc pentru populatie.

-	In cazul in care, din cauza structurii, deseurile nepericuloase nu pot fi separate de deseurile periculoase, stocarea acestor deseuri in amestec se va face pe amplasamentul de stocare temporara a deseurilor periculoase.

-	Stocarea deseurilor periculoase se realizaeaza separat, pe categorii, in functie de caracteristicile acestora si de posibilitatile de identificare existente (personal cu experienta si cunostinte in aceasta problematica) in containere deschise de mare capacitate, dar care in timpul perioadei de stocare trebuie sa fie acoperite cu o prelata. Containerele vor fi amplasate astfel incat sa fie permis accesul usor pentru realizarea operatiilor de descarcare si pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier. Containerele vor fi etichetate cu numele categoriei de deseuri pentru care sunt destinate si vor fi dotate cu capac pentru reducerea riscului ca apele meteorice sa spele deseurile sau sa se acumuleze in containere. De asemenea, vor fi supravegheate pe durata stocarii din punct de vedere al integritatii fizice, in vederea evitarii scurgerilor sau imprastierii accidentale. Pentru evacuarea (transportul) acestora si depozitarea finala pe amplasamente autorizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare se va incheia un contract cu un operator economic reglementat din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

-	infiintarea retelei de gaze nu genereaza catitati atat de mari de deseuri  in urma sapaturilor astfel incat sa existe pe amplasament echipamente pentru concasare si/sau cernere astfel incat sa permita valorificarea deseurilor rezultate.

-	Principalele materiale care pot fi valorificate din deseurile rezultate pot fi:

materiale de tip lemn, plastic, hârtie, carton, metale, cabluri;

-	Posibilitatile de reutilizare si reciclare a deseurilor din constructii:

- Pamant excavat:

- pământurile necontaminate, care rezultă din execuţia construcţiilor, pot fi folosite în execuţia noilor depozite de deşeuri, dar şi ca materiale pentru acoperirea zilnică a deşeurilor depozitate.

- inchiderea depozitelor de deşeuri menajere şi încadrarea acestora în peisaj;

- realizarea unor bariere tampon pentru izolarea fonică;

- material de umplutură pentru diferite construcţii;

- suport în vederea îmbunătăţirii terenurilor slabe.

•	sfărâmaturile de beton pot fi folosite drept agregate pentru betoane proaspete. În acest scop ele se concasează până ajung la mărimea obişnuită a agregatului şi la sorturile necesare pentru realizarea unui anumit tip de beton. Din concasare rezultă pe lângă sorturile necesare şi praf, care în unele cazuri se poate adăuga amestecului, deoarece s-a constatat experimental că, în funcţie de destinaţia betonului, acest adaos este benefic.

o	Produsele din lemn pot fi uşor contaminate, de aceea este indicată colectarea separată a acestora, în vederea prelucrării ulterioare, sau colectarea în amestec cu alte deşeuri inerte.

o	Deseurile metalice sunt colectate in containere si transportate catre instalatiile de reciclare.

o	Gips-carton:

•	pot fi folosite în izolaţii fonice sau ignifugări.

•	piesele de prindere şi îmbinare a plăcilor de gips-carton pot fi reutilizate sau reciclate.

o	Ambalaje de plastic si hartie carton sunt  colectate în containere specializate şi predate industriei prelucratoare.

-	Substantele reziduale -fecaloide- din WC-ul ecologic  vor fi vidanjate la terminarea lucrarilor de construire si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

Ca si concluzie in timpul executiei retelei de distributie gaze cea mai mare parte a deseurilor va fi de tip pamant excavat din care, cea mai mare parte va fi reutilizat pentru aducerea terenului la stare initiala. In ceea ce priveste problema deseurilor de tip menajer,  acestea vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale si vor fi evacuate periodic de serviciul de salubrizare sau de catre o firma specializata.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-	Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase.

-	În zona investiţiei nu se vor produce, folosi sau comercializa substanţe toxice şi periculoase, dar conform Legii protecţiei mediului nr. 265/2006, în categoria substanţelor periculoase intră şi produsele inflamabile, care, deşi nu sunt folosite în condiţii aparent periculoase, pot prezenta un risc semnificativ pentru om şi bunuri materiale.

-	În conformitate cu legislaţia în vigoare, comercializarea substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe:

a.	să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;

b.  materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare să fie rezistente la atacul conţinutului;

c.  ambalajele şi sistemele de etanşare să fie solide şi rezistente pentru a evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulări normale.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Lucrarea are impact negativ redus asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu sunt prevazute dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului deoarece proiectul nu genereaza emisii in atmosfera.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele):

Pentru proiectul “ :         Extindere conducta gaze naturale RP din PE – Str. NARCISELOR, AGIGEA, jud. CONSTANTA” nu este necesar ca lucrarile de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun legislatia comunitara.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

Lucrarea nu necesita organizare de santier laborioasa, fiind temporara, intrucat se va realiza pe tronsoane, motiv pentru care nu se va lua in considerare decat amenajarea minimala , respectiv toalete ecologice,  asigurarea de apa potabila,  pubele de depozitare deseuri.

La executie, se vor semnala corespunzator lucrarile de sapatura. Tehnologia de executie a lucrarilor nu ridica probleme speciale.

Executia investitiei proiectate prezinta urmatoarele probleme specifice:

- cu privire la ampasament se prevede indentificarea tuturor retelelor existente in zona in vederea evitarii oricarui accident tehnic sau de munca;

- cu privire la necesarul de utilaje, se prevede utilizarea unui buldoexcavator si scule pentru sapat.

Necesarul de energie electrica pe intreaga perioada de lucru a santierului se va asigura prin grija executantului.

Forta de munca se asigura prin grija executantului, din cadrul personalului acestuia.

Materialul tubular din PE si materialele necesare se transporta cu mijloace auto si se aduc la fata locului cand santul este sapat.

Materialul tubular pentru infiintarea de conducta PE100, SDR11, Dn 250 mm, Dn 180 mm, Dn 160 mm, Dn 140 mm, Dn 110 mm, Dn 90 mm, Dn 63 mm, L= 39.204  m se va pune la dispozitie de catre firma executanta..

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Organizarea de santier nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu, intrucat va respecta toate prevederile legislatiei in vigoare.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor prin evitarea lucrului cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare în special din «Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » ediţia 1993; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996; «Norme generale de protecţie a muncii» ediţia 1996, precum şi «Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări».

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier.

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

•	se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei;

managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titluralului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile;

•	se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii investitiei,, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;

•	nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii, iar alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

S-au explicat detaliat in capitolele I-IV.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa montajul conductei pe pat de nisip, santul se acopera cu pamantul rezultat din excavatii, iar terenul afectat se aduce la starea initiala.

.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Planul de incadrare in zona si planul de situatie cu lucrarile proiectate au fost anexate la depunerea inițială a documentatiei.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deşeurilor: Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: Nu este cazul.

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

Se propune extinderea rețelei de distributie presiune redusa, din teava de polietilena de inalta densitate (PE100, SDR11), suprafață totală afectată 1875,4 mp, beneficiar Comuna Agigea.

- b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul, in apropierea proiectului propus nu se regasesc zone protejate care sa fie afectate de lucrarile propuse – nu este cazul.

- Proiectul propus are in vedere protejarea speciilor si a habitatelor de interes comunitar astfel incat sa nu se produca efecte asupra ecosistemului.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Proiectul de investitii nu se afla pe suprafetele siturilor protejate de interes comunitar. Nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar in zona de realizare a proiectului de investitii.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Nu a fost identificat nici un habitat in zona lucrarilor.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului: Comuna Agigea.

- bazinul hidrografic: nu se aplica.

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: nu se aplica.

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod: Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz: Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Impactul asupra mediului este nesemnificativ.

Semnătura şi ştampila

SC NIRONA UNION EUROPE SRL

Instalator aut. Ing. ASAFTEI RADU ANDREI

Grad PGD, nr. aut. 20816097