ACORD  DE  MEDIU

Nr. xx  din 27.05.2022

Ca urmare a cererii adresate de CONPET S.A. PLOIESTI prin PETROSTAR S.A., cu sediul in jud. Prahova, mun. Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 14936 din 17.12.2020, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD  DE  MEDIU

pentru proiectul:  „INLOCUIRE CONDUCTA ø 20 CONSTANTA – C1 PE 8 TRONSOANE (APROXIMATIV 13600 M)” in judeţul Constanţa, municipiul/orasul/comuna Constanta, Medgidia, Cernavoda, Cumpana, Valu lui Traian, Poarta Alba, Castelu, Cuza Voda, Mircea Voda, satul Poarta Alba, Cumpana, intravilan si extravilan, conducta magistrala transport titei import ø 20 Constanta – C1 pe 8 tronsoane, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2,  pct. 13, lit. a).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Din punct de vedere administrativ, tronsoanele de conductă ce se vor înlocui sunt amplasate pe teritoriile municipiilor Constanţa și Medgidia, orașului Cernavodă și comunelor Valul lui Traian, Poarta Albă, Castelu, Cuza Vodă, Mircea Voda şi Cumpăna, județul Constanța.

În tabelul următor sunt prezentate coordonatele STEREO 70 ale tronsoanelor de conductă ce se vor înlocui:

COORDONATELE STEREO 70 ALE PROIECTULUI

| Nr. crt. | Tronson | COORDONATE STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | Tronson 1a | 298392.789 | 789745.964 |
|  |  | 298323.193 | 789745.916 |
| 2 | Tronson 1b | 298274.360 | 789745.760 |
|  |  | 298244.835 | 789744.841 |
|  |  | 298232.774 | 789730.639 |
| 3 | Tronson 1d | 298338.416 | 787948.356 |
|  |  | 298371.646 | 787938.124 |
|  |  | 298377.962 | 787910.161 |
| 4 | Tronson 2a | 299071.656 | 785988.965 |
|  |  | 299090.168 | 785955.142 |
|  |  | 299381.283 | 785765.203 |
| 5 | Tronson 2b | 299515.061 | 785684.380 |
|  |  | 299789.033 | 785551.410 |
|  |  | 300343.231 | 785290.018 |
|  |  | 300754.117 | 785079.583 |
|  |  | 301075.542 | 784906.854 |
|  |  | 301414.501 | 784740.349 |
|  |  | 301584.249 | 784537.648 |
|  |  | 301878.400 | 784117.878 |
|  |  | 301874.595 | 784094.071 |
| 6 | Tronson 2c | 302006.522 | 783965.210 |
|  |  | 302045.373 | 783961.223 |
|  |  | 302065.141 | 783959.194 |
|  |  | 302154.341 | 783950.039 |
| 7 | Tronson 2d | 302421.862 | 783858.394 |
|  |  | 302486.707 | 783798.447 |
|  |  | 302490.368 | 783786.455 |
| 8 | Tronson 2e | 302589.280 | 783630.328 |
|  |  | 302531.049 | 783161.967 |
|  |  | 302477.148 | 782447.111 |
|  |  | 302494.389 | 782368.379 |
|  |  | 302586.391 | 782170.011 |
|  |  | 302712.965 | 782119.046 |
| 9 | Tronson 2f | 302966.436 | 782023.264 |
|  |  | 303051.008 | 781994.549 |
|  |  | 303124.343 | 781421.618 |
| 10 | Tronson 2g | 303233.233 | 780840.089 |
|  |  | 303261.357 | 780683.886 |
| 11 | Tronson 3a | 306313.316 | 773922.116 |
|  |  | 306375.956 | 773838.511 |
| 12 | Tronson 3b | 306537.504 | 773628.643 |
|  |  | 306843.327 | 773285.717 |
| 13 | Tronson 3c | 307220.834 | 773044.223 |
|  |  | 307376.906 | 772936.805 |
|  |  | 307409.464 | 772861.777 |
|  |  | 307415.491 | 772839.175 |
|  |  | 307478.207 | 772797.131 |
| 14 | Tronson 3d | 307600.705 | 772722.400 |
|  |  | 307781.430 | 772589.987 |
| 15 | Tronson 3e | 307902.209 | 771480.176 |
|  |  | 308032.972 | 772430.819 |
|  |  | 308093.946 | 772407.960 |
|  |  | 308154.181 | 772385.376 |
|  |  | 308254.201 | 772347.877 |
|  |  | 308265.800 | 772341.888 |
|  |  | 308261.718 | 772333.992 |
| 16 | Tronson 3f | 308245.282 | 772342.487 |
|  |  | 308771.346 | 772257.090 |
|  |  | 309148.102 | 772115.603 |
|  |  | 309254.589 | 772070.385 |
|  |  | 309753.515 | 771825.911 |
|  |  | 309790.600 | 771764.909 |
| 17 | Tronson 4a | 311135.714 | 769407.970 |
|  |  | 311542.127 | 768960.121 |
|  |  | 311762.167 | 768717.645 |
| 18 | Tronson 4b | 312730.921 | 767633.813 |
|  |  | 312860.844 | 767512.436 |
|  |  | 313253.163 | 767145.924 |
| 19 | Tronson 5a | 314007.091 | 763803.402 |
|  |  | 313985.019 | 763665.054 |
| 20 | Tronson 5b | 313987.065 | 763563.990 |
|  |  | 314057.482 | 763421.657 |
| 21 | Tronson 5c | 314089.818 | 763356.046 |
|  |  | 314122.159 | 763290.583 |
| 22 | Tronson 5d | 314403.400 | 762723.157 |
|  |  | 314489.708 | 762549.834 |
| 23 | Tronson 5e | 314655.828 | 762221.207 |
|  |  | 314717.508 | 762089.717 |
| 24 | Tronson 5f | 314877.062 | 761767.130 |
|  |  | 314920.002 | 761682.989 |
| 25 | Tronson 6a | 316423.942 | 757226.492 |
|  |  | 316453.651 | 757135.580 |
| 26 | Tronson 7a | 318470.893 | 751317.902 |
|  |  | 318497.355 | 751234.411 |
| 27 | Tronson 8a | 320701.448 | 745059.979 |
|  |  | 320724.574 | 744964.993 |
|  |  | 320779.328 | 744679.517 |

Lucrările propuse constau în înlocuirea a 8 tronsoane din conducta de transport țiței Ø 20" Staţia de pompare ţiţei Constanţa - Staţia de pompare C1, aparținând CONPET S.A. Ploiești.

Noile tronsoane de conductă se vor confecționa din oțel carbon vor avea diametrul exterior 508 mm.

Lungimea totală a celor 8 tronsoane noi este de aproximativ 12.302 m, conform tabelului de mai jos:

| Nr. Tronson | Nr. Segment | Suprafață (m2) | Lungime CS (m) | Teritoriu Administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 1113,535 | 70 | Constanţa |
|  | b | 938,402 | 55 |  |
|  | d | 1016,252 | 61 |  |
|  | TOTAL 1 | 3068,189 | 186 |  |
| 2 | a | 6198,879 | 386 | Constanţa |
|  | b | 46538,595 | 2936 | Constanţa +Cumpăna +Constanţa |
|  | c | 2058,263 | 154 | Constanţa |
|  | d | 1911,105 | 103 |  |
|  | e | 25887,246 | 1623 |  |
|  | f | 10867,357 | 670 |  |
|  | g | 2638,571 | 159 | Valul lui Traian |
|  | TOTAL 2 | 96100,016 | 6031 |  |
| 3 | a | 1721,979 | 104 | Poarta Albă |
|  | b | 7544,524 | 459 |  |
|  | c | 5886,861 | 369 |  |
|  | d | 3606,674 | 223 |  |
|  | e | 17252,914 | 185 |  |
|  | f | 27153,717 | 1711 |  |
|  | TOTAL 3 | 63166,669 | 3051 |  |
| 4 | a | 14841,643 | 932 | Castelu |
|  | b | 11436,102 | 715 |  |
|  | TOTAL 4 | 26277,745 | 1647 |  |
| 5 | a | 2571,025 | 140 | Cuza Vodă |
|  | b | 2607,547 | 158 |  |
|  | c | 1459,992 | 73 |  |
|  | d | 4570,887 | 193 |  |
|  | e | 1772,359 | 145 |  |
|  | f | 2950,989 | 97 | Cuza Vodă + Medgidia |
|  | TOTAL 5 | 15932,799 | 806 |  |
| 6 | a | 1288,095 | 97 | Mircea Vodă |
|  | TOTAL 6 | 1288,095 | 97 |  |
| 7 | a | 1586,076 | 88 | Cernavodă |
|  | TOTAL 7 | 1586,076 | 88 |  |
| 8 | a | 6213,575 | 396 | Cernavodă |
|  | TOTAL 8 | 6213,575 | 396 |  |
| TOTAL GENERAL | 213633,164 | 12.302 |  |

Culoarul de lucru pentru conducta proiectată cu diametrul Ø 20" va avea lățimea de 16 m, fiind comun pentru conducta proiectată și pentru conducta existentă care se va dezafecta. Acest culoar permite depozitarea pământului și a materialelor, precum și circulația mijloacelor de transport și de montaj a conductei.

Montarea şi cuplarea tronsoanelor de conducte noi, dezafectarea tronsoanelor de conductă existente se vor face numai de către unităţi specializate, care dispun de personal calificat, de mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie și de controlul pentru astfel de lucrări.

Tronsoanele de conductă se vor monta îngropat, în fir curent, la adâncimea de minim 1.1 m, măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

Lucrările propuse constau în înlocuirea a 8 tronsoane din conducta de transport țiței Ø 20" Staţia de pompare ţiţei Constanţa - Staţia de pompare C1, respectiv:

  - lucrări de construcții montaj a 8 tronsoane de conductă noi;

  - lucrări de dezafectare a celor 8 tronsoane de conductă existente ce vor fi înlocuite, identificate cu coroziuni multiple;

  - lucrări de refacere a terenului la starea inițială.

Noile tronsoane, în lungimea totală de 12.302 m, vor avea următoarele caracteristici constructive:

- material: oțel carbon

- diametrul exterior: 508 mm;

- grosimea de perete: 9,5 mm în fir curent și 11 mm la traversări de obstacole;

- presiunea maximă de lucru: 45 bar;

- presiunea de proiectare: 64 bar;

- conducta nou proiectată este godevilabilă și protejată catodic, durata de funcționare preconizată 60 ani.

Conducta, întâlnește pe traseul ei, o serie de obstacole: drumuri, canale din pământ, cale ferată, canal navigabil, un fir vale, pe care le va subtraversa.

Canalul navigabil Poarta Alba – Midia Navodari de pe tronsonul 3e, se va subtraversa printr-un foraj orizontal dirijat intre pichetii 4-28 si are groapa de lansare (intre pichetii 4-5) cu dimensiunile 6x5,5x3 m si groapa de primire  (intre pichetii 27-28) cu dimensiunile 6x5,5x3 m.

Are aviz de gospodarire a apelor nr. 83.19.08.2021.

Conducta existentă ce subtraversează rezervația Valul lui Traian nu va fi dezafectată în zona subtraversării. După golire și curățare, tronsonul de conductă scos din uz se izolează la capete cu capace metalice sudate.

DESCRIEREA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII - MONTAJ

Succesiunea operaţiilor realizate în perioada de construcţii-montaj:

- predarea - preluarea traseului între beneficiar, proiectant şi constructor, pe bază de proces verbal de predare - primire. Constructorul are obligaţia să asigure materialele necesare marcării traseului predat și să-l marcheze;

- identificarea şi reperarea traseului conductei existente care se înlocuieste;

- identificarea şi reperarea traseului altor conducte existente pe traseul conductei;

- realizarea culoarului de lucru cu decopertarea stratului vegetal;

- procurare material tubular izolat;

- transportul ţevii izolate în traseu;

- curăţire cu pistoane de cauciuc și perii de sârmă;

- săparea şanţului și sprijinirea pereţilor unde este cazul;

- depozitarea pământului în partea opusă țevilor înşiruite;

- sudarea conductei pe tronsoane şi asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;

- verificare calitate cordoane de sudură și emitere certificat de calitate;

- întregire izolaţie anticorosivă exterioară a țevilor după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

- verificare cu detectorul a continuităţii izolaţiei şi completarea lipsurilor dacă este cazul;

- lansarea tronsoanelor în şanţ pentru porţiunea îngropată;

- asamblare în fir continuu prin sudarea la poziţie a tronsoanelor între ele;

- verificarea calităţii cordoanelor de sudură și emitere certificat de calitate;

- întregire izolaţie anticorosivă exterioară în zona sudurilor de poziţie, după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

- verificarea calităţii izolaţiei la întregirea cupoanelor şi verificarea finală înainte de îngroparea conductei;

- curăţirea întregului traseu lansat în şanţ, prin pistonare;

- încercarea de rezistenţă hidraulică și înregistrarea pe diagramă a probei;

- verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru;

- montajul armăturilor și al altor elemente componente ale conductei;

- întregirea tronsoanelor verificate și probate şi completarea izolaţiei anticorosive;

- astuparea şanţului în fir curent cu montare de folie de avertizare;

- recepţia preliminară a conductei;

- golirea conductei de apă;

- cuplarea conductei la conducta în funcţiune şi umplerea acesteia cu lichid;

- pregătirea şi punerea în funcţiune a conductei;

- pregătirea și punerea în funcţiune a protecţiei catodice;

- întocmirea diagramei de potenţial;

- astupare şanţ în punctele de cuplare și refacere strat vegetal;

- recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea „Cărţii tehnice a construcţiei”;

- dezafectarea tronsoanelor vechi de conductă ce au fost înlocuite;

- transportul materialului tubular dezafectat la depozitul indicat de operatorul conductei (depozit S.C. CONPET S.A.);

- recepţia finală a lucrării.

- Săparea şanţului de îngropare a conductelor

Stabilirea culoarului de lucru s-a facut conform normativului NT-PC-T-01/2000 CONPET: Proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţie pentru culoarele conductelor îngropate.

Culoarul de lucru pentru conducta proiectata cu diametrul Ø 20’’ (DN 500) are latimea de 16 m, fiind comun pentru conducta proiectată și pentru conducta existentă. Acest culoar permite depozitarea pământului și a materialelor, precum și circulația mijloacelor de transport și de montaj a conductei.

Pregătirea culoarului de lucru cuprinde:

- pichetarea și delimitarea culoarului de lucru;

- degajarea culoarului de lucru de recolta, arbori și executarea eventualelor asanari de ape

- executarea nivelarilor prin terasare cu buldozerul;

- decopertarea stratului vegetal pe o adâncime de cca.0,3 m şi depozitarea separat pentru a putea fi recuperat în vederea redării terenului în circuitul agricol.

Operaţia de săpare a şanţului se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menţinere deschisă a şanţului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltraţiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren.

Adâncimea șantului de pozare va fi în funcție de locul de montaj (fir curent, traversări sau intersecții cu alte conducte), dar și de adâncimea de îngheț din zonă.

Adâncimea de îngropare a conductei va fi sub adâncimea de îngheţ care în zona este 0,7 – 0,8 m, și anume la minim 1,2 m măsurată de la suprafaţa solului la generatoarea superioară a conductei în fir curent.

Lucrările de săpătură pentru conducta proiectată montata îngropat se vor executa:

- manual, în zonele unde montarea conductei se realizează la distanţă mică faţă de alte conducte sau instalaţii subterane existente, precum și în zonele unde nu este posibil accesul utilajelor de săpat;

- mecanizat, în zonele unde este posibil accesul utilajelor de săpat, precum şi pentru lucrările care necesită volume mari de dislocări de pământ.

Operația de săpare a șantului va începe numai după efectuarea de către constructor a următoarelor:

- identificarea tuturor traseelor de conducte, cabluri și canalizări existente în zona traseului de conductă proiectat;

- execuția sondajelor pentru stabilirea adâncimii de îngropare a conductelor, respectiv a cablurilor și canalizarilor existente.

Adâncimea şanţului pentru pozarea în fir curent a tronsonului de conducta proiectat este hs=1,8 m, iar lățimea șanțului este ls = 1,3 m.

Săpătura va fi executată manual în cazul zonelor în care traseul proiectat se va intersecta cu conducte, cabluri metalice sau alte obstacole, depistate prin tranzotestare sau din informații de la terți, înainte de începerea săpăturii.

Stratul vegetal se va depozita separat, iar la încheierea lucrărilor se va reaşeza în vederea asigurării calităţii iniţiale a terenului.

In cazurile unde terenul nu permite, pământul vegetal va fi depozitat pe aceeaşi parte a şanţului cu pământul rezultat din săpătură. În acest caz pentru tragerea pământului în şanţ se va utiliza cupa excavatorului, cu condiţia ca pământul vegetal să nu fie amestecat cu pământul din săpătură.

Şanţul va fi astfel săpat încât fundul său să fie format din porţiuni drepte, pentru a asigura o rezemare continuă a conductelor pe pământ, fără ondulări.

După săparea şanţurilor, fundul gropilor se va compacta, la un grad minim de compactare de 95-98 %.

Pe terenul asfel compactat se va realiza o‘’’pernă de loess’’ (din materialul existent în teren) cu grosimea de 40 cm, compactată controlat în strate de 20 cm, după care se va trece la pozarea tronsoanelor.

După pozarea tronsoanelor de conductă, umplutura şanţului se va compacta corespunzător, pentru a evita infiltrarea apelor de precipitaţii prin stratul poros în şanţul conductei, ceea ce duce la tasări neuniforme ale umpluturii şanţului şi la dezvelirea şi ravenarea conductei.

Pentru sudurile de poziţie executate în şanţ se va asigura spaţiul necesar de minim 0,5 m de jur împrejurul conductei, gropi de poziţie astfel încât sudorul să poată executa îmbinarea în condiţii corespunzătoare.

- Lansarea şi pozarea conductei în şanţ

Înainte de începerea operaţiei de lansare, se verifica continuitatea izolaţiei anticorozive a conductei şi se vor remedia eventualele defecte detectate.

Montarea conductei proiectate în şanţ se face în fir continuu, adică îmbinarea ţevilor se execută pe sol, lateral faţă de şanţul pentru conductă, după care conducta se coboară în şanţ în mod progresiv.

La traversarea obstacolelor, montarea conductei se va face şi pe tronsoane, caz în care îmbinarea tronsoanelor între ele şi cu restul conductei se va executa în şanţ, prin sudura la pozitie. Axul conductei îngropate va urmări în linii mari relieful terenului.

Dupa îmbinarea țevilor în tronsoane la suprafață, acestea se pozeaza în șanț. Înainte de a coborî tronsoanele, fundul șanțului se curăță bine și se amenajeaza o ,,pernă de loess’’ (din materialul existent în teren) cu grosimea de 40 cm compactată controlat în strate de 20 cm, după care se va trece la pozarea tronsoanelor.

Este interzisă tensionarea conductei în şanţ datorită denivelărilor sau apropierii capetelor în vederea sudurii.

Montarea benzii de avertizare se va executa la cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei, în timpul operaţiei de acoperire.

În jurul conductei, şanţul va fi umplut cu pământ cernut. Grosimea acestui strat va depăşi generatoarea superioară a conductei cu cel puţin 10 cm. După aplicarea acestui strat se poate continua umplerea cu pământul săpat.

- Execuţia și controlul îmbinărilor sudate

Asamblarea țevilor se va realiza prin sudură executată și verificată conform prevederilor din SR EN 14163/AC:2006 „Industriile petrolului și gazele naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor”. Unitatea constructoare va asigura calitatea sudurilor executate prin utilizarea tehnologiilor de sudare elaborate pe baza procedeelor calificate și prin folosirea sudorilor autorizaţi.

Lucrările de sudare se vor executa la temperaturi ale mediului ambiant de peste 5ºC. În cazul în care temperaturile sunt mai mici de 5ºC, se vor lua măsuri corespunzătoare, care vor fi prevăzute în specificaţia procedurii de sudare, întocmită de constructor și omologată de un institut abilitat.

Înainte de îmbinare, fiecare ţeavă în parte va fi curăţată în interior. Suprafeţele care urmează să fie sudate trebuie perfect curăţate şi uscate (fără uleiuri, vopsele, rugină etc.) pe o porţiune de minim 20 cm de la muchia şanfrenului.

Toate îmbinările sudate vor fi numerotate și marcate prin poansonare cu semnul distinctiv al sudorului care a executat sudura, la locurile și distanţele precizate în procedura de sudare. Evidenţa tuturor sudorilor va fi ţinută în “Cartea tehnica a Constructiei”.

Țevile și curbele vor fi preizolate cu polietilena extrudata tip HDPE în 3 staturi cu grosimea de 2,5 mm, conform SR EN ISO 21809/1:2011. Țevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 SR EN 10204:2005, atât pentru ţeavă cât şi pentru izolaţie, cu semnătura autorizată a furnizorului.

Izolația exterioară se va realiza conform Memoriu Tehnic – Protectie Catodica și va fi supusa unui program de control asupra aderentei, aspectului, grosimii, continuitatii și rezistentei de trecere executat de catre un laborator autorizat grad II ISC.

Controlul final pentru îmbinările sudate se vor verifica conform SR EN 14161+A1:2015 „Industriile petrolului și gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte”, după cum urmează:

- toate sudurile se vor verifica vizual și dimensional 100%;

- controlul nedistructiv al sudurilor se va face prin gamagrafiere:

- 25% pentru sudurile în fir curent (prin rotire)

- 100% pentru sudurile de poziție, la traversări de obstacole și la cuplări

- Protecţia anticorosivă

Protecţia anticorozivă a conductei se va asigura cu polietilenă extrudată (pentru ţeava preizolată) și manşoane termocontractile sau benzi aplicate la rece (pentru suduri);

Protecţia activă a conductei contra coroziunii se va realiza prin protecţie catodică.

- Probe de presiune

Presiunea maxima de lucru a conductei este de 45 bar, iar presiunea de proiectare este de 64 bar. Presiunea maxima admisbila de operare a conductei (MAOP) ≤ presiunea de proiectare.

Conducta proiectata este supusa testelor de presiune conform SR EN 14161+A1:2015, astfel:

- proba de rezistenţă cu apă pe toată lungimea tronsonului inlocuit la presiunea 1,25 x MAOP = 56 bar timp de minim 1 oră după stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului.

- proba de etanşeitate cu apă pe toată lungimea tronsonului inlocuit la presiunea

1,1 x MAOP = 50 bar, timp de 8 ore dupa stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului cu toate armaturile montate.

Încercările la presiune se vor înregistra în prezenţa beneficiarului cu aparate înregistratoare – diagrama înregistrată constituind un document la Cartea tehnica a Constructiei.

Pe toată durata încercărilor la presiune, nu se admit pierderi de presiune în conductă, fiind admise numai variaţiile de presiune cauzate de variaţiile de temperatură ale fluidului.

Încercările vor fi considerate reuşite dacă în timpul efectuării lor nu au apărut în conductă deformări, spargeri și puncte de neetanşeitate.

Încercările trebuie efectuate în condiţii de temperatură a solului şi apei de peste +4°C. Se va evita efectuarea testelor cu apă când temperatura aerului este sub 0°C, din cauza riscului de îngheţ.

- Acoperirea şanţului

Acoperirea şanţului conductei trebuie să se facă cu refacerea stratului vegetal, astfel ca după tasare, terenul să ajungă la profilul iniţial.

Astuparea cu pământ a conductei, după montarea în șanț, se va realiza manual și mecanizat dar nu înainte de:

- verificarea și izolarea tuturor sudurilor, executate în gropi de pozitie;

- montarea prizelor de potential;

- realizarea ,,pernei de loess’’.

Acoperirea șanțului se va realiza astfel:

- cu pământ cernut în grosime de 10 cm deasupra conductei;

- cu pământul realizat de la săpătura și depozitat pe marginea șanțului, în final depunandu-se stratul vegetal depozitat separat.

După lansarea conductei în şanţ, acoperirea cu pământ se va face asfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolaţia. Asuparea şanţului se va realiza cu pământul de la săpătură și depozitat pe marginea şanţului, în final depunându-se stratul vegetal depozitat separat.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana și cu maiul mecanic la umiditatea optima de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur. Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala în locuri inguste și prin stropire mecanica în spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar. Apa necesară se va transporta cu cisterna de la cel mai apropriat punct de lucru al societatii CONPET S.A.

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor. În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pământul compactat se va sapa, se va intoarce pe 10 cm grosime și se va nivela pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu panta 20% și în 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

După acoperirea şanţului şi readucerea suprafeţei culoarului de lucru la starea iniţială, se va proceda la instalarea de borne pentru identificarea traseului conductei.

Constructorul va monta la schimbarile de directie borne de beton cu plăcuţe indicatoare, la nord de axul conductei la distanţa de 1 metru de conducta.

Aceste borne cu plăcuţe indicatoare pentru identificarea conductei, se vor monta în următoarele locuri:

- punctul iniţial;

- punctul final;

- schimbările de direcţie în plan vertical şi orizontal;

- prize de potenţial.

Plăcuţele indicatoare vor fi confecţionate din metal, pe care se va imprima:

- fluidul transportat;

- simbolul deţinătorului;

- diametrul conductei;

- presiunea de regim;

- poziţia kilometrică;

- anul punerii în funcţiune.

- Cuplare conductă

Cuplarea tronsonului de conductă proiectat se va executa conform detaliilor de cuplare prezentate în planurile de montaj conducta.

Cuplarea tronsonului de conduct[ proiectat în conducta existentă se va face pe baza unui program stabilit de comun acord între beneficiarul lucrării şi executantul acesteia, sub directa supraveghere a beneficiarului.

Se va stabili de comun acord oprirea pompării (cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii operaţiunilor de cuplare) şi se va trece la izolarea și golirea tronsonului care se înlocuiește. Pe tronsonul respectiv se va introduce un fluid de spălare.

Se va secționa firul conductei existente prin tăierea la rece și se vor executa lucrările de cuplare propriu zise.

Personalul calificat de intervenţie va fi instruit conform normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor.

- Refacere teren

Stratul vegetal, depozitat separat la săparea şanţului va fi reaşezat după montarea conductei în vederea refacerii calităţii iniţiale a terenului. Zona de lucru se va curăţa, iar materialul excedentar rezultat din excavaţii, va fi evacuat.

Conducta, întâlnește pe traseul ei, o serie de obstacole: drumuri, canale din pământ, cale ferată, canal navigabil, un fir vale, pe care le va subtraversa astfel:

Tronsonul 1

- Pe tronsonul 1a conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 1b conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" subtraversează un drum pietruit între picheții 3-4, L=4 m, în şanţ deschis.

- Pe tronsonul 1d conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" subtraversează un drum pietruit între picheții 39-40, în şanţ deschis.

Tronsonul 2

- Pe tronsonul 2a conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", subtraversează un drum din pământ între picheții 2-3, L=13 m, în şanţ deschis.

- Pe tronsonul 2b conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - drum de pământ între picheții 15-16, L=8,4 m, prin subtraversare în şanţ deschis;

  - drum pământ între picheții 41-42, L=11 m, prin subtraversare în şanţ deschis;

  - canal din pământ la pichetul 46;

-	drum de pământ între picheții 53-54, L=5,1 m, prin subtraversare în şanţ deschis;

-	drum pietruit între picheții 65-66, L=6,2 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

- Pe tronsonul 2c conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - drum pietruit între picheții 2-3 și CF Constanța-Valu lui Traian km 218+154 m între picheții P6-11, prin foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x12,5 mm, L=56 m, groapă lansare 6x4,42x3 m, groapă primire 6x4,41x3 m, h=4,39 m generatoarea superioară, tub, cămin scurgeri, dispozitiv aerisire, 2 robineți cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0046.1

  - drum pietruit între picheții 14-15, L=9 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

- Pe tronsonul 2d conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20” nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 2e conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20”, traversează următoarele obstacole:

  - drum asfaltat Ferma-DN3 între picheții 2-3, L=3,3 m, prin subtraversare în foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x11 mm, L=6 m, groapă lansare 6x3,59x3 m, groapă primire 6x3,56x3 m, h=1,5 m generatoarea superioară, tub, cămin scurgeri, dispozitiv de aerisire, robinet cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0048.1

  - drum betonat între picheții 11-12, prin subtraversare în foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x11mm, L=5 m, groapă lansare 6x3,69x3 m, groapă primire 6x3,7x3 m, h=1,5 m generatoarea superioară, tub, cămin scurgeri, dispozitiv de aerisire, robinet cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0048.2

  - canal din pământ, între picheții 13-15, prin subtraversare în şanţ deschis, L=10 m, h=1,2 m, 2 robineți cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0048.4

  - drum pietruit Ferma-DN3, între picheții 18-19, L=3,4 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

  - drum asfaltat Ferma-DN3 între picheții 34-35, prin subtraversare în foraj orizontal în tub protecție Ø660,4x11 mm, L=6 m, groapă lansare 6x3,66x3 m, groapă primire 6x3,64x3 m, h=1,5 m generatoarea superioară, tub, cămin scurgeri, dispozitiv de aerisire, robinet cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0048.5

  - canal pământ, între picheții 47-49, prin subtraversare în şanţ deschis, L=11m, h=1,2 m, 2 robineți cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0048.6

- Pe tronsonul 2f conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - Rezervația Valu lui Traian (canal din pământ cu lățimea de 14 m) între picheții 3-5 și drum de pământ între picheții 6-7, subtraversare prin foraj dirijat în lungime totală de 35.5 m. Conduca se va proteja în tub metalic în lungime de 28.80 m, va fi prevăzută cu dispozitiv de aerisire, robinet cu sertar pană Dn500 Pn 64 și cămin de evidențiere scurgeri;

  - drum de pământ între picheții 12-13, L=4,1 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

- Pe tronsonul 2g conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20” nu traversează obstacole.

Tronsonul 3

- Pe tronsonul 3a conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 3b conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 3c conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - drum betonat între picheții 10-11, L=3 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

  - drum de pământ între picheții 14-15, L=3 m, prin subtraversare în şanţ deschis

- Pe tronsonul 3d conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 3e conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - drum comunal asfaltat DC87 Poarta Albă-Nazarcea la km 1+450 m și șanț pământ între picheții 9-13 ;

  - canal din pământ, între picheții 14-16 ;

  - canal Poarta Alba – Midia Navodari între picheții 4-28 ;

Canalul navigabil Poarta Alba – Midia Navodari de pe tronsonul 3e, se va subtraversa printr-un foraj orizontal dirijat intre pichetii 4-28 și are groapa de lansare (intre pichetii 4-5) cu dimensiunile 6x5,5x3 m și groapa de primire  (intre pichetii 27-28) cu dimensiunile 6x5,5x3 m, h=14,33 m generatoarea superioară a conductei, L=363 m, 2 robineți cu sertar pană Dn500Pn64 conform plan detaliu subtraversare DO-0055_1.

  - drum pietruit între picheții 20-21, L=9,4 m;

  - drum pietruit între picheții 24-25.

Toate aceste obstacole identificate pe tronsonul 3e, se vor subtraversa printr-un foraj orizontal dirijat din pichetul 1 până în pichetul 27, groapă lansare 6x5,5x3 m, groapă primire 6x5,5x3 m, h=14,33 m generatoarea superioară a conductei, L=351 m, 2 robineți cu sertar pană Dn500Pn64 conform plan detaliu subtraversare DO-0055_1.

- Pe tronsonul 3f conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - drum pietruit între picheții 15-16, L=3,3 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

  - șanț pământ între picheții 21-24, L=4,5 m și drum pietruit între picheții 24-25, L=4,5m prin subtraversare în şanţ deschis.

  - drum de pământ între picheții 29-30, L=5,4 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

  - cale ferată, la km 3+673 între picheții 31-32, prin subtraversare în foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x12 mm, L=11,5 m, groapă lansare 4x3x3 m, groapă primire 2x3x3 m, h=1,5 m generatoarea superioară, tub, cămin scurgeri, dispozitiv de aerisire, 2 robineți cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0056.2

  - DJ 228 asfaltat DN22C-DN22A și șanț betonat între picheții P35-39, prin subtraversare în foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x12 mm, L=5 m, groapă lansare 4x3x2,95 m, groapă primire 2x3x3,5 m, h=1,5 m generatoarea superioară, tub, cămin scurgeri, dispozitiv aerisire, robinet cu sertar pană Dn500Pn64, Detaliu nr. DO-0056.1

Tronsonul 4

- Pe tronsonul 4a conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", subtraversează Drumul asfaltat DN 22C - în câmp P8-9, prin foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x12 mm L=11,5 m, groapă lansare 4x3x3,5 m, groapă primire 2x3x3 m, h=2,51 m generatoarea superioară a tubului de protecție, cămin scurgeri, dispozitiv de aerisire, robinet cu sertar pană Dn500Pn64, conform plan detaliu subtraversare DO-0057_1.

- Pe tronsonul 4b conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", subtraversează un drum pământ între picheții 2-3, L=4m, prin subtraversare în şanţ deschis.

Tronsonul 5

- Pe tronsonul 5a conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 5b conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 5c conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 5d conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

- Pe tronsonul 5e conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - drum pământ între picheții 2-3, L=3,5 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

  - CF Hârșova- Medgidia km 5+751, între picheții P5-6, prin foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x12 mm, L=11,5 m, groapă lansare 8x5,5x4 m, groapă primire 6x5,5x4 m, h=2,51 m generatoarea superioară a tubului de protecție, cămin scurgeri, conductă legătură cămin scurgeri L=14 m, dispozitiv de aerisire, robinet cu sertar pană Dn500Pn64, conform plan detaliu subtraversare DO-0106_1.

- Pe tronsonul 5f conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează următoarele obstacole:

  - Dig din pământ și Canal de pământ între picheții P3-6, foraj orizontal în tub protecție Ø 660,4x12 mm L=24 m, groapă lansare 6,63x3x3 m, groapă primire 6,35x3x3 m, h=1,5 m generatoarea superioară a tubului de protecție, conform plan detaliu subtraversare DO-0107_1.

  - Drum de pământ Medgidia-Cuza Vodă P7-8, L=3,8 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

Tronsonul 6

- Pe tronsonul 6 conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20", traversează un Canal pământ între picheții P2-4, L=6,6 m, prin subtraversare în șanț deschis.

Tronsonul 7

- Pe tronsonul 7 conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" nu traversează obstacole.

Tronsonul 8

- Pe tronsonul 8 conducta de țiței nou proiectată cu diametrul Ø 20" traversează următoarele obstacole:

  - Fir vale între picheții P 3-4, L=5,2 m, prin subtraversare în şanţ deschis

  - Drum pământ între picheții P 7-8, L=3,8 m, prin subtraversare în şanţ deschis.

Realizarea subtraversărilor prin foraj orizontal dirijat constă în :

- Forajul tunelului pilot

În prima fază se va instala instalaţia de foraj și va fi executată din punctul de intrare un tunel pilot. Aceasta presupune introducerea prăjinilor de foraj în pământ și stabilirea traseului subtraversării. Se realizează cu ajutorul capului de forare (sapă de foraj) care cu ajutorul fluidului de foraj şi jeturilor de înaltă presiune formează un tunel. Localizarea capului de forare se bazează pe unde electromagnetice emise de un emiţător aflat în capul de forare și preluate de un detector de la suprafaţă care le transformă în coordonate localizând astfel adâncimea, poziţia şi înclinaţia în fiecare moment.

- Lărgirea tunelului pilot

În a doua fază tunelul pilot este mărit în mod succesiv până la diametrul final prin tragerea garniturii de foraj dinspre punctul de ieşire spre punctul de intrare. Pentru a realiza acest lucru, sapa de foraj se înlocuieste cu o sapă lărgitoare. Sapa lărgitoare este echipată cu duze şi lame de tăiere, care să permită eliminarea detritusului, atât hidraulic cât și mecanic. În funcţie de condiţiile de sol, se utilizează un amestec de apă și bentonită (fluidul de foraj) care susţine tunelul forat, reduce forţele de frecare, permiţând în acelasi timp ca materialul excavat să fie transportat la o instalaţie de separare la suprafaţă.

- Pozarea conductei proiectate

În a treia fază tronsonul de conductă proiectat, asamblat pe mal, este tras înapoi de la punctul de ieşire în tunelul forat plin cu fluid de foraj. Pentru a face acest lucru, tronsonul de conductă proiectat este conectat la garnitura de foraj şi tras înapoi către punctul de intrare. Atunci când apare conducta la punctul de intrare, aceasta a ajuns în poziţia sa finală și în condiţii de siguranţă, iar instalarea conductei este completă. Secţiunea circulară între exteriorul conductei şi interiorul tunelului forat rămâne umplută cu fluid de foraj care în timp, datorită adiţionării moleculelor de apă de către bentonită, se întăreşte formând o protecţie suplimentară a conductei ce a fost pozată.

4. Cuplarea conductei proiectate

După realizarea subtraversării, tronsonul de conductă proiectat va fi cuplat pe ambele maluri la conducta existentă. Cuplările se vor executa prin sudură cap la cap. Pe ambele laturi ale subtraversării, pe conducta proiectată vor fi instalaţi robineţi de secţionare în tub protector metalic pentru închidere în caz de avarie.

DESCRIERE LUCRĂRI DEZAFECTARE CONDUCTE

Culoarul de lucru este comun atât pentru conducta proiectată cât și pentru conducta existentă care se va dezafecta. Se vor dezafecta doar tronsoanele de conductă montate în șanț deschis.

La intersecția căilor ferate, drumurilor comunale, naționale, canale din pământ, canalul navigabil Poarta Alba – Midia Navodari și Rezervația naturală Valu lui Traian, noile tronsoane de conductă se vor monta prin foraj orizontal, fără a afecta structura de rezistență a acestora, iar tronsoanele de conductă existente nu se vor dezafecta. După golirea și curățirea acestora, vor fi asigurate prin aplicarea de capace metalice sudate la capete și vor rămâne în sol.

După terminarea lucrărilor de montaj în fir curent ale noilor tronsoane de conductă se vor executa lucrări de dezafectare, ce includ următoarele operații:

- obţinerea permisului de lucru cu foc;

- se depisteazǎ conductele existente precum și alte lucrǎri subterane (cabluri de forţǎ, de telefonie, etc);

- se sapă gropile de poziţie la capătul fiecărui tronson;

- se golesc tronsonele înlocuite, cu recuperarea lichidului evacuat în habe;

- se decuplează tronsonul ce urmează a fi înlocuit;

- se trasează lăţimea şanţul pe traseul tronsonului ce va fi dezafectat;

- săparea şanţului, până sub generatoarea inferioară a conductei ;

- tăierea conductei în tronsoane şi ridicare la suprafaţă;

- la suprafaţă se taie în bucăţi (de preferat zonele de îmbinare prin sudură);

- se încarcă în mijloace de transport special amenajate pentru transport material tubular;

- se transportă la baza de depozitare material tubular indicată de beneficiar;

- se trece la astuparea şanţului, se are în vedere să nu fie afectate eventualele conducte, cabluri şi canalizări pozate în zona conductei dezafectate.

Încărcarea, transportul, preluarea şi tratarea/eliminarea finală a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de dezafectare vor fi executate cu respectarea H.G. 1061/2008 și H.G. 856/2002.

În funcţie de gradul de uzură, se vor stabili destinaţiile ulterioare ale cupoanelor de conductă: refolosire sau valorificare prin centrele REMAT. Indiferent de utilizarea lor, deşeurile metalice vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate şi se va ţine evidenţa acestora.

Lucrările de dezafectare vor fi efectuate cu utilaje, scule şi echipamente corespunzătoare acestui tip de lucrări. De asemenea, constructorul va aduce pe şantier utilaje pentru a putea efectua lucrări de: săpături, tăieri metal, eventual beton, ridicat, transport.

Demontarea conductelor existente se va executa numai de către unităţi specializate, care dispun de mijloace tehnice de execuţie și control corespunzătoare precum şi de personal calificat pentru astfel de lucrări.

După îndepărtarea tuturor utilajelor și materialelor rezultate din dezafectarea conductelor, se vor efectua lucrări de refacere a terenului la starea iniţială.

Prin lucrările care urmează a se executa nu se evacuează în mediul ambient substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea apei, aerului, solului şi subsolului, prin urmare lucrările executate vor avea un impact nesemnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

Amenajarea organizarii de santier

Organizarea de şantier se va amenaja în interiorul culoarului de lucru, în afara ariei naturale protejate, pe teren având categoria de folosință agricolă și va ocupa o suprafață de aproximativ 450 m2.

Pentru execuţia lucrărilor, antreprenorul îşi va asigura organizarea de şantier astfel încât impactul asupra mediului să fie minim iar depozitarea și transportul personalului şi materialelor să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

Lucrările provizorii necesare organizării de șantier se vor amplasa pe culoarul de lucru al conductei care va fi delimitat de o bandă de avertizare a zonei de lucru marcată corespunzator, pe toată durata lucrărilor de construcții - montaj. Se vor monta plăci avertizoare vizibile ziua cât și noaptea în toate zonele periculoase (utilaje, instalații).

Organizarea de şantier se va amenaja în interiorul culoarului de lucru, pe teren având categoria de folosință agricolă și va ocupa o suprafață de aproximativ 450 m2.

În zona rezervației Valu lui Traian, organizarea de șantier se va realiza la distanța de aproximativ 26 m de valul din pământ.

Contractantul este obligat să asigure:

- amenajarea corespunzătoare a terenului conform normelor;

- amenajarea de spaţii pentru depozitarea materialelor în condiţii de siguranţă;

- condiţii igienico-sanitare pentru personalul de execuţie;

- dotarea corespunzătoare pentru asigurarea primului ajutor;

- căi de acces corespunzătoare normelor tehnice și de apărare împotriva incendiilor.

Pentru organizarea de şantier se vor realiza:

- împrejmuirea zonei de lucru cu bandă de delimitare;

- amenajare acces utilaje de construcţie și maşini auto de transport;

- amenajare de platforme pentru organizarea spaţiilor specifice lucrărilor de şantier, amplasarea de spații pentru depozitarea materialelor;

- amenajare grupuri sanitare ecologice pentru muncitori;

- amenajarea utilităţilor pentru organizarea de şantier respectiv asigurarea alimentǎrii cu apǎ potabilă, generatoare energie electrică, spaţii destinate amplasării containerelor ecologice pentru depozitare deșeuri.

Aprovizionarea cu materiale se va efectua în mod eşalonat, funcţie de faza de lucru.

Lucrările se vor executa în timpul zilei, personalul care îsi va desfăşura activitatea va fi transportat la şi de la punctul de lucru cu mijloace auto de transport.

La sfârșitul lucrării, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, sistematizând și refacând terenul.

Programul pentru implementarea proiectului

Durata estimata de realizare a proiectului este de cca. 12 luni.

Etapizarea desfasurarii lucrarilor proiectului:

| Etapele principale ale proiectului |  |  |  |  |  | LUNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Amenajarea organizarii de santier, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| amenajarea zonei de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrari de executie proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probele de presiune ale conductei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predarea conductei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezafectarea organizarii de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata normata de serviciu pentru conductele de transport gaze naturale este de 40 ani. In baza unor reparatii capitale, realizate ca urmare a inspectiei cu PIG inteligent a conductei, durata de viata se va prelungi.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

- impactul proiectului asupra mediului se va manifesta temporar, doar în perioada de realizare a proiectului (pe o durată limitată de 12 luni), în etapa de funcționare nefiind estimată apariția unui impact datorită pozării subterane a conductei. La finalizarea lucrărilor, terenurile vor fi readuse la starea inițială în cel mai scurt timp.

- avand in vedere caracteristicile proiectului, localizarea acestuia și durata redusă de realizare a lucrărilor de execuție, nu se estimează apariția unui impact cumulat cu alte proiecte din zonă. Prin implementarea măsurilor de reducere propuse prin proiect, atât în perioada de execuție cât și în perioada de operare nu se va înregistra un impact semnificativ asupra mediului;

- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică, din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar și național ;

- proiectul nu are legătură directă cu managementul ariei naturale protejate;

Amplasamentul se suprapune parțial peste limitele Rezervației de interes national 2.359 Valul lui Traian.Tronsonul de conductă 2f va subtraversa Rezervația de interes national 2.359 Valul lui Traian prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea de 1,5m față de generatoarea superioară a tubului de protecție. Gropile de lansare și de primire vor fi amplasate în afara zonelor protejate la distanță de aproximativ 10m față de aria naturală protejată.

Conducta existentă ce subtraversează rezervația Valul lui Traian nu va fi dezafectată în zona subtraversării. După golire și curățare, tronsonul de conductă scos din uz se izolează la capete cu capace metalice sudate.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Pentru realizarea proiectului au “Înlocuire conductă ţiţei Ø20” Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aprox. 13600 m)” au fost luate în considerare următoarele criterii:

- Criteriul de securitate în exploatare, ținând cont de necesitatea și importanța acestei investiții, dar și de riscurile inerente legate de transportul țițeiului prin conducte, au fost analizate și adoptate astfel soluțiile cele mai sigure existente, cu integrarea tuturor standardelor tehnologice de calitate;

- Criteriul economic: au fost analizate cele mai eficiente soluții și metodologii de înlocuire a conductei de transport țiței care, în egală măsură, să asigure o durată de exploatare cât mai lungă. S-a propus astfel realizarea noilor tronsoane și dezafectarea celor existente în culoar comun, conducând la costuri de execuție cât mai scăzute;

- Criteriul social: S-a ales execuția lucrărilor pe traseul conductei existente, astfel încât să necesite amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile, atât în perioada de realizare, cât și în etapa de exploatare (ce presupune zone de protecție și siguranță a conductei).

Proiectul tehnic, are la bază studii topografice și geotehnice pentru evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului; semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări și contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplas(ri de teren, zone de sedimenta(ie eolian( intens( etc.), care ar putea influen(a stabilitatea terenului și siguran(a obiectivului proiectat; stabilirea situa(iei apei subterane de pe traseul conductei în vederea adoptării măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice.

Pentru siguranţa în exploatare conductelor a fost dimensionată cu o grosime mai mare de perete (9,5 mm în fir curent și 11 mm la traversări de obstacole) care include: adaos pentru coroziunea exterioară, adaos pentru coroziunea şi abraziunea interioară, adaos pentru abatere negativă.

La traversarea obstacolelor de importanță majoră (drumuri asfaltate, cale ferată, canal navigabil, rezervația naturală Valul lui Traian), tronsoanele de conductă se vor monta subteran prin foraj orizontal, fără a afecta structura acestora.

Pe baza acestor criterii, s-a stabilit o singură alternativă privind amplasamentul, materialele utilizate și etapele de execuţie a lucrărilor de înlocuire a conductei.

Prin alegerea amplasamentului proiectat se impune respectarea distanţelor de siguranţă faţă de alte obiective din vecinătate, conform normelor și normativelor în vigoare, precum și cele menţionate în avizele factorilor interesaţi.

La realizarea proiectului s-a avut în vedere generarea unui impact minim asupra mediului în perioada de execuţie iar exploatarea conductei să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă.

Alternativa 0 şi impactul prognozat

Alternativa 0 reprezintă situaţia în care se renunţă la proiectul “Înlocuire conductă ţiţei Ø20” Constanţa – C1 pe 8 tronsoane (aprox. 13600 m)”.

Impactul prognozat pentru această alternativă va fi unul negativ din punct de vedere al protecției mediului, nerealizarea proiectului poate avea efecte semnificativ negative asupra mediului (poluare sol, ape subterane) în cazul unor spargeri / fisurări ale conductei avarii datorate gradului ridicat de coroziune.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, cu modificari si completari,  privind Emisiile  Industriale.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – nu este cazul.

Impactul cumulat :

Realizarea proiectului se va face cu respectarea distanțelor de siguranță între instalațiile de transport țiței și obiectivele existente în zonă (căi ferate, drumuri, canale, LEA, conducte, etc.) conform normativelor și legislației în vigoare. Lucrările se vor desfașura în baza Autorizației de Construire cu respectarea condițiilor impuse de Avizatori (drumuri, rețele electrice, Apele Romane, etc).

În zona amplasamentului analizat, se desfăşoară activităţi agricole.

Din informaţiile publice disponibile în zona analizată nu sunt planificate alte proiecte importante.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Soluţiile tehnice adoptate în proiect au ca scop asigurarea unui impact minim asupra solului, subsolului şi apelor, atât în etapa de execuţie cât şi în perioada de exploatare a obiectivelor.

Efectele negative (nesemnificative) identificate și analizate în capitolele anterioare sunt temporare (pe perioada lucrărilor de execuţie) și locale, la nivelul ariei de desfăşurare a proiectului.

Impactul generat de realizarea proiectului va avea un caracter local (la nivelul zonei de investiţii) și o durată de generare redusă în timp.

Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra calităţii aerului prin intensificarea traficului pe drumurile de acces datorită emisiilor de gaze de eşapament şi zgomotului. Impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică. Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de sursele mobile este nesemnificativă.

În cazul unei spargeri accidentale se va acţiona conform planului de prevenire a poluărilor accidentale, astfel încât să prevină producerea altor incidente prin eliminarea sursei.

Prin respectarea măsurilor prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapă, a normelor de sănătate şi securitate în muncă, a instrucţiunilor proprii privind apărarea împotriva incendiilor se apreciază că impactul asupra mediului produs de realizarea proiectului va fi local, redus şi temporar pe perioada desfăşurării lucrărilor.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- Subtraversarea canalului Dunare – Marea Neagra se va face prin foraj orizontal dirijat. la realizarea lucrarilor, tot personalul implicat va fi instruit cu privire la necesitatea protectiei starii corpurilor de apa;

- Este interzisa deversarea deseurilor de orice tip sau a resturilor de materiale in corpurile de apa;

- Este interzisa deversarea de ape uzate neepurate, reziduuri sau deseuri in corpurile de apa;

- Se va intocmi Planul de prevenire a poluarilor accidentale si se vor desemna responsabili cu implementarea acestuia;

- Orice rezervoare mari / autocisterne cu furtun de evacuare integral si duza, vor fi prevazute cu mijloace de protectie si cu blocarea duzei deasupra nivelului maxim de umplere, duza fiind blocata pe pozitie atunci cand nu este utilizata;

- Toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc., utilizate pe santier vor fi in stare buna si nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de lubrifiere si hidraulice, tavile de scurgere metalice fiind amplasate sub acestea daca nu sunt utilizate;

- In cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in ateliere specializate, unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor;

- Alimentarea cu carburanti si lubrifianti se va face in locuri special amenajate evitandu-se pierderile;

- Apele rezultate in urma testelor de presiune se vor evacua in statii de epurare autorizate;

- Respectarea prevederilor proiectului tehnic privind sistemul de protectie a conductei si calitatea materialelor, in scopul evitarii proceselor de coroziune.

- In cazul scurgerilor accidentale de carburant sau lubrifianti in zona de lucru, sursa va fi identificata si se va actiona pentru oprirea scurgerii. Pamantul contaminat va fi excavat, colectat in saci si transportat in oragnizarea de santier sau la o societate autorizata pentru decontaminare;

- Antreprenorul va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate si eficiente pentru personalul in locatii adecvate de-a lungul lucrarilor. Toate toaletele vor fi ecologice si vor fi golite regulat.

AER SI CLIMA

- Utilizarea unor echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- In perioadele lipsite de precipitatii se va asigura umectarea drumurilor de acces si a zonelor cu lucrari active in vederea reducerii emisiilor de particule si incadrarea concentratiilor (PM10/ PM 2,5) in valorile limita prevazute de legislatia in vigoare;

- Transportul pamantului, deseurilor si oricaror materiale care degaja praf se va realiza la nivelul intregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) in scopul reducerii emisiilor de particule;

- Verificari tehnice periodice ale autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor;

- Evitarea executarii lucrarilor care presupun manevrarea cantitatilor de sol (decopertari/ umpluturi) in perioadele cu vanturi puternice;

- Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate in perioada de constructie;

- Oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- Eliminarea corespunzatoare a deseurilor rezultate;

- Utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor in perioadele secetoase;

- Evitarea executarii lucrarilor care presupun vopsirea conductelor in perioadele cu vanturi puternice;

- Interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa in apropierea materialelor inflamabile;

- Se vor stabili zone pentru fumat in organizarea de santier si in zona de lucru;

- Personalul va fi instruit cu privire la pericolul de incediu;

- Dotarea cu mijloace tehnice de interventie in caz de incendiu, substante de stingere si accesorii;

- Sudarea confectiilor si tevilor se va face cu existenta permiselor cu foc aprobate de conducerea SNTGN Transgaz SA Medias si numai de catre personal special instruit si dotat pentru executarea acestor tipuri de lucrari.

SOL SI SUBSOL

- Se va delimita si respecta culoarul de lucru;

- Se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- Solul decopertat si excavat va fi depozitat in imediata apropiere a santurilor de pozare a conductelor si reutilizat la efectuarea umpluturilor. Operatiunile de sapare si umplere se vor desfasura la distanta scurta de timp astfel incat capacitatea productiva a solului excavat sa nu fie diminuata semnificativ si sa fie redus riscul de colonizare cu specii ruderale si/ sau alohtone invazive;

- Se va evita poluarea solului cu uleiuri si carburant prin asigurarea functionarii corespunzatoare a utilajelor si efectuarea operatiilor de intretinere in spatii special destinate;

- Evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- Deseurilor generate in urma lucrarilor, precum si a celor de tip menajer vor fi colectate in recipiente corespunzatoare, in spatii special amenajate;

- Utilizarea de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic pentru executia lucrarilor, precum si pentru transportul materialelor si pentru preluarea si transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructie;

- Intretinerea, alimentarea cu combustibil sau curatarea autovehiculelor si utilajelor se vor realiza in locuri special amenajate, aflate la distanta de zonele sensibile sau in interiorul organizarilor de santier;

- Produsele periculoase vor fi depozitate in recipientele originale;

- Respectarea cu strictete a normelor de gestiune a deseurilor, de distributie si alimentare cu carburanti, eliminarea apelor uzate si vidanjarea toaletelor ecologice;

- Se va evita ocuparea unor suprafete de teren in plus fata de cele prevazute prin proiect;

- Stratul de sol vegetal indepartat va fi depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa finalizarea lucrarilor, pentru a face posibila reinstalarea naturala a vegetatiei;

- In cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata / eliminata in functie de tipul de contaminare; organizarile de santier vor fi dotate corespunzator cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanta care poate cauza poluare in urma unei gestionari necorespunzatoare;

- La finalizarea lucrarilor de constructie, terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea initiala; se va utiliza solul vegetal decopertat la initierea lucrarilor, pentru a pastra aceleasi calitati structurale ale acestuia;

- Zonele care au fost afectate de indepartari ale vegetatiei vor fi stabilizate corespunzator, iar in zonele ramase libere dupa finalizarea constructiilor, vegetatia initiala va fi refacuta.

BIODIVERSITATEA

- Respectarea programului si a etapelor de realizare a proiectului in zonele ariilor naturale protejate pentru a se evita perturbarea speciilor de fauna, dar si a celor de flora din zona proiectului;

- Evitarea stationarii de durata a vehiculelor si echipamentelor grele in pajistile si in zonele unde exista o probabilitate mai mare de prezenta a habitatelor prielnice pentru speciile de fauna de interes conservativ;

- Nu vor fi efectuate lucrari de reparatie a vehiculelor si a echipamentelor de lucru in teren;

- Colectarea din zonele de lucru a oricaror deseuri generate (menajere sau de ambalaj), materiale sau reziduuri, pentru a nu afecta in mod negativ solurile si apele din zona si odata cu acestea habitatele terestre, vegetatia si speciile de fauna asociate. Personalul

- lucrator va fi instruit cu privire la interdictia referitoare la hranirea animalelor (mai ales a cainilor hoinari) sau a abandonarii resturilor alimentare in zonele de lucru;

- Personalul implicat in activitatile desfasurate pe teren va fi instruit cu privire la masurile de protectie a biodiversitatii prezente in Perimetrului proiectului, atat inainte cat si in timpul desfasurarii lucrarilor, in cadrul sedintelor operative;

- Personalul lucrator va fi instruit, in mod particular, referitor la interdictia legala privind colectarea de plante si animale, cat si privind interdictia ranirii si omorarii deliberate a indivizilor ce apartin speciilor protejate si nu numai, urmand a se acorda o atentie deosebita in desfasurarea lucrarilor in zonele de interes conservativ;

- Nu se vor utiliza si nu se vor abandona pe teren substante si amestecuri de substante periculoase pentru speciile de flora si fauna;

- Se recomanda ca lucrarile proiectului sa fie executate in timpul zilei, evitandu-se astfel transportul echipamentelor, utilajelor si a personalului pe timpul noptii, in apropierea arealelor sensibile din cadrul ariilor naturale protejate;

- Se recomanda asigurarea limitelor impuse de lege in ceea ce priveste emisiile de zgomot ale utilajelor si intretinerea corecta a acestora;

- Respectarea Normelor Tehnice privind proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale cu privire la pregatirea suprafetei de teren pentru lucrarile de constructii si montaj;

- Defrisarea masei lemnoase se va face cu respectarea normelor tehnice de exploatare si curatare a suprafetei de crengi si resturi vegetale;

- Se va adopta tehnologia de exploatare care sa produca prejudicii minime asupra solului si vegetatiei din zona limitrofa perimetrului de defrisat.

PEISAJ

- Minimizarea pe cat posibil a suprafetelor afectate de constructii, decopertari, amenajari temporare;

- Refacerea suprafetelor afectate temporar ca urmare a desfasurarii lucrarilor de constructie si incadrarea acestora in peisaj;

- Pe toate suprafetele afectate temporar in timpul constructiei (ex: organizari de santier) vor executa lucrari de instalare a vegetatiei la finalizarea lucrarilor de constructie. zonele afectate de lucrarile de constructie vor fi aduse la o stare care sa reprezinte cat mai fidel starea naturala a zonelor afectate si sa asigure integrarea peisagistica a elementelor supuse lucrarilor de refacere.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

  - Informarea cetatenilor din zona cu privire la programul lucrarilor;

  - Incurajarea angajarii de personal calificat si necalificat din zona de implementare a proiectului;

  - Protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranta in perimetrul lucrarilor;

  - Interzicerea accesului in zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

  - Utilizarea de vehicule, echipamente si utilaje in stare de functionare optima, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

  - Limitarea traseelor din zonele locuite de catre utilajele si autovehiculele cu mase mari;

- Inainte de inceperea lucrarilor se vor identifica, in prezenta detinatorilor, conductele si cablurile existente in zona de amplasament a instalatiilor de gaze si se vor lua toate masurile necesare pentru protejarea acestora si astfel evitarea deteriorarii lor, respectiv intreruperii furnizarii de utilitati spre zonele locuite sau zonele industriale. Vor fi marcate zonele de suprapunere iar saparea santului se va face manual.

  - Asigurarea supravegherii arheologice pentru intreaga perioada in care se vor derula lucrarile de realizare, pe tot traseul conductei;

  - In cazul se vor releva existenta unor straturi de depuneri arheologice, lucrarile sunt oprite si este necesara asigurarea cercetarii arheologice;

  - In eventualitatea descoperiirii unor complexe arheologice care impugn conservare ’’in situ’’, proiectul se va adapta realitatilor relevate de cercetare arheologice.

ZGOMOT SI VIBRATII

- Se vor utiliza echipamente si utilaje al caror nivel de zgomot si vibratii se incadreaza in limitele admise.

- Desfasurarea activitatilor doar pe timp de zi;

  - Manipularea materialelor de constructie in conditii de atentie sporita, in special la operatiunile de descarcare a acestora.

DESEURI

Lista principalelor categorii de deseuri si cantitatile de deseuri estimate a fi generate in etapa de constructie sunt prezentate in tabelul de mai jos:

|  |  |  |  | Cod deseu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conform |  |  |  |  |  | Cantitatea estimata a |  |
|  | Sursa de deseuri |  |  | listei |  |  | Denumirea deseului/ Mod de depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fi generata |  |
|  |  |  |  | europene a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | deseurilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asamblarea conductelor | 17 04 07 |  |  | Deseuri metalice/containere metalice |  | 1 to/ proiect |
|  | Asamblarea conductelor, | 17 02 01 |  |  | Deseuri de lemn/containere |  | 0,1 to |
|  | transportul conductelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etapa de construire a | 17 09 04 |  |  | Amestecuri de deseuri de |  | 10 to |
|  | conductei |  |  |  |  | la constructii, altele decat |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | cele specificate la 17 09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01, 17 09 02 si 17 09 03/colectate temporar la zona de lucru |  |  |  |
|  | Organizarea de santier | 20 01 01 |  |  | Deseuri municipale si |  | 0,5 to/luna |
|  | Zona de lucru | 20 01 02 |  |  | asimilabile, inclusiv |  |  |  |
|  |  |  | 20 01 08 |  |  | fractiuni colectate separate/pubele si saci menajeri |  |  |  |
|  |  |  | 20 03 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea de santier | 15 01 01 |  |  | Deseuri de ambalaje |  | 0,1 to |
|  | Zona de lucru | 15 01 02 |  |  | (hartie si carton, materiale |  |  |  |
|  |  |  | 15 01 04 |  |  | plastice, metalice, sticla)/containere |  |  |  |
|  |  |  | 15 01 07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona de lucru | 15 01 10* |  |  | Ambalaje care contin |  | 0,01 to |
|  |  |  |  |  |  |  | reziduuri sau sunt |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | contaminate cu substante |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Periculoase/spatiu special amenajat |  |  |  |
|  | Organizarea de santier | 15 02 02* |  |  | Absorbanti, materiale |  | 0,1 to |
|  | Zona de lucru |  |  |  |  | filtrante (inclusiv filtre de |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ulei fara alta specificatie), |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | materiale de lustruire, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | imbracaminte de protectie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | contaminata cu substante |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Periculoase/saci si recipient metalici |  |  |  |
|  | Subtraversarea | 01 05 04 |  |  | Noroaie de foraj pe baza |  | 4 to |
|  | obstacolelor prin foraj |  |  |  |  | de apa/containere |  |  |  |
|  | orizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atat in perioada de executie a proiectului, cat si in cea operationala, se vor aplica urmatoarele masuri in ceea ce priveste gospodarirea deseurilor :

- gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, avandu-se in vedere in special aplicarea ierarhiei deseurilor, respectiv:

prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operatiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetica), eliminarea,

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

  - fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- toate tipurile de deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipienti adecvati. Recipientii pentru stocarea temporara a deseurilor vor fi etichetati cu codul corespunzator deseului stocat,

- se va asigura in cadrul organizarii de santier amenajarea de spatii corespunzatoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor,

- deseurile menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi predate catre firma de salubritate din zona,

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase,

- evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase,

- toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizati in acest sens,

- transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,

- pentru toate deseurile rezultate pe amplasament, constructorul va incheia contracte cu operatori economici autorizati, respectand intru totul prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA, AER, SOL SI SUBSOL, BIODIVERSITATE, PEISAJ

- se va asigura monitorizarea functionarii obiectivului si revizii periodice ale echipamentelor componente in vederea evitarii producerii accidentelor.

- In caz de avarii cand trebuie executate lucrari la conducte, masurile de atenuare sunt similar cu cele din etapa de construire.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va asigura monitorizarea functionarii obiectivului si revizii periodice ale echipamentelor componente in vederea evitarii producerii accidentelor.

- In caz de avarii cand trebuie executate lucrari la conducte:

- vor fi identificate zonele de suprapunere cu conductele de apa, cabluri de telecomunicatii pentru a nu le avaria accidental si a intrerupe furnizarea serviciilor catre populatie;

- se va verifica daca zonele de interventie se suprapun cu zone potential arheologic sau situri arheologice.

Masurile de atenuare sunt similar cu cele din etapa de construire.

ZGOMOT SI VIBRATII

- nu sunt necesare masuri de evitare, reducere si prevenire, conducta de transport gaze naturale si obiectivele aferente nefiind surse generatoare de zgomot.

DESEURI

In perioada de functionare vor fi generate deseuri doar in timpul operatiunilor de asigurare a

mentenantei obiectivului. Vor fi generate in principal deseuri tehnologice (metalice, resturi de

electrozi, textile contaminate, recipiente de la vopsea, etc.).

Daca apar avarii la conducta de gaz, aceasta va necesita interventii specifice de reparatii, deseurile

produse fiind similare cu cele din perioada de constructie, diferind doar cantitatile de deseuri

generate.

Cantitatile de deseuri generate in etapa exploatarii sunt variabile si nu pot fi cuantificare in acest

moment.

SITUATII DE RISC

Măsuri pentru prevenirea/ reducerea de riscuri pe perioada de exploatare:

- revizia echipmentelor pe bază de program la intervale regulate;

-verificarea şi, după caz, înlocuirea aparaturii de măsură şi control, în conformitate cu prevederile reglementărilor metrologice în vigoare, sau cu prescripţiile tehnice;

- intervenţii rapide în caz de incident;

- supraveghere atentă în zonele în care agresivitatea solului este mare sau foarte mare;

- semnalizare corespunzătoare a traseului conductei;

- respectarea strictă a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă.

În cazul avariilor pe conducte se impun următoarele măsuri:

- remedierea defectelor, montarea armăturilor, cuplarea conductelor şi traversărilor etc., se execută fără presiune de fluid în tronsonul cuprins între două robinete de secţionare consecutive, ţinând cont de următoarele:

- oprirea fluxului de gaze şi purjarea conductei;

- blocarea robinetelor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;

- la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicaţie pentru menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul brigăzii, dispeceratul unităţii şi mijloacele de transport pentru eventualele intervenţii.

- conductele vor intra in exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute în proiect, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru inlăturarea cauzei si limitarea efectelor prin:

- anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi diminuarea efectelor acestora;

- informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia;

- instruirea echipelor de intervenţie şi a personalului;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Activitatea de demontare/dezafectare/inchidere/post-inchidere - include activitatile specifice de demontare/dezafectare conducte, eliminare sau pastrare in amplasament si readucerea terenului la starea initiala.

Lucrarile de dezafectarea proiectului la sfarsitul duratei de exploatare vor fi similare lucrarilor realizate pentru montarea instalatiilor.

In cazul conductelor de transport gaze naturale, la incetarea activitatii se adopta una dintre urmatoarele solutii:

- Dezafectarea conductei de transport gaze la incetarea activitatii consta in urmatoarele variante:

- Abandonarea conductei in subteran dupa ce se iau masuri de depresurizare, evacuarea gazelor remanente, umplere cu aer si obturare cu capace sudate, iar realizarea operatiunilor propuse nu afecteaza alte constructii sau instalatii existente;

- Scoaterea la suprafata a conductei, indepartarea acesteia de pe teren, inclusiv a instalatiilor aferente acesteia, refacerea stratului vegetal si redarea in circuitul de folosinta intial al terenului.

- Dezafectarea elementelor constructive ce insotesc conducta se va realiza facand apel la tehnici de dezasamblare/demolare;

- Aducerea suprafetelor de teren afectate temporar (organizarea de santier, culoarul de lucru) la starea initiala, prin nivelarea terenului si refacerea stratului vegetal;

Solutia finala va fi adoptata la data respectiva, luand in considerare faptul ca durata de viata a unei conducte de transport gaze naturale poate fi de peste 40 ani. Din punct de vedere al protectiei mediului se vor respecta prevederile legislative in vigoare la data respectiva.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  printre care:

    - art.28, alin.(1): Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform OUG nr. 92/2021, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

  - Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

  - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificari si completari;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de construcţii se va face prin firme specializate şi autorizate.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

2.In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

3.In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) din data de : 20.10.2021 - etapa de incadrare,  20.04.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala de emitere a acordului de mediu.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare nationale/locale:  depunerea solicitării acordului de mediu – 10.12.2019 (ziarul Evenimentul zilei),  etapa de incadrare – 12.03.2020 (ziarul Libertatea), depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice - 02.11.2020 (ziarul Libertatea), anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 11.01.2021(ziarul Libertatea);

-Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: avand nr. de inregistrare 69 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, in data de 08.12.2020, dat fiind Adresa ANPM nr. 1/1456/20.03.2020 privind derularea procedurilor de reglementare pe perioada starii de urgenta; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

- In timpul executiei:

Plan de monitorizare a factorilor de mediu :

| Factori de mediu | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Apa | Apa uzată rezultată de la probele tehnologice se va transporta cu cisterna la stațiile de epurare din zonă. Înainte de evacuare se va urmări încadrarea in limitele impuse de NTPA 002/2005. | Antreprenor general |
| Aer | Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport | Antreprenor general |
| Zgomotul | Trimestrial - nivelul de zgomot la limita șantierului | Antreprenor general |
| Deseuri | Lunar – evidența gestiunii deșeurilor | Antreprenor general |
| Vegetație | Gradul de acoperire cu vegetație în primul an dupa redarea terenului in circuit | Antreprenor general |

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- respectarea legislaţiei specifice privind transportul gazelor naturale prin conducte ;

- concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011 ;

- gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificari si completari ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- raportarea lucrarilor efectuate pentru refacerea mediului

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Notificare înregistrată la A.P.M. Constanta 14936 din 17.12.2020;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului,

- Planuri de amplasament si plan de incadrare in zona.

- Dovada achitarii tarifelor .

Avize, acte emise de alte autorităţi:

Certificat de urbanism nr. 114/31.07.2019, emis de Consiliul Judetean Constanta;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

Celzin LATIF                                                                               Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Consilier Anca CARACUDĂ

Prezentul acord contine 36  pagini si s-a redactat in 3  exemplare.