ACORD DE MEDIU   proiect

Nr.      din  23.05.2022

Ca urmare a cererii adresate de CHIMISLIU CONSTANTIN, cu sediul in  mun. Constanta, str. Laic Voda, nr. 14, judetul Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 5992/25.03.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+5E+6 RETRAS CU FUNCTIUNEA DE BIROURI SI LOCUINTE, IMPREJMUIRE TEREN SI AMENAJARI PEISAGERE,  propus a fi amplasat în mun. Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, nr. 1G, jud. Constanta, n scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Constanța, în partea estică a orașului, în zona Spitalului Militar din Constanta(anexa 1), in zona cuprinsă intre str. Prelungirea Bucovinei, plaja Marii Negre, strada Mihai Eminescu si proprietati private, având adresa atribuită pe str. Prelungirea Bucovinei nr. 1G .

Terenul identificat cu nr. cadastral 204533 are o suprafață de 697 mp și este în proprietatea domnului CHIMIȘLIU CONSTANTIN în baza Contractului de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 1787/15.06.2005.

Folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber, conform Certificatului de urbanism nr. 2510/14.08.2020, iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate – PUZ aprobat prin HCL 126/29.04.2020, este: ZM1a-zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire izolat și regim de înălțime mare.

Terenul are următoarele vecinătăți :

- Spre Nord: Domeniul Public/Str. Prelungirea Bucovinei, IE222935, IE222941, IE222971

- spreEst:  Domeniul Public/strada propusă;

- spre Vest: teren Consiliu Local Constanța

- spre Sud: proprietate privată;

Conform OMC nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, imobilul este situat în zona Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555 nr.crt.15, perimetrul delimitat de strada Iederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd.1Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd.Aurel Vlaicu până la Pescărie – la S de Mamaia, malul Mării și Portul Comercial.

Terenul nu are interdicții de construire .

Tabelul nr. 1: Inventar de coordonate

| Nr. crt. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 792144.115 | 305320.683 |
| 2 | 792144.141 | 305300.140 |
| 3 | 792185.850 | 305289.052 |
| 4 | 792182.433 | 305298.106 |
| 5 | 792178.925 | 305303.639 |
| 6 | 792166.275 | 305313.171 |
| 7 | 792159.267 | 305316.410 |
| 8 | 792149.384 | 305319.205 |
| 9 | 792145.468 | 305320.197 |
| 10 | 792144.115 | 305320.683 |

Caracteristici fizice ale proiectului:

Tema de proiectare stabilită pentru investiția propusă prevede edificarea pe amplasamentul analizat, a unui imobil  2S+P+5E+6Retras ce va gazdui spații de birouri la parter și apartamente la etaje. În subsolul clădirii vor fi amenajate locuri de parcare, spații tehnice și adapostul de protecție civilă. Proiectul se va realiza în condițiile încadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat cu H.C.L.C. nr. 126/29.04.2020 (vezi anexa 5): POT 75% și CUT 3,6.

Tabelul nr. 2: Bilanțul teritorial

| SUPRAFAȚA TERENULUI - 697,00 mp (cf. acte și măsurători cadastrale) |
| --- |
| SUPRAFEȚE | EXISTENT | APROBAT Cf. PUZ HCLC126/29.04.2020 | PROPUS |
| Suprafața construită totală | 0,00 mp | - | 408,18 mp |
| Suprafața construită desfășurată pt calcul CUT | 0,00 mp | - | 2375,27 mp |
| Suprafața construită desfășurată subterană | 0,00 mp | - | 956,83 mp |
| P.O.T. | 0% | 75% | 58,56 % |
| C.U.T. | 0 | 3,60 | 3,40 |

Organizarea  spațial-funcțională

Clădirea va avea regim de înălțime 2S+P+5E+6retras (înălțimea maximă 25 m) și va prezenta următoarea organizare funcțională (anexa 8 – planuri de situație nivele):

Tabelul nr. 3

| Subsol 2 | Spații tehnice, adăpost de protecție civilă, grup pompare hidranți interior și exterior, rezerva de apă, gospodăria de apă menajeră, cuvele sistemului de parcare tip Klaus | 512,97 mp |
| --- | --- | --- |
| Subsol 1 | Spații parcare, camera centrale termice, camera gunoi | 433,11 mp |
| Parter | Birouri, spații tehnice, nod circulații | 367,14 mp |
| Etaj 1 | 3 apartamente, terase, nod circulații | 475,42 mp |
| Etaj 2 | 3 apartamente, terase, nod circulații | 471,40 mp |
| Etaj 3 | 3 apartamente, terase, nod circulații | 471,40 mp |
| Etaj 4 | 3 apartamente, terase, nod circulații | 458,00 mp |
| Etaj 5 | 3 apartamente, terase, nod circulații | 465,72 mp |
| Etaj 6 | 2 apartamente, terase, nod circulații | 469,44 mp |
| Arie construită desfășurată | 4094,82 mp |

Imobilul va avea un numărde 16 apartamente, dintre care 7 cu 2 camere, 7 cu 3 camere și 1 apartament tip penthouse cu 4 camere. Capacitatea maximă simultană este de 41 persoane în zona de locuințe și 8 persoane la birouri, însumând un total de 49 persoane.

Fiecare apartament respectă cerințele minimale pentru locuințe cerute prin Legea locuinței nr. 114/1996, actualizată: înălțimea liberă este de 2.70m și sunt respectate suprafețele utile minime pentru camerele de locuit.

Accesul pietonal in imobil se va face pe latura de nord prin zona de recepție. Din recepție se face accesul spre cele două paliere funcționale: accesul spre etajele superioare de locuire și accesul spre spațiul destinat birourilor, de la nivelul parterului. Tot la nivelul parterului se regăsesc spații tehnice destinate locuințelor și spații funcționale aferente birourilor, precum chicineta pentru angajați, grupuri sanitare.

Nodul de acces face legatura atât cu etajele superioare de locuire, cât și cu parcajul subteran, spațiile tehnice aferente clădirii și adăpostul de protecție civilă. Circulația verticală se va realiza cu ajutorul unei scări și a unui ascensor pentru 6-8 persoane.

Sistem constructiv și materiale folosite

Incinta și stabilizarea terenului se vor realiza prin intermediul unui număr de piloți forați dispuși perimetral subsolurilor.

Structura de rezistență se va realiza din stâlpi și diafragme din beton armat, turnat monolit. Sistemul de fundare se va realiza prin intermediul unor piloti forați. Plăcile se vor realiza în sistem dală groasă și grinzi perimetrale.

Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie de BCA grosime 35 cm și tâmplării din aluminiu cu rupere de punte termică și geam triplu strat.

Finisajele exterioare vor fi compuse din zone cu termosistem-tencuieli decorative pentru exterior și zone de placare – fațadă ventilată.

Compartimentările interioare se vor realiza atât din pereți de zidărie cu blocuri ceramice autoclavizate(BCA) de 15 și 25 de cm grosime, pereți din gipscarton, atât simplu cât și hidrofob. Grosimea compartimentărilor va varia în funcție de material, de cerințele de portabilitate și cerințele aferente (izolație fonică, termică, rezistență la foc etc.)

Tâmplăria interioară respectiv ușile din interior vor fi realizate din material lemnos sau metalic corespunzător necesarului de rezistență la foc. Se vor construi de asemenea compartimentări din sticlă în zona de birouri de la parter.

Învelitoarea se va realiza în sistem de terasă necirculabilă peste etajul 6, respectiv peste etajul 5 terasă circulabilă aferentă apartamentului de la etajul 6.

Pardoselile vor fi realizate din placaje de piatră naturală sau placări ceramice în zonele publice și băi. În camerele de locuit ale apartamentelor se va folosi parchet stratificat, iar în zona de birouri mochetă pentru trafic intens/parchet.

Finisajele folosite vor fi din materiale de bună calitate (piatră naturală, lemn, placări ceramice), iar culorile vor respecta prevederile din Regulamentul Local de Urbanism.

Accese, căi de circulație

Accesul principal pietonal se va realiza prin zona de recepție, în partea de Nord-Est  a terenului, din str. Prelungirea Bucovinei, care urmează, conform PUZ aprobat cu HCL 126/29.04.2020, să fie continuată  în zona de nord și est a amplasamentului analizat, ca strada cu profil tip A.

Accesul în parcarea de la subsol se va realiza la nivelul subsolului 1, prin intermediul unor rampe cu panta de maximum 18%,  dinstrada de profil A propusă pe partea de est  a terenului, menționată anterior.

Trotuarul propus se va racorda cu circulațiile carosabile propuse și se vor conforma rampele de acces pietonal între trotuar și carosabil pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap in incinta amplasamentului si a imobilului.

Pentru respectarea HCL Constanta nr. 113/2017 pentru deservirea imobilului se vor asigura 31 locuri de parcare, astfel:

- 1 loc de parcare /80 mp suprafata desfasurata in cazul birourilor: 4 locuri

- 1 loc de parcare pentru fiecare apartament cu Suprafata utila < 100mp: 10 locuri

- 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament cu Suprafata utila > 100mp: 12 locuri

- 20% suplimentar pentru vizitatori: 5 locuri

Cele 31 de locuri de parcare vor fi organizate astfel:

- 30 de locuri de parcare vor fi amenajate în Subsolul 1,  în sistem independent tip Klaus Multibase 2072i-205EB și DB;

- un loc de parcare  va fi amenajat în exteriorul Subsolului 1, cota -4,15.

Împrejmuire

Împrejmuirea amplasamentului se va realiza partial, pe laturile de vest si de nord ale amplasamentului, laturile de est si sud ramanand fara imprejmuire .

Relația cu construcțiile și obiectivele învecinate

- față de limitele de Nord și Est dispunerea se va face pe aliniamentul curbiliniu;

- față de limita Sudică, limita exterioară a construcției se va situa la odistanță de 2 m;

- față de limita vestică, imobilul va fi dispus la distanțe cuprinse între 2,05 și 4,90 m.

În raport cu construcțiile și amenajările vecine, situarea noului imobil va fi următoarea:

- spre Nord: la 12,2 m față de cel mai apropiat imobil  P+1E;

- spre Est:  Domeniul Public/strada propusă distanța de 6,5 m până în ax;

- spre Vest: teren Consiliu Local Constanța liber de construcții;

- spre Sud: proprietate privată – teren liber de construcții.

Conform PUZ aprobat cu HCL 126/29.04.2020, in zona ZM1a din care face parte si amplasamentul analizat cladirile pot fi amplasate pe aliniament cu conditia ca distanta dintre cele doua cladiri de pe fronturi opuse de strada sa fie de minim jumatate din inaltimea la cornisa  a cladirii celei mai inalte dintre cele doua.

In cazul analizat se respecta aceasta conditie avand in vedere ca inaltimea cladirii propuse este de 24,15m iar distanta intre cladirea propusa si cea mai apropiata cladire existenta-imobilul P+1E situat la nord de cladirea propusa, este de 12,20m.

Spații verzi

Conform prevederilor PUZ aprobat prin HCL 126/29.04.2020 pentru  ZM1a-zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire izolat și regim de înălțime mare, în care se înscrie și imobilul propus,  este obligatorie realizarea de spații verzi plantate la sol pe o suprafață de minimum 5% din suprafața parcelei.

In cadrul proiectului analizat, în dezvoltarea conceptului, s-a avut în vedere dispunerea de spații verzi generoase la toate nivelurile clădirii, toate apartamentele beneficiind de terase înverzite.

Astfel, spațiile verzi vor ocupa o suprafață totală de 453 mp, reprezentând 64,99% din suprafața totală a lotului și vor fi repartizate astfel:

- 58,60 mp la nivelul solului (8,4%);

- 394,40 mp pe terase și fațade.

Va fi prevăzută o paletă de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri astfel încât, în fiecare anotimp, imaginea culorilor să fie în ton cu anotimpul și culorile imobilului, realizarea unor elemente de îngrădire constând în plantare gard viu (din specii de arbuști cu frunze semipersistente), plantări de arbori și arbuști decorativi (material dendrologic de calitate - din specii de foioase și rășinoase care să îndeplinească cerințele funcționale și estetice ale zonei, alegerea acestora făcându-se pe criterii de adecvare la condițiile de mediu și crearea unei ambianțe plăcute, atractive), precum și gazonarea suprafețelor libere de teren. Toate acestea vor contribui la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor.

Modul de asigurare al utilitatilor:

Zona în care se află amplasamentul este echipată cu rețele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, energie electrică, telecomunicații și de gaze naturale. Soluțiile de racordare se vor întocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de rețele și vor respecta condițiile impuse de aceștia.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă. Beneficiarul a solicitat și a obținut avizul de amplasament nr. 1134/48068/09.06.2021 al RAJA S.A (anexa 9) în care se precizează următoarele:

- pe str. Prelungirea Bucovinei există conducta de distribuție apă: Dn. 110mm PEHD;

- pe str. Prelungirea Bucovinei, până în dreptul imobilului cu nr. cad. 222935 există colectorul menajer Dn 250mm AZB cu cămin de vizitare Cve ce nu aparține RAJA SA și care deversează apele uzate menajere într-o stație de pompare ce nu aparține RAJA SA;

- pe str. Prelungirea Bucovinei există colectorul pluvial Dn 250mm AZB.

Cu acordul deținătorului de rețele din zonă se va proceda la racordarea imobilului la conductele de distribuție apă potabilă și canalizare. Conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare se va avea în vedere condiția de respectare a culoarului de teren de 3 m stânga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor din rețeaua de  distribuție –ce reprezintă zonă de protecție și siguranță, care nu se va betona și pe care nu se vor executa construcții provizorii sau definitive.

Alimentarea cu apa rece a obiectivului din rețeaua orășenească de apă, se va realiza prin intermediul unui cămin de branșament dotat cu un apometru, doi robineți de sectorizare, un filtru pentru impurități tip Y și o clapetă de sens cu diametrele nominale Dn50.

Racordarea imobilului din căminul de branșament nou propus, se va face prin intermediul unei conducte tip PEHD Dn50 (De 65mm, SDR11, PN16) care va alimenta cu apă toți consumatorii din cadrul imobilului .

Rețeaua de alimentare cu apă propusă, se va executa din tronsoane montate îngropat din conducte de PEHD (de la căminul de branșament până la intrarea în clădire – demisol) și din Ol-Zn (dupa intrarea în clădire – distribuție la gospodăria de apă potabilă și consumatorii casnici).

Branșamentul este dimensionat ținând cont că parametrii de debit și presiune necesari la consumatorii menajeri finali sunt asigurați de gospodăria proprie de apă potabilă.

Gospodaria de apă potabilă este amplasată la subsolul 2 al obiectivului propus, într-un spațiu special destinat și este alcatuită din:

- 1 rezervor tampon vertical confectionat din material plastic cu volumul de 2 mc.

- 1 vas de hidrofor de capacitate 500l;

- Grup de pompare apa rece pentru consum menajer cu următoarele caracteristici: Q= 2.00l/s, Hp= 45mCA.

Asigurarea apei pentru stingerea incendiilor

Pentru parcajul subteran tip P1, două niveluri de parcare, conform art 154 (2) NP 127/2009, obiectivul se va proteja cu hidranți de interior care trebuie să permită acționarea cu 2 jeturi de apă în funcțiune simultană, timp de30minute (parcajul nu este echipat cu instalație automata tip sprinkler).

Astfel, se va realiza o instalație de stins incendiu pentru parcajul subteran cu hidranți interiori apă-apă .

Volumul necesar de apă hidranți interiori: Vi=4.2 l/s*30min = 7.52 mc.

Conform normativului NP 127/2009 art.153.1e (parcaj subteran tip P1)și Normativului P 118-2/2013 cu completările ulterioare-Ordinul 6026/2018 art 6.1.n parcaje subterane, potrivit reglementarii specifice este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți exteriori.

Volumul necesar de apă hidranți exteriori: Vi=5 l/s*180min = 54 mc.

Se va amplasa un hidrant exterior suprateran Dn 80, cu record Storz DN100.

Gospodăria de apă pentru hidranții interiori și exteriori va fi amplasată la subsolul 2 și va avea rolul stocării rezervei intangibile pentru combaterea incendiilor interioare+exterioare și pompării apei la parametrii de presiune și debit necesariîn instalațiile de stingere.

Gospodaria de apă pentru incendiu cu hidranți interiori + exteriori se va compune din:

- 1 bazin pentru stocarea apei, din beton, volum util 62mc, montat îngropat. Bazinul subteran este prevăzut cu alimentare prin ventil electromagnetic cu deschidere automată pentru alimentare apă, preaplin și golire;

- grupul de pompare incendiu (hidranti interiori și exteriori), compus la rândul lui din două electropompe 1A+1R (una activăși una de rezervă) și o pompăpilot;

- 1 distribuitor Dn150, L=2.5m;

- recipient de hidrofor 300l cu membrana de cauciuc.

Pentru clădirea de locuit, conform Normativului P 118-2/2013 nu este necesară instalație de stins incendiu cu hidranți interior și nici exteriori, clădirea de locuit fiind considerată clădire normală, doarece are un regim de înălțime de P+6E niveluri supraterane.

Conform normativului P118/2-2013 și cu completările ulterioare din Ordinul 6026/2018,  este necesară echiparea cu instalații de stingerea incendiului cu coloane uscate în clădirea de locuit.

Se va amplasa o coloană uscată pentru casa de scară, cu diametru de 75mm și racord pentru furtun avand cuplaj Storz cu diametru de trecere de 45mm, pe fiecare nivel.

Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate se montează la loc vizibil, separat de orice alt racord, la o înălţime de maximum 1,5 m față de sol și o înclinare de 45°față de verticală.

Pentru alimentarea cu apă, se asigură accesul mașinilor de serviciu pentru situații de urgențăîn orice anotimp; distanța de la calea de acces cea mai apropiată până la racordul de alimentare cu apă nu trebuie sădepășească 40 m.

Evacuarea apelor menajere

Evacuarea apelor uzate menajere generate in cadrul obiectivului se va face, prin intermediul retelei interioare de canalizare, în rețeaua orășenească. Racordul exterior se va face în canal de protecţie, până la căminul de canalizare care va fi racordat la  colectorul stradal.

Colectarea apelor uzate menajere de la băi și bucătării se va realiza prin conducte de canalizare verticale,executate din tuburi de scurgere tip PP.

Coloanele de canalizare menajeră se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din PP montate pela subsolul(S1) al clădirii, de unde vor fi evacuate pe cel mai scurt traseu spre rețeaua de canalizare publică. Astfel, apele uzate menajere vor fi preluate de rețeaua exterioară formată din conducte tip PVC-KG și camine de canalizare și vor fi deversate la rețeaua publică de canalizare menajeră.

La executia rețelelor de canalizare exterioară menajeră se va folosi tubulatură din PVC-KG SN8 culoare portocalie, cu mufe si garnituri de cauciuc.

Conductele de canalizare menajeră se vor poza în șanțuri prevăzute cu un strat de nisip și în corelare cu pantele de montare aferente fiecărui diametru de conducte tip PVC-KG.

Apa folosită pentru stropirea spațiilor verzi se va contoriza separat și va fi scăzută din cantitățile de apă preluată de sistemul de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale

Apele meteorice de pe învelitoare, terase și balcoane sunt colectate prin intermediul unor receptoare de terasă, fiind apoi transportate prin intermediul unor coloane realizate din țeavă tip PP, către colectorul pluvial existent pe strada Prelungirea Bucovinei (Dn 250mm AZB).

Apele accidentale de la nivelul parcării se vor colecta prin intermediul sifoanelor de scurgere, cu grătar metalic rezistent la trafic și trecute printr-un separator de hidrocarburi de 3l/s amplasat la subsol 2.

Din separatorul de hidrocarburi apele tratate vor fi preluate de o basa și deversate in rețeaua de canalizare pluvială de incintă, pozată la plafonul subsolului 1 si ulterior in colectorul pluvial existent pe strada Prelungirea Bucovinei (Dn 250mm AZB).

Asigurarea apei calde menajere

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin intermediul unui modul de preparare apa calda menajera, amplasat in camera tehnica de la subsol 2 prin intermediul unui boiler monovalent de capacitate 1500 litri cu o serpentina racordata la circuitul de incalzire apa calda menajera de la centrala termica si la un sistem de 5 panouri solare cu 30 de tuburi vidate. Panourile solare vor fi amplasate pe terasa conform planurilor .

Pentru asigurarea instalaţiei de prepararea apa calda menajera şi preluarea dilatărilor, boilerul va fi echipat cu un vas de expansiune de capacitate 150 litri. Sistemul de panouri solare va fi echipat cu un vas de expansiune de 80 litri si pompa de circulatie pentru agentul termic.

Asigurarea agentului termic

Alimentarea cu energie termică este prevazută din surse proprii, care asigură independența în exploatare a imobilului, respective două centrale termice având capacitatea de 120kW(Δt=50/30°C) fiecare, ce funcționează cu combustibil gazos, echipate cu câte un cazan.

Centralele termice sunt situate în camera special destinată ce se află la subsolul clădirii.

Alimentarea cu energie electrică

Obiectivul se va alimenta cuenergie electrică în regim trifazat de la rețeaua din zonă.

De la blocul de masura si protectie trifazat se va alimenta tabloul electric general - TEG, din care se vor alimenta tablourile cu rol de securitate la incendiu - TCV, TSPI, tabloul electric adapost protectie civila TALA, tabloul electric aferent liftului Tlift.

De la cele doua firide de contorizare palier situate in camera FDCP, sunt alimentate tablourile aferente fiecarui apartament TEAp, tabloul electric aferent spatiului de birouri TEB, precum si tabloul electric aferent spatiilor comune TESC . Plecarile catre fiecare apartament, spatiu de birouri sau spatii comune sunt protejate si prevazute cu contoare de energie electrica activa.

Descrierea etapei de constructie

În cazul de față, în vederea realizării lucrărilor de construcții ale imobilului propus, vor fi necesare lucrari astfel:

- îndepărtare a vegetației spontane de la suprafață,

- amenajarea organizarii de șantier,

- Lucrari de terasamente;

- Sapaturi, sprijiniri, asternere pat de pozare, umpluturi.

Ulterior, construirea propriu-zisa a imobilului  presupune urmatoarele lucrari:

- Realizare infrastructura;

- Realizare structura din beton armat;

- Realizare inchideri perimetrale din zidarie de BCA;

- Realizari compartimentari interioare din zidarie de caramida;

- Realizare instalatii interioare

- Realizare finisaje interioare si exterioare;

- Realizare instalatii exterioare;

- Realizare imprejmuire teren;

- Amenajare exterioara – locuri de parcare, spatii verzi,  alee pietonala;

Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate descrise în acest capitol este o tehnologie tipică executării lucrărilor de constructii cladiri.

La executia lucrarilor, solutiile propuse prin proiect sunt solutii care vor avea un impact minim asupra mediului. Lucrarile propuse se refera la utilizarea betonului de ciment si a prefabricatelor de beton de ciment, lemn si metal, materiale care au un impact minim asupra mediului fiind realizate din agregate minerale naturale in proportie de 100%.

| Nr.crt. | ETAPE LUCRĂRI CONSTRUIRE | DURATA | PERIOADA ESTIMATĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORGANIZARE ȘANTIER | 45 zile | Iunie 2022- iunie2024 |
| 2 | LUCRĂRI DE CONSTRUIRE | 21 luni |  |
| 21 | trasare, excavație, umpluturi |  |  |
| 22 | Execuțielucrăribetonarmat |  |  |
| 23 | Montajelemente prefabricate |  |  |
| 24 | Arhitecturășifinisaje |  |  |
| 25 | Sistem anvelopantclădire |  |  |
| 26 | lucrări de instalații |  |  |
| 3 | AMENAJARI EXTERIOARE | 45 zile |  |
| 31 | Rețeleexterioare |  |  |
| 32 | Drumurișisistematizareverticală |  |  |
| 33 | Execuțiebranșamente |  |  |
| 34 | Montajsemnalepublicitare |  |  |
| TOTAL PERIOADA DE REALIZARE CONSTRUCȚIE | 12 luni |  |

Lucrari de sistematizare si stabilizare a terenului

Pentru efectuarea lucrărilor de excavare și de realizare a infrastructurii construcției propuse, fără a pune în pericol stabilitatea și integritatea proprietăților vecine s-a propus prin documentatia de rezistenta, execuția unui sistem de sprijinire cu pereți îngropați din panouri de beton armat executați sub protecția de noroi bentonitic. Pe toate laturile, sapatura se va executa taluzat pana la cota subsolului 1, dupa care se vor realiza pereti mulati (fara spraituri) cu lungimea de incastrare in teren de 4.00m si 7.50 m in consola Peretii mulati vor avea grosimea de de 40 cm. Lungimea lor, incluzand grinda de coronament, este de 11.45 m. Lungimea transeelor curente vor fi de 2.80 m. Peretii vor fi incastrati in stratul de argila.

Cota superioara a grinzii de coronament va fi la nivelul cotei terenului amenajat pe zona de nord

Peretii incintei au caracter temporar, ei servind doar pentru realizarea sapaturii.

Elementele constitutive ale pereţilor incintei sunt:

- Panouri de rezistenţă şi etanşare din beton armat;

- Grinzi de solidarizare a panourilor;

- Spraituri metalice.

Pe perioada execuţiei nu se admite stagnarea apelor de precipitaţii în săpături, fiindnecesare măsuri de dirijare sau de evacuare rapidă în exterior, de aceea se recomanda proiectarea si realizarea un sistem de drenaj concomitent cu lucrările de consolidare si sistematizare a terenului.

Se va studia și posibilitatea executării unui dren la baza zidului de sprijin, care să preia apele rezultate din scurgerile de pe versant sau din nivelurile de apă existente în stratificația zonei și canalizarea lor către o stație de pompare.

Lucrări necesare organizării de șantier

- organizarea de șantier se va amenaja pe suprafetele de teren disponibile precum si suprafete din parcela adiacenta aflata in proprietate privata. Suprafetele afectate ce nu sunt in proprietatea beneficiarului vor face obiectul unor contracte de inchiriere in care vor fi evidentiate masurile de refacere la terminarea lucrarilor;

- accesul va fi amplasat astfel incat sa nu perturbe traficul auto din zona;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier cu un gard din plasă de sârmă și plasă de protecție de la nivelul schelei;

- Organizarea de santier va dispune, conform planurilor anexate, dupa cum urmeaza:

- Suprafata parcare 4 locuri - cca. 53.00 mp

- Suprafata teren/platforme pozare container santier - cca. 68.25 mp

- Suprafata teren/platforme de depozitare materiale de constructie - cca. 193.37 mp

- Suprafata teren/platforme deseuri - cca. 100 mp

- Suprafata curatare roti autovehicule- cca. 35 mp

- Suprafata teren / platforme pentru armaturi, cofraje, curatare cofraje – cca. 66mp;

Dupa finalizarea lucrarilor, constructiile si instalatiile existente in cadrul organizarii de santier vor fi demontate si evacuate, iar spatiile ocupate temporar de organizarea de santier vor fi amenajate conform proiectului.

Activitati de dezafectare

În momentul preluării activului de către actualul beneficiar, amplasamentul funcționa ca o parcare improvizată, fiind acoperit de o platformă din piatră spartă și câteva pâlcuri de vegetație spontană. Avizele obținute de la deținătorii de rețele de utilități din zonă atestă că nu sunt necesare lucrări de deviere rețele de pe terenul studiat.

Înainte de începerea lucrărilor de construcții ale obiectivului propus se va proceda la curățarea terenului de resturi vegetale și  desființarea platformei pietruite.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 2510/14.08.2020 emis de Primaria Municipiului Constanta, folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber, iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate – PUZ aprobat prin HCL 126/29.04.2020 este: ZM1a-zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire izolat și regim de înălțime mare.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Analiza alternativelor rezonabile pentru proiectul propus se referă la următoarele aspecte: concepția proiectului, respectarea normelor și standardelor în vigoare privind proiectarea lucrărilor, adaptarea la configurația terenului și la elementele de relief,tehnologiile și echipamente utilizate în construcția imobilului, mijloace de acces, respectarea planurilor de urbanism aprobate, respectarea punctelor de vedere emise de autoritățile locale și centrale, de deținătorii de utilități, respectarea altor proiecte ce se dezvoltă în zonă.

# Alternativa „zero”

Alternativa “0” reprezintă situația în care proiectul nu se va realiza, iar amplasamentul studiat își va menține categoria de folosință actuală. Menținerea acestei situații este de natură să determine o înrăutățire a stării factorilor de mediu, în lipsa unei amenajări coerente a amplasamentului, precum și scăderea atractivității zonei.

În cazul alternativei zero, principalele forme de impact se referă la:

- emisii de noxe în lipsa parcărilor și condițiilor nefavorabile de trafic;

- posibile fenomene de alunecari de teren si degradare a falezei prin lipsa sistemelor de drenaj;

- scăderea potențialului economic al zonei;

- blocarea activității și reducerea veniturilor beneficiarului;

- pierderea unor oportunităţi privind apariţia unor locuri de muncă directe, în cadrul proiectului şi indirecte, în activităţi comerciale ( lipsa unor noi surse pentru bugetul local).

# Alternative privind alegerea amplasamentului

Motivația  alegerii amplasamentului a fost legată în primul rand de potențialul acestuia:  teren liber de construcții, într-o zonă rezidențială deja antropizată.

Prin realizarea investiției propuse , nu se va modifica destinația actuală a zonei, reglementată conform PUZ aprobat prin HCL 126/29.04.2020 si evidențiată în certificatul de urbanism nr. 2510/14.08.2020: ZM1a-zonă de coastă centrală mixtă cu regim de construire izolat și regim de înălțime mare.

Nu există conflicte între funcțiunea propusă și alte funcțiuni din zonă, amplasamentului nu îi este stabilit niciun fel de regim de protecție, prin urmare nu a fost nevoie de identificarea unor alternative privind localizarea proiectului.

Amplasamentul se află la o distanță de 285 m de Marea Neagră, fiind situat în afara fâșiei de teren aflate în imediata apropiere a zonei costiere, delimitata conform H.G. nr. 794/2004 privind stabilirea responsabilitatilor, criteriilor si modului de delimitare a fasiei de teren aflate in imediata apropiere a zonei costiere, in scopul conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si  peisagisitice din zonele situate in apropierea tarmului, articolele 3 si 7 , litera b. Plaja Mării Negre, domeniu public al statului aflat în administrarea ANAR-ABA Dobrogea-Litoral este situată la o distanță de 116m (vezi anexa 6.1), la baza taluzului. Între limita estică a terenului studiat și creasta taluzului se interpun străzi profil A și A2 de acces în zonă și alte proprietăți private incluse în zonele de reglementare stabilite conform PUZ aprobat prin HCL 126/29.04.2020 (anexa 5) :ZM1c (zona de coastă centrală mixtă cu regim de construire discontinuu și izolat și regim de înățime mediu), ZL2m (zona de locuințe colective, formând ansambluri preponderent rezidențiale aflate în afara zonei protejate) și ZBR3m (zona dotărilor publice aferente zonei de plajă).

# Alternative privind realizarea proiectului

Soluția propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al ratei de recuperare și costuri de construcții mai mici; în mod similar costurile de exploatare sunt mai reduse.

Alternativele de asigurare a utilităților și a conectivității cu infrastructura existentă în zonă s-au adoptat în vederea asigurării unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu: peisajului, solului, apei, aerului și asupra patrimoniului cultural, în special pe termen lung, respectiv în perioada de exploatare a obiectivului.

Astfel:

- s-a optat pentru alimentarea din rețeaua municipală de alimentare cu apa potabila și nu din surse proprii – foraj de alimentare, executat la mare adancime.

- evacuarea apelor uzate se va face în rețeaua municipală de canalizare cu epurare acestora în Stația de epurare a apelor uzate Constanța Nord și nu se va proceda la epurarea apelor uzate pe amplasament cu evacuarea acestora într-un receptor natural.

- pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii  și preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unor centrale pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenescă precum in combinatie cu panouri solare, fiind exclusă utilizarea de combustibil greu poluant sau utilizarea de centrale electrice care ar presupune supraîncărcarea rețelei de electricitate. De asemenea s-a optat pentru alternativa amplasarii a doua centrale termice la nivel de imobil in detrimentul alternativei de montare a unor centrale termice in condensatie , cu tiraj fortat, in fiecare unitate locativa, alternativa cu efecte benefice substantiale asupra emisiilor de poluanti in aer.

- Soluția aleasă rezolvă și problema locurilor de parcare, rezervând totodată și spațiu la nivelul parterului pentru înființarea spațiilor verzi. Alternativa organizării subterane a spațiilor de parcare in locul celor supraterane, va conduce și la reducerea nivelului de zgomot perceput de rezidenți din activitatea de parcare a autovehiculelor.

În final, având în vedere considerente tehnice, economice dar și de mediu (legate de aspecte de însorire și de amenajare a spațiilor verzi) a fost aleasă alternativa prezentată și analizată în prezentul studiu.Investiția se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 11598/OA/01.07.2021, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă .

Se va introduce Avizul de GA………….

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Din analiza inventarului de coordonate în proiecție STEREO ‘70 ale terenului studiat a reieșit  că acesta este situat în afara ariilor naturale protejate de tip SPA sau SCI existente pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța, situându-se la cca. 4 km sud-est de limita ROSPA 0057 Lacul Siutghiol și la cca. 350 m de limita vestică a  ROSPA 0076 Marea Neagră.

Impactul cumulat

Impactul cumulativ este definit ca efectul unui grup de activități sau acțiuni cu incidență asupra unei suprafețe sau a unei regiuni, a căror relevanță asupra mediului în semnificație singulară este lipsită de importanță, însă în asociere cu alte activități, inclusiv cele previzionate a se realiza in viitor, poate conduce la apariția unui impact semnificativ.

Efectele cumulative constau în creșterea concentrațiilor emisiilor în aer în zona de intersectie/de lucrări și creșterea nivelului de zgomot și vibratii peste limitele actuale. Creșterea traficul rutier în zonă determinat de realizarea proiectelor de investiție precum și funcționarea ulterioară a obiectivelor, pot genera un impact asupra mediului, producând efecte cumulative, respectiv efecte combinate rezultate atât din activitățile de construcție, cât și din operarea activităților existente și viitoare.

Pentru investiția propusă tema de proiectare stabilită prevede edificarea unui imobil de locuințe colective și birouri, în condițiile încadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat prin HCL 126/29.04.2020. Imobilul va avea un număre 16 apartamente, dintre care 7 cu 2 camere, 7 cu 3 camere și 1 apartament tip penthouse cu 4 camere.

pacitatea maximă simultană este de 41 persoane în zona de locuințe și 8 persoane la birouri, însumând un total de 49 persoane.

In zonele invecinate amplasamentului, nu se desfășoarăîn prezent niciun fel de lucrări de construcții, iar în cazul proiectului analizat au fost prevazute măsuri si au fost facute si recomandari privind posibilitățile de diminuare a impactului asupra mediului.

Astfel se apreciaza că nu se va manifesta un impact cumulatasupra factorilor de mediucu alte lucrari de constructii, în perioada executării lucrărilor de construcții.

In ceea ce priveste perioada funcționării obiectivului, imobilul  propus are aceleasi caracteristici cu cele existente in zona, respectiv locuire si nu este de natura sa afecteze calitatea factorilor de mediu in zona, astfel impactul cumulat cu obiectivele existente rămâne unul nesemnificativ.

Extinderea impactului va fi locală, de scurta durata, manifestat doar pe perioada de derulare a lucrărilor în zona de lucru respectivă, fapt ce denotă natura reversibilă a impactului.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,64, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

• achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere;

• personalul va fi instruit corespunzator; utilajele ce vor deservi activitatile desfasurate vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere; in aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa;

• depozitarea materialelor de constructii se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate, astfel incat sa se evite antrenarea materialelor pe sol de catre apele pluviale;

• se recomanda utilizarea unui sistem de recirculare a apelor folosite la spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier spre drumurile publice;

• se va avea in vederea gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate si migrarea unor eventual poluanti catre factorii de mediu apa freatica, sol, subsol.

AER

• acoperirea depozitelor de materiale de constructie ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice;

• utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

• folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera; utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare;

• transportul materialelor de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer;

• umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera.

SOL SI SUBSOL

• depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii;

• interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

• achizitionarea de material absorbant siinterventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol;

• se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

• suprafetele ocupate temporar vor fi readuse la starea initiala si utilizate ca suport pentru vegetatie plantata, in interiorul obiectivului;

• de asemenea, se va avea in vedere ca toate cantitatile de pietris/nisip ramase neutilizate la amenajari sau pietris rezultat in urma dezafectarii terenului ocupat temporar (de exemplu, organizare de santier) sa fie indepartate, astfel incat sa nu ramana astfel de materiale pe terenul neocupat de constructii.

BIODIVERSITATEA

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie; nu se vor realiza depozite neorganizate (se evita atragerea pasarilor);

• se impune implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspecte de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor abiotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

• pentru amenajarea spatiilor verzi si plantarea de arbusti se vor utiliza specii locale, evitandu-se introducerea in mediu a unor specii alohtone.

PEISAJ

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor  pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

Din punct de vedere al impactului transfrontier, distanta pana la cele mai apropiate granite nu ofera vizibilitate transfrontiera proiectului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari in starea de sanatate si confort a populatiei. Pentru evitarea oricaror implicatii in acest sens se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

• utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

-se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

-activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul orasului Navodari.

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor - cantitate prevazuta a fi generata - (t/perioada) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate valorificata | Cantitate eliminata |
| Materiale plastice (PEID, PVC) | S | 17 02 03 | √ | - |
| Deseuri metalice din constructii | S | 17 04 05 | √ | - |
| Capete conductori – neferoase cu izolatii | S | 17 04 11 | √ | - |
| Deseuri materiale pentru termoizolatii | S | 17 01 07 | - | √ |
| Deseuri materiale de constructie (lemn, sticla, materiale plastice, etc.) | S | 17 01 07 | √ | - |
| Alte deseuri specifice activitatilor de constructie | S | 17 09 04 | - | √ |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 08* | - | √ |
| Material absorbant contaminat | S | 15 02 02* | - √ |  |
| Deseuri ambalaje din hartiesi carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri ambalaje de material plastic | S | 15 01 02 | √ | - |
| Deseuri ambalaje din lemn | S | 15 01 03 | √ | - |
| Deseuri ambalaje metalice | S | 15 01 04 | √ | - |
| Deseuri de ambalaje contaminate | S | 17 09 03* | - | √ |
| Deseuri menajere si asimilabil menajere | S | 20 03 01 | - | √ |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

SCHIMBARI CLIMATICE

In ceea ce priveste obiectivul analizat, acesta se regaseste in sectorul rezidential, in care emisiile de OC 2 sunt legate in principale de consumul de energie, influentat in acest sector in principa de izolarea cladirilor. De asemenea , cresterea eficientei energetic are in vedere utilizarea de echipamente de inclazire cu eficiente superioare, iar in cazul energiei electrice, utilizarea corpurilor de iluminar mai eficinete din punct de vedere energetic.

Pe termen mediu si lung impactul direct este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

• consumul de apa se va contoriza cu apometre;

• se va verifica periodic integritatea sistemului de conducte de evacuare ape uzate, astfel incat sa se reduca riscul aparitiei unor avarii la conductele subterane cu efect de evacuare a apelor uzate in subteran;

• valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in conducta de canalizare a R.A.J.A Constanta se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005.

AER

- amenajarea de spatii verzi pe terenul neocupat de constructii si amenajari (se evita astfel

antrenarea de pulberi de pe sol); respectarea prevederilor HCJ Constanta 152/2013 privind asigurarea procentului de spatii verzi in interiorul terenului, prin intretinerea de spatii verzi, amenajari floristice, jardiniere, arbusti, etc.;

SOL –SUBSOL

- supravegherea integritatii sistemului de preluare si transport ape uzate;

- stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcarilor amenajate.

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va urmari asigurarea dotarilor necesare astfel incat eventualele activitati generatoare de zgomot sa fie gestionate in spatii inchise, in principal in perioadele recunoscute ca fiind de odihna pentru populatie.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Denumire deseu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | S | 20 03 01 | - | Deseuri menajere | S |
| Deseurihartie si carton | S | 20 01 01 | √ | Deseuri hartie si carton | S |
| Deseuri materiale plastice | S | 20 01 39 | √ | Deseuri materiale plastice | S |
| Deseuri ambalaje plastic (PET) | S | 15 01 02 | √ | Deseuri ambalaje plastic (PET) | S |
| Sticla | S | 20 01 02 | √ | Sticla | S |
| Metale | S | 20 01 40 | √ | Metale | S |
| Deseuri de ambalaje din lemn | S | 15 01 03 | √ | Deseuri de ambalaje din lemn | S |

- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curăţeniei atât în incinta cât şi în jurul obiectivului;

- deşeurile menajere se colectează, se depozitează în spaţiu acoperit, special amenajat şi sunt preluate de către serviciul de salubrizare local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere;

- se vor gestiona corespunzător ambalajele şi deşeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfăşurată ( sticle, PET, hârtie-cartoane, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale şi predate operatorilor economici  autorizati din punct de vedere al protecţiei mediului;

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

- izolarea termică corespunzătoare a anvelopei clădirii şi evitarea punţilor termice (gradul de izolare termică al clădirii propus urmăreşte o izolare termică superioară

- soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă;

- Sisteme de economisire a apei, prin utilizarea apei de ploaie si din foraj pentru irigaţii;

- economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

- echipamentele de climatizare/ventilare vor fi în sistem pompă de căldură, cu randament energetic sporit;

- se va avea in vedere pentru asigurarea apei calde, prin montarea panourilor solare ca sursa alternativa de energie, avand in vedere ca in zona litorala radiatia solara inregistreaza valori medii anuale de 130 kcal/cm2.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- avand in vedere ca amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este situat in Ora Navodari, zona Mamaia Nord, proiectul se supune prevederilor articolului nr. 6 din legea nr. nr. 597/2001, modificata prin legea 493/2006, prin O.U.G. nr. 81/30.06.2009 si O.UG.nr. 21/2014  pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in  zona de coasta a Marii Negre, si prin Legea nr. 45/24.03.2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in   zona de coasta a Marii Negre, care prevede urmatoarele: “În stațiunile turistice de pe litoral și în zona plajelor cu destinație turistică este interzisă executarea lucrărilor de construcție, pregătire, reparare, curățare a clădirilor, precum și a celor de reparare a străzilor, trotuarelor și dotărilor tehnicoedilitare subterane și aeriene, în perioada 15 mai- 15 septembrie a fiecărui an, cu excepția lucrărilor executate în cadrul unor programe și proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, lucrărilor aflate în derulare, lucrărilor sezoniere, lucrărilor care necesită intervenție urgentă și a lucrărilor care nu aduc atingere activității turistice."

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- in respectarea prevederilor OUG 202/2002, aprobata de Legea 280/2003 – privind gospodarirea integrata a zonei costiere, se va asigura accesul liber la plaja al populatiei ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va preveda o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- se vor monta separatoare de grasimi inainte de evacuarea apelor uzate provenite de la spatiile de alimentatie publica, in reteaua de canalizare;

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021;

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 21.07.2021, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 03.11.2021 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 24.06.2021,  etapa de incadrare – 13.04.2021, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –24.09.2021, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –05.11.2021;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: ADRIANA RAGALIE, certificate de atestare serie RGX nr. 008/02.09.2021, valabil pana la data de 02.09.2024;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 27.10.2021; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/2021, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti - la solicitarea autoritatii de mediu ;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - la solicitarea autoritatii de mediu ;;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre   autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe suport hartie, cat si electronic, conform OUG nr. 92/2021 ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- AVIZ FAVORABIL  NR. 08369149/ 05.07.2021 EMIS DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

- ADRESA NR. 9285/O.A./ 04.06.2021 EMISA DE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA “DOBROGEA-LITORAL”

- AVIZ NR. 1620/ 18.06.2021 EMIS DE MINISTERUL CULTURII – DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA CONSTANTA;

- AVIZ FAVORABIL NR. 316436.962/ 03.06.2021 EMIS DE DISTRIGAZ SUD RETELE

- CERTIFICAT DE URBANISM NR 382/ 09.04.2021 EMIS DE PRIMARIA ORASULUI NAVODARI

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

Prezentul acord contine 22 pagini si s-a redactat in trei exemplare.