MEMORIU DE PREZENTARE

(Intocmit in conformitate cu prevederile Anexei nr.5E din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului)

Proiect

''CONSTRUIRE  VILA  TURISTICA  P+1E,IMPREJMUIRE TEREN,SPATII VERZI  SI ORGANIZARE DE SANTIER ''

Amplasament

JUDETUL CONSTANTA, ORAS TECHIRGHIOL, STR.TRANSILVANIEI, NR.3

Beneficiar                                                                        Elaborator

Petrisor Fernardo Alberty si Georgiana                  ing.TASE  MIHAI

CUPRINS

I. Denumirea proiectului: ...................................................................................................................pg.3

II. Titular: ...........................................................................................................................................pg.3

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect.............................................................. .pg.3-8

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:..................................................................................pg.9

V. Descrierea amplasării proiectului................................................................................................... pg 9-10

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu.........pg.10-17

- B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității........... pg.17

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect........... .pg.17-19

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile....................................................................  .pg. 20

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)..................................pg.20

- B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat............................................................................................  .pg.20

X. Lucrări necesare organizării de șantier:............................................................................................pg.20-21

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile............................................................pg.22-23

XII. Anexe - piese desenate................................................................................................................   pg.23

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE  VILA TURISTICA P+1E,IMPREJMUIRE TEREN ,SPATII VERZI SI ORGANIZARE DE SANTIER

II. Titular:

- numele: Petrisor Fernardo Alberty si Georgiana si Bostan Adrian

- adresa poștală: mun. Constanta, str.Belvedere, nr.4

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel.0724/551665;

- numele persoanelor de contact:

  administrator- Petrisor Fernado Alberty

  responsabil pentru protecția mediului-

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)   Rezumat al proiectului

Beneficiarul detine prin Contractul de Vanzare - Cumparare  nr.890/30.10.2020 terenul intravilan in suprafata de 910,0 mp, situat in oras Techirghiol, str.Transilvaniei, nr.3, judetul Constanta. Terenul are functiunea de curti-constructii si este liber de constructii.

Vecinatatile terenului:

- N   – IE 105972

- S   – str.Transilvaniei

- E   – IE 101048

- V   – IE 107000

Prin proiectul propus, se doreste  realizarea unui  imobil P+1E- cu functiune de Pensiune turistica  cu 10 camere .

Plan General al proiectului propus:

Suprafata teren	 : 910,0 mp;

Suprafata construita  propusa     :  225,56 mp

Suprafata desfasurata  propusa  :  451,12 mp

POTexistent  : 0 %      POTpropus  : 24,78%

CUTexistent  : 0,0       CUTpropus  : 0,495

H max cornisa: 5,70 m

Suprafete alei pietonale si carosabile in incinta : 35,0 mp

Suprafete  parcari pe teren propriu : 76,50 mp

Suprafete spatii verzi : 572,94 mp

Accesul auto pe teren si cel pietonal  se vor realiza din strada Transilvaniei.

Pozitia constructiei in teren

Retrageri fata de limitele proprietatii:

- 17,50 m fata de aliniamentul strazii  Transilvaniei  pentru planul fatadei

- 2,0 m fata de limita  de  Nord a terenului

- 2,03 m fata de limita de Vest a terenului

- 2,00 m fata de limita de Est a terenului

b)  Justificarea necesității proiectului

Proiectul propus contribuie la dezvoltarea turistica in zona localitatii Techirghiol, cresterea capacitatii de cazare in localitatea Techirghiol prin realizarea unui imobil  P+1E cu functiune de Pensiune,  cu unitati de cazare in numar de 10 camere .

Necesitatea investitiei rezida in importanta dezvoltarii infrastructurii specifice activitatilor turistice in cadrul localitatii Techirghiol-recunoscuta in special pentru tratamentul balnear de specialitate,  concurand de asemenea la cresterea atractivitatii si a potentialului turistic al zonei.

Proiectul va contribui in mod direct la realizarea unei initiative de dezvoltare turistica a zonei, cu accent pe imbunatatirea serviciilor de cazare. De asemenea, in mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii.

c)   Valoarea investiției

Valoarea investitiei va fi de cca. 275000,0 euro, la curs calculat in luna noiembrie 2021.

d) Perioada de implementare propusă

Pentru proiectul propus, Primaria Orasului Techirghiol a emis Certificatul de urbanism nr.364/04.12.2020. Perioda de implementare a proiectului va fi in concordanta cu prevederile legale si termenul prevazut in autorizatia de de construire - cca 36 luni.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Se ataseaza prezentului memoriu:

- Planul de situatie (scara 1:500) in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru VILA TURISTICA, SPATII VERZI SI ORGANIZARE SANTIER. Planul contine si Inventarul de cordonate in sistemul de proiectie Stereografic 1970.

- Plan de incadrare in zona a imobilului situat in judetul Constanta, oras Techirghiol, str.Transilvaniei nr.3

- Plan parter (scara 1:50)

- Plan etaj (scara 1:50)\.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Caracteristice proiectului propus

- Profilul și capacități ale proiectului

Pensiunea turistica (P+1E), va avea o suprafata construita de 225,56 mp si o suprafata desfasurata de 676,68 mp.  Ca unitati de cazare, pensiunea  va avea 10 camere de doua persoane , capacitatea totala fiind de 20 locuri.

Sistemul constructiv

Structura de rezistenta a imobilului propus va fi alcatuita din pereti portanti din b.c.a. de 25 cm grosime, inramati cu centuri si samburi din beton armat la colturi si intersectii, plansee din b.a. peste parter si etajul 1 de 15 cm grosime,iar acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.

Functiuni pe etaje

- Parterul, va fi constituit din: hol acces +  receptie, grup sanitar, bucatarie mic dejun,spatiu de mese, 4 camere pentru doua persoane cu dulap si baie.

- Bucataria va fi dotata cu echipamente electrice, hota si fereastra  pentru aerisire.

- Etaj 1, va fi constituit din: hol + casa scarii,hol acces la 6 camere pentru doua persoane cu hol+dulap, gr.sanitar si balcon.

Finisaje interioare

- Pardoseli: - pardoselile spatiilor comune (holuri, coridoare, salon pentru mic dejun, bucatarie si finisajul scarii interioare vor fi din argila klinker, avand cof>0,4. Plintele vor fi ingropate in tencuiala, montate in planul finisajului peretilor. Culorile predominante vor fi maron, bej, orange.

- pardoseala camerelor de cazare de la  parter si etaj va fi din parchet laminat cu lamele lungi si aspect mat, rustic, de dusumea.

- pardoseala din grupurile sanitare si bucatarie va fi din gresie, cof>0,4, cu aspect de piatra naturala.

Pereti : - peretii din zidarie din b.c.a. vor fi finisati cu tencuieli texturate (valurite) si zugraveli de var, culoare alba, cu elemente decorative albastru-dobrogean.

Plafoane : - plafoanele  vor fi finisate cu tencuieli si zugraveli de var.

Tamplarie interioara: tamplariile interioare vor fi din lemn, cu feronerii mate si, acolo unde este cazul cu geam securizat cu ochiuri mici.

Finisaje exterioare

- Pereti: - peretii exteriori ai parterului vor fi placati cu piatra sparta (tip calcar) de provenienta locala, cu rosturi tencuite in culori apropiate de culoarea pietrei.

-  peretii etajului vor fi finisati cu tencuieli valurite, cu muchii rotunjite si finisate cu zugraveli de var.

Parterul si etajul vor fi demarcate prin plinte de lemn.

- Tamplaria exterioara va fi din PVC cu aspect furnir, cu geam triplu termoizolant cu ochiuri mici. Ferestrele si usile exterioare vor avea prevazute obloane din lemn, avand rolul de protectie antiefractie.

- Balcoane: -balcoanele vor avea stalpi si parapet din lemn si pardoseala din placi de argila klinker cu cof>0,5.

- Acoperisul va fi de tip terasa neciculabila

- Amenajarile exterioare:

- - aleile pietonale vor fi din pavele de piatra/placi din argila tip klinker cof>5%.

- terasa va fi amenajata pe o structura de lemn, cu deck de lemn, pe picioruse.

- imprejmuirea investitiei cu functiune de pensiune turistica se va realiza cu gard de piatra, care pe latura dinspre strada Transilvaniei va avea o inaltime de cca 0,50 m, iar pe celelalte laturi va avea o inaltime de cca 1,8.

- spatiul verde va fi amenajat cu pomi fructiferi si gazon, iar in partea dinspre str.Transilvaniei se vor planta flori de sezon.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale uzuale de constructie: piatra de diferite sorturi, nisip, beton armat, mortar, argila klinker, piatra naturala, lemn, sticla,  gips carton, profile PVC, geam termopan, pavele din piatra/placi din argila klinker.

Se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Acestea vor fi achizitionate de la societati de profil.

Utilajele si echipamentele folosite pentru realizarea proiectului vor fi alimentate cu combustibili de la statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul specific zonei.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Zona in care se va realiza proiectul dispune de retele de utilitati pentru alimentare cu apa, canalizare, si alimentare cu energie electrica.

Alimentarea cu apa - se va realiza din reteaua RAJA SA, prin racord la conducta de distributie apa Dn.80 mm PEHD, existenta pe strada Transilvaniei.

Evacuarea apelor uzate menajere - se va realiza in reteaua de canalizare apartinand RAJA SA, prin racord la colectorul menajer Dn 250 mm PVC-KG (H=1,8m) amplasat pe strada Transilvaniei.

Apele pluviale - vor fi dirijate pe terenul propriu, spre zona verde din incinta obiectivului. In jurul constructiei se va prevedea un trotuar de latime 1 m, avand panta spre exterior de 5% care va ajuta la dirijarea apei pluviale spre spatiul verde.

Alimentarea cu energie electrica - se va face prin racord la reteaua de distributie E-Distributie Dobrogea SA, conform Aviz de amplasament favorabil nr.07177031/01.03.2021.

Alimentarea cu energie termica - se va asigura printr-o centrala termica compusa din cazan cu peleti cu camera de ardere (risc mijlociu de incendiu). Evacuarea gazelor de ardere se va face prin intermediul unui cos de fum interior din caramida ignifugata , ridicat la min.1 m deasupra terasei. Incaperea va fi prevazuta cu grila de aerisire si detector de gaze.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. Deseurile generate din lucrarile de constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda catre operatori economici autorizati pentru colectare/transport/valorificare/eliminare. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul auto pe teren si cel pietonal  se vor realiza din strada Transilvaniei.

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale uzuale de constructie: piatra de diferite sorturi, nisip, beton armat, mortar, argila klinker, piatra naturala, lemn. Se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Acestea vor fi achizitionate de la societati de profil.

Constructia ce se va realiza prin proiectul propus, va avea categoria de importanta ''C''- cladiri de importanta normala, conform HGR 766/1997, Legea 10/1995, Ordin MLPAT 31/N/1995; clasa de importanta III-normala, conform P100-1/2013 si STAS  10100/0-75; gradul IV de rezistenta la foc.

Materialele de constructie utilizate, sunt materiale durabile, avand o buna comportare in timp si cu o rezistenta scazuta la uzura.

Metode folosite în construcție/demolare

Nu se vor executa lucrari de demolare

Categoriile de lucrari implicate pentru edificarea proiectului sunt:

- Organizarea de santier:

- imprejmuirea amplasamentului si semnalizarea acestuia;

- amplasare container birou, toaleta ecologica;

- amenajare spatii pentru stocare temporara deseuri;

- semnalizare zone cu risc de accidente.

- Decopertarea suprafetei de teren pe care se va realiza proiectul propus;

- Excavatii si lucrari de executie fundatii;

- Executarea de elemente structurale din beton armat

- Finisaje interioare si exterioare

- Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

- Racorduri la retelele de utilitati.

Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.

In realizarea proiectului vor fi luate masuri prevazute conform Leg.10/1995. pentru respectarea cerintelor esentiale de: rezistenta si stabilitate; securitate si incediu; siguranta si accesibilitatea in exploatare; igiena, sanatatea si mediul inconjurator; protectia impotriva zgomotului; economia de energie si izolare termica, utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

In ceea ce priveste utilizarea sustenabila a resurselor naturale, imobilul va avea in componenta elemente de constructie demontabile si reutilizabile ca atare:- placile de argila klinker, placajele de piatra ale fatadelor inclusiv structura metalica a acestora, structura metalica a peretilor de gips carton, echipamentele electrice, centrala termica.

Din categoria elementelor reciclabile, in situatia demolarii, se incadreaza: tamplaria exterioara si interioara, sticla, tevile si tubulaturile, confectiile metalice (feronerii, grilaje, gratare), parchetul laminat.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic  elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus, prin realizarea unui imobil P+1E cu functiune de Pensiune, vine sa completeze  infrastructura turistica, de cazare, a localitatii Techirghiol- localitate recunoscuta in special pentru tratamentul balnear de specialitate.

Proiectul se incadreaza in reglementarile documentatiei de urbanism nr.1/1998, faza PUG, aprobata prin HCL Techirghiol nr.56/17.06.1999.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Beneficiarul nu doreste  o alta alternativa la proiectul aprobat.

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Implementarea proiectului propus va avea impact direct pozitiv asupra dezvoltarii structurilor de primire turistica, de cazare si alimentatie publica, prin cresterea atractivitatii turistice a localitatii Techirghiol, respectiv a gradului de ocupare in capacitatea de cazare a localitatii si a numarului de turisti-vizitatori.

Alte autorizații cerute pentru proiect

In vederea realizarii proiectului propus au fost emise:

- Certificatul de Urbanism nr. 364/04.12.2020,  emis de Primaria Orasului Techirghiol;

- Decizia etapei de evaluare initiala  emisa de APM Constanta;

- Aviz  de amplasament favorabil  nr.23/05.03.2021 emis de catre RAJA SA;

- Aviz de amplasament favorabil nr. 07177031/01.03.2021, emis de catre E-Distributie Dobrogea SA;

IV.  Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrari de demolare, terenul pe care se doreste realizarea proiectului este liber de constructii.

V. Descrierea amplasării proiectului

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale

Se ataseaza prezentului memoriu, Planul de incadrare in zona si Planul de situatie din care se poate observa forma dreptunghiulara a terenului in suprafata de 910,0 mp, situat in intravilanul localitatii Techirghiol, pe str.Transilvaniei, si faptul ca este liber de constructii.

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Terenul in suprafata de 910,0 mp, pe care se doreste implementarea proiectului propus, este situat in intravilanul localitatii Techirghiol, pe str.Transilvaniei.  Terenul este domeniu privat al beneficiarului cf.Contarctului de Vanzare-Cumparare nr.890/30.10.2020. Destinatia actuala a terenului este teren intravilan curti-constructii. Terenul este liber de constructii.

Politici de zonare și de folosire a terenului;

Terenul este situat intr-o zona in care se doreste extinderea si dezvoltarea urbanistica a localitatii Techirghiol. In prezent, accesul la teren se poate realiza doar din strada Transilvaniei.

Proiectul propus a se realiza pe terenul studiat,  se incadreaza in Documentatia de urbanism nr.6099/2002, faza PUG, aprobata prin HCL Techirghiol nr.41/2003 si HCL Techirghiol nr.231/2011.

Arealele sensibile

Nu este cazul

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Inventarul de coordonate in Sistem de proiectie Sterografic 1970, este prezentat in tabelul de mai jos:

| Nr.pct. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 289797.439 | 788462.853 |
| 2 | 289767.652 | 788475.387 |
| 3 | 289751.423 | 788438.239 |
| 4 | 289790.003 | 788422.337 |
| Suprafata masurata 910,0 mp |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) Protecția calității apelor - Nu este cazul.

- Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista ape de suprafata. Lacul Techirghiol, este situat la o distanta de cca 500 m, in linei dreapta, fata de terenul studiat. Intre teren si lac se interpune zona construita/urbanizata a localitatii Techirghiol.

b) Protecția aerului

- Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada implementarii proiectului:

Principalele activitati care au asociate surse de emisie, in cadrul amplasamentului unui santier, sunt :

- manipularea materialelor de constructii, a pamantului si a agregatelor in cadrul lucrarilor propriu-zise de realizare a proiectului  (operatiile de decopertare, excavare, sapaturi pentru fundatii; transferul si depozitarea temporara a pamantului sau de imprastiere ori de compactare a pamantului excavat ; realizarea de umpluturi sau nivelari ; descarcarea si stocarea temporara a agregatelor pe amplasament);

- procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea utilajelor si echipamentelor mobile motorizate, principalii poluanti fiind in acest caz: SO2, NOx, CO, compusi organici volatili, particule cu continut de metale grele, pulberi;

- traficul auto in amplasamentul santierului – poluantii fiind SO2, NOx, CO, compusi organici volatili, particule cu continut de metale grele si zgomot ;

- manevrarea deseurilor de constructie, stocate temporar pe amplasamentul santierului ;

- eroziunea eoliana asupra suprafetelor de teren afectate de decopertari si de pe gramezile de pamant/agregate, specifice santierelor de constructie.

Toate aceste surse de poluanti, caracteristice unui santier de constructii, sunt surse deschise, nedirijate, de suprafata, iar efectul emisiilor produse este unul local, ca urmare a conditiilor meteorologice de dispersie.

In perioada functionarii obiectivului:

Sursele de poluare ale atmosferei vor fi reprezentate de :

- traficul auto si parcarea autovehiculelor;

- centrala termica care va deservi obiectivul, ca urmare a gazelor de ardere generate prin arderea peletilor ;

- Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

In perioada de implementare a proiectului:

- mijloacele de transport, utilajele si echipamentele utilizate vor fi prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-  utilajele si echipamentele vor fi reglate, astfel incat sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate,

inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

- transportul materialelor pulverulente se va realiza cu mijloace auto adecvate  (acoperite cu prelata) pentru se evita imprastierea si producerea de pulberi;

- imprejmuirea organizarii de santier;

- utilizarea pentru utilaje si mijlocele auto, a unui combustibil cu continut scazut de sulf, in baza certificatului de calitate al produsului.

In perioada functionarii obiectivului:

- in zona de parcare auto, toate vehiculele vor avea motorul oprit; nici un vehicul nu va avea motorul pornit la stationare;

- centrala termica compusa din cazan pe peleti cu camera de ardere (cu risc mijlociu de incendiu) va fi amplasata la parterul cladirii, in incapere special amenajata. Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se va face prin intermediul unui cos de fum interior din caramida ignifugata, ridicat la min.1,00 m deasupra terasei, pentru a se asigura o dispersie buna a gazelor. Camera va fi dotata si cu detector de gaze.

- bucataria va fi dotata cu echipamente electrice, si va fi prevazuta cu hota si fereastra cu ochi mobil.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- Sursele de zgomot și de vibrații

In perioada de realizare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

- intensificarea traficului în zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

Sursele de poluanti fizici sunt utilajele/echipamentele din dotare folosite in cadrul organizarii de santier si mijloacele de transport utilizate pentru aprovizionarea cu materiale.

Vibratiile rezultate sunt cele produse de functionarea motoarelor utilajelor si echipamentelor utilizate.

Nivelul de zgomot si vibratii este variabil, functie de utilajele si echipamentele folosite. O valoare mai mare a nivelului de zgomot (masurata in dBA) este generata de utilajele cu masa proprie mai mare, de ex: excavatoare, autobasculante, wole, buldozere, etc.

Se estimeaza ca sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat, avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioada relativ scurta de timp (timpul de lucru este de 8-10 ore pe zi, in funcţie de condiţiile meteorologice), iar zgomotul produs de catre utilaje/echipamente, se va manifesta in jurul sursei, pe distante mici.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele de zgomot si vibratii vor fi: autovehiculele turistilor si a participantilor la diversele evenimente organizate, precum si vehiculele care vor asigura aprovizionarea cu marfuri alimentare.

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

In perioada executarii lucrarilor de constructii

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate.

Pentru diminuarea disconfortului creat vecinatatilor prin zgomot, lucrarile generatoare de un nivel mai ridicat al zgomotului si vibratiilor se vor executa in afara orele recunoscute ca ore de odihna.

Prin masurile luate inca din faza de proiectare, se va respecta Normativul C125-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri. Astfel:

- se asigura izolarea la zgomotul aerian, intre compartimentarile cladirii si fata de exterior; izolarea la zgomotul de impact.

- Peretii si planseele constructiei vor avea 300-450 kg/mp. Pentru izolarea la zgomotul de impact se prevede izolarea fonica a pardoselilor pe placa de b.a, precum si la contactul acestora cu peretii.

- Tamplariile exterioare vor avea un nivel de izolare fonica minim Rw47dB.

In perioada functionarii obiectivului

- aprovizionarea cu marfuri alimentare se va realiza in afara orelor de odihna;

d) Protecția împotriva radiațiilor:   Nu este cazul

- Sursele de radiații:

- Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Realizarea proiectului propus nu va conduce la cresterea semnificativa a campurilor electromagnetice in zona.

e) Protecția solului și a subsolului

- Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

In perioada de realizare a proiectului, sursele de poluare pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime pot proveni din:

-  potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă  diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite;

-  evacuari necontrolate de ape uzate de pe amplasamentul organizarii de santier;

-  ape pluviale care spala depozite neorganizate de deseuri sau eventuale scurgeri de hidrocarburi de la utilajele si echipamentele utilizate.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara sau management defectuos al deseurilor generate din activitate.

- Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

In perioada de realizare a proiectului:

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere;

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru stocarea temporara  a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a  lucrarilor proiectului ;

- se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de stocare temporara, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- utilizarea de toaleta ecologica.

Proiectul se va realiza cu respectarea prevederilor Leg.50/1995- Cerinta de izolare hidrofuga. Astfel, se prevede hidroizolarea sub nivelul solului si a pardoselilor teraselor exterioare . Hidroizolatiile teraselor vor fi alcatuite cf.NP040/2002.

In perioada de functionare

- se va monta separator de grasimi pe reteaua de evacuare ape uzate provenite de la bucataria ce va deservi salonul de mic dejun.

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii selective a acestora, in recipienti si spatii special amenajate, in vederea predarii catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru operatiuni de valorificare sau eliminare.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:   Nu este cazul

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:

Proiectul propus respecta reglementarile de urbanism. Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat in intravilanul localitatii Techirghiol, strada Transilvaniei, nr.3. Pozitia constructiei in teren, va avea urmatoarele retrageri fata de limitele de proprietate:

- 17,50 m fata de aliniamentul strazii  Transilvaniei  pentru planul fatadei

- 2,0 m fata de limita  de  Nord a terenului

- 2,03 m fata de limita de Vest a terenului

- 2,00 m fata de limita de Est a terenului

In prezent nu exista constructii la o distanta mai mica de 15 m fata de imobilul propus.

In vecinatatea amplasamentului studiat, nu exista monumente istorice si de arhitectura sau zone cu regim de restrictie sau zone de interes traditional.

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Masurile prevazute pentru protectia asezarilor umane sunt cel conform cf. Leg.50/1995 , pentru:

- cerinta esentiala - rezistenta si stabilitatea structurii;

- cerinta esentiala- igiena, sanatatea si mediul inconjurator ( a se vedea la pct.VI, A, lit.b - instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera);

- cerinta esentiala -protectia zgomotului (a se vedea la pct.VI A, lit.c-amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor);

- cerinta esentiala privind exploatare si mentenanta (gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate din activitatea desfasurata; amenajare spatiilor verzi plantate cu vegetatie inalta, medie si joasa).

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri, in cantitati diverse (nu se pot estima la acest moment):

- deseuri municipale amestecate ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate. Deseurile inerte generate in faza de constructie, in functie de categorie, vor fi eliminate prin utilizare ca umplutura, pentru sistematizarea terenului (cele inerte fara continut de substante periculoase), la amenajarea drumurilor sau in alte locuri stabilite de catre administratia locala. Deseurile care nu se pot valorifica sau recupera, in urma executarii lucrarilor de constructii, se vor elimina prin operatori autorizati.

- deseuri de ambalaje – 15.01.01 – ambalaje de hârtie și carton, 15.01.02 – ambalaje de plastic, 15.01.03 – ambalaje de lemn ; aceste deseuri se vor colecta selectiv, in spatiu special amenajat, in recipienti inscriptionati, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

Intretinerea parcului de utilaje, echipamente si mijloace de transport necesare realizarii proiectului se va realiza in unitati de profil autorizate, astfel incat, in cadrul organizarii de santier nu vor fi generate deseuri specifice (anvelope uzate, acumulatori uzati, ulei uzat, filtre de ulei si motorina uzate, etc).

In perioada functionarii obiectivului se vor genera, in cantitati diverse, urmatoarele categorii de deseuri:

- deseuri  municipale amestecate (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

- deseuri de ulei vegetal uzat (cod 20.01.25), se va colecta in recipienti de plastic, si se va preda catre operatori autorizati pentru valorificare.

- deseuri de namol de la separatorul de grasimi (19.08.09)- se colecteaza in saci de plastic si se vor preda in scopul eliminarii prin operatori autorizati.

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

In perioada executarii lucrarilor de constructii

Edificarea propiectului propus, se va realiza printr-o firma de constructii autorizata. Prin contractul care se va incheia cu firma de specialitate, se va stabili ca obligatie, respectarea legislatiei aplicabile in domeniul protectiei mediului si sanatatii umane, inclusiv aplicarea prevederilor Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.  Firma constructoare va implementa masurile de prevenire a generarii deseurilor si reducere a cantitatilor de deseuri generate, precum si cele care sa conduca la valorificarea/eliminarea deseurilor generate prin operatori autorizati.

In perioada functionarii obiectivului, beneficiarul  isi va implementa propriul program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, in conformitate cu prevederile Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivele stabilite prin Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate sunt:

- prevenirea generarii deseurilor

- reducerea cantitatilor de deseuri generate;

- pregatirea pentru reutilizare;

- reciclarea deseurilor;

- valorificarea deseurilor;

- eliminarea deseurilor;

- asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.

Managementul deseurilor generate:

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienţa | Cantităţi (kg/an) | Modul de stocare temporară | Mod de valorificare sau eliminare finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaj hartie-carton | 15 01 01 | Activitate administrativaAprovizonare cu marfuri alimentare si desfacere catre clienti; | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 2 | Ambalaj plastic | 15 01 02 | Activitate administrativaAprovizonare cu marfuri alimentare si desfacere catre clienti | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 3 | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activitate administrativa | variabile | Pubele | E/D5-eliminare prin operator autorizat |
| 4 | Hartie-carton | 20 01 01 | Activitate administrativa | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 5 | Ambalaje metalice | 15 01 04 | Servire bauturi, racoritoare catre clienti | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 6 | Ambalaje sticla | 15 01 07 | Servire bauturi, racoritoare catre clienti | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 7 | Ulei vegetal uzat | 20 01 25 | Preparare mic dejun | variabile | Recipienti de plastic | Vr - prin operatori autorizati |
| 8 | Namol de separator | 19 08 09 | Curatare separator grasimi | variabile | Saci plastic | E -eliminare prin operator autorizat |

Societatea va tine o evidenta cantitativa pe fiecare tip de deseu generat, in conformitate cu prevederile H.G.856/2002 si Leg.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si va raporta anual catre autoritatea de mediu,  situatia centralizata a deseurilor gestionate.

Societatea va incheia contracte pentru predarea deseurilor generate cu operatori autorizati pentru colectare/valorificare/eliminare deseuri.

Transportul deseurilor catre operatori autorizati pentru colectare/valorificare/eliminare se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul national. Transportul deseurilor nepericuloase se face in baza formularului de incarcare-descarcare deseuri (Anexa 3 la HG 1061/2008). In situatia in care vor fi generate si deseuri periculoase, transportul acestora se va realiza in baza formularului de expeditie-transport deseuri periculoase (Anexa 2 la HG 1061/2008 ).

In vederea realizarii transportului in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, beneficiarul va lua masuri privind  ambalarea si etichetarea corespunzatoare a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale .

Masurile si actiunile stabilite de catre beneficiar pentru prevenirea generarii de deseuri si reducerea cantitatilor generate sunt urmatoarele:

- reducerea la sursa a deseurilor (ex.restrictii la cumpararea unor produse ce sunt supraambalate);

- achizitionarea de materiale, echipamente fiabile, de calitate, cu durata lunga de viata;

- utilizarea materialelor si echipamentelor cu respectarea cerintelor/instructiunilor tehnice de utilizare astfel incat durata de functionare sa fie cat mai lunga;

- asigurarea lucrarilor de intretinere si reparatii a echipamentelor si utilajelor din dotare, pentru functionarea acestora in parametrii si evitarea uzurii tehnice;

- realizarea operatiunilor de intretinere si reparare echipamente si utilaje, prin operatori autorizati;

- utilizarea hartiei fata -verso si micsorare fonturi;

- listarea doar a documentelor ce necesita pastrare in conformitate cu Legea arhivarii, legislatia din domeniul fiscal precum si alte acte normative specifice ce impun pastrarea documentelor o anumita perioada de timp.

- folosirea de personal calificat;

- instruirea periodica a personalului;

- implicarea intregului personal in atingerea obiectivelor si tintelor stabilite.

- evitarea achizitionarii si formarii de stocuri de produse alimentare care pot ajunge deseuri prin expirarea termenului de valabilitate;

- evitarea utilizarii de ambalaje de unica folosinta;

- valorificarea deseurilor generate prin operatori autorizati.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate va fi reanalizat si actualizat periodic, daca este necesar, functie de modificarile legislative in domeniul protectiei mediului, a unor noi reglementari dar si in baza analizei manageriale, a observatiilor emise de analisti interni si externi.

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:  Nu este cazul

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

La realizarea lucrarilor de constructie se vor utiliza materiale uzuale de constructie: piatra de diferite sorturi, nisip, beton armat, mortar, argila klinker, piatra naturala, lemn, apa. Se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Acestea vor fi achizitionate de la societati de profil. Materialele de constructie utilizate, sunt materiale durabile, avand o buna comportare in timp si cu o rezistenta scazuta la uzura.

In timpul functionarii obiectivului, se va utiliza apa din reteaua centralizata de distributie a apei, prin contract incheiat cu RAJA SA. Spatiul verde din incinta obiectivului va fi amenajat prin plantare gazon si pomi fructiferi.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ):

Avand in vedere functiunea propusa pentru proiect, marimea si capacitatea acestuia, dar si masurile ce se vor lua, se poate aprecia ca impactul asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol, flora, fauna), asupra climei, patrimoniului istoric si cultural, conservarii habitatelor naturale sau asupra sanatatii umane, va fi redus in perioada de realizare a proiectului si nesemnificativ in cea de functionare a obiectivului.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In imediata vecinatate a amplasamentului studiat nu exista corpuri de apa de suprafata, iar pentru implementarea proiectului nu este prevazuta prelevarea apei subterane din zona amplasamentului. Zona dispune de retea de alimentare cu apa si canalizare.

Terenul studiat, se afla la o distanta de cca 500 m, in linie dreapta, fata de lacul Techirghiol. Intre teren si lac se interpune zona construita/urbanizata a localitatii Techirghiol.

Realizarea proiectului nu va avea nici un tip de impact asupra apelor de suprafata sau subterane.

In zona amplasamentului nu se desfasoara activitati care sa depinda sau sa fie in relatie directa cu resursele hidrologice. Lucrarile de constructie propuse nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice din zona care ar putea sa influenteze in secundar calitatea mediului si implicit alte activitati.

Nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului, cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice. Luand in considerare caracteristicele proiectului propus, se poate considera ca nu va exista un impact cumulat cuantificabil al obiectivelor considerate asupra conditiilor hidrologice ce caracterizeaza zona.

Avand in vedere ca, in perioada de realizare a proiectului,  pe amplasament se va amplasa toaleta ecologica, nu vor exista depozite de combustibil, si se va sigura un management riguros pentru deseurile generate, se poate aprecia ca nu vor exista cantitati insemnate de poluanti care sa poata fi transferati in apa subterana.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele potentiale de poluare a apei subterane pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara. Prin dotarea cu separator de grasimi si o intretinere corespunzatoare a retelei de canalizare interioara, se considera ca probabilitatea de producere a unei poluari accidentale a apei subterane prin transferul de poluati este foarte redusa.

In concluzie, se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa, pe durata executiei lucrarilor de realizare a proiectului dar si in perioada de functionare a obiectuvului, este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada realizarii proiectului, principalele activitati care au asociate surse de emisie, in cadrul amplasamentului unui santier, sunt : manipularea materialelor de constructii, a pamantului si a agregatelor in cadrul lucrarilor propriu-zise de realizare a proiectului ; procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionareaa utilajelor si echipamentelor mobile motorizate, principalii poluanti fiind in acest caz: SO2, NOx, CO, compusi organici volatili, particule cu continut de metale grele, pulberi;  manevrarea deseurilor de constructie, stocate temporar pe amplasamentul santierului ; eroziunea eoliana asupra suprafetelor de teren afectate de decopertari ,si de pe gramezile de pamant/agregate, specifice santierelor de constructie.

Toate aceste surse de emisii, caracteristice unui santier de constructii, sunt surse deschise, nedirijate, de suprafata, iar efectul emisiilor produse este unul local, ca urmare a conditiilor meteorologice de dispersie.

Lucrarile de constructie se vor derula pe o perioada determinata de timp (conform autorizatiei de construire), dupa un program aprobat de administratia publica locala.  Avand in vedere, faptul ca efectul emisiilor in aer este unul local, pe o perioada determinata de timp, si luand in considerare masurile ce se vor lua (precizate la pct.VI) , se poate considera ca impactul asupra factorului de mediu aer va fi redus.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele de emisie asupra factorului de mediu aer sunt centrala termica cu functionare pe paleti si traficul auto din zona.

Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se va face prin intermediul unui cos de fum interior din caramida ignifugata, ridicat la min.1,00 m deasupra terasei, pentru a se asigura o dispersie buna a gazelor.

Proiectul propus, prin natura si caracteristicile sale, precum si masurile ce se vor lua pentru limitarea efectelor emisiilor asupra aerului,  va avea un impact nesemnificativ asupra aerului.

Impactul asupra calitatii solului

In perioada de realizare a proiectului, sursele de poluare pentru sol, subsol sunt: potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se transportă  diverse materiale, de la utilajele si echipamentele de constructie folosite; evacuari necontrolate de ape uzate de pe amplasamentul organizarii de santier; ape pluviale care spala depozite neorganizate de deseuri sau eventuale scurgeri de hidrocarburi de la utilajele si echipamentele utilizate. In aceasta perioada, lucrarile de decopertare, excavare, compactare a terenului dar si eroziunea eoliana, pot fi considerate cu impact direct si cumulativ asupra solului si subsolului, impact manifestat pe termen scurt, strict pe amplasamentul unde se edifica constructia.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara sau management defectuos al deseurilor generate din activitate.

La pct.VI au fost prezentate masurile ce se vor lua pentru protectia solului si subsolului. Avand in vedere aceste masuri, se apreciaza ca impactul negativ asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ.

Proiectul propus, prin caracteristicile lui va avea un impact pozitiv asupra zonei studiate si a vecinatatilor apropiate, deorece prin lucrarile de amenajare si sistematizare se va imbunatati starea actuala a terenului, dar si a zonei invecinate.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul va avea un caracter local, pe terenul studiat si in vecinatatea apropiata.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul va fi redus, proiectul in sine fiind de o complexitate redusa.

- Probabilitatea impactului

Probabilitatea aparitiei si manifestarii unui impact negativ asupra factorilor de mediu si sanatatii umane  este redusa, in conditiile respectarii datelor de proiectare si luare a masurilor de prevenire si limitarea a impactului atat in faza de realizare a proiectului cat si in faza de functionare a obiectivului.

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

In timpul realizarii proiectului, impactul va fi temporar si reversibil in timp, iar in timpul functionarii obiectivului impactul va fi nesemnificativ, in conditiile respectarii masurilor de intretinere corespunzatoare a echipamentelor din dotare si retelei de canalizare interioara.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Au fost prezentate la pct.VI.

- Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In timpul realizarii proiectului si functionarii obiectivului, se vor lua masuri de prevenire si limitare a impactului asupra factorilor de mediu si sanatatii umane, masuri prezentate la pct.VI. Totodata, se vor respecta prevederile legale in vigoare, aplicabile proiectului si functionarii obiectivului.

Centrala termica compusa din cazan pe peleti cu camera de ardere (cu risc mijlociu de incendiu) va fi amplasata la parterul cladirii, in incapere special amenajata. Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se va face prin intermediul unui cos de fum interior din caramida ignifugata, ridicat la min.1,00 m deasupra terasei, pentru a se asigura o dispersie buna a gazelor. Camera va fi dotata si cu detector de gaze.

Bucataria va fi dotata cu echipamente electrice, si va fi prevazuta cu hota si fereastra cu ochi mobil.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in reglementarile Documentatiei de urbanism nr.6099/2002, faza PUG, aprobata cu H.C.L. Techirghiol nr.41/2003.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Organizarea de santier se va realiza strict pe suprafata detinuta de beneficiar. Se va asigura imprejmuirea terenului;  amplasarea de panou informativ, cu informatii privind denumirea proiectului, numar autorizatie de construire, valabilite autorizatie; se vor amplasa: containere cu functiune de birou si vestiar pentru personalul ce va deservi santierul, toaleta ecologica. Se vor amenaja spatii speciale si se vor amplasa recipienti, pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati. Se vor lua masuri de restrictionare a accesului persoanelor neautorizate si de semnalizare a  zonele cu risc de accidente. Programul de lucru va fi de 8-10 ore, functie de sezon, si aprobat de catre administratia locala.

- Localizarea organizării de șantier

Organizarea de santier se va realiza in limitele de proprietate a terenului detinut, fara a afecta zonele invecinate.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Lucrarile specifice organizarii de santier vor avea un impact nesemnificativ asupra mediului, ele fiind lucrari premergatoare lucrarilor propriu-zise de constructie pentru realizarea proiectului, si au ca scop delimitarea si semnalizarea amplasamentului pe care se va edifica proiectul, organizarea zonei de  stocare temporara a deseurilor, de asigurare a utilitatilor pentru personalul ce va deservi santierul (birou, vestiar, toaleta ecologica).

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

In perioada organizarii de santier, sursele de poluare sunt mijloacele de transport si utilajele folosite prin arderea combustibilului lichid in motoare precum si manevrele mijloacele de transport pe suprafete de drum/teren neamenajate care pot genera emisii de pulberi. Pentru mijloacele de transport si utilajele folosite, instalatiile de retinere a poluantilor sunt cele specifice prevazute prin proiectarea si constructia acestora.

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu sunt urmatoarele:

- imprejmuirea amplasamentului pe care se va realiza proiectul;

- amplasarea de toaleta ecologica;

- intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport/utilajelor si echipamentelor din dotare;

- efectuarea operatiilor de reparatii si intretinere a mijloacele de transport si utilajelor in unitati de profil autorizate;

- aprovizionarea combustibilului se va face numai de la operatori economici autorizati pentru desfasurarea activitatilor de comert/distributie carburanti;

- utilizarea unui combustibil cu continut scazut de sulf, in baza certificatului de calitate al produsului;

- amenajarea traseelor in cadrul santierului astfel incat sa fie evitate derapajele, sa nu se produca noroi sau baltire de apa;

- adaptarea limitei de viteza in jurul santierului si organizarea graficului de lucrari astfel incat sa se minimizeze traficul in jurul santierului de constructii ;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- utilizarea de material absorbant biodegradabil pentru eventualele pierderi de produse petroliere;

- amenajarea spatiilor pentru colectarea deseurilor generate din activitate;

- dotarea cu recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor;

- predarea ritmica a deseurilor catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar la finalizarea investitiei, surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. Deseurile generate din lucrarile de constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda catre operatori economici autorizati pentru colectare/transport/valorificare/eliminare. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale, la nivel de societate trebuie luate masuri privind:

- intretinerea corespunzatoare a echipamentelor/utilajelor din dotare;

- efectuarea reviziilor si intretinerii echipamentelor/utilajelor, la termenele stabilite in cartile tehnice, prin firme specializate, cu personal calificat;

- intretinerea corespunzatoare a retelelor de utilitati;

- instruirea periodica a personalului ce deserveste obiectivul;

In situatia producerii unor poluari accidentale, functie de natura poluantului si efectele produse, se va interveni conform ''Planului de actiune in caz de poluari accidentale'', cu personal instruit, materiale si echipamente specifice pentru eliminarea cauzelor producerii poluarii, limitarea zonei de manifestare a poluarii si indepartarea efectelor produse de poluare.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

In cazul incetarii activitatii, si dezafectarea obiectivuluui, se va intocmi ''Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului''.

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului, incluzand toate etapele derularii lucrarilor, cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor impreuna cu proprietarul constructiei si/sau a terenului.

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare.

Prin Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului, se vor stabili si masurile care sa asigure:

- utilizarea sustenabila a resurselor naturale utilizate la realizarea proiectului, in sensul recuperarii si utilizarii componentelor de constructie demontabile si reutilizabile ca atare; recuperarii elementelor de constructie reciclabile si valorificabile;

- dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al obiectivului.

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

- predarea deseurilor generate catre operatori autorizati pentru valorificar/eliminare.

- protectia factorilor de mediu si a sanatatii umane in timpul executarii lucrarilor de demolare;

- aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului.

- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului ;

2. Planul de situație;

3. Plan parter (scara 1:50)

4. Plan etaj (scara 1:50)\

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL

Intocmit,

Ing.Mihai TASE

|  | S.C.GEOMAR PROIECT S.R.L. |
| --- | --- |