Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 1/29.01.2018

Valabilă până la: 29.01.2028

S.C. DEGARO S.R.L., FERMA DE SUINE– SIBIOARA, CONSTANŢA

Sediul social: com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea.

Punct de lucru - Localitatea Sibioara, Comuna Mihail Kogălniceanu, Judeţul Constanţa.

Categoriile de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013:

6.6.b. Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor având o capacitate mai mare de

2.000 de locuri pentru porcii de producţie (peste 30 kg.).

COD CAEN rev. 2:

0146 – cresterea porcinelor;

4520 – intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto)

5210 - depozitari

DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                           			         			                                   Lavinia-Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Anca CARACUDĂ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA

Str. Unirii, Nr. 23, Municipiul Constanţa, Judeţul Constanţa Cod 900532

E-mail: office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax. 0241. 54.66.96; 0241.54.65.96; 0241.54.37.17 /fax tasta 9

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ................................ 4

- TEMEIUL LEGAL ....................................................................................................... 4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE………………………………………………………... 6

- DOCUMENTATIA SOLICITARII ……………………………………………………... 6

- MANAGEMENTUL ACTIVITATII ……………………………………………………. 8

- MATERII PRIME SI AUXILIARE ……………………………………………………... 10

- RESURSE DE APA, ENERGIE, GAZE NATURALE ………………………………… 13

- descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente

pe amplasament ……………………………………………………………………….. 15

- instalatia pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu ……………………………………………………………….. 21

- concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivelul de zgomot ……………………………………………. 22

- gestiunea deseurilor ………………………………………………………………. 26

- prevenirea si managementul situatiilor de urgenta ………………. 29

- monitorizarea activitatii ……………………………………………………….. 29

- raportari  catre agentia de  protectie a mediului …………………... 31

- obligatiile titularului activitatii ………………………………………….. 34

- managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor …………………………………………………………………………….. 37

17. glosar de termeni …………………………………………………………………….. 40

Anexa I – planuri de incadrare in zona ………………………………………….. 41

anexa II – modelul raportului anual de mediu ……………………………... 43

Introducere

Autorizaţia integrate de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine  viza anuală.

Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia integrate de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

În cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizaţii de mediu se santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Autorizația de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Fișa de prezentare și declarație revine titularei activităților.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, care respecta prevederile Anexei 3 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

Scopul autorizatiei

Autorizatia impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei din punct de vedere al protectiei mediului. Autorizatia este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluarii, definite prin Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intreg sau, in acord cu legislatia in vigoare si cu obligatiile din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C.  DEGARO S.R.L.

Sediul administrativ în com. Golesti, DJ 205C, km 1, Complex Suintest, C322- pavilion administrativ, camera 7, jud. Vrancea

Punct de lucru: localitatea Sibioara, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa,

Telefon: 0241.769.769, Fax: 0241.769.769,

E-mail:dom@premiumporc.com

Codul fiscal:	 RO14660449

Registrul Comerţului: nr. J39/411/07.07.2011

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, pentru gestionarea uleiurilor uzate

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata prin Legea nr. 311/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. 398/11.05.2005) si prin Hot. Guv. 210/28.02.2007 (M.O. 187/19.03.2007);

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 (M.O. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.( Anexa  publicată în MO 224bis/13 03 2006);

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa Guvernului 24/2016 (M.Of. 664/30.08.2016), privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004).

- Ordinul MMGA nr.161/2006(M.O 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(Anexa fiind publicată în M.O.511 bis/13.06.2006)

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

- Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/25.08.2006 (MO749/01.09.2006) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3.		CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- creşterea intensiva a porcilor, capacitate mai mare de 2.000 locuri pentru porcii de producţie.

COD CAEN (Rev. 2)        0146 - Creşterea porcilor;

Motivarea deciziei

In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, tinand cont de observatiile  primite de la autoritati, precum si observatiile membrilor C.A.T., A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu 1/29.01.2018:

- urmare a unor modificari in ceea ce priveste dotarile fermei de suine care 
constau in:  echipament dezinfectie mijloace auto cu arc de dezinfectie, 
construire camera necropsie si camera frigorifica, sistem tratament termic 
dezinfectie camioane, echipament de tratare si dezinfectie apa, inlocuire 
incinerator pe GPL cu un incinerator pe motorina tip HURIKAN 500

-  de asemenea, in conformitate cu prevederile Art. II, alin. (2) Legea 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, se doreste si modificarea 
valabilitatii actului de reglementare mentionat mai sus, in sensul mentinerii 
valabilitatii acestuia pe toata perioada in care titularul obtine viza anuala.

4.					 DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmită de S.C. Degaro SRL, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 1257/02.09.2021;

- Anunţul public privind depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut în cotidianul CUGET LIBER Constanţa, 10 aparitii consecutive, incepand cu data de 31.08.2021;

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de S.C. ENVIRO QUALITY CONCEPT SRL CONSTANTA si SC DEGARO SRL;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 194/25.10.2019, valabilă până la data de 31.10.2022, pentru Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Fermal zootehnica Sibioara jud. Constanta;

- Autorizatia intregrata de mediu nr. 1/29.01.2018, emisa pentru Ferma de porci Sibioara, jud. Constanta.

Scopul

- Instalaţia I.E.D. va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 90 de pagini şi isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala .

- In cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la A.P.M. Constanta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se  santioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

- Prezenta Autorizaţie Integrata de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului; nimic din prezenta Autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona principală a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii ei pe perioada de valabilitate a prezentei Autorizaţii va conduce la înlocuirea de către A.P.M. Constanta a anexelor corespunzătoare care fac parte integranta din Autorizaţie, titularul autorizaţiei fiind obligat sa prezinte in acest scop la A.P.M. Constanţa orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. Constanţa orice modificare afectând activitatea I.E.D. sau orice parte a activităţii.

- Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime si până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

Prezenta autorizaţie poate fi actualizată, de către A.P.M. Constanta în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, la solicitarea titularului de activitate.

Reexaminarea şi revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:

- poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie,

- schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor,

- siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducere de tehnici speciale şi măsuri de management,

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare,

- emiterea unor noi reglementări legale.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Titularul activitatii are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

5.2. Actiuni de control

1. Titularul activitatii are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Titularul activitatii va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Titularul activitatii trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Titularul activitatii are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Titularul activitatii trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind

performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Titularul activitatii trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Titularul activitatii va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte  inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului titularul activitatii are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Titularul activitatii trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

6. 		MATERII PRIME SI AUXILIARE.

Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate:

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate sunt :

- vitamine, vaccinuri şi medicamente;

- operatorul economic trebuie sa utilizeze produse autorizate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide sau sunt avizate potrivit masurilor tranzitorii prevazute la art. 89 alin. (2) din Regulament. Aceste produse vor avea etichete si fisa cu date de securitate in limba romana.

| Materii prime / utilizari | Natura chimica / compozitie (Fraze R, Fraze H) | Cantitati utilizate (an 2016) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri / pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizat (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Furaje | -nutreturi combinate, stare fizica solida | 26 541 tone | - | Nu este cazul, nu are fraza de pericol | Nu este cazul | A (ii) Buncare pentru stocare furaj: 8 buncare a cca. 26 tone si 2 buncare a cca. 10,5 tone |
| GPL | Stare lichida sub presiune, densitate absoluta la 25° C – min 0,42g/cm3 - max 0,59g/cm3 , presiune de vapori la 10°C/ 170°kPa- max 750 kPa la 50°C, limita min/ max de inflamabilitate sau de explozie 1,8 – 15%. Fraze de pericol: H 220, H 280. | 73 101 litri | - | Extrem de inflamabil, exista riscul formarii de amestecuri explozive. Are potential de bioacumulare si adsorbtie in sol foarte mic, volatilitate mare fara efecte asupra speciilor acvatice. | Nu este cazul | A (ii) 6 rezervoare a cate 5000 litri fiecare |
| Motorina | Stare lichida, densitate la 15ºC intre 820-845 kg/mc, continut de cenusa max. 0,01%, punct de inflamabilitate peste 55ºC. Fraze de pericol: H304, H315, H226, H332, H351, H373, H411 | 54 650 litri | - | Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | Nu este cazul | A (ii) Rezervor carburant de capacitate 20 000 litri |
| Apa | - | 174.667,00 m3 |  |  |  | Rezervor betonat semiingropat cu capacitate de 200 mc |
| Electricitate | - | 832 MWh | - | - | - | - |

7. 	RESURSE de APA, ENERGIE, Combustibili.

7.1. 	APA .

7.1.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se realizeaza prin intermediul unui foraj propriu, consumul este contorizat, iar forajul este situat in exteriorul amplasamentului societatii. Forajul are urmatoarele caracteristici: Q= 22l/s, H=50 m, NHd=30m, NHs=24m, Dn=400 mm.

Apa din subteran este captata cu doua electropompe tip SADU 65x4 (una in functiune si una de rezerva) care au urmatoarele caracteristici: Q= 15 m3/h, H=70mCA, P=5kW, n=3000 rot/ min.

Instalatii de aductiune, distributie si inmagazinare:

Pentru inmagazinarea apei potabile unitatea dispune de un rezervor betonat semiingropat (situat in exteriorul amplasamentului) avand capacitatea de 200 m3. Aductiunea apei din foraj catre rezervor se face prin intermediul unei conducte din OL cu Dn=100 mm si L=790m. Reteaua de distributie a apei potabile in incinta obiectivului este realizata in sistem inelar din conducte PEHD cu Dn=110 mm si L=cca. 950m, avand urmatoarele lungimi ale componentelor:

- intre rezervor de apa-complex porcine=500 ml,

- intre complex porcine-alimentare hale porcine=100ml,

- intre conducte interioare hale porcine=100 ml,

- intre conducta alimentare filtru sanitar=150 ml.

Se realizeaza tratarea/clorinarea apei.

Debitele şi volumele de apă necesare funcţionării Complexului de porci, conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 152 din 25.10.2017, emisa de Administratia Bazinala de Apa -Dobrogea Litoral, sunt următoarele:

Alimentarea cu apa potabila

Volume si debite autorizate:

- zilnic mediu:		  325 mc......3,76 l/s

- zilnic maxim: 422 mc......4,88 l/s

- anual mediu        118,625 mii mc

- anual maxim		       154,03 mii mc

Apa pentru stingerea incendiilor:

- Volum intangibil: 30 mc

- Timpul de refacere a rezervei de apă după un incendiu este de aprox. 2 h.

- Pe reţeaua de distribuţie a apei sunt montaţi 10 hidranţi de incendiu interiori.

Necesarul total de apă:

- zilnic mediu:  290 mc

- zilnic maxim: 377 mc

Cerinţa totală de apă:

- zilnic mediu:  325 mc

- zilnic maxim: 422 mc

7.1.2. Evacuarea apelor

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare interna din azbociment cu Dn = 250 mm si L = 500 m, iar prin colectorul principal de azbociment cu Dn = 400 mm si L = 400 m, sunt transportate gravitaţional in bazinul de colectie primar. Din acest bazin, prin pompare, fractia semilichida este trimisa catre separator si apoi fractia solida cade gravitational in platforma de stocare, iar fractia lichida este pompata in lagunele pentru stocare dejectii.  De-a lungul reţelei de canalizare sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei de curgere, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

Evacuarea dejectiilor:

Dejectiile in sistem semilichid, impreuna cu celelalte ape uzate (ape rezultate din spalarea pardoselilor la sfarsit de ciclu de productie) sunt colectate prin intermediul canalelor colectoare prevazute cu perna de apa, amplasate sub pardoselile halelor de crestere si sunt dirijate gravitational catre bazinul colector primar (S=49 mp, V=171,5

mc) si , ulterior, catre bazinul colector intermediar (S= 9mp, V=27mc). De aici, amestecul semilichid este pompat in sistemul de separare fractii. Separarea partii lichide de cea solida se face prin „presare - stoarcere”, in cele doua instalatii ale separatorului (debit 2x40 mc/h). Echipamentele de separare sunt sustinute de o structura din profile metalice, deasupra bazinului intermediar.

Dupa procesul de separare, fractia solida este transferata pe o platforma de stocare betonata, hidroizolata, care are pereti de sprijin de 3,4 m inaltime si dimensiunile 60m x 30m (S=1800 mp, V=cca 4500 mc), iar fractia lichida este transferata intr-una din cele trei lagune de stocare printr-o conducta PVC tip KG EM Dn = 315x7 mm, L=100m.

Lagunele sunt subterane, au forma de trunchi de piramida, cu baza mare la nivelul terenului si au urmatoarele capacitati si suprafete :

- Laguna I-V=9000 mc, S=3512,39 mp

- Laguna I-V=15000 mc, S=4965,22 mp

- Laguna I-V=15000 mc, S=5337,18 mp

Lagunele sunt impemeabilizate cu membrana geotextila electrosudabila cu grosimea de 2,5 mm. Pentru evitarea imprastierii mirosurilor, lagunele sunt acoperite cu membrane geotextile electrosudabile cu grosimea de 3 mm.

Apele pluviale din cadrul complexului sunt colectate prin intermediul mai multor rigole dispuse de-a lungul aleilor carosabile/pietonale si impermeabilizate cu placi de beton, eliminarea realizându-se in reţeaua de evacuare a dejecţiilor lichide.

Volume de apă uzate evacuate:

- zilnic mediu:  325 mc.

- zilnic maxim: 420 mc

- anual:        118,625 mii mc

7.2. EFICIENTA  ENERGETICA

S.C. DEGARO S.R.L. – Ferma Sibioara se alimentează cu energie electrica printr-un racord de 20 kW la sistemul naţional. Transformatorul existent asigura alimentarea reţelei interioare cu o tensiune de 0,4 kW. Pentru alimentarea cu energie electrica in caz de avarii, in cadrul fermei exista un grup electrogen propriu care utilizeaza motorina.

Reviziile si reparatiile echipamentelor si instalatiilor de distributie sunt asigurate de compania furnizoare de energie.

Cladirile sunt prevazute cu instalatie de iluminare ce furnizeaza lumina artificiala la o intensitate de 100 Lux, la 1 m deasupra podelei. Nivelul de iluminare este obtinut prin folosirea de lampi FIA 2 tuburi fluorescente de 36 wati, distribuite uniform in fiecare compartiment. Fiecare hala de productie are surse de energie electrica monofazica si trifazica pentru a permite utilizarea de echipamente de incalzire, curatare cu jet de apa, etc.

Pentru respectarea recomandărilor B.A.T. privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- cantitatea de energie consumata va fi urmărita periodic si contorizata;

- funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

- instalaţiei de distribuţie modernizata, atât in exteriorul halelor, cat si in interiorul acestora.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei.

7.3. Combustibili

- Pentru încălzirea spatiilor administrative, a filtrului igienico-sanitar si asigurarea apei calde au fost montate două centrale termice de tip mural care funcţionează pe baza de G.P.L.;

- Pe timpul iernii, cand temperaturile exterioare sunt sub 10°C, se folosesc aeroterme ce utilizeaza energie electrica si G.P.L pentru incalzirea halelor.

In cadrul obiectivului sunt amplasate suprateran 6 rezervoare de GPL a cate 5000 de litri fiecare (in partea de sud a amplasamentului).

In partea de sud-est a amplasamentului exista un rezervor metalic, cilindric pentru stocarea motorinei, cu capacitate de 20.000 litri. Rezervorul are dimensiunile de 2,5 x 5,8 m si este amplasat pe o platforma betonata cu o suprafata de 18 mp (6,00 x 3,00 m) si o inaltime de 10 cm. Acesta este dotat cu o pompa de livrare a combustibilului.

Pentru funcţionarea grupului electrogen se foloseşte motorina, acesta fiind prevăzut cu un rezervor propriu de 3000 litri.

8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Complexul de porci este situat in extravilanul localităţii Sibioara, având o suprafaţa totala de 13,964 ha. Obiectivul este amplasat la cca. 3,5 km de localitatea Sibioara, 0,6 km fata de Grup social Sibioara si la 2,3 km fata de pârâul Casimcea. Ferma este amplasata la o distanta de 260 m fata de ROSPA 0060 Lacurile Tasaul Corbu.

S.C. DEGARO S.R.L.– Ferma Sibioara are ca obiect activitatea de creştere intensivă a porcilor, având o capacitate anuală de producţie de 122.160 capete (cca 40720 capete/serie, calculand 3 serii/an) cu o greutate mai mare de 30 kg.

Cerinte BAT

Evaluarea tehnologiilor, aplicate in cadrul instalatiilor s-a realizat, avand la baza consideratiile documentelor de referinta BREF – BAT, corespunzatoare activitatii de crestere a porcilor.

| Denumire proces | Consideratii BAT |
| --- | --- |
| Tehnologie de crestere | Crestere in hala inchisa, cu podea prevazuta integral cu gratare |
| Controlul climatului | Ceata de apa in interiorul halelor pentru reducerea temperaturii; ventilatie naturala |
| Sisteme de adaptare si hranire | Sistem de hranire; adaptare ad-libidum prin suzete |
| Separarea dejectiilor si stocarea dejectiilor | Separarea fractiunilor lichide de cele solide prin utilizarea separatoarelor cu decantor si centrifuga. Stocarea dejectiilor lichide in lagune acoperite cu membrana textila electrosudabila. |

Instalaţii şi dotări pentru activitatea principală: S.C. DEGARO S.R.L. îşi desfăşoară activitatea de creştere a porcilor în 11 hale, după un program de producţie cu indicatori tehnici si economici care poate să asigure societăţii profitul planificat. SC DEGARO S.R.L.produce porci vii, in vederea sacrificării, cu o greutate de 100-110 kg. Cele 11 hale sunt identice si sunt împărţite in cate doua săli.

Cele 11 halele de productie  sunt repartizate in 2 ansambluri principale, separate intre ele pritr-o alee centrala:

- primul ansamblu detine 8 hale (halele 1-8), amplasate transversal;

- al doilea ansamblu este alcatuit din 3 hale ( halele 9-11), amplasate longitudinal.

Între fiecare dintre hale  există câte un pasaj construit pe structură de beton, pentru trecerea dintr-o hală in alta în scopul respectării normelor de biosecuritate. Pasajele asigură circulaţia personalului, dar şi a porcinelor, evitându-se astfel riscul de infectare a animalelor prin contactul cu mediul extern.

| Nr. crt | (Cladirea/incinta)/ (compartimente) | Suprafata la sol (mp) | Materiale de constructie | Destinatia | Inaltime/niveluri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hala 1 (C4)- | 1.1 | 3608,86 | Cadre metalice, beton armat, BCA | Ingrasare porcine | Parter Inaltime la streasina: 3,39m Inaltime la coama: 7,74m |
|  |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | Hala 2 (C7)- | 2.1 |  |  |  | Parter Inaltime la streasina: 3,39m Inaltime la coama: 7,74m |
| 2 |  | 2.2 | 3776,74 |  | Ingrasare porcine |  |
|  | Hala 3 (C9) | 3.1 |  | Beton armat, BCA, lemn, vata minerala, cadre metalice |  | Parter Inaltime la streasina: 3,39m Inaltime la coama: 7,74m |
| 3 |  | 3.2 | 2831,75 |  | Ingrasare porcine |  |
|  |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | Hala 4 (C11) | 4.1 |  |  |  | Parter Inaltime la streasina: 3,39m Inaltime la coama: 7,74m |
| 4 |  | 4.2 | 2840,21 |  | Ingrasare porcine |  |
|  |  | 4.3 |  |  |  |  |
|  | Hala 5 (C13) | 5.1 |  |  |  | Parter Inaltime la streasina: 3,39m Inaltime la coama: 7,74m |
| 5 |  | 5.2 | 2090,72 |  | Ingrasare porcine |  |
|  |  | 5.3 |  |  |  |  |
|  | Hala 6 (C15) | 6.1 |  | Caramida, cadre metalice, beton, BCA |  | Parter |
| 6 |  | 6.2 | 1843,78 |  | Ingrasare porcine |  |
|  | Hala 7 (C17) | 7.1 |  | Caramida, cadre metalice, beton armat, BCA |  | Parter |
| 7 |  | 7.2 | 1735,62 |  | Ingrasare porcine |  |
|  | Hala 8 (C19) | 8.1 |  | Caramida, cadre metalice, beton, BCA |  | Parter |
| 8 |  | 8.2 | 1814,06 |  | Ingrasare porcine |  |
| 9 | Hala 9 (C1) | 672 | Beton armat, BCA | Ingrasare porcine | Parter Inaltime la streasina: 2,97m Inaltime la coama: 5,92m |
| 10 | Hala 10 (C2) | 1392 |  | Ingrasare porcine | Parter Inaltime la streasina: 2,97m Inaltime la coama: 5,92m |
| 11 | Hala 11 (C3) | 1375 | Beton armat, BCA | Ingrasare porcine | Parter Inaltime la streasina: 2,95m Inaltime la coama: 5,91m |

Caracteristici ale halelor de crestere:

Sistemul de boxare este format din: hranitoare (cuva de inox) montate pe latura comuna dintre doua boxe, bare de stabiliare din otel galvanizat, poarta acces cu deschidere peambele parti, poarta la nivelul pardoselii pentru scurgerea dejectiilor, adapator tip suzeta  si cupa, pardoseala betonata cu gratare pe toata suprafata. Latimea boxei: cca. 4,5 m.; Lungimea boxei: cca. 8,4 m

Halele de crestere sunt dotate cu sistem de ventilatie/ racire cu urmatoarele caracteristici:

- Aerul este introdus in adapost prin flansele de admisie cu deschideri multi-diferentiale.

-Gurile de admisie au dispozitive de directionare a aerului, pentru directionarea curentilor de aer. Pentru fiecare compartiment, admisia si evacuarea aerului sunt ajustate individual prin intermediul unor motoare cu vinci. Aerul este evacuat prin cosuri care include manson, clapeta articulata, ventilatoare de 230/400V. Computerul de climatizare este usor de operat si este modular - se poate adapta foarte usor nevoilor individuale ale utilizatorului.

Sistemul de racire la presiune inalta: Prin racirea la presiune inalta, aerul din adapost contine si particule atomizate de apa. Sistemul de racire la presiune inalta include si alte functii in afara racoririi aerului din hala (ex: cresterea umiditatii in adapost). Este posibil sa fie folosit sistemul pentru dezinfectia adapostului. Intregul sistem de racire este controlat automat de catre computerul de climatizare. Conductele si cuplele sunt rezistente la rugina si acid. Sistemul de racire are in componenta sa pompa de racire, filtre,conducte, garnituri si duze.

Buncare pentru furajare: 20 buncare a cca 26 tone (40 mc) si a cca 10, 5 tone (16mc), cu sistem de umplere mecanic sau pneumatic.

Sistem de furajare: fiecare hala este alimentata de la 2 silozuri exterioare; se permite alimentarea porcilor cu 2 retete diferite in acelasi timp, sistem controlat de un panou de controlcu pornire manuala sau prin programare pe o perioada de 24 de ore. Alimentarea se face cu o teava telescopica de pe linia de alimentare pe distribuitorul de furaje.

Ventilaţie: Ventilaţie dinamica, sistem tip tunel vara (daca maximele depăşesc 30oC si umiditatea relativa mai mica de 50%) iar in perioada de iarna extracţia aerului din interior se face cu ajutorul ventilatoarelor montate in hornurile din acoperiş). Intrări de aer prin sistemul de deschidere automata.

Încălzire: Pe timp de iarna cu temperaturi exterioare sub 10oC se dispune de aeroterme cu GPL ce permit încălzirea ambientului din hale.

Hrănitori: Platou inoxidabil cu buncăr superior de 70 l capacitate si doua adăpători cu capacitatea

necesara pentru 40-50 animale.

Iluminat: Iluminat artificial in toate halele.

Control ambiental: Este asigurat prin reglarea temperaturii optime in hala. Scăderea temperaturii

se realizează prin deschiderea automata parţiala sau totala a ferestrelor si pornirea automata a ventilatoarelor care extrag si evacuează aerul din hala. Creşterea temperaturii se realizează prin închiderea automata parţiala sau totala a ferestrelor si micşorarea debitului ventilatorului pana la oprire.

Distribuirea furajului: Distribuţie automata ce permite accesul ad-libitum la furaje, cu sistem de

lanţ cu discuri de plastic. Hranitorile au incorporate doua adăpători.

Distribuirea apei potabile: Adăpătoare automate tip suzetă, una pentru fiecare grup de 20 animale (ad-libitum) pentru evitarea pierderilor de apa. (si adăpători complementare pentru facilitarea accesului animalelor la apa in perioada de căldura).

Sistemul de securitate: Sunt prevăzute alarme acţionate prin termostate de maxim si/sau minim. Pe lângă acestea se dispune si de un grup electrogen de 150 kW.

Supravegherea animalelor: In ferma sunt prezenţi îngrijitori 24 h/zi.

Aprovizionarea cu nutreţ: Asigurarea cu hrana se realizează printr-un proces automatizat. In exteriorul halei de îngrăşare este amplasat un buncăr pentru nutreţuri combinate concentrate alimentat de autobuncarul de la Fabrica de Nutreţuri Combinate. Nutreţurile sunt preluate si distribuite printr-un sistem de transportoare cu lanţ. In interiorul fiecărei hale de îngrăşare pe părţile laterale ale sectoarelor se găsesc montate minibuncare din care se hrănesc animalele. Pe măsura ce buncărul se goleşte se deschide o clapeta in partea superioara care permite reumplerea minibuncarului cu nutreţ adus încontinuu de transportor.

Procesul tehnologic al activităţii principale:

Procesul tehnologic desfasurat pe amplasament este reprezentat de cresterea porcilnelor. Pentru inceperea unui ciclu de crestere, ferma se aprovizioneaza cu animale pentru ingrasare, respectiv purcei de 25-30 kg. (cca. 2 luni), de la Ferma Fantanele, apartinand aceluiasi beneficiar – S.C DEGARO S.R.L.

Etapele fluxului tehnologic in cadrul fermei de ingrasare sunt :

- aprovizionarea cu purcei de cca 25 – 30 kg;

- aprovizionarea cu furaje, premixuri si medicamente;

- crestere – ingrijire zilnica a animalelor:

- hranire, administrare corecta a retetei de furaje in concordanta cu stadiul de dezvoltare al animalelor;

- adapare;

- supraveghere stare generala de sanatate a animalelor;

- administrare medicamente, daca este cazul;

- supraveghere instalatii de ventilatie si supravegherea eliminarii dejectiilor;

- pregatire depopulare hala;

- transport suine (100 – 110 kg) la abatoare in afara amplasamentului;

- pregatire hala pentru un nou ciclu de productie:

- curatare, decontaminare;

- verificarea functionalitatii instalatiilor.

Repartizarea locurilor pe hale este urmatoarea:

| HALA | Suprafata utila hale | Media capete | Grasi 30-50kg | Grasi 51-85kg | Grasi 86-110kg | Grasi >110kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALA 1 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (96 boxe) | 1,796.90 | 2,980 | 4,420 | 3,236 | 2,692 | 1,728 |
| Compartiment 2 (72 boxe) | 1,343.06 | 2,232 | 3,312 | 2,448 | 2,016 | 1,296 |
| TOTAL | 3,139.96 | 5,212 | 7,732 | 5,612 | 4,708 | 3,024 |
| HALA 2 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (104 boxe) | 1,945.73 | 3,228 | 4,788 | 3,493 | 2,912 | 1,872 |
| Compartiment 2 (72 boxe) | 1,346.44 | 2,243 | 3,321 | 2,414 | 2,017 | 1,296 |
| TOTAL | 3,292.17 | 5,471 | 8,109 | 5,907 | 4,929 | 3,168 |
| HALA 3 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (88 boxe) | 1,632.63 | 2,712 | 4,018 | 2,932 | 2,446 | 1,570 |
| Compartiment 2 (8 boxe) | 308.38 | 522 | 768 | 556 | 472 | 302 |
| Compartiment 3 (22 boxe) | 890.74 | 1,505 | 2,216 | 1,608 | 1,362 | 876 |
| TOTAL | 2,831.75 | 4,739 | 7,002 | 5,096 | 4,280 | 2,748 |
| HALA 4 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (88 boxe) | 1,631.89 | 2,706 | 4,016 | 2,941 | 2,444 | 1,572 |
| Compartiment 2 (8 boxe) | 308.38 | 522 | 768 | 556 | 472 | 302 |
| Compartiment 3 (22 boxe) | 899.95 | 1,520 | 2,240 | 1,624 | 1,376 | 884 |
| TOTAL | 2,840.22 | 4,748 | 7,024 | 5,121 | 4,292 | 2,758 |
| HALA 5 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (48 boxe) | 882.40 | 1,465 | 2,174 | 1,584 | 1,324 | 850 |
| Compartiment 2 (8 boxe) | 308.38 | 522 | 768 | 556 | 472 | 302 |
| Compartiment 3 (22 boxe) | 899.94 | 1,520 | 2,240 | 1,624 | 1,376 | 884 |
| TOTAL | 2,090.72 | 3,507 | 5,182 | 3,764 | 3,172 | 2,036 |
| HALA 6 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (22 boxe) | 894.96 | 1,512 | 2,228 | 1,618 | 1,366 | 882 |
| Compartiment 2 (26 boxe) | 948.82 | 1,604 | 2,364 | 1,706 | 1,442 | 930 |
| TOTAL | 1,843.78 | 3,116 | 4,592 | 3,324 | 2,808 | 1,812 |
| HALA 7 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (22 boxe) | 816.38 | 1,378 | 2,032 | 1,466 | 1,246 | 808 |
| Compartiment 2 (26 boxe) | 919.24 | 1,550 | 2,288 | 1,650 | 1,402 | 908 |
| TOTAL | 1,735.62 | 2,928 | 4,320 | 3,116 | 2,648 | 1,716 |
| HALA 8 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (18 boxe) | 856.82 | 1,446 | 2,135 | 1,546 | 1,309 | 844 |
| Compartiment 2 (20 boxe) | 957.24 | 1,616 | 2,386 | 1,727 | 1,462 | 943 |
| TOTAL | 1,814.06 | 3,062 | 4,521 | 3,273 | 2,771 | 1,787 |
| HALA 9 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (24 boxe) | 589.52 | 993 | 1,459 | 1,060 | 897 | 573 |
| TOTAL | 589.52 | 993 | 1,459 | 1,060 | 897 | 573 |
| HALA 10 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (50 boxe) | 1,219.78 | 2,041 | 3,029 | 2,190 | 1,842 | 1,194 |
| TOTAL | 1,219.78 | 2,041 | 3,029 | 2,190 | 1,842 | 1,194 |
| HALA 11 |  |  |  |  |  |  |
| Compartiment 1 (50 boxe) | 1,221.15 | 2,043 | 3,032 | 2,191 | 1,844 | 1,194 |
| TOTAL | 1,221.15 | 2,043 | 3,032 | 2,191 | 1,844 | 1,194 |
| TOTAL GENERAL | 22,618.72 | 37,860 | 56,002 | 40,654 | 34,191 | 22,010 |

Procesul de ingrasare se desfasoara pe durata a cca 88 zile (durata unui ciclu), intr-un an derulându-se aproximativ 4 cicluri. In cadrul procesului de ingrasare a porcinelor se folosesc toate halele existente pe amplasament.

Halele sunt impartite in boxe si sunt echipate cu sistem de ventilatie si incalzire, sisteme de adapare si hranire, pardoseala cu gratare din beton pe toata suprafata.

Instalaţii şi dotări pentru activităţi auxiliare:

| Nr. crt | (Cladirea/incinta)/ (compartimente) | Suprafata la sol (mp) | Materiale de constructie | Destinatia | Inaltime/niveluri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtru sanitar (C26) | 331 | Caramida, beton | Activitati administrative complexe | Parter |
| 2 | Cabina poarta (C20) | 17 | Caramida, beton | Punct control | Parter |
| 3 | Incinta incinerator | 56,7 | beton | Incinerare cadavre | 4m |
| 4 | Cladire de livrare porci | - | - | - | Parter |
| 5 | Coridoare (holuri tehnologice) | - | BCA, beton armat | Legatura intre hale | Fundatie de 0,8m latime si 50 cm inaltime |
| 5 | Statie de carburanti | Platforma rezervor | 18 | Beton | Alimentare cu motorina a utilajelor si autovehiculelor | Parter |
|  |  | Platforma pompa | 1,5 |  |  |  |
| 6 | Sopron (C21) | 78 | - | Depozitare materiale | Parter |
| 7 | Sopron (C23) | 79 | - | Depozitare materiale | Parter |
| 8 | Magazie (C22) | 7 | Caramida, beton | Depozitare materiale | Parter |
| 9 | Intrarebeci (C28) | 15 | Caramida, beton |  | Parter |
| 10 | Beci (C27) | 55 | Caramida, beton |  | Parter |
| 11 | Centrala termica (C25) | - | - | Producerea agentului termic | Parter |
| 12 | Pasaj (10) | 69 |  |  |  |
| 13 | Pasaj (C12) | 74 | Structura din |  |  |
| 14 | Pasaj (C14) | 55 | lemn cu fundatie | Legatura intre hale |  |
| 15 | Pasaj (C16) | 36 | din beton |  |  |
| 16 | Pasaj (18) | 65 |  |  |  |
| 17 | C8 | 287 | Instalatie de sustinere a separatoarelor pe fractii, realizate din profile metalice | Separarea pe fractii a dejectiilor (solide-lichida) | Parter |
| 13 | Laguna stocare (V=9000m3) | 3512,39 | Construite prin formarea unui taluz de pamant compactat. Pentru etanseizare s-au folosit membrane textile electrosudabile | Stocare a fractiei lichide | Sub cota 0 |
| 14 | Laguna stocare (V=15000m3) | 4965,22 |  | Stocare a fractieilichide | Sub cota 0 |
| 15 | Laguna stocare (V=15000m3) | 5337,18 |  | Stocare a fractieilichide | Sub cota 0 |
| 16 | Bazin intermediar | 9 | Beton | Colectare ape uzate cu dejectii | Sub cota 0 |
| 17 | Bazin primar | 49 | Beton | Colectare ape uzate cu dejectii | Sub cota 0 |
| 18 | Platforma betonata hidroizolata | 1000 | Beton | Stocare fractie solida din dejectii | Parter |

Colectarea si evacuarea dejecţiilor: Dejectiile in sistem semilichid, impreuna cu celelalte ape uzate (ape rezultate din spalarea pardoselilor la sfarsit de ciclu de productie) sunt colectate prin intermediul canalelor colectoare prevazute cu perna de apa, amplasate sub pardoselile halelor de crestere si sunt dirijate gravitational catre bazinul colector primar si, ulterior, catre bazinul colector intermediar. De aici, amestecul semilichid este pompat in sistemul de separare fractii. Separarea partii lichide de cea solida se face prin „presare - stoarcere”, in cele doua instalatii ale separatorului. Dupa procesul de separare, fractia solida este transferata pe o platforma de stocare, iar fractia lichida este transferata intr-una din cele trei lagune de stocare.

Gestionarea dejectiilor. Sunt posibile trei variante de gestionarea dejectiilor lichide, astfel:

a) prin externalizarea serviciului care un agent economic autorizat pentru fertilizarea terenurilor;

b) folosirea in regim propriu, astfel: din lagune, lichidul este extras si pompat prin tubulaturi intru-un rezervor-container special destinat stocarii fractiei lichide. Acest container este amplasat departe, de ferma, chiar la peste 1000 m, si la cote mai ridicate. De aici, se face conexiunea cu sistemul propriu – zis de irigare, amplasat pe terenurile supuse fertilizarii. Sistemul utilizat este  automatizat.

c) Operatiile de aplicare a dejectiilor se efectueaza utilizandu-se cisterne specializate cu aripi de pulverizare tractate sau prin intermediul unei instalatii de pompare tip «Agrometer» ce 
transporta dejectiile de la lagunele de stocare dejectii pana la terenul arabil pe care se face fertilizarea 
Descarcarea dejectiilor pompate se face intr-un bazin - container cu volum de 80 mc din care cisternele specializate extrag dejectiile si apoi le aplica in zona de teren arabil adiacent containerului Incorporarea dejectiilor in sol imediat dupa aplicare se face prin operatii de arat / discuit sau utilizandu-se echipamentul de incorporare specializat

De asemenea, pentru realizarea producţiei, ferma de porci mai are în dotare următoarele:

- Filtru dezinfecţie – pentru dezinfecţia roţilor autovehiculelor

- Casa poarta – se asigură permanenţa monitorizării accesului în incintă.

- Cameră control cântar, cântar, platformă cântar – se asigură cântărirea autovehiculelor care aprovizionează societatea cu cereale.

- Sediu administrativ – filtru igienico-sanitar, vestiare, duşuri, grupuri sanitare, birouri, camera centrala termica

- Spaţiu pentru parcarea autovehiculelor – spaţiu acoperit, prevăzut cu platformă pietruită.

- Cabina energetica (camera generator electric) – construcţie din beton destinată pentru racord electric. Pentru alimentarea cu energie electrica a Complexului, in caz de avarii (curent electric întrerupt pentru o perioada mai mare de 5 minute) societatea dispune de un generator care utilizează combustibil motorina.

- 2 transformatoare electrice in administratia ENEL;

- Rezervor stocare G.P.L. – 6 rezervoare metalice, supraterane, cu capacitatea de 5000 l fiecare pentru stocarea G.P.L. necesar funcţionarii centralei termice si a generatoarelor de aer cald.

- Rezervor de înmagazinare a apei – asigura volumul necesar desfăşurării activităţii precum si volumul de apa necesar in caz de incendiu (rezervor semiingropat de 200 m3).

- Staţie de pompare/clorinare – asigura volumul si calitatea apei.

- Cameră frigorifică pentru depozitarea temporara a mortalităţilor – mortalitatile sunt depozitate temporar în pubele de plastic într-o cameră frigorifică, cu capacitatea de 10 tone, dotata cu instalatie frig tip ZANOTTI si camera de necropsie de 40 m2 .

- Incinerator amplasat in incinta fermei pe o platforma betonata;Incineratorul este compus din doua camere interconectate. Prima camera este camera principala, unde sunt introduse si arse carcasele de porcine. Gazele rezultate trec prin aceasta camera in a doua camera unde sunt arse complet. Incineratorul este de tip VOLKAN 1000 si este dotat cu un panou de comanda prin intermediul caruia utilizatorul poate obtine informatii referitoare la ardere si poate controla parametrii procesului. Caracteristicile tehnice ale incineratorului sunt: volumul camerei de ardere 2,38 mc; capacitatea de incarcare pana la 1000 kg; alimentarea cu energie electrica 230 V; greutate 3,9 tone; consumul de combustibil GPL 6 – 8 l/h; rata de ardere 50 kg / ora. Incineratorul este dotat cu un cos metalic cu diametrul de 0,3 m si inaltimea de 7 m .

- Statia de carburanti este formata dintr-un rezervor metalic cilindric cu pereti dublii, cu o capacitate de 20 000 litri, de tip MCS si cu un debit maxim de 90 l/min.

- Rezervor de motorina cu diametru exterior de 2,5 x 5,8 m, amplasat pe o platforma betonata cu o suprafata de 18 mp (6,00 x 3,00) si o inaltime de 10 cm. Rezervorul este dotat cu o pompa de livrare a combustibilului amplasata de asemenea, pe o platforma betonata (1,5 mp) situata la o distanta de 8 m fata de rezervor.

- Buncăre furaje – 20 buc.

- Put forat – 1 buc. situat in exteriorul amplasamentului; Reţea aducţiune apa de la put la rezervorul de stocare semiingropat (otel cu Dn = 100 mm. si L = 600 m); Reţea distribuţie apa de la rezervorul de stocare semiingropat la hale (otel cu Dn = 100 mm. si L = 900 m.).

- Reţea de canalizare interna pentru colectarea apele uzate menajere si a dejecţiilor din hale si dirijarea acestora in staţia de epurare.

- Reţea de canalizare interna pentru colectarea apelor pluviale si dirijarea acestora in staţia de epurare.

- Reţele de drumuri si platforme interioare.

- 2 centrale termice murale pe baza de GPL pentru sediul administrativ si filtrul igienico – sanitar pentru personal.

- Spalatorie auto – prin care se realizeaza igienizarea autovehiculelor care transporta animale la / de la ferma Sibioara. Suprafata cladirii aferente spalatoriei este de 376,80 mp, iar inaltimea cladirii este de 5,64 m. Aceasta este realizata din cadre metalice cu fundatii izolate din beton armat, iar inchiderile laterale si invelitoarea sunt realizate din panouri termoizolante, tristrat cu spuma poliuretanica. Pardoseala din beton armat sclivisit este prevazuta cu o rigola longitudinala pentru colectarea apelor uzate in zona de spalare / uscare a autovehiculelor. Pentru desfasurarea activitatii, spatiul este dotat si cu pompa spalare sub presiune, maturi, perii, lopeti. Pe suprafetele adiacente spalatoriei sunt amenajate platforme si alei carosabile, dimensionate corespunzator traficului auto si pietonal, fiind luate in considerare spatiile necesare manevrelor autovehiculelor supuse igienizarii.

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

Sistem de obtinere agent termic

Societatea are in dotare două centrale termice murale (tip apartament), alimentate cu G.P.L. dintr-un rezervor cu capacitatea de 6.000 litri.

Principalele emisii evacuate in atmosfera, sunt: pulberi, CO, NOx, SO2.

Incinerator

Incineratorul din cadrul obiectivului deserveste ferma SC Degaro SRL si este utilizat pentru incinerarea cadavrelor de animale.

Principalele emisii sunt: pulberi, CO, NOx, SO2, TOC.

Sistemul de ventilaţie, încălzirea si răcirea aerului in grajduri

Sistemul este mecanizat in totalitate, iar funcţionarea si controlul tuturor parametrilor-temperatura, umiditate, etc. - sunt asigurate exclusiv de calculatoare de proces specializate. Ventilaţia naturala mixta, asigura un schimb continuu de aer prin gurile de admisie amplasate în pereţii longitudinali la partea inferioara si coşurile de evacuare amplasate în acoperiş, pe un rând, la nivelul coamei. Ferestrele halelor sunt prevăzute cu fante pentru ventilaţie care se deschid si se închid automat. Intensitatea schimbului de aer este condiţionata de suprafaţa deschiderilor de admisie si a coşurilor de evacuare, de înălţimea de aspiraţie, de diferenţa de temperatura sau de masa a aerului dintre adăpost si mediul exterior. Ventilaţia se realizează prin ventilatoare care asigura evacuarea noxelor in exces din hala la comanda unui senzor electronic. Principalele emisii evacuate in atmosfera, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri - H2S.

## 9.2. APA

Apele menajere si tehnologice din cadrul complexului de creştere a porcilor sunt colectate prin reţeaua de canalizare interna din azbociment cu Dn = 250 mm si L = 500 m, iar prin colectorul principal de azbociment cu Dn = 400 mm si L = 400 m, sunt transportate gravitaţional in bazinul de colectie primar. Din acest bazin, prin pompare, fractia semilichida este trimisa catre separator si apoi fractia solida cade gravitational in platforma de stocare, iar fractia lichida este pompata in lagunele pentru stocare dejectii.  De-a lungul reţelei de canalizare sunt interpuse cămine de vizitare sau pentru schimbarea direcţiei de curgere, necesare întreţinerii, decolmatării si reparării reţelei.

Apele uzate provenite din activitatea de spalatorie auto sunt directionate prin sistemul de rigole preepurate prin intermediul separatorului de hidrocarburi , dupa care sunt evacuate in bazinul colector vidanjabil cu capacitatea de 8 mc.

Apele pluviale din cadrul complexului sunt colectate prin intermediul mai multor rigole dispuse de-a lungul aleilor carosabile/pietonale si impermeabilizate cu placi de beton, eliminarea realizându-se in reţeaua de evacuare a dejecţiilor lichide.

## 9.3. SOL

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acesteia în urma depunerii şi integrării în el a deşeurilor provenite din activităţile umane. Pe amplasamentul complexului zootehnic Sibioara poluarea solului şi subsolului este prevenită datorită faptului că suprafaţa liberă de construcţii este parţial betonată, iar structurile semiingropate sunt prevazuate cu sisteme de impermeabilizare.

Pentru prevenirea poluării solului, titularul activităţii va urmări:

- respectarea tehnologiei de colectare, precolectarea şi evacuarea deşeurilor menajere şi a dejecţiilor semilichide din grajduri.

- realizarea depozitării în siguranţa a materiilor prime şi a materialelor şi manipularea corespunzătoare a acestora (combustibili, etc.).

- respectarea tehnologiei de tratare a dejectiilor, depozitare şi utilizare pentru fertilizarea terenurilor agricole

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii in aer si mirosuri

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1.2. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul Monitorizarea activităţii al prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa, cu frecventa solicitata (conform Tabee 14.1 si 14.2).

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta.

#### Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de creştere a porcilor, evacuate in atmosfera, sunt prezentate in tabelul 10.1.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.1.

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor in hale | Sistemul de ventilaţie a halelor de creştere | NH3 H2S N Fosfor total Pulberi |
| Funcţionarea centralelor termice, cu G.P.L. | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coşuri dispersie | CO SO2 NOX Pulberi |
| Incineratorul alimentat cu GPL | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coş dispersie | CO SO2 NOX Pulberi TOC |
| Sistem de colectare si separare dejectii lichide / dejectii solide | Platforma de stocare a dejectiilor solide, lagune stocare dejectii lichide | NH3 H2S N Fosfor total Pulberi Mirosuri |

#### 10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.2.

Tabelul 10.1.1.2.

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin MAPPM nr. 462/1993 (mg/ Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii provenite de la funcţionarea centralelor termice | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coşuri) | CO SO2 NOX Pulberi | 100 35 350 5 |
| Emisii provenite de la funcţionarea incineratorului | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NOX Pulberi TOC | 100 35 350 5 5 - perioada de referinta este de 24 ore* |

*- Valoarea limita de emisie a fost stabilita prin asimilare cu uzinele de incinerare a deseurilor industriale si orasenesti, prevazute prin Ordinul 462/1993, raportat la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.2.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze si mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze si al mirosurilor se apreciază ca impactul produs de activitatea de creştere a porcilor asupra populaţiei localităţii Sibioara este redus, datorita amplasării fermei la extremitatea localităţii. Emisiile difuze si mirosurile vor fi micşorate prin următoarele masuri:

- masuri de igiena a producţiei prin respectarea stricta a procesului de exploatare a creşterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutriţional adecvat in vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor in adăposturi

Conform S.T.A.S. 12574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de  substanţe  puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Emisiile difuze de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1.3

Tabelul 10.1.1.3.

| Specia | V.L.E. conform B.A.T./B.R.E.F. |
| --- | --- |
|  | NH3, N, Fosfor total (kg excretat / spatiu pentru animal / an) |
| Porci pentru îngrăşare | > 30 kg. | 0,1-2,6; 7,0 – 13,0; 3,5-5,4 |

Nota:

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in tabelul 10.1.1.3.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

- valorile emisiilor în aer din sisteme de adăposturi pentru porci sunt exprimate în kg/ loc animal /an

- monitorizarea cantitatilor  de azot și fosfor total excretat rezultate din dejecțiile animaliere se va realiza anual utilizand una din tehnicile descrise in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT 24).

- monitorizarea emisiilor  de amoniac rezultate se va realiza anual utilizand una din tehnicile descrise in DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BAT 25).

c) Calitatea aerului inconjurator

Pentru indicatorul pulberi in suspensie, concentratiile masurate se vor incadra in valorile limita prevăzute de  STAS 12574 – 87, concentratia maxim admisa media de scurta durata ( 30 min.) fiind de 0,5 mg/m3 , iar pentru pulberile sedimentabile 17 g/m2/luna.

# Tabelul 10.1.1.4.  Pulberi în suspensie (PM10)

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574 – 87

|  | Perioada | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane | 30 minute 1 luna | 0,5 mg/m3 17 g/m2/luna | Pulberi in suspensie Pulberi sedimentabile |

Nota:

- Indicatorii de calitatea aerului nu trebuie sa depăşească valorile limita mentionate  in tabelul 10.1.1.4.

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

# Calitatea aerului pentru indicatorii amoniac si hidrogen sulfurat se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6 conform STAS 12574-87 „Aer din zonele 	protejate. Condiţii de calitate”.

# Tabelul 10.1.1.5.  Amoniac

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0.1 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

# Tabelul 10.1.1.6.  Hidrogen sulfurat

# Valorile limită sunt exprimate în mg/m3 si sunt stabilite conform STAS 12574-87

|  | Perioada de mediere | Valoarea limită (mg/m3) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea limită zilnica | 24 h | 0.008 | STAS 12574-87 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate. |

Nota:

- Indicatorii de calitatea  aerului  nu trebuie sa depăşească valoarea limita mentionate  in tabelele 10.1.1.5 si 10.1.1.6

- Din activitate nu trebuie sa existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu.

## 10.2. Emisii in apa

10.2.1 Sursele generatoare de ape uzate si poluanţii generaţi de activitate in apele uzate sunt prezentate in tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de depozitare temporara a dejecţiilor | Fracţiunea lichida a dejecţiilor | - suspensii - substanţe oxidabile (organice) - compuşi cu azot - sulfaţi | In sistemul de colectare/ separare dejectii lichide/solide apoi pe platforma dejectii solide si lagune dejectii lichide |
| Activitatea administrativa | Ape uzate menajere | - suspensii - substanţe oxidabile - detergenţi - compuşi cu azot |  |
| Precipitaţii | Ape pluviale de pe acoperişuri si platforme betonate | - suspensii - substanţe extractibile |  |
| Spalatorie auto | Ape uzate | - pH - 6,5-8, - materii în suspensie – 350 mg/l, - CBO5 - 300 mg O2/l - CCOCr - 500 mg O2/l - substanţe extractibile cu solvenţi organici - 30 mg/l - detergenţi sintetici biodegradabili - 25 mg/l. | In bazin vidanjabil |

Nota:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe care poluează apa de suprafaţa sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

Întreaga cantitate de dejecţii (atât fracţia solidă cât şi fracţia lichidă) se vor fololosi ca fertilizant în agricultură, fiind interzisă orice alt fel de evacuare.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  A.P.M. Constanţa cat mai curând posibil.

10.2.2 Emisii in apa subterana

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoare de referinta conform buletinului de analiza nr. 878/2005 |
| --- | --- | --- |
| Doua foraje de observatie | pH | 6,5-9,5 unit. pH |
|  | Azot amoniacal | 0,79 mg/l |
|  | Amoniu | 1,01 mg/l |
|  | Sulfaţi | 319,50 mg/l |
|  | Azotiţi | 0,15 mg/l |
|  | Azotaţi | 22,80 mg/l |
|  | Fosfaţi | 2,39 mg/l |

10.3. SOL

Emisii in sol

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea limita impuse prin Ordinul 756/1997 (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| - amonte ferma, - aval laguna (sud), - aval lagune (nord), de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m) | pH | 6,5-8,5 unit. pH |
|  | Cd | 5 |
|  | Cr total | 300 |
|  | Cu | 250 |
|  | Ni | 200 |
|  | Zn | 700 |

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

- Punctele de prelevare a probelor de sol menţionate în Raportul de amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 privind aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului

- Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

- Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

- Probele de sol vor fi prelevate si analizate conform STAS-urilor in vigoare de catre laboratoare acreditate.

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole:

- Se vor respecta prevederile Deciziei 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, Regulamentului (CE) nr.1068/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a Ordinului comun al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr.1182 din 22 noiembrie 2005 și al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr.1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, actualizat la data de 27 august 2015, în cazul în care sunt utilizate ca fertilizator în agricultură.

## 10.4. ZGOMOT

- Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi E a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii de hrănire, de transfer şi livrare a suinelor.

- În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Suplimentar prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele:

- Valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. ale prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale, aşa cum s-a precizat în paragraful de mai sus. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializata, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale.

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifică si eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare (prin incinerare).

- Ori de cate ori vor fi depozitate, acestea vor fi stropite cu soluţii dezinfectante/cu un dezinfectant. Mortalităţile vor fi raportate medicului veterinar, care, în urma examinării, va recomanda procedura cea mai adecvată de depozitare sau tratare pentru situaţia semnalată.

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deşeuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere si reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporara a dejecţiilor. De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de mineralizare, in afara dejecţiilor de la porci.

- Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie / împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate, în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

- Se interzice utilizarea dejectiilor/namolurilor stabilizate (fermentate) pe pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform Legii 211, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7, alin. (1):

- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor generate pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verificare ale A.P.M. Constanta, Comisariatul Judeţean Garda de Mediu Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si să conţină detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de cod în conformitate cu art. 49, alin.(4) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificari si completari;

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/ eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare si depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Mod de valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeuri din agricultura/Dejecţii animaliere decantate (02.01.06 ) | Depozitare temporara (pana la stabilizare /mineralizare timp de 6 luni) Dejecţiile se vor distribui pe terenurile agricole in baza contractelor încheiate cu utilizatorii dejecţiilor fermentate. |
| Activitatea de creştere a porcilor | Deşeu de ţesut animalier (02.01.02) | Depozitare temporara in camera frigorifica si eliminare in condiţiile prevăzute de normele sanitar - veterinare. Incinerare in incinerator propriu |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deşeuri din activitatea sanitar – veterinara, pentru prevenirea infectiilor (18.02.02*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de crestere a porcilor | Deseuri rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare – a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (18 02 03) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitatea de curăţenie în societate | Deşeuri menajere. (20.03.01) | Se vor depozita in containere speciale si vor fi preluate pe baza de contract de către o firma specializată, autorizata de salubritate şi vor fi eliminate la depozite conforme, autorizate. |
| Activitate de aprovizionare | Ambalaje de hârtie si carton (15.01.01) | Se vor depozita in cadrul fermei in spaţiu special amenajat pana la livra-rea către firma autorizata pentru preluarea deşeurilor din hârtie şi carton. |
| Activitatea de aprovizionare | Ambalaje de materiale plastice (15.01.02) | Se vor depozita in containere speciale in vederea valorificării prin firme autorizate. |
| Lucrari de reabilitare cladiri* | Materiale izolante cu conţinut de azbest (17.06.01*) | Depozitate in cadrul fermei, in magazie acoperită, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Activitati DDD** | Ambalaje contaminate cu substanţe chimice (15.01.10*) | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora. |
| Spalatorie auto | Namoluri de la separarea ulei/ apa (13 05 02*) | Preluare de catre si eliminare prin operatori autorizati |
| Spalatorie auto | Absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02* (15 02 03) | Stocare temporara in pubele si predare catre operatori autorizati |
| Deseuri de la incinerator | Cenusi de ardere – 19 01 12 | Se vor depozita in cadrul fermei intr-un spaţiu special amenajat, pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea acestora, cu respectarea prevederilor Ord. 95/2005 |

* Lucrarile de modernizare caldiri in cadrul fermei s-au finalizat

** Serviciul de dezinfectie/dezinsectie/deratizare este in prezent externalizat catre un prestator de servicii

NOTA:

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel încât sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât sa se prevină orice contaminare a solului si sa se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor si depozitelor;

Lagunele de depozitare a dejecţiilor vor fi inspectate anual

12. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

În conformitate cu  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara, au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii in caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Activitatea nu se încadrează in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

# Monitorizarea activităţii societăţii se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

# A). Supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control:

# Monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu va fi realizată de laboratoare acreditate cu personal calificat şi echipamente descrise in standardele de prelevare si analiza specifice/menţionate în prezenta autorizaţie; Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanta si după evaluarea rezultatelor testărilor.

B). Automonitorizare:

Automonitorizarea este obligaţia titularului de activitate şi are următoarele componente:

- monitorizare tehnologică: monitorizarea variabilelor de proces (consum apă, furaje, G.P.L., motorină, energie electrică, debit de ape uzate).

- monitorizare post – închidere;

Monitorizare cu terţi:

1.  Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- coşurile de evacuare a gazelor arse de la microcentralele termice si de la incinerator;

2.   Puncte prelevare pentru determinarea calitatii aerului inconjurator:

-  la limita amplasamentului.

3.  Zgomot la limita amplasamentului;

4.  Puncte de prelevare poluanţi în sol: probe amonte ferma, probe aval laguna (sud), probe aval lagune (nord), de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m).

5.  Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

- bazin vidanjabil;

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor in aer

a) Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de prelevare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos centrale termice filtru sanitar/ pavilion Administrativ | SO2 | Semestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284-2001 |
| Cos de la incinerator | SO2 | Trimestrial | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  | NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  | CO |  |  | SR EN 15058/2006 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284-2001 |
|  | TOC |  |  | SR EN 13137/2002 |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţa in cazul unor depăşiri ale valorilor limita la emisii

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate in urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.

b) Monitorizarea calitatii aerului (aerul inconjurator) se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2

Tabelul 13.1.2.

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi |
| --- | --- | --- |
| La limita de amplasament, in toate cele patru puncte cardinale | Pulberi in suspensie, Pulberi sedimentabile, NH3, H2S | Trimestrial |

## c) Zgomot

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de laboratoare specializate, acreditate, o data pe an, la limita exterioară a fermei, pe laturile de S şi E a amplasamentului.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor in apa

- Nu trebuie sa existe emisii de poluanţi in ape, semnificative pentru mediu.

- Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

- Se va realiza prelevarea anuala de probe din bazinul vidanjabilsi analiza indicatorilor  conform N.T.P.A. nr. 002/2005: pH – 6,5-8, materii în suspensie – max. 350 mg/l, consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) – max. 300 mg O2/l, consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) – max. 500 mg O2/l, substanţe extractibile cu solvenţi organici – max. 30 mg/l şi detergenţi sintetici biodegradabili – max. 25 mg/l.

- În situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanta  cât mai curând posibil.

- Orice analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza in punctele analizate in Raportul de Amplasament, anual (în cele 3 puncte, respectiv: probe amonte ferma, probe aval laguna (sud), probe aval lagune (nord), de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m). Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile din analizele la momentul autorizării şi la cele de referinţa prevăzute in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza |
| --- | --- | --- |
| - amonte ferma, - aval laguna (sud), - aval lagune (nord), de la adâncimea de 0,05 şi 0,3 m) | pH | semestrial |
|  | Cd |  |
|  | Cr total |  |
|  | Cu |  |
|  | Ni |  |
|  | Zn |  |

### 13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta in analiza calităţii apei subterane prelevate din puţurile hidrologice de observaţie, amplasate pe teren. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Doua foraje de observaţie | pH | semestrial | SR ISO 10523/97 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Amoniu |  | SR ISO 5664/2001 |
|  | Sulfaţi |  | STAS 8601/70 |
|  | Azotiţi |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi |  | SR ISO 7890-2/2000 |
|  | Fosfaţi |  | HACH 8007 |

Nota: - La solicitarea autoritatii de mediu si/sau A.B.A.D.L. Constanta, se vor analiza si alţi indicatori.

- Valorile determinate se vor compara cu valorile de referinta prevazute in tabelul 10.2.2.

## 13.4. DESEURI

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 si va conţine următoarele informaţii:

- tipul şi codul deşeului;

- instalaţia producătoare şi cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare şi data predării deşeului ;

- cantitatea predata către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

# 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. DEGARO S.R.L.- Ferma Sibioara, Constanta, în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a  Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanta în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta, C.J.G.N.M. în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. RAPORTARI catre agentia pentru protectia MEDIULUI a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta.

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

  - Autorizaţia integrată de mediu

  - Solicitarea

  - Raportările către A.P.M. Constanta

  - Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3. Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- emisiile din instalatii;

- planul de management nutritional;

- managementul deseurilor;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilitati;

- programul de managementul de mediu – raportul pe anul precedent si propunerile pentru anul in curs si un raport asupra performantelor inregistrate;

- registrul emisiilor de poluanti;

- rezultatele monitorizarilor efectuate;

- Raport privind sesizarile inregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

# Raport asupra auditului energetic.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14 .1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel

14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Gestiunea deşeurilor | Anual | Anual, pana la data de 31 martie |
| Monitorizarea emisiilor în aer (emisii si calitatea aerului) | Trimestrial Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului / trimestrului si ca parte a R.A.M. |
| Zgomot | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării solului | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului si ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa | Anual | Ca parte a R.A.M. |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului si ca parte a R.A.M. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale | Cu ocazia producerii | In cel mult 2 ore de la producere |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Raportul Anual de Mediu (R.A.M.) | Anual | Anual, până la 01 februarie |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 titularul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Sa solicite o noua autorizatie integrata de mediu cu minim 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Titularul autorizatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Titularul/operatorul de activitate are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activitatii are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor si predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Titularul/operatorul activitatii are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, titularul are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.30 Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermei, BAT-ul consta în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare:

1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;

5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;

7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS).

10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9);

11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12).

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara, Constanta, după oprirea acesteia, se impune luarea următoarelor măsuri:

- scurgerea şi spălarea conductelor şi vaselor şi golirea lor completă de orice conţinut potenţial periculos;

- curăţarea halelor şi a compartimentelor platformei de depozitare;

- metode de a asigura că orice hală se poate preda în condiţii 	adecvate;

- curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electrică şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice

- curăţat, arat şi semănat (cu plante de cultură sau iarbă) a întregii suprafeţe a S.C. DEGARO S.R.L.  - Ferma Sibioara, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara.

- anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta;

- verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrăsnet la toate clădirile şi instalaţiile de pe teritoriul S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara (până la dezafectarea acestora);

- întocmirea unui registru de evidenţă pentru toate instalaţiile, utilajele şi piesele preluate de la S.C. DEGARO S.R.L. - Ferma Sibioara;

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului

## Autorizaţiei.

Masuri propuse la incetarea activitatii

| Tip constructie | Suprafata | Solutie constructiva |
| --- | --- | --- |
| 11 hale pentru cresterea suinelor inteconectate prin pasaje de trecere | 20 892,34mp | -Halele 1-8: cadre metalice, beton armat si BCA -Halele 9-11: Beton armat, BCA -Coridoare, holuri tehnologice: BCA, beton armat; Structura din lemn cu fundatie de beton Peretii exteriori ai halelor izolati termic si fonic. Acoperis realizat din foi de tabla pofilata din otel vopsit in camp electrostatic si izolata cu vata minerala de 100 mm. |
| Coridoare, holuri tehnologice | 300 mp | BCA, beton armat, fundatie de 0.8 m latime si 50 cm inaltime |
| Sediu administrativ, filtru sanitar, grupuri sanitare,birouri | 300 mp | Caramida si beton |
| Cabina poarta (punct control) | 17 mp | Caramida si beton |
| Incinta Incinerator | aprox 140 mp | Beton |
| Platforma rezervor si pompa motorina | 18 mp +1,5 mp | beton |
| Magazie | 7 mp | Caramida, beton |
| Intrare beci si beci | 15 mp + 55 mp | Caramida, beton |
| 3 Lagune stocare fractie lichida dejectii | - 3512,39 mp - 4965,22 mp - 5337,18 mp | Construite prin formarea unui taluz de pamant compactat. Pentru etanseizare s-au folosit membrane textile electrosudabile |
| Instalatie sustinere separatoare fractii solida si lichida dejectii | - | profile metalice |
| Bazin colector primar si intermediar | 9 mp 49 mp | beton |
| Platforma stocare dejectii solide | 1000 mp | beton |
| Parcare autovehicule | 100 | pietruire |
| Spatiu stocare rezervoare G.P.L | 130 mp | pietruire, ingradire |
| Camera frigorifica si camera necropsie | 40 | beton |
| Silozuri furaje | - | tabla de otel |
| Retea drumuri interioare | - | pietruire |
| Retea aductiune apa potabila | aprox 790 ml | OL |
| Retea distributie apa potabila | aprox 950 ml | PEHD |
| Retea canalizare interna | - | azbociment, PVC |
| Put forat | - | - |
| Spalatorie camioane | 376,8 mp | cadre metalice cu fundatii izolate din beton armat, inchiderile laterale si invelitoarea din panouri termoizolante, tristrat cu spuma poliuretanica. |
| Separator hidrocarburi si bazin colector vidanjabil | 8 mc (bazin vidanjabil) | - |

Inchiderea instalatiei se va realiza in conditii de siguranta pentru calitatea factorilor de mediu din zona de influenta a activitatii.

Masurile adoptate vizeaza urmatoarele aspecte:

- curatarea platformei de depozitare a dejectiilor solide si spalarea ei; golirea si curatarea lagunelor pentru stocarea fractiei lichide; dejectiile vor fi gestionate in conformitate cu prevederile autorizatiei de mediu;

- curatarea halelor de crestere a suinelor si igienizarea acestora

- scoaterea din functiune, demontarea si manipularea echipamentelor (incinerator, centrale electrice, instalatii racire, etc), conform prevederilor din cartile tehnice ale acestora.

- golirea de cenusa si curatarea incineratorului; cenusa va fi eliminata prin societati autorizate;

- golirea in conditii de siguranta a  rezervorului de stocare motorina ce deserveste ferma;

- golirea rezervoarelor de G.P.L ce deservesc ferma

- golirea si curatarea separatorului de hidrocarburi; vidanjarea bazinului colector ce deserveste spalatoria auto

- eliminarea din magazie, beci a tuturor materialelor stocate, preluarea lor si gestionarea la nivelul societatii;

- evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament (cenusi, deseuri menajere, deseuri din activitati veterinare, etc.) si predarea lor catre unitati autorizate in vederea eliminarii sau valorificarii, dupa caz; igienizarea sistemelor de stocarea a deseurilor utilizate in cadrul obiectivului;

- golirea rezervorului de apa potabila; oprirea sistemului de pompare apa din putul forat;

- golirea conductelor de apa potabila si golirea canalizarii, spalarea acestora, in baza planurilor retelelor subterane din cadrul obiectivului;

- debransarea de la reteaua de energie electrica;

- asigurarea securitatii obiectivului;

- pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor, in baza unui proiect de dezafectare; se va realiza demontarea instalatiilor tehnologice si valorificarea/ eliminarea lor; se vor demola/ dezafecta structurile subterane si cele semiingropate: conducte, bazine colectoare, lagune; se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu;

- ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii;

- curatarea terenului de orice resturi de materiale de constructie, efectuarea lucrarilor de arat si semanat (cu plante de cultura sau iarba a intregii suprafete aferente obiectivului);

- realizarea analizelor la sol si apa subterana in vederea stabilirii starii amplasamentului la incetarea activitatii;

- pe parcursul activitatii de dezafectare orice eveniment cu potential impact asupra calitatii factorilor de mediu va fi anuntat  autoritatilor de mediu competente.

Toate costurile necesare implementarii acestor masuri vor fi asigurate de catre societate.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie IED | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare. |
| Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei. |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului |
| VLE | Valori Limita de Emisie Masa exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluandu-se in considerare nici o dilutie. |
| Modificare in exploatare | O schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Operatiunea de eliminare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in Legea 211/2011 |
| Operatiunea de valorificare a deseurilor | Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa in Legea 211/2011 |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

Fig. 1.a. Plan general – Ferma de porci.

Fig. 1.b. Plan de amplasare

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform Legii 211/2011 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |