AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: 1 din 14.01.2016, actualizata  cu nr. 1 din data de 22.10.2021 si .........................11.2022.

Operatorul instalatiei:  AVICOLA   MEDGIDIA  S.R.L.

Denumirea instalatiei: FERMA  PENTRU  CRESTEREA   PUILOR  DE  CARNE  LA  SOL

Locatia activitatii: comuna Mircea Voda, localitatea Satu Nou, Ferma 9 - Ferma Pui, judetul Constanta.

Categoria de activitate conform:

- Anexei 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari  si completari

- Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati.

| Nr.crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6 a) | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art.3 lit.rr) din Legea nr. 278/2013 | 3B4gii | 10 09 08 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7 (a)(i) | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor, cu 40000 locuri pentru pasari. |

Cod CAEN: 0147 (rev.2)/0124(rev.1) Cresterea pasarilor

Cod NFR: 3B4gii - Managementul dejectiilor – Broiler*

Cod SNAP: 10 09 08 - Broiler*

Coduri NOSE -P: 110.04 fermentatie enterica (pui de carne)

110.05 Managementul dejectiilor (pui de carne)

* Ghidul comun EMEP /EEA privind inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera (2019)

Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                     ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                                                                           Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier  Otilia  Liana ISPAS

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a operatorului activitatii ............................................... | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal .................................................................................................... | 7 |
|  |  | Categoria de activitate...................................................................................... | 9 |
|  |  | Documentatia solicitarii .................................................................................... | 9 |
|  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Managementul activitatii .................................................................................. Responsabilitati..................................................................................................... Actiuni de control ............................................................................................. Constientizare si instruire.................................................................................. Raportari............................................................................................................. Notificarea autoritatilor..................................................................................... | 10 10 10 10 12 12 |
|  |  | Materii prime si auxiliare................................................................................. | 13 |
|  |  | Apa, energie, combustibili............................................................................... | 16 |
|  | 7.1 | Apa ...................................................................................................................... | 16 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apa .......................................................................................... | 16 |
|  | 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate...................................................................................... | 17 |
|  | 7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor .................................................... | 18 |
|  | 7.3 | Carburant........................................................................................................ | 18 |
|  |  | Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 19 |
|  | 8.1 | Descrierea amplasamentului............................................................................ | 19 |
|  | 8.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.4 | Instalatii si dotari existente pe amplasament................................................... Descrierea principalelor activitati si procese............................................. Descriere flux tehnologic.............................................................................. Activitati conexe .............................................................................................. Alte conditii de functionare decat cele normale ........................................... Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT .......... | 20 23 31 32 32 |
|  |  | Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu...... | 34 |
|  | 9.1 | Emisii in AER.................................................................................................... | 34 |
|  | 9.2 9.3 | Emisii in APA ………………………………………………………………..... Emisii in SOL,APE SUBTERANE................................................................... | 37 38 |
|  |  | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot …………………………………………………………..... | 39 |
|  | 10.1 | Emisii in AER si mirosuri | 39 |
|  | 10.3 | SOL si SUBSOL.................................................................................................. | 42 |
|  | 10.4 | Zgomot …………………………………………………………………............ | 43 |
|  |  | Gestiunea deseurilor ………………………………………………….............. | 43 |
|  | 11.1 | Deseuri produse, colectate, stocate temporar …………………………....... | 46 |
|  | 12.1 12.2 12.3 | Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. Siguranta instalatiei …………………………..………………………............ Situatii de urgenta.............................................................................................. Proceduri de urgenta.......................................................................................... Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta................................................ | 50 50 51 51 |
|  |  | Monitorizarea activitatii …………………………………………………....... | 53 |
|  | 13.1 | Generalitati..............................……………………………………….............. | 53 |
|  | 13.2 | Puncte de monitorizare...........................…………………………………....... | 53 |
|  | 13.3 | Monitorizarea factorului de mediu AER……………………………………. | 54 |
|  | 13.4 13.5 | Monitorizarea factorului de mediu APA …………………………………… Monitorizarea factorului de mediu SOL/SUBSOL......................................... | 55 57 |
|  | 13.6 13.7 13.8 | Monitorizarea deseurilor …………………………………………………...... Monitorizarea zgomotului................................................................................. Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase................. | 57 58 58 |
|  | 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 | Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora ……………… Generalitati........................................................................................................ Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti EPER).Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR)................ Raportul anual de mediu.................................................................................. Mod de raportare | 59 59 60 62 62 |
|  |  | Obligatiile operatorului activitatii ……………………………………… | 64 |
|  |  | Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ............... | 67 |
|  |  | Glosar de termeni …………………………………………………………… | 69 |
| Anexa I | Planuri de incadrare in zona si de amplasament ............................................ | 71 |
| Anexa II | Modelul raportului anual de mediu (RAM)................................................. | 73 |

Introducere

Autorizatia  contine ………… de pagini impreuna cu anexele

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de poluanti care au loc pe amplasament ca urmare a desfasurarii activitatii, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de a furniza autoritatilor competente de mediu, datele solicitate de acestea, pentru verificarea conformarii cu autorizatia.

Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime pana la expedierea produselor finite precum si activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau valorificare.

Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizatie va insemna zona principala a planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizatii.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masurile necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- Sunt luate masurile necesare ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare si sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

- Sunt respectate principiile B.A.T. Aceste tehnici includ tehnologia utilizata, constructia instalatiilor, intretinerea, exploatarea

Autorizatia Integrata de Mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine  viza anuala.

Operatorul instalatiei va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia integrate de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

In cazul in care autoritatea competenta pentru protectia mediului constata ca nu a fost solicitata sau obtinuta viza anuala, se aplica dispozitiile art. 17 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,  aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nici o modificare a activitatii sau reconstructie pe amplasament care afecteaza activitatea I.E.D. sau orice parte a activitatii, ce va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al A.P.M. Constanta.

Actualizarea autorizatiei

Prezenta autorizatie poate fi actualizata, de catre A.P.M. Constanta in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, la solicitarea operatorului instalatiei.

Reexaminarea si actualizarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in urmatoarele situatii:

- poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducere de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

- emiterea unor noi reglementari legale;

- modificarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizatiei.

In scopul actualizarii autorizatiei integrate de mediu datorate modificarii actelor de reglementare care au stat la baza emiterii acesteia si a parametrilor pentru care s-au emis, operatorul instalatiei va notifica A.P.M. Constanta prezentand in acest scop orice astfel de act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia.

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului, revine in intregime operatorului instalatiei.

Prezenta autorizatie nu exonereaza de raspundere operatorul instalatiei in cazul producerii unor accidente, in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI INSTALATIEI

Operator: AVICOLA   MEDGIDIA  S.R.L.

# Sediul  social: comuna Snagov, sat Snagov, str. Florilor, nr. 141, judetul Ilfov;

Sediu secundar :   comuna Mircea Voda, localitatea Satu Nou, Ferma 9 - Ferma Pui, judetul Constanta

tel./fax: 0745/073705; 0759/ 011168;  administrator Rizea Daniel;  e-mail: office@avicolamedgidia.ro;  secretariat@avicolamedgidia.ro;

Cod Unic de Inregistrare:  31986799

Nr. de ordine in Registrul Comertului:J23/3191/2014

2.   TEMEIUL LEGAL

Activitatile se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative :

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu;

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului cu completari si modificari, aprobate prin Legea nr. 123 / 2020;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea  Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 privind evidenta  deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a amabalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. 196/22.12.2005  privind Fondul pentru mediu,   aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006), cu modificari si completari;

- Legea nr. 458/02.07.2002 – republicata, privind calitatea apei potabile;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;

- H.G. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 si prin H.G. 210/28.02.2007 ;

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000 pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Legea nr.204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole;

- Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, cu modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

- Decizia de aplicare UE 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor;

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

Incalcarea prevederilor legislatiei mentionate mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate conform Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale | Capacitatea maxima proiectata a instalatiei/activitatii | U.M. |
| --- | --- | --- |
| 6.6 a) | 382.400 | pui/serie |

Activitate : cresterea intensiva, la sol, a pasarilor de carne.

Motivul actualizarii autorizatiei integrate de mediu  il reprezinta achizitia si montarea pe amplasament a unui incinerator, ce va fi utilizat pentru arderea cadavrelor de pasari rezultate din activitatea proprie de crestere a puilor de carne, desfasurata in instalatia situata in comuna Mircea Voda, localitatea Satu Nou, str.Ferma 9 – Ferma Pui, judetul Constanta.

Capacitatea de productie anuala, pe toate cele 16  hale, este de 382.400 pui/serie x 6,5 serii/an  = 2.485.600 pui/an.

Luandu-se in calcul o mortalitate de 2 %, rezulta ca la maturitate, cand puii ating greutatea medie de cca 2,0 kg, capacitatea investitiei este de: 2.485.600 – 49.712=2.435.888 pui/an.

# 4.   DOCUMENTATIA  SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere privind depunerea solicitarii de actualizare  a autorizatiei integrate de mediu,  inregistrata la  A.P.M. Constanta cu nr. 5395RP din 27.07.2022;

- Anunturi publice privind depunerea solicitarii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu, publicate  in ziarul” Cuget Liber ” din data de 15/16-17/18/19/20/21/22/23-24/25/26/07.2022;

- Formular de solicitare si Raport de amplasament elaborat de elaborator inregistrat la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 245/31.05.2022), Expert Evaluator  persoana fizica autorizata Armeanu Cristina Adriana;

- Contract de colectare deseuri similare si inchiriere recipiente de precolectare nr. MV 10/02.10.2017, incheiat cu IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. si anexe;

- Contract de prestari servicii, serie ENG-P, nr. 30520/28.04.2022, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase rezultate din activitate, incheiat cu ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L.  si anexe;

- Contract de prestari servicii nr. 12/27.08.2015,  privind predarea dejectiilor, incheiat cu  AGROEXPERT INDUSTRY S.R.L.;

- Contract de lucrari nr. 41/25.08.2021,  privind predarea dejectiilor, incheiat cu  OVE S.R.L.;

- Contract de livrare – achizitie, nr. 54/14.12.2014, privind predarea de produse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, incheiat cu SUPER PESCA S.R.L..

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Activitatea se va desfasura in urmatoarele conditii:

5.1. Responsabilitati.

1. La stabilirea programului de sarcini si obiective, operatorul instalatiei trebuie sa aiba in vedere aspectele mentionate la punctul 5.4.  - Raportari si in Cap.14  - Raportarea catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

3. Operatorul instalatiei are obligatia de a lua masurile necesare remedierii oricarui prejudiciu cauzat vecinatatilor sau mediului in general.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa aiba la dispozitie in orice moment piesele de schimb pentru partile de instalatie ce servesc direct protectiei aerului, apei si solului.

5.2. Actiuni de control

1. Operatorul instalatiei are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Operatorul instalatiei va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare asupra mediului.

3. Operatorul instalatiei va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Operatorul instalatiei trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Operatorul instalatiei are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hartie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si alte cerinte inscrise in autorizatie.

4. Registrele vor fi puse la dispozitie, pentru verificari, autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control.

5. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

6. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite la APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, operatorul instalatiei are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului operatorul instalatiei are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Constanta, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului. Transmiterea se efectueaza prin fax. Daca este cazul, operatorul instalatiei retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, operatorul instalatiei trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea operatorului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu original.

  - MATERII PRIME SI AUXILIARE

Pentru activitatea de crestere a pasarilor de carne la sol, materiile prime si materialele auxiliare utilizate pentru un ciclu de productie la o capacitate maxima de crestere de 382.400 de pui/serie, respectiv 2.485.600 pui/an , sunt urmatoarele:

Materii prime

| Nr. Crt. | Materii prime | U.M. | Cantitatea pe serie | Cantitatea anuala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pui de o zi | Buc. | 382.400 | 2.485.600 |
| 2 | Furaje combinate | to | 1.458 | 9.000 |
| 3 | Acidifianti | to | 0,48 | 3,5 |
| 4 | Apa pentru adapare | to | 3.021 | 18.125 |
| 5 | Vitamine | kg | 120 | 720 |
| 6 | Vaccinuri | flacon | 646 | 4.200 |
| 7 | Antibiotice | l | 123 | 800 |

Materiale auxiliare

| Nr. Crt. | Materiale auxiliare | U.M. | Cantitatea estimata pe serie | Cantitatea estimata anuala | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apa igienizari incinte tehnologice si trotuare filtru sanitar si consum in scop menajer | to | 100,45 30 | 602,7 180 | N/A |
| 2 | Dezinfectanti (produse biocide) tip: |
|  | GERMICIDAN FF PLUS | to | 0,7 | 4,5 | H302, H314, H317, H318, H332, H334, H335, H400, H411 |
|  | KILKOX EXTRA |  |  |  | H302, H314, H317, H331, H334, H400, H412 |
|  | VIROCID |  |  |  | H226, H302, H314, H317, H332, H334, H400 |
|  | VIROSHIELD |  |  |  | H302, H314, H317, H334, H400 |
| 3 | Detergenti biodegradabili | to | 0,255 | 1,550 | H290,H314 |
| 4 | Paie pentru asternut (baloti de 160-180kg) | to | 67 | 402 | N/A |
| 5 | Var hidratat | to | 3,5 | 20,8 | H315, H318, H335 |
| 6 | Soda caustica | to | 0,934 | 5,6 | H290, H314 |

Energie electrica si combustibili

| Nr.crt. | Energie electrica si combustibili | U.M. | Cantitatea estimata pe serie | Cantitatea estimata anuala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrica | kW | 106.730 | 640.300 |
| 2 | Motorina | to | 1,45 | 8,5 |
| 3 | Gaze naturale | Nmc | 107.000 | 642.000 |

6.1 Operatorul instalatiei, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 In cadrul fermei se vor utiliza doar materii prime si materiale achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi insotite, dupa caz, de declaratii de conformitate, certificate sanitar-veterinare, fise de siguranta intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. In cadrul fermei se vor utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

6.4 Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi stocate in conditii corespunzatoare clasei din care fac parte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.5 Operatorul instalatiei va urmari in permanenta aplicarea tehnicilor nutritionale in conformitate cu recomandarile celor mai bune tehnici, respectiv masurile preventive pentru reducerea cantitatii de nutrienti, in principal azot si fosfor, excretati de animale. Se vor avea in vedere:

- imbunatatirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteina bruta si fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea rationala de substante pentru producerea cresterii, utilizarea sporita a materiilor prime bine digerabile;

- aplicarea unui management nutritional preventiv, ca masura de reducere a poluarii solului;

- hranirea pe faze de crestere astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate functie de varsta si cerintele pasarilor.

6.6  Utilizarea materiilor prime si materialelor va urmari respectarea practicilor BAT in domeniu:

- analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei acestora;

- studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri care prevad modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului sa fie minim sau nul.

6.7  Orice modificare privind materiile prime si materialele folosite va fi notificata in scris autoritatii competente de mediu.

# 7. 	APa, ENERGIE, CombustibilI

  - APA

    - Alimentarea cu apa

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar si in scop tehnologic pentru adaparea pasarilor, igienizarea halelor.

1. Sursa: subterana

Sursa de apa este reprezentata de un put forat, amplasat in incinta fermei, cu urmatoarele caracteristici: Q=10,8 mc/h  (3 l/s), H=118 m, Nhs=14 m, Nhd=20 m.

Coordonatele in sistem STEREO 1970 ale forajului sunt:  X = 311888.350 ; Y=758584.672

2. Volume si debite autorizate:

- zilnic mediu = 115,08  mc

- zilnic maxim =  137,42  mc

- anual mediu = 42 004 mc

- anual maxim = 50 158 mc

- Instalatii de captare:

Forajul este  echipat cu o electropompa submersibila tip Grunfos cu urmatoarele caracteristici: Q=9 mc/h, H=25 mCA, P=1,1 kW .

- Instalatii de aductiune, distributie si inmagazinare

- retea de aductiune de la foraj la rezervorul de inmagazinare, executata din conducte PEHD Dn = 100 mm si L = 100 m;

- reteaua de distributie este executata din conducta din polietilena, cu lungimea totala de L = 558 m , impartita astfel:  Dn = 32 mm (L=102 m), Dn 50 mm (L=54 m), Dn 63 mm (L=44 m), Dn =110 mm (L = 358 m).

- distributia apei de la rezervor la consumarori se face prin intermediul unui grup de pompare hidrofor, tip Grundfos 2 x CM 10 – 3, cu urmatoarele caracteristici: Q= 19 - 25 mc/h, H= 30 - 45 mCA, P= 45 - 55 kW;

- inmagazinarea apei se face intr-un rezervor subteran din beton armat cu V=200mc.

- Apa pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil necesar pentru stingerea unui incendiu este asigurat in rezervorul de inmagazinare a apei, V= 200 mc si in bazinul nou de colectare a apelor pluviale cu V = 400 mc, din care 200 mc asigura rezerva de apa pentru incendii prin intermediul unei statii de pompare apa de incendiu amplasata langa taluzul exterior al lagunei.

Timpul de refacere a rezervei de apa dupa stingerea unui incendiu este de 24 ore.

Pe reteaua de distributie a apei potabile sunt montati 3 hidranti de incendiu exteriori.

- Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apa ( mc/zi):

-mediu =   104,42 mc

-maxim =  124,69  mc

Cerinta totala de apa (mc/zi):

- medie =  115,08   mc

- maxima =  137,42 mc

Volumul minim de apa asigurat in sursa este de cca. 115,08 mc/zi.

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate care rezulta din activitatea fermei avicole sunt: apele uzate menajere, apele uzate tehnologice si apele pluviale.

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor H1÷ H10, precum si apele uzate menajere de la Pavilionul administrativ/filtru sanitar nr.2,  sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, cu volumul de 250 mc (8mx6mx5,2m).

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor H11÷ H13, precum si apele uzate menajere de la Pavilionul administrativ/filtru sanitar nr.1, sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, cu volumul de 80 mc (5mx4mx4m).

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor noi H14÷H16, sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu V=200 mc.

- Levigatul provenit de la platforma pentru depozitarea dejectiilor este colectat in doua bazine impermeabilizate cu V1=4000 mc si V2=250mc (bazin de preaplin), situate pe latura vestica a platformei.

- Apele pluviale provenite de la invelitori si de pe platformele si aleile betonate sunt preluate prin rigole si pante si dirijate prin sistematizarea pe verticala in bazinul de colectare a apelor pluviale – laguna cu V = 400 mc. Laguna ocupa o suprafata de 90 mp este impermeabilizata cu strat geotextil si folie din PVC si asigura un volum de 200 mc ( din 400 mc) pentru rezerva intangibila pentru incendii.

Reteaua de canalizare menajera este executata din conducte PVC-KG  cu  Dn=150mm si L totala  = 118 m.

Reteaua de canalizare tehnologica este executata din conducte din azociment cu Dn = 250-315 mm si L total = 386 m, iar cea de la halele C14, C15 C16 este executata din PVC.

Volume de ape uzate evacuate:

- zilnic mediu = 47,06 mc

- zilnic maxim = 54,59 mc

- anual maxim = 19,925 mc

## 7.2.  UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI RESURSELOR

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin bransarea la reteaua de distributie existenta in zona prin intermediul postului TRAFO existent pe amplasament. In cazul intreruperilor accidentale a furnizarii energiei electrice din SEN, ferma este dotata cu un grup electrogen ce utilizeaza drept carburant motorina, dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta.

Gazul metan – se asigura prin bransament la reteaua de distributie din zona.

Energia termica – incalzirea spatiilor se face astfel:

- cu suflante cu ardere completa pe gaz metan– in halele de crestere H1÷H13 ( 4 buc. /hala)

- cu generatoare de aer cald tip EMARF cu puterea de100kW – in halele de crestere H14÷H16 (4 buc/hala )

- centrala termica murala de mica putere (32kW) pe gaz metan – la fiecare Pavilion administrativ.

Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea in vedere:

- urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- izolarea corespunzatoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control si asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea ;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie functie de varsta puilor.

Anual, operatorul instalatiei va intocmi un raport, inclus in RAM, privind consumul de energie, identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei.

7.3 CARBURANT

Motorina

Motorina se utilizeaza pentru functionarea grupului electrogen, a autoutilajelor si autoturismelor din dotarea societatii.

Obiectivul detine statie de alimentare cu motorina  - rezervor suprateran cu capacitatea de 2000 l, construit din tabla de otel-carbon, acoperit cu un strat anticoroziv si un strat de vopsea, dotat cu bazin de retinere a scurgerilor si pompa centrifuga.

# 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

# Profilul de activitate al societatii AVICOLA MEDGIDIA  S.R.L. il constituie cresterea intensiva, la sol, a pasarilor pentru carne.

Produse finite: pui de carne pentru abatorizare.

Capacitatea maxima de productie anuala, pe toate cele 16  hale, va fi de 382.400 pui/serie x 6,5 serii/an  =  2.485.600 pui/an.

Luandu-se in calcul o mortalitate de 2 %, rezulta ca la maturitate, cand puii ating greutatea medie de cca 2,0 kg, capacitatea investitiei va fi de:  2.485.600 –  49.712 = 2.435.888 pui/an.

8.1 Descrierea amplasamentului

Obiectivul se afla situat in intravilanul comunei Mircea Voda, localitatea Satu Nou, judetul Constanta.

Coordonatele amplasamentului in sistem STEREO 1970

| Pct. | X | Y | Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 312016.373 | 758325.163 | 15. | 311947.383 | 758878.455 |
| 2. | 312014.052 | 758320.786 | 16. | 311958.671 | 758797.832 |
| 3. | 311936.904 | 758323.902 | 17. | 311955.550 | 758550.340 |
| 4. | 311937.702 | 758343.857 | 18. | 311969.114 | 758541.802 |
| 5. | 311952.010 | 758346.171 | 19. | 311971.458 | 758445.993 |
| 6. | 311956.859 | 758444.135 | 20. | 312022.813 | 758439.717 |
| 7. | 311962.157 | 758445.255 | 21. | 312020.751 | 758380.506 |
| 8. | 311963.594 | 758535.139 | 22. | 312013.875 | 758378.560 |
| 9. | 311956.209 | 758543.652 | 23. | 311956.520 | 758798.140 |
| 10. | 311817.392 | 758557.430 | 24. | 319939.234 | 758890.996 |
| 11. | 311815.882 | 758689.408 | 25. | 311825.598 | 758893.112 |
| 12. | 311778.268 | 758691.582 | 26. | 311823.070 | 758699.113 |
| 13. | 311822.506 | 759008.497 | 27. | 311836.971 | 758699.000 |
| 14. | 311924.453 | 759007.736 | 28. | 311840.865 | 758796.116 |

Amplasarea in teritoriu

Vecinatatile obiectivului sunt urmatoarele:

- la nord: proprietate private S.C.LILIPUT S.A.; De 1102/8

- la sud: liziera

- la est: De 1102/8;

- la vest: De 1102/8.

Distantele fata de zonele rezidentiale ale localitatilor din vecinatate sunt urmatoarele:

- cca. 520 m fata de localitatea Satu Nou

- cca. 1,4 km fata de  oras Medgidia

Accesul la ferma se face din DN 22 C Cernavoda-Murfatlar, pe drumul de exploatare De1102/8 aflat la limita sudica a amplasamentului .

Actuala ferma de crestere intensiva a puilor de carne la sol s-a dezvoltat intr-o zona cu unitati agricole si zootehnice. In perimetrul arealului analizat se regasesc predominant formatiuni antropizate- agroecosisteme, asezari rurale, cai de access.

Categoria de folosinta a terenului aferent fermei avicole este de curti / constructii. Destinatia terenului, conform documentelor de urbanism ce au stat la baza emiterii celor doua autorizatii de constructie (pentru proiectele de repunere in functiune si modernizare, respectiv de extindere) este de ferma de pasari. Din punct de vedere juridic si economic terenul cu suprafata de 72.000 mp este intravilan.

Cea mai apropiata apa de suprafata este reprezentata de un corp artificial, canalul Dunare-Marea Neagra , la aproximativ 420 m sud de amplasamentul fermei.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Zona de amplasament nu se afla situata in imediata vecinatate a ariilor protejate de importanta comunitara Natura 2000, conform Ordinului nr. 1964/2007 modificat si completat cu Ordinul nr. 2387/2011 si HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011. Cea mai apropiata arie naturala protejata ROSCI0353 Pestera – Deleni se gaseste la distanta mai mare de 8,8 km.

  - Instalatii si echipamente existente pe amplasament

Ferma pentru cresterea puilor de carne la sol are urmatoarele dotari:

- 13 hale de productie cu suprafetele indicate in tabelul nr.2, fiecare cu capacitatea de 20.000 capete/serie;

- 3 hale de productie cu suprafetele indicate in tabelul nr.2, fiecare cu capacitatea de 40.800 capete/serie;

- Pavilion administrativ (cladire anexa cu nivel de inaltime parter)

- Pavilionul nr.1 cu urmatoarele utilizari: birou productie, sala de mese, bucatarie, grup sanitar, filtru sanitar, spatiu destinate farmaciei veterinare, spatiu tehnic destinat amplasarii centralei termice ce deserveste pavilionul, centrala termica cu P=32 kW ce functioneaza pe gaze naturale.

- Pavilionul nr.2 cu urmatoarele utilizari: birou productie, grup sanitar, filtru sanitar, spatiu pentru cazarea personalului ce deserveste ferma, spatiu tehnic destinat amplasarii centralei termice ce deserveste pavilionul, centrala termica cu P=32 kW ce functioneaza pe gaze naturale.

- Camera pentru examen necropsic, amplasata in exteriorul halei 1 (cladire C1), dotata corespunzator si cu regim de control termic, in interiorul careia se afla depozitul pentru cadavre de pasari cu dotarile specifice ce asigura conditii de curatenie si dezinfectie optime.

- Post de transformare racordat la reteaua electrica din zona printr-un bransament contorizat.

- Grup electrogen ce utilizeaza drept carburant motorina, dotat cu rezervor incorporat pentru aceasta, pentru situatii accidentale cand se intrerupe furnizarea energiei electrice din SEN. Grupul electrogen este montat pe platforma betonata amplasata in vecinatatea platformei pentru baloti.

- Platforma betonata pentru depozitarea balotilor de paie cu suprafata de cca.600 mp (Fanar)

- Platforma pentru stocare si neutralizare amestec format din dejectii de pasare si asternut epuizat, rezultate in urma incheierii fiecarui ciclu de crestere a puilor, amplasata in partea de nord-vest a fermei avicole. Platforma este o constructie speciala cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, formata din doua compartimente cu pereti verticali de beton pe trei laturi, cu un volum total de 5200 mc. Platforma de dejectii este racordata la doua bazine pentru colectarea levigatului cu capacitatea de 4250 mc, dintre care unul pentru preaplin (250 mc).

- Foraj pentru alimentarea cu apa cu adancimea de 118m si debit Q=10,8 mc/h, echipat cu o electropompa Grundfos (Q=9 mc/h, H=25 mCA, P=1,1 kW);

- Rezervor semiingropat pentru inmagazinarea apei cu capacitatea V=200 mc, ce asigura si volumul necesar stingerii incendiilor.

- Bazinul pentru ape pluviale (laguna) ocupa o suprafata de 90 mp si are un volum de cca 400 mc, din care 200 mc intangibil pentru situatii de urgenta – incendiu, aflat in legatura cu grupul de pompare amplasat langa taluzul exterior al bazinului.

- Bazin betonat vidanjabil, subteran cu volumul de 80 mc (5x4x4) pentru colectarea apelor uzate menajere de la Pavilinoul nr.2 precum si a celor tehnologice (ape de spalare) de la halele H11,H12,H13 (C11,C12,C13 conf. extrasului de carte funciara anexat -Anexa 4).

- Bazin betonat vidanjabil, subteran, etans, cu volumul de 250 mc (8x6x5,2) pentru colectarea apelor uzate menajere de la Pavilionul nr.1 precum si a celor tehnologice de la grupul de hale H1÷H10 (respectiv C1÷C10 conform extrasului de C.F.).

- Bazin betonat vidanjabil, subteran, etans, cu volumul de 200 mc, ce ocupa o suprafata de 85 mp, pentru colectarea apelor tehnologice de la grupul de hale H14÷H16.

- Incinerator ecologic pentru deseuri de provenienta animala (pasari moarte) model IncinerPro i200, montat pe platforma betonata sub sopron, situat in vecinatatea rezervorului de apa, ce functioneaza cu gaz metan drept combustibil si are urmatoarele caracteristici : rata de ardere- max.50 kg/h si capacitatea de incarcare pe sarja de max.200 kg. Inatimea cosului de evacuare este de 4,8 m si Dn=250 mm.

- Cantar rutier cu suprafata de 54 mp .

- Cabina cantar si paza amplasata pe o platforma betonata cu Sc=17,92 mp.

- Dezinfector rutier.

- Statie de alimentare cu motorina  - rezervor suprateran cu capacitatea de 2000 l, construit din tabla de otel-carbon, acoperit cu un strat anticorosiv si un strat de vopsea, dotat cu bazin de retinere a scurgerilor si pompa centrifuga.

- Amenajari exterioare: platforme betonate carosabile si retele tehnico-edilitare cu S=12057 mp, alei cu macadam cu S=1952 mp si spatii verzi.

Terenul fermei are o suprafata totala de 72.000 mp din care suprafata construita este de 26335,93 mp.

Bilant teritorial al fermei avicole

| Nr. crt. | Obiectiv | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hala crestere pui (H1)– corp C1 | 1 050 |
| 2. | Hala crestere pui (H2) – corp C2 | 1 041 |
| 3. | Hala crestere pui (H3) – corp C3 | 1 040 |
| 4. | Hala crestere pui (H4)– corp C4 | 1 044 |
| 5. | Hala crestere pui (H5) – corp C5 | 1 044 |
| 6. | Hala crestere pui (H10)– corp C6 | 1 047 |
| 7. | Hala crestere pui (H9)– corp C7 | 1 045 |
| 8. | Hala crestere pui (H8)– corp C8 | 1 044 |
| 9. | Hala crestere pui (H7)– corp C9 | 1 042 |
| 10. | Hala crestere pui (H6)– corp C10 | 1 040 |
| 11. | Hala crestere pui (H11)– corp C11 | 1 050 |
| 12. | Hala crestere pui (H12)– corp C12 | 1 044 |
| 13. | Hala crestere pui (H13)– corp C13 | 1 072 |
| 14. | Platforma depozitare dejectii – corp C14 | 5 500 |
| 15. | Post Trafo – corp C15 | 157 |
| 16. | Filtru sanitar – corp C16 | 212 |
| 17. | Filtru sanitar – corp C17 | 176 |
| 18. | Rezervor apa – corp C18 | 75 |
|  | Suprafata construita (cu exceptia aleiilor si a dezinfectorului auto) existenta pana la implementarea proiectului de extindere | 19 723 |
| 19. | Hala 14 | 2 195,35 |
| 20. | Hala 15 | 2 195,35 |
| 21. | Hala 15 | 2 195,35 |
| 22. | Grup pompare | 26,88 |
|  | Suprafata construita in cadrul proiectului de extindere | 6 612,93 |
|  | Total suprafata construita desfasurata supraterana | 26 335,93 |
|  | Total suprafata teren | 72 000 |

8.3 Descrierea principalelor activitati si procese

8.3.1 Descrierea fluxului tehnologic

Procesul tehnologic desfasurat pe amplasament este reprezentat de cresterea la sol a puilor de carne in cadrul 16 hale de crestere, in cicluri de cate 38-42 zile, cu cca. 14 zile pauza pentru curatarea si igienizarea halelor, inclusiv un vid sanitar de minim 3 zile , pe principiul “totul gol – totul plin”.

Halele sunt cladiri parter, dotate cu sisteme de asigurare a microclimatului , distributiei de apa si de hrana. Incaperile unei hale au urmatoarele destinatii: sala de crestere si camera de serviciu in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru sistemele de furajare, adapare si asigurarea microclimatului.

Sistemul de crestere la sol pe asternut permanent de paie reprezinta solutia cu cele mai multe avantaje pentru mediu intrucat rezulta dejectii aproape uscate.

Astfel, puii de carne proveniti de la statii de incubatie specializate, sunt crescuti in conditii speciale de microclimat controlat de la varsta de o zi pana la 38-42 de zile, cand ating parametrii de taiere: greutate medie la livrare - cca.1,9 kg; greutate maxima la livrare - cca.2,2 kg.

Prin utilizarea acestei tehnologii, investitia propusa se conformeaza cerintelor BAT, asigurand pasarilor libertate sporita de miscare, activitatile de hranire si adapare fiind mult mai usor de realizat.

Activitati desfasurate in cursul unui ciclu de exploatare

- Popularea halelor cu pui de o zi

Transportul puilor de o zi se face cu mijloacele de transport ale statiei de incubatie,

autorizate, in ladite speciale. Descarcarea puilor din autospeciale se face de catre angajatii fermei.

Introducerea puilor in hale se va face functie de starea acestora, cu respectarea densitatii maxime admise.

In conformitate Ordinul ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne, ce transpune Directiva CE 2007/43/CE, exploatatiile cu sistem de crestere intensiv trebuie sa respecte o densitate maxima de 33 kg/m2, aceasta putand fi majorata pana la 39kg/m2, respectiv 42 kg/m2 daca sunt indeplinite  cerintele Normei/Directivei.

In cadrul fermei SC AVICOLA MEDGIDIA SRL s-a optat pentru o densitate de 39 kg/m2. Avand in vedere faptul ca la maturitate puii ating greutatea medie de cca 2,0 kg, suprafetele halelor au fost astfel proiectate incat sa asigure o densitate de cca. 19 pui/m2.

Popularea se face dupa o verificare prealabila a conditiilor de microclimat din hala, pentru a se putea asigura o temperatura a mediului ambiant si o ventilatie corespunzatoare. Asternutul din hale este raspandit pe toata suprafata, cu o grosime de 5 cm vara si 10 cm iarna.

- Cresterea puilor de carne

Furajarea

Aprovizionarea cu furaje se face din unitati autorizate (FNC). Transportul furajelor din FNC se face cu autospeciale autorizate, cu descarcare pneumatica direct in silozurile exterioare ale fiecarei hale.

Silozurile de pe amplasament ce deservesc cele 13 hale cu capacitatea de 20000 capete/serie fiecare, sunt in numar de 8 si au urmatoarele capacitati:

- 5 buc. - 27 to/siloz;

- 1 buc.- 17,5 to/siloz;

- 2 buc. - 14,5 to/siloz.

Halele H1, H10 si H11 sunt deservite de cate un siloz iar in cazul celorlalte, exista cate un siloz la doua hale.

Halele noi H14, H15 si H16 sunt deservite de cate un siloz cu volumul de 41,8 mc.

Silozurile sunt confectionate din tabla galvanizata, dotate cu guri de vizitare, scari cu colivie de siguranta, sistem de umplere mecanica si pneumatica, un snec flexibil cu dispozitiv de actionare, limitator de presiune, conducta de plastic pentru transport cu o spirala de otel dur la interior si evacuari pentru furaj.

In cadrul programului de autocontrol se preleveaza probe de furaj care sunt trimise la laboratorul DSVSA Constanta in vederea identificarii microtoxinelor. Frecventa alimentarii buncarelor este in functie de structura de varsta a puilor, astfel aprovizionarea se poate face de cateva ori pe saptamana cand pui sunt mici si se ajunge la o aprovizonare zilnica cand structura de varsta este inaintata.

In sistemul de crestere industrial puii sunt hraniti cu nutreturi combinate complete, organizandu-se o alimentatie faziala functie de varsta.

Pe parcursul cresterii, in ferma se utilizeaza trei retete astfel: starter (20% din cantitatea de furaj furnizata intr-un ciclu), crestere (60% din cantitatea de furaj furnizata intr-un ciclu), finisare (20% din cantitatea de furaj furnizata intr-un ciclu).

Initial, trebuie asigurat un furaj combinat brizurat -furaj STARTER (minigranule cu diametrul 0,6-1,5 mm sau 1-2mm) , administrat pe benzi de  hartie ( zona de demaraj) reprezentand 8-12% din suprafata halei.

La popularea halelor, puii sunt plasati direct pe hartie astfel ca furajul sa fie gasit imediat.

Sistemele de furajare si adapare automate trebuie sa fie plasate in vecinatatea hartiei.

Trecerea pe sistemul principal de furajare se face treptat in primele doua, trei zile dupa ce puii incep sa arate interes in sistemul principal.

Sistemul principal de furajare este format din linii de furajare confectionate din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecate 75cm, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala, sistem anticatarare cu soc electric.

Inaltimea hranitorilor este astfel reglata pentru a reduce pierderile si pentru a asigura acces optim pentru pasari. Un reglaj incorect poate creste risipa de furaj astfel ca, estimarea consumului specific de furaj devine eronata iar furajul risipit, cand este consumat, este posibil sa poarte un risc ridicat de contaminare bacteriala.

Halele H1 ÷H13 au in dotare cate 3 linii de furajare iar cele nou construite H14÷H16 sunt prevazute cu cate 6 linii de furajare.

Liniile de furajare, de tip AUGERMATIC BIG DUTCHMAN in circuit inchis, sunt  plasate pe toata lungimea halei.

O linie de furajare este realizata din otel galvanizat cu o spirala din otel dur la interior pentru reglarea distributiei, hranitori circulare din polipropilena, dispuse cate o hranitoare pentru cca.70-80 de pasari, pana la 1,5kg greutate vie, unitate de control de capat cu intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala cu scripeti, buncar de furaj realizat din otel galvanizat cu  capacitatea de cca. 115 l, amplasat la capatul liniei, dotat cu motor de actionare si intrerupator de presiune pentru controlul snecului flexibil. Buncarul este alimentat cu furaj prin intermediul unui transportor spiromatic de la silozul exterior aferent halei

Prin aplicarea acestor tehnici de hranire se obtine un consum de furaj de 3,885 kg/pasare/ciclu de crestere, in concordanta cu recomandarile BAT (3,4-4,5 kg/pasare/ciclu).

Parametri de crestere

| perioada | consum/greutate |
| --- | --- |
| 1-7 zile | 0.150kg furaj/pui →115 g |
| 8-14 zile | 0.450kg furaj/pui→ 300-400 g |
| 15-21 zile | 0.950kg furaj/pui →600-700g |
| 22-28 zile | 1.650kg furaj/pui →900-1100g |
| 29-40 zile | 2.500kg furaj/pui →1600-1900g |

Adaparea

Adaparea se face cu ajutorul instalatiei de adapare sub forma liniilor de distributie plasate pe toata lungimea halei, intercalat cu liniile de furajare, racordate la instalatia de alimentare cu apa a halei.

Principiul de adapare se bazeaza pe picatura de apa suspendata, actionata de ciocul pasarilor.

O linie de adapare are este compusa din :

- O conducta din PVC pentru apa

- Nipluri picuratoare din otel inox,  pozitionate la o distanta de cca. 25 cm intre ele, actionate de ciocul pasarilor;

- Tavite colectoare la fiecare niplu;

- Regulator de presiune in capatul liniei;

- Sistem de sustinere a tevii din PVC din teava zincata ;

- Sistem de ridicatre manual;

- Sistem de aerisire automata dotat cu dispozitiv de curatare a liniei.

Liniile de adapare sunt conectate la un kit dozator pentru medicamente.

Halele H1 ÷H13 au in dotare cate 4 linii de adapare iar cele nou construite H14÷H16 sunt prevazute cu cate 8 linii de adapare.

Sistemul de adapare prin nipluri picuratoare, asigura o adapare a tuturor pasarilor indiferent de varsta si diminueaza pierderile de apa prevenind astfel udarea asternutului. Sistemul de filtrare ii ridica fiabilitatea (nu apar fire de nisip in picurator), iar sistemul automat de dozare a medicamentelor in apa  reduce consumul acestora de circa 5 ori. De asemenea, exista posibilitatea de a regla presiunea din conducta de la picuratoare, presiune care creste odata cu varsta pasarilor asigurand astfel o adapare corecta. Acest sistem asigura utilizarea eficienta a apei si previne pierderile prin baltiri, astfel ca este mentinut in permanenta un asternut relativ uscat.

La sfarsitul ciclului de crestere, liniile de picuratori se pot ridica in tavan pentru a usura accesul in hala in perioada de vid sanitar.

Cantitatea de apa necesara puilor de carne este de 2 ori mai mare decat cantitatea de furaj consumata zilnic, la temperaturi tehnologice controlate ale aerului. In cazul in care scade temperatura in hale, nevoile de apa scad pana la un coeficient de 1,2-1,4% din cantitatea de nutreturi consumata de pui, iar daca temperatura aerului creste la 28-30°C, consumul de apa creste la doua ori volumul de furaj consumat.

Conform Ordinului Ministrului agriculturii nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului,art.22 alin (4), toate pasarile trebuie sa aiba acces la o cantitate suficienta de apa de o calitate adecvata, recomandandu-se ca,din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitratilor + nitritilor sa nu depaseasca 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitritilor sa nu depaseasca 1 mg/litru.

Asigurarea conditiilor de microclimat

Instalatiile automate de reglare a microclimatului din halele de crestere a puilor monitorizeaza parametrii de microclimat: temperatura si umiditate, actionand asupra instalatiilor de incalzire sau de ventilatie:

- volumul mediu de aer ventilat →3,5 mc/ kg greutate vie;

- viteza aerului la nivelul pasarilor → 0,1-0,3 m/s , corelata cu temperatura din hala;

- umiditatea aerului → 55 – 75 %;

- umiditatea asternutului → 20 – 25 %.

Dotarile halelor cu echipamente de incalzire,ventilatie si umidificare/racire asigura respectarea prevederilor Ordinului MA nr. 30/2010 pentru aprobarea NORMEI SANITAR-VETERINARE privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne, Anexa II – Cerinte de practicare a unei densitati de populare sporite, astfel:

“a) concentratia de amoniac (NH3) sa nu depaseasca 20 ppm si concentratia de dioxid de carbon (CO2) sa nu depaseasca 3.000 ppm, valori masurate la inaltimea capetelor puilor;

b) temperatura interioara sa nu depaseasca temperatura exterioara cu mai mult de 3°C, atunci cand temperatura exterioara masurata la umbra depaseste 30°C;

c) umiditatea relativa medie masurata in interiorul adapostului timp de 48 de ore sa nu depaseasca 70%, atunci cand temperatura exterioara este sub 10°C.”

A. Incalzirea

Temperaturile recomandate la nivelul puiului scad de la recomandarea de aproximativ 30°C la varsta de o zi la 23-25°C in ziua 28. Dupa aceea, recomandarea este de 20-23°C pana la abatorizare.

cerinte de temperatura pentru pui

| Perioada | Temperatura |
| --- | --- |
| 1-7 zile | 30-32°C |
| 8-14 zile | 27-29°C |
| 15-21 zile | 25-27°C |
| 22-28 zile | 23-25°C |
| 29-40 zile | 20-23°C |

Asigurarea temperaturii optime pentru cresterea pasarilor in hale se realizeaza prin sistemul de incalzire automatizat reprezentat prin:

- turbosuflante cu aer cald cu puterea de 75 kW – 4 buc/hala ce functioneaza pe gaz metan, in halele H1÷H13.

- generatoare de aer cald tip EMARF cu puterea de100kW - 4 buc/hala ce functioneaza pe gaz metan, in halele H14÷H16.

B. Ventilatia

Capacitatea de ventilatie a halelor este variabila functie de temperatura aerului din exterior si umiditatea relativa, dar si functie de varsta si greutatea pasarilor.

Aerisirea este elementul critic al cresterii puilor in sistem intensiv. Scopul este ca puii sa se dezvolte cat mai repede, ca greutatea sa fie cat mai mare la sacrificare si ca densitatea sa fie cat mai mare. Cei mai importanti factori care influenteaza aerisirea sunt:

-    garantarea nivelului optim de oxigen pentru respiratie

-    eliminarea supraincalzirii

-    eliminarea excesului de umiditate

-    reducerea la minim a prafului

-    limitarea cantitatii de gaze toxice (amoniac si CO2)

-    prelungirea duratei de viata a instalatiilor

Din punct de vedere al compozitiei aerului in adaposturile de pasari, acesta trebuie sa se incadreze in parametri deosebit de stricti pentru prevenirea aparitiei bolilor, astfel incat valorile generale care trebuie respectate sunt:

  - O2 trebuie sa fie de 16% ;

  - CO2 valoarea trebuie sa fie mentinut sub 0,35%;

  - Amoniac < 15 ppm;

  - Monoxid de carbon < 40 ppm;

  - Hidrogen sulfurat < 5 ppm

Viteza maxima a curentilor de aer in halele pentru pui, corelata cu varsta acestora si temperatura adapostului, conform literaturii de specialitate, trebuie sa fie:

- pui 1-10 zile la o temperatura de 28-30°C; v=0,05-0,1 m/sec;

- pui 10-20 zile la o temperatura de 23-27°C; v=0,1-0,2 m/sec;

- pui 20-42 zile la o temperatura de 21-23°C; v=0,2-0,5 m/sec.

In cazul cresterii pasarilor de carne, capacitatea de ventilatie recomandata prin BAT este de 3,6 Nmc/kg carne pasare in viu.

Pentru incadrarea in parametrii mai sus mentionati  halele de crestere sunt prevazute cu sistem de exhaustare tip tunel, in presiune negativa, pe lungimea halei. Acesta sistem este format din  ventilatoare amplasate la un capat al halei si guri de admisie amplasate la celalalt capat si pe peretii laterali. Admisia se face in mod natural, iar evacuarea fortata cu ajutorul ventilatoarelor. Ventilatoarele sunt din otel inox si au in dotare un motor cu curea de actionare, obturator, plasa de protectie si  cadre din tabla de otel galvanizat pentru montajul ventilatoarelor pe perete.

Sistemul de exhaustare al halelor H1÷H13 este format din:

-  5 ventilatoare de extractie cu Debit= 36.000 mc/h si diametru=1380 mm, 4 montate pe peretele de capat opus intrarii principale si unul pe un perete lateral,;

- 4 ventilatoare de coama cu turatie variabila, Debit= 11.000 mc/h si diametru=800mm.

Admisia aerului se face prin 88 de clapete admisie aer montate uniform pe cei doi pereti laterali ai fiecarei hale.

Sistemul de exhaustare al halelor H14÷H16 este format din:

- 16 ventilatoare de extractie cu Debit= 42.000 mc/h si diametru=1380 mm, 14 montate pe peretele de capat opus intrarii principale si doua pe un perete lateral;

-   4 ventilatoare de coama cu turatie variabila, Debit= 14.130 mc/h si diametru=850 mm.

Admisia aerului se face prin 102 de clapete admisie aer montate uniform pe cei doi pereti laterali ai fiecarei hale.

Halele sunt prevazute cu dispozitive de control al climei in vederea optimizarii functionarii sistemului de ventilatie si a clapetelor de aer, pe principiul de joasa presiune.

Pentru racirea aerului, halele sunt prevazute cu sisteme de racire cu panouri evaporative (Pad Cooling) ce functioneaza in sezonul cald, fiind amplasate in lateral, la capatul fiecarei hale, pe ambele laturi, in vecinatatea camerei tehnice.

Racirea prin evaporare este utilizata pentru a imbunatatii conditiile de microclimat in vreme calduroasa si uscata si imbunatateste eficienta ventilatiei tunel.

Sistemele de racire prin evaporare utilizeaza principiul evaporarii apei pentru a reduce temperatura in hala. Astfel, sistemele de racire cu panouri evaporative racesc aerul tras de ventilatoare, prin trecerea lui printr-un sistem tip figure (din celuloza sau plastic) umezit de o perdea de apa. Ele asigura o diferenta de temperatura de pana la 8°C fata de exterior.

Efectul dublu al racirii cu panouri evaporative si viteza curentilor de aer permit controlul microclimatului cand temperaturile din hala sunt peste 29°C.

Programul pentru iluminat

In ceea ce priveste conditiile de iluminat in halele de crestere conform Anexa nr.1 la NORMA SANITARA VETERINARA din 30 martie 2010 privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne:

“- Cladirile trebuie dotate cu sisteme de iluminat la o intensitate de cel putin 20 lucsi in timpul perioadelor de iluminare,masurata la nivelul ochiului pasarii, iar suprafata utilizabila a acestora trebuie iluminata in proportie de cel putin 80%. La recomandarea medicului veterinar, poate fi permisa o reducere temporara a nivelului luminii.

- In termen de 7 zile de la data la care puii sunt instalati in cladire si pana la 3 zile inainte de data prevazuta pentru sacrificare, iluminatul trebuie sa respecte un ritm de 24 de ore si sa includa perioade de intuneric care sa dureze minimum 6 ore in total, cu cel putin o perioada neintrerupta de minimum 4 ore, excluzand perioadele de semiintuneric.”

- Program de iluminat cu intreruperi

| Varsta (zile) | Numarul orelor de iluminare | Intensitatea luminii (lux) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 20-30 |
| 2-21 | 23 | Scaderea treptata de la (20-30) la (8-10) |
| 22 pana la taiere | 1-2 ore lumina 2-4 ore intuneric | 8 |

Sistemul de iluminare este format din lampi cu puterea de 58 W si sistem de reglare a intensitatii luminoase de la 0 - 100%, montate pe doua, respectiv patru  randuri, cu doi metri intre o lampa si alta pe rand, asigurand 2,7 W pe mp de hala. Corpurile de iluminat sunt etanse (grad de protectie IP65), dotate cu dispersor de protectie anticioburi.

- Managementul cadavrelor de pasari

Cadavrele rezultate din ciclul de crestere, sunt colectate in saci de polietilena si depozitate in camera special amenajata in exteriorul halei H1, dotata cu instalatii de frig (agent frigorific R404A).Eliminarea acestora se realizeaza prin  incinerare in incineratorul propriu.

- Depopularea halelor

La sfarsitul perioadei de finisare, respectiv dupa finalizarea unui ciclu de crestere (38-42 zile), cand puii au ajuns la varsta de sacrificare si la greutatea optima din punct de vedere economic, se realizeaza depopularea halelor si livrarea acestora catre un abator de pasari autorizat.

Livrarea se va face cu mijloace de transport specializate, inregistrate/autorizate sanitar - veterinar, dotate cu custi de transport. Se respecta procedurile sanitar veterinare cu privire la documentele eliberate (evidentierea fermei de origine, destinatia si traseul ce va fi parcurs).

Prinderea pasarilor se realizeaza manual dupa ce in prealabil intensitatea luminoasa in hala a fost redusa la minim astfel incat pasarile sa se linisteasca.

La prinderea pasarilor pe timpul zilei se folosesc cortine opace pe usile principale ale halei. Deschiderea usilor si scoaterea pasarilor va afecta ventilatia in hala datorita microclimatului controlat prin termostate de ambient astfel ca este necesara o ajustare corespunzatoare a sistemului de ventilatie in timpul procedurii de prindere pentru a preveni ridicarea temperaturii in hala si a reduce stresul asupra pasarilor.

Pasarile sunt puse cu grija in custi, avand in vedere o densitate de 8-9 pui/cusca.

Popularea/ livrarea puilor pe hale se face programat/esalonat pentru asigurarea unei desfaceri medii a puilor maturi - flux relativ stabil. Astfel se realizeaza si o descarcare medie, relativ constanta de ape uzate tehnologice si dejectii la rampa de depozitare, eliminandu-se suprasolicitarile.

- Lucrari pregatitoare pentru repopulare – vid sanitar

Organizarea perioadei de vid sanitar se realizeaza dupa urmatorul program:

• in prima saptamana

Dupa evacuarea puilor si transportarea lor pentru abatorizare se procedeaza la dezmembrarea instalatiilor de hranire/adapare si pregatirea lor pentru spalare-dezinfectare.

Se procedeaza la curatarea mecanica a halelor prin razuirea pavimentului si evacuarea asternutului epuizat (paie amestecate cu dejectii), la capatul halei, cu ajutorul unui utilaj prevazut in fata cu o lama de buldozer. De aici este incarcat in remorca etansa si transportat la platforma de dejectii, pentru stabilizare, de unde este livrat catre societati comerciale pentru a fi utilizat drept fertilizant pe terenuri agricole, conform Codului de bune practici Agricole.

Hala, impreuna cu toate accesoriile din dotare si zonele ce marginesc hala se spala cu jet de apa la presiune mare (200 bar). Operatiunea de spalare se realizeaza de la exterior spre interior.

Dupa spalare, suprafata halei este perfect curata, lipsita de praf si substante organice care ar putea impiedica actiunea substantelor dezinfectante.

Operatiunea de spalare este urmata de  dezinfectie cu diversi dezinfectanti, autorizati pentru procesul de crestere intensiva a pasarilor. Dupa operatiunile de dezinfectie, hala se etansaza.

Se trimit probe la laborator pentru controlul sanitatiei, sub raportul germenilor si al incarcaturii de fungi. In functie de rezultatele de sanitatie obtinute de la laborator, se repeta sau nu dezinfectia.

• in saptamana a doua

Cu cca.2-3 zile inainte de populare se deschide si se aeriseste hala, executandu-se urmatoarele operatii:

-  Se introduce asternutul in hala si se imprastie in mod uniform intr-un strat de 5-10 cm. Asternutul neuniform ingreuneaza accesul puilor la apa si la hrana ceea ce duce la dezvoltarea lor neuniforma. Asternutul este realizat din paie de grau si orz tocate, care mentin o umiditate in jur de 20-30%.

- Se introduce tot echipamentul in hala.

- Se executa a doua dezinfectie prin termonebulizare. Hala se tine inchisa 24 de ore, dupa care se aeriste bine.

- Se incalzeste hala astfel ca temperatura si umiditatea relativa trebuie sa fie stabilizate cu cel putin 24 de ore inainte de sosirea puilor. Puii nu-si pot regla propria temperatura corporala pana cand implinesc varsta de 12-14 zile  astfel incat temperatura corporala optima trebuie sa fie atinsa prin asigurarea temperaturii optime a mediului. Temperatura pardoselei la popularea puilor este la fel de importanta ca si temperatura aerului, asadar preincalzirea aerului este esentiala.

Valorile urmarite sunt:

  - Temperatura aerului de 30°C (masurata la inaltimea puilor, in zona unde sunt pozitionate furajul si apa).

  - Temperatura asternutului de 28-30°C.

  - Umiditatea relativa de 60-70%.

Adapatoarele se umplu cu cateva ore inaintea sosirii puilor pentru ca apa sa fie la temperatura camerei, dar nu mai putin de 25°C.

8.3.2 Activitati conexe

Activitatea de incinerare a cadavrelor de pasari, activitate clasificata conform cod CAEN 3821-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

Instalatia de incinerare este un echipament nou ce va fi utilizat doar pentru eliminarea materialelor de categoria a 2 mentionate la articolul 9 din Regulamentul(CE) nr 1069/2009. Din acest motiv, incineratorul nu necesita echipare cu arzator suplimentar, subprodusele de origine animala fiind transformate complet in cenusa. Caracteristici constructive si functionale:

8.3.3 Alte conditii de functionare decat cele normale

- In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul pasarilor, deseurile de origine animala si dejectiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozitiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

- Defectiunile aparute la sistemul de ventilatie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru cresterea si intretinerea pasarilor sa fie asigurat.

- Se vor aplica masuri pentru furnizare apa, in caz de inundare a sursei subterane: asigurare pompe submersibile pentru evacuare apa din put, asigurare cisterna de alimentare pentru necesarul de apa pentru adapare, pana la remedierea situatiei.

- Se va asigura functionarea sursei de rezerva pentru furnizarea energiei electrice, in caz de necesitate.

- Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul de conducere din cadrul societatii si cu autoritatile locale.

8.4 Tehnici aplicate de societate pentru conformarea cu cerintele BAT

Analiza comparativa pentru activitatea desfasurata in halele de crestere intensiva a puilor de carne apartinand SC AVICOLA MEDGIDIA SRL si cele mai bune tehnici disponibile conform Decizi (UE) 2017/302, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, este prezentata in tabelul de mai jos:

| DECIZIA (UE) 2017/302 | Tehnici aplicabile in cadrul fermei AVICOLA MEDGIDIA SRL | CONCLUZII |
| --- | --- | --- |
| Domenii | Cerinta BAT |  |  |
| 1.CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT |
| Pct.1.1 Sisteme de management de mediu | BAT 1 | In cadrul Fermei de pui de carne – operator SC AVICOLA MEDGIDIA SRL nu este implementat un sistem de management de mediu acreditat. Este in curs de analiza acest aspect. |
| Pct.1.2 Buna organizare interna | BAT 2 | - Distanta intre ferma avicola si zona rezidentiala a localitatii Satu Nou este de cca.520 m, sub limita de protectie sanitara, stabilita conform Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014 care, in cazul fermelor avicole cu peste 5000 de capete este de 1000 m. Avand in vedere ca actuala ferma avicola se afla pe amplasamentul unei vechi ferme zootehnice, se aplica prevederile Legii 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole, astfel ca in zona de protectie a instalatiei nu ar fi trebuit sa se autorizeze construirea de locuinte. -Pregatirea personalului privind planificarea activitatilor, gestionarea situatiilor de urgenta si repararea si intretinerea echipamentelor. - Actualizarea Planului de prevenire si interventie in cazul unor poluari accidentale realizata cu ocazia actualizarii AIM in data de 22.10.2021. - Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a tuturor structurilor/ echipamentelor existente pe amplasament. - Depozitarea cadavrelor de pasari in spatii frigorifice pana la eliminare prin incinerare in incineratorul propriu. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a), b),c),d) si e) |
| Pct.1.3 Management nutritional | BAT 3 | In cadrul fermei s-a optat pentru reteta urmatoare: 2.1-1 STARTER - pentru varsta 1-15zile→ 23% proteina bruta 2.1-2 furaje de crestere - pentru varsta 16-28 zile→ 20% proteina bruta 2.1-2-F furaje de finisare - pentru varsta 29-40(42)zile→18% proteina bruta - In toate retetele se utilizeaza aditivi furajeri care reduc azotul total excretat | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a) si b) |
|  | BAT 4 | - Hranirea se face conform unei retete corespunzatoare varstei pasarilor si conform unei specificatii nutritionale primite de la furnizorul de material genetic. - Se utilizeaza aditivi furajeri autorizati care reduc fosforul total excretat | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a) , b), c). |
| Pct.1.4 Utilizarea eficienta a apei | BAT 5 | - Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. - Detectarea si repararea scurgerilor de apa. - Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea halelor de crestere si a echipamentelor. - Dotarea halelor de crestere cu instalatii de adapare cu picurator ce garanteaza, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). - Ajustarea inaltimii liniilor de adapare functie de varsta puilor, inspectare periodica. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a),b),c) si d) |
| Pct.1.5 Reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate | BAT 6 | In cadrul fermei, operatorul aplica urmatoarele tehnici pentru a reduce producerea de ape uzate: - Inainte de spalarea si dezinfectia halelor de crestere se face curatarea mecanica a acestora. Spalarea se face cu aparate cu jet sub presiune. - Se mentine curatenia platformelor din ferma, si se intervene cu substante absorbante in cazul unor scurgeri de ulei de la mijloacele de transport, pentru a nu contamina apa pluviala evacuata pe sol . | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a) si b) |
|  | BAT 7 | - Colectarea apelor uzate tehnologice si menajere in bazine betonate, vidanjabile si transportul acestora la o statie de epurare autorizata. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a) |
| Pct.1.6 Utilizarea eficienta a energiei | BAT 8 | - Peretii halelor sunt realizati din panouri sandwich ce asigura o izolatie suplimentara. - Sistemul de iluminat foloseste lampi fluorescente cu consum redus de energie iar perioadele de iluminat si intensitatea luminii sunt reglate automat in functie de varsta pasarilor. - Reglarea automata a incalzirii halelor functie de varsta pasarilor. - Dotarea halelor de crestere cu sisteme eficiente de ventilatie, in functie de anotimp (vara/iarna),controlate automat in functie de nivelul emisiilor si temperatura in hale e. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. a),b),c) si d) |
| Pct.1.7 Reducerea emisiilor de zgomot | BAT 9 | Nu este cazul | Nu este cazul |
|  | BAT 10 | - Toate echipamentele sunt noi, performante cu nivel redus de zgomot in functionare. - Evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfârsit de saptamâna, in cazul in care este posibil; | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct. c) si d) |
| Pct.1.8 Reducerea emisiilor de pulberi | BAT 11 | - Utilizarea unui asternut din paie lungi (netocate); - Asternutul proaspat se preseaza manual - Alimentarea ad libitum prin intermediul liniilor de hranire . - Se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi. - Silozurile exterioare sunt prevazute cu sistem de retinere a pulberilor | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a)1,2,3,4,5. |
| Pct.1.9 Emisiile de mirosuri | BAT 12 | Nu s-au inregistrat neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili (localitatea Satu Nou).Directiile dominante ale vanturilor, functie de anotimp, nu se situeza pe directia receptorilor sensibili, loc. Mun.Medgidia si localitatea Satu Nou ( a se vedea Studiul de dispersie poluanti in atmosfera). |  |
|  | BAT 13 | - menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe . - Depozitarea dejectiilor pe platforma betonata - Evacuarea ritmica a dejectiilor, cu respectarea perioadei de interdictie la imprastiere. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.,b) si e)-2 |
| Pct. 1.10 Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide | BAT 14 | -dejectiile amestecate cu asternutul epuizat,la sfarsitul ciclului de crestere este evacuat din hale si depozitat pe platforma betonata, inconjurata de parapet din beton.Se aplica tehnici speciale de compostare pe durata depozitarii pana la stabilizare cca. 5-6 luni. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a) |
|  | BAT 15 | -Platforma pentru depozitarea dejectiilor este betonata ,are o inclinatie de 2% catre o rigola conectata la un bazin vidanjabil cu V= 4000 mc ce colecteaza apele pluviale contaminate cu dejectii (levigat). - Platforma betonata pentru stocarea temporara a dejectiilor au o suprafata astfel calculata incat sa asigure stocarea pentru perioada de cca. 4,5 luni, conform prevederilor Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.,c) si d). |
| Pct.1.12 Prelucrarea dejectiilor animaliere in ferma | BAT 19 | Pe amplasament nu se prelucreaza dejectii. Ele sunt stocate temporar pe platforma de dejectii, pentru stabilizare ,cca. 4,5 luni, fiind predate ulterior pentru a fi utilizate ca fertilizant natural. |
| Pct 1.14 Emisiile provenite din intregul proces de productie | BAT 23 | Operatorul monitorizeaza emisiile de amoniac generate de intregul proces de productie din ferma , utilizand tehnica de estimare pe baza factorilor de emisie. In functie de rezultatele anuale obtinute, va analiza posibilitatea reducerii atat a emisilor rezultate din adapostire cat si a celor rezultate din stocarea temporara, luand masurile corespunzatoare, acolo unde este posibil, in concordanta cu tehnicile BAT adoptate. |
| Pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces | BAT 24 | Operatorul monitorizeaza cantitatea de azot si fosfor total excretat rezultata din dejectiile animaliere, cu frecventa anuala | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.b). |
|  | BAT 25 | Operatorul asigura monitorizarea emisiilor de amoniac in aer, cu frecventa anuala. Tehnica de monitorizare pentru care opteaza operatorul este cea de estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Factorii de emisie pentru amoniac vor fi cei din Ghidul comun EMEP/EEA privind inventarul emisiilor de poluati in atmosfera (2019) - 3.B Managementul dejectiilor- Tabelul 3.9 - Default Tier 2 NH3-N EFs and associated parameters for the Tier 2 methodology for the calculation of the NH3-N emissions from manure management | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.c). |
|  | BAT 26 | In cazul inregistrarii unor reclamatii privind mirosul, pana la adoptarea Hotararii Guvernului privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si a conținutului planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitațile care pot crea disconfort olfactiv,prevazuta in Legea nr.123/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, se vor masura nivelurile de amoniac si hidrogen sulfurat la .limita amplasamentului, pe directia receptorilor sensibili (zone rezidentiale) si se va urmari incadrarea acestora in limitele stabilite de STAS 12574/87- Aer din zonele protejate.Conditii de calitate |
|  | BAT 27 | Operatorul monitorizeaza emisiile de pulberi in aer, cu frecventa anuala. Tehnica de monitorizare pentru care opteaza operatorul este cea de estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Factorul de emisie pentru pulberi totale in suspensie (TSP) din adapostire va fi cel din Ghidul comun EMEP/EEA privind inventarul emisiilor de poluati in atmosfera (2019) - 3.B Managementul dejectiilor – tabel 3.5 Default Tier 1 estimates of EF for particle emissions from livestock husbandry (housing). Factorul de emisie pentru TSP pentru categoria de pasari : Broilers (broilers and parents) este de 0.04 kg AAP–1a–1) | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.b). |
|  | BAT 28 | Adaposturile din cadrul Fermei de pui de carne - operator SC AVICOLA MEDGIDIA SRL, nu sunt echipate cu sisteme de purificare a aerului |
|  | BAT 29 | - Consumul de combustibil lichid -motorina precum si cel de gaz natural, sunt inregistrate permanent si raportate anual, in RAM; - Se inregistreaza numarul de pui care intra (materie prima) si cel al puilor care ies (productie), precum si mortalitatile (deseuri) si se raporteaza anual,in RAM; - Se inregistreaza consumul de furaje si se raporteaza anual, in RAM; - Se inregistreaza toate cantitatile de dejectii amestecate cu asternut uzat generate si se raporteaza cu frecventa stabilita in autorizatia integrata de mediu. | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.c),d),e),f). |
| 3. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA IN SISTEM INTENSIV A PASARILOR DE CURTE |
| Pct.3.1.1 Emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru gaini ouatoare, pui de carne sau puicute | BAT 31 | BAT 31 nu se aplica cresterii in sistem intensiv a puilor de carne la sol |
| Pct.3.1.2 Emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru pui de carne | BAT 32 | Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din halele de crestere a puilor, operatorul aplica urmatoarele tehnici: - ventilatie fortata a halelor (ventilatoare de fronton si de coama); - sisteme de adapare prevazute cu antiscurgere (nipluri si tavite recuperatoare). Operatorul estimeaza emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg si urmareste incadrarea acestora in limtele BAT- AEL (tabel 3.2) | In concordanta cu tehnicile recomandate la pct.a), |

# 9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - 9.1 Emisii in AER

  - Sursele generatoare de emisii in atmosfera, tipuri de poluanti, mod de retinere, evacuare si dispersie in aer:

## 9.1.1 Emisii dirijate

| Nr. crt. | Activitate/sursa | Punct de descarcare a emisiilor | Poluant emis | Echipament depoluare, masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incalzire hale / turbosuflante pe gaze naturale, cu ardere indirecta | Cosuri de evacuare (H14-H16) | NOx, , CO, SO2, pulberi | - Controlul automat al climatului in interiorul adaposturilor; - Ardere controlata |
| 2 | Asigurare agent termic pentru pavilioanele administrative cu filtre sanitare/ arzatoare centrale termice | Kit-uri evacuare gaze de ardere de la CT | NOx,SO2,CO, pulberi | Ardere controlata fara sistem de depoluare |
| 3 | Eliminare deseuri de tesuturi animale/incinerator | Cos metalic cu Dn=200mm si H=2,5m | NOx, , CO, SO2,pulberi | Nu este cazul Gazele rezultate din camera post combustie a incineratorului nu sunt filtrate - se incinereaza doar deseuri de origine animala |

9.1.2 Emisii nedirijate

Emisii din surse stationare

Din activitatea de crestere a puilor de carne rezulta emisii nedirijate, astfel:

| Nr. crt. | Activitate/sursa | Punct de descarcare a emisiilor | Poluant emis | Echipament depoluare, masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crestere pui de carne / procese metabolice | Sistemul de exhaustare din halele de crestere | NH3,CH4,N2O,Pulberi,NMVOC, H2S, mirosuri | Respectarea cerintelor BAT: -masuri nutritionale de reducere a cantitatii de azot si fosfor excretat (hranirea pe faze, utilizarea de furaje cu continut scazut de proteina bruta, etc); -prevenirea umezirii asternutului prin adoptarea sistemului de adapare prin picurare (nipluri cu tavite recuperatoare); -controlul automat al climatului in interiorul adaposturilor. |
| 2 | Curatare si igienizare hale la sfarsitul ciclului de crestere/ Manipulare dejectii la evacuarea din hale | Usi, admisii | NH3,CH4,N2O,Pulberi,NMVOC, H2S, mirosuri | Reducerea timpului de curatare mecanica a halelor prin utilizarea utilajelor adecvate (incarcator frontal,etc) |
| 3 | Stocare temporara dejectii/platforma de depozitare | Emisii difuze de suprafata | NH3,N2O,pulberi,mirosuri | Respectarea cerintelor BAT privind managementul dejectiilor: - Predarea ritmica a dejectiilor solide catre terti,pentru a fi utilizat ca fertilizant pe terenuri agricole; -Transportul dejectiilor solide la platforma de dejectii, dupa evacuarea acestora din hale- reducerea la minim a timpului de stocare temporara a dejectiilor pe platformele din fata halelor. -Pentru a se descompune, dejectiile trebuie să aibă o umiditate de 70-75%, altfel se usucă şi mucegăiesc. Acestea se udă cu must de gunoi, sau chiar cu apă pentru a le asigura umiditatea necesară. - Pentru a le îmbunătăţi compoziţia şi pentru a reduce pierderile de azot, este recomandabil ca pe măsura aşezării în platformă a dejectiilor, să se presare peste ele superfosfat în cantitate de 1-2% din masa acestora. |

Emisii din surse mobile de poluare – emisii eliberate in aer de utilajele auto (incarcator frontal) si mijloacele de transport (tractor cu remorca, autoturisme) .

| Surse de emisii | Poluant | Masuri de reducere a emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - Se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

9.1.3 Operatorul instalatiei are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

9.1.4 Operatorul instalatiei este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

9.1.5 Conditii privind instalatia de incinerare de capacitate mica (maxim 50kg/ora):

- instalatia de incinerare trebuie sa fie proiectata, dotata si exploatata astfel incat sa se asigure respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament  privind subprodusele de origine animală). Se va asigura respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;

- Instalatia trebuie folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de pasari provenite din instalatie.

- Instalatia de incinerare este proiectata, dotata, construita si exploatata astfel incat gazul rezultat din procese sa se ridice in mod controlat si omogen, chiar si in cele mai defavorabile conditii, la o temperatura de 850°C, masurata, timp de doua secunde, in apropierea peretelui intern.

- In cazul unei defectiuni sau al unor situatii de functionare anormale, operatorul trebuie sa reduca sau sa opreasca operatiunile cat mai repede posibil pana in momentul in care se pot relua operatiunile normale.

9.1.6 Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze si hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;

- intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor si controlul permanent al microclimatului;

- reducerea suprafetelor si a duratei de stocare a dejectiilor.

9.1.7 Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure igienizarea halelor, a caminelor de canalizare precum si evacuarea ritmica a deseurilor. Operatorul isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor, anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

9.1.8 Este interzisa stocarea temporara a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzator, in scopul evitarii si minimizarii emisiilor difuze.

9.1.9 Prin masuri organizatorice adecvate, operatorul instalatiei se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi in forma uscata sa se faca in sisteme inchise ( autovehicule cu toate suprafetele de transport inchise, containere inchise).

9.2. Emisii in APA

### 9.2.1. Sursele de ape uzate

Din functionarea fermei de crestere a puilor de carne la sol, rezulta ape uzate  menajere si  ape uzate tehnologice.

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor H1÷ H10, precum si apele uzate menajere de la Pavilionul administrativ/filtru sanitar nr.2,  sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, cu volumul de 250 mc (8mx6mx5,2m).

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor H11÷ H13, precum si apele uzate menajere de la Pavilionul administrativ/filtru sanitar nr.1, sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, cu volumul de 80 mc (5mx4mx4m).

- Apele uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor noi H14÷H16, sunt evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil cu V=200 mc.

- Levigatul provenit de la platforma pentru depozitarea dejectiilor este colectat in doua bazine impermeabilizate cu V1=4000 mc si V2=250mc (bazin de preaplin), situate pe latura vestica a platformei.

9.2.2 Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

Operatorul instalatiei trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa prin:

- Vidanjarea periodica a bazinelor pentru ape uzate tehnologice. Operatorul instalatiei va tine evidenta vidanjarilor intr-un registru ce cuprinde: data vidanjarii, nr. de vidanje transportate/ciclu si volumul de apa uzata evacuat, calitatea apei vidanjate, nr. de inmatriculare a mijlocului de transport. Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona.

- Nu este permisa evacuarea nici unei substante, amestec sau materie care polueaza mediul in canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament.

- Pentru toate instalatiile in care se manipuleaza substante cu risc pentru apa, se vor prevedea masuri de intretinere curenta.

- Utilizarea de substante si produse pentru dezinfectie certificate, in concentratiile indicate in fisele tehnice de siguranta.

- In punctele in care pot rezulta substante periculoase pentru apa, se vor prevedea dispozitive de captare.

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va contine reglementari pentru un eventual incident, prin care sa se garanteze punerea in siguranta a instalatiei.

9.3 Emisii in SOL, APE SUBTERANE

9.3.1 Surse posibile de poluare

In cadrul fermei avicole, potentialele surse de poluare ale solului/subsolului si apelor subterane sunt urmatoarele:

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale, ambalajelor;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere din reteaua de canalizare;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

– pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

– gestionarea necorespunzatoare a dejectiilor pe amplasamentul fermei (depozitarea dejectiilor pe caile de acces si antrenare de poluanti prin apa pluviala);

– depunerea dejectiilor pe terenurile agricole, neconforma cu codul bunelor practici agricole;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

9.3.2 Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate prin puturi filtrante, in panza freatica,  in canalele de scurgere a apei pluviale sau emisari naturali.

In cadrul fermei, dejectiile impreuna cu asternutul epuizat sunt stocate temporar pe platforma special amenajata astfel incat sa impiedice migrarea poluantilor pe sol, in subsol/freatic.

Apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfasurarea activitatii.

Operatorul instalatiei are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/rezervoare din material adecvata,rezistente la coroziune specifica, in spatii special amenajate cu paviment betonat;

- Manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane;

- Sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare, etc. ,la platforma pentru depozitarea dejectiilor si bazinele pentru colectarea levigatului;

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie;

- Se interzice descarcarea continutului vidanjelor in cursurile de apa de suprafata, pe malurile acestora sau pe terenurile din zona;

- Sa actualizeze Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ori de cate ori este cazul, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluare accidentala si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat anterior. In cazul unor poluari accidentale, operatorul instalatiei are obligatia sa anute imediat autoritatile de mediu si autoritatea competenta in domeniul apelor;

- Operatorul instalatiei are obligatia consemnarii lunare a consumurilor de apa prelevate din forajul de alimentare propriu si a inregistratii citirilor, realizarii periodice de buletine de analize de potabilizare pentru apa utilizata pentru adaparea pasarilor si in scop igienico-sanitar.

Conditii de utilizare a dejectiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole

Respectarea normelor de aplicare pe terenuri a dejectiilor revine detinatorilor de terenuri agricole, in baza studiilor OSPA si a planurilor anuale de fertilizare, conform prevederilor :

- Deciziei  (UE) 2017/302, Regulamentului (CE) nr.1068/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman ;

- Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, in cazul in care sunt utilizate ca fertilizator in agricultura.

- CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. Emisii in aer si mirosuri

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie integrata de mediu. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative, cu exceptia celor acceptate legal. Operatorul instalatiei se asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sunt realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deterioare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

## 10.1.2 Calitatea aerului (mirosuri)

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate.

Limitele admise ale poluantilor, conform STAS 12574/87, care vor sta la baza evaluarii mirosurilor, pana la aparitia Metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si a continutului Planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitatile care pot crea disconfort olfactiv, conform prevederilor Legii 123/2020, sunt urmatoarele:

| Poluant | CMA Media de scurta durata- 30 min mg/mc | CMA Media zilnica mg/mc |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3)- la limita amplasamentului | 0,3 | 0.1 |
| Hidrogensulfurat (H2S) – in zona receptorilor ce pot depune plangeri | 0,015 | 0,008 |

## 10.1.3 Emisii din surse fixe, dirijate

Valorile limita pentru emisiile provenite de la incineratorul de cadavre pasari conform OMAPM nr. 462/1993 :

| Sursa generatoare | Loc de prelevare | Poluanti emisi | Metoda de prelevare/ analiza/referinta | VLE (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerator cadavre pasari | Cos dispersie H= 4,8 m Dn=250 mm | Pulberi | Ordinul MAPPM 462/1993 SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1:2018 | 5 |
|  |  | CO | Ordinul MAPPM 462/1993 SR EN 15058:2017 | 100 |
|  |  | Oxizi de sulf (exprimati in SO2) | Ordinul MAPPM 462/1993 SR ISO 10396:2008 SR ISO 11632/2005 SR EN 14791:2017 | 35 |
|  |  | Oxizi de azot (exprimati in NO2) | Ordinul MAPPM 462/1993 SR ISO 10396:2008 SR ISO 11564:2005 | 350 |

## 10.1.4 Emisii din surse fixe, nedirijate

## Emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg se vor incadra in intervalul mentionat in tabelul de mai jos:

| Parametru | BAT – AEL kg de NH3/spatiu pt animal/an | Temeiul legal |
| --- | --- | --- |
| Amoniac exprimat ca NH3 | 0,01-0,08 | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor - Tabel 3.2 |

## 10.2 Emisii in APA

## Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

### 10.2.1. Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si menajere

Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice de la spalarea halelor, la sfarsitul ciclului de crestere, se vor incadra in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate, in conformitate cu prevederile HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005 – NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitătilor şi direct în statiile de epurare.

| Sursa generatoare | Natura apei | Loc de prelevare | Indicator de calitate | UM | CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a puilor de carne in Halele H1-H10 | Ape uzate tehnologice | Bazin betonat cu V=250 mc | pH | U pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
| Activitati auxiliare - pavilion administrativ nr. 2 | Ape uzate menajere |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |
| Activitatea de crestere a puilor de carne in Halele H11-H13 | Ape uzate tehnologice | Bazin betonat cu V=80 mc | pH | U pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
| Activitati auxiliare -pavilion administrativ nr. 1 | Ape uzate menajere |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |
| Activitatea de crestere a puilor de carne in Halele H14- H16 | Ape uzate tehnologice | Bazin betonat cu V=200 mc | pH | U pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 300,00 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30,0 |

### 10.2.2. Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor pluviale

### Apele pluviale de pe cladiri si aleile betonate, preluate prin rigole, colectate in bazinul pentru ape pluviale - LAGUNA (utilizat ca rezerva pentru situatii de urgenta-incendii, irigare spatii verzi, igienizare alei carosabile), se vor incadra in urmatoarele limite maxim admise ale indicatorilor de calitate, conform prevederilor HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005- NTPA 001.

| Sursa generatoare | Natura apei | Loc de prelevare | Indicator de calitate | UM | CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scapari accidentale de combustibil sau uleiuri de la utilajele/ mijloacele de transport auto | Ape pluviale | Bazin pentru ape pluviale - LAGUNA cu V=400 mc | pH | UpH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | MTS | mg/dm3 | 35,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 125,0 |
|  |  |  | CBO5 | mgO2/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Azot amoniacal | mg/dm3 | 2,0 |
|  |  |  | Fosfor total | mg/dm3 | 1,0 |

10.2.3 Concentratii maxim admise pentru apa subterana

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 122/07.06.2021, modificatoare a autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 209 din 14.11.2019, valabila pana la data de 30.11.2022 emisa de AN “Apele Romane”-Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral si OM 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania (corpul de apa subterana RODL 10), operatorul instalatiei are obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii acviferului freatic prin intermediul celor doua foraje de monitorizare F1 (aval) - adancime H1=30 m si F2 (amonte) – adancime H2=20 m, pentru urmatorii indicatori de calitate: pH, azot total, azot amoniacal, fosfor total.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor subterane, au ca valori de referinta valorile determinate in primul set de analize, conform autorizatiilor de gospodarire a apelor anterioare, respectiv  Rapoartele de incercari nr.3818/21.06.2016 si nr. 3819/21.06.2016, pentru cele doua probe martor, foraj F1-amonte (zona platforma de dejectii) si foraj F2 – aval (zona rezervor de apa) .

| Indicator de calitate analizat | U.M. | Valori limita de referinta Raport de incercari nr.3818/21.06.2016 Foraj F1 | Valori limita de referinta Raport de incercari nr.3819/21.06.2016 Foraj F2 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | UpH | 6,8 | 7,5 |
| Azot total | mg/l | 115 | 4 |
| Azot amoniacal | mg/l | 0,112 | 0,05 |
| Fosfor total | mg/l | 1,01 | 0,66 |

## Emisii in SOL

## 10.3.1 La imprastierea dejectiilor maturate pe terenuri agricole, se vor respecta limitele de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile si 250 kgN/ha/an pe fanete, conform Ordinului MMGA /MAPDR nr. 242/197 din 2005.

10.3.2 Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor stocate prin inchiriere de tern sau contracte incheiate cu terti.

10.3.3 Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor aferente societatii nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare.

10.3.4 – Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol conform Ordin nr. 756/1997, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Loc de prelevare | Adancime (cm) | Indicator analizat | Valoare normala | Prag de alertă (mg/kg substantă uscată) | Prag de interventie (mg/kg substantă uscată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sensibil | Mai putin sensibil | Sensibil | Mai putin sensibil |
| PDS* HS** | 5-30 cm | Cu | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
|  |  | Zn | 100 | 300 | 700 | 600 | 1.500 |

* Pct.1 (notat PDS) – situat in zona platformei de stocare/neutralizare dejectii

** Pct.2 (notat HS) – situat in zona halelor de crestere, intre grupul de hale H6÷H10 si H14÷H16 (zona ventilatie hale)

10.3.5 Buletinele de analize aferente monitorizarii solului/subsolului, in anul 2014, pentru indicatorii pH, azotiti si fosfat total, vor constitui referinta in vederea cuantificarii impactului activitatii asupra factorului de mediu sol.

| Nr. crt. | Indicator | UM | Simbol proba/adancime [cm]/Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PDS | HS |
|  |  |  | 5 | 30 | 5 | 30 |
| 1. | pH | - | 7,8 | 8,0 | 6,6 | 7,6 |
| 2 | Azotiti( NO2) | mg/kg s.u. | 3,15 | 0,65 | 1,49 | 0,76 |
| 3 | Fosfat total ( PO4) | mg/kg s.u. | 38,9 | 257 | 96,4 | 9,66 |

## 10.4  ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- functionarea ventilatoarelor si a pompelor;

- circulatia auto pe amplasament si in zona platformei de dejectii.

Receptori sensibili – zona rezidentiala a localitatii Satu Nou.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare utilajele generatoare de zgomot, mijloacele de transport folosite si drumurile de acces.

- In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie sensibila la zgomot.

10.5 Management nutritional

10.5 1 In vederea reducerii emisilor de amoniac, nivelul azotul total excretat, se va incadra in intervalul asociat BAT, conform tabelului de mai jos:

| Parametru | Azot total excretat asociat BAT | Temeiul legal |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat, exprimat ca N | 0,2-0,6 Kg de Nexcretat/spatiu pt animal/an | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor - Tabel 1.1 |

10.5.2 In vederea reducerii poluarii solului, nivelul fosforului total excretat, se va incadra in intervalul asociat BAT, conform tabelului de mai jos:

| Parametru | Fosfor total excretat asociat BAT | Temeiul legal |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | 0,05 – 0,25 Kg de P2O5/spatiu pt animal/an | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor - Tabel 1.2 |

# GESTIUNEA DESEURILOR, A SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN (SNCU) SI A SUBSTANTELOR PERICULOASE

# 11.1 Deseuri/SNCU generate pe amplasament

# Din activitatea de crestere a puilor de carne, in sistem intensiv, rezulta urmatoarele subproduse de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), clasificate drept Materiale de categoria 2 , conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) :

- cadavre de pasari (art.9, lit (f),pct(i));

- dejectii animaliere (art.9,lit (a)).

# Functie de modul de gestionare, subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), sunt evidentiate ca deseuri si se supun prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

| Denumire deseu/SNCU | Sursa | Cod deseu cf.HG 856/2002 | Cant. generate to/an | Cod elimi-nare/ Valori-ficare | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNCU - Dejectii de pasare inclusiv resturi de paie (asternut) | Crestere pasari | 02 01 06 | Cca.3.000 | R10 | Stocare temporara pe platforma de dejectii pana la predare catre terti pentru a fi utilizat ca fertilizant organic pentru terenuri agricole, pe baza de contracte ferme pentru preluare SNCU. |
| SNCU- Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) |  | 02 01 02 | Cca.20 | D10 | Stocare temporara in camera frigorifica pana la eliminare prin incinerare in incinerator propriu. |
| Hartie (asternut) cresterea puilor pana la varsta de 3-5 zile |  | 20 01 01 | Cca.5 | R12 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri de ambalaje de haartie/carton | Activitati conexe: -vid sanitar ; -incinerare cadavre pasari. | 15 01 01 | 0,15 | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri de ambalaje de materiale plastice |  | 15 01 02 | 0,05 | R12 |  |
| Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase |  | 15 01 10* | 0,15 | R12 |  |
| Cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11* |  | 19 01 12 | Cca. 1,5 | R10 | Stocare temporara in recipient metalic etans si amestecare cu dejectiile pe platforma de dejectii. |
| DEE-uri | Activitatea de mentenanta a echipamentelor folosite in pro-cesul de productie | 16 02 14 | Fara evaluare | R12 | Colectare selectiva, Stocare temporara in pubele, in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) |  | 02 01 04 |  | R12 |  |
| Deseuri metalice |  | 02 01 10 |  | R12 |  |
| Tuburi fluorescente |  | 20 01 21* |  | R12 |  |
| Namoluri de la spalare si curatare |  | 02 01 01 | Cca.1 | R10 | Colectare in recipient metalic etans si transportare la platforma de dejectii pt a fi valorificat ca fertilizant natural. |
| Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje medicamente, vitamine) | Activitati sanitar-veterinare | 18 02 03 | 0,005 | R12 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Deseuri a caror colectare şi eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje vaccinuri, antibiotice) |  | 18 02 02* | Fara evaluare | D10 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, eliminare prin operatori autorizati |
| Deseuri municipale amestecate | Activitati administrative | 20 03 01 | 7,5 | D5 | Colectare in pubele, eliminare prin operator autorizat |
| Deseuri de plastic |  | 20 01 39 | 0,01 | R12 | Stocare temporara in pubele in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |
| Hartie/carton |  | 20 01 01 | Cca.6 | R12 |  |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere. | Mentenanta mijloacelor auto si utilajelor | 13 02 05* | Functie de programul de intretine-re al utilajelor/mij-loacelor de transport | R12 | Preluate de societatea ce asigura service-ul |
| Acumulatori uzati |  | 16 06 01* |  | R12 |  |
| Filtre uzate |  | 16 01 07* |  | R12 |  |
| Anvelope uzate |  | 16 01 03 |  | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati |

# 1.2 Conditii de gentionare a deseurilor/SNCU generate pe amplasament

Deseurile generate din activitatea de crestere intensiva a puilor de carne vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor si trebuie sa respecte urmatoarele:

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri;

- Operatorul instalatiei are obligatia sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor;

- Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

- Se va aplica ierarhia deseurilor in scopul incurajarii prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului;

- Valorificarea/eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in prezenta autorizatie si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu.. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil APM Constanta si fara acordul scris al acesteia. De asemenea, trebuie informata autoritatea de mediu ori de cate ori apar modificari in modul de gestionare a SNCU generate din activitate.

- Transportul deseurilor nepericuloase generate se va face cu mijloace de transport proprii sau cu terti care realizeaza valorificarea/eliminarea deseurilor.

- Transportul deseurilor periculoase (ambalaje contaminate) se realizeaza de catre operatori economici autorizati pentru transportul acestor deseuri.

- Transportul deseurilor se va face cu respectarea cerintelor de transport stabilite de HG 1061/2008 privind transortul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, astfel:

- Deseurile nepericuloase se vor transporta de la expeditor la destinatar numai in baza formularului de incarcare-descarcare, prevazut in anexa 3 la HG 1061/2008, completat si semnat de catre expeditor, transportator si destinatar;

- Pentru deseurile periculoase colectate in cantitate mai mare de 1 to/an, transportul se efectueaza pe baza formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase si a formularului de expeditie/transport deseuri periculoase (anexele nr.1 si 2 din HG 1061/2008).

- Pentru deseurile periculoase colectate in cantitate mai mica de de 1 to/an, transportul se efectueaza pe baza formularului de expediere/transport deseuri periculoase (anexa nr.2 la HG 1061/20080.

- Animalele decedate in ferma, cat si cele care au murit in cursul tranzitului (transportului) sunt depozitate temporar intr-o camera frigorifica si incinerate in incineratorul propriu.

- Mortalitatile vor fi raportate medicului veterinar, care, in urma examinarii, va recomanda procedura cea mai adecvata de depozitare sau tratare pentru situatia semnalata.

- Deseurile medicale provenite de la ingrijirile medicale vor fi preluate de catre o firma autorizata pentru eliminare/incinerarea acestor tipuri de deseuri.

- Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deseurilor menajere, metalice, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor provenite din activitatea de intretinere si reparatii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din constructii/demolari, la platforma de depozitare temporara a dejectiilor.

- Depozitarea deseurilor rezultate din incinerarea cadavrelor de pasari (cenusa) si a namolului de la curatarea conducatelor/bazinelor pentru colectarea apelor uzate rezultate din igienizarea halelor, pot fi depozitate la platforma pentru dejectii si amestecate cu dejectiile pentru a fi utilizate ca fertilizant organic, conform prevederilor pct. 4.1.4 din Ordinul 269/2020 – Anexa nr.5 - Ghidul privind instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor şi scroafelor.

- Dejectiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru fermentare;

- In incinta fermei avicole apartinand societatii  este amenajata o platforma betonata, cu suprafata de 5500 mp, in vederea depozitarii dejectiilor in vederea neutralizarii. Platforma este formata din 2 compartimente cu pereti verticali, V = 5200 mc, in panta, pentru a trece dejectiile prin mai multe etape de tratare: compartimentul I,  unde se aduce amestecul din hale, la sfarsitul unei serii de productie; compartimentul II, unde se transfera amesteul rezultat din compartimentul I, dupa o perioada de neutralizare; doua bazine de colectare levigat, V = 4000 mc, din care al doilea, V = 250 mc, este de „siguranta”, pentru preluarea prea-plinului, daca ar fi cazul.

- Operatorul instalatiei are obligatia sa tina evidenta stricta asupra cantitatilor de dejectii generate, a celor ramase pe amplasament si a modalitatii de utilizare dupa ce acestea parasesc amplasamentul, astfel incat sa perimta autoritatilor de inspectie si control sa constate trasabilitatea acestora, in conformitate cu prevederile Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole si BAT 29 (pct.f) din Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

- Eliminarea si utilizarea SNCU generate din activitate se realizeaza in conformitate cu art.13 si art.18 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

- Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform OUG 92/2021, art. 7, alin. (1);

- Dejectiile ce parasesc amplasamentul se incadreaza la codul de deseuri 020106 si sunt raportate la categoria transfer deseuri nepericuloase in afara amplasamentului, avand in vedere obligatiile de raportare  ce decurg din Regulamentul 166/2006 de instituire a unui Registru European al emisiilor si transferului de poluanti (EPRTR).

- Obligativitatea anuntarii, in cel mai scurt timp la APM Constanta, oricarui eveniment care prezinta risc pentru factorii de mediu.

- Producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;

- Detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici care colecteaza si transporta deseuri, au obligatia sa desemneze o persoana in randul angajatilor proprii sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de OUG 92/2021 sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoana desemnata trebuie sa fie instruita in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice in vederea efectuarii unor operatiuni de tartare, preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare complete, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.

- Deseurile  provenite din activitatea desfasurata se vor depozita in spatii amenajate, in recipienti special destinati acestui scop sau pe platforme impermeabilizate (deseuri metalice de la intretinerea curenta, deseuri de ambalaje etc.) vor fi colectate selectiv, in containere speciale si predate ulterior la unitati specializate autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, cu respectarea prevederilor OUG 92/2021.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate. Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

- Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu modificarile ulterioare si se va pune la dispozitia APM Constanta, anual, ca parte a RAM si pana la 15 martie, conform prevederilor OUG 92/2021. La intocmirea acestei evidente se vor incluse stocurile de la incepul si sfarsitul perioadei de raportare. Evidenta transmisa la APM Constanta se va intocmi si transmite anual si va contine datele si informatiile prevazute la art.48 din OUG 92/2021, alin (1). Evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani;

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

## 11.3 GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

- Achizitionarea substantelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaza fisa cu date de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, sanatatii si asigurarea securitatii la locul de munca.

- Recipientii sau ambalajele substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- Prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport si depozitare;

- Sa fie etichetate in conformitate cu prevederile legale;

- Se vor respecta prevederile Legii nr.122/2002 pentru aprobarea OUG nr.48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase si ale HG nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatilor de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.

- Operatorul va utiliza informatiile din fisele cu date de securitate ale substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate in instalatie, reactualizate, cnform regulamentelor europene, pentru gestionarea corespunzatoare a acestora.

- Se vor lua urmatoarele masuri generale:

- Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face in conditii de siguranta, tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;

- Spatiile de depozitare vor avea asgurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, nu vor avea racord la canalizare, vor fi bine aerisite, protejate impotriva accesului neautorizat.

- Gestiunea acestor substante se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuie luate in cazul unui accident.

- Se vor folosi echipamente de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii.

- Alte acte normative ce trebuiesc respectate:

- Legea nr. 360/2003 (r) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 (CLP).

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

# INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA,  SIGURANTA  INSTALATIEI

12.1 Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase, dar, prin cantitatile prezente, nu intra sub incidenta Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.2 Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Operatorul instalatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.1.1.Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Toate persoanele care desfasoara o activitate in ferma trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

12.1.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

-organizarea activitatilor in ferma (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.1.4 Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.1.5. Operatorul instalatiei asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.2.Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

12.3 Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice fara intarziere prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Operatorul instalatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul instalatiei va anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara;

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Operatorul instalatiei trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1  Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1 Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea competenta de protective a mediului.

13.1.2 Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice in vigoare.

13.1.3 Operatorul instalatiei trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

13.1.4 Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, autorizate, pe baza de contract, cu personal calificat.

13.1.5 Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

13.1.6 Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

13.1.7 Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii autoritatilor de mediu.

13.2 Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia din tehnicile indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 24 si pct.4.9.1 Tehnici de monitorizare a excretiilor de azot si fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total. |  |  |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. |  |  |

### 13.3  Monitorizatea emisiilor in AER

### Monitorizarea emisiilor gazoase se va realiza conform SR EN 15259/2008 “Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de masurare.

### 13.3.1 Emisii din surse fixe, dirijate

### In conditii normale de functionare, concentratiile poluantilor din gazele arse evacuate pe cosul incineratorului nu vor depasi valorile limita de emisie prevazute de Ordinul 462/1993.

| Instalatia | Sursa | Indicator analizat conform AIM | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | Incinerarea cadavrelor de pasari | pulberi | Cos incinerator cu H=4,5 m si Dn=250mm | anual | SR EN 13284/1,2-0,2 |
|  |  | CO |  |  | SR EN 15058/2017 |
|  |  | SO2 |  |  | SR EN 14791/2017 |
|  |  | NOx |  |  | SR EN 14792/2017 |

### Raportul de incercare trebuie sa aiba un continut minim de informatii prevazute in SR ISO 10396:2008 Emisii de la surse fixe. Prelevarea pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare (pct.8).

### La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si debitele masice, continutul de umiditate, viteza si temperatura gazelor.

### Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

### Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile, rezultatele masuratorilor vor fi recalculate pentru conditii standard 293K si 101,3 kPa.

### 13.3.2 Emisii din surse fixe, nedirijate

### In conformitate cu prevederile Deciziei (UE) 2017/302, operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

### Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer, prin utilizarea urmatoarelor tehnici:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 25 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor si Legea nr.112/2009 |
|  | Calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. |  |  |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie |  |  |

### Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale prin utilizarea uneia din urmatoarele tehnici:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, nationale sau internationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 27 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie |  |  |

### 13.3.3

### Monitorizarea calitatii aerului

## Pana la aparitia legislatiei specifice, monitorizarea mirosului se va face prin analiza concentratiilor de amoniac in aerul ambiental, la limita incintei fermei, pe directia receptorilor sensibili din vecinatate (zona rezidentiala a localitatii Satu Nou ) si compararea cu limitele stabilite prin STAS nr. 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

| Parametru | Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | La limita amplasamentului, pe latura vestica (platforma de dejectii) | De doua ori pe an:Anual - o prelevare in perioada iulie-august - o prelevarea in perioada decembrie-februarie | STAS 10812/76 |
| H2S | In zona receptorilor sensibili | La solicitare in situatia existentei reclamatiilor/ la solicitarea APM Constanta sau/si GNM-CJ C-ta | STAS 10814/76 |

## - Cantitatea de poluanti emisi in aer și raportata pentru EPRTR se va calcula conform metodologiei Ghid EPRTR.

-  In cazul functionarii necorespuzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

- Sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea, in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- Sa notifice in cel mai scurt timp autoritatile de mediu in legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevazuta pentru repunerea in functiune a instalatiei/echipamentului de depoluare, perioada in care a functionat fara sistem de depoluare;

- Sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea acesteia.

-  Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare, altele decat cele normale, ale instalatiilor de depoluare/evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect, descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare  fara instalatie de retinere  poluanti, data repunerii in functiune).

## -  In conformitate cu prevederile Legii 123/2020, operatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare in vederea diminuarii disconfortului olfactiv produs. In acest sens, in cazul existentei unor reclamatii, operatorul instalatiei va implementa un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, dupa stabilirea continutului acestuia prin hotarare a Guvernului ai dupa aprobarea metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv.

## Planul de gestionare a disconfortului olfactiv va fi avizat de autoritatea de sanatate publica, autoritatea competenta pentru protectia mediului și/sau de catre autoritatea administratiei publice locale, după caz.

## 13.4 Monitorizarea emisiilor in APA

13.4.1 Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice, evacuate prin vidanjare precum si a apelor pluviale colectate in bazinul LAGUNA, se va efectua conform prevederilor din tabelul de mai jos, prin laboratoare acreditate RENAR:

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizati | Metoda de incercare | Frecventa de prelevare probe si analizǎ indicatori | VLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bazinele vidanjabile pentru apa uzatǎ menajerǎ si tehnologica | pH | SR ISO10523/2012 | La fiecare vidanjare | Conform NTPA 002/2005 |
|  | MTS | SR EN 872-2005 |  |  |
|  | CCO-Cr | SR ISO 6060-1996 |  |  |
|  | CBO5 | SR EN 1899/2-2002 |  |  |
|  | azot amoniacal | SR ISO 7150-1/2001 |  |  |
|  | fosfor total | SR EN ISO 6878-2005 |  |  |
|  | detergenti sintetici biodegradabili | SR EN 903/2003 |  |  |
|  | substante extractibile cu solventi organici | SR 7587/1996 |  |  |
| Bazinul pentru ape pluviale - LAGUNA | pH | SR ISO10523/2012 | anual | Conform NTPA 001/2005 |
|  | MTS | SR EN 872-2005 |  |  |
|  | CCO-Cr | SR ISO 6060-1996 |  |  |
|  | CBO5 | SR EN 1899/2-2002 |  |  |
|  | azot amoniacal | SR ISO 7150-1/2001 |  |  |
|  | fosfor total | SR EN ISO 6878-2005 |  |  |

- Pentru umectarea dejectiilor depozitate pe platforma de dejectii, se va folosi apa din bazinul pentru ape pluviale.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

- In situatia in care analizele sau observatiile indica contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depasirea indicatorilor de calitate autorizati ai apelor uzate evacuate, peste valorile limita de emisie prevazute in legislatia in vigoare si/sau autorizatia integrata de mediu, operatorul instalatiei are obligatia::

- realizeze imediat o investigatie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul autoritatii competente de mediu, cat mai repede posibil.

- Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

## 13.4.2 Monitorizarea calitatii apei subterane

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice pe amplasament exista doua foraje de observatie F1 si F2.

In cazul depasirii semnificative a valorii parametrilor monitorizati,fata de nivelurile de referinta stabilité la pct.10.3, se vor repeta analizele, se vor stabili cauzele si se vor lua masurile de remediere ce se impun. Frecventa de monitorizare si standardele aplicate vor fi cele prevazute in tabelul urmator :

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- |
| - foraj de monitorizare F1 (aval) - adancime H1=30 m Coordonatele forajului in sistem STEREO 1970: X=311903.372; Y=758558.579 - foraj de monitorizare F2 (amonte) – adancime H2=20 m. Coordonatele forajului in sistem STEREO 1970: X=311957.065; Y=758353.381 | pH | semestrial | SR ISO10523/2012 |
|  | Azot total |  | SR EN ISO 11905-1:2003 |
|  | Azot amoniacal |  | SR EN ISO 11732:2005 |
|  | Fosfor total |  | SR EN ISO 6878/2005 |

13.5  Monitorizarea SOLULUI/SUBSOLULUI

### In vederea analizarii influentei activitatii desfasurate asupra calitatii solului de pe amplasamentul fermei avicole, se va realiza monitorizarea la indicatorii de calitate si cu frecventa mentionata in tabelul de mai jos:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de analiza | Metode de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| PDS-platforma de stocare dejectii HS-intre grupurile de hale H6÷H10 si H14÷H16 (zona ventilatie hale) | pH | O data la doi ani, de la data actualizarii AIM (cu incepere din luna noiembrie 2021) | ISO 10390/2015 |
|  | Cu |  | SR ISO 11047-99 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047-99 |
|  | Azotiti |  | STAS 7184-7/1987 ISO 26777/2002 si erata ISO 26777:2002/C91-2006 |
|  | Fosfat total |  | STAS 7184-7/1987 HACH 8178;HACH 8190 |

## Monitorizarea deseurilor

## 13.6.1. Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind evidenta gestiunii deseurilor si ale HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile ulterioare.

Operatorul instalatiei are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Registrul va continue datele mentionate la art.48 alin (1) din OUG 92/2021.

## Aceste date trebuie raportate la APM Constanta, ca parte a RAM si separat, ca gestiune, pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare.

13.6.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

Raportatea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.7 Monitorizarea zgomotului

13.7.1 Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

13.7.2 In situatia existentei reclamatiilor, la solicitarea APM Constanta sau GNM -CJ Constanta, se vor face monitorizari suplimentare ale zgomotului, la limita amplasamentului si/sau in zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate).

| Punct de monitorizare | Parametru L AeqT | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, pe latura vestica (platforma de dejectii) | 65 dB | Anual In situatia existentei reclamatiilor, la solicitarea APM/GNM | SR ISO 1996-2:2018 |

# Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

# Operatorul instalatiei va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# Monitorizare tehnologica

13.9.1 In conformitate cu prevederile  Deciziei 2017/302: BAT 29, operatorul va monitoriza urmatorii parametri ai procesului, cel putin o data pe an:

- Consumul de apa

- Consumul de energie electrica

- Consumul de combustibil

- Intrarile/iesirile de pui, inclusive mortalitatile

- Consumul de furaje

- Generarea de dejectii animaliere

13.9.2 Rezultatele monitorizarii tehnologice vor fi incluse in Raportul anual de mediu.

# Monitorizare post – inchidere

# 13.10.1 In cazul incetarii definitive a activitatii, vor fi realizate si urmarite actiunile, conform Planului de inchidere.

# 13.10.2 Se vor respecta prevederile art.22 alin 6 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv se va evalua starea de contaminare a solului si a apelor subterane, in conformitate cu punctele 13.4 si 13.5 din prezenta Autorizatie integrata de mediu.

# 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea societatii AVICOLA MEDGIDIA  S.R.L.,  in Registrul Public conform cerintelor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr.123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

9. Operatorul instalatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si operatorul instalatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarile autoritatilor de mediu si ale operatorului

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care operatorul instalatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul instalatiei care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE operatorul instalatiei are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul instalatiei trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul instalatiei trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul instalatiei are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

Cantitatile anuale de poluanti emisi din activitatea de transport se calculeaza folosind metodologia EMEP-CORINAIR. In acest scop se va tine evidenta lunara a consumului de combustibili.

14.3 In baza ordinului MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă, operatorul va completa datele necesare in aplicatia F2 - SIM Inventar Emisii, in toate chestionarele aferente activitatii pe care o desfasoara.

  - Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici;

- planul de management al dejectiilor;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului (daca exista) şi modul de rezolvare a acestora;

- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu;

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare ;

- inventar privind substantele chimice/amestecurile de substante utilizate;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă.

14.5 Mod de raportare

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Pana la 01 februarie al fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Pana la 30 aprilie al fiecarui an pentru anul anterior |
| Raport „Inventar emisii” – in aplicatia F2 SIM | Anual | La termenul solicitat de APM in functie de momentul deschiderii sesiunii de raportare, pentru anul anterior |
| Raportarea conform Regulamentului CE nr.1272/2008 a Parlamentului European si a Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor | La orice solicitare a autoritatii de mediu | La solicitatea autoritatii de mediu (pe suport de hartie si in SIM/SCP) si ca parte a R.A.M |
| Raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform art.48 din OUG 92/2021 | Anual | Pana la data de 15 martie, in format letric si electronic (in SIM/Deseuri) |
| Raportarea uleiurilor uzate, conform prevederilor art.49(9) din OUG 92/2021 | Anual | Pana la data de 30 aprilie, in format letric si in format electronic (SIM), la solicitarea APM Constanta, cu respectarea termenelor ce vor fi comunicate |
| Raportarea inventarului substantelor chimice urtilizate pe amplasament | Anual | La solicitarea APM Constanta |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 2(doua) de ore de la producerea incidentului, conform Deciziei ANPM cu privire la asigurarea fluxului informational - decizional de avertizare/alarmare in cazul producerii unor situatii de urgenta, aferenta Ordinului 2579/2012 |
| Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu | Anual | Parte a RAM, pana la 01 februarie al fiecarui an |
| Plan de inchidere a amplasamentului in cazul incetarii temporare sau definitive a unei parti din instalatie | - | La data producerii |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer (inclusiv calcularea emisiilor, conform BAT) | Anual | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata tehnologica/apa pluviala (bazin LAGUNA) | Anual | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana | Semestrial | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Monitorizare sol | O data la doi ani ( in ani impari, in luna noiembrie) | Parte a RAM, pana la 01 februarie al fiecarui an |
| Reclamatii (acolo unde apar) | Ori de cate ori apar | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI

Operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 operatorul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Operatorul instalatiei va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Operatorul instalatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Operatorul instalatiei  trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Operatorul instalatiei are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, operatorul/ operatorul instalatiei are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasament, sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Operatorul instalatiei are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, operatorul instalatiei are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie (cresterea efectivului de pasari) existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrari si masuri specifice de protectia mediului.

La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum si la vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea operatorului instalatiei, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 15 alin. (2). In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Avand in vedere situatia existenta la S.C. AVICOLA MEDGIDIA S.R.L., dupa oprirea activitatii, se impune luarea urmatoarelor masuri:

- Punerea in siguranta a instalatiilor;

- Oprirea alimentarii cu energie electrica  si apa industriala;

- Golirea tuturor instalatiilor;

- Eliminarea completa, in deplina siguranta, a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea lor la unitati specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deseurilor generate in spatii amenajate si valorificarea/eliminarea lor corespunzatoare prin firme autorizate;

- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului si a apei subterane si compararea rezultatelor cu valorile determinate in cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea si demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase si neferoase, precum si cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societati autorizate;

- Ecologizarea intregului amplasament, dupa dezafectarea tuturor instalatiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului si mentionarea intr-un registru de evidenta a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;

- Anuntarea oricarui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de inchidere al instalatiei.

## In cazul inchiderii definitive a intregii instalatii sau a unor parti de instalatie, operatorul instalatiei trebuie sa elaboreze un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. Nr. 36/2004

## Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

## planurile tuturor conductelor si rezervoarelor subterane,

## orice masura specifica pentru prevenirea poluarii apei, aerului si solului

## acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deseurilor,

## masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in aplicare si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a operatorului instalatiei.

## La incetarea activitatii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologica asupra solului pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricaror remedieri in vederea aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatii cu impact semnificativ asupra mediului.

# GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza ori detine controlul total sau partial asupra instalatiei ori a instalatiei de ardere sau a instalatiei de incinerare a deseurilor ori a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau, asa cum este prevazut in legislatia nationala, careia i s-a delegat puterea economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei - Conform art.3 pct.15 lit o) din Legea nr. 278/2013. |
| Cele mai bune tehnici disponibile -BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile – Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| Decizia (UE) 2017/302 | DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie | O unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr.1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare - Conform art.3 pct.3 lit c) din Legea nr. 278/2013. |
| Emisie | Evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei - Conform art.3 pct.4 lit d) din Legea nr. 278/2013 |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia - Conform art.3 pct.2 lit b) din Legea nr. 278/2013 |
| Valori limita de emisie – VLE | Masa, exprimata prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp - Conform art.3 pct.5 lit e) din Legea nr. 278/2013 |
| Modificare substantiala | O modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului - Conform art.3 pct.9 lit i) din Legea nr. 278/2013 |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Eliminare | Orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.17. |
| Valorificare | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.36. |
| RAM | Raport Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |

ANEXA  I – PLANURI DE INCADRARE IN ZONA SI DE AMPLASAMENT

Fig. 1 - Plan incadrare in zona – AVICOLA MEDGIDIA  S.R.L.

Fig.2 - Plan de amplasament -  AVICOLA MEDGIDIA  S.R.L.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalatiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod postal /Cod tara |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principala |  |
| Volumul productiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numarul instalatiilor |  |
| Numarul orelor de functionare pe an |  |
| Numarul angajatilor |  |
| Numarul autorizatiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de masura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Productie

| Tip produs | Unitate de masura | Productie maxima proiectata | Productie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie si combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizati | Continutul de sulf | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamatii

| Reclamatii de mediu | Numar | Solutionare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamatii primite |  |  |  |
| Reclamatii care cer o actiune corectiva |  |  |  |
| Categorii de reclamatii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terti | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana |  |  |  |
| Apa de suprafata |  |  |  |
| Apa municipala |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Cos | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafata in adancime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/ kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/Kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l) | Valoarea masurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |