MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU

EXTINDERE DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI INDUSTRIALE OVIDIU – JUD. CONSTANTA  - CU CELULA A VIII –A

in conformitate cu anexa la Ordinul Ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor” Conform Legea 292/2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

“ EXTINDERE DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI INDUSTRIALE OVIDIU – JUD. CONSTANTA – CU CELULA A VIII - A”

II. TITULAR:

-Numele companiei : TRACON SRL;

-sediul in Braila, str. Vapoarelor nr. 21 judetul Braila;

-telefon: 0239.611.588;

-fax:       0239.613.929;

-e-mail: office@tracon.ro;

-persoana de contact: Gina Cireasa – Sef Serviciu Protectia Mediului;

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI

Depozitul ecologic pentru deseuri menajere si industriale (D.E.D.M.I.) Ovidiu este amplasat in extravilanul orasului Ovidiu, judetul Constanta, pe un teren in suprafata totala de 32,70 ha situat pe malul stang al canalului Poarta Alba-Midia Navodari la o distanta de aproximativ 500 m, in apropiere de drumul european E60.

Accesul in depozit se face pe un drum secundar care face legatura cu drumul european E60 in apropierea podului peste canalul Poarta Alba-Midia Navodari.

Amplasamentul D.E.D.M.I. Ovidiu, ce ocupa suprafata de 32,70 ha, este situat in partea de nord-vest a orasului Ovidiu, in Zona industriala, fiind gandit de catre proiectantul initial al depozitului (in anul 1994) a fi compartimentat in 9 potentiale celule de depozitare.

Tab.1 - Inventar de coordonate contur amplasament in sistem Stereo 70

| Pct. | X | Y | Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314438,65 | 781872,37 | 6 | 315067,89 | 781708,50 |
| 2 | 314397,12 | 781690,38 | 7 | 315002,61 | 781749,66 |
| 3 | 314633,77 | 781517,26 | 8 | 314994,07 | 781774,88 |
| 4 | 314802,82 | 781467,14 | 9 | 314796,73 | 781975,93 |
| 5 | 315069,21 | 781694,10 | 10 | 314648,66 | 782015,65 |

Conform planului de incadrare in zona (fig.1), vecinatatile depozitului Ovidiu sunt urmatoarele:

- Nord:  teren agricol (teren viran);

- Vest:   teren agricol;

- Sud:   Canalul Poarta Alba - Midia Navodari (la aprox. 500 m);

- Est:    depozite de  pamant/argila din excavatiiie pentru Canalul Poarta Alba - Midia Navodari si cariera de calcar Ovidiu.

Figura Error! No text of specified style in document.-1 Imagini ale depozitului conform Cristian

Fig. 1 - Pozitia amplasamentului DEDMI Ovidiu fata de localitatile invecinate

Distantele fata de principalele localitati si alte obiective din zona sunt urmatoarele:

- satul Culmea la cca. 6,25 km sud-vest;

- satul Poiana la cca.6,48 km sud;

- satul Oituz la cca. 5,77 km nord;

- municipiul Constanta (cartier Palazu) la cca.7 km sud-est;

- orasul Navodari la cca.7,33 km nord-est;

- Canalul Poarta Alba-Midia Navodari la cca.500 m sud;

- Cariera de calcar Ovidiu la cca. 2 km est;

- Lacul Siutghiol la cca 3,5 km est.

Obiectivul este racordat la urmatoarele drumuri judetene si nationale :

•	DN 22 ce traverseaza intreg judetul pe directia N-S;

•	DN 2A care asigura o legatura inter-regionala pe directia NV - SE;

•	DC87 si DC 88 ce asigura legaturi catre V si E de-a lungul Canalului Poarta Alba-Midia Navodari.

Depozitul ecologic a fost realizat pe un teren aflat in zona unor depozite din excavatii argiloase realizate in timpul constructiei Canalului Dunare–Marea Neagra, iar structura litologica a terenului garanteaza o impermeabilizare deosebita.

Celulele ce compun depozitul sunt situate la o inaltime de peste 55 m fata de nivelul apei in canalul Poarta Alba-Midia Navodari. Nivelul apei in canal este de  +7,5 mNMN.

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, distantele minime de protectie sanitara impuse intre teritoriile protejate si depozitele controlate de deseuri periculoase si nepericuloase, este de min. 1000 m.

REGIMUL JURIDIC

Terenul pe care se dezvolta D.E.D.M.I. Ovidiu, in suprafata totala de 32,70 ha, este concesionat de catre S.C. TRACON S.R.L. conform urmatoarelor documente :

-	contract de concesiune nr.3139 din 11.10.1994;

-	act aditional nr.1 la contractul de concesiune;

-	incheiere – rezolutie nr.1937 / 30.09.1999 la dosarul nr.1957/21.09.1999 de catre Judecatorul delegat de Tribunalul Judetean Braila la Oficiul Registrului Comertului al Judetului Braila de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila;

-	proces verbal nr.1680 din 23.03.1995;

Conform incheierii nr.12055 din 14.10.2003 emisa de Judecatoria Constanta - Biroul de Carte Funciara, terenul in suprafata de 99916.73 mp a fost inscris in Cartea Funciara nr.1100 a orasului Ovidiu, actualmente CF nr.107208-C2 cu numarul cadastral 429.

Conform incheierii nr.19727 din 13.01.2004 emisa de Judecatoria Constanta - Biroul de Carte Funciara, restul terenului concesionat in suprafata de 227083,36 mp a fost inscris in Cartea Funciara nr.82 speciala a orasului Ovidiu, actualmente CF nr.100035 cu numarul cadastral 486.

Inscrierile s-au facut pe baza documentatiilor de cadastru intocmite de S.C. TOPOGRAFICA S.R.L., ing. Valculescu Petre – persoana autorizata si inregistrate la O.C.P.I. Constanta la numerele 11782/24.06.2003 si 22413/31.10.2003.

Suprafata concesionata este amplasata in localitatea Ovidiu – zona industriala, la cca.3 km NV de zona locuita a orasului, la aproximativ 500 m distanta de canalul Poarta Alba – Midia Navodari.

REGIMUL ECONOMIC

In cadrul depozitului ecologic amplasat pe acest teren, se depoziteaza si se  neutralizeaza deseuri menajere si industriale asimilabile cu cele menajere din anul 1995, de la punerea in functiune a depozitului, respectiv deschiderea celulei nr. 1. Totodata se asigura monitorizarea celulelor 1÷6 existente care au fost inchise provizoriu dar si a celulei nr.7 aflata in exploatare.

Scopul lucrarii este asigurarea depozitarii deseurilor menajere si industriale asimilabile acestora pentru judetul Constanta in conditii ecologice, cu respectarea Ordonantei nr. 2/2021 – privind depozitarea deseurilor cat si Ordinul MMGA 757/2004 – Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, ca urmare a faptului ca spatiul de depozitare a deseurilor in Celula 7 se apropie de procentul de 75% grad de incarcare.

Organizarea tehnica a depozitului, utilitatile

Structural, amplasamentul are următoarele componente:

- Zona de depozitare a deșeurilor;

- Zona de servicii și administrativă.

Depozitul are în componență următoarele instalații și echipamente fixe principale:

- pavilion administrativ care conține două birouri, sală de mese, vestiar, grupuri sanitare;

- instalatie electronica de cantarire

- 2 poduri basculă de 60 to, lungime 15 m, conectate la computerul din cabina cântar, unde se înregistrează cantitatea de deșeuri intrată pentru depozitare;

- Hală pentru garaj și atelier întreținere, revizii și reparații pentru utilajele in dotare;

- Stație alimentare cu combustibil lichid,

- Depozit subteran de combustibil lichid  aflat in conservare

- Rezervor suprateran pentru GPL, cu capacitatea de 1500 l, amplasat pe suprafață betonată;

- 4 foraje de observatie;

- Rețea de canalizare menajeră și bazin betonat vidanjabil cu V= 10 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere;

- Stație de epurare tip PALL monobloc, cu osmoză inversă pentru tratarea levigatului cu doua bazine pentru colectarea levigatului si un bazin pentru permeat;

- Sistem de colectare si ardere activa a biogazului Geko 500 mc/h

- Contaminometru tip RDS 80

- Sistem supraveghere video

- Platformă betonată de descărcare a autogunoierelor;

- Bașă de dezinfecție a autovehiculelor pe sensul de ieșire din depozit;

- Bazin rezerva incendiu, 2 hidranti exteriori

- Drumuri de acces interioare;

- Gard imprejmuire incinta, porti de acces

- Post TRAFO

- Spații verzi.

Celula 8 face parte din ansamblul de depozitare compus din 9 celule de diferite dimensiuni, impuse de forma terenului.

Extinderea urmareste crearea celei de a VIII-a celule, cu suprafata construita de 3,80 ha din care suprafata utila indiguita de aproximativ 3.08 ha; capacitatea de depozitare va fi de aproximativ 660.000 mc, respectiv 1.089.000 to pentru un grad de compactare de 1,65 to/mc.

Perioada estimata de functionare a celulei nr. 8 este de 4 ani (sem.II 2022 – sem.II 2026) pe baza istoricului cantitatilor de deseuri intrate in depozit, a prognozei cantitatilor de deseuri acceptate la depozitare in conditiile respectarii prevederilor Ordonantei nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor, PJGD 2020-2025 Constanta, precum si a implementarii SMID Constanta.

660.000 mc x 1,65 to/mc : 260.000 to depozitate/an(estimat) ≈ 4 ani

Natura si provenienta deseurilor receptionate

DEDMI Ovidiu asigura depozitarea deseurilor menajere si a altor deseuri care prin natura lor sau compozitie sunt similare cu deseurile menajere si industriale nepericuloase provenite din municipiul Constanta, orasele Ovidiu, Navodari si alte localitati din jud. Constanta – conform listei codurilor de deseuri ce pot fi depozitate, parte integranta a Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 5 din 21.08.2017, actualizata la data de 12.08.2019 si a accepturilor APM Constanta.

Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat

20 01 01 	hartie si carton

20 01 08  	deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

20 01 10	îmbracaminte

20 01 11	textile

20 01 25  	uleiuri si grasimi comestibile

20 01 38	lemnul, altul decat cel specificat la 20 01 37*

20 01 39	materiale plastice

20 01 40 	metale

20 01 41 	 deseuri de la curatatul cosurilor

20 02 01  	deseuri biodegradabile

20 02 03  	deseuri nebiodegradabile

20 03 01  	deseuri municipale amestecate

20 03 02  	deseuri din piete

20 03 03  	deseuri stradale

20 03 04  	namoluri din fosele septice

20 03 06 	deseuri de la curăţarea canalizării

20 03 07  	deseuri voluminoase

19 05 01  	fracţie necompostată din deşeurile municipale similare

19 08 01	deseuri retinute pe site

19 08 02	deseuri de la deznisipatoare

19 12 12	Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

Pe terenul de constructii unde in prezent functioneaza Celula 7 si sunt inchise provizoriu un numar de alte 6 celule pentru depozitarea deseurilor menajere si industriale asimilabile deseurilor menajere, se va amenaja CELULA 8, cu aceeasi destinatie, care face parte dintr-un ansamblu de depozitare compus din 9 celule de diferite dimensiuni, impuse de forma terenului si ergonomia folosirii acestuia.

Modul de tratare a deseurilor:

Modul de tratare a deseurilor in cadrul DEDMI Ovidiu se realizeaza prin operatiuni de eliminare a acestora in cadrul celulei de depozitare aflate in operare, parcurgand o serie de procese fizico – mecanice (depozitare, impingere, uniformizarea suprafetei celulei astfel incat sa fie acoperita intreaga celula, compactarea deseurilor si maruntirea acestora, acoperirea periodica cu deseuri inerte sau pamant, etc) in scopul reducerii volumului deseurilor si realizarea umplerii progresive si eficiente a celulei in operare.

Deșeurile sunt impinse, nivelate si asezate in straturi succesive, cu ajutorul buldozerelor cu lama. Ulterior, sunt compactate cu utilaje terasiere speciale (cu picior de oaie greu), care sparg, maruntesc și fărâmițează masa deșeurilor odata cu compactarea, mărind suprafața specifica a acestora, implicit densitatea, si-n acest fel realizând o accelerare a procesului de biodegradare. Totodata are loc o reducere a volumului deșeurilor și o creștere a densității acestora.

Straturile succesive se acoperă prin pudrare consistenta cu materiale inerte, după atingerea unei grosimi de 0,5 m-1,0m.

Activitatea principală de neutralizare a deșeurilor prin depozitare finală impune și desfășurarea unor activități anexe:

- captarea și tratarea levigatului;

-colectarea permeatului

- colectarea și vidanjarea apelor uzate menajere;

- salubrizarea si igienizarea periodica a amplasamentului.

In vederea functionarii corespunzatoare sunt folosite utilaje pentru tratarea si depozitarea deseurilor, astfel:

- buldozere – distribuirea deseurilor, aplicarea straturilor de acoperire, nivelarea suprafetei celulei, realizarea drumurilor in interiorul depozitului;

- incarcatoare frontale – distribuirea deseurilor, preluarea si incarcarea deseurilor neacceptate spre depozitarea finala, lucrari reduse de nivelare, curatarea drumurilor interioare;

- compactoare picior de oaie – compactarea deseurilor menajere si a celor voluminoase, maruntirea deseurilor pe intreaga suprafata a celulei de depozitare;

- buldoexcavatoare – realizarea bazei celulei, drumurilor si instalatiilor de drenaj, realizarea impermeabilizarii suprafetei celulei.

In functie de fluxul de deseuri si activitatile din depozit se suplimenteaza numarul de utilaje, pentru realizarea tuturor procedurilor de functionare optima si eficienta a depozitului.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, „Legea privind calitatea in constructii”, cu respectarea „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr.31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din anexa nr. 3 privind „Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor”.

Categoria de importanta este  „C”, clasa de importanta III.

Accesul auto se va face din drumul pietruit existent si prin amenajarea unei platforme pe o lungime de cca.35 m.

Constructiile anexe si instalatiile existente care deservesc Celula 7, vor deservi si Celula 8.

Date constructive

Extinderea depozitului ecologic pentru deseuri menajere si industriale, urmareste executarea celei de-a 8-a celule, din cele 9 (noua) celule preconizate a fi construite, de diferite dimensiuni impuse de forma terenului. Celula 8 este separata de celelalte celule si de restul terenului prin diguri de compartimentare din pamanturi coezive rezultate din excavatiile de pe amplasamentul viitoarei celule nr.8.

Informatii detaliate privind caracteristicile geometrice ale celulei nr.8

- lungime medie baza celula	 		= 137,00 m

- latime medie baza celula			= 119,50 m

- inaltime medie interioara			=   18,00 m

- lungime medie la coronament interior 	= 188,50 m

- latime medie la coronament interior 	= 164,00 m

- lungime medie la coronament exterior 	= 199,50 m

- latime medie la coronament exterior 	= 175,00 m

- lungime coronament la interior 		= 643,00 m

- lungime coronament la exterior 		= 679,00 m

- latime medie coronament dig perimetral	=     5,00 m

- suprafata construita                              	= 3,80 ha

- suprafata utila indiguita                          	= 3.08 ha

Activitatea principala este de depozitare si tratare finala a deseurilor menajere si industriale asimilabile cu cele menajere.

Lucrari propuse pentru Celula a VIII-a

a) - realizarea unui dig de separatie pe latura de est intre Celulele 3, 4 si 5 si viitoarea Celula 8 cu lungimea de aproximativ 200 m (lungimea totala a digului este 657.04m), inaltimea variabila in functie de geometria terenului, latime coronament 5,00 m si pante taluze spre interiorul celulei de 2:3, realizat din argila compactata cu γmin = 1,65 t/m3. Pamantul necesar executarii digului este obtinut prin sistematizarea pe verticala a gropii celulei;

b) - realizarea de diguri perimetrale pe laturile de nord, vest si sud cu lungimea totala de 657.04 m, inaltimea variabila in functie de geometria terenului, latime coronament 5,00 m si pante taluze spre interiorul celulei de 2:3, realizate din argila compactata cu γmin = 1,65 t/m3. Pamantul necesar executarii digurilor este obtinut prin sistematizarea pe verticala a gropii celulei;

c) - asternerea la baza celulei a unui strat de argila cu grosimea minima de 0,75 m (0,25 x 3 straturi), care va fi compactat cu utilaje terasiere (γ = 1,65 t/m);

d) - crearea la baza celulei a pantelor necesare drenarii atat a lichidului de fermentatie (levigat) cat si a apelor meteorice care vor cadea pe suprafata Celulei 8. Pantele transversale  vor fi de 1,00% si pantele longitudinale vor fi  de 1,00%;

e) - realizarea unui sant perimetral din pamant pentru preluarea apelor pluviale, cu sectiune trapezoidala, latimea bazei mici de 0,50 m, latimea bazei mari de min. 1,50 m si adancimea variabila h ≥ 0,50m;  santul a fost prevazut la exterior, la baza digurilor perimetrale spre partea de nord-est. Pe partea vestica, terenul se va amenaja asfel incat apele pluviale care cad pe suprafata digului sa se scurga in interiorul incintei, iar pe suprafata aflata dupa limita de proprietate apele pluviale se scurg gravitational catre santul existent;

f) - realizarea sistemului de impermeabilizare se va face conform cu varianta de impermeabilizare 3.1.3 (a) din Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor - Ordin nr.757/2004, cu folie (geomembrana) PEHD de 2,0 mm grosime ce se va pozitiona pe umplutura de argila amenajata (3 str. x 25 cm), nivelata si compactata, dublata local pe traseul conductelor retelei de drenaj pentru levigat cu o folie PEHD de 1,0 mm grosime;

Coronamentul digului de separatie dintre celulele 8 si 3, 4, 5 se va desface cu atentie pentru evitarea degradarii geomembranei in zona de ancorare si se va reface in intregime prin compactare. Portiunea de geomembrana de ancorare din digul de separatie existent, desprinsa din coronament, se va suda de geomembrana din celula 8;

g) - la baza celulei, geomembranele se protejeaza cu geotextil de 1000 gr/m2, iar peste geotextil se aseaza un strat de drenaj aferent etansarii sintetice din pietris de rau spalat cu diametrul de 16-32 mm, in grosime de 0,50 m;

h) - construirea unei retele de drenaj din tuburi perforate PEHD, cu DN 250, PN10, cu fante numai pe 2/3 din sectiunea transversala, asezata pe fundul celulei, peste geomembrane PEHD de 2,0 mm si 1,0 mm grosime si geotextile de 1000 gr/m2. Tuburile se pozeaza deasupra sistemului de etansare a bazei celulei, in stratul  de drenaj cu h=50 cm format din pietris 16/32 mm. Grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor va avea cel putin 50 cm;

i) - realizarea puturilor colectoare in numar de 9 : 6 puturi pentru levigat din tuburi prefabricate de beton armat cu latura interioara de 1,00 m si 3 puturi pentru gazul de depozit. Caminele sistemului de drenaj se ridica concomitent cu umplerea celulei si au rolul de colectare si mentinere la un nivel minim a levigatului de unde este scos cu o pompa de epuisment si trimis catre bazinul de stocare levigat. Bazinul de stocare are rol de omogenizare a levigatului cat si rol de predecantare (decantare grosiera). Caminele au ca fundatie cate o dala din beton prefabricat de 2,0 x 2,0 m asezata pe un strat de nisip de 10 cm, iar folia PEHD si protectia cu geotextil a acesteia sunt dublate pe zona de asezare. Puturile de gaz de depozit se constituie efectiv atunci cand inaltimea deseurilor ajunge sa depaseasca inaltimea de depozitare de 4 m si se inalta pe parcursul depozitarii, conform normativului 757/2004;

j) - epurarea levigatului colectat intr-o statie de tratare proprie, modulara de tip PALL, care functioneaza pe principiul osmozei inverse, in doua trepte;

k) - stocarea apei epurate intr-un bazin de stocare cu V = 500 mc si utilizarea ei ca rezerva intangibila de incendiu, pentru stropit platforme si spatii verzi;

l) - accesul auto prevazut incepe dintr-un drum pietruit existent si se racordeaza cu platforma din beton proiectata a Celulei 8, are latimea de 7.00 m (cate o banda carosabila pe sens, cu latimea de 3.50m), iar structura rutiera proiectata este alcatuita din:

- 20 cm strat de uzura din beton BcR 3.5

- folie polietilena de joasa densitate

- 2 cm nisip

- 15 cm fundatie superioara din piatra sparta sau beton concasat

- 20 cm fundatie din balast

- 5 cm strat din nisip

m) - construirea rampei de descarcare deseuri in interiorul celulei se va face cu argila compactata si va avea latimea de 35.00 m si lungimea de 33.75 m, panta transversala de 46.64%;

r) - lucrari de reecologizare a depozitului prin acoperirea celulei aflate in exploatare, dupa finalizarea exploatarii acesteia, cu un strat de sustinere (egalizare) si impermeabilizare a acesteia - acoperire temporara (pentru o perioada de 3-5 ani in care au loc cele mai mari tasari), in grosime de min 0,5 m, conform subcapitolului 4.2.2.2 din Normativul 757/2004. Peste acest strat in aceasta perioada se va insamanta gazon si plantatii specifice zonei, asigurandu-se totodata si reabilitarea terenului pana la inchiderea definitiva;

s) – de asemenea, pe partea dinspre exterior a digurilor perimetrale va fi prevazut un strat de inierbare in grosime de 20 cm pentru asigurarea stabilitatii taluzului.

l) – imprejmuirea amplsamentului se continua cu gard de plasa de otel (marimea ochilor plasei 40 x 40mm).

Drumul principal de acces in depozit porneste din drumul secundar care face legatura cu drumul european E60 in apropierea podului peste canalul Poarta Alba-Midia Navodari.

Drumul de acces la celula nr.8 se va executa la limita vestica a terenului si se va racorda la drumul pietruit existent care face legatura cu drumul european E60.

Constructiile si anexele existente care deservesc Celula 7, vor deservi si Celula 8.

Pe perioada constructiei celulei si exploatarii acesteia se vor utiliza instalatiile din dotare existente.

Caracteristicile terenului de fundare

Investigarea amplasamentului s-a făcut în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021.

Identificarea şi descrierea pământurilor coezive a fost făcută conform SR EN ISO 14688- 1:2004 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere.

Clasificarea pământurilor coezive şi interpretarea rezultatelor determinărilor de laborator a fost făcută conform SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

Din analiza probelor de pământ prelevate din foraje și a informațiilor obținute din lucrările de laborator efectuate, rezultă urmatoarea stratificatie geologica pe amplasamentul celulei nr.8 :

- 0,00-6,50m: Umplutură minerală neomogenă din material coeziv (argilă prăfoasă loessoidă cafeniu gălbuie, argilă prăfoasă cafeniu roșcată, cu concrețiuni carbonatice) cu rar pietriș calcaros, cu plasticitate mare, vârtoasă;

- 6,50-7,45m: Argilă prăfoasă cafeniu închis, în bază cafenie, cu micelii de carbonaţi, vârtoasă-tare;

- 7,45-9,80m: Loess argilos cafeniu gălbui, cu micelii de carbonați, cu plasticitate mare, vârtos;

- 9,80-10,20m: Argilă prăfoasă cafenie, cu micelii de carbonați, cu plasticitate mare, vârtoasă;

- 10,20-13,80m: Loess argilos cafeniu gălbui, cu micelii de carbonați, cu rare concrețiuni carbonatice, cu plasticitate medie, vârtos;

- 13,80-15,50m: Argilă roșcată, cu pete și concrețiuni ferimanganice, cu micelii de carbonați, cu rar pietriș șistos, cu plasticitate mare, vârtoasă;

- 15,50-17,20m: Argilă cenușiu verzuie, cu pete ruginii, cu pete și concrețiuni ferimanganice, cu filme subțiri nisipoase, cu rar pietriș calcaros, cu plasticitate mare, vârtoasă;

- 17,20-20,00m: Calcar degradat, pietriș calcaros rulat, silex, în masă de argilă cenușiu verzuie, cu pete ruginii, cu cantitate mare de concrețiuni ferimanganice, cu plasticitate mare, vârtoasă-tare.

Concluziile studiului geotehnic efectuat pentru celula VIII; asigurarea terenului de fundare si a taluzelor, bariera construita Extras din studiul geotehnic intocmit de GTF PROSPECT S.R.L. si verificat la cerinta de calitate Af de catre verificatorul de proiecte dr.ing.Cornel Ciurea :

“10. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Condițiile geologice și geotehnice […] prezentate în rapoartele de încercare anexate, reprezintă o estimare a condițiilor subterane existente pe baza informațiilor obținute din lucrările de teren și de laborator efectuate.

Proiectarea celulei a 8-a, a drumurilor, a rampelor de descărcare şi a digurilor de compartimentare aferente va face obiectul unei documentaţii de proiectare de specialitate întocmite conform prevederilor din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004, cu respectarea cerinţelor din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Din cauza prezenţei în cuprinsul terenului de fundare a orizonturilor loessoide, se va acorda o atenţie deosebită calculului tasărilor. La proiectarea, execuția şi exploatarea celulei a 8-a se vor respecta şi prevederile normativului NP 125:2010.

Presiunea convenţională de bază pentru fundarea pe orizontul de umplutură minerală neomogenă se va lua pconv = 100 KPa. Valoarea presiunii convenționale corespunzătoare unei situații de proiectare se va determina utilizând valoarea de bază la care se adaugă corecţiile determinate conform Anexei D din normativul NP 112-2014.

Presiunea convenţională de bază pentru fundarea pe orizontul de loess argilos cafeniu gălbui, cu micelii de carbonați, cu rare concrețiuni carbonatice, se va lua pconv = 140 KPa. Valoarea presiunii convenționale corespunzătoare unei situații de proiectare se va determina utilizând valoarea de bază la care se adaugă corecţia determinată conform Anexei 4 din normativul NP 125-2010.

Se vor lua măsuri şi se vor executa lucrări speciale pentru evitarea degradării digurilor de compartimentare existente, adiacente viitoarei celule.

La cota excavaţiei, fundul săpăturii va fi compactat cu cilindrul vibrocompactor de minimum 14 tone care va trece de minimum 12 ori pe aceeaşi urmă. După compactarea fundului excavaţiei, se vor executa barierele impermeabile artificiale şi straturile prevăzute de normativele în vigoare cu privire la depozitarea deşeurilor.

A fost efectuat şi un calcul de estimare a stabilităţii taluzurilor digurilor de compartimentare pe baza secţiunilor longitudinale puse la dispoziţie de beneficiar şi a valorilor indicilor geotehnici prezentate anterior.

A fost folosită metoda de calcul Fellenius, care este o metodă de analiză a stabilităţii taluzurilor bazată pe discretizarea masei alunecătoare în fâşii verticale, considerând suprafeţe de cedare cilindro-circulare cu ax orizontal.

În urma acestui calcul a rezultat că stabilitatea taluzurilor este ACCEPTABILĂ.

Breviarul de calcul cu privire la stabilitatea taluzului este prezentat în anexă.

Valorile obţinute pentru factorul de siguranţă arată că ambele taluzuri sunt stabile atât în domeniul static, cât şi în domeniul dinamic.

Conform Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de terasamente Ts 1981, Vol. I, ediţia 2003, terenul natural se încadrează pentru săpătură astfel:

-	pentru săpătură manuală: teren mijlociu ÷ tare;

-	pentru săpătură mecanizată: teren de categoria II.”

Ținând cont de toate rezultatele prezentate, pământurile din terenul de fundare se clasifică conform SR EN ISO 14688-2:2005 şi NP 125:2010 astfel:

-	umplutură minerală neomogenă cu depunere necontrolată, necompactată iniţial, cu o vechime de depunere mai mare de 10-12 ani şi cu Sr>0,8, realizată din pământ mineral fin coeziv (argilă prăfoasă loessoidă cafeniu gălbuie, argilă prăfoasă cafeniu roșcată, uneori cu concrețiuni carbonatice), cu plasticitate mare, vârtos, foarte umed, cu compresibilitate medie, în amestec cu pământ mineral grosier (pietriș calcaros);

-	loess argilos cafeniu gălbui, cu micelii de carbonați, uneori cu rare concrețiuni carbonatice:  pământ mineral fin, cu coeziune nedrenată redusă-foarte redusă, cu plasticitate medie-mare, cu consistenţă vârtoasă, foarte umed, cu compresibilitate medie;

-	complex argilos (argilă prăfoasă cafenie cu micelii de carbonați, argilă roșcată / cenușiu verzuie, cu pete și concrețiuni ferimanganice, cu micelii de carbonați, uneori cu filme subțiri nisipoase şi cu rar pietriș calcaros sau şistos): pământ mineral fin, cu coeziune nedrenată ridicată-foarte ridicată, cu plasticitate mare, cu consistenţă vârtoasă, de la umed la saturat, cu compresibilitate redusă-medie;

-	calcar degradat, pietriș calcaros rulat, silex: pământ mineral grosier, necoeziv, neplastic.

Pozitia panzei freatice in amplasamentul depozitului

Extras din studiul geotehnic intocmit de GTF PROSPECT S.R.L. si verificat la cerinta de calitate Af de catre verificatorul de proiecte dr.ing.Cornel Ciurea : “Apa subterană nu a fost interceptată în forajul geotehnic .”

Adancimea maxima a forajului a fost la cota NMN +47,26.

Impermeabilizare celula

Impermeabilizarea celulei impreuna cu sistemul de drenare, captare, evacuare si epurare a levigatului, constituie una din masurile ce trebuie luate pentru a asigura protectia solului, a apelor freatice sau de suprafata, colectarea eficienta a levigatului si mentinerea acestuia la un nivel minim.

Caracteristicile barierei geologice naturala

Conform studiului geotehnic intocmit pe amplasamentul viitoarei celule VIII de GTF PROSPECT S.R.L. si verificat la cerinta de calitate Af de catre verificatorul de proiecte dr.ing.Cornel Ciurea, bariera geologica naturala existenta la fundul celulei se compune din  straturi de argile si calcar degradat ce insumeaza peste 5,00 m grosime medie.

Stratul de argila de baza are o grosime de cca.1,70 de argila cenușiu verzuie, cu pete ruginii, cu pete și concrețiuni ferimanganice, cu filme subțiri nisipoase, cu rar pietriș calcaros, cu plasticitate mare, vârtoasă, avand un coeficient de permeabilitate k = 2,26 x 10-6 cm/s = 2,26 x 10-8 m/s, peste care se afla cca.1,70 m de argila roșcată, cu pete și concrețiuni ferimanganice, cu micelii de carbonați, cu rar pietriș șistos, cu plasticitate mare, vârtoasă avand un coeficient de permeabilitate k = 2,97 x 10-6 cm/s = 2,97 x 10-8 m/s.

Sub pachetul de argile de 3,40 m grosime se gaseste calcar degradat, pietriș calcaros rulat, silex, în masă de argilă cenușiu verzuie, cu pete ruginii, cu cantitate mare de concrețiuni ferimanganice, cu plasticitate mare, vârtoasă-tare, al carui coeficient de impermeabilitate nu a mai fost determinat in cadrul studiului geotehnic.

Analizele chimice si mineralogice pentru pamanturile ce compun terenul de fundare pe zona depozitului de deseuri au fost realizate in cadrul Laboratorului Central Constructii CCF SRL din Bucuresti, laborator de grad I (autorizatie ISC nr.2055) acreditat RENAR cu certificat LI 366 si acreditat AFER cu certificat seria AL nr.566/2015.

Pe baza raportului de incercari nr.1296/15.03.2018, continutul de carbonati de calciu al pamanturilor la adancimea de fundare este de 5,43%.

Bariera construita

Pe baza rezultatelor studiului geotehnic, bariera construita conceputa sa asigure impermeabilizarea bazei consta din asocierea a doua tipuri de materiale de etansare, respectiv:

- aplicarea unui strat de argila, la fundul celulei, cu grosimea minima de 0,75 m (0,25m x 3 straturi), care va fi compactat cu utilaje terasiere (γ = 1.65 t/m) si care va constitui a doua bariera impermeabila (de siguranta) dupa folia PEHD;

- un strat de etansare din folie/geomembrana PEHD de 2 mm grosime pe intreaga suprafata a celulei si un al doilea strat de folie/geomembrana PEHD de 1 mm grosime care dubleaza doar traseul sistemului de drenaj al conductelor de la baza celulei.

Bariera construita se realizeaza dintr-o folie/geomembrana PEHD de 2 mm grosime CARBOFOL HDPE 406 2,0 s/s, produsa de firma NAUE GmBH & Co.KG din Germania, conceputa special pentru impermeabilizarea depozitelor de deseuri, si care are un coeficient mediu de permeabilitate la lichide de 10-6 m/s.

Proprietatile fizice si rezistentele mecanice ale geomembranei CARBOFOL HDPE 406 2,0 s/s, produsa de firma NAUE GmBH & Co.KG din Germania, utilizata ca bariera construita pentru celula 8 se regasesc in fisa tehnica de produs atasata prezentei adrese.

Sistemul de impermeabilizare cu folie de etansare din PEHD sau PEHD modificata, prezinta urmatoarele proprietati:

- proprietati fizice : înalta flexibilitate, rezistenta la întindere pe o axa si pe mai multe axe, înalta rezistenta la fisurile cauzate de eforturi, tehnologie de imbinare foarte buna si sigura, rezistenta la raze ultra-violete;

- proprietati biologice : rezistenta la actiunea animalelor rozatoare, rezistenta la actiunea radacinilor, rezistenta la actiunea microbiană, nu contin substante toxice care sa se dizolve şi sa actioneze asupra plantelor, pestilor, sau sa schimbe caracteristicile solului si substantelor chimice;

- proprietati chimice : buna rezistenta la actiunea substantelor chimice.

Asigurarea etansarii stratului de impermeabilizare cu geomembrana se realizeaza prin procedee de imbinare a foliei PEHD prin sudura de contact si /sau prin sudura cu adaos de material extrus.

Aceste procedee se executa conform caietului de sarcini specific acestei activitati.

Suprafata acoperita de geomembrana cuprinde suprafata fundului celulei, taluzele digurilor separatoare si perimetrale si zona de ancorare pe diguri.

Anexam documente aferente geomembranei CARBOFOL 406 HDPE 2,0 s/s produsa de Naue GmbH&Co. KG. Gasiti anexata Fisa tehnica actuala a geomembranei in care sunt prezentate valorile de referinta ale diversilor parametri relevanti ai materialului precum si standardele in baza carora acesti parametri sunt determinati, Declaratia de Performanta in conformitate cu CE, unde sunt prezentate valori ale performantelor declarate pentru material, impreuna cu standardele europene armonizate corespunzatoare aplicatiilor unde materialul se poate utiliza si Certificatul de control al productiei de fabrica, 079-CPR-20 in care sunt mentionate standardele aplicabile.

Pantele bazei depozitului

Conform planselor din proiect, nr.2 PLAN DE SISTEMATIZARE VERTICALA

- plansa nr.5.1 SECTIUNI TRANSVERSALE PRIN CELULA VIII (PT1, PT2, PT3)

- plansa nr.5.2 SECTIUNI TRANSVERSALE PRIN CELULA VIII (PT4, PT5, PT6)

panta transversala la baza celulei este de 1%, iar panta longitudinala este de 1%.

Dimensiunile relativ egale si mari ale bazei celulei `[≈ (120÷157)m x (113÷125)m] au impus adoptarea unei pante de 1% atat in profil longitudinal cat si in profil transversal intrucat o panta mai mare ar fi generat diferente de nivel intre laturile opuse de peste 1.50 m, cu implicatii asupra uniformitatii caracteristicilor pamanturilor de la baza celulei VIII.

Hidroedilitare – Sistem drenaj si aerisire

Caracteristicile zonei de amplasare

Sistemul de drenaj si aerisire se monteaza la baza celulei, pe terenul sistematizat in urma aplicarii barierei construite menite sa asigure impermeabilizarea celulei.

Sistematizarea bazei celulei asigura o panta transversala unica de 1% si o panta longitudinala unica de 1%.

Pentru amplasamentul descris mai sus avem urmatoarele caracteristici:

- realizarea unui sistem de drenaj cu filtru invers pe fundul celulei cu scopul colectarii levigatului rezultat;

- levigatul este drenat prin conductele de drenaj catre puturile colectoare in caminul de cea mai joasa cota, de unde se pompeaza si se vidanjeaza in bazinul de levigat iar de aici in statia de epurare;

- protejarea solului, subsolului si apelor freatice de actiunea resturilor lichide rezultate in urma descompunerii chimice si fizice a deseurilor depozitate, printr-un sistem de impermeabilizare constituit din strat de argila de grosime minima 0,75 m (3 straturi x 0,25 cm) si folie/geomembrana din polietilena de inalta densitate de 2 mm grosime dublata local cu geomembrana de 1,0 mm grosime – pe traseului conductelor sistemului de drenaj.

Solutia proiectata

Tehnologia executarii si exploatarii celei de-a VIII-a celule a depozitului ecologic a fost proiectata astfel:

- realizarea digurilor propuse :

  - realizarea unui dig de separatie pe latura de est intre Celulele 3, 4 si 5 si viitoarea Celula 8 cu lungimea de aproximativ 200 m, inaltimea variabila in functie de geometria terenului, latime coronament 5,00 m si pante taluze spre interiorul celulei de 2:3, realizat din argila compactata cu γmin = 1,65 t/m3. Pamantul necesar executarii digului este obtinut prin sistematizarea pe verticala a gropii celulei;

  - realizarea de diguri perimetrale pe laturile de nord, vest si sud cu lungimea totala de aproximativ 657.04 m, inaltimea variabila in functie de geometria terenului, latime coronament 5,00 m si pante taluze spre interiorul celulei de 2:3, realizate din argila compactata cu γmin = 1,65 t/m3. Pamantul necesar executarii digurilor este obtinut prin sistematizarea pe verticala a gropii celulei;

- asternerea foliei/geomembranei PEHD cu grosimea de 2,0 mm pe toata suprafata celulei 8, peste stratul de argila de minim 0,75 m grosime (3 straturi x 0,25 cm); dublarea stratului de geomembrana PEHD pe traseul conductelor sistemului de drenaj de pe fundul celulei cu geomembrana de 1,0 mm grosime si protectia geomembranelor cu geotextile (1000 g/mp);

- montarea sistemului de drenaj, a conductelor si a caminelor in vederea colectarii levigatului si a gazelor provenite din fermentarea gunoiului;

- levigatul captat prin intermediul sistemului de drenaj va curge gravitational spre un camin de colectare de cea mai joasa cota de unde prin pompare si vidanjare, va fi dus in bazinele de stocare a acestuia in vederea tratarii lui in statia de epurare, amplasata in incinta depozitului ecologic;

- evacuarea gazelor rezultate in urma reactiilor chimice din masa de deseuri, se va face prin caminele de gaz de depozit care se vor inalta pe masura cresterii in grosime a masei de deseuri depozitate. Partea terminala a acestor camine va depasi nivelul final de umplere al celulei cu cel putin 2,00 m si vor avea montate placute de avertizare privind pericolul de explozie si de incendiu;

- la baza digurilor perimetrale, in partea lor exterioara pe laturile de nord, vest si sud, se va executa un sant perimetral din pamant care va prelua apele din precipitatii si le va dirija in valea existenta, in scopul pastrarii integritatii bazei digurilor;

- suprafata exterioara a digurilor se va inierba pentru a elimina fenomenul de siroire a apelor si degradarea treptata a taluzelor;

- dupa terminarea exploatarii celulei, se va proceda la acoperirea acesteia pe toata suprafata cu un strat de sustinere si acoperire temporara cu grosimea intre 30÷50 cm peste care se aseaza un strat de pamant vegetal urmat de o inierbare si mentinerea cadrului vegetal;

- statia de epurare este un echipament compact, complet automatizat, care va procesa intreaga cantitate de levigat generate pe amplasament. Gasiti anexata Evaluarea statiei de epurare.

Stratul de drenaj aferent etansarii sintetice – permeabilitatea acestuia

Stratul de drenaj este constituit din pietris spalat cu continut de carbonat de calciu ≤10%. Dispunerea acestui strat este proiectata pe baza principiului filtrelor inverse in asa fel incat sa nu fie posibila colmatarea acestuia cu particule si componente provenite din corpurile deseurilor. Grosimea stratului mineral de drenaj este ≥50cm, iar permeabilitatea este ≥10‾³m/s. grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor de drenaj este ≥50cm.

Realizarea retelei de drenaj se va face intr-un sistem cu ramificatii interioare, in functie de panta proiectata a terenului si cu o curgere gravitationala cu o panta de minim i = 0,01.

Reteaua va fi realizata din conducte de polietilena de inalta densitate cu DN 250, perforate pe 2/3 din sectiunea transversala la partea superioara, ramanand la partea inferioara 1/3 din sectiunea transversala neperforata. Conductele se vor poza pe geomembranele PEHD protejate cu geotextile ce acopera baza celulei.  Pentru dimensionarea sistemului de colectare levigat gasiti anexat calculul de dimensionare hidraulica.

Lungimea totala a retelei la celula 8 va fi de cca 350 m. La schimbarea de directie si la intersectii se vor monta camine cu rol si de drenaj, necesare pentru buna functionare a sistemului de colectare levigat.

Peste tuburile de drenaj se pozeaza stratul de filtrare invers din pietris sort 16-32 mm in grosime totala de minim 50 cm masurata deasupra generatoarei superioare.

Dupa montarea si imbinarea tubulaturii de drenaj se realizeaza o verificare a etanseitatii acesteia trecandu-se apoi la acoperirea cu filtrul invers.

Caminele colectoare se executa din tuburi prefabricate din beton armat perforate cu gauri de Ø 50 mm, avand laturile interioare de 1.00 m. Caminele sistemului de drenaj se ridica concomitent cu umplerea celulei si au rolul de colectare a levigatului care este scos cu o pompa de epuisment si trimis la bazinul de stocare levigat, prin vidanjare.

Bazinele de stocare levigat au un volum de cca. 1000 mc si au rol de omogenizare si predencare (decantare grosiera) a levigatului inainte de a fi pompat spre statia de epurare.

Caminele colectoare au ca fundatie cate o dala de beton (pe sub care este asigurata continuitatea foliei de PEHD) de dimensiuni 2.00 m x 2.00 m x 0.20 m asezata pe un strat de nisip de 10 cm cu rol de protectie a geomembranei si a geotextilului din sistemul de impermeabilizare. Aceasta solutie se adopta pentru protejarea solului astfel incat levigatul sa nu patrunda in sol si sa-l polueze.

Partea terminala a caminelor de colectare levigat va depasi nivelul final de umplere al gropii cu cel putin 2 m si va avea montate placute de avertizare privind pericolul de explozie si de incendiu.

Puturile de gaz de depozit se constituie efectiv atunci cand inaltimea de depozitare a deseurilor in celula ajunge sa depaseasca 4 m si se inalta pe parcursul depozitarii, conform normativului 757/2004. Instalatia de captare a gazului de depozit face obiectul unui proiect tehnic intocmit de o firma specializata la momentul executiei acesteia.

Tehnologia de depozitare a deseurilor propusa, nu permite nicio infiltratie de ape contaminate provenite de la aceste deseuri in panza de apa freatica. Totodata se mentioneaza ca pentru o drenare foarte buna a apelor din precipitatii, depunerea deseurilor menajere se face in straturi succesive de 2-3 m dupa care se asterne un strat din materiale inerte sau pamant care permite o presare si in acelasi timp o drenare a acestor ape de pe intreaga coloana de deseuri.

La baza celulei se asigura crearea pantelor necesare drenarii atat a lichidului de fermentatie (levigat) cat si a apelor meteorice care vor cadea pe suprafata celulei 8. Pantele transversale vor fi de 1.00%, iar cele longitudinale vor fi tot de 1.00%.

Din bazinele colectoare, levigatul este trecut prin statia de epurare, dupa care apa rezultata, epurata si curata din punct de vedere biologic (permeatul), este evacuata in bazinul de apa pentru rezerva PSI sau intr-un emisar natural.

Caminele pentru captarea si monitorizarea levigatului sunt amplasate conform plansei nr.2 PLAN DE SISTEMATIZARE VERTICALA si plansei nr.15 PLAN DE TRASARE, parte componenta a proiectului PT nr.1843/2020 intocmit de proiectant de specialitate URBAN TRAFIC SRL Bucuresti.

Pe perioada exploatarii celulei, fiecare camin pentru colectare si monitorizare nivel de levigat, poate fi folosit ca statie de pompare si dirijarea catre statia de epurare existenta pe amplasament.

Prin Proiectul tehnic este asigurat sistemul de drenaj la baza celulei si o panta de scurgere gravitationala catre caminul de cea mai joasa cota (de la 70,62 la 68,72 – cca 1,90 m diferenta de nivel privind panta de curgere), Solutia aleasa prin PT este aceea de utilizare a caminul C1 ca statie de pompare levigat catre statia de epurare prin montarea unei pompe submersibile in interiorul caminului (la baza acestuia) pentru vidanjarea acestuia sau pomparea levigatului printr-un sistem de conducte transportoare catre bazinul de levigat existent pe amplasament.

Protectia la actiunea coroziva a legigatului

Tinand seama de actiunea coroziva a levigatului asupra betonului armat din care se executa puturile si placile prefabricate de la baza acestora, betoanele utilizate la executia acestor elemente trebuie sa respecte prevederile Normativului NE012 COD DE PRACTICA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT. Partea 1- Producerea betonului si Partea 2 – Executarea lucrarilor din beton armat, si au urmatoarele caracteristici:

- clasa minima de beton C35/45 (expunere la atac chimic)

- dozaj  minim de ciment 320 kg/mc

- utilizare de cimenturi rezistente la sulfati (CEM I)

Betoanele utilizate la executia caminelor si placilor vor fi produse in statii centralizate unde se asigura un control riguros al productiei.

Sisteme de control pentru detectarea scurgerilor de levigat

Conform Memoriului tehnic si partilor desenate a documentatiei proiectului PT nr.1843/2020 intocmit de proiectant de specialitate URBAN TRAFIC SRL Bucuresti, sistemele de protectie pentru situatiile in care pot apare deteriorari la conductele de drenaj levigat sau la bazinul de colectare a acestuia, prevad pereti dubli ai acestora si dublarea traseelor de drenaj cu folie de inalta densitate PHDE. Aceasta masura de protectie face parte integranta din tehnologia de constructie a celulelor de depozitare pentru un depozit ecologic de deseuri menajere clasa b, prevazuta in Normativul 757/2004.

Sistemele de control al scurgerilor prezentate mai sus sunt amplasate in zonele in care exista riscul cel mai mare de rupere a conductelor din cauza sarcinilor statice, pe toata lungimea traseelor de drenaj de la baza celulei si la jonctiunea acestora pentru schimbarea sensului de curgere. Totodata acestea sunt protejate cu materiale minerale (nisip, pietris) si geotextil astfel incat sa se elimine posibilitatea perforarii, ruperii sau sfasierii sistemului de etansare – geomembrana din polietilena de inalta densitate (PHDE) conform Normativ 757/2004.

Primul strat de deseuri, in grosime de 1m, de deasupra stratului de drenaj se depune cu atentie, fara compactare si cu evitarea circulatiei excesive a mijloacelor de transport pe acesta (conform tehnologie de executie) – este operatiunea care asigura evitarea distrugerii sistemului de drenaj a levigatului si totodata protejeaza sistemul de control pentru detectarea scurgerilor de levigat.

Solutia constructiva pentru sistemul de levigat si-a demonstrat eficienta de-a lungul timpului. Aceasta metoda este folosita inca de la implementarea activitatii de eliminare a deseurilor prin depozitare in Romania, prima celula din cadrul DEDMI Ovidiu a fost construita de catre firma Sater Parachini in anul 1994 (primul depozit din Romania cu aceasta solutie).

Celulele urmatoare au fost realizate utilizand aceeasi metoda constructiva, prin analiza si aprobarea persoanelor abilitate si a institutiilor avizate, proiectanti de specialitate, verificatori de proiecte etc. Aceeasi metoda a fost implementata si in cadrul celorlalte depozite din jud Braila in anul 2002 si Sibiu anul 2004 apartinand tot TRACON SRL, fiind obtinute avize, acorduri si autorizatii de construire, de-a lungul timpului in conformitate cu legislatia in vigoare.

De la inceputul functionarii nu au existat neconformitati in ceea ce priveste gestionarea sistemului de levigat. Levigatul este colectat in caminul de cea mai joasa cota si de aici este pompat/vidanjat in bazinele de levigat si apoi epurat in statia proprie de epurare.

Pentru verificarea functionarii conductelor de levigat se foloseste metoda „sfoarei cu plumb” care se introduce in caminul de cea mai joasa cota existent in fiecare celula si se masoara nivelul levigatului. Toate masuratorile sunt evidentiate in registrul de functionare prin evidenta zilnica a inaltimii levigatului.

Puturi colectoare levigat si gaz de depozit

S-au prevazut 9 puturi astfel: 6 puturi colectoare pentru levigat care au rol in mentinerea unui nivel minim al acestuia in celula; 3 puturi de gaz de depozit care se vor constitui cand inaltimea deseurilor ajunge sa depaseasca inaltimea de depozitare de 4 m si vor fi inaltate pe parcursul depozitarii, conform normativului 757/2004.

Caminele care se pozitioneaza pe baza celulei au sectiunea interioara de 1,00 m x 1,00 m si inaltimea de 2,00 m, cu pereti de 12 cm grosime, prevazute cu perforatii ø50 mm pentru a permite colectarea levigatului din filtru. Ele se monteaza pe placi/dale prefabricate din beton armat, cu dimensiunile (2,00 x 2,00 x 0,20) m, care servesc drept fundatie.

Dalele de beton armat se aseaza pe foliile PEHD protejate cu geotextile ce constituie sistemul de impermeabilizare la fundul celulei, prin intermediul unui strat drenant din nisip de 10 cm grosime.

Dalele de beton se aseaza in sapatura (cca 80 cm mai jos fata de fundul celulei) dupa ce in prealabil peretii si fundul sapaturii au fost imbracati local cu doua folii PEHD (prima de 2,0 mm grosime si a doua de 1,0 mm grosime) si doua straturi de geotextile de protectie de 1000 gr/m2. Panta peretilor sapaturii este de 1:1.

Geomembrana se dubleaza local in zona sapaturilor pentru camine in scopul evitarii strapungerii sistemului de impermeabilizare la montajul dalelor de beton armat, dar si pe traseul conductelor sistemului de drenaj de la baza celulei.

In jurul caminelor se executa un filtru invers din material drenant (sort 16–32) care fixeaza si caminele pe pozitie, nepermitandu-le sa se deplaseze de pe dalele de beton armat.

In partea superioara, caminele sunt prevazute cu mustati din PC52 ø25 mm ce servesc atat la manevrarea lor cat si la fixarea tronsoanelor ce se monteaza deasupra, pe masura inaltarii nivelului de deseu in celula.

Concentratul rezultat de la statia de epurare

In conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor s-a solicitat societatii DIVORI Consultanta de Mediu, intocmirea unui studiu privind modificarea statutului concentratului din deseu in produs secundar sau materie prima pentru un proces tehnologic. Anexam studiul. Concentratul colectat de la fiecare modul in conducta de colectare este pompat pe depozit, in celula activa nr. 8. Reinfiltrarea concentratului ajuta la obtinerea unor coeficienti mari de tasare si la un volum mai mare de depozitare.

Descrierea sistemului de colectare a gazelor, a statiei de colectare gaz,  a sistemului de inmagazinare si valorificare gaze de depozit sau sistemul de ardere controlata a gazelor de depozit.

Sistemul de colectare a gazului de depozit care se va forma in decursul anilor viitori de la punerea in exploatare a celulei nr.8 si pana la inchiderea finala a acesteia, inca din faza de proiectare a fost calculat astfel incat sa asigure o degazare uniforma a celulei si totodata eliminarea prin ardere activa a biogazului, pana la trecerea la degazarea pasiva cu biofiltre.

Astfel au fost stabilite prin proiect (s-au avut in vedere prevederile Normativului 757/2004) un numar de 3 puturi de gaz de depozit, situate pe mediana celulei la distanta de aproximativ 40m unul fata de celalalt, care sa asigure intrepatrunderea zonelor de colectare a biogazului si o degazare completa in toate zonele suprafetei de depozitare a celulei nr. 8.

Trebuie precizat faptul ca, odata construita celula, aplicata geomembrana de inalta densitate PHDE pe toata suprafata acesteia, si realizat sistemul de drenaj constituit din 9 puturi, cele 3 puturi de biogas fac parte integranta din sistemul de drenaj de levigat al celulei. Construirea celor 3 puturi de biogas, incepe dupa ce inaltimea deseurilor, pe intreaga suprafata a celulei in procesul de operare, a depasit inaltimea de 4m (conform Normativ 757/2004), pentru a nu afecta sistemul de drenaj a levigatului.

Construirea sistemului de colectare a gazelor implica pentru fiecare put de biogaz executarea urmatoarelor operatiuni:

- aplicarea peste caminul betonat si perforat nr.4 a unei placi de beton (110x110x20cm) pentru separarea celor doua sisteme (levigat – gaz de depozit) si totodata pentru realizarea bazei putului de biogaz care se construieste;

- montarea caminului betonat si perforat, nr.5 peste placa betonata pozitionata deasupra ultimului camin instalat in suprafata de deseuri;

- aplicarea in interior a unui strat de geotextil pe peretii laterali, pentru evitarea patrunderii elementelor de deseuri pe partile laterale si totodata pentru asigurarea stabilitatii bentonitei care va realiza etansarea celor doua sisteme – levigat/gaz de depozit;

- introducerea in interiorul caminului protejat de geotextil, a prafului bentonitic in grosime de 40-50 cm pentru realizarea etansarii complete;

- montarea caminelor betonate si perforate nr.6 si nr.7 peste caminul betonat si perforat nr.5;

- introducerea tubului de PHDE Ø250 (putul propriu-zis), perforat pe toata suprafata acestuia cu gauri Ø10mm la distanta de 10-15 cm cu lungimea de 5m in interiorul celor doua tronsoane de camine betonate si perforate (nr.6 si nr.7), peste stratul bentonitic aplicat, in pozitie centrala fata de laturile caminelor;

- aplicarea in interiorul celor doua camine, peste stratul bentonitic, de pietris 16-32 mm ca element filtrant si totodata ca sprijin lateral al putului de gaz de depozit; caminele se vor umple complet cu pietris de jur imprejurul conductei de PHDE Ø250;

- montarea caminului betonat si perforat nr. 8, peste caminele deja montate, fara sa fie umplut cu pietris pentru realizarea protectiei putului propriu-zis in procesul de depozitare, intindere, uniformizare a celulei si compactarea deseurilor, de mijloacele terasiere;

Toate puturile de biogaz vor urma aceeasi procedura de constituire. In total pe celula nr. 8 vor fi construite un numar de 3 puturi de gaz de depozit.

Odata construite puturile de biogas, realizarii separarii si etansarii celor doua sisteme – levigat/biogaz – vor fi exploatate si monitorizate fiecare, atat in procesul de operare a celulei cat si dupa sistarea depozitarii, inchiderii provizorii si inchiderii finale in perioada post-inchidere. Facem precizarea ca in procesul de operare, odata cu cresterea in inaltime a straturilor de deseuri, cele 3 puturi de biogas vor fi suprainaltate pana la cota finala, astfel:

- se va monta o noua conducta perforata de PHDE Ø250 peste cea existenta (lipire prin electrofuziune – se evita posibilitatea producerii de scantei, autoaprindere sau explozie);

- se instaleaza prin suprapunere camine betonate si perforate astfel incat suprainaltarea putului de biogas sa fie in interiorul acestora; se introduce pietris 16-32mm ca element filtrant; se continua suprainaltarea pana la cota finala de depozitare;

Ultimele doua camine betonate care vor constitui partea finala a putului de biogaz si implicit conducta de PHDE Ø250 nu vor mai fi perforate, vor fi continue si fara gauri astfel incat la partea superioara a putului de biogaz sa poata fi realizata etansarea fata de mediul exterior a acestuia si totodata evitarea patrunderii oxigenului in interior. Partea finala a putului de gaz de depozit, in procedura de suprainaltare, se acopera cu o contraconducta (capac), astfel incat sa fie realizata o protectie a mediului impotriva mirosurilor si eliminarea disconfortului olfactiv.

Dupa momentul sistarii depozitarii in celula nr.8 si realizarea inchiderii provizorii prin acoperirea cu pamant pe toata suprafata, in perioada celor mai mari tasari, se realizeaza sistemul de extractie si eliminare prin ardere activa a biogazului, prin racordarea la o instalatie de combustie cu facla si ardere la 1000ºC.

Pe amplasamentul DEDMI Ovidiu – Constanta eliminarea biogazului si monitorizarea acestuia se va realize astfel:

- celulele nr.1, 2, 3 si 4 se vor dagaza prin metoda pasiva cu biofiltre la inchiderea finala a acestora – conform etapelor de inchidere transmise de TRACON SRL la APM Constanta;

- pentru celulele 5, 6, 7 si 8 extractia si eliminarea biogazului se va realiza prin metoda activa, prin racordarea la o instalatie de ardere prin combustie cu facla.

Instalatia de extractie si ardere a biogazului se compune din urmatoarele elemente componente:

- puturile de gaz de depozit constituite de TRACON SRL pentru fiecare celula in parte astfel: celula 5 – 6 puturi biogaz; celula 6 – 5 puturi biogaz; celula 7 – 4 puturi biogaz; celula 8 – 3 puturi biogaz;

- guri de sonda din PHDE (capete speciale de put);

- racorduri flexibile din otel inoxidabil;

- facla de combustie model GECO 500 mc/h – temperatura de ardere 1000ºC ;

- distribuitor din PHDE – cu 11 iesiri functie de numarul de puturi de biogaz active;

- 11 flanse de admisie;

- Rezervor separator de condens din otel inoxidabil;

- Rezervor recuperator de condens din PHDE;

- Unitate de extractie – motor;

Instalatia de extractie si ardere este proiectata si construita de producatorul ECOGAS Italia pe baza cantitatilor de deseuri depozitate in celule si a tipului de deseuri depozitate transmise de Tracon SRL. Aceasta este conforma cu legislatia europeana si legislatia din Romania (ANRE), este insotita de proiectul tehnic intocmit de producator si avizat si verificat de un proiectant si verificator din Romania conform legislatiei aplicabile ANRE. Instalatia va fi construita astfel incat sa poata asigura extractia si arderea biogazului din doua celule simultan (de exemplu cel 5 si 6), fiind prevazute un numar de 11 flanse de admisie functie de numarul maxim de puturi de biogas de pe fiecare celula, pentru care se va efectua extractia si arderea gazului de depozit.

Pe toata perioada extractiei si arderii biogazului se vor efectua masuratori si analize (conform periodicitatii aprobate) iar la finalizarea arderii se va trece succesiv pentru fiecare celula in parte la degazarea pasiva cu biofiltre odata cu inchiderea finala.

Schema de construire a puturilor de biogaz in procesul de operare si depozitare a deseurilor pe celula VIII

Puturile de biogaz, montate in camine prefabricate, se vor constitui cand inaltimea deseurilor ajunge sa depaseasca inaltimea de depozitare de 4 m, si vor fi inaltate pe parcursul depozitarii. Putul de gaz este alcatuit dintr-o conducta de PEHD cu diametrul de 250 mm, perforata de la baza acesteia pe toata lungimea, circular, pana la 2 m de capatul final al putului si inconjurat pe un diametru de 1 m cu un filtru vertical realizat din pietris 16-32 mm. Caminele prefabricate se inalta odata cu cresterea in inaltime a deseurilor pana la nivelul maxim de depozitare. Se va monta o noua conducta perforata de PEHD peste cea existenta (lipire prin electrofuziune) pana la atingerea nivelului maxim de depozitare. Ultimele doua camine betonate care vor constitui partea finala a putului de biogaz nu vor mai fi perforate, astfel incat sa poata fi realizata etansarea fata de mediul exterior si totodata patrunderea oxigenului in interior iar conducta de gaz ce alcatuieste putul va ramane la suprafata 1 m, neperforata si se acopera la final cu o contraconducta (capac). Prin aceasta se realizeaza o protectie a mediului impotriva mirosurilor si eliminarea disconfortului olfactiv. Dupa atingerea nivelului maxim de depozitare si realizarea inchiderii provizorii (acoperirea cu pamant pe toata suprafata cu un strat de min 50 cm), in perioada celor mai mari tasari, puturile de gaz vor fi racordate cu conducte transportatoare la instalatia de ardere controlata a biogazului cu facla Geko 500.

Sectiune transversala put de colectare gaz de depozit si degazare cu biofiltru

Drumul perimetral

Drumul perimetral pentru celula 8, tinand seama de topografia terenului pe amplasament, se realizeaza pe coronamentul digului perimetral al celulei nr.8 care are o latime de 5,00 m si o lungime de 650 m. Din constructia sa, digul perimetral este capabil sa preia incarcarile date de utilajele terasiere care concura la inaltarea si compactarea straturilor de pamanturi din care se executa digul perimetral, astfel incat nu sunt necesare lucrari suplimentare speciale pentru a permite traficul auto ocazionat de inspectiile periodice.

Drumul perimetral are sens unic si este prevazut cu panta unica spre exteriorul celulei astfel incat apele meterorice sa fie colectate in afara celulei, prin santul perimetral de la baza taluzului.

Santul perimetral din pamant pentru preluarea apelor pluviale

Santul perimetral pentru preluarea apelor pluviale de pe taluzele aferentei celulei nr.8 in timpul exploatarii acesteia, exclusiv cele de pe suprafata de depozitare a deseurilor, precum si de pe drumul acces, se realizeaza prin sapatura in terenul natural in sectiune trapezoidala (b=50cm, B=150cm, h=variabil dar min.50cm), urmata de o compactare a fundului si peretilor santului.

Fundul si peretii santului se innierbeaza pentru a impiedica degradarea prematura in cazul ploilor torentiale. Santurile perimetrale se intretin periodic pe perioada exploatarii celulelor.

In memoriul tehnic sunt prevazute detalieri ale santurilor perimetrale la capitolele 3.1.1. lit(e) si 3.3.3.

Sistematizare verticala

Sistematizarea verticala a terenului a rezultat astfel:

- o rampa de descarcare care porneste de la platforma din beton, cu o panta de 46.64% pe latimea de cca.35,00 m si lungimea de 33,75 m si va avea o inaltime de cca 16,00 m. Aceasta rampa de descarcare se va face din argila compactata;

De asemenea, in zona rampei de descarcare, cele doua folii suprapuse de geomembrana PEHD de la sistemul de impermeabilizare se ancoreaza sub grinda de capat a platformei betonate;

- un dig separator nou pozitionat intre Celulele 3, 4 si 5 si viitoarea Celula 8. Coronamentul acestui dig a fost proiectat la 5.00m latime, are taluze stanga/ dreapta cu panta de 2:3, iar la baza taluzelor se afla un sant perimetral din pamant. Inspre interiorul celulei 8, taluzul a fost proiectat cu o panta de aproximativ 2:3 pe o lungime de cca.200 m. Coronamentul digului are o panta  transversala de 2,00% inspre interiorul Celulei, pentru a se evita stagnarea apelor pluviale pe suprafata acestuia.

- diguri perimetrale noi pe laturile de nord, vest si sud cu lungimea totala de cca. 657.04 m, inaltimea variabila in functie de geometria fundului celulei, latime coronament 5,00 m si pante taluze  de 2:3 [1:1,5] spre exteriorul celulei si o panta de aproximativ 2:3  spre interior, realizate din argila compactata cu γmin = 1,65 t/m3. Coronamentul digului are o panta transversala de 2,00% inspre interiorul Celulei, pentru a se evita stagnarea apelor pluviale pe suprafata acestuia.  De asemenea, la digul perimetral pe partea dinspre exterior, pentru asigurarea stabilitatii taluzului, acesta va fi prevazut cu un strat vegetal.

- groapa rezultata in urma pozitionarii digurilor are forma patrulatera neregulata, o latime medie de 164 m si o lungime medie de 188,50 m care va fi sistematizata cu pante longitudinale de 1,00% si pante transversale de 1,00%.

Terasamentele necesare asigurarii adaptarii pe teren a platformelor si a sistematizarii verticale se vor realiza mecanic in proportie de 95% si manual maxim 5%.

Se prevede decaparea stratului vegetal pe o adancime de 30 cm. Pamantul rezultat din decapare se va transporta intr-un depozit intermediar (ravena existenta). Pamantul vegetal depozitat se va folosi pentru acoperirea deseurilor depozitate.

Sapaturile si umpluturile se vor realiza mecanic si manual. In zona instalatiilor subterane (numai daca este cazul) se vor executa obligatoriu sapaturi manuale si cu asistenta tehnica din partea detinatorilor de retele.

Stabilitatea taluzelor

Datorita cotelor rezultate pentru realizarea Celulei VIII, inaltimea taluzelor spre exteriorul celulei 8 variaza de la 2.00 la aproximativ 5.00m atat la drumul de acces (intre km 0+083 – km 0+298.36) cat si la digul perimetral.

Drept urmare, incepand de la km 0+083 la drumul de acces, taluzele au pante de 2:3, vor fi imbracate cu pamant vegetal si inierbate. Pentru realizarea lor se vor executa trepte de infratire avand lungimea de minim 1.00m. Treptele de infratire se vor executa de sus in jos iar asternerea se va face de jos in sus.

Avand in vedere ca inaltimea taluzelor este mare spre interiorul celulei 8, in cadrul studiului geotehnic au fost realizate calcule de verificare a stabilitatii taluzelor

In conformitate cu recomandarile inginerului geotehnician din cadrul studiului geotehnic aferent celulei nr.8 “la cota excavaţiei, fundul săpăturii va fi compactat cu cilindrul vibrocompactor de minimum 14 tone care va trece de minimum 12 ori pe aceeaşi urmă. După compactarea fundului excavaţiei, se vor executa barierele impermeabile artificiale şi straturile prevăzute de normativele în vigoare cu privire la depozitarea deşeurilor”.

Scurgerea apelor

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale a fost prevazut la baza taluzelor digurilor perimetrale, un sant de pamant cu sectiune trapezoidala, cu adancime variabila  de ~50 cm, taluze 1:1 si care se descarca in rigola din lungul drumului betonat de acces la celule. Pe o zona de 10 m, unde panta de scurgere a apelor pluviale este mare, in dreptul drumului de acces, pe partea stanga a acestuia, a fost prevazut un sant pereat in trepte, santul avand o grosime de 10 cm si este pozat pe un strat de 5cm nisip.

De asemenea, intre taluzul digului de protectie si drumul de acces, pe partea dreapta, a fost proiectata o rigola de acostament in lungime de aproximativ 90m, care se va continua cu un sant din pamant cu sectiune trapezoidala, descarcarea lor facandu-se in rigolele existente.

Instructiuni de exploatare a depozitului

Întreaga activitate a depozitului DEDMI Ovidiu este reglementată prin proceduri ale sistemului de management integrat şi instrucţiuni de operare pe linie de protecţia mediului.

Tracon SRL, operatorul D.E.D.M.I Ovidiu este certificat  conform standardelor SR EN ISO 9001:20015 Certificat RO2019.095.041Q/02.09.2019 “Sistem de management al calitatii” și  SR EN ISO 14001: 2015 “Sistem de management de mediu” (certificat nr.RO2019.095.041E/02.09.2019).

Există proceduri privind criterii de acceptare a deșeurilor în depozit, precum si porocedura in caz de refuz.

Toate documentele, informațiile și instrucțiunile care se referă la activitățile de pe depozit se păstrează în Registrul de funcționare al depozitului.

Procedura de inchidere a depozitului (celulei)

Inchiderea depozitului (celulei) se realizeaza conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004, Ordonanta nr.2/2021, art. 27 si conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu nr. 5/2017, actualizata in data de 12.08.2019.

Inchiderea depozitului (celulei) se realizeaza in doua faze:

Faza I:Închiderea provizorie a fiecărei celule în care s-a atins cota finală de depozitare.

După umplerea completă și nivelarea fiecărei celule de depozitare din cadrul depozitului ecologic de deșeuri menajere și industriale asimilabile acestora, se prevede o acoperire provizorie cu pământ în grosime de 50- 100 cm, în perioada în care au loc tasările majore. Peste stratul de pământ se plantează gazon.

Sistematizarea fiecarei celule în parte reprezită păstrarea formei de la momentul finalizării procesului de depozitare a deșeurilor.

La momentul sistematizării și închiderii provizorii a fiecărei celule, pe suprafața nivelată a corpului de deșeuri se aplică un strat de susținere si impermeabilizare care se va depune la finalizarea depozitării și atingerii cotei maxime de depozitare, care va fi nivelat și va avea grosimea cuprinsă între 50 cm si 1 m. Acesta asigură preluarea sarcinilor statice și dinamice, care pot apărea odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare, adica de închidere definitivă a celulei în cauză. În perioada de tasare a celulei stratul de susținere asigură bariera de protecție și impermeabilizare naturală a celulei, nepermițând pătrunderea apelor din precipitații în interiorul acesteia.

Faza a ll-a: Închiderea finală a depozitului (celulei)

Aceasta se face numai după ce tasările corpului depozitului ajung într-un stadiu în care nu se mai poate determina deteriorarea sistemului de impermeabilizare, după încetarea definitivă a producerii de levigat și gaz de depozit. La atingerea cotei finale de depozitare, suprafața deșeurilor depuse va fi nivelată, realizându-se stabilitatea necesară. După consumarea tasărilor majore se trece la realizarea sistemului de impermeabilizare la suprafața celulelor.

Conform prevederilor legale, operatorul depozitului este obligat să efectueze monitorizarea post-închidere, pe o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competentă (minimum 30 ani).

Sistemul de control si supraveghere a depozitului

Automonitorizarea tehnologică: se realizează conform prevederilor autorizației integrate de mediu. Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare: se realizează conform prevederilor autorizației integrate de mediu.

Monitorizarea post- închidere a depozitului: se va realiza conform cerințelor autorizației integrate de mediu și a prevederilor Ordonanței nr 2/2021, art. 17 și  Anexa nr 3.

Masurile de siguranta in timpul exploatarii, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea si combaterea exploziilor si planul de interventie in caz de accidente sau avarii intr-un depozit

Pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a activității, a fost întocmit Planul de intervenție în situații de urgență pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, în care au fost identificate punctele critice din depozit de unde pot proveni poluări accidentale și a fost întocmite fișele poluanților potențiali. Planul cuprinde atât măsuri care trebuie luate pentru prevenirea poluărilor accidentale cât și măsuri de remediere în cazul în care s-a produs poluarea, stabilindu-se modalitățile de acțiune, răspunderile și mijloacele necesare. Acest plan a fost actualizat si revizuit în 2021, având în vedere noile condiții de pe amplasament se aplică pentru toate activitățile desfășurate pe amplasamentul D.E.D.M.I Ovidiu, atât pentru exploatarea depozitului cât și pentru activitatea de construcție a noii celule.

Masuri pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsectie

In vederea asigurarii conditiilor igienico sanitare, operatiunile de deratizare si dezinsectie, exista contract incheiat cu Cabinet medical individual dr. Negoita Valentin, in cadrul caruia este stabilit un graphic de realizare al acestor operatiuni:

- dezinsectia in lunile: mai, iunie, iulie, august, septembrie si octombrie

- deratizarea in lunile: februarie, aprilie, iulie si octombrie.

Masuri de protectia muncii

Tracon SRL este certificat conform standardului SR OHSAS 18001:2008 “Sistem de management al sanatatii și securitatii ocupationale” (certificat nr. CZE 190102/23.09.2019.)

Toate activitățile de administrare a depozitului de deșeuri se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecția muncii și prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfășoară o activitate pe depozit sunt instruite corespunzător în ceea ce privește prevenirea incendiilor și protecția muncii.

IV. DESCRIEREA LUCARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la ESPOO 25.02.1991, ratificata prin Legea 22/2001;

Proiectul nu este sub incidenta Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 si Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000.

VI. DESCRIERE TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR DE MEDIU:

a. Protecţia calităţii apelor

Principalele surse de emisie sunt:

Apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare, colectate într-o fosa vidanjabila cu V = 10 mc.

Apele uzate din levigatul brut, rezultate atât din percolarea apelor meteorice in corpul depozitului, cât şi din descompunerea (aeroba si anaeroba) a deseurilor biodegradabile depozitate. Acestea se epureaza in statia de epurare proprie tip PALL, cu osmoza inversa, dupa care se evacueaza in bazinul de permeat cu capacitate de 500 mc.

- Protecţia aerului

Sursele de poluare ale aerului, in perioda de exploatare si in cea de construire, sunt atat surse mobile – mijloacele auto (utilaje), cat si surse fixe punctiforme (centrala termica cu functionare pe GPL) si difuze (gazul de depozit rezultat din fermentarea si descompunerea deseurilor. Pe celula nr. 1 si celula nr. 2 exista cate 3 puturi de biogaz pe fiecare celula, la capatul carora sunt montate biofiltre ecologice cu carbune activ si element filtrant biologic. In celula 5 si celula 6 puturile de gaz sunt racordate cu conducte transportatoare la instalatia de ardere controlata GEKO 500.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In perioada de executie a lucrarilor pentru realizarea celulelor de depozitare, dar si in perioada de exploatare, zgomote produse de utilaje nu afecteaza zonele populate (avand in vedere distanta fata de acestea).

Nu se produc vibratii.

- Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul. Nu sunt determinate surse de radiaţii.

- Protecţia solului şi a subsolului

Principalele surse de poluare a solului si subsolului sunt: deseurile aduse la depozitare, substantele folosite la statia de epurare, combustibilii folositi.

S-au prevazut masuri de impermeabilizare atat a celulelor de depozitare cat si a bazinelor de levigat cu folie de PEHD.

Toate materialele (substantele) folosite la statia de epurare sunt depozitate pe platforme betonate si acoperite, in recipienti speciali, amplasati in cuve de metal cu volum egal cu cel al recipientilor de depozitare.

Motorina este depozitata in rezervor metalic amplasat in cuva betonata.

Rezervorul de GPL este amplasat pe platforma de beton.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Nu se evacueaza in mediul acvatic emisii peste limitele admise (NTPA 001/2005), astfel incat nu sunt afectate cursurile de apa in care se descarca apele epurate.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Emisiile respecta Legea 278/2013, valorile limita admise nu sint depasite.

- Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament

Deseurile proprii rezultate din activitatea personalului sunt colectate in recipienti speciali si se descarca pe depozit.

Deşeurile reciclabile (anvelope uzate, acumulatori, ulei uzat) sunt colectate si depozitate in locuri special amenajate (platforme imprejmuite, inscriptionate) si sunt valorificate prin unitati specializate.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substantele toxice si periculoase sunt cele folosite la statia de epurare pentru corectia de pH (acid sulfuric, soda caustica). Pentru evitarea poluarii mediului acestea sunt depozitate pe o platforma betonata adiacenta statiei de tratare PALL, acoperita si imprejmuita.

GPL – ul folosit drept carburant la centrala termica este depozitat corespunzator normelor PSI.

Avand in vedere gradul de pericol al acestor substante, s-a intocmit un Plan de interventie pentru situatii de urgenta si prevenire a poluarilor accidentale.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII:

La aceasta sectiune trebuie precizat faptul ca acest proiect utilizeaza materiale geocompozite.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Proiectul “EXTINDERE DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI INDUSTRIALE OVIDIU – JUD. CONSTANTA – CU CELULA A VIII - A” se deruleaza concomitent cu procesul de depozitare a deseurilor in celula nr. 7, fara a influenta, modifica sau afecta elementele aspectelor de mediu – impact asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, habitatelor natural conservate, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Monitorizarea calitatii factorilor de mediu consta in:

- monitorizarea calitatii apelor subterane in zonele adiacente depozitului, prin intermediul forajelor de observaţie amenajate pe direcţia de curgere a apelor subterane.

- monitorizarea parametrilor ce pot influenta calitatea factorilor de mediu in faza de inchidere finala (post-monitorizare): permeat, levigat, gaz de depozit care se realizează prin laboratoare acreditate, avand drept scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autoritatea de mediu si cu standardele in vigoare.

Sistemul de monitorizare cuprinde:

- monitorizarea emisiilor

- monitorizarea calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a depozitului

Sistemul de control si urmărire cuprinde:

- Datele meteo - înregistrate zilnic in perioada de funcţionare - colectate de la cea mai apropiata statie meteo si prin monitorizarea depozitului. Sunt înregistrate cantitatea de precipitaţii, temperatura (min., max, si ora 15 ), direcţia si viteza dominanta a vântului, umiditatea atmosferica.

- Emisiile in mediu sunt determinate prin prelevarea probelor de permeat (levigat epurat) si gaz de depozit. Frecventa prelevărilor, precum si parametrii si indicatorii analizaţi se stabilesc de către autoritatea de mediu pentru perioada post inchidere.

Monitorizarea calitatii factorilor de mediu in zona de influenta a depozitului se realizează prin urmărirea calitatii apelor subterane, prin cele patru foraje de control, amplasate pe direcţia de curgere.

Frecventa determinărilor si indicatorii analizaţi in faza de funcţionare si in faza de urmărire post închidere se stabilesc de autoritatea de mediu, funcţie de viteza de curgere, de variaţiile nivelului apelor freatice.

Modul de înregistrare si de raportare a datelor de monitoring.

Rezultatele monitorizărilor sunt înregistrate in jurnalul de funcţionare al depozitului care conţine toate datele importante privind funcţionarea zilnica a depozitului, inclusiv rezultatele programului de monitorizare.

Raportarea rezultatelor monitorizării se transmite semestrial autoritatilor de mediu si anual se întocmeşte si se transmite un Raport anual de mediu (RAM) al cărui conţinut este stabilit de autoritatea de reglementare, prin autorizaţia integrata de mediu.

In conformitate cu prevederile HG 140/2008 privind infiintarea Registrului E- PRTR, anual se vor raporta la APM depăşirile valorilor de prag specificate in Anexa II a Regulamentului CE nr. 166/2006.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/ STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale;

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.

B. ACTELE NORMATIVE NATIONALE IN CARE SE INCADREAZA PROIECTUL

Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr.2 pct. 11 lit. b) si pct. 13 lit. a) ;

Legea apelor 107/1996 art. 48 si art. 54 cu modificarile si completarile ulterioare.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru execuţia operaţiunilor este necesară organizarea de şantier. Aceasta va cuprinde:

- organizarea spaţiilor cu caracter provizoriu necesare depozitării deşeurilor rezultate

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii ce decurg din natura operaţiilor şi tehnologiilor aplicate.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin OM 757/2004, dupa saturarea celulei aflate in exploatare, se va proceda la inchiderea provizorie, prin acoperirea cu pamant si inierbarea suprafetei acoperite pentru evitarea siroirilor, pana la stabilizarea tasarilor.

În acest context, Planul de închidere propus consta in: imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozitare, se va proceda la impermeabilizarea suprafeţei, care să asigure scurgerea apei din precipitaţii, siguranta împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni, să formeze o baza stabila pentru vegetaţie.

Conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea aprobat prin OM 757/2004, se va realiza mai intai o acoperire provizorie, din pământ, pentru perioada în care au loc cele mai mari tasari. Stratul de pamant pentru acoperire va fi realizat dintr-un strat de impermeabilizare minerala din argila si un strat de pamant fertil, cu o grosime de 30 – 50 cm, pe care se va planta gazon sau vegetatie rezistenta la eroziune.

Monitorizarea post – închidere a emisiilor de poluanti in apa si aer va continua si dupa inchiderea fiecarei celule in parte, urmarindu-se:

- calitatea si cantitatea levigatului produs pana la epuizarea producerii acestuia (efluent statie epurare)

- supravegherea prin analize fizico – chimice a calitatii a calitatii apelor subterane, pe probe recoltate din forajele de monitorizare

- monitorizarea gazului de depozit

- urmărirea regimului de tasare, prin montarea de repere de acoperişul depozitului.

În conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 2 /2021, a fost constituit un fond pentru inchiderea si urmarirea post – inchidere a depozitului constând intr-o cota parte din tariful de depozitare perceput (5 %).

- Planul de interventie pentru cazuri accidentale si/sau de urgenta este anexat la prezenta documentatie si prevede: modul de actionare in cazul aparitiei unei situatii de urgenta, echipele de interventie, lista punctelor critice unde pot apare situatiile de urgenta, fisele poluantilor potentiali (inclusiv gradul de periculozitate), masurile si lucrarile ce se impun in cazul aparitiei unor accidente, lista dotarilor si materialelor pentru interventie, programul de instruire a personalului, lista unitatilor care pot acorda sprijin in caz de accident.

- Modalitati de reabilitare si utilizare ulterioara a terenului.

Prin umplerea succesiva a celulelor, acoperirea si inierbarea suprafetelor inchise se va realiza o incadrare in zona cu care depozitul se invecineaza.

XII ANEXE:

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situatie

- Memoriu Tehnic General la Proiectul Tehnic – revizuit

- Studiu geotehnic pentru extindere DEDMI Ovidiu cu celula VIII intocmit de GTF PROSPECT, inclusiv analiza stabilitatii taluzelor

- Analiza mineralogica si chimica a pamanturilor din amplasament;

- Fisa tehnica si declaratia performanta pentru geomembrana Carbofol HDPE 406 2,0 s/s;

- Plansa nr.2 – PLAN DE SISTEMATIZARE VERTICALA;

- Plansa nr.5.1 – SECTIUNI TRANSVERSALE PRIN CELULA VIII (PT1, PT2, PT3);

- Plansa nr.5.2 – SECTIUNI TRANSVERSALE PRIN CELULA VIII (PT4, PT5, PT6);

- Plansa nr.15 – PLAN TRASARE;

- Calcul dimensionare retea de drenaj Celula VIII;

- Evaluarea statiei de epurare;

- Plansa nr.16 – PLAN DE SITUATIE PUTURI DE MONITORIZARE

- Studiu intocmit de Divory Consultanta de Mediu privind modificare statut concentrate din deseu in subprodus

- Plan de interventie in situatii de urgenta pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale

- Contract deratizare – dezinsectie, Ceritificate ISO

XIII PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA art. 28 OUG 57/2007 SI Legea 49/2011, MEMORIUL SE VA COMPLETA CU:

Nu este cazul proiectului.

XIV PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, FACEM URMATOARELE SPECIFICATII:

Localizarea proiectului:

Zona amplasamentului face parte din bazinul hidrografic, Cod cadastral: XV-1.010B.00.00.00.0, hectometrul Hm 135 (Canal Poarta Alba – Midia navodari) – conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 105/31.05.2021.

XV CRITERIILE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SAU PRIVATE ASUPARA MEDIULUI

Nu este cazul proiectului.

Intocmit,

Sef Serviciu Protectia Mediului

Ing. Gina CIREASA