MEMORIU DE PREZENTARE

anexa 5.e. -legea 292/2018

I. Denumirea proiectului:	" CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E- CENTRU ACTIVITATI SPORTIVE  CU PARCAJE LA DEMISOL"

#### II.Titular

-denumire titular  S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX srl

-adresa postala    S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX srl cu  cu sediul in Constanta , str Cumpenei nr 27b ,lot 1

-numar telefon Tel. 0733804144

-adresa de e-mail  - andreeaclinciu90@gmail.com

-persoane de contact

-Andreea Clinciu 0733804144

-arh. Dan Memet  0722326757

#### III.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a. Rezumat al proiectului

Terenul este amplasat in orasul Constanta , in zona Palazu Mare ,la intersectia bulevardului Tomis cu strada Dumbraveni (in dreptul sensului giratoriu de intrare in cartierul Palazu Mare)  la adresa strada Lucian Blaga nr 15 .Terenul face parte din sola 5 ,parcela A479/13-lot 1 si are numarul cadastral IE 226523 .Terenul este proprietate S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX  srl conform contract de vanzare cumparare nr.1263/01.04.2016 are suprafata de 1994,00 mp si este neconstruit.

Coordonatele terenului in sistem stereo 70 sunt:

1  308796.520 	787627.270

2  308778.220 	787658.550

3  308760.130 	787652.810

4  308726.750 	787641.300

5  308703.370 	787633.490

6  308707.980 	787628.800

7  308730.800 	787622.820

8  308738.480 	787621.520

9  308791.150 	787624.140

Vecinatatile amplasamentului sunt :

-la Sud – b-dul Tomis (DN1A)

-la Nord – 	IE 23584 prop Pitu Cristina si Pitu George  -locuinta P si P+1E

IE 23583 prop Goane Florentina si Goane Constantin  -locuinta P si P+1E

-la Est –  	A 479/14-lot 1 – prop Frangu Stere -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/1  IE 216331– prop Lica Laurentiu -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/2 – prop Ilie Andrea -teren neconstruit

A 479/15 – IE 226611prop Muceanu Luminita si Muceanu George   -teren 			neconstruit

-La Vest – strada Dumbraveni si strada Lucian Blaga

Retrageri fata de aliniament

Bulevardul Tomis

Prin PUZ este stabilita o retragere a aliniamentului terenului de 17 m fata de axul bulevardului  fata de aceasta retragere alinierea constructiilor propuse este la min  27,14 mp

Strada Dumbraveni

Prin PUZ este stabilita o retragere a aliniamentului terenului de 5 m fata de axul strazii Dumbraveni. Alinierea terenului actual este la 7 m de axul strazii Dumbraveni .Fata de limita terenului alinierea constructiilor propuse este la min  5,30 mp.

Strada Lucian Blaga

Prin PUZ este stabilita o retragere a aliniamentului terenului de 5 m fata de axul strazii Dumbraveni fata de aceasta retragere constructia propusa se va retrage cu minim 3,30 mp

Retrageri fata de limitele laterale si posterioare

-spre limita de nord va fi o retragere de minim 4 m la nivelul demisolului si o retragere de minim 8,37 la nivelul etajelor superioare. Inaltimea cladirii spre latura de nord este 16,85 retragerea fiind mai mare de 1/3 din inaltimea la cornisa

-spre limita de est va fi o retragere de minim 2,49 la nivelul demisolului si o retragere

si o retragere de minim 7,14 la nivelul etajelor superioare . Inaltimea cladirii spre latura de est este 16,85 retragerea fiind mai mare de 1/3 din inaltimea la cornisa

Pe amplasament se doreste a se realiza oconstrucie  cu funcțiunea de centru de activiati sportive cu parcaje la demisol , având regimul de înălțime D+P+3 E .

Amplasarea constructiei propuse se va realiza astfel :

-la minim 5,32 m fata de limita terenului spre strada Dumbraveni.

-la minim 27,14 m fata de retragerea imusa fata de axul bulevardului Tomis

-la minim 3,30 m fata de retragerea impusa fata de axul strazii Lucian Blaga

- la minim 4,00 m fata de limita de nord

- la minim 2,49 fata de limita de est

Coordonatele la nivelul demisolului in sistem stereo 70 sunt urmatoarele:

a 	308782.078 		787629.684

b 	308781.291 		787645.364

c 	308740.342 		787643.310

d 	308741.127 		787627.629

Cota 0,00 a cladirii va fi la +24,05 RMN adica la 70 cm peste cota trotuarului din zona intrarii .

b.Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea acesei investitii  vine in intampinarea solicitarii de servicii pentru zona rezidential ce sa dezvoltat in cartierul Palazu Mare in special in zonele Tomis Plus si Boreal. O asemenea investitie contribuie de asemenea la dezvoltarea zonei iar prin realizarea ei se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

c.Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitie (C+M) este de 4 500 000 roni ,valoare fara TVA

d.Perioada de implementare propusa

Invetitia va fi demarata in luna septembrie 2023  iar perioada de executie a investitei este preconizata a fi de 36 de luni.

e.Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului

Terenul în suprafata de 1994 mp identificat cu numar cadastral IE 226523 este amplasat în intravilanul localitatii Constanta  este neconstruit. fiind teren intravilan cu categoria de folosinta arabil (A).

Constructia se incadreaza in reglementarile Regulamentului de urbanism al planului Urbanistic Zonal  -  aprobat prin HCL nr 121/16.05.2011 si detaliat prin HCL 258/31.07.2017

si HCL nr 254/28.06.2018 -precizare ,HCL nr 212/2020 , HCL NR 372/21.09.2020 -facind parte din zona UTR 1.

Planul de incadrare in zona

Terenul are o forma  neregulata  si are urmatoarele vecinatati:

-la Sud – b-dul Tomis (DN1A)

-la Nord – 	IE 23584 prop Pitu Cristina si Pitu George  -locuinta P si P+1E

IE 23583 prop Goane Florentina si Goane Constantin  -locuinta P si P+1E

-la Est –  	A 479/14-lot 1 – prop Frangu Stere -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/1  IE 216331– prop Lica Laurentiu -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/2 – prop Ilie Andrea -teren neconstruit

A 479/15 – IE 226611prop Muceanu Luminita si Muceanu George   -teren 			neconstruit

-La Vest – strada Dumbraveni si strada Lucian Blaga

Pe amplasament se doreste a se realiza oconstrucie  cu funcțiunea de centru de activiati sportive cu parcaje la demisol , având regimul de înălțime D+P+3 E .

Amplasarea constructiei propuse se va realiza astfel :

-la minim 5,32 m fata de limita terenului spre strada Dumbraveni.

-la minim 27,14 m fata de retragerea imusa fata de axul bulevardului Tomis

-la minim 3,30 m fata de retragerea impusa fata de axul strazii Lucian Blaga

-la minim 4,00 m fata de limita de nord

-la minim 2,49 fata de limita de est

Planul de situatie al investitiei propuse

f.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Amplasarea constructiei

Pe amplasament se doreste a se realiza oconstrucie  cu funcțiunea de centru de activiati sportive cu parcaje la demisol , având regimul de înălțime D+P+3 E .

Amplasarea constructiei propuse se va realiza astfel :

-la minim 5,32 m fata de limita terenului spre strada Dumbraveni.

-la minim 27,14 m fata de retragerea imusa fata de axul bulevardului Tomis

-la minim 3,30 m fata de retragerea impusa fata de axul strazii Lucian Blaga

- la minim 4,00 m fata de limita de nord

- la minim 2,49 fata de limita de est

Coordonatele la nivelul demisolului in sistem stereo 70 sunt urmatoarele:

a 	308782.078 		787629.684

b 	308781.291 		787645.364

c 	308740.342 		787643.310

d 	308741.127 		787627.629

Cota 0,00 a cladirii va fi la +24,05 RMN adica la 70 cm peste cota trotuarului din zona intrarii .

Cladiri alaturate

Pe terenurile alaturate  exista in prezent edificate constructii pe laturile de nord si est.

Pe latura de nord sunt edificate doua locuinte individuale cu regim de inaltime P+1E cea mai apropiata dintre ele fiind la 11,41 m la nivelul demisolului. .

Pe latura de nord -est este edificata o locuinta cu regim de inaltime P+1-2E aflata la distanta 17,75 fata de constructia propusa la nivelul parterului.

Pe latura de est  mai sunt edificate doua locuinte cu regim de inaltime P+1E aflate la 9,91 respectiv 12,16 m fata de limita  constructiei propuse. Deasemenea pe latura de est mai exista si o anexa parter aflata la 11,53 m fata de constructia propusa.

Pe partea opusa strazii Dumbraveni se afla un showroom si un serive auto aflat la peste 55 m iar pe partea opusa DN2A se afla un bloc de locuinte colective aflat la peste 95 m distanta de constructia propusa.

Parcari si accese

In limita zonei studiate, circulatia se realizeaza după cum urmează:

- B-dul Tomis E60 – sens dublu (doua benzi pe sens)

- Strada Dumbraveni – sens dublu cite o banda pe sens  (acces direct la Bulevardul 	Tomis)

  - - Strada Lucian Blaga – sens unic  o banda pe sens -se propune prin PUZ largirea strazii la doua benzi cite o banada pe sens (acces dinspre strada Dumbraveni)

Amplasamentul studiat are acces direct carosabil din strada Lucian Blaga iar circulatia pietonala se realizeaza pe trotuarele aferente strazii Dumbraveni.Accesul se va realiza din zona de intersectie a strazii Dumbraveni cu strada Lucian Blaga pe relatie dreapta. Iesirea de pe teren se va face in strada Lucian Blaga strada cu sens unic .Accesul suto la teren are o deschidere de 5 m.

Asigurarea locurilor de parcare se va face cu respectarea HCL nr. 113 din 27.04.2017

privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și

amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanta.

Construcții sportive :

a) Sali de sport fara tribune se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp de teren de sport .

b) Piscine acoperite fara tribune se va asigura 1 loc la 5 locuri (dulapuri individuale)

c) Spatii comercial cu comert specializat 1 loc de parcare la 50 mp spatiu de expunere

Se vor asigura suplimentar 20 % din locurile de parcare pentru angajatii

Accesul la spatiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără afectarea domeniului public, cu lațimea de maxim de 6,00 metri .

Locuri de parcare necesare:

La nivelul parterului este un spatiu de prezentare materiale sportive asimilat cu spatiu comercial in suprafata de 126 mp pentru care sunt necesare 3 locuri de parcare.

Spatiul de receptie precum si spatiile de asteptare sunt pentru cei care utilizeaza salile de sport fiind sptii cu circuit intern.

La nivelul etajului 1 suprafata salilor de sport este de 390 mp fiind necesare 8 locuri de parcare ( 1 loc / 50 mp) si sunt folosite de 50 de persoane fiind necesare 10 locuri de parcare ( 1 loc/ 5 persoane) se ia in calcul situatia cea mai nefavorabila si se vor asigura 10 locuri de parcare .

La nivelul etajului 2  suprafata salilor de sport este de 375 mp fiind necesare 8 locuri de parcare ( 1 loc / 50 mp) si sunt folosite de 55 de persoane fiind necesare 10 locuri de parcare ( 1 loc/ 5 persoane) se ia in calcul situatia cea mai nefavorabila si se vor asigura 11 locuri de parcare .

La nivelul etajului 3 spatiul este dedicat in totalitatea piscinei care este folosita de 30 de persoane fiind necesare 6 locuri de parcare (1loc/5 persoane)

In total sunt necesare 30 de locuri de parcare + 20% pentru salariati insemninid 36 de locuri de parcare in total .

In demisol se va realiza un parcaj pentru 23 de autorisme (parcaj puternic ventilat ) . Locurile de parcare vor avea 2,50x5,00m si vor fi deservite de o ciculatie centrala cu latimea de 5 m . Suprafata parcajului va fi 537,63 mp.

Accesul in demisol  se va face printr-o rampa cu latimea de 5 m care pleaca din zona intersectiei strazilor Dumbraveni cu Lucian Blaga . Accesul auto pe proprietate va avea latime ade 5 m.In demisol doua dintre locurile de parcare vor fi pentru persoane cu dizabilitati.

Restul de 13 locuri de parcare se vor amenaja intr-un parcaj la sol deschis si neacoperit

parcaj realizat la nivelul demisolului accesul in acest parcaj facindu-se prin demisol.Locuri de parcare vor avea dimensiuni de 2,30x 5,00 iar aleea centrala care le deserveste o latime de 5 m. Se va asigura o parcare pentru biciclete.

Spatii verzi si amenajari

Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea HCL nr. 113 din 27.04.2017 privind

stabilirea suprafețelor minime de spații verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante

decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Judetului Constanța .

Construcții cu destinatie sportiva – vor fi prevazute spatii verzi si plantate,pe o suprafata de 40% din suprafata terenului.

Pentru investitia propusa se vor asigura 798 mp de spatiu verde  la nivelul solului  reprezentind 40,00%.

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament. Spre strazi  se va realiza o plantaţie perimetrală de protecţie, realizată realizata din gard viu . Spatiile verzi vor fi amenajate cu gazon si arbusti decorativi de talie mica (enuperi).   Se vor planta cel puţin 3 arbori de talie mijlocie pe amplasament.  Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare.

Caracteristicile constructive

Dimensiunea terenului

Terenul are o forma neregulata

-latura de nord – 36,24m

-latura de vest – 6,22 m+52,74 m+7,79 m+23,59 m

-latura de est -24,65 m+35,31 m+18,98 m

-latura de sud -6,58m+

Regim de inaltime propus :D+P+3E

SUPRAFATA TEREN  St=1994 mp

Suprafata construita la sol la nivelul demisolului= 653,34 mp

Suprafata construita +proiectii console= 715,65 mp

Suprafata desfasurata = 3160,89 mp

Suprafata desfasurata cu tersase =3294,73 mp

Suprafata utila Su=2793,53 mp

POT= 36,00% (conform PUZ 60%)

CUT =1,59 (conform PUZ 3,00)

SPATII VERZI la sol S=798 MP

Structura functionala

Beneficiarul dorește construirea unei clădiri cu funcțiunea de centru de activiati sportive cu parcaje la demisol , având regimul de înălțime D+P+3 E (Rh max = 16,80 m)

Înălțimea construcției propuse va fi de : +16,00 m fata de cota 0,00 (cota de acces in cladire la nivelul parterului) a cladirii la care se adauga inaltimea pina la cota terenului amenajat .

Constructia va avea mai multe retageri pe inaltime fiind realizata in trepte :

-primul regim de inaltime este  demisolului in zonele de nord si sud-est constructia vind regim de inaltime demisol

-al doilea regim de inaltime este D+P+2E in partea de est a constructiei

-al treilea regim de inaltime este D+P+3E

Amplasarea constructiei propuse se va realiza astfel :

-la minim 5,32 m fata de limita terenului spre strada Dumbraveni.

-la minim 27,14 m fata de retragerea imusa fata de axul bulevardului Tomis

-la minim 3,30 m fata de retragerea impusa fata de axul strazii Lucian Blaga

- la minim 4,00 m fata de limita de nord

- la minim 2,49 fata de limita de est

Cota 0,00 a cladirii va fi la +24,05 RMN adica la 70 cm peste cota trotuarului din zona intrarii .

Din punct de vedere functional imobilul este structurat astfel:

Demisol

Suprafata construita Sc=653,34 mp Suprafata utila Su=578,56 mp

Demisolul are urmatoarele spatii :

-Parcaj auto ventilat	 23 masini	S=537,63 mp (nu este parcaj puternic ventilat)

-Spatiu tampon casa scarii	S=    7,53 mp

-Casa scarii				S=  15,34 mp

-Hol casa lift 				S=  12,82 mp

In demisol se va realiza un parcaj pentru 23 de autorisme (parcaj putenic ventilat ) . Locurile de parcare vor avea 2,50x5,00m si vor fi deservite de o ciculatie centrala cu latimea de 5 m . Suprafata parcajului va fi 537,63 mp.

Accesul in demisol  se va face printr-o rampa cu latimea de 5 m care pleaca din zona intersectiei strazilor Dumbraveni cu Lucian Blaga . Accesul auto pe proprietate va avea latime ade 5 m.In demisol doua dintre locurile de parcare vor fi pentru persoane cu dizabilitati.

Restul de 13 locuri de parcare se vor amenaja intr-un parcaj la sol deschis si neacoperit parcaj realizat la nivelul demisolului accesul in acest parcaj facindu-se prin demisol.Locuri de parcare vor avea dimensiuni de 2,30x 5,00 iar aleea centrala care le deserveste o latime de 5 m.

Parter

Suprafata construita Sc=650,50 mp Suprafata construita cu  terase Scb=715,30 	,Suprafata utila Su= 568,07 mp

La nivelul parterului sunt prevazute urmatoarele spatii:

-Hol intrare	 					S=  12,25 mp

-Hol receptie						S=203,34 mp

-Casa scarii						S=  18,71 mp

-Birou							S=  13,92 mp

-Birou							S=    9,48 mp

-Casa scarii 						S=  15,34 mp

-Spatiu prezentare echipamente sportive	S=126,53 mp

-Spatiu asteptare					S=  83,58 mp

-Terasa circulabila neacoperita			S=  39,73 mp

-Spatiu depozitare					S=    4,01 mp

-Grup sanitar barbati				S=    8,97 mp

-Grup sanitar femei					S=  10,20 mp

-Hol							S=    9,46 mp

-Camera tablou electric				S=    3,48 mp

-Statie pompe					S=  15,23 mp

-Centrala termica					S=  33,53 mp

-Terasa circulabila 					S=  25,06 mp

Etaj 1

Suprafata construita Sc=610,86 mp Suprafata construita cu terase Scb=647,89 	,Suprafata utila Su= 538,68 mp ,

La nivelul etajului 1 sunt prevazute urmatoarele spatii:

-Casa scarii						S=  15,34 mp

-Sala evaluare personala				S=  24,30 mp

-Sala cardio 25 persoane				S=184,22 mp

-Sala cycling	26 persoane				S=165,14 mp

-Alveola sala cycling				S=  15,97 mp

-Spatiu depozitare					S=    4,81 mp

-Terasa circulabila					S=  35,93 mp

-Spatiu depozitare					S=  18,75 mp

-Casa scarii						S=  18,71 mp

-Vestiar femei 					S=  40,59 mp

-Grupuri sanitare femei				S=  43,76 mp

-Sauna umeda					S=    3,95 mp

-Sauna uscata					S=    3,14 mp

Etaj 2

Suprafata construita Sc=639,24 mp  ,Suprafata utila Su= 560,33 mp

-Casa scarii						S=  15,34 mp

-Spatiu tehnic piscina				S=  24,30 mp

-Sala  forta 25 persoane				S=175,50 mp

-Sala crossfit 30 persoane				S=197,04 mp

-Spatiu depozitare					S=  14,63 mp

-Spatiu depozitare					S=    4,42 mp

-Spatiu depozitare					S=  18,75 mp

-Casa scarii						S=  18,71 mp

-Vestiar barbati					S=  40,59 mp

-Grupuri sanitare barbati				S=  43,76 mp

-Sauna umeda					S=    3,95 mp

-Sauna uscata					S=    3,14 mp

Etaj 3

Suprafata construita Sc=606, mp ,Suprafata construita cu  terase Scb=638,96 	,Suprafata utila Su= 547,89 mp

La nivelul etajului 3 sunt prevazute urmatoarele spatii:

-Casa scarii						S=  15,34 mp

-Sala bazin	30 persoane				S=402,44 mp

cuprinde o piscina cu suprafata 		S=243,75 mp

-Zona relaxare					S=  69,26 mp

-Casa scarii						S=  18,71 mp

-Birou							S=  11,28 mp

-Vestiar + grupuri sanitare barbati		S=  19,47 mp

-Vestiar+ grupuri sanitare femei			S=  11,40 mp

Structura de rezistenta va fi alcatuita din:

-  cadre si diafragme din beton armat;

-  plansee din beton armat turnat monolit peste parter si peste etajele curente;

-  invelitoare tip terasa circulabila partial si sarpanta metalica partial;

-  fundatie de tip radier general.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Inchiderile nestructurale si compartimentarile interioare se executa din blocuri de BCA de 25 cm  la exterior si  de 15 si 25 cm la interior.

Zidurile exterioare se executa din bca gbn cu grosimea de 25 cm si se vor

placa cu saltele de vata bazaltica rigide ignifuge hidrofobizate in masa de 10 cm .Zidurile exterioare din demisol se executa din beton armat cu grosimea de 25 cm si se vor

placa cu saltele de vata bazaltica rigide ignifuge hidrofobizate in masa de 10 cm .Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu saltele de vata bazaltica  ignifuge

hidrofobizate in masa de 10 cm  in functie de gabaritul stilpilor si a grinzilor pentru a se obtine o suprafata plana a peretelui . Zonele de consola de sub spatiile incalzite se vor izola cu saltele de vata bazaltica rigide ignifuge hidrofobizate in masa de  20 cm iar cele de peste spatiile incalzite se vor termoizola cu polistiren extrudat ignifug de 20 cm.  Sub placa  de peste demisol  se va izola cu saltele de vata bazaltica rigide ignifuge hidrofobizate in masa de  20 cm  cm la partea inferioara a plaseului . Peste placa de la ultimul nivel se va realiza o termoziolatie din polistiren extrudat ignifug de 20 cm . La nivelul sarpantei se va realiza o termoizolatie din saltele de vata bazaltica ignifuga hidrofobizata  in masa de 30 cm .  Tamplaria exterioara cu geam termoizolant va avea rezistenta minima de 0,77 mpK/W.

Finisaje exterioare si interioare

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie pentru , receptie , spatiile de astepatare si prezentare , holuri vestiare si grupuri sanitare si pardoseli din covoare PVC pentru salile de sport . Scarile vor avea trepte din granit si contratrepte din marmura  si vor fi prevazute cu balustrade din inox. In zona piscinei vor fi pardoseli de gresie iar in bazin se vor folosi placaje din mozaic de sticla.

Pe pereti se vor executat vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos  iar in grupurile sanitare   se executa placaj din faianta . Timplariile interioare vor fi din lemn.

Se vor prevedea tavane suspendate din elmente de gips-carton la nivelul parterului r .

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile ,tamplarie din aluminiu cu geam termopan si pereti cortina ,balustrazi din sticla ,fatade ventilate cu placaje Reynobond  culoare alba .Sticla folosita la balustrazi  precum si cea folosita la suprafetele vitrate (usi si geamuri) nu este reflexiva ,este o sticla transparenta cu nuanta gri . Invelitoarea se executa partial din tabla faltuita (pentru zona curba) si partial din memebrane bituminoase in zona acoperita cu terase cu placi din beton armat.

Elemente specifice proiectului propus

-Profilul si capacitatile de productie

Pe terenul studiat se doreste realizarea unui centru de activitati sportive cu parcaje la demisol . Centrul de activitati sportive va avea sali de fitness ,cycling ,crossfit si un bazin precum si spatii conexe acestei activitati . Capacitatile salilor de sport sunt:

-Sala cardio 25 persoane

-Sala cycling	26 persoane

-Sala  forta 25 persoane

-Sala crossfit 30 persoane

-Sala bazin	30 persoane

Pentru aceste activitati se vor asigura vestiare , grupuri sanitare ,spatii de primire si asteptare precum si un parcaj format din 36 de locuri de parcare din care 23 in demisol si 13 in exterior.

-Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In prezent terenul este neconstruit urmind a se realiza un imobil D+P+3E cu cu funcțiunea de centru de activiati sportive cu parcaje la demisol

Accesul in cladire de va face din strada Dumbraveni iar accesul auto din strada Lucian Blaga. La parter este prevazut un hol de receptie cu o parte administrativa  si un hol de asteptare prevazut cu un spatiu de prezentare echipamente sportive . Din holul de la parter clientii au acces catre salilel de sport de la etajele 1 si 2 si catre bazinul de innot de la etajul 3 . La etajele 1 si 2 sunt prevazute vestiare ( la etajul1 vestiar femei si la etajul 2 vestiar barbati) care deservesc activitatea sportiva . La etajul 3 sunt prevazute vestiare pentru bazinul de innot.

Etajele 1 ,2 si 3 sunt prevazute si cu o scara secundara de evacuare.

Pe un flux separat cu acces direct din exterior sunt prevazute la parter spatiile tehnice : camera pompe ,centrala termica ,camera tablou electric .

La nivelul demisolului sunt prevazute locurile de parcare care comunica cu parterul prin nodul principal de circulatie verticala prevazuta cu scara si lift.

-Descrierea  proceselor de productie ale proiectului propuse

Pentru functiune propusa nu exista procese de productie fiind vorba de exploatarea unor spatii destinate activitatilor sportive .

-Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile si armaturi  metalice, profile metalice , sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Utilajele si echipamentele folosite in timpul executiei se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

In timpul utilizarii se va folosi curent electric pentru asigurarea energiei si pentru incalzire si racirea spatiilor si gaze pentru prepararea apei calde si pentru incalzire .

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul propus se va racorda la retelele de utilitati existente in zona

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă rece se va face din reţeaua stradală prin intermediul căminului apometric (CA care este echipat cu robinet de inchidere, golire, filtru si apometru)  printr-un racord din ţeavă  PEHD Ø140. Alimentarea cu apa se va realiza din conducta RAJA – Dn 160 PEHD aflata pe amplasament .

Evacuarea apelor uzate

Scurgerea apelor menajere se va face gravitational prin tuburi şi piese din polipropilena -sistem fonoabsorbant montate în sapa pardoselii, aparent in plafonul fals, ingropat in zidarie, aparent in ghene. Nu se admite racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda hirdaulica. Schimbarile de directie vor fi realizate numai prin coturi la 45º.

Racordul exterior se va face în canal de protecţie, până la căminul de canalizare (CV), care va fi racordat la colectorul stradal. Racordarea se va realiza in colectoarele menajere Dn 250 PVC-KG aflate pe strazile Dumbraveni si Lucian Blaga.

Conductele de canalizare folosite pentru coloane  vor fi tevi pentru canalizare menajera fonoabsorbante,  in timp ce conductele folosite in exterior vor fi tevi PVC-KG.

Apele pluviale de pe constructie si cele de pe platforme se vor colecta si se vor deversa la rigola stradala .

Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

Asigurarea agentului termic

Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii :

1. Instalatii de incalzire cu radiatoare  - casa scarii, holuri, camere depozitare, respectiv in grupurile sanitare;

2. Instalatii de incalzire-racire cu sistem VRV: de tip necarcasat de tavan in spatiile destinate sportului, birouri;

3. Instalatie de incalzire prin pardoseala-in zona piscinei;

4. Instalatii de ventilare mecanica in incaperile fara contact cu exteriorul             (grupuri sanitare) – introducere naturala prin grile de transfer , montate in usi sau pereti de gips-carton si evacuare mecanica prin ventilatoare de tavan , racordate la tubulaturi SPIRO din otel galvanizat.

- Sistem de ventilare si climatizare cu o centrala de tratare pentru zona de piscina.

Aceste sisteme sunt deservite de sisteme de pompe de cladura VRV alimetate cu curent electric si o centrala termica entrala termica in condensatie, cu functionare pe gaz metan, tiraj fortat .

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii   . Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate si trotuare de garda de jur imprejurul constructiei  iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.Se vor face lucrari de terasamente prin aducerea de pamint vegetal pentru realizarea spatiilor verzi .

-Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

In limita zonei studiate, circulatia se realizeaza după cum urmează:

- B-dul Tomis E60 – sens dublu (doua benzi pe sens)

- Strada Dumbraveni – sens dublu cite o banda pe sens  (acces direct la Bulevardul 	Tomis)

- Strada Lucian Blaga – sens unic  o banda pe sens -se propune prin PUZ largirea strazii la doua benzi cite o banada pe sens (acces dinspre strada Dumbraveni)

Amplasamentul studiat are acces direct carosabil din strada Lucian Blaga iar circulatia pietonala se realizeaza pe trotuarele aferente strazii Dumbraveni.Accesul se va realiza din zona de intersectie a strazii Dumbraveni cu strada Lucian Blaga pe relatie dreapta. Iesirea de pe teren se va face in strada Lucian Blaga strada cu sens unic .Accesul suto la teren are o deschidere de 5 m.

In demisol se va realiza un parcaj pentru 23 de autorisme (parcaj puternic ventilat ) . Locurile de parcare vor avea 2,50x5,00m si vor fi deservite de o ciculatie centrala cu latimea de 5 m . Suprafata parcajului va fi 537,63 mp.

Accesul in demisol  se va face printr-o rampa cu latimea de 5 m care pleaca din zona intersectiei strazilor Dumbraveni cu Lucian Blaga . Accesul auto pe proprietate va avea latime ade 5 m.In demisol doua dintre locurile de parcare vor fi pentru persoane cu dizabilitati.

Restul de 13 locuri de parcare se vor amenaja intr-un parcaj la sol deschis si neacoperit  parcaj realizat la nivelul demisolului accesul in acest parcaj facindu-se prin demisol.Locuri de parcare vor avea dimensiuni de 2,30x 5,00 iar aleea centrala care le deserveste o latime de 5 m. Se va asigura o parcare pentru biciclete.

-Resurse naturale folosite in constructie si functionare si metode de constructie folosite

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice,  sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor. Utilajele si echipamentele folosite in timpul constructiei se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

-Executarea de elemente structurale din beton armat si constructii metalice

-Finisaje interioare si exterioare

-Lucrari de instalatii (sanitare, electrice )

-Amenajari spatii verzi

-Amenajari platforme betonate si sistematizari pe verticala.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .Suprastructura este alcatuita din cadre si diafragme din beton armat si plansee din beton armat turnat monolit peste parter si peste etajele curente;.

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate pina la atingerea cotei de fundare . De la cota de fundare se va incepe realizarea pernei de piatra   . Peste perna se va realiza un stat de egalizare din beton peste care se vor realiza fundatiile de tip radier general . Dupa realizarea infrastructurii se trece la realizarea demisolului din perti si diafragme de beton armat si ulterior a structurii de rezistenta formata din stalpi grinzi si plansee din beton armat .Dupa realizarea structurii se vor realiza inchiderile exterioare din zidarie de BCA de 25 cm precum si compartimentarile interiore si finisajele.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor. Termenul de dare in folosinta este strans legat de parcurgerea etapelor de reglementare a investitiei cat si de influenta factorilor caracteristici din perioada derularii propriu-zise a lucrarilor ( intemperii, lucrari neprevazute, etc.). Investitia va fi demarata in luna septembrie 2023   iar durata lucrarilor este preconizata pentru 36 de luni estimindu-se punerea in functiune a imobilului pentru luna septembrie  2026. Exploatarea caldirii va fi facuta de actualii proprietarii  avinduse in vedere urmarirea Planului de Comportare in timp a constructiei.

-Relatii cu alte proiecte existente si planificate

Constructia se incadreaza in reglementarile Regulamentului de urbanism al planului Urbanistic Zonal  -  aprobat prin HCL nr 121/16.05.2011 si detaliat prin HCL 258/31.07.2017

si HCL nr 254/28.06.2018 -precizare ,HCL nr 212/2020 , HCL NR 372/21.09.2020

-Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate : zona UTR 1  zona institutil, servicii, birouri, comert, dotarl urbane la nivel supramunicipal si municipal, loculnte si echipamente publice.

UTILIZARI ADMISE: institutil si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale

unor organisme extrateritoriale; servicli de sanatate (spitale, camine de batrani, pollclinlci, cabinete medicate); servicii flnanciar-bancare si de asigurdri, posta / telecomunlcatii, servicii managerlale, tehnice si profesionale (birouri); cercetare / dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca / mediateca, activitati asociatlve diverse; servicii profesionale, hoteluri, alimentatie publica (restaurante, cofetarii, cafenele, baruri), comert, expozitil ,recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere / spa, sport in spatii acoperite) show-roomuri auto, benzinarii, actrvltati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar, parcuri multietajate, loculnte colective.

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI: extinderile si schimbarlle de profil se admit cu

condltia sa nu incomodeze prin poluare si trafic functiunile invecinate; se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor; se vor asigura circulatli si piatete pietonale precum si scuaruri in pondere de minimum 10% din suprafafa de teren.

UTILIZARI INTERZISE: In UTR1 functiunea de loculre individuala este Interzisa; orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezinta riscul indepartarii investitorilor interesati; activitati  productive poluante, cu risc tehnologlc sau incomode prin traficui generat; constructii provizorii de orice natura; depozitare en-gros; depozitarii materiale refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane; lucrari de sistematizare verticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilor inveclnate; orice lucrarl de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele-vecine sau care impiedica colectarea si evacuarea apelor meteorologice,nu se admit alte functiuni ce nu au fost mentionate ca fiind utilizari admise sau admise cu conditionari

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de sport in spatii acoperite  si parcaje la demisol.

-Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Terenul studiat este destinat dotarilor publice si activitatilor recreative . Tinid seama de lipsa acuta a dotariilor publice din aceasta zona care s-a dezvoltat rapid si are un caracter preponderent rezidential si de faptul ca investitorul detinea deja acest teren nu a fost luat in calcul amplasarea investitiei pe un alt amplasament .

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede un necesar suplimentar de consum pentru utilitatile curente (energie si apa) o suplimentare a deseurilor menajere si a apelor uzate .

-Alte autorizatii cerute prin proiect

Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat obtinerea de avize de la detinatorii de retele (Raja , E distribuite , Telekom ,Distrigaz ,RDS-RCs) , aviz PSI , aviz Sanatatea populatiei , aviz Directia judeteana de Cultura , aviz CNADN ,Aviz comisie circulatie ,obtinerea acestor avize aflindu-se in curs de finalizare.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Terenul nu este construit deci nu sunt necesare lucrari de demolare pe teren.

V. Descrierea amplasarii proiectului

erenul este amplasat in orasul Constanta , in zona Palazu Mare ,la intersectia bulevardului Tomis cu strada Dumbraveni (in dreptul sensului giratoriu de intrare in cartierul Palazu Mare)  la adresa strada Lucian Blaga nr 15 .Terenul face parte din sola 5 ,parcela A479/13-lot 1 si are numarul cadastral IE 226523 .Terenul este proprietate S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX  srl conform contract de vanzare cumparare nr.1263/01.04.2016 are suprafata de 1994,00 mp si este neconstruit.

Vecinatatile amplasamentului sunt :

-la Sud – b-dul Tomis (DN1A)

-la Nord – 	IE 23584 prop Pitu Cristina si Pitu George  -locuinta P si P+1E

IE 23583 prop Goane Florentina si Goane Constantin  -locuinta P si P+1E

-la Est –  	A 479/14-lot 1 – prop Frangu Stere -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/1  IE 216331– prop Lica Laurentiu -locuinta P+1E

A 479/14-lot 2/2 – prop Ilie Andrea -teren neconstruit

A 479/15 – IE 226611prop Muceanu Luminita si Muceanu George   -teren 			neconstruit

-La Vest – strada Dumbraveni si strada Lucian Blaga

Pe amplasament se doreste a se realiza oconstrucie  cu funcțiunea de centru de activiati sportive cu parcaje la demisol , având regimul de înălțime D+P+3 E .

Amplasarea constructiei propuse se va realiza astfel :

-la minim 5,32 m fata de limita terenului spre strada Dumbraveni.

-la minim 27,14 m fata de retragerea imusa fata de axul bulevardului Tomis

-la minim 3,30 m fata de retragerea impusa fata de axul strazii Lucian Blaga

- la minim 4,00 m fata de limita de nord

- la minim 2,49 fata de limita de est

-distanta fata de granite -Proiectul nu cade sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanta amplasamentului studiat fata de cea mai apropiata granita (Bulgaria ) este de peste 50 km  proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001  .

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice.

Constructia se incadreaza in zona protejata conform OMC nr 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor istorice disparute cu modificarile ulterioare : Situl arheologic Palazu Mare , Cod LMI 2004 CT-i-s-B-02724,NR CRT 365-367

-fotografia amplasamnetului

-folosintele actuale si planificate ale terenului

Terenul în suprafata de 1994 mp identificat cu numar cadastral IE 226523 este amplasat în intravilanul localitatii Constanta   . Terenul este proprietate S.C. VDT CONSTRUCT IMPEX  srl conform contract de vanzare cumparare nr.1263/01.04.2016.

Foloslrea actuala a terenurilor este: teren liber, categoria de folosinta arabil conform inscrisurilor din Extrasul de carte funciara  pentru informare.

Prin investitia propusa terenul va fi folosit  a se realiza oconstrucie  cu funcțiunea de centru de activiati sportive cu parcaje la demisol , având regimul de înălțime D+P+3 E .

-politici de zonare si folosire a terenului

Constructia se incadreaza in reglementarile Regulamentului de urbanism al planului Urbanistic Zonal  -  aprobat prin HCL nr 121/16.05.2011 si detaliat prin HCL 258/31.07.2017

si HCL nr 254/28.06.2018 -precizare ,HCL nr 212/2020 , HCL NR 372/21.09.2020

Prin certificatul de urbanism nr 2412/17.08.2021 emis de primaria Constanta  se prevede: Destlnatia terenului stabilit prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriutui aprobate: UTR1- zona institutil, servicii, birouri, comert, dotarl urbane la nivel supramunicipal si municipal, loculnte si echipamente publice.

- UTILIZARI ADMISE: institutil si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicli de sanatate (spitale, camine de batrani, pollclinlci, cabinete medicate); servicii flnanciar-bancare si de asigurdri, posta / telecomunlcatii, servicii managerlale, tehnice si profesionale (birouri); cercetare / dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca / mediateca, activitati asociatlve diverse; servicii profesionale, hoteluri, alimentatie publica (restaurante, cofetarii, cafenele, baruri), comert, expozitil ,recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere / spa, sport in spatii acoperite) show-roomuri auto, benzinarii, actrvltati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar, parcuri multietajate, loculnte colective.

- UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI: extinderile si schimbarlle de profil se admit cu condltia sa nu incomodeze prin poluare si trafic functiunile invecinate; se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor; se vor asigura circulatli si piatete pietonale precum si scuaruri in pondere de minimum 10% din suprafafa de teren.

- UTILIZARI INTERZISE: Tn UTR1 functiunea de loculre individuala este Interzisa; orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezinta riscul indepartarii investitorilor interesati; activitati  productive poluante, cu risc tehnologlc sau incomode prin traficui generat; constructii provizorii de orice natura; depozitare en-gros; depozitarii materiale refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane; lucrari de sistematizare verticala de natura sa afecteze utilizarea terenurilor inveclnate; orice lucrarl de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele-vecine sau care impiedica colectarea si evacuarea apelor meteorologice,nu se admit alte functiuni ce nu au fost mentionate ca fiind utilizari admise sau admise cu conditionari

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate avind functiunea de sport in spatii acoperite  si parcaje la demisol.

Regimul tehnic:

Suprafata construita la sol la nivelul demisolului= 653,34 mp

Suprafata construita +proiectii console= 715,65 mp

Suprafata desfasurata = 3160,89 mp

Suprafata desfasurata cu tersase =3294,73 mp

Suprafata utila Su=2793,53 mp

Spatii verzi la sol  S=798 mp  (40%)

Parcaje la sol S=262 mp

Alei carosabile S=62 mp

Alei pietonale ,parcari biciclete =218 mp

Regimul de inaltime al cladirii propuse este D+P+3E

Cota maxima a cladirii fata de cota 0,00 este + 16,00 m (+40,05 RMN)

,cladirea avind 4 nivele .

Volumul constructiei  = 11 421 mc (din care volumul demisolului  este 1800 mc)

POT= 36,00% (conform PUZ 60%)

CUT =1,59 (conform PUZ 3,00)

-areale sensibile

Constructia propusa nu este amplasata intr-o zona sau in vecinatatea unor zone cu areale sensibile care ar necesita masuri de protectie specifice.

-coordonate geografie ale amplasamentului

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1  308796.520 	787627.270

2  308778.220 	787658.550

3  308760.130 	787652.810

4  308726.750 	787641.300

5  308703.370 	787633.490

6  308707.980 	787628.800

7  308730.800 	787622.820

8  308738.480 	787621.520

9  308791.150 	787624.140

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 	Terenul studiat este destinat dotarilor publice si activitatilor recreative . Tinid seama de lipsa acuta a dotariilor publice din aceasta zona care s-a dezvoltat rapid si are un caracter preponderent rezidential si de faptul ca investitorul detinea deja acest teren nu a fost luat in calcul amplasarea investitiei pe un alt amplasament .

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului:

A: Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantiilor in mediu:

a)protectia calitatii apelor

-Sursele de poluanti pentru ape ,locul de evacuare sau emisarul

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona . Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 6 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00 de la nivelul solului.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

-Statiile si  instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere rezultate din exploatarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

-mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

b)protectia aerului

-Sursele de poluanti pentru aer ,locul de evacuare sau emisarul

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

-Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

-efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare a agentului termic;

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt :

- traficul generat de clientii si personalulul care vor deservi centrul sportiv

  - functionarea echipamentelor si utilajelor

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	Deoarece in perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt

nesemnificative nu sunt necesare amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

In perioada functionarii obiectivului

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

d)protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

e)protectia solului si subsolului

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 6 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va afecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00 de la nivelul solului.

In perioada functionarii obiectivului  surrsele cu un posibil risc de poluarea sunt:

- un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate ;

-scurgeri accidentale de produse petroliere,  de la mijloacele de transport;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice

-Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

-amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului: un management riguros al deseurilor generate pe durata functionarii in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate.

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

f)protectia ecositemelor terestre si acvatice

-Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

-Lucrarile ,dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

g)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Investitia nou propusa se va realiza in zona  UTR1- zona institutil, servicii, birouri, comert, dotarl urbane la nivel supramunicipal si municipal, loculnte si echipamente publice. . In zona nu exista obiective de interes public , monumente istorice si de arhitectura  .

Cladiri alaturate

Pe terenurile alaturate  exista in prezent edificate constructii pe laturile de nord si est.

Pe latura de nord sunt edificate doua locuinte individuale cu regim de inaltime P+1E cea mai apropiata dintre ele fiind la 11,41 m la nivelul demisolului. .

Pe latura de nord -est este edificata o locuinta cu regim de inaltime P+1-2E aflata la distanta 17,75 fata de constructia propusa la nivelul parterului.

Pe latura de est  mai sunt edificate doua locuinte cu regim de inaltime P+1E aflate la 9,91 respectiv 12,16 m fata de limita  constructiei propuse. Deasemenea pe latura de est mai exista si o anexa parter aflata la 11,53 m fata de constructia propusa.

Pe partea opusa strazii Dumbraveni se afla un showroom si un serive auto aflat la peste 55 m iar pe partea opusa DN2A se afla un bloc de locuinte colective aflat la peste 95 m distanta de constructia propusa.

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie a aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public din zona,

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) 						0,10 mc/zi

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) 			0,60 mc/zi

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) 						0,10 mc/zi

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07)  	0,05 mc/zi

vor fi preluate de către operatorul de salubritate local, conform contractului de prestări servicii încheiat în acest sens.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

1. prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri prin:

- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

- stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestiunii deșeurilor;

- stabilirea de măsuri în vederea realizării obiectivelor prin alocarea de resurse 	financiare și umane;

- dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării 	deşeurilor; - creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării 	deşeurilor.

2.reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin 	care se obţin materii prime secundare:

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea 	promovării unei reciclări de înaltă calitate;

- planul de gestionare a deşeurilor

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al municipiului

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

Ambalajele deşeurilor periculoase provenite de la soluţiile concentrate folosite vor fi predate operatorilor economici autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor, în baza contractelor încheiate în acest sens.

Ambalajele provenite de la produsele nepericuloase aprovizionate sunt returnate furnizorilor sau sunt predate operatorilor economici autorizaţi pentru valorificarea lor.

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

-Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 	de proiect

-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia  va avea  un impact nesemnificativ asupra populatiei aceasta investitie completind sfera de servicii ce deservesc o zona rezidentiala  .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul in zona nefiind specii sau habitate protejate

Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Constructia nu este pozitionata intr-o zona care sa afecteze habitatul naturala a florei si a faunei salbatice  fiind dispusa intr-o zona industriala.

Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea HCL nr. 113 din 27.04.2017 privind

stabilirea suprafețelor minime de spații verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante

decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Judetului Constanța .

Construcții cu destinatie sportiva – vor fi prevazute spatii verzi si plantate,pe o suprafata de 40% din suprafata terenului.

Pentru investitia propusa se vor asigura 798 mp de spatiu verde  la nivelul solului  reprezentind 40,00%.

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Se propun lucrări de amenajare, caracteristice amenajărilor tip grădină şi lucrări de punere în valoare a plantaţiilor existente de pe amplasament. Spre strazi  se va realiza o plantaţie perimetrală de protecţie, realizată realizata din gard viu . Spatiile verzi vor fi amenajate cu gazon si arbusti decorativi de talie mica (enuperi).   Se vor planta cel puţin 3 arbori de talie mijlocie pe amplasament.  Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare.

Impactul potential asupra solului si subsolului

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului principalele sursede poluare ar putea fi :

- un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate ;

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta materii prime si produs finit  ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si a functionarii obiectivului.

Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona .  Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul pinzei freatice nu a fost intalnit pina la nivelul de 6 m la care s-a forat pentru studiul geotehnic. Infrastructura cladirii nu va avecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -3,00 de la nivelul solului.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie. In perioada de functionare a obiectivului apele uzate provenind de la imobil vor fi dirijate,prin camine de scurgere , spre reteaua de ape uzate centralizata .

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.Masurile de prevenire a pierderilor de cladura prin termoizolarea cladirii si a reducerii consumului de curent electric prin folosire de panouri fotovoltaice si echipamente moderne cu consum redus de energie  micsoreaza indirect amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera .

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Impactul asupra peisajului , mediului  vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona destinata dotarilor publice , zona care nu face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Cladirea propusa va avea un caracter  modern asigurindu-se un aspect reprezentativ pentru investitia propusa.Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

Natura impactului

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat si a vecinilor limtrofi)

-magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 24 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 	mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului. Se impune respectarea cerintelor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A)Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative

Proiectul nu se incadreaza in prevederile :

-Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 	-Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

-Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

-Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, 	-	-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile

B)Proiectul nu face parte din nici un plan/program/strategie/document de planificare .

X.Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrarilor

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata , perna de piatra , si betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale , spatii ce se vor asigura in partea de sud-vest a terenului .

Spatiile pentru vestiare , grupurile sanitare si biroul sefului de santiaer se vor asigura in spatiile existente in interiorul halei existente .

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou pus la dispozitie de beneficiar in cadrul constructiei exitente . Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţile de birou. Caile de acces pietonale si platformele vor fi pietruite. Se va asigura o parcare temporara pentru maşinile personalului de conducere, executata si delimitată corespunzător. Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Vestiarul pentru personal va fi asigurat in cadrul vestiarelor pentru personal care deservesc activitatea curenta .Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă..Se vor folosi toaletele din cadrul vestiarelor existente. Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupului sanitar, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurării acestor servicii revine antreprenorului  pe baza de contract cu beneficiarul.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat.Zona pentru depozitele meterialelor este in zona de nord a amplasamentului si are acces auto din strada Berlin . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice,precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni,astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare,transport si depozitare,conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descărcarea se va face in mod ordonat,materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse :
	-utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări

mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

-mijloace de transport auto

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare

-scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antrepenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva printr-un generator  . Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 24 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica.La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.Incălzirea incintelor - birouri, spatii sociale  se realizează cu aparate electrice - calorifere, etc, racordate la instalaţia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalaţii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate in funcţiune nesupravegheate.Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzător, separate.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un

număr suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalaţii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfăşurării proceselor de munca in condiţii de securitate.Ne se admit instalaţii de iluminat improvizate sau improvizaţii de bransare a instalaţiilor la reţeaua electrica de alimentare.Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.

Delimitare si acces santier

Şantierul cu denumirea de proiect:"  CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E- CENTRU ACTIVITATI SPORTIVE CU PARCAJE LA DEMISOL " se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. . La ieşirea din şantier, se amplasează rampa de spălare auto, pentru curăţarea autovehiculelor care ies din şantier si panoul de indentificare a investiţiei.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si

corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

Localizarea organizarii de santier

#### Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul pe care se realizeaza investitia in spatiul ramas intre zona de constructie si limitele proprietatii.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

-Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Pe parcursul organizarea de santier poate produce un impact asupra vecinilor limtrofi prin zgomat, si disperii de praf . Impactul are caracter temporar

-Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul .

-Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Nu este cazul .

-Impactul potential asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei .

-Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

-Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri. Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

-Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.  Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. 	.

-Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.

-Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier.

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Surse de poluanti  ,instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor ;Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-Sursele de poluanti pentru ape

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

-Sursele de poluanti pentru aer

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Protectia apelor

Organizarea de santier va folosi grupurile sanitare ecologice modulare mentenanta acestora fiind asigurata de firme specilaizate .

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

Protectia aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

Zgomote si vibratii

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun.

Protectia solului

In perioada de realizare a lucrarilor proiectului se impun urmatoarele masuri:

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

#### XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de construire. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului Prezentand o situatie ipotetica pentru a satisface cerintele acestui paragraf, in cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

-inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

-se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

-toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

-se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

-se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului. In fond, imobilul ce se va realiza va avea o durata nedeterminata de functionare, aspect ce subliniaza inoportunitatea celor precizate mai sus.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului. De subliniat este faptul ca obiectivul va functiona pe perioada nedeterminata.

XII. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice nefiind in proximitatea unei astfel de zone

Coordonatele amplasamentului in format  "Sistem de Proiectie Stereografica 1970"

Nr.    			   X          		 Y

Pct.          		[m]        		[m]

1  308796.520 	787627.270

2  308778.220 	787658.550

3  308760.130 	787652.810

4  308726.750 	787641.300

5  308703.370 	787633.490

6  308707.980 	787628.800

7  308730.800 	787622.820

8  308738.480 	787621.520

9  308791.150 	787624.140

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  nu este cazul

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; 	nu este cazul

d)proiectul propus nu are legătură directă cu  managementul conservării unei ariei naturale protejate de interes comunitar;

e)impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 	protejată de interes comunitar; nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu este localizat in apropierea unei ape si nici nu are legatura cu apele

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic nu este cazul

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod nu este cazul

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă nu este cazul

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz nu este cazul

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului nu este cazul

Întocmit ,

arh. Dan  Memet