Memoriu de prezentare

conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Beneficiar: IBERO TYLES MINERAL S.R.L.

Denumirea proiectului:

DESCHIDERE CARIERA TORTOMAN- EXPLOATARE ROCI DE CONSTRUCŢI -ARGILÃ

Amplasament : Judetul  Constanta, Com. Tortoman, Parcela NB610/2, extravilan

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI :

DESCHIDERE CARIERA TORTOMAN- EXPLOATARE ROCI DE CONSTRUCTII -ARGILA

Amplasament:   Judetul  Constanta, Com. Tortoman, Parcela NB610/2, extravilan

TITULAR :  IBERO TYLES MINERAL  S.R.L.

Sediul  :   Jud. Constanta, Mun. Medgidia, str Silozului, nr, 103

RO 43350697

J13/ 4161/2021

Administrator : Domnul GHEORGHIEŞ OVIDIU

telefon 0771.830.875

E-mail o.vidiu@hotmail.com

Proiectant:   ALL ARHITECTURA S.R.L.

Sediu: Jud. Constanta, Mun. Constanta, str. Unirii, nr. 19A

Elaboratorul documentatiei de mediu:

NEW ENVIRO MANAGEMENT S.R.L.   -    Certificat de atestare Serie RGX,  nr. 008/ 02.09.2021 emis de Asociatia Romana de mediu 1998 domeniile RM8, RM13b, RIM12, RIM13b

RÃGÃLIE ADRIANA   -    Certificat de atestare Serie RGX,  nr. 002/ 05.08.2021 emis de Asocitatia   Românã de mediu 1998 pentru domeniile RM8, RM13b, RIM12, RIM13b

- Certificat de atestare Serie RGX, nr. 194/ 13.04.2022 emis de asociatia Romana de mediu 1998 pentru domeniile RIM2, RIM3, RIM 11a

Adresa: Jud. Constanta, Mun. Constanta, str B. St. Delavrancea, nr. 53

E-mail: serviciidemediu@gmail.com

Telefon: 0723.806.277

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## 3.1.     Rezumat al proiectului

Situatia existenta

Terenul  propus pentru realizarea investitiei este situat in extravilanul Comunei Tortoman, Jud. Constanta, si are suprafata de 59500 mp,  (anexa 1 –plan de incadrare in zona si fig. nr. 1), avand urmatoarele vecinatati:

- la est – drum de exploatare De 610/3

- la vest – domeniu public, teren neproductiv

- la nord – drum de exploatare De 316/1

- la sud – domeniu public, teren neproductiv

Fig. nr. 1 Plan de incadrare in zona a terenului studiat

Tabelul nr. 1 Coorodonate STEREO 70 ale terenului studiat

nr. punct	X			Y

1		320615,000		756399,000

2		320398,000		756606,000

3		319877,000		756058,000

4		320095,000		755851,000

5		320525,610		756304,797

6		320541,290		756292,030

7		320569,200		756268,960

8		320574,270		756265,230

9		320581,860		756273,600

10		320590,190		756282,970

11		320608,680		756304,970

12		320612,990		756310,140

13		320616,110		756313,290

14		320617,100		756314,230

15		320619,930		756317,850

16		320624,410		756323,590

17		320612,640		756333,900

18		320602,650		756342,410

19		320597,970		756345,830

20		320579,430		756358,460

21		320577,700		756359,692

In anexa 2 este atasata Fişa de localizare a perimetrului de exploatare Tortoman.

Terenul studiat apartine din punct de vedere teritorial-administrativ de Com. Tortoman, iar pentru deschiderea carierei de argila titularul a incheiat Contract de asociere in participatiune nr. 34/ 01.11.2021 cu Primaria Com. Tortoman, atasat anexei 3.

Terenul pe care se propune modificarea reglementărilor este situat în sud-vestul localității Tortoman, aliniat la De 613/1 și De 610/3.

Căile de acces prin care se poate ajunge în perimetru sunt:

- DJ 224 (face legătura între DN 2 A/ E 60 și DN 22 C – Medgidia prin Tortoman - Siliștea - Băltăgești - Crucea - Vulturu);

- DJ 225 (DN 22 C - Tortoman - Dorobanțu - Nicoale Bălcescu - Târgușor - Mireasa-Pantelimon – Runcu – Vulturu – Dulgheru – Stejaru - Saraiu) drum neasfaltat;

Conform Certificatului de urbanism nr. 8/ 25.01.2022 emis de Consiliul Judetean Constanta (anexa 4), folosirea actuala a terenului este cea de teren neproductiv, iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, este cea de terenuri aflate in extravilan “TDE”.

Situatia proiectata

Prin prezentul proiect, beneficiarul propune deschiderea unei cariere de argila in extravilanul Com. Tortoman, Jud. Constanta (anexa 5   –plan de situatie)

Suprafaţa totală a perimetrului de exploatare Tortoman este de 0,227 km2. În primul an de activitate, suprafaţa maximă de exploatare (carieră) se va încadra în suprafaţa de teren de 59500 mp.

Terenul studiat este reprezentat de un versant cu pante abrubte pornind de la cota de 25 m si ajungand in zona de pasune la cota de 47 m.   Cursul de apa Valea Tortomanului se afla la cota de 24 m de terenul studiat.

Limita de adancime a perimetrului va fi de  maximum +35 m (cota apelor subterane).

Tabel nr.2 Bilant teritorial parcelã studiatã

| Destinație spațiu verde | Existent – la începutul investiției | Propus pe parcursul exploatării | Propus – la finalizarea exploatației și refacerea peisagistică |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % | mp | % |
| Teren neproductiv | 59500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haldă steril | 0 | 0 | 555 | 0,93 | 0 | 0 |
| Haldă pământ vegetal | 0 | 0 | 1000 | 1,68 | 0 | 0 |
| Platformă pietruită | 0 | 0 | 1000 | 1,68 | 0 | 0 |
| Suprafață de exploatație | 0 | 0 | 56945 | 95,71 | 0 | 0 |
| Pășune | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 100 |
| Total | 59500 | 100 | 59500 | 100 | 59500 | 100 |

Pe parcela studiata nu exista spatii verzi in sensul definit de art. 3 din Legea 24/2007. Vecinatatile parcelei sunt tot terenuri neproductive , neincadrate la categoria pasune sau teren agricol, conform Extrasului de carte funciara.

In cadrul perimetrului de exploatare  se vor realiza lucrări miniere de exploatare, prelucrare şi valorificare a resurselor de argile, după cum urmează:

- Activitatea de extracţie prin lucrări miniere de exploatare la zi. Acestă activitate se va desfăşura numai în cadrul perimetrului minier de exploatare delimitat prin coordonate şi aprobat de către A.N.R.M. conform Legii Minelor nr.85/2003 perimetrul de exploatare reprezintă: “proiecţia la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de exploatare”, a resurselor minerale cercetate şi determinate ca rezerve extractibile tehnic şi economic. Corelarea cu forma morfologică a terenului, cu posibilităţile de acces, propietate teren, etc.a condus la stabilirea unui perimetru de exploatare care are ca proiecţie o suprafaţă de 2,27 ha la nivelul terenului. Această suprafaţă reprezintă suprafaţa perimetrului de exploatare.

- Activitatea de haldare se va realiza prin depozitarea solului vegetal şi a rocii sterile în haldele amplasate în afara perimetrului de exploatare si in terenul concesionat, precizate in tabelul nr. 2.

Conform datelor prezentate de proiectant, din calcule a rezultat un volum de  500 000 mc care corespunde unei cantitati de 1 250 000  tone roca utila din care se propune pentru anul contractual 2022-2023 de exploatare, o cantitate de 170 000 tone.

Tabel nr.3 Situaţia geo – minieră pe parcursul permisului de exploatare

| Nr. crt. | Specificatie | U. M. | ANUL 1 | ANUL 2 | ANUL 3 | ANUL 4 | ANUL 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consum resurse | To | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 850.000 |
| 2 | Pierderi extractie |  | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 25.500 |
| 3 | Pierderi de transport |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Extras industrial |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| 5. | Reziduu minier |  | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 350.000 |
| 6. | Grad de recuperare | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

Program de lucru: 8 ore/zi , 200 de zile lucrătoare/an

În cadrul noului Permis de exploatare lucrările ce urmează a fi efectuate sunt urmatoarele:

- Lucrări de deschidere si lucrări miniere de pregătire ;

- Lucrări de exploatare;

- Lucrări de protecţie a zăcământului şi a lucrărilor de suprafaţă

      - Lucrările de deschidere si lucrari miniere de pregatire

Acestea, vor consta, în principal, din următoarele:

a) Lucrari de amenajare a drumului de acces;

b) Lucrari de decopertare, transport si haldarea solului vegetal, de pe suprafata ce urmeaza a fi exploatata;

c) Lucrări auxiliare

- Lucrările de amenajare a drumului de legatura

Accesul la zona de lucru se va  realiza prin amenajarea  unui drum care va asigura legatura intre  DJ si  zona de lucru dar si cu organizarea de santier , respectiv platforma instalatiei  de prelucrare  a agregatelor si zona administrativa .  Drumul ce sa va executa va avea o lungime de cca 300m , o latime de 4 m.  Amenajarile se vor executa prin razuirea solului vegetal cu lama buldozerului  astfel incat sa se asigure o panta de maxim 9% pentru drumul de acces.

Drumul de acces in perimetru va facilita intrarea cu mijloace de transport a celor interesati de achizitionarea agregatelor obtinute la statia de prelucrare cat si accesul mijloacelor proprii de transport. Lucrarile pentru intretinere acestui drum vor consta in lucrari de nivelare, compactare si acoperire cu steril rezultat din prelucrare.

De asemenera,  mai este necesara  amenajarea  bretelelor  de acces catre halda temporara de sol vegetal , catre halda de steril si la berma superioara a treptei de util.

b) Lucrari de decopertare

Faza de descopertare a zăcământului va cuprinde următoarele metode de dislocare a copertei.  Dislocarea păturii de sol vegetal prin următoarele două procedee complementare.

- mecanizat, cu ajutorul buldozerului, prin răzuirea şi adunarea materialului dislocat în grămezi, operatiune greu de eexecutat avand in vedere morfologia terenului.

- manual, numai în zonele inaccesibile pentru utilaje şi atunci când rămân porţiuni de copertă izolate după executarea mecanizată a lucrărilor.

Volumul de sol vegetal dislocat, va fi adunat în grămezi şi va fi încărcat cu încărcătorul frontal .  Solul vegetal recuperat va fi folosit  in totalitate  la lucrările de reecologizare finala.

Coeficientul de descopertare

Lucrarile de decopertare ale solului vegetal au scopul de a pregati in avans suprafetele de teren ce urmeaza sa fie afectate de exploatarea utilului, pentru a se asigura:

- extractia a 170.000 tone resursa minerala programata pentru exploatare/valorificare.

- resursa pregatita pentru primele 3 luni de activitate pentru viitorul permis de exploatare.

- resursa minerala suplimentara , pentru eventualele cresteri ale cererii  pietii.

Luand in calcul o grosime medie a solului vegetal de cca  0,15m si un grad derecuperare a acestuia de 65%, datorat frecventelor aflorimente de roca utila , materialul estimat a fi decopertat este de 900 mc, volum ce rezulta din relatia :

V = S x g x k = 9220 mp x 0,15  mx 0,65 =  900 mc

S= suprafata decopertata

g = grosimea medie a solului vegetal

k = coeficient de recuperare

Solul vegetal rezultat este depozitat temporar in halda de sol vegetal, dupa care , atunci cind situatia o va permite, sa fie transbordat in vatra carierei , in vederea reecologizarii acesteia.

Din materialul derocat cca 10% se va constitui ca deseu  la extractie ramas dupa claubajul mecanic in frontul de lucru, care nefiind valorificabil se va depozita in halda de steril.

Accesul la perimetrul de exploatare se va realiza din DJ pana in Tortomanu. De aici se va construi un drum care va asigura accesul la cariera a utilajelor proprii si a utilajelor si mijloacelor de transport a beneficiarilor. Drumul de acces la cariera va fi intretinut de catre firma concesionara si va consta in nivelarea, compactarea si acoperirea permanenta a denivelarilor aparute cu macadam.

Acest macadam provine din cariera si consta in deseu de prelucrare.

- Lucrari auxiliare

Lucrarile auxiliare vor fi reprezentate de lucrări de săpare a scarpelor, platformele de atac ale fiecei trepte pentru a se crea frontal de lucru care va servi la evacuarea producţiei la nivelul fiecei trepte.

Începerea lucrărilor de amenajare a platformelor se va efectua din punctual de intersecţie al lucrărilor de deschidere şi curba de nivel corespunzătoare treptei.

      - lucrări de exploatare

Metoda de exploatare

Metoda de exploatare, ce urmeaza a fi aplicata, se alege astfel incat sa fie asigurata productia necesara anului de permis, valorificarea rationala a resursei minerale , in conditiile realizarii unor indicatori tehnico-economici pozitivi.

La alegerea metodei de exploatare, s-a tinut cont de:

* morfologia terenului

* lipsa copertei sterile

* adancimea maxima de exploatare (+25.00)

* valorificarea rationala a resursei

* protectia zacamantului

* utilajele detinute de unitate, precum si performantele acestora

* necesarul de masa miniera

Avand in vedere cele de mai sus , titularul a optat pentru metoda de exploatare cu doua trepte descendente, si cu transportul sterilului la halda. Metoda de exploatare nu va include puşcarea, ci se va realiza prin excavare descendentă.

Cota +25.00m reprezinta cota de baza pentru volumul de roca utila preconizat a se realiza  prin permis de exploatare, urmand ca functie de cererile pietei, cariera sa se dezvolte pana la cota  +35.00 cu o noua documentatie tehnica.

Materialul (argile şi sol vegetal) rezultat din lucrările de pregătire se va încărca mecanizat (cu excavatorul) în autobasculante şi transportat la haldele de steril. Argila va fi depozitată pe platformă de pământ, în cadrul perimetrului de exploatare, dar în afara carierei. Ulterior argila se livreaza catre beneficiari in functie de cerinte.

Haldele de steril sunt situate, la distanţe relativ mici de fronturile de lucru ale carierelor, de ordinul sutelor de metri, fie în interiorul carierelor, unde sterilul este depus pe treapta de bază (de unde anterior a fost extras utilul), fie în afara acestora.

Pentru realizarea stabilităţii zonei de haldare se va proceda la netezirea şi tasarea sterilului, cu ajutorul buldozerului, precum şi la menţinerea geometriei haldei, unghiul de taluz al acesteia menţinându-se constant sub 30o.

Unghiul de taluz al treptei de descopertare este de cca 60o, astfel încât unghiul de taluz general al carierei ajunge să fie de cca 40-50º.

Intre frontul de descopertare şi frontul de exploatare se va menţine un decalaj de min. 10 m, pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţii de extracţie şi pentru evitarea accidentelor sau blocarea de rezerve.

In cazul haldelor interne între frontul de exploatare şi zona de haldare a sterilului se va menţine un decalaj suficient pentru ca aceasta din urmă să nu stânjenească extracţia sau să creeze probleme de altă natură (alunecări, blocare cale transport, etc).

Prin crearea şi dezvoltarea haldelor interioare carierelor se procedează practic treptat la reamenajarea terenului pentru a fi redat circuitului economic anterior. Aceasta reprezintă de fapt o etapă în procesul de refacere a mediului.

Haldarea se face în general în una sau două trepte cu înălţimea maximă de 20 m, pe teren amenajat şi stabil. Formarea haldelor se face cu ajutorul buldozerului.

Pierderea o să fie de 3%.  Din cei 170.000 de tone/an 70.000 de tone/an o să fie haldat pentru că nu o să fie vândută toată cantitatea de argilă, nefiind calitativ la fel.

Volumul de rocă sterilă ce va rezulta în urma exploatării cantităţii de rocă utilă preliminate  va consta din 17 000 tone din exploatare.

Volumul de roca sterila din front va fi selectat mecanizat in front si transportat o parte la amenajarea drumurilor de cariera si a platformelor de lucru  iar cealalta  parte in halda de steril proiectata in partea nordica  a zonei de exploatare, ocupand o suprafata de aproximativ  555 mp in apropierea haldei de sol vegetal. Cand excavatiile vor fi suficient de avansate  se va trece la haldarea interioara care are avantajul ca nu ocupa suprafete noi de teren si contribuind  in acelasi timp la rambleerea suprafetelor excavate.

Produsul din halda tehnologică va fi rezultat atât din zona de descopertă sau zone fără interes industrial din frontul de lucru, cât şi în urma procesului de concasare (produs care nu indeplineşte condiţiile economice)

Depozitul de argilă industrială

Va fi amplasat în afara carierei, în apropierea staţiei de concasare. Din punct de vedere cantitativ, depozitul de argilă va fi fluctuant, deoarece fiind produsul finit (vandabil) acesta va fi transportat către beneficiar cu autobasculantele de 24 de tone.

Transportul tehnologic, la staţia de concasare / halda de steril, a materialului util / steril extras din fronturile de extractie şi descopertă ale carierei se va efectua cu 4 autobasculante de 16 tone şi două autobasculante de 24 tone pentru transportul materialului finit către beneficiari pe drumurile amenajate pentru circulaţie.

Elementele geometrice ale treptei de exploatare:

- inaltime treapta I = 6m  ( + 51.00 –  +57.00)

- inaltime treapta II = 6m  ( + 45.00 -  + 51.00)

- unghi de taluz = 75-800.

- berma de lucru =  min. 20m

In trimestrul III incep lucrarile de deschidere si pregatire  pentru treapta II,  la cota +47.00 m . Se vor executa lucrari de decopertare  si lucrari de pregatire in retea de 2x2m cu subadancimea de 2,5m in fasii de 6 m latime si lungimea frontului , respectiv  75m, orientat SE-NV,exploatarea  urmand sa se desfasoare spre sud-vest.

Concomitent se va executa un drum de acces la treapta I, respectiv cota +51.00m, unde se vor executa lucrari de decopertare si pregatire a unei fasii de 20-25m latime pe toata lungimea frontului de cca 75 m.

Decalajul de front dintre Treapta I si Treapta II va fi de minim 20m.

Activitatea de derocare a argilelor va fi realizata de astfel:

- excavarea /incarcarea/transportul masei miniere la instalatia de prelucrare

- copturirea fronturilor dupa extractie

Lucrari  de exploatare propriu-zisa a zacamantului

- incarcarea materialului derocat si transportul direct la beneficiari, in vederea degajarii frontului de lucru;

- lichidarea eventualilor pinteni si praguri de dimensiuni majore aparute pe bermele de lucru, in vederea mentinerii orizontalitatii acestora ;

- copturirea taluzului de blocurile ramase suspendate si indepartarea de pe berma a ramasitelor de material ramase in urma extractiilor, in scopul inceperii unui nou ciclu de operatii.

Capacitatea de exploatare a rezervelor

Capacitatea de exploatare/extracţie		170.000 tone pe an,

Capacitatea de prelucrare pentru produse sortate 	170.000 tone pe an.

Extractie: 170.000 de tone pentru fiecare an cu 3% pierderi. 100.000 de tone o să fie cantitatea vandută şi 70.000 tone/an sterilul.

La alegerea schemei de exploatare s-a ţinut cont de următorii factori naturali:

- Relief. Morfologia terenului din cadrul perimetrului de exploatare şi din imediata vecinătate a carierei şi utilităţilor acesteia, este uşoară fără accidente naturale sau artificiale. Înălţimile terenului variază între 25-57 m d.n.M.N.

- Terenurile ce se vor utiliza pentru activităţi miniere au fost înainte de utilizare teren neproductiv. Terenul pe care se va amplasa drumul de acces va fi realizat pe păşunea concesionata.

- Obiective de protejat: în zona perimetrului de exploatare se va avea în vedere că există valea Tortomanu ce este situata la peste 150 m de zacamant.

- Pentru protectia vaii  se va extrage argila  din partea opusa. Se va avea grija ca extractia sa se realizeze pana la cota de maximum 25 m inspre vale.

- De asemeni pentru protectia zacamantului si a vaii se va realiza un sant de dirijare a apelor provenite din zona carierei, sant care va duce apele spre santul de preluare a apelor din zona drumului de acces existent.

- Apele pluviale vor fi filtrate de un decantor creat pentru stoparea eventualelor particule de praf.

- De asemeni se va avea in vedere sa se realizeze zonele de protecţie şi se va institui pilieri de siguranţă.

Metode de exploatare a zăcământului

- extractia materialului din cariera;

- incarcarea materialului derocat si transportul direct la beneficiari, in vederea degajarii frontului de lucru;

- lichidarea eventualilor pinteni si praguri de dimensiuni majore aparute pe bermele de lucru, in vederea mentinerii orizontalitatii acestora ;

- copturirea taluzului de blocurile ramase suspendate si indepartarea de pe berma a ramasitelor de material  ramase in urma extractiei, in scopul inceperii unui nou ciclu de operatii.

- Lucrări de protecţie a zăcământului şi a lucrărilor de suprafaţă

Exploatarea argilei se va efectua în conformitate cu “Normele privind exploatarea raţională şi protecţia zăcămintelor”, “Normelor specifice privind exploatările miniere la zi” şi “Normele privind protecţia muncii pentru extragerea substanţelor minerale utile în cariere cu mujloace mecanice”.

În acest sens, se va avea în vedere:

  - delimitarea în teren a perimetrului de exploatare instituit;

  - protecţia resurselor împotyriva degradării;

  - protecţia împotriva imobilizării resurselor prin depozitarea sterilului în incinta carierei;

  - protecţia căilor de transport împotriva subminării, prin menţinerea bermelor de transport în poziţie plană;

  - respectarea metodei de exploatare;

  - extracţia resursei cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi;

  - evitarea abandonării unor rezerve;

  - diminuarea la maxim a pierderilor aferente procesului tehnologic;

  - efectuarea ridicării topografice la zi;

  - urmărirea şi înregistrarea mişcării stocurilor.

Nu face obiectul prezentei documentatii amenajarea partii administrative pentru cariera.

Suprafata necesara  incintei administrative si de prelucrare va fi de 1600 mp, si se va amenaja pe o parcela învecinatã (nr 100857) aflatã la nord de parcela studiatã, deci in afara perimetrului de exploatare studiat in prezenta documentatie. Containerele cu funcțiuni administrative, vestiare și grup sanitar se vor amplasa pe aceeasi parcelă învecinată, fără afectarea suprafeței de extracție. Cântarul auto, zona de spălare a roților cu separator de hidrocarburi și parcările pentru autovehicule se vor amplasa de asemenea pe parcela învecinată.

Incinta administrativă şi de prelucrare a argilelor, va fi pe parcela invecinata si va fi compusă din:

- Dotări socio-administrative (birou sef cariera, vestiar muncitori),

- Grup sanitar (toaleta ecologica uscata),

- Spatiu de depozitare materiale, scule,

- Post de prim ajutor si prevenire a incendiilor,

- Laborator de analize probe,

- Platforma pentru parcarea utilajelor,

- instalaţie de prelucrare (sortare) mobila de 150 t/h,

- Spaţii de depozitare sorturi prelucrate,

- Cântar.

Principalele utilaje şi instalaţii din dotarea obiectivului, funcţionale în perioada permisului , dar care se vor afla pe parcela invecinata nr. 100857, vor fi:

- motocompresor MC 10

- Grup electrogen MARRO MPST 15 14,5 kvA

- Tractor cu cisternã (10.000 l);

- concasor cu ciocane tip Wedag;

- buldozer S1500;

- încărcător frontal cu cupă Wolla;

- două excavatoare S 1202;

- 4 autobasculante 16 t pentru transportul materialului derocat în incintă;

- 2 autobasculante 24 t pentru transportul materialului finit către beneficiar.

Utilajele mentionate vor fi inchiriate de beneficiar.

Alte dotari de pe parcela invecinata: skid motorina cu capacitatea de 7000 litri, dotat cu o cuva pentru retentia evetualelor scurgeri de motorina, montat pe o platforma betonata langa organizarea de santier.

MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR

Alimentarea cu apă si evacuare ape uzate

Alimentarea cu apă se va realiza distinct pentru zona administrativă şi pentru fronturile lucru, astfel:

- Pentru personalul angajat, necesarul de apă potabilă va fi asigurat prin dozatoare La fantâna.

- Pentru stropirea periodică a fronturilor de carieră şi a căilor de acces şi transport, se va utiliza o cisternă cu apă IVAGRO de 10.000 de litri.

Pentru personalul angajat al carierei, se vor achizitiona toalete ecologie dotate cu lavoar, care vor fi vidanjate periodic de societati autorizate in acest sens

Pentru apele pluviale

Cariera va fi înconjurată de rigole de pământ.  Apa pluviala va fi preluata de aceste rigile , ulterior ajunge  într-un bazin colector de 5 mc şi un bazin de decantare de 5 mc dotat cu pompă, din care se va folosi  pentru spălarea utilajelor, maşinilor şi drumurilor din cariera.

Alimentarea cu energie electrică

În zonă nu există rețea de alimentare energie electrică, astfel ca necesarul de curent electric va fi asigurat de un generator de curent electric (Grup eletrogen MARRO MPST 15  14,5 kVA/ 11,6 kW).

  - Justificarea necesitatii proiectului:

In zona studiata nu sunt exploatari de argile. Se exploateaza argile sporadic in zona Mircea Voda.

O noua exploatare ar duce la asigurarea necesarului de argila necesara pentru Combinatul de la Medgidia si pentru firmele din zona.

- valoarea investiției:

Anul 1: 		900.000 euro

Anul 2:		700.000 euro

Anul 3:		700.000 euro

Anul 4:		700.000 euro

Anul 5:		800.000 euro

Total:		3.800.000 euro

- timpul de implementare: 5 ani

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE-  Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991-Nu este cazul

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata-Nu este cazul.

5.3.  Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare- Sunt prezentate la punctul 3.1. al memoriului.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

# in mediu

## 6.1.1. Protectia calitatii apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Pentru apele de suprafata, sursele potentiale de poluare sunt reprezentate de apele meteorice care spala suprafata obiectivului si pot antrena suspensii anorganice solide, nepoluante din punct de vedere chimic, sau particule de sol poluate datorita scurgerilor accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele in functiune.

In cazul apelor subterane, sursele potentiale de poluare sunt reprezentate de scurgerile accidentale de uleiuri sau combustibili provenite de la platforma instalatiei de foraj si de la utilajele in functiune din cadrul carierei sau autovehiculele de transport.

Cel mai apropiat corp de apa de suprafata de perimetrul de exploatare studiat este Valea Tortoman aflata la cota de 24 m de terenul studiat.

Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada amenajarii carierei de argila

- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient in cadrul organizarii de santier;

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate numai in spatiile special amenajate;

- se va achizitiona material absorbant pentru interventie prompta in caz de producere a unor scurgeri accidentale de produse petroliere in zona obiectivului.

In perioada functionarii carierei de argila

  - apa  de bãut pentru  personalul din exploatare va fi asigurata din surse imbuteliate, respectiv peturi de apa minerala si/sau apa plata;

  - apa va fi utilizata pentru stropirea drumului de acces la zacamant, a materialului derocat si va fi adusa din sat  cu o autocisterna;

  - pentru stropirea periodică a drumurilor și  platformelor din incinta obiectivului, în vederea evitării împrăștierii unor cantități de pulberi în exces, se va utiliza o cisternă cu apă IVAGRO de 10.000 de litri;

  - obiectivul va fi dotat cu   toalete ecologice prevazute cu lavoar, care vor fi vidanjate periodic de catre societati autorizate.

  - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Cariera va fi înconjurată de rigole de pământ.  Apa pluviala va fi preluata de aceste rigile , ulterior ajunge  într-un bazin colector de 5 mc şi un bazin de decantare de 5 mc dotat cu pompă, din care se va folosi  pentru spălarea utilajelor, maşinilor şi drumurilor din cariera.

## 6.1.2. Protectia calitatii aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

Exploatarea masei miniere va determina cresterea concentratiilor de pulberi in aer in zona carierei principalele surse fiind:

- emisii de gaze si pulberi in suspensie si sedimentabile, precum si gaze toxice  rezultate din operatia de derocare – sursa stationara;

- emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile datorate activitatii de prelucrare a argilei si de transport din cadrul carierei – sursa stationara, respectiv mobila;

- emisii de noxe provenite de la gazele de esapament ale utilajelor si autobasculantelor – surse stationare si mobile.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare a materialelor excavate se vor sedimenta in imediata apropiere a sursei, neexistand un impact negativ semnificativ asupra mediului in afara perimetrului minier.

In cariera, se vor adopta masuri tehnico - organizatorice pentru reducerea la maximum a poluarii atmosferei, constand in:

- utilizarea de autobasculante si utilaje dotate cu motoare cat mai nepoluante, ce se incadreaza in normele EC privind emanatiile de noxe in atmosfera, in timpul functionarii;

- intretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament produse sub limitele admise prin asigurarea functionarii motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- se va proceda la udarea drumurilor si a materialului derocat care constituie potentiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase).

- cantitatea de praf va creste dar nu va depasi , cu siguranta , CMA (de 0,6mg/mc), pentru ca sursele potentiale (masinile care sunt utilizate in procesul de productie nu se vor gasi concomitent in acelasi sector de drum neasfaltat) nu pot aduce cantitatea de poluant la valoarea CMA.

Pentru diminuarea influentelor negative generate ca  urmare a desfasurarii activitatilor specifice, s-au prevazut urmatoarele masuri:

- supravegherea manipularii corespunzaroare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;

- umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenarii prafului;

- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementarile UE in domeniul protectiei mediului;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare.

  - instalațiile pentru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă- nu este cazul.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

  - sursele de zgomot si de vibratii

Avand in vedere specificul activitatilor miniere in cariera, zgomotul si vibratiile generate de utilajele din cariera,  vor reprezenta sursele principale de poluare.

Cele mai apropiate localitati de perimetrul de exploatare studiat se afla la aprox. 260 m - Loc. Tortoman, aprox. 2450 m - Loc. Gherghina, aprox. 5400 m - loc. Mircea Voda, aprox. 7200 m - loc. Satu Nou, aprox. 8450 m - loc. Cuza Voda, aprox. 6600 m - loc Dropia.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

  - se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

  - utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor;

  - lucrarile pentru deschiderea perimetrului de exploatare, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei;

  - diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

  - oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt in activitate;

  - utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse ;

  - programarea activitatilor astfel incat sa se evite cresterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultana  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante;

  - putem lua in calcul si realizarea unei perdele de protectie pentru limita perimetrului care poate fi considerata o masura antifonica pentru zgomotul si vibratiile emise.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor- conform datelor mentionate la punctul anterior.

## Protectia împotriva radiatiilor

  - sursele de radiatii – nu este cazul

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

## Protectia solului si subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Frecventele paroxisme orogenice insotite de o intensa activitate magmatica si hidrotermala, precum si repetatele miscari pe verticala urmate de transgresiuni si regresiuni marine, au creat in subsolul Dobrogei o intreaga serie de zacaminte de substante minerale. In judetul Constanta se exploateaza argile caolinoase, argile comune, calcare, creta, diatomite, dolomite, nisipuri si sisturi verzi.

Factorul de mediu sol/subsol este supus deteriorarii si va fi supus in continuare proceselor de degradare pe intreaga durata de functionare a exploatarii.

Modificarile importante au loc la nivelul structurii solului si a deplasarilor de mase excavate. Prin exploatarea unor cantitati mari de roci, se modifica aspectul peisagistic in ansamblu al zonei.

Sursa principala de degradare a solului o constituie activitatea de razuire si indepartare a stratului de sol vegetal. Lucrarile de exploatare ale zacamantului vor conduce la modificarea morfologiei naturale a zonei, prin lucrarile de derocare care se vor realiza, imprimandu-i acesteia un aspect specific exploatarilor miniere la zi.

Alte surse posibile de degradare a solului sunt reprezentate de:

  - pulberi sedimentabile generate, in principal, in procesul de extractie si care ar putea contamina anumite suprafete din apropierea carierei. Insa, cantitatea de pulberi rezultate din procesul tehnologic de extractie a rocii utile este scazuta, iar aria de raspandire a acestora acopera exclusiv incinta carierei; in plus umectarea rocii in diferitele faze de prelucrare va reduce substantial emisiile de praf;

  - poluarea accidentala a solului cu uleiuri, combustibili si alte fluide, provenite de la instalatiile si utilajele in functiune din zona carierei sau la alimentarea cu carburanti a utilajelor;

  - deseurile menajere reprezinta o alta posibila sursa de poluare a solului, in eventualitatea in care acestea nu vor fi colectate in recipienti adecvati si depozitate in locuri special amenajate.

Pentru reducerea efectelor negative asupra factorului de mediu sol/subsol prin demararea activitatii de exploatare, vor fi prevazute urmatoarele masuri :

  - dimensiunile lucrarilor de deschidere si pregatire vor fi limitate la strictul necesar atingerii obiectivului;

  - in cazul lucrarilor de descopertare necesare carierei, patura superficiala de sol va fi extrasa din zonele in care grosimea ei permite acest lucru si depozitata separat, in halda de sol vegetal, urmand ca la refacerea ecologica obligatorie a carierei, dupa epuizarea intregii rezerve de roca uitla, sa fie repusa la loc;

  - se vor efectua operatiunii de conservare a depozitului de sol vegetal, in scopul prevenirii fenomenelor de depreciere, impurificare, imprastiere si alterare  constand din: compactarea si nivelarea materialului descopertat depus, realizarea de pante de scurgeri si drenuri, inierbare ;

  - pentru diminuarea raspandirii prafului si pulberilor din atmosfera si depunerea acestora pe terenurile invecinate carierei, afectand solul si vegetatia, bermele de circulatie, materialul incarcat in mijloacele de transport si vatra carierei vor fi udate cu un autostropitor, ori de cate ori se va considera necesar (in perioada de vara, zilnic);

  - drumurile care vor fi amenajate vor fi prevazute cu santuri de scurgere, ale caror taluzuri vor fi inierbate impotriva eroziunii;

  - in cadrul organizarii de santier, containerele cu deseuri reciclabile vor fi amplasate pe o platforma betonata. Resturile menajere se vor depozita in containere. Pe masura acumularii lor, aceste deseuri vor fi preluate de societati autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestora, dupa caz.

Analiza şi interpretarea datelor geologice şi a rezultatelor obţinute de forajele hidrogeologice de studiu sau pentru alimentări cu apa, indică faptul că în zona Tortoman sunt prezente doua complexe litologice purtatoare de apă, alcatuind doua sisteme acvifere cu trasaturi distincte:

- sistemul acvifer de adâncime, cantonat în reţeaua de fisuri şi goluri carstice ale calcarelor mezozoice, interceptate în forajul 5044 Tortoman;

- sistemul acvifer superior, parţial sub presiune, cantonat în depozitele Turonian sau Apţian de tip continental formate din argile divers colorate cu intercalaţii de pietrişuri şi nisipuri, întâlnite şi în zona amplasamentului sursei de apa Tortoman.

Hidrogeologia perimetrului de exploatare

Conform Studiului geotehnic acviferul din depozitele Turoniene şi Aptiane-Albiene, cantonat în pietrişurile şi nisipurile intâlnite, a fost interceptat de forajele executate pentru alimetarea cu apa a IAS-ului, şi a comunei Tortoman, dar şi de forajul de la exploataţia agricolă amplsată la ieşirea din Tortoman spre Siliştea. Datele hidrogeologice ale forajului de la exploataţia agricola Tortomanu, sunt prezentate mai jos.

F1 Tortomanu: Amplasat pe DJ 224 Tortomanu – Silistea la iesirea din Tortomanu

Executat : 06.2010;

Adancime foraj: 50 m;

Diametre de sapa : 0 – 50 m:  - f311 mm

Coloane de tubare :: - f160 mm, PVC cu filtru in intervalul 33 – 47 m, cu pietris margaritar in spate

Coloana litologica :

- 0 – 3 m         - sol vegetal argilos cafeniu negricios

- 3 – 18 m       - loess prafos-argilos cafeniu roşcat moale

- 18 – 24 m     - argilă roşcată cărămizie vârtoasă, cu rare concreţiuni de calcar

- 24 – 27 m     - arrgilă roşcată, plastic-vartoasă, cu rare dungi negricioase

- 27 – 30 m     - argilă roşcată plastic moale

- 30 – 32,5 m  - argilă plastică, cu rare bucăţi de calcar slab rotunjite în masa argilei

- 32,5 – 33 m  - cărbune + argilă caolinoasă

- 33 – 39 m    - pietriş grosier cu elemente de cuarţit alb, gresie roşcată şi calcar în masă de nisip grosier şi mediu, rar argilos (predomina elemente de pietriş cu dimensiuni până la 20 mm)

- 39 – 45 m	- pietriş mediu grosier cu elemente de cuarţ alb şi alb-roşcat, uneori cenuşiu cu rare elemente de nisip grosier

- 45 – 48 m	- pietriş mediu grosier cu elemente de cuarţ alb şi alb-roşcat, uneori cenuşiu, predomină elementele de nisip grosier şi pietriş marunt

- 48 – 50 m	- argilă cenuşie negricioasă, plastic-vârtoasă, cu rare intercalaţii de argilă roşcată-cărămizie.

Date hidrogeologice:

- NHS                     	- 6,5 m

- NHD                     	- 7 m

- Debit (Q)                - 31 m3/h

- Denivelare (s)        - 0,5 m

- Debit specific (q)   - 62 m3/h×m

Din studiul documentaţiilor de lucrări geologice efectuate, prin foraje, în zonele adiacente perimetrului de prospecţiune Tortoman Vest de către Trustul de Prospecțiuni și Exploatări Miniere şi Institutul Geologic București în anii ’60 şi ’70 se evidenţiază, de asemenea, că nu s-a întâlnit pânză freatică în timpul interceptării argilelor apţiene, ci doar în nivelele inferioare de calcare la adâncimi în jurul cotei 0 absolute.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

  - se va evita supraincarcarea artificiala a bermei superioare;

  - se vor limita vibratiile produse de functionarea utilajelor din cariera la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

  - se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta.

Pe toata perioada functionarii carierei sunt interzise urmatoarele activitati:

  - depozitarea materiilor prime si materialelor auxiliare pe suprafete neprotejate, destinate altor functiuni decat depozitare;

  - depozitarea deseurilor menajere/tehnologice in zone destinate altor functiuni decat depozitare,

  - orice depozitare necontrolata in zone destinate altor functiuni;

  - deversarea combustibilului, uleiurilor etc. direct pe sol. Schimbul de ulei pentru mijloacele de transport se va efecua in afara amplasamentului, in unitati speciale, destinate intretinerilor si reparatiilor auto, iar daca acest lucru nu este posibil se vor lua masuri de protectie a solului, prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic, vase metalice etc.)

  - lucrarile miniere de exploatare a argilei pentru constructii se vor realiza numai in perimetrul minier aprobat de catre A.N.R.M;

  - se vor face masuratori topografice periodice pentru verificarea volumelor excavate si transportate si a modului de respectare a proiectelor in privinta amplasarii treptelor de lucru si a unghiurilor de stabilitate a taluzelor;

  - in toate sectoarele in care activitatea de exploatare a fost realizata integral, se va trece la executia programului de inchidere a sectorului respectiv si de refacere a calitatii mediului;

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul propus pentru deschiderea perimetrului de exploatare nu se afla in imediata vecinatate a unor arii naturale protejate. Cel mai apropiat sit Natura 2000 de terenul studiat este aria de protectie speciala avifaunistica  ROSPA0002 Allah Bair- Capidava aflata la 10601,8 metri (10,6 km) de terenul propus pentru deschiderea carierei pentru exploatarea aegilei, conform fig. nr.2, astfel ca nu exista riscul afectarii ariei naturale protejate ca urmare a deschiderii si functionarii perimetrului de exploatare studiat.

Fig. nr.2. Distanta de la terenul studiat la cele mai apropiate arii naturale protejate

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate -  nu este cazul.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Pe terenul propus pentru realizarea investitiei nu exista obiective culturale sau religioase care sa fie afectate ca urmare a realizarii proiectului.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizării lucrarilor necesare pentru deschiderea carierei de argila. Pentru ca aceste zgomote să nu constituie un factor de disconfort pentru locuitorii din zonă se impune luarea unor masuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

De asemenea, emisiile de praf, ca rezultat al circulatiei autovehiculelor pe drumurile de exploatare sau de la statia de prelucrare, pot avea un efect negativ, daca nu se iau masurile necesare, de stropire si umectare.

Distantele de la terenul studiat la cele mai apropiate localitati (vezi fig nr 1), sunt urmatoarele:

- aprox. 260 m pana la Loc. Tortoman;

- aprox. 2450 m pana la Loc. Gherghina;

- aprox. 5400 m pana la loc. Mircea Voda;

- aprox. 7200 m pana la loc. Satu Nou, aprox. 8450 m pana la loc. Cuza Voda;

- aprox. 6600 m pana la loc Dropia.

Concentratiile compusilor chimici nocivi rezultati in urma arderii combustibililor in motoarele autovehiculelor nu au valori mari, datorita dispersiei pe o arie mare, sub actiunea curentilor de aer.

Resursele de hrana ale populatiei nu vor fi afectate intrucat nu vor fi ocupate sau afectate terenurile arabile din zona. Nu va exista un impact negativ asupra caracteristicilor demografice ale populatiei din localitatea Tortoman. Dimpotriva, in plan socio – uman, influenta acestei exploatari este benefica,  prin locurile de munca oferite locuitorilor din zona, fapt ce va conduce și la stabilizarea demografica.

Dupa inchiderea carierei, zona va fi supusa reconstructiei ecologice, prin recrearea  habitatului  initial.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul  realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

  - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile)

Tabelul nr.4 Categorii de deşeuri generate în perioada derulãrii proiectului

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate valorificata | Cantitate eliminata |
| Sol vegetal | S | 01 01 02 | - | √ |
| Split/ steril | S | 01 04 08 | - | √ |
| Materiale plastice (PEID, PVC) | S | 17 02 03 | √ | - |
| Deseuri metalice din constructii | S | 17 04 05 | √ | - |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 08* 13 02 06* 13 02 05* | - | √ |
| Material absorbant contaminat | S | 15 02 02* | √ |  |
| Deseuri ambalaje din hartie si carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri ambalaje de material plastic | S | 15 01 02 | √ | - |
| Deseuri ambalaje din lemn | S | 15 01 03 | √ | - |
| Deseuri ambalaje metalice | S | 15 01 04 | √ | - |
| Deseuri de ambalaje contaminate | S | 17 09 03* | - | √ |
| Deseuri menajere si asimilabil menajere | S | 20 03 01 | - | √ |

Colectarea deseurilor generate in perioada deschiderii perimetrului de exploatare se va face intr-un spațiu special amenajat . Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor, in incinta organizarii de santier care se va realiza pe o alta parcela invecinata celei studiate.

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare local, iar deseurile reciclabile vor fi predate catre societati autorizate in valorificarea/eliminarea acestor tipuri de materiale.

Conform art. 15, alin (1) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare.

Conform art. 16, alin (1) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri in cazul in care acest  lucru este necesar pentru respectarea prevederilor art. 15 si pentru facilitatea sau imbunatatirea pregatirii pentru reutilizare reciclare si alte operatiuni de valorificare , au obligatia sa colecteze deseurile separat si sa nu le amestece cu alte deseuri sau materiale cu proprietati diferite.

Conform art. 16, alin (3) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri introduc colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla , iar pana la data de 1 Ianuarie 2025 si pentru textile.

Conform art. 8 , alin (2) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, in cazul unui tip de deseu care se incadreaza sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – coduri marcate cu asterisc- incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii , testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului.

Conform art. 16, alin (3) din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, ESTE INTERZISA INCINERAREA DESEURILOR COLECTATE SEPARAT PENTRU PREGATIREA PENTRU REUTILIZARE SI RECICLARE .

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Generarea si managementul deseurilor in perioada functionarii carierei

Tabel nr.5  Categorii de deşseuri generate in perioada functionarii carierei

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate valorificata | Cantitate eliminata |
| Sol vegetal | S | 01 01 02 | - | √ |
| Split/ steril | S | 01 04 08 | - | √ |
| Deseuri menajere | S | 20 03 01 | - | √ |
| Deseuri hartie si carton | S | 20 01 01 | √ | - |
| Ambalaje hartie-carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri materiale plastice | S | 20 01 39 | √ | - |
| Deseuri de material plastic | S | 16 01 19 |  |  |
| Deseuri feroase | S | 16 01 17 |  |  |
| Deseuri ambalaje plastic (PET) | S | 15 01 02 | √ | - |
| Sticla | S | 20 01 02 | √ | - |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 05* 13 02 06* | √ | - |
| Absorbati-materiale filtrante | S | 15 02 02* | √ | - |
| Filtre de ulei | S | 16 01 07* | √ | - |
| Filtre de aer | S | 15 02 03 | √ | - |
| Anvelope uzate | S | 16 01 03 | √ | - |
| Banda uzata de cauciuc | S | 16 01 99 | √ | - |
| Metale | S | 20 01 40 | √ | - |
| Ambalaje cu continut de substante periculoase | S | 15 01 10* | √ | - |

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie, colectarea selectiva a deseurilor nepericuloase in vederea reutilizarii, reciclarii si alte operatiuni de valorificare materiala si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate final prin depozitare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

Deseurile generate in cadrul carierei vor fi colectate selectiv, in containere speciale, realizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienasi sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile ulterioare).

Sterilul de extractie va fi depozitat in halda cu suprafata de 555 mp si va fi utilizat pentru intretinerea drumurilor sau pentru comercializare, iar solul vegetal va fi depozitat in halda de sol vegetal cu suprafata de 1000 mp si va fi utilizat pentru recontructia ecologica a terenului prin solificare sau inierbare.

Toate deseurile vor fi colectate controlat, in recipiente tip, confectionate din metal sau din plastic, amplasate pe platforme betonate si inscriptionate cu tipurile si codurile deseurilor stocate.

Valorificarea si eliminarea deseurilor menajere se vor face prin operatori autorizati.

  - programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de deschidere a perimetrului de exploatare, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor ,evidentindu-se atatcantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora;

- autovehiculele care vor transporta roca / argila vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprasierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; totilucratorii vor fi instruiti in acest sens.

# Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse– nu e cazul.

  - modul de gospodarire a substanțelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii-

In cadrul perimetrului de exploatare  se vor realiza lucrări miniere de exploatare, prelucrare şi valorificare a resurselor de argile, după cum urmează:

  - Activitatea de extracţie prin lucrări miniere de exploatare la zi. Acestă activitate se va desfăşura numai în cadrul perimetrului minier de exploatare delimitat prin coordonate şi aprobat de către A.N.R.M. conform Legii Minelor nr.85/2003 perimetrul de exploatare reprezintă: “proiecţia la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de exploatare”, a resurselor minerale cercetate şi determinate ca rezerve extractibile tehnic şi economic. Corelarea cu forma morfologică a terenului, cu posibilităţile de acces, propietate teren, etc.a condus la stabilirea unui perimetru de exploatare care are ca proiecţie o suprafaţă de 2,27 ha la nivelul terenului. Această suprafaţă reprezintă suprafaţa perimetrului de exploatare.

- Activitatea de haldare se va realiza prin depozitarea solului vegetal şi a rocii sterile în următoarele halde amplasate în afara perimetrului de exploatare si in terenul concesionat.

Conform datelor prezentate de proiectant, din calcule a rezultat un volum de  500 000 mc care corespunde unei cantitati de 1 250 000  tone roca utila din care se propune pentru anul contractual 2022-2023 de exploatare, o cantitate de 170 000 tone.

Capacitatea de exploatare a rezervelor

Capacitatea de exploatare/extracţie		170.000 tone pe an,

Capacitatea de prelucrare pentru produse sortate 	170.000 tone pe an.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Factorul de mediu apa

Alimentarea cu apă se va realiza distinct pentru zona administrativă şi pentru fronturile lucru, astfel:

- Pentru personalul angajat, necesarul de apă potabilă va fi asigurat prin dozatoare La fantâna.

- Pentru stropirea periodică a fronturilor de carieră şi a căilor de acces şi transport, se va utiliza o cisternă cu apă IVAGRO de 10.000 de litri.

Pentru personalul angajat al carierei, se vor achizitiona toalete ecologie dotate cu lavoar, care vor fi vidanjate periodic de societati autorizate in acest sens.

7.2.       Factorul de mediu aer

In perioada derularii proiectului  principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului, se recomanda:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor derocate ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

7.3.    Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

  - realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului ;

  - intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

  - lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- se va proceda la oprirea mototarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt in activitate;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

## Protectia solului si subsolului

Protecţia solului şi subsolului în perimetrul temporar de exploatare  se vor face prin :

  - protejarea masivului (versanţilor) din zona adiacentă perimetrului de exploatare, evitând  activarea şi dezvoltarea fisurilor naturale preexistente şi eliminând apariţia de noi fisuri, prin:

- limitarea vibraţiilor produse de funcţionarea utilajelor din carieră la un nivel  nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor ;

- evitarea supraîncărcării artificiale a bermelor superioare .

  - recuperarea şi conservarea păturii superficiale de sol vegetal depozitat în halda temporară, prin:

- haldare într-un  spaţiu creat, pe terenuri eliberate de sarcini tehnologice, nivelate în prealabil;

- compactarea materialului depus şi nivelarea lui în mai multe etape;

- crearea, pe suprafaţa haldei temporare, de  pante de scurgere şi drenuri;

- realizarea, pe suprafaţa haldei, a unui covor vegetal, alcătuit din plante cu  creştere rapidă, în vederea protejării solului de acţiunea erozivă a vântului şi a apei;

- îndepărtarea, de pe suprafaţa haldei, a oricărei surse de contaminare cu acizi  sau substanţe toxice.

  - amenajarea drumurilor carierei, prin :

    - execuţia şanţurilor de scurgere,

    - înierbarea taluzurilor drumurilor

  - execuţia platformelor betonate pentru reparaţii şi întreţinerea autovehiculelor ; platformele  vor fi prevăzute cu canale de colectare a apelor pluviale

  - execuţia de platforme betonate pentru depozitarea containerelor pentru deşeuri reciclabile

  - alimentarea mijloacelor de transport cu carburanţi  la secţia de care aparţine cariera, nu în spaţiul activ al acesteia ; pe măsură ce exploatarea se va dezvolta se va amenaja, în apropierea o platformă pietruită şi cu patul impermeabilizat cu un strat de argilă compactă, destinată alimentării utilajelor

  - amenajarea unui platforme betonate pentru încărcarea – descărcarea carburanţilor prevăzută cu separator pentru ulei

  - verificarea zilnică a stării de funcţionare a utilajelor şi înlăturarea posibilităţilor de apariţie a        avariilor în timpul staţionării acestora în incinta carierei

  - staţionarea mijloacelor de transport în incinta carierei doar în timpul încărcării şi etanşeizării benelor

  - luarea operativă a măsurilor de remediere  a deficienţelor datorate nerespectării prevederilor şi normelor în vigoare ;

  - în cazul poluării accidentale cu carburanţi sau lubrifianţi se vor lua măsurile necesare pentru remedierea şi înlăturarea efectelor;

  - respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de  situatie;

  - managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

  - se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Realizarea si functionarea investitiei propuse nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Distantele de la terenul studiat la cele mai apropiate localitati (vezi fig nr 1), sunt urmatoarele:

- aprox. 260 m pana la Loc. Tortoman;

- aprox. 2450 m pana la Loc. Gherghina;

- aprox. 5400 m pana la loc. Mircea Voda;

- aprox. 7200 m pana la loc. Satu Nou;

- aprox. 8450 m pana la loc. Cuza Voda;

- aprox. 6600 m pana la loc Dropia.

Nu exista riscul afectarii asezarilor umane ca urmare a deschiderii si functionarii perimetrului de exploatare, avand in vedere distantele precizate mai sus. De asemenea, titularul nu va utiliza explozibil pentru extractia argilei.

# Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Perimetrul de exploatare aparține nordului Podișului Dobrogei de Sud, în podișul Medgidia – câmpie înaltă calcaroasă cu depozite groase de loess. Valea Tortoman este singurul curs de apă în apropiere.

Urmare a deschiderii perimetrului de exploatare se modifica aspectul peisagistic in ansamblu al zonei. Impactul asupra peisajului produs de acest gol nu este observabil decat din apropierea carierei.

# Tipurile si caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spatiala a impactului (zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul se va resimti la nivel local in zona amplasamentului, in perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului.

- Natura impactului

Impactul direct asupra factorilor de mediu apare si se manifesta pe parcursul derularii lucrarilor de realizarea  a proiectului si in perioada functionarii perimetrului de exploatare .

Impactul direct asupra factorului de mediu apa. In perioada derularii lucrarilor de deschidere a carierei, dar si in perioada functionarii perimetrului de exploatare, nu se manifesta un impact direct asupra factorului de mediu apa.

In perioada lucrarilor de executie a lucrarilor pentru deschiderea perimetrului de exploatare va exista un impact direct asupra factorului de mediu aer,  manifestat prin cresterea cantitatilor de pulberi totale, dar si a cantitatii  de gaze arse datorita combustibilului folosit pentru deplasarea mijloacelor de transport   si pentru functionarea echipamentelor si utilajelor. Poluarea atmosferica rezultand din functionarea acestor utilaje, este caracterizata in principal prin emisii de gaze si particule poluante: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi volatile usoare, prafuri continand plumb si compusi sulfurati.

Nivelul emisiilor va varia destul de mult, functie de conditiile de vreme in perioada desfasurarii lucrarilor deschidere a perimetrului de exploatare. Este vorba despre un impact temporar, reversibil, manifestat in mod discontinuu si la nivel local in zona amplasamentului.

Avand in vedere masurile propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului aer in prezentul memoriu, aplicate in mod corespunzator, se apreciaza ca nu vor aparea efecte adverse semnificative asupra factorului de mediu aer.

In perioada functionarii obiectivului, impactul direct asupra aerului se manifesta prin traficul autovehiculelor in zona amplasamentului, respectiv prin gazele de esapament ale autovehiculelor care circula pe accesele carosabile pentru transportul pietrei.

In perioada executarii lucrarilor deschiderea perimetrului de exploatare, impactul direct asupra solului si subsolului se poate manifesta in conditiile in care utilajele folosite in cariera nu sunt intretinute corespunzator si vor exista pierderi de lubrefiant sau carburant, respectiv scurgeri de produse petroliere ca urmare a unor defectiuni la motoarele sau cutiile de viteze ale autovehiculelor  cu care sunt transportate materialele si materiile prime.

In situatia in care masurile propuse pentru diminuarea impactului asupra mediului sunt aplicate in mod corespunzator, se apreciaza ca nu vor aparea efecte adverse semnificative asupra solului si subsolului.

In perioada functionarii obiectivului nu se prognozeaza poluarea solului si a subsolului in conditiile in care se vor respecta toate instructiunile tehnice si se vor implementa masurile de prevenire si dimnuare a impactului, propuse.

Impactul indirect asupra factorilor de mediu se refera la transferul poluantilor emisi intr-un factori de mediu catre un alt factor de mediu.

Nu se manifesta un impact indirect asupra factorului de mediu apa.

In ce priveste impactul indirect al lucrarilor necesare pentru deschiderea perimetrului de exploatare analizat asupra factorului de mediu aer se poate manifesta doar in masura in care emsiile directe care afecteaza aerul vor fi in cantitati semnificative, peste limitele admise si se manifesta timp indelungat, astfel incat sa permita transferul de la un factor de mediu la altul.

In ce priveste impactul indirect asupra solului se poate manifesta doar in masura in care emsiile directe care afecteaza solul vor fi in cantitati semnificative, peste limitele admise si se manifesta timp indelungat, astfel incat sa permita transferul de la un factor de mediu la altul. Avand in vederea caracteristicile proiectului, si caracteristicile acestui tip de impact, in cazul in care se aplica in mod corespunzator masurile propuse pentru diminuarea impactului, se apreciaza ca nu vor aparea efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul cumulat asupra factorilor de mediu .  In imediata vecinatate a terenului studiat nu se afla alte cariere sau obiective industrial , ca urmare nu se poate vorbi despre un impact cumulat  asupra factori de mediu in perioada executarii lucrarilor pentru deschiderea perimetrului de exploatare.

- natura transfrontaliera a impactului  Nu e cazul.

- Magnitudinea si complexitatea impactului. Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului. Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidental sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului .Depinde de situtia ce determină aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului. Nu e cazul.

# VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Se recomanda ca in perioada executarii lucrarilor de amenajare a carierei sa existe un program de automonitorizare in special a factorului de mediu aer in zona organizarii de santier pentru indicatorii pulberi totale, SOx, NOx, CO.

De asemenea este necesara intocmirea evidentei gestiunii deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseuruilor.

Pe perioada functionarii obiectivului se impune in principal auto-monitorizarea tehnologica in zona obiectivului, care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:

- controlul periodic al rigolelor de colectare a apelor pluviale de pe amplasament pentru evitarea colmatarii acestora;

- verificarea starii de functionare a utilajelor si echipamentelor din incinta obiectivului.

In ceea ce priveste aspectele de mediu este necesara implementarea unui program de monitorizare care sa aiba in vedere in principal:

- monitorizarea imisiilor provenite din zona obiectivului in vederea verificarii mentinerii calitatii aerului in limitele prevazute de legislatia in vigoare (STAS 12574/ 1987) (pulberi sedimentabile, pulberi totale in suspensie);

- intocmirea evidentei gestiunii deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseuruilor;

- monitorizarea stabilităţii fizice a lucrărilor realizate (berme definitive, taluzuri de lungă durată, halde, lucrări de cercetare, lucrări de semnalizare, etc.) care va urmări :

  - stabilitatea terenului de fundare a hălzilor ;

  - stabilitatea suprafeţei de amenajate a hălzilor ;

  - stabilitatea zonelor încojurătoare amplasamentului hălzii (taluze definitive);

  - starea drumurilor de acces ;

  - controlul geometriei materialului steril depus (rambleat) pe vatra exploatată a carierei prin măsurători topografice (aliniamentele vor fi realizate cu plecarea din reperi stabili, situaţi în afara zonei de influenţă a hălzii).

  - se vor preciza contururile taluzelor definitive la marginea în exploatare a carierei în funcţie de proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor din masiv şi durata de serviciu programată pentru taluzurile respective;

  - în cazul constatării unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua măsuri de stabilizare a acestora.

De asemenea, va fi necesara numirea unui Responsabil de mediu care sa ducã la indeplinire Programul de monitorizare in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte  normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pentru realizarea investitiei, beneficiarul a obtinut Certificatul de urbanism nr. 8/ 25.01.022 emis de Consilil Judetean Constanta.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER

# Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrărilor necesare organizarii de

# santier

Pentru organizarea de şantier va fi folosită o supafaţă de teren pe o parcela invecinata pe care vor fi amplasate barăcile tip, magazia de materiale, containerele şi celelalte utilităţi necesare desfăşurări activităţii de producţie.

Organizarea de santier va contine :

- un container standardizat cu funcţiunea de birou cu dimeniunile de 5.1 x 2.2 x 2.2 m;

- container vestiar si paza,

- o toaleta ecologica;

- un pichet PSI;

- o platformă de cca 8 m2 pentru containerele destinate depozitării deşeurilor menajere şi industriale.

Amenajarea organizarii de santier nu face obiectul prezentei documentatii.

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor

# in mediu in timpul organizarii de sșantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  in capitolele 6 si 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa a lucrarilor de deschidere a perimetrului de exploatare poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona studiata.

# Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii.

# LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ  DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

# Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

Lucrările de refacere a mediului vor avea ca scop redarea în circuitul economic, la categoria de folosinţă iniţială, a terenului afectat de activitatea de exploatare.

Având în vedere că titularul va continua activitatea minieră până la epuizarea rezervelor de argila,  în timpul permisului de exploatare lucrările de refacere a mediului vor elimina următoarele aspecte :

- acumulările de ape în limitele perimetrului de exploatare şi în vecinătatea acestuia, prin executarea de şanţuri de drenare ;

- instabilitatea haldei de steril, prin compactări şi nivelări repetate ;

- poluarea împrejurimilor, prin plantarea perdelelor de arbori.

În cazul unor accidente care vor impune încetarea activităţii, sau, la epuizarea rezervei, se vor executa următoarele lucrări de refacere :

1. Stabilizarea  versanţilor naturali

Versanţii naturali, vor fi afectaţi  în mică măsură de activităţile miniere,  în zona în care se va înainta cu treptele de descopertă.

Pentru remedierea acestui aspect se va compacta şi nivela suprafaţa de deasupra primei trepte a carierei , avansând spre versant, în pantă,   min. 3 m .

2. Stabilizarea taluzurilor de carieră

Printr-o excavare bine orientată, cu respectarea parametrilor tehnici (corespunzători naturii rocilor şi caracteristicilor utilajelor) în exploatarea treptelor, in primul rand, prin asigurarea unghiului de taluz, se vor stabiliza treapta de steril si  cea de util .

Stabilitatea taluzurilor se va verifica vizual (de către şeful de carieră) şi prin măsurători topografice (acest lucru se va face periodic şi ori de câte ori este necesar).

Se vor amenaja taluzurile definitive ale fronturilor carierei

Bermele de siguranţă cu parametrii constructivi definitivi vor fi realizate numai după epuizarea tuturor rezervelor geologice promovate, în faza de reconstrucţie ecologică şi vor avea 3m.

3.Stabilizarea taluzurilor de haldă

Suprafeţele pe care se vor construi haldele temporare–de sol vegetal şi de steril, şi de deşeu de cariera, cărora li se va da o uşoară înclinare spre zona a cărei cotă absolută este +47 m  se vor pregati prin :

- degrevare de sarcinile tehnologice;

- nivelare.

In conditiile mentionate, si in conditiile in care coeficientul de afanare al solului vegetal este de 1,2, cel al loessului de 1,25 si cel al calcarelor de 1,3, înălţimea depozitelor va fi mult sub valoarea max calculată în literatura de specialitate, pentru stabilitatea (Dumitru FODOR, Exploatări miniere la zi,.Edit. tehnică, Bucureşti, 1983, pag 184 – 209) ) .

Pentru prevenirea pierderii stabilităţii şi alunecării haldei de sol vegetal, a haldei de steril (loess) şi a haldei de deşeu de carieră, situate in vetrelor carierelor se vor adopta măsuri de ordin constructiv şi de întreţinere, pe toată durata activităţilor de exploatare.

4. Lucrări de rambleere a excavaţiilor

- pe suprafaţa degrevată de roca utilă şi amenajată în vederea construirii haldei de steril se  vor depozita separat, solul vegetal, loessul şi deşeul provenit din preparare. Solul vegetal  şi loessul vor  fi halde temporare. O parte din deşeul provenit de la instalaţia de preparare va constitui haldă definitivă

- vatra carierei va fi adusă la aceeaşi cotă  prin  rambleerea  denivelărilor cu deşeul, materialul steril şi cu solul vegetal provenite din haldele construite pe parcursul licenţei.  Lucrările vor fi lucrări de întreţinere a suprafeţelor şi taluzurilor haldei şi a suprafeţelor din vatra rambleată a carierei  pe care se vor face compactări şi nivelări repetate.

- vor fi executate si lucrări curente pentru întreţinerea drumurilor de acces, care implică umplerea unor excavaţii (gropi) apărute în carosabil, în urma unor precipitaţii abundente, cu materil steril provenit de la prelucrarea rocii utile.

5. Lucrări pentru ecologizarea haldelor de steril şi iazurilor de decantare

Ecologizarea haldei de deşeu de carieră şi a zonei din vatra carierei se vor face prin lucrări specifice care vor remedia efectele activităţii   miniere asupra mediului, readucându-l,  pe cât posibil la parametrii iniţiali.

Aceste lucrări sunt :

- lucrări repetate de nivelare şi compactare a suprafeţei  căreia i se va da o uşoară pantă, spre  exteriorul incintei carierei ;

- lucrări de  terasare în zonele în care înălţimea treptei depăşeşte 3 m .

6. Managementul apelor (colectare,drenare, epurare, deversare)

Conditiile  hidrogeologice  nu ridică probleme deosebite. Apele ce pot apărea sporadic, în urma unor precipitaţii abundente,  vor fi dirijate spre drumul comunal.

Executarea lucrărilor de exploatare astfel încât bermele treptelor şi vatra carierei să aibă pante orientate spre cota minimă, respectiv spre exteriorul carierei,  vor elimina stagnarea apelor de precipitaţie care se scurg, natural, de pe versanţi.

Aceste ape vor fi preluate şi dirijate spre receptorul din zonă, prin lucrări speciale, reprezentate de :

- şanţuri colectoare la baza treptei de steril şi a treptei de util ;

- şanţuri colectoare la baza treptelor haldelor ;

- santuri de scurgere de-a lungul drumurilor amenajate pe parcursul activitatii miniere

- şanţ colector care va face joncţiunea între şanţurile colectoare (de la baza treptelor de lucru,  de la baza haldelor temporara si definitiva,  a celor construite de-a lungul drumurilor) şi receptor,

- se va realiza un decantor natural de praf.

7. Lucrări de decontaminare a terenurilor

Nu sunt prevăzute lucrări de decontaminare a terenurilor din cadrul perimetrului de exploatare. Însă, în cazul când vor apărea scurgeri accidentale de carburanţi sau uleiuri minerale de la utilajele în funcţiune, solul impregnat cu hidrocarburi va fi recuperat şi depozitat în excavaţii speciale (sau în habe metalice), care să nu aibă contact direct cu nivelul acvifer.

8. Lucrări de resolidificare a terenurilor

Suprafeţele compactate, nivelate şi terasate vor fi amenajate în vederea redării cel putin în circuitul iniţial Lucrările de resolidificare se vor face pentru :

Terenul din zona versantului (suprafaţa  situată deasupra primei trepte a carierei) :

- compactare şi nivelare finală ;

- depunere strat sol vegetal (în conformitate cu studiul pedologic elaborat de unităţi  atestate)

- nivelare strat sol vegetal.

Taluzurile treptei de descopertă si, eventual  a treptei de util

- compactare şi nivelare finală ;

- depunere strat sol vegetal (în conformitate cu studiul pedologic elaborat de unităţi  atestate)

- nivelare strat sol vegetal.

Terenul  reprezentat de suprafaţa şi taluzurile haldă de deşeu de carieră

- compactare şi nivelare finală ;

- execuţia arăturilor perpendiculare pe panta suprafeţei haldei ;

- depunere strat sol vegetal (în conformitate cu studiul pedologic elaborat de unităţi  atestate)

- -nivelare strat sol vegetal.

Taluzurile drumurilor amenajate pe parcursul lucrarilor miniere

- compactare si nivelare finala ;

- depunere strat sol vegetal (în conformitate cu studiul pedologic elaborat de unităţi  atestate);

- nivelare strat sol vegetal ;

9. Lucrări pentru refacerea vegetaţiei ( plantări, înierbări)

- pentru reducerea impactului potenţial asupra vegetaţiei, desfăşurarea lucrărilor de descopertare a carierei, precum şi desfăşurarea activităţii de exploatare a argilei se vor face astfel încât să se evite, pe cât posibil, deteriorarea terenurilor adiacente perimetrului de exploatare.

- pentru refacerea aspectului peisagistic şi pentru reducerea zgomotului şi a prafului, va fi creată, pe conturul organizării de şantier o perdea de protecţie, formată din arbori şi arbuşti.

- pentru asigurarea stabilităţii solului vegetal depus în halda de sol, şi a sterilelor depuse în haldele corespunzătoare şi pentru a impiedica împrăştierea în cazul unor precipitaţii abundente, se vor efectua lucrări de  întreţinere .

- daca vor exista terenuri resolidificate, situate în limita perimetrului temporar de exploatare   se va face recultivarea prin înierbare în vederea protecţiei mediului înconjurător.

10. Alte lucrări necesare

În această categorie sunt incluse lucrările de refacere suplimentare a zonelor din perimetru care se impun pe parcursul dezvoltării activităţii de exploatare, în urma condiţiilor concrete. Ele vor consta în nivelarea suprafetelor, şi îndepărtarea unor volume de roci in vederea executarii santurilor colectoare, în plantari şi in inierbari, în întreţinere.

Lucrările de refacere a mediului se vor face în zona afectată de exploatare, în zona haldelor  şi în alte zone care au fost afectate de activitatea minieră.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

Atenuarea deteriorărilor produse asupra mediului şi refacerea acestuia în urma activităţii de exploatare se va realiza prin lucrări specifice care au drept scop următoarele obiective:

- asigurarea stabilităţii suprafeţei terenurilor, a versanţilor şi taluzurilor;

- atenuarea şi/sau refacerea terenurilor afectate de excavaţii;

- atenuarea desolificării şi depozitarea sterilelor miniere;

- împiedicarea poluării acviferelor de suprafaţă sau subterane;

- împiediecarea sau reducerea deteriorării vegetaţiei prin defrişări sau desolificări,

- reconstituirea şi/sau reamenajarea cadrului natural.

Lucrările închidere sau de refacere a mediului în carieră, care se vor desfăşura pe durata existenţei exploatării  şi după încheierea activităţii de extracţie sunt reprezentate prin lucrări de ecologizare a suprafeţei afectate, constând din:

- transportul sterilului direct din front şi depunerea în halda interioară şi/sau pe trepte şi  taluze;

- nivelarea depunerilor de steril şi a depunerii de sol fertil (folosit cu precădere pentru arbuşti la gropile de plantare) pe bermele treptelor şi taluzele definitive din carieră;

- realizarea de lucrări de fertilizare,  înierbare si plantari de arbori specifici zonei pe suprafeţe pregătite şi menţinerea acestor  lucrări

Lucrările de ecologizare se pot realiza, cu un decalaj de cca. 2-3 ani faţa zonele excavate şi rambleate din carieră, pentru a se putea realiza taluzurile şi treptele definitive, în lateral, faţă de avansul carierei.

Volumul lucrărilor de refacere a mediului va creşte, pe măsură ce suprafaţa ocupată de exploatare se va mări, ajungându-se, la finalul activităţii de extracţie din zonă, ca cea mai mare parte a lucrărilor de refacere a mediului să fie executată, rămânând de realizat o monitorizare postînchidere.

Diminuarea impactului asupra mediului este condiţionată şi de conceperea corectă a unui Program de monitorizare a lucrărilor de mediu, care prin constatările făcute, să traseze lucrările de refacere a mediului ambiant ce trebuie executate.

Obiectivele programului de monitorizare de mediu şi socială sunt următoarele :

- Definirea condiţiilor iniţiale existente înainte de începerea activitătilor miniere, utilizarea unor tehnici manageriale adecvate, conformarea cu practicile de construcţie aprobate şi existenţa unor măsuri de diminuare a efectelor negative.

- Estimarea impactului potenţial asupra mediului datorat activităţilor de extracţie şi prelucrare şi stabilirea lucrărilor de refacere şi întreţinere .

- Urmărirea lucrărilor realizate pentru protecţia şi refacerea factorilor de mediu după închiderea exploatării.

Programul de monitorizare de mediu şi socială va fi menţinut şi actualizat pe toată durata exploatării şi cuprinde trei perioade:

- monitorizarea în faza de premergatoare inceperii procesului de productie

- monitorizarea în faza operaţională

- monitorizarea în faza de post – închidere şi  închidere .

# Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

# ANEXE

ANEXA  1 - PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONÃ

ANEXA 2  - FISA DE LOCALIZARE A PERIMETRULUI DE EXPLOATARE TORTOMAN, in

copie

ANEXA 3 -  CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR. 34/ 01.11.2021, in copie

ANEXA 4-   CERTIFICAT DE URBANISM NR. 8/ 25.01.2022 EMIS DE CONSILIUL JUDETEAN

CONSTANTA, in copie

ANEXA  5-   PLAN DE SITUAȚIE

ANEXA 6 -   DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA NR. 138/ 14.03.2022  EMISA DE

APM CONSTANTA  , in copie

ANEXA 7 -   ADRESA CU NR. 10422/ 18.06.2021 EMISA DE ADMINISTRATIA BAZINALA

DE APA “DOBROGEA LITORAL”, in copie

# EVALUARE ADECVATÃ

12.1 descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria natural protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului: NU ESTE CAZUL

12.2.  numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.3.  prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii ş ihabitate de interescomunitar în zona proiectului: NU ESTE CAZUL

12.4. se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru

managementul conservării arieinaturale protejate de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.5  se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria natural

protejată de interes comunitar: NU ESTE CAZUL

12.6. alte in formaţii prevăzute în legislaţia în vigoare: NU ESTE CAZUL

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G.nr. 57/ 2007 privind regumul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare , conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 138/ 14.03.2022 emisa de APM Constanta (anexa 6)

## XIV.  PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIULVA FI COMPLETAT CU INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

13.1. Localizarea proiectului: NU ESTE CAZUL

- bazinul hidrografic………………………………………………………..

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral………………………………

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod……………

13.2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de  suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: NU ESTE CAZUL.

13.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz- NU ESTE CAZUL

Proiectul analizat nu se incadreaza in prezeverile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 138/ 14.03.2022 emisa de APM Constanta, ataşata anexei 6.

In acest sens, titularul a obtinut Adresa cu nr. 10422/ 18.06.2021 emisa de Administratia Bazinala de Apa “Dobrogea Litoral” in care este precizat faptul ca nu este necesara solicitarea si obtinerea Avizului de Gospodarire a apelor pentru investitia studiata (anexa 7)

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI  - Nu este cazul.

Intocmit,

RÃGÃLIE ADRIANA

Expert de mediu nivel principal