I. Denumirea proiectului:

,,Modernizare drumuri in localitatea Siriu , comuna Crucea , judetul  Constanta”

II. Titular :

-numele  :COMUNA CRUCEA

- adresa  postala : str.  Soseaua Constantei  nr.45 cod postal 907095

-numarul de telefon /fax (+40)-241 874825 /874803;adresa e-mail: primaria@crucea.judetul-constanta.ro

- numele persoanelor  de contact :

--  director /manager administrator Dl Tudorache Iulian  in calitate de Primar, C.N.P ;

-- responsabil pentru protectia mediului………………

III. Descrierea  caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al  proiectului

Prezenta documentatie  s-a intocmit avand la baza  proiectul nr. 798/2022 ,, Modernizare drumuri in localitatea Siriu,  comuna Crucea , judetul  Constanta ”-faza DALI, proiect  elaborat de  VLADIA PREST SRL.

Sectorul analizat in prezenta Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – D.A.L.I., are o  lungime totala de 4.615,75 m drumuri cu zestre de piatra cu o grosime  de 12-18cm si pamant desfasurandu-se  pe teritoriul administrativ al comunei Crucea , judetul Constanta.

Lungimea strazilor ce se vor moderniza in  localitatea  Siriu = 4.615,75m  din care 4.439,25 sistemul rutier este din piatra sparta cu grosimi variabile cuprinse intre 12 cm si 18 cm, iar pe o lungime  de 176,50 m sistemul rutier este din pamant (str.Pescarus).

Comuna Crucea se învecinează cu urmatoarele localitati:

- la Nord – cu localităţile: Horia, Cloşca şi Tichileşti ;

- la Sud – cu localităţile: Dorobanţu şi Ţepes-Vodă ;

- la Est – cu localităţile: Pantelimon, Runcu şi Vulturu ;

- la Vest – cu localităţile Capidava şi Dunărea.

Căile de comunicaţie de pe teritoriul comunei sunt urmatoarele:

- Drumul Naţional DN 2A, care face legatura dintre satele Crucea-Gălbiori şi Stupina în interiorul comunei, asigurand şi legatura cu oraşele Hârşova şi Constanţa, resedinta de judet.

- Drumul Judeţean 224, care face legatura intre satul de reşedinţă si satul Băltăgeşti şi în continuare cu satul Silistea şi orasul Medgidia.

Lungimea totala a strazilor rurale din comuna Crucea este circa 53.00 km, din care 12 km sunt modernizati, 22 km sunt pietruiti şi 19 km sunt din pamant.

Comuna Crucea are in componeta sa urmatoarele localitati :

- Crucea – resedinta de comuna ;

- Baltagesti aflata la cca 8km  in partea de Vest a localitatii Crucea ;

- Galbiori situata la cca 6km  de resedinta de comuna , in partea de Sud ;

- Crisan , localitata aflata la cca 9 km de Crucea in partea de Nord –Est;

- Siriu  localitate amaplasata in partea de Nord-Est la cca 13 km de Crucea ;

- Stupina aflata la 6km la Nord de localitatea Crucea ;

Amplasarea  comunei Crucea in cadrul judetului Constanta

Populatia comunei are acces la drumul D.N.2A.

Amplasament lucrari

Lucrarile de  modernizare drumuiri in  localitatea  Siriu comuna Crucea, judetul Constanta ocupa o  suprafata totala  (carosabil , racorduri , acostamente, borduri si rigole) de  cca  27.745,50 mp.

Aceasta suprafata de teren face parte din domeniul public al comunei  Crucea .Sectorul analizat are o  lungime totala de 4.615,75 m.

Categoria de importanta a obiectivelor analizate este NORMALA conform HG Nr. 766/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995.

Conform Ordinului M.T. nr. 50/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea strazilor in localitatile rurale“, strazile analizate se incadreaza in categoria de strazi secundare.

Conform memoriului de specialitate  elaborat de ing. Vasile Lupei, se propune:

Traseul in plan

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan, s-a urmarit ca axul proiectat sa se suprapuna cat mai fidel pe axul existent al strazilor ce se vor asfalta.

Elementele in plan, razele curbelor si lungimea aliniamentelor, precum si  vizibilitatea  sunt destul de bune, singura problema fiind latimea ingusta  pe alocuri a platformei carosabilului.

Se impune necesitatea amenajarii strazilor  cu un sistem rutier  ce va permite  accesul vehiculelor  cu o sarcina pe osie de 11,5 t. Prin lucrarile de asfaltare se asigura viabilitate functionala permnenta  si in conditii de siguranta a circulatiei.

Profil longitudinal

Linia rosie proiectata va urmari in principiu linia rosie a drumului existent, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan, pentru asigurarea accesului la proprietati.

Profil transversal

S-a constatat ca elementele geometrice ale strazilor difera de la o strada la alta.

Latimile actuale  variaza de asemenea de la  3,00 m la 5,50 m, 4,00 m si prezinta neregularitati care impidica scurgerea apelor.

Partea carosabilă a străzilor analizate prezintă degradări, iar panta transversală nu este respectată, ceea ce face ca în multe locuri apa să băltească şi să se infiltreze în structura rutieră.

Structura rutiera

Din tabelul anexat prezentei documentatii reiese ca sistemul rutier existent pe strazile rurale analizate este alcatuit dupa cum urmeaza:

- pe o lungime de 4.439,25 m sistemul rutier  are o zetre de piata cu o grosime  varialabila  cu prinsa intre 12-18cm si  pamant pentru o lungime de 176,50 m;

- patul drumului este constituit din umplutura din pamant cafeniu argilos sub care apar depozite loessoide de praf argilos , loess plastic vartos;

- pamanturile interceptate in lucrarile executate sunt incadrate, pe baza criteriului granulometric – in conformitate cu STAS 1709/2-90, dupa cum urmeaza:

- pamanturi coezive – reprezentate prin, prafuri argiloase – pamanturi tip “P4” “foarte sensibile la inghet”; reprezentate prin argile prafoase – pamanturi tip “P5” “foarte sensibile la inghet”;

Carosabilul strazilor analizate prezinta defecţiuni de tipul gropilor şi denivelărilor, cauzate de întreţinerea necorespunzătoare a acestora. Se subliniază faptul că o parte a defecțiunilor constatate relevă o lipsă acută de capacitate portantă, fiind identificate pe anumite sectoare făgașe longitudinale și refulări de margine. Acostamentele acolo unde mai existenta sunt înierbate şi  prezintă denivelari, iar prin pantele transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil.

Pe strazile investigate există degradări pe o mare parte a suprafeţei acestora, ceea ce îngreunează extrem de mult circulaţia oricărui tip de vehicul.

Pe teritoriul comunei Crucea , în zona localitatilor  Siriu sunt regăsite corpuri de apă nepermanente, formate în valea Şiriului, alimentate în principal din precipitaţiile de primăvară şi toamnă şi averselor estivale, iar datorită pantei de scurgere mici, de numai un metru pe kilometru, în lunca se formează câteva meandre.

Scurgerea apelor

Se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, pentru a impiedica patrunderea acestora in sistemul rutier. Acest lucru se va realiza prin executia de  rigole  din beton de  ciment, si acostamente functie de panta longitudinala a strazilor si va fi dirijata prin podete cu L = 400 mm cu 2 camere captare cu latimi cuprinse intre 5.00 m si 6.00 m, in functie de latimea platformei strazilor, astfel:

3 buc. podete cu D = 0,40 m si latimea de 5,00 m ;

10 buc. podete cu D = 0,40 m si latimea de 6,00 m .

Pentru latimi ale platformei drumurilor cuprinsa intre  3,00 m, 3,50 m,4,00m si 5,00 m (strazi fara broduri) se prevede o singura rigola  din beton (beton C25/30 cu grosimea de 10 cm) pe o latime de 0,90 m sau 0,60 m, (str. Castanilor pe o lungime de 96,30m din cauza distantei mici intre propietati)

Pentru accesul  auto in curtilor locuitorilor s-au proiectat  un numar de 51 bucati podete cu latimea de 3,30 m,  care sa asigure scurgerea apelor prin santurile betonate.

Semnalizarea rutiera definitiva  (pe perioada de exploatare)

Pentru localitatie Siriu va fi compusa din :

- marcaje orizontale

- panouri indicatoare

Semnalizare pe timpul executiei

Aceasta se va organiza in conformitate cu „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta.

Anexat prezentei notificari este tabelul cu strazile care se vor  moderniza  din localitatea Siriu ,comuna Crucea.

b) justificarea necesitãţii proiectului;

Conform Ordinul M.T. nr. 50/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea strazilor in localitatile rurale“, strazile analizate se incadreaza in categoria de strazi secundare, acestea asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic redus.

Conform expertizei tehnice intocmite de SC IUVEX CONCEPT SRL, prin ing.Iuga Mihai, s-au constatat urmatoarele:

Traseul in plan

Amplasarea strazilor in localitatile componente comunei Crucea se prezinta  sub forma unei retele de ochiuri dreptunghiulare si trapezoidale. In plan traseul celor mai multe strazi analizate este in aliniament .

Starea tehnica a acestor strazi este precara, iar din punct de vedere al elementelor geometrice in plan, acestea nu se incadreaza in prevederile STAS 10144/3/1991.

Profilul longitudinal

Elementele geometrice în profil longitudinal sunt de asemenea necorespunzătoare.

Profilul transversal

S-a constatat ca elementele geometrice ale strazilor difera de la o strada la alta, precum si de la olocalitate la alta.

Latimile actuale  variaza  variaza  si prezinta neregularitati care impidica scurgerea apelor

Partea carosabilă a străzilor analizate prezintă degradări, iar panta transversală nu este respectată, ceea ce face ca în multe locuri apa să băltească şi să se infiltreze în structura rutieră.

Structura rutiera

Din tabelul anexat prezentei documentatii reiese ca sistemul rutier existent pe strazile rurale analizate este alcatuit dupa cum urmeaza:

- pe o lungime de  lungime totala de 4.615,75 m drumuri cu zestre de piatra cu o grosime de 12-18 cm si pamant

- pe o lungime de 4.439,25 m sistemul rutier  are o zetre de piata cu o grosime  varialabila  cu prinsa intre 12-18cm si  pamant pentru o lungime de 176,50 m;

- patul drumului este constituit din umplutura din pamant cafeniu argilos sub care apar depozite loessoide de praf argilos , loess plastic vartos.

- pamanturile interceptate in lucrarile executate sunt incadrate, pe baza criteriului granulometric – in conformitate cu STAS 1709/2-90, dupa cum urmeaza:

- pamanturi coezive – reprezentate prin, prafuri argiloase – pamanturi tip “P4” “foarte sensibile la inghet”; reprezentate prin argile prafoase – pamanturi tip “P5” “foarte sensibile la inghet”;

Carosabilul strazilor analizate prezinta defecţiuni de tipul gropilor şi denivelărilor, cauzate de întreţinerea necorespunzătoare a acestora. Se subliniază faptul că o parte a defecțiunilor constatate relevă o lipsă acută de capacitate portantă, fiind identificate pe anumite sectoare făgașe longitudinale și refulări de margine. Acostamentele acolo unde mai existenta sunt înierbate şi  prezintă denivelari, iar prin pantele transversale existente nu se asigură evacuarea apelor de pe carosabil.

Pe strazile investigate există degradări pe o mare parte a suprafeţei acestora, ceea ce îngreunează extrem de mult circulaţia oricărui tip de vehicul.

Scurgerea apelor

Santurile existente sunt in mare parte colmatate si inierbate, fiind intrerupte de intrarile in curti, unde in majoritatea cazurilor nu exista podete pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor

Obiectivul general : Accelarea cresterii economice a teritoriului comunei Crucea

Obiective specifice :Imbunatatirea gradului de activitate si accesabilitate a teritoriului comunei  Crucea si cresterea competivitatii  ca locatie pentru afaceri

Asflatarea strazilor va contribui :-la fluidizarea traficului

-travesarea localitatii in conditii de siguranta

-implementarea unor masuri de imbunatirea a mediului inconjurator si de dezvolare durabila

c) valoarea  investitiei

Mai jos este tabelul   costurilor estimative ale investitie in varianta i minimala ( structura rutiera supla) si varianta II ( structura  varianta rigida).

Cele 2 scenarii propuse , diferentiate prin structura rutiera , au fost analizate  si decisiv in alegerea solutiei au fost durata de executie si costul acesteia mai redus.

| Costuri estimative de realizare a investitiei | UM | Varianta 1 (varianta minimala) | Varianta 2 (varianta maximala) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala/constructii-montaj | lei fara TVA lei cu TVA | 6.775.194,13 / 6.221.134,09 6.903.411,71 / 6.345.556,77 | 8.049.478,85 / 7.403.149,56 8.201.797,72 / 7.551.212,56 |

d) perioada de implementare propusa

Conform analizei financiare din proiectul intocmit de  VLADIA PREST SRL -

,,In previziunile financiare pentru lucrări de investitii se recomandă a lua în considerare ca perioadă de referinţă 20-25 ani apropiată de durata de viaţă economică a proiectului.

Astfel, a fost reţinută durata de analiza de 22 de ani, din care 2 ani de implementare si 20 ani de exploatare,,

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Se anexeaza plan de situatie si plan de amplasament

f) o descriere  a caracteristicilor  fizice ale proiectului, formele fizice ale proiectului  (planuri, clãdiri, alte structuri, materiale de construcţie  si altele).

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus :

-profilul si capacitatile de productie ;

La proiectare se vor lua in considerare urmatoarele:

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului in plan, s-a urmarit ca axul proiectat sa se suprapuna cat mai fidel pe axul existent al strazilor ce se vor asfalta.

Elementele in plan, razele curbelor si lungimea aliniamentelor, precum si  vizibilitatea  sunt destul de bune, singura problema fiind latimea ingusta  pe alocuri a platformei carosabilului.Se impune necesitatea amenajarii strazilor  cu un sistem rutier  ce va permite  accesul vehiculelor  cu o sarcina pe osie de 11,5 t. Prin lucrarile de asfaltare se asigura viabilitate functionala permnenta  si in conditii de siguranta a circulatiei.

Profil longitudinal

Linia rosie proiectata va urmari in principiu linia rosie a drumului existent, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan, pentru asigurarea accesului la proprietati.

Profil transversal

In profil transversal  strazile   au latimele proiectate  cuprinse  intre 3,00 m si 5,50 m  au 2 pante de 2,5%   si o singura panta de 2,5% conform profilelor tip.

Pe str. Amurgului datorita debitelor mici provenite din precipitatii, a amplasamentelor acestor strazi  precum si  profilului longitudinal, se vor prevede borduri de 20 x25  pozitionate la marginea partii carosabile.

Celelalte strazi (fara borduri) vor avea doua acosamente consolidate cu piatra sparta pe o latime de 0,50 m pe ambele parti ale drumurilor (daca distanta intre proprietati permite.

Tot din cauza distantei mici intreproprietati , unele strazi vor avea   un singur acostament  sau acesta nu va fi proiectat.

Scurgerea apelor

Evacuarea apelor  de pe suprafata strazilor se face prin intermediul sistemului de   santuri si rigole proiectate, functie de panta longitudinala a strazilor si va fi dirijata prin podete  13 bucati cu D = 400 mm cu 2 camere captare cu latimi cuprinse intre 5.00 m si 6.00 m, in functie de latimea platformei strazilor astfel:

3 buc. podete cu D = 0,40 m si latimea de 5,00 m ;

10 buc. podete cu D = 0,40 m si latimea de 6,00 m .

Pentru latimi ale platformei drumurilor cuprinsa intre  3,00 m, 3,50 m,4,00m si 5,00 m (strazi fara broduri) se prevede o singura rigola  din beton (beton C25/30 cu grosimea de 10 cm) pe o latime de 0,90 m sau 0,60 m, (str. Castanilor pe o lungime de 96,30m din cauza distantei mici intre propietati)

Pentru accesul  auto in curtilor locuitorilor s-au proiectat  un numar de 51 bucati podete cu latimea de 3,30 m,  care sa asigure scurgerea apelor prin santurile betonate.

Pe teritoriul comunei Crucea , în zona localitatii Siriu , sunt regăsite corpuri de apă nepermanente, formate în valea Şiriului, alimentate în principal din precipitaţiile de primăvară şi toamnă şi averselor estivale, iar datorită pantei de scurgere mica, de numai un metru pe kilometru, în lunca se formează câteva meandre.

Anexate prezentului memoriu  sunt plansele cu profilele tip si zonele de aplicare a acestora.

Semnalizarea rutiera definitiva  (pe perioada de exploatare)

Pentru localitatea Siriu  va fi compusa din :

- marcaje orizontale

- panouri indicatoare  conform evaluarilor

Semnalizare pe timpul executiei

Aceasta se va organiza in conformitate cu „Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, functie de situatia concreta.

Materialele de constructie  folosite la realizarea lucrarilor de  asfaltare strazi din localitatea  Siriu  asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si internationale.

Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip,  piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera capabile pentru a prelua solicitarile la intindere si forfecare date . Aceste materiale sunt produse de cariera si balastiera de provenienta naturala. Prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ( dupa caz);

Nu este cazul.

-  descrierea proceselor de productie ale proiectului propus in functie de specificul investitiei si subproduse obtinute , marimea capacitatea;

Nu exista procese de productie  efective, ci doar cicluri de stocare , depozitare si distribuire a materialelor de asfaltare  doar pe timpul executatii proiectului de asfaltare a strazilor din localitatea  Siriu  comuna Crucea.

Lungimea strazilor ce se vor moderniza in  localitatea Siriu ,comuna Crucea este de  4.615,75 m avand un sistem rutier alcatuit din piatra sparta cu grosimi variabile  si din pamant.

Evacuarea apelor  de pe suprafata strazilor se face prin intermediul sistemului de   santuri si rigole proiectate, functie de panta longitudinala a strazilor si va fi dirijata prin podete cu L = 400 mm cu 2 camere captare cu latimi cuprinse intre variabile intre 5-6m in numar de 13 bucati, functie de latimea platformei strazilor.

Acesele la proprietati   se vor face prin podete cu L=0,65m si latimea de 3,30m care sa asigure scurgerea apelor prin santurile betonate. Aceste sunt in numar 29 de bucati.

Semanalizarea rutiera este  reprezentata prin marcaje rutiere si indicatoare.

Pentru  strazile care au  zestre de piatra sparta structura sistemului rutier este :

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare  EB 16 rul 50-70 (BA16);

- 5  cm binder, strat de legatura  EB 22,4 leg 50-70 (BAD 22,4);

- 10 cm macadam sort 31.5 - 63;

-    se va adauga la zestre, piatra sparta pana la grosimea de 25 cm sort 63 -90;

Pentru strazile  din  pamant configuratia sistemului rutier este :

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare  EB 16 rul 50-70 (BA16);

- 5  cm binder, strat de legatura  EB 22,4 leg 50-70 (BAD 22,4);

-  10  cm macadam sort 31.5 - 63;

- 25 cm piatra sparta sort 63 -90;

- Geotextil;

La aceste tipuri de sisteme rutiere vom avea si acostamente  cu urmatoarea componeneta :

- 4 cm BA 16 rul 50/70;

- 20 cm piatra sparta sort 31.5 - 63;

- 5 cm nisip;

- materiile prime , energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

La realizarea lucrarilor de asfaltare , se vor utiliza materii prime  si materiale (balast, nisip, piatra sparta , asfalt, bitum ciment , etc) conform reglementarilor natioanae in vigoare , precum si legislatia si standardele nationale corelate cu legislatia U.E.

Aceste materii prime  si materiale sunt aprovizionate de la diversi furnizori autorizati.

Materialele folosite respecta normele de calitate.

Se va utiliza un personal redus de muncitori si utilaje ( excavat si transport ) cu asigurarea combustibililor din statiile de distributie autorizate.

Materialele vor fi aprovizionate si aduse pe amplasament doar la punerea lor in opera.

Nu se vor utiliza amplasamente vecine  ci doar amplasamentul destinat  proiectului.

-racordarea la retetelele utilitare existente in zona;

In momentul intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pe traseul strazilor propuse pentru asfaltare , situatia utilitatilor este urmatoarea:

- exista retea de apa potabila

- exista curent electric

- exista telecomunicatii.

Lucrarile proiectate nu necesita utilitati. Energia electrica va fi asigurata in organizarea de santier prin racoradarea la reteaua existenta .

Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza in cadrul grupurilor sanitare  mobile ( toalete ecologice ) ce vor fi amplasate in cadrul organizarii de santier.

Necesarul de apa de apa potabila va fi asigurat de catre contractorul serviciilor de constructie.

In general prin lucrarile de amenajare a platformei carosabilului nu sunt afectate dotarile de retele edilitare ( iluminat, alimentare cu apa ,  retele de telefonie ).

Inainte de inceperea lucrarilor odata,cu predarea amplasamentului, beneficiarul impreuna cu constructorul, va convoca pe teren detinatorii tuturor retelelor edilitare existente in zona (cabluri electrice , telefonie , conducte dealimentare cu apa si gaze, etc) pentru recunoasterea traseului luandu-se masuri , pentru protejarea , eventual devierea  acestora in scopul evitarii deterioarii  lor si asigurarea lucrului fara accidente.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

La executarea lucrarilor  se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator.

Depozitarea materialelor necesare la asfaltarea drumurilor /strazilor din localitea Siriu , precum si intretinerea curenta a utilajelor se vor face in locuri  special amenajate ce nu vor permite imprestierea materialelor , combustibililor , lubrefiantilor si reziduriilor la intamplare.

La finalizarea lucrarilor de asfaltare a strazilor se voe executa lucrari de refacere a solului , inclusiv in zona de depozitare a  materialelor in cadrul organizarii de santier; se va curata amplasamentul de toate tipurile de deseuri generate pe perioada  realizarii proiectului.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Proiectul nu implica cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Nu este necesara executarea de noi cai de acces pentru realizarea integrala a tuturor obiectivelor proiectului de modernizare  strazi/ drumuri  in comuna Crucea, localitatea Siriu  , accesul la acestea realizandu-se prin intermediul rretelei de drumuri nationale , judetene , comunale si locale existente.

-resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrarilor  se vor utiliza materiale agrementate cf.regulamentelor nationale in vigoare, precum si a standardelor nationale  aliniate cu legislatia UE.

Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG 766/1997 si a legii 10/1995.

Principalele resurse naturale folosite : sunt apa , balast, nisip, piatra sparta.

- metode folosite în construcţie / demolare ;

Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor de executie.

-  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioarã;

Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor , document intocmit si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor.

Initierea implementarii graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar.

Pe parcursul executiei lucrarile vor fi supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/ 1994 cu completarile ulterioare – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este  actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, cartea tehnicaa construcţiei etc.) şi declara ca accepta sa preia lucrărileexecutate şi ca acestea pot fi date în folosinţa.

Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se organizeaza receptia finala a lucrarilor.

Planul de executie va fi in concordanta cu  procesul tehnolgic de executie a lucrarilor de  asfaltare strazi din comuna Crucea , conform categoriilor de lucrari din proiectul tehnic.

Durata totala de realizare a investitiei pentru scenariul propus  este de 12 luni, din care 6 luni C+M (conform graficului de realizare).

-relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul .

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

S-au analizat 2 scenarii tehnico-economice / optiuni varianta minimala si varianta maximala.

Cele 2 scenarii tehnico-economice / optiuni presupun urmatoarele lucrari ce intervin asupra structurii rutiere :

-varianta I ,respectiv cu structura rutiera supla si

- varianta II ,  respectiv cu o structura rigida , urmand acelasi traseu in plan.

Mai jos sunt prezentate 2 variante  pentru alegerea  structurii rutiere, conform expertizei tehnice.

Structura rutiera Varianta I

Perntru  strazile care au  zestre de piatra sparta structura sistemului rutier este :

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare  EB 16 rul 50-70 (BA16);

- 5  cm binder, strat de legatura  EB 22,4 leg 50-70 (BAD 22,4);

- 10 cm macadam sort 31.5 - 63;

-     se va adauga la zestre, piatra sparta pana la grosimea de 25 cm sort 63 -90;

Pentru strazile  din  pamant configuratia sistemului rutier este :

- 4 cm beton asfaltic, strat de rulare  EB 16 rul 50-70 (BA16);

- 5  cm binder, strat de legatura  EB 22,4 leg 50-70 (BAD 22,4);

-  10  cm macadam sort 31.5 - 63;

- 25 cm piatra sparta sort 63 -90;

- Geotextil;

La aceste tipuri de sisteme rutiere vom avea si acostamente  cu urmatoarea componeneta :- 4 cm BA 16 rul 50/70;

- 20 cm piatra sparta sort 31.5 - 63;

Varianta 2 - sistem rutier rigid:

- Scarificare structura existenta si reprofilare;

- Completare cu piatra sparta a zestrei pana la grosimea de 25 cm.

- Strat betonrutierBcR 4.0, h = 18 cm;

Aceste dimensiuni au fost alese constructiv, tinand seama de regiunea relativ secetoasa in care se situeaza reteaua de strazi (tip climatic I, Im<-20, conform STAS 1790/1-90) precum si de traficul prognozat.

Cele 2 scenarii propuse mai sus , diferentiate prin structura rutiera ( de tip suplu si de tip m rigid ), au fost analizate in cadrul proiectului in faza  D.A.L.I. intocmit de VLADIA PREST SRL  si decisiv in alegerea solutiei au fost durata de executie si costul de executie redus , deci varianta I este recomandata.

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, recomandam ca solutie de modernizare a strazilor analizate, Varianta 1, aceasta avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

- alte activitãţi care pot apãrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apã, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numãrului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul   .

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii s-au efectuat studii si cercetari dupa cum urmeaza:

1. Studii topografice  care utilizeaza programe software specializate pentru prelucrarea datelor si transcalculul retelei in Sistemul de Proiectie STEREO 70

2. Studii geotehnice , privind structura existenta a strazilor si natura terenului de fundare ;

3. Analiza studiului de trafic care va stabili caracteristicile traficului actual si de viitor in contextul modernizarii strazilor;

4. Dimensionarea sistemului rutier.

In ceea ce priveste alte tipuri de studii ( studiu hidrogeologic, studiu pedologic ,studiu peisagistic,  etc.) ele nu sunt necesare realizarii obiectivului

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare ;

Nu este cazul

-planul de  executie al lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Nu este cazul.

- metode folosite la demolare ;

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului

Traseul  strazilor/drumurilor  care se vor moderniza in localitatea  Siriu comuna Crucea, sunt conform tabelului anexat  si fac obiectul prezentului memoriu de prezentare, acestea  se desfasoara pe teritorul  comunei Crucea.

Comuna Crucea se învecinează cu urmatoarele localitati:

- la Nord – cu localităţile: Horia, Cloşca şi Tichileşti

- la Sud – cu localităţile: Dorobanţu şi Ţepes-Vodă

- la Est – cu localităţile: Pantelimon, Runcu şi Vulturu

- la Vest – cu localităţile Capidava şi Dunărea.

Comuna Crucea are in componeta sa urmatoarele localitati :

- Crucea – resedinta de comuna

- Baltagesti aflata la cca 8km  in partea de Vest a localitatii Crucea

- Galbiori situata la cca 6km  de resedinta de comuna , in partea de Sud

- Crisan , localitata aflata la cca 9 km de Crucea in parteade Nord -Est

- Siriu  localitate amaplasata in partea de Nord-Est la cca 13 km de Crucea

- si Stupina aflata la 6km la Nord de localitatea Crucea

- In ceea ce priveste regimul juridic , terenul aferent acestor drumuri ce vor fi modernizate/ asfaltate este situat in inravilanul  comunei Crucea  si este proprietatea publica a statului ;

- Din punct de vedere al regimului economic

folosinta actuala a terenurilor este de teren intravilan , iar destinatia lor este stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritorului aprobate ;

- Terenul nu are interdictii de construire ;

- Proiectul de modernizare a drumurilor din aceasta localitate nu se afla in raza de protectie a nici unui Monument Istoric si de Arhitectura.

- coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului

- TABEL COORDONATE STEREO” 70

TRASARE  DRUMURI LOC. SIRIU, COM. CRUCEA, JUD. CONSTANTA

| DENUMIRE STRADA | PUNCT | (X) | (Y) | (Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUCILOR | 1 | 752677.660 | 352423.560 | 80.16 |
|  | 2 | 752853.951 | 352368.051 | 86.15 |
| CIOBANILOR | 1 | 752853.951 | 352368.051 | 86.15 |
|  | 2 | 753190.664 | 352465.481 | 84.00 |
| SCURTA | 1 | 752608.139 | 352522.779 | 77.86 |
|  | 2 | 752503.387 | 352525.173 | 84.67 |
| CASTANILOR | 1 | 752496.621 | 352530.284 | 84.93 |
|  | 2 | 752407.726 | 352717.453 | 86.40 |
| PESCARUS | 1 | 752565.499 | 352778.331 | 81.05 |
|  | 2 | 752414.851 | 352726.091 | 86.22 |
| TRIUNGHIULUI | 1 | 752593.938 | 352684.808 | 80.35 |
|  | 2 | 752468.283 | 352616.949 | 85.69 |
| NARCISELOR | 1 | 752588.678 | 352630.485 | 80.59 |
|  | 2 | 752522.923 | 352528.480 | 84.16 |
| PRINCIPALA | 1 | 752586.081 | 352721.911 | 80.76 |
|  | 2 | 752556.329 | 353091.225 | 85.37 |
| AMURGULUI – TR. I | 1 | 752554.552 | 352925.218 | 82.58 |
|  | 2 | 753025.835 | 352895.654 | 85.84 |
| AMURGULUI – TR. II | 1 | 753041.650 | 352894.315 | 85.91 |
|  | 2 | 753394.432 | 352824.803 | 89.56 |
| PLAIULUI | 1 | 753392.678 | 352818.446 | 81.41 |
|  | 2 | 753340.026 | 352616.601 | 84.81 |
| MOLDOVEI | 1 | 752939.637 | 352709.691 | 82.39 |
|  | 2 | 753340.026 | 352616.601 | 84.81 |
| CRINULUI | 1 | 752932.005 | 352706.812 | 82.38 |
|  | 2 | 752901.054 | 352602.087 | 82.04 |
| PORUMBEILOR | 1 | 752907.477 | 352598.235 | 82.03 |
|  | 2 | 753284.680 | 352492.230 | 84.67 |
| RANDUNELELOR | 1 | 752984.042 | 352804.882 | 83.68 |
|  | 2 | 753352.092 | 352693.899 | 86.38 |
| ALBINELOR | 1 | 752579.086 | 352785.233 | 80.98 |
|  | 2 | 752969.418 | 352816.492 | 83.64 |

- detalii privind orice varianta de amplasament

Pentru amplasarea acestui proiect nu au fost luate in calcul alte amplasamente deoarece prin  proiectul ,,  ,,Modernizare drumuri in  localitatea Siriu ,comuna

Crucea , judetul  Constanta”  se modernizeaza strazi deja existente nu se construiesc strazi noi.

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupr mediului ale proiectului , in limita informatiilor posibile:

(A) Surse de poluati si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor de mediu :

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluati pentru ape , locul de evacuare sau emisarului ;

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafață, este necesar să fie respectate următoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întreținerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- în cazul intervenției la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de șantier unde se vor lua toate măsurile de protecție a mediului în timpul reparațiilor

- alimentarea cu carburanți și lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din activitate și a celor menajere la întâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate în locurile special amenajate.

Managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

b) protectia aerului

- sursele depoluati pentru aer , poluati inclusiv surse de mirosuri :

In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este nesemnificativa.

Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de executie.

Planul pentru Protectia Mediului prezentat de catre executant va fi de asemenea monitorizat de catre reprezentantii Beneficiarului pentru conformitatea implementarii corespunzatoare a acestuia.

Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.

Posibila sursă de poluare a aerului în perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el încadrându-se în fondul general al admisiei permise. Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenți în tabelul de mai jos :

| Poluanți | U.M. | Cantități Admise |
| --- | --- | --- |
| Particule | Kg/1000 l | 1,56 |
| SOx | Kg/1000 l | 3,24 |
| CO | Kg/1000 l | 27,00 |
| Hidrocarburi | Kg/1000 l | 4,44 |
| Nox | Kg/1000 l | 44,40 |
| Aldehide | Kg/1000 l | 0,36 |
| Acizi organici | Kg/1000 l | 0,36 |

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorină de 50 l/h la funcționarea concomitentă a cinci utilaje, comparate cu limitele maxime admise în Ordinul 462/1993 sunt prezentate în tabelul de mai jos :

| Nr.crt. | Poluanti | U.M. | Cantităti emise | Limita maximă admisă conform Ord.462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Particule | g/h | 78 | 500g/h pct.4.1 anexa 1 |
| 2. | SOx | g/h | 162 | 500g/h tabel 6.1 cl.4 |
| 3. | CO | g/h | 1350 | Limita nespecificată |
| 4. | Hidrocarburi | g/h | 222 | 3000g/h tabel 7.1 cl.3 |
| 5. | NOx | g/h | 2222 | 5000g/h tabel 6.1 cl.4 |
| 6. | Aldehide | g/h | 18 | 100g/h tabel 7.1 cl.1 |
| 7. | Acizi organici | g/h | 18 | 200g/h tabel 7.1 cl.2 |

Din comparaţia între cantitățile de poluanți eliminaţi la functionarea concomitentă a cinci utilaje și maximele admise prezentate în tabelul de mai sus rezultă că în situaţia cea mai defavorabilă când toate utilajele implicate în execuţie ar funcţiona simultan, grupate în jurul obiectivului nu s-ar produce o depăşire a nivelului maxim admisibil pentru poluanţi proveniţi din arderea motorinei în motoare.

Utilajele implicate în realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Mentionam ca sursele caracteristice acitivitatilor din amplasamentul obiectivului nu lise pot  asocia concentratii in emisie , fiind surse libere , deschise  nedirijate, fapt pentru care acestea nu pot fi evaluate in raport cu prevederile O.M 462/1993.

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de lucru), a decopertării solului, a excavării și a umplerii șanțurilor.

Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru.

Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea prafului implementându-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante în afara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.

Lucrarile de asfaltare includ operatii case constutuie in surse de emisii de praf in atmosfera.

Aceste operatii sunt aferente manevrarii pamantului si a perturbarii suprafetelor terasamentelor.

O sursa suplimentare de praf este reprezentata prin eroziunea vantului, fenomen care intareste , in mod inerent lucrarile de asfaltare , reabilitare drumuri. Fenomenul apare datorita existentei , pentru un anumit interval de timp , asuprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

Praful generat de manevrare materialelor si de eroziunea vantuluieste , in general de origine naturala (particule de praf ,praf mineral de natura eoliana).

Principalelel faze de activitati de asfaltare care constituie in surse de emisii de praf sunt sapaturile , escavatiile , umpluturile , realizarea sistemului rutier  si acelorlaate categorii de lucrari.

Aceste surse de praf sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere interna , reprezentate de motoarele utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa d epoluati specifici motoarele cu ardere interna este repezentata de traficul auto de lucru ( autovehicole care transporta materiale si produse necesare lucrarilor de asfaltare).

In ceea ce priveste alte surse de poluare a aerului aferente lucrarilor de asfaltare pot fi considerate nesemnificative (prepararea betonului si a betonului asfaltic  care se face in afara santierului  luand in considare ,montarea de tuburi , parapete).

O alta sursa de emisie o constituie compusii volatili , care se emit in timpul operatiunilor de asfaltare.

Emisiile de poluati in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (in principiu 8 ore /zi ) putand unele variatii de la oo ora la alta si de la ozi la alta.

Totodata , avand in vedere ca durata  lucrarilor este de cca 14 luni  in sezonul de iarna emisiile inceteaza dar variatia emisiilor variaza datorita categoriilor de operatiuni si a variatiilor conditiilor atmosferice.

O sursa suplimentara de emisie a unor substante in atmosfera este asociata activitatii de marcare abenzilor de drum. Marcarea se efectueaza cu vopsea  pe baza de apa ( consum 500kg/km pentru o cale rutiera cu 2 benzi, cate o banda pe sens de circulatie)

Activitatea de aplicare a vopselei este insotita de emisii in atmosfera de compusi organi volatili (COV 27,4kg /h). In cazul in care se va utiliza vopsea cu consum mai redus de solventi organic , emisiile coreapunzator .

In cazul nostru a asternerii mixturii asfaltice , de pe suprafata  carosabilului si a racordurilor , se emit in atmosfera cantitati mici de compusi organici volatili , insa catitatile COV emise dependente   de tipul de asfalt utilizat pentru realizarea sistemului rutier . Avand in vedere faptul ca in prezent  nu se mai utilizeaza asfalt diluat  cu produse petroliere , emisiile de COV vor fi neglijabile .

Debiltele masice de poluati generati de traficul auto de lucru  s-au determinat cu metodologia EEA / EMEP /CORINAIR -2013(pentru poluati emisi de autovehicule ) si cu metodologia US EPA/ AP-42-2006 pentru particule emise  de pe arterele de trafic (considerate nepavate sau acoperite cupraf , in perioade lipsite de precipitatii .

Mai jos  sunt prezentate debitele maxime orare de poluati emisi in atmosfera in timpul lucrarilor de modernizare a drumurilor  / strazilor

| Nox | Ca | COV | CO | N2O | SO2 | PM10 | Cd | Cu | Cd | Ni | K | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g/ h/ km | g/h/km *10-3 |
| 186,5 | 1,1 | 32,2 | 606,6 | 0,9 | 79,2 | 13,1 | 0,50 | 64,32 | 2,31 | 3,63 | 0,51 | 47,08 |

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul drumului sunt surse libere ,deschise, diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare.

Instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătății umane și a mediului, în principal din cauza substanțelor poluante emise în aer. Ca o consecință a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:– implementarea și eficacitatea legislației specifice emisiilor industriale și a recomandărilor documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile;– modul de respectare a cerințelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;– modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului, precum și în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calității aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanți atmosferici până în 2020 și după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999^1, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiții mai restrictive și ținte mai ambițioase în ceea ce privește emisiile de poluanți în mediu și în cazul particular al instalațiilor de ardere pentru cei trei poluanți reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi.

Notă 
^1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO_2, 45% pentru NOx și respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2,5) și va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabilește în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalații.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Urmare  a celeor prezentate mai sus , nu se pune problema unor instalatii de captare –epurare evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.

Referitor la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru atovehicule rutiere  si respectarea acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor / antrepernorului  care vor fi implicate in traficul de lucru.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- surse de zgomot si vibratii

Principalele surse de zgomot şi / sau vibraţii pot fi :

-     Execuţia tuturor obiectivelor noi care implică lucrări de construcţii montaj ;

- Execuţia săpăturilor pentru modernizarea drumurilor de asfaltare a strazilor din localitatea Siriu .Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988- ,,Acustica Urbana –Limite adminisibile ale nivelului  de zgomot,, -actualizat.

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30-40 km/h;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998-actualizat.

În general utilizatorii utilajelor  nu sunt surse de zgomot sau vibraţii, utilajele generatoare de zgomot şi vibraţii fiind  motoarele acestora ( buldozer,autogreder, autobasculante).

Prin proiect au fost asigurate condiţiile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor, constând din fiabilitatea privind starea tehnică a echipamentelor.

Pentru nivelul de zgomot generat pe amplasamentul analizat , va trebui sa se respecte valorile limita ale indicatorilor de zgomot impuse prin Ordinu Ministrului Sanatatii nr.119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei –actualizat.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

In cazul in care  pe baza masuratorilor pe amplasamnt (in perioada de axploatare ) privind nivelul de zgomot , fata de limitele admise se vor institui eventuale restrictii de viteza  sau se vor monta panouri fonoabsorbante.

d) protectia impotriva radiatiilor

- sursele de radiatii

In cadrul obiectivului analizat,, ,,Modernizare drumuri in localiatea Siriu, comuna Crucea , judetul  Constanta,, pe perioada de modernizare   si de exploatare a drumurilor / strazilor  modernizate  nu se vor folosi surse de radiatii.

In situatia actuala si in conditii normale de operare nu pot rezulta surse de radiatii pentru personalul ce va lucra pe amplasamentul proiectului sau pentru polpulatie .

In activitatea desfășurată după darea în exploatare nu se vor produce substanțe radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului

- sursele de poluati pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime ;

Sunt prezentate   mai jos sursele de poluati   in periaoda de executie .

Pe perioada execuţiei lucrărilor, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor , privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate .

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării diferitelor tipuri de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul de gunoi stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Periodic se vor efectua inspectii  tehnice ale  utilajelor pentru prevenirea  accidentelor ecologice .

Toate aceste solutii conduc la faptul ca ,nu se pot produce pierderi de substante toxice in sol , astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura a solului si subsolului din amplasament.

In concluzie ,prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atât în timpul executiei cât si după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deseuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete etc.).Deseurile se vor depozita separate pe categorii (hârtie, metale, ambalaje din polietilenă etc.) în recipienti sau containere destinate colectării acestora.

Tipurile de poluare mentionate mai sus pot determina modificarea urmatoarelor caracteristici ale solului:

- modificari ale ph-ului solului;impurificarea solului cu hidrocarburi, local in zona amplasamentului unde se realizeaza lucrarile;

In etapa de realizare a investitiei se poate mentioana ca, pentru obiectivul propus se prevede varianta  de investie etapizata pe zone de lucru;

Etapizarea presupune un numar redus de operatii tehnologice , cantitiati mai mici de materiale de constructie folosite.

In acelasi timp perioada de realizare a  asfaltarii / modernizarii strazilor se reduce considerabil ca si personalul executat necesar.Intreaga executie a lucrarilor pentru realizarea planului propus implica activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea de santier, depozitare temporara de materiale , precum si o concentrare de efective umane.

In etapa de realizare a lucrarilor  de asfaltare , in cadrul OS se vor utiliza doar constructii usoare tip baraca pentru depozitarea unor materiale de constructii si a unor echipamene si unelte utilizate la aceasta etapa .Pentru personalul angrenat in implementare proiectului se vor monta toalete ecologice.

Sursele de poluare a subsolului se manifesta mai ales in perioada de asfaltare , iar actiunile produse ale subsolului sunt temporare, manifestandu-se prin ocuparea pe o perioada limitata a unor suprafetede teren pentru organizarea de santier.

Principalele efecte potentiale asupra structurii si caracteristicilor fizice si chimice ale subsolului se pot manifesta prin :

- degradarea fizica a solului si sbsolului pe arii  adiacente obiectivului analizat ;se   apreciaza o periaoda scurta de reversibilitatedupa terminarea lucrarilor si refacerea zonelor limitrofe ;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru –posibilitatate relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului.

In concluzie poluarea chimica a subsolului poate fi generata de :

-depozitarea necontralata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de asfaltare a drumurilor din intravilanul localitatii Saraiu ;

- depunerea pulberilor de ardere din motorele de ardere interna a utilajelor si spalarea acestora de catre apele puviale urmate de infiltrarea in subteran ;

-scaperi accidentale de carburanti , uleiuri , ciment , substante chimice sau alte materiale , in timpul manipularii sau stocarii acestora.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice ;

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi adecvate de proiect ;

Proiectul  prevede modernizarea drumurilor strazilor care fac parte din trama stradala a comunei Crucea , localitatea Siriu, acestea oferind acces la  activitatile antropice,la propietatile riverane aflate pe traseul lor si prin reteua de strazi principale si secundare .

Realizarea lucrarilor proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

Aceste lucrari nu vor conduce la idensificarea factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate .In arealul proectuli se intalnesc portini de vegetatie specifica agrocenozelor si potiuni de vegetatie spontanta reduralizata ( margini de drum ).Zona studiata nu  se afla

In   apropierea  vreunui sitului de importanta  comunitara sau a  aria de protectie speciala acvifaunistica.

g) protectia asezarilor umane  si a altor obirctive de interes public ;

- identificarea arealelor  sensibile ce pot fi afectate de proiect ;

Pe  amplasament  nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

-lucrarile , dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si /sau de interes public;

În timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia și igiena muncii în construcţii.

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena în construcţii și curaţenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

Perioada de executie a lucrarilor nu va implica riscuri iesite din comun asupra infrastructurii prezente.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasment  intimpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii , inclusiv eliminarea;

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hârtie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele pentru marcaje,resturi de balast ) în cantităţi nu foarte mari.

Materialele care vor rezulta din oprtatiile necesare realizarii lucrarilor de asfaltare sunt asimilate deseurilor de constructii si anume:

-pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 17.05.03 (cod deseu17.05.04);

-resturi de ballast,altele decat cele specificate la 17.05.07 (17.05.08);

-asfalturi ,altele decat cele specificate la 17.03.01 (17.03.02);

-deseuri amestecaate de material de constructive (cod deseu 17.09.04 ).

Antreprenorul general al lucrarilor va trebui sa incheie contracte cu operatorii de salubritate in vederea depozitorii lor.

Deseurile menajere in amplasament de la personalul de executie (hartie, pungi, folii de plastic , resturi alimentarevor fi depozitatein containere la locurile de munca  in continua miscare (circa 0,3kg/om/zi , rezultand circa 2tone /an).

Aceste deseuri se vor eliminaperiodic prin grika executantilor ,la firme specializate pentru revalorificarea dupa caz a acestora sau la un deposit ecologic de deseuri situate in zonelefroturilor de lucru.

Recipientii de la vopselurile pentru marcaje  vor fi restituiti producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz, conform normelor legale specificate de producator / distribuitor.

Se poate presupune ca ,toate materialele inerte vor fi folosite la umpluturi locale ,sau transportate laun depozit ecologicde deseurisituat in zonelefronturilor de lucru.

In perioada de exploatare a drumurilor / strazilor din localitatea Siriu , comuna Crucea  vor rezulta o serie de deseuri specifice transportutului rutier, dar si de deseuri datorate unui comportament neadecvat al participantilor la traficul rutier cum ar fi aruncarea diverselor ambalajelor , dar nu numai din autovehicule in mers direct in natura sau in parcajele special amnenajate.

Aceste deseuri sunt de natura deseurilor menajere ,iar ele  ar trebui curatate  prin grija persnalului de exploatarea drumului.

Pe baza datelor din trafic se estimeaza o cantitate a acestor tip (deseurilor menajere) de circa 1mc/an.

In ceea ce priveste materialul colectat in santuri si in camerele de cadere ale podetelor ,acesta este asimilat cu namolul provenit din epurarea apelor uzate ,iar potentialul toxic este indus de concentratia de metale grele.

Santurile si camerele de cadere ale podetelor vor fi curatate periodic ,namolul urmand afi evacuat intr-un depozit ecologic sau la una din statiile de epurare din apropiere.

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor  privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se va avea în vedere restrângerea spaţiului de depozitare la minimum necesar, evitarea amestecării tipurilor de deşeuri, predarea celor refolosibile la firmele specializate (deşeuri metalice) şi transportarea celorlalte deşeuri la depozitul stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire .

Deseurile rezultate vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Deseurile rezultate in perioada desfasurarii activitatii propuse vor fi colectate si gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cadrul amplasamentului lucrarilor va fi desemnat un responsabil pentru gestiunea deseurilor care va urmari si asigura conformarea cu prevederile legale (Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor).

Pentru asigurarea unui grad ridicat de protectie a mediului, a sanatatii si a trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala, diferitele categorii de deseuri generate vor fi colectate, stocate si transportate separat in vederea eliminarii corespunzatoare.

Materialele auxiliare  vor fi depozitate pe tipuri si etichetate in containerele metalice dotate cu rafturi de depozitare.

Carburantii – motorina și benzina  - se vor aproviziona zilnic, sau la 2-3 zile (dupa caz), in canistre de 25 l, direct de la distribuitori autorizati. Pe platforma de lucru, canistrele vor fi pastrate in containerul pentru depozitare materiale.

Uleiul va fi transportat si depozitat in butoaiele producatorului. Pe santier, pana la utilizare, butoaiele/recipientele vor fi depozitate in containere, pe o folie speciala (pentru situatii de urgenta) pentru a evita contaminarea accidentala a solului. In santier, vor exista in dotare minim 2 saci de material absorbant pentru situatii de urgenta.

Tipurile de deseuri si modul de gestionare al acestora

| Tip deseu (HG 856/2002) | Cod deseu (HG 856/2002) | Scurta descriere a deseului generat pe amplasament | Mod de depozitare | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Deseuri amestecate nepericuloase ce nu pot fi reciclate sau reutilizate | Depozitare in container pentru deseuri menajere | Preluate de o companie autorizata |
| Ambalaje de sticla | 15 01 07 | Sticla/ sticla de laborator | Depozitare in containere pentru deseuri de sticla, dupa ce au fost spalate | Preluat de o companie autorizata |
| Deseuri biodegradabile | 20 01 08 | Resturi de mancare | Depozitare in containere speciale | Preluat de o companie autorizata |
| Hartie si carton | 15 01 01 | Hartie, cutii de carton, ziare | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie autorizata |
| Ambalaje de material plastic | 15 01 02 | Sticle si alte ambalaje de plastic | Se vor depozita in recipient de colectare in vederea valorificarii | Preluat de o companie autorizata |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Paleti, cutii | Se depoziteaza separat | Preluat de o companie autorizata |
| Metale feroase | 16 01 17 | Resturi de materiale feroase necontaminate, piese uzate | Se vor depozita separat in containere | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Uleiuri hidraulice sintetice Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13 01 11* 13 02 06* | Ulei uzat, hidraulic | Depozitat in recipiente metalice inchise etans, rezistente la soc termic, mecanic, stocate in spatii corespunzator amenajate | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare sau Livrarea uleiurilor uzate insotite de declaratii conform modelului prevazut de anexa 2 la HG 235/2007, operatorilor economici autorizati. |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 15 02 02* | Filtre de ulei, echipamente contaminate cu substante periculoase | Filtrele de ulei vor fi scurse inainte de depozitare in recipientul metalic inchis | Preluat de o companie autorizata pentru valorificare |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 18 01 03* | Manusi, medicamente, obiecte contaminate cu sange | Vor fi colectate in saci dubli galbeni/ rosii | Trimise/predate catre o unitate specializata |

- gespodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase ;

Substantele toxice si periculoase care se vor utiliza pentru modernizarea  drumurilor din localitatea  Siriu, comuna Crucea , judetul Constanta pot fi carburanti (motorina ) si lubrefianti necesari functionarii utilajelor, mixtura asfaltica precum si vopseaua necesara marcajului rutier.

Alimentrea cu carburanti a utilajelor va fi efectuata cu cistene auto,ori de cate ori va fi necesar.

Utilajel participante la procesul tehnologic al lucrarilor ,vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare , avand facute reviziile tehnice  si schimburile de lubrefianti executate dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate unde se vor executa si schimburile de uleiuri hidraulica si de transmisie.

In cazul in carevor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa pe santier , ci intr-un atelier specializat, unde se voe efectua si schimburile de anvelope.

Mixtura asfaltica nu se va prepara pe santier /amplasament , ea se va prepara in instalatii specializate si transportata cu mijloace de transport specifice.

Vopseaua pentru marcaje va fi adusa in recipiente etaanse din care va fi descarcata in utilajele de lucru respective.

Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor , dupa caz.

(B) Utilizarea resurselor naturale , in special a solului , aterenurilor , a apei si a biodiveritatii :

Se va asigura o suprveghere permaneta a amplasamentului analizat pentru sesizarea eventualelor incidente care ar putea influenta , populatia, fauna sau flora si raportarea imediata a acestora pentru luarea masurilor de corectie si prevenire .

Se vor verifica periodic utilajelesi vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau combustibilsa nu contamineze solul.

In concluzie se va asigura o supraveghere pemanenta a perimetrului proiectului .

In asamblu , se poate specifica ca din punct de vedere al mediului ambiant , lucrarile de afaltare nu produc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala , ci dimpotriva un efect pozitiv.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi efectuate in mod semnificativ de proiect :

-impactul asupra polpulatie , sanatatii umane , biodiversitatii , consrvarea habitatelor anturale , a florei si a faunei salbatice , ternurilor solului , folosintelor , bunurilor amteriale , calitatii si regimului calitativ al aepei ,calitatii aerului , climei, zgomotului vibratiilor , peisajului si mediului vizuala , perimetrului istoric si cultural si asupra interctiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adicã impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); - nu este cazul

O parte din aceste elemente  au fost descrise mai sus.

-extinderea impactului (zona geograficã, numãrul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); - nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului; - nu este cazul

- probabilitatea impactului; - nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; - nu este cazul

- mãsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - nu este cazul

- natura transfrontierã a impactului. – nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In tabelul de mai jos sunt prezentate câteva măsuri de monitorizare a mediului pe perioada de executie a lucrarilor de modernizare  a drumurilor din localitatea  Siriu , comuna Crucea , judetul Constanta

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecvența | Responsabiitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Funcționarea utilajelor și autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuală | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivel decibeli emiși de utilaje | Când se lucrează mai aproape de clădirile de locuit | Antreprenor general |
| Deșeuri | Cantitate deșeuri din organizarea de șantier | Lunar | Antreprenor general |

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în România.

IX . Legatura cu alte acte normative si /sau planuri/ programe / strategii / documente de planificare

(A) Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene  : Directiva 2010/  75/EU (IED) a parlamentului European si a Consiliului ddin 24 noiembrie 2010  privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii ),Directiva 2012 /18/ EE a parlamentului European si a Consilului din 4iulie 2012privind controlulpericolelor de accidente majore care implica substante periculoase , de modificare si ulterior de abrogare a Directivei  92/ 82 CE a Consiliului , Directiva 2000/ 98/CE a parlamentului European si a Consiliului din 21mai 2008 privind calitatea aer 2008/50/CE a Parlamentului  European si Consiliului din 21 mai 2008  privind calitatea aerului inconjurator  si un aer mai curat pentru Europa , Directiva 2008/ 98 / CE a parlamentului European  si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele ).

Nu este cazul.

(B) Se va mentiona planul / programul / documentul de programare /planificare din care face parte proiectul , cu indicarea actului normativ  prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.Lucrãri necesare organizãrii de şantier:

- descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului.

În vederea amenajării organizării de șantier, constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei rulote birou maistru, o rulotă dormitor pentru personalul care asigura paza în organizarea de șantier, o magazie pentru materiale mărunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI. După terminarea lucrărilor se va curaţa , urmând să se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Se va avea în vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de șantier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protecția muncii, igiena în construcții, paza și stingerea incendiilor.aterialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare și de lucru indicate pe planul de situație.

Se va da o atenție deosebită manipulării și montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzătoare pe poziție a materialelor.

Lucrările cuprinse în proiect se încadreaza în categoria lucrărilor cu dificultate medie, execuția având o cotă de risc mică.

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier, se va face zilnic transportul muncitorilor.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare, prevedere și orientare judicioasă în desfășurarea proceselor de execuție. Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea de șantier.

- localizarea organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier se face la fața locului de către constructor, de comun acord cu beneficiarul. Accesul la organizarea de șantier si la amplasament se va face din drumurile publice.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizãrii de şantier;

Organizarea de șantier creează o perturbare a mediului înconjurător.

Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate.

Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise , iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014-actualizat pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Constructorul are obligația ca prin activitatea ce o desfașoară în șantier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizãrii de şantier;

Utilajele și autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotãri şi mãsuri prevãzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Alegerea amplasamentului pentru organizarea de șantier, astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii.

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar.

Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deșeurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice.

Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.

Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

Proiectantul  propune ca lucrarile de organizare de santier necesare obiectivului sa respecte prevederile HG 907/2016 -fiind lucrari conexe, avand justificarea fondurilor si organizarea in limitele cotelor procentuale.

In privinta  cheltuielilor conexe organizarii de santier, depozitarii materialelor, cailor de acces,  surselor si tehnologiilor  acestea sunt in conformitate cu legislatia actuala de ofertare pentru executie.

Cheltuielile conexe organizarii de santier cuprind :

- inchiriri semne de circulatie

-intreruperea temporara a retelelor de transport  sau a altor utilitati

- taxe pentru depozit ecologic

-costul transportului mucitorilor etc.

XI. Lucrãri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei in caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii, în mãsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitãţii – nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de rãspuns pentru cazuri de poluãri accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonã a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizãrii suprafeţelor; formele fizice ale proiectului ;planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Sunt anexate prezentului memoriu.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activitãţii, cu instalaţiile de depoluare – nu este cazul

3. Sheme flux a gestioanrii deseurilor

Gestionarea deseurilor a fost descisa mai sus. Nu este necesara de o shema – flux a gestinarii acestora.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicã pentru protecţia mediului.

– nu este cazul

XIII. Pentru proiectele pentru care întra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , consrvarea habitatelor neturale , a florei si afaunei salbatice, aprobata cu modificari si completarii prin Legea nr.49 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatorele:

- descrierea succintã a proiectului şi distanţa faţã de aria naturalã protejatã de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formã de vector în format digital cu referinţã geograficã, în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţionalã Stereo 1970;

Mai jos este tabelul cu cordonalele   punctelor caracteristice proiectului .

TABEL COORDONATE STEREO” 70

TRASARE  DRUMURI LOC. SIRIU, COM. CRUCEA, JUD. CONSTANTA

| DENUMIRE STRADA | PUNCT | (X) | (Y) | (Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUCILOR | 1 | 752677.660 | 352423.560 | 80.16 |
|  | 2 | 752853.951 | 352368.051 | 86.15 |
| CIOBANILOR | 1 | 752853.951 | 352368.051 | 86.15 |
|  | 2 | 753190.664 | 352465.481 | 84.00 |
| SCURTA | 1 | 752608.139 | 352522.779 | 77.86 |
|  | 2 | 752503.387 | 352525.173 | 84.67 |
| CASTANILOR | 1 | 752496.621 | 352530.284 | 84.93 |
|  | 2 | 752407.726 | 352717.453 | 86.40 |
| PESCARUS | 1 | 752565.499 | 352778.331 | 81.05 |
|  | 2 | 752414.851 | 352726.091 | 86.22 |
| TRIUNGHIULUI | 1 | 752593.938 | 352684.808 | 80.35 |
|  | 2 | 752468.283 | 352616.949 | 85.69 |
| NARCISELOR | 1 | 752588.678 | 352630.485 | 80.59 |
|  | 2 | 752522.923 | 352528.480 | 84.16 |
| PRINCIPALA | 1 | 752586.081 | 352721.911 | 80.76 |
|  | 2 | 752556.329 | 353091.225 | 85.37 |
| AMURGULUI – TR. I | 1 | 752554.552 | 352925.218 | 82.58 |
|  | 2 | 753025.835 | 352895.654 | 85.84 |
| AMURGULUI – TR. II | 1 | 753041.650 | 352894.315 | 85.91 |
|  | 2 | 753394.432 | 352824.803 | 89.56 |
| PLAIULUI | 1 | 753392.678 | 352818.446 | 81.41 |
|  | 2 | 753340.026 | 352616.601 | 84.81 |
| MOLDOVEI | 1 | 752939.637 | 352709.691 | 82.39 |
|  | 2 | 753340.026 | 352616.601 | 84.81 |
| CRINULUI | 1 | 752932.005 | 352706.812 | 82.38 |
|  | 2 | 752901.054 | 352602.087 | 82.04 |
| PORUMBEILOR | 1 | 752907.477 | 352598.235 | 82.03 |
|  | 2 | 753284.680 | 352492.230 | 84.67 |
| RANDUNELELOR | 1 | 752984.042 | 352804.882 | 83.68 |
|  | 2 | 753352.092 | 352693.899 | 86.38 |
| ALBINELOR | 1 | 752579.086 | 352785.233 | 80.98 |
|  | 2 | 752969.418 | 352816.492 | 83.64 |

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale , areale sensibile   acest proiect nu se afla in apropierea unui sit de importanta comunitara sau a vreunei arii de protectie speciala avifaunistica

Pentru amplasarea acestui proiect nu au fost luate in calcul alte amplasamente deoarece prin  proiectul  ,,Modernizare drumuri in localitatea Siriu ,comuna Crucea , judetul  Constanta”se modernizeaza strazi deja existente nu se construiesc strazi noi.

In concluzie  In perimetrul investitie , nu au fost intalnite habitatele si speciile de flora si fauna de  interes comunitar.

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate mentionate in vecinatatea carora se va realiza.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacã proiectul propus nu are legãturã directã cu sau nu este necesar pentru managementul conservãrii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Destinatia actuala a terenului  a fost stabilita prin documentatia de urbanism.

Prin urmare, zona in care se afla amplasamentul este  specificata  prin planurile urbanistice deja existente, ce au fost aprobate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare de catre autoritatile romane tiand cont de toate aspectele specifice zonei, inclusiv cele de mediu.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã protejatã de interes comunitar;

In conditii normale de executie, prin realizarea  lucrarilor de  modernizare a drumurilor  nu se vor crea situatii cu risc potential major sau semnificativ. Se estimeaza ca activitatile propuse nu vor afecta in mod negativ habitatele din aria naturala protejata.

Totusi, in perioada de migratie, pasarile pot tranzita aceasta zona, astfel ca nu excludem aparitia unor exemplare de pasari in zona proiectului sau in vecinatatea acestuia.

Mijloacele de transport utilizate si combustibilul folosit vor corespunde din punct de vedere tehnic astfel incat sa se diminueze, pe cat posibil, emisiile in aer.

Activitatile nu presupun descarcarea si infiltrarea apelor uzate sau altor fluide in sol.Nu vor rezulta ape uzate de proces la executarea lucrarilor.

Deseurile generate vor fi stocate temporar pe amplasament, in zona special amenajata  si vor fi transportate catre centre de colectare specializate si autorizate pentru acest tip de serviciu, in functie de categorie.

Tinand cont de cele prezentate anterior, estimam ca impactul produs de executarea  lucrarilor este nesemnificativ.

f) alte informaţii prevãzute în  legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV.Pentru proiectele care se realizaeaza pe ape sau au legatura cu apele memoriul va fi completat cu rmatoarele informatii , preluate din planul de management bazinale , actualizate

1.Localizarea proiectului :

-bazinul hidragrafic ;

-cursul de apa :denumirea si codul cadastral;

-corpul de apa ( de suprafata / si sau subteran); denumire si cod.

2. Identificarea starii ecologice /potentialului ecologic si sstarea chimicaa corpului de apa de suprafata ; pentru corpul de apa subteran  se vor indica starea cantitaiva si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului / obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat , cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenilor aferente , dupa caz.

Nu este cazul.

xv.Criteriile prevazute in anexa 3 la Legea nr.292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului  se iau in considerare , daca este cazul , in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnãtura şi ştampila titularului