MEMORIU DE PREZENTARE – ANEXA 5 – A.P.M.

- Foaie de titlu

- Borderou general – memoriu de prezentare

PIESE SCRISE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

II. TITULARUL

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. .......... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III - XIV

PIESE DESENATE

I. PLAN DE INCADRARE IN ZONA

II. PLAN DE SITUATIE

Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I. Denumirea  proiectului

MODERNIZARE SERA LEGUMICOLA

JUD. CONSTANTA, COM. MIHAIL KOGALNICEANU, SAT GRUP SOCIAL SIBIOARA, STR. COMPLEX SIBIOARA, NR. CADASTRAL 100274

II. Titularul

- numele

SC CARNOB SRL

- adresa / sediul social

JUD. CONSTANTA, COM. LUMINA, STR. LEBEDELOR, NR. 1A

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0731392691

- numele persoanelor de contact:

SC CARNOB SRL

- responsabil pentru protecţia mediului

SC CARNOB SRL

III. Descrierea caractgeristicilor fizice ale intregului proiect

- un rezumat al proiectului:

Se propune modernizarea serei legumicola pentru omtimizarea proceselor de productie.

Terenul pe care este edificat imobilul este situate in com Mihail Kogalniceanu – complex Sibioara .Conform documentatiei cadastrale si planului de situatie vizat OCPI terenul are o suparafata de 18.064,00 mp.

- Suprafata teren studiat – 18.064,00 mp

- Suprafata construita / desfasurata existenta – 2.531,02 mp din care sera legumicola C1 – 2.287,30 mp si magazie C2 – 243,72 mp

- Suprafata construita / desfasurata propusa – 9.175,00 mp din care sera legumicola – 8.600,00 mp si spatiu tehnic si depozitare – 575,00 mp

- Suprafata construita / desfasurata care genereaza P.O.T. / C.U.T. – 575 mp

- P.O.T. propus – 3,18%

- C.U.T. propus – 0,03

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau cai de acces posibile;

Terenul propus pentru realizarea investitiei  se invecineaza astfel:

- N	– Alee acces

- S	– Alee acces si AGROIND-TOUR S.A.

- E 	– Alee acces

- v	– Alee acces si AGROIND-TOUR S.A.

Accesul pietonal si autor in incinta terenului si in cadrul constructiei se realizeaza din latura de Est.

Din punct de vedere al relatiei cu zonele invecinate, constructia este astfel proiectata incat sa nu afecteze constructiile vecine.

Prezentarea tehnica a solutiei:

In cadrul proiectului se disting doua tipuri de lucrari: lucrari de constructii (fundatii sera si modul tehnic, platforme betonate, alimentari cu apa si canal, alimentare electrica) si lucrari de montaj si procurare utilaj.

Descrierea tehnica

- Acoperire la culme - Folie din plastic coextrudat, 180 microni, cu durata indelungata de utilizare, montata in strat dublu, gonflabil (cu perna de aer intre folii);

- Ventilatie - Ferestre motorizate si automatizate la culme cu plasa anti-insecte;

- Pereti frontali si pereti laterali - Folie din plastic coextrudat, 180 microni, cu durata indelungata de utilizare, montata in strat dublu, gonflabil;

- Usi – 2 usi laterale glisante cu dimensiunea de 5 m lungime si 4 m inaltime;

Structura este realizata din arce din otel galvanizat Z 275 cu diametrul de 76 mm si grosime 1.5 mm.

Stalpii se vor realiza din teava patrata galvanizata, ranforsare interioara din teava patrata pentru stalpii laterali si pentru cei centrali.

Intre tronsoanele serei, precum si pe laterale sunt instalate jgheaburi din otel galvanizat, dimensionate corespunzator si pe care vor fi fixate profilele galvanizate pentru prinderea foliei duble inflate.

Structura serei este calculata in conformitate cu normele:

- European UNI EN 13031-1, “Sere’’: calcul si constructie Part 1: PRODUCTIE “Sere”

- EN 1993-1-1 “Eurocode 3”

- D.P.R. 6 Iunie 2001, n. 380: “Textul consolidat al dispozitiilor legislative si de reglementare privind constructia”

Acoperire:

Folie din plastic coextrudat, 180 microni, cu lunga durata de viata, inalt randament termic si optima rezistenta mecanica; garantata 45 de luni.

Datorita gradului de transparenta aceasta folie asigura o iluminare asemanatoare luminii naturale.

Aceasta izolare termica este conferita de o combinatie de aditivi specifici si EVA, repartizati in trei straturi, care absorb radiatiile si reduc pierderile calorice de pe timpul noptii. Astfel se obtine o protectie sporita la inghet, reducerea consumului energetic, reducerea timpului de productie si o mai buna calitate a recoltelor.

Folia contine un aditiv antipicurare ce reduce tensiunile superficiale ale apei de condens, evitand astfel formarea picaturilor. Acest tratament asigura o transparenta ridicata a foliei chiar si in conditii de umiditate crescuta, pe langa avantajul evitarii unei picurari cu efecte daunatoare asupra culturilor protejate.

Sistemul de izolare cu pereti in strat dublu gonflabil este mentinut la o presiune optima prin intermediul unor pompe electrice ce sufla aer intre folii; pompele de circulatie aer sunt controlate de un timer cu functionare ciclica. Un astfel de sistem garanteaza o reducere a consumului de energie termica cu pana la 40%, comparativ cu serele din sticla sau folie simplu-strat, si evitarea fluctuatiilor de temperatura in interiorul serei.

Izolare sera:

Izolarea se realizeaza cu strat folie dublu gonflabila:

▪ Sistemul de izolare cu pereti in strat dublu gonflabil este mentinut la o presiune optima prin intermediul unor pompe electrice ce sufla aer intre folii; pompele de circulatie aer sunt controlate de un timer cu functionare ciclica. Un astfel de sistem garanteaza o reducere a consumului de energie termica cu pana la 40%, comparativ cu serele din sticla sau folie simplu-strat, si evitarea fluctuatiilor de temperatura in interiorul serei.

▪ Fixarea foliei prin profile din aluminiu și PVC

Sistem ecran umbrire si protectie termica:

- Ecran motorizat, cu tesatura Aluminiu-Polyester;

- Functionare longitudinala cu acumularea materialului la tirantul orizontal;

- Instalatie orizontala suspendata;

- Ecrane de tip ES10 sau similar, cu grad de umbrire circa 20% si economie energetica circa 45%.

- Sistem de tractiune cu cabluri din otel si tamburi pentru tesatura de umbrire;

- Cabluri din otel Zn-Al si poliester cu intinzatorii si carligele de fixare necesare pentru fixarea tesaturii de umbrire;

- Motoreductoare cu cutia angrenajelor in baie de ulei si limitator pentru capat de cursa, cu suportul de fixare si racordurile aferente;

- Panou electric pentru actionarea sistemului in baza unor comenzi aplicate de operator.

Sistemul’ “ecran” indeplineste dubla functie de tesatura pentru umbrire si de ecran pentru limitarea consumurilor energetice, evitand contactul dintre masa de aer cald intern si aerul cald extern, permitand astfel reglarea masei energetice radiante din interiorul serei.

Sistem suport cultura:

Sunt prevazuti suporti verticali pentru cultura ancorati la semi tirantul de Ø32 mm. Acesti suporti verticali permit o coborare a liniilor de sustinere la circa 60-70 cm sub nivelul tirantului orizontal. Sunt luate in considerare 6 linii de cultivare, respectiv 12 linii de sarme si carlige pentru sustinere.

Echipamente sera:

- Sistem incalzire:

Incalzirea serei se va realiza cu generatoare de aer cald dotate cu arzatoare alimentate cu gaz metan – generator de aer cald cu puterea de 129 kW si un debit de aer de 4500 m3/ora.

- Sistem irigare, fertirigare si control procese bazat pe senzori, automatizare si programe software dedicate de cultivare aplicabile in sera de legume:

Acest capitol include procurarea întregului material necesar unui sistem de irigații cu țevi de picurare autocompensate. Includem o unitate specială de fertilizare pentru irigarea cu apă proaspătă si senzori de umiditate a terenului, sistem central de comanda si automatizare.

Apa proaspata

1 Rezervor circular zincat de 40 m3 cu căptușeală și acoperire din PVC

1 Grup de presiune cu vas în expansiune

Fertigarea

- 1 stație de filtrare cu 3 filtre pe disc (curățare manuală)

- 1 Fertigator cu 3 canale EC + 1 canal PH, cadru din oțel inoxidabil, mixer on-line la bord, computer cu membrană soft touch și afișaj de înaltă vizibilitate.

- electrovalve 1 ”1/2

- Pompa principală din oțel inoxidabil la bord

Distribuție

- PE conductă de picurare PN4 Ø20mm cu picurare autocompensantă la fiecare 30cm

- Supape cu bilă din plastic ½ ”

- Conexiune kit la colectorul principal

- Tubo PE PN10 Ø50mm

- Diverse fitinguri din PE

- Statie meteo si automatizare functii meteo:

Computer climatic pentru gestionarea tuturor funcțiilor climatice. Computerul va comanda toate sistemele folosind software dedicat cerintelor de protectie si automatizare.

Sistemul se va compune din:

- 1 Climacomputer pentru comanda:

    - ventilatie/ferestre

    - sistem umbrire

    - sistem incalzire

    - sistem irigare

    - sistem dezumidificare

    - ventilatoare

- 1 Statie meteo cu: senzor de ploaie, de viteză și direcție a vântului, senzor de radiație solară, exterior

- senzor de umiditate și temperatură

- 1 Senzor electronic de temperatura / umiditate al camerei

- 1 Senzor pentru poziția ferestrei

Toate echipamentele serei vor fi livrate cu echipare electrica completa, retele si tablouri de automatizare si forta.

Stalpii se vor realiza din teava patrata galvanizata, ranforsare interioara din teava patrata pentru stalpii laterali si pentru cei centrali.

Intre tronsoanele serei, precum si pe laterale sunt instalate jgheaburi din otel galvanizat, dimensionate corespunzator si pe care vor fi fixate profilele galvanizate pentru prinderea foliei duble inflate.

Acoperire:

- Panou autoportant metalic izolat cu poliuretan, pentru pereții clădirilor industriale și comericale sau camere frigorifice cu temperaturi pozitive.

- Exteriorul panourilor este izolat cu foi din tabla de otel zincat si tratat prin fosfatare pentru protectie la coroziune.

- Vospire realizata cu un strat de primer si un film acrilic sau PVDF la suprafata exterioara si un strat de primer adaptat pentru a spori aderenta poliuretanului prevazut la partea interioara a foilor de tabla.

- Culoare: RAL 9002

- Grosimea panoului: 40 mm

Izolare perete intre sera si modul tehnic:

- Placi din policarbonat cu grosimea de 10 mm.

- Transmisie ridicata a luminii si opacitate la U.V.

- Transparenta durabila in timp

- Panouri extrem de usoare.

- Rezistenta ridicata la vant si zapada.

- Economie de energie datorita placilor de policarbonat in strat dublu.

Inchideri laterale – spre exterior:

- Panou autoportant metalic izolat cu poliuretan, pentru pereții clădirilor industriale și comericale sau camere frigorifice cu temperaturi pozitive.

- Exteriorul panourilor este izolat cu foi din tabla de otel zincat si tratat prin fosfatare pentru protectie la coroziune.

- Vospire realizata cu un strat de primer si un film acrilic sau PVDF la suprafata exterioara si un strat de primer adaptat pentru a spori aderenta poliuretanului prevazut la partea interioara a foilor de tabla.

- Culoare: RAL 9002

- Grosimea panoului: 40 mm

In interiorul zonei tehnice se vor amplasa urmatoarele:

- Camere containerizate;

- Elemente pentru partitie/divizarea sectoarelor;

- Camera de conservare

Camera de conservare:

Pentru conservarea legumelor se va monta o camera frigorifica pentru conservare cu suprafata de 20 mp. Această cameră de conservare va fi răcită de un aer conditionat pentru exterior. Temperatura minimă va fi de 2 °. Camera va fi compusa din panouri sandwich modulare din tabla de otel galvanizat pre-vopsita, o usa manuala pentru camera frigorifice si o unitate aer conditionat cu gaz frigorific ecologic.

- justificarea necesitatii proiectului

Creșterea numărului de locuitori și dezvoltarea economică a zonei a atras după sine sporirea cererii de produse agricole, astfel încât este necesara modernizarea serei pentru o productie optima.

- valoarea investitiei

Aproximativ 9 175 000.00  RON.

- perioada de implementare propusa

Aproximativ 36 luni.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Planul de amplasament si Planul de situatie vor fi atasate ca anexe la aceasta documentatie.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Cladire cu functiunea de sers legumicola.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

LINIE DE SORTARE – AMBALARE – CANTARIRE – ETICHETARE

Instalatia este alcatuita din :

- Zona de selectionare si dozare cu 2 posturi (2 mese) de lucru, realizata din otel inox , destinata selectionarii manuale a produsului in vederea ambalarii, masa fiind realizata in intregime din otel inoxidabil cu cadru renforsat. In aceasta zona se face dozarea finala manuala a produsului in caserole, ambalare si inchidere manuala a caserolelor, mesele fiind prevazute cu decupare pentru eliminarea produselor neconforme.

- 2 Containere speciale cu roti, pentru colectarea si transportul produsului considerat neconform pentru ambalare.

- Banda transportoare din poliuretan, alba, atestata pentru produse alimentare.

- Lungime = minim 2000 mm.

- Latime = circa 600 mm.

- Actionare banda transportor de catre motoreductor plasat pe ax/osie.

- Viteza reglabila cu ajutorul unui convertizor frecvential

- Voltaj = 380 V, 50 Hz.

- 2 instalatii electronice de cantarire si tiparirea/eliberarea etichetelor adezive cu cod de bara si detalii suplimentare (data, greutatea, etc.).

- Capacitate până la 15 kg.

- Afisaj/display intiotiv cu lumină și tastaturi impermeabile de tip soft key.

- Imprimantă termică pentru hârtie 58mm

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Incalzirea serei se va realiza cu generatoare de aer cald dotate cu arzatoare alimentate cu gaz metan – generator de aer cald cu puterea de 129 kW si un debit de aer de 4500 m3/ora.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua existenta in zona. Coloana de alimentare al tabloului electric care deserveste obiectivul se va realiza cu cablu cupru cu intarziere marita la propagarea focului CYYF 4x95+50 montat ingropat in tub de protectie.

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial,  prize si echipamente.

Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului .

Distributia  energiei electrice se relizeaza conform schemei tabloului electric.

Tablourile electric este metalic , cu grad de protectie IP 54 , fiind  echipat conform schemelor monofilare. Tablou electric se prevede cu o rezerva de spatiu de 25%, pentru montarea posibililor viitori consumatori, cablurile de alimentare permitand acest lucru.

normativului I 7 / 2011 ;

Instalatii sanitare exterioare pentru alimentare cu apa

Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteaua publica de alimentare cu apa. Racordarea cladirii la reteaua exterioara se va face prin intermediul unei tevi tip PEHD De40 care va alimenta cu apa toti consumatorii din cadrul obiectivului.

Punctul de bransare se va materializa prin executia unui camin de bransament, dotat cu un apometrul pentru apa rece, multi jet, cadran umed cu diametrul nominal de 40mm echipat cu sistem de citire la distanta si doua vane cu diametrul nominal de 40mm pentru masurarea debitului de apa potabila.

De la caminul de bransament se va realiza o retea exterioara de alimentare cu apa ce se va executa din tronsoane montate ingropat, conducte de PEHD pana la intrarea in cladire si din PP-R dupa intrarea in cladire.

Parametrii debit si presiune necesari la consumatorii menajeri finali, sunt asigurati de la reteaua publica de alimentare cu apa.

La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Sapatura pentru pozarea conductelor de aductiune si de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat. Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu  grosimea intre 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu  straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.0 – 1.5 m in ax, in functie de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea.

La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol desemnalizare avertizare din polietilena de culoarea albastra.

Instalaţii sanitare exterioare pentru canalizarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare  vor fi colectate prin conducte si coloane de canalizare menajeră și evacuate prin curgere libera prin racorduri la căminele de canalizare din incinta si apoi catre bazinul vidanjabila avand volumul util 10mc.

Tuburile din PVC se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre 1-7 mm  si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 2%, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7 mm bine compactat. In rest umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, sortat compactat 100%.

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut respectand prescriptiile STAS-urilor in vigoare.

De-a lungul retelei de canalizare s-au prevazut camine de racord si camine de schimbare a directiei. In cazul de fata, caminele prevazute sunt de forma circulara, din beton, prevazute cu gura de acces inchisa cu un capac. Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etansarea corespunzatoare.

Instalaţii sanitare exterioare pentru canalizarea apelor pluviale

Apele meteorice de pe acoperis sunt colectate prin intermediul sistemului tip jgheab‐burlan.

Dupa colectare apele pluviale vor fi evacuate la teren prin intermedul burlanelor din tabla vopsita electrostatic prinse cu bride pe fatada cladirii.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Terenul neconstruit va fi amenajat prin plantari peisagere cu pomi, arbusti, plante mici, etc.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul pietonal si autor in incinta terenului si in cadrul constructiei se realizeaza din latura de Est.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Nu este cazul.

- metode folosite în construcţie/demolare:

Sistemul constructiv:

Fundatia serei si a modulului tehnic se vor executa in sistem fundatii izolate sub stalpii cadrelor metalice.

Fundatiile izolate se vor executa cu sectiune circulara Ø600 mm, cu o adancime de ~1.30 m. Acestea se vor executa prin forare si betonare cu beton C20/25. Pentru confinarea betonului se va monta o carcasa de armatura cu bare Ø12 si freta Ø8.

Incastrarea cadrelor metalice ale serei se va realiza prin betonarea picioarelor serei in cadrul fundatiei izolate. Picioarele vor fi prevazute cu minim 2 praznuri Ø12.

Platforma betonata interioara - suprafata 925,00 mp. Pentru realizarea acesteia se va decapa stratul vegetal in adancime de ~30 cm si se va executa un pat de balast in grosime de 15 cm, o fundatie din piatra sparta cilindrata in grosime de 25 cm, stratul de beton slab armat in grosime de 15 cm armat cu plase sudate Ø6/10/10.

Platforma betonata exterioara - suprafata 350.00 mp. Pentru realizarea acesteia se va decapa stratul vegetal in adancime de ~30 cm si se va executa un pat de balast in grosime de 15 cm, o fundatie din piatra sparta cilindrata in grosime de 25 cm, stratul de beton slab armat in grosime de 15 cm armat cu plase sudate Ø6/10/10.

Toate elementele din beton armat se vor cofra cu cofraje din placaj sau metalice. Materialele folosite la executarea lucrarilor de construire vor fi:

- fundatii	- beton clasa C20/25

- otel beton Bst500S-C, plasa STPB.

Inchideri laterale – spre exterior:

- Panou autoportant metalic izolat cu poliuretan, pentru pereții clădirilor industriale și comericale sau camere frigorifice cu temperaturi pozitive.

- Exteriorul panourilor este izolat cu foi din tabla de otel zincat si tratat prin fosfatare pentru protectie la coroziune.

- Vospire realizata cu un strat de primer si un film acrilic sau PVDF la suprafata exterioara si un strat de primer adaptat pentru a spori aderenta poliuretanului prevazut la partea interioara a foilor de tabla.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

In perioada functionarii obiectivului activitatea va fi una specifica zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/88 Acustica urbana.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu a fost cazul. Imobilul respecta prevederile PUZ-ului aprobat (Conform Plan Urbanistic Zonal).

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Imobilul se va racorda la retelele edilitare existente in zona, care au gabarite suficiente pentru a cuprinde si racordarea acestei cladiri.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Parcela va avea asigurate accesele pietonale si auto din strada proiectata aflata pe latura de sud a terenului.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor):

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Terenul, cu nr. cadastral 100274, se gaseste in comuna Mihail Kogalniceanu. Acesta se afla la o distanta de aprozimativ 80 km fata de cea mai apropiata granita si anume cea cu Bulgaria.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Folosinta planificata a imobilului este cladire cu functiunea de locuinte.

• politici de zonare şi de folosire a terenului:

In conformitate cu documentatiile urbanistice avizate si aflate in vigoare.

• arealele sensibile;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre. Amplasamentul este situat la peste 1000 m de aria protejata ROSPA 0076 Marea Neagra. Consideram ca noul obiectiv nu va avea influente negative. Amplasamentul nu constituie zona de cuibarire sau de hranire pentru speciile de pasari care au determinat desemnarea zonei de litoral a Marii Negre drept Sit Natura 2000.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu este cazul.

| Nr. Pct. |  | Lungimi laturi D(i,i+1) |
| --- | --- | --- |
|  | Y [m] | X [m] |  |
| 1 | 327409.191 | 781784.367 | 10.644 |
| 2 | 327398.671 | 781782.746 | 39.38 |
| 3 | 327359.756 | 781776.711 | 15.871 |
| 4 | 327344.1 | 781774.106 | 45.86 |
| 5 | 327298.812 | 781766.886 | 5.1 |
| 6 | 327293.783 | 781766.037 | 2.522 |
| 7 | 327291.262 | 781765.964 | 16.151 |
| 8 | 327288.462 | 781781.87 | 15.5 |
| 9 | 327285.39 | 781797.063 | 26.101 |
| 10 | 327259.636 | 781792.821 | 20.851 |
| 11 | 327257.019 | 781813.507 | 41.048 |
| 12 | 327216.173 | 781809.444 | 10.485 |
| 13 | 327205.745 | 781808.351 | 91.421 |
| 14 | 327193.603 | 781898.962 | 1.601 |
| 15 | 327195.198 | 781899.101 | 18.542 |
| 16 | 327213.67 | 781900.712 | 4.516 |
| 17 | 327218.161 | 781900.242 | 27.718 |
| 18 | 327244.889 | 781892.902 | 23.212 |
| 19 | 327267.214 | 781886.545 | 28.817 |
| 20 | 327294.922 | 781878.626 | 24.22 |
| 21 | 327318.234 | 781872.056 | 29.821 |
| 22 | 327346.902 | 781863.844 | 38.292 |
| 23 | 327383.785 | 781853.553 | 2.041 |
| 24 | 327385.733 | 781852.943 | 7.948 |
| 25 | 327392.821 | 781849.348 | 6.825 |
| 26 | 327398.653 | 781845.802 | 4.36 |
| 27 | 327400.048 | 781841.671 | 30.161 |
| 28 | 327404.531 | 781811.845 | 27.87 |
| Suprafata din masuratori S = 18064 mp |

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Corpurile de apa de suprafata apropiate de amplasamentul studiat sunt reprezentate de Lacul Tasaul care se afla la o distanata de aproximativ 310 m la est fata de amplasament. Lucrarile care vor fi demarate pe santier nu vor afecta resursele de apa subterane, doarece toate lucrarile intreprinse se vor desfasura deasupra nivelului panzei freatice.

Pentru asigurarea calitatii factorului de mediu apa se vor lua urmatoarele masuri generale:

1. In perioada executarii lucrarilor de saniter:

- imprejmuirea organizarii de santier;

- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient in cadrul organizarii de santier;

- Stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatii special amenajate (platform pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibil in incinta santierului;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate. Se va aplica un management corespunzator al gestionarii materialelor si deseurilor asfel incat acestea sa nu ajunga in apa marii sau pe plaja;

- se interzice spalarea, efectuarea de reparatii sau lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului;

2. In perioada functionarii obiectivului:

- obiectivul se va bransa la reteaua de apa si canalizare(bazin vidanjabil);

- se vor corela lucrarile de construire a obiectivului cu cele de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa si canalizare(bazin vidanjabil);

- indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate vor respecta conditiile de calitate conform NTPA 002/2005;

- apele pluviale de pe acoperis sunt colectate prin intermediul sistemului tip jgheab‐burlan.Dupa colectare apele pluviale vor fi evacuate la teren prin intermedul burlanelor din tabla vopsita electrostatic prinse cu bride pe fatada cladirii.

- se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale;

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Meteoclimatic, judetul Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu clima continentala si in proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritime. In vecinatatea obiectivului nu exista obiective industriale care sa reprezinte surse semnificative de poluare a aerului.

In perioada executarii lucrarilor de santier principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport si functionarea utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO2, particule in suspensie, compusi organici volatili, etc.

Tipurile de deseurilor care apar pe perioada lucrarilor de construire sunt urmatoarele:

17 01 beton, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 fier și oțel

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 04 materiale izolante

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips

De asemenea, lucrarile de amenajare a obiectivului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Pentru a diminua impactul asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de santier se recomanda:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

In perioada de functionare a obiectivului, principalele surse de emisii vor fi reprezentate de traficul auto care se desfasoara in zona adiacenta in perioada estivala.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura în faza de executie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activităţi industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare în atmosfera a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

Se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru perioada de executie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deseurilor;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face în statii de alimentare centralizate;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor;

- verificarea periodica a utilajelor şi mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de esapament si punerea lor in functiune numai după remedierea eventualelor defectiuni

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

Sursele de zgomot din zona analizata sunt cele specific zonelor urbane: traficul rutier, turism si activitati conexe.

Nivelele de zgomot receptionate depind de:

- nivelul zgomotului la sursa;

- distanta de la sursa de zgomot la receptor;

- conditii meteorologice;

- gradul in care transmiterea zgomotului este obstructionata.

In perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinate in principal de:

- intensificarea traficului in zona, ca urmare a necesitati de aprovizionare a santierului cu material, echipamente si utilaje;

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In perioada functionarii obiectivului activitatea va fi una specifica zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/88 Acustica urbana.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioda realizarii investitiei se vor lua masuri precum:

- utilizarea de echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificarea periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt in activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

- folosirea unor utilaje cu capacitate de productie adaptate la volumele de lucrari necesare, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe, etc.).

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii:

Nu exista surse care sa provoace radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

In perioada executiei lucrarilor de constructie cat si perioada functionarii obiectivului, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse material, fie de la utilajele si echipamentele folosite;

- depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat in afara spatiilor special amenajate in zona obiectivului;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Principalele masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/ subsol sunt:

- deseurile rezultate in urma lucrarilor prevazute in proiect (deseuri din constructii si deseuri menajere) se vor colecta selectiv pe categorii in spatii special amenajate si vor fi valorificate prin societati autorizate in colectarea si valorificarea lor;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere, direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se astfel stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va intervene imediat cu materialul absorbant;

- se va verifica periodic integritatea constructiilor si starea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru evitarea infiltrarilor de apa in sol sau a scurgerilor necontrolate de ape uzate, ce pot afecta integritatea terenurilor, dar determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului si apelor freatice.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Amplasamentul este situat la peste 1000 m de aria protejata ROSPA 0076 Marea Neagra. Consideram ca noul obiectiv nu va avea influente negative. Amplasamentul nu constituie zona de cuibarire sau de hranire pentru speciile de pasari care au determinat desemnarea zonei de litoral a Marii Negre drept Sit Natura 2000.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Nu este cazul.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul vizat nu se afla in zona de siguranta si protectie a amenajarilor hidrotehnice, perimetrul de protectie hidrogeologica, a infrastructurii de transport de interes public, in zone aferente construirii cailor de comunicatii, in zonele de protectie sanitara, zone de risc de inundabilitate, alunecari de teren, etc

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

In perioda de executie a lucrarilor se vor implementa toate masurile necesare, astfel incat acestea sa nu devina sursa de discomfort.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In perioada executarii lucrarilor de constructie se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de de deseuri:

- deseuri menajere – acestea vor fi colectate in recipient inchise, tip europubele si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de constructii – se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari;

In perioada functionarii obiectivului, se vor genera cu precadere deseuri menajere. Se va implementa un sistem de colectare selectiva a acestora. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se va incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/ eliminarea deseurilor.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Pe durata lucrarilor de constructie se va urmari diminuarea cantitatilor de deseuri generate.

- planul de gestionare a deşeurilor:

- Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minimum.

- De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora in incinta organizarii de santier.

- Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitand astfel depozitarea lor pentru un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Avand in vedere ca nu este un proiect de mare anvergura si ca are ca principala functiune sera legumicola, categoriile punctate mai sus nu vor fi afectate in nici un fel.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului:

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului:

Nu este cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului:

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu sunt necesare dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarilor si nu va afecta domeniul public.

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier;

- accesul in organizarea de santier va avea loc controlat , atat pentru personal cat si pentru autovehicule;

- se va avea in vedere dotarea organizarii de santier cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar;

- materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

- localizarea organizării de şantier:

Conform planului de situatie ce indica organizarea de santier, atasat ca anexa acestui document.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

Dupa finalizarea lucrarilor pentru realizarea imobilului propus, pe spatiile neocupate de constructie se vor face amenajarile exterioare si amenajarea de spatii verzi. Astfel, pe langa beneficiile naturale pe care le putem obtine de la plante prin curatarea semnificativa a aerului, vor exista si beneficii legate de reducerea costurilor la energie, plantele avand capacitatea de a reduce caldura absorbita de cladire.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; in acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere.

Se recomanda amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea controlata a deseurilor produse pentru a evita riscul ca acestea sa ajunga pe amplasamentele invecinate sau sa fie depozitate necontrolat in incinta obiectivului.

Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgent si/sau producerea unor poluari accidentale.

Se recomanda de asemenea ca beneficiarul sa se asigure ca aceste proceduri sunt operationale si eficiente.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii;

- toate materialele care rezulta in diferite etape ale activitatii de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora;

- se va proceda la debransarea imobilului de la reteaua de alimentare cu apa potabila si de canalizare si se vor sigila aceste conducte;

- materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz, eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinal MMGA nr.95/2005;

- se va realiza separarea deseurilor de material cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar in zona generarii acestora;

- se va reface amplasamentul la starea initiala (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare constructie, in functie de destinatia ulterioara a terenului.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul, in momentul luarii deciziei privind desfiintarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Vor fi atasate ca anexe acestui memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare:

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deşeurilor:

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului:

La acest document se vor adauga anexe suplimentare (planuri/sectiuni/fatade) daca acest lucru va fi solicitat de autoritatea pubilca pentru protectia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre. Amplasamentul este situat la peste 1000 m de aria protejata ROSPA 0076 Marea Neagra. Consideram ca noul obiectiv nu va avea influente negative. Amplasamentul nu constituie zona de cuibarire sau de hranire pentru speciile de pasari care au determinat desemnarea zonei de litoral a Marii Negre drept Sit Natura 2000.

| Nr. Pct. |  | Lungimi laturi D(i,i+1) |
| --- | --- | --- |
|  | Y [m] | X [m] |  |
| 1 | 327409.191 | 781784.367 | 10.644 |
| 2 | 327398.671 | 781782.746 | 39.38 |
| 3 | 327359.756 | 781776.711 | 15.871 |
| 4 | 327344.1 | 781774.106 | 45.86 |
| 5 | 327298.812 | 781766.886 | 5.1 |
| 6 | 327293.783 | 781766.037 | 2.522 |
| 7 | 327291.262 | 781765.964 | 16.151 |
| 8 | 327288.462 | 781781.87 | 15.5 |
| 9 | 327285.39 | 781797.063 | 26.101 |
| 10 | 327259.636 | 781792.821 | 20.851 |
| 11 | 327257.019 | 781813.507 | 41.048 |
| 12 | 327216.173 | 781809.444 | 10.485 |
| 13 | 327205.745 | 781808.351 | 91.421 |
| 14 | 327193.603 | 781898.962 | 1.601 |
| 15 | 327195.198 | 781899.101 | 18.542 |
| 16 | 327213.67 | 781900.712 | 4.516 |
| 17 | 327218.161 | 781900.242 | 27.718 |
| 18 | 327244.889 | 781892.902 | 23.212 |
| 19 | 327267.214 | 781886.545 | 28.817 |
| 20 | 327294.922 | 781878.626 | 24.22 |
| 21 | 327318.234 | 781872.056 | 29.821 |
| 22 | 327346.902 | 781863.844 | 38.292 |
| 23 | 327383.785 | 781853.553 | 2.041 |
| 24 | 327385.733 | 781852.943 | 7.948 |
| 25 | 327392.821 | 781849.348 | 6.825 |
| 26 | 327398.653 | 781845.802 | 4.36 |
| 27 | 327400.048 | 781841.671 | 30.161 |
| 28 | 327404.531 | 781811.845 | 27.87 |
| Suprafata din masuratori S = 18064 mp |

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate .

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pe amplasamentul studiat nu se regasesc suprafete de specii si habitate de interes comunitar.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate .

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2007 aprobata de legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Starea si tendinta de evolutie a mediului marin romanesc monitorizate din punct de vedere fizic, chimic si biologic, confirma tendinta generala de usoara ameliorare a parametrilor mentionati si a starii de covalescenta a ecosistemului (Raport GeoEcoMar).

In scopul protectiei si conservarii biodiversitatii marine, reteaua coerenta de arii marine protejate de interes national si European, a fost dezvoltata in 2010 prin noi propuneri si prin atribuirea in custodie a majoritatii celor existente.

Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, coordonatele in proiectie STEREO 70 ale terenului, pe care urmeaza a fi realizat proiectul propus sunt evidentiate in tabelul topografic.

Din analiza coordonatelor rezulta ca amplasamentul pe care se va realize obiectivul este pozitionat in afara ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0076 Marea Neagra, astfel incat se poate aprecia ca aceasta nu va fi afectata in niciun fel de executarea lucrarilor si de functionarea obiectivului.

| Nr. Pct. |  | Lungimi laturi D(i,i+1) |
| --- | --- | --- |
|  | Y [m] | X [m] |  |
| 1 | 327409.191 | 781784.367 | 10.644 |
| 2 | 327398.671 | 781782.746 | 39.38 |
| 3 | 327359.756 | 781776.711 | 15.871 |
| 4 | 327344.1 | 781774.106 | 45.86 |
| 5 | 327298.812 | 781766.886 | 5.1 |
| 6 | 327293.783 | 781766.037 | 2.522 |
| 7 | 327291.262 | 781765.964 | 16.151 |
| 8 | 327288.462 | 781781.87 | 15.5 |
| 9 | 327285.39 | 781797.063 | 26.101 |
| 10 | 327259.636 | 781792.821 | 20.851 |
| 11 | 327257.019 | 781813.507 | 41.048 |
| 12 | 327216.173 | 781809.444 | 10.485 |
| 13 | 327205.745 | 781808.351 | 91.421 |
| 14 | 327193.603 | 781898.962 | 1.601 |
| 15 | 327195.198 | 781899.101 | 18.542 |
| 16 | 327213.67 | 781900.712 | 4.516 |
| 17 | 327218.161 | 781900.242 | 27.718 |
| 18 | 327244.889 | 781892.902 | 23.212 |
| 19 | 327267.214 | 781886.545 | 28.817 |
| 20 | 327294.922 | 781878.626 | 24.22 |
| 21 | 327318.234 | 781872.056 | 29.821 |
| 22 | 327346.902 | 781863.844 | 38.292 |
| 23 | 327383.785 | 781853.553 | 2.041 |
| 24 | 327385.733 | 781852.943 | 7.948 |
| 25 | 327392.821 | 781849.348 | 6.825 |
| 26 | 327398.653 | 781845.802 | 4.36 |
| 27 | 327400.048 | 781841.671 | 30.161 |
| 28 | 327404.531 | 781811.845 | 27.87 |
| Suprafata din masuratori S = 18064 mp |

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Semnătură şi ştampilă

ing. Emilia Spiridon

AVIPREST PROIECT SRL