MEMORIU TEHNIC

Pentru emiterea acordului de mediu

- Denumirea proiectului:

ASFALTARE STRAZI IN COMUNA SACELE - NORD, JUDETUL CONSTANTA

- Titular :

- Numele : COMUNA SACELE, JUDETUL CONSTANTA

- adresa postala : judetul Constanta , comuna Sacele str. Cetatea Istriei nr. 20, cod postal 907260

- numarul de telefon, de fax si adresa e-mail, adresa paginii de internet :

- telefon :0241/876.005, fax :0241/876.031, primariasacele@yahoo.com, http://www.primariasacelect.ro

- Numele persoanelor de contact :

- reprezentanti legal : Primar Ion Oprea

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) un rezumat al proiectului :

- Lungimea totala a strazilor amenajate = 7.67186 km, din care 0.019 km strazi laterale

- Latimea proiectata = 2 x 2.75 m, 2 x 2.50 m, 1 x 4.0 m, 1 x 3.5 m, 1 x 3.0 m

- Latime acostamente – 0.40 m

- Podete de acces – 191 buc.

- Rigole betonate – 6.950,71 m

- Rigole carosabile – 27 buc, 329.30 m

- Camine – 87 buc.

- Suprafata construita totala 53.401,10 mp, din care :

- carosabil : 	36.580,51 mp, din care 57.00 mp strazi laterale ;

- acostamente: 	  5.699,45 mp;

- rigole : 	 6.950,71 x 1.60 = 11.121,14 mp.

Sistemul rutier pentru carosabilul strazilor, adoptat in urma dimensionarii este:

- Covor asfaltic EB 16 RUL 50/70 (Ba 16) – 6 cm

- Strat de baza din macadam – 10 cm;

- Strat de fundatie din piatra sparta – 20 cm ;

- Nisip – 10 cm ;

Sistemul rutier pentru acostamente este:

- Covor asfaltic EB 16 RUL 50/70 (Ba 16) – 6 cm

- Impietruire piatra sparta - 10 cm

- Substrat nisip - 5 cm.

b) Justificarea necesitatii proiectului :

Dezvoltarea judetului Constanta cu localitatile sale trebuie sa stimuleze zonele ramase in  urma si sa ofere sanse echivalente de dezvoltare a localitatilor.

Din punct de vedere al locuirii, conditiilor de viata, accesului la un loc de munca, al veniturilor si satisfacerii nevoilor fundamentale, diferentele dintre oras si micile localitati ar trebui sa fie minime, in acest sens  transporturile asigurand un element principal de coeziune a sistemului de localitati.

c) Valoarea investiţiei :

Valoarea totala a investitiei ( exclusiv TVA ) : 12.594.695,10 lei

din care:

- constructii – montaj ( exclusiv TVA ) : 11.364.332,72 lei

Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA ) : 14.963.935,72 lei

din care:

- constructii – montaj ( inclusiv TVA ) : 13.523.555,93 lei

d) Perioada de implementare propusă :

- Esalonarea investitiei ( INV / C+M )

- Anul I : 382.466 lei

- Anul II : 14.581.469 lei

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) :

- Plansa nr. 1 – Plan de incadrare in zona ;

- Plansa nr. 2 – Plan de situatie general si semnalizare ;

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

  - Strada Primaverii

Strada existenta (nr. cadastral 103044) cu L = 1141 m si parte carosabila de cca 4…5 m. Este cuprinsa intre DJ 226 si DC 82 si se intersecteaza cu str. Trandafirului, Ghiocelului, Izvorului – Tronson 1, Panselutelor – Tronson 2, Panselutelor – Tronson 3, aleea Crizantemei si str. Nucilor (S 1, S 2, S 3, S 4, S 5 si S 6).

Strada Primaverii se asfalteaza pe o lungime de 1158.03 m intre km 0+003.46 – 1+161.49.

Se asfalteaza pe o lungime de 911.54 m intre km 0+003.46 – 0+915.00 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.40 m din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 2.50% pe o lungime de 253.33 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente va asigura scurgerea apelor catre rigolele pereate amplasate pe ambele parti (PT 1).

Se asfalteaza pe o lungime de 100.00 m intre km 0+915.00 – 1+015.00 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea este de 1.40% pe toata lungimea.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 2).

Se asfalteaza pe o lungime de 146.49 m intre km 1+015.00 – 1+161.49 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea maxima este de 3.80% pe o lungime de 116.94 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 3).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 1963.21 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura prin 2 rigole carosabile de 17.76 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 13 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 89 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

  - Strada Primaverii 1

Strada existenta fara numar cadastral incepand la nord de str. Primaverii cu L = 114 m si parte carosabila de cca 2.50…3.50 m (S 45).

Se asfalteaza pe o lungime de 110.69 m intre km 0+003.31 – 0+114.00 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea maxima este de 1.40% pe o lungime de 46.69 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 2).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 108.60 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 15.54 m.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Panselutelor - Tronson 2

Strada existenta (nr. cadastral 103040) cu L = 149 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.50…4.50 m. Este cuprinsa intre str. Morii si str. Primaverii si se intersecteaza cu str. Crinului (S 7).

Se asfalteaza pe o lungime de 153.83 m intre km 0+002.75 – 0+156.58 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.40 m din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 2.30% pe o lungime de 50.28 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente va asigura scurgerea apelor catre rigolele pereate amplasate pe ambele parti (PT 1).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 279.70 m de rigola pereata.

S-a prevazut aducerea la cota a 3 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 4 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Panselutelor - Tronson 3

Strada existenta (nr. cadastral 103042) incepand la nord de str. Primaverii cu L = 102 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.50…3.50 m (S 8)

Strada Panselutelor – Tronson 3 se asfalteaza pe o lungime de 103.49 m intre km 0+002.51 – 0+106.00.

Se asfalteaza pe o lungime de 72.49 m intre km 0+002.51 – 0+075.00 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.40 m din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 2.80% pe o lungime de 47.49 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente va asigura scurgerea apelor catre rigolele pereate amplasate pe ambele parti (PT 1).

Se asfalteaza pe o lungime de 31.00 m intre km 0+075.00 – 0+106.00 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea este de 2.10% pe toata lungimea.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 2).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 163.60 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 7.40 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 2 camine amplasate in carosabil.

S-a prevazut un podet tubular Dn 300 mm pentru accesul auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Izvorului - Tronson 1

Strada existenta (nr. cadastral 103050) cuprinsa intre str Morii si str. Primaverii cu L = 145 m si parte carosabila  cuprinsa intre 3.50…4.50 m. Se intersecteaza cu str. Crinului (S 9).

Se asfalteaza pe o lungime de 151.50 m intre km 0+002.75 – 0+154.25 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea maxima este de 3.60% pe o lungime de 32.01 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 2).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 134.30 m de rigola pereata.

S-a prevazut aducerea la cota a 2 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 2 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Orhideelor

Strada existenta (nr. cadastral 103102) cuprinsa intre DJ 226 si str. Linistii 2 cu L = 619 m si parte carosabila cuprinsa intre  3…4 m. Se intersecteaza cu str. Margaretei, str. Sperantei - Tronson 1 si Tronson 2 (S 10, S 11, S 12).

Se asfalteaza pe o lungime de 626.18 m intre km 0+002.96 – 0+629.14 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 2.30% pe o lungime de 135.00 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 4).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 590.40 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura prin 2 rigole carosabile de 23.68 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 11 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 19 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Margaretei

Strada existenta (nr. cadastral 103103) cuprinsa intre str. Traian si str. Orhideelor cu L = 270 m si parte carosabila cuprinsa intre  2.50…3.50 m (S 13).

Se asfalteaza pe o lungime de 279.56 m intre km 0+002.45 – 0+282.01 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea maxima este de 1.60% pe o lungime de 47.55 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 3).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 271.80 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 14.43 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 3 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 5 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Linistii

Strada existenta (nr. cadastral 103112) incepand la vest de str. Sperantei – Tronson 2 si Tronson 3 cu L = 1380 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.00…4.50 m (S 14, S 15, S 16, S 17, S 18, S 25, S 27, F 1). Se intersecteaza cu str. Sperantei – Tronson 2 si Tronson 3, str. Linistii 2, str. Eternitatii – Tronson 3 si Tronson 4, str. Dogarilor Tronson 1 si Tronson 2, str. Libertatii – Tronson 2 si Tronson 3 si Aleea Garofitei.

Strada Linistii se asfalteaza pe o lungime de 1372.000 m intre km 0+000.00 – 1+372.00.

Se asfalteaza pe o lungime de 160.00 m intre km 0+000.00 – 0+160.00 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltate din piatra sparta pe partea stanga si pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 1.50% pe o lungime de 70.00 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente.(PT 5).

Se asfalteaza pe o lungime de 530.00 m intre km 0+160.00 – 0+690.00 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.50% pe o lungime de 40.00 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 4).

Se asfalteaza pe o lungime de 185.00 m intre km 0+690.00 – 0+875.00 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea este de 2.40% pe intreaga lungime de 185.00 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 6).

Se asfalteaza pe o lungime de 343.00 m intre km 0+875.00 – 1+218.00 cu un carosabil de 3.50 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 2.40% pe o lungime de 100.00 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 7).

Se asfalteaza pe o lungime de 154.00 m intre km 1+218.00 – 1+372.00 cu un carosabil de 3.50 m si acostamente de 0.40 m asfaltate din piatra sparta pe partea stanga si pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 11.60% pe o lungime de 38.00 m.

Panta transversala unica spre partea dreapta de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente.(PT 8).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 1010.70 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura prin 5 rigole carosabile de 52.91 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 20 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 27 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Sperantei – Tronson 1

Strada existenta (nr. cadastral 103113) cuprinsa intre DJ 226 si str. Orhideelor cu L = 98 m si parte carosabila cuprinsa intre de 3.00…6.00 m (S 19).

Strada Sperantei – Tronson 1 se asfalteaza pe o lungime de 105.57 m intre km 0+002.75 – 0+108.32 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.40 m din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 3.80% pe o lungime de 15.00 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente va asigura scurgerea apelor catre rigolele pereate amplasate pe ambele parti (PT 1).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 189.40 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura prinntr-o rigola carosabila de 7.40 m.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasat in carosabil.

S-au prevazut 2 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Sperantei – Tronson 2

Strada existenta (nr. cadastral 103078) cuprinsa intre str. Orhideelor si str. Linistii cu L = 121 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.00…4.50 m (S 20).

Strada Sperantei – Tronson 2 se asfalteaza pe o lungime de 125.18 m intre km 0+002.71 – 0+127.89 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.80% pe o lungime de 15.00 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente va asigura scurgerea apelor catre rigolele pereate amplasate pe ambele parti (PT 1).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 189.40 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura prinntr-o rigola carosabila de 7.40 m.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasat in carosabil.

S-au prevazut 2 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Sperantei – Tronson 3

Strada existenta (nr. cadastral 103087) cuprinsa intre str. Linistii si str. Traian cu L = 100 m si parte carosabila cuprinsa intre 4.00…5.50 m (S 21).

Se asfalteaza pe o lungime de 108.52 m intre km 0+002.50 – 0+111.02 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.40 m din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 1.90% pe o lungime de 72.50 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente va asigura scurgerea apelor catre rigolele pereate amplasate pe ambele parti (PT 1).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 198.30 m de rigola pereata.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasat in carosabil.

S-au prevazut 3 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Dogarilor - Tronson 1

Strada existenta (nr. cadastral 103090) cuprinsa intre str. Linistii si str. Energiei cu L= 67 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.00…5.50 m (S 22).

Se asfalteaza pe o lungime de 70.86 m intre km 0+002.05 – 0+072.92 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 2.90% pe o lungime de 22.95 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 6).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 63.00 m de rigola pereata.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasat in carosabil.

S-a prevazut 1 podet tubular Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Dogarilor- Tronson 2

Strada existenta (nr. cadastral 103080) cuprinsa intre str. Traian si str. Linistii cu L = 98 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.00…4.00 m (S 23).

Se asfalteaza pe o lungime de 106.77 m intre km 0+002.75 – 0+109.52 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 2.30% pe o lungimea de 55.52 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 6).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 98.70 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 14.06 m.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasat in carosabil.

S-au prevazut 2 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Aleea Libertatii – Tronson 2

Strada existenta (nr. cadastral 103084) cuprinsa intre str. Traian si str. Linistii cu L = 99 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.50…4.50 m (S 24).

Se asfalteaza pe o lungime de 106.96 m intre km 0+002.75 – 0+109.71 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 2.40% pe o lungime de 34.71 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 4).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 100.80 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 13.69 m.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Aleea Libertatii – Tronson 3

Strada existenta (nr. cadastral 103091) incepand din str. Linistii cu L = 87 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.50…7.00 m. Se intersecteaza cu str. Energiei (S 25).

Se asfalteaza pe o lungime de 110.13 m intre km 0+002.78 – 0+196.64 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea maxima este de 2.40% pe o lungime de 37.00 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 3).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 109.80 m de rigola pereata.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Aleea Ghiocelului

Strada existenta (nr. cadastral 103039) cuprinsa intre str. Morii si str. Primaverii cu L = 193 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.00…3.50 m (S 26).

Se asfalteaza pe o lungime de 193.86 m intre km 0+002.78 – 0+196.64 cu un carosabil de 5.00 m si borduri din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 5.00% pe o lungime de 44.08 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil.(PT 10).

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 17.02 m.

S-au prevazut aducerea la cota a 2 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Linistii 2

Strada existenta (nr. cadastral 103110) cuprinsa intre DJ 226 si str. Linistii cu L = 259 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.00…5.50 m (S27).

Strada Linistii 2 se asfalteaza pe o lungime de 252.74 m intre km 0+002.76 – 0+255.50.

Se asfalteaza pe o lungime de 134.78 m intre km 0+002.76 – 0+137.54 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.60% pe o lungime de 37.54 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 6).

Se asfalteaza pe o lungime de 117.96 m intre km 0+137.54 – 0+255.50 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.60% pe o lungime de 62.46 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 4).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 216.90 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 6.29 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 2 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 3 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Energiei

Strada existenta  (nr. cadastral 103094) cuprinsa intre str. Eternitatii – Tronson 4 si str. Libertatii – Tronson 3 cu L = 500 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.50…3.50 m. Se intersecteaza cu str. Dogarilor – Tronson 1 si str. Campului (S 29, S 30).

Strada Energiei se asfalteaza pe o lungime de 492.25 m intre km 0+002.00 – 0+494.25.

Se asfalteaza pe o lungime de 437.24 m intre km 0+002.00 – 0+260.00  si intre km 0+315.00 – 0+494.24 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltate din piatra sparta pe partea stanga si pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.50% pe o lungime de 125.00 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente.(PT 11).

Se asfalteaza pe o lungime de 55.00 m intre km 0+260.00 – 0+315.00 cu un carosabil de 3.50 m si acostamente de 0.40 m asfaltate din piatra sparta pe partea stanga si pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 2.80% pe o lungime de 41.89 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente.(PT 12).

Se va folosi sistemul rutier nou.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura prin 2 rigole carosabile de 23.31 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 2 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Campului

Strada existenta (nr. cadastral 103108) cuprinsa intre str. Eternitatii – Tronson 4 si str. Energiei cu L = 537 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.50…3.50 m (S 31, S 32).

Strada Campului se asfalteaza pe o lungime de 392.82 m intre km 0+002.00 – 0+394.82.

Se asfalteaza pe o lungime de 208.00 m intre km 0+002.00 – 0+210.00 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltate din piatra sparta pe partea stanga si pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.50% pe o lungime de 160.00 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente.(PT 11).

Se asfalteaza pe o lungime de 184.82 m intre km 0+210.00 – 0+394.82 cu un carosabil de 3.50 m si acostamente de 0.40 m asfaltate din piatra sparta pe partea stanga si pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.50% pe o lungime de 15.00 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente.(PT 12).

Se va folosi sistemul rutier nou.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 15.91 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Nucilor

Strada existenta existenta (nr. cadastral 103104) cuprinsa intre str. Morii si str. Primaverii cu L = 130 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.00…5.50 m (S 33).

Se asfalteaza pe o lungime de 131.06 m intre km 0+003.21 – 0+134.27 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 2.40% pe o lungime de 50.00 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 4).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 126.70 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 12.95 m.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasate in carosabil.

S-a prevazut 1 podet tubular Dn 300 mm pentru accesul auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Aleea Crizantemei

Strada existenta (nr. cadastral 103106) cuprinsa intre str. Morii si str. Primaverii cu L = 171 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.50…3.50 m (S 34, S 35).

Se asfalteaza pe o lungime de 173.34 m intre km 0+002.75 – 0+176.10 cu un carosabil de 5.00 m si borduri din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 1.70% pe o lungime de 126.10 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil.(PT 10).

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 12.95 m.

S-au prevazut aducerea la cota a 3 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Aleea Garofitei

Strada existenta (nr. cadastral 103083) cuprinsa intre str. Traian si str. Linistii cu L = 109 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.00…3.50 m (S 36).

Se asfalteaza pe o lungime de 116.34 m intre km 0+002.75 – 0+119.09 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea maxima este de 2.00% pe o lungime de 22.25 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 2).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 108.30 m de rigola pereata.

S-au prevazut aducerea la cota a 2 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Crinului

Strada existenta (nr. cadastral 103058) cuprinsa intre str. Izvorului – Tronson 1 si  str. Panselutelor – Tronson 2 cu L = 290 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.00…5.00 m (S 37).

Se asfalteaza pe o lungime de 294.92 m intre km 0+002.51 – 0+297.43 cu un carosabil de 5.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea maxima este de 3.30% pe o lungime de 27.49 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 2).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 291.70 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura prin 2 rigole carosabile de 24.79 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 3 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 13 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Eternitatii – Tronson 3

Strada existenta (nr. cadastral 103077) cuprinsa intre str. Traian si str. Linistii cu L = 99 m si parte carosabila cuprinsa intre 4.00…4.50 m (S 38).

Se asfalteaza pe o lungime de 107.59 m intre km 0+002.75 – 0+110.34 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea dreapta si din beton pe partea stanga.

Declivitatea este de 2.75% pe toata lungimea de 107.59 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea stanga catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 13).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 101.60 m de rigola pereata.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Eternitatii – Tronson 4

Strada existenta (nr. cadastral 103082) cuprinsa intre str. Linistii si str. Linistii 2 cu L = 132 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.00…4.50 m. Se intersecteaza cu str. Energiei si cu str. Campului (S 57, S 39, S 40).

Se asfalteaza pe o lungime de 290.78 m intre km 0+002.51 – 0+293.29 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 4.10% pe o lungime de 22.50 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 6).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 263.30 m de rigola pereata.

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasat in carosabil.

S-au prevazut 3 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Strada Trandafirului

Strada existenta (nr. cadastral 103048) cuprinsa intre str. Morii si str. Primaverii cu L = 246 m si parte carosabila cuprinsa intre 2.50…4.50 m. Se intersecteaza cu Aleea Bisericii Tronson 1 si Tronson 2 (S 41).

Se asfalteaza pe o lungime de 250.57 m intre km 0+003.22 – 0+253.78 cu un carosabil de 4.00 m si acostamente de 0.40 m asfaltat din piatra sparta pe partea stanga si din beton pe partea dreapta.

Declivitatea maxima este de 3.00% pe o lungime de 64.67 m.

Panta transversala unica de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente spre partea dreapta catre rigola pereata va asigura scurgerea apelor (PT 6).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 232.60 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 22.20 m.

S-a prevazut aducerea la cota a 4 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut 8 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Aleea Bisericii – Tronson 1

Strada existenta (nr. cadastral 103057) cuprinsa intre str. Trandafirului si str. Morii cu L = 118 m si parte carosabila cu prinsa intre 2.00…3.50 m. Se intersecteaza cu un drum de acces (S 42, S 43).

Aleea Bisericii – Tronsin 1 se asfalteaza pe o lungime de 161.34 m intre km 0+002.04 – 0+163.38.

Se asfalteaza pe o lungime de 127.96 m intre km 0+002.04 – 0+130.00 cu un carosabil de 5.00 m si borduri din beton pe ambele parti.

Declivitatea maxima este de 3.60% pe o lungime de 18.00 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil.(PT 10).

Se asfalteaza pe o lungime de 33.38 m intre km 0+130.00 – 0+163.38 cu un carosabil de 3.00 m si borduri din beton pe ambele parti.

Declivitatea este de 3.60% pe toata lungimea de 33.38 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil.(PT 10).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-a prevazut aducerea la cota a 3 camine amplasate in carosabil.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

- Aleea Bisericii – Tronson 2

Strada existenta (nr. cadastral 103055) incepe din str. Trandafirului cu L = 102 m si parte carosabila cuprinsa intre 3.50…5.50 m (S44).

Se asfalteaza pe o lungime de 105.99 m intre km 0+002.02 – 0+108.00 cu un carosabil de 5.50 m si acostamente de 0.40 m din beton pe ambele parti.

Declivitatea este de 0.10% pe toata lungimea de 105.99 m.

Panta transversala in acoperis de 2.5% la carosabil si 4.0% la acostamente va asigura scurgerea apelor catre rigolele pereate amplasate pe ambele parti (PT 1).

Se va folosi sistemul rutier nou.

S-au prevazut 208.10 m de rigola pereata.

Continuitatea scurgerii apelor la intersectii se va asigura printr-o rigola carosabila de 9.62 m

S-a prevazut aducerea la cota a unui camin amplasat in carosabil.

S-au prevazut 6 podete tubulare Dn 300 mm pentru accesul pietonal si auto la proprietati.

S-au prevazut lucrarile de marcaje si semnalizare necesare.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Localizarea proiectului

Amplasament: judetul Constanta, comuna Sacele, in intravilanul comunei.

Comuna Sacele este situată în partea de nord est a județului Constanța fiind formată din localitățile Sacele si Traian.

Strazile preconizate pentru modernizare se afla in intravilanul localitatii Sacele pe terenuri ce apartin domeniului public administrat de Primaria com. Sacele.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

      - SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

        - PROTECTIA CALITATII APELOR

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona, se vor proiecta santuri, canale, podete si rigole pentru a proteja drumul si terenurile adiacente. Toate aceste lucrari se vor dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu. Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

        - PROTECTIA AERULUI

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii. Pe toata perioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sa urmareasca:

- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv;

- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinta o alta sursa posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

- la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a balastului si pietrei sparte, pot rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;

- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

- respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa caz, de masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

        - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier, prin modernizarea drumului in cauza, se va micsora poluarea sonora a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

        - PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active surse de radiatii.

Nu este cazul

        - PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul drumului cu organele specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma strazilor afectate.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

In general, lucrarile de modernizare aferente drumului, propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea unui drum existente nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Pentru asigurarea acestei cerinte si pentru eliminarea surselor de poluare ale solului si subsolului pe parcursul executiei se vor respecta urmatoarele :

- amplasamentul organizarilor de santier se va realiza in zone lipsite de sarcini si in spatii minime ca amploare ;

- toate organizarile de santier vor avea un caracter provizoriu si vor fi evacuate de constructor, asfel incat amplasamentele vor avea aspectul si calitatile initiale ;

- cantitatile de pamant vegetal rezultate din miscarea de terasamente in interiorul lucrarilor vor fi tratate distinct in proiect si vor fi dirijate la discretia factorilor locali de decizie pentru a ameliora zonele deficitare ;

- se vor lua masuri de combatere a eroziunii solului si de stabilizare a acestuia incat fenomenele de eroziune sa fie excluse ;

- nu se vor folosi materiale cu risc de contaminare imediat sau in timp.

        - PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

In zona de amplasament a lucrarii nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Drumul este amplasat in extravilanul satelor, in zone lipsite de o flora si fauna protejabila.

Activitatile care concura la realizarea obiectivelor propuse nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

        - PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul modernizat nu afecteaza prin emisii de poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor. Modernizarea drumului nu numai ca nu va afecta constructiile si asezarile umane din vecinatate, ci va ajuta la reducerea poluarii cu praf si la eliminarea deteriorarii gradinilor si locuintelor ca urmare a inexistentei unei dirijari a apelor in lungul strazii.

Modernizarea si asfaltarea drumului contribuie la eliminarea prafului si noroiului cresterea nivelului vietuirii in conditii civilizate si prin eliminarea sau diminuarea vibratiilor si zgomotelor la protectia asezarilor umane.

        - GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri diverse (solide – balast, pietris, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul, surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri, precum si mixtura asfaltica frezata. Pietrisul, nisipul, mixtura asfaltica frezata si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu. Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria si se vor transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrari de terasamente. In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii de gospodarie comunala.

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a strazilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Proiectul va contine prevederi speciale pentru inlaturarea deseurilor generate pe amplasament de activitatile de constuctii-montaj ce concura la realizarea obietivului : materiale rezultate din decapari si demolari.

        - GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare. Solutia tehnica proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a strazilor modernizate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Administratorul strazilor, impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile. Administratorul strazilor va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

In urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Masuri preventive si de protectie propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de pamant autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra l-i se va impune circulatia cu viteza redusa beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana fum, si va urmari indepartarea din santier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | groapa de imprumut pentru terasamente, va fi finisata dupa utilizare, si apoi se va completa suprafata cu solul vegetal decopertat de pe amplasament lucrari de amenajare casiuri si camere de cadere (linistire) se vor face, pe cat posibil lucrari de inierbare a zonelor afectate, pentru stoparea erodarii solului |
| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianti | vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau de combustibil sa nu contamineze solul depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de zonele de protectie severe ale surselor de apa sau de fantani, la o distanta de minim 100 m. spalarea autovehiculelor si a utilajelor, in timpul procesului tehnologic, se va face numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apa sau de fantana |
| 4. | Zgomot | pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se realizeze in zona institutiilor de invatamant, institutiilor publice si dispensarului uman, in afara orelor de functionare a acestora se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in zona locuintelor, intre orele 6 - 8 dimineata. |

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un efect pozitiv.

Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante, iar la executie vor fi recomandate si tehnologii ameliorate, de exemplu utilizarea mixturilor asfaltice realiate “ la rece “. Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

Proiectul nu contine obiective sau tehnologii care pot conduce la modificarea conditiilor de mediu.

Natura activitatilor ce se vor desfasura in zona nu necesita masuri speciale de monitorizare a emisiilor de poluanti, acestea fiind minore.

In exploatare se vor respecta normele de intretinere si curatare a amenajarilor hidrografice.

- Legătura cu alte acte normative:

Proiectul a fost intocmit pentru includerea in Programul National de Investitii Anghel Saligny;

- Lucrări necesare organizării de şantier:

Pentru organizarea santierului Comuna Sacele va pune la dispozitia constructorului un teren aflat in administrarea proprie, care se va imprejmui si in perimetrul caruia se vor depozita materialele si parca utilajele si mijloacele de transpor necesare. In acest spatiu se vor amplasa

Lucrarile de modernizare a strazilor nu necesita lucrari speciale pentru organizarea de santier, care sa implice surse de poluanti.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse:

Prin modernizarea drumului vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:

- reducerea poluarii;

- reducerea zgomotului;

- din punct de vedere economic:

- reducerea consumului de carburant;

- reducerea uzurii autovehiculelor;

- reducerea timpilor de parcurs;

- facilitarea dezvoltarii zonei, prin infrastructura de transport modernizata;

- din punct de vedere social:

- deplasari mai rapide;

- cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar in urma realizarii lucrarilor. In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Nu exista situatii cu risc potential de afectare a mediului inconjurator.

Nu exista posibilitatea aparitiei de fenomen adverse.

In cazul aparitiei accidentelor datorate antreprenorului si la terminarea lucrarilor, toate amplasamentele ocupate se vor aduce la forma initiala.

- Anexe – Piese desenate :

- Plansa nr. 1 – Plan de incadrare in zona ;

- Plansa nr. 2 – Plan de situatie general si semnalizare ;

- Plansa nr. 5.1…5.3 – Profiluri transversale tip ;

- Plansa nr. 6 – Rigola din beton carosabila acoperita prefabricata ;

- Plansa nr. 7 – Podete pentru acces pietonal, auto, pietonal si auto la proprietati.

- Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Sef Proiect,

ing. Mihail APOSTOL