GRAIN SISTEM SERVICE S.R.L MEMORIU DE PREZENTARE

„EXTINDERE CAPACITATE DE DEPOZITARE” 2022

# I. Denumirea proiectului

,,Extindere capacitate de depozitare”

II. Titular

| Denumire | GRAIN SISTEM SERVICE S.R.L |
| --- | --- |
| Sediul: | Sat Ţepeş Vodă, Comuna Siliştea, ”SECTOR VEGETAL 2 (SECTOR MECANIZARE) - ŢEPEŞ VODĂ SI TEREN AFERENT, Judet Constanţa |
| Număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului | J13/2394/2003 |
| Cod unic de înregistrare: | 15657425 |
| Telefon / Fax : | 0745.777.768 |
| Adresa de email | gss@seanet.ro |
| Reprezentant legal | Halep Costea |
| Funcţie | Administrator |
| Domiciliu | mun. Constanta, str. Rotterdam, nr. 18, jud. Constanta |
| Carte de identitate | Seria KZ, nr. 245817 |

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Rezumatul proiectului

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiții, in suprafața de 6.492,00 mp, este situat in intravilan, sat Tepes Voda, com. Silistea, Sector Vegetal 2 (Sector mecanizare) lot 1/1, jud. Constanta, numar cadastral 102110 si este in proprietatea GRAIN SISTEM SERVICE S.R.L. in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 164 din data 19.01.2022.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

| pe latura de sud-est: | DC 63; |
| --- | --- |
| pe latura de nord-est: | C.I.S.; |
| pe latura de sud-vest: | LOT 1/2; IE 102036; |
| pe latura de nord-vest: | IE 101367. |

Accesul pe amplasament se realizeaza pe latura de sud-est, din DC 63.

In prezent pe teren sunt edificate urmatoarele constructii:

- C1 – Atelier	Sc = Sd = 120 mp;

- C2 – Atelier	Sc = Sd = 118 mp;

În cadrul prezentului proiect de investiții se propune realizarea unui proiect de investiţii constând in extinderea și modernizarea unei rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare si comercilizare cereale, prin realizarea de lucrari si achizitionarea de echipamente performante în raport cu necesitatile actuale.

Proiectul propus consta in investitii in:

- extinderea și modernizarea unei rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare si comercializare cereale:

  - construire infrastructura pentru receptie, conditionare, stocare si livrare:

    - < Instalatie receptie, conditionare si depozitare >, respectiv:

      - < Instalatie receptie, conditionare si depozitare >, fundatii din beton armat pozate pe un strat suport din beton simplu pentru protejarea armaturilor pentru amplasarea ansamblului de echipamente tehnologice care permit receptia, conditionarea, stocarea si livrarea in condiții optime a cerealelor;

      - <cabina tablou comanda>, constructie rectangulara, parter, alcatuita din 1 travee de 2,70 m si 1 deschidere de 2,70 m, fundatii tip placa din beton armat (Sc = 9,00 mp). Structura este metalica din stalpi si grinzi din teava rectangulara, rezemata pe o placa din beton armat;

  - achizitie echipamente tehnologice:

    - Instalatie receptie, conditionare, depozitare formata din:

      - 4 celule metalice cu o capacitate unitara de cca. 2000 tone, mecanizare la incarcare si descarcare (transportoare si elevatoare);

      - Precuratitor cu o capacitate de 70 –90 tone/h

      - Tablou de comanda.

  - achizitie echipamente pentru colectare/livrare:

      - Semiremorca transport cereale – 2 buc

  - achizitie echipamente pentru receptie calitativa:

      - Instrument NIR;

- Creșterea eficienței energetice si promovarea utilizarii surselor alternative de energie prin achizitionarea de echipamente pentru productia de energie electrica din surse regenerabile pentru autoconsum (panouri fotovoltaice)

- Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului, respectiv: Rețea de alimentare cu energie electrica.

- Justificarea necesitatii proiectului

Agricultura rămâne un element propulsor esențial al economiei rurale în majoritatea țarilor membre UE. Este necesară menținerea unui sector agricol competitiv și dinamic, care să atragă tinerii agricultori, pentru păstrarea vitalității și a potențialului zonelor rurale europene.

Comisia europeana subliniază importanța politicii de dezvoltare a mediului rural practicată de UE prin intermediul Politicii Agricole Comune si propune axarea cu precădere pe competitivitatea agriculturii, încurajând inovarea, favorizarea bunei gestiuni a resurselor naturale și susținerea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului, prin încurajarea inițiativelor locale.

Politica de dezvoltare rurală a UE a evoluat continuu pentru a răspunde noilor provocări legate de zonele rurale, respectiv securitatea alimentară, schimbările climatice, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în mediul rural. Cea mai recentă reformă, care însoțește procesul mai amplu de revizuire a politicii agricole comune (PAC), s-a finalizat în esență în decembrie 2013, odată cu aprobarea actelor legislative de bază pentru perioada 2014-2020. Aceasta pune accent pe practici agricole mai ecologice, cercetare și difuzarea cunoștințelor, un sistem mai echitabil de sprijinire a agricultorilor si un rol mai important acordat agricultorilor în cadrul lanțului alimentar. PAC va juca în continuare un rol esențial în îndeplinirea obiectivului general de promovare a unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Agricultura este unul dintre domeniile de acțiune în care țările UE au convenit să-și pună în comun atât responsabilitatea, cât și finanțarea publică. Aceasta înseamnă că sprijinul politic și financiar nu este gestionat de fiecare țară în parte, ci de UE în ansamblu.

Modernizarea exploatațiilor agricole a fost întotdeauna și continuă să fie un obiectiv important al PAC. Un număr însemnat de agricultori europeni au beneficiat de granturi pentru modernizarea exploatațiilor agricole. Provocarea constă în garantarea faptului că modernizarea îi va ajuta pe agricultori să devină competitivi din punct de vedere economic și să aplice tehnici durabile din punct de vedere al mediului.

Programul de dezvoltare rurală din cadrul PAC va rămâne un element esențial de schimbare și progres: va oferi în continuare oportunități agricultorilor pentru a‑și moderniza exploatațiile și, de manieră mai generală, cadrul rural în care trăiesc.

Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 se axează pe trei obiective strategice pe termen lung, care se aliniază Strategiei Europa 2020 și obiectivelor PAC. Astfel, aceasta își propune:

- să stimuleze competitivitatea agriculturii

- să garanteze o gestionare durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

- să favorizeze dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei = 6.519.551 lei (fara TVA)

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare: 36 luni.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

A se vedea punctul IX. Anexe - piese desenate

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

|  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI |
| --- | --- | --- | --- |
| S teren | 6.492,00 mp |
| Sc = Sd | 238,00 mp | 1.337,00 mp | 1.575,00 mp |
| POT | 3,66% | - | 24,26% |
| CUT | 0,04 | - | 0,24 |

Principalele obiecte propuse sunt:

| Instalatie receptie, conditionare si depozitare | Sc = 1.328,00 mp |
| --- | --- |
| 1.1 Cabina tablou comanda | Dimensiuni maxime 3,00 m x 3,00 m Constructie rectangulara, formata din 1 travee de 2,70 m si 1 deschidere de 2,70m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc = Sd = 9,00 mp Su = 7,80 mp V = 30,00 mc H min. = +2,865 m H max. = +3,325 m |
| Retele exterioare |  |
| Retea de alimentare cu energie electrica |  |

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 1 | Instalatie receptie, conditionare si depozitare | 1.328,00 mp | 1.328,00 mp |

Instalatia receptie, conditionare si depozitare este formata din 4 celule metalice cu o capacitate unitara de cca. 2.000 tone, buncar receptie, curatitor, mecanizare la incarcare si descarcare (transportoare si elevatoare).

Instalatia receptie, conditionare si depozitare este un ansamblu de echipamente tehnologice si constructii care permit stocarea materiei prime in conditii optime de ventilare si umiditate.

Stocarea materiei prime se va face in celule metalice.

| Suprafata construita | 1.328,00 mp |
| --- | --- |

Structura constructiva:

- Fundațiile structurii

Structura de rezistenta este constituita din fundatii continue din beton armat C20/25 pozate pe un strat suport de 10cm din  beton simplu C8/10 pentru protejarea armaturilor.

Materialele prevăzute:

- beton de egalizare de clasa C8/ 10;

- beton armat de clasa C20/25;

- armaturi din otel Bst500S

- tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Suprastructura este un echipament prefabricat care se monteaza pe fundatia din beton armat.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 1 | 1.1 Cabina tablou comanda | 9,00 mp | 9,00 mp |

Pe amplasamentul investitiei se va pozitiona Cabina tablou comanda cu dimensiuni maxime 3,00 m x 3,00 m.

Cabina tablou comanda are forma rectangulara, formata din 1 travee de 2,70 m si 1 deschidere de 2,70m.

Regimul de înălțime proiectat este parter.

| Suprafata construita | 9,00 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 9,00 mp |
| Suprafata utila | 7,80 mp |
| Volum | 30,00 mc |
| Inaltime maxima coama | +3,325 m (fata de cota +0,00) |
| Inaltime minima cornisa | +2,865 m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |

Structura functionala a Cabinei tablou comanda este:

| Cabina tablou comanda | 7,80 mp |
| --- | --- |

Structura constructiva

- Fundatiile structurii: sunt fundatii tip dala groasa din beton armat, pozata pe un strat de balast compactat.

Materialele prevăzute:

  - beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

  - beton de clasa C16/20; C20/25;

  - armaturi din otel  Bst500S;

  - tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este o structura metalica in cadre, alcatuita din stalpi si grinzi din teava cu sectiune patrata si acoperis cu pane metalice, sectiune rectangulara. Imbinarile dintre elementele principale se vor realiza cu sudura de uzina si partial in santier.

Materialele prevazute:

  - otel laminat tip S355JR.

- Închiderile si compartimentarile sunt din panouri de tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica, grosime 10 cm. Invelitoarea va fi din panouri pentru invelitoare tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu grosime de 10 cm.

Materialele prevazute:

  - panouri pentru pereti tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu grosime de 10 cm;

  - panouri pentru invelitoare tip sandwich cu miez de spuma poliuretanica cu grosime de 10 cm;

  - confectii metalice pentru montarea si protejarea panourilor tip sandwich;

  - jgheaburi si burlane din tabla.

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit; tencuieli si vopsitorii cu vopsea pe baza de apa la soclu; tâmplărie PVC si geam termopan.

Materialele prevazute:

  - ciment sclivisit;

  - tencuieli si vopsitorii cu vopsea pe baza de apa;

Finisaje exterioare: vor fi realizate termoizolatii la soclu, se va folosi termoizolatie din polistiren extrudat de 5 cm, iar sub placa de la parter, de asemenea, se va folosi polistiren extrudat de 5 cm. Finisaj cu tencuiala de exterior la soclu. Tâmplărie PVC si geam termopan.

Materialele prevazute:

  - tamplarie PVC;

  - tencuiala de exterior.

- Instalatii:

In vederea unei bune functionari a functiunii propuse vor fi prevazute instalatii electrice.

- Profilul şi capacităţile de producţie;

Avand in vedere capacitatile din productie proprie, se prezinta mai jos acoperirea capacitatii de depozitare din productie proprie si din achizitie terti, raportat capacitatile de depozitare existente, si capacitatile de stocare propuse.

| Situatia ocuparii capacităţii de stocare |
| --- |
| pentru proiectul de finantare |
| Capacitate totala de depozitare | Producţie proprie depozitata | Depozitare producţie achizitie terti |
| Nr. crt. | Produs agricol | Unitate depozitare | Capacitate nominala/ unitate depozitare |  |  |
|  |  |  |  | -tone- | -tone- |
| 1 | Grau comun | Celula existenta 1 | 2.000,00 | 42,96 | 1.957,05 |
| 2 | Orz | Celula existenta 2 | 2.000,00 | 411,26 | 1.588,75 |
| 3 | Grau comun | Celula existenta 3 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | Porumb boabe | Celula existenta 4 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5 | Porumb boabe | Magazie existenta 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6 | Porumb boabe | Magazie existenta 2 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7 | Porumb boabe | Celula propusa 1 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 8 | Porumb boabe | Celula propusa 2 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 9 | Grau comun | Celula propusa 3 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| 10 | Grau comun | Celula propusa 4 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| TOTAL |  | 18.000,00 | 454,21 | 17.545,79 |
| Pondere | 2,52% | 97,48% |

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Societatea a fost constituita în anul 2003 si deţine următoarele:

- Autorizația de depozit seria CT nr. 0004865 eliberata la data de 05.07.2012 de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru capacitate de depozitare de 10.000 tone constituita din 4 celule de siloz cu o capacitate unitara de 2000 tone fiecare si 2 magazii cu o capacitate unitara de 1000 tone fiecare.

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Descrierea procesului tehnologic propus PENTRU COLECTAREA, RECEPTIA, CONDITIONAREA, STOCAREA SI LiVRAREA CEREALELOR

Fluxul tehnologic aferent investitiei de colectare, recepţie, condiţionare si stocare cereale cuprinde următoarele etape:

- recepţia

- conditionarea

- depozitare

- livrarea

Parametrii principali ai fluxului de tehnologic sunt:

Capacitate existenta:

- capacitate depozitare cereale: 10.000 tone

Capacitate propusa:

- capacitate recepţie: cca 80 tone/oră ;

- capacitate precurățire: 79-90 tone/oră ;

- capacitate de transport/manipulare in cadrul sistemului: 80 t/h.

- capacitate depozitare cereale: 8.000 tone

Recepția cantitativa se realizează prin cântărirea cerealelor aduse de mijloacele de transport specializate cu cântarul tip pod bascula existent. Echipamentul dispune de afişaj electronic si emiterea computerizata a bonului de cântar ce va fi utilizat exclusiv pentru cântărirea cerealelor.

Mijlocul de transport este dirijat la buncărele de recepţie existent si propus, de unde cerealele sunt încărcate in silozuri ca ajutorul transportoarelor si a elevatoarelor.

Recepţia calitativa se realizează pentru fiecare mijloc de transport in parte prin preluarea de probe folosind echipamentele din dotare in vederea efectuării analizelor de laborator.

Principalele analize care stau la baza recepţiei calitative sunt:

- determinarea umidității;

- determinarea conţinutului de corpuri străine;

- determinarea masei hectolitrice;

- infestarea cu boli si dăunători si masei de seminţe

- examinarea senzoriala.

- Analiza proteinei, grasimilor etc.

Analizele se vor efectua in laboratorul existent, după cum urmează:

- determinarea umidităţii. Umiditatea optima pentru recepţie si depozitare in cazul cerealelor (grâu, orz, porumb, etc.) de 14 -16%. Loturile de cereale cu umiditatea mai mare decât limita maxima admisa vor fi identificate corespunzător astfel încât după efectuarea operaţiei de curățire sa fie direcţionate spre uscător si abia după uscare vor fi dirijate spre silozurile de depozitare. Se previn pe aceasta cale riscurile determinate in timpul depozitarii de excesul de umiditate, cum sunt: încingerea, autoaprinderea, mucegăirea, etc.

- determinarea corpurilor străine se efectuează manual, folosind site de diferite mărimi, iar nivelul acestora in condiţiile recoltării cu utilaje performante este de 5-6% si se compun din impuritățile minerale(negre) nevalorificabile (praf, nisip, pietriş, corpuri metalice, etc) si impuritățile albe, valorificabile sub denumirea de goaza, reprezentate de resturi vegetale, sparturi, boabe si seminţe de buruieni sau alte plante de cultura. Ponderea impurităților valorificabile reprezintă peste 4% din cereale respectiv peste 80% din totalul corpurilor străine. Procentul de corpuri străine si natura acestora dau informaţii asupra tipului operaţiei de curăţire ce trebuie aleasa

- determinarea masei hectolitrice este facultativa si se efectuează folosind aparatura specifica din dotarea laboratorului

- aprecierea infestării cu boli si dăunători si masei de seminţe urmareste prezenta mucegaiurilor si ploşnitelor

- examinarea senzoriala consta in examinarea culorii, luciului, mirosului, gustului, aspectului si mărimii boabelor. Aceste boli conduc la deprecierea boabelor de cereale in timpul depozitarii

Rezultatele analizelor sunt consemnate in buletine de analiza si in registrul special, cu precizarea furnizorului, datelor de identificare a mijlocului de transport, delegatului, natura si cantitatea de produse agricole, cantitatea utila si bruta, menţiunea recepţionat/respins, etc.

Pentru eficientizarea etapei de receptie calitativa, prin prezentul proiect se propune achizitionarea unui instrument NIR.

Precuratirea se realizează in funcţie de rezultatele de laborator de la recepţie calitativa. Corpurile străine, praful, pleava şi alte impurităţi trebuie separate de masa de boabe. Precurăţire se realizează cu ajutorul curăţitoarelor existent si precuratitorului propus, care realizează separarea amestecului după dimensiunile, forma si densitatea particulelor. In urma operaţiei de precurăţire are loc scăderea masei amestecului de boabe cu 1-2% atât prin eliminarea corpurilor străine, cat si prin ventilarea boabelor care trec intr-un strat subţire prin echipamentele utilizate la aceasta operaţie.

Seminţele sunt produse perisabile care îşi menţin activitatea microbiologica si după recoltare, in timpul păstrării si depozitarii.

Cele mai multe fenomene care au loc datorita proceselor fiziologice ce se desfăşoară cu intensităţi diferite pe timpul depozitarii cerealelor, in majoritate cu consecinţe grave, sunt cauzate de umiditatea acestora, valoare ce depăşeşte limita maxima admisa pentru depozitare. Creşterea umidităţii cu numai 2-3% peste aceste limite intensifica respiraţia de 10-20 ori si asigura condiţii pentru dezvoltarea microorganismelor. Totodată au loc pierderi de amidon, degajându-se căldura, bioxid de carbon si apa. In urma creşterii temperaturii, respiraţie creste si mai mult accentuându-se procesul degenerativ. prin condensarea apei pe suprafaţa produselor are loc o autoîncălzire, mirosul neplăcut devenind din ce in ce mai persistent.

Păstrarea in stare uscata constituie in prezent sistemul cel mai larg utilizat, indiferent de destinaţie, întrucât in aceste condiţii procesele fiziologice decurg cu intensitate deosebit de mica, microorganismele nu depăşesc condiţii de dezvoltare, fiind deci eficient economic.

Depozitarea boabelor se va face in:

- 4 (cinci) silozuri de stocare existente din care cu o capacitate unitara de cca. 2000 tone, respectiv capacitate totala de 8.000 tone.

- 2 magazii de stocare existente cu o capacitate unitara de cca. 1000 tone, respectiv capacitate totala de 2.000 tone

- 4 (sase) silozuri de stocare propuse prin proiectul de investiții cu o capacitate unitara de ~ 2000 tone, respectiv capacitate totala de ~ 8000 tone.

Ca spatii pentru depozitarea cerealelor, silozurile asigură cele mai bune condiţii de conservare a acestora, se pretează la mecanizarea completă şi la automatizarea procesului tehnologic caracterizându-se printr-o exploatare facila. Silozurile sunt prevazute cu sistem de monitorizarea a temperaturii si umezelii automat precum si cu un sistem de ventilatie pentru pastrarea cerealelor depozitate in conditii optime de temperatura si umezeala.

Transportul produselor in cadrul instalaţiei de recepţie, condiţionare si depozitare cereale, pe orizontala, înclinat sau vertical se face cu ajutorul elevatoarelor, şnecurilor, transportoarelor de diferite dimensiuni adaptate poziţiei pe care o au in cadrul fluxului tehnologic.

Livrarea produselor proprii se va face cu ajutorul mijloacelor de transport proprii sau ale tertilor.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

| Nr. Crt. | Denumire | Modul de asigurare a acestora |
| --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrica | Se preia din sistemul Energetic Naţional |
| 2 | Seminte | Se preia de la furnizorii contractati |
| 3 | Amendamente | Se preia de la furnizorii contractati |
| 4 | Motorina | Se preia de la furnizorii contractati |
| 5 | Grau comun | Se preia de la furnizorii contractati |
| 6 | Porumb boabe | Se preia de la furnizorii contractati |
| 7 | Orz | Se preia de la furnizorii contractati |

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

      - Alimentarea cu apă:

Faza constructie

Pentru personalul angajat in organizarea de santier se va asigura apa potabila imbuteliata.

Faza exploatare

Nu este cazul, investitia propusa nu necesita alimentare cu apa.

      - Alimentarea cu energie electrica:

Faza constructie

In faza de executie alimentarea cu energie electrică se va realiza prin bransament provizoriu pentru organizare de santier.

Faza exploatare

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin bransament la reteaua electrica existenta pe amplasament. Totodata pentru asigurarea necesarului de consum propriu, prin realizarea investitiei se propune si o instalatie de producere a energiei electrice din surse regenerabile, respectiv panouri fotovoltaice.

      - Evacuarea apelor uzate:

Faza constructie

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Faza exploatare

Nu este cazul. Investitia propusa nu genereaza ape uzate.

      - Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul:

Nu este cazul.

      - Asigurarea agentului termic:

Faza constructie

Nu este cazul. In faza de constructie nu este necesara utilizarea agentului termic.

Faza exploatare

Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria comunei Silistea, judet Constanta.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul, atat in faza de executie, cat si in faza de exploatare, accesul pe amplasament se realizeaza pe latura de sud-est, din DC 63.

In prezent pe teren sunt edificate urmatoarele constructii:

- C1 – Atelier	Sc = Sd = 120 mp;

- C2 – Atelier	Sc = Sd = 118 mp;

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Materii prime si auxiliare utilizate in perioada de functionare a investitiei:

Energie electrica

Seminte

Amendamente

Motorina

Grau comun

Porumb boabe

Orz

- Metode folosite în construcţie/demolare

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:

- Legea 319/2006 privind protectia muncii; HGR 1425/2006

- Norme generale de protectia muncii;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie

individuala;

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii

Vor fi respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997.

Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P 118 – 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

In proiectarea obiectivului s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului.

Nu vor fi executate lucrari de demolare.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare. Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Societatea a fost constituita în anul 2003 si deţine următoarele:

•	Autorizația de depozit seria CT nr. 0004865 eliberata la data de 05.07.2012 de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru capacitate de depozitare de 10.000 tone constituita din 4 celule de siloz cu o capacitate unitara de 2000 tone fiecare si 2 magazii cu o capacitate unitara de 1000 tone fiecare.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Tinand cont de specificitatea proiectului si de locatia propusa pentru amplasarea sa, nu s-a pus problema luarii in calcul a unor alternative din punctul de vedere al amplasamentului si al desfasurarii activitatii.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Pentru asigurarea energiei electrice se va achizitiona un sistem fotovoltaic, care permite exploatarea multiplelor aspecte pozitive pe care le ofera soarele, cea mai curata si sigura sursa de energie de care dispunem. Aceasta solutie este eficienta din punct de vedere financiar si ecologic.

Investitia se va echipa cu un sistem fotovoltaic off-grid, amplasat la nivelul terenului, avand o putere instalata de 29,7 kW format din: :

- 3 invertoare 48/10 kW

- 108 panouri solare 275 W

- Structura de montaj pentru acoperis sau sol

- 24 baterii solare

- Sistem de monitorizare baterii

- 6 regulatoare de incarcare

- Kituri de cablaje si conexiuni

- Alte autorizatii cerute prin proiect:

Prin Certificatul de Urbanism nr. 283 din data 03.02.2022, eliberat de Primaria comunei Silistea pentru investitia „Extindere capacitate de depozitare” se cer urmatoarele avize/ acorduri:

- Punctul de vedere/Actul admnistrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul. Accesul pe amplasament se realizeaza pe latura de sud-est, din DC 63.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul. Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul. Nu exista obiecte din patrimoniul cultural in vecinatate.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;politici de zonare și de folosire a terenului;arealele sensibile;

Categoria de folosinţa a terenului este de curti-constructii.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| INVENTAR COORDONATE |
| --- |
| Sistem de proiectie: Stereo `70 |
| Pct. | X | Y |
| 16 | 334493.930 | 760456.060 |
| 15 | 334502.690 | 760451.590 |
| 14 | 334510.700 | 760447.390 |
| 13 | 334528.740 | 760437.810 |
| 12 | 334550.580 | 760426.380 |
| 11 | 334547.380 | 760421.010 |
| 10 | 334529.830 | 760390.430 |
| 9 | 334546.460 | 760384.000 |
| 8 | 334545.070 | 760381.440 |
| 7 | 334533.716 | 760371.950 |
| 21 | 334450.078 | 760422.693 |
| 22 | 334447.268 | 760424.397 |
| 23 | 334439.410 | 760429.165 |
| 24 | 334431.551 | 760433.933 |
| 25 | 334423.693 | 760438.701 |
| 20 | 334415.834 | 760443.469 |
| 19 | 334438.960 | 760477.600 |
| 18 | 334441.900 | 760482.990 |
| 17 | 334485.430 | 760460.520 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul. Nu a fost luata in calcul alta varianta de amplasament.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Faza de constructie

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale pe sol.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

Faza de functionare

Nu este cazul. Investitia propusa nu genereaza ape uzate.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

- Protecția aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Faza de constructie

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii/montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Faza de functionare

Sursele de emisii în aer de la activitatea analizată sunt:

- emisiile de la mijloacele de transport pentru incarcare-descarcare silozuri.

Masuri compensatorii:

  - Utilizarea de echipamente performante, verificate tehnic pentru a reduce consumul de combustibil;

  - Functionarea optima, fara pierderi a sistemului de alimentare cu cereale pentru a se evita producerea pulberilor;

  - Revizia periodica a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Faza de constructie

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Faza de functionare

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea investitiei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

- Sursele de zgomot si de vibratiii;

Faza de constructie

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista zone rezidentiale.

Faza de functionare

In unitate nivelul de zgomot va respecta valoarea conform Ordinului 508/2002 al M.M.S.S.F. si Ordinului 933/2002 al M.S.

Nivelul de zgomot la limita incintei se va incadra in valoarea admisa conform normelor in vigoare (SR 2017), respectiv 65 dB.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul. Atat in faza de construire cat si in faza de functionare, zgomotul si vibratiile se incadreaza in limitele normate.

- Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiatii;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Protecția solului si subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Faza de constructie

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

Faza de functionare

Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra in containere speciale metalice si/sau din material plastic si in saci din material plastic pana in momentul preluarii pe baza de contract de catre firme specializate in acest sens.

Natura si specificul procesului tehnologic nu presupune eliminarea de poluanti care poate ajunge în sol sau subsol.

Sunt prevăzute cai de acces, platforme de manevra si spatii de aşteptare a mijloacelor de transport.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Faza de constructie

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului.

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- stocarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

Faza de functionare

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiţia propusa a se realiza de GRAIN SISTEM SERVICE S.R.L nu are impact semnificativ asupra arealului protejat, iar amplasamentul nu este situat in vreo arie protejata.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Deşeurile rezultate de la lucrările de construire (moluz, pământ de la săpături, deşeuri metalice de la lucrările de montaj utilaj şi conducte etc.) se vor gestiona de către societate, conform aceloraşi principii şi metode.

Infrastructura de drumuri şi reţele cu care societatea este legată va permite preluarea fluxului de materiale şi va asigura desfăşurarea fără probleme a investiţiei. Mijloacele de transport utilizate vor fi inchise sau prevazute cu prelata.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respective fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictive, zone de interes traditional si altele;

Faza de constructie

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa avand in vedere amplasarea proiectului si faptul ca in imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale (prima locuinta se afla la o distanta de 2,50 km), nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

Faza de functionare

Procesul tehnologic nu este generator de aer viciat ce se evacueaza in atmosfera.

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane. Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. In zona nu exista obiective de interes public.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si depozitele pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale), cu capacitate peste 100 tone, sunt de minim 200,00 m. Prima locuinta se afla la o distanta de 2,50 km fata de amplasamentul studiat.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Nu e cazul. Prima locuinta se afla la o distanta de 2,50 km fata de amplasamentul studiat.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea;

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Faza de constructie

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare/eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii;

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea.

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de depozitare temporara.

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Beton | Întreaga unitate | 1 mc | solida | Cifa |
| 2 | 17 04 05 | Fier şi otel | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere |
| 3 | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Întreaga unitate | 0,50 t | solida | Containere |
| 4 | 17 02 03 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 100 kg | solida | Containere |
| 5 | 20 01 01 | Hartie/carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 6 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate din activitatea personalului | Întreaga unitate | 50kg | solida | Containere/saci plastic |

Deşeurile rezultate din faza de constructie se stochează in containere /saci din plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Faza de functionare

Ca urmare a activității de depozitare prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 03.99 | Alte deseuri nespecifice | Întreaga unitate | 100 kg | solida | Lazi, saci |
| 2 | 20 30 01 | Deseuri menajere si asimilabile | Întreaga unitate | 1,0 t | solida | Containere/saci plastic |

Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Alte deseuri nespecifice, reprezentate de pulberile si corpurile straine nevalorificabile rezultate din procesul de conditionare si depozitare a cerealelor, ambalate in lazi sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme specializate si autorizate, pe baza de contract.

Dezinsectia se face de catre o firma autorizata pe baza de contract.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate

Angajatii unitatii vor fi instruiti pe parcursul exploatarii pentru a reduce cantitatile de deseuri generate.

- Planul de gestionare a deseurilor;

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Faza de constructie

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Faza de functionare

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Faza de constructie

Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Faza de functionare

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Investitia propusa nu necesita alimentare cu apa.

Pentru asigurarea energiei electrice se va achizitiona un sistem fotovoltaic, care permite exploatarea multiplelor aspecte pozitive pe care le ofera soarele, cea mai curata si sigura sursa de energie de care dispunem. Aceasta solutie este eficienta din punct de vedere financiar si ecologic.

Un alt beneficiu adus de utilizarea de panouri fotovoltaice este acela că nu afectează în mod negativ mediul înconjurător: nu emană gaze și nu poluează aerul (emisii de CO2 – 0!). Nu toate resursele naturale ale planetei sunt gratuite sau infinite, așa că energia solară merită exploatată, fiind gratuită și va exista indiferent de circumstanțe și de nivelul de exploatare. Utilizand panouri fotovoltaice se recurge la o alternativa optimă pentru a produce energie electrică şi de a reduce costurile pentru utilităţi.

În ceea ce privește potențialul solar al României, acesta este unul bun, beneficiind de 210 zile însorite pe an şi un flux anual de energie solară cuprins între 1000 kWh/mp/an şi 1400kWh/mp/an.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor nici in etapa de constructie si nici in cea de functionare a proiectului.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Terenurile din zona amplasamentului proiectului sunt in mare parte arabile. Speciile cultivate, cu toate ca sunt putine la numar, ocupa suprafete mari in detrimentul florei spontane care se dezvolta cel mai bine la periferia parcelelor agricole.

Pe suprafata analizata si in vecinatatea acesteia nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa mare sau foarte mare care ar necesita solutii alternative de amplasare a elementelor construite sau masuri speciale de protectie a biodiversitatii altele decat cele recomandate in mod uzual pentru astfel de obiective.

Amplasamentul fermei, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport / utilajelor.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. De asemenea, nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si in timp.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile vor fi preluate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protecția acestui parametru de evidențiere ecologica a zonei.

Impactul asupra solului

Lucrările de construcţie, întreţinere şi exploatare aferente construirii constructiilor din cadrul proiectului, nu pot afecta calitatea solului, deoarece, fiind vorba de lucrari de constructii obisnuite, nu se pot înregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor.

Impactul asupra solului pe perioada de execuție este redus si temporar si se poate datora, in situații accidentale, depozitarii necontrolate a deșeurilor rezultate, a evacuărilor necontrolate de ape uzate neepurate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de construcție si mijloacele de transport.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Nu este cazul, investitia propusa nu necesita alimentare cu apa.

Impactul asupra calitatii aerului

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate afectand direct sau indirect, la mica si mare distenta, atat factorul uman cat si toate celelate componente ale mediului natural si artificial.

Un factor asupra caruia se repercuteaza in mod direct poluarea atmosferei este vegetatia. Vegetatia reprezinta un element deosebit de important in mentinerea echilibrului fizic si psihic si asa alterat prin indepartarea tot mai grava a citadinului de natura.

Prezenta unei game largi de constituenti in gazele evacuate in aer ridica urmatoarele probleme:

- dificultatea determinarii exacte a compozitiei efluentului;

- precizarea unor modificari ale compozitiei prin reactii chimice, fapt care conduce noi variabile fizicochimice cu scopul descrierii cat mai complete a emisiei;

- influenta factorilor externi determinanti ai proceselor de transport.

Clima: Elementele climatice ale zonei difera in functie de forma de relief si de altitudine.

Cel mai important element climatic este temperatura.

Regimul eolian este influentat de relief.

Datele fenologice sunt influentate de altitudine, expozitia versantilor, panta, temperatura, cantitatea de precipitatii, geneza vânturilor.

Comuna Siliştea este situată in partea central-vestică a judetului Constanţa, la o distanţă de 60 km de municipiul Constanţa şi la 19 km de municipiul Medgidia.

Clima zonei este cea specifică Dobrogei centrale, cu variaţii de temperatură relativ mari şi volum redus al precipitaţiilor. Clima se caracterizează prin veri timpurii călduroase şi lungi, deseori cu vânturi uscate. Toamnele sunt lungi, secetoase şi cu brume frecvente, iar iernile sunt dominate de vânturi puternice care spulberă zăpada.

Clima zonei prezintă caracter de continentalism uşor excesiv, cu oscilaţii diurne mari, dar şi oscilaţii anuale ale temperaturii aerului, precipitaţiilor şi stării de umiditate.

Specificul zonei este dat de volumul redus al precipitaţiilor comparativ cu restul ţării, seceta fiind mai accentuată în anotimpul rece.

Precipitaţiile solide (zăpada) înregistrează o frecvenţă mai redusă în perioada 5 decembrie – 17 martie, durata acoperirii solului cu zăpadă având o medie mult mai mică (cca. 25.3 zile/an), faţă de alte zone ale ţării. Climatul zonei Siliştea este temperat – semiarid, subzone central – continental. Temperatura medie anuală este de 11° C, iar temperatura medie lunară cea mai ridicată se înregistrează în luna iulie de 23° C. Cea mai scăzută temperatură este in luna ianuarie, de - 10°C. Maxima absolută înregistrată la cea mai apropiată staţie meteorologică- cea din Cernavodă, este de 40°C în luna august.

Calitatea aerului: La nivelul judetului Constanta masuratorile sistematice privind concentratiile de poluanti in atmosfera se efectueaza cu ajutorul unei retele de monitorizare, calitatea aerului din zona, nefiind monitorizata.

Pe amplasamentul studiat nu au fost efectuate determinari ale calitatii aerului, deoarece acesta este situat intr-o zona rurala izolata curata, departe de obiective industriale.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor, atunci când este cazul.

In perioada de funcționare impactul asupra aerului este reprezentat de:

- pulberi rezultate din procesul de descărcare/depozitare al cerealelor;

Datorita echipamentelor performante propuse, ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Zgomote si vibratii

Investitia propusa nu influenteaza nivelul de zgomot si vibratii al zonei. In zona respectiva, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de mijloacele de transport pe drumul comunal. Nivelul de zgomot produs de utilajele de transport este sub 65 dB.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezintă elemente funcționale sau de alta natura care ar putea sa aducă prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmărește sa se încadreze in zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii va genera un impact pozitiv extins prin replicabiltatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemele propuse a se realiza pe amplasament impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata si ca activitatea propusa nu utilizeaza in fluxul tehnologic substante periculoase apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- probabilitatea impactului;

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impact temporar, pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie.

In utilizare nu s-a prognozat impact. Prima locuinta se afla la o distanta de 2,50 km fata de amplasamentul studiat.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului.

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- stocarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul nu are impact transfrontalier.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

# IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul. Proiectul nu intra sub directiva legilor de mai sus, dar va respecta directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul. Proiectul nu intra sub directiva legilor de mai sus, dar va respecta legislatia.

# X. Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale, scule si vestiar pentru muncitori. Pentru personalul angajat in organizarea de santier se va asigura apa potabila pentru baut imbuteliata. Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Materialele de construcție cum e nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

- Localizarea organizarii de santier;

Dotarile si utilajele vor fi amplasate pe terenul propriu, pe suprafete special amenajate;

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizatorii de santier;

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

Depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Pentru a asigura retentia deseurilor generate de prezenta muncitorilor dar si de activitatile operationale, mentionam asigurarea de: toalete ecologice, platforme de deseuri si containere de colectare selectiva a acestora; preluarea regulata de catre un operator economic autorizat.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu;

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile legii 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primărie.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

# XI Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La încetarea sau oprirea planificata a activităţii sau a unei părţi a acesteia, amplasamentul se va reda in condiţii de siguranţa si se vor îndepărta pentru recuperare/eliminare instalaţiile, echipamentele, deşeurile, materialele sau substanţele pe care acestea le conţin si pot genera poluarea mediului.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a investitiei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea elementelor de constructie, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea/demolarea investitiei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

# XII Anexe - piese desenate

Plan amplasare in zona

Plan de situatie

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnatura si stampila

Administrator,