MEMORIU DE PREZENTARE – ANEXA 5 – A.P.M.

- Foaie de titlu

- Borderou general – memoriu de prezentare

PIESE SCRISE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

II. TITULARUL

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. .......... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III - XIV

PIESE DESENATE

I. PLAN DE INCADRARE IN ZONA

II. PLAN DE SITUATIE

Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I. Denumirea  proiectului

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+9E LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE TEREN

ADRESA PROIECTULUI: MUN. CONSTANTA, STR. ALEXANDRU SAHIA, NR. 74-74A-74B,       NR. CAD. 251972

II. Titularul

- numele

CÂRSTOCEA FLORIN ȘI CÂRSTOCEA MANUELA OLGUȚA

- adresa / sediul social

MUN. CONSTANȚA. STR. DUILIU ZAMFIRESCU, NR. 51A

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0731392691

- numele persoanelor de contact:

FRATUTU FLORENTIN

- responsabil pentru protecţia mediului

CÂRSTOCEA FLORIN

III. Descrierea caractgeristicilor fizice ale intregului proiect

- un rezumat al proiectului:

Se propune construirea unui imobil S+P+9E. Noul imobil va avea functiunea de locuinte colective. Se vor amenaja cate 4 unitati locative pe nivel al etajului curent, insumand un total de 36 unitati locative, iar la nivelul parterului se vor amenaja spatii pentru recreerea locatarilor din imobil. In incinta proprietatii se vor amenaja 38 locuri de parcare, dintre care 27 de locuri de parcare la nivelul subsolului si 11 locuri de parcare la nivelul solului in limita proprietatii.

- IMOBILUL PREZENTAT VA AVEA URMATOARELE DATE:

Suprafata teren cf. acte                                                                   	1815.00 mp

S construita existenta					       		0.00 mp

S desfasurata existent					               	0.00 mp

S construita propusa					               	507.50 mp

S desfasurata propusa				                	   	5445.00 mp

POT existent							          	0.00%

POT propus 								27.96%

CUT existent                                                                            	0.00

CUT propus 						                     	3.00

Functiunea								Locuinte colective

Categoria de importanta			         			C

Clasa de importana							III

Grad de rezistenta la foc			        			II

Risc de incendiu 							mic

Numar niveluri propus						S+P+9E

Spatiu verde amenajat conform HGR 525/1996-   imobilul va avea spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%.

Spatiu verde amenajat propus =600.00 mp => Suprafata spatiu verde amenajat de 33.05%.

Se vor amenaja 38 locuri de parcare, dintre care 27 de locuri de parcare la nivelul subsolului si 11 locuri de parcare la nivelul solului in limita proprietatii.

S-a realizat un studiu de insorire pentru a demonstra ca se respectă prevederile O.M.S 119/2014, respectiv asigurarea conditiei de insorire minima de o ora si jumatate la solstitiul de iarna a constructiilor invecinate. De asemenea imobilul proiectat va beneficia de insorire a camerelor cu mult peste cele minim doua ore, inscriindu-se in cerintele normativelor.

In conformitate cu prevederile art.1.2.12. din Normativul P118-99, cladirea se incadreaza in categoria “constructiilor civile pentru locuit”, avand :

Functiunea principala : locuinte colective;

*Categoria si clasa de importanta

Categoria de imporţantă a construcţiei: C– conform HGR nr. 766/1997

Clasa de importanţă a construcţiei: II – conform P100/1-2013

*Tip si particularitati specifice constructiei:

- constucție civilă cu regim normal de inaltime;

- regim de inăltime:S+P+9E; Clădirile cu functiunea de locuinte sunt considerate clădiri înalte, dacă au peste P+11 niveluri supraterane, conform art. 4.2.8 din P118/99.

- construcție cu subsol;

Cerinta de securitate la incendiu implica realizarea constructiilor astfel incat sa se asigure:

- protectia si evacuarea utilizatorilor, tinand seama de varsta si de starea lor fizica;

- limitarea pierderilor de bunuri;

- preintampinarea propagarii incendiului;

- protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.

- justificarea necesitatii proiectului

Creșterea numărului de locuitori și dezvoltarea economică a zonei Palazu Mare a atras după sine sporirea cererii de locuințe, astfel încât construcția de imobile cu spații de locuit, spații comerciale și de recreere este în continua expansiune.

- valoarea investitiei

Aproximativ 7 078 500.00  RON.

- perioada de implementare propusa

Aproximativ 36 luni.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Planul de amplasament si Planul de situatie vor fi atasate ca anexe la aceasta documentatie.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Cladire cu functiunea de locuinte colective.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Nu este cazul. Imobilul supus avizarii este cladire de locuinte nu este o cladire industriala.;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Nu este cazul. Imobilul supus avizarii este cladire de locuinte nu este o cladire industriala.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Nu este cazul. Imobilul supus avizarii este cladire de locuinte nu este o cladire industriala.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Imobilul ce urmeaza a se construi va fi racordat la toate utilitatile existente in zona cu bransament propriu: Apa curenta; Energie electrica; Canalizare; Gaz; Telefonie si Cablu TV.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Spatiu verde amenajat conform HGR 525/1996-   imobilul va avea spatii verzi si plantate in suprafata de minim 30%.Spatiu verde amenajat propus =600.00 mp => Suprafata spatiu verde amenajat de 33.05%.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesele pietonale se realizeaza de pe trotuarele aferente strazii Alexandru Sahia si DN2A Accesul auto se realizeaza din DN 2A dinspre limita de sud-vest a terenului. Se vor amenaja 38 locuri de parcare, dintre care 27 de locuri de parcare la nivelul subsolului si 11 locuri de parcare la nivelul solului in limita proprietatii.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Nu este cazul.

- metode folosite în construcţie/demolare:

Sistemul constructiv:

Sistemul constructiv pentru imobilul S+P+9E este alcatuit din stalpi, diafragme, grinzi si placi din beton armat.

Descrierea detaliata a sistemului constructiv este data in proiectul si memoriul tehnic de la specialitatea structura.

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:

- solutii si tehnologii prevazute pentru inchideri exterioare si compartimentari: pereti zidarie termoizolata / pereti gipscarton;

- materiale, grosimi, prescriptii tehnice care trebuie respectate

- pereti inchideri exterioare: zidarie 250mm/300mm grosime;

- pereti compartimentare: zidarie de 200mm si pereti din gipscarton 150mm;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

In perioada functionarii obiectivului activitatea va fi una specifica zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevazute de SR 10009/2017 Acustica urbana.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu a fost cazul. Imobilul respecta prevederile PUZ-ului aprobat (Conform Plan Urbanistic Zonal, terenul se afla in zona care permite urmatoarele destinatii: locuinte colective, hoteluri, apart-hoteluri, sedii de firme, birouri pentru exercitarea profesii liberale, alimentatie, servicii, comert.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Imobilul se va racorda la retelele edilitare existente in zona, care au gabarite suficiente pentru a cuprinde si racordarea acestei cladiri.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Parcela va avea asigurate accesele pietonale si auto din aleii de acces aferente lotului.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor):

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Terenul se gaseste in municipiul Constanta, zona Palazu Mare.  Acesta se afla la o distanta de aprozimativ 80 km fata de cea mai apropiata granita si anume cea cu Bulgaria.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Folosinta planificata a imobilului este cladire cu functiune mixta de aparthotel si locuinte colective.

• politici de zonare şi de folosire a terenului:

In conformitate cu documentatiile urbanistice avizate si aflate in vigoare.

• arealele sensibile;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre. Amplasamentul este situat la peste 1000 m de aria protejata ROSPA 0076 Marea Neagra. Consideram ca noul obiectiv nu va avea influente negative. Amplasamentul nu constituie zona de cuibarire sau de hranire pentru speciile de pasari care au determinat desemnarea zonei de litoral a Marii Negre drept Sit Natura 2000.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu este cazul.

| NR. PCT. | COORDONATE PUNCTE DE CONTUR |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 309228.247 | 787087.990 |
| 2 | 309231.148 | 787090.744 |
| 3 | 309238.434 | 787082.717 |
| 4 | 309238.670 | 787082.930 |
| 5 | 309245.296 | 787088.916 |
| 6 | 309247.299 | 787090.952 |
| 7 | 309243.599 | 787094.619 |
| 8 | 309246.466 | 787094.486 |
| 9 | 309230.950 | 787107.843 |
| 10 | 309213.937 | 787126.780 |
| 11 | 309211.267 | 787129.554 |
| 12 | 309202.477 | 787121.114 |
| 13 | 309199.573 | 787118.364 |
| 14 | 309191.143 | 787109.754 |
| 15 | 309186.631 | 787105.758 |
| 16 | 309185.060 | 787101.711 |
| 17 | 309209.994 | 787070.690 |
| 18 | 309217.612 | 787077.919 |
| 19 | 309227.377 | 787087.165 |

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Corpul de apa de suprafata apropiat de amplasamentul studiat este reprezentat de Lacul Siutghiol care se afla la o distanata de aproximativ 1120 m la sud-est fata de amplasament. Lucrarile care vor fi demarate pe santier nu vor afecta resursele de apa subterane, doarece toate lucrarile intreprinse se vor desfasura deasupra nivelului panzei freatice.

Pentru asigurarea calitatii factorului de mediu apa se vor lua urmatoarele masuri generale:

1. In perioada executarii lucrarilor de saniter:

- imprejmuirea organizarii de santier;

- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient in cadrul organizarii de santier;

- Stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatii special amenajate (platform pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibil in incinta santierului;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate. Se va aplica un management corespunzator al gestionarii materialelor si deseurilor asfel incat acestea sa nu ajunga in apa marii sau pe plaja;

- se interzice spalarea, efectuarea de reparatii sau lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului;

2. In perioada functionarii obiectivului:

- obiectivul se va bransa la reteaua de apa si canalizare;

- se vor corela lucrarile de construire a obiectivului cu cele de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa si canalizare;

- indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate vor respecta conditiile de calitate conform NTPA 002/2005;

- se va monta separator de grasimi inainte de evacuarea apelor uzate provenite de la bucatarii , in reteaua de canalizare;

- apele pluviale conventional curate vor fi colectate de pe terase si invelitoare prin intermediul sifoanelor si rigolelor si vor fi deversate in reteaua de canalizare;

- se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

apele provenite din parcaje vor fi filtrate printr-un separator de hidrocarburi pentru a deveni conventional curate si abia apoi vor ajunge in reteaua de canalizare a orasului.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Meteoclimatic, judetul Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu clima continentala si in proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritime. In vecinatatea obiectivului nu exista obiective industriale care sa reprezinte surse semnificative de poluare a aerului.

In perioada executarii lucrarilor de santier principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport si functionarea utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO2, particule in suspensie, compusi organici volatili, etc.

Tipurile de deseurilor care apar pe perioada lucrarilor de construire sunt urmatoarele:

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 amestecuri metalice

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 04 materiale izolante

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips

De asemenea, lucrarile de amenajare a obiectivului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Pentru a diminua impactul asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de santier se recomanda:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

In perioada de functionare a obiectivului, principalele surse de emisii vor fi reprezentate de traficul auto care se desfasoara in zona adiacenta in perioada estivala.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura în faza de executie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activităţi industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare în atmosfera a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

Se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru perioada de executie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deseurilor;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face în statii de alimentare centralizate;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor;

- verificarea periodica a utilajelor şi mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de esapament si punerea lor in functiune numai după remedierea eventualelor defectiuni

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii:

Sursele de zgomot din zona analizata sunt cele specific zonelor urbane: traficul rutier, turism si activitati conexe.

Nivelele de zgomot receptionate depind de:

- nivelul zgomotului la sursa;

- distanta de la sursa de zgomot la receptor;

- conditii meteorologice;

- gradul in care transmiterea zgomotului este obstructionata.

In perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinate in principal de:

- intensificarea traficului in zona, ca urmare a necesitati de aprovizionare a santierului cu material, echipamente si utilaje;

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In perioada functionarii obiectivului activitatea va fi una specifica zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra in limitele prevazute de SR 10009/2017 Acustica urbana.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioda realizarii investitiei se vor lua masuri precum:

- utilizarea de echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- verificarea periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt in activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

- folosirea unor utilaje cu capacitate de productie adaptate la volumele de lucrari necesare, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe, etc.).

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii:

Nu exista surse care sa provoace radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

In perioada executiei lucrarilor de constructie cat si perioada functionarii obiectivului, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse material, fie de la utilajele si echipamentele folosite;

- depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat in afara spatiilor special amenajate in zona obiectivului;

- tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Principalele masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/ subsol sunt:

- deseurile rezultate in urma lucrarilor prevazute in proiect (deseuri din constructii si deseuri menajere) se vor colecta selectiv pe categorii in spatii special amenajate si vor fi valorificate prin societati autorizate in colectarea si valorificarea lor;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere, direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se astfel stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va intervene imediat cu materialul absorbant;

- se va verifica periodic integritatea constructiilor si starea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru evitarea infiltrarilor de apa in sol sau a scurgerilor necontrolate de ape uzate, ce pot afecta integritatea terenurilor, dar determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului si apelor freatice.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Amplasamentul este situat la peste 1000 m de aria protejata ROSPA 0076 Marea Neagra. Consideram ca noul obiectiv nu va avea influente negative. Amplasamentul nu constituie zona de cuibarire sau de hranire pentru speciile de pasari care au determinat desemnarea zonei de litoral a Marii Negre drept Sit Natura 2000.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Nu este cazul.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul vizat nu se afla in zona de siguranta si protectie a amenajarilor hidrotehnice, perimetrul de protectie hidrogeologica, a infrastructurii de transport de interes public, in zone aferente construirii cailor de comunicatii, in zonele de protectie sanitara, zone de risc de inundabilitate, alunecari de teren, etc

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

In perioda de executie a lucrarilor se vor implementa toate masurile necesare, astfel incat acestea sa nu devina sursa de discomfort.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In perioada executarii lucrarilor de constructie se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de de deseuri:

- deseuri menajere – acestea vor fi colectate in recipient inchise, tip europubele si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de constructii – se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari;

In perioada functionarii obiectivului, se vor genera cu precadere deseuri menajere. Se va implementa un sistem de colectare selectiva a acestora. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se va incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/ eliminarea deseurilor.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Pe durata lucrarilor de constructie se va urmari diminuarea cantitatilor de deseuri generate.

- planul de gestionare a deşeurilor:

- Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minimum.

- De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora in incinta organizarii de santier.

- Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitand astfel depozitarea lor pentru un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

In etapa de executie, urmatoarele procese pot fi identificate ca generatoare de poluare, cu impact redus asupra mediului: excavari, depozitarea materialelor de constructii, generarea de deseuri specifice si menajere, generarea de ape uzate. Constructorul va aplica proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia mediului, in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor propuse. In etapa de exploatare, pot fi identificate surse de poluare rezultate din nevoile igienico-sanitare (ape uzate), stationarea mijloacelor de transport (emisii atmosferice), precum si generarea de deseuri menajere

Avand in vedere ca nu este un proiect de mare anvergura si ca are ca principala functiune locuirea, categoriile punctate mai sus nu vor fi afectate in nici un fel.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul, deoarece nu va exista o extindere a impactului in afara limitei de proprietate. Avand in vedere ca principala functiune este de locuire impactul este unul scazut.

- magnitudinea şi complexitatea impactului:

Impactul determinat de lucrările de construcție NU sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimeaza ca lucrările vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului:

Pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusa.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrarilor de investitie. După finalizarea lucrarilor se estimeaza un impact neutru.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

În perioada de construcție se vor lua masuride limitare a impactului – manipulare corespunzatoare a materialelor, depozitare selectiva a deseurilor. Pe timpul organizarii de santier se vor lua masuri pentru: ( -Utilizarea surplusului de pamant din sapatura pentru nivelare teren și umpluturi; - Colectarea de tip selectiv a deseurilor rezultate pe perioada constructiei și valorificarea lor prin centre specializate; ( -Utilizarea de europubele de colectare a resturilor menajere si incheierea unui contract de ridicare-transport a acestora in conditii de igiena, pe timpul realizarii constructiei si utilizarii locuintei. Deseurile generate vor fi colectate selectiv si transportate la firmele specializate. La finalul executiei se vor lua masuri de indepartare a utilajelor si agregatelor utilizate.

Avand in vedere ca nu este un proiect de mare anvergura si ca are ca principala functiune locuirea, impactul este scazut.

- natura transfrontalieră a impactului:

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Construcţia cladirii se va face controlat si cu respectarea stricta a proiectului. Obligatoriu se va face imprejmuirea provizorie a santierului, inainte de inceperea oricarei lucrari de construcţie, si se vor lua toate masurile pentru protecţia factorilor de mediu. Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmeaza a fi realizata, nu ridica probleme privind controlul emisiilor de poluanţi in mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarilor si nu va afecta domeniul public.

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier;

- accesul in organizarea de santier va avea loc controlat , atat pentru personal cat si pentru autovehicule;

- se va avea in vedere dotarea organizarii de santier cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar;

- materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

- localizarea organizării de şantier:

Conform planului de situatie ce indica organizarea de santier, atasat ca anexa acestui document.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

Dupa finalizarea lucrarilor pentru realizarea imobilului propus, pe spatiile neocupate de constructie se vor face amenajarile exterioare si amenajarea de spatii verzi. Astfel, pe langa beneficiile naturale pe care le putem obtine de la plante prin curatarea semnificativa a aerului, vor exista si beneficii legate de reducerea costurilor la energie, plantele avand capacitatea de a reduce caldura absorbita de cladire.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; in acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere.

Se recomanda amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea controlata a deseurilor produse pentru a evita riscul ca acestea sa ajunga pe amplasamentele invecinate sau sa fie depozitate necontrolat in incinta obiectivului.

Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgent si/sau producerea unor poluari accidentale.

Se recomanda de asemenea ca beneficiarul sa se asigure ca aceste proceduri sunt operationale si eficiente.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii;

- toate materialele care rezulta in diferite etape ale activitatii de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora;

- se va proceda la debransarea imobilului de la reteaua de alimentare cu apa potabila si de canalizare si se vor sigila aceste conducte;

- materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz, eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinal MMGA nr.95/2005;

- se va realiza separarea deseurilor de material cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar in zona generarii acestora;

- se va reface amplasamentul la starea initiala (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare constructie, in functie de destinatia ulterioara a terenului.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul, in momentul luarii deciziei privind desfiintarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Vor fi atasate ca anexe acestui memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare:

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deşeurilor:

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului:

La acest document se vor adauga anexe suplimentare (planuri/sectiuni/fatade) daca acest lucru va fi solicitat de autoritatea pubilca pentru protectia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre. Amplasamentul este situat la peste 1000 m de aria protejata ROSPA 0076 Marea Neagra. Consideram ca noul obiectiv nu va avea influente negative. Amplasamentul nu constituie zona de cuibarire sau de hranire pentru speciile de pasari care au determinat desemnarea zonei de litoral a Marii Negre drept Sit Natura 2000.

| NR. PCT. | COORDONATE PUNCTE DE CONTUR |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 309228.247 | 787087.990 |
| 2 | 309231.148 | 787090.744 |
| 3 | 309238.434 | 787082.717 |
| 4 | 309238.670 | 787082.930 |
| 5 | 309245.296 | 787088.916 |
| 6 | 309247.299 | 787090.952 |
| 7 | 309243.599 | 787094.619 |
| 8 | 309246.466 | 787094.486 |
| 9 | 309230.950 | 787107.843 |
| 10 | 309213.937 | 787126.780 |
| 11 | 309211.267 | 787129.554 |
| 12 | 309202.477 | 787121.114 |
| 13 | 309199.573 | 787118.364 |
| 14 | 309191.143 | 787109.754 |
| 15 | 309186.631 | 787105.758 |
| 16 | 309185.060 | 787101.711 |
| 17 | 309209.994 | 787070.690 |
| 18 | 309217.612 | 787077.919 |
| 19 | 309227.377 | 787087.165 |

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate .

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pe amplasamentul studiat nu se regasesc suprafete de specii si habitate de interes comunitar.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Terenul pe care urmeaza sa se desfasoare santierul nu este situat in incinta unei arii naturale protejate .

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2007 aprobata de legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Starea si tendinta de evolutie a mediului marin romanesc monitorizate din punct de vedere fizic, chimic si biologic, confirma tendinta generala de usoara ameliorare a parametrilor mentionati si a starii de covalescenta a ecosistemului (Raport GeoEcoMar).

In scopul protectiei si conservarii biodiversitatii marine, reteaua coerenta de arii marine protejate de interes national si European, a fost dezvoltata in 2010 prin noi propuneri si prin atribuirea in custodie a majoritatii celor existente.

Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, coordonatele in proiectie STEREO 70 ale terenului in suprafata de 3840.00 mp, pe care urmeaza a fi realizat proiectul propus sunt evidentiate in tabelul topografic.

Din analiza coordonatelor rezulta ca amplasamentul pe care se va realize obiectivul este pozitionat in afara ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA 0076 Marea Neagra, astfel incat se poate aprecia ca aceasta nu va fi afectata in niciun fel de executarea lucrarilor si de functionarea obiectivului.

| NR. PCT. | COORDONATE PUNCTE DE CONTUR |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 309228.247 | 787087.990 |
| 2 | 309231.148 | 787090.744 |
| 3 | 309238.434 | 787082.717 |
| 4 | 309238.670 | 787082.930 |
| 5 | 309245.296 | 787088.916 |
| 6 | 309247.299 | 787090.952 |
| 7 | 309243.599 | 787094.619 |
| 8 | 309246.466 | 787094.486 |
| 9 | 309230.950 | 787107.843 |
| 10 | 309213.937 | 787126.780 |
| 11 | 309211.267 | 787129.554 |
| 12 | 309202.477 | 787121.114 |
| 13 | 309199.573 | 787118.364 |
| 14 | 309191.143 | 787109.754 |
| 15 | 309186.631 | 787105.758 |
| 16 | 309185.060 | 787101.711 |
| 17 | 309209.994 | 787070.690 |
| 18 | 309217.612 | 787077.919 |
| 19 | 309227.377 | 787087.165 |

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Semnătură şi ştampilă

Arh. Daia Bogdan

PROIECT UNIQUE INVEST SRL