Anexa 5

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului :   Contruire parc fotovoltaic în incinta Portului Constanța, localitatea Constanța, Județul Constanța.

II. Titular

a) Denumirea beneficiarului : Compania Națională “ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” – S.A. CONSTANȚA.

b) Adresa beneficiarului :  Incinta Port, Gara Maritimă, 900900 Constanța, România

c) Reprezentant legal :

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumat: Parcul fotovoltaic Port Constanta se va construi in incinta Portului Constanta judetul Constanta, pe parcele de formă poligonală şi o suprafaţă totală de aprox 11 ha  (Rampa de deșeuri poarta 6).

Exista multe modalitati de utilizare efectivă a energiei solare acestea putând fi grupate in doua mari categorii primare şi anume:

-	producerea de apă caldă menajeră (ACM) şi incălzirea spaţiilor

-	obţinerea de energie electrică (prin aplicaţii fotoelectrice)

Prima modalitate de utilizare efectivă a energiei solare nu face obiectul prezentului studiu.

CEF Port Constanta, având in vedere posibilitatea de racordare la reteaua electrica din incinta portului in statia electrica 110/6kV Port3 in 2 celule de rezerva de 6kV complet echipate (cate una pe fiecare sectie de bare)  va fi un sistem fotovoltaic cu conexiune la reţeaua proprie (pentru autoconsum) fara debitare in reteaua de distributie zonala.

Principalele funcţii pe care CEF Port Constanta le va indeplinii sunt:

- captarea energiei solare

- transformarea acesteia în energie electrică (în curent continuu)

- transformarea energiei electrice in curent continuu în energie electrică în curent alternativ (cu parametrii standard ai SEN)

Captarea  energiei  solare  se  realizează  prin  intermediul  unor  celule  fotovoltaice.

Având in vedere raportul preţ-calitate precum şi eficienţa bună pentru CEF Port Constanta s-a optat pentru panouri fotovoltaice mono-cristaline.

Celulele fotovoltaice  sunt în principiu diode sau joncţiuni P-N cu suprafaţă mare, care  prin  culoarea  închisă  a  materialelor  din  componenţă,  captează  marea  majoritate  a energiei solare incidentă.

Având în vedere că, o celulă  fotovoltaică clasică produce  energie  electrică  cu  o  tensiune  de  aproximativ  0,5  V  şi  un  curent  proporţional  cu  iradianţia, suprafaţa efectivă şi eficienţa celulei, mai multe celule fotovoltaice sunt conectate  în  serie  şi  paralel.  Acestea sunt  montate  într-un  sistem  etanş,  in  general,  între  o  foaie  de  sticlă  securizată  şi  una  de  Tedlar montate  într-o  rama  din  profil  de  aluminiu  extrudat formând astfel modululele fotovoltaice. Un modul fotovoltaic este format din 36 - 72 de celule fotovoltaice, in funcţie de materialul folosit pentru realizarea celulelor.

Energia  electrică  produsă  de  panourile  de  celule  fotovoltaice  este  în curent continuu (c.c.) iar parametrii acesteia (tensiune si curent) sunt  variabili, deci dificil de transportat şi folosit. Transformarea  energiei  electrice  într-o  formă  acceptata de SEN se realizează cu ajutorul invertoarelor. Acestea transformă energia electrică  generată şi colectată în curent  continuu  (c.c.)  în  energie electrică în curent  alternativ  (c.a.)  putânt fi astfel injectată in Sistemul Energetic National (SEN). Randamentul conversiei este de 97% - 99% acest lucru datorându-se in parte fuctionării la  tensiuni  mari  de  până  la  1500V pe  partea  de c.c.. Acest lucru implică  pierderi  mici  pe  liniile conectare  si  o  ajustare  permanentă  a  parametrilor  de  colectare  (Maximum  Power  Point Tracking - MPPT) pe partea de c.c.

- Justificarea necesităţii proiectului:

Strategia Energetică a României pentru perioada 2019 – 2030 are opt obiective strategice fundamentale și anume:

- Energie curată și eficiență energetică;

- Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru coți consumatorii;

- Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;

- Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;

- Modernizarea sistemului de guvernanță energetică;

- Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane;

- România, furnizor regional de securitate energetică;

- Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Conform aceluiași document sectorul energetic trebuie să fie un sector dinamic, care să susțină activ dezvoltarea economică a țării și reducerea decalajelor față de Uniunea Europeană. În acest sens, obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la prețuri acceptabile, adecvate unei economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranța în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

In acest context, având in vedere primul obiectiv fundamental,  trebuie promovată și susținută producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

În acest context, beneficiarul Compania Națională “ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” – S.A. CONSTANȚA doreşte realizarea unei centrale electrice fotovoltaice (CEF)  în municipiul Constanța, judeţul Constanța. Având in vedere planul de amplasare în zonă, harta repartiţiei surselor de energie regenerabilă pe teritoriul României precum şi harta repartiţiei potenţialului energetic solar electric pentru orientare optima pe teritoriul României se poate concluziona că amplasamentul se pretează la o astfel de investiţie.

- Valoarea investiţiei: de 55.912.170,00 lei (fără TVA):

- Perioada de implementare propusă: 18 luni

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Descrierea constructivă

Parcul fotovoltaic propus a fi realizat va contine un numar de module fotovoltaice pentru asigurarea unei puteri instalate de 9,475 MW.

Din punctul de vedere al conducerii operative CFE Port Constanta va fi asimilată cu un grup dispecerizabil (CFED) şi va trebui să respecte toate cerinţele impuse de Codul tehnic RET / RED pentru grupuri dispecerizabile.

Centrala Fotoelectrică Port Constanta va avea următoarele componente principale:

a)	panourile fotovoltaice   (14578  panouri  generatoare  monocristaline)

b) 	invertoare 215kVA (40 unități)

c)	liniile  în  cablu  care  transportă  energia  electrică  produsă în curent continuu  spre  invertoare

d)	liniile  în  cablu  care  transportă  energia  electrică  c.a. de la invertoare spre posturile de transformare

e)	2 containere colectoare (posturi de tranformare 6kV, 5MVA) distribuite pe suprafaţa CEF Port Constanta;

f)	Cablurile de MT 6kV de la posturile colectoare C1 si C2 de MT la statia de 6kV Port 3 110/6kV

g) 	Structura de sustinere panouri

h)	Imprejmuirea parcului fotovoltaic

i)	Instalatia de legare la pamant si protecție impotriva loviturilor de trasnet

j)	Sistemul de monitorizare a instalatiei de producere, colectare, conversie transformare

k)	Sistem de supraveghere (inclusiv CCTV) si control acces parc fotovoltaic

- Schema de interconectare

CEF Port Constanta va fi impărţită în 2 zone de producţie in functie de dispozitia parcelelor, energia produsă fiind convertita in c.a. de invertoarele aferente zonei si preluata de câte un container  post de transformare JT/MT de 5000kVA. Pe partea de 6 kV, posturile de transformare vor fi conéctate in statia Port3 110/6kV la tensiunea de 6kV, fiecare post in cate o celula de 6kV pe sectii diferite de bare (celulele L04 si L18).

Centrala fotoelectrică Port Constanta cuprinde 14578 de module fotovoltaice, monocristaline.

Dimensiunile  fizice ale modulelor fotovoltaice generice considerate in cadrul proiectului in vederea realizarii layout-ului sunt 2384x1303mmx35mm . Aceste dimensiuni sunt orientative si pot varia nesemnificativ de la un producator la altul.

Acestea se vor monta pe structuri metalice fixe tratate anticoroziv,  pe directia E-V, înclinate optim sub un unghi de 30°  faţă de orizontală.

Structura  de  montare  asigura  o  inaltime  corespunzatoare  a  marginii  inferioare  a  panourilor fotovoltaice fata de suprafata solului pentru a permite o functionare optima in perioadele cu caderi de zapada mai mari decat mediile inregistrate.

Pentru constituirea generatoarelor de curent continuu modulele fotovoltaice se vor  inseria în string-uri .

Mai multe stringuri se vor conecta coneta la un invertor. In cazul in care invertoarele un sunt prevazute cu suficiente intrari se pot prevedea cutii intermediare de conexiuni care ulterior se vor conecta la invertor.

Fiecare zonă are propriile instalaţii de conversie c.c.-c.a.( invertoare). Aceasta instalaţie este compusă din invertoare de 200kW/215kW.

Invertorul converteşte  curentul  continuu produs de matricea PV  în curent alternativ pentru a putea fi injectat in posturile de transformare.

Invertoarele se vor monta/prinde pe structura de sustinere a panourilor fotovoltaice, in spatele acestor panouri din loc in loc.

Parcul fotovoltaic se va conecta in statia de 6kV aferenta statiei 110/kV Port3 din incinta Portului Constanta in 2 celule de 6kV de rezerva complet echipate (cate 1 celula pe fiecare sectie de bare) prin cabluri LES de 6kV.

Fiecare container colector (post de transformare 0,4/6kV) din incinta parcului fotovoltaic se va conecta in cate o celula de 6kV de rezerva prin cabluri LES de 6kV, cabluri ce vor fi pozate intr.-un sant pe marginea drumurilor de exploatare din incinta Portului Constanta pana la cladirea statiei de 6kV.

- Statia 110/6 kV Port3 Constanta

Parcul fotovoltaic CEF Port Constanta se va racorda in statia de transformare 110/6kV Port3, aflată in gestiunea si exploatarea Sucursalei Energetice Port din cadrul Compania Natională Administrarea Porturilor Maritime S.A. Constanta, la tensiunea de 6kV in 2 celule de rezerva complet echipate.

Parcul fotovoltaic se va racorda in statia de 6kV in celula de reverva L04 de pe sectia 1 de bare, respectiv in celula L18 de pe sectia 2 de bare. Celule care au intreruptoare de 1250A si transformatoare de current de 600/5/5 A si sunt complet echipate pentru racordarea si preluarea intregii puterii debitate de parcul fotovoltaic.

Aceste racorduri se vor realiza prin cabluri de 6 kV, pozate în pământ în treflă, la adâncimea de cca.1m.

CEF Port Constanta va fi un parc fotovoltaic realizat pentru autoconsumul Portului Constanta si va functiona fara debitare in reteaua de distributie zonala.

- Posturi Colectoare C1 si C2 parc fotovoltaic

Fiecare din cele 2 posturi colectoare C1 respectiv C2 amplasate in incinta parcului fotovoltaic va avea 3 compartimente principale:

- Compartiment MT 6kV

- Compartimente transformatoare

- Compartiment Joasa tensiune 0,4kV

Echipamentele principale din aceste compartimente vo fi urmatoarele:

- 2 transformatoare uscate de 2500kVA

- 4 celule de 6kV (2 de trafo, 1 de linie si 1 de masura )

- Tablou de distributie joasa tensiune

Cele 2 posturi colectoare se vor racorda fiecare pritr-un cablu LES 6kV la celulele de rezerva L04 si L18 din statia de 6kV Port 3.

- Sistemul de iluminat perimetral

Pentru iluminatul exterior se prevăd instalaţii electrice care să asigure un nivel minim de iluminare 3 lx (pentru orientare).

Iluminatul exterior se propune a se realiza cu corpuri de iluminat tip iluminat stradal echipate cu lămpi cu surse de lumină cu LED 150 W, amplasate pe stâlpi metalici proprii cu carja, avand inaltimea de 8, m în fundaţie proprie.

Corpurile de iluminat vor fi în construcţie compactă, realizate din materiale rezistente la coroziune, cu grad de protecţie IP 65 şi circuit electric de compensare a factorului de putere.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate in bucla din doua plecari echipate cu MCB-uri tetrapolare de 16 A.

Alimentarea receptoarelor electrice se va realiza cu cabluri electrice de cupru, armate, tip CYAbY-F (cu sectiune 6 mmp)  pozate ingropat astfel:

- în şanţ, pe pat de nisip;

- în tuburi de protecţie, înglobate în fundaţiile stâlpilor;

- în tuburi de protectie la subtraversări de drumuri;

Protecţia împotriva atingerilor indirecte se va face prin legarea la conductorul de nul de protecţie a carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat, prin intermediul cablului electric de alimentare a acestora şi prin legarea  stalpilor  cu conductoare electrice de impamantare de OLZn.

- Lucrări de rezistență

Toate soluţiile prevăzute in studiul de fezabilitate au fost adoptate în conformitate

cu cerinţele Clientului.

Prin lucrarile de constructii se considera ca impactul asupra zonei este minim. Solutiile adoptate la sfarsitul perioadei de viata pot fi demontate. Prin lucrarile de amenajare si refacere a cadrului natural se pastreaza starea initiala a zonei. Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi protecţie a mediului.

Prin certificatul de urbanism nr. 1052 din 31.05.2022 nu sunt interdictii de construire si zona nu se incadreaza in zona protejata si zona dispune de retele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale).

### Pentru realizarea obiectivului de investitii Parc panouri fovoltaice – Port Constanta se prevad urmatoarele :

- Structura panouri fotovoltaice

Panourile fotovoltaice vor fi comandate la producător şi vor fi amplasate pe o

structură metalică de rezistentă.

Toate părţile metalice ale sistemului vor fi zincate si vopsite si conectate la sistemul

de legare la pământ.

Structura metalica se va realiza demontabila in eventualitatea reamenajarii/inlocuiri panourilor fotovoltaice.

- Sistem de fundare

Solutiile de fundare au la baza un studiu geotehnic preliminar de tip aviz geotehnic ce se elaboreaza pentru faza SF si care a recomandat:

- Fundatii izolate pe perna de balast/piatra sparta minim 50 cm;

- Fundatii tip tija screw ancorate in coloane locale de balast stabilizat cu ciment. Adancimea acestor coloane fiind de circa 2-2,5m;

- Combinatii pe zone ale celor doua sisteme de fundare nominalizate mai sus;

Solutia finala optima se va baza pe intocmirea unui studiu geotehnic de detaliu realizat de executant inainte de inceperea lucrarilor.

Varianta de fixare la sol a structurilor panourilor va fi aleasa si in urma unei analize

cost-beneficiu - siguranta in exploatare, care va avea in vedere:

- caracteristicile geologice ale terenului de fundare;

- contaminarea cu resturi vegetale, gunoi, si fragmente de constructii

-caracteristicile panourilor si modalitatile de fixare ale acestora la sol.

Fundatiile si structura metalica se vor dimensiona la solicitarile induse de panouri -

greutate, vant, zapada si seism.

- Amenajare teren

Amplasamentul parcului fotovoltaic a fost ales astfel incat sa nu fie necesare lucrari

de sistematizare verticala de dimensiuni importante .

Amenajarea terenului se va face prin pante si sisteme de colectare a apelor pluviale care vor fi dirijate spre sistemul de canalizare al zonei.

Lucrarile de amenajare teren vor fi reduse, avandu-se in vedere ca terenul este

relativ plan si nu necesita lucrari importante de sapatura sau umplutura, lucrarile se

rezuma la defrisari locale de arbori si arbusti, si la sapaturi sau umpluturi locale

deasemenea de mici dimensiuni.

Datorita naturii terenului pe suprafata de sprijin a panourilor fotovoltaice (circa 50% din suprafata parcului) se va proceda la decaparea stratului de pamant necorespunzator pe o grosime de strat de 0,30 m, si inlocuirea acestuia cu pamant bun, pamant ce va fi compactat.

La finalul lucrarilor de constructii-montaj suprafetele de teren afectate de lucrari

vor fi acoperite cu strat vegetal in grosime de circa 10 cm.

- Drumuri de acces in parc fotovoltaic.

Pentru accesul in incinta parcului a utilajelor de intretinere sau interventie se va

executa un tronson de drum cu latimea de 3,50 m cu imbracaminte din macadam pe

fundatie din balast compactat. La intrarea in incinta parcului drumul interioar se va

racorda cu drumul din exteriorul incintei cu raze de 8,00-10,00 m. La capatul opus intrarii tronsonul de aliniament al drumului va fi prevazut cu teu de intoarcere sau bucle de intoarcere, pentru utilajele ce pot circula in incinta parcului.

In dreptul containerelor ce contin unitatile de transformare se va realiza o largire a

zonei carosabile la 7,00 m si la capetele containerului sunt prevazute cate un tronson de carosabil de lungime egala cu latimea containerului.

Zona de largire a carosabilului din vecinatatea containerelor va asigura spatiul

necesar intalnirii a doua vehicule venite din sens contrar.

- Imprejmuire parcului

Imprejmuirea metalica a parcului fotovoltaic se va realiza din panouri de plasa

zincata, montate pe stalpi realizati din teava zincata, inglobati in fundatii din beton armat

monolit Pe intreg perimetrull se vor prevedea contravantuiri pentru a asigura o sustinere

a gardului. De asemenea se vor prevedea contravantuiri suplimentare la colturi sau la

schimbari de directii ale gardului Poarta de acces in parc va avea deschiderea de 6,0 m

intre ax stalpi si se va procura gata confectionate.

La partea superioara a panourilor din plasa zincata se vor prevedea 2 randuri

de sarma ghimpata.

- Lucrari de instalatii

Din punct de vedere instalatii aferente constructiilor avand in vedere ca in cadrul

parcului sunt amplasate doar posturi de transformare complet echipate si cablate acestea vor fi prevazute cu toate instalatiile necesare ( iluminat, prize, climatizare etc)

- Refacerea cadrului natural

La finalul lucrărilor de construcţii-montaj se va proceda la reacoperirea cu pământ

vegetal a întregii platforme a parcului, libera de obiectele de constructii, însoţită de lucrări de nivelare semănare şi udare a gazonului.

Lucrarea are ca scop atât fixarea solului cat si ameliorarea impactului vizual

asupra obiectivului energetic.

Dupa executia lucrarilor, pe toata perioada de functionare a instalatiei fotovoltaice se va asigura urmarirea comportarii in timp a lucrarilor de catre personal calificat atat in ceea ce priveste instalatia cat si a zonei amenajate.

Modul de asigurare a utilitaţilor

Alimentarea cu apa – Nu este cazul

Evacuarea apelor uzate – Nu este cazul

Asigurarea apei tehnologice – Nu este cazul

Asigurarea agentului termic – Nu este cazul

- Concluzii si masuri Expertiza tehnica privind amplasarea centralei electrice fotovoltaice in incinta Portului Constanta realizata de firma SC BEMEL AG SRL

Sistemele de amplasare si sustinere a panourilor solare pot avea in conditiile alegerii unei baterii maxime de 32 de panouri o greutate de 115 kg pe fiecare punct de sprijin, la care se adauga greutatea zapezii, apoximativ 47 kg pe fiecare punct de sprijin. In aceste conditii, greutatea intregului sistem de panouri fotovoltaice este distribuita uniform pe intregul depozit, iar greutatea lor este considerata insignifianta in comparatie cu greutatea martorilor folositi pentru monitorizarea tasarii in timp. Dupa implementarea solutiei de fundare propusa, care implica utilizarea fundatiilor izolante la suprafata confectionate din beton, este de asteptat ca tasarile rezultate sa fie neglijabile. Asta insemna ca nu vor fi modificari semnificative din punct de vedere al tasarilor terenului, garantand astfel stabilitatea si integritatea sa pe termen lung. In acelasi timp, stratul de geomembrana, care are rolul de a impermeabiliza depozitul, este protejat si nu va fi afectat in timpul exploatarii in timp a sistemului de panoui fotovoltaice. Este important de subliniat ca, deoarece nu se face interventie asupra stratului de protectie al depozitului de deseuri, nici unul din sistemele de drenare a leviagatului sau instalatiile de colectare si evacuare a gazului de depozit nu va fi afectat sau compromis. Astfel, integritatea infrastucturii existente va fi mentinuta in conditii optime pe parcursul utilizarii sistemului fotovoltaic.

Se va acorda o atentie deosebita in depozitarea planului sistemului de panouri fotovoltaice astfel incat sa se pastreze accesul neingradit la sistemele de monitorizare a tasarii, la puturi si la forajele existente pe teren.

In urma implementarii sistemului de panouri fotovoltaice, este important de mentionat ca buna desfasurare a activitatilor de monitorizare post-inchidere a depozitului nu va fi afectata sau interferata. Cu alte cuvinte, acest sistem fotovoltaic nu va impune obstacole sau blocaje in calea procesului de monitorizare ulterioara a depozitului, asigurandu-se astfel continuarea neingradita a acestor activitati esentiale pentru protectia mediului si gestionarea corecta a depozitului de deseuri.

Dupa efectuarea analizalor si calculelor necesare pentru implementarea proiectului propus in cadrul temei de arhitectura, se poate concluziona cu incredre ca rezistenta si stabilitatea depozitului de deseuri analizat nu vor fi afectate negativ. In plus, infrastuctura existenta necesara functionarii corespunzatoare a depozitului nu va fi afectata in niciun fel.

Aceasta concluzie se bazeaza pe evaluarile amanuntite efectuate in prezenta expertiza tehnica, tinand cont de toate aspectele tehnice si structurale relevante. Prin urmare, este de asteptat ca depozitul de deseuri sa ramana stabil, fara riscuri majore sau pertubari in urma implementarii sistemului de panouri fotovoltaice.

Lucrarile de executie se vor realiza in baza unui proiect tehnic care sa tina cont de recomandarile si concluziile prezentei expertize.

Adoptarea in faza de proiectare a unor rezolvari, care nu sunt conforme concluziilor si recomandarilor prezentei expertize si ale proiectului de executie avizat de expert, nu agajeaza raspunderea expertului si a inginerului proiectant.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului

Parcul fotovoltaic din incinta Portului Constanța se va construi în incinta Portului Constanța, oraș Constanța, județul Constanța, pe o suprafață de teren de aprox. 11 ha, format dintr-o parcela cu forma poligonală neregulată, identificat prin numarul cadastral 222953 (Rampa de deșeuri Poarta 6)

Instalația solară fotovoltaică a fost proiectata să fie amplasată pe terenul concesionat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii  către Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta.

Accesul la amplasament se face dinspre municipiul Constanța pe Bulevardul 1 Mai Vechi, Prelungirea Traian și mai apoi pe Șoseaua Portului Constanța amplasată în partea de est a parcelelor.

Terenul are o suprafata disponbila de aproximativ 11 ha, este in intravilan, nu este inclus in circuitul agricol si este liber de construcții.

Bilanţul teritorial

Suprafata totala a terenului este de 110200 mp

Suprafata construita (cladiri) este de: 0,00 mp

- Atenuarea schimbarilor climatice

Centrala electrica fotovoltaica nu va emite dioxid de carbon, protoxid de azot, metan sau orice alt GES. Realizarea acestui obiectiv implică reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030, astfel cum a confirmat Consiliul European în decembrie 2020. Acest lucru necesită, la rândul său, ponderi semnificativ mai mari ale surselor regenerabile de energie într-un sistem energetic integrat.

Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenului care ar putea creste emisiile si nu implica alte activitati (ex: impaduriri) care pot actiona ca absorbanti de emisii.

Centrala electrica fotovoltaica se va construii in scopul utilizarii energiei regenerabile produsa de panourile fotovoltaice si va fi folosita in scopul asigurarii a unui parti din consumul Portului Constanta de energie electrica.

Proiectul propus nu va determnina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale sau a transportului de marfa.

- Adaptarea la schimbarile climatice

Având în vedere faptul cǎ mǎsura privind investițiile în noi capacitǎți pentru producția de electricitate din surse regenerabile (eolian și solar) sprijinǎ cu un coeficient de 100% obiectivul privind atenuarea schimbǎrilor climatice, se considerǎ îndeplinit principiul DNSH pentru acest obiectiv de mediu.

Pactul verde european stabilește obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050 într-un mod care să contribuie la economia, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa. Realizarea acestui obiectiv implică reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030, astfel cum a confirmat Consiliul European în decembrie 2020. Acest lucru necesită, la rândul său, ponderi semnificativ mai mari ale surselor regenerabile de energie într-un sistem energetic integrat.

Proiectul Centralei electrice fotovoltaice nu duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie a proiectului;
Principalele surse de poluare a apei ce pot aparea pe perioada de executie a proiectului, pot fi:
- scurgerea accidentala a apelor menajere;
- depozitarea necontrolata a materialelor si a deseurilor de constructii, apele pluviale pot antrena materiale dislocate ducand la cresterea cantitatii de materii in suspensie in apa.
- Modificarea regimului de scurgere a apelor meteorice cazute pe amplasament;
In perioada de exploatare:
- Apele uzate menajere rezultate vor fi colectate intr-o fosa septică vidanjabila/ecologica. Vidanjarea acesteia se va face periodic cu auspeciale specializate .

Masuri de reducere a riscului:
Pe perioada de executie a proiectului:
- va fi prevazut in cadrul organizarii de santier WC-uri ecologice, etans care vor fi
descarcate periodic de catre societati autorizate;
- se vor amenaja spatii de depozitare temporare a deseurilor, in conformitate cu
reglementarile in vigoare;
- deseurilor vor fi preluate de catre firme specializate;
- pe amplasament se va asigura material absorbant pentru a intervenii imediat in
cazul unei poluarii accidentale cu combustibil/ulei de la mașini și utilaje;
- reducerea la minim a interventiilor constructive care ar putea duce la modificari
ale nivelului freatic.
Perioada de functionare:
- In procesul de generare a energiei electrice prin intermediul panourilor fotovoltaice nu se utilizeaza apa tehnologica si nu rezulta apa uzata tehnologica.
- Se va utiliza o fosa septica ecologica pentru apele menajere, aceasta va fi vidanjata periodic

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de executie a proiectului:
Utilajele și mijloacele de transport vor degaja pulberi și gaze de ardere, dar la concentratii foarte mici, dispersia in atmosfera facandu-se imediat,fara a polua mediul din zona santierului și din zonele învecinate.
In perioada de exploatare:
Nu exista surse de poluare pentru aer.
Masuri de reducere a riscului:
Nu sunt prevazute instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă
și nu sunt necesare.
Măsuri pentru reducerea poluarii arerului:
- Întreținerea utilajelor, reparațiile acestora se vor face periodic, vor avea reviziile tehnice facute la timp.
- În principal se vor folosi echipamente și utilaje performante care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.
- Impunerea unor limite de viteza;
- Utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

c1. sursele de zgomot și de vibrații
In perioada de executie a proiectului
Procesele tehnologice de executie a parcului fotovoltaic implica folosirea unor utilaje cu functii specifice, care pot fi grupate in doua categorii de zgomot:
Zgomotul din fronturile de lucru produs de functionarea utilajelor de constructii
(utilizate la realizarea fundatiilor etc);
Circulatia vehiculelor grele care transporta materialele necesare executiei lucrarilor si partilor componente ale parcului fotovoltaic;
In perioada de exploatare:
Riscul de poluare dat de zgomot si vibratii este inexistent

c2. amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Principalele masuri de reducere a impactului produs de zgomot in etapa de
construire al proiectului sunt:
Identificarea unor solutii optime privind accesul utilajelor de lucru spre amplasament in vederea diminuarii tranzitului acestora prin localitati;

Evitarea deplasarii vehiculelor inspre/dinspre amplasament in orele de varf;
Nederularea lucrarilor de constructii in timpul noptii;

d) protecția împotriva radiațiilor:

d1. sursele de radiații
Realizarea proiectului nu necesita utilizarea materialelor radioactive.
d2. amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor
Realizarea proiectului nu necesită utilizarea de materiale radioactive, nu sunt necesare amenajari şi dotări pentru protecţia împotriva radiațiilor.

e) protecția solului și a subsolului:

e1. sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime
Solul reprezintă factorul de mediu cel mai afectat în cazul implementării unui astfel de obiectiv, prin prisma înlăturarii stratului de sol de pe terenul afferent ancorării panourilor fotovoltaice, a drumurilor de acces şi a canalului de transmitere a energiei către SEN, ce implică diminuarea rezervei de humus acumulată de-a lungul a mii şi sute de mii de ani, precum şi afectarea biodiversităţii pe terenurile învecinate şi modificarea regimului de scurgere a apelor subterane
In perioada de executie a proiectului exista posibilitatea aparitiei unor surse de
poluare, cum ar fi:
- depozitarea necontrolata a unor deşeuri direct pe sol;
În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic sursele potentiale de poluare
asolului si subsolului pot fi:
- scurgeri accidentale de produse petroliere de la vehiculele folosite pentru mentenanta si intretinerea parcului fotovoltaic;

e2. lucrări și dotări pentru protecția solului și a subsolului
Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului:
- Reducerea la minim a suprafetelor destinate organizarii de santier si a constructiilor;
- Refacerea, acolo unde este posibil, a invelisului de sol vegetal pe suprafetele afectate de activitatea de santier;

- Stabilirea spatiilor de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare
- Asigurarea existentei pe amplasament a materialuluia bsorbant in caz de poluare accidentala;
- Utilizarea de vehicule si utilaje aflate in stare buna de functionare, cu revizia tehnica efectuata;
- Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face cu grija, folosind pompe de combustibil;
- Nu se va face schimbul de ulei pe amplasament.
- Colectarea selectiva a deseurilor rezultate în urma execuției lucrarilor și evacuarea în funcție de natura lor pentru eliminare sau valorificare către societați autorizate, ținand cont de prevederile legislației în vigoare
Conform cele menționate anterior, impactul global asupra solului și subsolului pentru perioada de realizare a investiției, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

f1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Realizarea lucrarilor proiectate nu va afecta areale sensibile. Zona de amplasare a lucrarilor proiectate nu se suprapune cu areale sensibile (situri/ari protejate)
f2. lucrări, dotări și măsuri pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate
Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

g1. identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele
În ceea ce priveşte protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public, trebuie menţionat faptul că amplasamentul proiectului propus se află în afara zonelor
locuite. 
Nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restricție.

g2. lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public
Nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu
va depasi zgomotul fondului urban si neexistând emisii de poluanti peste limitele
admise.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunară a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratarii si transportului, reciclarii și depozitării definitive a deseurilor.
Materialele rezultate ca urmare a decopertarii si amenajarii tereului pot fi :
pamant, resturi vegetale.
In timpul executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (pămant, lemn, deseuri de constructii).
Gestionarea (colectarea, transportul si eliminarea) deseurilor rezultate se va face prin
grija constructorului conform legislatiei in vigoare.

h1. lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile
legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

După terminarea lucrărilor, constructorul va asigura curaţenia spaţiilor de desfăşurare a activităţilor. Materialul rezultat și ne reutilizat va fi evacuat de pe amplasament.

Deseuri generate in perioada de functionare
- Pot aparea cantitati mici de deseuri doar in perioadele de mentenata si intretinere.
Intervenţiile majore la instalaţii se fac în mod planificat, în perioada programata

h2. programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate
Deseurile menajere generate în locația șantierului vor fi colectate și evacuate în
condiții sigure, colectarea se va face în pubele speciale.
Intervenţiile majore la instalaţii se fac în mod planificat, în perioada programata.
La sfârşitul perioadelor de intervenţie, toate deşeurile rezultate din activităţile de
întreţinere/ mentenanta sunt evacuate din incintă (prin depozitare la rampe de deşeuri sau prin valorificare, după caz) va fi incheiat contract cu firme specializate.
Vor fi pastrate evidențe cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile
OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin
legea nr. 456/2001).
Deseurile solide rezultate în urma realizării proiectului, vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Se vor utiliza la nivelarea terenului sau se vor elimina la depozitul de desuri solide al localitatii.
Solul vegetal va fi manevrat și depozitat separat astfel incat sa poata fi folosit la
acoperire și revegetare.

h3. planul de gestionare a deșeurilor
Anteprenorul va întocmi un Plan de management al deşeurilor ce va urmări:
- reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi diminuarea cantităţii de deşeuri

- colectarea selectivă, reciclarea/valorificarea deşeurilor şi depozitarea acestora
în condiţii de siguranţă;
- colectarea selectivă a deşeurilor să se facă, în containere etichetate corespunzător şi amplasate pe platforme special amenajate în interiorul organizării de şantier;
- toate deşeurile reciclabile să fie valorificate;
- transportul deşeurilor menajere şi a deşeurilor inerte să se realizeze prin intermediul unei firme specializate la cel mai apropiat depozit de deşeuri inerte;
- depozitarea deşeurile să nu se facă în apropierea cursurilor de apă sau în apropierea ariilor protejate;
- apele uzate de la toaleta ecologică vor fi vidanjate.
Toate deseurile vor fi gestionate conform prevederilor Legii 211/2011 privind gestiunea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum se observa si din tabelul de mai sus, respectiv spatii de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare; eliminarea/valorificarea deseurilor se va realiza prin firme specializate si acreditate, evitandu-se stocarea deseurilor pe amplasament pe perioade lungi de timp.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Nu sunt necesare dotări sau măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Proiectul nu se încadreaza în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Pentru organizarea de șantier se vor amplasa containere pentru deșeurile rezultate din această activitate și se va realiza un contract pentru toată durata organizării de șantier cu o firmă specializată de salubritate.

Ofertantul își va realiza propria organizare de santier în conformitate cu legislația în vigoare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La finalul lucrărilor de construcţii-montaj se va proceda la reacoperirea cu pământ vegetal a întregii platforme a parcului, libera de obiectele de constructii, însoţită de lucrări de nivelare semănare şi udare a gazonului.

Lucrarea are ca scop atât fixarea solului cat si ameliorarea impactului vizual asupra obiectivului energetic.

XII. Anexe :

Anexa A – Certificat de urbanism nr 1052………….................................................... 7 pag.

Anexa B -  Extras CF 257160……………................................................................. 129 pag

Anexa C – Plan de amplasare in zona….. ……………………………………………..…1 pag.

Anexa D – Vedere in plan CEF Port Constanta........................................................... 1 pag

Anexa E –Grafic esalonare lucrari…………..……………………………………………...1 pag.

Anexa F – Plan de situatie drum interior……….………………………………………….1 pag.

Proiectant,

ing. Cristian Bratu

Contact:

Ing. Cristian Bratu

Energy Technologies & Systems SRL

M +40 730 266 145

cristian.bratu@ed-c.ro