MEMORIU DE PREZENTARE

Necesar obtinerii

ACORDULUI DE MEDIU

## DESFIINTARE IMOBILE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11 – CONSTRUCTII ANEXE

Baza de receptie cerealiera Cernavoda "A", oras Cernavoda,

jud. Constanta

## BENEFICIAR: S.C. CRAMA NOBLESSE S.R.L.

.

PROIECTANT ARHITECTURA:

S.C. PRIMARY DESIGN S.R.L.

FOAIE  DE  PREZENTARE

Denumire proiect: 	“ DESFIINTARE IMOBILE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11 – CONSTRUCTII ANEXE”

Amplasament: 	Baza de receptie cerealiera Cernavoda "A", oras Cernavoda,

jud. Constanta

Proiectant arhitectura: S.C. PRIMARY DESIGN S.R.L.

Str. Pescarilor nr. 90, parter, biroul 2, oras Ovidiu

Beneficiar: 		S.C. CRAMA NOBLESSE S.R.L.

Acest Memoriu de prezentare necersar pentru obtinerea Acordului de Mediu pentru proiectul “DESFIINTARE IMOBILE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11 – CONSTRUCTII ANEXE”  a fost realizat in conformitate cu Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, Anexa nr. 5  la metodologie – Continutul-cadru al memoriului de prezentare.

# Denumirea proiectului

# “ DESFIINTARE IMOBILE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11 – CONSTRUCTII ANEXE”

# Titular-   S.C. CRAMA NOBLESSE S.R.L.

- Adresa: Jud. Constanta, Mun. Constanta, str. Interioara nr. 3, birou comercial C2, etaj 1

- Reprezentant: Mihale Florian

- Tel: 0721 543 215

# Descrierea proiectului

Obeictul acestei documentatii este desfiintarea constructiilor si a instalatiilor nefunctionale existente pe amplasamentul de pe raza orasului Cernavoda, fosta Baza de receptie cerealiera Cernavoda „A” .

Lucrarile de demolare vor fi executate in vederea eliberarii amplasamentului pentru noi destinatii.

Inaintea inceperii lucrarilor de demolare, in prima faza, este necesara curatirea partiala de buruieni, arbusti a incintei, deoarece prezenta acestora ingreuneaza procesul de demolare a obiectivelor degradate.

Lucrarile de demolare vor cuprinde urmatoarele operatiuni:

- deconectarea de la reteaua de energie electrica, a constructiilor prevazute pentru demolare;

- demolarea constructiilor vizate;

- dezafectarea retelelor de alimentare cu apa;

- transportul molozului catre spatii special amenajate si predarea materialului valorificabil.

Desfiintarea constructiilor se va face cu respectarea prevederilor cuprinse in „Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor” indicativ NP 55-88 si „Ghid privind executarea lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat” indicativ GE 022-1997.

1. Oportunitatea investitiei

Sub aspect administrativ-teritorila, perimetrul analizat, se afla in intravilanul orasului Cernavoda, pe teritoriul judetului Constanta.

Conform datelor disponibile, suprafata ocupata este de 27 166.1	7mp.

Obiectivul analizat se invecineaza cu :

- La Nord - I.A.S. CERNAVODA (vie);

- La Sud - I.A.S. CERNAVODA (vie);

- La Est - I.A.S. CERNAVODA (vie);

- La Vest – Drum pietruit.

Terenul este proprietatea S.C. CRAMA NOBLESSE S.R.L.

Constructiile au avut functiuni specifice activitatii desfasurate in incinta, precum : magazii cereale, atelier, grajd.

In prezent activitatea obiectivelor este sistata, cladirile prezentand semne reale de degradare majora.

Dezafectarea obiectivelor se va realiza de catre societati specializate privind demolarea constructiilor si instalatiilor aferente.

Astfel, se doreste, prin desfiintarea controlata a amplasamentelor, care nu mai indeplinesc normele tehnice in vigoare, alinierea la directivele europene privind protectia mediului si indeplinirea tuturol obligatiilor de mediu. In zonele afectate de lucrarile de desfiintare, demontare si demolare, se va reface terenul prin acoperirea gropilor de lucru sau a santurilor deschise.

- Descrierea obiectivului de investitii

BILANT TERITORIAL

| SUPRAFATA TERENULUI 27 166.17mp-conform masuratorilor |
| --- |
| SUPRAFETE | EXISTENT | PROPUS pentru demolare | REZULTAT |
| Suprafata construita | 7 215.59 mp | 5 366.07 mp | 1 849.52 mp |
| Suprafata desfasurata | 7 215.59 mp | 5 366.07 mp | 1 849.52 mp |
| P.O.T. | 26.56 % |  | 6.80 % |
| C.U.T. | 0.26 |  | 0.068 |

Din punct de vedere cadastral, cladirile sunt numerotate de la C1 la C11. Din cele 11 constructii existente pe teren, C7 si C8 se vor pastra, defiintarea lor urmand a face obiectul unei alte documentatii.

| Cladirea | Elemente de identificare |
| --- | --- |
| C1 - Magazie | Nivel = Parter; Sc = 19.66mp; Sd=19.66mp; Cladire din chirpic, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C2 – Magazie | Nivel = Parter; Sc = 8.34mp; Sd=8.34mp; Cladire din chirpic, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C3 – Grajd | Nivel = Parter; Sc = 123.48mp; Sd=123.48mp; Cladire din chirpic, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C5 – Magazie | Nivel = Parter; Sc = 924.76mp; Sd=924.76mp; Cladire din BCA si lemn, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C6 – Magazie | Nivel = Parter; Sc = 924.76mp; Sd=924.76mp; Cladire din BCA si lemn, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C7 – Magazie | Nivel = Parter; Sc = 924.76mp; Sd=924.76mp; Cladire din BCA si lemn, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C8 – Magazie | Nivel = Parter; Sc = 924.76mp; Sd=924.76mp; Cladire din BCA si lemn, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C9 – Magazie | Nivel = Parter; Sc = 924.76mp; Sd=924.76mp; Cladire din BCA si lemn, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C10 – Magazie | Nivel = Parter; Sc = 924.76mp; Sd=924.76mp; Cladire din BCA si lemn, acoperita cu placi ondulate azbociment |
| C11 – Atelier | Nivel = Parter; Sc = 590.48mp; Sd=590.48mp; Cladire din BCA si lemn, acoperita cu placi ondulate azbociment |

- in interior cladirile sunt dezafectate, neexistand obiecte sanitare, tevi sau radiatore pentru incalizre, instalatii electrice.

- Descrierea lucrarilor de demolare

Lucrarile de demolare proiectate vizeaza constructiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C10, C11. Aceste constructii sunt debransate de la retelele de utilitati. Toate constructiile au regim de inaltime parter, in consecinta operatiunile de demolare nu necesita mijloace mecanice deosebite sau utilaje grele.

In aceasta faza corpurile de cladire C7 si C8 nu fac obiectul lucrarilor de demolare.

Activitatea de demolarea se va desfasura in urmatoarele etape:

- Etapa de organizare de santier.

Cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii utilajelor, stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor ( birou diriginte de santier, magazie, paza, closete ecologice, etc.)

- Etapa de demolare.

Aceasta se refera la perioada de timp aferenta demolarii propriu-zise si include totalitatea operatiunilor de natura sa transforme actuala reprezentare a amplasamentului continand constructii supraterane si amenajari in aer liber. Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate de la demolare cu luarea masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu si predarea materialelor valorificabile ( metal, lemn).

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a trenurilor adiacente.

Activitatea se va desfasura in urmatoarele directii principale:

- demolarea constructiilor din beton si zidarie;

- demolarea tuturor anexelor;

- demolarea imprejmuirilor interioare;

- transportul molozului catre spatii special amenajate si predarea materialului valorificabil.

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare a structurii, marcandu-se eventualele fisuri. Se vor identifica elementele de legatura si se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare. Structurile includ acoperis, pereti, tamplarie, elemente din beton simplu sau armat, resturi tevi instalatii pozate ingropat.

Se va demola doar partea supraterana a constructiilor. Structura se va demola in ordine inversa construirii acesteia ( pornind de la planeu la parter).

Elementele structurale metalice sau din beton armat se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartearea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.

Se va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata, iar la punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea partilor componente ale cladirii trebuie astfel executata incat demolarea unei parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element. Se va tine cont a se folosi plasa antipraf si tot pentru a evita praful, cladirea (pe portiuni) poate fi stropita cu apa.

In cazul unui front mic de lucru sau al  unei rezistente si stabilitati insuficiente a elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale constructiei si care, in etapa respectiva, nu se demoleaza inca.

Concret, operatiunile de demolare se vor succeda in urmatoarea ordinde:

- desfacerea invelitoarei si a sarpantei cu atentie pentru a se evita producerea de accidente, avand in vedere gradul de deteriorare al constructiilor;

- odata cu desfacerea sarpantei de sus in jos, se va urmari sa nu se produca prabusiri ale acesteia prin slabirea unor reazeme sau contravantuiri. De asemenea, in paralel cu sarpanta, se va desface si zidaria de la calcan, care va fi sustinuta pentru a nu ramane un perete inalt, liber, care se poate prabusi. Resturile ce nu pot fi utilizate ( moratrul si corburile de zidarie) se vor transporta cu containere speciale la spatiile special amenajate si autorizate;

- Se va desface tamplaria exterioara si interioara;

- La planseele din lemn se desprinde plasa de rabit sau trestia, apoi se desfac simcile de la partea inferioara a grinzilor de lemn;

- Se desface tavanul orb dintre grinzile planseului (laturoaie pe sipci) atent deoarece va cadea umplutura  de deasupra. Se va proceda la sortarea materialului pentru folosire ca lemn de foc. Umplutura se depoziteaza in containere speciale transportandu-se catre spatiile special amenajate si autorizate;

- Se scot grinzile planseului;

- Se trece la desfacerea zidurilor, de sus in jos pe toata suprafata constructiei, evitandu-se lasarea de zone inalte care se pot prabusi.

- Etapa de inchidere

Aceasta etapa se refera la finalizarea lucrarilor de demolare si pregatirea terenului.

- retragerea utilajelor specifice activitatii de demolare;

- verificarea conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;

- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea utilizarii acestuia pentru activitati ulterioare.

Masuri ce trebuie luate si intructiunile de lucru in vederea dezafectarii instalatiilor si utilajelor tehnologige sunt urmatoarele:

- zona de lucru va fi delimitate;

- se va instrui personalul executant asupra pericolului si a masurilor de prevenire si sitingere a incendiilor cat si a masurilor de protectia muncii;

- se vor scoate de sub tensiune eventualii consumatori de energie electrica din incinta.

Inceperea lucrarilor nu este admisa decat dupa luarea tututror masurilor de siguranta si verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societatii ce executat aceste lucrari.

In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca (SSM) in vigoare.

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de desfiintare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii cladirilor, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.

Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul pentru depozitarea temporara a molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca molozul sa fie predat catre spatiile special amenajate si autorizate.

## III. Surse de poluanţi si protectia factorilor de mediu

III.1. Protecţia calitatii apelor

Datorita dotarilor si specificului obiectivelor, nu rezulta ape uzate.

In etappa de dezafectare, principalul aspect ce trenbuie analizate se refera la tehnologia de executie a lucrarilor si la masurile adoptate in incinta organizarii de santier.

In scopul reducerii/eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri:

- pentru stocarea deseurilor periculoase (azbociment, materiale bituminoase) se vor folosi recipienti etansi.

- aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale care includ:

    - delimitarea zonelor de depozitare temporara pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor si pentru deseurile menajere;

    - operatiile de intretinere a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii cu dotari adecvate;

    - orice materiale sau depuneri in zona canalizarii, datorate lucrarilor de demolare vor fi indepartate imediat pentru a se evita obturarea acesteia.

III.2. Protecţia aerului

Din punct de vederea al impactului asupra calitatii atmosferei singurele activitati care se constituie in surse de impurificare sunt cele legate de demolarea cladirilor, si anume praful, precum si noxele provenite de la utilajele necesare in activitatea de demolare.

Pentru perioada de dezafectare, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti:

- intretinerea corespunzatoare a aechipamentelor utilizate in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire;

- reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;

- curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului;

III.3. Protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor

In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putea fi reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea.

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Zgomotul si vibratiile produse de functionarea echipamentelor si utilajelor vor inregistra valori intre 75 si 90 dB. Nu se vor executa lucrari de demolare in timpul noptii.

Mentionam ca impactul zgomotului se va manifesta pe peroada limitata , de circa 4 saptamani.

III.4. Protecţia impotriva radiaţiilor

Activitatea de demolare si dezafectarea structurilor existente, nu va genera radiatii electromagnetice, radiatii ionizante si nici poluare biologica

III.5. Protecţia solului si a subsolului

Pe amplasament nu au fost identificate urme de poluare din activitatile desfasurate in timpul functionarii. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica instalatiile si caminele.

In cazul unor poluari accidentale (scurgeri de motorina, uleiuri de la intretinerea utilajelor), pamantul contaminat va fi excavat si preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de catre firme autorizate.

Pe durata de executie a lucrarilor de demolare, sursele de poluare a solului ar putea fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea pe amplasament si scurgerile de carburanti/uleiuri de la utilaje.

Deseurile generate in urma activitatii de demolare vor fi depozitate pe sorturi (ex: azbociment, materiale bituminoase) in recipienti etansi si vor fi predate agentilor economici autorizati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare).

Prin tehnologiile de demontare si dezafectare prevazute ne se vor evacua ape uzate la suprafata solului sau in subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau substante periculoase direct pe sol, deci nu exista surse continue de poluare a solului.

Pentru evitarea unei poluari acceidentale a solulul, se recomanda ca evacuarea deseurilor rezultate din demolare, sa fie efectuata progresiv.

Masuri propuse pentru protectia solului si a subsolului:

- accesul auto si parcarea pe suprafetele prevazute pentru aceasta destinatie;

- zone amenajate pentru depozitarea deseurilor prin impermeabilizarea suprafetelor utilizate si asigurarea impotriva imprasiterii;

III.6. Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice

Obiectivul supus demolarii reprezinta delimitata ce va fi securizata pe perioada lucrarilor. Ca urmare, se considera ca populatia, fauna, flora, peisajul si interrelatiile dintre acesti factori nu vor fi afectate prin lucrarile de demolare.

Impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru ecosistemele terestre.

III.7. Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Lucrarile propuse au in vedere aducerea terenului la starea : curat si eventual nivelat, lasandu-se pregatit pentru noi constructii.

Cele mai apropiate zone rezidentiale sunt situate la distante mari, nefiinda afectate de lucrarile propuse.

In zona amplasamentului nu sunt identificate situri arheologice.

III.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In perioada executarii lucrarilor de constructie se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

| Codul | Denumirea deseului |
| --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 01 | Lemn |
| 17 04 05 | Fier si otel |
| 17 04 11 | Cabluri altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 |
| 17 06 04 | Materiale izolante altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 |
| 17 06 05* | Materiale de constructii cu continut de azbest |

17 01 – Beton, caramizi , BCA rezultate in urma demolarii constructiilor;

17 02 01 – Lemn rezultat in urma demolarii sarpantelor si tamplariei cladirilor. Acest material poate fi valorificat exclusiv ca lemn de foc.

17 04 05 – fier si otel rezultat in urma demolarii cladirilor – armaturi din betoane;

17 04 11 – cabluri , altele decat cele specificate la 17 04 10  - rezultat ein urma dezafectarii retelelor electrice;

17 06 04 - Materiale izolante altele decat cele specificate la  17 06 01 si 17 06 03 – rezultate in urma demolarii cladirilor cu hidroizolatii din carton bitumat.

17 06 05* - Materiale de constructii cu continut de azbest rezultate in urma demolarii cladirilor cu invelitori din azbociment.

Din acestea, posibile deseuri valorificabile sunt: blocurile de BCA din zidarie, lemnul, fierul si otelul.

Deseurile periculoase (azbociment, materiale bituminoase) vor fi colectate si predate unitatilor autorizate pentru eliminare.

Deseurile nepericuloase rezultate din molozuri, care nu pot fi valorificate vor fi eliminate in depozite autorizate, iar materialele valorificabile vor fi predate catre agentii economici autorizati pentru astfel de activitati.

Depozitarea deseurilor in spatii special amenajate cade exclusiv in sarcina executantului.

In timpul executiei lucrarilor, executantul raspunde in fata organelor si organismelor competente de depoiztarea legala (selectiva) a deseurilor si materialelor rezultate din demolare.

III.9. Gospodarirea substanţelor toxice si periculoase

Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe durata demolarii va fi utilizat daor carburantul diesel pentru utilajele specifice utilizate.

Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasamente trebuie sa fie disponibile materiale absorbante (nisip, lopeti).

IV. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Executantul se supune legislatiei in vigoare pentru conservarea si protejarea mediului astfel :

- confoerm HG856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ;

- conform Ord. de urgenta a Guvernului privind regimul deseurilor nr. 78/2000 aprobat prin legea 426/2001, modificatasi completata cu Legea nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale recivlabile.

V. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva–cadru aer, Directiva–cadru a deseurilor etc)

Nu este cazul.

VI. Lucrari necesare organizarii de santier

Lucrarile de organizare de santier presupun urmatoarele:

- amplasarea santierului se face in incinta;

- se va semnaliza santierul corespunzator cu normele in vigoare pentru ca nicio persoana straina sa nu aiba acces in zona lucrarilor de demolare;

- se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitatilor personalului din santier: baraci, grupuri sanitare ecologice, etc.;

- se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deserivrea lucrarilor de demolare: magazii, imprejmuiri provizorii, panouri avertizare.

In timpul lucrarilor, santierul va fi aprovizionat atat cu apa necesara functionarii grupului sanitar cat si pentru consumul muncitorilor. Pentru grupul sanitare se recomanda aprovizionare cu apa in recipiente de plastic, refolosibile cu volumul de aproxmativ 1mc.

VII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitaţii, in masura in care aceste informaţii sunt disponibile

Dupa finalizarea lucrarilor de demolarea a constructiilor si de evacuare a deseurilor rezultate, daca se constata zone contaminate prin scurgeri accidentale cu produse petroliere de la utilaje, se vor preleva si analiza probe de sol, in vederea stabilirii masurilor optime pentru aducerea solului la starea initiala. In functie de rezultatele acestor probe, daca va fi cazul, se vor determina zonele, adancimea si volumul de sol contaminat care trebuie excavat.

In final se va reface trenul, daca este cazul.

VIII. Anexe – piese desenate

VIII.1. Planul de  incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie

A se vedea Planul de incadrare si Planul de situatie anexat prezentei documentatii.

VIII.2. Scheme-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii cu instalatiile de depoluare

Nu este cazul.

VIII.3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Nu este cazul.

IX. Evaluare adecvata

Nu este cazul.

Intocmit,

Arh. Alexandra Cocoş