- ANEXA NR. 5E -

MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI / MODIFICARII

  - Denumirea proiectului:

Denumire proiect : “CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”

Proprietar : S.C. REGIMEFITNESS S.R.L. cf. Contract de Constituire a Dreptului de Superficie

Adresa beneficiar : jud. Dambovita, com. Niculesti, sat.Ciocanari, nr. 299

Beneficiar :  S.C. REGIMEFITNESS S.R.L. persoana juridical romana, cu sediul social in comuna Niculesti, sat Ciocanari, cod postal 137331, nr. 299, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/1210/17.11.2020, CUI 433343150, in calitate de beneficiar al lucrarii

Reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: GHEORGHE ROBERTO – LAURENTIU

Amplasament : jud. Dambovita, com. Niculesti, sat Niculesti, str. DC 159, nr 1D, nr. Cad 71096

DATE SPECIFICE PROIECTULUI:

Beneficiarul, prin tema de proiectare solicită construirea unei spalatorii auto cu doua boxe si o camera tehnica.

Constructia va fi de tip structura metalica deschisa perimetral, autovehiculele vor intra in boxe, vor stationa pe durata de spalare si vor iesi din boxe tot pe unde au intrat.

Sursa de finanţare pentru obiectivul propus este: FONDURİ PROPRII.

Documentaţia pentru obţinerea Acordului AGENŢİEİ PROTECŢIEI MEDIULUI s-a întocmit conform Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 5E

AMPLASAMENT:

Terenul studiat se afla in intravilanul comunei Niculesti, jud. Dambovita, cu acces din DC 159,

si are urmatoarele vecinatati:

Categoria de folosinta : arabil

Suprafata teren = 6457,00 mp

Destinatie: intravilan (2000,00 mp ) si extravilan ( 4457,00 mp )

Forma : regulata in plan

Vecinatatile amplasamentului :

- N – ISLAZ COMUNAL - pe o distanta de 19,06 ml

- E – ION TITI - pe o distanta de 342,68 ml

- S – DE 40 - pe o distanta de 20,00 ml

- V – TUDOR STEFAN, TUDOR STAN - pe o distanta de 335,66 ml

Terenul are acces direct pe latura de S – DC 159

Constructii existente pe teren: 1 - Sala Finesse - cu suprafata construita de 210,00 mp si suprafata desfasurata de 210,00 mp

Constructii ce se demoleaza: -

Constructii propuse: 1 – Construire spalatorie auto.

REGIMUL JURIDIC :

Terenul este situat in intravilanul comunei Niculesti, in suprafata de 6457 mp, cu drept de folosinta a solicitantului conform Act notarial autentificat sub nr. 496/26.04.2023, intabulare drep de superficie.

Terenul nu se afla in zona de protectie monumente istorice, situri arhitecturale, nu sunt instituite alte restrictii.

Forma de proprietate teren proprietate private

REGIMUL ECONOMIC :

Categoria de folosinta : arabil, propunere curti constructii.

Destinatie: intravilan ( 2000 mp ) si extravilan ( 4457 mp ), functiunea dominanta fiind de construire locuinte si functiuni complementare conform PUG aprobat prin HCL nr. 15/2022

Propunere: Construire spalatorie auto.

REGIMUL TEHNIC :

Zona studiata are suprafata de 6457mp, din care 2000 mp in intravilan.

UTR 1-Li/IS, zona functiuni mixte: locuire, servicii, comert.

Utilizari admise:

- institutii, servicii si echipamente publice de nivel comunal

Utilizari interzise:

- functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 250 mp, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit, produc poluare;

-  activitati productive poluante, cu risc tehnologic, sau care sunt incomode pentru traficul general

- anexe pentru cresterea animalelor care intra sub incidenta normativelor de protectie sanitara si sanatatea populatiei;

Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- in cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cladiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplaseaza pe aliniament;

- in cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fata de aliniament se va respecta aliniamentul sau cel mult retragere de maxim 5m fata de acesta.

- in cazul loturilor de locuinte aflate la drumuri clasificate ( DN, DJ, DC) retragerea minima obligatorie se va face tinand cont de prev. OUG 43/1997.

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

- conf. Cod civil si normelor de protectie contra incendiilor, normelor de insorire si iluminat natural, de protectie contra zgomotului si nocivitatilor;

- distanta minima admisa de Codul civil este de 2 m intre fatadele cu ferestre si balcoane si limita proprietatii si de minim 0,60 m pentru fatade fara deschideri.

Amplasarea cladirilor in interiorul parcelei

- intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcela se recomanda o distanta minima egala cu 1/2 din inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu mai mica de 3,00 m, pentru a se permite intretinerea acestora, accesul mijlocelor de stingere a incendiilor, precum si a mijocelor de salvare.

Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului

POT = 50%; CUT = 1.50;

Utilitati existente in zona: retea apa si canalizare ( Compania de Apa Targoviste ), retea de energie electrica ( DEER – Sucursala Targoviste ), retea gaze naturale – Distrigaz Sud – Retele

Accesul catre imobil se face direct din comunal avand indicativul DC 159

SITUAŢIA PROPUSĂ:

Se propune amplasarea unei constructii pentru servicii –curatenie - spalatorie auto in regim de

autoservire cu toate instalatiile de apa, canalizare, gaz, electricitate, necesare functionarii cu program nonstop.

Sistemul de functionare al spalatoriei este self-service, iar clientul nu doar economiseste timp, ci si bani.

Constructia cuprinde 2 boxe inchise lateral, un spatiu tehnic inchis, un spatiu deschis pentru aspirator.

- suprafata construita (2 boxe.+ sp. tehnic): 93,07 mp

- lungimea construcţiei: 13,20 m

- lăţimea construcţiei: 7,05 m

- nr. de niveluri propuse: P (parter)

- accesul auto din strada DC 159

- platforma amenajata in interiorul incintei

Justificarea necesităţii proiectului:

In ideea de a dezvolta in zona o mica afacere si a diversifica gama de servicii oferite la

standarde europene, beneficiarul doreste realizarea unei spalatorii auto in regim de utilizare “self service”.

Retrageri faţă de limitele de proprietate şi faţă de aliniament:

Construcţia propusă respectă condiţiile referitoare la limitele de proprietate.

În raport cu zona studiată, lucrarea propusa respectă toate distanţele impuse, atât în concordanţă cu terenul analizat cât şi cu parcelele învecinate, astfel:

- min.   86,73 ml fata de latura de N (pana la limita de arabil – rest proprietate)

- min.   10,66 ml fata de latura de S

- min.     4,80 ml fata de latura de E

- min.     2,00 ml fata de latura de V

Echiparea cu utilităţi:

Alimentarea cu energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare se vor realiza printr-un bransament existent pe teren.

SITUAŢIA PROPUSĂ:

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO

Suprafata teren = 6457,00 mp

1A – arabil intravilan - 2000,00 mp ( propunere curti-constructii )

2A – arabil extravilant - 4457,00 mp

Functiunea : Spalatorie auto

Regim de inaltime propus : parter

S.c. existenta = 210,00 mp

S.d. existenta = 210,00 mp

S.c. propusa  =  93,07 mp

S.d. propusa  =  93,07 mp

S.c. totala propusa  = 303,07 mp

S.d. totala propusa  = 303,07 mp

POT existent 	= 10,50%

CUT existent	= 0,10

POT propus 	= 15,15%

CUT propus	= 0,15

S alei carosabile si pietonale = 80,00 mp

Suprafata spatii verzi = 1616,93 mp

DESCRIEREA SPATIILOR INTERIOARE

PARTER :

BOXA 1					S.u. = 31,47 mp

BOXA 2              			S.u. = 31,47 mp

CAMERA TEHNICA              		S.u. = 20,82 mp

TOTAL S.U. PARTER  =  83,76 mp

Inaltimea spatiilor interioare :

- parter			-h nivel 		= 3,00 m – 3,68 m

STRUCTURA CLADIRII:

Constructia este noua avand structura de rezistenta din metal cu grinzi si stalpi din metal.

Fundatiile sunt fundatii continue sub toti peretii constructiei avand masura de 30 cm  si adancimea de fundare este de -1.05m

Stalpii sunt de tip HEA 220 sunt din metal si vor fi montati de o firma producatoare o data cu certificatul de performanta a acestora.

Grinzile sunt din metal si vor fi montate de o firma producatoare o data cu certificatul de performanta a acestora.

Placa de la cota-0.10m se va  arma cu plasa sudata ( 2 suduri)  cu dimensiunea de 10mm cu goluri de 10x10cm.

Sarpanta este din metal formata din grinzi si pane din metal, iar invelitoarea este din tabla.

Profilul şi capacităţile de producţie:

In activitatea spalatoriei auto nu exista procese de productie efective, ci doar cicluri de spalare-curatare-cosmetizare.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Functional, spalatoria este configurata cu 2 boxe de spalatorie pentru autoturisme un spatiu tehnic si un spatiu deschis pentru apirator.

Activitata desfăşurată constă în :

- Spălătorie auto cu autoservire– cosmetizare auto

Fluxul tehnologic consta:

- stationarea la boxa a masinii ce urmeaza a fi spalata - spalarea propriu-zisa a masinii - uscarea masinii – curatarea la interiori a masinii prin aspirare - plecarea masinii clientului;

Daca doreste, clientul poate stationa masina la aspiratorul auto separat pentru curatarea interiorului masinii fara a intra pe la boxele de spalare.

Clientul isi spala singur masina.

Pentru activitatea de spalatorie auto se vor utiliza aparate profesionale:

- instalatii de spalat cu inalta presiune 2 buc

- aspiratoare industriale 1 buc

- compresor aer

- ditribuitor general

- rezervor stocare

Alimentarea cu apa se va face printr-un bransament de la instalatiia existent pe teren, asigurîndu-se debitul pentru alimentarea pompelor pentru spalarea autovehiculelor.

Apele reziduale rezultate in urma spalarii avind un continut de namol si grasimi, vor fi colectate de pe platforma betonata a spalatoriei, printr-un canal acoperit cu gratar, situat sub autovehicul, iar de aici prin sifonare, va avea loc depunerea de nisip si namol in santurile adancite prevazute iar apoi apele vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi propus.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Organizarea spaţial-funcţională a constructiei –boxe spalatorie auto si spatiu pentru aspirare autoturisme. Nu se desfasoara proces de productie.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilazaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru spălătoria auto materie primă este considerată apa.

Materialele auxiliare utilizate sunt : detergent spălare auto, ceară, aditivi uscare

Reteaua de canalizare provenite de la spalarea autovehiculelor: se va colecta individual de la fiecare camera de spalare si se va dirija spre separatorul de hidrocarburi propus pe amplasament, prin intermediul caminelor de canalizare si a unei retele de colectori orizontali, realizati din conducte de tip PVC.

Separatorul de hidrocarburi propus va avea un debit Q=1.5 l/s.

Separatoarele de hidrocarburi sunt alcatuite, in general, din doua parti principale: colectorul de aluviuni si separatorul de produse petroliere.

Toate echipamentele sunt prevazute standard cu supapa de siguranta pentru blocarea evacuarii in cazul in care se atinge capacitatea maxima a colectorului de aluviuni.

Colectorul de aluviuni este primul compartiment in care apa poluata ajunge in interiorul instalatiei. Aceasta este prevazut cu un sistem de linistire a apei admise, ceea ce permite paticulelor aflate in suspensie sa se depuna la partea inferioara a acestui compartiment.

Din colectorul de aluviuni apele poluate trec in separatorul de uleiuri, unde separarea uleiurilor se face mecanic, rezultand mai putin de 20mg/l produs petrolier in apa evacuata, permitand utilizarea acestora numai in cazurile in care apa poate fi evacuata in canalizare, conform standardelor din ROMANIA.

Conductele aferente retelei de canalizare ape pluviale vor fi montate subteran sub adancimea limita de inghet pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Apele curate, iesite din separator se vor colecta in caminul si vor fi deversate in reteaua de canalizare a localitatii.

Reteaua de canalizare pluvial conventional curate provenite de pe acoperisul cladirii se va colecta prin intermediul colectoarelor de acoperis si a colectoarelor verticale si orizontale de canalizare, realizate din teava de tip PVC

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Construcţia va produce modificarea fizică a terenului de amplasament, prin:

- decopertarea parţială şi excavarea terenului

- modificare peisaj prin facilitările instalate ale proiectului;

- tasare teren de către instalaţii şi echipamente de tonaj greu;

Dupa realizarea lucrarilor de constructie zona va fi curatata de toate resturile provenite din lucrari. Pentru colectarea deseurilor se va incheia un contract cu o firma de salubrizare.

Se vor efectua o serie de lucrări pentru aducerea terenului la starea iniţială:

- Nivelarea terenului;

- Montarea de pavele accesului carosabil şi pietonal în incinta investiţiei propuse;

- Refacerea zonei verzi prin plantarea de arbuşti;

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pentru constructie se va folosi nisip, ciment, si metal, iar pe parcursul duratei de functionare se va folosi ca resursa naturala apa.

Metode folosite în construcţie:

Constructia se achizitioneaza ca atare si se va monta la fata locului pe placa de beton pregatita in prealabil.

Structura este metalica cu acoperis din panouri sandwich si delimitari laterale intre boxe din policarbonat sau panouri sandwich.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu e cazul.

Investitia propusa pe amplasament se încadrează în categoria clădirilor cu funcţiuni servicii: prestări servicii service cosmetica auto.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu e cazul.

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu e cazul.

SURSE DE POLUANŢI şi INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA şi DISPERSIA POLUANŢİLOR ÎN MEDİU:

- Protecţia calităţii apelor:

a) În perioada de execuţie :

În cadrul lucrărilor de construcţie se vor utiliza cantităţi relativ mici de apă. Apa va fi utilizată pentru prepararea materialelor de construcţie. Prin urmare aceste cantităţi de apă vor fi înglobate în materialele de construcţie, în cea mai mare parte. Betoanele puse în operă vor fi aprovizionate de la staţii de betoane.

b) După începerea activităţii :

În procesul de spalare-curatare se vor utiliza detergenti biodegradabili fara fosfati si cu

alcalinitate redusa, produse de intretinere si produse de curatat ecologice, impactul activitatii desfasurate in cadrul obiectivului asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii instructiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

CANALİZAREA:

Reteaua de canalizare se va realiza in sistem separativ, respectiv o retea de colectare a apelor uzate provenite prin spalarea autovehiculelor si o a doua retea de colectare a apelor pluviale, conventional curate de pe invelitoarea cladirii.

2. Protecţia calităţii aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, debite, concentraţii şi debite masice de poluanţi:

În perioada executării lucrărilor de construcţii:

O parte din lucrările de construcţii a cladirilor propuse şi anume prepararea mortarelor şi betoanelor, etc. sunt generatoare de praf. Emisia de praf va fi generată numai pe timpul restrâns al desfăşurării acestor lucrări de construire. Ţinând cont de anvergura lucrărilor de construcţii necesare, rezultă că activitatea de construire a obiectivului, nu va pune probleme deosebite, legate de protecţia factorului de mediu-aer.

O sursă adiacentă generatoare de noxe pentru factorul de mediu -aer- în perioada de construcţie a cladirilor propuse, va fi circulaţia mijloacelor de transport la, şi de la şantier.

Astfel se vor putea identifica următoarele surse de poluare a aerului:

- Traficul rutier de pe str. DC 159;

- Praful ce se ridică din incinta şantierului;

Alte surse de poluanţi degajaţi în aer de această investiţie nu există, deci nu sunt necesare luări de măsuri pentru protecţia aerului.

Referitor la încadrarea emisiilor rezultate din traficul maşinilor şi al utilajelor, Ordinul 462/93 prevede următoarele: Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulaţie a autovehiculelor rutiere, operaţiune ce se efectuează la înmatricularea pentru prima dată în ţară a autovehiculelor de producţie indigenă sau importate, cât şi prin Condiţiile Tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice periodice.

Ţinând cont de volumul acestui tip de trafic, precum şi de perioadele scurte de funcţionare a motoarelor mijloacelor de transport, rezultă că lucrările de construire, nu vor creea probleme deosebite din punctul de vedere al protecţiei calităţii aerului. O măsură de protecţie a aerului în perioada lucrărilor de construcţii constă în obligativitatea constructorului şi a beneficiarului de a folosi pentru transport numai mijloace auto care îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute la inspecţia tehnică a autovehiculelor, sau condiţiile prevăzute la omologarea lor.

În timpul funcţionării obiectivului:

Sursele de poluanţi degajaţi în aer de această investiţie sunt:

- circulaţia auto (traficul rutier)

- particulele de praf ce se ridică din incinta obiectivului;

- emisii de gaze de la central termica

Sursele specifice circulaţiei autovehiculelor au următoarele caracteristici :

- surse mobile, liniare

- emisiile de poluanţi au loc în apropierea solului

- evacuările de noxe sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicul pe drumul de acces.

Poluanţii evacuaţi în atmosferă prin gazele de eşapament : oxizi de azot (NO, NO2, N2O ), oxizi de carbon ( CO, CO2 ), oxizi de sulf.

Nota!

Alte surse de poluanţi degajaţi în aer de această investiţie nu există, deci nu sunt necesare luări de măsuri pentru protecţia acestuia.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor:

In faza de executie a lucrarilor de constructii, sursele de zgomot si vibratii sunt generate de utilajele de excavare, incarcare si transport greu care functioneaza pe amplasament. Se vor respecta normativele in vigoare.

Masurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot si vibratii asociate, vor consta in implementarea de tehnici si proceduri de control adecvate si in programe de intretinere pentru echipamentele folosite, pentru incadrarea emisiilor acustice in limite normale, operationale pentru zone industriale.

Masuri :

- Incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.

- Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

- Se admite punerea in functiune numai a echipamentelor care poarta marcajul C.E. si indicatia nivelului de putere acustica garantat.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 - Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot și prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A).

Nivelul de zgomot se incadrează în limitele admise.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Lucrările de construcţii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea, depozitarea sau utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentând o sursă de radiaţii. Activitatea care se va desfăşura în obiectivul propus nu presupune folosirea radiaţiilor, deci nu există o sursă de radiaţii pentru populaţia din jur.

Astfel, considerăm că nu sunt necesare amenajări şi dotări de protecţie împotriva radiaţiilor.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

depozitarea temporara a pamântului excavat este recomandat a se face pe suprafete cât mai reduse;

- platforma organizarii de santier va fi amenajata si va fi prevazuta cu un sistem de colectare a apelor pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate catre sistemul de canalizare;

- gospodarirea carburantilor, se va face conform normativelor in vigoare;

- depozitarea deseurilor de tip municipale se va face in pubele tipizate, amplasate in locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de catre serviciul de salubritate din zona;

- scurgerile accidentale de uleiuri si carburanti vor fi localizate prin imprastierea unui strat de produs absorbant, dupa care vor fi eliminate prin depozitarea in container special amenajat, si vor fi eliminate de pe amplasament, prin firma specializata;

- pentru suprafetele de pamânt contaminate accidental in timpul executiei, se propune excavarea volumului de pamânt si depunerea in gropile de imprumut astfel incat sa permita derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturala.

- intreruperea lucrului in perioade cu vânt puternic si folosirea sistemelor de stropire cu apa.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele excedente de materiale din excavare ( pamânt, pietris ).

Sursele potentiale de poluare a solului sunt :

- gestionarea neadecvata a apelor reziduale;

- scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si produse chimice;

- gospodarirea incorecta a deseurilor.

Poluantii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere.

In tehnologia de realizare a obiectivului se realizeaza o serie de lucrari si dotari cu rol tehnologic si de protectie a mediului cum sunt:

- Ocuparea terenului se face numai dupa decopertarea solului fertil. Acesta se depoziteaza si apoi, la terminarea lucrarilor este folosit la refacerea amplasamentului;

- Amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri ( ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere );

- Eliminarea controlata a deseurilor specifice.

- Dupa terminarea lucrarilor, suprafata de teren ramasa libera se va reda in circuitul initial.

Calitatea solului la terminarea lucrarilor este analizata si comparata cu datele initiale care trebuie sa ateste calitatea lucrarilor de redare astfel incat sa se mentina cel putin clasa de calitate avuta initial.

Impactul prognozat

Nu există surse continue de poluare a subsolului. Prin betonarea suprafețelor proiectate pentru realizarea construcției se apreciază că solul și subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri accidentale. Măsurile constructive care vor asigura protecția solului, vor asigura inclusiv și protecția subsolului. În ceea ce privește subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar puțin probabil prin măsurile de protecție luate prin proiect.

Măsuri de diminuare a impactului

Amplasarea construcției va fi astfel realizată încât să se evite poluarea solului și subsolului :

- suprafața va fi betonată pentru a împiedica eventualele scurgeri de produse să se infiltreze în sol ;

- canalizarea preconizată, realizată pe categorii de scurgeri va asigura colectarea și evacuarea apelor uzate de pe amplasament fără a contamina solul și subsolul din zonă;

- conductele proiectate ce se vor monta îngropat vor fi protejate împotriva coroziunii, iar în punctele critice (traversări de drumuri) acestea se vor monta în tuburi de protecție.

- platformele și celelalte amenajări proiectate vor fi prevăzute cu pante și guri de scurgere pentru colectarea apelor meteorice convențional curate.

Construcțiile proiectate se vor realiza și se vor amplasa astfel încât să se respecte următoarele condiții:

- adâncimea de fundare a construcțiilor propuse să fie inferioară cotei radier a conductelor pentru a nu se transmite sarcini corpului conductei și construcțiilor aferente și pentru a nu fi afectate de eventuale pierderi de apă;

- se vor respecta prevederile Normativului I125/2009 – Normativ pentru fundarea construcțiilor;

În concluzie, se poate afirma că prin soluțiile constructive adoptate la realizarea investiției, posibilitatea poluării subsolului este nesemnificativă.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Conform Certificatului de Urbanism, terenul se află în comunei Niculesti, UTR 1-Li/IS, zona functiuni mixte: locuire, servicii, comert. Având în vedere specificul, amplasamentului si vecinătățile se apreciază că impactul construirii obiectivului propus asupra așezărilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția acestor obiective.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

În perioada de construcție a obiectivului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

- resturi vegetale de la curățirea terenului și material de decopertare rezultat în urma săpăturilor –care va fi depozitat separat și va fi utilizat la operații de nivelare a platformei;

- deşeuri din construcţii : moloz, componentele nereciclabile din construcţii

- deșeuri menajere provenite de la clienti;

Constructorul va asigura:

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii;

- Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etanşi, cutii metalice / PVC, butoaie metalice etc;

- Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţii economici specializaţi în valorificarea deşeurilor;

- Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv neautorizate acestui scop.

Personalul de exploatare are obligaţia ca în timpul lucrărilor de revizie, întreţinere, reparaţii să ia toate măsurile pentru a nu polua mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafaţă şi subterane etc.) cu materialele rezultate din procesul de muncă şi/ sau al utilajelor de intervenţie;

Deşeurile reciclabile rezultate în perioada execuţiei lucrării se vor valorifica prin unităti specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localităţii;

Deşeurile menajere rezultate în urma activităţii muncitorilor pe şantier, vor fi adunate în pubele şi transportate la groapa de gunoaie a oraşului Baia Mare;

Menţionăm că incinta şantierului va fi în permanenţă liberă, descongestionată de deşeuri şi de alte resturi de materiale de construcţii.

În perioada de funcţionare a obiectivului:

După punerea în funcțiune a obiectivului se vor genera doar deșeuri menajere (de la clienti), care vor fi colectate în containere amplasate în locuri special amenajate.

Deşeurile menajere vor fi colectate conform Contractului prestări servicii, încheiat cu o firmă de salubrizare existentă în comuna Niculesti.

Astfel, considerăm că nu este necesară luarea măsurilor de protecţie împotriva deşeurilor generate pe amplasament.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Conform Legii Protecţiei Mediului, substanţe şi preparate chimice periculoase sunt considerate produsele inflamabile sau organice, care reprezintă un risc semnificativ pentru om şi pentru bunurile materiale.

Realizarea lucrarilor de investitii, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor, sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase (carburanti pentru functionarea utilajelor, vopsele, solventi, tuburi fluorescente).

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor in vigoare.

Ambalajele si deseurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea antreprenorul trebuie sa tina o evidenta stricta a acestora, conform preevderilor H.G. nr. 856 / 2002.

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin:

- evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora si furnizarea datelor si informatiilor referitor la acestea, la cererea autoritatilor competente;

- eliminarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu a substantelor si preparatelor periculoase care se constituie ca deseuri ( reglementata in conformitate cu legislatia specifica ) ;

- identificarea si prevenirea riscurilor pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei si notificarea unor descarcari neprevazute sau accidentale autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila ;

- mentinerea starii de etanseitate si integritate a rezervoarelor si recipientilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare si impact asupra ambientului intern si extern.

Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului.

În procesul de funcţionare a obiectivului propus, nu se lucrează cu materiale ce sunt considerate a fi toxice sau periculoase, care pot afecta starea de sănătate a populaţiei.

În procesul de spalare-curatare se vor utiliza detergenti biodegradabili fara fosfati si cu alcalinitate redusa, produse de intretinere si produse de curatat ecologice.

Deci, considerăm că, nu este necesară luarea măsurilor de protecţie împotriva substanţelor şi a preparatelor chimice-periculoase.

Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu este cazul

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Monitorizarea constituie mecanismul care permite verificarea eficientei masurilor adoptate pentru reducerea impactului obiectivului asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi urmatoarelor scopuri:

- detectarea erorilor in construirea, functionarea sau intretinerea lucrarilor;

- evaluarea modului in care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cât si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele specifice.

In acest sens se propun urmatoarele masuri:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare;

- stabilirea unui program de masuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrarilor;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate, in zona frontului de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident;

Dupa finalizarea lucrarilor, in perioada de operare se recomanda sa se aplice un program de monitorizare pentru factorul de mediu apa.

Prin executarea lucrarilor propuse de proiect vor aparea influente favorabile, atât din punct de vedere economic si social, cât si din punct de vedere al protectiei mediului.

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu

Pentru prevenirea poluarii, cat si a protejarii factorilor de mediu (sol, apa, aer) se fac urmatoarele recomandari:

Dupa finalizarea lucrarilor, in perioada de operare se recomanda sa se aplice un program de monitorizare pentru factorul de mediu apa.

Prin executarea lucrarilor propuse de proiect vor aparea influente favorabile, atât din punct de vedere economic si social, cât si din punct de vedere al protectiei mediului.

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu

Pentru prevenirea poluarii, cat si a protejarii factorilor de mediu (sol, apa, aer) se fac urmatoarele recomandari:

- realizarea lucrarilor de suprafata conform standardelor in vigoare;

- decopertarea invelisului vegetal din incinta, depozitarea acestuia in depozitul de sol vegetal, care va fi folosit la redarea terenului la starea initiala;

- pentru colectarea apelor pluviale provenite de pe constructii si din exteriorul obiectivului este necesara amenajarea de santuri in vederea scurgerii dirijate a acestora.

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora.

Impactul asupra mediului vis-a-vis de obiectivul: SPALATORIE AUTO avand destinatia de spatiu curatenie destinat autoturismelor, pe timpul funcţionării acestuia, constă în:

- circulaţia auto (traficul rutier) de pe str. DC159

- eventuale deşeurile menajere, nedepozitate în mod corespunzător;

- noxele rezultate din activitatea centralei termice a obiectivului care sunt: NOx, CO, SO2;

- Se recomandă asistarea pe perioada lucrărilor de construcţie, pentru a se evita accentuarea impactului temporar al lucrărilor asupra biodiversităţii sitului.

Impactul asupra mediului, în timpul funcţionării obiectivului, nu este major.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

a) Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

În vederea lucrărilor de construire a lucrarii propuse, este necesară ORGANIZAREA de ŞANTIER, ce constă în următoarele:

- Amenajarea unui BIROU – tip container;

- Realizarea unui acces carosabil pentru accesul auto (utilaje, camioane tonaj greu);

- Amenajarea unei BARĂCI – tip container pentru cazarea ocazională a muncitorilor;

- Amenajarea unui ATELIER şi a unui DEPOZIT – baracă pentru depozitarea diverselor materiale

necesare organizării de şantier;

- Amenajarea unei platforme pentru depozitarea pământului vegetal şi a unei platforme pentru

spălarea maşinilor care ies din incinta şantierului

b) Localizarea organizării de şantier:

Organizarea de şantier va fi făcută pe terenul proprietatea beneficiarului, lucrările de construcţii propuse pentru Organizarea de şantier fiind realizate în scopul demarării organizate a lucrarii, propus, a depozitării unor materiale de construcţii mai deosebite care necesită pază şi pentru obţinerea unui spaţiu (BIROUL) în care dirigintetele de şantier să-şi desfăşoare activitatea de conducere a lucrărilor de construcţii şi de supraveghere a muncitorilor constructori.

c) Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

İmpactul asupra mediului vis-a-vis de lucrările de organizare de şantier, constă din:

- circulaţia auto (traficul rutier) de pe str. DC159 şi cea din incinta şantierului;

- nivelul zgomotelor, generate de traficul auto;

- eventuale deşeurile menajere nedepozitate în mod corespunzător;

- noxele rezultate din circulaţia auto (traficul rutier);

d) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, în timpul organizării de şantier:

Impactul asupra mediului în timpul lucrărilor de Organizarea de şantier, nu este major.

O măsură de protecţie în ceea ce priveşte circulaţia auto, constă în obligativitatea constructorului şi a beneficiarului de a folosi pentru transport numai mijloace auto care îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice sau condiţiile prevăzute la omologarea lor.

e) Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Nu este cazul !

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

a) Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/ sau la încetarea activităţii:

După terminarea lucrărilor de construire a investiţiei propuse: spalatorie auto, se vor efectua o serie de lucrări pentru aducerea terenului la starea iniţială şi anume:

-  transportul materialelor si deseurilor;

- transportul materialelor folosite la construirea obiectivului (dale, balast, piatra sparta, material metalic) in baza de productie a constructorului sau in alta locatie;

- imprastierea cu buldozerul a pamantului din depozitul de pamant pe toata suprafata.

- nivelarea terenului

- refacerea zonei verzi prin plantarea de pomi şi arbuşti

b) Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Nu este cazul !

c) Aspecte referit. la închiderea/ dezafectarea/demolarea instalaţiei: Nu este cazul !

d) Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Nu este cazul !

Alte date si informatii:

Titularul obiectivului si constructorul vor urmari realizarea tuturor solutiilor tehnico-constructive si celelalte prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat; masurile de prevenire eficienta a poluarii se vor lua, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in domeniu.

Intretinerea si exploatarea instalatiilor de protectie a calitatii factorilor de mediu se va realiza in conformitate cu documentatiile tehnice de executie si ale regulamentului de intetinere si exploatare;

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia de construire a obiectivului de investitie.

Proiectul (atat in faza de executie cat si in faza de exploatare) se va realiza in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative, care sunt in concordanta cu Directivele Uniunii Europene:

Beneficiarul şi proiectantul răspund în egală măsură pentru realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate în documentaţie, în conformitate cu LEGEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI înconjurător, republicată cu reglementările şi modificările ulterioare, conf. O.U.G 195/2005, aprobată prin LEGEA nr. 265/2006.

Semnatura si stampila