MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obţinerea Acordului de Mediu la proiectul

“CONDUCTĂ COLECTOARE GAZ GRUP 1 BOTENI”

Anexa nr. 5E din Legea nr. 292/10.12.2018

- DENUMIREA PROIECTULUI:

“CONDUCTĂ COLECTOARE GAZ GRUP 1 BOTENI”

- TITULAR

  - Numele:

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.- SUCURSALA TG. MUREŞ

  - Adresă poștală:

str. Salcâmilor nr. 23, cod poştal 540202, mun. Tg. Mureș, jud. Mureș

  - Număr de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

tel. centrală 004-0374-402000

tel. secretariat 004-0374-402803, 402806

fax. 004-0265-306340

secretariat.mures@romgaz.ro

www.romgaz.ro

  - Persoane de contact:

Director: ing. Marius Tiberiu BACIU

Responsabil proiect: ing. Frusina SUCEAVA

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

  - Rezumat:

Lucrările care fac obiectul prezentului proiect fac parte din categoria lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalații tehnologice industriale (dotări tehnologice industriale), conform celor definite în Legea nr. 440/2002, privind aprobarea OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice și constau în execuția unei conducte colectoare  având ca punct inițial Grupul de sonde 1 Boteni (la plecare din grup va fi montat un robinet de secționare Dn250 pn40 cu descărcător de presiune), iar ca punct de sosire un robinet de secționare amplasat la limita amplasamentului unde vor fi montate instalații pentru condiționarea gazelor și predarea lor în Sistemul Național de Transport (SNT) – acestea NU fac obiectul prezentei documentații.

  - Justificarea neccesității proiectului:

Sondele 14, 15 și 16  Boteni au fost forate și se află la data curentă în conservare. Probele de producție effectuate la încheierea forajului celor 3 sonde au confirmat existenta unei rezerve importante de gaze.

Pentru extractia si valorificarea gazelor este necesara executia infrastructurii aferente constand în: conducte de aducțiune ale sondelor și execuția unui  grup de sonde. Aceste lucrări fac obiectul altor documentsații.

Pentru a preda gazele în Sistemul National de Transport (SNT) este necesară execuția unei conducte  colectoare care va face legatura de la grupul de sonde 1 Boteni la instalațiile de condiționare a gazelor (Stație de Uscare Gaze), respectiv pentru masurare (Panou de măsură fiscal). Stația de Uscare Gaze și Panoul de Măsură Fiscal vor face obiectul unei alte documentații.

Pentru dimensionarea conductei proiectate – Conductă colectoare gaz Grup 1 Boteni, s-au luat în calcul urmatoarele date (conform cu tema de Proiectare)

- Debit: Q=450.000 Sm3/zi.

- Presiune maximă de operare Pmax adm=40 bar

- Presiune de regim de Preg =8÷15 bar.

  - Valoare investiției

9.173.259 lei fara TVA.

  - Perioada de implementare propusă:

2024-2025

  - Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inlcusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasament)

Încadrarea obiectivului de investiţii este prezentată în următoarele planuri:

-	Plan de încadrare în zonă						- planșa 01/17/21

-	Plan de situaţie							- planșa 02/17/21

  - Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție, etc.)

Formele fizice a elementelor necesare executării lucrării sunt prezentate în:

Plan de situaţie - Plansa  02/17/21, in care este evidențiat  traseul  conductei colectoare, punctele de intersectie  cu: cale ferata, cursuri de apă (râul Dâmbovița), drumuri județene, comunale, de exploatatre, canale colectoare,  precum si punctele ințial și final al conductei colectoare.

Conducta colectoare grup 1 Boteni, va fi executata in regim godevilabil și a fost dimensionată și se testează conform cu Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale” aprobate prin Decizia 1220/2006 a Preşedintelui ANRGN (NT1220) şi respecta condiţiile specifice cuprinse în SR EN ISO 3183 (corespunzător clasei PSL2), respectiv țeava din oțel  grad X52NE (L360NE) conform standardului API 5L-PSL2.

Traseul conductei colectoare a fost proiectat cu o amplasare pe cat posibil în extravilanul localităților, cu o încadrare a conductei în clasa 1 de locaţie pentru firul curent, respectiv clasa 4 de locație pentru traversări de drumuri comunale și județene și la subtraversarea râului Dâmbovița, respectiv la subtraversarea Căii Ferate Pitești-București și clasa 3 de locație la traversări de canale colectoare, pentru a respecta prevederile din Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale” aprobate prin Decizia 1220/2006 a Preşedintelui ANRGN (NT1220).

Protecția anticorozivă a conductei proiectate se realizează prin:

- Protecția pasiva contra coroziunii externe a conductei subterane se realizează prin izolarea conductei. Sistemul de izolare ce se aplica pe conducta va fi cu polietilena aplicata prin extrudare. Documentul de referința privind specificațiile tehnice de baza și metodele de testare pentru acest tip de izolație este SR EN ISO 21809-1/2011 - Acoperiri pe baza de poliolefine (PE trei straturi și PP trei straturi) izolație din polietilena pentru țevi din otel și fitinguri - Cerințe și teste.

- Protecția pasiva contra coroziunii externe a elementelor de conductă supraterane: vopsire;

- Protecția activă: protecție catodică cu anozi galvanici de sacrificiu.

Montarea conductei în fir curent

- În fir curent, conducta se va poza subteran, conform “NORME TEHNICE pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale”, sub adâncimea de îngheţ, la cota de minim 1,10 m de la suprafaţa terenului la generatoarea superioară a conductei. Lăţimea şanţului de pozare 0.9 m.

- Pentru execuția lucrărilor, se va decapa stratul fertile (humus) pe o adâncime de 30,00 cm şi se va depozita  de o parte a şanţului, astfel încât, după astuparea conductelor, acesta să fie repus la locul de unde a fost luat.

- Se sapă şanţul  până la adâncimea menţionată prin îndepărtarea stratului steril ce se va depozita de cealaltă parte a şanțului.

- Săparea şanţurilor se va face manual şi mecanizat, în funcţie de configuraţia şi natura terenului, de aglomeraţia de reţele subterane.

- Țevile și celelalte componente care alcătuiesc conducta de gaze vor fi asamblate prin îmbinări nedemontabile, realizate prim sudura cu arc electric, cu electrozi înveliți.

Astuparea şanţurilor:

- După lansarea conductei în șanț, acoperirea cu pământ se va face astfel încât corpurile tari sa nu deterioreze izolația.

- Se va aşeza întâi stratul de steril, iar apoi stratul fertil,

- umplerea şanţului se va face în straturi subţiri, cu pământ mărunt şi prin compactare după fiecare strat. Se interzice îngroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

- Se prevăd lucrări pentru refacerea cadrului natural astfel încât, după terminarea execuţiei lucrărilor, terenul să se aducă la profilul iniţial. La astuparea şanţului se va avea în vedere protejarea izolaţiei conductei pentru a nu o deteriora cu corpuri tari.

- Compactarea pământului în spaţiile de lângă conductă se va face astfel încât să se evite deteriorarea izolaţiei conductei. Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana și cu maiul mecanic la umiditatea optima de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

- Acolo unde situaţia o impune, respectiv în cazul terenurilor agricole, după terminarea lucrărilor, culoarul de lucru ocupat temporar va fi arat, grăpat şi fertilizat cu îngrăşăminte chimice si organice, pentru a-şi păstra proprietăţile vegetale pentru culturile viitoare.

Subtraversare Cale ferata Pitești-București,

Subtraversarea obiectivului CFR se face subteran prin foraj orizontal dirijat, în tub de protecţie conform STAS 9312-87, pe baza unui proiect de specialitate.

Pe lungimea subtraversării conducta colectoare se încadrează în clasa 4 de locaţie. Pe această porţiune conducta va fi prevăzută cu izolaţie „foarte întărită”.

Subtraversare Râul Dâmbovița,

Subtraversarea râului Dâmbovița se face subteran prin foraj orizontal dirijat, pe baza unui proiect de specialitate.

Pe lungimea subtraversării conducta colectoare se încadrează în clasa 4 de locaţie. Pe această porţiune conducta va fi prevăzută cu izolaţie „foarte întărită”.

Subtraversare Drum județean DJ722 (DCL 49) VĂCĂREȘTI-SĂLCIOARA-MOARA NOUĂ

Subtraversarea s-a proiectat in conformitate cu prevederile STAS 9312/87.

Realizare subtraversare:  foraj orizontal prin percuție (batere). Execuția se face cu un echipament de forare (foreza pneumatică) cu acțiune prin percuție, acționat de aer comprimat. Aerul comprimat furnizat de un motocompresor.

Conductă: Ø273,1 x 8 mm, oțel L360 NE PSL2 SMLS, țeavă preizolată cu PEID 3mm, montată în tub de protecție;

Clasa de locație conductă: 4  (coeficientul de siguranța s=2,5)

Izolație conductă pe lungimea subtraversării: polietilena extrudata de tip întărita, cu grosimea 3mm, cf. SREN 21809-1:2011 - izolaţie „foarte întărită” tip N-v

Tub de protecție: țeava metalica MSH Ø406,4 x 7,1 S355NL1 SR 6896-1;

Lungime tub de protecție: L= 11 ml;

Izolație anticoroziva tub de protecție: izolație pe baza de polietilena extrudata de tip întărita, grosime 3 mm,  cf. SREN 21809-1:2011.

Adâncimea minima de pozare a tubului de protecție fata de cota carosabilului (distanta măsurata la generatoarea superioară a conductei): minim 1,50 m.

Aceasta cota-adâncime de pozare va fi respectata cu strictețe.

Subtraversare drumul județean DJ 701 TITU-BRANIȘTEA-MOARA NOUĂ

Subtraversarea s-a proiectat in conformitate cu prevederile STAS 9312/87.

Realizare subtraversare:  foraj orizontal prin percuție (batere). Execuția se face cu un echipament de forare (foreza pneumatică) cu acțiune prin percuție, acționat de aer comprimat. Aerul comprimat furnizat de un motocompresor.

Conductă: Ø273,1 x 8 mm, oțel L360 NE PSL2 SMLS, țeavă preizolată cu PEID 3mm, montată în tub de protecție;

Clasa de locație conductă: 4  (coeficientul de siguranța s=2,5)

Izolație conductă pe lungimea subtraversării: polietilena extrudata de tip întărita, cu grosimea 3mm, cf. SREN 21809-1:2011 - izolaţie „foarte întărită” tip N-v

Tub de protecție: țeava metalica MSH  Ø406,4 x 7,1 S355NL1 SR 6896-1;

Lungime tub de protecție: L= 15 ml;

Izolație anticoroziva tub de protecție: izolație pe baza de polietilena extrudata de tip întărita, grosime 3 mm,  cf. SREN 21809-1:2011.

Adâncimea minima de pozare a tubului de protecție fata de cota carosabilului (distanta măsurata la generatoarea superioară a conductei): minim 1,50 m.

Aceasta cota-adâncime de pozare va fi respectata cu strictețe.

Subtraversări Drumuri de exploatare agricolă și Canale colectoare apă

Traseul conductei colectoare proiectată intersectează canale colectoare apă din pământ și drumuri de exploatare agricolă.

Subtraversările acestora se vor face prin săpătură în șanț deschis prin curbe din oțel 5DN la 300 și 450 executate prin inducție -  SR EN 14870-1, realizate din țeavă fără sudură SMLS țeavă curbată L360NE PSL2 5Dn – 250/273 x 8 mm conform detaliilor anexate sau din elasticitatea țevii cu respectarea razei minime de curbură rezultată din breviarele de calcul.

Principalele operaţii pentru execuția subtraversării sunt:

- pregătirea materialului tubular;

- săparea şanţului conductei;

- pregătirea tronsonului: asamblarea ţevilor, controlul sudurilor, completarea izolaţiei conductei;

- poziţionarea tronsonului de conductă în şanţ;

- epuizarea apelor din şanţul conductei (daca este cazul);

- astuparea şanţului şi refacerea cadrului natural;

- bornarea conductei(dacă este cazul).

- În cazul drumurilor de exploatare agricolă se va face o refacere la același nivel a îmbrăcăminții existente

În zona subtraversării, izolația conductei va fi de tipul foarte întărit.

Montaj robinete de secționare

Pe conducta colectoare proiectată,  se montează următoarele robinete de secționare:

- Robinet de secționare cu descărcător de presiune, montat la plecarea din grupul 1 Boteni a conductei proiectate – robinetul de secționare cu descărcător de presiune va fi amplasat în interiorul împrejmuirii grupului;

- Robinet de secționare, amonte de subtraversarea CF Pitești-București cu conducta colectoare;

- Robinet de secționare si descărcător de presiune fără ocolitor, aval  de subtraversarea CF Pitești-București cu conducta colectoare;

- Robinet de secționare si descărcător de presiune cu ocolitor, montat amonte de subtraversare DJ701;

- Robinet de secționare si descărcător de presiune cu ocolitor, montat la sosirea conductei proiectate în zona amplasamentului Stației de Uscare Boteni.

Se vor monta robinete de secţionare îngropate, cu capete pentru sudare RSP DN 250, Pn 40 conform SR ISO 14313:2008.

Robinetul subteran va fi protejat de un tub protector realizat din țeava Ø914 mm x 7,1 mm conform SREN SR 6898 - 1 - 1995.

Tubul protector va fi debitat la zonele de contact cu conducta colectoare,si va fi rezemat pe o fundație din beton armat C12/15,având dimensiunile 1.20x1.20 x0.30 m.

Tubul protector va fi prevăzut la partea superioara de un capac metalic din tabla de 3 mm.

Descărcătoarele de presiune se vor prevedea cu robinete cu flanșe RSP FM Dn 80, Pn 40 conform SR ISO 14313:2008 – montate suprateran.

Pentru izolația anticorozivă pasivă a părții îngropate a descărcătorului de presiune se va proceda ca la izolația pe traseu a conductelor îngropate, respectiv  se va realiza conform cerinţelor SR EN 12068:2002, SR EN 21809-3:2016 și DIN 30672, Acoperire EN 12068 - C50 L  (în execuţie foarte întărită)  cu manșoane termocontractabile - grosime 3 mm;

Astfel se asigură o protecţie superioară a conductelor îngropate, împotriva agenţilor chimici şi biochimici solubili în apă şi a apei din sol, având o durabilitate de 50 ani, cu condiţia respectării tehnologiei de punere în operă şi exploatare.

Robinetele se vor proteja anticoroziv cu o acoperire SR EN 10290 din material bicomponent de tip poliuretanic aplicat prin pensulare în grosime totală de 2mm. Suprafața metalică ce urmează a fi protejată anticoroziv, înaintea aplicării primului strat de protectie, suprafata pe care se aplică, se va curata prin sablare, gradul de curatire Sa 2 ½ conform ISO 8501-1. Pentru sistemul folosit se vor urma specificațiile și indicațiile de utilizare ale producătorului sistemului izolant.

Înălțimea fiecărui refulator nu va fi mai mica de h=2,00 m măsurata până la cota terenului amenajat.

Partea supraterana va fi protejata anticoroziv: un strat de grund si 2 straturi de vopsea email de culoare galbena.

  - Elementele specifice caracteristice proiectului propus sunt prezentate după cum urmează:

    - Profilul şi capacităţile de producţie

Profilul producţiei – extracţie gaze naturale. Capacitatea de productie estimata pentru conducta colectoare proiectată  este de 450000 Smc/zi gaze naturale.

    - Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Instalația propusa consta dintr-o conducta colectoare de gaz Dn250, prin care se vor vehicula gazele de la grupul de sonde 1 Boteni până la Stația de Uscare Gaze Boteni, respective Panoul de Măsură Fiscal și de aici vor fi predatre în Sistemul National de Transport [SNT]. În punctele de interconectare ale conductei colectoare proiectate se vor monta robineti de sectionare Dn250 pn40 si descarcatoate de presiune.

Descrierea fluxului tehnologic:  Conducta colectoare care face obiectul prezentei documentatii este o componentă a unei infrastructuri de producție a gazelor naturale, începand de la sondele de gaz până la predarea gazelor  în sistemul național de transport [SNT].

    - Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Instalația proiectata - conducta colectoare si armaturile aferente acesteia -  va avea ca scop vehicularea gazelor de la grupul 1 Boteni până la Stația de Uscare gaze de unde ajung la punctul de  predate către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Prin punerea in productie si exploatarea instalatiilor propuse (conductă colectoare gaz și robineți de secționare) va rezulta o productie zilnica de cca. 450.000 Smc gaze naturale, fara alte subproduse.

    - Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Pentru execuţia lucrărilor vor fi folosite o serie de materii prime și materiale după cum urmează:

- material tubular – teava pentru executia  conductei colectoare;

- ţevi de instalaţii și profile;

- armaturi – robineti, flanse;

- tuburi de oxigen;

- materiale pentru izolaţii;

- materiale pentru sudură (electrozi, sârme, fluxuri, gaze de protecţie, carbid);

- prefabricate, confecţii metalice, curbe;

- nisip;

- beton, fier beton, bare de fier;

- lemn;

- materiale mărunte (şuruburi şi prezoane, fitinguri, robinete).

- îngrăşăminte chimice şi ierbicide - folosite pentru refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor

- diluanţi, grund, vopsele.

Energie şi combustibili

- Energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza cu generatoare electrice alimentate cu gaz sau motorina, respectiv cu panouri fotovoltaice.

- Carburanţi (motorina, benzină)

Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată în afara amplasamentului. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie.

Tabel – Proveniența și gestionarea materiilor prime și auxiliare folosite

| Nr.crt. | Materii prime auxiliare | Proveniența | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material tubular | Distribuitorii de material tubular conform cerințelor de calitate din proiect | Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul | Nepericulos |
| 2 | Țevi de instalații și profile | Distribuitorii de țevi și profile conform cerințelor de calitate din proiect | În stelaje | Nepericulos |
| 3 | Tuburi de oxigen | De la societăți comerciale specializate | Conform normelor PSI | Gaz care întreține arderea, neinflamabil |
| 4 | Materiale pentru izolații | De la societăți comerciale specializate | Protejate de radiația solară și ploi | Nepericulos |
| 5 | Prefabricate, confecții metalice, curbe, etc. | Uzine / societăți care confecționează structuri metalice | Vor fi transportate direct la lucrare | Nepericulos |
| 6 | Materiale pentru sudură: electrozi, sârme, fluxuri, gaze de protecție | De la societăți comerciale specializate | În magazii închise, ventilate şi uscate, conform instrucţiunilor furnizorilor sau vor fi transportate direct la lucrare | Nepericulos |
| 7 | Materiale mărunte: șuruburi, prezoane, fitinguri, robinete | De la societăți comerciale specializate | Magazii închise sau vor fi transportate direct la lucrare | Nepericulos |
| 8 | Lemn | De la societăți comerciale specializate | Se depozitează temporar în depozite amenajate în incinta organizării de șantier | Nepericulos |
| 9 | Fier beton, bare de fier | De la societăți comerciale specializate | Se depozitează în depozite amenajate în incinta organizării de șantier | Nepericulos |
| 10 | Beton | De la stațiile de betoane autorizate sau staţii de betoane aparţinând antreprenorilor | Nu se depozitează pe amplasament. Se transportă direct în vederea punerii în operă. | Nepericulos |
| 11 | Nisip | De la staţii de sortare a agregatelor minerale | Se depozitează provizoriu în depozite amenajate în incinta organizării de șantier | Nepericulos |
| 12 | Motorina | De la stațiile de distribuție a carburanților | Nu se depozitează în incinta organizării de șantier, alimentarea utilajelor se face în afara locației, in unități autorizate | Periculos |
| 13 | Ulei (hidraulic, de transmise, de motor) | Distribuitori specializați | Nu se depozitează în incinta organizării de șantier, schimburile / completările de ulei se fac în unități specializate | Periculos |
| 14 | Vopsea, grund | Distribuitori autorizați | Se depozitează în magazii închise amenajate în incinta organizării de șantier | Periculos |
| 15 | Diluanți | Distribuitori autorizaţi | Se depozitează în magazii închise amenajate în incinta organizării de șantier | Periculos |

Toate substanțele și preparatele chimice care se utilizează, vor fi însoțite de fișele tehnice de securitate, urmărindu-se procurarea de la furnizorii a unor fişe tehnice care să corespundă cerințelor Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce privește conținutul lor.

    - Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Se realizează după cum urmează:

- Alimentarea cu energie electrică a obiectivului: Nu este cazul.

- Alimentarea cu apă a obiectivului:  Nu este cazul.

- Canalizare: Nu este cazul.

- Modul de asigurare al utilităților în cadrul organizării de șantier pe durata execuției lucrărilor:

Apa potabilă pentru personalul constructorului va fi achiziţionată din comerţ în bidoane de plastic de tip PET. Apa menajeră va fi asigurată de către constructor prin amplasarea unui rezervor de apă.

Evacuarea apelor uzate: vor fi montate toalete ecologice pentru personalul care va realiza lucrările. Toaletele vor fi vidanjate periodic.

    - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizat culoarul de lucru  si organizarea de şantier, se procedează la:

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare autorizate

- nivelarea terenului și aducerea acestuia la starea inițială

Solul fertil se decopertează de pe zona de lucru şi se depozitează separat de pământul rezultat din săparea şanţului pentru montarea conductelor și a fundațiilor necesare pentru montarea instalațiilor tehnologice.

După terminarea lucrărilor de montaj astuparea şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi în final se depune stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială.

Astuparea cu pământ a conductelor subterane, după montarea în şanţ, se va realiza atât manual cât şi mecanizat, aşa cum s-a executat săpătura.

Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10-15 cm până ce se acoperă cu 30 cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat.

Restul umpluturii se va face mecanizat în straturi de 20-30 cm, de asemenea bine compactate.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână şi cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va săpa, se va întoarce pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%. Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

    - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Pentru accesul maşinilor şi utilajelor executantului în zona de lucru se vor utiliza pe cât posibil drumurile de acces existente, care vor fi reparate şi aduse la starea iniţială de către constructor, după finalizarea lucrărilor.

    - Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În etapa de realizare a proiectului se utilizează materiale uzuale pentru construcţii: pietriş, nisip, piatră spartă, etc.

In etapa de functionare, nu se folosesc resurse naturale.

    - Metode folosite în construcţie

Tehnologia de realizare a lucrărilor de construcții-montaj pentru instalațiile tehnologice cuprinde:

- excavări pentru fundații suporti conducte – se referă la suporții pentru ocolitoarele descărcătoarelor de presiune montate la robineții de secționare;

- realizarea montajului armăturilor (robineți de secționare montați pe colector);

- realizarea fundațiilor de beton - se referă la suporții pentru ocolitoarele descărcătoarelor de presiune montate la robineții de secționare;

- execuție lucrări de montaj instalaţii tehnologice și echipamente – nu este cazul.

Unitatea constructoare va asigura calitatea sudurilor executate prin utilizarea tehnologiilor de sudură elaborate pe baza procedeelor calificate şi prin folosirea sudorilor calificaţi şi autorizaţi.

Betonul va fi transportat în amplasamente de la stații de betoane autorizate şi turnat folosind utilaje specifice.

Săpătura pentru fundații se va executa mecanizat în proporție de aproximativ 80% din volumul de săpătură, restul fiind săpătură manuală.

Liniile electrice subterane se vor realiza conform normativelor în vigoare – nu este cazul.

Categoria de importanţă a construcţiei C - normală conform prevederilor H.G. 766/1997.

Lucrările cu caracter de specialitate construcții care se vor executa:

- realizarea terasamentelor necesare pentru infrastructura instalațiilor proiectate;

- realizarea infrastructurii pentru instalațiile proiectate;

- împrejmuiri.

Se referă la robineții de secționare montați pe traseul conductei colectoare, care vor fi imprejmuiți.

    - Planul de execuție, cuprinzând  faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

- contractare lucrări, respectiv derulare proceduri de achiziție publică și semnare contract

- emitere ordin de începere al lucrărilor

- predare amplasament conform planului de situatie

- aprovizionare materiale și echipamente

- amenajare amplasament inclusiv sistematizare pe verticală și turnare betoane

- montaj instalații tehnologice și echipamente – montaj conductă colectoare și robineți de secționare conform proiect;

- montaj instalații electrice, echipamente, cabluri și conexiuni electrice – protecție catodică colector;

- probe de presiune conductă colectoare gaze naturale (rezistență și etanșeitate)

- recepție la terminarea lucrărilor și întocmire carte tehnică

- punere în funcțiune obiectiv proiectat

- refacerea terenului la starea inițială

- folosirea ulterioară – nu este cazul.

Durata de execuție propriu-zisă a lucrărilor prevăzute în proiect este de cca.12 luni.

    - Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Conducta colectoare de gaz și instalațiile aferente acesteia, care face obiectul prezentei documentatii sunt o parte a unui sistem de productie gaze naturale, care va fi racordat la SNT.

    - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu exista solutie alternativa pentru instalatiile propuse, atat pentru amplasare cat si pentru solutia constructiva.  Conform normativelor in vigoare, conducta colectoare gaz se monteaza subteran.

    - Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

    - Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Documentația tehnică pentru eliberarea Autorizației de Construire va cuprinde și avizele /acordurile solicitate prin:

- Certificatul de Urbanism nr. 191/11.12.2023 emis de Consiliul Judetean Dâmbovița;

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Durata de exploatare a instalațiilor tehnologice este de aproximativ 30 de ani.

  - Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

  - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială, prin executarea următoarelor lucrări:

- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;

- împrăştierea pe teren a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însămânţare acolo unde este cazul;

- recepția lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială.

  - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

  - Metode folosite în demolare

Lucrările de dezafectare a proiectului la sfârșitul duratei de exploatare vor fi similare lucrărilor realizate pentru montarea instalațiilor.

In cazul instalațiilor tehnologice, la incetarea activităţii se adoptă una dintre următoarele soluţii:

-	abandonarea instalațiilor în subteran după ce se iau măsuri de depresurizare, evacuarea gazelor remanente, umplere cu aer şi obturare cu capace sudate, iar realizarea operațiunilor propuse nu afectează alte construcţii sau instalaţii existente;

-	scoaterea la suprafaţă  a instalațiilor, îndepărtarea acestora de pe teren, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, refacerea stratului vegetal şi redarea în circuitul de folosinţă inţial al terenului;

- stabilirea obligatiilor de mediu pentru inchidere/abandonare sonda.

Soluţia finală va fi adoptată la data respectivă, luând în considerare faptul că durata de viaţă a unei instalații tehnologice poate fi de peste 30 ani. Din punct de vedere al protecţiei mediului se vor respecta prevederile legislative în vigoare la data respectivă.

  - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

  - Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminearea deșeurilor)

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

  - Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

  - Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniului cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

  - Distanţa Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

Amplasarea în teren a proiectului propus este redată în planul de încadrare în zonă, respectiv planul de situatie, atașate.

Amplasamentul lucrarilor care fac obiectul documentatiei este situat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Titu, Braniştea şi Sălcioara, judeţul Dâmboviţa - în extravilan.

    - Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Terenul pe care se vor desfasura lucrările propuse este:

Pe U.A.T. Titu, Braniştea şi Sălcioara, terenul ce urmează a fi ocupat pentru executarea lucrărilor proiectate, este teren aflat în extravilanul localităților.

Terenul afectat de lucrări: se află în proprietatea persoanelor particulare, proprietatea Comunei Sălcioara, proprietatea Consiliului Județean Dâmbovița, proprietatea Comunei Braniștea, domeniul public al UAT Titu, proprietatea Apelor Române, Proprietatea CFR.

    - Politici de zonare şi de folosire a terenului

Terenul pe care se vor executa lucrarile are categoria de folosinta arabil, pașune, neproductiv si este situat în extravilanul U.A.T. Titu, Braniştea şi Sălcioara, judeţul Dâmboviţa.

    - Arealele sensibile

Nu este cazul.

  - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională STEREO 1970

Coordonatale se regăsesc anexate

  - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

  - Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

    - Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În etapa de construire:

- vor fi montate toalete ecologice pentru personalul care va realiza lucrările. Toaletele vor fi vidanjate periodic,

În etapa de funcționare:

- functionarea conductei colectoare nu genereaza impurităţile lichide.  Impuritatile lichide rezultate în urma operaţiei de separare a gazelor (apa de zacamant) sunt colectate în rezervoarele de stocare lichide montate la Grupul 1 Boteni (montate subteran). Evacuarea apei acumulate in rezervoare se face cu autovidanja, apoi transportata pentru a fi injectata in strate neproductive prin sonde de injectie (sonde de gaz devenite neproductive si care au fost echipate pentru a deveni sonde de injectie).

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

    - Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Posibila sursă de poluare a aerului în perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el încadrându-se în fondul general al admisiei permise.

Tabel –  Activităţile generatoare de poluanţi pentru aer în timpul lucrărilor de construcţii - montaj:

| NNr. crt. | Activitate | Poluanţi | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Transportul materialului tubular (autovehicule grele) | Compuşi organici volatili Oxizi de Carbon | Nivele variabile funcţie de trafic |
| 22. | Săparea mecanizată a şanţului | Compuşi organici volatili Oxizi de Carbon Pulberi | Nu se pot estima |
| 33. | Îmbinarea ţevilor prin sudură electrică | Oxizi de Carbon | Gazele reziduale rezultate din procesul de sudură vor fi cantităţi mici şi se răspândesc imediat în atmosferă |

Utilajele implicate în realizarea lucrării vor avea revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

În etapa operațională sondele și grupul nu reprezintă o sursă de emisii poluanți în aerul atmosferic, cantități reduse de emisii de gaze putând fi generate doar în situația unor avarii. Prin respectarea procesului tehnologic și a normelor specifice de exploatare, probabilitatea apariției acestor emisii este foarte redusă.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul.

    - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii

În timpul lucrărilor de construcţii – montaj a instalațiilor tehnologice, utilajele folosite sunt surse de zgomot şi vibraţii, dar acestea nu vor depăşi limitele admise pentru acest gen de lucrări. În procesul de extracție gaze naturale prin instalațiile tehnologice, nu se produce zgomot sau vibraţii în afara limitelor admise.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Nu sunt necesare masuri si dotari speciale. Întrucât utilajele și echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limitele admise, situându-se în limitele admise conform SR 10009:2017.

    - Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

În procesul de control al calităţii sudurilor electrice executate pentru îmbinarea ţevilor se va folosi metoda de gamagrafiere.

Gradul radiațiilor este scăzut, încadrându-se în limitele admise şi nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie în afara celor luate de laboratorul specializat. În procesul de extracție gaze naturale nu se produc şi nici nu se folosesc radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.

Nu este cazul.

    - Protecția solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuție, ar fi:

  - eventuale defecțiuni tehnice ale utilajelor;

  - deversarea uleiurilor uzate și a combustibililor pe sol;

  - depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților

  - nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor specificate în proiect, lucrările nu vor fi surse de poluare pentru sol, subsol și ape freatice.

- lucrările şi dotările pentru protecția solului și a subsolului.

Pe perioada execuției lucrărilor, pentru protecția solului/subsolului vor fi luate următoarele măsuri:

  - Alimentarea cu combustibil a utilajelor și întreținerea lor se va face în unități specializate.

  - Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri) deşeurile se vor colecta selectiv (hârtie, ambalaje din polietilenă, metale, etc.) în recipiente sau containere destinate colectării acestora și se vor încheia contracte cu operatori economici autorizați conform legislației de mediu în vigoare. Stocarea temporară a tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în cadrul organizării de șantier.

  - În timpul execuţiei lucrărilor de montaj, solul fertil din zonele în care se execută săpături va fi depozitat separat de restul pământului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

Pe durata exploatării instalației tehnologice nu se produce poluarea solului, a subsolului sau a apelor freatice. Eventualele lucrări de reparaţie la obiectivul proiectat se vor face respectând prevederile de refacere şi redare a terenului la starea inițială.

    - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Poziționarea actuală a instalațiilor tehnologice nu aparține unui areal sensibil sau unei arii naturale protejate și nici nu are monumente ale naturii.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

    - Protecția aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional și altele

Prin proiectare s-au luat toate măsurile pentru respectarea distanţelor de siguranţă dintre instalațiile tehnologice şi diferite obiective prevăzute în „NORME TEHNICE pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale” nr.1220/2006.

În zona de amplasare a conductei colectoare nu sunt zone rezidențiale, obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

În timpul execuţiei lucrărilor constructorul va respecta curăţenia și normele privind protecţia și igiena muncii în construcţii.

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de şantier, respectiv pe amplasamentul lucrării să se respecte igiena în construcţii și curăţenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

    - Prevenirea și gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În perioada de execuție a lucrărilor se generează următoarele categorii de deșeuri:

      - deșeuri menajere și asimilabile (hârtie, plastic, sticlă, deșeuri alimentare).

      - deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hârtie, carton, lemn, plastic, sticlă; periculoase: ambalaje pentru vopsele și diluanți);

      - deșeuri tehnologice (metalice, lemn, resturi de electrozi, textile contaminate, vopsele, etc.);

      - deșeuri inerte (pământ, nisip, pietriș, beton) provenite din excavări, amenajări sau din eventuale demolări;.

Tabel – Principalele deșeuri generate în perioada de execuție a lucrărilor:

| Denumirea deşeului | Cantitatea prevăzută a fi generată | Starea fizică (Solid – S, Lichid – L, Semisolid – SS) | Codul deşeului (conform H.G. nr. 856/2002) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile menajere și fracțiuni colectate separat | zilnic cca. 5 kg | S | 20 01 08 20 01 01 20 01 02 20 03 01 |
| Deşeuri metalice | cca. 50 kg | S | 17 04 07 |
| Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări | cca. 0,2 tone | S | 17 09 04 |
| Deşeuri lemn | cca. 30 kg | S | 17 02 01 |
| Materiale izolante (Bandă izolare) | cca. 5 kg | S | 17 06 04 |
| Absorbanți, materiale filtrante (lavete) contaminate cu subsanțe periculoase | cca. 10 kg | S | 15 02 02* |
| Ambalaje grunduri şi vopsele | cca. 20 Kg | S | 15 01 10* |

În perioada de explotare și întreținere vor fi generate următoarele categorii de deșeuri:

      - deșeuri menajere și asimilabile (hârtie, plastic, sticlă, deșeuri alimentare);

      - deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hârtie, carton, lemn, plastic, sticlă);

      - deșeuri tehnologice (metalice, lemn, textile contaminate, etc.).

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

- planul de gestionare a deșeurilor

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje, metale, lavete, etc.) în recipiente sau containere destinate colectării acestora.

Deșeurile menajere vor fi transportate la un depozit ecologic de deșeuri.

Celelalte categorii de deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor, republicată.

Tabel – Managementul deșeurilor în perioada de construcție

| Tip deșeu | Cine/ce a generat deșeul | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Hârtie și deșeuri specifice activității de birou | Activități de păstrare a evidentelor, supraveghere și dirigenție de șantier | Vor fi colectate și depozitate separat, în vederea valorificării | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Menajer sau asimilabile | Personalul care va desfășura activități | Se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere tip pubele. Periodic vor fi transportate în condiții de siguranță la cel mai apropiat depozit ecologic | Se vor păstra evidențe stricte privind datele calendaristice, cantitățile eliminate și identificatorii mijloacelor de transport utilizat |
| Deșeuri de ambalaje (de hârtie și carton, de materiale plastice, metalice, de sticlă) | Procesul de aprovizionare | Vor fi colectate și depozitate selectiv, în vederea valorificării | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Deșeuri metalice | Rezultate din dezafectări și din activitățile de întreținere a utilajelor | Vor fi colectate și depozitate temporar, pe platforme și/sau în containere specializate. Vor fi valorificate în mod obligatoriu la unitățile specializate. | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări | Rezultate din activitățile de construire/dezafectare | Vor fi colectate și depozitate separate, în vederea valorificării/eliminării | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate/eliminate |
| Deșeuri de lemn | Activități curente de întreținere, | Vor fi selectate, fiind reutilizate funcție de dimensiuni ca accesorii și elemente de sprijin în lucrările de construcții. | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate |
| Materiale izolante (Bandă izolare) | Lucrările de execuție a proiectului | Vor fi colectate și depozitate separat, în vederea eliminării prin firme autorizate | Se vor păstra evidențe privind cantitățile eliminate |
| Absorbanți, materiale filtrante (lavete) contaminate cu subsanțe periculoase | Lucrările de execuție a proiectului | Vor fi colectate și depozitate separat ca deșeuri periculoase, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate/eliminate |
| Ambalaje grunduri și vopsele | Activități de grunduire și vopsire | Vor fi colectate și depozitate separat ca deșeuri periculoase, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate | Se vor păstra evidențe privind cantitățile valorificate/eliminate |

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor vor fi eliminate de pe amplasament prin grija firmelor specializate care execută lucrările respective la conductă.

Deşeurile rezultate în urma operaţiilor de mentenanță vor fi colectate și predate spre eliminare / valorificare către firme specializate.

Deșeurile periculoase vor fi predate unor operatori economici care deţin autorizaţie de mediu, licenţă de transport mărfuri periculoase.

Evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

În faza de operare nu sunt generate deșeuri.

    - Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Operaţiunile de realizare a lucrărilor de executare implică utilizarea unor materiale care pot fi considerate toxice şi periculoase cum ar fi:

  - combustibili folosit pentru utilaje şi vehicule de transport (benzină, motorină);

  - lubrifianţi (uleiuri, parafină);

  - vopsele, diluant – folosite pentru lucrările de protecţie a conductei.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Pentru protecţia factorilor de mediu și a sănătății populației, personalul va respecta normele specifice de manipulare, depozitare și utilizare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată și actualizată.

Toate substanțele și preparatele chimice vor fi însoțite de fișele de securitate, urmărindu-se procurarea de la furnizorii a unor fişe tehnice care să corespundă cerințelor Regulamentului nr. 1272/2008 și  Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce privește conținutul lor. Stocarea, manipularea și utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase se va realiza în conformitate cu datele înscrise în fișele de securitate.

Vopselele, diluanţii şi alte substanțe sau preparate chimice periculoase vor fi depozitate în organizarea de şantier în spaţii închise, în ambalajele originale.

În perioada de exploatare, nu se vor crea depozite de substanțe și preparate chimice periculoase în cadrul semigrupurilor și a grupurilor.

Instalatiile tehnologice pentru productia de gaze naturale sunt sisteme inchise si sunt astfel proiectate incat pe prioada exploatarii nu genereaza accidente tehnologice.

  - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, terenurilor, a apei și a biodiversității

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale care vor fi achiziționate din surse autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității(acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Aspectele de mediu, definite ca elemente ale activităţilor care pot interacţiona cu mediul, sunt identificate şi clasificate conform procedurii de proces de mediu „PPM 01 Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asupra mediului” a S.N.G.N. Romgaz S.A.

Construcţia, montajul şi mai ales exploatarea în timp a obiectivului nu ridică probleme deosebite în cea ce priveşte poluarea factorilor de mediu.

    - Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Nu este cazul

    - Impactul asupra biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice

Nu este cazul

    - Impactul asupra solului şi folosinței terenului

Impactul potențial asupra solului poate fi generat de gestionarea neadecvată a deșeurilor generate în perioada de execuție a lucrărilor prin eliminarea pe sol de praf, oxizi metalici și a scurgerilor accidentale de combustibili și lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ).

Lucrările se vor realiza cu respectarea etapelor de execuție a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operațiilor de construcții - montaj, a depozitării corespunzătoare a deșeurilor şi a programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, astfel impactul asupra solului va fi redus.

    - Impactul asupra bunurilor materiale

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.

    - Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Nu este cazul.

    - Impactul asupra calităţii aerului şi climei

În timpul lucrărilor de montare a obiectivului, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie precum și de lucrările de sudare a tronsoanelor de conductă şi de protejare a armăturilor prin vopsire.

În aceste condiții impactul potențial asupra aerului și climei este generat de următorii factori:

-	Poluanţi produşi de emisii de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

-	Emisii de compuşi organici volatili din operaţiile de vopsire (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

Funcţionarea utilajelor la punctul de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului. Suprafeţele protejate prin vopsire sunt de asemenea reduse, astfel emisiile de compuși organici volatili din operațiile de vopsire nu vor genera un impact semnificativ asupra calității aerului.

    - Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare executării lucrărilor de construcții montaj (săpare şi astupare şanţuri, transportul şi manipularea materialelor).

Nu se estimează apariția unui impact. Întrucât utilajele și echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limitele admise, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise conform SR 10009:2017.

    - Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Impactul asupra peisajului și mediului vizual este generat de instalațiile de suprafață (impact direct, pe termen lung, permanent, negativ), nefiind un impact suplimentar având în vedere că proiectul presupune realizarea unor lucrări de refacere a zonelor verzi.

La finalul lucrărilor de realizare a obiectivului sunt prevăzute lucrări de redare a terenului la gradul de folosinţă iniţial și de refacere a zonelor verzi.

    - Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

În zona obiectivului analizat nu s-a identificat nici un monument istoric de importanţă locală sau națională.

    - Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu

Ţinând cont de toate activităţile necesare realizării proiectului considerăm că impactul  asupra interacţiunilor dintre aceste componente este redus, punctula si numai pentru perioada de implementare a proiectului.

    - Natura impactului

Realizarea proiectului induce un impact negativ nesemnificativ direct asupra factorilor de mediu pe termen scurt, temporar în perioada de execuție a lucrărilor și un impact nesemnificativ direct și permanent în perioada de exploatare prin funcționarea instalațiilor tehnologice.

Durata de executie a lucrarilor  este estimata la  cca. 12 luni.

  - Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Local, în zona de realizare a proiectului, doar pe durata execuției lucrărilor.

  - Magnitudinea şi complexitatea impactului

Se estimează un impact redus, având în vedere lucrările propuse și modul de organizare al acestora.

  - Probabilitatea impactului

În condițiile respectării proiectului propus spre aprobare, probabilitatea de apariție a unui impact asupra factorilor de mediu este minimă.

  - Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului

În perioada de execuție a lucrărilor este posibilă apariția unui impact ușor negativ asupra factorilor de mediu, dar acesta este temporar, reversibil la finalizarea lucrărilor, localizat strict în zona de realizare a proiectului.

  - Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

  - Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

În tabelul de mai jos sunt prezentate măsurile de monitorizare a calității factorilor de mediu pe perioada de construcţie.

Tabel – Monitorizarea mediului

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecvenţa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de execuţie a lucrărilor |
| Aer | Funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuală | Antreprenor general |
| Deşeuri | Cantitate deşeuri din organizarea de şantier | Lunar | Antreprenor general |

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării în zona de activitate a obiectivului analizat se impun următoarele măsuri:

  - identificarea surselor de poluare (neetanșeităţi, spărturi, avarii);

  - observarea și controlul continuu al traseului de conducte și funcționării instalațiilor tehnologice;

  - realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

  - planificarea prealabilă a reviziilor și reparaţiilor capitale ale obiectivului.

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în România.

Eventualele defecte accidentale (emanaţii de gaz) în timpul exploatării vor fi sesizate vizual, auditiv sau prin scăderea bruscă a presiunii la aparatele de măsură şi control, existente.

Instalaţiile sunt amplasate şi supravegheate periodic de către personalul operativ al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care implicit urmăreşte şi parametrii tehnologici de calitate ai fluidelor transportate.

- Legături cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

În timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecția mediului:

Reglementări generale

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

- Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Factor de mediu aer

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare

Factor de mediu apă

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

Factor de mediu sol

- Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Deșeuri

- Legea nr. 211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- HG  nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

  - Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75UE(IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale(prevenirea și constrolul integrat al poluării). Directiva 2012/18/UE  a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

  - Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de șantier necesară în vederea execuţiei lucrărilor, se va realiza în perimetrele adiacente culoarului de lucru închiriate în acest scop, precum și în culoarul de lucru afectat cu execuția conductei.

În incinta organizării de șantier constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, zona parcare utilaje, amplasarea unui container administrativ (birou, vestiar), container pentru  personalul care asigură paza în organizarea de șantier, o magazie pentru materiale mărunte, un țarc acoperit pentru materiale, toaletă ecologică mobilă, un pichet PSI, containere/pubele ecologice pentru colectarea deșeurilor.

În incintă se vor amenaja alei dalate, iar împrejmuirea se va executa din panouri din plasă de sârmă, fixate pe suporţi demontabili din beton.

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier, se va face zilnic transportul muncitorilor la obiectiv;

Nu sunt necesare vestiare fixe, echiparea lucrătorilor pentru muncă se va face în cabinele mobile special amenajate din dotarea constructorului.

Toate utilajele și echipamentele sunt mobile și vor fi deplasate pe șantier în funcție de lucrarea executată și de durata activității fiecăruia. Rampele, șoproanele și magaziile ce vor fi utilizate pentru depozitarea echipamentelor, materialelor, armăturilor, confecțiilor și accesoriilor utilizate la execuția lucrărilor vor fi mobile sau demontabile și vor face parte din dotarea constructorului.

Pentru accesul mașinilor și utilajelor în zona de lucru se vor utiliza drumurile de acces existente, care prin grija constructorului vor fi reparate și aduse la starea inițială.

În zona alocată organizării de șantier, în prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate. După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, toaletele ecologice, etc., după care balastul se va curăţa, urmând să se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Se va avea în vedere că serviciile sanitare din cadrul organizării de șantier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protecția muncii, igiena în construcții, paza și stingerea incendiilor.

Materialele necesare execuției lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare și punere în operă.

Constructorul va instrui personalul şi va lua toate măsurile ce se impun de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire si stingere a incendiilor şi de protecţia mediului. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare, prevedere și orientare judicioasă în desfășurarea proceselor de execuție.

Necesarul de apă pentru uz menajer va fi asigurat din sistemul de alimentare existent în zonă prin transportul cu cisterne și depozitare în rezervoare, amplasate în organizarea de șantier, iar apa potabilă va fi asigurată din comerț.

Managementul apelor uzate (fecaloid-menajere) generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

Pentru amplasarea organizarii de santier au fost inchiriate suprafete de teren, amplasate adiacent culoarului de lucru ( conform plan de situatie).

  - Localizarea organizării de şantier

Poziţionarea organizării de şantier va fi pe traseul colectorului, in cadrul culoarului de lucru și în zonele unde culoarul de lucru este extins pentru acest scop .

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Având în vedere localizarea organizării de șantier în zona culoarului de lucru a conductei colectoare,  nu se estimează apariția unui impact semnficativ asupra mediului.

Constructorul are obligația ca prin activitatea ce o desfășoară în șantier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curățeniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast.

După terminarea lucrărilor, se vor demonta împrejmuirile, grupurile sanitare, dalele, etc., după care balastul de pe platformă se va curăţa, fiind utilizat în alte scopuri, urmând a reaşterne stratul vegetal peste locaţia menţionată, redându-se suprafaţa la starea iniţială.

  - Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Lucrările ce se vor executa în organizarea de șantier nu constituie surse importante de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacuează substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea mediului.

Utilajele de execuție și autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

Nivelul de zgomot pe perioada de funcționare a organizării de șantier se încadrează în cel admisibil.

Toate emisiile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de execuţie vor respecta regulamentele şi legislaţia de protecţia mediului în România.

În ce priveşte carburanţii şi lubrifianţii ce vor fi folosiţi de constructor, activitatea acestuia se va desfăşura conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile potenţiale fiind cele uzuale pentru lucrări de construcţii.

Amplasamentul va fi împrejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.

  - Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă cerinţelor legale, documentată prin avize. Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) accidentală de la utilajele de pe amplasament va fi eliminată.

Se vor lua măsuri astfel încât să nu existe poluanţi pentru sol. Nu se evacuează în mediu substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea solului.

Nu vor fi afectate alte suprafeţe de teren în afara celor aprobate.

Colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor și gestionarea corespunzătoare a acestora se va realizare astfel încât să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului.

În gestionarea deşeurilor următoarele principii vor fi respectate:

- reducere cantitativă (prevenire)

- selectare (colectare selectivă)

- valorificare (pentru toate deșeurile ce pot fi valorificate)

- corecta eliminare (eliminare în depozite de deșeuri periculoase/nepericuloase funcție de tipul de deșeu și ținând cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista națională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri si HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor).

Managementul substanţelor şi materialelor periculoase va fi în concordanţă cu prevederile legii şi cerinţele autorităţilor. Aceste produse vor fi stocate – transportate – mânuite – utilizate şi evacuate conform fişelor de securitate şi cerinţelor legale.

În caz de incidente legate de substanţe periculoase vor fi luate imediat măsuri de curăţare cu respectarea metodelor de protecţie şi diminuarea impactului asupra mediului.

La terminarea lucrărilor se vor evacua toate deşeurile şi se vor elimina toate echipamentele, materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor.

Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a condiţiilor stabilite prin avize, acorduri şi autorizaţii obţinute de la organele în drept, a tuturor prescripţiilor de calitate.

Pentru realizarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor se vor executa lucrări de urmărire, întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii a căror volum şi periodicitate sunt prezentate în normele legale.

Pe întreaga perioadă de funcționare a organizărilor de șantier, facilităţile de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate vor respecta legislaţia în vigoare.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII:

  - Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Astuparea şanţurilor pentru montarea conductelor , instalatíilor tehnologice se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială.

Gradul de compactare a umpluturii se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va scarifica pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%.

Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

Pentru refacerea zonelor verzi se vor împrăştia seminţe cu mâna, care ulterior se vor îngropa cu greblă de grădină şi tăvălug de mână.

Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasamentul lucrărilor.

  - Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În tabelul de mai jos sunt propuse măsuri și responsabilități pentru evitarea producerii poluărilor accidentale.

| Activitatea | Natura poluării | Măsuri propuse | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de execuție | Poluare sol, ape freatice cu ape uzate menajere | Remediere avarii | Constructor |
|  | Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a neîntreținerii utilajelor | Întreținere în stare bună a utilajelor Depoluare zonă contaminată |  |
| Perioada de operare | Explozie urmată de incendiu | Sistare alimentare de gaze intervenții pentru stingere incendiu | Operatorul instalației tehnologice |

În cazul apariţiei unui accident la instalația tehnologică se acţionează conform programului de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi întocmit în cadrul S.N.G.N.  Romgaz S.A. pentru exploatarea obiectivelor.

În cazuri de urgenţă sau situaţii accidentale se raportează de urgenţă pe cale ierarhică toate situaţiile de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare.

În cazul avariilor se impun următoarele măsuri:

- Remedierea defectelor, montarea armăturilor, cuplarea conductelor etc., se execută fără presiune de fluid, ţinând cont de următoarele:

      - oprirea fluxului de gaze şi purjarea instalației tehnologice;

      - blocarea robinetelor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;

      - la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicaţie pentru menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul brigăzii, dispeceratul unităţii;

      - mijloacele de transport pentru eventualele intervenţii.

      - Instalațiile tehnologice vor intra în exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute în proiect, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei și limitarea efectelor prin:

  - anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi diminuarea efectelor acestora;

  - informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia;

  - instruirea echipelor de intervenţie şi a personalului.

  - Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Pentru sondele de extracție gaze naturale - la momentul la care sonda va deveni neproductiva, aceasta va fi supusa procedurii de abandonare. Acesta presupune demontarea capului de eruptie al sondei si montarea unei flanse oarbe. Instalatia tehnologica a sondei poate fi preluata pentru o sonda noua. În cazul conductelor colectoare, la momentul scoaterii din funcțiune, acestea sunt dezafectate prin scoaterea materialului tubular de pe amplasament și refacerea cadrului natural. Teava rezultata/deșeurile metalice vor fi predate pentru valorificare la centre specializate.

  - Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Terenul va fi readus la starea inițială, la aceeași categorie de folosință.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului:

- eliberarea terenului de deșeuri metalice;

- împrăștierea pe amplasament a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însămânţare (acolo unde este cazul);

- solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte;

- recepția lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială semnate de proprietarul de teren și beneficiarul de investiție.

În concluzie, construcţia, montajul şi exploatarea instalației tehnologice nu constituie sursă de poluare pentru factorii de mediu: apă, aer, sol şi nu afectează sănătatea populaţiei din zonă.

Modul în care va fi executată şi exploatată instalația reduce aproape în totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu şi sănătatea populaţiei.

- ANEXE - PIESE DESENATE

  - Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Plan de încadrare în zonă						- planșa 01/17/21

Plan de situaţie							- planșa 02/17/21

  - Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare

Nu este cazul.

  - Schemele-flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul.

  - Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului

Nu este cazul.

Întocmit,

Ing. Frusina Suceava

frusina.suceava@romgaz.ro

Tel: 0749-332831