MEMORIU DE PREZENTARE

PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 292/2018 (ANEXA 5.E)

- Denumirea proiectului: «Extindere rețea de apă și apă uzată în sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița»

Componenta APA

II. Titular

-  numele: COMUNA BRANISTEA – PRIMĂRIA COMUNEI BRANISTEA

- adresa poştală: localitatea Braniștea, comuna Braniștea, nr. 1151, cod postal 137050, județul Dâmbovița

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

    - telefon: 0245/715196

    - fax: 0245/715031

    - adresa de e-mail: primaria.branistea@yahoo.com

    - adresa paginii de internet: http://primaria-branistea.ro/index.php

- numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Primarul comunei Branistea, ec. Mihai Vișinescu

- responsabil pentru protecţia mediului: dl Vlad Lungu

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- rezumatul proiectului

Comuna Branistea este situată în sectorul central-sudic al județului Dâmbovița, in imediata apropiere a orașul Titu, la cca. 20 km sud-est de orașul Găești și la cca. 30 km sud de municipiul Târgoviște, care este și reședința de județ.

Accesul spre comuna Branistea se realizează din drumul național DN71, în dreptul localității Moara Noua, pe drumul județean DJ 701.

Comuna Branistea are în componență 3 sate:

- satul Branistea – reședința de comună;

- satul Dambovicioara;

- satul Saveni.

Principalele căi de comunicație care leagă comuna Branistea cu localitățile învecinate:

- DN 7 (București-Găești-Pitești)

- DJ 701A: Braniștea (DJ 701) - Dâmbovicioara - Hagioaica - Fusea (DN 7) - Plopu –Tomșani (DJ 401A).

Accesul la amplasamentul rețelei de canalizare și la amplasamentul sistemului de alimentare cu apă a comunei Branistea se va realiza DN 7 (Bucureşti-Găeşti-Piteşti), DJ 701A: Braniştea (DJ 701) - Dâmbovicioara - Hagioaica - Fusea (DN 7) - Plopu - Tomşani (DJ 40IA).

Zona nu dispune de rețea de canalizare. Evacuarea apelor uzate se face necontrolat. Agenții economici care-și desfășoară activitatea pe teritoriul comunei, evacuează apele uzate menajere în bazine vidanjabile.

În prezent, comuna Branistea dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, dar aria de acoperire nu este de 100%.

Frontul de captare Braniștea, care servește la alimentarea parțială cu apă potabilă a orașului Titu, este amplasat pe teritoriul administrativ al localității Braniștea. Din acest motiv se consideră oportună racordarea localității la construcțiile și instalațiile existente, nefiind necesare lucrări noi, cu excepția conductei de aducțiune cu traseul stație de pompare Titu Gară – Braniștea, precum și a rețelei de distribuție.

Necesitatea și şi oportunitatea investiţiei este justificată de extinderea sistemului actual de alimentare cu apă în toată localitatea Braniștea, care trebuie proiectat şi realizat ţinând cont de cerinţele de dezvoltare ale acesteia, asigurând astfel un grad de civilizaţie şi sănătate în conformitate cu standardele UE în vigoare.

Rețelele de apă propuse prin prezentul proiect vor fi pozate pe domeniul public al comunei Branistea, în lungul străzilor existente din comună, pe stradă, pe o parte sau pe cealaltă a acesteia, în acostament sau spațiu verde.

Prin prezentul proiect se propune realizarea urmatorului obiectiv de investitii:

Extindere rețea apă, care va cuprinde următoarele:

- conducta de distributie din PEID, PE 100, PN10, De 63 mm, având o lungime totală L=4896 m;

- 42 buc. cămine impartite astfel: 1 cămin de aerisire;	1 cămin de vane golire; 40 cămine de golire de capat;

- 195 buc. cămine de bransament din PP complet echipate, avand diametrul Dn 500mm;

- conducte de bransament din PEID, PE 100, De 25 mm, având o lungime totală L=585 m.

- Justificarea necesității proiectului

Obiectiv de investiții: Extindere rețea apă

În prezent, comuna Branistea dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, dar aria de acoperire nu este de 100%.

Pentru a fi în conformitate cu legislația europeană şi română în vigoare, se propune extinderea rețelei de apă potabilă din localitatea Braniștea, astfel încât să satisfacă cerința de apă pentru toți locuitorii.

Necesitatea și şi oportunitatea investiţiei este justificată de extinderea sistemului actual de alimentare cu apă în toată localitatea Braniștea, care trebuie proiectat şi realizat ţinând cont de cerinţele de dezvoltare ale acesteia, asigurând astfel un grad de civilizaţie şi sănătate în conformitate cu standardele UE în vigoare.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unor investiţii durabile care vor fi integrate în infrastructura existentă şi corelate cu investiţiile viitoare, în vederea conformării cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi considerând un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populaţie).

Urmatoarele obiective specifice vin în sustinerea obiectivului general:

•	conformarea cu Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificata și completata de Legea 311/2004;

•	asigurarea necesarului de apa in conditiile de calitate conform NTPA-013/2002 "Normele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare"

•	diminuarea impactului negativ asupra mediului pana la reducerea totala, prin diminuarea consumului de resurse, produs de constructia, functionarea și întretinerea facilitatilor de furnizare a apei potabile;

•	diminuarea impactului negativ cauzat de calitatea necorespunzatoare a apei și de alimentarea intermitenta asupra consumatorului final prin modernizarea și extinderea sistemului centralizat de furnizare a apei potabile.

•	creșterea confortului sanitar în gospodării.

- valoarea investitiei totale (componenta canalizare + componenta apa): 8.345.044,27 lei + TVA.

- perioada de implementare propusă: 12 de luni.

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) – in anexa;

f) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

SITUATIA EXISTENTA

Chiar dacă în prezent comuna Branistea dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, dar aria de acoperire nu este de 100%.

Frontul de captare Braniştea, care serveşte la alimentarea parţială cu apă potabila a orasului Titu, este amplasat pe teritoriul administrativ al localităţii Braniştea. Din acest motiv se consideră oportună racordarea localităţii la construcţiile şi instalaţiile existente, nefiind necesare lucrări noi, cu excepţia conductei de aducţiune -  traseul staţiei de pompare Titu Gară - Braniştea, precum şi a reţelei de distribuţie.

Conform datelor extrase din Proiectul Tehnic elaborat de S.C. Eurom Construct S.R.L. în anul 2010, sistemul actual de alimentare cu apă este alcătuit dintr-un branșament din stația de pompare amplasată în cartierul Titu-Gară și o conductă de aducțiune, prin care se alimentează comuna Braniștea.

Branșamentul și conducta de aducțiune sunt din PEID 100, SDR17, PN10, având diametrul De 180 mm și lungimea L=1.053 m, distribuită astfel:

- tronson SP – CV1 cu lungimea L=100 m

- tronson CV2 – CV3 cu lungimea L=418 m

- tronson CV3 – CV5 cu lungimea L=535 m

Rețelele de distribuție sunt alcătuite din conducte PEID 100, SDR17, PN10, cu diametre cuprinse între 90 și 160 mm, în lungime totală de 11.223 m, repartizate astfel:

- conducte cu diametrul De 90 mm, având lungimea L=2.247 m

- conducte cu diametrul De 110 mm, având lungimea L=4.210 m

- conducte cu diametrul De 125 mm, având lungimea L=590 m

- conducte cu diametrul De 140 mm, având lungimea L=851 m

- conducte cu diametrul De 160 mm, având lungimea L=3.325 m.

Pe rețeaua de distribuție s-au prevăzut 27 hidranți supraterani de incendiu, 17 cișmele stradale, 25 cămine de vane amplasate în general la intersecțiile cu străzile secundare și la maxim 500 m între ele, pentru sectorizarea rețelei în caz de avarie.

Sistemul a fost receptionat in anul 2015.

Având în vedere cele descrise mai sus şi pentru a fi în conformitate cu legislaţia europeană şi română în vigoare, se propune extinderea reţelei de apă potabilă din localitatea Braniştea, astfel încât să satisfacă cerinţa de apă pentru toţi locuitorii.

SITUATIA PROIECTATA

Obiectiv de investiții : Extindere rețea de apă in sat Braniștea, comuna Branistea.

Rețeaua de distributie propusă are o lungime totală de 4896 m şi este realizată din conducte PEID De 63 mm, PE100, PN10. Conductele de branșament au o lungime totală de 585 m și sunt din PEID De 25 mm.

Pentru extinderea reţelei de distribuţie se vor utiliza conducte din PEID, PN 10 și diametru De 63 mm. Folosirea tuburilor din polietilenă de înaltă densitate (PEID) pentru realizarea reţelelor de alimentare cu apă se recomandă deoarece au caracteristici superioare:

- sunt inerte la acţiunea apei,

- prezintă siguranţă totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,

- au o rezistenţă foarte bună la îngheţ datorită polimerilor speciali folosiţi,

- au caracteristici hidraulice care se menţin constante în timp,

- demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică,

- au durată de viaţă de 50 ani,

- este perfect etanşă la apă şi la pătrunderea rădăcinilor; neavînd loc nici infiltraţii şi nici exfiltraţii,

- rezistenţă bună la transport, depozitare, montare şi exploatare,

- datorită peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mică și capacitatea de transport este mai mare.

Conductele de alimentare cu apa sunt proiectate conform tabelului urmator:

| Nr. Crt. | Nume | Nod inceput | Nod final | Lungime [m] | Nominal diameter [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S65 | A1 | A2 | 10 | 63 |
| 2 | S66 | A2 | A3 | 20 | 63 |
| 3 | S67 | A3 | A4 | 17 | 63 |
| 4 | S68 | A4 | A5 | 14 | 63 |
| 5 | S99 | A5 | A6 | 20 | 63 |
| 6 | S100 | A6 | CGC5 | 13 | 63 |
| 7 | S101 | A8 | A9 | 20 | 63 |
| 8 | S102 | A9 | CGC6 | 17 | 63 |
| 9 | S103 | A11 | A12 | 8 | 63 |
| 10 | S104 | A12 | A13 | 16 | 63 |
| 11 | S105 | A13 | A14 | 20 | 63 |
| 12 | S106 | A14 | A15 | 20 | 63 |
| 13 | S107 | A15 | A16 | 15 | 63 |
| 14 | S108 | A16 | A17 | 20 | 63 |
| 15 | S109 | A17 | A18 | 20 | 63 |
| 16 | S110 | A18 | CGC7 | 16 | 63 |
| 17 | S111 | A20 | A21 | 20 | 63 |
| 18 | S112 | A21 | A22 | 8 | 63 |
| 19 | S113 | A22 | A23 | 11,03 | 63 |
| 20 | S114 | A23 | A24 | 16,96 | 63 |
| 21 | S115 | A24 | A25 | 18,46 | 63 |
| 22 | S116 | A25 | CGC8 | 16,89 | 63 |
| 23 | S117 | A27 | A28 | 20 | 63 |
| 24 | S118 | A28 | A29 | 20 | 63 |
| 25 | S119 | A29 | A30 | 20,14 | 63 |
| 26 | S120 | A30 | A31 | 20,75 | 63 |
| 27 | S121 | A31 | A32 | 14,95 | 63 |
| 28 | S122 | A32 | A33 | 8,4 | 63 |
| 29 | S123 | A33 | A34 | 11,67 | 63 |
| 30 | S124 | A34 | A35 | 19,93 | 63 |
| 31 | S125 | A35 | CGC9 | 20,02 | 63 |
| 32 | S126 | A37 | A38 | 20,38 | 63 |
| 33 | S127 | A38 | A39 | 20,29 | 63 |
| 34 | S128 | A39 | A40 | 19,89 | 63 |
| 35 | S129 | A40 | A41 | 20,48 | 63 |
| 36 | S130 | A41 | CGC10 | 15,76 | 63 |
| 37 | S131 | A43 | A44 | 8,86 | 63 |
| 38 | S132 | A44 | A45 | 15,39 | 63 |
| 39 | S133 | A45 | A46 | 8,97 | 63 |
| 40 | S134 | A46 | A47 | 23,93 | 63 |
| 41 | S135 | A47 | CGC11 | 26,82 | 63 |
| 42 | S136 | A49 | A50 | 19,25 | 63 |
| 43 | S137 | A50 | A51 | 14,64 | 63 |
| 44 | S138 | A51 | A52 | 10,11 | 63 |
| 45 | S139 | A52 | A53 | 6,43 | 63 |
| 46 | S140 | A53 | CGC12 | 16,58 | 63 |
| 47 | S141 | A55 | A56 | 10,95 | 63 |
| 48 | S142 | A56 | A57 | 20,05 | 63 |
| 49 | S143 | A57 | A58 | 10,53 | 63 |
| 50 | S144 | A58 | A59 | 8,73 | 63 |
| 51 | S145 | A59 | A60 | 17,1 | 63 |
| 52 | S146 | A60 | A61 | 13,23 | 63 |
| 53 | S147 | A61 | A62 | 3,18 | 63 |
| 54 | S148 | A62 | CGC16 | 14,22 | 63 |
| 55 | S149 | A7 | A10 | 10 | 63 |
| 56 | S150 | A10 | A19 | 10 | 63 |
| 57 | S151 | A19 | A26 | 8 | 63 |
| 58 | S152 | A26 | A36 | 12 | 63 |
| 59 | S153 | A36 | A42 | 12 | 63 |
| 60 | S154 | A42 | A48 | 12 | 63 |
| 61 | S155 | A71 | A72 | 20,25 | 63 |
| 62 | S156 | A72 | A73 | 16,91 | 63 |
| 63 | S157 | A73 | A74 | 20,82 | 63 |
| 64 | S158 | A74 | A75 | 18,22 | 63 |
| 65 | S159 | A75 | CGC4 | 14,29 | 63 |
| 66 | S160 | A77 | A78 | 20,05 | 63 |
| 67 | S161 | A78 | A79 | 19,98 | 63 |
| 68 | S162 | A79 | A80 | 20,03 | 63 |
| 69 | S163 | A80 | A81 | 8,83 | 63 |
| 70 | S164 | A81 | A82 | 7,74 | 63 |
| 71 | S165 | A82 | A83 | 11,23 | 63 |
| 72 | S166 | A83 | A84 | 20 | 63 |
| 73 | S167 | A84 | CGC13 | 15,98 | 63 |
| 74 | S168 | A86 | A87 | 18 | 63 |
| 75 | S169 | A87 | A88 | 20 | 63 |
| 76 | S170 | A88 | A89 | 20 | 63 |
| 77 | S171 | A89 | A90 | 20 | 63 |
| 78 | S172 | A90 | A91 | 20 | 63 |
| 79 | S173 | A91 | A92 | 20 | 63 |
| 80 | S174 | A92 | A93 | 20 | 63 |
| 81 | S175 | A93 | CGC1 | 10 | 63 |
| 82 | S176 | A95 | A96 | 20 | 63 |
| 83 | S177 | A96 | A97 | 20 | 63 |
| 84 | S178 | A97 | A98 | 20,02 | 63 |
| 85 | S179 | A98 | A99 | 19,97 | 63 |
| 86 | S180 | A99 | CGC2 | 20 | 63 |
| 87 | S181 | A101 | A102 | 16,79 | 63 |
| 88 | S182 | A102 | A103 | 19,9 | 63 |
| 89 | S183 | A103 | A104 | 20,92 | 63 |
| 90 | S184 | A104 | A105 | 12,95 | 63 |
| 91 | S185 | A105 | A106 | 11,52 | 63 |
| 92 | S186 | A106 | CG1 | 19,55 | 63 |
| 93 | S187 | CG1 | A108 | 20,42 | 63 |
| 94 | S188 | A108 | A109 | 17,44 | 63 |
| 95 | S189 | A109 | A110 | 22,67 | 63 |
| 96 | S190 | A110 | A111 | 19,83 | 63 |
| 97 | S191 | A111 | A112 | 20,03 | 63 |
| 98 | S192 | A112 | A113 | 16,82 | 63 |
| 99 | S193 | A113 | CGC27 | 18,86 | 63 |
| 100 | S194 | A115 | A116 | 20 | 63 |
| 101 | S195 | A116 | A117 | 13 | 63 |
| 102 | S196 | A117 | CGC15 | 15 | 63 |
| 103 | S197 | A119 | A120 | 10 | 63 |
| 104 | S198 | A120 | A121 | 37,36 | 63 |
| 105 | S199 | A121 | A122 | 8,71 | 63 |
| 106 | S200 | A122 | A123 | 20,35 | 63 |
| 107 | S201 | A123 | A266 | 17,39 | 63 |
| 108 | S202 | A125 | A126 | 16,13 | 63 |
| 109 | S203 | A126 | A127 | 13,74 | 63 |
| 110 | S204 | A127 | A128 | 9,1 | 63 |
| 111 | S205 | A128 | A129 | 20,42 | 63 |
| 112 | S206 | A129 | A130 | 19,75 | 63 |
| 113 | S207 | A130 | A131 | 20 | 63 |
| 114 | S208 | A131 | CGC18 | 20 | 63 |
| 115 | S209 | A133 | A134 | 19,17 | 63 |
| 116 | S210 | A134 | A135 | 20 | 63 |
| 117 | S211 | A135 | A136 | 20 | 63 |
| 118 | S212 | A136 | A137 | 20 | 63 |
| 119 | S213 | A137 | A138 | 7,43 | 63 |
| 120 | S214 | A138 | A139 | 13 | 63 |
| 121 | S215 | A139 | A140 | 20 | 63 |
| 122 | S216 | A140 | A141 | 17 | 63 |
| 123 | S217 | A141 | A142 | 20 | 63 |
| 124 | S218 | A142 | A143 | 20 | 63 |
| 125 | S219 | A143 | A144 | 20 | 63 |
| 126 | S220 | A144 | CGC26 | 20 | 63 |
| 127 | S221 | A146 | A147 | 16,32 | 63 |
| 128 | S222 | A147 | A148 | 24,69 | 63 |
| 129 | S223 | A148 | A149 | 20 | 63 |
| 130 | S224 | A149 | A150 | 20 | 63 |
| 131 | S225 | A150 | A151 | 20 | 63 |
| 132 | S226 | A151 | A152 | 20 | 63 |
| 133 | S227 | A152 | CGC19 | 13 | 63 |
| 134 | S228 | A154 | A155 | 20 | 63 |
| 135 | S229 | A155 | A156 | 20 | 63 |
| 136 | S230 | A156 | A157 | 20 | 63 |
| 137 | S231 | A157 | A158 | 20 | 63 |
| 138 | S232 | A158 | A159 | 20 | 63 |
| 139 | S233 | A159 | A160 | 20 | 63 |
| 140 | S234 | A160 | A161 | 20 | 63 |
| 141 | S235 | A161 | CGC25 | 20 | 63 |
| 142 | S236 | A163 | A164 | 20,81 | 63 |
| 143 | S237 | A164 | A165 | 25,36 | 63 |
| 144 | S238 | A165 | A166 | 12,35 | 63 |
| 145 | S239 | A166 | A167 | 19,35 | 63 |
| 146 | S240 | A167 | A168 | 16,81 | 63 |
| 147 | S241 | A168 | A169 | 12 | 63 |
| 148 | S242 | A169 | A170 | 20 | 63 |
| 149 | S243 | A170 | A171 | 14,46 | 63 |
| 150 | S244 | A171 | CGC23 | 15,58 | 63 |
| 151 | S245 | A167 | A173 | 11,24 | 63 |
| 152 | S246 | A173 | A174 | 15 | 63 |
| 153 | S247 | A174 | A175 | 10 | 63 |
| 154 | S248 | A175 | A176 | 6 | 63 |
| 155 | S249 | A176 | A177 | 3 | 63 |
| 156 | S250 | A177 | A178 | 15 | 63 |
| 157 | S251 | A178 | A179 | 10 | 63 |
| 158 | S252 | A179 | A180 | 8 | 63 |
| 159 | S253 | A180 | CGC24 | 14 | 63 |
| 160 | S254 | A182 | A183 | 10 | 63 |
| 161 | S255 | A183 | A184 | 10 | 63 |
| 162 | S256 | A184 | A185 | 10 | 63 |
| 163 | S257 | A185 | A186 | 10 | 63 |
| 164 | S258 | A186 | A187 | 10 | 63 |
| 165 | S259 | A187 | A188 | 10 | 63 |
| 166 | S260 | A188 | A189 | 10 | 63 |
| 167 | S261 | A189 | A190 | 11 | 63 |
| 168 | S262 | A190 | A191 | 12 | 63 |
| 169 | S263 | A191 | CA1 | 13 | 63 |
| 170 | S264 | CA1 | A193 | 11,49 | 63 |
| 171 | S265 | A193 | A194 | 9,16 | 63 |
| 172 | S266 | A194 | A195 | 9,21 | 63 |
| 173 | S267 | A195 | A196 | 10,85 | 63 |
| 174 | S268 | A196 | A197 | 11,9 | 63 |
| 175 | S269 | A197 | A198 | 5,19 | 63 |
| 176 | S270 | A198 | A199 | 7,1 | 63 |
| 177 | S271 | A199 | A200 | 8,85 | 63 |
| 178 | S272 | A200 | A201 | 5,66 | 63 |
| 179 | S273 | A201 | A202 | 5,09 | 63 |
| 180 | S274 | A202 | A203 | 12,47 | 63 |
| 181 | S275 | A203 | A204 | 14,49 | 63 |
| 182 | S276 | A204 | A205 | 6,29 | 63 |
| 183 | S277 | A205 | A206 | 11,54 | 63 |
| 184 | S278 | A206 | A207 | 11,41 | 63 |
| 185 | S279 | A207 | A208 | 9 | 63 |
| 186 | S280 | A208 | A209 | 9 | 63 |
| 187 | S281 | A209 | A210 | 15 | 63 |
| 188 | S282 | A210 | A211 | 12 | 63 |
| 189 | S283 | A211 | A212 | 2 | 63 |
| 190 | S284 | A212 | A213 | 15 | 63 |
| 191 | S285 | A213 | A214 | 6 | 63 |
| 192 | S286 | A214 | A215 | 15 | 63 |
| 193 | S287 | A215 | A216 | 11,41 | 63 |
| 194 | S288 | A216 | A217 | 8,91 | 63 |
| 195 | S289 | A217 | A272 | 5,78 | 63 |
| 196 | S290 | A218 | A271 | 4,45 | 63 |
| 197 | S291 | A220 | A221 | 15 | 63 |
| 198 | S292 | A221 | A222 | 15 | 63 |
| 199 | S293 | A222 | A223 | 14 | 63 |
| 200 | S294 | A223 | A224 | 15 | 63 |
| 201 | S295 | A224 | A225 | 13 | 63 |
| 202 | S296 | A225 | A226 | 17 | 63 |
| 203 | S297 | A226 | A227 | 5 | 63 |
| 204 | S298 | A227 | A228 | 13 | 63 |
| 205 | S299 | A228 | A229 | 13 | 63 |
| 206 | S300 | A229 | A230 | 15 | 63 |
| 207 | S301 | A230 | A231 | 8 | 63 |
| 208 | S302 | A231 | A232 | 10 | 63 |
| 209 | S303 | A232 | A233 | 11 | 63 |
| 210 | S304 | A233 | A234 | 15 | 63 |
| 211 | S305 | A234 | A235 | 15 | 63 |
| 212 | S306 | A235 | A236 | 12 | 63 |
| 213 | S307 | A236 | A237 | 12 | 63 |
| 214 | S308 | A237 | A238 | 13 | 63 |
| 215 | S309 | A238 | A239 | 17 | 63 |
| 216 | S310 | A239 | A240 | 8 | 63 |
| 217 | S311 | A240 | A241 | 7 | 63 |
| 218 | S312 | A241 | CGC21 | 10,96 | 63 |
| 219 | S313 | A233 | A243 | 21 | 63 |
| 220 | S314 | A244 | A245 | 3,77 | 63 |
| 221 | S315 | A245 | A246 | 12 | 63 |
| 222 | S316 | A246 | A247 | 12 | 63 |
| 223 | S317 | A247 | A248 | 8 | 63 |
| 224 | S318 | A248 | A249 | 12 | 63 |
| 225 | S319 | A249 | A250 | 8 | 63 |
| 226 | S320 | A250 | A251 | 12 | 63 |
| 227 | S321 | A251 | A252 | 22 | 63 |
| 228 | S322 | A252 | A253 | 17 | 63 |
| 229 | S323 | A253 | A254 | 17 | 63 |
| 230 | S324 | A254 | A255 | 15 | 63 |
| 231 | S325 | A255 | A256 | 15 | 63 |
| 232 | S326 | A256 | A257 | 12 | 63 |
| 233 | S327 | A257 | A258 | 12 | 63 |
| 234 | S328 | A258 | A259 | 11 | 63 |
| 235 | S329 | A259 | A260 | 12 | 63 |
| 236 | S330 | A260 | CGC20 | 17 | 63 |
| 237 | S331 | A262 | A263 | 15 | 63 |
| 238 | S332 | A263 | A264 | 8 | 63 |
| 239 | S333 | A264 | CGC3 | 19 | 63 |
| 240 | S335 | A266 | A267 | 11,08 | 63 |
| 241 | S336 | A270 | CGC22 | 5,82 | 63 |
| 242 | S337 | A267 | A268 | 12,26 | 63 |
| 243 | S339 | A268 | A269 | 12,84 | 63 |
| 244 | S340 | A271 | A270 | 5,92 | 63 |
| 245 | S341 | A269 | CGC14 | 9,38 | 63 |
| 246 | S343 | A272 | A218 | 23,21 | 63 |
| 247 | S345 | A48 | A54 | 13 | 63 |
| 248 | S367 | A54 | A63 | 10 | 63 |
| 249 | S368 | A63 | CGC28 | 10 | 63 |
| 250 | S369 | A273 | A274 | 19 | 63 |
| 251 | S370 | A274 | A275 | 12 | 63 |
| 252 | S373 | A275 | A276 | 12 | 63 |
| 253 | S399 | A276 | A277 | 12 | 63 |
| 254 | S415 | A277 | A278 | 13 | 63 |
| 255 | S416 | A278 | A279 | 15 | 63 |
| 256 | S442 | A279 | A280 | 15 | 63 |
| 257 | S443 | A280 | A281 | 8 | 63 |
| 258 | S444 | A281 | A282 | 12 | 63 |
| 259 | S447 | A282 | CGC41 | 15 | 63 |
| 260 | S454 | A284 | A285 | 11 | 63 |
| 261 | S465 | A285 | A286 | 10 | 63 |
| 262 | S466 | A286 | A287 | 11 | 63 |
| 263 | S467 | A287 | A288 | 5 | 63 |
| 264 | S469 | A289 | A290 | 11 | 63 |
| 265 | S470 | A290 | A291 | 11 | 63 |
| 266 | S471 | A291 | A292 | 11 | 63 |
| 267 | S472 | A292 | A293 | 8 | 63 |
| 268 | S473 | A377 | A378 | 7 | 63 |
| 269 | S474 | A378 | A379 | 10 | 63 |
| 270 | S475 | A379 | A380 | 10 | 63 |
| 271 | S476 | A380 | A381 | 10 | 63 |
| 272 | S477 | A381 | A382 | 16 | 63 |
| 273 | S478 | A382 | CGC40 | 28 | 63 |
| 274 | S479 | A317 | A318 | 14 | 63 |
| 275 | S480 | A318 | A319 | 14 | 63 |
| 276 | S481 | A319 | A320 | 12 | 63 |
| 277 | S482 | A320 | A321 | 11 | 63 |
| 278 | S483 | A321 | A322 | 15 | 63 |
| 279 | S484 | A322 | A323 | 12 | 63 |
| 280 | S485 | A323 | CGC34 | 15 | 63 |
| 281 | S486 | A310 | A311 | 4 | 63 |
| 282 | S487 | A311 | A312 | 12 | 63 |
| 283 | S488 | A312 | A313 | 12 | 63 |
| 284 | S489 | A313 | A314 | 12 | 63 |
| 285 | S490 | A314 | A315 | 14 | 63 |
| 286 | S491 | A315 | CGC33 | 14 | 63 |
| 287 | S492 | A325 | A326 | 9 | 63 |
| 288 | S493 | A326 | A327 | 8 | 63 |
| 289 | S494 | A327 | A328 | 8 | 63 |
| 290 | S495 | A328 | A329 | 10 | 63 |
| 291 | S496 | A329 | A330 | 11 | 63 |
| 292 | S497 | A330 | A331 | 12 | 63 |
| 293 | S498 | A331 | CGC35 | 12 | 63 |
| 294 | S499 | A333 | A334 | 10 | 63 |
| 295 | S500 | A334 | A335 | 15 | 63 |
| 296 | S501 | A335 | A336 | 6 | 63 |
| 297 | S502 | A336 | A337 | 7 | 63 |
| 298 | S503 | A337 | A338 | 7 | 63 |
| 299 | S504 | A338 | A339 | 8 | 63 |
| 300 | S505 | A339 | A340 | 12 | 63 |
| 301 | S506 | A340 | CGC36 | 15 | 63 |
| 302 | S507 | A303 | A304 | 7 | 63 |
| 303 | S508 | A304 | A305 | 15 | 63 |
| 304 | S509 | A305 | A306 | 15 | 63 |
| 305 | S510 | A306 | A307 | 13 | 63 |
| 306 | S511 | A307 | A308 | 15 | 63 |
| 307 | S512 | A308 | CGC32 | 12 | 63 |
| 308 | S513 | A70 | A76 | 12 | 63 |
| 309 | S514 | A76 | A85 | 6 | 63 |
| 310 | S515 | A85 | A94 | 10 | 63 |
| 311 | S516 | A100 | A107 | 15 | 63 |
| 312 | S517 | A107 | A114 | 10 | 63 |
| 313 | S518 | A114 | A118 | 4 | 63 |
| 314 | S519 | A118 | A124 | 10 | 63 |
| 315 | S520 | A124 | A132 | 10 | 63 |
| 316 | S521 | A132 | A145 | 10 | 63 |
| 317 | S522 | A145 | A153 | 10 | 63 |
| 318 | S523 | A153 | A162 | 6 | 63 |
| 319 | S524 | A162 | A172 | 7 | 63 |
| 320 | S525 | A172 | CGC30 | 10 | 63 |
| 321 | S526 | A192 | A219 | 10 | 63 |
| 322 | S527 | A219 | A242 | 7 | 63 |
| 323 | S528 | A242 | A261 | 6 | 63 |
| 324 | S529 | A261 | A265 | 4 | 63 |
| 325 | S530 | A65 | A66 | 10 | 63 |
| 326 | S531 | A66 | A67 | 10 | 63 |
| 327 | S532 | A67 | A68 | 11 | 63 |
| 328 | S533 | A68 | CGC29 | 15 | 63 |
| 329 | S534 | A368 | A369 | 9 | 63 |
| 330 | S535 | A369 | A370 | 7 | 63 |
| 331 | S536 | A370 | A371 | 6 | 63 |
| 332 | S537 | A371 | A372 | 8 | 63 |
| 333 | S538 | A372 | A373 | 15 | 63 |
| 334 | S539 | A373 | A374 | 15 | 63 |
| 335 | S540 | A374 | A375 | 8 | 63 |
| 336 | S541 | A375 | CGC39 | 11 | 63 |
| 337 | S542 | A294 | A295 | 15 | 63 |
| 338 | S543 | A295 | A296 | 11 | 63 |
| 339 | S544 | A296 | A297 | 9 | 63 |
| 340 | S545 | A297 | A298 | 9 | 63 |
| 341 | S546 | A298 | A299 | 9 | 63 |
| 342 | S547 | A299 | A300 | 6 | 63 |
| 343 | S548 | A300 | A301 | 6 | 63 |
| 344 | S549 | A301 | CGC31 | 7 | 63 |
| 345 | S550 | A342 | A343 | 10 | 63 |
| 346 | S551 | A343 | A344 | 6 | 63 |
| 347 | S552 | A344 | A345 | 10 | 63 |
| 348 | S553 | A345 | A346 | 4 | 63 |
| 349 | S554 | A346 | A347 | 10 | 63 |
| 350 | S555 | A347 | A348 | 5 | 63 |
| 351 | S556 | A348 | A349 | 10 | 63 |
| 352 | S557 | A349 | A350 | 7 | 63 |
| 353 | S558 | A350 | A351 | 4 | 63 |
| 354 | S559 | A351 | CGC37 | 3 | 63 |
| 355 | S560 | A353 | A354 | 13 | 63 |
| 356 | S561 | A354 | A355 | 8 | 63 |
| 357 | S562 | A355 | A356 | 10 | 63 |
| 358 | S563 | A356 | A357 | 6 | 63 |
| 359 | S564 | A358 | A359 | 10 | 63 |
| 360 | S565 | A359 | A360 | 11 | 63 |
| 361 | S566 | A360 | A361 | 7 | 63 |
| 362 | S567 | A361 | A362 | 7 | 63 |
| 363 | S568 | A362 | A363 | 10 | 63 |
| 364 | S569 | A363 | A364 | 11 | 63 |
| 365 | S570 | A364 | A365 | 13 | 63 |
| 366 | S571 | A365 | A366 | 10 | 63 |
| 367 | S572 | A366 | CGC38 | 15 | 63 |
| Total lungimi | 4896 |  |

Conductele de alimentare cu apa sunt proiectate pe strazi conform tabelului urmator:

| Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime retea apa [m] | Diametrul conductei [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC 6/3 | 160 | 63 |
| 2 | DS 9 | 249 | 63 |
| 3 | DC 9/4 | 395 | 63 |
| 4 | DC 4/4 | 295 | 63 |
| 5 | DC 4/5 | 218 | 63 |
| 6 | DC 4/1 | 217 | 63 |
| 7 | DS 11 | 134 | 63 |
| 8 | DS 11/7 | 119 | 63 |
| 9 | DS 3/2 | 238 | 63 |
| 10 | DS 11/10 | 139 | 63 |
| 11 | DS 14/2 | 124 | 63 |
| 12 | DC 13/1 | 48 | 63 |
| 13 | DS 2/7 | 90 | 63 |
| 14 | DS 15/4 | 91 | 63 |
| 15 | DS 16/10 | 97 | 63 |
| 16 | DS 16/3 | 135 | 63 |
| 17 | DS 16/9/1 | 156 | 63 |
| 18 | DS 16/11 | 84 | 63 |
| 19 | DS 16 | 94 | 63 |
| 20 | DC 2/5 | 37 | 63 |
| 21 | DS 8/4 | 42 | 63 |
| 22 | DJ701 | 0 | 63 |
| 23 | DC 7/3 | 100 | 63 |
| 24 | DC 15/5 | 67 | 63 |
| 25 | DS 1/1 | 98 | 63 |
| 26 | DE 79/4 | 148 | 63 |
| 27 | DC 17/1 | 97 | 63 |
| 28 | DS 16/12 | 46 | 63 |
| 29 | DS 6/5 | 28 | 63 |
| 30 | DS 6/4 | 92 | 63 |
| 31 | DC 6 | 27 | 63 |
| 32 | DS 9/5 | 37 | 63 |
| 33 | DC 3/3 | 41 | 63 |
| 34 | DS 3/3/1 | 72 | 63 |
| 35 | DS 9/2/1 | 77 | 63 |
| 36 | DC 3/4 | 68 | 63 |
| 37 | DC 3/5 | 93 | 63 |
| 38 | DC 4/7 | 70 | 63 |
| 39 | DS10/2 | 80 | 63 |
| 40 | DS12/2 | 69 | 63 |
| 41 | DS12/1 | 37 | 63 |
| 42 | DC2/9 | 133 | 63 |
| 43 | DS14/1 | 79 | 63 |
| 44 | DS 11/1 | 94 | 63 |
| 45 | DS15/2 | 81 | 63 |
| Lungime totala [m] | 4896 |  |

Cămine pe rețeaua de distribuție

Pe traseul rețelelor de distribuție propuse s-au prevăzut un număr de 42 cămine, împărțite astfel:

  - 1 cămin de aerisire;

  - 1 cămin de vane golire;

  - 40 cămine de golire de capat;

  - 195 cămine de branșament echipate complet;

Căminele de pe reteaua de apa sunt construcții subterane de formă dreptunghiulara și din punct de vedere structural sunt alcătuite din beton armat monolit, iar acoperișul este alcătuit din elemente prefabricate prevăzute cu gol de montare a capacelor de vizitare, cu rame suport din fontă. Căminele prevăzute a se executa sunt de tip “carosabil”.

Traversarea pereților căminelor de către conducte se va face prin intermediul pieselor de trecere etanșe montate în pereți.

Conducte de branșament

Pentru branșarea populaţiei la reţeaua de apă se propune execuția a 585 m conducte de branșament din PEID, PE 100, De 25 mm.

Căminele de branșament

Căminele de branșament prevăzute în proiect sunt în număr de 195 bucati.

De regulă, căminele de branşament se vor amplasa în zone necarosabile, la limita proprietăților, în trotuare și spații verzi. Dacă spaţiul nu permite montarea intr-o zonă necarosabilă, căminele vor fi prevăzute cu plăci şi capace carosabile.

O atenţie sporită va fi acordată montării corespunzătoare a pieselor de trecere pentru conducte şi respectarea Caietului de Sarcini privind execuţia lucrărilor de săpături, umpluturi, turnarea şi vibrarea betoanelor.

Pentru căminele de branşament se prevăd capace antiîngheţ şi antiefracţie.

Desfaceri și refaceri sistem rutier

Pentru executarea lucrărilor de apă din localitatea Braniștea este necesar ca pe anumite porţiuni să se desfacă și să se refacă sistemul rutier existent pe următoarele tipuri de străzi:

- Drum asfaltat;

- Drum pietruit;

Desfacerea / refacerea străzilor, implică următoarele straturi în profil transversal:

Drum asfaltat:

- 4 cm BAPC16;

- 6 cm BADPC22.4;

- 15 cm piatră spartă;

- 20 cm balast;

Drum neasfaltat:

- 20 cm piatră spartă;

- 20 cm balast.

Interferențe podețe

În cadrul proiectului s-a încercat pe cât posibil să se evite interferența cu podețele existente. Unde nu a fost posibil, s-a prevăzut înlocuirea podețelor afectate de lucrări.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Planul de executie al lucrarilor de demolare presupune următoarele etape:

- taiere si indepartare vegetatie pe sectorul afectat de lucrarile proiectate,

- excavare sol pana la cota de fundare a conductelor de apa,

- eventuala demolare partiala a unor componente existente,

- modelare suprafata,

- pozare conducte de apa,

- umplutura santuri conducte de apa,

- compactare,

- depozitare materiale,

- aducerea la starea initiala a terenului ocupat de retele de distributie a apei.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Dupa executarea lucrarilor aferente obiectului prezentului proiect, terenul ocupat temporar va fi adus la starea initiala prin grija antreprenorului.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu este cazul

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – nu este cazul

- Informaţii privind folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Folosinţe actuale: cai de comunicatii rutiere, drum public.

Folosinţe planificate: Proiectul are în vedere extinderea reţelei de alimentare cu apa (lucrari tehnico-edilitare).

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonate STEREO 70 (inceput proiect)

- X = 545466.11

- Y = 354209.72

Coordonate STEREO 70 (sfarsit proiect)

- X = 546370.15

- Y = 353052.42

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

A.a. Protecţia calităţii apelor:

Din activitatea specifica de realizare a lucrarilor proiectate si de exploatare a obiectivului vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

- ape uzate menajere de la grupurile sanitare ce vor fi amenajate în perioada de executie, de la personalul implicat in realizarea lucrarilor proiectate.

Se atrage in mod deosebit atentia celor care vor exploata reteaua de canalizare sa nu permita niciunui agent comercial sa deverseze in canalizare ape uzate netratate. Acestea vor trebui sa indeplineasca calitativ prevederile NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Concluzie finala: Activitatea de realizare a lucrarilor proiectate nu va genera un impact negativ asupra apelor evacuate şi nici asupra apelor de suprafata şi/sau apelor subterane.

A. b. Protecţia aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer si sursele si poluantii caracteristici etapei de realizare a lucrarilor proiectate:

Emisiile din timpul desfasurarii perioadei de executie a proiectului sunt asociate in principal cu miscarea deseurilor si pamantului, cu manevrarea materialelor si cu demolarea partiala a unor componente existente.

Activitatile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in functie de ordinea de executie a proiectului sunt:

- taiere si indepartare vegetatie pe sectorul afectat de lucrarile proiectate,

- excavare sol pana la cota de fundare a conductelor de apa,

- eventuala demolare partiala a unor componente existente,

- modelare suprafata,

- pozare conducte de apa,

- umplutura santuri conducte de apa,

- compactare,

- depozitare materiale,

- aducerea la starea initiala a terenului ocupat de retele de apa.

Emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de nivelul activitatilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Natura temporara a lucrarilor de constructie le diferentiaza de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrarilor de constructie consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potentialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile de pe amplasamentul unei constructii au un inceput si un sfarsit care pot fi bine definite, dar variaza apreciabil de la o faza la alta a procesului de constructie. Aceste particularitati le diferentiaza de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanti specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele si autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compusi organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul materialelor se vor utiliza autocamioane, la realizarea lucrarilor proiectate se vor folosi utilaje si echipamente performante, care vor respecta legislatia in vigoare privind emisiile de substante poluante in atmosfera.

Se mentioneaza ca surselor caracteristice activitatilor din amplasamentul obiectivului nu li se pot asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelasi motiv, acestea nu pot fi evaluate in raport cu prevederile OM 462/93 si nici cu alte normative referitoare la emisii.

De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele asociate lucrarilor de constructie nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse. In ceea ce priveste emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare.

Variatia admisa din punct de vedere al reglementarilor legale in vigoare privind emisiile de poluanti este urmatoarea:

- monoxid de carbon: 27,0 ÷ 100,25mg/m3;

- oxizi de azot (exprimati in N02): 7.7 ÷ 0.107 mg/m3;

- oxizi de sulf (exprimati in S02): SLD ÷ 6,72 mg/m3;

- pulberi in suspensie: 0,25 ÷ 1,82 mg/m3.

In perioada de operare a obiectivului analizat in prezentul memoriu, activitatea care se va constitui in sursa de poluare va fi traficul rutier – emisii reduse de particule si emisii de poluanti specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Concluzie finala: Realizarea lucrarilor proiectate nu vor genera un impact negativ asupra factorului de mediu aer.

A.c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Zgomotul, considerat ca un „subprodus de metabolism tehnologic”, reprezinta un factor important de disconfort si se incadreaza in problemele acute ale “igienei mediului”.

Aspectele legate de combaterea zgomotului sunt de natura:

- “sociala” – constand in adoptarea celor mai eficiente masuri in vederea inlaturarii efectului de “noxa” sociala;

- “tehnica” – constand in proiectarea si realizarea unor agregate, utilaje, care, prin functionare, sa produca un nivel cat mai redus de zgomot;

- “medico-sanitara” – constand in aplicarea unor masuri menite sa protejeze omul de efectele nocive ale zgomotului si sa-i creeze un confort fizic si psihic corespunzator.

Din punct de vedere fizic, zgomotul reprezinta o suprapunere dezordonata de sunete cu frecvente si intensitati diferite.

Din punct de vedere medical, zgomotul reprezinta orice sunet care devine suparator intalnind organismul intr-un moment nepotrivit.

Sunetul este un fenomen vibratil, care difuzeaza sub forma de unde, transmitandu-se prin toate mediile (solide, lichide si gazoase), cu viteze diferite (descrescande de la gaze la solide).

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

- efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

- efecte nocive asupra altor organe si sisteme sau asupra psihicului (efecte nespecifice) – asupra sistemului nervos, sistemului circulator, functiei vizuale;

- perturbarea somnului sau repausului;

- interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

- efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc.;

- aparitia timpurie a starii generale de oboseala.

Insotind uneori zgomotul, vibratiile reprezinta un alt factor cu efecte nocive atat asupra sanatatii, cat si asupra randamentului in munca.

Zgomotul si vibratiile se constituie in seria de “amenintari” la sanatatea populatiei, cunoasterea nivelurilor lor fiind importanta in evaluarea impactului asupra mediului si in alegerea cailor de eliminare a acestui impact.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 – la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionala:

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:

- ziua: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB.

Masuri de protectie:

Tinand cont ca lucrarile proiectate vor tine seama de prevederile Acordului de mediu si se vor limita strict la tronsoanale aferente obiectivului, consideram ca efectele realizarii lucrarilor proiectate vor fi unele reduse. Se vor lua toate masurile de protectie a vecinatatilor impotriva transmiterii de vibratii si zgomote, a socurilor puternice.

In conditiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie, impactul va fi unul moderat, manifestat pe perioada de executie.

Prezentul proiect nu va avea un impact negativ in ceea ce priveste poluarea fonica din zona analizata, in perioada de exploatare.

A.d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasament precum şi elementele din dotare nu genereaza şi nu contin surse de radiatii calorice, radiatii UV şi radiatii ionizante.

A.e. Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele potentiale de impact asupra solului

In cazul reţelelor de apă potabilă aflate în vecinătatea canalizării trebuie să se evite exfiltraţiile din canal şi infiltraţiile apei de canalizare în reţeaua de apă potabilă.

Sursele potentiale de impact asupra solului pot proveni din depozitarea necontrolata a deseurilor ce provin din realizarea lucrarilor proiectate.

Deseurile de constructie rezultate vor fi imediat incarcate si transportate la depozite special autorizate, neconstituind sursa de poluare a solului si subsolului.

Deseurile menajere si cele reciclabile vor fi colectate in containere si se vor depozita pana la predare in conditii de siguranta.

Din modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciaza ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si subsolul.

Prognozarea impactului:

Impact fizic si mecanic asupra solului

In perioada de executie se vor efectua lucrari care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, insa deoarece zona este deja afectata de activitati antropice, consideram ca impactul asupra acestui factor este unul redus, lucrarile propuse avand un impact pozitiv.

Masuri de diminuare a impactului:

In vederea reducerii impactului, se vor limita lucrarile la zona afectata de proiect, astfel incat impactul asupra solului sa fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlata a deseurilor ce provin din demolarea partiala a unor componente.

Prin amenajarile prevazute a fi efectuate se preconizeaza realizarea unei protectii sigure a solului si subsolului de pe amplasament.

Concluzie finala: Realizarea lucrarilor aferente proiectului in cauza nu va genera un impact negativ semnificativ asupra solului si subsolului.

A.f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

Unul din cele mai importante fenomene corespunde prezentei prafului pe suprafata frunzelor speciilor de arbori si arbusti si pe iarba aflate la marginea drumului si in zonele de lucru ale santierului. Este posibil ca acest fenomen sa fie tinut sub control cu ajutorul:

- stropirilor periodice prevazute a se intreprinde in vederea reducerii emisiilor de praf,

- restrangerii pe cat posibil a suprafetelor ocupate de organizarea de santier.

In cazul suprafetelor ocupate de organziarea de santier, vor fi prevazute lucrari de readucere a acestor suprafete la starea initiala, la sfarsitul lucrarilor.

Alte masuri de diminuare a impactului:

- evitarea distrugerii tufisurilor si arbustilor din vecinatati;

- interzicerea depozitarii materialelor de costructie si a deseurilor in afara perimetului destinat obiectivului.

In ceea ce priveste interferenta cu fauna, este necesar sa se evidentieze ca lucrarile vor avea un impact redus.

In sustinerea acestei afirmatii sunt relevante urmatoarele observatii:

- lucrarile se desfasoara intr-o zona amenajata;

- lucrarile nu vor afecta populatii de specii protejate, mai ales ca executia acestora va respecta toate prevederile legale in vigoare.

Proiectul analizat nu afecteaza specii si habitate protejate, iar amplasamentul acestuia este situat in afara ariilor protejate Natura 2000, astfel incat impactul nu este unul semnificativ asupra acestor arii protejate.

A.g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Amplasamentul prezentului proiect fiind situat in apropierea zonelor de locuit, va functiona impreuna cu acestea, neexistand factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public. Impactul asupra asezarilor umane si altor obiective de interes public va fi unul redus in perioada de executie, iar dupa finalizare acest impact va fi unul semnificativ pozitiv, prin imbunatatirea conditiilor de evacuare a apelor uzate si prin gestionarea eficienta a fenomenelor naturale din zona.

A. h. Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea acestora:

Deseurile produse ca urmare a realizarii proiectului se estimeaza separat pe cele doua etape astfel:

- in perioada de executie;

- in perioada de exploatare.

Conform H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. Evidenta gestiunii deseurilor se tine pe baza listei nationale de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri prezentata in H.G. nr.856/2002.

Conform listei nationale, deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

In perioada de constructie

Materialele care vor rezulta din operaţiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt asimilabile deşeurilor din construcţii şi anume:

- pământ şi pietre fara amestec de substante periculoase (cod deseu 17.05.04)

- amestec de beton si cărămizi (cod deseu 17.01.07)

- asfalturi bituminoase (altele decât cele pe baza de gudron de huilă) (cod deseu 17.03.02)

- deşeuri amestecate de materiale de construcţie (cod deseu 17.09)

- deseuri de hartie si carton (cod deseu 20.01.01)

- uleiuri uzate (cod deseu 13.02)

De asemenea, din diferite lucrări executate pentru realizarea proiectului dar si din activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier pot rezulta:

- deşeuri de lemn (cod deşeu 17.02.01)

- deşeuri de sticlă (cod deşeu 17.02.02)

- deşeuri de materiale plastice (cod deşeu 17.02.03)

- deşeuri de amestecuri metalice (cod deşeu 17.04.07)

- deseuri menajere si deseuri asimilabil menajere (cod deseu 20.03.01).

In perioada de operare:

Deseurile care pot fi generate in perioada de operare sunt: deseuri menajere si asimilabile, deseuri mase plastice, deseuri de sticla, deseuri de hartie si carton. Mentionam faptul ca aceste cantitati generate nu pot fi estimate exact, luand in considerare factorii de variatie specifici (compozitie, comportament utilizatori etc.).

Beneficiarul are obligatia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sa tina evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Cantitatile de deseuri pot fi apreciate, global, dupa listele cantitatilor de lucrari. O parte din deseurile provenite din materiale de constructii pot fi reciclate in lucrarile de terasamente, pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme etc.

In afara deseurilor prevazute in proiect, in bazele de utilaje si de productie se vor acumula deseuri specifice activitatii acestora. Se vor acumula cantitati de uleiuri de motor de la intretinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparatiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt, etc.

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare precum si o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare. Se vor evita efectele negative asupra factorilor de mediu sensibili: sol si apa subterana.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si evacuat de pe amplasament.

Pentru desfasurarea activitatilor in conditii normale de eficienta economica si siguranta privind protectia muncii se va realiza organizarea de santier care va cuprinde:

- realizarea graficelor de executie a lucrarilor de demolare, incarcare si transport deseuri;

- realizarea cailor de acces si circulatie pentru utilajele si autobasculantele necesare transportului deseurilor din demolare, drumurile de acces vor fi marcate si semnalizate cu semne de circulatie privind restrictiile de viteza si prioritatile de sens;

- asigurarea tuturor dispozitivelor, utilajelor si mijloacelor necesare derularii proiectului de investitie cu respectarea normelor de protectia muncii, masurilor si regulilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Titularul va incheia contract cu operatori de salubrizare in conformitate cu prevederile legalesi va asigura preluarea periodica a deseurilor de toate tipurile din activitatile de operare a centurii rutiere.

Deseurile rezultate din restul activitatilor care se vor desfasura in apropierea platformei drumului vor fi cele legate in primul rand de stationarea temporara si utilizare de scurta durata a acestora.

Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural. Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

A. i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În perioada de realizare a lucrarilor proiectate nu vor fi utilizate substante toxice şi nu vor fi amplasati recipienti de stocare combustibili.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Lucrarile proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta asupra factorilor de mediu in perioada de executie, iar in perioada de exploatare a obiectivului impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea proiectului calitatea factorilor de mediu se va imbunatati semnificativ.

Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural. Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Se recomanda monitorizarea urmatorilor factori de mediu: aer, solul, ape de suprafata, biodiversitatea. Aceasta monitorizare va fi efectuata de catre beneficiarul lucrarii in colaborare cu autoritatile de protectia mediului, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita.

Proiectul nu se desfasoara in interiorul sau in apropierea ariilor protejate incluse in reteaua ecologica europeana Natura 2000. Asadar acest proiect nu va afecta habitate si specii protejate, tinand cont ca amplasamentul lucrarilor este puternic antropizat, iar impactul sau asupra zonelor locuite din apropiere va fi unul pozitiv.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

Lucrarile proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta asupra factorilor de mediu in perioada de executie, iar in perioada de exploatare a obiectivului impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea proiectului calitatea factorilor de mediu se va imbunatati semnificativ.

Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural. Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Se recomanda monitorizarea urmatorilor factori de mediu: aer, solul, ape de suprafata, biodiversitatea. Aceasta monitorizare va fi efectuata de catre beneficiarul lucrarii in colaborare cu autoritatile de protectia mediului, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) - Nu este cazul

- Planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- Localizarea organizării de şantier:

In conformitate cu legislatia nationala, amplasarea organizarii de santier si suprafata acesteia este stabilita de Antreprenor si Beneficiar, cu respectarea tuturor reglementarilor legale. Pentru aceasta suprafata exista obligatia contractuala, asumata de constructor in fata proprietarului terenului, de a readuce aceste suprafete la folosinta initiala, sau in circuitul productiv. Locatia acesteia va fi stabilita de comun acord cu autoritatile implicate in realizarea acestui obiectiv, cu respectarea regulamentelor si legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului, in cadrul urmatoarelor etape de dezvoltare a proiectului.

Din punct de vedere al protectiei mediului, alegerea unui singur amplasament pentru organizarea de santier prezinta urmatoarele avantaje:

- prin adoptarea masurilor pentru depozitarea controlata a materiilor prime, combustibililor si a altor materiale se evita pierderile necontrolate sau poluarile accidentale;

- utilizarea rationala a resurselor de apa;

- asigurarea facilitatilor igienico-sanitare pentru muncitori;

- gestiunea deseurilor, inclusiv a apelor uzate,

- cheltuieli mai reduse pentru redarea starii initiale a terenurilor ocupate temporar cu organizarea de santier.

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de santier se va realiza pe un teren ce va corespunde ca suprafata pentru nevoile impuse de natura si volumul lucrarilor de baza.

Terenul organizarii de santier va fi delimitat de o imprejmuire si va cuprinde in incinta rezultata constructiile si dotarile strict necesare.

Dotări aferente organizării de şantier:

- spatii de birouri;

- spatii de depozitare materiale (magazii);

- spatii de cazare personal muncitor dotate cu dormitoare si grupuri sanitare;

- platforma de depozitare materiale granulare (nisip, balast, piatra sparta);

- platforma de stationare utilaje si autovehicule;

- depozit carburanti;

- punct PSI si protectia muncii;

- cabina portar.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier si masuri de reducere:

In faza de constructie a obiectivului vor trebui impuse urmatoarele masuri organizatorice:

- Marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului pentru a defini perimetrul destinat constructiei;

- Asigurarea pazei si sigurantei utilajelor si a instalatiilor de santier;

- Asigurarea echipamentelor necesare pentru buna executie a lucrarilor;

- Se vor delimita locurile de depozitare a materialelor ce urmeaza a fi folosite in procesul tehnologic;

- In cadrul punctelor de lucru se vor amplasa grupuri sanitare de tip ecologic, care vor fi vidanjate periodic, astfel incat apele uzate menajer nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului;

- Platformele organizarilor de santier si a bazelor de productie vor fi betonate si vor fi prevazute cu sistem de colectare, canalizare si epurare a apelor pluviale, menajere si tehnologice uzate;

- Refacerea solului pe amplasamentele organizarilor de santier, in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrarile de depozitare de materiale, stationare de utilaje, in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta initial;

- Asigurarea accesului echipelor de interventie a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes public existente in zona organizarilor de santier.

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu - Interdictii privind amplasarea organizarii de santier

  - Organizarea de santier va fi amplasata la o distanta corespunzatoare de zonele locuite, de rauri, acumulari, vai;

  - Organizarea de santier, bazele de productie, statiile de mixturi asfaltice, statiile de betoane, gropile de imprumut nu vor fi amplasate nici in interiorul dar nici in apropierea siturilor de interes comunitar, ariilor speciale de protectie avifaunistica si a altor arii naturale protejate;

  - Organizarea de santier, gropile de imprumut, bazele de productie, bazele de utilaje, depozitele temporare sau definitive de terasamente si materiale de constructii nu se vor amplasa pe terenuri de calitate superioara, arii protejate, zone cu alunecari de teren.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Activitatea de realizare a lucrarilor proiectate nu va implica lucrari de reconstructie ecologica, ci doar reabilitarea ecologica a anumitor suprafete ocupate temporar. Suprafata de teren ocupata de organizarea de santier va fi readusa la folosinta initiala cu refacerea cadrului natural.

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare precum si o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si evacuat de pe amplasament.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare – Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele - conform avizului de gospodarire a apelor in curs de obtinere.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV - Nu este cazul.

Intocmit,

Ip & Coratza Inginerie.Ro srl

Ing. Idda Gavino Alessandro