Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE – ENGIE S.A., pentru MOCANU SEBASTIAN – GEORGE, cu sediul in Bucuresti, B-dul.Marasesti, nr.4-6, sector 4, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.12910/22.09.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.11.2016, că proiectul: “ EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat in municipiul Targoviste, str.Prof.Cornel Popa, nr.61B, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune  evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2 pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 03.11.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Marimea proiectului

Proiectul propus va fi amplasat in municipiul Targoviste, pe str.Popa Cornel, nr.61B, pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorului Mocanu Sebastian - George.

Lucrari propuse:

Extinderea pe domeniul public a conductei de distributie gaze naturale din PEHD11,SDR11, cu

lungimea L = 56 m, Dn= 90 mm;

Conducta va fi montata sub adancimea de inghet de min. 0,90 m de la generatoarea superioara pana la cota terenului; conducta va fi pozata pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, iar peste aceasta se va asterne un strat de nisip de 15-20 cm, dupa care santul se va umple cu pamantul rezultat din sapatura;

Bransamentul va fi realizat din conducta PEHD11,SDR11, cu lungimea L = 2,50 m, Dn= 32 mm;

Conductele proiectate sunt dimensionate sa lucreze la presiunea maxima de regim = 9 bar si presiunea minima de regim = 6 bar.;

Fitigurile vor fi realizate din PE 100 cu diametre corespunzatoare;

Sudura cap la cap a conductelor se va face prin electrofuziune, la o temperatura atmosferica exterioara de peste +50C.

La finalizarea lucrarilor terenurile limitrofe afectate (stradale, pietonale, spatii verzi, etc.), vor fi readuse la starea initiala.

b).Cumularea cu alte proiecte

In zona amplasamentului nu exista o alta propunere de proiect de investitie.

c).Utilizarea resurselor naturale.

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale pentru implementarea proiectului propus.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse.

e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

In perioada de functionare : nu este cazul.

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

Riscul de producere a accidentelor este redus si va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini.

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat pe domeniul public in intravilanul municipiului Targoviste, judetul Dambovita.

2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

a). zone umede : nu este cazul ;

b). zone costiere : nu este cazul ;

c). zone montane si imapadurite: nu este cazul ;

d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

f). zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). arii dens populate: nu este cazul ;

i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului este redusa.

e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

Condintii de realizare a proiectului:

1. Protecţia apelor:

1.1.In timpul execuţiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2.Nu vor fi afectate scuregerea apelor de suprafata sau subterane.

2. Protecţia aerului:

In timpul executiei lucrarilor:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

In timpul functionarii: nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In timpul executiei lucrarilor:

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

In timpul functionarii: nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere a zonelor limitrofe afectate, dupa caz.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, modificata si completata prin O.U.nr.68/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

La punerea in functiune a proiectului propus, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a investitiei va fi asigurata de un operator economic autorizat.

Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M. Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                                        AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,                                                              Data : 04.11.2016

consilier Nicolae STANCIU