PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de LUCA IOANA, cu domiciliul in Bucuresti, str.Turbinei, nr.18, sector 2, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.5105/07.04.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.05.2016, că proiectul: “ CONSTRUIRE 2 BLOCURI LOCUINTE COLECTIVE D+P+6 (BLOC M8 si M9) ”, propus a fi amplasat in municipiul Targoviste, blocuri M8 si M9, T5, P28/4 ; 28/5 ; 28/6 ; 28/7; 28/8 ; 28/3 ; 28/14/1, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2.pct.10, lit.b). proiecte de dezvoltare urbanar;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 12.05.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Marimea proiectului

Proiectul propus este amplasat in intravilanul municipiului Targoviste, str.Madrid, nr.10 si nr.13,  judetul Dambovita, fiind amplasat pe ternul proprietate privata cu suprafata totala de 3958 mp.

Caracteristicile urbanistice ale obiectivului:

- Suprafata totala teren = 958 mp;

- Functiunea: blocuri locuinte colective;

- Regimul de inaltime: D+P+6;

- H max. = 21,37 m;

- S construit corp M8 = 411,48  mp;

- S construita desfasurata corp M8 = 3281,29 mp;

- S construit corp M9 = 411,48  mp;

- S construita desfasurata corp M9 = 3271,14 mp;

- S construita totala M8+M9 = 822,96  mp;

- S construita desfasurata corp M8+M9 = 6552,43 mp

- POT = 29,38%;

- CUT = 0,32.

Sistemul constructiv

- Fundatii sub forma de talpi continue sub peretii subsolului;

- Fundatii izolate sub stalpii cadrelor;

- Pardoseala armata la subsol;

- Planseele proiectate din beton armat, cu rezemare pe centurile si grinzile structurii;

- Structura in cadre din beton armat;

- Peretii exteriori se vor realiza din beton armat si zidarie de caramida de 30 cm, cu termosistem de 10 cm;

- Peretii portanti interiori se vor realiza din caramida de 25cm si 30 cm;

- Peretii de compartimentare din caramida de 11,5 cm;

- Scara este proiectata din beton armat;

- Acoperisul de tip terasa cu straturi de protectie termica si hidrofuga;

- Inchiderile exterioare se vor realiza din BA si caramida portantade 30 cm cu termosistem de 10 cm la exterior;

- Golurile de usi-ferestre vor avea tamplarii din aluminiu sau PVC cu geam termopan;

- Compartimentarile interioare se vor executa din caramida de 25 cm sau 30 cm si compartimentarea cu caramida de 11,5 cm;

- Se vor realiza finsajele interioare si exterioare conform normativelor in vigoare;

- Se vor asigura aleile de acces auto si pietonal, inclusiv spatii de parcare pentru 87 autoturisme;

- Se vor asigura dotarile pentru prevenirea si stingerea incendiilor inclusiv accesul la hidrantii de incendiu exteriori;

- Se vor asigura bransamentele la retelele de utilitati din zona: apa potabila, energie electrica, gaze naturale, canalizare, evacuare ape pluviale in reteaua existenta;

- Pe restul suprafetelor ramase libere de constructii se vor amenaja spatii verzi, prin plantarea de arbori si arbusti ornamentai, gazon, flori, etc.;

- Organizarea de santier va fi amplasata in afara perimetrului constructiilor, pe toata perioada de excutie a lucrarilor de investitie. La finalizarea lucrarilor suprafetele ocupate vor fi redate in starea initiala.

b).Cumularea cu alte proiecte

In zona amplasamentului nu exista o alta propunere de proiect de investitie.

c).Utilizarea resurselor naturale.

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale pentru implementarea proiectului propus.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse.

e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

Riscul de producere a accidentelor este redus si va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini.

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul este in proprietatea titularului, fiind amplasat in intravilanul municipiului Targoviste, str.Madrid, nr.10 si nr.13,  judetul Dambovita.

2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

a). zone umede : nu este cazul ;

b). zone costiere : nu este cazul ;

c). zone montane si imapadurite: nu este cazul ;

d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

f). zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). arii dens populate: nu este cazul ;

i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului este redusa.

e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

Condintii de realizare a proiectului:

1. Protecţia apelor:

1.1.In timpul execuţiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare din zona.

2. Protecţia aerului:

In timpul executiei lucrarilor:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

In timpul functionarii: nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere a zonelor limitrofe afectate, dupa caz.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

La punerea in functiune a proiectului propus, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a investitiei va fi asigurata de titularul proiectului.

Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M. Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au statla baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                                        AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,

consilier Nicolae STANCIU                           Dta: 13.05.2016