Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.15393/7513/03.02.2017

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr.        03.02.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, înregistrată la A.P.M. Dâmbovița  cu nr. 15393 din 11.11.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmboviţa decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.01.2017, că proiectul Înlocuire conducte țiței D=10 3/4″ F1 + F2 Poiana Lacului – Siliște, în zona supratraversare canal de irigații, localitatea Bucșani și DJ 720 A Adânca – Bucșani, județul Dâmbovița și în zona Parc 14 Cobia, localitatea Blidari, județ Dâmbovița, propus a fi realizat în în comunele Bucșani și Gura Ocniței, judeţul Dâmboviţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a (Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

b)realizarea proiectului va conduce la eliminarea sursei de poluare asupra solului, prin remedierea și ecologizarea terenului în vederea redării la starea naturală.

De asemenea, proiectul propune măsuri de reducere a impactului asupra peisajului, biodiversității, cât și asupra sănătății și confortului populației.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

1. Caracteristicile proiectelor

a)mărimea proiectului:

Lucrările propuse se vor executa în extravilanul comunelor Bucşani şi Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa.

Lungimile tronsoanelor de conductă ce se vor înlocui pe teritoriul comunelor Bucşani şi Gura Ocniţei sunt prezentate în tabelul următor:

| Conductă | Bucşani | Gura Ocniţei | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Fir 1 (m) | 2 021 | 704 | 2 725 |
| Fir 2 (m) | 2 020 | 702 | 2 722 |

Înainte de începerea lucrărilor de construcţii – montaj se vor convoca toţi factorii (client, proiectant, constructor) şi se va proceda la predarea – primirea traseului pe bază de proces – verbal. Traseul conductei se va picheta.

Succesiunea operaţiilor realizate în perioada de construcţii-montaj:

-predarea - preluarea traseului între beneficiar, proiectant şi constructor, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Constructorul are obligaţia să asigure materialele necesare marcării traseului predat şi să-l marcheze;

-identificarea şi reperarea traseului conductei de ţiţei existente;

-identificarea şi reperarea traseului altor conducte existente pe traseul conductei de ţiţei proiectate;

-realizarea culoarului de lucru cu decopertarea stratului vegetal;

-procurare material tubular izolat;

-transportul ţevii izolate în traseu;

-curăţire cu pistoane de cauciuc şi perii de sârmă;

-săparea şanţului şi sprijinirea pereţilor unde este cazul;

-depozitarea pământului în partea opusă ţevilor înşiruite;

-sudarea pe tronsoane şi asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;

-verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificat de calitate;

-întregire izolaţie anticorosivă exterioară a ţevilor după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

-verificare cu detectorul a continuităţii izolaţiei şi completarea lipsurilor dacă este cazul;

-lansarea tronsoanelor în şanţ pentru porţiunea îngropată;

-asamblare în fir continuu prin sudarea la poziţie a tronsoanelor între ele;

-verificarea calităţii cordoanelor de sudură şi emitere certificat de calitate;

-întregire izolaţie anticorosivă exterioară în zona sudurilor de poziţie, după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

-verificarea calităţii izolaţiei la întregirea cupoanelor şi verificarea finală înainte de îngroparea conductei;

-curăţirea întregului traseu lansat în şanţ, prin pistonare;

-încercarea de rezistenţă hidraulică şi înregistrarea pe diagramă a probei;

-verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru;

-montajul armăturilor şi al altor elemente componente ale conductei;

-întregirea tronsoanelor verificate şi probate şi completarea izolaţiei anticorosive;

-astuparea şanţului în fir curent cu montare de folie de avertizare;

-recepţia preliminară a conductei;

-golirea conductei de apă;

-cuplarea conductei la conducta în funcţiune şi umplerea acesteia cu lichid;

-pregătirea şi punerea în funcţiune a conductei;

-pregătirea şi punerea în funcţiune a protecţiei catodice;

-întocmirea diagramei de potenţial;

-astupare şanţ în punctele de cuplare şi refacere strat vegetal;

-recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea „Cărţii tehnice a construcţiei”;

-dezafectarea tronsoanelor vechi de conductă ce au fost înlocuite;

-transportul materialului tubular dezafectat la depozitul indicat de operatorul conductei (depozit S.C. CONPET S.A.);

-recepţia finală a lucrării.

b) cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: pentru lucrările de refacere a terenului se vor parcurge următoarele etape:

- umplerea cu sol vegetal a golurilor rămase și aducerea la nivelul solului din zonă;

- refacerea terenului la cota inițială;

d) producţia de deşeuri:

Deşeurile rezultate în perioada execuţiei proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei constructoare în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

Deşeurile rezultate în urma operaţiilor de revizie, RK, sunt evacuate de pe amplasament prin grija firmelor specializate care execută lucrările respective.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

-se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;

-respectarea Legii 211/2011modificată cu Ordonanta 68/2016 privind regimul deșeurilor;

-este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

-toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să prevină orice contaminare a solului şi să reducă la minim orice degajare de emisii fugitive în aer;

-zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar containerele vor fi inscriptionate;

-nu se va depaşi capacitatea de depozitare a containerelor;

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

Evidența gestiunii deșeurilor va fi ținută in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzind deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

-deșeuri asimilabile celor menajere (conțin hârtie, sticlă, plastic, resturi alimentare și alte deșeuri biodegradabile; sunt deșeuri nepericuloase).

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- emisiile de substanţe poluante în atmosferă generate de echipamentele folosite (utilaje, maşini);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-nu este cazul

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului:

Din punct de vedere administrativ terenul pe care se vor realiza lucrările aparţine comunelor Bucşani şi Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa. Tronsoanele ce se vor înlocui sunt amplasate între drumul judeţean DJ 720A Adânca - Bucşani şi canalul de irigaţii ce face legătura între pârâul Pâscov şi râul Ialomiţa.

Suprafaţa totală de teren care se va ocupa temporar pentru realizarea investiţiei, pe localităţile Bucşani şi Gura Ocniţei este de 64 376 m2. Lucrările se vor desfăşura, pe un teren având categoriile de folosinţă: agricolă, păşune, drumuri, drum european, canal şi aparţine proprietarilor particulari şi primăriilor comunelor Bucşani şi Gura Ocniţei.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebita pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: proiectul nu este amplasat în sau în vecinatatea unei arii naturale protejate;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desem nate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,  cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu  modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: proiectul nu este inclus in zone de protectie speciala desemnate;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu au fost inregistrate astfel de situatii;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate; impact redus şi local  numai pe durata realizării proiectului;

b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

c) marimea şi complexitatea impactului: lucrările prevăzute prin proiectul de reabilitare vor asigura o diminuare a impactului asupra mediului şi populaţiei, transformând un sit poluat în zonă de utilitate publică;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării proiectului;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact cu durata, frecvenţa şi reversibilitate reduse datorita naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

Condiţii de realizare a proiectului

- pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile şi se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii factorilor de  mediu şi prevenirea poluării accidentale;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor în vigoare;

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporară a materialelor utilizate şi a deşeurilor astfel încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- investiţia va respecta strict proiectul şi măsurile de protecţie a mediului prevăzute de proiect, în scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competente pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită dupa emiterea deciziei etapei de încadrare.

Pentru organizarea de şantier

Lucrările necesare organizării de şantier vor fi stabilite de firma constructoare în funcţie de numărul de utilaje şi de numărul personalului de execuţie.

Acesta va cuprinde o suprafaţă de 450 m2 în comuna Gura Ocniţei şi 900 m2 în comuna Bucşani, pe care constructorul îşi va amenaja platforma de depozitare temporară a materialelor, staţionare a utilajelor şi amplasarea unei barăci.

Necesarul de apă va fi asigurat prin dozataoare portabile.Organizarea de şantier se va realiza în vecinătatea culoarului de lucru al conductei.

Execuţia lucrărilor de organizare de şantier poate avea impact negativ prin: modificări în structura solului datorat traficului utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrărilor de terasamente, noxele chimice şi pulberile în suspensie provenite de la vehiculele/utilajele ce realizează lucrările (traficul de şantier), transportul materialelor şi generarea de deşeuri pe perioada de execuţie a proiectului.Principalele surse de poluanţi pentru perioada organizării de şantier sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă (emisiile realizate fiind punctiforme momentane), poluarea produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.

În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza mijloace de construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie. Asigurarea condiţiilor de alarmare şi evacuare în caz de incendiu este obligatorie.Deşeurile rezultate vor fi evacuate prin grija firmei constructoare în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

Executarea, probelor tehnologice punerea în funcţiune şi în exploatare a oricărei construcţii, instalaţii, amenajări sau schimburi de destinaţie, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori şi bunuri.

Materialele necesare execuţiei lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare şi punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare şi de lucru indicate pe planul de situaţie.

Pe perioada de execuţie, constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor.

La săparea şanţului în vederea montării conductei, stratul vegetal va fi depozitat separat. Gradul de compactare a terenului va fi corespunzător cu cel al terenului natural din jurul amplasamentului.

În scopul asigurării securităţii zonei, conform reglementărilor în vigoare privind apărarea împotriva dezastrelor, se vor respecta următoarele:

-măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

-măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave;

-măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

În cazul apariţiei unui accident se acţionează conform programului de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi întocmit în cadrul Conpet S.A. pentru exploatarea obiectivelor.

În cazuri de urgenţă sau situaţii accidentale se raportează de urgenţă pe cale ierarhică toate situaţiile de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare şi în special apariţia de spargeri a conductei, scurgeri produs etc., zone de alunecări de teren ce afectează conducta; starea tehnică a conductei şi a armăturilor în apropierea construcţiilor, obiectivelor industriale, drumuri, etc.

În cazul avariilor pe conducte se impune remedierea defectelor, montarea armăturilor, cuplarea conductelor, etc., se execută fără presiune de fluid în tronsonul cuprins între două robinete de secţionare consecutive, ţinând cont de următoarele:

-oprirea pompării şi reducerea presiunii în conducte;

-blocarea robinetelor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a acestora în timpul lucrului;

-controlul prezenţei eventualelor emisii prin perforarea conductei cu ajutorul unui burghiu mecanic sau prin verificarea suprapresiunii sau a tirajului în cazul conductelor sparte;

-la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicaţie pentru menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul unităţii şi mijloacele de transport pentru eventualele intervenţii.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei şi limitarea efectelor prin:

-anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluărilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi delimitarea efectelor acestora;

-informare periodică asupra operaţiilor de reducere a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acestuia.

Proţecţia calităţii apelor

Pe perioada de execuţie, sursele posibile de poluare pentru apele subterane sunt:

-operaţiile de golire şi curăţire a ţevilor de conductă;

-deşeurile, în cazul depozitării necontrolate;

-scurgeri de uleiuri şi carburanţi la alimentarea şi pe timpul funcţionării utilajelor.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există surse de poluare pentru apele subterane şi apele de suprafaţă din zonă.

Sistemul de evacuare al apelor uzate

Ţiţeiul şi apa rezultată ca urmare a curăţirii conductei existente vor fi colectate într-o habă ce va fi transportată la Baza de lucru a S.C. Conpet.

Protecţia aerului

În timpul realizării investiţiei singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ. Funcţionarea utilajelor pe durata execuţiei lucrărilor este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme şi momentane.

Vehiculele utilizate vor avea efectuate inspecţiile tehnice, fără a fi necesară prevederea suplimentară de instalaţii de reţinere a poluanţilor.

Protecţia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare pentru săparea şanţului, pozarea conductei, compactarea terenului şi transportul echipei de lucrători pe traseul conductei.

Pe perioada exploatării întrucât transportul ţiţeiului se face în sistem închis sub presiune nu sunt zgomote sau vibraţii.

Toate echipamentele utilizate pentru execuţia lucrărilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu care beneficiarul va încheia contract şi acestea vor respecta limitele de zgomot şi vibraţii impuse de legislaţie.

Protecţia solului

Sursele şi cauzele posibile de poluare ale solului, subsolului datorate activităţii propuse pot fi:

-depozitarea solului provenit de la săparea şanţurilor în afara culoarului de lucru aprobat;

-scurgeri accidentale de ulei sau combustibili (motorină) de la utilajele sau vehiculele utilizate;

-depozitarea necontrolată a deşeurilor.

În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza mijloace de construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie. Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau materiale şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.

După terminarea lucrărilor, constructorul eliberează terenul şi reface structura solului la profilul iniţial.

În vederea protecţiei solului se vor respecta următoarele:

-se va decoperta prima dată orizontul superior, care se va depozita separat de restul pământului excavat;

-acoperirea conductelor se va realiza în final cu refacerea stratului vegetal;

-nu se vor arunca, incinera sau depozita pe sol deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri;

-deşeurile se vor colecta şi depozita pe categorii;

-se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

-se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru.

Pentru prevenirea poluării accidentale se va respecta programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor.În condiţiile respectării parametrilor de operare conducta nu generează poluanţi pentru factorii de mediu.

Protecția Ecosistemelor terestre și acvatice

În zona proiectului nu sunt areale sensibile, nu există zone naturale protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon, etc.) sau zone naturale folosite în scop recreativ.

La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale şi deşeuri şi se trece la reconstrucţia ecologică.

Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a conductei asigură protecţia şi diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona amplasamentului.

În zona amplasamentului nu sunt monumente ale naturii şi arii protejate.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Pe traseul conductei nu au fost identificate obiective de interes public. Pentru accesul în teren al constructorilor în vederea executării lucrărilor, se vor folosi drumurile existente, precum şi culoarul de lucru al conductei.

Lucrările se vor desfăşura în extravilanul localităţilor.

Având în vedere distanţa faţă de locaţia conductei nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia aşezărilor umane şi obiectivelor de interes public.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Acorduri, Avize, Autorizaţii,                                           Întocmit,

Maria Morcoașe                                                                 consilier  Amalia Didă