Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de A.N. APELE ROMANE A.B.A. BUZAU-IALOMITA, prin S.C. BERTONI CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in municipiul Buzau, str.Bucegi, nr.20bis, judetul Buzau, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.14741/28.10.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.12.2016, că proiectul “INDEPARTARE MATERIAL ALUVIONAL DIN ALBIA MINORA A RAULUI IALOMITA, PERIMETRUL GHEBOAIA 2, JUDETUL DAMBOVITA ”, propus a fi amplasat in comuna Finta, satul Gheboaia, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2.pct.10, lit.f). – Lucrari impotriva inundatiilor;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 15.12.2016, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita ;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Marimea proiectului

Proiectul propus este amplasat in extravilanul comunei Finta, albia minora a raului Ialomita si prevede realizarea urmatoarelor lucrari, in limitele coordonatelor :

Amplasamentul in coordonate STEREO 70:

Amonte

nr.pct.              X                     Y

1.            366 070            558 109

10.            366 021            558 128

Aval

nr.pct.              X                     Y

5.            365 968            558 586

6.            365 889            558 677

Perimetrul propus pentru lucrari de exploatare este situat în albia minora a râului Ialomita, pe o lungime L=530 m şi latimea medie de 60 m.

Pe acest tronson albia minora are latimi cuprinse între 100 – 200 m, panta generala a talvegului fiind de 2,0 ‰. In cadrul albiei majore, valea a creat meandre cu raza de curbura mare si zone de divagare si colmatare, pe suprafete intinse. Prin lucrarile de decolmatare se vor atenua meandrele râului, realizandu-se un traseu adaptat la regimul hidrodinamic al cursului de apa.

Accesul în zona se face pe DN1A Ploiesti-Buftea–Bucuresti pana in localitatea Bujoreanca, in continuare pe DJ Bujoreanca -Târgoviste, pâna în localitatea Dobra, apoi pe drumul comunal si de exploatare, pâna în zona perimetrului de extractie.

Lucrari de pregatire

Lucrarile de pregatire a extractiei constau in bornarea perimetrului de exploatare, lucrari de  amenajare prin nivelare plana si balastare a  zonelor de  manevra a  utilajelor si intretinerea permanenta a drumurilor de exploatare prin balastarea si nivelarea gropilor si a portiunilor degradate.

Lucrari de terasamente

Se vor executa lucrari de decolmatare şi reprofilarea albiei minore a râului Ialomita, pentru asigurarea scurgerii optime a debitului de apa, prin extractia depozitelor aluvionare pana la cota talvegului natural si largirea albiei existente. Se va realiza  în acest fel o sectiune a curgerii  cvasi  trapezoidala cu laţimea medie Bmed. = 60 m si adâncimea maxima Hmax. = 1,80 m.

Lucrarile de exploatare proiectate se vor face cu un excavator hidraulic si un incarcator frontal tip Wolla. Dimensiunile frontului de extractie depind de morfologia locala a terenului si sunt: lungimea  max. = 100 m, latimea = 10-12 m si o adancime medie de 0,75 m.

Cantitatea de agregate minerale estimata pentru exploatare (extractie si valorificare) este de 20mii mc.

Pilieri de protectie

In cadrul exploatarii sunt prevăzute două categorii de pilieri: pilieri de lungă durată, care vor avea o lăţime de cca.10 m fata de malurile albiei; pilieri temporari care vor asigura protecţia exploatării şi vor fi recuperaţi la finalul acesteia, prin retragere spre maluri; lăţimea pilierilor temporari va fi de 10 -15m.

Transportul

Transportul balastului se va face cu autobasculante cu capacitatea benei de 10 m3, pana la statia de sortare cu productivitatea de 100 mc/ora, amplasata la cca. 1,5 km aval de perimetrul de extractie, pe malul drept al râului Ialomita.

La finalizarea lucrarilor terenurile limitrofe afectate se vor aduce la starea initiala.

b).Cumularea cu alte proiecte

In zona amplasamentului nu exista o alta propunere de proiect de investitie.

c).Utilizarea resurselor naturale.

Balastul excavat in urma lucrarilor de decolmatare, vor fi valorificate pentru executarea lucrarilor in constructii civile, industriale si agricole, lucrari de infrastructura, etc.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse.

e).Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie si in timpul functionarii se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate.

Riscul de producere a accidentelor este redus si va fi evitat prin respectarea intocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini.

2.Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul extravilan (curs de apa cadastrat), aflat in administrarea A.B.A. Buzau-Ialomita;

2.2.Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitatea si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3.Capacitatea de absorbtie a mediului :

a). zone umede : nu este cazul ;

b). zone costiere : nu este cazul ;

c). zone montane si imapadurite: nu este cazul ;

d).parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

e). arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul ;

f).zone de protectie speciala conform OUG.nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica:  nu este cazul ;

g). arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). arii dens populate: nu este cazul ;

i). peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului : nu este cazul.

c). Marimea si complexitatea impactului : vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului este redusa.

e). Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

Condintii de realizare a proiectului:

1. Protecţia apelor:

1.1.In timpul execuţiei lucrarilor:

- Alimentarea cu motorina, întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La finalizarea lucrarilor, sectiunea de scurgere a raului va pernite tranzitarea unui debit cu probabilitatea Q50%.

2. Protecţia aerului:

In timpul executiei lucrarilor:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloacele de transport se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

In timpul functionarii: nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In timpul executiei lucrarilor:

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executiei se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

In timpul functionarii: nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

In vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- managementul corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- lucrări de refacere a zonelor limitrofe afectate, dupa caz.

6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrările de implementare a proiectului, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare:

- pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie se va incadra in limitele OMS nr.119/2014 si STAS-ului 10009/88 - Acustica urbană, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplsamentului;

7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv in incinta statiei de sortare si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

La punerea in functiune a proiectului propus, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a investitiei va fi asigurata de titularul proiectului.

Titularul proiectului are obligatia sa notifice A.P.M.Dambovita, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricarei modificari ale conditiilor care au statla baza emiterii prezentei decizii, inainte de producerea modificarii.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului.

Inainte de inceperea lucrarilor se va solicita si se va obtine autorizatia de mediu pentru activitatea de exploatare agregate minerale – cod CAEN 0812.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                                        AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,                                                                    Data : 16.12.2016

consilier Nicolae STANCIU