Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, cu sediul in municipiul Targoviste, Piata Tricolorului, nr.1, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.4911/07.04.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.05.2017, că proiectul “ MODERNIZARE DJ 712 A FIENI – RUNCU, BADENI”, propus a fi amplasat in comuna Runcu, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2.pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 04.05.2017, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru: sol, subsol, vegetatie, apa, aer si asezarile umane;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a proiectului deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Mărimea proiectului

Proiectul prevede modernizarea a doua tronsoane pe DJ 712A Fieni - Runcu, primul tronson cu lungimea de 3230 m si al doilea 908m.

- DJ712A Tronson 1 ranforsare, de la km 3+485 la km  6+715, cu lungimea de 3230m.

Tronsonul are o latime carosabila existenta de 6m si ampriza de10m.

Ca si dotare existenta drumul are o parte carosabila betonata din dale de beton partial degradate, cu contur vag de sant inierbat pe laterale, care se propune a se reabilita prin ranforsare.

Nu exista santuri valide pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale.

Prin proiectare se urmareste obtinerea unei capacitati portante solicitata de traficul rutier local,  cu  prevederea unui sistem rutier adecvat unei categorii de trafic mediu, impunandu-se ranforsarea in doua straturi cu grosime care sa combate efectele fisurarii reflexive – minimum 8cm.

- DJ712A Tronson 2 cu imbracaminte asfaltica usoara, de la km 6+760 la km 7+668 si lungimea de 908m, avand o latime carosabila existenta de 4m si 7m ampriza.

Ca si dotare existenta, are o parte carosabila pietruita cu sant existent inierbat pe laterale, care se propune a se moderniza.

Acest tronson de coasta al drumului judetean uneste in final (proiectul nu trateaza decat primul kilometru nemodernizat) doua zone importante ale judetului respectiv: Bazinul hidrografic al raului Ialomita de Bazinul hidrografic al raului Dambovita, pe traseul Runcu – Raul Alb - Barbuletu,  deschizand astfel zona prin drum nou modernizat, cu o imbracaminte asfaltica moderna. Acostamentele pe toata lungimea acestui drum au in medie 0,5m. Santurile nu pot fi stramutate decat cu cheltuieli mari care ar implica relocarea retelelor electrice si de telecomunicatii montate pe stalpi. Se propune astfel un profil transversal tip care are in camp curent 4m carosabil, 1x0,5m acostamente in profil mixt si 2x0,5m in profil la nivel, proiectare exceptionala la limita elementelor rezultate din calcule.

Prin deschiderea circulatiei pe un drum complet modernizat se considera ca acest sector va atrage trafic suplimentar.

Descrierea investitiei:

Investitia prevede  modernizarea drumului judetean descris anterior.  Se va realiza un drum  cu carosabil de 6m si respectiv 4m si acostamente de 0,75 respectiv 0,50m  exceptional,  pe tronsonul modernizat santuri noi, accese asfaltate laterale insotite de podete tubulare si dalate pentru continuitatea  santurilor.

Viteza de proiectare este de 25 km/h (similara zonei de munte), iar viteza maxima este de 50 km/h in localitate pe aliniamente si paliere de drum.

Caracteristici tehnice drumuri reabilitate:

- Viteza de proiectare                                                               25-60 km/h

- Benzi de circulate 2 si respective 1banda (latime carosabil)    6 m si 4 m

- Raza minima admisibila in plan                                              22 m

- Raza minima exceptionala admisibila                                      18 m

- Raze minime admisibile ale racordărilor verticale convexe            350 m

- Raze minime admisibile ale racordărilor verticale concave            350 m

- Distanta minima de vizibilitate                                                 25 m

Se vor realiza drenarea apelor pluviale şi evacuarea lor în afara zonei carosabile  prin sistemul de colectare si evacuare a apelor.

Profilul transversal tip:

S-a cautat asigurarea in primul rand a platformei proiectate conform profil transversal tip.  Acostamentele drumului au 0,75m pe zona de ranforsare si 0,5m pe zona de modernizare. Pentru zone de drum inguste, unde asigurarea platformei necesita exproprieri, se reduce latimea acostamentelor executanduse rigole in zona acestora, dar cu asigurarea platformei minime a drumului.

Sistemul rutier:

Se va executa un sistem rutier suplu (I.B.U.), impus de capacitatea portantă actuală a patului drumului conform calculului de dimensionare.

Avand in vedere prevederile normativelor tehnice in vigoare se vor executa:

- nivelarea si amenajarea suprafeţei carosabilului prin lucrari de terasamente.

- reprofilarea cu material de adaos (balast de rau) a carosabilului şi aducerea la cota proiectului, minus grosimea sistemului rutier,

- fundatie din piatra sparta inclestata cilindrata si impanata

-    sistem rutier suplu cu grosimea de 10 cm.

1.DJ 712A tronson 1 ranforsare:

| Denumirea materialului din strat | H (cm) | E, MPa | µ |
| --- | --- | --- | --- |
| Strat de uzura BAPC16 | 4 | 3600 | 0,35 |
| Strat de baza ABPS25 | 6 | 5000 | 0,35 |
| Beton rutier existent | 18 | 900 | 0,27 |
| Balast de rau existent | - | 208 | 0,27 |
| Pamant de fundare | Inf. | 70 | 0.35 |

2.DJ 712A tronson 2 modernizare:

| Denumirea materialului din strat | H (cm) | E, MPa | µ |
| --- | --- | --- | --- |
| Strat de uzura BAPC16 | 4 | 3600 | 0.35 |
| Strat de baza ABPS25 | 6 | 5000 | 0.35 |
| Piatra sparta 10cm | 10 | 900 | 0,27 |
| Balast de rau | 20 | 208 | 0,27 |
| Pamant de fundare | Inf. | 70 | 0.35 |

Scurgerea apelor

Se vor realiza  drenarea apelor pluviale şi evacuarea lor în afara zonei carosabile pentru drum  prin  sistemul nou de rigole pentru preluare si evacuare a apelor.

Demolări - exproprieri

Nu sunt necesare exproprieri de terenuri, deoarece strazile rabilitate urmăresc traseul existent.

Reţele edilitare

Nu au fost identificate probleme legate de protejări sau devieri reţele edilitare.

Indicatoare rutiere de orientare - semnalizare verticala şi orizontala:

Sistemul de semnalizare pe verticală s-a studiat cu atenţie pentru a avea o concordanţă între acesta şi sistemul de marcare orizontală, pentru siguranta circulatiei rutiere si pietonale, putand fi vizibile cu uşurinţă atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Acostamentele se vor aduce la cota prin completare cu balast pe o grosime de 10 cm. Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin intermediul rigolelor.

Lucrari de arta

1.DJ 712A tronson 1 ranforsare:

La pichet 0+880 si podul de la pichet 1+350, se vor executa: lucrari de reparatii la calea de rulare prin frezarea asfaltului si inlocuirea acestuia, trotuare noi, bordura mare, vopsire si tencuire soclu mana curenta – parapet tip I la pod.

1.DJ 712A tronson 2 modernizare:

- Intre pichetii 0+000 – 0+075 si 0+130 - 0+323 se vor realiza zid de coronamemt H=1,5m cu lisa SP61 de garda la drum.

- Montare tuburi DN600 armat 1buc., DN800 armat 1 buc. si DN1000 armat 2buc.

- Sant betonat mic H = 0,3, pe zone de debleu cu placi traversare 22 la accese.

- Rigola mica de acostament adiacenta carosabilului la zona ingusta pichet 0+470 - 0+750.

Readucerea terenurilor limitrofe afectate in urma realizarii lucrarilor de reabilitare a drumului judetean la starea initiala.

c). Utilizarea resurselor naturale

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale din zona pentru implementarea proiectului propus, materialele folosite fiind asigurate prin aport din alte surse.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse, care vor fi evacuate prin unitati autorizate.

e). Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- Emisiile in atmosfera provenite de la utilaje se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- Nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate

Riscul de producere a accidentelor va fi evitat prin respectarea întocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini a lucrării.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat pe domeniul public al comunei Runcu, judetul Dambovita.

2.2. Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3. Capacitatea de absorbtie a mediului:

a). Zone umede: nu este cazul;

b). Zone costiere: nu este cazul;

c). Zone montane si impadurite: nu este cazul;

d). Parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

e). Arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

f). Zone de protectie speciala conform OUG nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica: nu este cazul;

g). Arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). Arii dens populate: nu este cazul;

i). Peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului: nu este cazul

c). Marimea si complexitatea impactului: vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului: impact pozitiv.

e) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

Conditii de realizare a proiectului

1.Protectia apelor

1.1. In timpul executiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune a proiectului, va fi imbunatatita scurgerea apelor pluviale.

2. Protectia aerului

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

-emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloace de transport se vor incadra in limitele maxime admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul executiei si in timpul functionarii:

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5. Protectia solului si subsolului

In vederea diminuarii impactului asupra calitatii solului in timpul realizarii proiectului se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

-managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de realizare a investitiei;

-lucrari de refacere a zonelor limitrofe afectate.

6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrarile de implementare a proiectului si in perioada de functionare, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare;

-pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare;

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului

La punerea in functiune, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitiei va fi asigurata de titularul proiectului.

Titularul proiectului are obligația sa notifice A.P.M. Dâmboviţa, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, înainte de producerea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toata durată de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                               AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,

consilier Nicolae STANCIU                                             Data: 31.05.2017