Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

28.07.2017

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

28.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  S.C. IULIMID INTERPREST S.R.L., cu sediul in comuna Mănești, str. Crivățului, nr. 224, județul Prahova, înregistrată la APM Dâmbovita cu nr.8823 din 30.06.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, APM Dâmbovita decide, ca urmare a consultărilor desfăsurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.07.2017 proiectul "Regularizare albie minoră a rîului Cricovul Dulce prin îndepărtarea materialului aluvionar în vederea asigurării scurgerii optime și exploatarea agregatelor minerale rezultate”, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si  nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

a)proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct. 10, lit.f – lucrari impotriva inundatiilor

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT în  şedinţa din data de 27.07.2017 la sediul  APM Dâmboviţa

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi  faună, prin măsurile prevăzute în proiect

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, a luării deciziei privind etapa de încadrare

I .Caracteristicile proiectului

Obiectivul prezentei  il constituie  regularizarea albie minoră a rîului Cricovul Dulce prin îndepărtarea materialului aluvionar ăn vederea asigurării scurgerii optime și exploatarea agregatelor minerale rezultate .

Perimetrul de exploatare propus este situat în albia minoră a râului Cricovul Dulce, cod cadastral XI – 1.016.00.00, în dreptul confluenței cu pr. Provița cod cadastral XI – 1.016.04.00.00.0

Coordonatele de delimitare ale tronsonului propus pentru lucrările de decolmatare, reprofilare și regularizare a cursului albiei minore a râului Cricovul Dulce prin exploatarea de agregate minerale de râu – perimetru Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Dâmbovița.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

| punct | X | Y | punct | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 375139 | 560021 | 10 | 376684 | 560467 |
| 2 | 375095 | 559994 | 11 | 374682 | 560334 |
| 3 | 375019 | 559984 | 12 | 374661 | 560281 |
| 4 | 374948 | 559989 | 13 | 374686 | 560173 |
| 5 | 374727 | 560140 | 14 | 374718 | 560130 |
| 6 | 374697 | 560178 | 15 | 374944 | 559977 |
| 7 | 374675 | 560280 | 16 | 375019 | 559971 |
| 8 | 374697 | 560330 | 17 | 375100 | 559981 |
| 9 | 374708 | 560456 | 18 | 375144 | 560009 |

Suprafata perimetrului S = 11435 mp

Zona de exploatare propusa pentru intervalul de valabilitate al autorizatiei, din cadrul perimetrului instituit, a fost ridicata topografic,  întocmindu-se planul de situaţie scara 1:1000 si 12 profile transversale scara 1:100, 1:1000 .

Pentru intervalul 2017-2018 perimetrul de exploatare este  de forma poligonala   cu

S = 11435 mp, suprafata   reiesind  din calculul coordonatelor.

Extractia balastului se va face în scopul decolmatarii si recalibrarii albiei râului Cricovul Dulce  prin executarea unui senal cât mai apropiat de axul albiei pentru dirijarea scurgerii în conditii optime la debitul maxim asigurat Q50% (34.60 mc/s). Albia regularizata se va racorda la ambele capete cu albia actuala. Racordarea la capete se refera atat la traseu cat si la adancimea de exploatare avându-se în vedere sa nu depaseasca, de regula, cota talvegului. Prin realizarea lucrarilor de exploatare, se vor proteja malurile râului evitând o degradare rapida a acestora

Se va realiza  în acest fel  o sectiune a curgerii  aproximativ  trapezoidala cu latimi si adâncimi variabile (adaptate la  latimea  conjugata a  depozitelor aluvionare care împiedica tranzitarea optima a debitului de calcul)  fara a depasi  cota locala  a talvegului în fiecare sectiune de  executie. Sectiunea tip prezinta urmatoarele caracteristici :

Lungime       L=841.00 m

Latimea medie B = 15.00 m

Adâncimea maxima = 0,90 m, adancimea medie 0.80 m

Panta taluz = 1:2

In tronsonul propus pentru exploatare sunt prezente în concavitățile râului depozite de agregate  minerale, care au colmatat secțiunea albiei generând deșeuri, translatări ale axului dinamic către partea covexă  a meandrelor , avînd drept viteza curentului turbionar crește astfel ca au loc fenomene puternice de eroziune ori de câte ori debitul tranzitat este apropiat de debitul mediu multianual sau il depășește pe acesta.

Prin realizarea noului curs se vor proteja terenurile din ambele maluri.

Lungimea totală pe care se vor executa lucrările  de regularizare a albiei  râului ialomița este de 841 m. Avînd în vedere  că adâncimea de exploatare va fi de maxim 0,90 m, rezultă un volum de material util ( nisipuri și pietrișuri) de cca. 9500 mc.

In volumul exploatabil  nu a fost inclusa rezerva din pilierii de siguranta fata de cele 2 maluri.Pilierii de siguranta fata de cele 2 maluri vor fi de minim 10 m.

Lățimea senalului de regularizare va fi de 15 m.

II. Conditiile de realizare a proiectului

Lucrarile  de pregatire vor consta în amenajarea cailor de acces provizoriu la fâsia de extractie, amenajarea zonelor de manevra a utilajelor de încarcare si transport, precum si asigurarea operativa de evacuare a acestora la cote dominante în cazul producerii  viiturilor.

Perimetrul este amplasat în albia minora a râului Cricovul Dulce si apartine A.N. Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, S.G. A. Dîmbovita.

Accesul în zona se face pe DC 25 A, apoi pe un drum de exploatare cu lungime de cca 300 m până la obiectivul analizat.

Lucrări de exploatare

Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul  Vlădeni, comuna Vlădeni se va face tinând cont de:

-  caracteristicile fizice ale materialului (depozit heterogen de nisipuri,  pietrisuri si bolovanisuri);

-  dotare tehnico- materiala

-  prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor

Lucrări de excavații balast:

Se vor executa prin derocare mecanizata (cu încarcarea într-o singura repriza în mijloace de transport), în fâsii longitudinale fata de axul dinamic al curgerii,  regresiv cu dezvoltarea frontului în felii perpendiculare pe axul dinamic în sectiunea de executie,  cu sensul de avansare din aval catre amonte în cadrul fâsiei.

Metodologia de excavare este cea a fâșiilor longitudinale  de-a lungul șenalului, lățimea de până la 10 m,(funcție de de raza de actiune a utilajelor de excavare), iar adâncimea în funcție de cota talvegului văii, pe raza de curbură.

b) cumularea cu alte proiecte - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: volumul de agregate minerale excavat este de 9500 mc

d) producţia de deşeuri : deşeurile menajere vor fi preluate de operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort

- se va evita depozitarea carburanţilor pe amplasament, iar întreţinerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanţi, etc ) numai în locurile special amenajate.

- impactul activităţii asupra calităţii atmosferei va fi local şi limitat la aria pe care se lucrează într-o anumită perioada de timp.

- impactul asupra solului nu poate fi considerat decât ca fiind un impact mecanic prin excavare, redus la suprafaţa ocupată a obiectivului;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul

2. Localizarea proiectului

2.1.Proiectul se va dezvolta pe domeniul public al statului administrat de Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, fiind închiriat  S.C. IULIMID  INTERPREST S.R.L. conform Contract de închiriere nr. 8319 t/2016.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare,  cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada pe perioada execuţiei proiectului cât şi în perioada de funcţionare ;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

Condiţiile de realizare a proiectului:

Pentru  organizarea de şantier:

- în etapa de şantier, pentru a se evita creşterea concentraţiei de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafeţelor de teren la zi şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

- amenajare acces utilaje şi maşini de transport;

- amenajare grupuri sanitare ecologice pentru muncitori;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material  în timpul transportului;

- utilajele se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităi autorizate;

- după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului ;

- titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecţia calităţii apelor

În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- nu se vor face depozite de material excavat in albia minora, majora sau malurile  raului Cricovul Dulce

Protecţia aerului

În perioada de construcţie

- in perioadele secetoase se vor stropi druurile si caile de acces pentru a inlatura contaminarea atmosferei cu pulberi sedimentabile;

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului

- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului -  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB .

Protecţia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre

În perioada de construcţie

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

În perioada de construcţie

  - deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi vor fi transportate prin intermediul serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri autorizată;

  - este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,

- la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;

- respectarea rutelor alese pentru transportul agregatelor minerale;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

La finalizarea lucrărilor titularul are obligația să solicite și să obțină autorizația de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                    Întocmit,

Maria Morcoașe                                                   consilier Amalia Didă